建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产8万片纳米微晶玻璃板项目

建设单位（盖章）：南安市鑫凯高新材料有限公司

编制日期： 2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产8万片纳米微晶玻璃板项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2403-350583-04-03-807723 |
| 建设单位联系人 | 杨雅明 | 联系方式 | 18559514350 |
| 建设地点 | 福建省泉州市南安市水头镇滨海石材加工集中区 滨海社区居委会工业大道36号 |
| 地理坐标 | （ 118 度25分 4.194秒， 24 度 40分41.207秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3059 其他玻璃制品 制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业57 玻璃制品制造 305中：玻璃制品制造（电加热的除外； 仅切割、打磨、成型的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 南安市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 闽发改备[2024] C060488号 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资 （万元） | 9 |
| 环保投资占比（%） | 4.5 | 施工工期 | 无 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 占地面积为6970m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价。项目工程专项设置情况参照表1.1-1专项评价设置原则表，具体见下表。 表1.1-1 专项评价设置情况一览表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标②的建设项目 本项目主要排放大气污染物为非甲烷总烃，不涉及大气专项设置原则中提及的毒有害物质 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 项目运营期无生产废水外排，项目生活污水经化粪池预处理后排入泉州市南翼污水处理厂处理，不涉及地表水专项设置原则中提及的情况 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆的危险物质 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 项目为纳米微晶玻璃板生产加工项目，不涉及河道取水的污染类建设项目 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 项目为纳米微晶玻璃板生产加工项目，不涉及直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 否 地下水 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作 项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 否 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 ②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 根据上表分析可知，项目无需开展专项评价工作。 |
| 规划情况 | 1、水头镇城市总体规划情况 规划名称：《水头镇城市总体规划》（2010-2030） 审批机关：泉州市人民政府 审批文号：泉政文〔2011〕16号 2、南安市水头镇分区单元控制性详细规划 规划名称：《南安市水头镇分区单元控制性详细规划》 审批机关：南安市人民政府 审批文号：南政文〔2018〕272号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1、与水头镇城市总体规划符合性分析 本项目位于福建省泉州市南安市水头镇滨海石材加工集中区（滨海社区居委会工业大道36号），据《水头镇城市总体规划（2010-2030）》（详见附图7），项目用地规划为居住用地，目前所在地规划尚未实施，建设单位承诺今后若规划需要，建设单位将无条件配合区域规划的实施，搬迁至其它符合要求的地方进行生产（详见附件5）。则目前选址暂时作为项目过渡性经营场所可行。 1.2、与南安市水头镇分区单元控制性详细规划符合性 对照南安市水头片区单元控制性详细规划，项目所在地规划为二类工业用地，与《南安市水头镇分区单元控制性详细规划》相符合。 同时根据业主提供的项目用地勘测定界图、土地利用现状地类图（详见附图8、附图9），项目所在地位于城镇开发边界集中建设区范围内（现状地类为工业用地），因此项目用地符合水头镇土地利用规划。 |
| 其他符合性 分析 | 1.3、产业政策符合性分析 本项目产品为纳米微晶玻璃板，对照《产业结构调整指导目录（2023年本）》，《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）及《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》等相关文件，本项目所采用的工艺、设备和生产规模均不属于限制类或淘汰类，符合国家有关法律、法规和政策的规定，且本项目已通过南安市发展和改革局备案(闽发改备[2024]C060488号)（详见附件3），因此本项目的建设符合国家及地方当前产业政策。 综上所述，本项目的建设符合国家及地方产业政策。 1.4、“三线一单”控制要求符合性分析 （1）生态保护红线 生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。 项目位于福建省泉州市南安市水头镇滨海石材加工集中区滨海社区居委会工业大道36号，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：水环境质量目标为GB3097-1997《海水水质标准》第三类海水水质标准，环境空气质量目标为GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单标准，项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 本项目废水、废气、噪声经治理之后对环境污染小，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目建设过程中所利用的资源主要为水资源和电，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。因此项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本评价结合国家产业政策、《市场准入负面清单（2022年版）》、《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》及“三线一单”进行说明。 ①产业政策符合性 根据本章节“1.3产业政策符合性分析”，项目建设符合国家当前产业政策。 ②“负面清单”符合性 经检索《市场准入负面清单（2022年版）》及《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》，项目不在上述清单的禁止准入类和限制准入类。 ③与“三线一单”要求符合性 对照《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）的相关内容，详见表1.4-1。 表1.4-1 全省生态环境总体准入要求 适用范围 准入条件 项目 情况 符合性 全省陆域 空间布局约束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若千意见》中确定的园区，在上述园区新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 本项目为纳米微晶玻璃板的生产加工项目，纳米微晶玻璃板不属于平板玻璃行业，不属于空间布局约束范围内的项目，故项目建设与空间布局约束要求不相冲突。 符合 污染物排放管控 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3.尾水排入近岸海城汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 本项目为纳米微晶玻璃板的生产加工项目，VOCs排放实行区域内1.2倍削减替代。 符合 对照上表，项目建设符合福建省生态环境准入要求。 同时根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号），泉州市实施“三线一单”生态环境分区管控，项目与泉州市生态环境准入清单要求符合性分析如下表1.4-2。 表1.4-2 本项目与泉州市生态环境准入清单要求符合性分析 适用范围 准入条件 项目情况 符合性 泉州市陆域 空间布局约束 1.除湄洲湾石化基地外，其他地方不再布局新的石化中上游项目。 2.泉州高新技术产业开发区（鲤城园）、泉州经济技术开发区、福建晋江经济开发区五里园、泉州台商投资区禁止引进耗水量大、重污染等三类企业。 3.福建洛江经济开发区禁止引入新增铅、汞、镉、铬和砷等重点重金属污染物排放的建设项目，现有化工（单纯混合或者分装除外）、蓄电池企业应限制规模，有条件时逐步退出；福建南安经济开发区禁止新建制浆造纸和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目；福建永春工业园区严禁引入不符合园区规划的三类工业，禁止引入排放重金属、持久性污染物的工业项目。 4.泉州高新技术产业开发区（石狮园）禁止引入新增重金属及持久性有机污染物排放的项目；福建南安经济开发区禁止引进电镀、涉剧毒物质、涉重金属和持久性污染物等的环境风险项目。 5.未经市委、市政府同意，禁止新建制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 本项目选址于福建省泉州市南安市水头镇滨海石材加工集中区（滨海社区居委会工业大道36号），主要从事纳米微晶玻璃板的生产加工项目，不属于空间布局约束范围内的项目，故项目建设与空间布局约束要求不相冲突。 符合 污染物排放管控 涉新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 本项目为纳米微晶玻璃板的生产加工项目，VOCs排放实行区域内1.2倍削减替代。 符合 对照上表，项目符合泉州市生态环境准入清单要求。 同时对照《泉州市环境管控单元图》，项目属于南安市重点管控单元2（附图12），项目与陆域环境管控单元准入要求符合性分析见表1.4-3。 表1.4-3 本项目与南安市环境管控单元准入要求符合性分析 环境管控单元 编码 环境管控单元名称 管控单元类别 管控 要求 管控要求 符 合 性 ZH35058320012 南安市重点管控单元2 重点管控单元 空间布局约束 1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有有色等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。城市主城区内现有有色等重污染企业环保搬迁项目须实行产能等量或减量置换。 2.新建高 VOCs 排放的项目必须进入工业园区。 项目不涉及管控情况，符合 污染物排放管控 1.在城市建成区新建大气污染型项目，二氧化硫、氮氧化物排放量应实行1.5倍削减替代。 2.新建有色项目执行大气污染物特别排放限值。 3.城镇污水处理设施排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，并实施脱氮除磷。 项目不涉及管控情况，符合 环境风险防控 单元内现有有色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业，应建立风险管控制度，完善污染治理设施，储备应急物资。应定期开展环境污染治理设施运行情况巡查，严格监管拆除活动，在拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施活动时，要严格按照国家有关规定，事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 项目不涉及管控情况，符合 资源开发效率要求 高污染燃料禁燃区内，禁止使用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施。 项目不涉及管控情况，符合 对照上表，项目建设符合《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号）的相关要求。 综上所述，项目选址和建设符合“三线一单”控制要求；不会触及区域环境质量底线；资源占用率小，不突破区域资源利用上线，项目建设符合国家产业政策和《市场准入负面清单（2022 年版）》及《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》相关要求。 1.6、环境功能区划适应性 （1）水环境 本项目无生产废水外排，项目生活污水经预处理达标后通过市政污水管网纳入泉州市南翼污水处理厂进行处理，尾水经处理达标后排入安海湾，对纳污水体产生影响较小，符合区域水环境功能区划要求。 （2）大气环境 项目所处区域环境空气质量划为二类功能区，大气环境执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单标准，根据《南安市质量分析报告（2022度）》，可知项目区域环境空气质量良好，本项目废气可达标排放，对周边环境影响较小，因此，项目建设符合大气环境功能区划要求。 （3）声环境 项目所在位置声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目对主要噪声源采取隔声、减振、消声等综合性降噪措施，基本可将生产噪声影响控制在厂区范围内，可确保厂界噪声达标排放，对外界声环境及周边环境影响小，从声环境影响角度分析，项目建设符合声环境功能区划要求。 1.7、周围环境相容性 项目选址于福建省泉州市南安市水头镇滨海石材加工集中区（滨海社区居委会工业大道36号），离项目厂界最近的环境保护目标为厂房西北侧175m处的下店村居民区，在采取相应的措施后，项目废气、噪声对周边环境及环境保护目标影响小。项目所在地周围没有珍稀动植物、名胜古迹和自然保护区等需特殊保护的区域，所在区域环境质量良好，对项目污染因子有一定环境容量；通过对项目生产过程的分析结果，本环评认为，只要该项目自觉遵守有关法律法规，切实落实各项环保治理设施的建设，并保证各设施正常运行，实现各项污染物达标排放，项目建设对周边环境及环境保护目标影响不大，与周边环境相容。从自然、社会条件来看，项目在利用当地的土地、人力资源、现有的交通、电力设施等方面的选择是适宜的。 1.8、生态功能区划符合性 根据《南安市生态功能区划修编（2013 年）》中生态功能区划图（详见附图10），项目选址于福建省泉州市南安市水头镇滨海石材加工集中区（滨海社区居委会工业大道36号），属于“南安市南部沿海城镇工业环境和历史古迹生态功能小区（530358302）”，区域的其主导生态功能为城镇工业，辅助旅游、保护性矿山开采及生态恢复，项目不属于高污染项目，且项目污染物经采取措施后对周边环境及环境保护目标影响小。因此，项目建设和南安市生态功能区划相符。 1.9与VOCs相关规定符合性分析 项目建设情况与《泉州市环境保护委员会办公室关于建立VOCs废气综合治理长效机制的通知》、与《泉州市2020挥发性有机物治理攻坚实施方案》、《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）附录B符合性分析详见下表1.9-1、1.9-2、1.9-3。 表1.9-1项目建设情况与《泉州市环境保护委员会办公室关于建立VOCs废气综合治理长效机制的通知》相符性分析 规范要求 项目实际情况 相符性 新建涉VOCs排放的工业项目必须入园，实行区域内VOCs排放等量或减量削减替代 项目选址于福建省泉州市南安市水头镇滨海石材加工集中区（滨海社区居委会工业大道36号），位于工业区，符合入园要求；VOCs实行1.2倍减量削减替代 相符 新改扩建项目要使用低（无）VOCs含量原辅材料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施，减少污染排放 项目使用的水性油墨属于低VOCs含量原辅材料，产生的有机废气经管道收集后通过活性炭吸附装置处理。 相符 表1.9-2项目与《泉州市2020挥发性有机物治理攻坚实施方案》符合性分析一览表 序号 相关要求 本项目 相符性 1 制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人。 项目生产车间为独立封闭的厂房，拟在印刷工位上方设置机器设施，VOCs集气效率为80%，集气系统和废气处理设施与生产活动及工艺设施同步运行，含挥发性有机物的原辅材料在储存和输送过程中保持密闭，使用过程中随取随开，用后及时密闭，减少挥发，遇到设备故障时，及时维修，及时排除故障。 相符 2 含VOCs物料储存环节应采用密闭容器，封闭式储库等，转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器等，生产和使用环节应采用密闭设备或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，集中清运，交有资质的单位处置，不得随意丢弃； 项目水性油墨在储存和输送过程中保持密闭，使用过程中随取随开，用后及时密闭，减少挥发在储存和输送过程中保持密闭，使用过程中随取随开，用后及时密闭，减少挥发；项目将废弃原料空桶加盖密封后暂存于危废仓库，废活性炭用密封铁桶方式暂存于危废仓库，妥善存放，集中清运，交有资质的单位处置。 相符 3 除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术 项目有机废气拟采用活性炭吸附装置进行处理。 相符 4 对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的 VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。 项目生产时厂房车间为独立封闭，在非必要时保持关闭，加强生产车间密闭管理。 相符 5 采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。 项目将选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。 相符 表1.9-3 本项目与附录B符合性对照一览表 规划文件及要求 本项目 符合条件 《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）附录B：1、工艺措施要求：①印刷企业生产全过程宣优先采用符合国家环境标准产品技术要求的原辅材料②生产设施（印刷机、覆膜机、复合机等）应设立局部或整体气体收集系统和集中净化装置；净化装置应先于生产设施启动，并同步运行，滞后关闭。③含挥发性有机物的原辅材料在储存和输送过程中应密闭保存，使用过程中随取随开，用后应及时密闭，以减少挥发。 ④严格控制VOCs治理过程中产生的二次污染 2、管理要求：需建立台账制度及废气处理设施相关信息，并至少保存3年 项目印刷工序均在密闭条件下进行，产生的有机废气通过活性炭吸附处理设施处理后通过15m排气筒排放，集气系统和废气处理设施与生产活动及工艺设施同步运行，含挥发性有机物的原辅材料在储存和输送过程中保持密闭，使用过程中随取随开，用后及时密闭，减少挥发。工作结束后将剩余的涂料及含挥发性有机物的辅料送回储存间。 2、建立台账，记录：所有含VOCs物料（油墨等）需建立完整的购买、使用记录，记录内容必须包含物料名称、VOCs 含量、购入量、使用量、回收和处置量、计量单位、作业时间及记录人等；含有VOCs物料使用的统计年报应该包括上年库存、本年度购入总量、本年度销售产品总量、本年度库存总量、产品和物料的VOCs 含量、VOCs 排放量、污染控制设备处理效率、排放监测等数据。活性炭用量及更换日期，操作温度；并至少保存5年。 符合 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 微晶玻璃的学名为玻璃陶瓷，它具有玻璃和陶瓷的双重特性，主要用于建筑幕墙及室内高档装饰、机械上电子上的绝缘材料、集成电路的底板材料、化工与防腐材料等，本项目生产的微晶玻璃板材主要用于桌面、茶几、地砖、建筑装饰材料用。 南安市鑫凯高新材料有限公司拟投资200万投资建设1条纳米微晶玻璃板加工生产线，产能为年产8万片纳米微晶玻璃板，拟选址于福建省泉州市南安市水头镇滨海石材加工集中区滨海社区居委会工业大道36号，租赁福建海联开发有限公司闲置厂房进行建设，项占地面积6970m2，项目属新建项目，拟于环评审批后投入生产。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该项目属于“二十七、非金属矿物制品业 57 玻璃制造 304 玻璃制品制造 305中玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外），需编制建设项目环境影响报告表”，项目应编制环境影响报告表，办理环保审批。企业委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表（详见附件1）。本环评单位接受委托后即派技术人员现场踏勘，经资料收集与调研后，根据该项目的特点和项目所在地的环境特征编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境主管部门审批。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 报告书 报告表 登记表 二十七、非金属矿物制品业 30 57 玻璃制造 304；玻璃制品制造 305 平板玻璃制造 特种玻璃制造；其他玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外） / 2.2、项目概况 （1）项目名称：年产8万块纳米微晶玻璃板项目 （2）建设单位：南安市鑫凯高新材料有限公司 （3）建设地址：福建省泉州市南安市水头镇滨海石材加工集中区（滨海社区居委会工业大道36号） （4）法人代表：杨雅明 （5）总投资：200万元 （6）用地面积：占地面积6970m2 （7）生产规模：年产8万块纳米微晶玻璃板 （8）职工人数：职工人数15人，均不住厂，不设食堂 （9）工作制度：年工作时间300天，日工作时间8小时，夜间不生产 （10）周围情况：项目北侧为鼎翔石材厂、西侧为昌顺金刚石制品有限公司、南侧为晶岩玻璃制品有限公司、时来运衣柜加工厂，东侧为科辉石材厂 2.3、建设内容 项目具体建设内容见表2.3-1。 类别 建设名称 建设内容 备注 主体工程 生产车间 1层，占地面积约6970m2，主要作为清洗、喷墨打印、烘干等加工区域 依托出租方厂房并新增生产线 辅助工程 办公区域 靠厂区西南侧角落，占地面积约15m2，主要用于临时休息和办公用途 依托出租方厂房并新增办公区 储运工程 原料区 位于车间内部靠中间，利用车间剩余空间 依托出租方厂房 成品区 位于车间内部靠东部，利用车间剩余空间 依托出租方厂房 公用工程 供电 依托区域市政电网供电 依托现有 供水 来自市政供水管网 依托现有 废水 生活污水 依托出租方化粪池预处理后纳入泉州市南翼污水处理厂处理 依托出租方化粪池 生产废水 经沉淀过滤后处理后循环回用 拟建新增 废气 非甲烷总烃 集气罩+活性炭吸附装+15m高排气筒 拟建新增 噪声 减震隔声、距离衰减 拟建新增 固废 生活垃圾 垃圾收集桶，环卫部门清运 由出租方定点收集后交由环卫部门清理 一般工业 固废 一般工业固废暂存场所 拟建新增 危险废物 危废暂存间 拟建新增 2.4、产品方案 表2.4-1 主要产品方案一览表 序号 产品名称 产量 主要规格型号 备注 1 纳米微晶玻璃板 8万片/a 2.8m×1.8m×0.018m； 2.8m×1.8m×0.015m； 2.8m×1.8m×0.012m； 2.8m×1.8m×0.010m；2.8m×1.8m×0.008m； 根据订单提供图纸确定生产，主要是用作桌面、茶几，地砖，建筑装饰材料。 2.5、主要原辅材料、燃料及年用量 （1）主要原辅材料及能源消耗量 项目主要原辅材料及能源消耗量详见表2.5-1。 表2.5-1 主要原辅材料、燃料用量一览表 序号 原辅材料名称 原辅材料用量 最大储存量 包装形式及规格 物料状态 一、原辅材料 1 纳米微晶玻璃板原片 80800片/a 8080片 纸箱，包装规格为50片/箱 固态 2 水性油墨 0.8t/a 0.08t/a 罐装，包装规格为5kg/罐子 液态 二、能源消耗 3 水 270吨/年 区域市政供水管网供水 4 电 50万kwh/年 区域市政电网供电 （2）原辅材料理化性质 纳米微晶玻璃板：微晶石是新型的装饰建筑材料，其中复合微晶石称为微晶玻璃复合板材，是将一层3-5mm的微晶玻璃复合在陶瓷玻化石的表面，经二次烧结后完全融为一体的高科技产品。微晶石厚度在1-35mm，光泽度大于95。微晶玻璃板是在与天然花岗岩形成条件类似的高温下，经烧结晶化而成的材料。尽管抛光板的表面光洁度远高于石材，但是由于其特殊的微晶结构，光线不论由任何角度射入，都产生均匀和谐的漫反射效果，形成自然柔和的质感。 微晶玻璃板长期暴露于风雨及污染空气中，也不会产生变质、褪色、强度降低等现象。微晶玻璃板坚硬，不易受损，且生产过程中无污染，产品本身无放射性污染，是一种新型的环保绿色材料。 水性油墨：根据成分报告（见附件6），主要成分丙烯酸酯共聚乳液65-78%、水性蜡乳液3-4%、颜料7-22%、水8-12%、乙醇3-5%、2甲基2氨基10.3%，水性消泡剂 0.3%、水性流平剂0.8%、水性分散剂1.0%。根据SGS报告，水性油墨的有机废气挥发成分为2.8%。 2.6、主要生产设备 项目主要生产设备见表2.6-1。 表2.6-1 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 设备数量 设施参数 备注 1 3D喷墨打印生产线 清洗机 （配套烘干箱） 1台 JL-2620 清洗、水分烘干 2 扫描式喷墨打印机 1台 SDB1300-618-1（定制） 喷墨打印 3 隧道烘干炉 1条 订制长度为 86 米； 800kw 烘干 2.7、劳动定员及工作制度 项目劳动定员及工作制度详见下表2.7-1。 表2.7-1 劳动定员及工作制度一览表 主要指标 内容 劳动定员 职工人数15人，全部不住厂，厂区内不设置食堂 工作制度 年工作300天，日工作8h 2.8水平衡 项目废水主要为生活污水和生产废水。 （1）生产废水 项目微晶玻璃板在喷墨打印之前需清洗粘在玻璃表面的灰尘，清洗过程中不添加任何洗涤剂，根据建设单位提供资料 ，清洗用水量约0.01m3 /片-板原料，项目纳米微晶玻璃板原片使用量为80800万片，则年清洗用水量为808m3/a。清洗废水的主要污染因子为悬浮物SS，主要来源是环境中的附着物，如粉尘、隔离衬纸转移物等，这部分污染物浓度较低，污染物粒径较大，易于沉降。清洗废水进入自带水箱沉淀、过滤网过滤处理后回用至清洗工序，项目对清洗水质要求不高，经过滤沉淀后水质较好，可达项目清洗用水要求。项目清洗机自带水箱容量为3m3，项目需每天定期补充因蒸发、产品带走而损失的水量5%， 即0.15m3/d（45t/a）。清洗机产生的沉淀泥渣集中收集后定期外售建材公司做为原料使用。 生活污水 项目拟聘职工人数15人，全部不住厂，根据《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2018），结合泉州市实际情况，不住厂职工用水额为50L/（p·d），项目工作性质为一班制，年工作日300天，则项目职工生活用水量为225t/a（0.75t/d），污水产生系数按80%计算，则项目生活污水排放量为180t/a（0.6t/d）。 项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后，通过市政污水管网纳入泉州市南翼污水处理厂进行处理，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准，尾水排入安海湾。 项目水平衡分析见图2.8-1。 附图2.8-1 项目水平衡图 2.9厂区平面布局 本项目总体布局根据“合理分区、物流便捷、突出环保、和谐统一”的原则， 结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑了生产、环保、绿化、劳动卫生等要求，对厂区进行了统筹安排。 各功能区内设施布置紧凑；各建筑物、构筑物的外形规整；功能区布置符合生产流程、操作要求和使用功能。综上所述，评价认为本项目总平面布置功能分区明确，人流、物流分开，很好的利用了场地的空间布局，同时本项目产生的污染较小，对外环境的影响小。本项目总平面布置符合环境要求，布置合理。具体详见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10生产工艺及产排污环节 本项目主要对纳米微晶玻璃板进行加工，生产背景墙、台面、柜子等产品，主要生产工艺如下图2.10-1。 图2.10-1项目生产工艺及产污环节 工艺说明： 清洗、烘干：外购的纳米微晶玻璃板经清洗机清洗后去除表面灰尘后，再经配套的电烘干箱烘干水份； 喷墨打印：再采用数码扫描式喷墨机对微晶玻璃板进行喷墨打印，设置相关参数后由喷墨机将水性油墨通过喷头喷涂于板面上，喷墨机可以在板面直接喷印各种图案，替代手工绘画，实现高效、低成本、色彩丰富的即时加工过程，喷墨打印属于非接触式印花，无需制版，此过程会产生有机废气和噪声； 烘烤：喷墨打印后板材进入隧道烘干炉进行烘干约60分钟，以电为能源加热，温度控制在700-800℃，喷墨打印后的微晶玻璃板能进行快速干燥，使版板面的印刷图案得到固化更加生动，板材通过高温烘干后得到更好的防爆性能，从而得到产品设计的牢度后即为成品。 产污环节说明： 废水：项目会产生清洗废水，经过滤沉淀处理后循环回用不外排；外排废水主要为生活污水； 废气：项目在喷墨打印和烘干过程会产生有机废气； 噪声：生产设备运转时会产生噪声。 固废：项目一般固废主要有沉淀泥渣、不合格品、包装废料，危险废物主要有废活性炭、废弃水性油墨罐、废弃抹布以及员工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1环境质量现状 3.1.1水环境质量现状 项目远期最终纳污水体为安海湾，根据泉州市生态环境局发布的《泉州市生态环境状况公报（2022年度）》（2023年6月5日），全市近岸海域水质监测站位共36个（含19个国控点位，17个省控点位），一、二类海水水质站位比例94.4%，近岸海域海水水质总体优，可知安海湾水质总体良好。 同时根据泉州市南安生态环境局2023年3月发布的《南安市环境质量分析报告（2022年度）》，2022年，主要流域水质保持优良，8个国省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例100%，各断面水质均达到或优于相应考核标准；7个福建省“小流域”监测断面，年均水质均达Ⅲ类或以上；3个水功能区断面水质均达到或优于 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，与上年持平；县级饮用水源地美林水厂Ⅰ～Ⅲ类水质达标率100%； 8个乡镇级集中式饮用水源地Ⅰ类～Ⅲ类水质比例为100%，与上年持平。根据《南安市环境质量分析报告（2022年度）》可知，总体来说南安市水环境水质良好，项目周边水系的水质良好。 3.1.2大气环境质量现状 （1）基本污染物 根据泉州市南安生态环境局2022年3月发布的《南安市环境质量分析报告（2022年度）》，2022年，全市环境空气质量综合指数2.17，同比改善9.6%。月度综合指数波动范围为1.50~3.13，最高出现在3月，最低出现在10月。全年有效监测天数360天，一级达标天数 247天，较上年增加32天，占有效监测天数比例68.6%，二级达标天数为110天，占有效监测天数比例30.6%，轻度污染日天数3天，较上年增加2天，占有效监测天数比例的 0.8%（见图 2）。PM2.5、PM10、SO2、NO2 年均浓度分别为 16ug/m3、36ug/m3、6 ug/m3、7ug/m3，CO 日均值第95百分位数、臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数分别为0.7 mg/m3、118ug/m3。可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳年均浓度达到国家环境空气质量一级标准，细颗粒物、臭氧达到国家环境空气质量二级标准。六项主要污染物监测项目，PM2.5、PM10、NO2同比分别下降 23.8%、21.7%、22.2%，SO2、O3-8h-90per 浓度分别上升20%、11.3%，CO-95与上年持平，详见3.1-1。 表3.1-1 2022年南安市城市环境空气质量各指标监测情况汇总表 月份 PM2.5 ug/m3 PM10 ug/m3 SO2 ug/m3 NO2 ug/m3 CO-95per mg/m3 O3-8h-90per ug/m3 综合 指数 1 27 49 4 7 0.80 94 2.51 2 18 30 5 6 0.60 105 1.98 3 30 62 7 11 0.60 133 3.13 4 24 47 6 5 0.70 109 2.44 5 15 29 6 6 0.60 103 1.88 6 8 20 7 8 0.60 59 1.36 7 16 29 8 14 0.80 146 2.46 8 12 32 6 5 0.60 133 2.00 9 16 40 6 5 0.70 140 2.31 10 7 26 6 5 0.50 94 1.50 11 9 30 6 5 0.70 92 1.67 12 15 35 6 5 0.60 88 1.85 全年 16 36 6 7 0.70 118 2.17 对照上表，各项指标均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准，因此，可判定项目所在区域环境空气质量为达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 为了解该项目区域大气特征污染物的环境质量现状，根据建设项目大气污染排放特点，本项目选取特征污染物非甲烷总烃为项目空气质量现状监测因子，本评价引用《泉州伍捌金属制品有限公司年产文件柜2万件项目》（泉南环评〔2023〕表212号）中委托福建省海博检测技术有限公司于2023.05.13～2023.05.15对非甲烷总烃的现状监测数据，监测点位详见表3.1-2及附图15，监测结果见表3.1-2。 表3.1-2环境空气质量现状检测布点 序号 地点 与本项目位置距离 相对方位 监测内容 1 院下村 1380m ES 非甲烷总烃 表3.1-3 环境空气监测结果一览表（非甲烷总烃） 监测 点位 监测日期 检测项目 单位 第一次 小时均值 第二次 小时均值 第三次 小时均值 第四次 小时均值 最大值 院下村监测点 2023.05.13 非甲烷总烃 mg/m3 0.21 0.27 0.25 0.23 0.27 2023.05.14 mg/m3 0.25 0.22 0.24 0.28 0.28 2023.05.14 mg/m3 0.29 0.25 0.27 0.25 0.29 项目引用的监测布点距离建设单位约1380m，该监测数据按照规范进行连续3d的监测，数据具有有效性，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》关于“引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据”的要求。根据表3.1-3可知，根据引用的监测结果，评价区域环境空气中非甲烷总烃小时值最大值为0.29mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准详解》推荐值（1h平均值2.0mg/m3），项目所在区域大气环境质量状况良好，具有一定的大气环境容量。 3.1.3声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类)（试行）中“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。” 根据现场勘查，本项目厂界外周边50m范围内无敏感目标，可不开展声环境质量现状监测。 3.1.4生态环境现状 项目位于福建省泉州市南安市水头镇滨海石材加工集中区（滨海社区居委会工业大道36号），项目厂房已建成，用地范围内不含有生态环境保护目标，项目不涉及生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不涉及广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射，不属于电磁辐射类项目，不开展电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水、土壤环境现状 项目建成后厂区基本实现水泥硬化及绿化，项目原辅材料不涉及有毒有害物质，不存在地下水、土壤环境污染途径，无需进行地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.2环境保护目标 根据现场调查，项目北侧为鼎翔石材厂、西侧为昌顺金刚石制品有限公司、南侧为晶岩玻璃制品有限公司、时来运衣柜加工厂，东侧为科辉石材厂；厂界外500m范围内大气环境保护目标主要为下店村，离项目厂界最近的环境保护目标为西北侧175m处的下店村居民点。项目周边环境示意图见附图2，四周环境现状照片见附图3，项目周围环境保护目标主要见下表3.2-1及附图5。 表3.2-1 环境保护目标一览表 序号 环境要素 保护 目标 相对项目厂区方位 距拟建项目距离(m) 保护级别 1 地表水 / / / / 2 大气环境 （厂界外500m范围内） 下店村 WN 175m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准 3 声环境（厂界外50m范围内） 厂界外50m范围内无声环境保护目标 4 地下水 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 5 生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废水 项目生产废水经沉淀过滤处理后循环回用，不外排；项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后通过市政污水管网纳入泉州市南翼污水处理厂进行处理，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准，尾水排入安海湾，详见表3.3-1~3.3-2。 表3.3-1 本项目排污口执行的废水排放标准 单位：mg/L 指标 pH CODCr BOD5 SS NH3- 《污水综合排放标准》（GB8978-199 ） 4三级标准 6～9 500 300 400 45* *来自《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 表3.3-2 《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级B标准 单位：mg/L 基本控制项目 COD BOD5 SS NH3-N pH（无量纲） 一级B标准 60 20 20 8 6～9 3.3.2废气 本项目打印喷墨、烘干过程中会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计），执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1、表2、表3浓度排放限值，非甲烷总烃厂区内监控点任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值，详见表3.3-3~3.3-4。 表3.3-3《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018） 污染物 排气筒高度（m） 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 厂区内监控点浓度限值（mg/m3） 企业边界监控点浓度限值（mg/m3） 非甲烷总烃 15 50 1.5 8.0 2.0 表3.3-4《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 表A.1标准 产污工序 污染物 排放限值 （mg/m3） 限值含义 无组织排放监控位置 印刷、烘干工序 非甲烷总烃 10 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 监控点处任意一次浓度值 3.3.3噪声 项目所在地声环境功能区划为3类区，运营期项目厂界噪声排放标准主要执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表3.3-5。 表3.3-5《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）摘录） 时段 厂界外声环境功能区类别 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 3 65 55 3.3.4固体废物 一般工业固体废物贮存应按照(GB18599-2020)《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》有关规定中的要求进行处置；危险废物贮存参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)（公告2023年 第6号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求执行。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 根据《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》（泉环保总量[2017]1号），项目总量控制项目为化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）。 （1）生活污水 根据泉环保总量[2017]1号文件通知，项目生活污水不纳入排污权交易范畴，不需购买相应的排污交易权指标，不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围。 （2）VOCs排放总量指标 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政【2020】12号）和《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号），涉新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代，项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）有组织排放量为0.1845t/a，项目挥发性有机物（VOCs）总量指标需由泉州市南安生态环境局以1.2倍消减量调剂 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场踏勘，项目利用现有厂房进行建设，因此，本评价不再分析施工期的产污环节及其环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1废气 4.1.1废气源强分析 项目产生的废气主要为喷墨打印及隧道炉烘干过程产生的挥发性有机物。 本项目喷墨印刷工序使用水性油墨，喷墨打印过程中会有少量有机废气挥发，隧道炉以电为能源加热，烘干加热温度为700-800℃，烘干过程水性油墨挥发份受热会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。根据建设单位提供的水性油墨检测报告可知，本项目水性油墨挥发成分为2.8%，按最不利条件计（即挥发份全部挥发），项目水性油墨使用量为0.8t/a，则项目喷墨、烧制工序VOCs 产生量为0.0224t/a（0.0093kg/h）。 建设单位拟在喷墨打印机上方设置集气罩、隧道烘干炉进料口及出料口各设置一个集气罩，项目设置1台喷墨打印机、1条隧道烘烤炉，则集气罩共设置3个，废气经集气罩收集后，经支管道最终汇入主管道，通过引风机送至活性炭净化装置（TA001）进行净化处理，废气净化后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 风量计算方法根据《大气污染控制工程》中的控制风速法计算。计算公式如下： Q=3600×KPHVx 其中，Q为风量，m³/h； K：考虑沿高度速度不均匀的安全系数，通常取1.4； P：集气罩罩口周长，m，本环评设计3个集气罩，罩口尺寸均为0.4m×0.6m，周长为6m； H：集气罩罩口至污染源的距离m；本次取0.3m； Vx：污染源控制速度，m/s；根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）10.2.2，采用外部排风罩的，距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.5m/s，因此，Vx取0.5。 根据上述公式计算出风量为3600×1.4×6×0.3×0.5=4536m³/h。 根据王纯、张殿印主编《废气处理工程技术手册》，风机选型计算风量=K1K2Q，K1为管网漏风附加系数1.05-1.1（本项目取1.05），K2为设备漏风附加系数1.02-1.05（本项目取1.02），经计算项目设置风量为4536×1.05×1.02=4858m3/h。 参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》表4.5-1废气收集集气效率参考值，项目生产废气收集类型为包围型集气罩，废气收集方式为仅保留物料进料出通道，通道敞开面小于1个操作工位面，敞开面控制风速不小于0.5m/s，其收集率为80%，则有20%的废气作无组织排放。 表4.1-1 《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》摘录 废气收集类型 废气收集方式 情况说明 集气效率（%） 包围型集气罩 污染物产生点（或产生设施）四周及上下有围挡设施，符合以下三种情况： 1、仅保留1个操作工位； 2、仅保留物料进料出通道，通道敞开面小于1个操作工位面； 3、通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开） 敞开面控制风速不小于0.5m/s 80 敞开面控制风速0.3～0.5m/s之间 60 敞开面控制风速小于0.3m/s 0 项目使用的是蜂窝活性炭（碘值≥800mg/g），去除率可达50%。 综上，项目生产废气产排情况见下表。 表4.1-2 正常情况下生产废气污染物排放源一览表 产污环节 污染源 污染物种类 产生情况 排放情况 排放时间h 核算方法 产生量t/a 产生速率kg/h 产生 浓度mg/m3 核算方法 排放量t/a 排放速率kg/h 排放 浓度mg/m3 喷墨打印、烘烤 排气筒DA001 非甲烷总烃 产污系数法 0.0179 0.0075 1.5438 产污系数法 0.0090 0.0038 0.7822 2400 喷墨打印、烘烤 无组织 非甲烷总烃 产污系数法 0.0045 0.0019 / / 0.0045 0.0019 / 2400 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目废气产排情况、治理设施情况以及监测要求详见表4.1-3~4.1-5。 表4.1-3项目废气污染源强汇总结果一览表 产污环节 污染物产生情况 治理措施 污染物排放情况 排放 时间 （h/a） 工 序 污 染 源 污 染 物 种 类 核 算 方 法 产生量 （t/a） 废气量 （m3/h） 产生速率 （kg/h） 产生 浓度 （mg/m3） 治理 设施 名称 收 集 效 率 % 去 除 效 率 % 是 否 可 行 技 术 核 算 方 法 排放量 （t/a） 排放 废气量 （m3/h） 排放 速率 （kg/h） 排放浓度 （mg/m3） 喷墨打印、烘干 DA001排气筒 有 组 织 非甲烷总烃 产排 污系 数法 0.0179 4858 0.0075 1.5438 活性炭吸附装置 80 50 是 产排 污系 数法 0.0090 4858 0.0038 0.7822 2400 无 组 织 非甲烷总烃 0.0045 / 0.0019 / / 0.0045 / 0.0019 / 2400 备注：项目涉及喷墨打印工序，参照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019）废气治理可行技术参考表A.1，活性炭吸附装置为处理挥发性有机物的可行性技术；项目主要从事玻璃制品制造的生产加工，生态环境部尚未颁布相关行业污染防治可行技术指南、排污许可技术规范，根据废气源强核算可知，项目废气经处理后可达标排放，则治理技术可行，符合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中“可行性技术要求”、符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》关于“废气污染治理设施未采用污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术或未明确规定为可行技术的，应简要分析其可行性”的要求 表4.1-4 项目废气治理设施基本情况 产污环节 污染物种类 废气治理设施 名称 治理设施 排放形式 处理能力 收集效率 治理工艺 去除率 是否可行性技术 喷墨打印、 烘干 非甲烷总烃 活性炭吸附装置 有组织 4858m³/h 80% 活性炭吸附 50% 是 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类，无自行监测管理要求。如政策变化或者主管部门要求监测，项目可根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的要求制定监测计划，项目废气常规监测一览表见表4.1-5。 表4.1-5 项目废气排放情况及监测要求一览表 排放口基本情况 排放标准 监测要求 编号及名称 风量 (m3/h) 排气度筒(高m) 出口内径 (m) 烟气温度(℃) 类型 地理坐标 东经 北纬 监测 因子 监测 点位 监测 频次 喷墨打印、 烘干 DA001 4858 15 0.5 40 一般 排放口 118°25′2.660″ 24°40′40.763″ 《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1排放限值（≤50mg/m3） 非甲烷 总烃 排气筒 进出口 1次/年 无组织 / / / / / / 厂界 《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表3排放限值（≤2.0mg/m3） 非甲烷 总烃 厂界 1次/年 厂区内 厂区内监控点1h平均浓度限值参照《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表2排放限值（≤8.0mg/m3）；厂区内监控点任意一次浓度值参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值（≤30.0mg/m3） 非甲烷 总烃 厂房外设置监控点 1次/年 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 4.1.2废气污染防治措施可行性分析 4.1.2.1废气污染防治措施 项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）废气经“集气+活性炭吸附装置”净化处理后由排气筒DA001排放。根据废气源强核算可知，项目废气经处理后均可达标排放，则治理技术可行，项目涉及喷墨打印工序，参照参照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019）废气治理可行技术参考表A.1相关内容，采用活性炭吸附装置的处理技术为可行性技术。 4.1.2.2废气处理设施工作原理分析 活性炭吸附装置工作原理：是利用具有很多微孔及很大比表面积的活性炭颗粒或棒状材料，依靠分子引力和毛细管作用，使有机溶剂蒸汽和挥发性物质、氮氧化物、二氧化硫吸附于其表面，又根据不同物质的沸点，用蒸汽、热风或真空状态下，将被吸附物析出。活性炭吸附法具有以下优点：适合低温、低浓度、大风量或间歇作业产生的有机废气和燃烧废气的治理，工艺成熟；活性炭吸附剂廉价易得，且吸附量较大；吸附质浓度越高，吸附量也越高；吸附剂内表面积越大，吸附量越高，细孔活性炭特别适用于吸附低浓度挥发性蒸汽、氮氧化物、二氧化硫。活性炭吸附法采用的设备一般为固定活性炭吸附床，相对催化燃烧设备而言，费用要少。 活性炭吸附法处理效果：分析气速为废气通过活性炭吸附器整个横截面积的速度，气速的选择，不仅直接决定了吸附器的尺寸和压降的大小，而且还会影响吸附效率。气速很小，则吸附器尺寸很大，不经济；气速过大，则压降会增大，使吸附效率受到影响。因此，吸附设计中不能追求过高的吸附效率。把空塔气速取值降小，那样会使吸附床体积、吸附剂用量和设备造价大为增高；反之也不宜取过大的气速，那样设备费用虽低，但吸附效率下降，且体系压降会随气速的增大上升很快，造成动力消耗过大，因此应选取合适的空塔气速，最适宜的空塔气速为0.8~1.2m/s。根据建设单位提供资料，项目活性炭碘值为800毫克/克，符合关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知(环大气（2020）33号)中活性炭碘值不低于800毫克/克的要求。类比活性炭吸附法在同类企业中的应用情况，该停留时间设计有机废气处理效率可达到约50%，本评价取50%。 4.1.3、卫生防护距离分析 项目无组织废气主要是生产过程中未收集到的非甲烷总烃，根据废气污染物源强分析，项目非甲烷总烃无组织排放量为0.0045t/a（0.0019kg/h）。 依据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中的卫生防护距离计算公式，计算本项目卫生防护距离，公式如下： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，kg/h Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3 L——大气有害物质卫生防护距离初值，m r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 本项目无组织废气污染源排放参数见表4.1-6 表4.1-6 卫生环境防护距离参数表 污染源名称 污染物 Qc （kg/h） 计算系数(无因次) 卫生防护距离计算值(m) 卫生防护距离(m) A B C D 非甲烷总烃 生产车间 0.0019 470 0.021 1.85 0.84 0.009 50 由表4.1-6可知，依据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m， 但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm 值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。由上表分析结果，本项目卫生防护距离设置为50m，卫生防护范围包络线见附图11。本项目卫生防护距离范围内不涉及居民区、学校和医院等大气环境敏感目标，项目建设满足卫生防护距离的划定要求。 4.1.4、非正常排放分析 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为活性炭吸附装置吸附接近饱，活性炭吸附装置处理效率为0，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。 废气非正常排放量核算见表4.1-7。 表 4.1-7非正常工况下废气排放情况 污染源 非正常排放原因 排放 形式 污 染 物 非正常排放浓度 （mg/m3） 非正常排放速率 (kg/h) 单次持续时间 （h） 年发生 频次 （次） 应对措施 DA001 活性炭吸附装置吸附接近饱和 有组织 非甲烷 总烃 1.5438 0.0075 0.5 1 立即停止作业， 及时更换活性炭 根据上表可知：若项目废气非正常排放，颗粒物排放浓度可以满足《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1排放限值（≤50mg/m3），但为减少废气对周围环境空气的影响，评价要求建设单位必须做好废气处理设施的日常运维管理，确保废气处理设施正常稳定运行，杜绝非正常排放。 4.1.5大气环境影响结论 （1）环境空气保护目标 项目所在区域环境空气主要保护目标为项目周边环境空气，以环境空气质量达到 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单中的二级标准加以保护。 （2）环境空气质量现状 根据泉州市南安生态环境局2023年3月发布的《南安市环境质量分析报告（2022年度）》以及引用的大气环境质量现状监测数据， 项目区域环境空气质量可以达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单标准，属于环境空气质量达标区，环境空气质量良好。 （3）环境空气影响分析结论 根据源强分析，项目采取的污染控制措施后污染物可达标排放，项目废气对外界环境影响很小，所采取的废气治理措施是可行的，大气环境影响可接受。 4.2废水污染源及源强分析 4.2.1废水产排污情况 ①生产废水 项目生产废水主要为清洗废水，清洗机自带水箱容量为3m3，清洗废水经清洗机自带水箱沉淀过滤处理后回用至清洗工序，项目清洗工序对清洗水质要求不高，经过滤沉淀后水质较好，可达项目清洗用水要求，项目需每天定期补充因蒸发、产品带走而损失的水量5%， 即0.15m3/d（45t/a）。清洗机产生的沉淀泥渣集中收集后定期外售建材公司做为原料使用。 ②生活污水 项目职工人数定员15人（均不住宿），项目年工作日300天，项目职工生活用水量为225t/a（0.75t/d），生活污水排放量为180t/a（0.6t/d）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《生活源产排污核算系数手册》、《第二次全国污染源普查生活污染源产排污系数手册（试用版）》， 并且参照当地情况，废水中污染物的主要浓度约为COD：340mg/L、BOD5：118mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：32.6mg/L。 项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后通过市政污水管网纳入泉州市南翼污水处理厂进行处理，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准，尾水排入安海湾。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目生活污水污染源源强核算结果见表4.2-1、废水类别、污染物及污染治理设施信息表见4.2-2、废水间接排放口基本情况表见4.2-3、 废水污染物排放执行标准见4.2-4。 表 4.2-1 废水污染源源强核算结果一览表 产污 环节 废水 类别 主要 污染物种类 水量 （t/a） 产生 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 治理设施信息 标准排放浓度 (mg/L) 标准排放量 （t/a） 排放方式/ 排放规律 排放去向 排放方式 治理设施名称 处理 能力 （t/a） 治理 工艺 化粪池 治理效率 % 化粪池处理完后浓度（mg/L） 一体化生活污水处理设施治理效率% 一体化生活污水处理设施处理完后浓度 是否为可行性 技术 职工生活用水 生活 污水 （远期） COD 180 340 0.0612 化粪池+纳入泉州市南翼污水处理厂 化粪池5m3/d 化粪池：厌氧发酵工艺 45 187 / / 是 60 0.0108 泉州市南翼污水处理厂 间 接 排 放 BOD5 118 0.0212 9 107.38 / / 20 0.0036 SS 200 0.036 65 70 / / 20 0.0036 NH3-N 32.6 0.0059 3 31.622 / / 8 0.0014 备注：根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），三格式化粪池对污染物的去除效率为COD：40%～50%（以45%计），SS：60%～70%（以65%计），NH3-N和BOD5去除效率参照《化粪池原理及水污染物去除率》中数据，BOD5去除效率为9%，NH3-N去除效率为3%； 表 4.2-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放 去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 是否为可行性 技术 污染治理 设施编号 污染治 理设施 名称 污染治 理设施 工艺 2 生活 污水 （远期） pH、 COD、 BOD5、 SS、NH3-N 排入泉州市南翼污水处理厂 间断排放， 排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW001 化粪池+纳入泉州市南翼污水处理厂 厌氧发酵 DW001 是 一般排放口 是 备注：参照参照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019）废水处理可行技术参照表A.2 ，生活污水采用厌氧发酵属于可行性技术 表 4.2-3 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/ （万t/a） 排放 去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 118°25′7.178″ 24°40′37.490″ 0.018 排入泉州市南翼污水处理厂 间断排放，排 放期间流量不 稳定且无规 律，但不属于 冲击型排放 0:00- 24:00 泉州市南翼污水处理厂 pH、 COD、 BOD5、 SS、NH3-N pH 6-9 COD 60 BOD5 20 SS 20 NH3-N 8 表 4.2-4 废水污染物排放执行标准 项目 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物种类排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 生活污水 DW001 pH、 COD、 BOD5、 SS、NH3-N 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准； 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准； pH 6-9 COD 500 BOD5 300 SS 400 NH3-N 45 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 4.2.2废水处理措施可行性分析 （1）生产废水 项目生产过程所产生的生产废水采取清洗机自带水箱沉淀过滤处理后回用至清洗工序，不外排。具体处理工艺如下： 生产废水 水箱沉淀过滤 清水箱 回用 工艺说明：项目生产废水先在第一个水箱沉淀，废水中悬浮物自然沉降于池底，上层清液通过抽水泵进入第二个清水箱作为生产用水回用，沉淀产生的废水沉淀污泥暂存于污泥箱体内，定期定期收集清理后外售建材公司。 根据水平衡章节，项目清洗用水量为808m3/a（2.6933m3/d），清洗机自带水箱容量为3m3（>2.6933m3/d），可满足生产需要，措施可行。 （2）生活污水 项目外排废水主要为职工生活污水，排放量为180t/a（0.6t/d），生活污水主要由卫生间废水组成，主要含有机物和悬浮物，项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后，通过市政污水管网纳入泉州市南翼污水处理厂进行处理，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准，尾水排入安海湾。 泉州市南翼污水处理厂位于南安市海联创业园，规划服务范围包括南安市水头镇全镇以及石井镇规划泉厦联盟高速路以北区域，服务面积167km2。泉州市南翼污水处理厂近期规模为3万m3/d，远期规模13.5万m3/d。污水处理厂采用改良型卡式氧化沟（改良型Carrousel2000）处理工艺。目前，泉州市南翼污水处理厂已建成，近期已投入运营。近期工程服务范围为水头镇部分老城区（五里桥泵站）、滨海工业园建成区和海联创业园一期，远期工程服务范围为南安市水头镇全镇和石井镇规划泉厦联盟高速路以北区域。 本项目选址于福建省泉州市南安市水头镇滨海石材加工集中区（滨海社区居委会工业大道36号），位于泉州市南翼污水处理厂远期规划服务范围内，项目生活污水排放量为180t/a（0.6t/d），仅占污水处理厂远期处理能力的0.0004%，因此项目生活污水不会对泉州南翼污水处理厂的负荷生产影响；结合表4.2-1数据可知，经化粪池处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准；泉州市南翼污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表中的一级B标准，项目废水治理达标后排放，对最终纳污水体安海湾水质影响不大。 综上所述，项目处于泉州市南翼污水处理厂远期服务范围内，从水量、水质而言，项目远期生活污水排放不会对泉州市南翼污水处理厂的负荷和水质产生影响，处理措施可行。 4.2.3达标情况分析 项目近期生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理后可满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1蔬菜标准，远期经化粪池处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准要求，可达标。 4.2.4废水监测要求 对照中华人民共和国生态环境部令第11号《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，本项目属于简化管理类，项目应根据 HJ954-2018《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》和参照 HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》的有关规定要求，在投产后开展自行监测。项目废水监测要求见下表4.2-5。 表 4.2-5远期项目生活污水监测计划一览表 项目 污染源名称 监测点位 监测因子项目 监测频次 废水 生活污水 厂区污水排污口 废水量、SS、COD、 BOD5、氨氮 1 次/年 4.3噪声 4.3.1噪声污染源强 项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的机械噪声，其噪声值约在70-75dB（A）之间，主要设备噪声详见表4.3-1。 4.3-1 项目新增设备声压级情况一览表 工序 噪声源 设备 数量 声源类型 噪声源强dB（A） 降噪措施dB（A） 噪声排放值dB（A） 降噪后叠加噪声排放值dB（A） 持续 时间 核算方法 噪声值 工艺 降噪效果 核算方法 最大噪声值 生产加工 清洗机 （配套烘干箱） 1台 频发，室内 类比法 70-75 减 振 隔 声 15 类 比 法 55-60 64.77 发频 时间段：08:00~12:00；14:00~ 18:00； 年共 加工2400h 扫描式喷墨打印机 1台 70-75 15 55-60 隧道烘烤炉 1条 70-75 15 55-60 备注：项目设备均安装在车间内，运行时开小窗，门未经隔声处理，但较密闭，对照表4.3-2，隔墙等遮挡物引起的倍频带衰减表，本项目建筑物插入损失按15dB（A）计 表4.3-2 隔墙等遮挡物引起的倍频带衰减 单位：dB（A） 条件 A B C D TL值 25 20 15 10 注：A：车间门窗密闭，且经隔声处理；B：车间围墙开小窗且密闭，门经隔声处理；C：车间围墙开小窗但不密闭，门未经隔声处理，但较密闭；D：车间围墙开大窗且不密闭，门不密闭。 4.3.2噪声环境影响分析 4.3.2.1预测模式 为分析本项目噪声对厂界声环境的影响，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测计算模式。 A、室内声源等效室外声源声功率级计算 1）计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：LP1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw—某个声源的倍频带声功率级； r—室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R—房间参数； Q—方向因子。 2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 3）计算出室外靠近围护结构处的声压级： 图4.3-1 室内声源等效为室外声源图例 4）将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声(S)处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：S—透声面积，m2。 5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 B、点源衰减模式： 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r —关心点距离噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m。 C、噪声合成模式： 式中：Leqg—预测点的噪声贡献值，dB(A)； LA,i—第i个声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； N—声源个数。 D、厂区边界外噪声叠加模式 声源在受声点的总声压级，其计算公式如下： 式中：L—受声点的总声压级dB（A）； L0—受声点背景噪声值 dB（A）； Lpi—各个声源在受声点的声压级 dB（A）； n—声源个数。 项目夜间不生产，采取上述预测方法，只考虑距离衰减的情况下，昼间噪声预测结果如表4.3-3。 表4.3-3 运营期项目设备贡献值预测结果 单位：dB（A） 预测点 声源中心位置距厂界距离 降噪后叠加声压级dB（A） 贡献值 dB（A） 执行标准（昼间） dB（A） 达标 情况 厂房车间 北侧厂界 37 77.33 33.41 65 达标 西侧厂界 54 30.12 65 达标 南侧厂界 37 33.41 65 达标 东侧厂界 54 30.12 65 达标 项目夜间不生产，根据上表可知，厂界昼间噪声预测贡献值在51.31~57.33dB(A)之间，可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准（即昼间≤65dB（A）），因此项目运营过程中产生的噪声经采取防治措施后对周边声环境影响较小。 4.3.3噪声治理措施评述 根据声环境影响预测分析，项目生产噪声可达标排放，为了进一步减少噪声对周围环境的影响，提出以下几点降噪、防护措施： ①主要噪声设备应定期检查、维修、不合要求的要及时更换，防止机械噪声的升高； ②适时添加润滑油，防止设备老化，预防机械磨损； ③对设备基础采取隔振及减振措施，高噪声源车间均采用封闭式厂房； ④合理安排工作时间，禁止在午间、夜间生产加工。 ⑤要求企业在生产时尽量执行关门、窗作业； ⑥要求企业合理布置车间平面，首先考虑将高噪声设备尽量放在车间中央，远离环境保护目标居民点布设。 采取以上降噪措施后项目噪声能达标排放，对周围声环境的影响较小，措施可行。 4.3.4噪声监测要求 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于简化管理类，项目投产后应定期开展噪声监测，项目可根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的要求制定监测计划，监测一览表见表4.3-4。 表4.3-4 项目运营期噪声自行监测要求一览表 污染源 排放标准 监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 生产 设备 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 厂区西、东、南厂区 边界围墙外1m 等效连续A声级 1次/季度 4.4固体废物 4.4.1固体废物源强分析 项目产生的固体废物为职工的生活垃圾、一般固废（沉淀泥渣、不合格品、包装废料）以及危险废物（废活性炭、废弃水性油墨罐、废弃抹布）。 （1）生活垃圾 职工生活垃圾产生量按G=R•K•N•10-3计算。 式中：G---生活垃圾产生量（t/a） K---人均排放系数（kg/人•天） N---人口数（人） R---每年排放天数（天） 项目职工人数为15人，均不住宿，根据我国生活垃圾排放系数，不住厂职工取K=0.5kg/人•天，年工作日约300天，项目生活垃圾产生量为2.25t/a。 （2）一般工业固废 ①、沉淀泥渣 项目清洗废水经沉淀过滤处理后回用于清洗工序，处理过程中会产生沉淀泥渣，泥渣来源主要为原材料自带的粉尘，根据建设单位提供数据，沉淀泥渣产生量约为1t/a ，集中收集后定期外售建材公司做为原料使用。对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），沉淀泥渣一般固体废物代码为 305-999-61。 ②、不合格品 项目生产过程中会产生不合格产品，根据建设单位提供数据，次品产生量约为原料使用量的1%，项目纳米微晶玻璃板原片使用量80800片/a，则次品产生量约为808片，约6t/a，集中收集后交由专业资源回收公司处理。对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），沉淀泥渣一般固体废物代码为 305-999-99。 ③、包装废料 项目共使用玻璃原片80800/年，共约1616份，每份产生包装废料约0.5kg/份，则玻璃原片包装废料产生量约0.808t/a,集中收集后由专业资源回收公司处理。对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），沉淀泥渣一般固体废物代码为 305-999-99。 危险废物 ①、废活性炭 项目有机废气活性炭吸附处理装置定期更换会产生废活性炭，废活性炭属于危险废物，危废类别为 HW49（其他废物），废物代码 900-039-49（烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭）。根据源强分析，项目活性炭对有机废气吸附量为0.0090t/a，参考文献《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中应用》（杨芬、刘品华，曲靖师范学院学报，第22卷第6期，2003年11月）资料并结合同类型企业实际运行情况，每公斤活性炭可吸附0.22-0.25kg的有机废气，本评价按0.22kg/kg（活性炭）计算，则至少需活性炭为0.0409t/a（0.0090÷0.22=0.0409）。项目活性炭吸附装置按3层设计，体积为0.5m×0.5m×0.5m=0.125m3，活性炭填充密度为0.4g/cm3，则本项目配备的活性炭吸附装置箱装填量约0.05t（0.125m3×106×0.4÷106=0.05）。为保证有效地吸附有机废气，活性炭更换周期为3个月，则活性炭用量为0.2t/a，大于0.0409t/a，满足活性炭用量需求，项目废活性炭产生量为0.209t/a（0.05×4+0.0090=0.209）。 废活性炭应纳入危险废物管理体系，按照危险废物暂存要求暂存，集中后定期委托有资质的危险废物处置单位统一处置。 ②、废弃水性油墨罐 项目生产过程中使用水性油墨会产生一定量的废水性油墨罐，一般不再回收利用，按危险废物管理要求进行暂存、处置等。根据《国家危险废物名录》（2021年版），破损的原料空桶即废弃原料桶属于危险废物，危废类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49。 项目使用水性油墨0.8t/a,约160罐/a，包装罐重量约 0.1kg/个，则废水性油墨产生量约 0.016t/a。 ③、废弃抹布 项目更换油墨时打印机墨辊需用抹布进行擦拭，生产过程中存在油墨滴漏时需用抹布进行擦拭的情况，根据建设单位提供资料，擦拭过程产生的废布约为0.01t/a，对照《国家危险废物名录》（2021版），含油抹布和含油手套属于危险废物，危废类别 HW49（其他废物），废物代码为 HW49-900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。建设单位应将其独立收集，尽可能避免其混入生活垃圾中，放于危险废物仓库，定期交给有危险废物处置资质的单位进行处理。 项目固废产生情况详见表4.4-1。 表4.4-1 项目固体废物污染源强核算结果及相关参数一览表 一般固体废物基本情况 序号 产污环节 固废名称 属性 主要有毒有害物质 性状 环境危险特性 固废编码 1 废水处理 沉淀泥渣 一般工业固废 / 固态 / 305-999-61 2 生产过程 不合格品 一般工业固废 / 固态 / 305-999-99 3 包装过程 包装废料 一般工业固废 / 固态 / 305-999-99 危险废物产生及处置情况一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量 （t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 产废 周期 主要有毒有害物质 污染防治 措施 1 废活 性炭 HW49 900-039- 49 0.209 活性炭吸附装置 固态 活性炭 4次/年 有机物 收集暂存于危废间后由有资质的危废处置单位外运处置 2 废弃水性油墨罐 HW49 900-041- 49 / 原料使用 固态 有机物 不定期 有机物 3 废弃抹布 HW49 900-041- 49 / 擦拭 固态 有机物 不定期 有机物 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所名称 危险废物 名称 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危险废物暂存间 废活性炭、废弃水性油墨罐、废弃抹布 厂房东部角落 5m2 铁桶装 1t 6个月 产生、贮存、处置情况 固废名称 产生量（t/a） 贮存方式 利用处置方式 去向 利用或处置量（t/a） 沉淀泥渣 1 暂存边角料暂存槽 集中收集后定期外售建材公司做为原料使用 委托 利用 1 不合格品 6 暂存压滤站 集中收集后交由专业资源回收公司处理 6 包装废料 0.808 集中收集后交由专业资源回收公司处理 0.808 废活性炭 0.209 用铁桶装暂存危废间 收集暂存于危废间后由有资质的危废处置单位外运处置 委托 处置 0.209 废弃水性油墨罐 0.016 暂存 危废间 0.016 废弃抹布 0.01 用铁桶装暂存危废间 生产厂家回用于原有用途 0.01 生活垃圾 2.25 分类收 集、暂存 垃圾桶内 由环卫部门统一清运处理 / 2.25 4.4.2固体废物处置措施、环境管理评述 （1）生活垃圾治理措施 项目应设置专门管理人员负责项目的固体废物的管理，禁止职工随意丢弃生活垃圾，由环卫部门统一清理。 （2）一般工业固废处置措施及环境管理要求 措施：项目一般固体废物应落实贮存及处置措施，沉淀泥渣集中收集后定期外售建材公司做为原料使用，不合格品集中收集后交由专业资源回收公司处理，包装废料集中收集后由专业资源回收公司处理。 环境管理要求：项目应严格按照相关规范要求建设一般工业固废贮存场所，项目拟在生产车间内部建设1间占地面积约为5m2的一般工业固体废物暂存场所，对于生产固废将实行分类收集，分类处置，实现生产固废无害化、资源化利用。一般工业固体废物暂存场所应设置在车间内，有效避开风吹雨淋造成二次污染，同时场地地面均进行水泥硬化且保证该部分生产固废均为固态，有效避免对地下水环境的污染。本项目设置的一般工业固体废物暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）关于暂存场所应满足防雨淋、防扬尘和防渗漏的要求。 （3）危险废物治理措施 措施：项目废活性炭、废弃水性油墨罐和废弃抹布按危险废物暂存要求暂存，最终由有资质单位进行回收处置。 危险废物管理要求： ①、贮存要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定，危险废物应设置危险废物贮存场所暂时存放。项目拟在厂房东部角落设置1个危废暂存间，面积约5m2，暂存场所选址不在溶洞区、洪水、滑坡等不稳定地区，危险废物贮存间单独密闭设置，并设置防风、防晒、防雨、防漏、防渗等。 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施： A. 贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 B. 贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 C. 贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 D. 贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施。 E. 贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 ②、转运要求 项目转移危险废物，应当执行危险废物转移联单制度，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 ③、台账、申报要求 根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），建设单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。项目应按每个容器和包装物进行记录。记录保存时间原则上应存档5年以上。 本项目建设单位属于危险废物登记管理单位，应当按年度申报危险废物有关资料，且于每年3月31日前完成上一年度的申报。申报内容包括危险废物产生情况、危险废物自行利用/处置情况、危险废物委托外单位利用/处置情况、贮存情况。 通过以上措施，可使项目固体废物得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境造成大的污染影响。 4.5地下水、土壤 项目厂区内的生活污水预处理设施已经做好底部硬化措施，可有效防止污水下渗到土壤和地下水；项目产生的废气经过有效处理后可达标排放，且不属于重金属等有毒有害物质，对土壤和地下水影响不大；项目一般工业固废贮存场所和危险废物暂存间均做好防风挡雨、防渗漏等措施，因此可防止泄漏物料下渗到土壤和地下水。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）5.3，进行地下 水影响识别，根据识别结果，在做好防渗处理的情况下，本项目不存在地下水 污染影响途径，识别结果详见下表4.5-1。 表4.5-1 地下水污染影响类型与影响途径表 污染源 污染物类型 防渗措施 污染途径 生活污水 NH3-N、CODcr 车间地面均硬底化处理，危险废物暂存间设置防渗地坪，该防渗地坪的具体技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10 -7cm/s”；2、一般固废暂存间必须防雨、防晒、防风，设置防渗地坪，该防渗地坪的具体技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s”； 3、三级化粪池、生活污水管道均采用专用防渗材料。 无地下水污染途径 原料仓 水性油墨 危废暂存区 废活性炭、废水性油墨 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），污染类项目土壤环境影响的途径有三种：“大气沉降”，“地表漫流”，“垂直入渗”。项目在生产车间、仓库、一般工业固废贮存场所和危险废物暂存间均采取措施后，无垂直入渗的途径，不存在土壤污染途径。项目土壤污染影响情况表如下表所示。 表4.5-2 项目土壤污染影响情况表 污染源 污染物类型 防控措施 污染途径 生产车间 挥发性有机物 活性炭吸附装置+15 米排气筒 大气沉降，本项目无需考虑大气沉降。 原料仓 水性油墨 车间地面均硬底化处理，危险废物暂存间设置防渗地坪，该防渗地坪的具体技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10 -7cm/s”； 2、一般固废暂存间必须防雨、防晒、防风，设置防渗地坪，该防渗地坪的具体技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s”； 3、三级化粪池、生活污水管道均采用专用防渗材料。 一般不会接触到土壤，无土壤污染途径 危废暂存区 废活性炭、废水性油墨 综上分析可知，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在做好各项防渗措施，并加强维护和厂区环境管理的基础上，可有效控制厂区内的危险废物等污染物下渗现象，不会出现污染地下水、土壤的情况。 4.6生态 项目选址于福建省泉州市南安市水头镇滨海石材加工集中区（滨海社区居委会工业大道36号），项目依托现有厂房进行建设，不存在施工期，且用地范围内不存在生态环境保护目标，不需再采取相关生态环境保护措施。 4.7环境风险分析 4.7.1风险调查 检索《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附录 B、《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2018）标准和重大危险源申报登记范围的规定，项目原辅材料均属于名录列表内的风险物质；但结合项目使用原辅材料的物理性质和危险特性，水性油墨、废活性炭均属于有毒物质，因此项目风险单元主要为原料仓库和危废暂存间，涉及的环境风险为原料使用不当引发泄漏造成地表水体的污染，遇明火或温度升高导致火灾。 4.7.2环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）确定本项目风险评价等级。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内最大存在总量与导则附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn。。。。。。。。。。式（C.1） 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目物料存储情况见表4.7-1。 表4.7-1 项目物料存储情况 序号 物质名称 CAS 临界量(t) 最大存储量(t) q/Q 2 废活性炭 / 参照建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）表B.2中推荐临界量值：50 0.209 0.0042 3 水性油墨 / 0.08 0.0016 合计 0.0058 由结果可见， 本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0058＜1。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ 169-2018）附录C，当Q＜1 时， 可直接判断该项目环境风险潜势为Ⅰ 。项目环境风险评价工作等级简单分析即可。 4.7.3、环境风险识别 项目环境风险识别具体如下表。 表4.7-2 事故污染影响途经 事故类型 事故位置 发生事故的原因 污染物转移途径及危害形式 水性油墨泄露对周围环境的影响 原料仓库 泄露 包装桶破损泄漏后进入地表水等环境，污染土壤、地表水、地下水环境 危废泄露对周围环境的影响 危废暂存间 危险废物储存容器倾倒、破损 危险废物储存容器倾倒、破损泄漏后进入地表水等环境，污染土壤、地表水、地下水环境 4.7.4环境风险分析 （1）原料泄露对周围环境的影响分析 项目水性油墨储存在厂区内辅料仓库暂存，仓库地面采用水泥硬化等防渗措施，辅料堆存区设置围堰，辅料仓库门口设置斜坡围堰，水性水墨发生泄漏后，可在围堰及辅料仓库内收集暂存，不会漫流至厂区内，一般不会对周边水环境、土壤产生影响。 （2）危废泄露对周围环境的影响分析 项目厂区危废暂存间危废储存量较小，项目拟设置一间危废暂存间，危废定点存放，不受风吹、日晒、雨淋，贮存场所墙面及地面拟按危废要求设置防渗层及相应的防渗措施，厂区发生泄露可在贮存点直接清理，不会影响到周边的地表水、地下水、土壤等。 （3）火灾事故导致次生污染环境影响分析 本项目火灾事故风险源主要来源于电线路老化、雷电等原因引起厂房火灾。厂房由于自然或人为因素造成火灾等事故后果十分严重，不但严重威胁本项目内居民的生命安全，也严重影响周围环境。 4.7.5环境风险防范措施 （1）原辅材料储运的安全防范措施 加强原辅料的仓储管理，按有关防火规范设置储存场所。仓库门口设置10cm 左右缓坡（门槛），防止包装损坏时，原料流散到外部，遇火源引发火灾等。考 虑到搬运时可能会使用到人力叉车，建议将缓坡砌成斜坡状，方便出入。 原料分类、分区贮存，并制定申报登记、保管、领用、操作等规范的规章制 度。在原材料仓库配置砂土箱/吸收棉和适当的空容器、工具，以便在发生事故时收集泄漏物料。 （2）危险废物贮存风险事故防范措施 ①、危废暂存间中各类废物使用密闭容器储存并分类存放，严禁混合存放。定期对危废储存容器进行检查，防止泄露。危废暂存间要做好防风、防雨、防晒、 防渗措施，并设置围堰。 ②、危险废物在卸料及搬运时要轻拿轻放，以免损坏容器或包装袋，引起泄漏，工人需配备防毒面具、防护服、防腐手套等防护用品及发生泄漏时处理工具。 ③、危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒、防渗。 ④、在危险废物仓库门外设置“危险废物”的警示牌，仓库内标识不同危险废物的堆放位置； ⑤、按规范分类堆放，加强管理，避免堆放过量，及时清理运走。 ⑥在仓库设置门槛或漫坡，发生应急事故时产生的废水能截留在仓库或车间 内，以免废水对周围环境造成二次污染。 （3）火灾事故环境风险防范措施 ①强化管理及安全生产措施： A、强化安全生产管理，制订岗位责任制，严格遵守操作规程，严格遵守国家、地方关于易燃、易爆、有毒有害物料的储运安全规定。 B、强化安全生产及环境保护意识的教育，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。 C、建立健全环保及安全管理部门，该部门加强监督检查，及时发现，立即处理，避免污染。 D、经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。 ②消防措施： A、保证消防供水系统，发生火灾时要有足够的消防用水。 B、凡禁火区均设置明显标志牌，并配备水消防和便携式灭火器，定期对消防设备进行维护保养和检查。 C、发生火灾时，应急救援队伍立即赶赴现场，在指挥部的指挥下，履行各自的职责。治安队要在事故现场周围设岗，划分禁区并加强警戒，并组织队伍疏散未燃烧的物质，对固定的易燃液体的容器要不断地进行冷却，防止因火场温度影响，使液体受热膨胀，容器炸裂，液体溢出，扩大火灾。 （4）废气事故排放的风险防范措施 若项目的废气处理设施抽风机发生故障，则会造成车间的废气无法及时抽出车间，进而影响车间的操作人员的健康；外排入环境中造成大气污染。建设单位应认真做好设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。为确保不发生事故性废气排放，建设单位采取一定的事故性防范保护措施： ①、各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高 管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。 ②、现场作业人员定时记录废气处理状况，如对抽风机等设备进行点检工作， 并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业， 杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工 序 ③、项目活性炭吸附装置定期清理更换活性炭，保证废气处理设施正常运 转。 4.7.6、环境风险分析结论 项目环境风险潜势为I，环境风险小，在严格落实各项风险防范措施后，环境风险可防可控，对环境影响较小。 |
| --- | --- |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 有机废气排放口 （DA001） | 非甲烷 总烃 | 活性炭 吸附装置+15m高排气筒 | 《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1排放限值（≤50mg/m3） |
|  | 厂界 | 非甲烷 总烃 | 厂房密闭等 | 《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表3排放限值（≤2.0mg/m3） |
|  | 厂区内 | 非甲烷 总烃 | 厂房密闭等 | 厂区内监控点1h平均浓度限值参照《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表2排放限值（≤8.0mg/m3）；厂区内监控点任意一次浓度值参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值（≤30.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 生产废水 | / | 沉淀池过滤后循环使用，不外排 | / |
|  | 生活污水 | 废水量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准（PH 6~9（无量纲）、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L） |
| 声环境 | 噪声 | 等效 连续 A声级 | 基础减振、设备维护，夜间不生产 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)） |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般工业固体废物：设立一般工业固废贮存场所，沉淀泥渣集中收集后定期外售建材公司做为原料使用，不合格品集中收集后交由专业资源回收公司处理，包装废料集中收集后由专业资源回收公司处理； （3）生活垃圾应委托环卫部门清运； （4）危险废物：项目废活性炭、废弃水性油墨罐和废弃抹布按危险废物暂存要求暂存，最终由有资质单位进行回收处置 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目厂区内的生活污水预处理设施已经做好底部硬化措施，可有效防止污水下渗到土壤和地下水；项目产生的废气经过有效处理后可达标排放，且不属于重金属等有毒有害物质，对土壤和地下水影响不大；项目一般工业固废贮存场所和危险废物暂存间均做好防风挡雨、防渗漏等措施。本项目不存在地下水、土壤污染影响途径， |
| 生态保护措施 | 本项目厂房已建成，用地范围内不含有生态环境保护目标，不会对生态环境产生影响。 |
| 环境风险防范措施 | 落实好原辅材料储运的安全防范措施、危险废物贮存风险事故防范措施、火灾事故环境风险防范措施、废气事故排放的风险防范措施。 |
| 其他环境管理要求 | 5.1环境管理的主要内容 （1）及时开展企业自主环保验收和备案工作。贯彻执行调试期间建立的环保工作机构和工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。 （2）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。 （3）对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 （4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 |
| 其他环境管理要求 | （5）建立本公司的环境保护档案。档案包括： ①污染物排放情况，污染物治理设施的运行、操作和管理情况； ②限期治理执行情况； ③事故情况及有关记录； ④采用的监测分析方法和监测记录； ⑤与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料； ⑥其他与污染防治有关的情况和资料等。 5.2排污许可证申请要求 根据《排污许可管理条例》要求，纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者实际排污之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设单位投产前应对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 版）相关规定及时申请并取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类。 5.3排污口规范化管理 根据国家、地方颁布的有关环境保护规定，排气筒、厂区废水总排放口、噪声排放源和固废贮存处置场所均应按《环境保护图形标志--排放口(源)》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设立明显标志，具体标识见表5.3-1。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 表5.3-1 各排污口（源）标志牌设置示意图 排放部位 项目 污水排放口 废气排放口 噪声排放源 一般固体 废物 危险废物 图形符号 形状 正方形边框 正方形边框 正方形边框 正方形边框 正方形边框 背景颜色 绿色 绿色 绿色 黄色 黄色 图形颜色 白色 白色 白色 黑色 黑色 5.4环境影响经济损益分析 5.4.1 社会效益 项目的建设可确保15名劳动力就业，缓解当前日益增加的就业压力，增进社会的稳定团结。同时项目运营带动上下游企业的发展，增加当地财政税收，促进地方经济的发展。因此，这是一项利在企业、利在社会的工程，具有一定的社会效益。 5.4.2环境效益 环境工程投资是指建设工程为控制污染、实现污染物达标排放或回用及污染物排放总量控制所进行的必要投资，一般由治理费用和辅助费用组成，本评价仅估算其中一次性治理费用。建设项目环境工程投资估算详见表5.4-1。 表5.4-1环保投资估算一览表 类别 环保措施 数量 金额 废水 生产废水 清洗机自带水箱 1 0.5 生活污水 依托出租方化粪池、纳管 1 0 废气 有机废气：集气罩+活性炭吸附设备+DA001排气筒（15m） 1套 4.5 噪声 隔声、减震等措施 / 2 固体废物 垃圾桶（依托现有并新增） 若干 1 一般工业固体临时贮存场 5m2 危废暂存间 5m2 1 合计 / / 9 项目总投资为200万元，环保投资为9万元，占项目投资资金的4.5%。 5.5信息公开 根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号，2018年）和《福建省环保厅关于做好建设项目环境影响评价信息公开工作的通知》（闽环评函【2016】94号文），“为进一步做好我省环境影响评价信息公开工作，更好地保障公众对项目建设环境影响的知情权、参与权和监督权，推进环评“阳光审批”。本评价项目公众参与采用网上公示的方法在福建环保网上进行了两次信息公示。项目于2024年3月11日至2024年3月15日在网络平台上进行第一次环评公示，公示时间为5个工作日；待环评报告编制完成后，本项目于2024年3月18日至2024年3月22日在网络平台上对本项目环评报告进行全本公示（详见附图13），公示时间为5个工作日，信息公开期间，没有收到相关群众的反馈意见；在此基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《南安市鑫凯高新材料有限公司年产8万片纳米微晶玻璃板项目》，供建设单位上报生态环境部门审查。 5.6环保工程措施及验收要求 项目竣工环保验收一览表详见表5.6-1。 表5.6-1 项目环保治理措施和验收要求一览表 污染源 验收内容 验收要求 监测 位置 废水 生产废水 处理 设施 运营期，生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排 — 要求 验收措施落实情况 生活污水 处理 设施 近期：经“化粪池+一体化污水处理设施”处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1蔬菜a标准后用于周边农田的灌溉 污水 排放口 远期：生活污水经“化粪池”处理后排入泉州南翼污水处理厂处理 监测项目和要求 ①监测项目：pH、COD、BOD5、SS、氨氮； ②要求：排放污水处理达标， 排污口规范化设置 执行 标准 近期：《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1蔬菜a标准（PH 5.5~8.5（无量纲）、COD≤100mg/L、BOD5≤40mg/L、SS≤60mg/L） 远期：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准）（pH≤6~9、COD≤500、BOD5≤300、SS≤400、NH3-N≤45） 废气 废气治理措施 颗粒物：湿法喷淋作业、车间洒水、及时清扫、抽风换气设备等 有机废气：二级活性炭吸附装置+15m高排气筒；燃烧废气：15m高排气筒 厂界 监测项目 和要求 ①监测项目：颗粒物、非甲烷总烃、NOx、SO2； ②要求：废气达标排放 执行标准 厂界颗粒物达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物厂界无组织排放限值的排放标准（≤1mg/m3）；厂界非甲烷 总烃达《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表4标准限值（≤2.0mg/m3）；有组织非甲烷总烃达《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）（排放浓度≤60mg/m3；排放速率≤1.25kg/h）；厂区内非甲烷总烃达《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018) 表3厂区内监控点浓度限值（≤8.0mg/m3）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A厂区内任意一次浓度限值（≤30.0mg/m3）；燃烧废气达《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）中鼓励执行标准（颗粒物≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOX≤300mg/m3） 噪声 噪声防治措施 基础减振、设备维护，夜间不生产 厂界 监测项目 和要求 监测项目：等效连续A 声级； ②要求：厂界噪声达标 执行标准 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）） 固废 处置 固废处置情况 ①生活垃圾：垃圾桶收集，委托环卫部门处理； ②一般工业固废：设立一般固废暂存区；石材边角料经集中收集后外售给裕宏边料有限公司进一步加工回用，废水沉淀污泥集中收集后委托南安市利群石粉综合利用发展有限公司统一清运 — 执行标准 一般工业固废在厂区内的临时贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)（公告2023年 第6号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求执行。 — 环保管理制度 ①记录各项环保设施的运行和维护数据， 不得无故停运； ②做好污水、废气处理和固废处置的有关记录 和管理工作 |

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） （无组织） | / | / | / | 0.975 | / | 0.975 | +0.975 |
| 废水 （远期生活污水） | 水量（万t/a） | / | / | / | 0.018 | / | 0.018 | +0.018 |
|  | COD（t/a） | / | / | / | 0.0108 | / | 0.0108 | +0.0108 |
|  | NH3-N（t/a） | / | / | / | 0.0014 | / | 0.0014 | +0.0014 |
| 一般工业 固体废物 | 废水沉淀污泥（t/a） | / | / | / | 839.7 | / | 839.7 | +839.7 |
|  | 石材边角料（t/a） | / | / | / | 5700 | / | 5700 | +5700 |
|  | 生活垃圾（t/a） | / | / | / | 2.25 | / | 2.25 | +2.25 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况）

# Text boxes

环评类别

项目类别

表2.3-1 项目主要建设内容一览表