# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   年产45万平方米板式家具项目

建设单位（盖章）：漳州瑞贝家居有限公司

编制日期：     2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产45万平方米板式家具项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2404-350681-04-01-423904 |
| 建设单位联系人 | 许** | 联系方式 | 1390606*** |
| 建设地点 | 福建省漳州市龙海区程溪镇下庄工业区 |
| 地理坐标 | 东经117.580692、北纬24.445360 |
| 国民经济 行业类别 | C2110 木质家具制造 | 建设项目 行业类别 | 十八、家具制造业 21--36.木质家具制造 211*；竹、藤 家具制造212*；金属家具制造213*；塑料家具制造214*；其他家具制造219* |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漳州市龙海区发展和改革局审核审批股 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2024]E031009号 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 10.0 | 施工工期 | 2024年5月-2024年6月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3700 |
| 专项 评价 | 设置原则 | 涉及项目类别 | 开展 情况 |
| 大气 | 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目 | 项目不排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气等，无须开展大气专项评价 | 无 |
| 地表水 | 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 | 项目不属于工业废水直排建设项目，不属于 污水集中处理厂项目，无须开展地表水专项评价 | 无 |
| 环境 风险 | 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 | 项目不涉及风险物质，详见风险评价章节，无须开展环境风险专项评价 | 无 |
| 生态 | 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 | 项目不属于河道取水的污染类建设项目，无须开展生态专项评价 | 无 |
| 海洋 | 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 | 项目不属于向海排放污染物的海洋工程建设项目，无须开展海洋专项评价 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1.2.1 三线一单符合性分析 1.与生态红线的相符性分析 项目位于福建省漳州市龙海区程溪镇下庄工业区，为租赁漳州康达日用品有限公司的部分已建厂房。项目所在地块不属于水源涵养和生物多样性维护重要生态功能区、沿海基干林带保护区、生态公益林保护区、自然与人文景观保护区、水土流失敏感区和重要湿地保护区等漳州划定的生态红线范围内；不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。 根据《漳州市生态环境准入清单》及《漳州市生态环境分区管控动态更新图集》可知，项目用地不在生态保护红线范围内（见附图2 漳州市生态保护红线陆海统筹范围图），项目建设基本符合生态红线控制要求。 2.与环境质量底线的相符性分析 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 项目所在区域水、气、声环境质量现状良好，环境质量现状能够满足环境功能区划要求，项目产生的“三废”污染物经有效治理后，能满足达标排放要求，对周边环境影响较小，建设项目不会对区域环境质量底线造成冲击。 3.与资源利用上限的对照分析 土地资源：根据土地证（龙国用（2015）第G2475号，见附件 土地证）可知，项目所在地块属于工业用地；根据建设用地规划许可证（地字第350681201500008号，见附件 建设用地规划许可证）可知，项目所在地块作为工业用地，符合城乡规划要求。 水资源：项目生活用水取自自来水，由区域供水系统提供； 能源：项目生产设备主要采用电能，为清洁能源。项目运营过程中消耗一定的电源和水等资源消耗，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少。 4.与生态环境准入符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022版）》，项目不属于禁止准入类。根据《环境保护综合名录（2021年版）》，项目成品不属于“高污染、高环境风险”产品名录中的产品。 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单"生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)，分析本项目与福建省总体准入要求的符合性（见表1.1-1），项目建设符合《福建省人民政府关于实施“三线一单"生态环境分区管控的通知》要求；据查福建省三线一单数据应用系统可知(见附件 “三线一单”综合查询报告书)，项目用地属于龙海区重点管控单元3（见附图3 漳州市环境管控单元图）；根据《漳州市生态环境准入清单》及《漳州市生态环境分区管控动态更新图集》，分析本项目与漳州市总体准入要求和龙海区重点管控单元3生态环境管控的符合性（见表1.1-2及表1.1-3），项目建设符合及《漳州市生态环境准入清单》要求。 综上所述，项目基本符合“三线一单”控制要求。 1.2.2产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目主要进行板式家具的加工生产，成品为木质家具，产品、生产工艺及部分已确定型号的生产设备均不属于产业政策中的限制和禁止类；对照《中华人民共和国工业和信息化部公告》（工产业[2010]第122号）相关规定，项目产品均不属于淘汰落后产品。由于部分生产设备型号尚未明确，要求企业应根据相关政策选购符合国家产业政策及规定要求的生产设备。 此外，本项目于2024年4月通过漳州市龙海区发展和改革局审核审批股的备案（闽发改备[2024]E031009号，详见附件），同意本项目的建设。因此，本项目符合国家当前产业政策。 1.2.3与挥发性有机物相关政策符合性分析 1.根据生态环境部2019年6月“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知”的相关内容“三、控制思路与要求……（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油漆和稀释剂，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油漆和稀释剂、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。”；根据<福建省生态环境厅关于印发《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》的通知>中附件2“福建省挥发性有机污染物治理攻坚实施方案重点任务表”相关内容“大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代”。本项目采用的热熔胶条为低VOCs含量的胶粘剂，符合相关政策要求。 2.根据生态环境部2019年6月“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知”的内容“三、控制思路与要求……（一）大力推进源头替代……企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”。根据《漳州市环保局关于印发漳州市重点行业挥发性有机物污染防治工作方案的通知》（漳环总量[2017]8号）的相关内容“（三）加快推进重点行业VOCs 专项整治……1.实施工业源整治……（4）推进溶剂使用工艺 VOCs 控制……在纺织印染、皮革加工、制鞋、木材加工、木制品生产等行业，积极推动使用低毒、低挥发性溶剂……同时开展 VOCs 收集与净化处理”。本项目采用的热熔胶条为低毒、低挥发性，有机废气采用“两级活性炭吸附”设施处理后尾气引至15米高的排气筒排放，符合相关政策的要求。 1.2.4选址合理性分析 项目位于福建省漳州市龙海区程溪镇下庄工业区，为租赁漳州康达日用品有限公司的部分已建厂房。根据土地证可知，项目建设符合用地性质；项目所在地块属于下庄工业区，为工业集中小区，项目周边多为工业企业用地和空地，工业多以日用品、金属制品、水泥制品及仓库为主，本项目主要生产板式家具，与周边环境基本相容。若项目能按本环评切实做好污染防治措施，确保项目运行过程产生的废气经处理达标后排放，废气产生及排放量都很小，则对其及周围环境影响很小。 |

表1.1-1  与福建省总体准入要求的符合性分析

| 适用 范围 | 准入条件 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全省 陆域 | 空间布局约束 | 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求；2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换；3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目；4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模；5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 | 项目属于 C2110 木质家具制造，不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染、钢铁、水泥、平板玻璃、煤电、氟化工类项目。项目无生产废水产生。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或信量替代，涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs 排放实行区城内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代；2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值；3.尾水排入近岸海城汇水区域、“六江两溪”流城以及湖泊、水库等封闭、半封闭水城的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 | 项目属于C2110 木质家具制造，无生产废水产生，不涉及总磷排放；项目VOCs排放应实行倍量替代，挥发性有机物指标通过漳州市龙海生态环境局进行申请调剂。 | 符合 |

表1.1-2  与漳州市总体准入要求的符合性分析

| 适用范围 | 准入条件 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 漳州 | 陆域 | 空间布局约束 | 1.除古雷石化基地外,漳州市其余地区不再布局新的石化中上游项目。2.钢铁行业仅在漳州台商投资区、漳州招商局经济技术开发区、漳州市金峰经济开发区、浦南工业园进行产业延伸，严控钢铁行业新增产能，确有必要新建的应实施产能等量或减量置换。3.北溪江东北引桥闸、西溪桥闸以上流域禁止发展对人体健康危害大、产生难以降解废物、水污染较大的产业，禁止新建、扩建制革、电镀、漂染行业和以排放氨氮、总磷等为主要污染物的工业项目。禁止在流域一重山范围内新增矿山开采项目，其他流域均需注重工业企业新增源准入管控，禁止新建、扩建以发电为主的水电站项目。4.除电镀集控区外，禁止新建集中电镀项目，企业配套电镀工序或其他金属表面处理工序排放重点重金属污染物需实行“减量置换”或“等量替换”，原规划环评中明确提出废水零排放要求的园区除外。5.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010修正本）、《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要救济进行严格管理。 | 项目属于C2110 木质家具制造，不属于石化、钢铁、制革、电镀、漂染、矿山开采、水电类项目，不属于对人体健康危害大、产生难以降解废物、水污染较大的产业或排放氨氮、总磷为主要污染物的项目。项目地块不涉及永久基本农田。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1.新建有色项目应执行大气污染物特别排放限值，新改扩建(含搬迁)水泥项目应达到超低排放水平，现有水泥项目应如期进行超低排放改造，现有及新建钢铁、火电项目均应达到超低排放限值要求。2.涉新增VOCs排放项目，实行VOCs总量控制，落实相关规定要求。 | 项目属于C2110 木质家具制造，不属于水泥、有色、钢铁、火电类项目；项目VOCs排放应实行倍量替代，挥发性有机物指标通过漳州市龙海生态环境局进行申请调剂。 | 符合 |

表1.1-3  与漳州金峰经济开发区生态环境准入符合性分析

| 环境管控 单元名称 | 管控类别 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙海区重点管控单元3 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 主要包含程溪农场、程溪镇、林下林场： 1.禁止新建、扩建涉气重污染项目。2.严禁在人口聚集区新建涉及危险化学品的项目。3.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。4.合理确定畜禽养殖和水产养殖空间，严格按照水产养殖规划和畜禽养殖禁养区规定执行。5.优化调整种植业结构，推进农药化肥施用量大的经济作物退出。6.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。 | 项目属于C2110 木质家具制造，不属于涉气重污染项目，不属于人口聚集区，不属于养殖项目，不属于种植业，。项目所在地块不属于未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1.城市建成区的大气污染型工业企业的新增二氧化硫、氮氧化物排放量应实行总量控制，落实相关规定要求。2.控制畜禽养殖规模，全面治理畜禽养殖污染。3.严格控制农业面源污染，开展化肥、农药“零增长”行动，积极推广绿肥，增施有机肥，推进重点区域农田退水治理。4.加快城区配套管网和乡镇污水处理设施建设进度，提高生活污水处理率。 | 项目属于C2110 木质家具制造，不涉及二氧化硫、氮氧化物排放 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 对单元内具有潜在土壤污染环境风险的企业应加强管理，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。制定环境风险应急预案，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构。 | 企业应针对可能污染土壤和地下水的渗漏、泄漏风险点，按要求划定防渗区，采取相应的防渗设计和防治措施；同时制定环境风险应急预案，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构，符合环境风险防控要求。 | 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1.1项目由来 漳州瑞贝家居有限公司成立于2024年1月，选址于福建省漳州市龙海区程溪镇下庄工业区，为租赁漳州康达日用品有限公司的已建厂房，建筑面积3700平方米。该企业拟建板式家具加工生产项目，新建板式家具加工生产线，年产6万套板式家具。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。结合本项目建设情况，检索《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十八、家具制造业 21”--“36.木质家具制造 211*；竹、藤 家具制造212*；金属家具制造213*；塑料家具制造214*；其他家具制造219*”--“其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，项目使用的热熔胶为低VOCs型，故应编制环境影响报告表。因此，漳州瑞贝家居有限公司于2024年4月委托我司编制该项目的环境影响报告表。我司接受委托后，立即派技术人员踏勘现场，经资料收集与调研后，按照环境影响评价技术导则要求，编制了该项目环境影响报告表，供建设单位上报环保主管部门审批。 2.1.2项目概况 ①项目名称：年产45万平方米板式家具项目 ②建设单位：漳州瑞贝家居有限公司 ③建设地点：福建省漳州市龙海区程溪镇下庄工业区，见附图1 ④建设性质：新建 ⑤建设规模：本项目为租赁漳州康达日用品有限公司的部分厂房，建筑面积3700平方米，平面布局详见附图7。项目工程组成见表2.1-1 ⑥总投资：100万元 ⑦地理坐标：东经117.580692、北纬24.445360 ⑧劳动定员：拟招收员工30人，均不在厂内住宿 ⑨工作制度：年工作320天，日工作10小时 ⑩生产规模及产品方案：项目建设板式家具加工生产线两条，主要产品及产能、主要原辅料、能耗清单详见表2.1-2。 ⑪项目主要生产设备见表2.1-3。 表2.1-1项目工程组成 工程类别 组成 建设内容 主体工程 生产车间 为半封闭式生产车间，主要进行裁切、封边、钻孔、成型、组装、包装等等工序 公用工程 给水系统 由区域自来水管接入 排水系统 雨污分流 电力 区域电网供应 运输 公路运输为主，全部委托当地专业运输单位承运 环保工程 废水 近期：依托三级化粪池处理，建议增设二级生化处理设施；远期：依托三级化粪池处理后，由污水管网排入高排渠污水处理站进一步处理 废气 粉尘废气--集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒 有机废气--集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒 噪声 合理布局、墙体隔声、距离衰减 固体废物 生活垃圾转运 危废间：用于危险废物的暂存，为封闭式隔间 一般固废区：一般固废临时收集场所 储运工程 原料区 用于木板原料的堆放 成品区 用于成品的堆放 生活设施 办公区 设置于车间内西南侧 表2.1-2 建设项目主要产品及原辅材料使用情况一览表 表2.1-3 项目主要设备清单一览表 2.1.3主要原辅材料理化性质 1.中纤板：即中密度纤维板，是以木质纤维或其他植物纤维为原料，经打碎、纤维分离、干燥后施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂，再经热压后制成的一种人造板材。项目外购中纤板成品作为原料进行加工，原板尺寸为1.22m×2.44m×15mm。 2.刨花板：由木材或其他木质纤维素材料制成的碎料，施加胶粘剂后在热力和压力作用下胶合成的人造板，又称碎料板。项目外购刨花板成品作为原料进行加工，原板尺寸为1.22m×2.44m×15mm。 3.热熔胶条：在封边工艺结合封边条使用。根据业主提供的热熔胶MSDS（详见附件 热熔胶MSDS），该热熔胶为米白色固体形态，由乙酸乙烯酯与乙烯的聚合物、碳酸钙、石油树脂、低密度聚乙烯、树脂酸组成；根据业主提供的热熔胶SGS（详见附件 热熔胶SGS）可知，其挥发性有机物含量为2g/kg。 4.封边条：是对家具板材的断面进行保护、装饰、美化的材料，它可以使一件家具显现木纹清晰、色彩缤纷的整体效果。项目外购的封边条主要为PVC木纹封边条，在封边工艺结合热熔胶使用。 2.1.4总平布局合理性分析 本项目为租赁漳州康达日用品有限公司的已建厂房进行板式家具的加工生产，平面布局详见附图7。 项目原料区及成品区均设置在生产区周边，方便原辅料及成品的输送；办公室单独设置在车间东南侧，周边设置成品区和成品区，可减少生产对其的影响；项目将产生粉尘的裁切、成型、钻孔工序均设置在生产车间靠西侧及西南侧区域，方便粉尘废气的统一收集和排放；此外，封边产生的有机废气经集气罩收集后统一处理后排放，废气处理设施设置在封边区西侧。各功能区布设符合生产工艺流程顺序和环保要求，同时考虑运输的顺畅，做到人污分流。采用了相应的污染治理措施，项目可满足厂界及周围环境保护要求，厂区总平布置基本合理。 2.1.5废气特征污染物平衡分析 图2.1-1 项目NMHC平衡示意图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程及产污环节 图2.2-1 项目生产工艺流程图 1、流程简介：项目外购中纤板和刨花板，先采用裁板锯和推台锯进行裁切成所需的尺寸。然后板材半成品采用热熔胶和PVC封边条通过封边机进行封边，再采用数控钻孔中心、多排钻或六面钻进行钻孔，用吊镂、地镂、立轴机或开槽机进行雕刻成型，最后进行组装和包装即为板式家具成品。 2、产污环节：废水--主要为生活污水，无生产废水产生；废气--主要为有机废气和粉尘废气，有机废气来自封边工序，粉尘废气来自裁切、钻孔及成型工序；噪声--主要来源于生产设备运营产生的噪声；固废--包括木材边角料，袋式除尘器收集的粉尘，袋式除尘器更换的布袋，有机废气处理设施更换的废活性炭，机械设备维护检修产生的废机油和废油桶等，以及职工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1.1地表水环境 1.项目所在区域地表水为高排渠，《漳州市地表水环境功能区划》中尚未对高排渠进行环境功能区区划，鉴于高排渠主要环境功能为防洪排涝、农灌及接纳沿线的工业废水和生活污水，水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类标准，见表3.1-1。项目所在区域地表水系功能区划见附图4。 表3.1-1 GB3838-2002《地表水环境质量标准》 序号 项目 单位 Ⅳ类 1 pH 无量纲 6～9 2 高锰酸盐指数 mg/L ≤10 3 COD mg/L ≤30 4 BOD5 mg/L ≤6 5 氨氮 mg/L ≤1.5 6 总磷 mg/L ≤0.3 7 总氮 mg/L ≤1.5 8 石油类 mg/L ≤0.5 根据《2022年漳州市生态环境质量公报》（http://hbj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzssthjj/2023-06-05/1036660240.html），全市49个“十四五”地表水主要流域国省控水质考核断面总体水质为优，Ⅰ～Ⅲ类的水质比例为98%，同比上升6.2个百分点；Ⅰ～Ⅱ类水质比例20.4%，同比上升4.1个百分点；Ⅳ类水质比例2%，无Ⅴ类和劣Ⅴ类水质。全市12个地表水国家考核断面Ⅰ类～Ⅲ类水质比例为91.7％，同比上升16.7个百分点，无劣Ⅴ类水质，总体水质为优。九龙江漳州段I～Ⅲ类水质比例为100%，同比上升6.7个百分点，水质状况为优。漳江和诏安东溪I～Ⅲ类水质比例均为100%，水质状况为优。全市3个市级集中式生活饮用水源中，各期监测值均达到或者优于GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准，水质达标率100%，与上年持平。10个县级集中式生活饮用水源中，所有水源地各期监测值均达到或者优于GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准, 水质达标率为100%。 根据《漳州市水环境质量月报（2023年11月）》（http://www.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsrmzf/2023-12-21/2015880878.html），2023年11月，全市”十四五“”主要流域国省控水质监测断面，Ⅰ～Ⅲ类的水质比例为96%，其中，Ⅰ类水质断面2个，Ⅱ类水质断面15个，Ⅲ类水质断面31个，Ⅳ类水质断面2个，无Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。全市监测的13个集中式生活饮用水水源均达标（达到或优于Ⅲ类标准），达标率100％。 3.1.2大气环境 1.项目所在区域属二类功能区，漳州市环境空气质量功能区划见附图5，区域环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；非甲烷总烃质量标准参照执行HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》中附录D的TVOC空气质量浓度参考限值，见表3.1-2。 表3.1-2 GB3095-2012《环境空气质量标准》 标准号及名称 污染物 取值时间 浓度限值（ug/m3） GB3095-2012 及其修改单 SO2 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 0 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 CO 24小时平均 4000 1小时平均 10000 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》 附录D TVOC 8小时均值 600 2.质量现状 根据《2022年漳州市生态环境质量公报》（http://hbj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzssthjj/2023-06-05/1036660240.html），2022年漳州空气质量达标天数比例为95.1%，同比下降了3.5个百分点，11个县（区）空气质量达标天数比例范围93.8%-100%，平均为98.4%，同比下降了0.8个百分点。2022年漳州环境空气质量综合指数为2.85，同比下降7.8%，首要污染物为臭氧；11个县（区）综合指数范围为1.94-2.88，均值为2.33，同比下降10.0%，首要污染物主要为臭氧。 根据《漳州市生态环境局关于2022年12月和1-12月各县（区）及开发区（投资区）环境空气质量排名情况》（http://www.zhangzhou.gov.cn/cms/siteresource/article.shtml?id=830601105883000000&siteId=620416811908440000，2022年龙海区SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为0.006mg/m3、0.017mg/m3、0.031mg/m3、0.016mg/m3，CO 24小时平均第95百分位数为0.17g/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为0.134mg/m3，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，因此，项目所在区域属于环境空气质量达标区。2022年1-12月各县（区）及开发区（投资区）环境空气质量排名情况见表3.1-3。 表3.1-3 2022年各县市区环境空气质量一览表 单位：mg/m3 3.1.3声环境 根据《2022年漳州市生态环境质量公报》（http://hbj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzssthjj/2023-06-05/1036660240.html），2022年全市城市区域声环境质量总体等级为为三级，属于一般水平，区域环境噪声昼间平均等效声级Leq为55.7dB(A)，同去年相比下降3.1dB(A)。漳州市区环境噪声昼间平均等效声级Leq为56.4dB(A)，属于一般水平。全市各类城市功能区声环境昼间和夜间噪声均达标。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求：“厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声”。本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，故未进行声环境质量现状监测。 表3.1-4 GB3096-2008《声环境质量标准》 单位: dB（A） 时段 声环境功能区类别 昼间 夜间 3类 65 55 3.1.4生态环境 本项目为租赁漳州康达日用品有限公司的已建厂房，无新增用地，用地范围内未含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目属于木质家具制造，不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测和评价。 3.1.6地下水环境 根据HJ 610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》，本项目属于N轻工-109、家具制造-其他（Ⅳ类项目），可不开展地下水环境影响评价。 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源，故不开展地下水环境质量现状调查。 3.1.7土壤环境 根据HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》，本项目属于制造业-设备制造、金属制造、汽车制造及其他用品制造（家具制造业）-Ⅲ类项目，项目占地面积为3700m2，属于小型（≤5 hm2），所在区域土壤环境不敏感，可不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2.1周围环境概况 本项目位于福建省漳州市龙海区程溪镇下庄工业区，为租赁漳州康达日用品有限公司的部分已建厂房，该车间共一层。项目厂界北侧为他人空置厂房，西侧为山地，南侧为他人空置厂房，东侧为漳州豪鑫成日用品有限公司。项目厂区及周边环境现状实拍见附图7，周围环境示意图见附图8。 3.2.2环境保护目标 本项目的主要环境目标见表3.2-1，周边敏感点见附图9。 1.大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，故以文化区和农村地区人群较集中的区域为大气环境保护目标，见表3.2-1。 2.声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.地下水 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目为租赁漳州康达日用品有限公司的已建厂房，无新增用地，用地范围内未含有生态环境保护目标。 表3.2-1 项目主要环境保护目标 环境要素 保护对象 与项目 相对位置关系 影响因子 环境目标 地表水环境 高排渠 W346m 运营期 生活污水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准 大气环境 下庄村 SWW 150m 运营期废气 大气环境质量符合 GB3095-2012及其修改单 二级标准 N 290m |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3.1废水 项目外排废水主要为职工生活污水，近期采用三级化粪池处理后，拟增设二级生化处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级排放标准后，排入高排渠；远期待龙海程溪溪及高排渠污水处理站以及本项目所在区域市政污水管网建成并投入使用时，生活污水经三级化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）后接入市政污水管网，送往龙海程溪及高排渠污水处理站集中处理，污水站出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。排放标准限值详见表3-4。 表3.3-1 废水污染物排放标准限值 污染物名称 执行标准 标准限值 pH（无量纲） 近期：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级排放标准 6 ~9 悬浮物（SS） 70mg/L 五日生化需氧量（BOD5） 20mg/L 化学需氧量（CODCr） 100mg/L 氨氮 15mg/L 磷酸盐（以P计） 0.5mg/L pH（无量纲） 远期：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准） 6 ~9 悬浮物（SS） 400mg/L 五日生化需氧量（BOD5） 300mg/L 化学需氧量（CODCr） 500mg/L 氨氮 45mg/L 总磷 8mg/L pH（无量纲） 高排渠污水处理站设计进水水质 6 ~9 悬浮物（SS） 200mg/L 五日生化需氧量（BOD5） 150mg/L 化学需氧量（CODCr） 250mg/L 氨氮 30mg/L 总磷 7mg/L pH（无量纲） 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 6 ~9 悬浮物（SS） 10mg/L 五日生化需氧量（BOD5） 10mg/L 化学需氧量（CODCr） 50mg/L 氨氮 5mg/L 总磷 0.5mg/L 3.3.2废气 项目粉尘废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2颗粒物二级标准和无组织排放监控浓度限值，详见表3.3-2；项目有机废气排放参照执行DB35/1782—2018《工业企业挥发性有机物排放标准》——木材加工行业及无组织相关排放标准，厂区内监控点任意一次浓度值执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》，详见表3.3-3。 表3.3-2 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度(m) 二级 (kg/h) 监控点 浓度(mg/m3) 颗粒物 120 15 3.5 周界外 最高允许浓度 1.0 表3.3-3 有机废气排放标准限值（DB35/1782—2018、GB37822-2019） 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度(m) 二级(kg/h) 监控点 浓度(mg/m3) NMHC 60 15 1.8 厂区内 任意一次浓度值：30.0 1h平均浓度值：8.0 厂界处 2.0 3.3.3噪声 项目运营期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，见表3.3-5。 表3.3-5 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位:dB（A） 声环境功能区类别 昼 间 夜 间 3类 65 55 3.3.4固废 一般工业固体废物执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定；危险废物执行GB18597－2023《危险废物贮存污染控制标准》的有关规定；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“第四章生活垃圾”的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4.1总量控制因子 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》规定，“严格涉 VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。”因此，根据国家环境保护部关于总量控制的有关要求，并结合地方总量控制的有关要求和本项目污染物排放，最终确定本项目总量控制因子为：挥发性有机物、颗粒物。 3.4.2总量控制指标 本企业废气总量控制因子为挥发性有机物和颗粒物。挥发性有机物控制指标为0.005t/a（包括有组织排放量为0.002t/a、无组织排放量为0.003t/a）。颗粒物控制指标为0.287t/a（包括有组织排放量为0.082t/a、无组织排放量为0.205t/a）。有机废气应实行倍量替代，颗粒物可实行等量替代，通过漳州市龙海生态环境局进行调剂。 根据《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》(闽环发[2015])，排污权交易水污染物仅核定工业废水部分。项目外排废水主要为职工生活污水，无需交易总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为租赁漳州康达日用品有限公司的已建厂房。项目施工期主要进行机台设备的安装，设备安装时会产生噪声，安装设备时噪声源强较小，设备的安装时间短，且项目周边多为工业企业，100m范围内无居民、学校、医院等敏感点，故施工期对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.1废水 4.2.1.1废水产生及排放情况 项目生产过程无需用水，无生产废水产生。项目外排废水主要为生活污水，废水排放信息见表4.2-1。 项目职工人数为30人，均不住厂。参照GB50015-2019《建筑给水排水设计标准》，非住厂职工用水定额取50L/d.人，污水排放系数按80%计，则项目职工生活用水量为1.50t/d（480t/a），污水排放量为1.2t/d（384t/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP等。参考《给排水设计手册》（第五册城镇污水水质），项目生活污水污染浓度大致为COD：550mg/L、BOD5：350mg/L、SS：450mg/L、NH3-N：60mg/L、TP：7.8mg/L。近期厂区生活污水经三级化粪池预处理后，拟增设二级生化处理设施，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，排入高排渠；远期经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准）及高排渠污水处理站设计进水水质要求后通过市政污水管网，就近送往高排渠污水处理站集中处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入高排渠。处理前后废水水质源强见表4.2-2。 |

# 表4.2-1 项目废水排放信息一览表

| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口 编号 | 排放口 类型 | 排放口设置是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、TP | 近期：高排渠 远期：高排渠污水处理站 | 间断排放、排放期间流量不稳定，但有周期性规律，且不属于非周期性规律 | TW001 | 生活污水处理设施 | 三级化粪池 | DW001 | 生活污水排放口 | ☑是 □否 |

表4.2-2  项目废水水质情况及源强一览表

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.1.2废水环境影响分析 （1）项目废水排放情况 近期：厂区生活污水经三级化粪池预处理后，拟增设二级生化处理设施，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，排入高排渠； 远期：经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准）后通过市政污水管网，就近送往高排渠污水处理站集中处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入高排渠。 （2）近期污水处理措施可行性分析 近期厂区生活污水经三级化粪池预处理，拟增设二级生化处理设施，处理达标后排入高排渠。 ①工艺流程 本项目污水主要污染为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等，根据工程分析可知，本项目污水污染浓度较低，且可生化性好；因此，本项目拟增设二级生化工艺进行处理达标后排放，处理工艺流程可如图4.2-1所示。 图4.2-1 生活污水处理工艺流程图 ②工艺介绍 调节池：项目生活污水经三级化粪池预处理进入调节池进行废水水质水量调节。 水解酸化池：调节池内废水自流进入水解酸化池，在酸化池兼氧菌的作用下，污水中的大分子有机物得到一定程度的消解成为酸、醇等有利于后段好氧处理的小分子有机物，提高废水的可生化性。 接触氧化池：水解酸化池内的废水经泵提升至接触氧化池，使废水和生物膜相接触，在生物膜的作用下，使废水中的有机污染物降解为CO2和H2O等无机物。 沉淀池：接触氧化池出水自流进入沉淀池，去除其中的悬浮生物膜。上清液流入清水池。 消毒池：进一步去除处理后污水中的病原性微生物等。 ③可行性分析 该废水处理工艺流程综合了物理吸附和生化反应等过程，它具有容积负荷高、占地面积小、运行稳定、出水水质好、管理方便和运行成本低等许多优点，根据前文分析，厂区生活污水经处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准排入高排渠，对周边水环境影响不大。 （3）远期依托高排渠污水处理站处理可行性分析 ①污水处理站概况： 高排渠污水处理站位于漳州市龙海区程溪镇，占地面积6.85亩，近期处理规模为2000m3/d，远期处理规模为4500m3/d。一级处理工艺采用“格栅+一级提升+转鼓细格栅”工艺；二级处理工艺采用“A2O+磁加载沉淀池”工艺，消毒采用“紫外消毒”工艺。消毒后尾水达标排放。污泥处理工艺采用“污泥浓缩+机械脱水”工艺，污泥含水率达到80%后外运处置。服务范围为收集处理周边村民生活污水及沿线企业生产废水。 图4.2-2 高排渠污水处理站收集处理服务范围 ②污水站处理工艺流程说明： A、生活污水经厂区管网进入废水处理站的细格栅，在细格栅的拦截下将废水中所含的大块杂物隔除，出水自流进入集水池中进行一级提升。（拦截物定期外运处置）。 B、废水通过一级提升泵提升进入转鼓细格栅进一步去除废水中的杂物，降低后续管道及设备堵塞的风险，之后进入调节池中，当进水水质超过本项目设计标准时则切换进入应急池中进行存储。 C、废水在调节池中进行水质水量的均化，再由泵提升进入A2O工序，当应急池内存在不达标废水时，根据现场工艺运行情况，缓慢向调节池中注入适量不达标废水，缓慢进行消纳，严禁应急池废水直接进入处理工艺中处理。 D、首先废水在A2O厌氧池进行聚磷菌释放磷，并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物，出水自流进入缺氧池。在缺氧池，反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用，转化成氮气逸入到大气中，从而达到脱氮的目的。 E、缺氧池出水自流进入好氧池，池内好氧微生物在鼓风曝气充氧的状态下，将污水中的有机物分解成CO2和H2O，将氨氮氧化成硝态氮。 F、好氧池混合液自流进入高效沉淀池进行泥水分离，上清液自流进入转鼓微滤机进行深度处理，剩余污泥则排入污泥池。为确保系统出水总磷达标排放，需在混合液进入沉淀池之前投加专用除磷剂，通常使用铝盐和3价铁盐作为混凝剂进行混凝沉淀处理，其除磷效果较好，出水中的TP浓度可确保0.3mg/L以下。 G、深度处理采用预沉淀池+磁加载沉淀池的处理工艺，通过向废水中加入PAC，再进行二次沉淀，能有效降低水体中的TP浓度。 H、经除磷沉淀处理后出水通过紫外消毒器进行消毒后，排入规范排放口达标排放。 I、生化处理系统的剩余污泥排入污泥池中，通过外回流对前端生化系统进行污泥浓度补充，上清液根据实际情况回流至调节池，沉淀的污泥进入污泥浓缩池进行初步浓缩减量，之后通过叠螺式压滤机进行机械脱水，最终外运处置。 图4.2-3 高排渠污水处理站工艺流程图 ③项目废水排入可行性 高排渠污水处理站分近期、远期进行建设，近期处理规模为2000m3/d，远期处理规模为4500m3/d。本项目生活污水排放量约1.2t/d，占高排渠污水处理站近期处理能力的0.03%，所占比例小，不会对高排渠污水处理站运行水力负荷造成太大的影响。项目排放废水主要为生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，污染物成分简单，不含有腐蚀成分，且不含有毒污染物成分。生活污水经三级化粪池处理后，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，能满足高排渠污水处理站的进水水质标准，不会对龙海程溪溪及高排渠污水处理站的正常运行水质负荷造成影响。 综上所述，远期项目生活污水经处理达标后排入市政污水管网，送往高排渠污水处理站处理，不会对污水厂造成负荷冲击，措施是可行的。 4.2.2废气 4.2.2.1废气产生及排放情况 项目废气包括裁切、钻孔和成型工序产生的粉尘废气，以及热熔胶封边工序产生的有机废气。运营期废气污染物产生及排放情况见表4.2-4，污染物产排及治理措施情况见表4.2-5。 ①粉尘废气：项目在裁切、钻孔和成型等工序将产生粉尘废气。项目以中纤板和刨花板作为原料进行加工生产，根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--211木质家具制造行业系数手册产排污系数：实木、人造板机加工工序颗粒物产污系数为150g/立方米-原料，采用袋式除尘的去除率为90%。项目年加工中纤板和刨花板共45.5万m2，单板厚度为15mm，则项目年加工中纤板和刨花板共6825m3，计算粉尘产生量约为1.024t/a、产生速率为0.4kg/h。项目采用半封闭式生产车间，并在各产尘点上方设置集气罩，风机设计风量为35000m3/h，收集率为80%，收集的粉尘废气统一采用一套脉冲袋式除尘处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放。处理后木工粉尘有组织排放量为0.082t/a，无组织排放量为0.205t/a，废气排放情况详见表4.2-4。 ②有机废气：项目在热熔胶使用过程中将产生有机废气。本项目在封边工序需使用热熔胶和PVC封边条，热熔胶作为粘胶剂。根据业主提供的MSDS和SGS可知，该热熔胶主要成分为乙酸乙烯酯与乙烯的聚合物、碳酸钙、石油树脂、低密度聚乙烯、树脂酸，其挥发性有机物含量为2g/kg。项目年使用热熔胶8t，则项目封边工序非甲烷总烃产生量约为0.016t/a，产生速率为0.006kg/h。经集气罩收集后纳入有机废气处理设施处理后排放。 根据生态环境部2019年6月“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知”的内容“三、控制思路与要求……（一）大力推进源头替代……企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。”项目使用的热熔胶的VOCs含量低于10%，为相应国家环保政策，企业拟在封边工序上方设置集气罩，风机设计风量为12000m3/h，收集率为80%，收集的有机废气统一采用一套“二级活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放(排气筒编号为DA002)。参照《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物 治理体系建设技术指南（试行）》4.2“碘吸附值不低于800mg/g 或四氯化碳吸附率不低于60%”，要求企业采用碘吸附值≥ 800mg/g 的活性炭，单级活性炭吸附率按60%计，则“二级活性炭吸附”综合去除率为84%，则处理后有机废气有组织排放量为0.002t/a、无组织排放量为0.003t/a。有机废气产生及排放情况详见表4.2-4。 表4.2-4 项目废气产生及排放情况一览表 |
| --- | --- |

# 表4.2-5   运营期废气污染物及治理措施情况一览表

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2.2废气处理设施情况 项目废气包括裁切、钻孔和成型工序产生的粉尘废气，以及热熔胶封边工序产生的有机废气。 1.粉尘废气治理措施 项目采用半封闭式生产车间，并在裁切、钻孔和成型等设备上方设置集气罩，收集废气由一套脉冲袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放（排气筒编号为DA001）。 脉冲袋式除尘器：是在布袋除尘器的基础上，改进的新型高效脉冲袋式除尘器。为了进一步完善脉冲袋式除尘器，改后的脉冲袋式除尘器保留了净化效率高、处理气体能力大、性能稳定、操作方便、滤袋寿命长、维修工作量小等优点。其由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由灰斗(或下部宽敞开式法兰)进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓，灰尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于滤袋表面，净气经袋口到净气室、由风机排入大气，当滤袋表面的粉尘不断增加，导致设备阻力上升至设定值时，时间继电器(或微差压控制器)输出信号，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，附于滤袋表面的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗(或灰仓)内，粉尘由卸灰阀排出，全部滤袋喷吹清灰结束后，除尘器恢复正常工作。 参照生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》211木质家具制造行业系数手册产排污系数可知，一般袋式除尘措施平均处理率为90%，处理后粉尘排放符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》相关标准要求。参照HJ1180—2021《家具制造工业污染防治可行技术指南》大气污染治理措施中，中央脉冲袋式除尘器属于袋式除尘技术，为可行性技术；参照HJ1027—2019《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》，袋式除尘属于颗粒物治理的可行技术，因此本项目粉尘废气治理措施可行。 2.有机废气治理措施 项目采用半封闭式生产车间，并在封边工序上方设置集气罩，收集的有机废气采用“二级活性炭吸附”设施处理，尾气引至15m高的排气筒高空排放（排气筒编号DA002）。 活性炭吸附原理：活性炭是一种多孔性的含炭物质, 它具有高度发达的孔隙构造, 其多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，将有害的杂质吸引到孔径，从而达到废气净化的目的。 参照《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》可知，单级活性炭的去除率为60%，二级活性炭的去除率为84%，处理后有机废气排放可符合DB35/1782—2018《工业企业挥发性有机物排放标准》和GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》相关排放标准。参照HJ1180—2021《家具制造工业污染防治可行技术指南》大气污染治理措施中，活性炭吸附属于吸附法VOCs治理技术，为治理挥发性有机物的可行性技术。此外，固体热熔胶替代技术均属于木质家具的封边、贴饰面等施胶工序的废气污染防治可行技术，项目使用的热熔胶为固态。综上所述，本项目有机废气治理措施可行。 4.2.2.3废气非正常情况分析 当废气处理设施发生故障，项目废气经集气罩收集后直接排放，非正常排放情况如表4.2-6。 表4.2-6 项目废气非正常情况排放一览表 4.2.2.4排气筒合理性分析 根据生产工艺及产污环节分析，本项目排放的废气包括裁切、钻孔和成型工序产生的粉尘废气，以及热熔胶封边工序产生的有机废气。其中粉尘废气通过集气罩收集后拟采用袋式除尘处理后，尾气通过1根粉尘废气排气筒（排气筒编号DA001）；有机废气收集后拟采用二级活性炭吸附，尾气通过1根有机废气排气筒（排气筒编号DA002）。 项目按废气产生工序及厂内功能区的布局情况，将粉尘废气处理设施设置在厂区西南侧，同时排气筒DA001就近设置在西南侧厂界处（具体位置见附图7）；有机废气处理设施设置在封边区的西侧，同时排气筒DA002就近设置在西侧厂界处（具体位置见附图7）。处理设施紧靠相应产污环节，缩短管道长度，减少管道阻力，方便车间废气的收集处理。项目排气筒的位置、朝向和数量设置基本符合生产工艺和相应污染物排放标准要求。 根据DB35/1782—2018《工业企业挥发性有机物排放标准》排气筒应不低于15m；参照GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》，排气筒需高于周围200m半径范围的建筑5m以上。由于项目所在厂房最高高度为10m，要求排气筒高于厂房5m，故项目排气筒高度设为15m，且需高于周围200m半径范围的建筑5m以上，排气筒设置基本合理。 4.2.2.5废气环境影响分析 项目采用半封闭式生产车间，并在各产尘点上方设置集气罩，收集的粉尘废气采用一套脉冲袋式除尘处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放。粉尘废气收集率可达80%，处理率可达90%，处理后粉尘废气排放符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》相关标准要求。 项目热熔胶产生的有机废气经集气罩收集后，采用“二级活性炭吸附”设施处理，尾气引至15m高的排气筒高空排放（排气筒编号DA002）。该处理设施废气收集率可达80%，处理率可达84%，处理后有机废气废气NMHC排放可符合DB35/1782—2018《工业企业挥发性有机物排放标准》和GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》相关排放限值要求。 根据大气环境质量现状分析可知，本项目所在区域大气环境质量现状良好，区域尚有一定环境容量。项目废气污染物主要为有机废气和颗粒物，项目采用半封闭式生产车间，污染物经相应处理设施处理后均可达标排放。项目厂界外500米范围内大气环境保护目标主要为下庄村，本项目与下庄村最近距离为150m，距离较远，且本项目污染物产生量较小，经治理后排放量很小（挥发性有机物总排放量为0.005t/a、颗粒物总排放量为0.287t/a），故项目对敏感点影响不大。综上所述，项目对周围大气环境影响不大。 4.2.3 噪声 4.2.3.1污染源强 项目噪声主要来源于生产设备运营产生的噪声，其声级在70～90dB(A)间(距声源1m处)，其主要设备噪声级见表4.2-7。项目通过采取有效的隔声、消音措施，如车间适当封闭、设备加减振器、噪声较大的设备进行密闭、风机及风管设置消声器等进行降噪；此外，项目应定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态，防止机械噪声的升高。 表4.2-7 项目主要设备噪声一览表 单位：dB（A） 4.2.3.2噪声达标情况 一般工业噪声源按点声源处理，且声源多位于地面，可近似认为是半自由场的球面波扩散。根据HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则-声环境》结合本项目工业噪声源的特点，本次评价采用室内声源等效室外声源声功率级和工业企业噪声计算方法进行预测。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图4.2-3所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为L p1和L p2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2--靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL--隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 图4.2-3 室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw --点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q--指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R--房间常数；R=S，Sɑ/（1-ɑ），S为房间内表面面积，m2；ɑ为平均吸声系数； r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中：LP1i(T)--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij--室内j声源i倍频带的声压级，dB； N--室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)--靠近围护结构处室外N 个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1i(T)--靠近围护结构处室外N 个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi--围护结构i倍频带的隔声量，dB； 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：Lw--中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)--靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S--透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 2.工业企业噪声计算 设第 i 个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T--用于计算等效声级的时间，s； N--室外声源个数； ti--在T时间内i声源工作时间，s； M --等效室外声源个数； Tj--在T时间内j声源工作时间，s。 3.预测结果 本项目为单班制，夜间不生产，则夜间对周边声环境没有影响。采用上述预测模式计算，昼间厂界噪声影响预测结果见表4.2-8。 表4.2-8 噪声预测结果一览表 由上表可知，通过采取隔声措施后，项目厂界噪声均可符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，运营期噪声对周围声环境影响较小。 4.2.4固体废物 4.2.4.1污染源强 本项目建成投入运营后，产生的固体废物主要为木材边角料，袋式除尘器收集的粉尘，更换的废布袋、废活性炭，废机油和废油桶，以及职工生活垃圾，污染物汇总见表4.2-9，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，针对危险废物汇总，见表4.2-10。 ①木材边角料 项目在裁切、钻孔和雕刻过程将产生木材边角料，根据业主提供，产生量约为34t/a，为一般固废，外卖给可回收利用的单位。 ②袋式除尘器收集的粉尘 根据项目工程分析，项目袋式除尘器收集的粉尘约为0.737t/a，属于一般固废，可外卖给可回收利用的单位。 ③更换的废布袋 为保证袋式除尘器的除尘效率，要求企业定期进行布袋的更换，根据同行经验可知，布袋约2年更换一次，更换的废布袋约0.2t/次，即0.1t/a，可外卖给可回收利用的单位。 ④更换的废活性炭 项目有机废气处理系统处理的有机废气量约为0.011t/a。根据中国建筑出版社（1997年）出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每1.0kg纤维状活性炭吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，本项目按1t活性炭吸附0.5t有机废气核算，则活性炭最小需求量为0.022t/a；根据废气治理设计方案，项目有机废气治理设施中的活性炭存储量约为0.03t，每年更换1次，可满足项目有机废气吸附的需求，废活性炭产生量约为0.041t/a。根据生态环境部《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》要求，企业采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800mg/g的活性炭；此外，企业应每年更换有机废气治理设施中的活性炭，以维持活性炭的吸附效果。活性炭吸附的气体主要为有机废气，故废活性炭中将沾染部分有机废气，属于国家危险废物HW49其他废物类的900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物），应委托有资质的单位处理。 ⑤废机油及废油桶 项目各机械设备运行过程需使用机油，平时为循环使用，定期补充损耗。机油在长期使用过程中由于外部原因（空气、水、杂质、热、光、辐射、机械剪切、搅动作用）和内部原因（精制深度、化学成分、添加剂性质等）的影响会发生物理和化学变化，使其老化变质，需定期更换，同时项目在机械设备维护修理过程也将产生废机油，约1年维护检修一次，废机油及废油桶产生量约0.1t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物--900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”类危险废物，更换下来的废机油和废油桶应分类收集暂存在危险废物暂存间内，并委托有资质单位进行处置。 ⑥职工生活垃圾 项目拟招收工作人员30人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·日计，则垃圾产生量为4.8t/a。 |
| --- | --- |

表4.2-9  固体废物产排情况一览表

表4.2-10 危险废物汇总表

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4.2管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）要求，企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 （1）一般固废处置措施 一般固废主要为木材边角料、布袋除尘器收集的粉尘和废布袋，可集中收集后外卖给可回收利用的单位。一般固废临时堆放场应参照GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》进行设置。 此外，项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 （2）危险废物处置措施 ①本项目所产生的危险废物产生后放至危废间贮存。危废暂存管理需按以下要求进行。 本项目拟新建一个3m³的危废间（位置详见附图7），本项目危废主要为有机废气处理设施更换的废活性炭、机械设备维护修理产生的废机油和废油桶，危废产生总量为0.141t/a，根据危废性质不同分别封存在密闭的塑料桶装和金属桶装内，再堆放暂存于危废间内，危废间的容积满足危废暂存的要求。此外，危废间应做好防渗要求，建设单位应加强危险废物的管理，注意台账的完善，定期对危废暂存间进行检查维修。还应按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行贮存，贮存应符合下列要求： 根据GB 15562.2-1995《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》修改单和HJ1276—2022《危险废物识别标志设置技术规范》设置环境保护图形标志。 根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10 -7cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 项目危险废物贮存场所基本情况见表4.2-11。 表4.2-11 项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 位置 占地 面积 贮存 方式 日常 储存量 贮存 周期 危废 贮存间 废活性炭 HW49 900-039-49 E117.580449N24.445014 3m2 密闭 塑料桶装 0.041 一年 废机油及 油桶 HW08 900-249-08 密闭金属桶装 0.1 流转管理要求：企业必须对危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 ②本项目危险废物转移全过程环境管理如下： 目前，福建省已建立福建省固体废物环境监管平台，危险废物已实行网上电子联单管理，企业运营过程产生的危险废物应按管理平台流程填报，主要流程包括： 产生单位填写电子联单。转移当天，产生单位登陆省固废平台填报转移信息，即电子联单第一部分内容，确定无误后保存提交，并打印加盖公章，交付危险废物运输单位核实验收并随车携带。 接收单位填写电子联单并完成审核。危险废物运至接收单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接收单位，接收单位对危险废物核实验收，确认转移信息无误后，当天登录省固废平台填写电子联单第二部分和第三部分内容并确认提交。发现联单第一部分转移信息有误的，退回产生单位修改重新提交确认。 打印电子联单并盖章存档备查。电子联单确认完毕后，产生单位打印一式5份纸质联单，产生单位和接收单位分别盖章，产生单位、接收单位、运输单位、产生地生态环境局和接受地生态环境局各存一份备查。发生转移12天内由产生单位将联单报送所在地生态环境局，并附上对应过磅单。 生态环境局核查并汇总上报市局。各生态环境局对省固废平台电子联单、企业报送的纸质联单和过磅单进行核对，确认无误后于每月15日前汇总上月的危废转移情况报送市生态环境局(危险废物管理—危险废物转移管理—转移联单管理—联单查询—导出)。 另外，危险废物处置或利用单位必须具备相应的能力和资质，不允许将危险废物出售给没有加工或使用能力的单位和个人，废物处理之前需要对其生产技术、设备、加工处理能力进行考察，保证不会产生二次污染，废物处理之后还要进行跟踪，以便及时得到反馈信息并处理遗留问题。 4.2.5土壤和地下水污染防治 针对可能污染土壤和地下水的渗漏、泄漏风险点，如危废贮存间，采取相应防治措施，包括： 1.源头控制：针对危废间和废水处理设施采取相应的防渗漏、泄漏措施。 2.2.根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》，结合本项目厂区内可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 ①重点防渗区：指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域，以及泄漏可能对区域地下造成较大影响的单元。本项目重点污染防治区主要为危废间和废水处理设施，应按照HJ610-2016相关要求进行防渗设计，防渗技术要求：等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598-2019《危险废物填埋污染控制标准》执行。 ②一般防渗区：指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。考虑到本项目厂区面积较小，且涉及封边胶的储存点和使用区、外包装罐存放区范围较为分散，同时由于该区域天然包气带防污性能为中-强、污染控制难易程度为易，故建议将全厂生产区域（危废间除外的区域）进行一般防渗，按照HJ610-2016相关要求进行防渗设计，防渗技术要求：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》执行。 ③简单防渗区：指不会对地下水环境造成污染的区域。对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，主要为办公室，只需进行一般地面硬化。 3.渗漏、泄漏检测：对管道等配置渗漏、泄漏检测装置，定期对渗漏、泄漏风险点进行隐患排查。 4.2.6生态 本项目为租赁漳州康达日用品有限公司的已建厂房，无新增用地，用地范围内未含有生态环境保护目标。 4.2.7电磁辐射 项目为属于木质家具制造，不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测和评价。 4.2.9监测及其他要求 为保证环境监测工作的正常运行，该企业可委托有质资的监测单位协助负责本项目的监测工作。本项目应制定自行监测方案，目前根据HJ1027—2019《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》，各监测点、监测项目、监测频次见表4.2-12；待家具制造工业排污单位适用的自行监测技术指南发布后从其规定。若企业发现不正常排放的情况，应增加监测频率，并及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 根据《排污许可管理条例》，依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当依照条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。本企业需根据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 表4.2-12 监测计划一览表 污染源名称 监测位置 监测项目 监测频次 废水 废水排放口DW001 COD、氨氮 近期：1次/季度、远期：/ 废气 排气筒DA001 废气量、颗粒物 1次/年 排气筒DA002 废气量、NMHC 1次/年 厂区内 NMHC 1次/年 厂界 NMHC、颗粒物 1次/年 噪声 厂界 等效连续A声级（Leq） 1次/季度 4.2.10环境风险分析 1.物质风险识别 本项目属于木质家具制造，根据HJ169－2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B和C判断，项目化学品主要为热熔胶等，不属于风险物质；项目涉及风险物质主要为机械设备使用的机油。机油在设备中的存储量约为0.5t、在危废间的存储量为0.1t，则本项目危险物质数量与临界量比值Q=机油0.6/2500（油类物质）=0.00024＜1，故该项目风险潜势为I。因此本评价只对项目运营期可能发生的环境风险做简要评述。 2.环境风险影响分析 本项目可能出现的环境风险事故：①原材料及成品均可能引起火灾风险；化学品热熔胶、废机油若存放不当可能引起泄漏，影响地下水、土壤及大气环境。②机械设备使用的机油属于可燃易燃物品，在运营过程可引起火灾风险。其可能产生的次生污染为火灾消防废水、消防沙土等。用电设备发生意外存在隐患，其次设备长期使用，导线陈旧破损，也是发生爆炸和火灾风险的隐患之一。 好的防范措施可以减少事故的发生，降低事故发生概率，但事故概率不可能降为零。一旦出现事故时，污染泄漏至环境，对环境可能造成危害，为了减少危害，必须实施相应的应急计划。 3.事故防范及应急处理措施 由于环境风险具有突发性和破坏性的特点，所以必须采取有效措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。 ①一般事故性排放对策 （1）加强对操作人员的安全生产和环境保护教育和管理，特别是危险岗位的操作工，必须按规定经过安全操作的技术培训，取得合格证后才能单独上岗。严格按规范操作，任何人不得擅自改变工艺条件。 （2）制订风险事物的应急方案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最小程度。 （3）对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全。 ②火灾、爆炸事故风险防范措施 （1）加强安全管理：普及防爆知识，使员工了解可燃性化学品的爆炸危险场所和危险程度，并掌握其防爆措施；提高员工安全专业知识和应急处置能力；同时完善相关安全管理规章制度，建立防爆工作的长效机制。严禁各类明火。严禁乱拉私接临时电线，电气线路符合行业标准。 （2）点火源控制 任何人员进入生产车间内禁止携带打火机、火柴等火种或其他易燃易爆物品；工作人员穿戴防静电的工作服、鞋、手套，禁止穿戴化纤、丝绸衣物。 ③化学品泄漏事故风险防范措施 项目化学品主要为封边胶，生产车间目前已全部采用水泥硬化，拟相应的防范措施如下： （1）化学品定量存放，不超过一个月的用量；含 VOCs 原辅材料应贮存于密闭的容器或包装袋中。 （2）化学品外包装的结构材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应：储存含挥发性有机物原辅材料的容器材质应结实、耐用，无破损、无泄露，封闭良好，满足相应的强度要求；含挥发性有机物原辅材料在分装容器中的盛装量宜小于80%，避免受热、转运时溢出。建设单位应定期对包装瓶/罐外部检查，及时发现破损和漏处。 （3）存放过含 VOCs 原辅材料及含 VOCs 废物的容器或包装袋应加盖、封口或存放于密闭空间。 （4）购置可密封的空桶或承接盘，用砂土或吸附材料将泄漏的废机油转移到空桶或承接盘，再委托有资质单位处理处置，严禁物料泄漏通过雨水排放口或污水排放口排放； （5）生产车间的明显位置张贴禁用明火的告示，严禁烟火； （6）加强对操作工人的安全生产和环境保护教育和管理，特别是使用封边胶的工序； （7）在生产车间并在生产车间设置泡沫灭火器、消防沙箱。 ④消防措施 （1）严格按照消防法的规定做到配套完善，如消防栓、消防水管、消防水源、逃生通道、喷淋设施、烟感感应装置、监控装置等不可或缺，要设置防火避难层。 （2）在平时或事故时，重要消防用电设备要保障正常供电。同时，消防用电设备的电气线路应与非消防用电线路分开布置，为火灾时及时切断非消防用电设备电源和防止扩大火灾蔓延、减少损失及为消防扑救与安全救灾创造必要条件。 （3）建筑周围要有通畅的消防救灾道路。消防救灾道路应成环状，消防救灾道路的路面和路下各种沟、管的盖板要有承受大型消防车等救灾车辆装备的能力，按要求做好防范，确保消防安全。 4.环境风险应急方案 为了在一旦发生事故时，能及时作出反应，对事故作出最快速、最有效的处理，要求建设单位应编制环境风险应急预案。应急预案主要包括应急响应通知程序、应急机构建立和应急措施程序。 （1）应急响应通知程序 为了确保有关人员能在发生事故时能及时得到警报并针对发生的紧急情况作出相应的反应，采取应对措施而设定应急响应通知程序，一旦通知在应急小组指挥责任范围内，应急措施程序就立即生效。事故的通知取决于事故的种类和事故大小级别，并针对不同的种类、级别作出适应的响应。 （2）应急机构建立 为了对突发的紧急事故于第一时间作出反应并采取相应的措施，使突发事故得到消除或控制在尽可能小的范围内，有必要建立一个高效率、强有力的应急小组来对紧急情况作出反应、进行处理。应急小组的组建原则是：所有的应急事故都属于现场管理的责任范围，并根据事故的组别和区域有应急小组响应进行处理。应急机构成员包括应急指挥、对外联络人、法律顾问、人力调配主管、作业主管等多方面的责任主管人员。 （3）应急措施程序 应急措施通常需要建设单位与社会救援相结合。 ①迅速调用应急设施、设备器材与材料。 ②现场管理应急措施 现场管理应急措施包括事故现场的组织、制度、分工、自救等方案制定。组织制定项目预防灾难事故的管理制度和技术措施，并加以落实，明确应急处理要求。 明确项目应急处理的现场指挥机构及其相关系统，明确责任，并确保指挥到位和畅通。保证通讯，及时上报和联系。物资部门确保自救需要。 ③现场善后计划措施 对事故现场善后处理，需制定计划，这是应急计划的重要部分。善后计划关系到防止污染的扩大和防止事故的进一步引发，应予重视。 善后计划包括对事故处理后的现场进行清理、去污、恢复；对处理事故人员的污染检查、医学处理和受伤人员的及时治疗等；善后计划同时包括对事故现场作进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故。同时 包括对事故原因分析、教训的吸取，改进措施及总结，写出事故报告，报有关部门等。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 半封闭式车间+集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 |
|  | 厂区无组织 |  |  |  |
|  | DA002 | NMHC | 半封闭式车间+集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒 | DB35/1782—2018《工业企业挥发性有机物排放标准》、GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》 |
|  | 厂界 |  |  |  |
|  | 厂区内厂房外 |  |  |  |
| 地表水环境 | 污水统一 排放口 （DW001） | COD、BOD5、SS、氨氮、TP | 近期：经三级化粪池，拟增设二级生化处理设施处理后排入高排渠 远期：经三级化粪池处理后由区域污水管网排入高排渠污水处理站 | 近期：GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级排放标准；远期：GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准（其中氨氮、总磷执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准） |
| 声环境 | 厂界噪声 | 连续等效 A声级 | 设备采取隔声降噪减振和消声等措施 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 职工生活过程 | 生活垃圾 | 设置存放点，环卫部门清运 | GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 |
|  | 一般工业固废 | 木材边角料 | 外卖综合利用 |  |
|  |  | 收集的粉尘 |  |  |
|  |  | 更换的布袋 |  |  |
|  | 危险废物 | 废活性炭、 废机油及油桶 | 设置危废间，定期交由有相应资质的单位处理 | GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，按照HJ610-2016相关要求进行分区防渗设计。 ②渗漏、泄漏检测：对管道等配置渗漏、泄漏检测装置，定期对渗漏、泄漏风险点进行隐患排查。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①建设单位应定期对包装瓶/罐外部检查，及时发现破损和漏处； ②购置可密封的空桶或承接盘，用砂土或吸附材料将泄漏的机油转移到空桶或承接盘，再委托有资质单位处理处置 ③化学品应分类储放，按生产需求定量领取，避免浪费造成环境污染 |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理 ①企业环境管理应由相关管理人员负责制下设兼职环境监督员1-2人，负责日常的环境管理； ②环境监督员应协助领导组织推动厂区的环境保护工作，贯彻执行环境保护的法律、法规、规章、标准及其他要求； ③组织和协助相关部门制定或修订相关的环境保护规章制度和操作规程，并对其贯彻执行情况进行监督检查； ④汇总和审查相关环保技术措施计划并督促有关部门或人员切实执行； ⑤进行日常现场监督检查，发现问题及时协助解决，遇到特别环境污染事件，有权责令停止排污或者削减排污量，并立即报告领导研究处理； ⑥指导部门的环境监督员工作，充分发挥部门环境监督员的作用；办理建设项目环境影响评价事项和“三同时”相关事项，参加环保设施验收和调试工作； ⑦参加环境污染事件调查和处理工作； ⑧组织有关部门研究解决本企业环境污染防治技术； ⑨负责企业应办理的所有环境保护事项。 排污申报 根据《排污许可管理办法（试行）》（2018 年 1 月 10 日起施行）、《福建省排污许可证管理办法》（福建省人民政府令第 148 号）、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）等要求，排污单位应当在排放污染物前申请排污许可证，并做到： ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目实行排污登记管理。建设单位待本次新建项目完成后，应按照HJ1027—2019《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》相关规定申报排污许可；未申报排污的，不得排放污染物。 ②建设项目所在单位应当在建设项目环境影响评价批复或备案文件要求配套建设的环境保护设施，按期完成并投入运行后三十个工作日内，向生态环境主管部门提交申请。 ③建设单位发生《排污许可管理办法（试行）》第十八条第二款第（一）项、第（二）项规定的事项以及排污单位基本情况发生变化的，排污单位应当在事项发生变化之日起十五个工作日内向原发证的生态环境主管部门提出排污许可证变更申请，原发证机关应当在收到申请之日起十五个工作日内完成审核，符合条件的，办理相关变更手续。 ④《排污许可管理办法（试行）》第十六条第（一）项、第（二）项规定的事项发生变化的；因国家或地方规定的污染物排放标准发生变化后，排污单位执行的污染物排放浓度限值超过排放标准的；因生产规模、生产工艺改变等原因致使污染物排放种类发生变化、浓度或总量发生重大变化的应当重新申领排污许可证。 ⑤根据《中华人民共和国环境保护税法》，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人，应当依照本法规定缴纳环境保护税。 排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）和国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。图形符号见表5.1-1。 表 5.1-1 各排污口（源）标志牌设置示意图 竣工环保验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第 682 号，2017 年 10 月 1 日实行）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）要求，在本项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项 目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要 求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时 还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保 护验收报告。在验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的 期限不得少于20个工作日。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位 应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信 息、环境保护设施验收情况等相关信息。 |

# 六、结论

综上所述，漳州瑞贝家居有限公司年产45万平方米板式家具项目符合国家当前产业政策，符合“三线一单”控制要求；项目选址及布局较为合理，符合城乡规划要求。在工程建设中，项目应严格执行“三同时”制度；项目投产后，在严格落实国家有关法律法规、技术规范及相关环保措施，落实各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放、污染物排放总量控制在经环保行政主管部门核定的范围内的前提下，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。 2024年4月

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.287t/a | / | 0.287t/a | +0.287t/a |
| 生活污水 （近期） | COD | / | / | / | 0.038t/a | / | 0.038t/a | +0.038t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.008t/a | / | 0.008t/a | +0.008t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.027t/a | / | 0.027t/a | +0.027t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.006t/a | / | 0.006t/a | +0.006t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.0002t/a | / | 0.0002t/a | +0.0002t/a |
| 生活污水 （远期） | COD | / | / | / | 0.019t/a | / | 0.019t/a | +0.019t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | +0.004t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | +0.004t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.0002t/a | / | 0.0002t/a | +0.0002t/a |
| 一般工业 固体废物 | 木材边角料 | / | / | / | 34t/a | / | 34t/a | +34t/a |
|  | 收集的粉尘 | / | / | / | 0.737t/a | / | 0.737t/a | +0.737t/a |
|  | 更换的布袋 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.041t/a | / | 0.041t/a | +0.041t/a |
|  | 废机油及油桶 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目位置

高排渠污水站位置