建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产6万片纳米微晶玻璃板项目

建设单位（盖章）：南安市晶岩微晶玻璃有限公司

编制日期： 2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产6万片纳米微晶玻璃板项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2403-350583-04-03-985231 |
| 建设单位联系人 | 杨雅明 | 联系方式 | 18559514350 |
| 建设地点 | 福建省南安市水头镇工业大道36号 |
| 地理坐标 | （ 118 度25分 4.194秒， 24 度 40分41.207秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3059 其他玻璃制品 制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业57 玻璃制品制造 305中：玻璃制品制造（电加热的除外； 仅切割、打磨、成型的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 南安市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 闽发改备[2024] C060489号 |
| 总投资（万元） | 250 | 环保投资 （万元） | 6 |
| 环保投资占比（%） | 2.4 | 施工工期 | 无 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 占地面积为3039.81m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价。项目工程专项设置情况参照表1.1-1专项评价设置原则表，具体见下表。 表1.1-1 专项评价设置情况一览表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标②的建设项目 本项目主要排放大气污染物为颗粒物，不涉及大气专项设置原则中提及的毒有害物质 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 项目运营期无生产废水外排，项目生活污水经化粪池预处理后排入泉州市南翼污水处理厂处理，不涉及地表水专项设置原则中提及的情况 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆的危险物质 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 项目为纳米微晶玻璃板生产加工项目，不涉及河道取水的污染类建设项目 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 项目为纳米微晶玻璃板生产加工项目，不涉及直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 否 地下水 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作 项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 否 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 ②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 根据上表分析可知，项目无需开展专项评价工作。 |
| 规划情况 | 1、水头镇城市总体规划情况 规划名称：《水头镇城市总体规划》（2010-2030） 审批机关：泉州市人民政府 审批文号：泉政文〔2011〕16号 2、南安市水头镇分区单元控制性详细规划 规划名称：《南安市水头镇分区单元控制性详细规划》 审批机关：南安市人民政府 审批文号：南政文〔2018〕272号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1、与水头镇城市总体规划符合性分析 本项目位于福建省南安市水头镇工业大道36号，据《水头镇城市总体规划（2010-2030）》（详见附图7），项目用地规划为居住用地，目前所在地规划尚未实施，建设单位承诺今后若规划需要，建设单位将无条件配合区域规划的实施，搬迁至其它符合要求的地方进行生产（详见附件5）。则目前选址暂时作为项目过渡性经营场所可行。 1.2、与南安市水头镇分区单元控制性详细规划符合性 对照南安市水头片区单元控制性详细规划，项目所在地规划为二类工业用地，与《南安市水头镇分区单元控制性详细规划》相符合。 同时根据业主提供的项目用地勘测定界图、土地利用现状地类图（详见附图8、附图9），项目所在地位于城镇开发边界集中建设区范围内（现状地类为工业用地），因此项目用地符合水头镇土地利用规划。 |
| 其他符合性 分析 | 1.3、产业政策符合性分析 本项目产品为纳米微晶玻璃板，对照《产业结构调整指导目录（2023年本）》，《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）及《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》等相关文件，本项目所采用的工艺、设备和生产规模均不属于限制类或淘汰类，符合国家有关法律、法规和政策的规定，且本项目已通过南安市发展和改革局备案(闽发改备[2024]C060489号)（详见附件3），因此本项目的建设符合国家及地方当前产业政策。 综上所述，本项目的建设符合国家及地方产业政策。 1.4、“三线一单”控制要求符合性分析 （1）生态保护红线 生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。 项目位于福建省南安市水头镇工业大道36号，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：水环境质量目标为GB3097-1997《海水水质标准》第三类海水水质标准，环境空气质量目标为GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单标准，项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 本项目废水、废气、噪声经治理之后对环境污染小，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目建设过程中所利用的资源主要为水资源和电，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。因此项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本评价结合国家产业政策、《市场准入负面清单（2022年版）》、《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》及“三线一单”进行说明。 ①产业政策符合性 根据本章节“1.3产业政策符合性分析”，项目建设符合国家当前产业政策。 ②“负面清单”符合性 经检索《市场准入负面清单（2022年版）》及《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》，项目不在上述清单的禁止准入类和限制准入类。 ③与“三线一单”要求符合性 对照《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）的相关内容，详见表1.4-1。 表1.4-1 全省生态环境总体准入要求 适用范围 准入条件 项目 情况 符合性 全省陆域 空间布局约束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若千意见》中确定的园区，在上述园区新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 本项目为纳米微晶玻璃板的生产加工项目，纳米微晶玻璃板不属于平板玻璃行业，不属于空间布局约束范围内的项目，故项目建设与空间布局约束要求不相冲突。 符合 污染物排放管控 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3.尾水排入近岸海城汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 本项目为纳米微晶玻璃板的生产加工项目，项目不涉及VOCs排放。 符合 对照上表，项目建设符合福建省生态环境准入要求。 同时根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号），泉州市实施“三线一单”生态环境分区管控，项目与泉州市生态环境准入清单要求符合性分析如下表1.4-2。 表1.4-2 本项目与泉州市生态环境准入清单要求符合性分析 适用范围 准入条件 项目情况 符合性 泉州市陆域 空间布局约束 1.除湄洲湾石化基地外，其他地方不再布局新的石化中上游项目。 2.泉州高新技术产业开发区（鲤城园）、泉州经济技术开发区、福建晋江经济开发区五里园、泉州台商投资区禁止引进耗水量大、重污染等三类企业。 3.福建洛江经济开发区禁止引入新增铅、汞、镉、铬和砷等重点重金属污染物排放的建设项目，现有化工（单纯混合或者分装除外）、蓄电池企业应限制规模，有条件时逐步退出；福建南安经济开发区禁止新建制浆造纸和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目；福建永春工业园区严禁引入不符合园区规划的三类工业，禁止引入排放重金属、持久性污染物的工业项目。 4.泉州高新技术产业开发区（石狮园）禁止引入新增重金属及持久性有机污染物排放的项目；福建南安经济开发区禁止引进电镀、涉剧毒物质、涉重金属和持久性污染物等的环境风险项目。 5.未经市委、市政府同意，禁止新建制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 本项目选址于福建省南安市水头镇工业大道36号，主要从事纳米微晶玻璃板的生产加工项目，不属于空间布局约束范围内的项目，故项目建设与空间布局约束要求不相冲突。 符合 污染物排放管控 涉新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 本项目为纳米微晶玻璃板的生产加工项目，项目不涉及VOCs排放。 符合 对照上表，项目符合泉州市生态环境准入清单要求。 同时对照《泉州市环境管控单元图》，项目属于南安市重点管控单元2（附图12），项目与陆域环境管控单元准入要求符合性分析见表1.4-3。 表1.4-3 本项目与南安市环境管控单元准入要求符合性分析 环境管控单元 编码 环境管控单元名称 管控单元类别 管控 要求 管控要求 符 合 性 ZH35058320012 南安市重点管控单元2 重点管控单元 空间布局约束 1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有有色等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。城市主城区内现有有色等重污染企业环保搬迁项目须实行产能等量或减量置换。 2.新建高 VOCs 排放的项目必须进入工业园区。 项目不涉及管控情况，符合 污染物排放管控 1.在城市建成区新建大气污染型项目，二氧化硫、氮氧化物排放量应实行1.5倍削减替代。 2.新建有色项目执行大气污染物特别排放限值。 3.城镇污水处理设施排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，并实施脱氮除磷。 项目不涉及管控情况，符合 环境风险防控 单元内现有有色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业，应建立风险管控制度，完善污染治理设施，储备应急物资。应定期开展环境污染治理设施运行情况巡查，严格监管拆除活动，在拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施活动时，要严格按照国家有关规定，事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 项目不涉及管控情况，符合 资源开发效率要求 高污染燃料禁燃区内，禁止使用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施。 项目不涉及管控情况，符合 对照上表，项目建设符合《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号）的相关要求。 综上所述，项目选址和建设符合“三线一单”控制要求；不会触及区域环境质量底线；资源占用率小，不突破区域资源利用上线，项目建设符合国家产业政策和《市场准入负面清单（2022 年版）》及《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》相关要求。 1.6、环境功能区划适应性 （1）水环境 本项目无生产废水外排，项目生活污水经预处理达标后通过市政污水管网纳入泉州市南翼污水处理厂进行处理，尾水经处理达标后排入安海湾，对纳污水体产生影响较小，符合区域水环境功能区划要求。 （2）大气环境 项目所处区域环境空气质量划为二类功能区，大气环境执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单标准，根据《南安市质量分析报告（2022度）》，可知项目区域环境空气质量良好，本项目废气可达标排放，对周边环境影响较小，因此，项目建设符合大气环境功能区划要求。 （3）声环境 项目所在位置声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目对主要噪声源采取隔声、减振、消声等综合性降噪措施，基本可将生产噪声影响控制在厂区范围内，可确保厂界噪声达标排放，对外界声环境及周边环境影响小，从声环境影响角度分析，项目建设符合声环境功能区划要求。 1.7、周围环境相容性 项目选址于福建省南安市水头镇工业大道36号，离项目厂界最近的环境保护目标为厂房西北侧240m处的下店村居民区，在采取相应的措施后，项目废气、噪声对周边环境及环境保护目标影响小。项目所在地周围没有珍稀动植物、名胜古迹和自然保护区等需特殊保护的区域，所在区域环境质量良好，对项目污染因子有一定环境容量；通过对项目生产过程的分析结果，本环评认为，只要该项目自觉遵守有关法律法规，切实落实各项环保治理设施的建设，并保证各设施正常运行，实现各项污染物达标排放，项目建设对周边环境及环境保护目标影响不大，与周边环境相容。从自然、社会条件来看，项目在利用当地的土地、人力资源、现有的交通、电力设施等方面的选择是适宜的。 1.8、生态功能区划符合性 根据《南安市生态功能区划修编（2013 年）》中生态功能区划图（详见附图10），项目选址于福建省南安市水头镇工业大道36号，属于“南安市南部沿海城镇工业环境和历史古迹生态功能小区（530358302）”，区域其主导生态功能为城镇工业，辅助旅游、保护性矿山开采及生态恢复，项目不属于高污染项目，且项目污染物经采取措施后对周边环境及环境保护目标影响小。因此，项目建设和南安市生态功能区划相符。 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 微晶玻璃的学名为玻璃陶瓷，它具有玻璃和陶瓷的双重特性，主要用于建筑幕墙及室内高档装饰、机械上电子上的绝缘材料、集成电路的底板材料、化工与防腐材料等，本项目生产的微晶玻璃板材主要用于桌面、茶几、地砖、建筑装饰材料用。 南安市鑫凯高新材料有限公司拟投资250万投资建设“年产6万片纳米微晶玻璃板项目”，项目拟选址于福建省南安市水头镇工业大道36号，租赁福建海联开发有限公司闲置厂房进行建设，项目占地面积3039.81m2，项目属新建项目，拟于环评审批后投入生产。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该项目属于“二十七、非金属矿物制品业 57 玻璃制造 304 玻璃制品制造 305中玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外），需编制建设项目环境影响报告表”，项目应编制环境影响报告表，办理环保审批。企业委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表（详见附件1）。本环评单位接受委托后即派技术人员现场踏勘，经资料收集与调研后，根据该项目的特点和项目所在地的环境特征编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境主管部门审批。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 报告书 报告表 登记表 二十七、非金属矿物制品业 30 57 玻璃制造 304；玻璃制品制造 305 平板玻璃制造 特种玻璃制造；其他玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外） / 2.2、项目概况 （1）项目名称：年产6万片纳米微晶玻璃板项目 （2）建设单位：南安市鑫凯高新材料有限公司 （3）建设地址：福建省南安市水头镇工业大道36号 （4）法人代表：杨雅明 （5）总投资：250万元 （6）用地面积：占地面积3039.81m2 （7）生产规模：年产6万片纳米微晶玻璃板 （8）职工人数：职工人数15人，均不住厂，不设食堂 （9）工作制度：年工作时间300天，日工作时间8小时，夜间不生产 （10）周围情况：项目北侧为鑫凯高新材料有限公司、西侧为昌顺金刚石制品有限公司和时来运衣柜加工厂、南侧为时来运衣柜加工厂、东侧为科辉石材厂 2.3、建设内容 项目具体建设内容见表2.3-1。 类别 建设名称 建设内容 备注 主体工程 生产车间 1层，占地面积约3039.81m2，主要作为清洗、喷墨打印、烘干等加工区域 依托出租方厂房并新增生产线 辅助工程 办公区域 靠厂区西南侧角落，占地面积约15m2，主要用于临时休息和办公用途 依托出租方厂房并新增办公区 储运工程 原料区 位于车间内部靠中间，利用车间剩余空间 依托出租方厂房 成品区 位于车间内部靠东部，利用车间剩余空间 依托出租方厂房 公用工程 供电 依托区域市政电网供电 依托现有 供水 来自市政供水管网 依托现有 废水 生活污水 依托出租方化粪池预处理后纳入泉州市南翼污水处理厂处理 依托出租方化粪池 生产废水 经絮凝沉淀处理后循环回用 拟建新增 噪声 减震隔声、距离衰减 拟建新增 固废 生活垃圾 垃圾收集桶，环卫部门清运 由出租方定点收集后交由环卫部门清理 一般工业 固废 一般工业固废暂存场所 拟建新增 2.4、产品方案 表2.4-1 主要产品方案一览表 序号 产品名称 产量 主要规格型号 备注 1 纳米微晶玻璃板 6万片/a 2.8m×1.8m×0.018m； 2.8m×1.8m×0.015m； 2.8m×1.8m×0.012m； 2.8m×1.8m×0.010m；2.8m×1.8m×0.008m； 根据订单提供图纸确定生产，主要是用作桌面、茶几，地砖，建筑装饰材料。 2.5、主要原辅材料、燃料及年用量 （1）主要原辅材料及能源消耗量 项目主要原辅材料及能源消耗量详见表2.5-1。 表2.5-1 主要原辅材料、燃料用量一览表 序号 原辅材料名称 原辅材料用量 最大储存量 包装形式及规格 物料状态 一、原辅材料 1 半成品纳米微晶玻璃板 75000片/a 7500片 纸箱，包装规格为50片/箱 固态 二、能源消耗 3 水 270吨/年 区域市政供水管网供水 4 电 50万kwh/年 区域市政电网供电 （2）原辅材料理化性质 纳米微晶玻璃板：微晶石是新型的装饰建筑材料，其中复合微晶石称为微晶玻璃复合板材，是将一层3-5mm的微晶玻璃复合在陶瓷玻化石的表面，经二次烧结后完全融为一体的高科技产品。微晶石厚度在1-35mm，光泽度大于95。微晶玻璃板是在与天然花岗岩形成条件类似的高温下，经烧结晶化而成的材料。尽管抛光板的表面光洁度远高于石材，但是由于其特殊的微晶结构，光线不论由任何角度射入，都产生均匀和谐的漫反射效果，形成自然柔和的质感。 微晶玻璃板长期暴露于风雨及污染空气中，也不会产生变质、褪色、强度降低等现象。微晶玻璃板坚硬，不易受损，且生产过程中无污染，产品本身无放射性污染，是一种新型的环保绿色材料。 2.6、主要生产设备 项目主要生产设备见表2.6-1。 表2.6-1 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 设备数量 设施参数 备注 1 红外线切边机 5台 / 开介 2 背切机 1台 / 3 水刀机 1台 / 4 四刀切机 1台 / 5 弧形机 3台 / 6 钻孔机 1台 / 开孔 7 雕刻机 1台 2030型号（X/Y/Z轴1300mm×2500mm×300mm） 8 磨边机 2台 / 磨光 9 圆形磨边机 1台 / 10 手扶磨机 1台 / 11 自动磨边机 2台 / 12 电热弯炉 2台 / 热弯整形 2.7、劳动定员及工作制度 项目劳动定员及工作制度详见下表2.7-1。 表2.7-1 劳动定员及工作制度一览表 主要指标 内容 劳动定员 职工人数15人，全部不住厂，厂区内不设置食堂 工作制度 年工作300天，日工作8h 2.8水平衡 项目废水主要为生活污水和生产废水。 （1）生产废水 本项目在切割开介、精加工、磨光、磨边过程中，由于加工过程玻璃板会局部过热，会导致玻璃板破裂损坏，因此需用水冲洗砂轮、钻头分别与玻璃接触部位，切割开介、精加工、磨光、磨边时产生的玻璃粉末会被水带走，进入沉淀池絮凝沉淀后上清液循环使用，不外排。根据建设单位提供资料及参考《行业用水定额》（DB35/T 772-2013）中表5工业用水定额其他玻璃制造制造用水定额，项目玻璃磨边、钻孔工序用水量约为2t/d（600t/a），项目需每天定期补充因蒸发、产品带走而损失的水量10%，即60m3/a（0.2m3/a），沉淀泥渣集中收集后定期外售建材公司作为原料使用。 （2）生产用水 为了注塑机设备保持相对恒定的工作温度，需要使用水对设备进行间接冷却，冷却用水为自来水。现有1台冷却塔，扩建后拟设置3台冷却塔（每台冷却塔循环水量为2t/h），根据《工业循环冷却设计规范》（GB50102-2014），循环冷却系统蒸发等损耗水量约占总循环水量的2%，需每天补充新鲜水，则项目每日需补充水量为2×3×10×2％=1.2m3，即360m3/a，冷却水循环使用，不外排。 生活污水 项目拟聘职工人数15人，全部不住厂，根据《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2018），结合泉州市实际情况，不住厂职工用水额为50L/（p·d），项目工作性质为一班制，年工作日300天，则项目职工生活用水量为225t/a（0.75t/d），污水产生系数按80%计算，则项目生活污水排放量为180t/a（0.6t/d）。 项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后，通过市政污水管网纳入泉州市南翼污水处理厂进行处理，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准，尾水排入安海湾。 项目水平衡分析见图2.8-1。 附图2.8-1 项目水平衡图 2.9厂区平面布局 项目生产布局简单，生产工艺简单，主要生产设备集中布置，有利于生产，生产车间内已进行明确的功能区划分，项目厂区分块合理；生产车间内的生产设备按照生产流程合理布置，各种设备之间保持有一定的安全距离，预留足够的场地空间。项目在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全、卫生等要求，结合项目用地的自然地形条件，按各种设施不同功能进行分区和组合，力求平面布置紧凑合理，节省用地，有利生产，方便管理。 厂区按照 “合理分区、工艺流程、物流短接”的原则，并结合生成工艺，综合考虑环保、安全等要求对厂区进行了合理布置。企业在功能单元方面，做到了功能完整、分区合理明确，有利于提高企业生产效率和环境管理可操作性。在生产、办公、仓储区分明显，避免相互干扰影响。从环境影响角度而言，项目总平面布置可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10生产工艺及产排污环节 本项目主要对纳米微晶玻璃板进行加工，生产背景墙、台面、柜子等产品，主要生产工艺如下图2.10-1。 图2.10-1项目生产工艺及产污环节 工艺说明： 切割开介：项目外购的纳米微晶玻璃半成品板用红外线切边机、背切机、水刀机、四刀切机进行切割开介，利用切割开介设备制造划痕，造成应力集中，然后裂片，裂片即对板块施加外力，增大纵向微裂纹端部的应力，使纵向微裂纹迅速扩展，贯穿到板块的底部，达到是板块分离的目的，刀轮的材质为钨钢合金，比玻璃的硬度要大，可轻易把玻璃划开，开介设备的砂轮与板块接触部位冲水，因此，无切割粉尘产生，冲洗水进入三级沉淀池，经絮凝沉淀后上层清液循环利用，微晶玻璃沉渣作为固废收集。该工序会产生一定的废水和微晶玻璃沉渣； 精加工：根据客户需求利用雕刻机、弧形机、钻孔机对微晶板进行精加工，将板块放到设备上即可完成雕刻、造弧形、钻孔等工艺，整个过程自动换刀、一体化加工，设备自带水喷淋装置，运行时带水操作，在加工部位冲水湿法作业，工序产生的玻璃粉末及时被水带走，废水由收集管道进入沉淀池絮凝沉淀后上清液回用于加工作业，不外排，沉渣定期清理收集后交由上游生产厂家作为原料使用； 热弯整形：针对某些客户提出的曲面玻璃版型要求，将板块放置在根据弯曲弧度设计的模具上，再导入热弯炉中，利用电能加热软化在模具中成型，再经退火制成曲面。玻璃热弯是个持续加热过程，一般温度控制曲线如下：0℃-300℃大约用时30分钟，300℃-500℃大约用时25分钟，520℃-580℃大约用时20分钟;保温时间为10~20分钟。降温时间为10~20分钟，降温是由580℃降到 520℃大约用时40分钟，520℃降到300℃大约用时30分钟，300℃降到常温用时50 分钟。严格控制好炉温才不会导致炸炉，温度过高则会产生麻点或者弧度变形等缺点。热弯完成后再用冰水机对设备进行降温。热弯成型配套水循环间接冷却系统，玻璃原片主要成分为二氧化硅等无机组分，不会挥发产生废气。此工序产生噪声。 磨光、磨边：部分玻璃板边缘可能较为锐利，故使用磨边机、圆形磨边机对玻璃边缘进行打磨，使之边缘圆润；由于产品对于玻璃表面光洁度、边缘圆滑度要求较高，需对玻璃板表面和边缘进行磨机磨光、磨边处理，增加玻璃边缘的弧度和亮度，整个磨光、磨边过程在自动化封闭设备内完成，磨光、磨边设备自带水喷淋装置，水喷淋可起到润滑、降温、滞尘的作用。 产污环节说明： 废水：项目会产生生产废水，经絮凝沉淀处理后循环回用不外排；外排废水主要为生活污水； 废气：项目切割开介、精加工、磨光、磨边加工工序均为湿法作业，生产过程中产生的玻璃粉末及时被水带走，不产生粉尘； 噪声：项目生产设备运行时产生的噪声。 固废：项目固体废物主要为玻璃边角料、沉淀池定期打捞的玻璃沉渣和废次品。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1环境质量现状 3.1.1水环境质量现状 项目最终纳污水体为安海湾，根据泉州市生态环境局发布的《泉州市生态环境状况公报（2022年度）》（2023年6月5日），全市近岸海域水质监测站位共36个（含19个国控点位，17个省控点位），一、二类海水水质站位比例94.4%，近岸海域海水水质总体优，可知安海湾水质总体良好。 同时根据泉州市南安生态环境局2023年3月发布的《南安市环境质量分析报告（2022年度）》，2022年，主要流域水质保持优良，8个国省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例100%，各断面水质均达到或优于相应考核标准；7个福建省“小流域”监测断面，年均水质均达Ⅲ类或以上；3个水功能区断面水质均达到或优于 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，与上年持平；县级饮用水源地美林水厂Ⅰ～Ⅲ类水质达标率100%； 8个乡镇级集中式饮用水源地Ⅰ类～Ⅲ类水质比例为100%，与上年持平。根据《南安市环境质量分析报告（2022年度）》可知，总体来说南安市水环境水质良好，项目周边水系的水质良好。 3.1.2大气环境质量现状 （1）基本污染物 根据泉州市南安生态环境局2022年3月发布的《南安市环境质量分析报告（2022年度）》，2022年，全市环境空气质量综合指数2.17，同比改善9.6%。月度综合指数波动范围为1.50~3.13，最高出现在3月，最低出现在10月。全年有效监测天数360天，一级达标天数 247天，较上年增加32天，占有效监测天数比例68.6%，二级达标天数为110天，占有效监测天数比例30.6%，轻度污染日天数3天，较上年增加2天，占有效监测天数比例的 0.8%（见图 2）。PM2.5、PM10、SO2、NO2 年均浓度分别为 16ug/m3、36ug/m3、6 ug/m3、7ug/m3，CO 日均值第95百分位数、臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数分别为0.7 mg/m3、118ug/m3。可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳年均浓度达到国家环境空气质量一级标准，细颗粒物、臭氧达到国家环境空气质量二级标准。六项主要污染物监测项目，PM2.5、PM10、NO2同比分别下降 23.8%、21.7%、22.2%，SO2、O3-8h-90per 浓度分别上升20%、11.3%，CO-95与上年持平，详见3.1-1。 表3.1-1 2022年南安市城市环境空气质量各指标监测情况汇总表 月份 PM2.5 ug/m3 PM10 ug/m3 SO2 ug/m3 NO2 ug/m3 CO-95per mg/m3 O3-8h-90per ug/m3 综合 指数 1 27 49 4 7 0.80 94 2.51 2 18 30 5 6 0.60 105 1.98 3 30 62 7 11 0.60 133 3.13 4 24 47 6 5 0.70 109 2.44 5 15 29 6 6 0.60 103 1.88 6 8 20 7 8 0.60 59 1.36 7 16 29 8 14 0.80 146 2.46 8 12 32 6 5 0.60 133 2.00 9 16 40 6 5 0.70 140 2.31 10 7 26 6 5 0.50 94 1.50 11 9 30 6 5 0.70 92 1.67 12 15 35 6 5 0.60 88 1.85 全年 16 36 6 7 0.70 118 2.17 对照上表，各项指标均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准，因此，可判定项目所在区域环境空气质量为达标区。 3.1.3声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类)（试行）中“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。” 根据现场勘查，本项目厂界外周边50m范围内无敏感目标，可不开展声环境质量现状监测。 3.1.4生态环境现状 项目位于福建省南安市水头镇工业大道36号，项目厂房已建成，用地范围内不含有生态环境保护目标，项目不涉及生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不涉及广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射，不属于电磁辐射类项目，不开展电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水、土壤环境现状 项目建成后厂区基本实现水泥硬化及绿化，项目原辅材料不涉及有毒有害物质，不存在地下水、土壤环境污染途径，无需进行地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.2环境保护目标 根据现场调查，项目北侧为鑫凯高新材料有限公司、西侧为昌顺金刚石制品有限公司和时来运衣柜加工厂、南侧为时来运衣柜加工厂；厂界外500m范围内大气环境保护目标主要为下店村，离项目厂界最近的环境保护目标为西北侧240m处的下店村居民点。项目周边环境示意图见附图2，四周环境现状照片见附图3，项目周围环境保护目标主要见下表3.2-1及附图5。 表3.2-1 环境保护目标一览表 序号 环境要素 保护 目标 相对项目厂区方位 距拟建项目距离(m) 保护级别 1 地表水 / / / / 2 大气环境 （厂界外500m范围内） 下店村 WN 240m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准 3 声环境（厂界外50m范围内） 厂界外50m范围内无声环境保护目标 4 地下水 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 5 生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废水 项目无生产废水外排；项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后通过市政污水管网纳入泉州市南翼污水处理厂进行处理，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准，尾水排入安海湾，详见表3.3-1~3.3-2。 表3.3-1 本项目排污口执行的废水排放标准 单位：mg/L 指标 pH CODCr BOD5 SS NH3- 《污水综合排放标准》（GB8978-199 ） 4三级标准 6～9 500 300 400 45* *来自《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 表3.3-2 《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级B标准 单位：mg/L 基本控制项目 COD BOD5 SS NH3-N pH（无量纲） 一级B标准 60 20 20 8 6～9 3.3.2噪声 项目所在地声环境功能区划为3类区，运营期项目厂界噪声排放标准主要执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表3.3-3。 表3.3-3《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）摘录） 时段 厂界外声环境功能区类别 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 3 65 55 3.3.3固体废物 一般工业固体废物贮存应按照(GB18599-2020)《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》有关规定中的要求进行处置。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 根据《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》（泉环保总量[2017]1号），项目总量控制项目为化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）。 根据泉环保总量[2017]1号文件通知，项目生活污水不纳入排污权交易范畴，不需购买相应的排污交易权指标，不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场踏勘，项目利用现有厂房进行建设，因此，本评价不再分析施工期的产污环节及其环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1废气 项目切割开介、精加工、磨光、磨边加工工序均为湿法作业，生产过程中产生的玻璃粉末及时被水带走，不产生粉尘。 4.2废水 4.2.1废水产排污情况 ①生产废水 项目在切割开介、精加工、磨光、磨边过程采用湿法作业，其作用是对加工板材进行冷却，同时也起到了降尘作用。项目生产废水产生量约为2t/d（600t/a）项目生产废水中污染物主要为SS，粒径较大，添加絮凝剂后易于沉淀，而且湿法作业用水对水质要求较低，经处理后的出水能达到用水要求，故处理后的水循环使用，不外排，不会对周围造成影响。 项目定期对池底的玻璃沉渣定期进行打捞，废水沉淀沉渣在定期收集后由物资单位回收再利用。 ②生活污水 项目职工人数定员15人（均不住宿），项目年工作日300天，项目职工生活用水量为225t/a（0.75t/d），生活污水排放量为180t/a（0.6t/d）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《生活源产排污核算系数手册》、《第二次全国污染源普查生活污染源产排污系数手册（试用版）》， 并且参照当地情况，废水中污染物的主要浓度约为COD：340mg/L、BOD5：118mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：32.6mg/L。 项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后通过市政污水管网纳入泉州市南翼污水处理厂进行处理，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准，尾水排入安海湾。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目生活污水污染源源强核算结果见表4.2-1、废水类别、污染物及污染治理设施信息表见4.2-2、废水间接排放口基本情况表见4.2-3、 废水污染物排放执行标准见4.2-4。 表 4.2-1 废水污染源源强核算结果一览表 产污 环节 废水 类别 主要 污染物种类 水量 （t/a） 产生 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 治理设施信息 标准排放浓度 (mg/L) 标准排放量 （t/a） 排放方式/ 排放规律 排放去向 排放方式 治理设施名称 处理 能力 （t/a） 治理 工艺 化粪池 治理效率 % 化粪池处理完后浓度（mg/L） 一体化生活污水处理设施治理效率% 一体化生活污水处理设施处理完后浓度 是否为可行性 技术 职工生活用水 生活 污水 COD 180 340 0.0612 化粪池+纳入泉州市南翼污水处理厂 化粪池5m3/d 化粪池：厌氧发酵工艺 45 187 / / 是 60 0.0108 泉州市南翼污水处理厂 间 接 排 放 BOD5 118 0.0212 9 107.38 / / 20 0.0036 SS 200 0.036 65 70 / / 20 0.0036 NH3-N 32.6 0.0059 3 31.622 / / 8 0.0014 备注：根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），三格式化粪池对污染物的去除效率为COD：40%～50%（以45%计），SS：60%～70%（以65%计），NH3-N和BOD5去除效率参照《化粪池原理及水污染物去除率》中数据，BOD5去除效率为9%，NH3-N去除效率为3%； 表 4.2-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放 去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 是否为可行性 技术 污染治理 设施编号 污染治 理设施 名称 污染治 理设施 工艺 1 生活 污水 pH、 COD、 BOD5、 SS、NH3-N 排入泉州市南翼污水处理厂 间断排放， 排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW001 化粪池+纳入泉州市南翼污水处理厂 厌氧发酵 DW001 是 一般排放口 是 备注：参照《排污许可证申请与核发技术规范 玻璃工业-平板玻璃》（HJ 856-2017），生活污水配套的污水处理设施采用“好氧生物处理+沉淀+消毒”工艺，均属于规范列出的废水污染防治可行技术，未明确厌氧发酵是否属于可行性技术，根据废水污染治理设施治理效果可知，项目生活污水经化粪池处理可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准（NH3-N指标符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准），则治理技术可行，符合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中“可行性技术要求”、符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》关于“废水污染治理设施未采用污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术或未明确规定为可行技术的，应简要分析其可行性”的要求。 表 4.2-3 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/ （万t/a） 排放 去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 118°25′7.178″ 24°40′37.490″ 0.018 排入泉州市南翼污水处理厂 间断排放，排 放期间流量不 稳定且无规 律，但不属于 冲击型排放 0:00- 24:00 泉州市南翼污水处理厂 pH、 COD、 BOD5、 SS、NH3-N pH 6-9 COD 60 BOD5 20 SS 20 NH3-N 8 表 4.2-4 废水污染物排放执行标准 项目 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物种类排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 生活污水 DW001 pH、 COD、 BOD5、 SS、NH3-N 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准； 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准； pH 6-9 COD 500 BOD5 300 SS 400 NH3-N 45 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 4.2.2废水处理措施可行性分析 （1）生产废水 项目生产过程所产生的生产废水采取沉淀池絮凝沉淀处理，处理后的废水循环回用，不外排。具体处理工艺如下： 生产废水 沉淀池 清水池 回用 沉淀污泥 外运 工艺说明：项目生产废水先在沉淀池中沉淀，废水中悬浮物自然沉降于池底，上层清液通过溢流方式进入清水池作为生产用水回用，沉淀产生的沉淀沉渣定期打捞，收集后由物资单位回收在利用。 根据工程分析，项目生产废水量约2t/d（600t/a），项目拟配备10m3的沉淀池（≥2m3），可满足项目生产废水处理需求，措施可行。 （2）生活污水 项目外排废水主要为职工生活污水，排放量为180t/a（0.6t/d），生活污水主要由卫生间废水组成，主要含有机物和悬浮物，项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后，通过市政污水管网纳入泉州市南翼污水处理厂进行处理，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准，尾水排入安海湾。 泉州市南翼污水处理厂位于南安市海联创业园，规划服务范围包括南安市水头镇全镇以及石井镇规划泉厦联盟高速路以北区域，服务面积167km2。泉州市南翼污水处理厂近期规模为3万m3/d，远期规模13.5万m3/d。污水处理厂采用改良型卡式氧化沟（改良型Carrousel2000）处理工艺。目前，泉州市南翼污水处理厂已建成，近期已投入运营。近期工程服务范围为水头镇部分老城区（五里桥泵站）、滨海工业园建成区和海联创业园一期，远期工程服务范围为南安市水头镇全镇和石井镇规划泉厦联盟高速路以北区域。 本项目选址于福建省南安市水头镇工业大道36号，位于泉州市南翼污水处理厂规划服务范围内，项目生活污水排放量为180t/a（0.6t/d），仅占污水处理厂近期处理能力的0.002%，因此项目生活污水不会对泉州南翼污水处理厂的负荷生产影响；结合表4.2-1数据可知，经化粪池处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准；泉州市南翼污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表中的一级B标准，项目废水治理达标后排放，对最终纳污水体安海湾水质影响不大。 综上所述，项目处于泉州市南翼污水处理厂服务范围内，从水量、水质而言，项目生活污水排放不会对泉州市南翼污水处理厂的负荷和水质产生影响，处理措施可行。 4.2.3达标情况分析 项目生活污水经化粪池处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准要求，可达标。 4.2.4废水监测要求 对照中华人民共和国生态环境部令第11号《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，本项目属于简化管理类，项目应根据 HJ954-2018《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》和参照 HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》的有关规定要求，在投产后开展自行监测。项目废水监测要求见下表4.2-5。 表 4.2-5项目生活污水监测计划一览表 项目 污染源名称 监测点位 监测因子项目 监测频次 废水 生活污水 厂区污水排污口 废水量、SS、COD、 BOD5、氨氮 1 次/年 4.3噪声 4.3.1噪声污染源强 项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的机械噪声，其噪声值约在70-75dB（A）之间，主要设备噪声详见表4.3-1。 4.3-1 项目新增设备声压级情况一览表 工序 噪声源 设备 数量 声源类型 噪声源强dB（A） 降噪措施dB（A） 噪声排放值dB（A） 降噪后叠加噪声排放值dB（A） 持续 时间 核算方法 噪声值 工艺 降噪效果 核算方法 最大噪声值 生产加工 红外线切边机 5台 频发，室内 类比法 70-75 减 振 隔 声 15 类 比 法 55-60 73.22 发频 时间段：08:00~12:00；14:00~ 18:00； 年共 加工2400h 背切机 1台 70-75 15 55-60 水刀机 1台 70-75 15 55-60 四刀切机 1台 70-75 15 55-60 弧形机 3台 70-75 15 55-60 钻孔机 1台 70-75 15 55-60 雕刻机 1台 70-75 15 55-60 磨边机 2台 70-75 15 55-60 圆形磨边机 1台 70-75 15 55-60 手扶磨机 1台 70-75 15 55-60 自动磨边机 2台 70-75 15 55-60 电热弯炉 2台 70-75 15 55-60 备注：项目设备均安装在车间内，运行时开小窗，门未经隔声处理，但较密闭，对照表4.3-2，隔墙等遮挡物引起的倍频带衰减表，本项目建筑物插入损失按15dB（A）计 表4.3-2 隔墙等遮挡物引起的倍频带衰减 单位：dB（A） 条件 A B C D TL值 25 20 15 10 注：A：车间门窗密闭，且经隔声处理；B：车间围墙开小窗且密闭，门经隔声处理；C：车间围墙开小窗但不密闭，门未经隔声处理，但较密闭；D：车间围墙开大窗且不密闭，门不密闭。 4.3.2噪声环境影响分析 4.3.2.1预测模式 为分析本项目噪声对厂界声环境的影响，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测计算模式。 A、室内声源等效室外声源声功率级计算 1）计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：LP1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw—某个声源的倍频带声功率级； r—室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R—房间参数； Q—方向因子。 2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 3）计算出室外靠近围护结构处的声压级： 图4.3-1 室内声源等效为室外声源图例 4）将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声(S)处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：S—透声面积，m2。 5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 B、点源衰减模式： 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r —关心点距离噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m。 C、噪声合成模式： 式中：Leqg—预测点的噪声贡献值，dB(A)； LA,i—第i个声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； N—声源个数。 D、厂区边界外噪声叠加模式 声源在受声点的总声压级，其计算公式如下： 式中：L—受声点的总声压级dB（A）； L0—受声点背景噪声值 dB（A）； Lpi—各个声源在受声点的声压级 dB（A）； n—声源个数。 项目夜间不生产，采取上述预测方法，只考虑距离衰减的情况下，昼间噪声预测结果如表4.3-3。 表4.3-3 运营期项目设备贡献值预测结果 单位：dB（A） 预测点 声源中心位置距厂界距离 降噪后叠加声压级dB（A） 贡献值 dB（A） 执行标准（昼间） dB（A） 达标 情况 厂房车间 北侧厂界 23 73.22 45.99 65 达标 西侧厂界 54 38.57 65 达标 南侧厂界 23 45.99 65 达标 东侧厂界 54 38.57 65 达标 项目夜间不生产，根据上表可知，厂界昼间噪声预测贡献值在38.57-45.99dB(A)之间，可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准（即昼间≤65dB（A）），因此项目运营过程中产生的噪声经采取防治措施后对周边声环境影响较小。 4.3.3噪声治理措施评述 根据声环境影响预测分析，项目生产噪声可达标排放，为了进一步减少噪声对周围环境的影响，提出以下几点降噪、防护措施： ①主要噪声设备应定期检查、维修、不符合要求的要及时更换，防止机械噪声的升高； ②适时添加润滑油，防止设备老化，预防机械磨损； ③对设备基础采取隔振及减振措施，高噪声源车间均采用封闭式厂房； ④合理安排工作时间，禁止在午间、夜间生产加工。 ⑤要求企业在生产时尽量执行关门、窗作业； ⑥要求企业合理布置车间平面，考虑将高噪声设备尽量放在车间中央。 采取以上降噪措施后项目噪声能达标排放，对周围声环境的影响较小，措施可行。 4.3.4噪声监测要求 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于简化管理类，项目投产后应定期开展噪声监测，项目可根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的要求制定监测计划，监测一览表见表4.3-4。 表4.3-4 项目运营期噪声自行监测要求一览表 污染源 排放标准 监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 生产 设备 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 厂区西、东、南厂区 边界围墙外1m 等效连续A声级 1次/季度 4.4固体废物 4.4.1固体废物源强分析 项目产生的固体废物为职工的生活垃圾、一般固废（沉淀沉渣、边角料及不合格品、包装废料）。 （1）生活垃圾 职工生活垃圾产生量按G=R•K•N•10-3计算。 式中：G---生活垃圾产生量（t/a） K---人均排放系数（kg/人•天） N---人口数（人） R---每年排放天数（天） 项目职工人数为15人，均不住宿，根据我国生活垃圾排放系数，不住厂职工取K=0.5kg/人•天，年工作日约300天，项目生活垃圾产生量为2.25t/a。 （2）一般工业固废 ①沉淀沉渣 项目沉淀处理过程中会产生沉淀沉渣，主要为玻璃沉渣，根据建设单位提供数据，沉淀泥渣产生量约为5t/a ，集中收集后交由专业资源回收公司处理。对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），沉淀泥渣一般固体废物代码为305-999-61。 ②边角料及不合格品 项目切割开介、精加工过程中会产生边角料以及不合格品，根据建设单位提供数据，项目边角料及不合格品约为原料使用量的20%，约112.5t/a，集中收集后交由专业资源回收公司处理。对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），沉淀泥渣一般固体废物代码为 305-999-99。 ③包装废料 项目共使用半成品纳米微晶玻璃板75000/年，共约1500份，每份产生包装废料约0.5kg/份，则包装废料产生量约0.75t/a，集中收集后交由专业资源回收公司处理。对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），沉淀泥渣一般固体废物代码为305-999-99。 项目固废产生情况详见表4.4-1、4.4-2。 表4.4-1 项目固体废物污染源强核算结果及相关参数一览表 序号 名称 类别 产生工序 产生量（t/a） 排放量（t/a） 处置方式 分类代码 1 生活 垃圾 —— 职工生活 2.25 0 由环卫部门统一清运 / 2 沉淀 沉渣 一般工业固废 水处理 工序 5 集中收集后交由专业资源回收公司处理 305-999-61 3 边角料及不合格品 加工过程 112.5 0 集中收集后交由专业资源回收公司处理 305-999-99 4 包装废料 包装过程 0.75 0 集中收集后交由专业资源回收公司处理 305-999-99 备注：代码依据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）编制。 表4.4-2 项目固废产生情况及利用处置方式评价表 序号 固废 名称 产生 环节 属性及代码 主要有毒有害物质名称 物理 性状 环境危 险特性 预测产 生量 （t/a） 贮存 方式 利用或处置量 利用处置方式和去向 1 沉淀 沉渣 水处理 工序 305-999-61 / 固态 / 5 暂存 污泥 池 621.9 集中收集后交由专业资源回收公司处理 2 边角料及不合格品 加工过程 305-999-99 / 固 态 / 112.5 暂存边角料暂存槽 1820 集中收集后交由专业资源回收公司处理 3 包装废料 包装过程 305-999-99 / 固 态 / 0.75 分类收 集、暂存垃圾桶内 2.4 集中收集后交由专业资源回收公司处理 4.4.2固体废物处置措施及环境管理要求 （1）生活垃圾治理措施 项目应设置专门管理人员负责项目的固体废物的管理，禁止职工随意丢弃生活垃圾，由环卫部门统一清理。 （2）一般工业固体废物治理措施及环境管理要求 措施：项目沉淀沉渣、边角料及不合格品、包装废料集中收集后交由专业资源回收公司处理。 环境管理要求：项目应在生产车间内设置一般工业固体废物暂存场所，对于生产固废将实行分类收集，分类处置，实现生产固废无害化、资源化利用。一般工业固体废物暂存场所应设置在车间内，有效避开风吹雨淋造成二次污染，同时场地地面均进行水泥硬化且保证该部分生产固废均为固态，有效避免对地下水环境的污染。本项目设置的一般工业固体废物暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）关于暂存场所应满足防雨淋、防扬尘和防渗漏的要求。 项目一般固废通过以上措施后可使项目固体废物得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境造成影响。 4.5地下水、土壤 项目建成后厂区可实现水泥硬化及绿化，原辅料为半成品纳米微晶玻璃板，不涉及可泄漏的化学物质，不存在产生渗透污染环境的情形，生产车间为封闭铁皮厂房，厂房地面、循环沉淀池池底和池壁均进行水泥硬化，正常状况下不会出现降水入渗，一般工业固废暂存场所位于车间内，暂存场所应满足防雨淋、防扬尘和防渗漏的要求，本项目建设基本不存在对地下水环境和土壤环境的污染途径，无需对地下水、土壤进行跟踪监测，不进行相应分析。 4.6生态 项目选址于福建省南安市水头镇工业大道36号，项目依托现有厂房进行建设，不存在施工期，且用地范围内不存在生态环境保护目标，不需再采取相关生态环境保护措施。 4.7环境风险分析 4.7环境风险分析 4.7.1风险调查 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表 2、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）附录 B、附录 C和重大危险源申报登记范围的规定，本项目原辅用料为半成品纳米微晶玻璃板，不在所列的风险物质名单内，项目不存在重大危险源。 4.7.2环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）确定本项目风险评价等级。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内最大存在总量与导则附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn。。。。。。。。。。式（C.1） 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目使用的原辅材料不涉及导则附录B中表1、表2的风险物质，故本项目Q=0（＜1），环境风险潜势为I，确定本次环境风险评价工作等级为简单分析，同时根据《关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），本项目无需开展环境风险专项评价。 4.7.3环境风险识别 项目运营过程中可能存在以下风险环境风险类型： （1）项目废水事故性排放产生的风险源分析 项目生活污水处理设施如能正常运作，经处理后的生活废水可正常纳管排放。但如生活污水处理设施出现故障，导致废水未能处理达标，造成事故排放，将会严重污染项目纳管污水处理厂。 在一般情况下，废水处理设施出现事故风险的主要原因有： 输送管道破裂； 对于输送管道的破裂，这是较为常见的现象，主要原因是管材选用不当，未能预防废水的腐蚀而致；另外，其他因素如地震、地面沉降、雷击等也是导致输送管道破裂的原因之一，但几率较低。 （2）火灾事故 本项目火灾事故风险源主要来源于电线路老化、雷电等原因引起厂房火灾。厂房由于自然或人为因素造成火灾等事故后果十分严重，不但严重威胁本项目内居民的生命安全，也严重影响周围环境。 4.7.4环境风险防范措施 （1）做好污水处理设施设备的维护、保养，定期对风机、水泵等设备检修。做好处理设施的防渗、防漏，发生事故时，应立即停止生活污水的继续生产，防止污水处理系统出现事故时意外排污，并通知维修人员进行维修，保证项目污水出水达标。 （2）火灾事故环境风险防范措施 ①强化管理及安全生产措施： A、强化安全生产管理，制订岗位责任制，严格遵守操作规程，严格遵守《危险化学品安全管理条例》及国家、地方关于易燃、易爆、有毒有害物料的储运安全规定。 B、强化安全生产及环境保护意识的教育，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。 C、建立健全环保及安全管理部门，该部门加强监督检查，及时发现，立即处理，避免污染。 D、经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。 ②消防措施： ①保证消防供水系统，发生火灾时要有足够的消防用水。 ②凡禁火区均设置明显标志牌，并配备水消防和便携式灭火器，定期对消防设备进行维护保养和检查。 ③发生火灾时，应急救援队伍立即赶赴现场，在指挥部的指挥下，履行各自的职责。治安队要在事故现场周围设岗，划分禁区并加强警戒，并组织队伍疏散未燃烧的物质，对固定的易燃液体的容器要不断地进行冷却，防止因火场温度影响，使液体受热膨胀，容器炸裂，液体溢出，扩大火灾。 在项目严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，本项目运营期的环境风险在可接受范围之内。 |
| --- | --- |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 项目无废气产生 |
| 地表水环境 | 生产废水 | / | 沉淀池沉淀后循环使用，不外排 | / |
|  | 生活污水 | 废水量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准（PH 6~9（无量纲）、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L） |
| 声环境 | 噪声 | 等效 连续 A声级 | 基础减振、设备维护，夜间不生产 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)） |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般工业固体废物：设立一般工业固废贮存场所，项目沉淀沉渣、边角料及不合格品、包装废料集中收集后交由专业资源回收公司处理； （2）生活垃圾应委托环卫部门清运； |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目建成后厂区可实现水泥硬化及绿化，原辅料为半成品纳米微晶玻璃板，不涉及可泄漏的化学物质，不存在产生渗透污染环境的情形，生产车间为封闭铁皮厂房，厂房地面、循环沉淀池池底和池壁均进行水泥硬化，正常状况下不会出现降水入渗，一般工业固废暂存场所位于车间内，暂存场所应满足防雨淋、防扬尘和防渗漏的要求，本项目建设基本不存在对地下水环境和土壤环境的污染途径。 |
| 生态保护措施 | 本项目厂房已建成，用地范围内不含有生态环境保护目标，不会对生态环境产生影响。 |
| 环境风险防范措施 | 落实好废水处理设施设备的维护、保养；落实好火灾事故环境风险防范措施。 |
| 其他环境管理要求 | 5.1环境管理的主要内容 （1）及时开展企业自主环保验收和备案工作。贯彻执行调试期间建立的环保工作机构和工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。 （2）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。 （3）对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 （4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 （5）建立本公司的环境保护档案。档案包括： ①污染物排放情况，污染物治理设施的运行、操作和管理情况； ②限期治理执行情况； ③事故情况及有关记录； ④采用的监测分析方法和监测记录； ⑤与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料； ⑥其他与污染防治有关的情况和资料等。 5.2排污许可证申请要求 根据《排污许可管理条例》要求，纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者实际排污之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设单位投产前应对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 版）相关规定及时申请并取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类。 |
| 其他环境管理要求 | 5.3排污口规范化管理 根据国家、地方颁布的有关环境保护规定，排气筒、厂区废水总排放口、噪声排放源和固废贮存处置场所均应按《环境保护图形标志--排放口(源)》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设立明显标志，具体标识见表5.3-1。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 表5.3-1 各排污口（源）标志牌设置示意图 排放部位 项目 污水排放口 废气排放口 噪声排放源 一般固体 废物 图形符号 形状 正方形边框 正方形边框 正方形边框 正方形边框 背景颜色 绿色 绿色 绿色 黄色 图形颜色 白色 白色 白色 黑色 5.4环境影响经济损益分析 5.4.1 社会效益 项目的建设可确保15名劳动力就业，缓解当前日益增加的就业压力，增进社会的稳定团结。同时项目运营带动上下游企业的发展，增加当地财政税收，促进地方经济的发展。因此，这是一项利在企业、利在社会的工程，具有一定的社会效益。 5.4.2环境效益 环境工程投资是指建设工程为控制污染、实现污染物达标排放或回用及污染物排放总量控制所进行的必要投资，一般由治理费用和辅助费用组成，本评价仅估算其中一次性治理费用。建设项目环境工程投资估算详见表5.4-1。 表5.4-1环保投资估算一览表 类别 环保措施 数量 金额 废水 生产废水 沉淀池 1 2 生活污水 依托出租方化粪池、纳管 1 0 噪声 隔声、减震等措施 / 3 固体废物 垃圾桶（依托现有并新增） 若干 1 一般工业固体临时贮存场 5m2 合计 / / 6 项目总投资为250万元，环保投资为6万元，占项目投资资金的2.4%。 5.5信息公开 根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号，2018年）和《福建省环保厅关于做好建设项目环境影响评价信息公开工作的通知》（闽环评函【2016】94号文），“为进一步做好我省环境影响评价信息公开工作，更好地保障公众对项目建设环境影响的知情权、参与权和监督权，推进环评“阳光审批”。本评价项目公众参与采用网上公示的方法在福建环保网上进行了两次信息公示。项目于2024年3月11日～2024年3月15日在网络平台上进行第一次环评公示，公示时间为5个工作日；待环评报告编制完成后，本项目于2024年3月18日～2024年3月22日在网络平台上对本项目环评报告进行全本公示（详见附图11），公示时间为5个工作日，信息公开期间，没有收到相关群众的反馈意见；在此基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《南安市晶岩微晶玻璃有限公司年产6万片纳米微晶玻璃板项目》，供建设单位上报生态环境部门审查。 5.6环保工程措施及验收要求 项目竣工环保验收一览表详见表5.6-1。 表5.6-1 项目环保治理措施和验收要求一览表 污染源 验收内容 验收要求 监测 位置 废水 生产废水 处理 设施 运营期，生产废水经沉淀处理后回用于湿法工序，不外排 — 要求 验收措施落实情况 生活污水 处理 设施 生活污水经化粪池处理后排入泉州南翼污水处理厂处理 污水 排放口 监测项目和要求 ①监测项目：pH、COD、BOD5、SS、氨氮； ②要求：排放污水处理达标， 排污口规范化设置 执行 标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准）（pH≤6~9、COD≤500、BOD5≤300、SS≤400、NH3-N≤45） 噪声 噪声防治措施 基础减振、设备维护，夜间不生产 厂界 监测项目 和要求 监测项目：等效连续A 声级； ②要求：厂界噪声达标 执行标准 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）） 固废 处置 固废处置情况 ①生活垃圾：垃圾桶收集，委托环卫部门处理； ②一般工业固废：设立一般固废暂存区；设立一般工业固废贮存场所，项目沉淀沉渣、边角料及不合格品、包装废料集中收集后交由专业资源回收公司处理； — 执行标准 一般工业固废在厂区内的临时贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） — 环保管理制度 ①记录各项环保设施的运行和维护数据， 不得无故停运； ②做好污水、废气处理和固废处置的有关记录 和管理工作 |

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 （生活污水） | 水量（万t/a） | / | / | / | 0.018 | / | 0.018 | +0.018 |
|  | COD（t/a） | / | / | / | 0.0108 | / | 0.0108 | +0.0108 |
|  | NH3-N（t/a） | / | / | / | 0.0014 | / | 0.0014 | +0.0014 |
| 一般工业 固体废物 | 沉淀泥渣、不合格品、包装废料（t/a） | / | / | / | 7.808 | / | 7.808 | +7.808 |
| 生活垃圾（t/a） | / | / | / | 2.25 | / | 2.25 | +2.25 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况）

# Text boxes

环评类别

项目类别

表2.3-1 项目主要建设内容一览表