# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      中科生隆固化土生产项目

建设单位（盖章）：中科生隆(福建)环保科技有限公司

编制日期：           2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中科生隆固化土生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2404-350105-04-01-556870 |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 福建 省（自治区） 福州 市 马尾 县（区） 亭江镇康坂村 |
| 地理坐标 | （119度28分17.28秒，26度 4分7.92秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3029其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30-55 石膏、水泥制品及类似制品制造 302 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 福州经济技术开发区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2024]A050038号 |
| 总投资（万元） | 103.6 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 9.65 | 施工工期 | 17个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是： | 用地（用海） 面积（m2） | 21025 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目工程专项设置情况参照表1专项评价设置原则表，项目不设置专项评价，具体详见表1.1-1。 表1.1-1 项目专项评价设置表 专项评价类别 涉及项目类别 本项目评价 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 不涉及 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 不涉及 否 环境 风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 不涉及 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 否 注:1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物》。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》《HJ169》附录B、附录C |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、规划及产业政策相符性分析 1.1产业政策适宜性分析 本项目主要生产固化土，为水泥制品及类似制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类中“十二 建材-9、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、城市污泥、江河湖（渠）海淤泥等大宗废弃物无害化生产制备砂石骨料、结构混凝土用高强陶粒、功能陶粒、墙体材料等建材及其工艺技术装备开发”，符合国家产业政策。该项目通过了福州经济技术开发区发展和改革局的备案(闽发改备[2024]A050038号，附件4)，因此项目的建设内容符合当前国家和地方的产业政策。 1.2用地性质符合性分析 项目位于福建省福州市马尾区亭江镇康坂村，项目从事固化土生产，不属于《禁止用地项目目录(2012年本)》和《限制用地项目目录(2012年本)》中规定的禁止、限制用地项目类别。项目用地已取得福州市马尾区自然资源和规划局《关于福州市轨道交通2号线东延线一期工程项目临时用地的选址意见函》(榕马资规函[2023]246号)及《福建省临时用地许可证》（榕马自然临[2023]4号）详见附件5，使用期限为2年（2023年9月-2025年8月）。 1.3环境功能区划符合性分析 项目运营期环境空气污染排放源强很低，对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；根据水环境质量现状可知，项目附近地表水体能满足《地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后，用于周边农田灌溉。项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 的2类区及4a类区标准，因此，项目建设符合环境功能规划。 1.4与周边相容性分析 根据现场勘查，项目北侧及东侧荒地、西侧为山地、南侧隔东部快速通道与中交第二航务工程局有限公司福州机场第二高速公路A1合同段拌合站相邻，周边敏感目标主要为位于项目东北侧152m的康坂村。项目采取相应的治理措施后，项目排放的污染物源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。 1.5“三线一单”符合性分析 （1）生态红线相符合性分析 项目厂址位于福建省福州市马尾区亭江镇康坂村，选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目用地红线不在饮用水源保护区范围内，不属于重点生态功能区，不涉及生态红线。因此，项目建设符合生态保护红线控制要求。 环境质量底线相符合性分析 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类区及4a类区标准；根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）与资源利用上线的对照分析 本项目不属于高耗能、高污染、资源消耗型企业，用水、用电为区域集中供应。项目运营过程通过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单的对照 ①产业政策符合性分析 根据1.1分析，项目的建设符合国家当前产业政策。 ②与《市场准入负面清单草案》相符性分析 经查《市场准入负面清单》(2022年版)，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。因此本项目符合《市场准入负面清单》要求。 ③与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号）的相关要求分析 项目位于福建省福州市马尾区亭江镇康坂村，属于重点管控单元1（ZH35010520006）。项目与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号）的符合性见下表。 表1.5-1福州市马尾区生态环境准入清单符合性分析 管控类别 总体管控要求 本项目符合性 空间布局约束 1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有有色金属、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。 3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。 符合，本项目主要从事固化土加工生产，不属于禁止类项目 污染物排放管控 城市建成区的大气污染型工业企业的新增大气污染物（二氧化硫、氮氧化物）排放量，按不低于1.5倍调剂。 符合，项目不涉及二氧化硫、氮氧化物排放 环境风险防控 单元内现有化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。 本项目不具有潜在土壤污染环境风险 资源开发效率要求 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。 符合，项目使用电能为清洁能源。 根据以上分析，项目具有环境友好性，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、符合国家产业政策，不在负面清单内。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目基本情况 2.1.1项目由来 福州市轨道交通2号线东延线一期工程建设范围为鼓山站(不含)至青洲站。线路设计自鼓山站后向马尾延伸，经由儒江路、罗皇路，终点到青洲站，线路全长约14.6km，均为地下敷设，共设车站9座（洋里站、魁歧站、葆祯站、儒江站、下德站、马江渡站、船政文化站、罗星塔站、青州站），其中换乘站2座(葆祯站、下德站)，列车最高运行速度为80km/h。线路有利于疏解马尾区东西向客流，有力地支持了马尾自贸区新城、快安新城近期规划重点发展地区。同时，2号线东延线将马尾自贸区与福州主城中心直接相连，将极大缓解福州主城区与马尾之间客流通行压力，进一步加强马尾与福州主城区的联系，对马尾区的建设有积极的促进作用。 考虑实际施工情况，且为节约时间与经济成本，中建海峡建设发展有限公司选址福州市马尾区亭江镇康坂村作为中建海峡建设发展有限公司福州市轨道交通2号线东延一期工程项目绿色装配集中场站，大型设备存放、材料加工临时用地。该用地为临时用地，使用期限为2年（2023年9月-2025年8月，到期应无条件自行拆除用地上的建筑物、构造物），项目用地已取得福州市马尾区自然资源和规划局《关于福州市轨道交通2号线东延线一期工程项目临时用地的选址意见函》(榕马资规函[2023]246号)。 2024年，中建海峡建设发展有限公司将上述因福州市轨道交通2号线东延线建设项目施工需要申请的临时使用土地，转租给中科生隆(福建)环保科技有限公司生产使用，并委托其生产“福州市轨道交通2号线东延一期工程项目”所需固化土。因此中科生隆(福建)环保科技有限公司拟投资103.6万元，选址于福建省福州市马尾区亭江镇康坂村作为生产经营场所，合计租赁厂区占地面积21025m2，主要从事固化土加工生产，年产普通固化土7.2万吨、高强固化土4.8万吨。 根据现场勘察，项目环评介入时企业2条生产线基本已建设完成。2024年？月？日，福州市马尾生态环境局出具了《福州市马尾生态环境局行政处罚决定书》(闽？环罚[2024]？号)，责令项目停止建设，并对其进行处罚，企业于？年？月？日缴纳了罚款（详见附件？）。 根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，本项目环评类别为环境影响报告表，详见表2.1-1。为此，建设单位委托我单位编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件1)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)及相关技术规范要求，编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 表2.1-1建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 二十七、非金属矿物制品业30 55石膏、水泥制品及类似制品制造 302 / 商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造 / 2.2工程概况 2.2.1项目基本概况 项目名称：中科生隆固化土生产项目 （2）建设单位：中科生隆(福建)环保科技有限公司 （3）建设地点：福建省福州市马尾区亭江镇康坂村 （4）建设性质：新建 （5）总 投 资：103.6万元 （6）工程规模：占地面积21025m2 （7）生产规模：年产普通固化土7.2万吨、高强固化土4.8万吨 （8）生产定员：员工20人（均不住厂） （9）工作制度：年工作日300天，实行三班制，每班8小时 2.2.2项目产品方案 本项目从事固化土的生产，具体项目产品方案见表2.2-1。 表2.2-1项目主要产品一览表 主要产品 规模 产品去向 普通固化土 7.2万吨 外售 高强固化土 4.8万吨 外售 2.2.3建设内容及规模 工程主要建设内容见表2.2-2。 表2.2-2项目建设内容一览表 项目组成 主要建设内容 主体工程 生产区 设置1条普通固化土生产线，1条高强固化土生产线，主要设备包括：搅拌机、原料筒仓、提升机等 辅助工程 办公区 位于厂区北侧，用于职工办公 储运工程 原料仓 4个原料仓，用于堆放湿状石膏及集料，设置三面围墙+顶棚，门口配套喷雾降尘 原料堆场 用于堆放集料原料，设置顶棚+东侧围墙+南、北半围挡，西侧门口配套喷雾降尘 公用工程 给水系统 由山泉水供应 排水系统 喷雾、洒水降尘水全部被原材料吸收或蒸发消耗，不外排；搅拌用水全部进入产品中，无废水外排；地面清洗用水、设备清洗用水及运输车辆清洗用水通过除渣设备处理后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后回用于周边农田灌溉 供电系统 由市政电网供电 环保工程 废水治理 生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后回用于周边农田灌溉；地面清洗用水、设备清洗用水及运输车辆清洗用水通过除渣设备处理后回用于生产，不外排 废气治理 项目物料筒仓物料输送储存产生的粉尘经仓顶上脉冲式布袋除尘器处理后分别通过2根不低于15m高的排气筒（DA001~DA002）高空排放，搅拌工序产生的粉尘通过管道收集进入脉冲式布袋除尘器处理达标后分别通过2根不低于15m高的排气筒（DA003~DA004）高空排放 原料仓设置三面围墙+顶棚，门口配套喷雾降尘，原料堆场设置顶棚+东侧围墙+南、北半围挡，西侧门口配套喷雾降尘；车辆运输扬尘通过定期对道路进行清扫，洒水抑尘 噪声治理 设备减振降噪；厂房隔声 固废治理 生活垃圾 厂区内设置生活垃圾收集桶，分类收集后，委托环卫部门清运处置 危险废物 设置危险废物暂存间，妥善分类收集后定期委托有资质单位统一处置 一般固体废物 设置一般固废暂存区，一般工业固废分类收集、暂存后综合利用 2.2.4原辅材料及能源 主要原辅材料及能源消耗情况详见下表。 表2.2-3项目原辅材料一览表 序号 材料名称 年用量（t/a） 备注 1 渣土 10.98万 市场采购 2 固化剂 10025 市场采购 3 水泥 2005 市场采购 4 高炉矿渣 1002.5 市场采购 5 粉煤灰 1002.5 市场采购 6 石膏 1002.5 市场采购 7 硅灰 1002.5 市场采购 8 集料 2005 厂内加工 9 外加剂 2005 市场采购 10 聚丙烯酰胺 10 市场采购 11 聚合氯化铝 10 市场采购 能源消耗情况 12 水 2295t/a 市政供水 13 电 50万kW•h/a 市政电网供电 2.2.5主要生产设备 本项目的主要生产设备详见表2.2-4。 表2.2-4主要设备一览表 序号 设备名称 设备型号 单位 数量 1 立式搅拌机 / 套 1 2 卧式搅拌机 / 套 1 3 原料筒仓 150t 个 6 4 原料筒仓 100t 个 4 5 提升机 NSE-300/19.0M 台 1 6 配料机 / 台 5 7 除渣设备 / 套 1 8 皮带 B/1000型 条 8 9 铲车 50型 辆 2 10 空压机 / 台 2 2.2.6水平衡 给水工程：山泉水。 排水工程：本项目无生产废水外排，职工生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后回用于周边农田灌溉。 项目主要用水包括喷雾、道路洒水降尘水、搅拌用水、地面清洗用水、设备清洗用水、运输车辆清洗用水及生活用水。 （1）喷雾、道路洒水降尘水 项目喷雾、道路洒水降尘用水量约900t/a，此用水一部分直接蒸发到空气中，一部分由原料吸收，无废水外排，不会产生地表径流。 （2）搅拌用水 根据企业提供资料，平均1.0t固化土需添加0.07t的水，项目预计年产固化土12万吨，则搅拌用水约8400t/a。此部分水全部进入产品中，无废水外排，不会产生地表径流。 （3）地面清洗用水 项目生产区地面定期清洗，清洗用水量约为1.0t/d（150t/a），污水产生系数按90%计，则废水产生量为0.9t/d（135t/a）。地面清洗废水自流入渣土原料浆池（1000m3）暂存，后与渣土一起经除渣设备处理后回用于生产，不外排。 （4）设备清洗用水 本项目搅拌机每天搅拌固化土放空后，都需要对罐体内部进行冲洗，清洗水量约为lt/d·台，本项目搅拌设备共2台，因此项目搅拌机清洗用水量为2t/d（600t/a），产污系数按照0.8计，则废水产生量为1.6t/d（480t/a）。清洗废水送入渣土原料浆池（1000m3）暂存，后与渣土一起经除渣设备处理后回用于生产，不外排。 （5）运输车辆清洗用水 项目原料运输车辆清洗用水量为1t/d（300t/a），产污系数按照0.8计，则废水产生量为0.8t/d（240t/a）。清洗废水送入渣土原料浆池（1000m3）暂存，后与渣土一起经除渣设备处理后回用于生产，不外排。 （6）渣土处理后产生的水 项目原料渣土经除渣设备处理产生集料、成品渣土和水，根据企业提供资料，渣土处理后产生的水为7500t/a，暂存于清水罐内回用于生产，不外排。 （7）生活污水 本项目劳动定员20人，均不在厂内食宿，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），项目不住宿员工用水量按50L/人·d计算，年工作300天，则生活用水量为1.0t/d（300t/a）。根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)(2016年版)，居民生活污水定额可按用水定额的80%计算(其余20%蒸发损耗等)，则生活污水排放量为0.8t/d（240t/a）。生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后用于周边农田灌溉。 本项目水平衡图如下： 图2.2-1 项目水平衡图 t/a 2.2.7厂区平面布置 项目根据工艺生产流程、交通运输的要求，结合场地自然条件进行合理布局，厂内设有生产区、原料区及办公区等。从整个平面布局而言，项目厂区平面布置功能分区合理，总图布置合理。项目总平面功能分区比较明确，有利于生产流程的运行，整个区域布置做到紧凑合理，物料输送短捷顺畅，减少了运距，同时也适应各个工艺生产、便于交通，符合安全、消防的要求。项目厂区车间平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3生产工艺流程及产污环节 2.3.1 工艺流程及工艺介绍 图2.3-1 项目生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简介： 项目将物理抽检合格的渣土通过车辆运输至原料浆池（1000m3）暂存，然后通过管道送入除渣设备内进行初步渣土分离，筛分出集料与浆水混合物。产生的浆水混合物通过管道进入浓缩罐（800t）内，加入聚丙烯酰胺及聚合氯化铝进行絮凝沉淀，浆水分离，上层水通过自流排放到清水罐（500t）暂存，用于生产使用。下层即为半成品土，送入成品浆池（1万m3）暂存。 根据产品质量要求，将物理抽检合格的固化剂、外加剂、水泥、高炉矿渣、粉煤灰等材料与集料、水、半成品土通过自动控制设备选取一定用量称重配比，然后分别通过管道或输送带密闭送入搅拌机内，密闭搅拌3分钟，经检验合格后即为最终成品。 2.3.2 产污环节 ①废水：项目喷雾、洒水降尘用水基本被原材料吸收或蒸发消耗，无生产废水产生；搅拌用水全部进入产品中，无废水产生；地面清洗用水、设备清洗用水、运输车辆清洗用水及初期雨水通过除渣设备处理后回用于生产，不外排。 ②废气：项目废气主要为卸料扬尘、工艺粉尘、车辆运输扬尘以及原料堆场粉尘。 ③噪声：项目设备运行时产生的噪声。 ④固废：除尘器收集粉尘、废润滑油、废液压油及生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不涉及原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 环境质量现状 3.1.1 大气环境 （1）大气环境功能区划及质量标准 根据《福州市人民政府关于印发福州市环境空气质量功能区划和福州市声环境功能区划的通知》（榕政综﹝2014﹞30号），项目所在地环境空气质量功能区属于二类区，环境空气TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）标准限值。 表3.1-1 本项目环境空气一览表 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 PM10 年平均 70μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准 24小时平均 150μg/m3 TSP 年平均 200μg/m3 24小时平均 300μg/m3 SO2 年平均 60μg/m3 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 PM2.5 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 （2）大气环境质量现状 1）常规污染因子环境质量现状 根据福州市马尾区人民政府网站上公布的《2023年12月马尾区空气质量状况》显示，2023年12月马尾区空气质量PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO等6项污染物浓度指标均能达标，空气质量较好，符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准限值。（网站链接：http://www.mawei.gov.cn/xjwz/zwgk/zfxxgkzdgz/hjbh/kqzlyb/202402/t20240201_4770637.htm）。 图3.1-1 2023年12月马尾区空气质量状况（截图） 2）特征污染因子环境质量现状 根据本项目的特征，确定项目特征因子为颗粒物。项目周边颗粒物的环境空气现状数据引用福州机场复线高速公路有限公司《福州机场第二高速公路配套施工场地环境影响补充报告》中A1标段配套施工场地周边环境空气检测点的监测数据。检测时间为2023年9月15日至2023年9月17日，检测单位：福建南方检测有限公司(引用检测报告详见附件7，环境空气检测点位关系图详见附图6，评价结果见表。 表3.1-2 引用的环境空气质量监测点位基本信息表 监测点位 监测地点 监测因子 监测频次 与本项目厂界距离 G1 A1标施工场地下风向 TSP 监测3天，每天1次 200m 表3.1-3 引用的环境空气质量检测结果表 监测项目 检测点位 采样日期 检测结果 （mg/m3） 标准限值（mg/m3） 达标情况 分析方法 总悬浮颗粒物（TSP） G1 2023年9月15日 0.234 0.3 达标 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》及修改单（GB/T 15432-1995）检出限：0.001mg/m3 2023年9月16日 0.215 达标 2023年9月17日 0.227 达标 备注 环境空气标准限值参照《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级浓度限值要求 根据监测结果显示，项目周边区域特征污染物颗粒物满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级浓度限值要求。 3）引用数据的有效性分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的33.25.1.1要求：“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关规定：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”，本次评价常规污染因子选取福州市马尾区人民政府网站上公布的《2023年12月马尾区空气质量状况》，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)、《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求。 项目区域大气环境现状特征因子颗粒物数据引用其他项目（福州机场复线高速公路有限公司《福州机场第二高速公路配套施工场地环境影响补充报告》）委托福建南方检测有限公司对项目附近的环境空气保护目标空气现状的监测数据，该检测数据的检测时间为2023年9月15日至2023年9月17日，均属于近期(近三年内)的检测数据，该检测检测点位与本项目同属一个区域，基本符合补充检测点位的要求，检测单位为福建南方检测有限公司，属于有相应检测资质的检测单位，基本符合HJ664规定，故从检测时间、检测单位、检测点位以及区域污染源变化情况分析，引用的现状检测数据基本符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)的要求。 3.1.2 地表水环境 （1）水环境功能区划和质量标准 本项目附近的水域为东北侧的闽安溪，根据现场勘察，闽安溪最终流入闽江琯头断面。根据《福州市地表水环境功能区划定方案》，闽安溪与闽江琯头断面环境功能类别为Ⅲ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。具体指标见表3.1-2。 表3.1-2地表水环境质量标准单位：mg/L（pH除外） 项目 类别 pH值 COD BOD5 溶解氧 氨氮 总磷 高锰酸盐指数 Ⅲ类 6～9 ≤20 ≤4 ≥5 ≤1.0 ≤0.2 ≤6 （2）水环境质量现状 ①项目所在区域环境质量达标分析 根据福建省生态环境厅发布的《2022年福建省生态环境状况公报》可知，全省主要流域共设置375 个国、省控水质监测断面。按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002 ) 及《地表水环境质量评价办法 （试行）》(环办〔2011〕22 号) 评价，水质状况为优。I ~ Ⅲ类水质比例 98.7%，其中I ~ Ⅱ类水质比例55.5%；无V类和劣V 类断面。由此可知闽江琯头断面水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准。 表3.1-2 2022年福建省生态环境状况公报（截图） ②引用数据的有效性分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的6.6.3要求：“水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息”，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关规定：“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，此次评价选取福建省生态环境厅发布的《2022年福建省生态环境状况公报》，符合《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）、《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，环境现状监测数据有效可行。 3.1.3 声环境 （1）声环境功能区 本项目位于福建省福州市马尾区亭江镇康坂村，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，南侧厂界位于东部快速通道两侧10m范围内，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，详见表3.1-3。 表3.1-3 声环境质量标准单位：dB(A) 标准类别 适用区域 等效声级Leq(dB(A)) 昼间 夜间 2类 指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域 ≤60 ≤50 4a类 指高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通 （地面段）、内河航道两侧区域一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域 ≤70 ≤55 （2）声环境质量现状 根据生态环境部办公厅关于印发《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(环办环评【2020】33 号)中规定：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目厂界外周边50米范围内不存在敏感目标，不需要进行声环境质量现状调查和评价。 3.1.4生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 （环办环评〔2020〕33号）“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不需要开展生态环境现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目未涉及电磁辐射，故不需要开展电磁辐射调查。 3.1.6地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 根据现场勘查，本项目位于福建省福州市马尾区亭江镇康坂村，属于固化土加工生产项目，建设项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本项目不需要开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2 环境保护目标 本项目位于福州市马尾区亭江镇康坂村，周边500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》 (环办环评〔2020〕33 号)要求以及对项目周边环境的调查，本项目周边主要环境保护目标见表3.2-1和附图2。 表3.2-1环境保护目标一览表 环境要素 环境保护目标名称 方位 距离 环境保护目标规模 环境保护功能级别 大气环境 康坂村 东北侧 152m 595人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准 地表水环境 闽安溪 东北侧 65m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 地下水 项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、 温泉等特殊地下水资源 声环境 项目厂界50m范围内无声环境保护目标 生态环境 用地范围内无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3 污染物排放控制标准 3.3.1 水污染物排放标准 本项目生活污水经化粪池+一体化处理设施处理达标后用于周边农田灌溉，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中表1蔬菜a标准。 表3.3-1 项目废水排放标准 单位：mg/L 序号 指标 排放标准值 标准来源 1 pH值 5.5～8.5（无量纲） 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021） 中表1蔬菜a标准 2 化学需氧量（COD） 100 3 五日生化需氧量（BOD5） 40 4 悬浮物（SS） 60 3.3.2 大气污染物排放标准 项目运营期产生的颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2中大气污染物特别排放限值及表3中无组织排放限值，具体标准见下表。 表3.3-2《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）表2标准限值 生产过程 生产设备 颗粒物 排放浓度（mg/m3） 排放方式 散装水泥中转站及水泥制品生产 水泥仓及其他通风生产设备 10 有组织排放 表3.3-3《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）表3标准限值 污染物 限值 限值含义 无组织排放监控位置 颗粒物 0.5mg/m3 监控点与参照点总悬浮颗粒物 (TSP)1小时浓度值的差值 厂界 20m 处上风向设置参照点，下风向设监控点《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 3.3.3 噪声排放标准 项目运营期北侧、西侧、东侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准，南侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）4a类标准，详见表3.3-4。 表3.3-4《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4a类 70 55 3.3.4固废 项目产生的一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求进行处理处置；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求进行处置；生活垃圾贮存处理应按照《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337－2003)中的要求进行综合利用和处置。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4 总量控制标准 3.4.1总量控制因子 根据国家“十三五”期间污染物总量控制要求及《福建省“十三五”环境保护规划》(闽环保财 (2016) 51号)、《福建省 人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见(试行)》(闽政 (2014) 24号)、《福建省环保厅关于贯彻落实<推进排污权有偿使用和交易工作的意见(试行)>的通知》(闽环发(2014)9号)、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》(闽环保评(2014) 43号)等有关文件要求，需进行排放总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOx，建议性控制指标为VOCs。 3.4.2污染物总量控制标准 本项目废气主要污染物为颗粒物，排放量为8.82992t/a，不涉及总量控制因子SO2、NOx、VOCs；生产废水经处理后回用，不外排，生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后用于周边农田灌溉，不外排，故本项目无需进行总量申请。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂址位于福建省福州市马尾区亭江镇康坂村，根据现场勘查，项目属于未批先建，该厂房主体结构已经建成，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的噪声环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期噪声环境影响也随着消失，不会对周边环境噪声影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1 运营期水环境影响分析和污染防治措施 4.1.1运营期废气源强核算 （1）卸料扬尘 水泥、粉煤灰、粉状石膏等粉状原辅材料采用密闭专用车辆运输至厂区内，通过气泵和管道密闭打入料仓内储存；渣土通过原料车运输至原料浆池卸料，渣土加工产生的集料通过铲车运输到原料堆场临时暂存，然后再通过铲车运输到原料仓储存，湿状石膏通过原料车运输至原料仓泄漏，渣土、集料及湿状石膏等湿状原辅材料含水量较高，泄漏时基本无泄漏粉尘产生。因此项目卸料粉尘主要为水泥、粉煤灰、粉状石膏等粉状原辅材料卸料产生的粉尘，并入筒仓储存产生的粉尘源强一起分析，具体详见下文。 （2）原料堆场粉尘 本项目固化土成品产生后直接通过搅拌机密闭送入搅拌车运输至成品购买方厂内，即产即运，不涉及厂内暂存，故本项目未设置成品仓。厂区设有原料仓及原料堆场，原料仓设置三面围墙+顶棚，门口配套喷雾降尘，原料堆场设置顶棚+东侧围墙+南、北半围挡，西侧门口配套喷雾降尘。原料堆场及原料仓用于储存集料及湿状石膏，原料为湿状物料，不易产生扬尘，储存量较小，且门口喷套喷雾降尘，故不对原料堆场粉尘定向分析。 （3）物料筒仓物料输送储存和搅拌工序产生的粉尘 项目水泥、粉煤灰、粉状石膏等粉状原辅材料采用密闭专用车辆运输至厂区内，通过气泵和管道密闭打入料仓内储存，其卸料及储存过程中料仓排气孔会产生少量的粉尘。原辅材料通过管道或输送带密闭输送到搅拌机中混合搅拌，搅拌过程全密闭，仅有少量的粉尘产生。项目物料筒仓物料输送存储产生的粉尘和搅拌工序产生的粉尘计算源强参照生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“水泥制品制造行业行业系数手册”相关产污系数，具体详见表4.1-1。 表4.1-1 水泥制品制造行业产排污系数表（摘录） 产品名称 原料名称 工段名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率 各种水泥制品 水泥、砂子、石子、钢筋等 物料输送储存工序 所有规模 颗粒物 千克/吨-产品 0.19 袋式除尘 99.7 物料搅拌 所有规模 颗粒物 千克/吨-产品 0.523 袋式除尘 99.7 根据企业提供资料，项目年产普通固化土7.2万吨，高强固化土4.8万吨，则普通固化土生产线对应6个筒仓物料输送储存粉尘产生量约为13.68t/a，6个筒仓粉尘各自经仓顶上脉冲式布袋除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒（DA001）高空排放。生产线对应的搅拌机其搅拌工序粉尘产生量为37.656t/a，粉尘通过管道收集进入脉冲式布袋除尘器处理达标后通过1根不低于15m高的排气筒（DA003）高空排放。 高强固化土生产线对应4个筒仓物料输送储存粉尘产生量约为9.12t/a，4个筒仓粉尘各自经仓顶上脉冲式布袋除尘器处理后通过1根不低于15m高的排气筒（DA002）高空排放。生产线对应的搅拌机其搅拌工序粉尘产生量为25.104t/a，粉尘通过管道收集进入脉冲式布袋除尘器处理达标后通过1根不低于15m高的排气筒（DA004）高空排放。 综上，项目全厂筒仓物料输送储存粉尘产生量为22.8t/a，搅拌工序粉尘产生量为62.76t/a。项目物料筒仓物料输送储存和搅拌工序产生的粉尘产排污情况详见表4.1-3。 （4）车辆运输扬尘 项目车辆运输原料及成品过程中会产生扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.0079×V×W0.85×P0.72 式中：Q：每辆汽车行驶时的扬尘，kg/ (km·辆)； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2 表4.1-2 汽车道路扬尘计算参数和结果 路况 车况 V(km/h) W（t） P(kg/m2) 每辆汽车行驶扬尘量kg/ (km·辆) 原料运入道路扬尘起尘量 15 35 0.05 0.281 产品运输道路起尘量 15 15 0.05 0.137 本项目原材料在场内运输距离按照115m计，运入车辆载重按照35t计，因此，年运入原料约为3653次，因此，道路扬尘产生量约0.118t/a；固化土成品运输至厂外，距离约90m，运出铲车载重15t，因此年运输次数为8000次，因此运输道路扬尘产生0.0986t/a，即车辆运输扬尘产生总量为0.2166t/a。 建设单位每天定期对道路进行清扫和洒水抑尘，减少道路表面粉尘量，路面定时洒水，可将道路扬尘减少80%，则道路扬尘排放量为0.04332t/a，排放速率为0.00602kg/h。该部分废气以无组织形式排放。 综上分析，扩建项目运营期粉尘的产生和排放情况见表4.1-3。 表4.1-3 项目废气产排情况一览表 产污环节/位置 污染物 产生源强 治理措施 排放源强 排放口 排放时间（h） 废气产生量(m3/h) 浓度(mg/m3) 产生量(t/a) 工艺 收集效率 工艺去除率 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 排放量(t/a) 编号 高度 搅拌工序 有组织 颗粒物 5000 1583 62.76 脉冲式布袋除尘器 90% 99.7% 4.71 0.0235 0.169 DA001~ DA002 不低于15m 7200 无组织 颗粒物 / / 6.276 / / / / 0.872 6.276 / / 7200 物料筒仓物料输送储存 有组织 颗粒物 2000 1743 22.8 脉冲式布袋除尘器 90% 99.7% 4.275 0.00855 0.0616 DA003~ DA004 不低于15m 7200 无组织 颗粒物 / / 2.280 / / / / 0.317 2.280 / / 7200 车辆运输 无组织 颗粒物 / / 0.2166 道路清扫+洒水降尘 / 80% / 0.00602 0.04332 / / 7200 4.1.2运营期大气环境影响及污染防治可行性分析 项目废气主要来源于搅拌工序粉尘、物料筒仓物料输送储存粉尘、车辆运输扬尘、原料堆场扬尘及卸料粉尘。企业物料筒仓物料输送储存产生的粉尘经仓顶上脉冲式布袋除尘器处理后分别通过2根不低于15m高的排气筒（DA001~DA002）高空排放，搅拌工序产生的粉尘通过管道收集进入脉冲式布袋除尘器处理达标后分别通过2根不低于15m高的排气筒（DA003~DA004）高空排放；原料仓设置三面围墙+顶棚，门口配套喷雾降尘，原料堆场设置顶棚+东侧围墙+南、北半围挡，西侧门口配套喷雾降尘。 原材料厂外运输由原厂家负责，成品厂外运输由成品购买客户负责，因此企业应加强厂内车辆运输管理，对行驶路面勤洒水，不宜装载物料过满，并在满足最大工作效率的前提下，使用最小车速行驶。根据市域内同类型企业建设、验收情况，建设单位通过以上措施加强管理可以有效减缓大气对周围环境的影响，且这些措施都是经济可行的。 （1）废气治理措施可行性分析 脉冲式布袋除尘器处理工艺原理：含尘气体由除尘机进风口进入除尘器中下箱体，因气流体积突然扩张，流速然降低，颗粒较大的粉尘由于碰撞和自重的作用从含尘气流中分离出来沉降到下箱体灰斗内。细小的尘粒经筛滤，碰撞、拦截、扩散等各种效应作用，被滞阻在滤袋外表面，经滤袋净化后的气体从文氏管进入上箱体后，由出风口排出。 随着工作时间的增加，积附在滤袋表面的粉尘越来越多，袋对气流的阻力也随之增大，致使通过滤袋的气体量逐渐减少，为使滤袋阻力控制在除尘器能正常工作的一个限定范围内，就必须对滤袋上积附的粉尘进行周期性清除。清灰是由脉冲控制仪按预定的顺序触发各电磁阀开启，气包内压缩空气瞬时地经气阀由喷吹管的各孔喷出，再经文氏管喷入到各对应的滤袋内。滤袋在瞬时逆向高压气流作用下急剧膨胀，随年收缩，将积附在其表面的粉尘抖落，从而阻力得到减小来完成的。通过对滤袋表面积附的粉尘周期性的清灰，使阻力保持相对稳定，是除尘系统正常工作的重要环节。由于沉降作用及清灰掉落的粉尘积聚于灰斗内，通过排尘装置排出。 通过采取以上各项措施，项目颗粒物有组织废气排放能达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2中大气污染物特别排放限值(排放浓度10mg/m3)，废气污染物稳定达标排放，对周边环境空气影响较小，因此，项目废气防治措施基本可行。 4.2运营期水环境影响分析和污染防治措施 4.2.1运营期废水源强核算 （1）喷雾、道路洒水降尘用水 项目喷雾、道路洒水降尘用水量约900t/a，此用水一部分直接蒸发到空气中，一部分由原料吸收，无废水外排，不会产生地表径流。 （2）原料用水 根据企业提供资料，平均1.0t固化土需添加0.07t的水，项目预计年产固化土12万吨，则原料用水约8400t/a。此部分水全部进入产品中，无废水外排，不会产生地表径流。 （3）地面清洗用水 项目生产区地面定期清洗，清洗用水量约为1.0t/d（150t/a），污水产生系数按90%计，则废水产生量为0.9t/d（135t/a）。地面清洗废水引入渣土原料浆池（1000m3）暂存，后与渣土一起经除渣设备处理后回用于生产，不外排。 （4）设备清洗用水 本项目搅拌机每天搅拌固化土放空后，都需要对罐体内部进行冲洗，清洗水量约为lt/d·台，本项目搅拌设备共2台，因此项目搅拌机清洗用水量为2t/d（600t/a），产污系数按照0.8计，则废水产生量为1.6t/d（480t/a）。清洗废水送入渣土原料浆池（1000m3）暂存，后与渣土一起经除渣设备处理后回用于生产，不外排。 （5）运输车辆清洗用水 项目原料运输车辆清洗用水量为1t/d（300t/a），产污系数按照0.8计，则废水产生量为0.8t/d（240t/a）。清洗废水送入渣土原料浆池（1000m3）暂存，后与渣土一起经除渣设备处理后回用于生产，不外排。 （6）渣土处理后产生的水 项目原料渣土经除渣设备处理产生集料、成品渣土和水，根据企业提供资料，渣土处理后产生的清水为7500t/a，暂存于清水罐内回用于生产，不外排 （7）生活用水 根据水平衡，项目员工生活污水排放量为0.8t/d（240t/a）。根据《给水排水设计手册》(第5册)中城镇污水水质，生活污水中各主要污染物浓度CODCr：400mg/L，BOD5：200mg/L，SS：220mg/L，NH3-N：35mg/L。 生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后回用于周边农田灌溉。根据《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》(HJ 2009-2011)，生物接触氧化法对城镇污水COD、BOD5、SS、氨氮的设计去除率可取为80%~90%、80%~95%、70%~90%、60%~90%，为确保项目尾水水质达标回用，评价要求项目一体化污水处理设施对COD、BOD5、SS、氨氮去除率分别按85%、85%、80%、75%进行设计。 表4.2-1 项目运营期生活污水中主要污染物产排情况一览表 名称 废水量 项目 产生量 处理措施 处理后排放 排放去向 mg/L t/a mg/L t/a 生活污水 0.8t/d（240t/a） COD 400 0.0960 化粪池+一体化污水处理设施 60 0.0144 周边农田灌溉 BOD5 200 0.0480 30 0.00720 SS 220 0.0528 44 0.0106 氨氮 35 0.00840 9 0.00210 4.2.2运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析 项目喷雾、洒水用水基本可以被原材料吸收或蒸发消耗，不产生废水，不存在外排废水，因此不会造成水环境污染；原料用水全部进入产品中，无废水外排；地面清洗用水、设备清洗用水及运输车辆清洗用水通过除渣设备处理后回用于生产，不外排。渣土处理后产生的清水暂存于清水罐内后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后回用于周边农田灌溉。 （1）生活污水 由于目前项目所在地市政污水设施建设滞后，因此项目生活污水经厂区化粪池+一体化污水处理设施处理后回用于周边农田灌溉，不外排，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中表1蔬菜a标准。 本项目生活污水主要污染为 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 等，根据工程分析可知，本项目生活污水污染浓度较低，且可生化性好，根据《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》(HJ2009-2011)中“6.3 接触氧化工艺流程6.3.2.2:以“缺氧接触氧化+好氧接触氧化”为主体工艺的组合流程适宜普通生活污水的除碳和脱氮处理”，本项目化粪池+一体化污水处理设施工艺流程如图4.2-1所示。 1）工艺介绍： 图4.2-1 生活污水处理设施工艺流程图 三级化粪池工作原理：粪便由厕所管道进入第一池，池内粪便产生沼气开始发酵分解，因比重不同粪便可分为三层，上层为比较浓的粪渣垃圾，下层为块状或颗粒状粪渣，中层为比较清的粪液，在上层粪便和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过化粪管流到第二格池，第二格池内再发酵分解沉淀后溢流到第三格，第三格池再经过沉淀过滤后清水排放。第1池、第2池、第3池的容积比应为2：1：3，粪便在第一池需停留20天，第二池停留10天，第三池容积至少是二池之和。 缺氧池：是营造缺氧的环境，利于缺养微生物生长。其作用是活性污泥吸附、降解有机物。通常将回流混合液中的亚硝酸盐氮及硝酸盐氮在反硝化菌的作用下生成氨气释放。 接触氧化池：缺氧池内的污水经泵提升至接触氧化池，营造好的环境，利于好养微生物生长。其作用是好氧活性污泥吸附、降解有机物。通常将有机物中的碳元素氧化化合物氧化为CO2和H20；将氨元素氧化为亚硝酸盐氮及硝酸盐氮;磷元素氧化为磷酸根。同时在好氧的环境下聚磷菌吸收几倍于厌氧条件下的磷酸根。 沉淀池：接触氧化池出水自流进入沉淀池，去除其中的悬浮生物膜。上清液流入清水池。 蓄水池：沉淀池出水进入蓄水池，可以作为监测取样池。蓄水池出水达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中表1蔬菜a标准后回用于周边农田灌溉。 2）可行性分析 本项目生活污水中主要污染物为COD、BOD5，SS，NH3-N等，污染物成分简单，不含有腐蚀成分，污水的可生化性提高，且不含有毒污染物成分。本项目拟采用化粪池+一体化污水处理设施处理达标后回用于周边农田灌溉，项目拟建设处理规模为1.0m3/d，项目生活污水排放量为0.8m3/d，可满足项目生活污水排放量要求。本项目采用的一体化污水处理工艺属于成熟工艺，已经有许多成功实例，因此将来只要加强对污水处理设施的管理，可确保污水达标回用。 根据调查，项目附近灌溉的田地种植的是南方常见的一些豆类、茄果类、茎叶类等蔬菜，参照DB35/T772-2018《福建省地方标准行业用水定额》表1农业用水定额-0141蔬菜种植(露地▪地面灌▪Ⅱ区)用水定额约 190-306m3/666.7m2，取平均值248m3/666.7m2。项目生活污水产生量为0.8t/d（240t/a），可灌溉面积为645m2，根据当地的气象情况，除雨天情况外，菜园地的种植物平均每月需人工灌溉4次，则每年(生产时间10个月算)所需灌溉次数约40次，即项目生活废水每次可灌溉面积约16m2，根据现场勘查，项目厂界东侧区域有大面积的菜园地，远大于16m2，可满足生活污水的灌溉。项目生活污水定期用于农灌可全部消纳，不外排至周边地表水体，对周边地表水体无影响，同时可节约其他取水量，实现资源化再利用。 项目采取的灌溉方式由种植的农业种类所选择，通常为地面灌和淹灌，灌溉菜地位于厂区东侧，距离项目近，且交通便利，可定期由委托的农户通过专门的防跑、冒、滴、漏污水槽罐运输工具或者桶装工具清运。 本项目生活污水拟采用化粪池+一体化污水处理设施处理达标后回用于周边农田灌溉。本项目污水处理设施应考虑污水水量调节，设置贮存池满足雨季污水蓄水池要求，考虑不利因素，本评价按连续降雨15天计算项目雨季蓄水池容积，因此雨季蓄水池容积不小于12m3，禁止将处理后的回用水直接外排，需严格落实回用于农田灌溉用水。 （2）生产废水 项目地面清洗用水、设备清洗用水、运输车辆清洗用水及渣土处理后产生的水中污染物主要是 SS，经除渣设备（筛分除渣--絮凝沉淀、浆水分离）处理后能去除大部分悬浮物，并且回用的生产原料用水水质要求很低，因此生产废水处理后回用可行。 4.3运营期声环境影响分析和污染防治措施 4.3.1噪声污染源强分析 本项目主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，根据类比分析，各设备噪声源强详见表4.3-1。 表4.3-1 项目噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号 设备名称 单位 数量 噪声值 1 立式搅拌机 套 1 80~85 2 卧式搅拌机 套 1 80~85 3 提升机 台 1 70~80 4 配料机 台 5 70~80 5 除渣设备 套 1 80~85 6 皮带 条 8 70~75 7 铲车 辆 2 70~80 8 空压机 台 2 80~90 4.3.2运营期声环境影响分析 项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中附录A户外声传播的衰减及附录B典型行业噪声预测模型进行分析。 （1）噪声源调查 根据现场勘查，项目噪声主要来自于设备运行机械噪声，坐标原点以车间一中心点位为原点。 （2）噪声预测分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐方法，本次评价采用的噪声预测模型如下： 1) 单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 某个声源在预测点的倍频带声压级的计算公式如下： Lp(r)=Lp(r0)+Dc-Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处声压级，dB； Dc--指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB，Dc=0dB； Adiv--几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm--大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr--地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc--其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 衰减项计算按导则附录A相关模式计算。 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中： LA(r)—距离声源r处的A声级，dB（A）； Lpi(r)--预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； △Li--i倍频带A计算网络修正值，dB。 2)室内声源等效室外声源声功率级计算方法 ①如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室内的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2--靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL--隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 室内声源等效室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw--点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q--指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时；Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R--房间系数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij---室内j声源i倍频带的声压级，dB； N---室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp1i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp2i(T)--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi--围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带的声功率级： 式中： Lw---中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp1i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； S---透声面积，m2。 ⑤然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 (3)噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA,j，在T时间内该声源工作时间为t j，在拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中： Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB T--用于计算等效声级的时间，s； N--室外声源个数； ti--在T时间内i声源工作时间，s； M--室内声源个数； tj--在T时间内j声源工作时间，s。 （4）预测值计算 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式为： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB； Leqb---预测点的背景值，dB。 （5）厂界噪声预测结果分析 利用上述模式，本项目各厂界噪声的噪声影响预测(综合贡献值)计算结果见表，具体预测结果见下表所示。 表4.3-2 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 编号 测点位置 影响贡献值 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 厂界东侧 46.9 46.9 60 50 达标 达标 2 厂界北侧 39.7 39.7 达标 达标 3 厂界西侧 47.8 47.8 达标 达标 4 厂界南侧 38.1 38.1 70 55 达标 达标 厂界达标分析：根据表4.3-2预测结果表明，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，项目南侧厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准限值，其他三侧厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 4.3.3噪声影响及污染防治措施 项目主要噪声源来自于厂内的设备运转。根据预测分析，经过厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声可达到相应的控制标准。但为了确保项目投产后厂界噪声可以稳定达标，以下提出几点降噪、防护措施： （1）在设计中，应尽量选用技术先进、性能质量良好、同类成品中声级较低的设备，从源头上控制噪声源。 （2）为了控制噪声，首先控制声源。应对声源采用消声、隔声和减震措施，可用橡胶减振垫对设备基座部分进行减振处理；并维持设备处于良好的运转状态，减少机器事故生产时产生噪声。 （3）加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。 （4）车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭。 通过上述隔声降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类及4a类标准要求，措施可行。 4.4运营期固体废物影响分析和污染防治措施 4.4.1 运营期固废物源强核算 本项目运营期产生的固体废物主要为布袋除尘器收集的粉尘、检验产生的不合格原料及成品、废润滑油、废液压油和职工生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①布袋除尘器收集的粉尘 本项目布袋除尘器收集的粉尘约为76.7734t/a ，该部分粉尘经收集后回用于生产。 ②检验产生的不合格原料及成品 本项目检验产生的不合格原料产生量为180t/a，不合格成品产生量为120t/a。不合格原料经检验不合格后立马原车退回原厂家综合处置，不合格成品经收集后回用于生产。 （2）危险废物 ①废润滑油 本项目在设备保养、检修等过程中会产生废润滑油，产生量为0.3t/a，根据《国家危险废物名录（2021版）》，废润滑油属于危废，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码：900-214-08，废润滑油妥善收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。 ②废液压油 本项目在设备保养、检修等过程中会产生废液压油，产生量为0.2t/a，根据《国家危险废物名录（2021版）》，废润滑油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码：900-218-08，废液压油妥善收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。 （3）生活垃圾 按G=K·N计算 式中：G——生活垃圾产量（kg/d）； K——人均排放系数（kg/人·d），住宿员工按0.8kg/人·d计，不住宿员工0.5kg/人·d； N——人口数（人）。 本项目员工30人，均不住厂，工作日以300天计算，则生活垃圾产生量为4.5t/a。产生的生活垃圾分类收集后委托当地环卫部门统一清运处置。 综上分析，项目运营期各类固体废物产生及处置情况详见表4.4-1。 表4.4-1 项目固废产生及处置情况汇总表 序号 分类 固废名称 产生环节 类别 产生量t/a 处置方式 1 一般工业固废 除尘器收集的粉尘 废气处理 / 76.7734 收集后回用于生产 检验产生的不合格原料 检验 / 180 原车退回原厂家综合处置 检验产生的不合格成品 检验 / 120 收集后回用于生产 2 危险废物 废润滑油 设备保养、检修等 HW08 0.3 暂存于危废间内，委托有资质的单位定期转运处置 废液压油 设备保养、检修等 HW08 0.2 3 生活垃圾 办公、生活等 / 4.5 分类收集后交由环卫部门统一清运处置 4.4.2固体废物管理要求 4.4.2.1一般工业固废 本项目在生产过程中产生的一般固废应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 4.4.2.2危险废物 建设单位拟在厂区内设置一处危废贮存间，危险废物收集后贮存于危废贮存间并委托有资质单位处置。危险废物在厂区内贮存执行《危险废物贮存污染控制指标准》（GB18597-2023）。 ①危险废物的收集和临时贮存要求 危废贮存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行及建设，同时还需委托有资质的单位处置。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2023），项目在运营过程中，按照以下要求管理危险废物： a.加强危险废物管理，制定危险废物管理计划，并报当地生态环境部门备案。对员工进行培训，提高全体人员对危险废物管理的认识。确保相关管理人员和从事危废收集、运送、贮存等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程等各项工作要求；掌握危险废物分类收集、运送、贮存的正确方法和操作程序，提高安全防护和应急处置能力。 b.建设单位必须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求来进行危险废物的收集、贮存和运输。危险废物的收集、贮存，须按照其特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危废。盛装危废的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷，并依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规范建设危废贮存场所并设置危废标识。危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 c.规范建设危废贮存间。危废贮存间应设置明显标志，并对地面进行硬化，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏、密闭等措施，并建立健全危险废物管理台账、专人管理。禁止将危废混入非危险废物中贮存。并且，贮存时间不得超过一年。 d.严格执行危险废物转移管理制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 ②危险废物规范化管理要求 根据《危险废物规范化管理指标体系》的规定，本项目在生产中产生的危险废物具体管理要求如下： a.污染防治责任制度： 在危废暂存场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息，且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人等。 b.标识制度： 危险废物标签、贮存分区标志和物贮存、利用、处置设施等标志根据《危险废物识别标志设置技术规范（HJ 1276—2022）的要求设置。危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”；危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注；危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。 c.管理计划制度： 制定危险废物管理计划。管理计划应包括减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施；报当地环保部门备案，若管理计划内容有重大改变，及时报当地环保部门重新备案。管理计划内容有重大改变的情形包括：①变更法人名称、法定代表人和地址；②增加或减少危险废物产生类别；③危险废物产生数量变化幅度超过20%；④新、改、扩建或拆除原有危险废物贮存、利用和处置设施。 d.申报登记制度： 如实地向当地生态环境部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。可提供证明材料，如环评文件、竣工验收文件、危险废物管理台账、危险废物转移联单、危险废物处置利用合同、财务数据等；申报事项有重大改变的，应当及时申报；按照危险废物特性分类进行收集，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）；危险废物转移采取网上申报；对管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员进行了培训；参加培训人员对本单位的危险废物管理制度、工作流程等各项要求，掌握危险废物分类收集、运输、暂存的正确方法和操作程序；贮存场所地面硬化及防渗处理；；装载危险废物的容器完好无损；建立危险废物贮存台账，并如实和规范记录危险废物贮存情况。 ③危险废物转移 建设单位按照危废转移要求，在转移危废前通过登录福建省固体废物环境监管平台申请电子转移联单，申报转移计划。 ④制定危险废物管理计划和危险废物台账管理 建设单位按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259 —2022）制定危险废物管理计划和危险废物台账管理。 a.建设单位制定年度危险废物管理计划，危险废物管理计划中记录了上年度产生的和本年度计划产生的危险废物名称、危废代码、废物类别、有害物质名称、危险特性、危废产生来源及生产工序。 b.制定危险废物减量化的计划和措施。 c.填报危险废物转移情况，包括危险废物贮存措施、运输措施和转移计划等。 d.填报危险废物委托利用或处置措施。 4.4.2.3生活垃圾 项目运营期职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。 综上所述，本项目只要加强对固体废物的收集和分类管理，并做到及时清运处置和综合利用后，对区域内自然环境、生态等造成的影响较小。 4.5土壤、地下水环境风险分析 根据现场勘察可知，周边50m范围内不存在土壤环境敏感目标，项目对土壤、地下水环境影响较小。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 物料筒仓物料输送储存废气排气筒DA001~DA002 | 颗粒物 | 物料筒仓物料输送储存产生的粉尘经仓顶上脉冲式布袋除尘器处理后分别通过2根不低于15m高的排气筒高空排放 | 执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) 表2中大气污染物特别排放限值（颗粒物≤10mg/m3） |
|  | 搅拌工序废气排气筒DA003~DA004 | 颗粒物 | 搅拌工序产生的粉尘通过管道收集进入脉冲式布袋除尘器处理达标后分别通过2根不低于15m高的排气筒高空排放 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 原料仓设置三面围墙+顶棚，门口配套喷雾降尘，原料堆场设置顶棚+东侧围墙+南、北半围挡，西侧门口配套喷雾降尘；车辆运输扬尘通过定期对道路进行清 扫，洒水抑尘 | 执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) 表3中无组织颗粒物排放限值要求（颗粒物≤0.5mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 经化粪池+一体化处理设施处理达标后用于周边农田灌溉 | 执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中表1蔬菜a标准（COD≤100mg/L，BOD5≤40mg/L，SS≤60mg/L） |
| 声环境 | 厂界四周 | 等效A声 级 | 选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、隔声等措施 | 南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4a类标准(昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A))，其余三侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 布袋除尘器收集的粉尘 | 设置一般工业固废暂存区，收集后回用于生产 | 一般工业固体废物的临时贮存和管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定 |
|  |  | 检验产生的不合格成品 |  |  |
|  |  | 检验产生的不合格原料 | 原车退回原厂家综合处置 |  |
|  | 危险废物 | 废润滑油 | 设置危险废物暂存间，妥善分类收集暂存后定期委托有资质的单位进行处置 | 危险废物的临时贮存和管理执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求。 |
|  |  | 废液压油 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门清运处理 | 无执行标准，竣工环境保护验收时落实 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 危险暂存间等四周设置导流沟，地面采取防渗、设置围堰等风险防范措施；加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。定期进行防火安全检查，确保消防设施完整等。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污口规范管理 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)，要求各排放口(源)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表5.1-1。 表5.1-1 排污口图形符号(提示标志)一览表 排放部位 项目 污水排放口 废气排放口 噪声排放源 一般工业固废 危险废物 图形符号 形状 正方形边框 正方形边框 正方形边框 三角形边框 三角形边框 背景颜色 绿色 绿色 绿色 黄色 黄色 图形颜色 白色 白色 白色 黑色 黑色 （2）排污申报 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。 表 5.1-2 固定污染源排污许可分类管理名录(摘录) 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 二十五、非金属矿物制品业 30 63 水泥、石灰和石音制造 301，石音、水泥制品及类似制品制造302 水泥(熟料)制造 水泥粉磨站、石灰和石音制造 3012 水泥制品制造3021，砼结构构件制造3022，石棉水泥制品制造3023，轻质建筑材料制造 3024，其他水泥类似制品制造3029 （3）自主竣工环境保护验收要求 根据国务院【国令第682号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。 根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。 |

# 六、结论

6.1 总结论 通过对本项目的环境影响分析评价，项目运营过程中废水、废气、噪声、固废等污染物，对周围大气环境、水环境、声环境、土壤环境等造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。 综上所述，在认真执行建设项目“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施，严格落实各项环保措施和环境管理机构的要求的前提下，确保各污染物达标排放，对周围的环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 6.2 建议 （1）加强管理，保证生产设备正常运行，防止设备带故障使用，防止异常噪声的产生。 （2）由厂内技术管理人员兼职环保工作负责环保设施的运行、检查、维护等工作。 （3）加强职工的环保、安全教育，提高环保意识和安全生产意识。 （4）遵守国家关于环保治理措施管理的规定，定期提交设施运行及监测报告，接受环保管理部门的监督。 （5）加强环保工作的管理，要认真落实环保“三同时”制度。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 8.82992t/a | / | 8.82992t/a | +8.82992t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0144t/a | / | 0.0144t/a | +0.0144t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.00720t/a | / | 0.00720t/a | +0.00720t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.0106t/a | / | 0.0106t/a | +0.0106t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.00210t/a | / | 0.00210t/a | +0.00210t/a |
| 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 4.5t/a | / | 4.5t/a | +4.5t/a |
|  | 一般工业 固体废物 | 布袋除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 76.7734t/a | / | 76.7734t/a | +76.7734t/a |
|  |  | 检验产生的不合格原料 | / | / | / | 1180t/a | / | 1180t/a | +1180t/a |
|  |  | 检验产生的不合格成品 | / | / | / | 120t/a | / | 120t/a | +120t/a |
|  | 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  |  | 废液压油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

新鲜水2295

生活用水

化粪池+一体化处理设施

周边农田灌溉

喷雾、洒水降尘用水

900

300

900

60

240

240

45

搅拌用水

240

8400

135

8355

480

地面清洗用水

设备清洗用水

运输车辆清洗用水

除渣设备

15

150

600

300

60

120

8355

原料渣土（含水）