# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产工程机械配件（螺栓）100吨、不锈钢门窗300套、铝合金门300套、钢质门800套项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2312-350583-04-03-557229 |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 福建省南安市霞美镇阳光路8号（泉州（南安）光电信息产业基地） |
| 地理坐标 | 118 度 27 分 59.036 秒， 24 度 55 分 28.054 秒 |
| 国民经济 行业类别 | C3484 机械零部件加工、C3331金属门窗制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业 34中的“通用零部件制造 348”其他类别； 三十、金属制品业33 中的“结构性金属制品制造 331”其他类别 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 南安市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 闽发改备 [2023]C061652号 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 无 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 占地面积 5876.92m2 |
| 专项评价 设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价。项目工程专项设置情况参照表1专项评价设置原则表，具体见下表。 |

| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况一览表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标②的建设项目 项目主要排放大气污染物为非甲烷总烃、颗粒物、S02、NOX，不涉及大气专项设置原则中提及的毒有害物质 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后排入南安市污水处理厂处理 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目 项目不涉及有毒有害、易燃易爆危险物质 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 项目不涉及取水口 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 项目不属于向海洋排放污染物的海洋工程建设项目 否 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 ②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 根据上表分析可知，项目无需开展专项评价工作。 |
| --- | --- |
| 规划情况 | 《南安市霞美镇总体规划（2006-2020）》 《泉州（南安）光电信息产业基地规划（2006-2020）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《泉州(南安)光电信息产业基地规划(2006~2020)环境影响报告书》 审查机关：原南安市环境保护局 审查文件名称及文号：《南安市环境保护局关于印发泉州(南安)光电信息产业基地规划环境影响报告书的审查意见》(南环保[2008]147号) |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1规划符合性分析 （1）土地利用规划符合性 项目位于福建省南安市霞美镇阳光路8号（泉州（南安）光电信息产业基地），租赁泉州德康供应链管理有限公司闲置厂房作为生产经营场所，根据出租方提供的不动产权证书（编号：闽（2022）南安市不动产权第1311146号），土地用途为工业用地（见附件5-1）；经查阅资料，《南安霞美镇总体规划》（2006-2020）目前暂时还在继续延用，对照《南安霞美镇总体规划》（2006-2020），项目用地规划为工业用地，则项目选址符合《南安霞美镇总体规划》（2006-2020）；同时对照泉州（南安）光电信息产业基地土地利用规划图，项目所在地规划为光伏延伸加工服务业用地，项目主要从事工程机械配件（螺栓）、不锈钢门窗、铝合金门、钢质门的生产加工，不属于基地禁止引进的项目，为基地允许引进项目，且项目已取得入驻证明（详见附件9），则项目选址与泉州(南安)光电信息产业基地规划不冲突。 （2）与规划环评及审查意见符合性分析 项目主要从事工程机械配件（螺栓）、不锈钢门窗、铝合金门、钢质门的生产加工，不属于基地禁止引进的项目，与产业规划不冲突，为基地允许引进项目，本评价将项目的建设情况与《泉州（南安）光电信息产业基地规划（2006～2020）》环评及审查意见要求的功能布局及准入条件分别进行了比对，具体见下表1.1-1。 表1.1-1 项目建设与泉州（南安）光电信息产业基地规划环评及审查意见 要求的符合性分析 分析内容 规划环评及审查意见要求 本项目情况 符合性 功能布局 规划布局结构 规划为“一心、两轴、五片”的规划结构， 5 大片区分别为温山片区、港陈片区、福桥片区、山美片区和外环片区五大片。各个片区均混合有生产和生活的功能，是一个综合体。 本项目属于5片区中的外环片区 符合 产业功能布局 整个光伏电子信息产业基地拥有 3 大功能区：生产区、生活区、配套服务区。生产区用地呈风车状发展开，布局在沿轴线两侧的用地。 项目位于福建省南安市霞美镇阳光路8号（泉州（南安）光电信息产业基地），属于光电信息产业园内生产区 符合 准入条件 ①禁止引进不符合国家有关法律、法规 和当前产业政策的项目。 ②引进电子信息产业、光伏下游产业和光伏应用产业，如太阳能电池组件、光伏发电、LED 封装、LED 灯、光伏—LED一体化等项目可适当扩大发展规模；光伏中游产业，如单晶硅棒项目、多晶硅锭项目、硅片加工、太阳能电池制造等项目；禁止引进光伏上游高能耗、高污染的项目。 ①项目的建设符合国家有关法律、法规和当前产业政策的项目；②项目主要从事工程机械配件（螺栓）、不锈钢门窗、铝合金门、钢质门的生产加工，不属于基地禁止引进的项目，与产业规划不冲突，为基地允许引进项目， 符合 根据上表可知，项目符合泉州（南安）光电信息产业基地规划环评及审查意见。 |
| 其 他 符 合 性 分 析 | 1.2、产业政策符合性分析 项目主要从事工程机械配件（螺栓）、不锈钢门窗、铝合金门、钢质门生产加工，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，所采用的工艺、设备及产品均不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类之列，属于允许类，因此本项目符合国家当前的产业政策。项目已通过南安市发展和改革局备案，备案编号为闽发改备[2023]C061652号。 综上所述，本项目的建设符合国家及地方产业政策。 1.3、“三线一单”控制要求符合性分析 （1）生态保护红线 对照《福建省生态保护红线划定方案》及其调整方案，项目位于福建省南安市霞美镇阳光路8号（泉州（南安）光电信息产业基地），不位于国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种植资源保护区的核心区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准，环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 本项目废气、噪声经治理之后对环境污染影响较小；固废可做到无害化处置；生产过程生产废水无外排，生活污水经化粪池处理达标后通过市政污水管网纳入南安市污水处理厂统一处理后达标排放。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目建设过程中所利用的资源主要为水资源、电和天然气，均为清洁能源和常见能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。因此项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本评价结合国家产业政策、《市场准入负面清单（2022年版）》、《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》及“三线一单”进行说明。 ①产业政策符合性 根据本章节“1.2 产业政策符合性分析”，项目建设符合国家当前产业政策。 ②“负面清单”符合性 经检索《市场准入负面清单（2022年版）》及《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》，项目不在上述清单的禁止准入类和限制准入类。 ③与“三线一单”要求符合性 对照《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）的相关内容，详见表1.3-1。 表1.3-1 全省生态环境总体准入要求 适用范围 准入条件 项目 情况 符合性 全省陆域 空间布局约束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若千意见》中确定的园区，在上述园区新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 项目主要从事工程机械配件（螺栓）、不锈钢门窗、铝合金门、钢质门生产加工，不属于重点产业及产能过剩行业等；项目所在区域水环境质量良好，项目外排废水经预处理达标后通过市政污水管网纳入南安市污水处理厂集中处理。 符合 污染物排放管控 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3.尾水排入近岸海城汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 项目不涉及总磷、重金属污染物，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代 符合 对照上表，项目建设符合福建省生态环境准入要求。 同时根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号），泉州市实施“三线一单”生态环境分区管控，项目与泉州市生态环境准入清单要求符合性分析如下表1.3-2。 表1.3-2 本项目与泉州市生态环境准入清单要求符合性分析 适用范围 准入条件 项目情况 符合性 泉州市陆域 空间布局约束 1.除湄洲湾石化基地外，其他地方不再布局新的石化中上游项目。 2.泉州高新技术产业开发区（鲤城园）、泉州经济技术开发区、福建晋江经济开发区五里园、泉州台商投资区禁止引进耗水量大、重污染等三类企业。 3.福建洛江经济开发区禁止引入新增铅、汞、镉、铬和砷等重点重金属污染物排放的建设项目，现有化工（单纯混合或者分装除外）、蓄电池企业应限制规模，有条件时逐步退出；福建南安经济开发区禁止新建制浆造纸和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目；福建永春工业园区严禁引入不符合园区规划的三类工业，禁止引入排放重金属、持久性污染物的工业项目。 4.泉州高新技术产业开发区（石狮园）禁止引入新增重金属及持久性有机污染物排放的项目；福建南安经济开发区禁止引进电镀、涉剧毒物质、涉重金属和持久性污染物等的环境风险项目。 5.未经市委、市政府同意，禁止新建制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 1、项目不属于石化项目； 2、项目不属于水量大、重污染等三类企业； 3、项目无重金属污染，无生产废水外排； 4、项目无重金属污染，不涉及剧毒物质； 5、项目不属于制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 符合 污染物排放管控 涉新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 项目实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 符合 对照上表，项目符合泉州市生态环境准入清单要求。 同时对照《泉州市陆域环境管控单元图》，项目属于泉州（南安）光电信息产业基地（详见附图10），具体分析见表1.3-3。 表1.3-3 本项目与南安市生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元编码 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 项目情况 符合性 ZH35058320004 泉州（南安）光电信息产业基地 重点管控单元 空间布局约束 1.禁止引进光伏上游高能耗、高污染的项目。 2.基本农田按照相关规定进行调整之前禁止开发。 项目不属于光伏上游高能耗、高污染的项目；不涉及基本农田。 符合 污染物排放管控 1.涉新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 2.包装印刷业烘干车间应安装吸附设备回收有机溶剂，车间有机废气净化效率不低于90%。 3.加快园区内污水管网及依托污水治理设施的建设工程，确保工业企业的所有废（污）水都纳管集中处理，鼓励企业中水回用。 项目VOCs排放实行1.2倍削减替代；不属于包装印刷行业；生活污水纳入南安市污水处理厂处理。 符合 环境风险防控 建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止泄漏物和事故废水污染地表水、地下水和土壤环境。 项目建立环境风险防控体系，不涉及环境风险物质。 符合 对照上表，项目建设符合《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号）的相关要求。 综上所述，项目选址和建设符合“三线一单”控制要求；不会触及区域环境质量底线；资源占用率小，不突破区域资源利用上线，项目建设符合国家产业政策和《市场准入负面清单（2022 年版）》及《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》相关要求。 1.4、环境功能区划适应性 （1）水环境 本项目无生产废水外排，项目所在区域污水管网尚未完善，项目生活污水经预处理达标后通过市政污水管网纳入南安市污水处理厂进行处理，尾水经处理达标后排入西溪，对纳污水体产生影响较小，符合区域水环境功能区划要求。 （2）大气环境 项目所处区域环境空气质量划为二类功能区，大气环境执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单标准，根据《南安市质量分析报告（2022度）》，可知项目区域环境空气质量良好，本项目废气可达标排放，对周边环境影响较小，因此，项目建设符合大气环境功能区划要求。 （3）声环境 本项目所在区域环境声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目对主要噪声源采取隔声、减振、消声等综合性降噪措施，基本可将生产噪声影响控制在厂区范围内，可确保厂界噪声达标排放，对外界声环境及周边环境保护目标影响小，从声环境影响角度分析，项目建设符合声环境功能区划要求。 1.5、周围环境相容性 项目选址于福建省南安市霞美镇阳光路8号（泉州（南安）光电信息产业基地），离项目厂界最近的环境保护目标为厂房南侧181m处的凤庵村，距离较远，在采取相应的措施后，项目废气、噪声对周边环境及环境保护目标影响小。项目所在地周围没有珍稀动植物、名胜古迹和自然保护区等需特殊保护的区域，所在区域环境质量良好，对项目污染因子有一定环境容量；通过对项目生产过程的分析结果，本环评认为，只要该项目自觉遵守有关法律法规，切实落实各项环保治理设施的建设，并保证各设施正常运行，实现各项污染物达标排放，项目建设对周边环境及环境保护目标影响不大，与周边环境相容。从自然、社会条件来看，项目在利用当地的土地、人力资源、现有的交通、电力设施等方面的选择是适宜的。 1.6、生态功能区划符合性 根据《南安市生态功能区划修编（2013年）》（见附图9），项目选址于福建省南安市霞美镇阳光路8号（泉州（南安）光电信息产业基地），属于“南安市中东部晋江干流饮用水源及中心市区外围工业生态功能小区(520258301)”，区域的主导生态功能为晋江饮用水源水质保护，辅助生态功能：城镇工矿和生态农业，项目主要从事工程机械配件（螺栓）、不锈钢门窗、铝合金门、钢质门生产加工，不属于高污染项目，且项目污染物经采取措施后对周边环境影响小。因此，项目建设和南安市生态功能区划相符。 1.7与VOCs相关政策符合性分析 ①与泉州市关于建立VOCS废气综合治理长效机制符合性分析 根据《泉州市环境保护委员会办公室关于建立VOCS废气综合治理长效机制的通知》（泉环委函【2018】3号），新建涉VOCs排放的工业项目必须入园。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。南安要重点加强表面涂装、制鞋、家具制造业行业治理。 本项目位于福建省南安市霞美镇阳光路8号（泉州（南安）光电信息产业基地），符合新建涉VOCs排放的工业项目必须入园的要求。本项目不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，项目有机废气收集后经“活性炭吸附装置”净化后通过15m高排气筒排放，项目采取相对应的有机废气综合治理措施，从源头控制有机废气的排气量，符合《泉州环境保护委员会办公室关于建立VOCs废气综合治理长效机制的通知》(泉环委函[2018]3号)的要求。 ②与《泉州市2020挥发性有机物治理攻坚实施方案》符合性分析 对照《泉州市2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》（泉环保大气[2020]5号），符合性分析如下： A、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生； B、全面落实标准要求，强化无组织排放控制； C、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。 企业建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、采购量、使用量、库存量等信息，并保存相关证明材料；加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理；存储环节采用密闭容器，高效密封储罐等；装卸、转移和输送环节无废气外泄；生产和使用环节进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭，有机废气得到有效收集，并采用活性炭吸附装置处理，提高废气净化效率，严格落实挥发性有机物的治理要求。 因此，项目建设符合《泉州市2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》文件的要求。 ②项目与《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）附录 D 符合性分析 对照《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018） 附录D中工艺措施和管理要求，项目建设符合性详见表 1.7-1。 表1.7-1与《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018） 附录D符合性分析 内容 符合性分析 相符性 工艺 措施 要求 采用溶剂型涂料的涂装工序，各环节及涂装设备清洗应在密闭空间或设备中进行，产生的挥发性有机物经集气系统收集导入挥发性有机物处理设施或排放管道，达标排放。 本项目涂装工序不采用溶剂型涂料，为水性漆和环氧树脂塑粉，喷漆房为密闭设计，烤漆房、烘干固化烤房均为密闭设备，并采用有效的废气收集、治理措施。 符合 涂料、稀释剂、固化剂、清洗溶剂、脱漆剂等含挥发性有机物的原辅材料在储存和输送过程中应保持密闭，使用过程中随取随开，用后应及时密闭，以减少挥发。 项目使用的水性漆在储存和输送过程中均密闭保存，使用过程中随取随开，用后及时密闭。 符合 宜采用集中供料系统，无集中供料系统，工作结束后应将剩余的涂料及含挥发性有机物的辅料送回调漆室或储存间。 项目涂装工序不采用溶剂型涂料，项目使用的水性漆在喷漆作业结束后，剩余的涂料均集中收集储存至化学品存放间。 符合 集气系统和挥发性有机物处理设施应与生产活动及工艺设施同步运行。应保证在生产工艺设备运行波动情况下集气系统和净化设施仍能正常运转，实现达标排放。因集气系统或净化设施故障造成非正常排放，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修 完毕后共同投入使用。 项目集气系统和有机废气处理设施与生产活动及工艺设施同步运行。生产运营过程加强管理，保证在生产工艺设备运行波动情况下集气系统和净化设施仍能正常运转，实现达标排放。定期检修设备，设施故障时待检修完毕后再共同投入使用。 符合 管理要求 涂装企业应做以下记录，并至少保持3年。记录包括但不限于以下内容： a)所有含VOCs物料（涂料、稀 释剂、固化剂、清洗剂等）需建 立完整的购买、使用记录，记录内容必须包含物料名称、VOCs 含量、购入量、使用量、回收和处置量、计量单位、作业时间及记录人等； b)含有VOCs物料使用的统计年报应该包括上年库存、本年度购入总量、本年度销售产品总量、本年度库存总量、产品和物料的VOCs 含量、VOCs 排放量、污染控制设备处理效率、排放监测等数据。 项目拟对进厂原料做购买、使用记录，并对年度的库存、购入总量、产品 总量等进行记录，并制定监测计划，委托第三方对废气进行监测，并保留监测报告方便生态环境部门监管。 符合 安装挥发性有机物处理设施的企业应做如下记录，并至少保存3年。记录包括但不限于以下内容： a)热力焚烧装置：燃料或电的消耗量、燃烧温度、烟气停留时间； b)催化焚烧装置： 催化剂种类、用量及更换日期，催化床层进、出口温度； c)吸附装置：吸附剂种类、用量及更换/再生日期，操作温度； d) 洗涤吸收装置：洗涤槽循环水量、pH 值、排放总量等； e)其他污染控制设备：主要操作参数及保养维护事项； f)挥发性有机物污染治理设施、生产活动及工艺设施的运行时间。 本项目喷漆（含烤漆）、喷塑固化烘干产生的废气，拟通过活性炭吸附装置净化后由排气筒达标排放。 进入运营期后，企业应做好活性炭的更换日期、更换量、操作温度等信息的记录，加强管理。 符合 ③与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析见表1.7-2。 表1.7-2与GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 项目 相关技术规范要求 本项目情况 符合性 VOCs物料储存 容器、包装袋 1.容器或包装袋在非取用状态时是否加盖、封口，保持密闭；盛装过VOCs物料的废包装容器是否加盖密闭。 2.容器或包装袋是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。 项目原辅料包装在非取用时，均封口密闭；盛装过VOCs物料的废包装容器加盖密闭，并存放置专用场地（危废间）。 符合 储库、料仓 1.围护结构是否完整，与周围空间完全阻隔。 2.门窗及其他开口（孔）部位是否关闭（人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口除外） 项目厂房四周皆有围墙，原辅料存放于单独原料仓库，与周围空间完全阻隔。 符合 工艺过程 配料加工与产品包装过程 混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程是否采用密闭设备，或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 项目喷漆房、喷粉房分别单独设置，并且烤漆房、烘干固化烤房均为密闭设备，有机废气经“集气+活性炭吸附装置”净化处理后由15m高排气筒达标排放。 符合 含VOCs产品的使用过程 有机聚合物（合成树脂、合成橡胶、合成纤维等）的混合/混炼、塑炼/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等制品生产过程，是否采用密闭设备，或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 项目生产过程中，涉及产生VOCs废气的工序为：喷粉烘干固化、喷漆（含烤漆），以上工序产生的废气经集气罩收集后，通过活性炭吸附装置净化处理，引至15m高排气筒达标排放。 符合 VOCs无组织排放 VOCs无组织废气收集处理系统 1.是否与生产工艺设备同步运行。2.废气收集系统的输送管道是否密闭、无破损。 项目喷漆房为密闭车间，烤漆房、烘干固化烤房均为密闭设备；生产时VOCs废气收集系统先于生产工艺设备开启；废气收集系统建成后，将定期维护确保集气管道密闭、无破损。 符合 控制要求 收集的废气中NMHC初始排放浓度≥3kg/h时，应配备VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放浓度≥2kg/h时，应配备VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外 项目所在区域不属于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放浓度<2kg/h，不涉及有机废气处理效率不低于80%的要求。 符合 台账 企业是否按要求记录台账。 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期及更换量、催化剂更换周期及更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 设有专门废气处理设施台账，内容涵盖运行时间等运行参数。 符合 根据表1.7-2，项目建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 2.1项目由来 南安金仕御品智能科技有限公司年产工程机械配件（螺栓）100吨、不锈钢门窗300套、铝合金门300套、钢质门800套项目拟选址于福建省南安市霞美镇阳光路8号（泉州（南安）光电信息产业基地），该项目总投资200万元，租赁泉州德康供应链管理有限公司闲置厂房作为生产经营场所，租赁占地面积5876.92m2（详见租赁合同），企业于2023年12月12日通过南安市发展和改革局备案(闽发改备[2023]C061652号)（详见附件3），项目属于新建项目，拟于环评审批后投入生产。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该项目属三十、金属制品业 33“结构性金属制品制造331”中的其他，属三十一、通用设备制造业 34“通用零部件制造 348”中的其他，应编制环境影响报告表。因此，建设单位委托深圳市龙辉环保服务有限公司编制该项目的环境影响报告表（详见附件1委托书）。本环评单位接受委托后，派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照相关规定编写报告表，供建设单位报生态环境部门审批。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 报告书 报告表 登记表 三十、金属制品业 33 66 结构性金属制品制造331；金属工具制造332；集装箱及金属包装容器制造 333；金属丝绳及其制品制造334；建筑、安全用金属制品制造 335；搪瓷制品制造 337；金属制日用品制造 338 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / 三十一、通用设备制造业 34 69 锅炉及原动设备制造 341；金属加工机械制造 342；物料搬运设备制造 343；泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344；轴承、 齿轮和传动部件制造 345；烘炉、风机、包装等设备制造 346；文化、办公用机械制造 347；通用零部件制造 348；其他通用设备制造业 349 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / 2.2项目概况 项目名称：年产工程机械配件（螺栓）100吨、不锈钢门窗300套、铝合金门300套、钢质门800套项目 建设单位：南安金仕御品智能科技有限公司 建设地址：福建省南安市霞美镇阳光路8号（泉州（南安）光电信息产业基地） 法人代表：黄亚农 总投资：100万元 用地面积：租赁泉州德康供应链管理有限公司闲置厂房作为生产经营场所，租赁占地面积5876.92m2 生产规模：年产工程机械配件（螺栓）100吨、不锈钢门窗300套、铝合金门300套、钢制门800套项目 职工人数：职工人数25人，均不住厂，不设食堂 工作制度：年工作时间300天，日工作时间8小时，夜间不生产 周围情况：项目北侧为铭源通电子厂、威润电气厂、特易通电子厂；西侧为金鹰扣具厂；南侧为大兴物流园；东侧为泉州德康供应链管理有限公司 出租方概况：泉州德康供应链管理有限公司主要从事供应链管理服务，出租方编号为闽（2022）南安市不动产权第1311146号的不动产权证书于2022年9月5日在南安市自然资源局登记完成，根据现场踏勘，出租方厂区厂房已建成，部分厂房尚处于建设装修阶段，租赁给本项目使用的厂房及基础设施已建设完成，由于项目所在位置电子卫星地图未同步更新，尚显示为一片空地，项目现状照片见附图3。 项目与出租方依托关系：项目员工生活垃圾内部收集后由出租方物业定点收集后交由环卫部门清理；项目生活污水依托出租方已建好配套的化粪池进行处理，经收集处理达标后排入南安市污水处理厂；无其他环保依托工程。 2.3建设内容 项目具体建设内容见表2.3-1。 表2.3-1 项目主要建设内容一览表 项目组成 建设内容 主体工程 生产车间 为1F钢结构厂房，占地面积5876.92m2，主要设置有机加工区、焊接区、喷粉区、喷漆区、烘烤区等 辅助工程 办公楼 位于厂区车间内部西侧靠中间角落，占地面积约25m2 储运工程 原料区、成品区 原料区靠车间内部靠东南侧、成品区靠车间内部靠西北侧 公用工程 供水 市政管网统一供给 排水 雨污分流依托市政管网，纳入南安市污水处理厂 供电 市政供电系统统一供给 环保工程 废水 生产废水 项目无生产废水产生，水帘喷漆废液定期更换后委托有资质单位回收处置 生活污水 经化粪池预处理后纳入南安市污水处理厂处理 废气 焊接废气：焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器净化后以无组织形式排放 喷粉废气：由自带静电滤芯回收装置+袋式除尘器联合处理，再引至排气筒DA001排放 烘干固化废气：经“集气+活性炭吸附装置”净化处理后汇入排气筒DA001排放 喷漆及其烤漆废气：经“水帘柜+除雾装置+活性炭吸附”装置处理后汇入排气筒DA001排放 燃烧废气：经收集后经排气筒（DA002）排放 固废 一般工业固废 在车间内设1处一般固体废物贮存区，面积约20m2 危险废物 在车间内设1间危废贮存间，面积约20m2 噪声 设置基础减震、隔声等措施 生活垃圾 垃圾桶若干，由环卫部门统一清运处置 2.4、产品方案 表2.4-1 主要产品方案一览表 序号 产品名称 产量 1 2 3 4 2.5主要原辅材料、能源年用量 （1）主要原辅材料用量 项目主要原辅材料、燃料及年用量详见表2.5-1。 表2.5-1 主要原辅材料、燃料用量一览表 序号 名称 年用量（t） 最大储存量（t） 形态 备注 1 外购 2 外购 3 外购 4 外购 5 外购 6 外购 7 外购 8 外购 9 外购 10 外购 11 外购 能源消耗 1 水（吨/年） 471.2 / / 市政供水管网 2 电（kW·h/年） 50万kwh/a / / 市政电网 3 天然气（Nm³/年） 8000m3/a / / 天然气管道输入 原辅材料理化性质 润滑油：用于机台电机驱动等的润滑，能对电机驱动等起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用，润滑油其基础油是由烃类、聚-α-烯烃（PAO）及聚内烯烃（PIO）等成分所组成，均为只由碳及氢所组成的有机化合物。外观为淡黄色液体，相对密度（水=）0.88，闪点大于200℃，溶于乙醇、苯、乙醚等多数有机溶剂。 切削油：切削液是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点，克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差等缺点，对车床漆也无不良影响，适用于黑色金属的切削及磨加工，属当前最领先的磨削产品。切削液各项指标均优于皂化油，它具有良好的润滑冷却、清洗、防锈等特点，并且具备无毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境不污染等特点。 液压油：液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。本项目主要用于空压机运行维护中。 水性漆：项目采用的水性漆为环保型涂料，以水为稀释剂，以合成树脂乳液为成膜物，不含苯、甲苯、二甲苯，无毒无刺激气味，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等特点。可使用在：木器、金属、塑料、玻璃、建筑表面等多种材质上。水性漆检测报告详见附件7。 环氧树脂塑粉：它是一种静电喷涂用热固性粉末涂料，根据建设单位提供的环氧树脂塑粉成分分析报告（详见附件8），本项目所使用的环氧树脂塑粉为环氧/聚酯型粉末涂料，其主要成分如下：环氧树脂39%、聚酯树脂23%、硫酸钡30%、安息香1%、PE蜡2%、碳黑5%，不含有机溶剂等物质。根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）“8.1粉末涂料、无机建筑涂料（含建筑无机粉体涂装材料）、建筑用有机粉体涂料产品中VOC含量通常很少，属于低挥发性有机化合物含量涂料产品”。因此，项目所使用的环氧树脂塑粉属于低VOCs 涂料产品，属于《挥发性有机物治理实用手册》原辅材料VOCs 含量均小于10%涂料。 2.6主要生产设备 项目主要生产设备见表2.6-1。 表2.6-1主要生产设备一览表 序号 名称 规格/型号 数量 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2.7水平衡 项目用水主要为生产用水、生活污水。 生产用水 项目水性漆调漆用水按水性漆用量的20%计算，项目水性漆用量为1t/a，则调漆用水量为0.2t/a，均进入产品；项目每条喷漆线配套1台水帘喷漆柜，项目共设2条喷漆线，每个水帘柜容积为2m3，有效储水量按80%计，则每个水帘喷漆柜实际储水量约1.6m3，总实际储水量约3.2m3；喷漆用水损耗量按10%计算，则喷漆需补充水量约0.32t/d（96t/a）；水帘喷漆用水循环使用，定期打捞漆渣，该部分水需要半年进行更换一次，即水帘喷漆废液，更换一次的废液量约为3.2t/次，故每年废液量为6.4t。 （2）生活污水 项目聘用职工25人，全部不住厂，年生产时间300天。根据《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2018），结合泉州市实际情况，不住厂职工用水额为50L/（p·d），项目工作性质为一班制，年工作日300天，则项目职工生活用水量为375t/a（1.25t/d），污水产生系数按80%计算，则项目生活污水排放量为300t/a（1t/d）。项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后，通过市政污水管网纳入南安市污水处理厂进行处理，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入西溪。 项目水平衡分析见图2.6-1。 图2.7-1 项目水平衡图 单位：m3/a 2.8厂区平面布置及其合理性分析 项目根据生产流程，结合场地自然条件，经技术经济比较后进行合理布局，项目设一个主要出入口，出入口设置在厂区靠北侧，靠近内部道路，方便原辅材料及产品的运输；主要建筑包括1层厂房，车间布局依次为剪板、裁板区、折弯区、冲裁区、切割、开槽区、焊接、打磨区、喷漆区、喷粉区以及烘烤区， 一般固体废物暂存区及危险废物暂存间等，内部设置办公间，各功能区分区明确，综上所述，项目总平面布置根据车间地理位置、交通运输等进行布局，生产车间平面布局合理，功能区分明确。项目车间平面布置见附图 5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9工艺流程和产污环节 项目生产工艺及产污环节详见图2.9-1-2.9-4。 图2.9-1 工程配件生产工艺及产污环节 图2.9-2不锈钢门窗生产工艺及产污环节 图2.9-3铝合金门生产工艺及产污环节 图2.9-4铝合金门生产工艺及产污环节 工艺说明：项目工程机械配件（螺栓）、不锈钢门窗、铝合金门、钢质门生产工艺大致相似 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1、地表水环境 （1）水环境功能区划及执行标准 根据《泉州市地表水环境功能区类别划分方案修编及编制说明》：西溪水环境区划功能为鱼虾类越冬场、洄流通道、水产养殖区、工业用水、农灌、娱乐、景观等，划分为III类水环境功能区，水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准，详见3.1-1。 表3.1-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 参数 COD BOD5 DO 石油类 pH NH3-N Ⅲ类标准值 ≤20mg/L ≤4mg/L ≥5mg/L ≤0.05mg/L 6~9 ≤1.0mg/L 水环境质量现状 根据泉州市南安生态环境局2023年3月发布的《南安市环境质量分析报告（2022年度）》，2022年，主要流域水质保持优良，8个国省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例100%，各断面水质均达到或优于相应考核标准；7个福建省“小流域”监测断面，年均水质均达Ⅲ类或以上；3个水功能区断面水质均达到或优于 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，与上年持平；县级饮用水源地美林水厂Ⅰ～Ⅲ类水质达标率100%； 8个乡镇级集中式饮用水源地Ⅰ类～Ⅲ类水质比例为100%，与上年持平。根据《南安市环境质量分析报告（2022年度）》可知，西溪水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 3.2、大气环境 （1）环境空气功能区划及执行标准 ①基本污染物 项目所在区域环境空气功能区划为二类功能区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》及其2018年修改单二级标准，详见表3.2-1。 表3.2-1 《环境空气质量标准》 序号 污染物名称 取值时间 单位 浓度限值 1 二氧化硫（SO2） 年平均 μg/m3 60 24小时平均 μg/m3 150 1小时平均 μg/m3 500 2 二氧化氮（NO2） 年平均 μg/m3 40 24小时平均 μg/m3 80 1小时平均 μg/m3 200 3 一氧化碳（CO） 24小时平均 μg/m3 4 1小时平均 μg/m3 10 4 臭氧（O3） 日最大8小时平均 μg/m3 160 1小时平均 μg/m3 200 5 颗粒物 （粒径小于等于10μm） 年平均 μg/m3 70 24小时平均 μg/m3 150 6 颗粒物 （粒径小于等于2.5μm） 年平均 μg/m3 35 24小时平均 μg/m3 75 ②其他污染物 项目非甲烷总烃环境空气质量小时均值参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的总挥发性有机物8h浓度均值的两倍，详见表3.2-2。 表3.2-2 特征因子环境质量标准 单位：mg/m3 序号 污染物名称 取值时间 标准浓度限值(mg/m3) 标准来源 1 TVOC 8小时均值 0.6 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D （2）大气环境质量现状 ①基本污染物 根据泉州市南安生态环境局2023年3月发布的《南安市环境质量分析报告（2022年度）》，2022年，全市环境空气质量综合指数2.17，同比改善9.6%。月度综合指数波动范围为1.50~3.13，最高出现在3月，最低出现在10月。全年有效监测天数360天，一级达标天数 247天，较上年增加32天，占有效监测天数比例68.6%，二级达标天数为110天，占有效监测天数比例30.6%，轻度污染日天数3天，较上年增加2天，占有效监测天数比例的 0.8%（见图 2）。PM2.5、PM10、SO2、NO2 年均浓度分别为 16ug/m3、36ug/m3、6 ug/m3、7ug/m3，CO 日均值第95百分位数、臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数分别为0.7 mg/m3、118ug/m3。可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳年均浓度达到国家环境空气质量一级标准，细颗粒物、臭氧达到国家环境空气质量二级标准。六项主要污染物监测项目，PM2.5、PM10、NO2同比分别下降 23.8%、21.7%、22.2%，SO2、O3-8h-90per 浓度分别上升20%、11.3%，CO-95与上年持平，详见3.2-3。 表3.2-3 2022年南安市城市环境空气质量各指标监测情况汇总表 月份 PM2.5 ug/m3 PM10 ug/m3 SO2 ug/m3 NO2 ug/m3 CO-95per mg/m3 O3-8h-90per ug/m3 综合 指数 1 27 49 4 7 0.80 94 2.51 2 18 30 5 6 0.60 105 1.98 3 30 62 7 11 0.60 133 3.13 4 24 47 6 5 0.70 109 2.44 5 15 29 6 6 0.60 103 1.88 6 8 20 7 8 0.60 59 1.36 7 16 29 8 14 0.80 146 2.46 8 12 32 6 5 0.60 133 2.00 9 16 40 6 5 0.70 140 2.31 10 7 26 6 5 0.50 94 1.50 11 9 30 6 5 0.70 92 1.67 12 15 35 6 5 0.60 88 1.85 全年 16 36 6 7 0.70 118 2.17 对照上表，各项指标均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准，因此，可判定项目所在区域环境空气质量为达标区。 （2）特征污染物 项目TVOC环境质量现状引用《泉州市新源钢瓶检验有限公司年检测钢瓶18万个项目环境影响报告表》（审批时间为2023年5月29日，审批编号为泉南环评[2023]表95号）的环境空气质量进行分析。 为了解该项目区域大气特征污染物的环境质量现状，根据建设项目大气污染排放特点，本项目选取特征污染物TVOC为项目空气质量现状监测因子，本评价引用《***》（审批时间为2023年5月29日，审批编号为***中委托福建合赢职业卫生评价有限公司于2023年3月4日~2023年3月6日对非甲烷总烃的现状监测数据，监测点位详见表3.2-4、附件9、附图12，监测结果见表3.2-5。 表3.2-4环境空气质量现状监测布点 序号 地点 与本项目位置距离 相对方位 监测内容 1 表3.2-5 环境空气监测结果一览表（非甲烷总烃） 监测点位 监测 项目 监测时间 8小时平均浓度监测结果（mg/m³） 象山社区(新村) 项目引用的监测布点距离建设单位约3380m，该监测数据按照规范进行连续3d的监测，数据具有有效性，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》关于“引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据”的要求。根据表3.1-4可知，项目区域大气环境非甲烷总烃满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D总挥发性有机物(TVOC)8h平均值的2倍值(1.2mg/m³)，大气环境质量现状尚好。 3.3、声环境 （1）声环境功能区划及执行标准 本项目位于福建省南安市霞美镇阳光路8号（泉州（南安）光电信息产业基地），根据《南安市中心城区声环境功能区划分》（2018年12月），光电信息产业基地声功能规划为3类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准限值，即昼间环境噪声≤65dB(A)，夜间环境噪声≤55dB(A)。 （2）声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类)（试行）中“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。” 根据现场勘察，本项目厂界外周边50m范围内无敏感目标，可不开展声环境质量现状监测。 3.4生态环境现状 项目系租赁泉州德康供应链管理有限公司的闲置厂房，本项目不涉及新的基建及土方开挖。根据现场踏勘，项目周边主要为工业企业，本项目用地范围内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标，项目建设对周边生态环境影响很小，因此本项目不进行生态环境影响评价。 3.5电磁辐射 新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则要求对项目电磁辐射现状开展监测与评价；本项目为金属制品行业类别，不属于电磁辐射类项目，不涉及使用辐射设备，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 3.6地下水、土壤环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，属于编制环境影响报告表类别项目原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目租赁出租方现有已建厂房，厂房已做好地面硬底化防渗措施，仓库和危废暂存间等将按规范做好防渗涂层及围堰，正常运行不存在土壤环境污染途径，原则上不开展地下水、土壤环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.7环境保护目标 根据现场调查，项目北侧为铭源通电子厂、威润电气厂、特易通电子厂；西侧为金鹰扣具厂；南侧为大兴物流园；东侧为泉州德康供应链管理有限公司，离项目厂界最近的环境保护目标为厂房南侧181m处的凤庵村。项目周边环境示意图见附图2，四周环境现状照片见附图3.7-1。 表3.7-1主要环境保护目标一览表 序号 环境要素 保护目标 相对项目厂区方位 距拟建项目距离 保护级别 1 大气环境（厂界外500m范围内） 凤庵村 S 181m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准 邱钟村 N 350 邱钟村 WS 455 2 声环境（厂界外50m范围内） 凤庵村 S 181m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 3 地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 4 生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.8污染物排放控制标准 （1）水污染物排放标准 项目属南安市污水处理厂服务范围。项目外排废水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(其中NH3-N指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准)；南安市污水处理厂出水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准后排入西溪，详见下表3.8-1。 表3.8-1 项目污水排放执行标准 单位：mg/L，pH除外 类别 标准名称 污染物项目 标准限值 废水 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(其中NH3-N指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准) pH 6～9 COD 500 BOD5 300 SS 400 NH3-N 45 南安市污水处理厂出水水质要求 pH 6～9 COD 50 BOD5 10 SS 10 NH3-N 5 （2）大气污染物排放标准 项目生产过程中的废气主要包括焊接烟尘、喷粉及烘干固化废气、喷漆（含烤漆）废气、天然气燃烧废气。 项目喷漆漆雾、焊接烟尘、喷粉粉尘为颗粒物，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值；喷漆（含烤漆）、喷塑后烘干固化工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）有组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中“表1中涉涂装工序的其他行业”规定中非甲烷总烃排放限值，无组织排放参照执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018) 表3厂区内监控点浓度限值、表4企业边界监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A厂区内任意一次浓度限值；喷漆后烤漆、喷塑后烘烤工序均采用天然气作为燃料，天然气燃烧废气执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）中鼓励执行标准，详见表3.8-2。 表3.8-2 项目废气排放标准 标准名称 项目 标准限值 粉尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关排放标准 颗粒物 无组织排放监控浓度限值 周界外浓度最高点1.0mg/m3 有组织 最高允许排放浓度120mg/m3 最高允许排放速率3.5kg/h 排气筒高度不低于15m 有机 废气 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018） 非甲烷 总烃 有组织 最高允许排放浓度60mg/m3 最高允许排放速率2.5kg/h 排气筒高度不低于15m 厂区内监控点浓度限值 1h平均浓度值8.0mg/m3 企业边界监控点浓度限值 企业边界监控点浓度限值2.0mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 非甲烷 总烃 厂区内监控点浓度限值 监控点处任意一次浓度值30.0mg/m3 监控点处1h平均浓度值10.0mg/m3 燃烧废气 《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号） SO2 烟囱或烟道 最高允许排放浓度200mg/m3 NOX 最高允许排放浓度300mg/m3 颗粒物 最高允许排放浓度30mg/m3 烟囱 排气筒高度不低于15m （3）噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，厂界噪声排放标准见下表3.8-4。 表3.8-4 厂界噪声排放标准 类别 标准名称 项目 标准限值 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A) （4）固体废物排放标准 一般工业固体废物贮存应按照(GB18599-2020)《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》有关规定中的要求进行处置；危险废物贮存参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)（公告2023年 第6号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求执行。 |
| 总量 控制 指标 | 3.9总量控制指标 根据《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》（泉环保总量[2017]1号），项目总量控制项目为化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）。 （1）生活污水 根据泉环保总量[2017]1号文件通知，项目生活污水不纳入排污权交易范畴，不需购买相应的排污交易权指标，不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围。 （2）VOCs排放总量指标 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政【2020】12号）和《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号）“涉新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代”，项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）有组织排放量为0.0722t/a，（以非甲烷总烃计）总量指标需由泉州市南安生态环境局以1.2倍消减量调剂。项目已于2024年1月24日经泉州市南安生态环境局同意从福建省泉州市路虎鞋服有限公司减排量调剂0.0866t/a给本项目排污使用（详见附件11）。 （3）燃烧废气 表3.4-1 项目主要大气污染物排放总量控制 控制指标 产生量 (t/a) 消减量 (t/a) 排放量 (t/a) 标准排放量 (t/a) 总量控制指标(t/a) SO2 0.00032 0 0.00032 0.0172 0.0172 NOX 0.0127 0 0.0127 0.0259 0.0259 根据《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》（泉环保总量[2017]1号），本项目SO2达标排放量0.0172t/a、NOX达标排放量0.0259t/a，企业承诺在投产前通过海峡股权交易中心排污权交易方式取得（详见附件10）。项目已取得泉州市南安生态环境局关于本项目新增主要污染物排污权指标购买条件的函（详见附件12）。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目利用现有厂房进行建设，无施工期，故不对此章节进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1、废水 4.1.1废水产排污情况 （1）生产用水 项目水性漆调漆用水量为0.2t/a，均进入产品，水帘柜用水循环使用，不外排，定期因蒸发需进行补充水量，根据水平衡分析，补充水量共约96t/a，水帘柜更换的水帘喷漆废液定期委托有处置能力的单位处置。 （2）生活污水 项目职工人数定员25人（均不住宿），项目年工作日300天，职工生活用水量为375t/a（1.25t/d），生活污水排放量为300t/a（1t/d）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《生活源产排污核算系数手册》、《第二次全国污染源普查生活污染源产排污系数手册（试用版）》， 并且参照当地情况，废水中污染物的主要浓度约为COD：340mg/L、BOD5：118mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：32.6mg/L。 项目生活污水纳入化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中未规定NH3-N排放指标，NH3-N指标参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准（NH3-N≤45mg/L））后，通过市政污水管网纳入南安市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入西溪。 项目生活污水污染源源强核算结果见表4.1-1、废水类别、污染物及污染治理设施信息表见4.1-2、废水间接排放口基本情况表见4.1-3、 废水污染物排放执行标准见4.1-4。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.1-1 废水污染源源强核算结果一览表 废水 类别 主要 污染物种类 水量 （t/a） 产生 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 治理设施信息 削减 量 (t/a) 标准排放浓度 (mg/L) 标准排放量 （t/a） 排放方式/ 排放规律 排放去向 治理设施名称 处理 能力 （t/a） 治理 工艺 化粪池 治理效率% 是否为可行性技术 生活 污水 COD 300 340 0.1020 化粪池+接入市政管网 化粪池5m3/d 化粪池：厌氧工艺； 45 是 0.0135 50 0.0150 间接 排放 南安市水处理厂 BOD5 118 0.0354 9 0.0027 10 0.0030 SS 200 0.0600 65 0.0195 10 0.0030 NH3-N 32.6 0.0098 3 0.0009 5 0.0015 备注：根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），三格式化粪池对污染物的去除效率为COD：40%～50%（以45%计），SS：60%～70%（以65%计），NH3-N和BOD5去除效率参照《化粪池原理及水污染物去除率》中数据，BOD5去除效率为9%，NH3-N去除效率为3%； 表4.1-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放 去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 是否为 可行性 技术 污染治理 设施编号 污染治 理设施 名称 污染治 理设施 工艺 1 生活 污水 pH、 COD、 BOD5、 SS、NH3-N 排入南安市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且 无规律，但不属于冲击型排放 TW001 化粪池 厌氧发酵 DW001 是 一般排放口 是 备注：项目主要从事金属制品业的生产加工，生态环境部尚未颁布金属制品业相关污染防治可行技术指南、排污许可技术规范，根据废水污染治理设施治理效果可知，项目生活污水经化粪池处理可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准（NH3-N指标符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准），则治理技术可行，符合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中“可行性技术要求”、符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》关于“废水污染治理设施未采用污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术或未明确规定为可行技术的，应简要分析其可行性”的要求。 表4.1-3 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/ （万t/a） 排放 去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） DW 001 118°28′12.055″ 24°56′11.400″ 0.03 排入南安市污水处理厂 间断排放，排 放期间流量不 稳定且无规 律，但不属于 冲击型排放 0:00-24:00 南安市 污水处理厂 pH、 COD、 BOD5、 SS、NH3-N pH 6-9 COD 50 BOD5 10 SS 10 NH3-N 5 表4.1-4 废水污染物排放执行标准 项目 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物种类排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 生活污水 DW001 pH、 COD、 BOD5、 SS、 NH3-N 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准； 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 pH 6-9 COD 500 BOD5 300 SS 400 NH3-N 45 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1.2、废水污染治理措施可行性分析 项目外排废水主要为职工生活污水，产生量为300t/a（1t/d），生活污水主要由卫生间废水组成，主要含有机物和悬浮物，项目生活污水水量小，污染物浓度低，处理难度小。 项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中未规定NH3-N排放指标，NH3-N指标参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准（NH3-N≤45mg/L））后，通过市政污水管网纳入南安市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入西溪。 根据建设单位提供资料，厂区建有一个20m3的化粪池，可满足项目生活污水处理需求。 ①化粪池处理原理 三级化粪池由相连的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第三池粪液成为优质化肥。新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。 ②纳入污水处理厂可行性分析 南安市污水处理厂位于南安市柳城街道办事处象山村，占地面积160亩，主要服务范围为南安市市区的城东和城南组团，污水工程设计规模为近期（2005年）达2.5万m3/d，中期（2013年）达5万m3/d，远期（2020年）15万m3/d，采用Morbal氧化沟及紫外线消毒工艺。项目位于福建省南安市霞美镇阳光路8号（泉州（南安）光电信息产业基地），所在区域污水可接入市政管网，属于南安市污水处理厂纳管范围内，项目正式投产后能确保污水纳管排放。项目生活污水产生量为1t/d，仅占污水处理厂近期处理量的0.004%，污水处理厂中期处理量的0.002%，污水处理厂远期处理量的0.0007%，对于增加污水处理厂的处理负荷非常小；项目外排废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，不会对污水处理厂的正常运行造成影响；污水处理厂处理后的废水可达GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中的一级A标准，对纳污水体西溪影响不大。从水质、水量等方面考虑，本项目生活污水纳入南安市污水处理厂统一处理是可行的。 4.1.3、达标情况分析 项目生活污水经化粪池预处理可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中未规定NH3-N排放指标，NH3-N指标参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准（NH3-N≤45mg/L））。 4.1.4、废水监测计划 对照中华人民共和国生态环境部令第11号《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，本项目属于登记管理类，如有要求，建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和相关行业技术规范的要求制定监测计划，并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的污染源监测计划，建议建设单位在投产后开展自行监测。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。本项目运营期废水自行监测内容如下表4.1-5。 表 4.1-5 项目生活污水监测计划一览表 项目 污染源名称 监测点位 监测因子项目 监测频次 废水 生活污水 厂区污水排污口 废水量、SS、COD、 BOD5、氨氮 1 次/年 4.2.、废气 4.2.1、废气产排污情况 结合本项目工程产污特征，项目废气主要为焊接工序产生的烟尘，喷漆及其烤漆过程中产生的漆雾、挥发性有机废气，喷粉及其烘干固化过程中产生的颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计），天然气燃烧废气。 （1）焊接废气 本项目生产过程需要对工件进行焊接，焊接过程会产生少量焊接烟尘（颗粒物）。本项目焊接方式主要有电焊和CO2保护焊2种。CO2保护焊是通过焊机将CO2保护药芯焊丝熔化使工件焊接在一起，在零件搭接处形成焊缝并融为一体，焊接时均会产生焊接烟尘。 项目主要采用CO2保护药芯焊丝为主，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，焊接工段颗粒物产污系数为20.5kg/t-原料（药芯焊丝），本项目药芯焊丝年使用量为0.1t/a，则颗粒物产生量约0.0021t/a（0.0009kg/h）。由于焊接烟尘产生源点分散、产生量较少，难以集中收集治理，项目拟安装移动式焊接烟尘净化器（3000m³/h）除尘后排放，该装置的收集效率按90%计、除尘效率按95%计，焊接烟尘经除尘净化后以无组织形式排放，无组织排放量大约为0.0003t/a、0.0001kg/h。 焊接烟尘产排情况 生产工序 污染物 产生量 t/a 收集效率% 处理量t/a 处理效率% 无组织排放量t/a 焊接 烟尘 0.0021 90 被收集：0.0019 95 0.0001 未被收集：0.0002 -- 0.0002 （2）喷粉及烘干固化废气 ①喷粉废气 项目喷粉是以喷枪为工具、压缩空气为载体，将环氧树脂塑粉从喷枪的喷嘴中喷出而沉积在待喷件上的一种涂装方法。本项目喷粉工序在半密闭喷粉箱内进行，作业环境封闭性较好。当实施静电喷涂作业时，环氧树脂塑粉涂料在静电作用下主要沉积吸附在工件表面上，部分未附着的粉尘主要逸散在喷粉箱内，形成喷涂粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—机械行业系数手册（覆盖行业范围33-37、431-434）册》，喷粉工业颗粒物300kg/t原料。本项目喷粉工序年消耗环氧树脂塑粉1.5t，则颗粒物的产生量为0.45t/a、0.1875kg/h。 本项目喷粉废气经喷粉房包围收集后，由自带静电滤芯回收装置+袋式除尘器联合处理，再引至排气筒DA001排放。由于静电喷涂作业是在喷粉箱内的半密闭空间内进行，作业环境相对封闭，风量设计值为5000m3/h，集气收集率取90%；“滤芯回收装置+袋式除尘器”联用相当于2级除尘系统，总去除效率取95%。据测算，本项目静电喷涂作业时粉尘有组织排放量为0.0203t/a、0.0085kg/h；无组织排放量为0.045t/a、0.0188kg/h。 ②烘干固化废气 本项目喷粉后的工件进入烘干固化烤房进行烘干固化，并保温相应的时间（30min）使之熔化、流平、固化。粉末主要成分为环氧树脂，分解温度为260~440℃，具有良好的化学稳定性。项目固化温度控制在180~220℃，不会产生裂解废气，但在树脂粉末受热过程中会释放微量的游离单体挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）。查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—机械行业系数手册（覆盖行业范围33-37、431-434）册》中喷塑后烘干工艺，VOCs废气的产排污系数为1.2千克/吨·原料，本项目环氧树脂粉末的使用量为1.5t/a，则粉末涂料固化时产生的非甲烷总烃产生量为0.0018t/a、0.0008kg/h。 树脂粉末涂料烘干固化工序是在密闭烤房内进行，产生的VOCs废气经“集气+活性炭吸附装置”净化处理后汇入排气筒DA001排放，此工序风量设计值为5000m3/h。考虑到工件进出烤房，少量废气在操作工人进出时会散溢出来（排放量取5%），活性炭吸附装置的净化效率按保守取值50%。据测算，树脂粉末涂料烘干固化工序VOCs的有组织产生量为0.0009t/a、0.0004kg/h，无组织产生量（或排放量）为0.0001t/a、0.00004kg/h。 本项目树脂粉末涂料烘干固化工序VOCs的有组织排放情况详见表4.2-2 喷粉及其固化烘干废气有组织排放情况 污染源 核算方法 产生速率kg/h 产生量t/a 排放速率kg/h 排放量t/a 治理措施 去除 效率 % 收集 效率 % 排放 时间 h/a 工序 污染物 喷粉 颗粒物 系数法 0.1688 0.405 0.0085 0.0203 “滤芯回收装置+袋式除尘器” 95 90 2400 固化 非甲烷总烃 0.0007 0.0017 0.0004 0.0009 活性炭吸附装置 50 95 2400 （3）喷漆及其烤漆废气 本项目喷漆工序在密闭喷漆房内进行，烤漆工序在密闭烤漆房内进行，项目使用水性漆，其主要组分为环氧树脂、涂料色浆、助剂等，喷漆、烤漆过程会产生一定量的漆雾和挥发性有机物，挥发性有机物主要来自于喷漆及烤漆过程中水性涂料的合成树脂以及助剂的挥发，本评价挥发性有机物以非甲烷总烃计。 ①漆雾 喷漆废气中的漆雾主要来自喷漆过程中未附着在工件上的固形物。在喷漆过程中，水性漆在高压下由喷枪喷出而雾化，其中的涂料固形物在工件表面的附着率大约为75%，剩余部分则以漆雾（气溶胶颗粒物）的形式散逸。根据建设单位提供资料以及水性漆性质，项目水性漆中固份约占原料的70%，项目喷漆过程水性漆年用量为1t/a，则固体成分约为0.7t/a，则漆雾产生量大约为0.175t/a。 ②挥发性有机废气 本评价参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中机械行业系数手册中“14 涂装”，喷漆（水性漆）挥发性有机物产污系数135kg/t-原料、喷漆后烘干（水性漆）挥发性有机物产污系数15kg/t-原料，本评价挥发性有机物以非甲烷总烃计，本项目水性漆用量为1t/a，则本项目喷漆烘干废气非甲烷总烃产生量约0.15t/a（0.0625kg/h）。 项目喷漆及其烤漆均在密闭空间内进行，考虑到工件进出设备，少量废气在操作工人进出时散溢出来（排放量取5%），项目喷漆、烤漆废气经“水帘柜+除雾装置+活性炭吸附”装置处理后汇入排气筒DA001排放，此工序配套风机风量约5000m3/h，参照《2021年主要污染物总量减排核算技术指南》中“表2-1”可知，水帘主要用于去除漆雾（以颗粒物计），去除效率可达80%以上（本次评价水帘柜+除雾装置去除效率按保守取值80%），活性炭吸附装置对非甲烷总烃的处理效率按50%计。 综上所述，本项目喷漆、烤漆工序漆雾（以颗粒物计）的总产生量为0.175t/a，有组织产生量为0.1663t/a、0.0693kg/h，有组织排放量为0.0333t/a、0.0139kg/h，无组织排放量为0.0088t/a、0.0037kg/h；非甲烷总烃计产生量为0.15t/a，有组织产生量约0.1425t/a、0.0594kg/h，有组织排放量为0.0713t/a、0.0297kg/h，无组织排放量为0.0075t/a、0.0031kg/h。 本项目喷漆及其烤漆废气有组织排放情况详见表4.2-3。 喷漆及其烤漆废气有组织排放情况一览表 污染源 核算方法 产生速率kg/h 产生量t/a 排放速率kg/h 排放量t/a 治理措施 去除 效率 % 收集 效率 % 排放 时间 h/a 工序 污染物 喷漆及其烤漆 颗粒物 系数法 0.0693 0.1663 0.0139 0.0333 水帘柜+除雾装置 80 95 2400 非甲烷总烃 0.0594 0.1425 0.0297 0.0713 活性炭 吸附装置 50 95 2400 喷漆及其烤漆废气无组织排放情况一览表 污染源 排放速率 kg/h 排放量 t/a 排放时间h/a 工序 污染物 喷漆及其烤漆 颗粒物 0.0037 0.0088 2400 非甲烷总烃 0.0031 0.0075 2400 （4）燃烧废气 项目喷粉后烘干固化工序、喷漆后烤漆工序使用天然气作为燃料进行间接烘烤，天然气燃烧废气主要污染物为颗粒物、SO2和NOX，燃烧尾气收集后经排气筒（DA002）排放。 根据建设单位提供资料，预计项目天然气使用量为8000m3/a，本项目天然气NOX、SO2参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”以天然气为燃料的一般工业锅炉污染物排放系数；烟尘参照《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》附录中“表 F.3 燃气工业锅炉”的废气产污系数，具体数值详见表4.2-5。 表4.2-5 天然气燃烧废气产污系数一览表 原料名称 污染物指标 指标单位 排污系数 末端系数 排污系数 天然气 工业废气量 标立方米/万立方米-原料 107753 直排 107753 SO2 千克/万立方米- 原料 0.02S① 直排 0.02S① NOX 15.87 直排 15.87 烟尘 2.86 直排 2.86 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。项目天然气采用管道输送，参照GB17820-2018天然气标准，项目含硫量参照表1质一类数值，则S=20。 根据产排污系数计算，项目天然气燃烧废气污染物源强排放核算如下： 废气产生量=107753标立方米/万立方米-燃料=107753×0.8÷10^4=8.62024万Nm3/a=35.9177Nm3/h； SO2产生量=0.4千克/万立方米-燃料=0.02×20×0.8÷10^3=0.00032t/a； NOX产生量=15.87千克/万立方米-燃料=15.87×0.8÷10^3=0.0127t/a； 烟尘产生量=2.86千克/万立方米-燃料=2.86×0.8÷10^3=0.0023t/a； 根据排放标准核算出的污染物允许排放总量，计算过程如下所示： SO2标准量=标准浓度×废气量=200×8.62024×10^4÷10^9=0.0172t/a； NOX标准量=标准浓度×废气量=300×8.62024×10^4÷10^9=0.0259t/a 综上，项目燃烧废气产排情况一览表见下表4.2-6。 表4.2-6 项目燃烧废气产生及排放情况一览表 原料名称 原料 用量 污染物 排污 系数 产生量（t/a） 排放量（t/a） 排放 速率（kg/h） 排放 浓度（mg/m3） 标准 浓度（mg/m3） 总量 指标 （t/a） 天然气 8000 m3/a 废气量 107753标立方米/万立方米-原料 86202.4（Nm3/a） 86202.4（Nm3/a） / / / / SO2 0.02S千克/万立方米- 原料 0.00032 0.00032 0.0001 2.7841 200 0.0172 NOX 15.87千克/万立方米- 原料 0.0127 0.0127 0.0053 147.5596 300 0.0259 烟尘 2.86千克/万立方米- 原料 0.0023 0.0023 0.0010 27.8414 30 / |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目废气产排情况、治理设施情况以及监测要求详见表4.2-7~4.2-9。 表4.2-7 项目废气污染源强汇总结果一览表 产污环节、因子 污染物产生情况 治理措施 污染物排放情况 排放 时间 （h/a） 产排污环节 污 染 源 污 染 物 种 类 核 算 方 法 产生量 （t/a） 废气量 （m3/h） 产生 速率 （kg/h） 产生浓度 （mg/m3） 治理 设施 名称 收 集 效 率 % 去 除 效 率 % 是 否 可 行 技 术 核 算 方 法 排放量 （t/a） 排放 废气量 （m3/h） 排放 速率 （kg/h） 排放浓度 （mg/m3） 喷粉、烘干固化、烤漆喷漆废气 DA 001 有组织 烘干固化废气 非甲烷总烃 产排污系数法 0.0017 5000 0.0007 0.14 活性炭吸附装置 95 50 是 产排污系数法 0.0722 15000 0.0301 2.0067 2400 喷漆及烤漆废气 非甲烷总烃 0.1425 5000 0.0594 11.88 活性炭 吸附装置 95 50 是 2400 烤漆喷漆 颗粒物 颗粒物 0.1663 0.0693 13.86 水帘柜+除雾装置 95 80 是 0.0536 0.0223 1.4867 2400 喷粉 废气 颗粒物 0.405 5000 0.1688 33.76 滤芯回收装置+布袋除尘器 90 95 是 2400 无组织 颗粒物 0.0538 / 0.0224 / / 0.0538 / 0.0224 / 2400 非甲烷总烃 0.0076 / 0.0032 / / 0.0076 / 0.0032 / 2400 燃烧废气 DA 002 有组织 SO2 0.0008 14.2574Nm3/h 0.0003 21.0417 直排 100% / 是 0.0008 14.2574Nm3/h 0.0003 21.0417 2400 NOX 0.0071 0.0030 210.4170 100% / 是 0.0071 0.0030 210.4170 2400 烟尘 0.0003 0.0001 7.0139 100% / 是 0.0003 0.0001 7.0139 2400 焊接 无组织 颗粒物 0.0021 / 0.0009 / 移动式焊接烟尘净化器 90 95 / 0.0003 / 0.0001 / 2400 备注：项目主要从事金属制品业的生产加工，生态环境部尚未颁布金属制品业相关污染防治可行技术指南、排污许可技术规范，根据废气源强核算可知，项目废气经处理后可达标排放，则治理技术可行，符合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中“可行性技术要求”、符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》关于“废气污染治理设施未采用污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术或未明确规定为可行技术的，应简要分析其可行性”的要求；同时项目涉及喷涂工序，参照《排污许可证申请与核发技术规范-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020) 表A.6相关内容，涂装工序推荐的可行技术包括水帘和活性炭吸附等工艺，则项目烘干固化、喷漆、烤漆工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）采用活性炭吸附装置的处理技术为可行性技术。 表 4.2-8 项目废气治理设施基本情况 污染源 污染物种类 废气治理设施名称 治理设施 排放形式 处理能力 收集效率 治理设施 去除率 是否可行性技术 DA001 喷粉废气 颗粒物 滤芯回收装置+袋式除尘器 有组织 5000m³/h 90% 滤芯回收装置+袋式除尘器 95% 是 烘干固化废气 非甲烷总烃 活性炭吸附装置 有组织 5000m³/h 95% 活性炭吸附装置 50% 是 喷漆及烤漆废气 颗粒物 水帘柜+除雾装置 有组织 5000m³/h 95% 水帘柜+除雾装置 80% 是 非甲烷总烃 活性炭吸附装置 有组织 活性炭吸附装置 50% 是 DA002 燃烧废气 SO2、NOX、烟尘 直排 有组织 14.2574 Nm3/h 100% 直排 / 是 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类，无自行监测管理要求。如政策变化或者主管部门要求监测，项目可根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的要求制定监测计划，项目废气常规监测一览表见表4.2-9。 表 4.2-9 项目废气排放情况及监测要求一览表 排放口基本情况 排放标准 监测要求 编号及名称 风量 (m3/h) 排气筒高度(m) 出口 内径 (m) 烟气 温度(℃) 类型 地理坐标 东经 北纬 监测 因子 监测 点位 监测 频次 喷粉、烘干固化、喷漆烤漆综合废气（DA001） 15000 15 0.5 40 一般 排放口 118°27′59.212″ 24°55′29.584″ 非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1涉涂装工序的其他行业标准（60mg/m3）；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2排放监控浓度限值（≤120mg/m3） 颗粒物、非甲烷总烃 排气筒 进出口 1次/年 燃烧废气（DA002） 14.2574 Nm3/h 15 0.5 45 一般 排放口 118°27′58.690″ 24°55′29.932″ 燃烧废气执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）中鼓励执行标准（颗粒物≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOX≤300mg/m3） SO2、NOX、烟尘 排气筒 进出口 1次/年 无组织废气 颗粒物 厂界：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的无组织排放限值（≤1.0mg/m3） 颗粒物 厂界 四周 1次/年 非甲烷总烃 厂界：《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表4规定的排放限值（≤2.0mg/m3） 非甲烷总烃 厂界 1次/年 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表3规定的排放限值（≤8.0mg/m3）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的排放限值（监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3） 非甲烷总烃 厂区内 1次/年 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 4.2.2废气污染防治措施可行性分析 4.2.2.1废气污染防治措施 项目焊接烟尘拟经过移动式焊接烟尘净化器净化处理后以无组织形式排放；项目喷粉废气由自带滤芯回收装置+袋式除尘器联合处理后由排气筒DA001排放；烘干固化工序废气经“集气+活性炭吸附装置”净化处理后汇入排气筒DA001排放；项目喷漆（含烤漆）废气经“水帘柜+除雾装置+活性炭吸附”装置处理后汇入排气筒DA001排放；天然气燃烧废气经收集后由排气筒DA002达标排放。 根据废气源强核算可知，项目废气经处理后均可达标排放，则治理技术可行，项目涉及喷涂工序，参照《排污许可证申请与核发技术规范-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020) 表A.6相关内容，涂装工序推荐的可行技术包括水帘和活性炭吸附等工艺，则项目烘干固化、喷漆（含烤漆）工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）采用活性炭吸附装置的处理技术为可行性技术。 4.2.2.2废气处理设施工作原理分析 （1）焊接烟尘净化器 焊接烟尘净化器工作原理：通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性炭过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。 焊接烟尘净化器点分析：①焊烟净化器净化主机：采用无缝模具生产确保主机密封性和良好的噪音控制；②滤芯：采用“美国陶氏”覆膜防静电式滤筒，具有尘埃粘连度低，清灰方便，拥有良好的通风效率，提高过滤面积；③吸气臂：采用万向可悬停吸气臂，保证在各种工况下都能使烟尘顺畅进入集尘罩，提高净化效率，保证净化效果；④移动性：采用万向轮并配备卡锁功能，方便任意移动确保电焊烟尘的点对点净化；⑤清灰方式：设备内部具有反吹功能，定期使用气源对设备内高效净化舱进行清灰可提高设备使用寿命同时提高净化效率； ⑥操作性：焊接烟尘净化器采用PLC集成控制系统，可实现一键操作，工作室只需要打开设备主机电钮便可直接使用方便客户进行操作；⑦配件维护：焊接烟尘净化器内无易损件，高效净化舱内滤芯定期进行清灰可正常使用1万小时；⑧便捷性：焊接烟尘净化器为立式单机净化器占地空间小，移动方便可在任意地方固定使用，便于工人的操作。 处理效率：设备采用了多层过滤装置，包括初效过滤棉、中效、高效过滤芯（由HEPA 高效过滤部分和气体过滤部分组成），可根据污染物产生量对风量作档位精准调节。有效地过滤拦截0.3μm上污染颗粒、吸附毒害气体，过滤净化率能达到99%，净化处理后的洁净空气可直接在室内排放。根据《焊接烟尘的污染与净化》（作者：鄂保良，朱恩平，胡泊；出版：《陕西环境》第9卷，2002年10月）可知，焊接烟尘净化器采用三级过滤净化，对烟尘净化效率可达99%，本项目净化效率以95%计可行。 （2）静电滤芯回收装置 喷粉粉尘通过风机产生的负压气流经管道进入含尘室，通过滤筒过滤分离到洁净室经风机作用完成。粉尘则被滤芯阻拦在其表面上，当被阻挡的粉尘在滤芯表面不断沉积时，滤芯里外的压差也同时不断加大，当压差达到预先设定值时，控制压缩空气的电磁阀被打开，压缩空气经管道流入反吹清扫系统，通过清扫机构的清扫管瞬间喷向滤芯内表面，使得沉积在滤芯上的粉尘颗粒在高压气流的作用下脱离滤芯表面掉落，使得整个滤芯表面都得到清扫。净化后的空气由风道、经风机排出。 （3）布袋除尘器 布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成。含尘气体由进气口进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗，灰尘气体经滤袋过滤，颗粒物阻留于滤袋表面，净化气经袋口到净气室、由风机排入大气，当滤袋表面的颗粒物不断增加，导致设备阻力上升至设定值时，微差压控制器输出信号，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，附于滤袋表面的颗粒物迅速脱离滤袋落入灰斗（或灰仓）内，颗粒物由灰斗排出。布袋除尘器的除尘效率高，可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘，除尘效率可达95%以上，同时其结构简单，使用灵活，运行稳定，投资较少（与电除尘器相比较），维护方便是一种干式净化设备，收集的粉尘容易回收利用。 （4）水帘柜、除雾装置 水帘柜：将工件放置于水帘除尘装置前的喷漆工位上，用手提式空气喷枪对工件进行喷漆作业，水帘机设置了吸气口。喷漆时，水性漆经压缩空气雾化后从喷枪喷射到工件表面，多余的漆雾在水帘机的负压引导下流向水帘板下方的吸气口，从而将空气中的漆雾及亲水性溶剂捕捉于水中，剩下部分憎水的废气通过排风机排出车间。漆雾洗涤水经水帘板进入水槽中，水槽中的漆渣凝聚并漂浮于水面，定期打捞集中处置，漆雾洗涤水循环使用。 除雾装置：内部填充塑料空心球（增大与气体的接触面积，无需更换）。当含有雾沫的气体以一定速度流经除雾装置时，由于气体的惯性撞击作用，雾沫与填料球相碰撞而被聚的液滴达到其自身产生的重力超过气体的上升力与液体表面张力的合力时，液滴就从填料球表面上被分离下来，流入喷淋塔中。填料球增加了雾沫被捕集的机会，从而大大提高了除雾效率。气体通过填料球后，基本上不含雾沫。 （5）活性炭吸附装置 活性炭吸附装置工作原理：是利用具有很多微孔及很大比表面积的活性炭颗粒或棒状材料，依靠分子引力和毛细管作用，使有机溶剂蒸汽和挥发性物质、氮氧化物、二氧化硫吸附于其表面，又根据不同物质的沸点，用蒸汽、热风或真空状态下，将被吸附物析出。活性炭吸附法具有以下优点：适合低温、低浓度、大风量或间歇作业产生的有机废气和燃烧废气的治理，工艺成熟；活性炭吸附剂廉价易得，且吸附量较大；吸附质浓度越高，吸附量也越高；吸附剂内表面积越大，吸附量越高，细孔活性炭特别适用于吸附低浓度挥发性蒸汽、氮氧化物、二氧化硫。活性炭吸附法采用的设备一般为固定活性炭吸附床，相对催化燃烧设备而言，费用要少。 活性炭吸附法处理效果：分析气速为废气通过活性炭吸附器整个横截面积的速度，气速的选择，不仅直接决定了吸附器的尺寸和压降的大小，而且还会影响吸附效率。气速很小，则吸附器尺寸很大，不经济；气速过大，则压降会增大，使吸附效率受到影响。因此，吸附设计中不能追求过高的吸附效率。把空塔气速取值降小，那样会使吸附床体积、吸附剂用量和设备造价大为增高；反之也不宜取过大的气速，那样设备费用虽低，但吸附效率下降，且体系压降会随气速的增大上升很快，造成动力消耗过大，因此应选取合适的空塔气速，最适宜的空塔气速为0.8~1.2m/s。根据建设单位提供资料，项目活性炭碘值为800毫克/克，符合关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知(环大气（2020）33号)中活性炭碘值不低于800毫克/克的要求。类比活性炭吸附法在同类企业中的应用情况，该停留时间设计有机废气处理效率可达到约50%，本评价取50%。 4.2.3废气无组织排放控制措施 （1）建设单位应保证所在的生产车间日常为封闭性的，以减少废气排放对厂区外的影响。 （2）建议在作业过程中规范操作，加强生产管理，以减少无组织源的产生。 通过采取上述治理措施，可有效降低项目生产过程中产生的无组织排放废气对周边环境空气的影响。 4.2.4、卫生防护距离分析 项目无组织废气主要是生产过程中未收集到的颗粒物、非甲烷总烃，根据废气污染物源强分析，项目颗粒物无组织排放总量为0.0538t/a（0.0224kg/h），非甲烷总烃无组织排放量为0.0076t/a（0.0032kg/h）。 依据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中的卫生防护距离计算公式，计算本项目卫生防护距离，公式如下： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，kg/h Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3 L——大气有害物质卫生防护距离初值，m r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 本项目无组织废气污染源排放参数见表4.2-10 表4.2-10 卫生环境防护距离参数表 污染源名称 污染物 Qc （kg/h） 计算系数(无因次) 卫生防护距离计算值(m) 卫生防护距离(m) A B C D 颗粒物 生产车间 0.0224 470 0.021 1.85 0.84 1.658 50 非甲烷总烃 生产车间 0.0032 470 0.021 1.85 0.84 0.051 50 由表4.2-10可知，依据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m， 但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm 值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。由上表分析结果，本项目卫生防护距离设置为100m，卫生防护范围包络线见附图9。本项目卫生防护距离范围内不涉及居民区、学校和医院等大气环境敏感目标，项目建设满足卫生防护距离的划定要求。 4.2.5、非正常排放分析 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为活性炭吸附装置吸附接近饱和或布袋除尘器布袋受损，活性炭吸附装置处理效率、布袋除尘器、水帘柜和除雾装置处理效率均0，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。 废气非正常排放量核算见表4.2-11。 表 4.2-11 非正常工况下废气排放情况 污染源 非正常排放原因 排放 形式 污 染 物 非正常排放浓度 （mg/m3） 非正常排放速率 (kg/h) 单次持续时间 （h） 年发生 频次 （次） 应对措施 DA001 布袋除尘器受损、水帘柜+ 除雾装置故障 有组织 颗粒物 12.6956 0.1904 0.5 1 立即停止作业， 及时更换布袋 活性炭吸附装置吸附接近饱和 有组织 非甲烷 总烃 4.0056 0.0601 0.5 1 立即停止作业， 及时更换活性炭 根据上表可知：若项目废气非正常排放，颗粒物排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值要求；非甲烷总烃排放浓度可以满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1涉涂装工序的其他行业标准限值，但为减少废气对周围环境空气的影响，评价要求建设单位必须做好废气处理设施的日常运维管理，确保废气处理设施正常稳定运行，杜绝非正常排放。 4.2.6、大气环境影响结论 根据泉州市南安生态环境局公布的环境质量资料及引用的大气环境质量现状监测报告，项目所在区域大气环境质量现状状况良好，具有一定的大气环境容量。项目生产工序产生的废气经配套相应废气治理设施处理后可达标排放，对周边环境影响较小。 4.3噪声 4.3.1噪声污染源强 项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的机械噪声，其噪声值约在70-75dB（A）之间，主要设备噪声详见表4.3-1。 4.3-1 项目设备声压级情况一览表 工序 噪声源 设备 数量 声源类型 噪声源强dB（A） 降噪措施dB（A） 噪声排放值dB（A） 降噪后叠加噪声排放值dB（A） 持续时间 核算方法 噪声值 工艺 降噪效果 核算方法 最大噪声值 生产加工 频发 ， 室内 类 比 法 70-75 减 振 隔 声 15 类 比 法 55-60 75.91 发频 时间段：08:00~12:00；14:00~ 18:00； 年共 加工2400 70-75 15 55-60 70-75 15 55-60 70-75 15 55-60 70-75 15 55-60 70-75 15 55-60 70-75 15 55-60 70-75 15 55-60 70-75 15 55-60 70-75 15 55-60 70-75 15 55-60 70-75 15 55-60 备注：项目设备均安装在车间内，运行时开小窗，门未经隔声处理，但较密闭，对照表4.3-2，隔墙等遮挡物引起的倍频带衰减表，本项目建筑物插入损失按15dB（A）计 表4.3-2 隔墙等遮挡物引起的倍频带衰减 单位：dB（A） 条件 A B C D TL值 25 20 15 10 注：A：车间门窗密闭，且经隔声处理；B：车间围墙开小窗且密闭，门经隔声处理；C：车间围墙开小窗但不密闭，门未经隔声处理，但较密闭；D：车间围墙开大窗且不密闭，门不密闭。 4.3.2噪声环境影响分析 4.3.2.1预测模式 为分析本项目噪声对厂界声环境的影响，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测计算模式。 A、室内声源等效室外声源声功率级计算 1）计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：LP1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw—某个声源的倍频带声功率级； r—室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R—房间参数； Q—方向因子。 2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 3）计算出室外靠近围护结构处的声压级： 图4.3-1 室内声源等效为室外声源图例 4）将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声(S)处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：S—透声面积，m2。 5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 B、点源衰减模式： 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r —关心点距离噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m。 C、噪声合成模式： 式中：Leqg—预测点的噪声贡献值，dB(A)； LA,i—第i个声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； N—声源个数。 D、厂区边界外噪声叠加模式 声源在受声点的总声压级，其计算公式如下： 式中：L—受声点的总声压级dB（A）； L0—受声点背景噪声值 dB（A）； Lpi—各个声源在受声点的声压级 dB（A）； n—声源个数。 项目夜间不生产，利用以上模式，在采取降噪措施情况下，只考虑距离衰减的情况下，厂界噪声贡献值预测结果如下表。 表4.3-3 运营期项目设备贡献值预测结果 单位：dB（A） 预测点 声源中心位置距厂界距离 降噪后叠加声压级dB（A） 贡献值 dB（A） 执行标准（昼间） dB（A） 达标 情况 厂房车间 北侧厂界 60m 74.64 39.08 65 达标 西侧厂界 24.5m 46.86 65 达标 南侧厂界 60m 39.08 65 达标 东侧厂界 24.5m 46.86 65 达标 项目夜间不生产，根据上表可知，项目厂界昼间噪声预测贡献值在39.08~48.86dB(A)之间，厂界噪声贡献值可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准，因此项目运营过程中产生的噪声经采取防治措施后对周边声环境影响较小。 4.3.3噪声治理措施评述 根据声环境影响预测分析，项目生产噪声可达标排放，为了进一步减少噪声对周围环境的影响，提出以下几点降噪、防护措施： ①主要噪声设备应定期检查、维修、不符合要求的要及时更换，防止机械噪声的升高； ②适时添加润滑油，防止设备老化，预防机械磨损； ③对设备基础采取隔振及减振措施，高噪声源车间均采用封闭式厂房； ④合理安排工作时间，禁止在午间、夜间生产加工。 ⑤要求企业在生产时尽量执行关门、窗作业； ⑥要求企业合理布置车间平面，首先考虑将高噪声设备尽量放在车间中央，远离厂界布设。 采取以上降噪措施后项目噪声能达标排放，对周围声环境的影响较小，措施可行。 4.3.4噪声监测要求 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类，项目投产后应定期开展噪声监测，项目可根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的要求制定监测计划，监测一览表见表4.3-4。 表4.3-4 项目运营期噪声自行监测要求一览表 污染源 排放标准 监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 生产 设备 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 厂区边界围墙外1m 等效连续A声级 1次/季度 4.4固体废物 4.4.1固废产生及处置情况 项目生产期间产生的固废主要为生活垃圾、一般固废、危险废物和原料空桶。 （1）生活垃圾 职工生活垃圾产生量按G=R•K•N•10-3计算。 式中：G---生活垃圾产生量（t/a） K---人均排放系数（kg/人•天） N---人口数（人） R---每年排放天数（天） 项目职工人数为25人，根据我国生活垃圾排放系数，不住厂职工取K=0.5kg/人•天，年工作日约300天，项目生活垃圾产生量为3.75t/a。 （2）一般工业废物 ①金属边角料、金属屑 项目各种机加工环节会产生金属边角料和金属屑，根据建设单位提供数据，产生量预计占到原材料使用量的5%，项目铸坯件、不锈钢板、铝合金板、镀锌钢板用量约198t/a，则金属边角料和金属屑产生量为9.9t/a。 参照《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），废物代码为331-002-09。 ②焊渣 项目焊接工序会产生焊渣。根据建设单位提供数据，焊渣产生量按照焊丝损耗率5%计，项目焊丝用量约0.1t/a，则焊渣大约为0.005t/a，焊渣主要成分为金属成份，废物代码331-002-09。 ③收集的焊接烟尘 项目焊接烟尘采用焊接烟尘净化器收集处理。根据废气污染源计算分析，焊接烟尘的产生量为0.0019t/a。参照《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），收集的焊接烟尘归为工业粉尘（类别代码66），废物代码为331-002-66。 ④回收塑粉 项目喷粉工序采用“静电滤芯回收装置+袋式除尘器”回收塑粉。根据废气污染源计算分析，喷粉工序除尘系统回收的塑粉大约为0.405t/a，回收塑粉返回至喷涂工序再利用。参照《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），回收塑粉归为工业粉尘（类别代码66），废物代码为331-002-66。 ⑤废滤芯 喷粉房的静电滤芯大约每3个月更换1次，一个更换的滤芯约64kg，则一年产生量为0.256t。本项目所用粉末涂料为环氧－聚酯粉末涂料，此类涂料不含溶剂，无臭无味，是无挥发性有机化合物涂料，故废滤芯不属于危险废物，为一般工业固体废物。废滤芯经集中收集后，由生产厂家回收利用。参照《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），废滤芯归为非特定行业生产过程中产生的其他废物，废物代码为900-999-99。 （3）危险废物 本项目危险废物主要有废切削液、废过滤棉、废活性炭、水帘柜定期更换的废水、废漆渣、废原料空桶。 ①废切削液、废润滑油、废液压油 废切削液：项目机加工过程需要使用切削液对工件、设备刀具头等进行冷却、润滑，生产过程中会产生废切削油，切削液可循环使用，但考虑长时间使用会变质，需定期清理，根据建设单位提供资料，项目切削液一般每年更换一次，切削液损耗率为60%，项目预计使用切削液0.1t/a，则废切削液产生量为0.04t/a废切削液属于《国家危险废物名录》中的“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，900-006-09”，暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处理处置。 废润滑油：项目机台电机驱动需使用润滑油进行润滑维护，润滑油在设备运转过程中不断损耗，只有在机械设备检修过程会产生少量废润滑油，废润滑油产生量为使用量的1%计，项目润滑油使用量为0.1t/a，则废润滑油产生量为0.001t/a，废润滑油属于《国家危险废物名录》中的“ HW08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，900-249-08”，暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处理处置。 废液压油：项目液压机、空压机运行过程中需要添加液压油，液压油在设备运转过程中不断损耗，只有在机械设备检修过程会产生少量废液压油，废液压油产生量为使用量的1%计，项目液压油使用量为0.2t/a，则废液压油产生量为0.002t/a，废液压油属于《国家危险废物名录》中的“HW08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油，900-218-08” ，暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处理处置。 ②废活性炭 本项目有机废气治理设施在运行一段时间后会产生废活性炭，废活性炭属于《国家危险废物名录》中的“HW49其他废物，900-039-49”，暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。 参考杨芬、刘品华《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中应用》的试验结果表明， 每公斤活性炭可吸附0.22~0.25kg的有机废气，本次环评取活性炭吸附量为0.22kg/kg ▪活性炭。本项目有机废气的削减量为0.0722t/a，则活性炭一次性用量大约0.3282t/a。为确保活性炭吸附装置净化效率稳定在50%左右，建议每半年更换1次，则本项目废活性炭产生量为0.3282×2+0.0722=0.7286t/a。 ③水帘喷漆废液 水帘柜循环水浑浊时需定期更换，预计每半年更换一次（4次/年），则项目水帘喷漆废液产生量约6.4t/a。由于水帘喷漆废液中含有一定浓度的涂料有机物。根据《国家危险废物名录》（2021年版），水帘喷漆废液属于危险废物，危废类别为HW12（染料、涂料废物），废物代码900-252-12。 ④废漆渣 项目喷漆废气中的漆雾拟采用“水帘柜+除雾装置”进行处理，处理漆雾后会产生废漆渣，根据废气污染源计算分析，漆渣产生量约为0.175t/a。废漆渣与水帘柜废水性质相近，故本评价建议将废漆渣也归入危险废物管理，危废类别参照《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW12染料、涂料废物”执行，废物代码900-252-12。 ⑤废包装空桶 项目废原料空桶主要为水性涂料、润滑油、切削液、液压油使用后的空桶。根据建设单位提供资料，每个空桶重约2kg，项目废原料空桶产生量16个，则废原料空桶产生量约0.032t/a。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中“6.1以下物质不作为固体废物管理：a)任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，本项目产生的废包装桶由供应商回收后不需进行修复和加工，即可再次作为包装容器，不作为固体废物管理。为规范化管理，建议企业将产生的废原料空桶纳入厂区内危废管理体系，按照危险废物要求进行收集、储存、运输。 ⑥废弃含油抹布及劳保手套 项目生产设备日常维护、检修时会产生少量油污或滴漏油，擦拭过程使用到抹布及劳保手套。废油抹布及劳保手套产生量大约0.05t/a。这些废物属于豁免类危险废物，危废编号HW49，废物代码900-041-49。根据《国家危险废物名录》（2021年版）危险废物豁免管理清单，废弃含油抹布劳保手套可混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。因此，本项目产生的废抹布、劳保手套与生活垃圾一并委托环卫部门清运处置、日产日清。 项目固废产生情况详见表4.4-1。 表4.4-1 项目固体废物污染源强核算结果及相关参数一览表 一般固体废物基本情况 序号 产污环节 固废名称 属性 主要有毒有害物质 性状 环境危险特性 1 机加工 工序 金属边角料、金属屑 一般工业固废 / 固态 / 2 焊接工序 焊渣 / 固态 / 3 焊接除尘 工序 收集的焊接烟尘 / 固态 / 4 塑粉回收 工序 回收塑粉 / 固态 / 5 滤芯更换 废滤芯 / 固态 / 6 员工生活 生活垃圾 / / 固态 / 危险废物产生及处置情况一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量 （t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 产废 周期 主要有毒有害物质 污染防治 措施 1 废切削液 HW09 900-006-09 0.04 清理时 液态 废切削液 每年 废润 滑油 收集暂存于危废间后由有资质的危废处置单位外运处置 2 废润滑油 HW08 900-249-08 0.001 检修时 液态 废润滑油 / 废润滑油 3 废液压油 HW08 900-218-08 0.002 检修时 液态 废液压油 / 废液压油 4 废活 性炭 HW49 900-039-49 0.7286 更换时 液态 有机物 半年 有机物 5 水帘喷漆废液 HW12 900-252-12 6.4 更换时 液态 有机物 半年 有机物 6 废漆渣 HW12 900-252-12 0.175 清理时 液态 有机物 / 有机物 7 废弃含油抹布及劳保手套 HW49 900-041-49 0.05 日产日清 固态 油类 / 油类 由环卫部门统一清运处理 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所名称 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危险废物暂存间 1#生产车间内东南角 20m2 均用铁桶 15 6个月 产生、贮存、处置情况 固废名称 产生量（t/a） 贮存方式 利用处置方式 利用或处置量（t/a） 金属边角料、金属屑 9.9 袋装 集中收集后外售处置 9.9 焊渣 0.005 袋装 集中收集后外售处置 0.005 收集的焊接烟尘 0.0019 袋装 集中收集后外售处置 0.0019 回收塑粉 0.405 袋装 返回至静电喷涂再利用 0.405 废滤芯 0.256 袋装 统一收集后，交由供应商回收 0.256 废切削液 0.04 铁桶 委托有资质单位处置 0.04 废润滑油 0.001 铁桶 委托有资质单位处置 0.001 废液压油 0.002 铁桶 委托有资质单位处置 0.002 废活性炭 0.7286 铁桶 委托有资质单位处置 0.7286 水帘喷漆 废液 6.4 铁桶 委托有资质单位处置 6.4 废漆渣 0.175 铁桶 委托有资质单位处置 0.175 废包装空桶 0.032 桶装 由供应商回收 0.032 废弃含油抹布及劳保手套 0.05 分类收集、暂存垃圾桶内 由环卫部门统一清运处理 0.05 生活垃圾 3.75 分类收集、暂存垃圾桶内 由环卫部门统一清运处理 3.75 4.4.2固体废物处置措施、环境管理评述 （1）生活垃圾治理措施 项目应设置专门管理人员负责项目的固体废物的管理，禁止职工随意丢弃生活垃圾，由环卫部门统一清理。 （2）一般工业固废处置措施及环境管理要求 措施：项目生产过程产生的一般固废分类收集后统一暂存于一般固废间，金属边角料、金属屑、焊渣、收集的焊接烟尘集中收集后外售处置，塑粉回收后返回至静电喷涂再利用，废滤芯统一收集后，交由供应商回收。一般工业固废可得到及时妥善处理，不会对周围环境造成二次污染。 环境管理要求：项目应严格按照相关规范要求建设一般工业固废贮存场所，项目拟在生产车间内部建设1间占地面积约为20m2的一般工业固体废物暂存场所，对于生产固废将实行分类收集，分类处置，实现生产固废无害化、资源化利用。一般工业固体废物暂存场所应设置在车间内，有效避开风吹雨淋造成二次污染，同时场地地面均进行水泥硬化且保证该部分生产固废均为固态，有效避免对地下水环境的污染。本项目设置的一般工业固体废物暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）关于暂存场所应满足防雨淋、防扬尘和防渗漏的要求。 （3）危险废物处置措施及环境管理要求 措施：项目危险废物主要为废切削液、废润滑油、废液压油、废活性炭、水帘喷漆废液、废漆渣、废弃含油抹布及劳保手套，废切削液、废润滑油、废液压油、废活性炭、水帘喷漆废液、废漆渣按危险废物暂存要求暂存，最终由有资质单位进行回收处置，废弃含油抹布劳保手套可混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理，与生活垃圾一并委托环卫部门清运处置、日产日清。 危险废物管理要求： ①、贮存要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定，危险废物应设置危险废物贮存场所暂时存放。项目拟在1#生产车间内东南角设置1个危废暂存间，面积约20m2，暂存场所选址不在溶洞区、洪水、滑坡等不稳定地区，危险废物贮存间单独密闭设置，并设置防风、防晒、防雨、防漏、防渗等。 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施： A. 贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 B. 贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 C. 贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 D. 贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施。 E. 贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 ②、转运要求 项目转移危险废物，应当执行危险废物转移联单制度，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 ③、台账、申报要求 根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）,建设单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。项目应按每个容器和包装物进行记录。记录内容详见导则中6.3章节，保存时间原则上应存档5年以上。 本项目建设单位属于危险废物登记管理单位，应当按年度申报危险废物有关资料，且于每年3月31日前完成上一年度的申报。申报内容包括危险废物产生情况、危险废物自行利用/处置情况、危险废物委托外单位利用/处置情况、贮存情况。 废包装空桶 项目废包装空桶经集中收集后暂存于危废暂存间，最终由供应商回用于原始用途原料，并保留凭证，不作为固废管理，暂存间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 通过以上措施，可使项目固体废物得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境造成大的污染影响。 4.5地下水、土壤环境影响分析 项目租赁现有已建厂房进行生产，厂区基本实现水泥硬化及绿化，原辅料储存在规范设置的仓库内，正常状况下不会出现降水入渗或原料泄漏，一般不会出现地下水、土壤环境污染。一般工业固废暂存场所、危废暂存间位于室内，并按规范要求分别进行防渗处理，其中危废暂存间及辅料仓库地面、裙角采用防渗混凝土，地面敷设2mm厚环氧树脂砂浆或2mm厚的单层HDPE膜或2mm其他人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s，并在出入口设置15cm高的围堰；且生产车间的地面水泥硬化，污染地下水、土壤可能性很小。 4.6生态环境 本项目用地范围内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标，不会对生态环境产生影响。 4.7环境风险分析 4.7.1风险调查 对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表 2、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）附录 B，项目使用的切削油、润滑油、液压油、天然气属于易燃物质范围，项目天然气为管道输送，厂区内无天然气存储设施；项目风险单元主要为辅料仓库和危废暂存间，涉及的环境风险为原料储存、使用不当引发的泄漏、火灾或爆炸，危废暂存间的危废泄漏。 项目风险物质与其临界量比值详见下表： 表4.7-1 项目风险物质与临界量比值一览表 危险物质 贮存单元和生产单元总计最大储量q （t） 临界量 Q（t） 比值 （q/Q） 是否为重大危险源 储存位置 切削油 0.01 2500 0.000004 否 原料仓库 润滑油 0.01 2500 0.000004 否 原料仓库 液压油 0.02 2500 0.000008 否 原料仓库 天然气 （主要成分甲烷） 最大在线量0.0025t，厂区门口至厂房的输送管道总长约800m，DN80 10 0.00025 否 无天然气存储设施，于天然气管道内 项目Q值∑ 0.000266 / / 备注：临界量对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）表B.1中数值 由结果可见， 本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.000266＜1。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ 169-2018）附录C，当Q＜1 时， 可直接判断该项目环境风险潜势为Ⅰ ，项目环境风险评价工作等级简单分析即可。 4.7.2环境风险类型及可能影响途径 项目环境风险类型、危险物质向环境转移的可能途径具体如下表。 表4.7-2 事故污染影响途径 事故类型 事故位置 发生事故的原因 污染物转移途径及危害形式 遇明火或高温导致火灾对周围环境的影响 天然气 遇明火或高温 洗消废水通过雨水管网进入水环境，污染周边水体，火灾、爆炸事故燃烧废气污染周边大气 原料泄漏、发生火灾对周围环境的影响 原料仓库 包装桶倾倒/破损、 遇明火 污染大气环境；污染周边水环境；危害环境安全 危废泄漏对周围环境的影响 危废暂存间 危险废物储存容器倾倒/破损 被吸附的有机废气短时间内可能会挥发，对周围环境及工作人员造成不利影响 4.7.3环境风险分析 （1）泄漏、火灾事故 项目切削油、润滑油、液压油暂存在辅料仓库，一般情况下，贮存在辅料仓库内是安全的，但若操作不当，如包装桶破损或受外力作用时（如热源、火源、雷击等），可能引发泄漏事故或火灾。项目切削油、润滑油、液压油贮存量不大，其环境风险易于防范。 （2）事故引发的伴生/次生污染 若突发火灾或爆炸安全事故时，可能带来的次生污染主要为不完全燃烧产生的CO、烟尘，以及事故期间产生高热对人身财产安全造成危害。火灾或爆炸事故应急处置期间会产生消防废水，这些消防废水若直接排放将对周边地表水环境造成污染。 （3）危废间泄漏事故 项目厂区内危险废物的暂存量较小，可及时清理泄漏的危险废物并迅速转移至空桶中密封保存，减少废气挥发量，对车间环境空气影响不大。 4.7.4环境风险防范措施 为做到安全生产，使事故风险减小到最低限度，企业的生产管理部门应加强安全生产管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低各项事故发生的概率。 （1）天然气用气设备的防泄漏措施 ①、用气设备设有观察孔，并设置自动点火装置和熄火保护装置。 ②、烟道和封闭式炉膛，均设置泄爆装置，泄爆装置的泄压口设在安全处。 ③、鼓风机和空气管道设静电接地装置。 ④、用气设备的燃气总阀门与燃烧器阀门之间，设置放散管。 ⑤、燃气管路上设背压式调压器，在燃气与燃烧器之间设阻火器，防止空气回到燃气管路。 ⑥、燃气引入管室外采用埋地暗管接入。 ⑦、低压采用普通管，中压采用加厚管。 ⑧、燃气管道上安装低压和超压报警以及紧急自动切断阀。 ⑨、每个燃烧器的燃气接管上，必须单独设置有启闭标记的燃气阀门；每个机械鼓风的燃烧器，在风管上必须设置有启闭标记的阀门。 （2）废气处理设施的防火防爆措施 ①、加强员工的安全环保意识培训和安全操作规程的学习，制定废气处理系统的作业操作指导书，避免工人误操作引发风险事故； ②、每班员工对废气净化设施及管道进行巡查、观测，必要时适当做一些监测等。一旦发生废气处理系统故障，应立即通知公司临近员工及其他厂区人员，撤离人员至上风处。建议应急处理人员应戴防护口罩，从上风处进入事故场对净化设施进行抢修； ③、定期更换袋式除尘器布袋及活性炭，防止布袋老化造成净化效率降低或活性炭吸附效率降低导致废气事故排放。 （3）危险废物暂存防范措施 ①、危废暂存间设有专人管理，管理人员配备可靠的个人防护用品； ②、危险废物入库时，需分区存放，严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。在贮存期内，定期检查，发现其包装破损、渗漏等，及时进行处理； ③、暂存间铺设混凝土地面，保证贮存仓库的防渗、防漏。库房室内控温、控湿，经常检查，发现变化及时修补、调整，并配备相应灭火器； ④、配备沙土箱和适当的空容器、工具，以便发生泄漏时收集溢出的物料； ⑤、加强车辆管理，叉车进出车间应严格限速， 并划定路线， 避免发生意外事故； ⑥、在危废仓、车间等显眼的地方做好应急物资、防范措施标识。 （4）运行管理的安全管理措施 ①、加强防火安全管理，杜绝明火先从人员入厂开始，凡进入车间人员一律严禁带火源。 ②、做到对燃气管道的日常巡检，及时检修、检测安全技术装置，如安全阀，泄压防护装置等。 ③、进行职工安全教育，提高技术素质，消除主客观危害因素。 ④、建立健全车间的各项安全管理制度以及各岗位人员责任制。建立生产设施台账制度，对生产设施进行规范化管理，对各种安全设施设专人负责管理，定期检查和维护保养，并设置安全记录台账。 ⑤、在用气车间配备灭火器、防毒面具、防毒口罩等火灾消防器材，配备电气防护用品和防火、防毒的劳保用品，并有专人管理和维护。 ⑥、车间口及车间内悬挂醒目的“严禁烟火”标识牌。 4.7.5环境风险评价结论 项目环境风险潜势为I，环境风险小，在严格落实各项风险防范措施后，环境风险可防可控，对环境影响较小，项目正常经营过程环境风险水平是可以接受的。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 喷粉、烘干固化、喷漆烤漆综合废气（DA001） | 颗粒物、非甲烷总烃 | 滤芯回收装置+袋式除尘器、活性炭吸附装置、水帘柜+除雾装置 | 非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1涉涂装工序的其他行业标准（60mg/m3）；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2排放监控浓度限值（≤120mg/m3） |
|  | 燃烧废气（DA002） | SO2、NOX、烟尘 | 直排 | 执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）中鼓励执行标准（颗粒物≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOX≤300mg/m3） |
|  | 厂界 | 颗粒礼物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的无组织排放限值（≤1.0mg/m3） |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表4规定的排放限值（≤2.0mg/m3） |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强废气集气设施管理 | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表3规定的排放限值（≤8.0mg/m3）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的排放限值（监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水DW001 | PH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准(其中NH3-N指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准)(COD≤500mg/m3、BOD5≤300mg/m3、SS≤400mg/m3、NH3-N≤45mg/m3) |
| 声环境 | 厂界四周 | Leq | 隔声减震降噪 | 厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A) |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 一般工业固废：项目生产过程产生的一般固废分类收集后统一暂存于一般固废间，金属边角料、金属屑、焊渣、收集的焊接烟尘集中收集后外售处置，塑粉回收后返回至静电喷涂再利用，废滤芯统一收集后，交由供应商回收； 危险废物：废切削液、废润滑油、废液压油、废活性炭、水帘喷漆废液、废漆渣按危险废物暂存要求暂存，最终由有资质单位进行回收处置，废弃含油抹布劳保手套可混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理，与生活垃圾一并委托环卫部门清运处置、日产日清； 项目废包装空桶经集中收集后暂存于危废暂存间，最终由供应商回用于原始用途原料，并保留凭证，不作为固废管理； 一般工业固体废物贮存应按照(GB18599-2020)《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》有关规定中的要求进行处置；危险废物贮存参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)（公告2023年 第6号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求执行。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区基本实现水泥硬化及绿化，原辅料储存在规范设置的仓库内，正常状况下不会出现降水入渗或原料泄漏，一般不会出现地下水、土壤环境污染。一般工业固废暂存场所、危废暂存间位于室内，并按规范要求分别进行防渗处理，其中危废暂存间及辅料仓库地面、裙角采用防渗混凝土，地面敷设2mm厚环氧树脂砂浆或2mm厚的单层HDPE膜或2mm其他人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s，并在出入口设置15cm高的围堰；且生产车间的地面水泥硬化 |
| 生态保护措施 | 本项目用地范围内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标，不会对生态环境产生影响。 |
| 环境风险防范措施 | 做好天然气用气设备的防泄漏措施、废气处理设施的防火防爆措施、危险废物暂存防范措施、运行管理的安全管理措施 |
| 其他环境 管理要求 | 5.1环境管理的主要内容 （1）及时开展企业自主环保验收和备案工作。贯彻执行调试期间建立的环保工作机构和工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。 （2）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。 （3）对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 （4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 （5）建立本公司的环境保护档案。档案包括： ①污染物排放情况，污染物治理设施的运行、操作和管理情况； ②限期治理执行情况； ③事故情况及有关记录； ④采用的监测分析方法和监测记录； ⑤与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料； ⑥其他与污染防治有关的情况和资料等。 5.2排污许可证申请要求 根据《排污许可管理条例》要求，纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者实际排污之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设单位投产前应对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 版）相关规定及时申请并取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类。 5.3排污口规范化管理 根据国家、地方颁布的有关环境保护规定，排气筒、厂区废水总排放口、噪声排放源和固废贮存处置场所均应按《环境保护图形标志--排放口(源)》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设立明显标志，具体标识见表5.3-1。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 表5.3-1 各排污口（源）标志牌设置示意图 排放部位 项目 污水排放口 废气排放口 噪声排放源 一般固体 废物 危险废物 图形符号 形状 正方形边框 正方形边框 正方形边框 正方形边框 正方形边框 背景颜色 绿色 绿色 绿色 黄色 黄色 图形颜色 白色 白色 白色 黑色 黑色 5.4环境影响经济损益分析 5.4.1 社会效益 项目的建设可确保25名劳动力就业，缓解当前日益增加的就业压力，增进社会的稳定团结。同时项目运营带动上下游企业的发展，增加当地财政税收，促进地方经济的发展。因此，这是一项利在企业、利在社会的工程，具有一定的社会效益。 5.4.2环境效益 环境工程投资是指建设工程为控制污染、实现污染物达标排放或回用及污染物排放总量控制所进行的必要投资，一般由治理费用和辅助费用组成，本评价仅估算其中一次性治理费用。建设项目环境工程投资估算详见表5.4-1。 表5.4-1环保投资估算一览表 类别 环保措施 金额 废水 生活污水 化粪池（依托出租方） 0 废气 废气 1套袋式除尘器、2套活性炭吸附装置、1套水帘柜+除雾装置 15万 噪声 隔声、减震等措施 5 固体废物 若干个垃圾桶 5 一般工业固体临时贮存场 危废暂存间 合计 / 20 项目有关环保投资经估算约20万元，约占该项目总投资10%。在落实各项环保整改措施后，项目排放的主要污染物将得到有效治理，对改善周边环境具有良好的综合效益。 5.5信息公开 根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号，2018年）和《福建省生态环境厅关于做好建设项目环境影响评价信息公开工作的通知》（闽环评函【2016】94号文），“为进一步做好我省环境影响评价信息公开工作，更好地保障公众对项目建设环境影响的知情权、参与权和监督权，推进环评“阳光审批”。本评价项目公众参与采用网上公示的方法在福建环保网上进行了两次信息公示。项目于2023年12月8日至2023年12月14日在网络平台上进行第一次环评公示，公示时间为5个工作日；待环评报告编制完成后，本项目于2023年12月15日至2023年12月21日在网络平台上对本项目环评报告进行全本公示（详见附图15），公示时间为5个工作日，信息公开期间，没有收到相关群众的反馈意见。 在此基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《南安金仕御品智能科技有限公司年产工程机械配件（螺栓）100吨、不锈钢门窗300套、铝合金门300套、钢质门800套项目环境影响评价公众参与说明》，供建设单位上报环境保护主管部门审查。 5.6环保“三同时”竣工验收 项目竣工环保验收一览表详见表5.6-1。 表5.6-1项目竣工环保验收一览表 验收 项目 污染 因子 环保措施 验收标准及要求 监测 位置 废水 生活污水 pH、COD、BOD5、 SS、氨氮 经三级化粪池预处理后排入市政污水管网纳入南安市污水处理厂处理 经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准） 污水 排放口 废气 喷粉、烘干固化、喷漆烤漆综合 废气DA001 颗粒物、非甲烷总烃 滤芯回收装置+袋式除尘器、活性炭吸附装置、水帘柜+除雾装置 非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1涉涂装工序的其他行业标准（60mg/m3）；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2排放监控浓度限值（≤120mg/m3） 排气筒 进出口 燃烧 废气DA002 SO2、NOX、烟尘 直排 执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）中鼓励执行标准（颗粒物≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOX≤300mg/m3） 排气筒 进出口 噪声 厂界噪声 连续A声级 选用低噪声设备、隔声、减振，合理布置生产设备 厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A) 厂区边界围墙外1m 固废 一般固废 设置临时固废贮放间，妥善处置 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)有关规定 / 危险 废物 设置危险废物暂存间，委托有资质单位清运，废抹布、劳保手套与生活垃圾一并委托环卫部门清运处置、日产日清 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)（公告2023年 第6号） / 废包装空桶 由供应商回收 纳入厂区内危废管理体系，参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)（公告2023年 第6号）贮存 / 生活 垃圾 委托环卫部门统一清运 委托环卫部门统一清运， 禁止随意丢弃。 / 环保管理制度 ①记录各项环保设施的运行和维护数据， 不得无故停运； ②做好污水、废气处理和固废处置的有关记录 和管理工作 / |

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织非甲烷总烃（t/a） | / | / | / | 0.0722t/a | / | 0.0722t/a | +0.0722t/a |
|  | 无组织非甲烷总烃（t/a） | / | / | / | 0.0076t/a | / | 0.0076t/a | +0.0076t/a |
|  | 有组织颗粒物（t/a） | / | / | / | 0.0536t/a | / | 0.0536t/a | +0.0536t/a |
|  | 无组织颗粒物（t/a） | / | / | / | 0.0538t/a | / | 0.0538t/a | +0.0538t/a |
|  | SO2（t/a） | / | / | / | 0.0008t/a | / | 0.0008t/a | 0.0008t/a |
|  | NOX（t/a） | / | / | / | 0.0071t/a | / | 0.0071t/a | 0.0071t/a |
|  | 烟尘（t/a） | / | / | / | 0.0003t/a | / | 0.0003t/a | 0.0003t/a |
| 废水 | 废水（t/a） | / | / | / | 300t/a | / | 300t/a | 300t/a |
|  | COD（t/a） | / | / | / | 0.0150t/a | / | 0.0150t/a | +0.0150 |
|  | 氨氮（t/a） | / | / | / | 0.0015t/a | / | 0.0015t/a | +0.0015 |
| 一般工业 固体废物 | 金属边角料、金属屑、焊渣、收集的焊接烟尘、回收塑粉、废滤芯、（t/a） | / | / | / | 10.5679t/a | / | 10.5679t/a | +10.5679 |
| 危险废物 | 废切削液、废润滑油、废液压油、废活性炭、水帘喷漆废液、废漆渣、废包装空桶、废弃含油抹布及劳保手套（t/a） | / | / | / | 0.7286t/a | / | 0.7286t/a | +0.7286 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况

# Text boxes

环评类别

项目类别