# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：彩盒及包装盒加工生产项目

建设单位（盖章）： 漳州市恒元包装有限公司

编制日期：     2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 彩盒及包装盒加工生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2404-350602-04-01-895611 |
| 建设单位联系人 | 严** | 联系方式 | 1586061**** |
| 建设地点 | 漳州金峰经济开发区珠里片区宝石路 |
| 地理坐标 | 东经117.593480、北纬24.565921 |
| 国民经济 行业类别 | C2231纸和纸板容器制造、C2319包装装潢及其他印刷 | 建设项目 行业类别 | 造纸和纸制品业 22--38.纸制品制造223*； 二十、印刷和记录媒介复制业--39.印刷231* |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漳州市芗城区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2024]E010132号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 4.0 | 施工工期 | 2024年5月-2024年6月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1600 |
| 专项 评价 | 设置原则 | 涉及项目类别 | 开展 情况 |
| 大气 | 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目 | 项目不排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气等，无须开展大气专项评价 | 无 |
| 地表水 | 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 | 项目不属于工业废水直排建设项目，不属于 污水集中处理厂项目，无须开展地表水专项评价 | 无 |
| 环境 风险 | 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 | 项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量不超过临界量，详见风险评价章节，无须开展环境风险专项评价 | 无 |
| 生态 | 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 | 项目不属于河道取水的污染类建设项目， 无须开展生态专项评价 | 无 |
| 海洋 | 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 | 项目不属于向海排放污染物的海洋工程建设项目，无须开展海洋专项评价 | 无 |
| 规划情况 | 规划文件名称：《漳州金峰经济开发区总体规划》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《漳州金峰经济开发区总体规划环境影响报告书》；召集审查机关：福建省环境保护厅；审查文件名称：福建省环保厅关于《漳州金峰经济开发区总体规划环境影响报告书》审查意见的函；审查文号：闽环保评[2012]70号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.1.1用地规划符合性分析 项目位于漳州金峰经济开发区珠里片区宝石路，根据不动产权证可知[见附件，闽（2019）芗城区不动产权第0004482号]，该地块的用地性质为工业用地，符合用地性质。根据漳州金峰经济开发区土地利用规划图（见附图1），项目所在地块规划为工业用地，符合开发区用地规划。 1.1.2 与漳州金峰经济开发区产业规划符合性分析 根据《漳州金峰经济开发区总体规划》、《漳州金峰经济开发区总体规划环境影响报告书》及审查意见函，该开发区产业定位为电子光电、机械制造、战略性新兴产业、改造与提升农、林产品深加工等传统优势产业。大力发展物流业、专业市场和旅游业等现代化服务业。关于环保产业准入：园区禁止引进排放有毒重金属、持久性有机污染物和以氮磷排放为主的项目；电子光电--禁止引进集成电路及半导体器件的前端工序、印刷电路板制造等高耗水行业，禁止引进排放剧毒物质的电子光电企业；禁止引入太阳能电池前端工业硅、多晶硅原料生产过程；含汞、镉、六价铬的重金属废水零排放，配套电镀工序废水零排放。机械制造--金属压延加工业禁止引进冶炼项目；禁止引进集中电镀企业，企业配套电镀工序废水应达到零排放；企业含汞、镉、六价铬的重金属废水应达到零排放。农林产品加工：推荐家具制造、饲料加工，蔬菜、水果和坚果加工，方便食品、营养、保健食品、速冻食品制造，天然果汁饮料制造业。战略性新兴产业：推荐环保包装、中药饮片、中成药制造和卫生材料及医药用品加工产业，禁止引入化学原料及化学品制造项目，禁止合成橡胶、生物制品、生化制药行业。 本项目属于造纸和纸制品业，同时属于印刷和记录媒介复制业，属于轻工行业，虽不属于园区重点发展行业，但也不属于开发区限制或禁止的行业，与园区规划不冲突，故认为符合开发区的产业规划。 |
| 其他符合性分析 | 1.2.1 三线一单符合性分析 （1）与生态红线的相符性分析 项目位于漳州金峰经济开发区珠里片区宝石路，所在地块不属于水源涵养和生物多样性维护重要生态功能区、沿海基干林带保护区、生态公益林保护区、自然与人文景观保护区、水土流失敏感区和重要湿地保护区等漳州划定的生态红线范围内；不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。 根据《漳州市生态环境准入清单》及《漳州市生态环境分区管控动态更新图集》可知，项目用地不在生态保护红线范围内（见附图3 漳州市生态保护红线陆海统筹范围图），项目建设基本符合生态红线控制要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 该区域水、气、声环境质量现状良好。项目建成后，废水经污水处理设施预处理后，由污水管网纳入漳州市西区污水处理厂处理达标后排放，对区域环境质量影响较小；项目废气产生及排放量较小，对周围环境影响不大；项目通过合理布局厂区，同时针对设备噪声采用减振隔声措施，噪声基本可达标排放；一般固废经收集后外卖给可回收利用的单位，危废委托有资质单位处置。因此，项目建设不会突破当地环境质量底线。 （3）与资源利用上限的对照分析 土地资源：根据不动产权证可知，该地块的用地性质为工业用地，符合用地性质；根据漳州金峰经济开发区土地利用规划图（见附图1），项目所在地块规划为工业用地，符合开发区用地规划。 水资源：项目生活用水取自自来水，由区域供水系统提供； 能源：项目生产设备主要采用电能。项目运营过程中消耗一定的电源和水等资源消耗，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少。 （4）与环境准入负面清单符合性分析 项目位于漳州金峰经济开发区珠里片区宝石路，根据《漳州金峰经济开发区总体规划环境影响报告书》，该开发区产业定位为电子光电、机械制造、战略性新兴产业、改造与提升农、林产品深加工等传统优势产业；禁止引进排放有毒重金属、持久性有机污染物和以氮磷排放为主的项目。本项目为纸和纸板容器制造，以及包装装潢及其他印刷，不属于排放有毒重金属、持久性有机污染物或以氮磷排放为主的项目，不属于开发区禁止引进或限制引进的项目类型，故认为其符合开发区的产业规划。 根据《市场准入负面清单（2022版）》，项目不属于禁止准入类；根据《环境保护综合名录（2021年版）》，项目成品不属于“高污染、高环境风险”产品名录中的产品。 （5）生态环境分区管控符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单"生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)，分析本项目与福建省总体准入要求的符合性（见表1.1-1），项目建设符合《福建省人民政府关于实施“三线一单"生态环境分区管控的通知》要求；据查福建省三线一单数据应用系统可知(见附件 “三线一单”综合查询报告书)，项目用地属于漳州金峰经济开发区重点管控单元（见附图4 漳州市环境管控单元图）；根据《漳州市生态环境准入清单》及《漳州市生态环境分区管控动态更新图集》，分析本项目与漳州市总体准入要求和漳州金峰经济开发区生态环境管控的符合性（见表1.1-2及表1.1-3），项目建设符合《漳州市生态环境准入清单》要求。 综上所述，项目基本符合“三线一单”控制要求。 1.2.2产业政策符合性分析 经检索《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目主要进行纸和纸板容器制造，包含包装装潢及其他印刷，产品、生产工艺及生产设备均不属于产业政策中的限制和禁止类；对照《中华人民共和国工业和信息化部公告》（工产业[2010]第122号）相关规定，项目产品及生产设备均不属于淘汰落后产品。 此外，本项目于2024年4月通过漳州市芗城区发展和改革局的备案（闽发改备[2024]E010132号，详见附件），同意本项目的建设。因此，本项目符合国家当前产业政策。 1.2.3与挥发性有机物相关政策符合性分析 （1）根据《福建省环保厅等12部门关于印发〈福建省臭氧污染防治工作方案〉的通知》（闽环保大气〔2018〕8号）相关内容“深入推进包装印刷行业VOCs综合治理……加强废气收集与处理。对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，有机废气收集率达到70%以上。对转运、储存等，要采取密闭措施，减少无组织排放。对烘干过程，要采取循环风烘干技术，减少废气排放。对收集的废气，要建设高效治理设施，确保达标排放。”本项目采用全封闭式生产车间，同时配备收集设施和治理设施，各类油墨、胶水、光油及清洁剂等使用产生的有机废气统一收集处理，收集效率可达到80%、处理率可达到85%以上，符合相关政策的要求。 （2）根据生态环境部2019年6月“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知”的相关内容“三、控制思路与要求……（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。”本项目使用的油墨原料为胶印油墨和水性油墨，各类胶水和清洗剂均为水性活低VOCs含量，符合相关政策的要求。 （3）根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相关内容“深入推进包装印刷行业VOCs综合治理……加强源头控制。大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无）VOCs 含量的油墨和低（无）VOCs 含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布液，到 2019 年底前，低（无）VOCs 含量绿色原辅材料替代比例不低于 60%。……加强废气收集与处理。对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，有机废气收集率达到70%以上。对转运、储存等，要采取密闭措施，减少无组织排放。”此外，根据《漳州市重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》相关内容“（一）严格环境准入……严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。新改扩建项目要使用低 VOCs 含量原辅材料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施，减少污染排放。……（4）推进溶剂使用工艺 VOCs 控制……包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨……收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，净化效率达到 80%以上。……提高包装印刷企业有机废气收集效率。……产生 VOCs 废气的工艺线应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入 VOCs 控制设备进行处理。无法设置密闭工作间的生产线，VOCs 排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气系统。” 本项目采用清洗剂、水性覆膜胶、水性光油、清洗剂、水性油墨和胶印油墨等原辅料，均为低VOCs 含量，同时采用全封闭式车间，并配备收集设施和治理设施，有机废气的收集效率可达到80%、处理率可达到85%以上，符合相关政策的要求。 1.2.3周边环境相容性分析 项目位于漳州金峰经济开发区珠里片区宝石路内，主要进行纸和纸板容器制造，同时属于印刷和记录媒介复制业。项目周边100米内无居民区、学校、医院等敏感点；项目四周均为开发区工业用地，周边企业主要以包装装潢印刷、新材料可降解餐具、卷帘门电机等加工业为主，可见项目与周边环境相容。若项目能按本环评切实做好污染防治措施，确保项目运行过程产生的废水、废气、噪声经过处理达标后排放，生产固废综合利用、生活垃圾收集集中由环卫部门清运处理，危险废物委托有资质单位处置。污染物均可得到有效的防治，对周围环境影响很小。 |

表1.1-1  与福建省总体准入要求的符合性分析

| 适用 范围 | 准入条件 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全省 陆域 | 空间布局约束 | 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求；2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换；3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目；4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模；5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 | 项目属于C2231纸和纸板容器制造，以及C2319包装装潢及其他印刷，不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染、钢铁、水泥、平板玻璃、煤电、氟化工类项目，项目废水经厂内预处理后排入漳州市西区污水处理厂进一步处理达标后排放，对区域环境质量影响较小 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或信量替代，涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs 排放实行区城内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代；2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值；3.尾水排入近岸海城汇水区域、“六江两溪”流城以及湖泊、水库等封闭、半封闭水城的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 | 项目属于C2231纸和纸板容器制造，以及C2319包装装潢及其他印刷，无生产废水外排，不涉及总磷排放；项目VOCs排放应实行倍量替代，挥发性有机物指标通过漳州市芗城生态环境局进行申请调剂。 | 符合 |

表1.1-2  与漳州市生态环境总体准入要求符合性分析

| 适用范围 | 准入条件 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 漳州 | 陆域 | 空间布局约束 | 1.除古雷石化基地外,漳州市其余地区不再布局新的石化中上游项目。2.钢铁行业仅在漳州台商投资区、漳州招商局经济技术开发区、漳州市金峰经济开发区、浦南工业园进行产业延伸，严控钢铁行业新增产能，确有必要新建的应实施产能等量或减量置换。3.北溪江东北引桥闸、西溪桥闸以上流域禁止发展对人体健康危害大、产生难以降解废物、水污染较大的产业，禁止新建、扩建制革、电镀、漂染行业和以排放氨氮、总磷等为主要污染物的工业项目。禁止在流域一重山范围内新增矿山开采项目，其他流域均需注重工业企业新增源准入管控，禁止新建、扩建以发电为主的水电站项目。 4.除电镀集控区外，禁止新建集中电镀项目，企业配套电镀工序或其他金属表面处理工序排放重点重金属污染物需实行“减量置换”或“等量替换”，原规划环评中明确提出废水零排放要求的园区除外。5.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010修正本）、《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要救济进行严格管理。 | 项目属于C2231纸和纸板容器制造，以及C2319包装装潢及其他印刷，不属于石化、钢铁、制革、电镀、漂染、矿山开采、水电类项目，不属于对人体健康危害大、产生难以降解废物、水污染较大的产业或排放氨氮、总磷为主要污染物的项目。项目地块不涉及永久基本农田 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1.新建有色项目应执行大气污染物特别排放限值，新改扩建(含搬迁)水泥项目应达到超低排放水平，现有水泥项目应如期进行超低排放改造，现有及新建钢铁、火电项目均应达到超低排放限值要求。2.涉新增VOCs排放项目，实行VOCs总量控制，落实相关规定要求。 | 项目属于C2231纸和纸板容器制造，以及C2319包装装潢及其他印刷，不属于水泥、有色、钢铁、火电类项目；项目VOCs排放应实行倍量替代，挥发性有机物指标通过漳州市芗城生态环境局进行申请调剂。 | 符合 |

表1.1-3  与漳州金峰经济开发区生态环境准入符合性分析

| 环境管控 单元名称 | 管控类别 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 漳州金峰经济开发区 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.园区重点发展钢铁深加工、电子信息产业、高端装备制造产业，适当发展智能家具制造、有机食品、生物科技和现代服务业等产业。2.禁止新建集中电镀项目，企业配套电镀工序必须达到废水零排放。3.电子信息产业：禁止引入高耗水、高排水项目，禁止引进排放有毒有害及持久性有机污染物项目。4.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。5.居住用地与工业用地之间应设置空间隔离带，居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。 | 项目属于C2231纸和纸板容器制造，以及C2319包装装潢及其他印刷，不属于钢铁、电子信息产业、高端装备制造或电镀行业，项目所在地块不属于未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地；项目周边均为工业企业，与居民区距离均在100m之外。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1.新增二氧化硫、氮氧化物及VOCs排放量实行总量控制，落实相关规定要求。2.建立区域重点VOCs排放企业污染管理台账，深化VOCs治理技术改造，推进原辅材料的水性化改造或低挥发性有机物含量原辅材料的使用。3.现有钢铁项目应按要求（闽环保大气〔2019〕7号文）如期完成超低排放改造。4.园区所依托的污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准要求。 | 项目属于C2231纸和纸板容器制造，以及C2319包装装潢及其他印刷，不涉及二氧化硫、氮氧化物排放，VOCs排放应实行倍量替代，挥发性有机物指标通过漳州市芗城生态环境局进行申请调剂。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 1.对单元内具有潜在土壤污染环境风险的企业应加强管理，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。制定环境风险应急预案，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构。2.规范配套应急池，建设企业、污水处理站和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和导流，防止事故废水直接排入水体，完善污水处理厂在线监控系统联网，实现污水处理厂的实时、动态监管。要求涉重金属企业安装特征污染物在线监控设施。 | 企业应针对可能污染土壤和地下水的渗漏、泄漏风险点，按要求划定防渗区，采取相应的防渗设计和防治措施；同时制定环境风险应急预案，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构，符合环境风险防控要求。 | 符合 |
|  |  | 资源开发效率 | 1.推进园区内实施集中供热，提高能源利用率。已建成的分散供热锅炉要在集中供热项目供热管线覆盖后逐步关停。2.禁止使用、销售高污染燃料，禁止新建、扩建高污染燃料燃用设施。3.工业用水重复利用率达75%以上。 | 项目属于C2231纸和纸板容器制造，以及C2319包装装潢及其他印刷，不涉及燃料的使用。 | 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1.1项目由来 漳州市恒元包装有限公司成立于2021年1月，选址于漳州金峰经济开发区珠里片区宝石路内，属于漳州金峰经济开发区范围，占地面积1600平方米，建筑面积1600平方米。企业拟建包装盒及彩盒加工线，年产包装盒10万平方米、彩盒10万平方米。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。结合本项目建设情况，检索《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十九、造纸和纸制品业 22”--“38.纸制品制造223*”--“有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”，同时属于“二十、印刷和记录媒介复制业23”--“39.印刷231*”--“其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）”，应编制环境影响报告表。因此，漳州市恒元包装有限公司于2024年4月委托我司编制该项目的环境影响报告表。我司接受委托后，立即派技术人员踏勘现场，经资料收集与调研后，按照环境影响评价技术导则要求，编制了该项目环境影响报告表，供建设单位上报环保主管部门审批。 2.1.2项目概况 ①项目名称：彩盒及包装盒加工生产项目 ②建设单位：漳州市恒元包装有限公司 ③建设地点：漳州金峰经济开发区珠里片区宝石路，见附图2 ④建设性质：新建 ⑤建设规模：本项目租赁漳州市天铭机电有限公司的部分已建厂房，共包括一间单层钢结构厂房，占地面积为1600平方米，建筑面积1600平方米。项目工程组成见表2.1-1 ⑥总投资：500万元 ⑦地理坐标：东经 117.599337、北纬24.573406 ⑧劳动定员：拟招收员工16人，均不在厂内食宿 ⑨工作制度：年工作300天，日工作22小时（为三班倒工作制） ⑩生产规模及产品方案：项目建设包装盒及彩盒加工线，年产包装盒10万平方米、彩盒10万平方米，主要产品及产能、主要原辅料、能耗清单详见表2.1-2 ⑪项目主要生产设备见表2.1-3。 表2.1-1项目工程组成 工程类别 组成 建设内容 主体工程 生产车间 主要设置包装盒及彩盒加工线，包括印刷、切纸、过油、覆膜、接纸、裱纸、模切、糊盒等工序 公用工程 给水系统 由区域自来水管接入 排水系统 雨污分流，废水经处理达标后排入污水管网； 雨水经直接进入雨水管网 电力 区域电网供应 运输 公路运输为主，全部委托当地专业运输单位承运 环保工程 废水 生活污水——经该厂房配套三级化粪池处理后，由漳州市天铭机电有限公司统一废水排放口进入污水管网，最后纳入漳州市西区污水处理厂进一步处理； 生产废水--经生产废水设施处理后回用于润版及清洁，不外排 废气 有机废气-集气罩+活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧装置+15米排气筒 噪声 合理布局、墙体隔声、距离衰减 固体废物 生活垃圾转运 危废间：用于危险废物的暂存， 为封闭式隔间，设置车间西南侧 一般固废区：一般固废临时收集场所 储运工程 一般 原料区 用于纸板、白板、OPP膜等一般原料的堆放 化学品 仓库 用于各类油墨、胶水、光油和清洗剂等的储存 成品仓库 用于成品的堆放 生活设施 办公楼 设置于生产车间西北侧 表2.1-2 建设项目主要产品及原辅材料使用情况一览表 表2.1-3 项目主要设备清单一览表 2.1.3主要原辅材料理化性质 胶印油墨：适用于使用图文部分和空白部分几乎在一个平面上的平版，并通过橡皮布转移油墨进行印刷的各种油墨总称，本项目主要配合胶印机进行印刷使用。根据企业提供MSDS可知（见附件 胶印油墨MSDS），该油墨主要由合成树脂、植物油、高沸点矿物油、颜料及辅助剂组成。根据胶印油墨的SGS可知（见附件 胶印油墨SGS），其VOCs最大含量为0.06%。 根据GB38507-2020《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》-表1油墨中可挥发性有机化合物含量的限值-胶印油墨-单张胶印油墨-挥发性有机化合物VOCs≤3%，且不应含有附录A禁用溶剂清单中的溶剂。对照本项目胶印油墨MSDS和SGS可知，该油墨可挥发性化合物VOCs最大含量为0.06%，符合GB38507-2020标准-表1油墨中可挥发性有机化合物含量的限值，同时油墨成分不含附录A禁用溶剂。 水性油墨：以水作为主要溶剂或分散介质的油墨，本项目主要数码印刷机进行印刷使用。根据企业提供MSDS可知（见附件 水性油墨MSDS），该油墨由42-48%水性丙烯酸树脂、8-20%颜料、3-5%聚乙烯蜡、0-3%丙二醇、0.1-0.3%消泡剂及30-50%的水组成。 根据GB38507-2020《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》-表1油墨中可挥发性有机化合物含量的限值-水性油墨-喷墨印刷油墨-挥发性有机化合物VOCs≤30%，且不应含有附录A禁用溶剂清单中的溶剂。对照本项目胶印油墨MSDS可知，该油墨可挥发性化合物为丙二醇，VOCs最大含量为3%，符合GB38507-2020标准-表1油墨中可挥发性有机化合物含量的限值，同时油墨成分不含附录A禁用溶剂。 3.白乳胶：是一种水溶性胶粘剂，是由醋酸和乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。主要成分为聚醋酸乙烯酯、水，以及其它多种助剂。化学名称聚醋酸乙烯胶粘剂，乳白色稠状液体，具有常温固化、反应快、粘接强度较高，粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化等一系列优点。可广泛应用于粘接纸制品(墙纸)，也可作防水涂料和木材的胶粘剂。以水为分散剂，使用安全、无毒、不燃、清洗方便，固化后的胶层无色透明，韧性好，不污染被粘接物。乳液稳定性好，储存期可达半年以上。参考《胶粘剂中总有机挥发物含量的测定》(2008年6月化学工程师)可知，白乳胶中总挥发物（以NMHC表征）含量为0.79%。 4.淀粉胶：以淀粉为基体的植物胶，其成分主要为淀粉和水，无其他添加剂，不含可挥发性物质。 5.水性覆膜胶：一般是用于印刷领域，通过对印刷品表面进行加工，从而提高印刷品表面的光泽程度强度，在一定程度上增强产品的美感。根据企业提供MSDS可知（见附件 水性覆膜胶MSDS），该覆膜胶主要由丙烯酸树脂乳液44%和水组成；根据水性覆膜胶的SGS可知（见附件 水性覆膜胶SGS）可知，其VOCs≤25g/L。根据GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》-表2水基型胶粘剂VOC含量限量-包装行业-丙烯酸酯类VOC含量限值≤50g/L，对照本项目水性覆膜胶SGS可知，该水性覆膜胶可挥发性化合物含量符合GB33372-2020标准限值。 6.OPP膜：即双向拉伸聚丙烯薄膜，它是一种用聚丙烯作为主要原材料、通过平膜法经过双向拉伸而制得的薄膜，它具有拉伸强度高、刚性高、透明度好、光泽度好、低静电性能、优异的印刷性能和涂层附着力、优异的水蒸气和阻隔性能，所以广泛用于各类包装行业。本项目OPP膜主要结合水性覆膜胶用于覆膜工序。 7.水性光油：在印刷品的表面上一层光油，目的是为了保护印刷品、防水、防刮等，同时光油能提高印刷品的亮度。根据企业提供MSDS可知（见附件 水性光油MSDS），该光油由丙烯酸共聚乳液40—60%、水溶性丙烯酸树脂20—30%、IPA（异丙醇）2—5%、去离子水20—30%和乳化剂1—3%组成。 8.清洗剂：即洗板水，用于清洗印版、墨辊、金属辊等沾染的油墨。根据企业提供MSDS可知（见附件 油墨清洗剂MSDS），该清洗剂为无色透明液体，有微弱特殊性气味，主要为D系列硅油（50%）、石油蒸馏物（15%）、清洗添加剂（25%）及稳定剂（10%）等组成，比重为0.65g/ml。根据油墨清洗剂的SGS可知（见附件 油墨清洗剂SGS），其VOCs最大含量为0.46%。根据其比重及VOCs百分比含量换算可得，清洗剂的VOCs含量为299g/L，符合GB38508-2020《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》标准-表1清洗剂VOC含量及特定挥发性有机化合物限值要求-有机溶剂清洗剂（VOC含量≤900g/L）。 9.护版液：即润版液，根据业主提供的MSDS（详见附件 护版液MSDS），该护版液为咖啡色胶体，由阿拉伯胶15%、水80%、桃胶5%组成。阿拉伯胶是一种产于非洲撒哈拉沙漠以南的半沙漠带的天然植物胶，主要包括有树胶醛糖、半乳糖、葡萄糖醛酸等，为无色至淡黄褐色半透明块状，或为白色至淡黄色粒状或粉末，无臭无味。 2.1.4总平布局合理性分析 本项目厂区平面布局详见附图8。项目原料区及成品区均设置在生产区周边，方便原辅料及成品的输送；办公室单独设置在车间西北侧，周边设置为成品仓库和一般原料仓库，与生产区域保持一定距离，可减少生产对其的影响；项目将各处产生的有机废气经集气罩收集后统一处理排放，废气处理设施设置在西侧。各功能区布设符合生产工艺流程顺序和环保要求，同时考虑运输的顺畅，做到人污分流。采用了相应的污染治理措施，项目可满足厂界及周围环境保护要求，厂区总平布置基本合理。 2.1.5水平衡分析 项目用水包括生产用水和生活用水，总用水量为373.8t/a，其中新鲜用水量为249.0t/a，循环用水量为128.4t/a；废水主要为包括生产废水和生活污水，废水量为316.8t/a（其中生产废水量为124.8t/a，经生产废水处理设施处理后回用不外排，生活污水量为192t/a，经三级化粪池处理后进入漳州市西区污水处理厂进一步处理）。项目水平衡见图2.1-1。 图2.1-1 项目水平衡示意图（t/a） 2.1.6特征污染物平衡分析 图2.1-1 项目有机废气平衡示意图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程及产污环节 生产工艺流程简介：项目外购纸板及白板纸，根据成品需求分别采用平板印刷或数码印刷：数码印刷主要采用油性油墨，数码印刷机使用后无需清洁；平板印刷主要采用胶印油墨，结合外购的CTP版和护版液使用，印刷时护版液在印版的空白部分形成一层薄而均匀的水膜,这层水膜具有防止油墨向空白部分扩散的作用，同时润版液的亲水层可延长印版的寿命。印刷完成后采用切纸机进行切纸，之后根据成品需求分别采用水性光油进行过油、或采用水性覆膜胶结合OPP膜进行覆膜。过油或覆膜后的半成品进入接纸机结合淀粉胶进行接纸，再进入裱纸机结合白乳胶进行裱纸，然后进入模切机进行模切，最后进入糊盒机结合白乳胶进行糊盒，即为成品。项目在每日结束之前，须对平板印刷使用的胶印机进行清洁，主要由人工采用清洗剂对磨辊、CTP版和胶印机进行冲洗。 2.产污环节：废水--项目润版废水经润版液过滤循环装置处理后回用不外排，外排主要为生活污水；废气--主要为印刷、装订和清洁工序的有机废气；噪声--主要来源于生产设备运营产生的噪声；固废--有机废气处理设施更换的废活性炭，废CTP版，废化学品外包装罐，废机油及废油桶，生产废水处理设施污泥、废纸边角料等，以及职工生活垃圾。 |

图2.2-1  生产工艺流程图

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不涉及与项目有关的原有环境污染问题。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1.1地表水环境 1.项目污水经市政污水管网排入漳州市西区污水处理厂，漳州市西区污水处理厂处理达标后尾水排入三湘江，经规划滞洪区进一步净化后排入九龙江西溪，九龙江西溪段（漳州一水厂取水口下游200m至西溪桥闸水头河段）主要功能为渔业、工农业用水、景观用水，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准，见表3.1-1。 表3.1-1 GB3838-2002《地表水环境质量标准》 序号 污染物 Ⅲ类标准限值（mg/L） 1 pH 6～9（无量纲） 2 溶解氧 ≥5 3 高锰酸盐指数 ≤6 4 COD ≤20 5 BOD5 ≤4 6 石油类 ≤0.05 7 氨氮 ≤1.0 环境质量：根据《2022年漳州市生态环境质量公报》（http://hbj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzssthjj/2023-06-05/1036660240.html），全市49个“十四五”地表水主要流域国省控水质考核断面总体水质为优，Ⅰ～Ⅲ类的水质比例为98%，同比上升6.2个百分点；Ⅰ～Ⅱ类水质比例20.4%，同比上升4.1个百分点；Ⅳ类水质比例2%，无Ⅴ类和劣Ⅴ类水质。全市12个地表水国家考核断面Ⅰ类～Ⅲ类水质比例为91.7％，同比上升16.7个百分点，无劣Ⅴ类水质，总体水质为优。九龙江漳州段I～Ⅲ类水质比例为100%，同比上升6.7个百分点，水质状况为优。漳江和诏安东溪I～Ⅲ类水质比例均为100%，水质状况为优。全市3个市级集中式生活饮用水源中，各期监测值均达到或者优于GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准，水质达标率100%，与上年持平。10个县级集中式生活饮用水源中，所有水源地各期监测值均达到或者优于GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准, 水质达标率为100%。 根据《漳州市水环境质量月报（2023年11月）》（http://3g.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsrmzf/2023-12-21/2015880878.html），2023年11月，全市”十四五“”主要流域国省控水质监测断面，Ⅰ～Ⅲ类的水质比例为96%，其中，Ⅰ类水质断面2个，Ⅱ类水质断面15个，Ⅲ类水质断面31个，Ⅳ类水质断面2个，无Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。全市监测的13个集中式生活饮用水水源均达标（达到或优于Ⅲ类标准），达标率100％。 3.1.2大气环境 1.项目所在区域属二类功能区，漳州市环境空气质量功能区划见附图5，区域环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；非甲烷总烃质量标准参照执行HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》中附录D的TVOC空气质量浓度参考限值，见表3.1-2。 表3.1-2 GB3095-2012《环境空气质量标准》 标准号及名称 污染物 取值时间 浓度限值（ug/m3） GB3095-2012 及其修改单 SO2 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 0 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 CO 24小时平均 4000 1小时平均 10000 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》 附录D TVOC 8小时均值 600 2.质量现状： ①常规因子：根据《2022年漳州市生态环境质量公报》（http://hbj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzssthjj/2023-06-05/1036660240.html），2022年漳州空气质量达标天数比例为95.1%，同比下降了3.5个百分点，11个县（区）空气质量达标天数比例范围93.8%-100%，平均为98.4%，同比下降了0.8个百分点。2022年漳州环境空气质量综合指数为2.85，同比下降7.8%，首要污染物为臭氧；11个县（区）综合指数范围为1.94-2.88，均值为2.33，同比下降10.0%，首要污染物主要为臭氧。 根据《漳州市生态环境局关于2022年12月和1-12月各县（区）及开发区（投资区）环境空气质量排名情况》（http://www.zhangzhou.gov.cn/cms/siteresource/article.shtml?id=830601105883000000&siteId=620416811908440000，2022年芗城区SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为0.006mg/m3、0.019mg/m3、0.037mg/m3、0.023mg/m3，CO 24小时平均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为0.144mg/m3，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，因此，项目所在区域属于环境空气质量达标区。 2022年1-12月各县（区）及开发区（投资区）环境空气质量排名情况见表3.1-3。 表3.1-3 2022年各县市区环境空气质量一览表 单位：mg/m3 ②特征污染物：本环评引用《年产100艘玻璃钢钓鱼船项目环境影响报告书》中大气环境质量现状监测数值，根据厦门鹭测检测科技有限公司于2022年10月1日-7日对塘边村（监测点位见附图6）的大气环境质量现状监测结果（见表3.1-4），塘边村与本项目距离约1.72km，符合引用要求。 表3.1-4 塘边村NMHC质量现状监测结果一览表 单位：mg/m3 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》第5.3.2.1：“对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值”，NMHC小时值取8小时均值（0.6mg/m3）的2倍（即1.2mg/m3）作为标准限值。由现状监测结果可知，项目所在区域NMHC质量现状符合HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》中附录D的TVOC空气质量浓度参考限值。 综上所述，项目所在区域空气环境质量现状良好，符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准和HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》中附录D浓度限值。 3.1.3声环境 项目位于漳州金峰经济开发区珠里片区宝石路，漳州市声环境功能区划见附图7，厂界声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准，见3.1-4。本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，故未进行声环境质量现状监测。 表3.1-4 GB3096-2008《声环境质量标准》 单位: dB（A） 时段 声环境功能区类别 昼间 夜间 3类 65 55 3.1.4生态环境 本项目为租赁漳州市天铭机电有限公司的部分已建厂房，无新增用地。项目位于漳州金峰经济开发区，不涉及编制指南“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”，用地在开发区内，用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目属于纸和纸板容器制造，同时属于印刷和记录媒介复制业，不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测和评价。 3.1.6地下水环境 根据HJ 610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》，本项目属于造纸和纸制品业，同时属于印刷和记录媒介复制业，项目纸制品不涉及化学处理工艺，印刷行业属于IV类项目，IV类项目可不开展地下水环境影响评价。 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源，故不开展地下水环境质量现状调查。 3.1.7土壤环境 根据HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》，印刷和记录媒介复制业属于其他行业--IV类项目，可不开展土壤环境影响评价；同时，项目属于造纸和纸制品行业，不涉及纸浆、溶解浆、纤维浆等制造或造纸，属于Ⅲ类项目，项目占地为1600m2（≤5 hm2）属于小型项目，且项目周边均为工业企业用地，不存在土壤环境敏感目标，可不开展土壤环境影响评价。故项目不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2.1周围环境概况 本项目位于漳州金峰经济开发区珠里片区宝石路，为租赁漳州市天铭机电有限公司的部分已建厂房进行加工生产，漳州市天铭机电有限公司的范围及本项目范围见附图10。项目北侧为漳州海美科环保科技有限公司（主要进行新材料可降解餐具的加工生产），西侧为漳州市诚飞工贸有限公司（主要进行包装装潢印刷品及其它印刷品的加工），南侧及东侧均为漳州市天铭机电有限公司的生产车间（主要进行电动卷帘门机、电动晾衣架的加工）。项目周边环境现状实拍见附图9，周围环境示意图见附图10。 3.2.2环境保护目标 项目周边500米范围内敏感点见表3.2-1，及见附图11。 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，故以文化区和农村地区人群较集中的区域为大气环境保护目标，见表3.2-1。 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于漳州金峰经济开发区珠里片区宝石路，属于漳州金峰经济开发区范围，不涉及新增用地，用地范围内未含有生态环境保护目标。 表3.2-1 项目主要环境保护目标 环境要素 保护对象 与项目 相对位置关系 影响因子 环境目标 大气环境 珠里村 S 150m 运营期废气 大气环境质量符合 GB3095-2012及其修改单 二级标准 SE 180m |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3.1废水 项目污水经市政污水管网排入漳州市西区污水处理厂处理达标后排入九龙江西溪，项目废水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，同时满足漳州市西区污水处理厂进水水质要求，见表3.3-1。 漳州市西区污水处理厂出水水质执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准，见表3.3-1。 表3.3-1 项目废水排放标准一览表 单位：mg/L 3.3.2废气 项目运营期有机废气排放执行应GB41616-2022《印刷工业大气污染物排放标准》和DB35/1784—2018《印刷行业挥发性有机物排放标准》相关排放标准，从严执行，故项目执行DB35/1784—2018《印刷行业挥发性有机物排放标准》相关排放标准；厂区内监控点任意一次浓度值执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》，详见表3.3-2。项目所在厂房高度约为10米，故建议项目采用15米高排气筒。 表3.3-2 大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) 排气筒高度（m） 排放速率（kg/h） 监控点 浓度(mg/m3) NMHC 50 15 1.5 厂区内 任意一次浓度值：30.0 1h平均浓度值：8.0 厂界处 2.0 3.3.3噪声 项目运营期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，见表3.3-3。 表3.3-3 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位:dB（A） 声环境功能区类别 昼 间 夜 间 3类 65 55 3.3.4固废 一般工业固体废物执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定；危险废物执行GB18597－2023《危险废物贮存污染控制标准》的有关规定；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“第四章生活垃圾”的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4.1总量控制因子 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》规定，“严格涉 VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。”因此，根据国家环境保护部关于总量控制的有关要求，并结合地方总量控制的有关要求和本项目污染物排放，最终确定本项目总量控制因子为：NMHC。 3.4.2总量控制指标 表3.4-1 项目总量控制指标一览表 类别 总量控制因子 总量控制指标(t/a) 备注 废气 NMHC 0.234 向漳州市芗城生态环境局进行申请调剂 本企业废气总量控制因子为挥发性有机物，控制指标为0.234t/a（其中有组织排放量为0.088t/a、无组织排放量为0.146t/a），通过漳州市芗城生态环境局进行申请调剂。 项目无生产废水外排，生活污水排放量为192t/a，经化粪池处理后进入漳州市西区污水处理厂进一步处理。根据《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的 意见》（闽环发〔2015〕6 号）的规定“对水污染物，仅核定工业废水部分”。本项目生活污水可纳入漳州市西区污水处理厂处理，因此，对其分配的 COD、NH3-N 排放量不计入总量控制指标中。 根据福建省生态环境厅关于印发《进一步优化环评审批服务助推两大协同发展区高质量发展的意见的函》（闽环发[2018]26号），三、推进全省审批标准化，促进服务提速增效（九）统一排污权指标取得方式。对试行排污权交易的SO2、NOx、COD、 氨氮指标，调整管理方式，不再要求建设单位在环评审批前取得，建设单位在书面承 诺投产前取得上述指标并依法申领排污许可证后，即可审批，进一步缩短项目开工建 设时间。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目所在厂房目前已基本基建完成。项目施工期主要进行机台设备的安装，设备安装时会产生噪声，安装设备时噪声源强较小，设备的安装时间短，且项目周边均为开发区工业企业，故施工期对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.1废水 4.2.1.1废水产生及排放情况 项目用水主要为职工生活用水，排水主要为生活污水，废水排放信息见表4.2-1。 ①生产用水 本项目数码印刷机可持续使用，无需清洗；项目胶印机及CTP版须每日采用清洗剂加水进行清洗，单台胶印机及CTP版清洗用水量约为0.1t/d.台，项目共设置4台胶印机，则清洗用水量为0.4t/d（即120t/a），主要污染物为COD、BOD5、SS及色度等，与润版液废水一同纳入生产废水处理设施（工艺为“隔油—絮凝沉淀—过滤”）处理后回用于润版或印刷机清洗，不外排，只需定期补充新鲜水0.02t/d（即6t/a）。 项目共设置4台胶印机，印刷过程需使用润版液，在使用过程中须加水进行稀释使用，用水比例约为1：50。润版液及水平时为循环使用，循环使用量约为0.4t（单台设备循环使用量为0.1t），约一个月更换一次进行处理（排放量为0.4t/次，一年约处理12次，即4.8t/a），主要污染物为COD、BOD5、SS及色度等，与印刷机清洗废水一同纳入生产废水处理设施（工艺为“隔油—絮凝沉淀—过滤”）处理后回用于润版或印刷机清洗，不外排，只需定期补充新鲜水和润版液。新鲜水补充量约为0.01t/d（即3t/a）。 ②生活用水 项目职工人数为16人，均不住厂。参照GB50015-2019《建筑给水排水设计标准》，非住厂职工用水定额取50L/d.人，污水排放系数按80%计，则项目职工生活用水量为0.8t/d（240t/a），污水排放量为0.64t/d（192t/a）。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，经三级化粪池处理后，通过市政污水管网进入漳州市西区污水处理厂进一步处理。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--生活污染源产排污系数手册--第一部分 城镇生活源水污染物产生系数--四区的生活污水产生系数，结合一般生活污水水质进行取值。此外，参照HJ-BAT-9《村镇生活污染防治最佳可行技术指南(试行)》，三级化粪池处理效率为：COD：40%、BOD5：22%、SS：60%、NH3-N：10%。处理前后废水水质源强见表4.2-2。 表4.2-1 项目废水排放信息一览表 表4.2-2 项目废水水质情况及源强一览表 4.2.1.2废水处理设施及可行性 （1）生活污水 项目外排废水主要为生活污水，排放量为192t/a，经三级化粪池处理后，直接由市政污水管网排入漳州市西区污水处理厂。三级化粪池工艺简介：化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，让固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解，其污水处理工艺详见图4.2-1。 化粪池工作原理：粪便由厕所管道进入第一池，池内粪便产生沼气开始发酵分解，因比重不同粪便可分为三层，上层为比较浓的粪渣垃圾，下层为块状或颗粒状粪渣，中层为比较清的粪液，在上层粪便和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过化粪管流到第二格池，第二格池内再发酵分解沉淀后溢流到第三格，第三格池再经过沉淀过滤后清水排放。第 1 池、第 2 池、第 3 池的容积比为 2：3：1，粪便在第一池需停留 20 天，第二池停留 10 天，第三池容积至少是二池之和，化粪池去除效率为COD：40%、BOD5：22%、SS：60%、NH3-N：10%。 项目所在厂房已配备1个处理能力为5t/d三级化粪池（位置详见附图10），目前主要处理天铭机电的生活污水，天铭机电已有职工约20人，生活污水量约为1t/d，剩余处理能力为4t/a。本项目废水量为0.64t/d，在其处理能力范围内；根据一般化粪池处理效果可知（见表4.2-2），处理后的水质符合GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准和漳州市西区污水处理厂进水要求，处理措施可行。 （2）生产废水 项目拟设置1套生产废水处理设施，用于处理胶印机清洗废水和定期排放的润版液。处理工艺：润版液→隔油→絮凝沉淀→过滤→回用 工艺流程简介： 隔油：利用废水中油类物质和水的比重不同而达到分离的目的，初步滤去废水中的悬浮油，使生产废水的油水两相分层析出。 絮凝沉淀：主要投加絮凝剂PAM和混凝剂PAC，与废水中的胶体物质发生电中和，形成绒粒沉降，降低COD、SS和色度等污染物；反应结束，水进入沉淀池进行静置沉淀，可达到去除水中的胶体物质、大量SS和部分有机污染物。 过滤：沉淀后的上清液通过多孔性介质及由介质组成的具有孔隙结构的滤层中，水中的一些悬浮物，胶体杂质等被截留在孔口或孔隙及介质的表面上，从而使生产废水得到净化。过滤后的清水进入清水池回用于印刷机的清洁，下部污泥进入板框压滤机压泥，压滤水进入絮凝反应池继续絮凝沉淀，污泥集中收集后委托有资质单位处理。 项目废水处理设施设计处理能力为0.8t/d，本项目清洗胶印机的废水量约为0.4t/d，更换的废润版液量为0.4t/次，则项目最大废水量为0.8t/次，该设施有能力处理本项目的废水。根据HJ 1066—2019《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》附录A污染防治可行性技术参考表-表A.2废水处理可行技术参考表可知，沉淀过滤属于印刷行业废水的可行性技术。根据HJ1089—2020《印刷工业污染防治可行技术指南》第8.2章节 废水污染防治可行技术可知，润版废水过滤循环处理后回用不外排，适用于平版印刷润版工序所使用的润湿液的回用处理；冲版废水过滤循环处理后回用不外排，适用于平版印刷工序产生的冲版废水的回用处理；根据HJ1089—2020第5.2章节 水污染预防技术可知，润湿液过滤循环技术适用于平版印刷润版工序所使用润湿液的回用，通过加装过滤装置实现润湿液的循环回用，可减少润版新鲜水用量90%以上，并可节省润湿液原液用量约40%~50%，属于水污染预防可行技术；冲版水过滤循环技术适用于平版印刷制版工序产生的冲版废水的回用，通过加装过滤装置实现冲版水的循环回用，可减少冲版新鲜水用量95%以上，并可减少冲版废水产生量95%以上，属于水污染预防可行技术。由于润版工序用水中水的功能主要是防止油墨向空白部分扩散及亲水作用，对水质要求不高；而冲版清洁用水主要是清洁胶印机及CTP版表面残留的油墨，对水质要求也不高；这两部分废水经“隔油-絮凝沉淀-过滤”处理后的水回用于润版工序或冲版清洁工序不外排，措施较为合理可行。 4.2.1.3依托漳州市西区污水处理厂可行性 （1）废水排水去向 项目废水量为192t/a，主要为生活污水，经该厂房配套的三级化粪池预处理后，经漳州市天铭机电有限公司的废水统一排放口进入污水管网，排入漳州市西区污水处理厂进一步处理达标后排入三湘江，最终纳入九龙江西溪。 （2）漳州市西区污水处理厂概况 漳州市西区污水处理厂选址于金峰工业区西院村、金峰毛纺厂和红旗村南侧。总占地面积102.23亩，近期占地面积48.16亩。首期处理规模为2万m3/d，于2009年建成试运行；二期处理规模为2万m3/d ，于2017年建成运营；三期处理规模为4万m3/d ，尚未投建。目前该污水处理厂处理污水3.2万吨/日，剩余处理能力为0.8万吨/日。该污水处理厂选用Carrousel 2000氧化沟处理工艺，处理后的废水能够达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。漳州市西区污水厂尾水采用自流排放，排放口设在项目北侧三湘江，用一根DN1000、长度约100m的塑料管离岸边25m位置排放，出水水质执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准。污水处理厂设计进水水质及处理程度见表4.2-3。 表4.2-3 漳州西区污水处理厂设计进水水质及处理程度一览表 水质 类别 COD mg/L BOD5 mg/L SS mg/L 氨氮 mg/L 总磷 mg/L 进水水质 400 150 200 30 3 出水水质 50 10 10 5（8） 0.5 处理效率（％） 87.5 93.4 95 83.3 83.3 （3）依托漳州市西区污水处理厂可行性 ①废水排入漳州市西区污水处理厂的可行性分析 本项目位于漳州金峰经济开发区珠里片区宝石路，属于漳州市西区污水处理厂的服务范围，该片区污水管网已建成，废水可经金塘路市政污水管网纳入漳州市西区污水处理厂进一步处理。 ②水质影响分析 根据工程分析，项目生活污水经三级化粪池预处理后，出水水质可符合GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准和漳州市西区污水处理厂的进水水质要求（见表4.2-3），不会对污水处理厂的处理系统造成冲击，不会影响污水处理厂处理效果。 ③污水量影响分析 本项目生活污水排放量为0.64m3/d，占漳州市西区污水处理厂处理规模（近期）的0.001%，废水量在漳州市西区污水处理厂接纳能力范围内；项目生活污水经预处理后外排水质较为稳定，水量不大，污染物较为简单，不会对污水处理厂的正常运行造成影响。 因此，漳州市西区污水处理厂可以接纳本项目废水。 废水影响分析 项目外排废水主要为生活污水，水量不大，污染物较为简单，水质较为稳定，经该厂房配套的三级化粪池预处理后，纳入漳州市西区污水处理厂进一步处理后排入三湘江，最终排入九龙江西溪，对地表水影响很小。 4.2.2废气 1.废气产生及排放情况 项目清洗剂、胶水和油墨等化学品均已密封罐装形式暂存在化学品仓库，故原辅料在储存过程不会产生有机废气。项目废气包括印刷、过油、覆膜、接纸、裱纸、糊盒以及清洁过程产生的有机废气，以及危废间暂存的危废品会挥发残留物的有机废气。项目危废品包括废活性炭，废化学品外包装罐，废机油及废油桶，生产废水处理设施污泥等，要求废化学品外包装罐应盖紧罐盖再存放在密封的塑料桶内，废活性炭应放置于贴有标识的容器或包装袋内，加盖、封口，保持密闭。由于残留在危废上的有机物不多，且密封储存后挥发的有机废气量非常少，难以进行定量，建议企业对危废间废气进行收集后汇入有机废气处理系统统一处理。以下主要考虑印刷、过油、覆膜、接纸、裱纸、糊盒以及清洁过程产生的有机废气，废气污染物产生及排放情况见表4.2-4，污染物产排及治理措施情况见表4.2-5。 ①印刷废气：项目数码印刷使用的为水性油墨，平版印刷使用的为胶印油墨，均无需与稀释剂进行稀释调配，可直接使用。本项目水性油墨使用量为1t/a，根据水性油墨的MSDS可知，其VOCs最大含量为3%，则水性油墨印刷有机废气（以NMHC表征）最大产生量为0.03t/a；本项目胶印油墨使用量为7t/a，根据胶印油墨的SGS可知其VOCs最大含量为0.06%，则胶印油墨印刷有机废气（以NMHC表征）最大产生量为0.004t/a。此外，印刷过程须加入润版液和水辅助印刷，根据润版液的MSDS可知，润版液的成分基本不含可挥发性化合物。综上所述，项目印刷产生的有机废气为0.034t/a，产生速率为0.005kg/h。 ②过油废气：根据业主提供水性光油MSDS，该光油中可挥发性有机物为异丙醇，其最大含量为5%。项目光油使用量为6t/a，则过油有机废气（以NMHC表征）最大产生量为0.3t/a，产生速率为0.045kg/h。 ③覆膜废气：根据业主提供水性覆膜胶SGS，该覆膜胶中VOCs≤25g/L，结合覆膜胶的MSDS可知其密度为1.033×103kg/m3，则换算其VOCs含量≤2.58%。项目水性覆膜胶使用量为15t/a，则覆膜有机废气（以NMHC表征）最大产生量为0.387t/a，产生速率为0.059kg/h。 ④裱纸及糊盒废气 本项目在裱纸及糊盒工序需使用白乳胶作为粘胶剂，白乳胶属于水基性胶粘剂，由于白乳胶含有微量的助剂，使得白乳胶中带有微量的挥发性有机物。参考《胶粘剂中总有机挥发物含量的测定》(2008年6月化学工程师)可知，白乳胶中总挥发物（以NMHC表征）含量为0.79%。项目白乳胶使用量为1t/a，则本项目冷压和贴面工序NMHC产生量为0.008t/a，产生速率为0.001kg/h。 ⑤清洁废气 项目在每日工作结束后，需对磨辊、CTP版和胶印机进行清洁。清洁工序采用洗板水与水按一定比例（约为1：600）混合后进行清洁，清洁时长约为10min。根据企业提供的油墨清洗剂MSDS可知，该清洗剂可挥发性化合物最大含量为0.46%，同时结合清洗剂使用量0.2t/a，项目清洁有机废气产生量为0.001t/a（以NMHC表征），产生速率为0.018kg/h。 综上所述，项目有机废气产生总量为0.73t/a，由于生产和清洁工序不能同时进行，故项目废气最大产生速率为0.11kg/h。项目拟采用全封闭式车间，并在各废气产生点（如胶印机、覆膜机、过油机、裱纸机、糊盒机、搅胶机等设备）上方设置集气罩，收集的有机废气统一由一套活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧装置处理后，尾气通过15m高的排气筒由楼顶高空排放（排气筒编号：DA001，参照《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物 治理体系建设技术指南（试行）》，要求企业废气处理设施中采用的活性炭碘吸附值须≥800mg/g ）。根据《关于印发<主要污染物总量减排核算技术指南（2022 年修订>》的通知》（环办综合函[2022]350 号）表2-3 VOCs 废气收集率和治理设施去除率通用系数，项目生产车间为密闭正压形式，故收集效率按 80%计算。该治理设施风机设计风量为10000m3/h，处理效率取85%（根据HJ1089—2020《印刷工业污染防治可行技术指南》第6.1.3.3章节 催化燃烧技术可知，CO的VOCs去除效率通常可达95%以上；参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--292 塑料制品行业系数手册中蓄热式热力燃烧法的处理效率为85%，故本环评处理效率保守采用85%），则处理后NMHC有组织排放量约为0.005t/a，无组织排放量约为0.008t/a，废气排放情况详见表4.2-4。 表4.2-4 项目废气产生及排放情况一览表 表4.2-5 运营期废气污染物及治理措施情况一览表 2.废气处理设施情况 项目印刷、覆膜机、过油、裱纸糊盒和清洁过程将会产生有机废气，污染物主要表征为NMHC。由于采用全封闭式生产车间，并在印刷机、覆膜机、过油机、裱纸机、糊盒机和搅胶机等各产气点上方设置集气罩，收集的各类有机废气统一采用活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧装置处理，尾气引至15米高的排气筒高空排放（排气筒编号DA001）。 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧处理设施原理：CO是采用贵重金属催化剂降低废气中有机物与O2的反应活化能，使得有机物可以在250～350℃较低的温度就能充分氧化生成CO2和H2O，属无焰燃烧，高温氧化气通过换热器与新进废气间接换热后排掉，热量利用率一般≤75%，常用于处理吸附剂再生脱附出来的高浓废气。简介：有机废气经集气罩收集后，先通过活性炭吸附，当快达到饱和时停止吸附操作，用热气流将有机物从活性炭上脱附下来使活性炭再生；脱附下来的有机物已被浓缩(浓度较原来提高几十倍)并送入催化燃烧装置进行催化燃烧，净化有机物是利用贵金属催化剂及过渡金属氧化物催化剂来代替火焰，使有机废气在低于着火点温度下焚烧完全，分解为CO2与H2O而消除污染。该设施以电为能耗，不需要使用燃料辅助燃烧，具有费用低、操作温度低、设备体积小、VOC去除率高、无二次污染物等优点，且可操作性强。 根据HJ1089—2020《印刷工业污染防治可行技术指南》第6.1.3.4章节 蓄热催化燃烧技术可知，CO的VOCs去除效率通常可达95%以上；据查《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--23 印刷和记录媒介复制行业，其中无有机废气处理效率，故参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--292 塑料制品行业系数手册中蓄热式热力燃烧法的处理效率为85%，故本环评保守采用85%，处理后有机废气排放可符合DB35/1784—2018《印刷行业挥发性有机物排放标准》和GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》相关排放标准。根据HJ1089—2020《印刷工业污染防治可行技术指南》的第8.1章节 废气污染防治可行技术可知，本项目采用植物油基胶印油墨替代技术、零醇润版胶印技术，均属于平版印刷工艺废气污染预防可行技术；水性覆膜胶属于水性胶粘剂替代技术，以及废气治理燃烧技术，属于复合/涂布工艺废气污染预防可行技术；水性光油替代技术，属于上光工艺废气污染预防可行技术。根据HJ1089—2020第6.1.3.3章节 催化燃烧技术可知，CO属于燃烧法VOCs治理技术。因此本项目废气治理措施可行。 无组织排放控制措施 项目清洗剂、水性覆膜胶、水性光油、清洗剂、水性油墨和胶印油墨等VOCs物料均封存在密闭的铁罐容器中，在非取用状态时均加盖、封口，保持密闭，储存于化学品仓库，该仓库具有防雨、防晒和防渗功能。清洗剂、水性覆膜胶、水性光油、水性油墨和胶印油墨使用前无需调配，可直接使用；清洗剂须加入清水进行调配成所需浓度再行使用。 企业在使用有机溶剂等原辅材料的相关工序产生的 VOCs 无组织废气，宜采取整体或局部气体收集措施。本项目拟采用全封闭式生产车间，并在印刷机、覆膜机、过油机、裱纸机、糊盒机和搅胶机等产气设备上方设置局部气体收集，同时控制印刷、覆膜机、过油、裱纸糊盒和清洁等单元的环境温度，防止溶剂在高温环境下加速挥发；此外，送风或吸风口应避免正对墨盘，防止溶剂加速挥发。要求油墨和清洗剂在使用时应保留罐盖，使用后的空罐应盖紧罐盖再存放在容器内，废活性炭应放置于贴有标识的容器或包装袋内，加盖、封口，保持密封，并及时转运、处置，减少在危废库中的存放时间。 4.废气非正常情况分析 当有机废气处理设施发生故障、活性炭老化等情况发生，项目有机废气经集气罩收集后直接排放，非正常排放情况如表4.2-6。 表4.2-6 项目废气非正常情况排放一览表 5.废气环境影响分析 项目采用全封闭式车间，并在印刷机、覆膜机、过油机、裱纸机、糊盒机和搅胶机等各产气点上方设置集气罩，收集的有机废气统一采用活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧装置处理，尾气引至15米高的排气筒高空排放（排气筒编号DA001）。有机废气收集率可达80%、去除率可达85%，处理后NMHC排放符合DB35/1784—2018《印刷行业挥发性有机物排放标准》和GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》相关排放限值要求。 综上所述，本项目区大气环境质量良好，区域尚有一定环境容量。项目废气污染物主要表征为NMHC，污染物产生量不大，经相应处理设施处理后均可达标排放，总排放量为0.234t/a，污染物排放量很小，且项目周边100m范围内无居民、学校或医院等敏感点，可见项目对周边大气环境影响不大。由于项目产生的污染物不大，经相应处理设施处理后均可达标排放，对周围环境大气环境影响不大。 4.2.3 噪声 1.污染源强 项目噪声主要来源于生产设备运营产生的噪声，其声级在70～90dB(A)间(距声源1m处)，其主要设备噪声级见表4.2-7。项目通过采取有效的隔声、消音措施，如车间适当封闭、设备加减振器、噪声较大的设备进行密闭、风机及风管设置消声器等进行降噪；此外，项目应定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态，防止机械噪声的升高。 表4.2-7 项目主要设备噪声一览表 单位：dB（A） 2.噪声达标情况 一般工业噪声源按点声源处理，且声源多位于地面，可近似认为是半自由场的球面波扩散。根据HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则-声环境》结合本项目工业噪声源的特点，本次评价采用室内声源等效室外声源声功率级和工业企业噪声计算方法进行预测。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图4.2-2所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为L p1和L p2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2--靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL--隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 图4.2-2 室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw --点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q--指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R--房间常数；R=S，Sɑ/（1-ɑ），S为房间内表面面积，m2；ɑ为平均吸声系数； r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中：LP1i(T)--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij--室内j声源i倍频带的声压级，dB； N--室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)--靠近围护结构处室外N 个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1i(T)--靠近围护结构处室外N 个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi--围护结构i倍频带的隔声量，dB； 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：Lw--中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)--靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S--透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 2.工业企业噪声计算 设第 i 个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T--用于计算等效声级的时间，s； N--室外声源个数； ti--在T时间内i声源工作时间，s； M --等效室外声源个数； Tj--在T时间内j声源工作时间，s。 3.预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq--预测点的噪声预测值，dB； Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb--预测点的背景噪声值，dB。 4.预测结果 本项目运营时间为22小时/天，为三班倒，采用上述预测模式计算，昼间及夜间厂界噪声影响预测结果见表4.2-8。 表4.2-8 噪声预测结果一览表 由上表可知，通过采取隔声措施后，厂界噪声均可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准。因此，项目运营期对周围声环境影响较小。 4.2.4固体废物 4.2.4.1污染源强 本项目建成投入运营后，所产生的固体废物主要为有机废气处理设施更换的废活性炭，废CTP版，废化学品外包装罐，废机油及废油桶，生产废水处理设施污泥、废纸边角料等，以及职工生活垃圾，污染物汇总见表4.2-9。 ①废活性炭 根据浙江省生态环境厅发布《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南(试行)(试行)》，结合本项目处理设施风量10000m3/h和有机废气初始浓度，项目废气处理设施约配备0.6t/a的活性炭，这部分活性炭在CO装置中通过吸附和脱附循环使用，约一年半更换一次老化的活性炭，则废活性炭产生量约为0.4t/a。活性炭吸附的气体主要为有机废气，故废活性炭中将沾染部分有机废气，属于国家危险废物HW49其他废物类的900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）。应暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 ②废CTP版 项目须定期更换CTP版，废CTP版约为1000片/年，单片重量约为150g，则废CTP版产生量为0.15t/a。废弃的CTP版在厂内采用清洗剂清洁之后，属于一般工业固废SW15造纸印刷业废物，可交由原供应商回收。 ③废化学品的外包装罐 项目各类胶水、光油、清洁剂和油墨等化学品的外包装罐产生量约为0.3吨/年，属于国家危险废物HW49其他废物类900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。应暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 ④润版液过滤循环装置污泥 污泥主要来自废水处理设施，污水处理站绝干污泥按以下公式估算：m=10-6(C0-C)Q 式中：m --污泥量；单位t/a； C0 -- 处理前污水中SS浓度，本项目取500mg/L； C -- 处理后污水中SS浓度，本项目取100mg/L； Q -- 污水量，本项目取124.8t/a； 计算得到绝干污泥量约为0.050t/a，实际运行中，污泥经压滤机脱水后外运。机械脱水后的污泥含水率约为70%，则实际污泥量为0.167t/a，属于“HW49其他废物--772-006-49采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液）”类危险废物，约1年清理2次，应暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 ⑤废机油及废油桶 项目各机械设备运行过程需使用机油，平时为循环使用，定期补充损耗。机油在长期使用过程中由于外部原因（空气、水、杂质、热、光、辐射、机械剪切、搅动作用）和内部原因（精制深度、化学成分、添加剂性质等）的影响会发生物理和化学变化，使其老化变质，需定期更换，同时项目在机械设备维护修理过程也将产生废机油，约一年维护检修一次，废机油及废油桶产生量约0.01t/次。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物--900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”类危险废物，更换下来的废机油和废油桶应分类收集暂存在危险废物暂存间内，并委托有资质单位进行处置。 ⑥废纸边角料 项目切纸工序产生的废纸边角料，产生量约为0.2万平方米/年，根据纸的密度70g/m2(普通纸的密度为60-80g/m2，取均值)进行计算，废纸边角料产生量为1.4吨/年，属于一般工业固废SW17可再生类废物，集中收集后外卖给可回收利用的单位。 ⑦职工生活垃圾 项目拟招收工作人员16人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·日计，则垃圾产生量为2.4t/a。 |

表4.2-9  固体废物产排情况一览表

表4.2-10 危险废物汇总表

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4.2管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）要求，企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 （1）一般固废处置措施 一般固废主要为废CTP版和废纸边角料，可集中收集后外卖给可回收利用的单位。一般固废临时堆放场应参照GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》进行设置。 此外，项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 （2）危险废物处置措施 本项目拟新建一个4m3的危废间（位置详见附图8），项目危废主要为废活性炭，废化学品外包装罐，废机油及废油桶，生产废水处理设施污泥等，危废产生总量为0.877t/a，各类危废按性质不同分别封存在密闭的塑料桶或金属桶内，再堆放暂存于危废间内，危废间的容积满足危废暂存的要求。此外，危废间应做好防渗要求，建设单位应加强危险废物的管理，注意台账的完善，定期对危废暂存间进行检查维修。还应按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行贮存，贮存应符合下列要求： 根据GB 15562.2-1995《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》修改单和HJ1276—2022《危险废物识别标志设置技术规范》设置环境保护图形标志。 根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10 -7cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 项目危险废物贮存场所基本情况见表4.2-11。 表4.2-11 项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称 危险废物 名称 危险废物类别 危险废物 代码 位置 占地 面积 贮存 方式 日常 储存量 贮存 周期 危废 贮存间 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 N117.593427、E24.565714 4m2 密闭 塑料桶装 0.4 一年 废化学品 外包装罐 HW49其他废物 900-041-49 密闭 塑料桶装 0.3 污泥 HW49其他废物 772-006-49 密闭 塑料桶装 0.167 废机油 及油桶 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 密闭 金属桶装 0.01 流转管理要求：企业必须对危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 ②本项目危险废物转移全过程环境管理如下： 目前，福建省已建立福建省固体废物环境监管平台，危险废物已实行网上电子联单管理，企业运营过程产生的危险废物应按管理平台流程填报，主要流程包括： 产生单位填写电子联单。转移当天，产生单位登陆省固废平台填报转移信息，即电子联单第一部分内容，确定无误后保存提交，并打印加盖公章，交付危险废物运输单位核实验收并随车携带。 接收单位填写电子联单并完成审核。危险废物运至接收单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接收单位，接收单位对危险废物核实验收，确认转移信息无误后，当天登录省固废平台填写电子联单第二部分和第三部分内容并确认提交。发现联单第一部分转移信息有误的，退回产生单位修改重新提交确认。 打印电子联单并盖章存档备查。电子联单确认完毕后，产生单位打印一式5份纸质联单，产生单位和接收单位分别盖章，产生单位、接收单位、运输单位、产生地生态环境局和接受地生态环境局各存一份备查。发生转移12天内由产生单位将联单报送所在地生态环境局，并附上对应过磅单。 生态环境局核查并汇总上报市局。各生态环境局对省固废平台电子联单、企业报送的纸质联单和过磅单进行核对，确认无误后于每月15日前汇总上月的危废转移情况报送市生态环境局(危险废物管理—危险废物转移管理—转移联单管理—联单查询—导出)。 另外，危险废物处置或利用单位必须具备相应的能力和资质，不允许将危险废物出售给没有加工或使用能力的单位和个人，废物处理之前需要对其生产技术、设备、加工处理能力进行考察，保证不会产生二次污染，废物处理之后还要进行跟踪，以便及时得到反馈信息并处理遗留问题。 4.2.5土壤和地下水污染防治 针对可能污染土壤和地下水的渗漏、泄漏风险点，采取相应防治措施，包括： 1.源头控制：在各类油墨、胶水、光油和清洗剂等化学品储存点以及危废间等，须采取相应的防渗漏、泄漏措施。 2.根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》，结合本项目厂区内可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。项目生产区域、化学品仓库、废水处理设施及危废间均设置为重点防渗区，车间其他区域可只做一般防渗，成品仓库及办公室只需做简单防渗，厂区分区防渗见附图12。 ①重点防渗区：指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域；以及泄漏可能对区域地下造成较大影响的单元。本项目重点污染防治区主要包括生产区域、化学品仓库、废水处理设施及危废间，应按照HJ610-2016相关要求进行防渗设计，防渗技术要求：等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598-2019《危险废物填埋污染控制标准》执行。 ②一般防渗区：指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。本项目一般防渗区主要车间其他区域，应按照HJ610-2016相关要求进行防渗设计，防渗技术要求：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》执行。 ③简单防渗区：指不会对地下水环境造成污染的区域。对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，主要为厂房二层、三层和四层，只需进行一般地面硬化。 3.渗漏、泄漏检测：对管道等配置渗漏、泄漏检测装置，定期对渗漏、泄漏风险点进行隐患排查。 4.2.6生态 项目位于漳州金峰经济开发区珠里片区宝石路，属于漳州金峰经济开发区范围，用地在产业园区内，用地范围内未含有生态环境保护目标。 4.2.7电磁辐射 项目属于造纸和纸制品业，同时属于印刷和记录媒介复制业，不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测和评价。 4.2.9监测要求 为保证环境监测工作的正常运行，该企业可委托有质资的监测单位协助负责本项目的监测工作。本项目应制定自行监测方案，根据HJ1246-2022《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》，确定各监测点、监测项目、监测频次见表4.2-12。若企业发现不正常排放的情况，应增加监测频率，并及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。本企业需根据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 表4.2-12 监测计划一览表 污染源名称 监测位置 监测项目 监测频次 废水 废水排放口DW001 PH、COD、BOD5、SS、氨氮 / 废气 排气筒DA001 NMHC 1次/半年 厂界处 1次/年 厂区内厂房外 1次/年 噪声 厂界 等效A声级 1次/季度 4.2.10环境风险分析 1.物质风险识别 本项目属于造纸和纸制品业，同时属于印刷和记录媒介复制业，化学品包括各类油墨、胶水、光油和清洗剂等。根据HJ169－2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B和C，同时结合各类油墨、胶水、光油和清洗剂等的MSDS进行判断，项目各类油墨、胶水成分均不涉及表B.1或表B.2的风险物质；水性光油中含异丙醇，涉及危险物质异丙醇；清洗剂中含石油蒸馏物，可能涉及危险物质石油醚；此外，项目生产设备使用的机油及危废间废机油涉及危险物质油类物质。项目的风险单元主要为生产区域、化学品仓库和危废间等。项目风险物质最大储存量按风险物质的年用量计算，则本项目危险物质数量与临界量比值Q=水性光油中异丙醇6*5%/10（异丙醇）+清洗剂中石油蒸馏物0.2*15%/10（石油醚）+机油0.01/2500（油类物质）=0.033＜1，故该项目风险潜势为I，因此本评价只对项目运营期可能发生的环境风险做简要评述。 2.源项分析 本项目可能出现的环境风险事故：①部分化学品及危险废物含有毒性、易燃性，若存放不当可能引起泄漏。②用电设备发生意外存在隐患，其次设备长期使用，导线陈旧破损，也是发生爆炸和火灾风险的隐患之一。 好的防范措施可以减少事故的发生，降低事故发生概率，但事故概率不可能降为零。一旦出现事故时，污染泄漏至环境，对环境可能造成危害，为了减少危害，必须实施相应的应急计划。 3.事故防范及应急处理措施 由于环境风险具有突发性和破坏性的特点，所以必须采取有效措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。 ①一般事故性排放对策 （1）加强对操作人员的安全生产和环境保护教育和管理，特别是危险岗位的操作工，必须按规定经过安全操作的技术培训，取得合格证后才能单独上岗。严格按规范操作，任何人不得擅自改变工艺条件。 （2）制订风险事物的应急方案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最小程度。 （3）对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全。 ②火灾、爆炸事故风险防范措施 （1）加强安全管理：普及防爆知识，使员工了解可燃性化学品的爆炸危险场所和危险程度，并掌握其防爆措施；提高员工安全专业知识和应急处置能力；同时完善相关安全管理规章制度，建立防爆工作的长效机制。严禁各类明火。严禁乱拉私接临时电线，电气线路符合行业标准。 （2）点火源控制 任何人员进入生产车间内禁止携带打火机、火柴等火种或其他易燃易爆物品；工作人员穿戴防静电的工作服、鞋、手套，禁止穿戴化纤、丝绸衣物。 ③化学品泄漏事故风险防范措施 项目风险源为生产区域、化学品仓库和危废间，要求对这些区域进行重点防渗，按照HJ610-2016相关要求进行防渗设计，同时采取相应的防范措施： （1）化学品定量存放，不超过半年的用量； （2）化学品外包装的结构材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应：储存含挥发性有机物原辅材料的容器材质应结实、耐用，无破损、无泄露，封闭良好，满足相应的强度要求；含挥发性有机物原辅材料在分装容器中的盛装量宜小于80%，避免受热、转运时溢出。建设单位应定期对包装瓶/罐外部检查，及时发现破损和漏处。 （3）购置可密封的空桶或接油盘，用砂土或吸附材料将泄漏的清洗剂和胶印油墨转移到空桶或接油盘，再委托有资质单位处理处置，严禁物料泄漏通过雨水排放口或污水排放口排放； （4）生产车间的明显位置张贴禁用明火的告示，严禁烟火； （5）加强对操作工人的安全生产和环境保护教育和管理，特别是使用各类油墨、胶水、光油和清洗剂等的工序； （6）在生产车间并在生产车间设置泡沫灭火器、消防沙箱。 ④消防措施 （1）严格按照消防法的规定做到配套完善，如消防栓、消防水管、消防水源、逃生通道、喷淋设施、烟感感应装置、监控装置等不可或缺，要设置防火避难层。 （2）在平时或事故时，重要消防用电设备要保障正常供电。同时，消防用电设备的电气线路应与非消防用电线路分开布置，为火灾时及时切断非消防用电设备电源和防止扩大火灾蔓延、减少损失及为消防扑救与安全救灾创造必要条件。 （3）建筑周围要有通畅的消防救灾道路。消防救灾道路应成环状，消防救灾道路的路面和路下各种沟、管的盖板要有承受大型消防车等救灾车辆装备的能力，按要求做好防范，确保消防安全。 4..环境风险应急方案 为了在一旦发生事故时，能及时作出反应，对事故作出最快速、最有效的处理，要求建设单位应编制环境风险应急预案。应急预案主要包括应急响应通知程序、应急机构建立和应急措施程序。 （1）应急响应通知程序 为了确保有关人员能在发生事故时能及时得到警报并针对发生的紧急情况作出相应的反应，采取应对措施而设定应急响应通知程序，一旦通知在应急小组指挥责任范围内，应急措施程序就立即生效。事故的通知取决于事故的种类和事故大小级别，并针对不同的种类、级别作出适应的响应。 （2）应急机构建立 为了对突发的紧急事故于第一时间作出反应并采取相应的措施，使突发事故得到消除或控制在尽可能小的范围内，有必要建立一个高效率、强有力的应急小组来对紧急情况作出反应、进行处理。应急小组的组建原则是：所有的应急事故都属于现场管理的责任范围，并根据事故的组别和区域有应急小组响应进行处理。应急机构成员包括应急指挥、对外联络人、法律顾问、人力调配主管、作业主管等多方面的责任主管人员。 （3）应急措施程序 应急措施通常需要建设单位与社会救援相结合。 ①迅速调用应急设施、设备器材与材料。 ②现场管理应急措施 现场管理应急措施包括事故现场的组织、制度、分工、自救等方案制定。组织制定项目预防灾难事故的管理制度和技术措施，并加以落实，明确应急处理要求。 明确项目应急处理的现场指挥机构及其相关系统，明确责任，并确保指挥到位和畅通。保证通讯，及时上报和联系。物资部门确保自救需要。 ③现场善后计划措施 对事故现场善后处理，需制定计划，这是应急计划的重要部分。善后计划关系到防止污染的扩大和防止事故的进一步引发，应予重视。 善后计划包括对事故处理后的现场进行清理、去污、恢复；对处理事故人员的污染检查、医学处理和受伤人员的及时治疗等；善后计划同时包括对事故现场作进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故。同时 包括对事故原因分析、教训的吸取，改进措施及总结，写出事故报告，报有关部门等。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | NMHC | 全封闭式车间+集气罩+活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧装置+15米排气筒 | DB35/1784—2018《印刷行业挥发性有机物排放标准》、GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》 |
|  | 厂界 |  |  |  |
|  | 厂区内厂房外 |  |  |  |
| 地表水环境 | 污水统一 排放口 （DW001） | COD、BOD5、 SS、氨氮 | 生活污水经三级化粪池处理；润版液及清洗废水经生产废水处理设施处理后回用于，不外排 | GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准、漳州市西区污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 连续等效A声级 | 设备采取隔声降噪减振和消声等措施 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 职工生活过程 | 生活垃圾 | 设置存放点，环卫部门清运 | GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 |
|  | 一般工业固废 | 废CTP板、废纸 | 外卖综合利用 |  |
|  | 危险废物 | 废活性炭、化学品外包装罐、污泥、废机油及油桶 | 设置危废间 | 定期交由有相应资质的单位处理 | GB18597－2023《危险废物贮存污染控制标准》 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制：在各类油墨、胶水、光油和清洗剂等辅料储存及使用区域，危废间等，采取相应的防渗漏、泄漏措施。 ②分区防控：将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，按照HJ610-2016相关要求进行分区防渗设计。 ③渗漏、泄漏检测：对管道等配置渗漏、泄漏检测装置，定期对渗漏、泄漏风险点进行隐患排查。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①建设单位应定期对包装瓶/罐外部检查，及时发现破损和漏处； ②化学品外包装的结构材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应：储存化学品的容器材质应结实、耐用，无破损、无泄露，封闭良好，满足相应的强度要求； ③项目生产车间采用分区防渗，按照HJ610-2016相关要求进行防渗设计，同时采取相应的防范措施； ④购置可密封的空桶或承接盘，用砂土或吸附材料将泄漏的清洗剂和胶印油墨转移到空桶或承接盘，作为危废暂存并委托有资质单位处理处置，严禁物料泄漏通过雨水排放口或污水排放口排放。 |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理 ①企业环境管理应由相关管理人员负责制下设兼职环境监督员1-2人，负责日常的环境管理； ②环境监督员应协助领导组织推动厂区的环境保护工作，贯彻执行环境保护的法律、法规、规章、标准及其他要求； ③组织和协助相关部门制定或修订相关的环境保护规章制度和操作规程，并对其贯彻执行情况进行监督检查； ④汇总和审查相关环保技术措施计划并督促有关部门或人员切实执行； ⑤进行日常现场监督检查，发现问题及时协助解决，遇到特别环境污染事件，有权责令停止排污或者削减排污量，并立即报告领导研究处理； ⑥指导部门的环境监督员工作，充分发挥部门环境监督员的作用；办理建设项目环境影响评价事项和“三同时”相关事项，参加环保设施验收和调试工作； ⑦参加环境污染事件调查和处理工作； ⑧组织有关部门研究解决本企业环境污染防治技术； ⑨负责企业应办理的所有环境保护事项。 排污申报 根据《排污许可管理办法（试行）》（2018 年 1 月 10 日起施行）、《福建省排污许可证管理办法》（福建省人民政府令第 148 号）、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）等要求，排污单位应当在排放污染物前申请排污许可证，并做到： ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目应实行排污登记管理。建设单位待本次新建项目完成后，应按照HJ1066—2019《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》相关规定登记排污许可；未实行登记管理的，不得排放污染物。 ②建设项目所在单位应当在建设项目环境影响评价批复或备案文件要求配套建设的环境保护设施，按期完成并投入运行后三十个工作日内，向生态环境主管部门提交申请。 ③建设单位发生《排污许可管理办法（试行）》第十八条第二款第（一）项、第（二）项规定的事项以及排污单位基本情况发生变化的，排污单位应当在事项发生变化之日起十五个工作日内向原发证的生态环境主管部门提出排污许可证变更申请，原发证机关应当在收到申请之日起十五个工作日内完成审核，符合条件的，办理相关变更手续。 ④《排污许可管理办法（试行）》第十六条第（一）项、第（二）项规定的事项发生变化的；因国家或地方规定的污染物排放标准发生变化后，排污单位执行的污染物排放浓度限值超过排放标准的；因生产规模、生产工艺改变等原因致使污染物排放种类发生变化、浓度或总量发生重大变化的应当重新申领排污许可证。 ⑤根据《中华人民共和国环境保护税法》，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人，应当依照本法规定缴纳环境保护税。 排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）和国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。图形符号见表5.1-1。 表 5.1-1 各排污口（源）标志牌设置示意图 环境监测：根据《排污单位自行监测技术指南-总则》(2017年6月1日实施)，排污单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。本项目主要参照HJ1246-2022《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》进行制定监测方案，监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测，也可委托其它有资质的检(监)测机构代其开展自行监测。建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制；做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。 竣工环保验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第 682 号，2017 年 10 月 1 日实行）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）要求，在本项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项 目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要 求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时 还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保 护验收报告。在验收报告编制完成后 5 个工作日内，公开验收报告，公示的 期限不得少于 20 个工作日。验收报告公示期满后 5 个工作日内，建设单位 应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。 |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家当前产业政策，符合漳州金峰经济开发区产业规划，符合“三线一单”控制要求；项目选址合理，符合漳州金峰经济开发区用地规划。在工程建设中，项目应严格执行“三同时”制度；项目投产后，在严格落实国家有关法律法规、技术规范及相关环保措施，落实各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放、污染物排放总量控制在经环保行政主管部门核定的范围内的前提下，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。 2024年5月

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC | / | / | / | 0.234t/a | / | 0.234t/a | +0.234t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废纸边角料 | / | / | / | 1.4t/a | / | 1.4t/a | +1.4t/a |
|  | 废CTP版 | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | +0.15t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 废化学品 外包装罐 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 0.167t/a | / | 0.167t/a | +0.167t/a |
|  | 废机油及油桶 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

图4.2-1 项目废水处理工艺流程图