福建省仙游县凯力塑胶有限公司扩建项目

竣工环境保护验收意见

2024年4月16日，福建省仙游县凯力塑胶有限公司根据福建省仙游县凯力塑胶有限公司扩建项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

福建省仙游县凯力塑胶有限公司位于福建省莆田市仙游县鲤南工业园区银华街133号，纬度25度20分11.964秒，经度118度43分08.600秒。项目厂区共计面积5792.20m2。项目总投资500万元，项目主要进行塑料鞋底生产，年产塑料鞋底100万双。共有职工24人，实际年工作300天，每天12小时，无食宿。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年11月委托福建继辉环保科技有限公司编制了《福建省仙游县凯力塑胶有限公司扩建项目环境影响报告表》，于2023年12月19日通过莆田市仙游生态环境局审批，审批文号（莆环审仙[2023]34号），2024年1月1日项目正式开工建设，于2024年2月28日竣工完成并进行调试生产。

- 投资情况

项目实际总投资为500万元，其中环保投资10万元，占总投资2%。

- 验收范围

本次验收的范围为福建省仙游县凯力塑胶有限公司扩建项目年产塑料鞋底100万双涉及的废水、废气、噪声、固废污染防治设施及其配套项目。

- 工程变动情况

（1）生产设备变动情况

生产设备无变动。

（2）生产原料变动情况

生产原料无变动。

（3）生产地点变动情况

生产地点无变动。

（4）生产工艺变动情况

生产工艺无变动。

（5）污染防治措施变动情况

食堂未使用，故不设置油烟净化器及隔油池，其余污染防治措施与环评一致，无变动情况。

综上分析，对照〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉环办环评函〔2020〕688号内容可知，本项目性质、生产规模、生产地点、采用的生产工艺和污染防治措施实际建设情况与环评设计中一致，无变化，未发生重大变更。

- 环境保护设施建设情况

（一）废水

项目无生产废水产生，冷却塔用水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入污水处理厂。

（二）废气

项目注塑废气经集气装置收集后，经活性炭吸附装置处理后由引风机引至25m排气筒（DA001）高空排放。

（三）噪声

本项目运营期噪声主要包括各生产设备运行噪声。项目通过合理布局车间，建筑隔声，加强日常维护设备处于良好的运转状态等措施降噪。

（四）固体废物

一般工业固废配套一般固废堆场（占地面积20m2），危险废物配套危废间（占地面积10m2）。

- 其它环境保护措施

制定环境管理、环保设施运行管理制度等。

四、环境保护设施调试效果

根据福建科胜检测技术有限公司2024年4月2日～3日对本项目的竣工环保验收监测报告，验收监测期间项目生产正常，运行负荷均达75%以上，符合验收监测要求。经监测，各项环保设施验收效果如下：

1、废水

项目无生产废水产生，冷却塔用水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入污水处理厂，对周边环境影响极小，本次验收不对其进行监测。

2、废气

项目注塑废气经集气装置收集后，经活性炭吸附装置处理后由引风机引至25m排气筒（DA001）高空排放。根据表9.2-1监测结果分析，运营期废气中非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准限值；臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表2中标准限值。

3、厂界噪声

由验收监测结果可知，本项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，其中东侧厂界噪声达到2类标准要求。

4、固体废物

职工产生的生活垃圾由环卫部门统一清运。一般工业固废为废包装物、边角料，废包装物收集后外售综合利用、边角料破碎后回用。项目危险废物为废活性炭、废机油、废脱模剂空瓶，产生后委托莆田华盛环保产业发展有限公司进行处置。

5.总量控制

### VOCs总量控制指标核算：

根据检测结果分析，DA001排气筒非甲烷总烃的排放速率最大值为0.015kg/h，年排放时间为3600h（300天，每天12小时），则VOCs排放量为0.054t/a。监测当天工况为94%，则折算为满负荷情况下VOCs排放量为0.057t/a，符合环评批复中 VOCs≤0.198t/a 要求；且本项目年产100万双塑料鞋底合计约150吨，则单位产品非甲烷总烃排放量=57kg/150t=0.38kg/t，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中“单位产品非甲烷总烃排放量≤0.5kg/t产品”的要求。

- 项目整改/完善内容

1、现场整改要求与建议

完善环境保护管理制度；危废转移及储存注意做好台帐；脱模剂空瓶不得随意丢弃，应及时转移到危废间内。

- 验收资料整改要求与建议

完善“三同时”验收登记表；完善附件、附图。

六、验收结论

项目已按环境影响报告表及其审批部门审批决定建成环境保护设施，并与主体工程同时投产使用；本次验收范围为福建省仙游县凯力塑胶有限公司扩建项目年产塑料鞋底100万双涉及的废水、废气、噪声、固废污染防治设施及其配套项目；项目建设性质、规模、地点、生产工艺及污染防治措施未发生重大变化；由监测结果可知项目污染物排放可符合国家和地方相关标准以及审批部门审批决定；厂区内相关规范制度已按要求整改到位。因此，福建省仙游县凯力塑胶有限公司扩建项目符合环境保护竣工验收要求，本项目废水、废气、噪声、固废环保设施验收为合格。

七、后续要求

（1）加强废气污染防治设施现场管理，以确保稳定运行，确保废气达标排放。

（2）建议加强规范化环保管理要求。后续如项目建设内容发生重大变更，应依据相应环保制度要求执行。

（3）注意一般固废和危废的储存，并定期进行有效处理，做好相关台帐。

（4）注意及时更换活性炭。

福建省仙游县凯力塑胶有限公司

2024年4月16日