# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产数控机床60台迁建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 泉州胜东机械有限公司 |
| 编制时间： | 2024年04月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产数控机床60台迁建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2403-350583-04-03-558837 |
| 建设单位联系人 | 何胜东 | 联系方式 | 15880884816 |
| 建设地点 | 福建省泉州市南安市霞美镇金河大道23号 |
| 地理坐标 | （ 118 度 28分 52.813 秒， 24 度 57 分 28.116秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3421金属切削机床制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34：69、金属加工机械制造342 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 南安市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2024]C060610号 |
| 总投资（万元） | 20 | 环保投资（万元） | 3 |
| 环保投资占比（%） | 0.15 | 施工工期 | 2024年6月至2024年9月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 租赁厂房建筑面积约1250 m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《福建省南安市滨江机械装备制造基地总体规划修编（2010~2020）》 审批机关：/ 审批文号：/ 规划名称：《南安市滨江机械装备制造基地（二、三期）控制性详细规划》 审批机关： 南安市人民政府 审批文件名称及文号：《南安市人民政府关于南安市滨江机械装备制造基地（二、三期）控制性详细规划的批复》南政文〔2021〕92号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价名称：《南安市滨江机械装备制造基地总体规划环境影响报告书》 召集审查机关：原南安市环境保护局 审查文件名称及文号：《关于印发南安市滨江机械装备制造基地总体规划环境影响报告书审查小组意见的函》(南环保[2012]函262号) |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、与土地利用规划的符合性分析 项目位于福建省泉州市南安市霞美镇金河大道23号，项目租赁福建省双鼎数控科技有限公司闲置厂房，租赁合同详见附件6，根据出租方提供的不动产权证南国用（2013）第00130328号），详见附件5，项目为工业用地；对照《福建省南安市滨江机械装备制造基地总体规划修编》（2010-2020年）项目所在地块规划为工业用地，具体见附图7，对照《南安市滨江机械装备制造基地（二、三期）控制性详细规划》，项目所在地块规划为二类工业用地，具体见附图6，因此，项目建设可满足土地利用要求，符合南安市滨江机械装备制造基地总体规划。 二、规划环评及审查意见符合性分析 对照《关于印发南安市滨江机械制造基地总体规划环境影响报告书审查小组意见的函（南环保[2012]函262）号》，详见附件7，本项目建设与规划环评及审查意见的符合性分析详见下表1-1。 表1-1 项目建设与南安市滨江机械装备制造基地规划环评及审查意见要求的符合性分析 序号 规划环评及审查意见要求 本项目情况 符合性 1 基地定位：发展轻污染的现代化机械装备制造基地，以汽配、工程机械和精密机械等第一、二类工业为主。 项目主要从事数控机床的生产加工，属于工程机械制造。因此，项目建设符合园区的规划定位。 符合 2 禁止引进重污染型的汽车配件和零部件企业；禁止引进工序中含有电镀和含铬钝化等企业；禁止新建以煤、重油、水煤气为燃料的炉窑。 本项目不属于重型污染企业，项目不涉及电镀和含铬钝化等工序，项目使用电能，属于清洁能源。 符合 3 工业用地靠近居民区100m以内不得布置高噪声或排放废气污染物的设施、建(构)筑物等。 项目高噪声设备及排放废气污染物的设施远离居民区 符合 4 ①雨污分流，生产废水、生活污水和雨水分类收集、排放。近期污水纳入南安市污水处理厂进行处理。 ②企业将厂区分为重点防治区、一般污染防治区和非污染防治区。根据不同的防渗区进行防渗设计。 ③采用电、天然气等清洁能源，禁止燃煤、重油、水煤气等不清洁能源。入驻企业应合理布局，产生工艺废气的车间或设施应尽量远离周边村庄、学校等敏感目标进行布置。 ④固体废物应分类收集和处理。加强对工业固体废物控制和管理，企业应明确固体废物综合利用去向及安全处置方式。 ⑤建立车间、企业、基地的三级环境风险防控体系和区域联动协调机制，完善应急能力建设，切实防范环境风险。 ①本项目厂区雨污分流，无生产废水外排，生活污水依托出租方化粪池处理后纳入南安市污水处理厂处理。 ②本项目根据不同的防渗区进行防渗设计。 ③本项目采用电为能源，项目从事数控机床的生产加工，工艺流程较简单，设备噪声源强较小，产生工艺废气的车间或设施已尽量远离周边村庄、学校等敏感目标进行布置，对周边环境影响较小。 ④项目固废分类收集处置，无危险废物产生。 符合 根据上表可知，项目符合南安市滨江机械装备制造基地规划环评及审查意见。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 项目主要从事数控机床的生产加工，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，所采用的工艺、设备及产品均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类之列，属于允许类。另外，根据南安市发展和改革局对本项目的备案（闽发改备[2024]C060610号），本项目的建设符合南安市发展需求。 综上，本项目的建设符合国家和地方当前产业政策。 二、“三线一单”控制要求的符合性分析 （1）与生态红线的相符性分析 对照《福建省生态保护红线划定方案》及其调整方案，项目位于福建省泉州市南安市霞美镇金河大道23号，不位于国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 项目所在区域的环境质量底线为：地表水环境符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，环境空气质量现状达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，声环境质量现状达《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 本项目废气、噪声经治理之后对环境污染影响较小；固废可做到无害化处置；生活污水经化粪池处理达标后通过市政污水管网纳入南安市污水处理厂统一处理后达标排放。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）与资源利用上线的对照分析 项目建设过程中所利用的资源主要为水、电，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单的对照 ①根据《泉州市人民政府关于公布泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）的通知》（泉政文〔2015〕97号文），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 ②经查《市场准入负面清单（2022年版）》，项目不在其禁止准入类和许可准入类中。 ③与生态环境准入清单符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）中的附件“全省生态环境总体准入要求”，项目位于福建省泉州市南安市霞美镇金河大道23号，项目所在地属于重点管控单元，所在区域水环境质量较好，且项目污染物均妥善处理处置后达标排放，项目不属于“全省生态环境总体准入要求”中全省陆域“空间布局约束”特别规定的行业；同时根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号）附件3“泉州市生态环境准入清单”，项目所在区域：位于南安市重点环境管控单元编码为“ZH35058320016”，环境管控单元名称为“南安市重点管控单元6”，属于重点管控单元。项目与福建省总体准入要求符合性分析详见表1-2，与泉州市总体准入要求符合性分析详见表1-3，与泉州市陆域环境管控单元准入要求符合性分析详见表1-4。 表1-2 与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》生态环境准入要求符合性分析一览表 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 全省陆域 空间布局约束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 1.项目不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业； 2.项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能； 3.项目不属于煤电项目； 4.项目不属于氟化工产业； 5.项目位于水环境质量稳定达标的区域。 符合 污染物排放管控 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 1.项目不涉及总磷排放、重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物，项目不涉及VOCs排放； 2.项目不属于新建水泥、有色金属项目 3.项目不属于城镇污水处理设施。 符合 表1-3 与泉州市总体准入要求符合性分析一览表 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 全市陆域 空间布局约束 1.除湄洲湾石化基地外，其他地方不再布局新的石化中上游项目。 2.泉州高新技术产业开发区（鲤城园）、泉州经济技术开发区、福建晋江经济开发区五里园、泉州台商投资区禁止引进耗水量大、重污染等三类企业。 3福建洛江经济开发区禁止引入新增铅、汞、镉、铬和砷等重点重金属污染排放的建设项目，现有化工（单纯混合或者分装除外）、蓄电池企业应限值规模，有条件时逐步退出；福建南安经济开发区禁止新建制浆造纸和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目；福建永春工业园区严禁引入不符合园区规划的三类工业，禁止引入排放重金属、持久性污染物的工业项目。 4.泉州高新技术产业开发区（石狮园）禁止引入新增重金属及持久性有机污染物排放的项目；福建南安经济开发区禁止引入电镀、涉剧毒物质、涉重金属和持久性污染物等的环境风险项目。 5.未经市委市政府同意，禁止新建制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 1.项目不属于石化项目； 2.项目不属于水量大、重污染等三类企业； 3.项目无重金属污染，无生产废水外排； 4.项目无重金属污染，不涉及剧毒物质； 5.项目不属于制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 符合 污染物排放管控 涉及新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 项目不涉及VOCs排放。 符合 表1-4 与泉州市陆域环境管控单元准入要求符合性分析一览表 环境管控单元编码 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 项目情况 符合性 ZH35058320016 南安市重点管控单元6 重点管控单元 空间布局约束 1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目。 2.新建高 VOCs 排放的项目必须进入工业园区。 项目选址于滨江机械装备制造基地，主要从事数控机床的生产加工，项目不涉及化学品排放。 符合 环境风险防控 单元内现有化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业，应建立风险管控制度，完善污染治理设施，储备应急物资。应定期开展环境污染治理设施运行情况巡查，严格监管拆除活动，在拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施活动时，要严格按照国家有关规定，事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 项目建成后拟建立风险管控制度，完善污染治理设施，储备应急物资。定期开展环境污染治理设施巡查。 符合 综述：项目符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）、《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文[2021]50号）的控制要求。 三、周边环境相容性分析 项目选址于福建省泉州市南安市霞美镇金河大道23号，根据现场勘查，项目东侧为泉州市宏钢机械制造有限公司，西侧为泉州市远创模具有限公司，南侧为福建省泉州特鼎热处理科技有限公司，北侧为张坑村。在采取相应的污染防治措施后，可以做到污染物达标排放，项目建设与周边环境可以相容。 生态功能区适应性分析 根据《南安市生态功能区划》（2013），详见附图8。项目所在区域生态功能区划分为“南安市中东晋江干流饮用水源及中心市区外围工业生态功能小区(520258301)”，主导功能为晋江饮用水源水质保护，辅助功能为城镇工矿和生态农业。项目不属于高污染项目，项目的建设有利于发展环境友好型城镇工业，故项目选址符合区域生态功能区划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目由来 泉州胜东机械有限公司原厂位于南安市霞美镇滨江大道9号（滨江机械装备制造基地），用地面积约1285m2，主要从事数控机床生产，年产数控机床60台。建设单位于2020年7月27日委托重庆市江津区成硕环保工程有限公司编制《年产数控机床60台项目环境影响报告表》，并于2020年8月21日通过泉州市生态环境局的审批（批复编号：泉南环评[2020]表156号）（详见附件8）。于2020年7月16日，泉州胜东机械有限公司完成排污许可登记（详见附件9。于2020年9月26日建设单位组织了年产数控机床60台项目竣工环境保护验收（详见附件10）。 目前，泉州胜东机械有限公司拟将位于南安市霞美镇滨江大道9号（滨江机械装备制造基地）的生产项目搬迁至福建省泉州市南安市霞美镇金河大道23号，迁建后产能不变，项目预计年产数控机床60台。 泉州胜东机械有限公司拟选址于福建省泉州市南安市霞美镇金河大道23号，投资建设“年产数控机床60台迁建项目”。项目租赁福建省双鼎数控科技有限公司闲置厂房，租赁建筑面积1250m2，拟主要从事数控机床的生产加工，预计年产数控机床60台，拟聘职工7人（均不住厂）。项目已于2024年3月26日在南安市发展和改革局进行了备案，编号：闽发改备[2024]C060610号，详见附件4。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年第二次修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）、《建设项目环境保护分类管理名录》（2021年版）的相关规定，本项目属“三十一、通用设备制造业 34：69、金属加工机械制造 342”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类，应编制环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境保护分类管理名录（摘录） 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 三十一、通用设备制造业 34 69、金属加工机械制造 342 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / 因此，泉州胜东机械有限公司委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表（附件1：委托书）。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，根据本项目的特点和项目所在地的环境特征，并依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求以及相关规定编写该建设项目的环境影响报告表，供建设单位报生态环境主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 二、项目概况 项目名称：年产数控机床60台迁建项目 建设单位：泉州胜东机械有限公司 建设地点：福建省泉州市南安市霞美镇金河大道23号 总 投 资：20万元 建设规模：租赁已建厂房建筑面积约1250m2 生产规模：年产数控机床60台 职工人数：职工7人（均不住厂），不提供食宿。 工作制度：年工作日300天，实行一班8小时工作制； 出租方概况：福建省双鼎数控科技有限公司注册成立后，未办理环评，无生产运营计划，仅建设了厂房设施进行出租。 本项目主要从事数控机床的生产加工，项目组成情况见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别 工程名称 建设规模 主体工程 生产车间 建筑面积约1250m2，包括机加工区、焊接区、组装区、成品区等。 办公室 位于生产车间内，建筑面积约100m2 储运工程 仓库 利用生产车间闲置区域 环保工程 废水处理设施 化粪池(30m3)（依托出租方） 废气处理措施 焊接烟尘经移动式工业集尘器处理后无组织排放 噪声处理设施 消声减振，隔音 一般固废处理设施 利用生产车间闲置区域，一般固废暂存区面积30m2 危险废物处理设施 利用生产车间闲置区域，危险废物暂存区面积10m2 生活垃圾 垃圾桶若干，生活垃圾由环卫部门清运处理。 公用工程 供水 由市政供水，采用DN30供水管道 排水 厂区内雨、污水管 供电 20KV 表2-2 产品方案一览表 产品名称 单位 年产量 迁建前 迁建后 变化量 数控机床 台/年 60 60 0 二、项目主要原辅材料及能耗 1、原辅材料、资源及能源消耗 项目原辅材料、资源及能源消耗情况见下表2-3。 表2-3 原辅材料、资源及能源消耗情况一览表 序号 原辅材料及能源名称 迁建前工程使用量 迁建工程新增使用量 迁建后全厂使用量 备注 一 原辅材料使用情况 1 金属外壳 60套/年 0 60套/年 外购 2 机床配件 60套/年 0 60套/年 外购 3 焊丝 1吨/年 0 1吨/年 外购 4 二氧化碳 100瓶/年 0 100瓶/年 外购 5 润滑油 0 +0.2吨/年 0.2吨/年 外购 二 主要能源及水资源消耗情况 1 水 105吨/年 0 105吨/年 市政供水 2 电 10万kWh/a 0 10万kWh/a 市政供电 2、原辅材料理化性质 润滑油：润滑油是用在各种机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。 三、主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数 项目主要生产设施见下表2-4。 表2-4 项目主要生产设备 序号 设备名称 迁建前数量（台） 迁建后数量（台） 变化数量（台） 1 台钻 2 2 0 2 普通车床 1 1 0 3 铣床 1 1 0 4 砂轮机 1 1 0 5 电焊机 1 2 +1 四、 项目水平衡 （1）用水分析 生活用水：项目拟配有员工7人（均不住厂），根据《建筑给排水设计手册》和《用水定额标准》，不住厂职工生活用水取50L/（d·人），取300天/年，则生活用水量为0.35m3/d（105t/a）。生活污水排放系数按80%计，则生活污水量为0.28m3/d（84t/a）。 综上所述，项目总用水量为105t/a（0.35t/d），无生产废水外排，生活污水排放量为0.28m3/d（84t/a）。 （2）水平衡图 图2-1 项目水平衡图（单位：t/d） 五、车间平面布置 项目车间平面布置见附图5，泉州胜东机械有限公司根据工艺生产流程、交通运输的要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后进行合理布局。车间布局依次为原料及产品暂存区、生产加工区域，车间内布置原料及产品暂存区、一般固体废物暂存区及危险废物暂存区等，各功能区分区明确。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目生产工艺流程及产污环节如下： 图2-2 项目数控机床生产工艺流程图及产污环节 工艺说明： 项目生产过程不涉及喷漆等表面处理工序。建设单位将外购的金属外壳、机床配件根据订单要求经过车、钻、铣等工序进行机加工，机加工后的零部件通过二氧化碳保护焊焊接，最后将加工好的配件、外壳进行产品组装， 产污环节： ①废水：项目生产过程中无生产废水产生，外排废水主要为生活污水。 ②废气：焊接工序产生的焊接烟尘 ③噪声：设备运行过程中产生的噪声。 ④固废：机加工产生的边角料、焊接工序产生的焊渣及焊接烟尘净化器收集的粉尘、废润滑油、含油抹布、原料空桶以及职工生活垃圾等。 表2-5 项目产污节点一览表 类型 污染源名称 产污环节 主要污染因子 环保措施 废气 G1 焊接废气 焊接 颗粒物 焊接烟尘经移动式工业集尘器处理后无组织排放 废水 W1 生活污水 职工生活 pH、COD、NH3-H、SS、BOD5 经化粪池处理后排入污水处理厂进一步处理 噪声 N 主要生产设备噪声 设备传动 Leq(A) 厂房隔声、设备维护 固废 S1 边角料 机加工 边角料 集中收集后出售给相关单位回收利用 S2 焊渣 焊接 焊渣 S3 焊接烟尘 废气处理 焊接烟尘 S4 废润滑油 设备保养 废润滑油 S5 含油抹布 设备保养 含油抹布 纳入生活垃圾，由环卫部门处置 生活垃圾 职工生活 职工生活垃圾 由环卫部门清运处理 原料空桶 原料使用 原料空桶 由厂家回收利用 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原有项目概况 泉州胜东机械有限公司原厂位于南安市霞美镇滨江大道9号（滨江机械装备制造基地），该公司成立于2019年7月1号，注册资金50万元，主要从事数控机床生产加工，原厂区全厂占地面积1285m2。聘用职工7人，均不住厂，年工作天数300天，实行一班工作制，每班工作8小时。 二、环评及验收情况 （1）环评及验收情况 表2-6 项目环评审批及验收情况一览表 时间 完成情况 备注 2020年7月27日 委托重庆市江津区成硕环保工程有限公司编制《年产数控机床60台项目环境影响报告表》 设计生产规模：年产数控机床60台 2020年8月21日 通过泉州市生态环境局审批，审批编号：泉南环评[2020]表156号 审批规模：年产数控机床60台 2020年9月26日 建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收工作，并编制《年产数控机床60台项目竣工环境保护验收监测报告表》 验收规模：年产数控机床60台 （2）排污许可证申请情况 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》及《排污许可证管理暂行规定》等要求，泉州胜东机械有限公司已取得固定污染源排污许可登记，登记编号为91350583MA32TYL5XT001W，有效期2020年7月16日至2025年7月15日。 三、迁建前项目生产工艺流程及产污环节 （1）生产工艺流程 图2-3 项目数控机床生产工艺流程图及产污环节 （2）产污环节汇总 ①废水：项目生产过程中无生产废水产生，外排废水主要为生活污水。 ②废气：焊接工序产生的焊接烟尘 ③噪声：设备运行过程中产生的噪声。 ④固废：机加工产生的边角料、焊接工序产生的焊渣及焊接烟尘以及职工生活垃圾等。 四、迁建前项目污染物实际排放量 （1）废水 根据《年产数控机床60台项目竣工环境保护验收监测报告表》，迁建前项目用水主要为生活用水。职工生活用水量为0.35t/d（105t/a），生活污水排放量为0.28t/d（84t/a），迁建前项目生活污水经化粪池处理达标后排入南安市污水处理厂。 （2）废气 根据《年产数控机床60台项目竣工环境保护验收监测报告表》，迁建前项目生产废气主要为焊接产生的烟尘废气。 根据验收监测结果显示，2020年9月15日项目厂界上下风向G1～G4监控点主要污染物颗粒物最大浓度值为0.174mg/m3；2020年9月16日项目厂界上下风向G1～G4监控点颗粒物最大浓度值为0.170mg/m3；厂界无组织排放主要污染物颗粒物监测结果均能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度要求。 （3）噪声 根据《年产数控机床60台项目竣工环境保护验收监测报告表》，项目噪声源主要来自设备运行产生的噪声，噪声级在70~85dB(A)。项目设备产生的噪声经过自然衰减、墙体隔声等降噪后厂界外噪声值较小。根据验收监测结果，验收期间该项目正常生产时，厂界昼间噪声监测值为58.1~60.6dB(A)，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （4）固体废物 根据《年产数控机床60台项目竣工环境保护验收监测报告表》，迁建前项目生产过程产生的固体废物主要有生活垃圾、一般工业固废（边角料、焊渣、焊接烟尘）。生活垃圾产生量为1.05t/a，由环卫部门统一清运处理；焊渣产生量为0.05t/a、边角料产生量为1.5t/a、焊接烟尘净化器收集的粉尘产生量为0.09t/a，集中收集后出售给相关单位回收利用。 五、迁建前项目主要污染源、治理措施及污染物排放情况 根据迁建前项目环境影响报告表及竣工环境保护验收监测报告表，迁建前项目污染物产排情况见表2-7。 表2-7 迁建前项目污染物产排情况一览表 污染物名称 产生量（t/a） 削减量(t/a) 排放量（t/a） 处理方式 生活污水 废水量 84 84 0 经化粪池处理达标后排入南安市污水处理厂 COD 0.042 0.0378 0.0042 BOD5 0.021 0.0202 0.0008 SS 0.021 0.0202 0.0008 NH3-N 0.0025 0.0021 0.0004 废气 无组织 焊接废气 颗粒物 0.01 0.009 0.0010 经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放 固体废物 金属边角料 1.5 1.5 0 集中收集后出售给相关单位回收利用 焊渣 0.05 0.05 0 焊接烟尘 0.09 0.09 0 生活垃圾 1.05 1.05 0 厂区放垃圾桶，集中收集后由环卫部统一清运 六、原有工程存在的环境问题及“以新带老”措施 现有工程基本按照环评及批复要求内容建设，根据对现有工程环评及验收结果、现场踏勘情况以及现行要求，项目无历史遗留问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （1）水环境质量现状 1）水环境质量标准 本项目无生产废水外排，外排废水为生活污水。项目纳污水体为西溪。根据《泉州市地表水环境功能区类别划分方案修编及编制说明》（闽政文〔2004〕24号），西溪水域主要功能为一般工业用水、农业用水、一般景观要求水域，环境功能类别为Ⅲ类水，故水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，见表3-1。 表3-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1（摘录） 序号 污染物名称 Ⅲ类标准限值 单位 1 pH 6～9 无量纲 2 溶解氧（DO） ≥5 mg/L 3 高锰酸盐指数 ≤6 mg/L 4 五日生化需氧量（BOD5） ≤4 mg/L 5 化学需氧量（COD） ≤20 mg/L 6 氨氮（NH3-N） ≤1.0 mg/L 7 总磷（TP） ≤0.2 mg/L 2）水环境质量现状 根据《南安市环境质量分析报告（2022年度）》（泉州市南安生态环境局）：2022年，3个水功能区断面5项监测指标年均值低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。后桥水库、凤巢水库水质Ⅲ类，九溪村水质呈Ⅱ类。2022年南安境内国控监测断面共4个，分别是石砻丰州桥、山美水库库心、康美桥、霞东桥。2022年我市省控监测断面4个，分别是山美水库（出口）、港龙桥、军村桥、芙蓉桥。经统计，8个国省控断面Ⅰ~Ⅲ类水质比例为100%，按水质类别比例法评价，南安境内主要流域水质状况优。其中Ⅱ类断面3个，占比37.5%，去上年持平，Ⅲ类断面5个，占比62.5%，同比上升12.5%。 综上所述，项目所在区域地表水水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，项目所在区域周边地表水体水质状况良好。 （2）大气环境质量现状 1）大气环境质量标准 根据《泉州市环境空气质量功能区类别划分方案》，该区域环境空气质量功能类别为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单，部分指标详见表3-2。 表3-2 环境空气质量标准（摘录） 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 二氧化硫（SO2） 年平均 60μg/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 二氧化氮（NO2） 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 一氧化碳（CO） 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 颗粒物 （粒径小于等于10μm） 年平均 70μg/m3 24小时平均 150μg/m3 颗粒物 （粒径小于等于2.5μm） 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 总悬浮颗粒物（TSP） 年平均 200μg/m3 24小时平均 300μg/m3 2）环境空气质量现状 根据泉州市南安生态环境局2023年3月发布的《南安市环境质量分析报告（2022年度）》，2022年，全市环境空气质量综合指数2.17，同比改善9.6%。综合指数月波动范围为1.50~3.13，最高值出现在3月，最低值出现在10月。PM2.5、PM10、SO2、NO2年均浓度分别为16、36、6、7ug/m3。CO日均值第95百分数、臭氧（O3）日最大8小时平均值的第90百分数分别为0.7mg/m3、为118ug/m3。全年有效监测天数360天，其中，一级达标天数247天，占有效监测天数比例的68.6%，二级达标天数110天，占有效监测天数比例的30.6%，轻度污染日天数3天，占比0.8%。 综上，项目所在区域基本污染物质量现状良好，属于大气环境达标区。 （3）声环境质量现状 1）声环境质量标准 本项目位于福建省泉州市南安市霞美镇金河大道23号，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，即昼间环境噪声≤65dB(A)，夜间环境噪声≤55dB(A)。 2）声环境质量现状 项目厂界外50m 范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中的具体编制要求，本项目可不开展声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境保护目标 结合项目周围环境及各环境要素污染特征，项目主要环境保护目标及保护级别见表3-5及附图4。 表3-5 大气环境保护目标一览表环境保护目标一览表 序号 环境要素 保护 目标 坐标（°） 保护 对象 保护内容:人口规模 相对项目厂区方位 最近距离(m) 保护 级别 经度 纬度 1 大气环境 张坑村 118.481240 24.960809 居民 1000人 N 16 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 杏埔村 118.488257 24.959028 居民 1500人 E 315 2 声环境 张坑村 118.481240 24.960809 居民 1000人 N 16 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 3 地表水 项目所在区域周边地表水体为西溪，不涉及饮用水源用途 4 地下水 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 5 生态环境 新增用地范围内无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）大气污染物排放标准 项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值，详见表3-6。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）节选 污染物 无组织排放监控浓度限值 标准来源 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） （2）水污染物排放标准 项目位于福建省泉州市南安市霞美镇金河大道23号，在南安市污水处理厂服务范围内；项目生活污水排入南安市污水处理厂前执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准；南安市污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入西溪，其部分指标详见表3-7。 表3-7 废水排放标准 类别 标准名称 项目 标准限值 废水 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准 pH 6-9 COD 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 NH3-N 45mg/L 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准 pH 6-9 COD 50mg/L BOD5 10mg/L SS 10mg/L NH3-N 5mg/L （2） 噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，厂界噪声排放标准见下表。 类别 标准名称 项目 标准限值 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A) 表3-8 厂界噪声排放标准 （3） 固体废物排放标准 一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)执行。危险废物暂存处位于生产车间，暂存区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）“第四章生活垃圾”的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 项目无生产废水排放，外排废水主要为生活污水。根据《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽政[2016]54号）规定，生活污水污染物不需要进行总量调剂，不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目生产厂房为已建的厂房，只需进行简单的设备安装和管道铺设，没有土建施工。因此项目施工主要影响主要为施工噪声、施工废气、少量施工人员生活污水、生活垃圾等。 （1）项目施工人员均为附近居民，少量的施工生活污水依托化粪池处理后排入南安市污水处理厂，不会对周边水体造成影响。生活垃圾由环卫部门清运至南安市生活垃圾发电厂处置。 （2）厂房简单装修和设备安装刷漆产生的极少量施工废气，随着施工期的结束而结束，通过厂房通风可减少施工废气的不利影响。 （3）施工噪声主要来自设备以及管道安装过程中电锯、切割机等产生的噪声。项目选用低噪声的施工设备，施工工期较短，产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，噪声对周围影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废水环境影响分析 （1）废水污染源核算及环保措施 本项目职工7人，均厂外住宿，年工作300天。根据《行业用水定额》（DB35/T772-2018），不住厂职工生活用水量定额取50L/d•人，则项目生活用水量为0.35m3/d（105m3/a）；排水量按用水量的80%计，则生活污水排放量为0.28m3/d（84m3/a）。生活污水水质情况大体为COD：400mg/L；BOD5：200mg/L；SS：220mg/L；NH3-N：30mg/L；pH：6.5~8。 项目位于南安市污水处理厂服务范围内，生活污水依托出租方化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值及污水处理厂进水水质要求后，废水通过市政污水管网排入南安市污水处理厂处理。 本项目废水污染产排环节、类别、污染物种类、污染物产生量及产生浓度、污染治理设施情况见下表4-1；废水排放量、污染物排放量和浓度、排放方式、排放去向及排放规律见表4-2；排污口基本情况及排放标准见表4-3。 废水产污源强及治理设施情况一览表 产排污环节 类别 污染物种类 产生浓度 产生量（t/a） 治理设施 处理能力 治理工艺 治理效率（%） 是否为可行技术 职工生活污水 生活污水 COD 400 0.0336 60t/d 化粪池 50 否 BOD5 200 0.0168 30 SS 220 0.0184 30 NH3-N 30 0.0025 / 废水污染物排放情况一览表 产排污环节 类别 污染物种类 废水排放量（t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量 （t/a） 排放方式 排放去向 职工生活污水 生活污水 COD 84 50 0.0042 间接排放 南安市污水处理厂 BOD5 10 0.0008 SS 10 0.0008 NH3-N 5 0.0004 排污口及排放标准 产排污环节 类别 污染物种类 排放口基本情况 排放标准 编号及名称 类型 地理坐标 标准限值（mg/L） 标准来源 职工生活污水 生活污水 pH 生活污水排放口DW001 一般排放口 E118.481541，N24.957998 6~9 GB8978-1996、GB/T31962-2015及南安市污水处理厂进水水质 COD 300 BOD5 150 SS 200 NH3-N 30 （2）达标情况分析 项目运营过程废水仅为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后水质大体为COD：200mg/L、BOD5：140mg/L、SS：154mg/L、NH3-N：30mg/L、pH：7.0~8.0，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值及污水处理厂进水水质要求。 （3）废水治理措施可行性分析 项目无生产废水产生，外排废水主要为职工生活污水。职工生活污水依托出租方化粪池处理达标后，通过市政污水管网，纳入南安市污水处理厂处理。 ①化粪池处理工艺简介 生活污水经污水管道进入化粪池，三级化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第3池粪液成为优质化肥。 ②纳入出租方化粪池可行性分析 项目生活污水拟排入出租方福建省双鼎数控科技有限公司厂区化粪池预处理，出租方厂区生活污水管网已配套完成，本项目生活污水排放最大量为0.28t/d，目前，其他企业排入化粪池的废水量约12t/d。则项目投入运营后，化粪池处理废水量为12.28t/d，废水在化粪池的停留时间超过12h。因此，出租方化粪池有足够容量接纳本项目投产后的生活污水量，且不会影响化粪池的处理效率。 ③化粪池处理效果分析 根据工程分析及相关类比数据，该处理工艺对生活污水的处理效果见下表4-4。 化粪池处理效果 污染物 COD（mg/L） BOD5（mg/L） SS（mg/L） NH3-N（mg/L） 源强浓度 400 200 220 30 污染物去除率（%） 50 30 30 / 排放浓度 200 140 154 30 根据上表可知，生活污水经化粪池处理后水质可达GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值及南安市污水处理厂进水水质要求，废水治理措施可行。 （4）废水纳入南安市污水处理厂可行性分析 ①处理能力可行性 南安市污水处理厂由芳源环保（南安）有限公司BOT投资建设运营，于2005年7月动工建设，首期2.5万m3/d污水处理工程已于2006年6月竣工并通过验收投入运行，二期扩建工程已于2013年7月开工建设，并于同年12月竣工，目前南安市污水处理厂处理规模为5万m3/d。 本项目生活污水排放量为0.28m3/d，仅占污水处理厂处理规模的0.0006%，所占比例很小，不会对污水处理厂正常运行产生影响。 ②处理工艺及设计进出水水质可行性分析 项目废水仅为职工生活污水，水质简单，无重金属及难降解污染物，生活污水经化粪池预处理后水质情况见表4-4，符合南安市污水处理厂进水水质要求。 南安市污水处理厂采用Morbal氧化沟及紫外线消毒工艺，其出水水质为：COD≤50mg/L，BOD5≤10mg/L，SS≤10mg/L，氨氮≤5mg/L，TP≤0.5mg/L，尾水最终排入西溪。 因此，从污水处理厂工艺、设计进出水水质分析，项目生活污水纳入南安市污水处理厂处理是可行的。 （5）废水监测要求 项目废水监测点位、监测因子及监测频次见下表4-5。 废水监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 生活污水排放口 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS 1次/年 二、废气环境影响分析 1、源强核算过程简述 （1）焊接烟尘 项目在焊接过程金属及非金属物料在过热条件下经氧化和冷凝会产生焊接烟尘。本评价参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434 机械行业系数手册”中焊接工序产排污系数，见下表4-6。 焊接工序产排污系数表 工段名称 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 系数单位 产污 系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率（%） 焊接 焊接件 实芯焊丝 保护焊 所有规模 颗粒物 千克/吨-原料 9.19 移动式烟尘净化器 95 项目年用实芯焊丝1t/a，则焊接烟尘产生量0.0092t/a，焊接时间按2400h计，焊接烟尘产生速率0.0038kg/h。由于焊接工序无固定工位，建设单位拟配套移动式烟尘净化器，收集效率按90%计，烟尘净化效率按95%计，未收集净化的烟尘以无组织形式排至大气环境，排放量为0.0013t/a，排放速率为0.0005kg/h。 2、废气污染物排放源汇总 项目废气污染源产排环节、污染物种类、污染物产生速率及产生量、排放速率及排放量见下表4-7，对应污染治理设施设置情况见表4-8，排放口基本情况及排放标准见表4-9。 废气污染物排放源信息汇总（产、排污情况） 产排污环节 污染源 污染物 核实方法 污染物产生 污染物排放 排放时间/h 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 排放 浓度mg/m3 排放 速率（kg/h） 排放量（t/a） 焊接工序 无组织 排放 颗粒物 产排污系数法 0.0038 0.0092 -- 0.0005 0.0013 2400 废气污染物排放源信息汇总表（治理设施） 产排污环节 污染物种类 排放形式 治理设施 处理工艺 处理能力（m3/h） 收集效率（%） 治理工艺去除效率（%） 是否为可行技术 焊接工序 颗粒物 无组织 移动式焊接烟尘净化器 2000 90 95 是 3、非正常排放及防范措施 （1）非正常排放情形及排放源强 非正常排放情况指设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排污。根据本项目的情况，结合同类企业运营情况，确定项目非正常排放情况为有组织废气污染治理设施发生故障、运转异常（如风机故障、集气管道破裂等），或维护不到位导致废气处理设施效率降低等非正常工况，情形如下。 ①焊接废气处理设施故障，导致废气事故排放。 本评价按最不利情况考虑，即废气处理效率降低为0%的情况下污染物排放对周边环境的影响。由于生产过程中废气事故排放效果不显著，短时间内难以发现，非正常工况持续时间按1h计，发生频率按1次/年。项目非正常工况下废气排放源强核算结果见下表4-9。 废气非正常排放源强核算结果 产污环节 污染物 种类 排放方式 持续时间/h 排放浓度/（mg/m3） 排放速率/（kg/h） 排放量/（kg/a） 发生频次 焊接 颗粒物 无组织 1 / 0.0035 0.0035 1次/年 （2）非正常排放防治措施 针对以上非正常排放情形，本评价建议建设单位在生产运营期间采取以下控制措施以避免或减少项目废气非正常排放。 ①规范车间生产操作，避免因员工操作不当导致工艺设备、环保设施故障引发废气事故排放。 ②定期对生产设施及废气处理设施进行检查维护，杜绝非正常工况发生，避免非正常排放出现后才采取维护措施。 综上，项目在采取上述非正常排放防范措施后，非正常排放发生频率较低，非正常排放下污染物排放量较少，非正常工况可及时得到处理，因此本项目废气非正常排放对周边大气环境影响较小。 4、达标情况分析 根据废气污染物排放源强信息，项目焊接工序颗粒物经处理排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值。 5、大气影响分析 根据泉州市南安生态环境局公布的环境质量资料，项目所在区域大气环境质量现状状况良好，具有一定的大气环境容量。项目生产工序产生的废气均配套相应废气治理设施，对周边环境影响较小。 （1）焊接烟尘净化器工作原理 通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯净化后经出风口达标排出。 通过采取以上废气治理措施后，对周边环境影响较小。 6、废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航天航空和其他运输设备制造业》（HJ1124—2018），项目废气监测点位、监测因子及监测频次见下表4-10。 废气监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 厂界 颗粒物 1次/年 三、噪声环境影响分析 （1）噪声源情况 项目主要噪声源强为运营期间生产设备运行时产生的噪声。根据类比同类型企业，在正常情况下，设备噪声压级在70~75dB（A）之间。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，厂房（车间）内多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： 项目主要生产设备一览表 噪声源 数量 噪声源强 dB（A） 等效声源相对坐标 排放规律 采取措施 降噪效果dB(A) 台钻 2台 75~80 -15，-15，1 持续 低噪声设备，设置减振基座，厂房隔声 ≥15dB（A） 普通车床 1台 75~80 -10，-12，1 铣床 1台 75~80 -8，-11，1 砂轮机 1台 75~80 -6，-9，1 电焊机 2台 70~75 10，-9，1 注:以项目厂房中心为相对坐标原点(0,0,0)，以正东向为X轴，正北向为Y轴;同个车间内的同类型高噪声设备机台等效为1个点声源，等效点源声压级为各声源声压级的能量总和，坐标点取等效点源中心坐标。 （2）达标情况分析 项目50m范围内无声环境保护目标，为了评价项目厂界噪声达标情况，将噪声源作点声源处理，考虑车间内噪声向车间外传播过程中，近似地认为在半自由场中扩散。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，噪声预测模式如下： A. 室内声源等效室外声源声功率级计算 1) 计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：LP1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw为某个声源的倍频带声功率级，r为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。 2) 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 3) 计算出室外靠近围护结构处的声压级： 4) 将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声(S)处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：S为透声面积，m2。 5) 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 B. 工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg为建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；T为用于计算等效声级的时间，s；N为室外声源个数；ti为在T时间内i声源工作时间，s，M为等效室外声源个数；tj为在T时间内j声源工作时间。 C.预测结果 在采取降噪措施后，项目运营过程设备噪声对厂界噪声的贡献值见下表4-12。 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 点位 贡献值 达标情况 标准限值 东侧厂界 48.0 达标 GB12348-2008中3类标准 昼间≤65、夜间≤55 南侧厂界 39.9 西侧厂界 40.3 北侧厂界 44.2 （3）噪声污染防治措施 项目运营期厂界噪声可达标排放，为了更进一步减少噪声对周围环境的影响，建议项目采取以下降噪措施： （1）加强设备日常维护，维持设备处于良好的运转状态； （2）采取墙体隔声； （3）对噪声设备采取减振、隔音等降噪措施。 项目采取如上措施后，对周边环境影响不大，噪声处理措施基本可行。 （4）噪声监测计划 监测计划一览表 监测位置 监测项目 监测频次 执行环境质量标准 厂界 等效A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准（GB12348-2008） 3、固废环境影响分析 3.1固废产生及处置情况 根据工程分析，项目产生的固体废物为一般工业固废及职工的生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①金属边角料 项目生产过程中会产生金属边角料，根据建设单位提供的资料，金属边角料产生量约1.5t/a，这部分固废集中收集后外售相关厂家回收利用。 ②焊渣、焊接烟尘 项目焊接过程产生焊渣（代码：352-003-99(02)），参照湖北大学学报（自然科学版）2010年9月第32卷第3期《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍）可知，焊渣=焊材使用量×（1/11+4%），项目焊丝使用量为1t/a，则焊渣产生量为0.13t/a；根据废气污染源强核算章节，焊接烟尘净化器收集的焊接烟尘产生量约为0.008t/a，收集后外售给有关物资回收单位。 项目的一般工业固体废物暂存场所设置在生产车间内（面积约30m2），暂存场所可做防风防雨防渗漏，基本可符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中的要求。 （2）生活垃圾 生活垃圾产生量计算公式如下： G=K·N·D×10-3 其中：G —生活垃圾产生量（t/a）；K—人均排放系数（kg/人·天）； N—人口数（人）；D—年工作天数（天）。 根据我国生活垃圾排放系数，不住厂职工生活垃圾排放系数取K＝0.5kg/人·天，项目职工7人，均不住厂，按300天/年计，则项目生活垃圾产生量为1.05t/a。 （3）危险废物 ①废润滑油 项目机械设备润滑油需要定期更换，更换量为0.05t/a，则废润滑油产生量为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），项目废润滑油属于危险废物，（HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码 900-217-08），集中收集后放置在专用桶中，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置。 ②含油抹布 项目含油抹布年产生量约0.01t，根据《国家危险废物名录》（2021版）附录，含油抹布属危险废物豁免管理清单里面，废物类别HW49（其他废物），废物代码为900-041-49（废弃的含油抹布、劳保用品），豁免条件：未分类收集，豁免内容：全过程不按危险废物管理，因此项目混入生产垃圾由环卫部门定期收集处理。 危险废物汇总表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 （吨/年） 产生工序及装置 形态 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 含油抹布 HW49 900-041-49 0.01 设备维护 固体 废矿物油 每天 T/In 纳入生活垃圾，由环卫部分处置 废润滑油 HW08 900-217-08 0.05 设备维护 固体 废矿物油 每年 T，I 委托有资质的单位进行处理 （4）原料空桶 项目原料使用后会产生原料空桶。根据业主提供，空桶年产生量约0.005t。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中6.1“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”不作为固体废物管理，但应按照危险废物的有关规定和要求对其贮存和运输进行严格的环境监管。因此，项目原料空桶不属于危险废物，可由生产厂家回收并重新使用，并保留回收凭证。废原料空桶暂存于处于生产车间，暂存区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 固体废物产生及处置情况见下表4-15，项目运营过程产生的各项固体废物经妥善处置后，对周边环境影响不大。 固体废物产生、利用/处置情况汇总 固废名称 产生环节 属性 主要有毒有害物质 物理性质 年度产生量（t/a） 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量（t/a） 金属边角料 机加工 一般固废 / 固态 1.5 一般固废暂存间（室内贮存、防风防雨） 外售给物资单位 1.5 焊渣 焊接工序 / 固态 0.13 0.13 焊接烟尘 焊接工序 / 固态 0.008 0.008 废润滑油 设备维护 危险废物 废矿物油 固态 0.05 桶装密封贮存，暂存于危险废物暂存间 委托有资质的单位进行处置 0.05 含油抹布 设备维护 废矿物油 固态 0.01 桶装密封贮存，暂存于危险废物暂存间 由环卫部门清运处理 0.01 职工生活垃圾 职工生活 / / / 1.05 厂区垃圾桶 由环卫部门清运处理 1.05 原料空桶 / / / 固态 0.005 暂存于危险废物暂存间 由生产厂家回收利用 0.005 3.2固废管理要求 项目应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的规定，以“减量化，资源化，无害化”为基本原则，在危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用和处置等全过程以及运营期、服务期满后等全时段加强管理，本项目的固体废物不会对周围环境产生不利影响。 危废管理要求： ①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备； b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)有关规定： a．按《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2)及其2023年修改单要求设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其他防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及用品，并设有报警装置和应急防护设施。 4、地下水、土壤 （1）污染源、污染物类型及污染途径 根据分析，项目建成运营后可能产生的地下水、土壤污染源及污染途径见下表4-16。 评价工作等级划分表 序号 污染源 污染物类型 污染途径 1 润滑油存放区 化学品 化学品包装桶破裂，污染地下水及土壤 2 化粪池及配套管道 废水 池底或池壁渗透，污水管网破裂，渗透地表，污染地下水及土壤 3 危险废物暂存间 危险废物 危险废物泄漏，污染地下水及土壤 （2）分区防控措施 根据项目生产设施、单位的特点及所处区域，将本项目划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。 1）重点污染防治区 指为污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域，主要为危险废物暂存场所，对于重点污染防治区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《石油化工企业防渗设计通则》（QSY1303-2010）的重点污染防治区进行防渗设计。即防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数<10-10cm/s）。 2）一般污染防治区 指污染地下水环境的污染物泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。通过在抗渗钢筋(钢纤维)混凝土面层中掺水泥基防水剂，其下垫砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的缩缝、胀缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗的目的。 主要包括污水处理设施、生产作业区，防渗要求为防渗层防渗等级应等效于厚度不小于1.5m的黏土防渗层，防渗系数<10-7cm/s。 3）非污染防治区 指不会对地下水环境造成污染的区域，主要为办公室等。 防渗要求：对于基本上不产生污染的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。 （3）地下水、土壤环境影响分析 为了防止建设项目运行对地下水造成污染，从原料和产品的储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏）；同时针对厂区的地质环境、水文地质条件，对有害物质可泄漏到的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中。即从源头到末端全方位采取控制措施，防止建设项目运行对地下水造成污染。 项目采用主动防渗措施与被动防渗措施相结合方法，防止地下水受到污染。主要方法包括： ①主动防渗：即源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏事故降到最低程度。 ②被动防渗：即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。对埋管的管沟应采用三布五油防腐防渗处理，比如：铺设有效的防渗地膜等。 项目运营过程中废水仅为职工生活污水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，一旦废水发生泄漏，将下渗进入地表，对地下水及土壤将产生一定的影响；另外，危险废物暂存场所及润滑油暂存区地面破裂，危险废物及润滑油泄漏，也将会对地下水环境产生一定的影响。本评价要求建设单位应严格按照环评要求分区防渗，在采取相应的措施后，本项目正常运营对地下水及土壤环境影响较小。 5、环境风险影响评价 据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B.1、附录 B.2及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中对各种化学品毒性分级，结合对该项目原辅料、污染物、产品等的理化性质分析，对项目所涉及的化学品进行物质危险性判定。根据项目实际情况，项目主要危险物质为原辅材料中的润滑油。 （1）物质风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的大存在总量，t； Q1，Q2……Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目各风险物质临界量及Q值，见表4-17。 项目风险物质Q值计算一览表 原料名称 风险物质名称 风险物质最大储存总量 临界量 Q值 润滑油 矿物油 0.2 2500t 0.00008 废润滑油 矿物油 0.05t 2500t 0.00002 合计 0.0001 根据以上分析可知，本项目使用的危险物质数量与临界值的比值Q＜1，风险潜势为I。根据“关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知”环办环评〔2020〕33号，本项目无需开展专项评价。 危险物质污染途径及危害分析 根据本项目的生产工艺、使用的原辅材料，其风险源分别情况和污染途径见下表： 项目危险物质污染途径分析一览表 风险类别 风险源分布 污染途径 危害 泄漏、火灾、爆炸 生产流水线、 原料仓库 润滑油通过雨水管网进入水环境 通过周边雨水管道污染周边水体 火灾、爆炸产生的伴生/次生污染 生产流水线、 原料仓库 消防废水通过雨水管网进入水环境 通过周边雨水管道污染周边水体 危废储存间 泄漏 危废泄漏可迅速收集 危废迅速收集对周边环境影响较小 （3）环境风险防范措施及应急要求 为做到安全生产，使事故风险减小到最低限度，企业的生产管理部门应加强安全生产管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低各项事故发生的概率。 1）安全管理制度 ①制定安全生产责任制度和管理制度，明确规定员工上岗前的培训要求，上岗前的安全准备措施和工作中的安全要求，同时对危险化学品的使用、贮存、装卸等操作做出相应的规定。 ②制定安全检查制度，定期或不定期地进行安全检查，并如实记录安全检查的结果，同时制定隐患整改和反馈制度，对检查出的安全隐患及时完成整改。 ③危险化学品入库时，对质量、数量、包装情况以及有无泄漏等进行严格检查。 ④设置单独的危险化学品仓库。 2）火灾风险防范措施 ①预防措施：设置专职安全生产管理人员，经常检查，及时处理。 ②防护措施：定期进行消防知识培训，设置安全警示标识，配备若干灭火器和防护设施等。 ③应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器。尽可能快用灭火器材进行灭火，根据火灾态势确定是否通知消防进行灭火。 3）其他风险防范措施 做好处理设备的日常管理工作。对设备处理效果、运行状态定期检查并记录。 ①在生产车间外配备有消防水泵，车间内配有灭火器等火灾消防器材，配备有电气防护用品和防火、防毒的劳保用品，并有专人管理和维护。 ②要求危险品仓库配备良好的通风措施，配备灭火器等火灾消防器材，远离火源。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接烟尘（无组织） | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值 |
| 地表水环境 | DW001 （生活污水） | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中NH3-N指标应达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准中的规定限值 |
| 声环境 | 厂界 | Leq | 隔声减震降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①规范设置一般固废暂存场所，金属边角料、焊渣、焊接烟尘分类收集后，外售给有关物资回收单位。 ②规范设置危险废物暂存间，废润滑油危险废物按相关要求收集、暂存，定期委托有资质的单位进行处置。 ③原料空桶由供应商回收利用。 ④含油抹布纳入生活垃圾，由环卫部门处置。 ③生活垃圾由环卫部门清运处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 落实厂区分区防渗措施 |
| 生态保护措施 | 项目租赁已建厂房，无施工期，不会对生态环境产生影响。 |
| 环境风险 防范措施 | 加强对危险废物暂存间管理，制定严格的检查制度、安全生产制度，配备一定数量的消防器材及设施。 |
| 其他环境 管理要求 | 一、排污申报 建设单位应按照《排污许可证管理暂行规定》相关规定申请和领取排污许可证，并按排污许可证相关要求持证排污，禁止无证排污或不按证排污。 二、三同时制度及环保验收 （1）建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。 （2）建立健全废水、废气、噪声等处理设施的操作规范和处理设施运行台账制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。 （3）环保设施因故需拆除或停止运行，应立即采取措施停止污染物排放，并在24小时内报告生态环境行政主管部门。 （4）建设单位应根据《建设项目环境保护管理条例》相关要求，按照生态环境主管部门规定的标准及程序，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 环保设施验收监控项目见表5-1。 表5-1 建设项目竣工环境保护验收监测内容一览表 序号 污染物 产生情况 处理工艺和措施 监测因子 监测点位 验收依据 1 废水 生活污水 依托出租方化粪池（容积为30m3，处理能力60m3/d） pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 化粪池出口 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准（pH：6～9、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L）；《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）：氨氮≤45mg/L 2 废气 焊接废气 移动式焊接烟尘净化器 颗粒物 上风向1个点、下风向3个点 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 （颗粒物≤1.0mg/m3） 3 噪声 生产设备 隔声等措施 厂界达标排放 厂界 四周 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）3类标准（昼间≤65dB、夜间≤55dB） 3 固废 一般工业固废 项目在生产车间内设一般工业固体废物暂存场所，对固体废物进行临时收集、贮存；金属边角料、焊渣、收集的焊接烟尘外售给有关物资回收单位。 落实情况 / 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关要求；危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求 危险废物 废润滑油由有资质的单位处置，含油抹布纳入生活垃圾，由环卫部门处置 / 生活垃圾 环卫部门处理 / 原料空桶 由生产厂家回收利用 / 三、规范化排污口建设 （1）排污口规范化必要性 排污口规范化管理是实施污染物总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染物的现场监督检查，促进企业加强管理和污染治理，实施污染物排放科学化、定量化管理。 （2）排污口规范化的范围和时间 一切技改、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，排污口必须规范化设置和管理。规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的验收内容。 （3）排污口规范化内容 规范化排放口：排放口应预留监测口做到便于采样和测定流量，并设立标志（有要求监控的项目应论述）。执行《环境图形标准排污口(源)》（GB15563.1-1995）及《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其2023年修改单要求。见表5-2，标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 表5-2 厂区排污口图形符号（提示标志）一览表 排放部位 项目 污水排放口 噪声排放源 一般固体 废物 危险废物 图形符号 形状 正方形边框 正方形边框 正方形边框 三角形边框 背景颜色 绿色 绿色 绿色 黄色 图形颜色 白色 白色 白色 黑色 （4）排污口规范化管理 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由生态环境主管部门签发登记证。建设单位应把排污口情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物的各类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理实施的运行情况建档管理，并报送生态环境主管部门备案。 四、信息公开 建设单位在福建环保网进行两次公示，第一次公示期限为2024年3月26日至2024年4月7日、第二次公示时间为2024年4月8日至2024年4月15日，项目公示期间，未接到群众来电来信投诉。 |

# 结论

泉州胜东机械有限公司年产数控机床60台迁建项目选址于福建省泉州市南安市霞美镇金河大道23号，项目的建设符合国家和地方当前产业政策，选址可行。所在区域水、气、声环境质量现状较好，能够满足环境功能区划要求；项目在运营期内要加强对废气、废水、噪声、固废的治理，确保污染处理设施正常运行、各项污染物达标排放，减小对周围环境的影响。在保证各项污染物达标排放的情况下，项目的建设是可行的。 编制单位（单位）：泉州市绿尚环保科技有限公司 2024年4月

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.0010 |  |  | 0.0013t/a |  | 0.0013t/a | +0.0003t/a |
| 废水 | COD | 0.0042t/a |  |  | 0.0042t/a |  | 0.0042t/a | 0 |
|  | NH3-N | 0.0004t/a |  |  | 0.0004t/a |  | 0.0004t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 金属边角料 | 1.5t/a |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a | 0 |
|  | 焊渣 | 0.05t/a |  |  | 0.13t/a |  | 0.13t/a | +0.08t/a |
|  | 焊接烟尘 | 0.009t/a |  |  | 0.008t/a |  | 0.008t/a | -0.001t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0 |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 含油抹布 | 0 |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
| 生活垃圾 | 1.05t/a |  |  | 1.05t/a |  | 1.05t/a | 0 |
| 原料空桶 | 0 |  |  | 0.005t/a |  | 0.005t/a | +0.005t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

新鲜水

生活污水

生活用水

损耗0.07

0.28

0.35

南安污水处理厂

0.28

化粪池

机加工

焊接

金属外壳、机床配件

成品

N噪声、G1废气

N噪声、S1边角料

组装

N噪声

机加工

焊接

金属外壳、机床配件

成品

N噪声、G1废气

N噪声、S1边角料

组装

N噪声