福建新征途实业股份有限公司特种快速修复材料制造项目一期工程

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：福建新征途实业股份有限公司

编制单位：福建新征途实业股份有限公司

二〇二四年四月

建设单位法人代表：王学欣

编制单位法人代表：王学欣

项目负责人：王学欣

建设单位：福建新征途实业股份有限公司   编制单位：福建新征途实业股份有限公司

电话：13805992811                 电话：13805992811

传真：                               传真：

地址：福建省三明市三元区陈大镇高源工业区50号

# 表一

| 建设项目名称 | 福建新征途实业股份有限公司特种快速修复材料制造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 福建新征途实业股份有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 建设地点 | 福建省三明市三元区陈大镇高源工业区50号 |
| 主要产品名称 | 高耐久抗裂高强度特种快速修复材料 |
| 设计生产能力 | 年产10万吨高耐久抗裂高强度特种快速修复材料 |
| 实际生产能力 | 年产24000吨高耐久抗裂高强度特种快速修复材料 |
| 环评时间 | 2024年2月2日 | 开工日期 | 2024月2月 |
| 调试时间 | 2024.04.01~2024.05.30 | 现场监测日期 | 2024.04.04~2024.04.05 |
| 环评报告表 审批部门 | 明环评函【2024】4号 | 环评报告书 编制单位 | 厦门毅协超环保科技有限公司 |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |
| 投资总概算 | 5000万元 | 环保投资总概算 | 10万元 | 比例 | 0.2% |
| 实际总投资 | 500万元 | 实际环保投资 | 6万元 | 比例 | 1.2% |
| 验收监测依据 | 1.1 建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评（2017）4号，环境保护部2017.11.20）； （2）环办环评函[2020]688号《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知； （3）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.7）； （4）《建设项目竣工环境保护验收技术指南——污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号，2018年5月16日）； （5）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； （6） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 1.2其他相关文件资料 《福建新征途实业股份有限公司年产10万吨高耐久抗裂高强度特种快速修复材料制造项目环境影响报告表》及明环评函【2024】4号批复（三明市生态环境局[2024]4号，2024年2月2日）。 |

# 表一（续）

| 验收监测标准 标号、级别、限值 | 1.3验收监测评价标准： 根据《福建新征途实业股份有限公司年产10万吨高耐久抗裂高强度特种快速修复材料制造项目环境影响报告表》及其审批意见及现行相关标准，本次验收监测标准为： （1）生活污水依托三明市三菲铝业有限公司生活污水处理设施处理； （2）废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中“散装水泥中转站及水泥制品生产”的颗粒物特别排放限值；无组织粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）表3中颗粒物无组织排放限值。 表1-1 运营期大气污染物排放标准一览表 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) 颗粒物 10 0.5(扣除参考值) （3）厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类声环境功能区限值。 表1-2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（摘录） 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3类 65 55 （4）按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求收集、贮存，并委托有危废处置资质的单位处置。 |
| --- | --- |

# 表一（续）

验收工作的组织与启动时间 ①2024年3月项目启动环保竣工验收工作，成立了项目环保竣工验收工作小组，对厂区进行现场勘查并查阅有关资料及文件，在此基础上，编制了《福建新征途实业股份有限公司年产10万吨高耐久抗裂高强度特种快速修复材料制造项目一期验收监测方案》，并委托福建立标低碳研究院有限公司按照监测方案对本项目进行验收监测； ②福建立标低碳研究院有限公司于2024年4月4日~5日5组织相关技术人员进行现场监测（监测期间公司生产负荷均达到实际生产能力的75%以上）； ③2024年4月项目环保竣工验收小组参照 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，根据项目的情况及验收监测结果编制完成《福建新征途实业股份有限公司年产10万吨高耐久抗裂高强度特种快速修复材料制造项目竣工环境保护验收监测报告》。 阶段性

# 表二

工程建设内容 2.1 项目概况 福建新征途实业股份有限公司位于福建省三明市三元区陈大镇高源工业集中区50号，项目租赁三明市三菲铝业有限公司厂房，主要建筑面积2200m2，建设3条高耐久抗裂高强度特种快速修复材料生产线。 2023年7月27日项目委托厦门毅协超环保科技有限公司编制《福建新征途实业股份有限公司特种快速修复材料制造项目环境影响报告表》，于2024年2月2日通过了三明市生态环境局的审批，审批文号为明环评函【2024】4号。 项目分期建设，一期项目于2024年2月20日开工建设，2024年3月15日完成，设计生产能力为年产24000吨高耐久抗裂高强度特种快速修复材料（特种干粉砂浆），本次验收范围为福建新征途实业股份有限公司年产10万吨高耐久抗裂高强度特种快速修复材料制造一期项目，现阶段实际生产能力为年产24000吨高耐久抗裂高强度特种快速修复材料的建设项目的性质、规模、地点、生产工艺设备及污染防治设施。 项目由主体工程、储运工程、公辅工程、环保工程（废水预处理设施、废气处理设施、噪声处理设施、固废处理设施）等组成。 福建新征途实业股份有限公司每年工作300天，日工作时间16小时，新增职工人数5人，均不住厂，项目总投资500万元，环保投资5万元。 根据国务院《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)，福建新征途实业股份有限公司于2024年3月开展本项目的竣工环境保护验收工作，对照项目环境影响报告表及批复内容，对项目建设情况和环境保护设施建设情况进行了验收自查，根据自查结果编制了验收监测方案。根据项目环评报告及批复落实情况，污染物排放浓度达标情况，收集有关技术资料，对照有关国家标准编制完成了《福建新征途实业股份有限公司年产10万吨高耐久抗裂高强度特种快速修复材料制造一期项目竣工环境保护验收监测报告表》。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》(2019年12月20日)，福建新征途实业股份有限公司属“二十五、非金属矿物制品业30 石膏水泥制品剂类似制品制造302 水泥制品制造3021”属登记管理，项目于2024 年 4 月 13 日取得固定污染源排污登记，登记编号为 91350400MACR2GXG93001X。

# 表二（续）

图2-1 平面布置示意图

# 表二（续）

# 表二（续）

2.2 项目组成 表2-1项目工程组成一览表 项目组成 环评建设内容 实际建设情况 变化情况 主体工程 生产厂房 厂房2座，建筑面积共2200m2 厂房2座，建筑面积共2200m2 无 公用工程 供水 由市政自来水管网统一供给 由市政自来水管网统一供给 无 供电 由市政供电管网统一供给 由市政供电管网统一供给 环保工程 生活污水 依托三明市三菲铝业有限公司生活污水处理设施 自建三化厕处理后排入三菲铝业生活污水处理设施 增加三化厕 生产废气 卸料粉尘 袋式除尘+15m 排气筒 袋式除尘+15m 排气筒 无 原料筒仓呼吸粉尘 仓顶袋式除尘后无组织排放 收集后经布袋除尘+15m 排气筒 由无组织变更为有组织排放 装袋粉尘 侧吸式粉尘收集装置，未收集的无组织排放 侧吸式粉尘收集装置+布袋除尘+15m 排气筒 噪声 设置减振基础、车间隔声 设置减振基础、车间隔声 无 固废 一般工业固废 暂存固废间，定期外售物资回收单位综合利用 除尘器收尘作为原料回收利用 无 生活垃圾 垃圾收集桶 垃圾收集桶 无 危险废物 危废暂存间 危废暂存间 无 2.3 主要生产设备 表2-2 建设项目主要生产设备一览表（台/套） 设备名称 环评数量 实际数量 高耐久抗裂高强度特种快速修复材料生产线（5t/h） 2 1 高耐久抗裂高强度特种快速修复材料生产线（12t/h） 1 0 烘干砂卸料仓（20m3） 3 1 储料仓（50m3） 9 1 提升机（8.5t/h） 3 1 超声波阀口包装机 12 2 2.4 项目原辅材料 （1）给水：由市政给水管网供给。 （2）排水：项目外排废水主要为职工生活用水。

# 表二（续）

表2-3 主要原辅材料用量一览表 序号 材料名称 一期环评设计用量 现阶段验收监测期间实际日用量（t/d） 年用（t/a） 日用量（t/d） 2024.04.04 2024.04.05 1 成品水泥 40000 133.3 25 26 2 烘干砂 40000 133.3 25 26 3 快凝剂 10000 33.3 6.0 6.5 4 早强剂 10000 33.3 6.0 6.5 2.5 水平衡图 图2-3 项目水平衡图（m3/d） 2.6 主要工艺流程及产污环节 a工艺说明： 购入的各类原材料输送至各原料储料仓，通过投料仓投料再由密闭提升机送至烘干砂储料仓；水泥、快凝剂、早强剂均通过运输车气泵打入各自储料仓；将计量好的各粉状原料由管道打入密闭搅拌仓内，烘干砂通过生产线配套的密闭螺旋输送机送入搅拌仓内，各原料通过全密闭搅拌仓进行搅拌混合，使得各原料均匀混合后即为成品，通过仓底管道送入包装机称重装袋。 图2-4 工艺流程及产污环节示意图 b产污环节: 根据工艺流程图可知，项目主要污染源为生产过程产生的粉尘。 2.7 项目变动情况 根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重点变动清单的通知》（环[2015]52号）和《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等文件对本项目工程变动情况判定是否构成重大变动，具体见表2-4。

# 表二（续）

# 表2-4   是否构成重大变动分析一览表

| 序号 | 名称 | 考核内容 | 环评建设内容 | 实际建设内容 | 变动情况 | 是否构成重大变动 | 导致环境影响显著变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目性质 | 建设项目开发、使用功能是否发生变化 | 年产10万吨高耐久抗裂高强度特种快速修复材料 | 一期年产24000吨高耐久抗裂高强度特种快速修复材料 | 产量减少 | 否 | 无 |
| 2 | 建设项目 规模 | 生产、处置或储存能力增大30%及以上的 |  | 位于环境质量达标区，生产、处置或储存能力减少 | 无 | 无 | 无 |
| 3 |  | 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 |  |  | 无 | 无 | 无 |
| 4 |  | 位于环境质量不达标区的建设项目，生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的 |  |  | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 建设项项目地点 | 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 福建省三明市三元区陈大镇高源工业区50号 | 福建省三明市三元区陈大镇高源工业区50号 | 无 | 无 | 无 |
| 6 | 项目生产工艺 | 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） | 主要排放的污染物为颗粒物 | 无新增产品品种或生产工艺 | 无新增排放污染物种类; 原辅材料无变化 | 无 | 无 |
|  |  | 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 | 位于环境质量达标区 | 位于环境质量达标区，且项目相应污染物排放量未增加 | 无 | 无 | 无 |
|  |  | 废水第一类污染物排放量增加的 | 无废水第一类污染物排放 | 无废水第一类污染物排放 | 无 | 无 | 无 |
|  |  | 其他污染物排放量增加10%及以上的 | / | 无其他污染物排放量增加 | 无 | 无 | 无 |
| 7 |  | 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | / | 物料运输、装卸、贮存方式未发生变化 | 无 | 无 | 无 |

# 表2-4   是否构成重大变动分析一览表

| 序号 | 名称 | 考核内容 | 环评建设内容 | 实际建设内容 | 变动情况 | 是否构成重大变动 | 导致环境影响显著变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 环境保护措施 | 废气、废水污染防治措施变化，导致第6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 烘干砂卸料废气处理后通过15米高排气筒排放 | 将包装及储料仓呼吸粉尘均与烘干砂卸料通过布袋除尘后15米高排气筒排放 | 增加收集措施，将无组织排放改为有组织排放 | 否 | 否 |
| 9 |  | 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的 | 采用雨污分流制；生活污水依托三明市三菲铝业有限公司生活污水处理设施 | 采用雨污分流制；生活污水依托三明市三菲铝业有限公司生活污水处理设施 | 无 | 否 | 否 |
| 10 |  | 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 新增1个废气排放口，废气经15米高排气筒排放 | 新增1个废气排放口，废气经15米高排气筒排放 | 无 | 否 | 无 |
| 11 |  | 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 设置减振基础、车间隔声 | 设置减振基础、车间隔声 | 无 | 否 | 否 |
| 12 |  | 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的 | 定期外售物资回收单位综合利用；危废委托有资质单位处置 | 固废间，物资回收单位综合利用；危废委托有资质单位处置 | 无 | 否 | 否 |
| 13 |  | 事故废水暂存能力或拦截措施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 |
| 根据表2-4 分析，本工程建设的地点、规模、工艺等均未发生重大变化，与环评相比对，将无组织排放改为有组织收集通过同一根排气筒排放，减少了污染源对周边环境的影响，可以判定项目基本未发生变动，可纳入竣工环保验收 |

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放 主要污染物分析 废水 项目无生产废水产生，外排废水主要为职工生活污水。 废气 项目主要大气污染源为生产过程产生的粉尘，主要是烘干砂卸料粉尘、储料仓呼吸粉尘及包装粉尘。 噪声 生产设备工作运行过程产生的噪声。 固体废物 项目固体废物包括职工生活垃圾、除尘器收尘、废润滑油。 3.2 主要污染物处理及排放流程 （1）废水 项目生活污水经自建化粪池处理后再依托三明市三菲铝业有限公司生活污水处理设施处理。 废气 项目在烘干砂卸料生产线上方设置收集管道，包装机均配套侧吸式粉尘收集装置，储料仓废气通过收集管道，所有废气均经脉冲式布袋除尘器处理，尾气通过 15m 高排气筒排放。 噪声 采取措施主要为：选用低噪声设备，设备基础减振、厂房隔声、空间距离衰减等降噪措施，并加强设备日常维护，维持设备处于良好的运转状态。 （4）固体废物 除尘器收尘作为原料回收利用于生产；废润滑油暂未产生；生活垃圾分类收集后由市政环卫部门统一清运处理，全面实现生产固废无害化、资源化利用。

# 表三（续）

项目固体废物验收期间实际产生情况详见表3-1。 表3-1 项目固体废物处置情况一览表（由调试期间产生量推算出的年产生量） 序号 名称 分类 产生量* 处置方式 1 除尘器收尘 一般固废 10 t/a 自用 2 废润滑油 危废 / 暂未产生，将委托有资质的单位进行处理 3 生活垃圾 生活垃圾 4 t/a 当地环卫部门处理 *以上固废数量由调试期间产生量推算出的年产生量 仓顶呼吸孔接到布袋除尘器 侧吸式粉尘收集装置 仓顶呼吸孔进入布袋除尘器管道 脉冲式布袋除尘 图3-3 环境保护设施照片

# 表三（续）

废气收集管道装置 排气筒 活性炭箱 危废暂存间

表三（续）

3.3 环保设施投资及“三同时”落实情况 3.3.1 环保设施投资 项目污染防治设施建设齐全，项目环保设施投资情况见表3-2；环境保护实际建设落实情况见表3-3。 表3-2 环保投资估算一览表 序号 项目 环评环保工程内容 实际环保工程内容 实际工程 投资(万元) 1 生活污水 依托三明市三菲铝业有限公司生活污水处理设施处理 自建化粪池预处理后排入三明市三菲铝业有限公司生活污水处理设施处理 1.0 2 废气 集气罩+袋脉冲除尘器+15m 高排气筒 集气罩+脉冲式袋式除尘+15m 高排气筒 3.0 3 噪声 减振垫、隔声等 减振垫、隔声等 1.0 4 固体废物 垃圾桶收集、委托环卫部门处理、一般固体废物暂存场所 垃圾桶收集、委托环卫部门处理、一般固体废物暂存场所. 1.0 5 合计 6 3.3.2 环境保护“三同时”落实情况 表3-3 项目环评及批复阶段要求建设内容情况落实表 污染物 “环评”批复要求（摘录） 实际建设情况 落实情况 生活污水 经化粪池预处理后达到标准通过市政污水管网 经化粪池预处理后通过市政污水管网 已落实 废气处理 废气集气罩收集，经活性炭处理后不低于15米高排气筒排放 废气经集气管道收集，由活性炭处理后通过15m高的排气筒排放 已落实 噪声 采取切实有效的消声隔音、减振措施 隔声、减振等降噪措施 已落实 固废治理 按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施 设置生活垃圾收集桶，由当地环卫部门统一清运；一般固废外售综合利用；厂区内设置危废暂存间，废活性炭集中收集后将由有资质单位回收处置 已落实

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 建设项目环境影响报告表主要结论： 总结论 福建新征途实业股份有限公司特种快速修复材料制造项目选址于福建省三明市三元区陈大镇高源工业区50号，项目符合国家产业政策，选址可行。项目所采取的各项污染防治技术可行，可实现污染物达标排放，项目建设和运营对环境影响较小。建设单位在加强环境管理，认真落实报告表提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度分析，建设项目可行。 4.2审批部门审批决定： 三明市生态环境局 明环评函[2024]4号 三明市生态环境局关于批准福建新征途实业股份有限公司特种快速修复材料制造项目 建设项目环境影响报告表的函 福建新征途实业股份有限公司: 你公司报送的《福建新征途实业股份有限公司特种快速修复材料制造项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)和申请审批的函收悉。我局于2023年9月4日受理该报告表的审批申请，在三明市三元区政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表信息全本公示;于2024年1月26日在三明市三元区政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开。在审查过程中，于2023年9月22日因该报告表部分内容需进一步补充、完善，我局将报告表审批流程挂起;厦门毅协超环保科技有限公司对报告表相关内容完善并重新提交后，我局重启办件。上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下: 一、该项目位于福建省三明市三元区陈大镇高源工业集中区，租用三明市三菲铝业有限公司现有空置厂房，建设3条高耐久抗裂高强度特种快速修复材料生产线,项目规模为年产10万吨高耐久抗裂高强度特种快速修复材料。 报告表相关内容表明，项目建设符合《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》《三明市城市总体规划(2010-2030年)》《三明市陈大镇总体规划(2011-2030)三明中心城区陈大组团分区规划》的要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。因此，我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。

# 表四（续）

二、项目运营必须按报告表提出的各项措施认真予以落实。重点做好以下工作: (一)严格落实大气污染防治措施。烘干砂卸料废气经收集处理后，由15米高排气筒排放。 (二)严格落实水污染防治措施。本项目无生产废水产生;生活污水依托三明市三菲铝业有限公司生活污水处理设施处理。 (三)严格落实噪声污染防治措施。项目配套设备采用减振及减噪措施，防止噪声扰民。 (四)严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。废润滑油等危险废物的收集贮存严格执行危险废物贮存相关污染控制标准。一般固体废物应立足于综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。 (五)按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。排气筒应按规范要求预留永久性监测口。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。 (六)根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。 三、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。 四、我局委托三明市三元生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 三明市生态环境局2024年2月2日 (此件主动公开) 抄送:三明市三元生态环境局，厦门毅协超环保科技有限公司。

# 表五

验收监测质量保证及质量控制 5.1 人员资质 本次验收监测工作及调试期污染物排放检测工作由福建立标低碳研究院有限公司完成，福建立标低碳研究院有限公司于2023年10月13日再次通过省市场监督管理局资质认定评审，资质认定证书编号：231312110075，具备开展本次验收监测的能力，监测方法均为国家标准或国家环保部认定的分析方法。参加本次竣工验收监测工作的工程技术人员均受过培训和考核，持有福建立标低碳研究院有限公司的检测人员技术考核合格证，持证上岗。 表5-1验收检测人员一览表 序号 姓名 岗位职务 上岗证编号 1 李智 检测/审核 LBJC051 2 宁志辉 检测/审核 LBJC070 3 陈志超 检测/审核 LBJC056 4 陈瑜丽 检测/审核 LBJC057 5 潘思岽 检测/审核 LBJC078 6 杨二安 检测/审核 LBJC071 7 王学欣 检测/审核 LBJC043 8 郑秀红 报告审定 LBJC025 5.2监测分析方法 本次验收监测分析项目的监测方法详见表5-2。 表5-2 监测方法、仪器一览表 类别 检测项目 方法来源 分析方法 仪器名称及型号 检出限 废气 颗粒物 GB/T 16157-1996 重量法 电子天平ME204E（LBJC-FZ007） 20mg/m3 颗粒物 HJ1263-2022 重量法 电子天平ESJ182-4（LBJC-FZ006） 0.168mg/m3 噪声 等效连续A声级 GB12348-2008 声级计法 声级计AWA6228+ （LBJC-FX101） 声校准器AWA6021A （LBJC-FX103） — 5.3 监测仪器 本次验收监测项目所用的监测仪器详见表5-3。

# 表五（续）

表5-3监测仪器一览表 序号 样品类别 监测项目 使用仪器 仪器型号 仪器编号 溯源 方式 有效期 1 废气 流量 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置 ZR-5410A LBJC-FZ088 校准 2024.08.14 采样 自动烟尘（气）测试仪 崂应3012H LBJC-FX029 校准 2024.08.14 颗粒物 智能综合采样器 ADS-2062E-2.0 LBJC-FX095 校准 2024.08.14 LBJC-FX096 校准 2024.08.14 LBJC-FX097 校准 2024.08.14 LBJC-FX098 校准 2024.08.14 2 噪声 噪声 声级计 AWA6228+ LBJC-FX101 检定 2024.08.31 噪声 声校准器 AWA6021A LBJC-FX103 检定 2024.08.14 5.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测（分析）仪在测试前用便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置对其进行校 核，保证测试时采样流量的准确性所使用，具体校核质控信息见表5-4； 表5-4 废气采样仪器校准一览表 标准校准器型号、编号 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置ZR-5410A （LBJC-FZ088） 被校准仪器 被校准仪器流量示值Q1（L/min） 校准器读数Q1（L/min） 修正值△Q（L/min） 稳定度△% 结果 型号 编号 ADS-2062E-2.0 LBJC-FX095 100.00 99.33 0.67 0.7 合格 ADS-2062E-2.0 LBJC-FX096 100.00 99.39 0.61 0.6 合格 ADS-2062E-2.0 LBJC-FX097 100.00 99.40 0.60 0.6 合格 ADS-2062E-2.0 LBJC-FX098 100.00 99.46 0.54 0.5 合格 3012H LBJC-FX029 30.00 29.17 0.83 2.8 合格 ADS-2062E-2.0 LBJC-FX095 100.00 99.26 0.74 0.7 合格 ADS-2062E-2.0 LBJC-FX096 100.00 99.11 0.89 0.9 合格 ADS-2062E-2.0 LBJC-FX097 100.00 99.09 0.91 0.9 合格 ADS-2062E-2.0 LBJC-FX098 100.00 99.06 0.94 0.9 合格 3012H LBJC-FX029 30.00 29.26 0.74 2.5 合格

# 表五（续）

5.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次监测使用的声级计经计量部门检定并在有效期内，声级计在测试前、后在测量现场进行声学校准，前后校准的示值偏差不大于0.5dB。标准发声源为94.0dB(A)。噪声测量前、后声级计校准结果如表5-5。 表5-5声级计校准结果 测量时间 校准 备注 测量前 测量后 差值 2024.04.04 93.8 93.8 0 校准器型号 多功能声级计校准仪AWA6221A 2024.04.05 93.8 93.7 0

# 表六

6.1验收执行标准 详见表一。 6.2监测点位、项目及频次 本次验收监测项目及频次见表6-1。 表6-1 验收监测内容一览表 样品类别 检测因子 检测频次 检测点位 有组织废气 颗粒物 3次/天，2天 废气排放口（DA001） 无组织废气 颗粒物 4次/天，2天 厂界上下风向 噪声 等效连续A声级 1次/天，2天 厂界周边 6.3监测点位图 图6-1 项目监测点位图

# 表七

7.1验收监测期间生产工况记录： 福建新征途实业股份有限公司年产10万吨高耐久抗裂高强度特种快速修复材料生产线项目，每年工作300天；项目验收期间生产工况稳定，生产工况如下： 2024年04月04日，验收监测期间生产设备、环保设施正常运行。共使用成品水泥、烘干砂各25吨，快凝剂6吨，早强剂6吨，生产高耐久抗裂高强度特种快速修复材料64吨，产量达到一期设计生产能力的80.0%； 2024年04月05日，验收监测期间生产设备、环保设施正常运行。共使用成品水泥、烘干砂各26吨，快凝剂6.5吨，早强剂6.5吨，生产高耐久抗裂高强度特种快速修复材料67吨，产量达到一期设计生产能力的83.8%； 7.2 验收监测结果： 表7-1 工业企业厂界噪声监测结果一览表 检测 日期 检测点位 主要声源 昼间Leq：dB（A） 检测时间 检测结果 排放限值 2024.04.04 ▲N1厂界东北侧 生产 13:20~13::25 60.9 65 ▲N2厂界西北侧 生产 13:27~13:32 63.0 65 ▲N3厂界东侧 生产 13:41~13:46 57.3 65 ▲N4厂界南侧 生产 13:55~14:00 56.2 65 2024.04.05 ▲N1厂界东北侧 生产 09:16~09:21 62.9 65 ▲N2厂界西北侧 生产 09:24~09:29 57.6 65 ▲N3厂界东侧 生产 09:42~09:47 47.8 65 ▲N4厂界南侧 生产 09:51~09:56 48.7 65 备注：噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区限值

# 表七（续）

表7-2 生产废气监测结果 采样日期 检测 点位 检测项目 检测结果 平均值 排放 限值 1 2 3 2024.04.04 废气排放口（DA001） 标干流量（m3/h) 3.73×103 3.58×103 3.67×103 3.66×103 / 颗粒物 实测浓度（mg/m3） 5.1 5.9 7.2 6.1 10 排放速率（kg/h） / 2.23×10-2 / 2024.04.05 标干流量（m3/h) 3.65×103 3.61×103 3.57×103 3.61×103 / 颗粒物 实测浓度（mg/m3） 4.0 6.2 4.9 5.0 10 排放速率（kg/h） / 1.80×10-2 / 备注：DA001废气排气筒高度15米；处理设施：脉冲布袋除尘；颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2大气污染物特别排放限值-水泥制造及散装水泥中转站及水泥制品生产限值

# 表七（续）

表7-4 无组织废气监测结果一览表 采样 时间 采样点位 检测项目 检测结果 最大值 扣除参照点差值 排放 限值 1 2 3 4 2024.04.04 Q1（上风向） 颗粒物 （mg/m3） 0.181 0.173 0.184 0.196 0.184（平均值） 0.221 0.5 Q2（下风向） 0.319 0.405 0.357 0.320 0.405 Q3（下风向） 0.384 0.342 0.375 0.394 Q4（下风向） 0.400 0.374 0.382 0.350 2024.04.05 Q1（上风向） 颗粒物 （mg/m3） 0.188 0.191 0.174 0.176 0.182（平均值） 0.218 0.5 Q2（下风向） 0.400 0.345 0.367 0.370 0.400 Q3（下风向） 0.389 0.353 0.372 0.380 Q4（下风向） 0.365 0.374 0.389 0.360 备注：废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值

# 表八

验收监测结论： 8.1、环保设施调试运行效果 8.1.1污染物排放监测结果 ①废水 项目外排废水主要为生活污水，生活污水经自建化粪池处理后再依托三明市三菲铝业有限公司生活污水处理设施处理。 ②有组织废气 本项目验收监测期间，生产废气颗粒物排放两日均值为5.6mg/m3，废气排放达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2大气污染物特别排放限值-水泥制造及散装水泥中转站及水泥制品生产限值。 ③厂界无组织废气 验收监测期间，本项目无组织排放的颗粒物最大值0.221mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值要求。 ④噪声 本项目厂界两日昼间噪声等效声级分别在47.8~63.0dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类声环境功能区限值要求；项目夜间无生产，故未检测夜间噪声。 ⑤固废 验收监测期间，废润滑油暂未产生；除尘器收尘作为原料回收利用于生产；生活垃圾分类收集后由市政环卫部门统一清运处理，全面实现生产固废无害化、资源化利用。 8.2、总量控制分析 项目无生产废水排放，外排废水主要是职工生活污水，属于生活源，不纳入总量控制管理；外排颗粒物废气无总量控制要求。 8.3、工程建设对环境的影响 从验收监测结果分析，项目验收监测期间废气、噪声均达标排放，固体废物妥善处置，因此只要项目日常生产过程中做到废气、噪声达标排放，固体废物妥善处置，项目对周围环境影响较小。

# 表八（续）

8.4企业自主验收条件检查 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》【2017】4号中规定的不得验收合格的九条意见，判断本项目是否验收合格，见表8-1。 表8-1本项目验收合格情况分析 序号 不得验收合格的意见 本项目验收情况 是否验收合格 1 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的 相关环保设施均已安装，并与主体工程同时投入使用 合格 2 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的 污染物达标排放，符合总量控制指标要求 合格 3 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的 无重大变动 合格 4 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的 建设过程中无重大环境污染和生态破坏 合格 5 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的 属于纳入排污许可管理的建设项目，登记编号91350400MACR2GXG93001X 合格 6 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的 分期建设、环保设施满足分期建设的要求 合格 7 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的 无违法或处罚记录 合格 8 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的 验收数据真实，内容较为齐全，结论明确合理 合格 9 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 无 合格

# 表八（续）

8.5、验收结论 根据本次竣工验收的现场监测与调查，本项目按照有关要求执行了“三同时”制度，投入足够的资金对其废气、废水、噪声等主要污染源配置了相应的环保设施，环境保护设施基本做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。验收监测表明，该项目排放的废气、噪声均符合国家有关环保标准限值要求，实现了污染物的达标排放，固体废物得到妥善处置，环评与批复要求基本落实到位。根据现场检查工程无发生重大变化，项目建设过程中未造成重大环境污染或生态破坏。根据验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收情形对项目逐一对照核查，无不合格项，项目验收合格。

## 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):福建新征途实业股份有限公司           填表人 (签字):             项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 | 福建新征途实业股份有限公司特种快速修复材料制造项目 | 项目代码 | 2307-350403-04-01-715602 | 建设地点 | 福建省三明市三元区陈大镇高源工业区50号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 二十七、非金属矿物制品业30；56、砖瓦、石材等建筑材料制造303，其他建筑材料制造 | 建设性质 | (新建（迁建） (改扩建 (技术改造 迁扩建 |
|  | 设计生产能力 | 年产高耐久抗裂高强度特种快速修复材料10万吨 | 实际生产能力 | 高耐久抗裂高强度特种快速修复材料24000吨 | 环评单位 | 厦门毅协超环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 三明市生态环境局 | 审批文号 | 三明市生态环境局[2024]4号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2024.02 | 竣工日期 | 2023.8 | 排污许可证申领时间 | 2024.04.13 |
|  | 环保设施设计单位 | 福建新征途实业股份有限公司 | 环保设施施工单位 | 福建新征途实业股份有限公司 | 本工程排污许可证编号 | 91350400MACR2GXG93001X |
|  | 验收单位 | 福建新征途实业股份有限公司 | 环保设施监测单位 | 福建立标低碳研究院有限公司 | 验收监测时工况 | 达到75% 以上 |
|  | 投资总概算（万元） | 5000 | 环保投资总概算（万元） | 10 | 所占比例（%） | 0.2 |
|  | 实际总投资（万元） | 500 | 实际环保投资（万元） | 6 | 所占比例（%） | 1.2 |
|  | 废水治理（万元） | 1 | 废气治理（万元） | 5 | 噪声治理（万元） | 1 | 固体废物治理（万元） | 1 | 绿化及生态（万元） | 0 | 其他（万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 4800 |
| 运营单位 | 福建新征途实业股份有限公司 | 运营单位社会统一信用代码 | 913505400MACR2GXG93 | 验收时间 | 2024.04 |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 | 原有 排放量 (1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程 产生量 (4) | 本期工程 自身削减量(5) | 本期工程 实际排放量(6) | 本期工程 核定排放量(7) | 本期工程 “以新带老”削减量(8) | 全厂实际 排放总量 (9) | 全厂核定 排放总量 (10) | 区域平衡 替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / |
| // | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

# 附件1环评报告表

# 续附件2环评批复

# 续附件2环评批复

# 续附件2环评批复

# 续附件2环评批复

# 附件3 排污许可证

# 续附件3排污许可证

# 续附件3排污许可证

# 续附件3排污许可证

# Text boxes

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年