# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：连江县牛溪流域后坂至蓼沿段防洪治理工程

建设单位（盖章）：   连江县蓼沿乡人民政府

编制日期：           2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 连江县牛溪流域后坂至蓼沿段防洪治理工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2210-350122-04-01-827247 |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 连江县蓼沿乡后坂村 |
| 地理坐标 | 起点（119度24分43.149秒，26度22分41.375秒） 终点（119度26分29.084秒，26度20分34.950秒） |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利-128、河湖整治（不含农村塘堰、水渠）-其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | *** |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 连江县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 连发改基建〔2023〕100号 |
| 总投资（万元） | 2856.49 | 环保投资（万元） | 42.15 |
| 环保投资占比（%） | 1.48 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》项目工程专项设置情况参照表1专项评价设置，原则表1.1-1。 表1.1-1 项目专项评价设置表 专项评价的类别 涉及项目类别 本项目评价 是否设置专项 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部(配套的管线工程等除外)； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 本项目为河流整治项目，河道沿线无工业项目，不涉及重金属排放，因此本工程涉及河道清淤但不存在重金属污染 否 地下水 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目 本项目为水利 工程，但不涉 及穿越可溶岩 地层隧道 否 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 不涉及 否 大气 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 不涉及 否 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部 不涉及 否 环境风险 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 不涉及 否 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该 类项目所列的敏感区。 综上所述，本项目无需开展专项评价工作。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中水利工程项目--二、水利中“江河湖海堤防建设及河道治理工程”及“江河湖库清淤疏浚工程”，属于“鼓励类”项目。福州市水利局已于20223年1月18日及2023年12月13日分别出具了《关于连江县牛溪流域后坂至蓼沿段防洪治理工程初步设计的批复》（榕水利批(2023)11号）及《关于连江县牛溪流域后坂至蓼沿段防洪治理工程设计变更报告的批复》（榕水利批(2023)91号），同意本项目建设。因此，本项目的建设符合国家及当地产业政策。 1.2“三线一单”控制要求符合性分析 （1）生态红线符合性分析 对照《福建省生态保护红线划定方案》及其调整方案，本项目位于连江县蓼沿乡后坂村。项目周边无国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护或法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制的要求。 （2）环境质量底线符合性分析 本项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准。项目采取本环评提出的相关防治措施后，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线符合性分析 本工程建设过程中所利用的资源主要为水和电，均为清洁能源。项目建成运行后采取内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等多方面合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单的对照 ①根据福建省发展和改革委员会印发的《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》（2018年3月），列入福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单有永泰县、泰宁县、周宁县、柘荣县、永春县、华安县、屏南县、寿宁县、武夷山市等9个县（市），项目位于连江县蓼沿乡，不在其负面清单所列县市内，项目选址不属于环境功能区划需要特别保护的区域，符合当地环境功能区划的要求，符合当前国家产业政策要求，不属于禁止开发建设项目。 ②根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政[2020]12 号），对照福建省生态环境总体准入要求，本项目符合福建省生态环境总体准入要求，具体详见表1.2-1。 表1.2-1 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 全省陆域 空间布局约束 1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 本项目为河道防洪治理工程，不属于左侧文件所列重点产业、产能过剩行业、煤电项目、氟化工产业，不在空间布局约束范围之内。 符合 污染物排放管控 1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替换"。涉新增VOCS排放项目，VOCS排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。 本项目为河道防洪治理工程，运营期无污染物产污，不涉及污染物排放。 符合 ③根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021﹞178 号），对照福州市生态环境总体准入要求，本项目符合福州市生态环境总体准入要求。本项目涉及连江县境内牛溪河道，根据根据对照福州市“三线一单”管控单元图集，项目涉及“连江县一般管控单元（ZH35012230001）”管控单元类别属于一般管控单元，具体符合性分析详见表1.2-2。 表1.2-2 与福州市生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 福州市陆域 空间布局约束 1.福州市石化中上游项目重点在江阴化工新材料专区、连江可门化工新材料产业园布局。 2.鼓楼区内福州高新技术产业开发区洪山片禁止生产型企业的引入；仓山区内福州高新技术产业开发区仓山片不再新增生物医药原料药制造类企业。 3.罗源县内福州台商投资区松山片区禁止引进、建设集中电镀、制浆、医药、农药、酿造等重污染项目；连江县内福州台商投资区大官坂片区不再扩大聚酰胺一体化项目规模。 4.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 5.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，逐步将大气重污染企业和环境风险企业搬出城市建成区和生态保护红线范围。 本项目属于河道防洪治理工程，位于连江县蓼沿乡后坂村，项目建设与空间布局约束要求不相冲突。 符合 污染物排放管控 1.建设规划部门划定的县级以上城市建成区及福州市环境总体规划（2013-2030）划定的大气环境二级管控区的大气污染型工业企业（现阶段指排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业，但不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业）新增大气污染物排放量，按不低于1.5倍交易。 2.省级（含）以上工业园区外的工业企业新增主要污染物排放量（不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑的工业企业新增的二氧化硫、氮氧化物排放量），按不低于1.2倍交易。 3.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代。 4.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新建钢铁、火电、水泥、有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化及燃煤锅炉项目应当执行大气污染物特别排放限值。 5.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。 1、项目位于连江县蓼沿乡后坂村，不属于其规定的污染物管控区域。 2、项目为河道防洪治理工程，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目。 符合 连江县一般管控单元 空间布局约束 1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。 2.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。 3.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。 项目为河道防洪治理工程，不涉及占用永久基本农田，不涉及砍伐防风固沙林和农田保护林，不涉及VOCs排放 符合 1.3与“三区三线”符合性分析 本项目位于连江县蓼沿乡后坂村，本项目用地范围内不占用“三区三线”规划的永久基本农田，对基本农田的保有率无影响，不占用“三区三线”成果划定的生态保护红线区。本项目与“三区三线”的要求不冲突。 综上所述，本项目建设符合产业政策，符合相关法律法规要求，符合“三线一单”管控要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于连江县蓼沿乡后坂村，整治河段为牛溪后坂村至杏林村上游段。涉及河道为牛溪（干流）以及2条支流汇合口：后坂支流以及仙屏支流，建设涉及总河长6.004km。其中：牛溪（干流）起点位于后坂桥，流经后坂村、岐山村、蓼沿乡、仙屏村以及王坑村，终点位于杏林桥上游约640m处，建设涉及河长5.61km。后坂支流起点位于后坂二桥，流经后坂村，终点位于后坂支流汇入牛溪溪汇合口，建设涉及河长0.22km。仙屏支流起点位于仙屏桥，流经仙屏桥村，终点位于仙屏支流溪汇入牛溪溪汇河口，建设涉及河长0.174km。 项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.1项目由来 随着社会经济的发展，洪灾带来的危害程度愈来愈加剧、社会经济损失愈来愈严重，极大地制约了社会经济的发展。牛溪后坂村至杏林村上游段不仅是居民生活聚集地，也是经济发展的繁荣带。为加快推进《防汛抗旱水利提升工程实施方案》中小河流治理工作等建设要求，提高项目区河道防洪排涝能力，保护群众生命财产安全，同时也为推动乡村振兴建设，促进区域社会经济可持续发展，实施牛溪河道综合治理工程是十分必要的。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》 等有关法律法规，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于名录中的“五十一、水利：128 河湖整治（不含农村塘堰、水渠）中其他类”，应编制环境影响报告表。为此，建设单位委托本环评单位编制环境影响报告表（委托书见附件 1）。本环评单位接受委托后立即派技术人员现场踏勘，经资料收集与调研后，根据本项目的特点和项目所在地的环境特征编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境主管部门审批。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 五十一、水利 128 河湖整治（不含农村塘堰、水渠） 涉及环境敏感区的 其它 / 2.2项目组成及规模 （1）工程任务及建设规模 本工程主要任务为：针对牛溪流域后坂至蓼沿段河道进行防洪治理开展以新建护岸、河道清淤及排涝（排水）等工程为主的综合性治理水利工程。工程建设规模为河道综合整治长度6.004km，其中牛溪干流治理长度5.61km，后坂支流汇合口治理长度0.22km，仙屏支流汇合口治理长度0.174km。工程主要建设内容：新建护岸3.240km，河道清淤3.847km，新建排水涵管3处，修复堰坝1座。 （2）项目组成 本项目工程组成一览表见表 2.2-1。本项目主要工程量一览表见2.2-2。 表2.2-1 本项目工程组成一览表 项目名称 具体建设内容 主体工程 护岸工程 护岸型式采用直立式护岸（埋石砼挡墙面层C20细石砼坐浆溪滩石+墙背填土复耕）及复合式护岸断面一（下部1.5m 埋石砼挡墙护脚+上部铺设水土保护毯护坡），建设护岸总长3.240km 岸顶步道采用透水砼路面型式，透水砼步道内侧设C20砼路肩，路面宽度1.8m，新建岸顶步道3.161km 清淤工程 河道清淤3.847km，清淤量24075m3 排涝建筑物 设置排水涵管3处，分别位于牛溪干流桩号NY0+240、NY0+547及NZ0+463处；设置一座人行板桥，位于3#涝片 修复堰坝工程 修复堰坝1座 附属设施 沿河设置3块标志牌，5个警示标识 公共工程 给水 直接抽牛溪河水用于工程建设使用，职工生活用水接周边村镇供水管网 供电 接当地市政电网 依托工程 职工住宿 施工现场不设置宿舍，施工人员就近租住附近民宅 环保工程 施工期废水 施工废水经简易沉淀池处理后，回用于绿化、抑尘用水；生活污水依托周边现有污水处理设施处理，不单独外排 施工期废气 施工沿线做好施工围挡，运输车辆加盖篷布，定期洒水抑尘 施工期噪声 选择低噪声设备、车辆，禁止夜间施工，施工场现场设置施工围挡；运输车辆应选择敏感目标较少的运输线路，同时应减速慢行、禁鸣喇叭 施工期固废 施工人员租住周边民宅，生活垃圾依托当地环卫部门处理；建筑弃渣须按合理的运输线路送至相关部门指定地点规范堆存 生态治理 施工期临时占地生态恢复、绿化等 临时工程 施工道路 新建施工道路长4222m，路面宽3m，施工道路采用泥结碎石路面，厚0.15m，后期可将其作为本次工程的岸顶步道路线 表2.2-2 主要工程量一览表 序号 项目 单位 牛溪干流 后坂支流汇合口 仙屏支流汇合口 1 土方开挖（外弃 10km） m3 53824.4 0 0 2 土方开挖（利用） m3 30465.2 0 0 3 回填开挖土 m3 30465.2 0 0 4 C20埋石砼挡墙 m3 16216.6 0 0 5 回填卵石 m3 3320.9 0 0 6 大卵石堆砌 m3 638.0 0 0 7 溪滩石镶面厚 250 m3 2177.0 0 0 8 柔性水土保护毯 m2 2812.3 0 0 9 C20透水混凝土路面厚 80mm m2 4240.4 0 0 10 80厚花岗岩（粗面料石） m2 0.0 0 0 11 花岗岩栏杆 m 3453.0 0 0 12 铁链栏杆 m 0.0 0 0 13 普通平面钢模板 m2 22535.6 0 0 14 河道清淤 m3 23044.0 971 60 15 排水涵管 m 3 0 0 16 修复堰坝 座 1 0 0 17 人行板桥 座 1 0 0 18 复耕 亩 17.0 0 0 19 回填耕植土 m3 3180.0 0 0 20 C20砼压顶 m3 425.4 0 0 21 波形钢板护栏安装 (钢管立柱114*4.5*1850mm) t 1.4 0 0 22 波形钢板护栏安装 (波型钢板4320*310*85*3mm) t 2.9 0 0 2.3项目工程建设内容 （1）护岸工程 本项目工程河道整治总长6.004km，新建护岸总长3.240km。护岸型式采用直立式护岸（埋石砼挡墙面层C20细石砼坐浆溪滩石+墙背填土复耕）及复合式护岸断面一（下部1.5m 埋石砼挡墙护脚+上部铺设水土保护毯护坡）。 ①直立式护岸断面采用C20埋石砼挡墙结构（埋石率不大于20%），墙顶宽0.8m，迎水面坡比为1：0.15，面层采用溪滩石+C20 细石砼坐浆，背水面坡比为1：0.25，基础厚0.8m。顶部设步道宽1.8m，靠河侧设置仿古栏杆。墙背后回填开挖土，回填边坡坡度小于1：2.5，面层回填耕植土0.2m，进行复耕。 ②复合式护岸断面一下部为C20埋石砼挡墙结构，墙顶宽0.6m，墙高 1.5m，迎水面坡比为1：0.5，面层嵌入200-300mm溪滩石，背水面坡度为1：0.2，基础为C20 埋石砼，厚0.8m。挡墙每隔15m设置一道沉降缝，缝宽2cm，内嵌沥青杉木板。上部铺设柔性生态水土保护毯护坡，采用Ф8mm的U型钢筋锚固，间距1.0m，梅花型布置，面层覆土厚50mm，最后铺设草皮，边坡坡度1：2。岸顶设2.5m宽的C20透水砼路面，路内外侧设C20砼路肩，岸顶靠河侧设置栏杆。 表2.3-1 护岸建设内容表 整治 河段 左右岸 桩号 护岸型式 长度 （m） 牛溪 干流 右岸 NY0+161~NY0+416 直立式护岸（埋石砼挡墙面层C20细石砼坐浆溪滩石+墙背填土复耕） 255 NY0+416~NY0+745 复合式护岸断面一（下部 1.5m 埋石砼挡墙护脚+上部铺设水土保护毯护坡） 329 NY0+745~NY1+085 直立式护岸（埋石砼挡墙面层C20细石砼坐浆溪滩石+墙背填土复耕） 340 NY1+140~NY1+382 242 NY1+386~NY1+637 复合式护岸断面一（下部 1.5m 埋石砼挡墙护脚+上部铺设水土保护毯护坡） 251 NY1+800~NY2+171 直立式护岸（埋石砼挡墙面层C20细石砼坐浆溪滩石+墙背填土复耕） 371 左岸 NZ0+250~NZ0+787 537 NZ1+198~NZ2+013 815 仙 屏 支 流 汇 合 口 右岸 BY0+149~BY0+228 79 左岸 BZ0+105~BZ0+126 21 合计 3240 （2）岸顶步道工程 本工程岸顶步道结合护岸工程布置，新建岸顶步道3161m。岸顶步道采用透水砼路面型式，透水砼步道内侧设C20 砼路肩，路面宽度1.8m。透水混凝土步道由上往下各层材料和工艺： ①透水混凝土专用密封保护剂； ②80mm厚彩色透水混凝土面层（粒径 5~8mm）； ③170mm厚5%水泥稳定碎石垫层（粒径 10~20mm）； ④150mm厚级配碎石（粒径16~31.5mm）； ⑤无纺土工布反滤层（250g/m2)； ⑥C20透水砼步道每隔10m设置一道伸缩缝。 表2.3-2 步道建设内容一览表 整治河段 桩号 长度（m） 宽度（m） 路面材料 牛溪干流 NY0+161~NY1+085 924 1.8 透水混凝土路面 NY1+140~NY1+382 242 NY1+386~NY1+637 251 NY1+800~NY2+171 371 NZ0+250~NZ0+787 537 NZ1+198~NZ2+013 815 仙屏支流汇合口 BZ0+105~BZ0+126 21 合计 / 3161 / / （3）排涝建筑物 1）排水涵管 根据现场需要，本工程共设置排水涵管3处，分别位于桩号NY0+240、NY0+547和NZ0+463。排水涵管管身为C30钢筋砼结构，涵管采用外购的预制砼管，为防止管身伸缩，管座与管身之间用沥青及油毡分隔，涵管基础采用C20 砼结构，管周回填土压实度不小于0.91。涵管特性详见下表。 表2.3-3 排水涵管特性表 河段 位置桩号 尺寸 管长 设计河 底高程 进口高程 出口高程 (mm) (m) (m) (m) (m) 牛溪干 流 NY0+240 DN600 6 73.49 74.57 73.82 NY0+547 DN600 8 72.43 73.55 72.80 NZ0+463 DN600 8 72.43 73.20 72.80 2）人行板桥 由于3#涝片主要通过现状渠道进行排水，现状渠道宽度约5m，为天然沟渠，不适合布置排水涵管，为保证岸顶步道贯通，同时涝水顺利排出，本工程设置一座人行板桥横跨该渠道，位于桩号 NZ1+354 处。桥墩采用C20埋石砼直立式挡墙，砼挡墙由出口位置向上游延伸10m对渠道进行衬砌。 人行桥均采用C25钢筋砼现浇。桥采用简支梁结构，面板厚150mm，挡墙和桥板接触处，布置油毛毡（三油两毡）。桥长6.4m，宽3m，桥面高程为73.34m，桥面板下部结构最低高程为72.74m，设计渠底高程为69.30m。 （4）清淤工程 本工程河道清淤长度3847m，清淤量24075m3。项目区清淤工程量汇总成果见下表。清淤整治的主要内容为： 1、清除河道表层杂物、杂草、树根、表层腐植土、洞穴、沟、槽等影响河道行洪安全的植被，但保留生态且起缓冲功能的水生植物； 2、对河道表土清理，恢复河滩； 3、河道底泥清理，阻水漂石，保留天然的河石、水草等原生状态。 1）河道清淤设计 本次清淤对超出设计河底高程的淤积进行清除，局部低于设计河底高程无需回填。 清淤河底宽度为两岸已建护岸（护脚）之间距离， 部分未新建堤岸河段参照现有河宽清淤。本次设计清淤边坡不陡于1：3，在清淤过程中应根据现场情况与地质条件进行调整。 清淤过程中应确保桥墩、岸坡等安全，防止塌方、滑坡。 对靠近 桥梁和拦河坝等建筑物河段进行清淤时，必须保证与桥梁桥墩基础或 拦河坝坝脚有留 3m的保护范围，并按1:3 的斜坡清理，清淤不能影响岸坡、堤基、跨河桥墩及沿河其他建筑物的安全。 表2.3-4 清淤工程量一览表 序号 所在河流 河道中心桩号 间距 (m) 清淤体积(m3) 1 牛溪干流 N0+000~N0+788、N2+945~N6+247 3453 23044 2 后坂支流汇合口 NA0+000~NA0+220 220 971 3 仙屏支流汇合口 NB0+000~NB0+174 174 60 合计 3847 24075 （5）堰坝修复工程 修复堰坝位于桩号 N0+670 处，右岸有一条引水灌溉渠道，由于堰坝顶部条石受洪水冲刷，导致面层石块被冲毁，对灌溉渠道引水已造成影响。故本次为了满足灌溉渠道引水需求，需对堰坝进行面层修复。 经现场踏勘，该堰坝原设计坝体是采浆砌条石砌筑而成，坝体较完整，仅面层被破坏，且下游经过多年运行已形成稳定的冲坑，本次修复对右岸灌溉渠连接位置进行修复，同时结合当地文化特色，对堰坝面层采用具有一定景观效果的鱼鳞型进行装饰，并设置过水汀步。 堰坝面层采用M10浆砌河卵石砌筑鱼鳞形式，溢流面综合坡比1:8，坝顶设1×0.3×0.4m的条石汀步。 表2.3-5 修复堰坝特性表（P=10%） 河段 堰坝 名称 位置桩号 堰高 堰长 堰顶高程 上游水位 下游水位 (m) (m) (m) (m) (m) 牛溪 （干流） 后坂 堰坝 N0+670 0.7 40.1 75.25 78.44 78 （6）附属设施 为保护护岸及周边居民滨水活动安全，本项目沿河设置3块标志牌，5个警示标识。 警示标识底座为宽0.6m、高0.4m及厚0.2m芝麻灰花岗岩，展示面为宽1m、 高0.8m及厚0.05m南方松防腐木板，阴刻“水深危险”四字。 标志牌牌身采用大理石板和大理石贴面，埋深0.6m，长1.5m，厚0.1m。基础为C15素砼结构。牌身上刻上工程概况，字体采用华文新魏，字体颜色为红色。同时附上“中国水利”标志，颜色为蓝色。 2.4工程占地及拆迁 本工程永久占地主要为新建护岸工程占地、新建岸顶步道工程占地和管理范围等占地，临时占地以拟定的施工布置确定，包括施工生产设施等临时占地、土料场、砂石料场、土料周转临时占地以及临时道路等占地。工程临时占地面积11.99亩，永久占用耕地3.02亩，其中基本农田0亩，一般耕地占地3.02亩，不涉及村庄房屋等，无需考虑移民拆迁。经计算，本工程建设征地补偿费用为11.49万元。 |
| 总平面及现场布置 | 2.5总平面及现场布置 2.5.1工程总体布局 本次河道治理工程分为3段河道，分别为牛溪干流（N0+000~N6+247）、后坂支流汇合口（NA0+000~NA0+220）及仙屏支流汇合口（NB0+000~NB0+174）。治理河道总长度6.004km。 （1）牛溪干流段（N0+000~N6+247） 该段河道治理总长度5610m。本次对设计范围内主河道（N0+000~N0+788 和N2+945~N6+247）进行清淤，设计岸线基本沿原河道走向布置，左岸新建护岸长度1352m（NZ0+250~NZ0+787、NZ1+198~NZ2+013），右岸新建护岸长度1788m（NY0+161~NY1+085、NY1+140~NY1+382、NY1+386~NY1+637、NY1+800~NY2+171），其中现状已建护岸总长度342m（NY1+637~NY1+800、NZ0+787~NZ0+966），还有一处已建灌溉渠道，沿河段可作为护岸长度126m（NY0+000~NY0+126），情况良好，故本次设计护岸与现有护岸衔接。 该段河道保护对象主要为农田，本次均按照10年一遇防冲不防淹进行设计，岸顶高程满足2年一遇水位，考虑到防汛交通需求，岸顶布置步道。 为保证周边农田排水，本工程在原排水渠出口位置分别设置2根DN600砼管涵，以及设置1处人行板桥，横跨现状排洪渠。为保证灌溉渠道的取水量，本次工程对取水口处堰坝面层进行修复。 仙屏支流汇合口段（NB0+000~NB0+174） 该段河道治理总长度174m，于干流中心桩号N2+873汇入主河道，两岸现状为农田，本次设计考虑对该段河道（NB0+000~NB0+174）进行清淤。 设计岸线基本沿原河道走向布置，左岸新建护岸长度21m（BZ0+105~BZ0+126），右岸新建护岸长度79m（BY0+149~BY0+228），现状已建护岸总长度103m（BY0+000~BY0+103），情况良好，故本次设计护岸与现有护岸衔接。 该段河道保护对象主要为农田，本次均按照10年一遇防冲不防淹进行设计，岸顶高程满足2年一遇水位，考虑到防汛交通需求，岸顶布置步道。 为保证周边农田排水，本工程在原排水渠出口位置分别设置1根DN600砼管涵。 （3）后坂支流汇合口段（NA0+000~NA0+220） 该段河道治理总长度220m，于干流中心桩号N0+619汇入主河道，左岸为居民地，右岸现状为农田，两岸已建有条石护岸，本次设计对该段河道进行清淤，考虑到防汛交通需求，岸顶布置步道。 2.5.2施工布置情况 本工程施工场地相对集中，但由于河道两岸现状大部分为农田，因此仍需修建一些临时施工道路，以连接施工场地与场外交通，新建施工道路长4222m，路面宽3m，施工道路采用泥结碎石路面，厚0.15m，后期可将其作为本次工程的岸顶步道路线。 本工程施工场地集中，生活设施租用附近民房，施工辅助设备可充分利用乡镇已有设施。 混凝土拌和系统采用移动式拌和站， 根据需要沿线移动，相应砂石堆料场、水泥仓库亦分散布置。砼拌和系统布置在岸内空地，相应砂石堆料场、水泥仓库亦布置在附近。 |
| 施工方案 | 2.6施工方案 2.6.1施工工艺 （1）清基：施工范围内耕地层、草皮、竹木树根等杂物应清除，以确保工程质量，施工区域内表土层采用74kw 推土机进行除、堆积，有5T自卸车出渣并弃卸于指定的弃渣场。 （2）清淤：河道清淤施工安排在枯水期进行，可结合护岸工程基础开挖进行，在施工段用袋装砂土围堰，水泵抽排河道内积水。河道清淤采用1.0m3反铲挖掘机开挖，采用后退法施工，由外侧往内侧开挖，利用挖掘机平整作为施工便道，汽车在便道上倒退装车。 （3）土方开挖：本工程土方开挖采用自上而下分层开挖，土方由1m3挖掘机挖装，5t自卸汽车运输出渣。 （4）土方回填：土方回填，由1.0m3反铲挖掘机直接上料，采用分层填筑，分层厚度控制25cm以内，推土机平整和压实，边脚部分由蛙夯夯实。 （5）埋石砼施工：砼由0.4m3砼拌和机现场拌制，手推双脚轮车运输，砼直接入仓，人工平仓，机械振捣。严格按照《水工混凝土施工规范》（SL677-2014） 等相关施工规范施工。 1）浇筑顺序及施工方法 埋石砼分层进行施工，每层浇筑高度约 0.8m。 2）砼埋块石 埋石砼浇筑前，浇筑的水平工作面按常规施工缝处理，清除仓面浮浆、残渣，打毛冲洗使其表面充分湿润，使块石与混凝土的结合面为毛面结合。块石埋设应做到错开摆放，缝紧浆饱。 3）浇筑施工： ①铺砼 在铺筑底部砼前，石料洒水湿润，使其表面充分湿润，但不得残留积水；铺砼厚度为8cm左右，以盖住凹凸不平的层面为度，人工稍加平整，并剔除超径突出的骨料，然后摆放石料，铺砼范围超前块石摆放1～2m，并且超前不得大于30min。 ②石料摆放 石料采用竖向摆放，预留三角缝，缝宽控制在8～10cm左右，不得靠到模板，埋石率控制在20%。 ③竖缝灌砼和振捣石料摆放就位好后，应即时进行竖缝灌砼。竖缝砼分二次灌砼二次振捣，采用平板式混凝土振捣器进行振捣，振动时间一般控制在20～30s左右，以振捣后砼开始泛浆不冒气泡为度，相邻两振点的距离一般控制在1.5倍振捣作用半径（约250mm左右），特别注意防止重振和漏振。每层的仓块应交错搭接控制，避免出现贯穿横缝。 4）设置伸缩缝和排水孔 浇筑边墙时应按设计要求或监理人的要求收坡，并设置伸缩缝和排水孔。 （6）石料砌筑工程：石料由 5t 自卸汽车运输至施工区，再人工搬运至工作面。石料规格及物理力学指标应满足设计规范要求。 施工均自上而下人工砌石，其石料必须选用质地坚硬，粒径≥200的卵石，施工前应对表面进行清理，砌筑时不得松动，内层C20细石砼坐浆，最外一层不露浆。 2.6.2施工时序及建设周期 本工程施工期为8个月。施工时段为10月份至次年5月份。同时可优先进行水下部分施工，水上部分施工可安排在施工后期进行，保证水下部分在枯水期施工完成。 准备工程包括水电及通讯系统，砂石料及砼拌和系统，以及围堰工程等，安排在第一年10月完成。河道整治工程可分段同时进行，安排在第一年的10月中下旬至第二年4月完成。工程扫尾工作安排在第二年5月。各项目施工进度见下表。 表2.6-1 施工进度横道图 序号 项目名称 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 1 施工准备 2 土方开挖 3 余土外运 4 挡墙施工 5 大卵石堆砌 6 回填土方 7 巡查道路 8 综合绿化 9 工程扫尾 2.6.3土石方平衡 项目土石方开挖总量为107333.6m3，回填总量30465.2m3，余方76868.4 m3。 本项目余方需统一堆放至建设单位指定弃渣场进行堆放，弃运距离暂定10km。土石方平衡见表2.6-2。 表2.6-2 土石方平衡一览表 单位：m3 土石方开挖 土石方回填 余方 土方开挖 河道清淤 土方回填 弃土 淤泥 84289.6 23044 30465.2 53824.4 23044 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1 环境功能区划 3.1.1水环境 项目周边水系为牛溪，牛溪为敖江一级支流，发源于罗源境内，由北向南流经蓼沿等地，在潘渡陀市汇入敖江干流。根据《福建省人民政府关于福州市地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文〔2006〕133号），牛溪水环境功能区划为Ⅲ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3.1.2大气环境 本项目位于连江县蓼沿乡后坂村，根据《福州市人民政府关于印发福州市环境空气质量功能区划和福州市声环境功能区划的通知》（榕政综﹝2014﹞30号），项目所在地环境空气质量功能区属于二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准。 3.1.3声环境 本项目所在区域声环境功能区划为3类区，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 3.2 环境现状调查 3.2.1水环境质量现状 为了解项目周边水环境质量现状，本项目收集连江县人民政府公布的2023年度牛溪流域监测断面地表水监测结果，即2023年1月~12月《连江县环境质量月通报报表》进行说明。 根据连江县人民政府网公布的2023年1月~12月《连江县环境质量月通报报表》可知，陀市桥断面地表水水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水标准，项目周边水体水环境质量良好。 表3.2-2 连江县环境质量月通报报表 时间 水域类型 水域名称 执行标准 本月份水质类别 2023.1 地表水 陀市桥 地表水Ⅲ类 地表水Ⅲ类 2023.2 地表水 陀市桥 地表水Ⅲ类 地表水Ⅲ类 2023.3 地表水 陀市桥 地表水Ⅲ类 地表水Ⅱ类 2023.4 地表水 陀市桥 地表水Ⅲ类 地表水Ⅲ类 2023.5 地表水 陀市桥 地表水Ⅲ类 地表水Ⅲ类 2023.6 地表水 陀市桥 地表水Ⅲ类 地表水Ⅲ类 2023.7 地表水 陀市桥 地表水Ⅲ类 地表水Ⅲ类 2023.8 地表水 陀市桥 地表水Ⅲ类 地表水Ⅲ类 2023.9 地表水 陀市桥 地表水Ⅲ类 地表水Ⅱ类 2023.10 地表水 陀市桥 地表水Ⅲ类 地表水Ⅲ类 2023.11 地表水 陀市桥 地表水Ⅲ类 地表水Ⅲ类 2023.12 地表水 陀市桥 地表水Ⅲ类 地表水Ⅲ类 3.2.2空气环境质量现状 根据连江县人民政府公布的2022年1月~2022年12月《连江县环境质量月通报报表》（链接：http://www.fzlj.gov.cn/xjwz/zwgk/zfxxgkzdgz/hjbh/hjzl/），项目区域大气环境质量均可达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准，大气质量良好，具体详见表3.2-2。 表3.2-2 连江县环境质量月通报报表 月份 SO2 ug/m3 CO mg/m3 NO2 ug/m3 O3 ug/m3 PM10 ug/m3 PM2.5 ug/m3 达标率 2022年1月 3 0.6 14 78 28 18 100% 2022年2月 4 0.5 7 78 19 13 100% 2022年3月 3 0.5 11 98 33 18 100% 2022年4月 4 0.5 8 108 32 18 100% 2022年5月 4 0.5 8 94 20 14 100% 2022年6月 3 0.5 9 78 23 12 100% 2022年7月 2 0.5 7 108 33 15 100% 2022年8月 2 0.6 5 99 24 11 100% 2022年9月 5 0.5 7 113 28 14 100% 2022年10月 4 0.5 8 86 28 13 100% 2022年11月 3 0.5 11 67 22 12 100% 2022年12月 4 0.5 12 64 28 15 100% 3.2.3声环境质量现状 本项目为针对牛溪流域后坂至蓼沿段河道进行防洪治理开展以新建护岸、河道清淤及排涝（排水）等工程为主的综合性治理工程，属于防洪、水利的民生工程，因此本评价不对声环境现状进行监测。 3.2.4土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A可知，本项目属于水利中“其他”类别，为III类项目，项目周边土壤环境为不敏感，故可不开展土壤环境影响评价工作。 表3.2-3 土壤环境影响评价项目类别（摘录） 行业类别 项目类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 水利 库容1亿m3及以上水库；长度大于1000km的引水工程 库容1000万 m3至1 亿m3的水库；跨流域调水的引水工程 其他 / 3.2.5地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的附录A可知，本项目河道疏浚属于A水利中“5、河湖整治工程”中的报告表类别，为IV类项目，无需开展地下水环境影响评价。 表3.2-4 地下水环境影响评价行业分类表（摘录） 环评类别 行业类别 报告书 报告表 地下水环境影响评价项目类别 报告书 报告表 A、水利 5、河湖整治工程 涉及环境敏感区的 其它 Ⅲ Ⅳ 3.2.6生态环境现状 （1）陆生生态环境现状 1）植物： 项目区植被类型分为自然植被和人工植被。人工植被为当地居民开垦的农作物，主要为蔬菜等。自然植被主要为竹子、杉木、芦苇丛等。项目区植被覆盖良好。 2）动物： 项目区域由于人类的长期开垦及耕种，破坏了原生植被，且人口分布较密集、人类活动频繁，野生动物种类较少。 ①两栖类 项目区域分布着两栖类无尾目及有尾目，主要种类有青蛙、棘胸蛙（石蛙）、黑斑蛙（田鸡）、雨蛙等，广泛分布在项目河道及两岸农田中。 ②爬行类 项目区域分布有爬行类蛇目、龟鳖目和蜥蜴目，主要种类有蝮蛇、水蛇、 鳖、乌龟、壁虎、蛇蜥等。其中蜥蜴目主要分布于评价区山体、各土料场区域，龟鳖目和蛇目分布于农田、园地中。 ③鸟类 项目区域分布鸟类常见种有喜鹊、麻雀、竹鸡等。鸟类空间活动范围广，各山间竹林均有分布。 ④哺乳类 项目区域人类活动频繁，野生哺乳类主要为小型啮齿类，常见种类有松鼠、田鼠等。 （2）水生生态环境现状 1）浮游植物 评价区内主要以水生浮游植物为主。 2）浮游动物 评价区内浮游动物有原生动物、轮虫类、枝角类、桡足类。 3）底栖生物 评价区底栖生物主要包括水生寡毛类的水蚯蚓、水生甲壳类的虾蟹类、软体动物的螺、河蚬和水生昆幼虫等。流域内未见珍稀濒危底栖生物种分布的报道。 4）鱼类现状 项目区域鱼类常见的有鲤鱼、黄鳝（田鳝）等，以温水性鱼类为主。 5）水生植被 水生植被常见的有小浮萍、芦苇等。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 3.3 环境环保目标 根据现场踏勘，本项目主要环境保护敏感目标为居民住宅及学校等，施工过程中需对施工沿线的环境敏感点、生态及地表水环境等进行保护，项目环境保护目标详见表3.3-1及附图？。 表3.3-1 主要环境保护目标 环境要素 敏感目标 方位、距离 目标规模 环境功能 大气环境 后坂村 西北侧9m 420人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准 定头 西北侧20m 230人 岐山村 北侧6m 266人 蓼沿村 西北侧19m 2057人 蓼沿中学 西北侧20m 684人 仙屏口 西侧15m 203人 山尾 北侧6m 245人 水环境 牛溪 沿线0m / 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 后坂支流 沿线0m / 仙屏支流 沿线0m / 声环境 后坂村 西北侧9m 420人 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准 定头 西北侧20m 230人 岐山村 北侧6m 266人 蓼沿村 西北侧19m 2057人 蓼沿中学 西北侧20m 684人 仙屏口 西侧15m 203人 山尾 北侧6m 245人 生态环境 水生生态、河岸周边植被 沿线0m / 保护生态环境不受影响 |
| 评价 标准 | 3.4环境功能区划及环境质量标准 （1）地表水环境质量标准 根据福建省人民政府闽政文[2006]133号《福州市地表水环境功能区划定方案》，牛溪、后坂支流、仙屏支流水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，水环境质量标准限值见表3.4-1。 表3.4-1 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH除外） 序号 项目 III 类标准 标准来源 1 pH 6～9 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 2 化学需氧量≤ 20 3 五日生化需氧量≤ 4 4 氨氮≤ 1.0 5 溶解≥ 5 6 总磷≤ 0.2 7 高锰酸盐指数≤ 6 8 悬浮物≤ 30 《地表水资源质量标准》(SL63-94) （2）环境空气 根据《福州市环境空气质量功能区划》，项目所在区域大气环境功能区规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准具体标准值见表3.4-2。 表3.4-2 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准值 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 PM10 年平均 70μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准 24小时平均 150μg/m3 PM2.5 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 SO2 年平均 60μg/m3 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 O3 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 （3）声环境 本项目所在区域声环境功能区划为3类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体标准限值详见表3.4-3。 类别 昼间 夜间 3类 65 55 表3.4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准 单位：dB(A) 3.5污染物排放标准 项目运营期无废水、废气及噪声污染物产生，不执行排放标准。施工期污染物排放标准如下： （1）污水排放标准 项目施工生产废水经简易沉淀池处理后，回用于绿化、洒水抑尘用水，不外排；施工人员分散居住在附近的村庄，生活污水纳入当地现有的污水排放系统中，不另行单独外排。 （2）大气排放标准 项目施工期施工扬尘及运输施工车辆汽车尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值，施工过程清淤产生的恶臭执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1厂界二级（新扩改建）标准限值，具体详见表3.5-1。 表3.5-1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（摘录） 污染物名称 无组织排放监控浓度限值 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 氨 1.5 《恶臭污染物排放标准》表1 硫化氢 0.06 臭气浓度 20（无量纲） （3）噪声排放标准 场地噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011)中的标准限值。 表3.5-2 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011) 单位：dB(A) 施工阶段 昼间 夜间 各施工阶段 70 55 （4）固体废物 施工期的一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求进行处置。 |
| 其他 | 本项目为河道防洪治理工程，项目完成后无“三废”"排放，故本项目不涉及总量控制问题。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1 施工期生态环境影响分析 4.1.1废水环境影响分析 （1）施工人员生活污水 本工程施工人员主要为附近的村民，现场管理人员及少量来自外地的施工人员，主要临时租用工地附近的民房居住。故施工期产生的生活污水依托当地现有的污水处理系统进行处理，不单独外排。 （2）施工废水 本项目砼浇筑及浆砌石施工用水大多被吸收或蒸发，故其废水排放污染可忽略不计。项目施工现场距离城镇较近，施工场地内不设修配系统，汽车维修和保养均在城镇现有的机修厂内进行。故本项目无修配污水产生。本项目主体工程所需的混凝土采取外购，通过罐车运至施工现场直接使用。本项目在施工场地为施工机械、车辆提供简单的冲洗，产生少量的施工机械及车辆冲洗废水，主要污染物成分为悬浮物，冲洗废水经简易沉淀池处理后循环使用，不得随意排放，施工结束后，沉淀池及时拆除清理。 （3）清淤工程施工影响 本项目疏浚施工过程中会搅动河道中的部分底泥，使其中的污染物散发，对水质产生影响。从类比类似河道水质现状和底泥浸出液的浓度分析，采取围堰施工方式，搅动水体中产生的污染物主要为悬浮物，施工时会引起河道悬浮物浓度增加，使水体水质的浑浊度变大，透明度降低，对河道水质产生不利影响。悬浮物质为颗粒态，随着河水运动的同时在河水中沉降，并最终淤积于河底，本工程施工期较短，施工扰动引起的悬浮物扩散的影响将随施工结束而消失。 （4）建筑材料堆场对水环境影响分析 施工区各类建筑材料在堆放过程中若堆存不当，在雨季可能会有部分的建筑材料被雨水冲刷进入水体，从而对地表水体的水质产生影响，因此施工阶段应妥善保管各类建筑材料，使其远离河岸，并在原料临时堆场设置临时遮挡的帆布，避免被雨水冲刷进入水体而污染水体。项目施工期通过合理选择建筑材料临时堆场和加强对堆料场的防护管理后，不会对整治水域水质产生影响。 4.1.2大气环境影响分析 （1）运输车辆扬尘 施工材料来往将产生道路二次扬尘污染。车辆运输扬尘与道路的路面条件、运输物料和天气条件有关，一般在风速大于3 m/s时产生扬尘。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算： 式中：Q--汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V--汽车速度，km/h； Q--汽车载重量，t； W--道路表面粉尘量，kg/m2。 通过上式计算，试验一辆10t卡车，行驶过一段长为1km 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量，详见表4.1-1。结果表明，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大;在同样的车速情况下，路面越不清洁，路面扬尘量越大。根据施工路段酒水降尘实验结果，详见表4.1-2，洒水的降尘效果均在30%以上，20m处降尘率可达52%，50m处降尘率可达41%。因此，适当降低运输车辆的车速，实行密闭(用苫布遮盖或者采用密闭车斗)运输，并适当酒水能有效地降低扬尘对大气环境的影响；且施工期影响是暂时的，随着施工期结束影响也随之消失。 表4.1-1 不同车速和地面清洁度的汽车扬尘量一览表 单位：kg/(km▪辆） P(kg/m2） V（km/h） 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 5 0.051 0.086 0.116 0.114 0.171 0.287 10 0.102 0.171 0.232 0.289 0.341 0.574 15 0.153 0.257 0.349 0.433 0.512 0.861 20 0.255 0.429 0.582 0.722 0.853 1.435 表4.1-2 施工路段洒水降尘试验结果一览表 单位：kg/(km▪辆） 距路边距离 0m 20m 50m 100m TSP（mg/m3） 不洒水 11.03 2.89 1.15 0.86 洒水 2.11 1.40 0.68 0.60 0.29降尘率（%） 81 52 41 30 （2）施工扬尘 施工扬尘是本工程施工时产生的主要污染物，扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，其产生量受风向、风速和空气湿度等气象条件的影响，主要来源于土土方开挖的扬尘、装卸过程产生的扬尘、填方扬尘等。根据表4.1-2施工期场地粉尘可使周围空气中TSP浓度明显升高，影响范围一般为50~100m。本项目施工区、淤泥干化场现状均为空地，应采用防尘网遮盖，定期酒水降尘，防止裸露表面随风起扬尘。 本项目对沿线敏感点影响较大，本评价要求施工单位在淤泥干化场设立施工围挡，并酒水降尘，减少扬尘产生量及对周围大气环境的影响。 （3）车辆、机械尾气污染 施工机械、车辆的尾气排放形成污染将伴随工程的全过程，其影响仅限于局部某一点周围（如柴油发电机）和施工运输道路两侧局部区域，相对于环境容量而言其影响较微弱。 （4）淤泥恶臭 本次工程河道有机物含量一般，河道清淤底泥本身只有微弱气味，在受扰动和堆置于地面时，其中含有的恶臭物质呈无组织状态释放，在存放一段时间后气味会有所加重。恶臭气体呈无组织状态释放，不但会污染环境、造成人的感官不快、达到一定浓度还会危害人体健康。 恶臭强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的，我国把恶臭强度分为6级，见表4.1-3。类别同类项目，臭气影响强度见表4.1-4。 表4.1-3 恶臭强度分级法 强度 指标 0 无气味 1 勉强能感觉到气味（感觉阈值） 2 气味很弱但能分辨其性质（识别阈值） 3 很容易感觉到气味 4 强烈的气味 5 无法忍受的极强气味 表4.1-4 底泥臭气强度影响距离 距离 臭气感觉强度 级别 堆放区 有较明显臭味 3级 堆放区30m 轻微 2级 堆放区50m 极微 1级 80m外 无 0级 ①清淤过程臭气 根据现场调查，清淤河道沿线散落布置有多处居民点，故清淤过程产生的淤泥臭味对居民会产生一定的影响，但影响随着施工期结束消失，同时淤泥的清理对河道周边的大气环境净化更有利； 为避免在污染较严重的河段清淤时可能产生的臭气对周围环境的影响，通过强化清淤作业管理，保证清淤设备运行稳定，可减少清淤过程臭气的产生。河道清淤开挖时，应通过喷洒生物除臭剂除臭，同时可增加通风，加强对施工工人的保护等措施，把受影响人群降至最少。 ②淤泥干化场臭气 根据建设单位提供资料，项目计划利用河道沿线岸边且远离居民区的荒地设置1处淤泥干化场，淤泥干化场周边地块均较为宽阔，气象扩散条件好，故项目淤泥干化场产生的臭气对周边居民点以及周边环境影响较小。为了进一步减小淤泥干化场产生的臭气对周边环境的影响程度，建议在淤泥干化场场界设置挡板，并在污泥表面喷酒生石灰，加速污泥脱水干化，干化后的污泥及时清运以缩短晾干场恶臭的影响时间，同时淤泥干化场应喷酒生物除臭剂，进一步减轻对周边居民点的影响。在落实以上环保措施的前提下，项目淤泥干化场的臭气对周边敏感点影响短暂，也是可接受的。 4.1.3声环境影响分析 项目施工期主要噪声源是施工机械设备、运输工具等，如挖掘机、推土机、打夯机、搅拌机等，上述施工机械设备噪声源的声功率级范围在96~118dB，因此施工时机械设备运用时产生的噪声将对施工人员、附近的居民等产生不利影响。 项目周边存在居民区，若夜间施工在一定范围内将会对居民的休息产生较为严重的影响。施工噪声对施工人员也有一定影响。此外，施工期运输设备主要为自卸汽车、载重汽车等，载重车和自卸汽车在装卸、进出施工基地以及运输过程中会对施工基地周边以及运输道路两侧的居民点产生一定影响。 总的来看，施工机械噪声对工程区200m范围左右的各个敏感点会产生不同程度的影响，由于每个工段的施工机械产生噪声的时间较短，并且对于某一敏感点而言，该点施工时间就更短了，从而影响相对较小。 因此，只要合理安排，其影响可以得到控制。按规定，夜间及午间休息时间严禁从事噪声扰民等施工。施工期运输交通噪声将对沿途道路两侧的居民区 会产生一定影响，但由于施工交通运输噪声存在时间极短，且只在有运输车辆经过时才产生，因此，施工交通噪声对沿线道路两侧居民住宅产生的影响是瞬时性的，影响程度不大。施工对声环境影响是暂时的，随着工程竣工，这些影响也将随之消失。 4.1.4固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾 根据建设单位提供资料，项目施工高峰期进场施工人员约20人，施工人员人均生活垃圾产生量以0.5kg/d计，则施工场地生活垃圾产生量约10kg/d。生活垃圾分类收集后委托当地环卫部门统一清运处置。 （2）建筑垃圾 在运输各种建筑材料(如砂石、水泥、砖等)过程中以及在工程完成后，会残留不少建筑废料，主要是废包装袋、废混凝土块、水泥砂浆等建筑垃圾，这部分产生量难以估计。施工垃圾应集中堆放，及时清运，妥善处理，尽可能回收利用。对不能回收的垃圾应运至有关部门指定的地点填埋避免造成二次污染。 （3）土石方 根据项目初步设计资料，本项目河道治理过程中开挖土石方约107333.6m3，回填土石方30465.2m3，剩余不可利用土石方作为弃渣处理，运至规划好的指定弃渣场堆放，后期用于河道沿岸边坡植被绿化覆土。 综上分析，施工期的固废均得到有效处置，不外排，且这些影响都是间歇和暂时的，待施工阶段结束后，影响就会消除。 4.1.5生态环境影响分析 （1）工程占地影响 项目临时占地主要为淤泥干化场及施工道路，均不占用基本农田。施工道路后期可将其作为本次工程的岸顶步道路线，淤泥干化场待施工结束后对其进行覆土绿化，使临时占地内的植被逐渐恢复，对土地利用的环境影响较小。工程永久占地主要为新建护岸工程、岸顶步道工程及管理范围等占地，通过以上工程可提高河道两岸的防洪能力及河道本身的行洪能力，恢复河道基本功能，提升了沿线周边土地利用价值，也对防治水土流失有着积极的意义。 （2）陆生动植物影响 本项目施工期对陆域生态环境的影响主要表现在工程永久占地，施工道路 以及施工场地等临时占地对原地貌植被的扰动和破坏，造成生物量减少。同时施工活动带来的人类频繁活动，各类施工活动产生的噪声、扬尘、废气等，对 周边植被造成影响。 本工程沿河岸分布的植被主要为自然植被和人工植被，评价范围内不涉及名木古树、珍稀濒危物种。受工程影响的陆生植被均为一般常见种，这些植被在周边地区均有广泛分布，不存在因局部植被损失而导致该植物种群消失的可能性。另外，护岸工程、水土保持措施将对植被进行恢复，完工后也将对临时施工用地进行复垦或植被恢复，可使工程影响区内的植被在较短的时间内得到较好的恢复。 由于本工程各单元沿线周边现有野生动物以常见动物为主，如蛇蜥、喜鹊、松鼠等。施工期间，工程占地将使陆生生物栖息地相对缩小；工程开挖以及施工机械运行等将导致区域水环境、环境空气质量和声环境质量有所下降，对工程涉及区内的部分蛙类、蛇类和鼠类动物产生不利影响。由于这些陆生动物均为常见物种，适宜能力较强，在受到不利影响后，大多会主动向周边适宜生境中迁移；而且工程呈线状分布，工程影响区域主要集中在工程两侧50m范围以内，影响范围相对较小，且工程规模较小，施工时段短。因此，工程施工对陆生动物的影响不大。 （3）水生动植物影响 本工程施工期施工活动将会对河流水体造成扰动，引起河流水体水质恶化，从而进一步导致河道中浮游植物、浮游动物及鱼类等栖息条件发生恶化。 ①对浮游植物的影响 工程对浮游植物的影响主要是水体扰动，使水体含泥量增加，增加局部水体的浑浊度，降低透光率，阻碍浮游植物的数量，最终导致附近水域初级生产力水平的下降，另外，由于泥沙的沉降会裹挟一些浮游植物一同沉降，导致浮游植物无论种类还是数量在施工期间都将减少，这个影响在施工后即消除。 ②对浮游动物的影响 工程河道内施工产生的悬浮物会刺激浮游动物，使之难以在附近水域内栖身而逃离现场，因而减少附近水域内浮游动物的种类和数量。随着施工的结束，水流趋于平缓，流速降低，则泥沙含量减少，水深增加，水体透明度增加，将有利于浮游动物的繁殖。预计施工结束后水体中的浮游动物数量会有所增加，但种群结构不会发生大的变化。 ③对鱼类的影响 本工程施工过程中产生的悬浮物在许多方面对鱼类产生不同的影响，施工作业会破坏鱼类等水生生物的生存环境，不过鱼类等水生生物在遇到外界干扰时会选择逃离不利的生存环境，有自动规避的本能，且本工程施工对水质影响有限，鱼类等水生生物有规避的空间。本项目施工期选择避开鱼类繁殖期，施工期禁止施工人员捕捞等行为。施工结束后，先前的生存空间和质量恢复到此前的水平，鱼类等水生生物又回到工程区域河段生存，项目不涉及鱼类三场和洄游通道。因此，本工程施工期间悬浮泥沙影响范围和时限均较小，鱼类受影响较小。 （4）水土流失影响 本工程施工期将造成沿线原有植被的破坏，土地裸露面积增大水土流失增加，若不采取防护措施，不仅影响工程建设进度，而且流失掉的泥沙作为一种废弃物和污染物排向施工场地以外的环境，会影响该区域局部生态系统，更将对周边水体产生较大的影响。 一般情况下，土石方施工采取边挖、边运、边填、边压的方式，地面没有大量松散土长久存在，加上项目地面较为平缓，随即又进行路面恢复、绿化等施工而覆盖土面，因而不会产生持久的明显土壤侵蚀流失，水土流失相对较轻。因此，如果工程建设能采取一定的防护措施，可将水土流失量降到最小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.2 运营期生态环境影响分析 （1）水环境影响 本项目为河道整治工程，本身在运营期不产生废水污染物排放，工程在运营期不会对地表水环境产生负面影响，相反还将在一定程度上改善现有的水系水环境质量，本工程实施后可以提高项目片区的排水能力，改善周边水系的调洪、纳潮功能，对项目区域水环境影响表现为正效益。 （2）大气环境影响 本项目运营期内无废气产生，不会对大气环境造成影响。 （3）声环境影响 本项目运营期内无噪声产生，不会对周围居民造成影响。 （4）固体废物环境影响 本项目营运期内无固体废物产生，不会对环境造成影响。 （5）生态环境影响 通过本项目的实施，可以使项目所在地的水量更充足、水流更自然、水质更良好，使河岸和河床更加符合自然、稳定和渐变态势，沿河动植物尤其是水生生物更加丰富多样，水系自身结构更加完整，防洪安全体系更加完善，可有效改善区域内农业生产条件和人民群众的生活环境。 全面实施流域整治是打造生态河流的需要，改善水环境，有利于推动工程水利向环境水利、城市水利转变，使广大人民真正享有“水清、地绿、天蓝、宁静”的生态环境。 （6）社会环境影响 本工程完成后，提高了防洪排涝能力，可减少当地居民的洪涝灾害损失，同时改变了整个河段的整体景观形象，有利于美化乡村形象、改善居住环境，对社会环境产生正面影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 4.3 选址选线环境合理性分析 福州市水利局已于20223年1月18日及2023年12月13日分别出具了《关于连江县牛溪流域后坂至蓼沿段防洪治理工程初步设计的批复》（榕水利批(2023)11号）及《关于连江县牛溪流域后坂至蓼沿段防洪治理工程设计变更报告的批复》（榕水利批(2023)91号），同意本项目建设，本项目为河道整治工程，其选址唯一。 本工程实施后将有效提升区域内水环境质量，改善城市的生态环境，既是落实水体污染整治、生态修复的需要，又是满足周边居民老百姓美好生活，改善人居环境的需要。项目无新增建设用地，不占用基本农田，不涉及生态林、自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需要重点加以保护的区域；所在区域周围环境质量现状良好，符合环境功能规划。 因此，在严格执行本环评提出的施工期各项环境保护措施前提下，本项目选址从环境保护角度分析基本合理可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1 施工期生态环境保护措施 5.1.1 水环境保护措施 （1）施工人员租住于当地民房，针对施工人员产生的生活污水，直接纳入当地的生活污水系统处理，不外排。 （2）在施工场地内设置沉淀池，施工期废水经沉淀处理后回用于场地绿化、抑尘，不外排。 （3）施工材料不得随意堆放在岸边，避免雨水冲刷进入河道。 （4）定期检查施工机械设备及运输车辆，一旦发现滴、漏油现象，应立即送到附近的机修厂进行维修。 （5）尽量避免在雨季、台风及等不利气象条件下进行挖、填土方的施工，大雨季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。尽可能地缩短施工周期，以减小施工作业对周围水位和水生生物生活环境的影响。 （6）河道清淤涉水施工对河道水质有直接影响，应尽量选择在枯水期开展，并做好雨季时应急措施。施工过程采用机械为主人工为辅，采用自上游到下游分段疏浚的方式，可最大程度减小水质污染影响长度和时间。 经过采取措施之后，项目施工期产生的废水对区域水环境基影响较小。 5.1.2 大气环境保护措施 （1）对施工现场易产生扬尘的作业面(点)、道路等进行酒水降尘，在大风日加大洒水量及酒水次数。 （2）运输车辆行至居民区等人口分布较为集中的路段时，应低速行驶或限速行驶，以减少扬尘产生量，同时对这些路段定时洒水降尘。 （3）运输车辆的载重应符合有关规定，防止超载。运送土石方和建筑材料的车辆应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，实行密闭运输，装载的物料。渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。对不慎酒落地面的建筑材料，应及时进行清理。 （4）施工过程中进行洒水作业，保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应该经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时进行适当洒水，防止粉尘飞扬。 （5）禁止在大风天进行施工。 （6）在河道清淤工作开始前，施工单位通过提前告知附近居民关闭窗户，同时避免在大风天气下进行施工。 （7）项目淤泥干化场利用河道沿线岸边荒地、荒滩布置淤泥干化场，尽可能远离居民区，并且在淤泥干化场场界设置挡板，并在污泥表面喷洒生石灰，加速污泥脱水干化，干化后的污泥及时清运，以缩短晾干场恶臭的影响时间，同时淤泥干化场应喷洒生物除臭剂，进一步减轻对周边居民点的影响。 综上所述，项目施工期产生的废气会对周围大气环境造成一定的影响，在采取了上述污染防治措施后对周围环境空气影响可以接受。加之施工造成的不利影响是局部的、短期的，项目建设完成之后影响就会消失。 5.1.3 声环境保护措施 环评要求施工单位加强管理、文明施工，严格执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中各施工阶段噪声限值的规定。拟采取的措施如下： 合理安排施工时间：高噪声的设备运行时避开休息时间，禁止夜间(即22:00至次日6:00)和午间(即12:00至14:30)进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，须取得主管部门证明。 （2）选取低噪声、低振动的施工机械和运输车辆，加强机械、车辆的维修保养工作，使其始终保持正常运行。 （3）改进施工工艺和方法，防止产生高噪声、高振动。 （4）加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工车辆在行驶途中经过居民集中区时，应限制行车速度、禁鸣喇叭。施工场地的车辆出入地点应尽量远离敏感目标，车辆出入现场时应低速、禁鸣。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。主要施工场地边界应构筑围墙，既文明施工，又用以隔声减噪，减小施工机械作业对外界的噪声污染。 （5）施工单位应在施工现场标明张布通告和投诉电话，建设单位在接到群众投诉时应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷，并对民众的合理诉求应尽可能地予以满足。 5.1.4 固体废物保护措施 （1）施工人员生活垃圾应设置垃圾收集点，定点分类收集后委托当地环卫部门统一清运处置。 （2）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源，不可回收利用的及时清运。 （3）开挖土石方部分用于回填，剩余不可利用土石方作为弃渣处理，运至规划好的指定弃渣场堆放，后期用于河道沿岸边坡植被绿化覆土，严禁弃渣在场内随意堆放、丢弃。 5.1.5 生态环境保护措施 （1）陆生生态环境保护措施 ①④加强施工期环境管理，尽量减小野生动物的干扰，对施工期人员进行宣传教育，严禁乱捕猎杀，禁止借机采河砂。 ②施工单位要严格控制临时用地数量，临时堆场应严格控制在施工范围内，做好随挖随填，不得占用沿线周边地块。 ③施工中保护现有植被，做好临时围堰、靠近河岸处等的防护措施一方面防止水土流失，另一方面需保护好景观。对于部分裸露边坡采取补救措施，恢复生态和植被。临时占地在施工结束后要及时恢复原有地貌类型。 （2）水生生态环境保护措施 河道施工尽量安排在枯水期，采取分段围堰施工，河道开挖应避免水下作业，做好干挖清淤区域与河流的隔离措施，禁止污水、泥浆等进入，禁止向水体内倾倒油料、施工渣土、建筑垃圾等，保证牛溪流域水质。 （3）水土保持措施 ①工程措施 表土剥离：对临时堆场占地采取表土剥离措施，剥离厚度按30cm考虑，后期用于整地复耕或植被恢复用土。 土地整治：根据临时堆场布设情况，待施工结束后，其高程与周边地面基本一致，可采取土地整治措施予以恢复成原用地性质。山地取土结束后，对取土场迹地进行平整，恢复植被。 边坡防护：山坡地开挖形成的边坡采用攀缘植物进行防护，设计栽植爬山虎。当开挖边坡高度超过6m时应设置一条马道，马道宽度2m。 截排水沟：临时堆场周边和开挖坡面应修建排水设施，拦截坡面上方来水及引排周边集水。为防止坡面洪水直接冲刷，导致水土流失和坡面滑坡，在临时堆场周边布设排洪沟与原排水系统连接，水头高差大于5.0m的陡坡地段，应设置消能设施。 ②植物措施 施工结束后，对临时堆场形成的平面进行覆表、绿化，山坡地开挖形成的边坡采用植物进行防护。 ③临时措施 临时堆场剥离的表土临时堆放在取土场的一角，并采用袋装土拦挡项目区降雨集中且丰沛，施工期需在其表面撒播草籽进行防护，临时堆场采取分层分级开挖，为防止施工过程中施工过程中开挖石料在雨水作用下沿山体流失，需在开挖面周边设置临时排水沟 5.1.6 施工期环境监测计划 由于项目施工周期较长，为进一步减小对周边环境影响，本评价建议项目 施工期按下表作监测计划，可根据当地具体情况进行调整，并根据监测结果适 时采取相应环保措施，详见表5.1-1。 表5.1-1 项目环境监测计划一览表 阶段 环境类型 监测地点 监测项目 监测频次 实施机构 施工期 水环境 牛溪、后坂支流、仙屏支流 PH、SS、石油类 COD、氨氮、总磷 1次/季 委托有资质的环境监测单位 大气环境 施工区下风向处居民区 TSP、臭气浓度 1次/季 声环境 施工区厂界及最近的敏感点 LAeq 1次/季 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 项目属于非污染生态影响类项目，运营期自身基本不产生污染物。工程实施后将提高堤防的防洪能力，减小堤防洪溃机率，减小水污染事故的发生，从而间接的保护治理区水体的水质。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 5.2 环保投资 本项目总投资为2856.49万元，其中环境保护工程投资为42.15万元，约占总投资额的1.48%。本项目环保投资明细详见表 5.2-1。 表5.2-1 项目环保投资费用估算一览表 类别 环保设施项目 工程投资（万元） 施工期 环境检测 水、大气、噪声等检测费用 4 废水 设置沉淀池等 4.1 废气 洒水抑尘，边界围挡，喷洒除臭剂等 6.05 噪声 合理布置施工场地，采用低噪声设备 4.5 固体废物 施工人员生活垃圾委托环卫部门清运；对建筑垃圾综合处置利用 3 水土保持 工程措施、植物措施、临时措施 8.5 生态环境治理 控制施工占地范围，合理安排施工工期；施工 结束应及时进行土地整治，恢复原有用地性质 12 合计 42.15 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 加强施工期环境管理，减小对周边生境干扰；施工中保护现有植被，做好临时围堰防护措施，临时占地在施工结束后要及时恢复原有地貌类型。 | 监督落实情况 | / | / |
| 水生生态 | 选择在枯水期施工，采取分段围堰施工，并做好沿岸水体保护措施，禁止施工废水、固体废物进入水体。 | 监督落实情况 | / | / |
| 地表水环境 | ①清洗废水经沉淀处理后回用于场地绿化、抑尘。 ②生活污水纳入周边村庄的污水排放系统；③避免雨季施工，禁止施工固体废物临近河岸堆放; ④做好河道淤泥清运工作，防止淤泥处置不及时导致河道水质污染。 | 监督落实情况 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①合理安排施工时间，避免在中午和夜间施工，确需连续作业的，应报当地生态环境主管部门批准，并提前公告附近居民；②选用低噪声施工机械设备，对高噪声设备采取减震措施；③合理安排物料运输路线和运输时间，最大程度减轻沿线噪声敏感点的影响 ④主要施工场地边界应构筑围墙，文明施工；⑤运输车辆低速慢行，禁鸣喇叭。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A) | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | ①洒水抑尘、避开大风作业； ②运输车辆低速行驶，避免超载等； ③淤泥干化场定期喷洒生物除臭剂除臭等。 | 施工扬尘及运输施工车辆汽车尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准限值；恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界二级（新扩改建）标准限值 | / | / |
| 固体 废物 | ①施工生活垃圾集中收集后委托环卫部门进行处理；②建筑垃圾进行分类处理，可回收利用的尽量回收利用，不能回收的建筑垃圾及时清运；③工程开挖土石方产生的余方作为弃渣处理，运至规划好的指定弃渣场堆放，后期用于河道沿岸边坡植被绿化覆土。 | 监督落实情况 | / | / |
| 电磁 环境 | / | / | / | / |
| 环境 风险 | / | / | / | / |
| 环境 监测 | 按照施工期环境监测计划进行环境监测 | 监督落实情况 | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

连江县牛溪流域后坂至蓼沿段防洪治理工程符合国家当前产业政策，符合环境功能区划、生态功能区划及“三线一单”控制要求；通过采取污染防治措施，不会对沿线生态环境和居民造成大的影响，选线基本合理。本项目建设提高河道防洪排涝能力，改善区域生态环境，促进地方社会经济的发展，项目具有良好的社会经济效益。虽然项目建设的同时会带来一定的环境资源破坏和污染问题，但是这些影响主要发生在施工期及工程沿线，在采取和适当的预防和控制措施后，影响会有所减少或避免。总体来说，工程的有利影响是主要的、显著的，不利影响是局部的、短期的。在严格执行和认真落实本报告提出的各项措施，真正落实环保措施与主体工程建设的“三同时”制度的前提下，从环境保护角度分析项目的建设可行。