# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：电子传感器棒材技改项目

建设单位（盖章）：将乐县台松工贸有限公司

编制日期：2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 电子传感器棒材技改项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2312-350428-07-02-639642 |
| 建设单位联系人 | 胡大良 | 联系方式 | 13093876600 |
| 建设地点 | 福建省三明市将乐县积善工业园区 |
| 地理坐标 | （117度31分13.753秒，26度46分45.692秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3311结构性金属制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业；66、结构性金属制品制造331；其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 将乐县工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽工信备[2023]G090017号 |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 33 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | √否 (是： | 用地（用海）面积（m2） | 主要建筑面积7000m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1-1专项评价设置原则表，本项目无需设置专项评价。 表1-1专项评价设置情况表 专项类别 设置原则 项目情况 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 本项目排放废气包括二噁英，属于含有毒有害污染物，但厂界外500米范围内无环境空气保护目标。 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目不新增工业废水直排。 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 本项目风险物质存储量未超过临界量。 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目用水来自市政自来水管网供水，不属于新增河道取水的项目。 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于海洋工程建设项目。 否 1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《福建将乐经济开发区总体规划》 审批机关：将乐县人大常委会 审批文件名称及文号：《将乐县人大常委会关于批准将乐县经济开发区（积善园）总体规划的决定》（将人大〔2008〕4号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环境影响评价文件名称：《福建将乐经济开发区总体规划环境影响报告书》 召集审查机关：原福建省环境保护厅 审查文件名称及文号：《福建省环保厅关于将乐经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（闽环保监〔2009〕90号） 2、规划环境影响评价文件名称：《福建将乐经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》 召集审查机关：将乐县人民代表大会常务委员会 审查文件名称及文号：《将乐县人民代表大会常务委员会关于批准《福建将乐经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》的决议》（将人大[2018]23号） 规划环境影响评价文件名称：《福建将乐经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》 召集审查机关：福建省生态环境厅 审查文件名称及文号：《福建省生态环境厅关于做好将乐经济开发区总体规划环评相关工作的意见》（2024年2月7日） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《福建将乐经济开发区总体规划》的符合性分析 福建将乐经济开发区由北郊工业园和积善工业园两个相对独立的工业园区构成。积善园规划面积8.92km2，产业发展以经济结构调整、资源节约和环境保护为原则，把促进经济增长和推进可持续发展结合起来，以规模化、高水平、生态化为方向，构建半固态轻合金加工产业、机械制造业、精细化工产业为主导，新型建材业、包装材料业、物流业等中小项目协同发展的积善园产业体系。 本项目与《福建将乐经济开发区总体规划》的符合性见表1-2。 表1-2与《福建将乐经济开发区总体规划》相符性分析一览表 《福建将乐经济开发区总体规划》要求 项目情况 符合性 积善园产业发展方向应以国家核准的、具有一定产业基础和优势的机械、电子、建材、林产等为主导产业，重点发展机械和电子产业，并接受北郊园机械、电子产业的转移；充分利用当地的林业资源优势，适度发展低能耗、低污染、国家鼓励类、环境风险和水环境制约因素小的精细化工和药用菌等产业，以及低污染的、产业耦合度高的新型建材、包装材料。重点发展半固态轻合金加工产业、机械制造业、精细化工产业，新型建材业、包装材料业、物流业等中小项目。 本项目主要从事电子传感器棒材生产，属于重点发展的半固态轻合金加工产业。 符合 2、与规划环评及其审查意见符合性分析 《福建将乐经济开发区总体规划环境影响报告书》于2009年5月10日召开审查会，并于2009年9月3日通过福建省环保厅审查（闽环保监[2009]90号）。项目符合规划环评及审查意见要求，详见表1-3。 表1-3与规划环评及其审查意见符合性一览表 规划环评及审查意见要求 项目情况 符合性 科学确定园区主导产业。积善园区产业发展方向应以机械（含半固态轻合金产业）、电子等为主导产业，适度发展国家鼓励类、水环境制约因素及环境风险小的精细化工、药用菌等产业，以及低污染、产业耦合度高的新型建材、包装材料产业，不得发展以医药中间体和农药行业为重点的精细化工产业。 本项目主要从事电子传感器棒材生产，属于重点发展的半固态轻合金加工产业。 符合 进一步优化开发区产业布局，合理调整发展规模。积善园区应进行分期规划、滚动建设，合理控制人员规模，区内不再新建居民住宅，建议该园区近期在现有基础上逐步向西拓展，暂缓开发保留山体东侧用地；在高唐镇核电站选址确定的情况下，应取消原有规划的精细化工园区用地和金溪东侧的仓储用地，不得进行开发建设；原规划的三类工业用地距金溪较近，建议缩小规模并调整至园区西北角；原规划的二类工业用地西侧区域建议调整为林产品加工业预留用地，以承接北郊园的产业辐射。 项目所在地用地性质为二类工业用地，位于近期区域开发范围内。地块周边均规划为工业用地，且均已平整。 符合 加强对已入驻企业的环保监管，督促相关单位认真落实各项污染防治和生态环境保护措施要求。做好排水管网建设，实行雨污分流。建立健全跟踪监测与环境质量监测体系。 企业拟根据环评要求建设污染防治措施，并根据项目情况申领排污许可证。项目厂区内实行雨污分流，投产后将根据环评及排污许可证要求开展污染源自行监测和环境跟踪监测。 符合 3、规划区跟踪评价及审查意见、人大决议的符合性 福建将乐经济开发区管委会委托福建省环境保护设计院有限公司编制的《福建将乐经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》于2024年2月7日取得了《福建省生态环境厅关于做好将乐经济开发区总体规划环评相关工作的意见》，本项目与规划环境影响跟踪评价报告书及审查意见的符合性分析见表1-4。 表1-4与跟踪评价及审查意见的符合性 跟踪评价及审查意见的要求 项目情况 符合性 优化产业结构。坚持生态优先、绿色发展，按照国家和我省关于促进开发区体制机制改革有关文件的要求，进一步优化确定主导产业，推动园区做专做精做优。强化生态环境分区管控、规划环评的指导，严格落实规划环评提出的取消“重要的精细化工基地的目标定位”、“不得发展以医药中间体和农药行业为重点的精细化工产业”要求，对不符合规划及规划环评要求且污染较大的项目，建议加快引导转型升级。 本项目主要从事电子传感器棒材生产，属于重点发展的半固态轻合金加工产业。 符合 优化空间布局。园区应根据国土空间规划、生态环境分区管控要求，进一步优化空间布局。落实规划环评提出的北郊工业园区内不设居民住宅区， 以及积善工业园区原规划的三类工业用地距金溪较近，建议缩小规模并将其调整至园区西北角等要求。 本项目所在地用地性质为二类工业用地，地块周边均规划为工业用地，且均已平整。 符合 优化能源结构。按照省生态环境厅、市场监管局、发改委、工信厅和财政厅等5 部门《关于全面推进锅炉污染整治促进清洁低碳转型的意见》(闽环规〔2023〕1号)要求，开展区内锅炉综合整治，实施集中供热或使用电、天然气等清洁能源，推动能源结构转型。 项目采用清洁能源天然气作为燃烧热源。 符合 加快环保基础设施建设。落实规划和规划环评提出的各项环保基础设施建设要求，加快“污水零直排区”建设、污水明管化改造，污水处理设施提标改造和配套管网建设，提高园区水回用率。 本项目严格落实各类环保设施建设要求，生产废水循环利用无外排。 符合 强化环境风险防控。根据园区和流域环境风险特征，开展化工园区“一园一策一图”方案编制，融入园区突发环境事件应急预案，并与当地政府和相关部门的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配，配备充足的应急物资和设施，构建区域环境风险联防联控机制，有效应对突发环境事件。 建设单位拟按要求建立健全环境风险防控体系并加强厂区管理。 符合 加快园区环境问题整改。2023年，我厅督办将乐积善化工园突出环境问题，指出园区层面的8个、园区内企业的 34个环境问题。至 2023年年底，集中污水处理厂提标改造等问题仍未完成整改。建议督促园区对照第三轮中央环保督察通报的化工园区问题，强化问题隐患自查整改，扎实复核整改成效，促进环境管理水平提升。 本项目不在“2023年园区内企业的34个环境问题”清单内。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 对照项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类的项目，属于允许类项目。 经检索，项目所使用的生产工艺和设备、生产产品均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2021年本)》之列。 因此，该项目的建设符合国家产业政策。 2、“三线一单”控制要求符合性分析 （1）生态保护红线 项目位于福建省三明市将乐县积善工业园区，对照《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（明政[2021]4号），本项目所在地不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区、自然保护区；并且项目用地红线不在饮用水源保护区范围内。项目选址符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目用水、用电为区域集中供应。项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 根据《福建将乐经济开发区规划环境影响跟踪评价环境影响报告书》的相关内容，项目与开发区的环境准入负面清单的符合性分析见表1-5。 表1-5与福建将乐经济开发区负面清单的符合性 规划产业 禁止准入清单 限制准入清单 符合性 精细化工 生物医药 医药中间体生产项目、农医药中间体生产项目 / 本项目主要从事电子传感器棒材生产，不属于将乐经济开发区负面清单范围内，符合。 胶黏剂 使用石棉作为填料胶粘剂生产项目；2.使用芳香胺类作为固化剂的生产项目；3.使用剧毒增塑剂的生产项目 溶剂型涂料、含三苯胶黏剂 涂料 使用重金属助剂的项目；2.使用重金属颜料的项目；3.使用对环境持久性、对人内分泌干扰的邻苯二甲酸酯类增塑剂的项目 溶剂型涂料、含三苯胶黏剂 林产化工 / 栲胶厂、木材水解厂、紫胶工业厂糠醛、使用酸碱浸提法生产工艺的食用菌提取物项目 其他 非国家鼓励的，环境风险大和水污染物制约因素大的精细化工项目 / 机械电子制造 集中电镀企业，印刷线路板和前端电子专用材料生产中污染严重的项目及产业政策淘汰类项目 产业政策限制类 建材 产业政策淘汰类项目 产业政策限制类 （5）与生态环境分区管控相符性分析 ①与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）符合性 对照《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）中生态环境总体准入要求，项目不在全省陆域涉及空间布置约束、污染物排放管控范围内，符合准入要求，详见表1-6。 表1-6全省生态环境总体准入要求（陆域）符合性分析 适用范围 准入要求 符合性 全省陆域 空间布局约束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 不涉及以上空间布局约束，符合。 污染物排放管控 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 项目主要从事电子传感器棒材生产，新增重金属污染物 按要求实行区域内等量替代，且排放执行更加严格的《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015），符合。 ②与《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（明政[2021]4号）符合性 对照表1-7可知，本项目的建设符合《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（明政[2021]4号）要求。 表1-7福建将乐经济开发区重点管控单元要求及符合性分析 环境管控 单元名称 管控单元类别 管控要求 本项目情况分析 符合性分析 福建将乐经济开发区 重点管控单元 空间布局约束 1.精细化工业禁止新建医药中间体生产项目、农药生产项目，可适当发展生物医药类项目。机械制造业禁止新建集中电镀、印刷线路板和前端电子专用材料生产中污染严重的项目。 2.园区内现有的医药中间体企业不得新、扩建医药中间体生产线。 3.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。 本项目主要从事电子传感器棒材生产，不涉及以上空间布局约束。 符合 污染物排放管控 1.完善建设污水收集管网，确保园区内所有工业废水、生活污水纳入污水处理厂处理并达标排放。 2.新建、改建、扩建项目，新增水污染物（化学需氧量、氨氮）排放量按不低于1.2倍调剂。 3.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代。 4.对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，有机废气收集率达到70%以上。 1.项目生产废水循环利用无外排、生活污水纳入污水处理厂处理并达标排放。 2.项目新增水污染物排放量拟按1.2倍调剂。 3.项目不涉及新增VOCs。 4.除常温裁切过程循环使用切削液外，不涉及油墨、胶粘剂等有机原辅材料的调配和使用。 符合 环境风险管控 1.切实加强化工等重污染行业、企业污染及应急防控，所有化工企业企业，要配套建设事故应急池和雨水总排口切换阀，配备应急救援物资，安装特征污染物在线监控设施。 2.建设企业、园区和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和导流；受园区排污影响的周边水系应建设应急闸门，防止泄漏物和消防水等排入外环境。 3.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造污染。 建设单位拟按要求建立健全环境风险防控体系并加强厂区管理。 符合 （6）与三明市“十四五”生态环境保护专项规划相性分析 根据《三明市人民政府办公室关于印发三明市“十四五”生态环境保护专项规划的通知》（明政办[2021]66号），本项目符合性分析详见表1-8。 表1-8与三明市“十四五”生态环境保护专项规划相性分析一览表 三明市“十四五”生态环境保护专项规划（摘要） 本项目 全市加大不达标工业炉窑淘汰力度，加快淘汰中小型煤气发生炉，鼓励进行清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等替代或污染治理设施提升改造。深化燃煤锅炉综合整治，加大燃煤小锅炉淘汰力度，县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。鼓励燃气锅炉实施低氮改造、城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，禁止使用劣质燃料或掺烧垃圾、工业固废，对污染物排放不符合要求的生物质锅炉进行整改或淘汰。 本项目采用清洁能源天然气作为燃烧热源，符合三明市“十四五”生态环境保护专项规划要求。 3、选址合理性分析 （1）土地利用符合性分析 本项目项目利用现有用地及厂房进行技术改造及扩建，符合当地土地利用的总体规划。 （2）环境功能符合性分析 项目附近主要水域为金溪，根据《福建省水功能区划》及《三明市地表水环境功能区划方案及编制说明》，金溪水域环境功能为《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水体；项目所处区域环境空气质量功能类别为二类功能区；项目所处区域声环境功能区适用3类。 项目选址不属于环境功能区划需要特别保护的区域，符合当地环境功能区划的要求。 （3）区域环境承载力可行性分析 项目位于将乐经济开发区积善园区，区域环境质量现状良好，能够达到规划的环境质量标准，有一定的环境承载力。项目建设运营后，产生的污染物在采取有效环保措施后能够达标排放，对周围环境的影响较小。 （4）与周边环境相容性分析 本项目位于福建将乐经济开发区积善工业园，选址符合园区土地利用规划和环境功能区划要求，项目与周边配套设施、企业相容，环境防护距离内无居民集中区、学校、医院等敏感目标。项目运营期产生的各项污染物采取措施后，能够达标排放，对周边环境影响较小，项目运营对周围环境的影响较小。 综上分析可知，项目选址合理可行。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 2018年6月13日，将乐县台松工贸有限公司成立；2018年，公司投资3000万元在福建将乐经济开发区积善园区建设“年产5000吨电子传感器棒材生产项目”；2018年6月，委托福建闽科环保技术开发有限公司编制环境影响报告表；2018年9月21日，该报告表取得将乐县环保局批复（批文号：将环审表[2018]16号，见附件4）；2019年1月，项目开工建；2020年3月，项目竣工；2020年10月9日，申请排污许可登记（登记编号：91350428MA31T5QT85001Z，见附件5）；2020年10月20日，委托三明市韬睿环保技术有限公司进行阶段性竣工环境保护验收工作，编制完成《年产5000吨电子传感器棒材生产项目竣工环境保护验收监测报告表》；2020年12月9日，该项目通过专家组验收并完成网上公示（见附件6）；2021年1月，随着《国家危险废物名录（2021年版）》颁布并正式实施，项目生产过程中产生的铝灰渣和除尘灰正式纳入危险废物管理范畴，企业将一般固废存放区按一般工业固体废物和危险废物贮存标准要求改建成一个105m2的一般固废仓库和一个180m2的危废贮存间。 2023年12月21日，将乐县台松工贸有限公司对公司法人进行变更，变更后公司法人为“胡大良”（营业执照及法人身份证见附件3）。近年来，市场对电子传感器棒材的合金成分要求严、需求量逐年增加，建设单位拟新增投资600万开展“电子传感器棒材技改项目”项目技术改造，技术改造工程内容包括：①改造熔铝炉及投料系统，提高现有蓄热式熔铝炉产能；②新增喷淋塔等配套废气治理设备设施；③新增使用变形铝及铝合金回收料、铝及铝合金屑、铝及铝合金碎片等回收铝和铜、镁锭、锰金属添加剂、钛金属添加剂、精炼剂等辅材进行生产，增长生产时间，产能扩建至15000t/a。2023年12月27日，“电子传感器棒材技改项目”扩建项目在将乐县工业和信息化局完成项目备案（备案号：闽工信备[2023]G090017号，见附件2）。 对照国民经济行业分类(GB／T4754-2017)（按第1号修改单修订），建设项目行业类别为“3311结构性金属制品制造”。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等文件的有关规定，建设项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目项目类别属于“三十、金属制品业（33）；66、结构性金属制品制造331——其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，环评类别为报告表。 表2.1-1建设环境影响评价分类管理名录（摘录） 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 三十、金属制品业33 66、结构性金属制品制造331 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / 为此，将乐县台松工贸有限公司于2024年3月委托本环评单位承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。本环评单位接受委托后即派技术人员现场踏勘，经资料收集与调研后，根据本项目的特点和项目所在地的环境特征编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境主管部门审批。 2.2工程概况 （1）项目名称：电子传感器棒材技改项目 （2）建设单位：将乐县台松工贸有限公司 （3）建设地点：福建将乐经济开发区积善工业园 （4）建设性质：扩建 （5）总投资：600万元（其中环保投资200万） （6）工程规模：本次扩建项目利用现有车间，改造熔铝炉及投料系统，提高现有蓄热式熔铝炉产能，新增喷淋塔、改造废气排放口等环境治理设备，以满足熔炉工艺合金成分要求严、产品产能提高、污染物达标排放等工艺技术及环保要求 （7）生产规模：新增10000t/a电子传感器棒材，总产能增加到15000t/a电子传感器棒材 （8）生产定员：新增员工5人（均住厂），定员40人，其中管理人员5人，生产操作人员35人；平均住厂15人 （9）工作制度：采用三班制连续性生产，每班8h（熔铝工序5h)，全年生产300天/7200h；熔铝工序全年生产300天/4500h 2.3工程主要建设内容 工程主要建设内容见表2.3-1。 表2.3-1工程主要建设内容一览表 项目名称 现有工程 技术改造工程 技术改造后全厂 主体工程 熔铝车间 厂房一栋，占地1000m2（40m×25m），单层，层高9.5m，右侧设置5000t/a蓄热式熔铝炉1台及铸棒、起吊等配套设备设施，左侧设循环冷却水系统、脉冲布袋除尘装置及厕所等。 依托现有工程，通过改造现有熔炼炉的结构尺寸和燃烧器及排烟装置的安装位置，将投料系统升级为配有扒渣及搅拌自动操作功能的专用装料叉车投料系统实现熔炼工产能提升至15000t/a。配套的废气治理措施新增1套喷淋塔环境治理设备。 厂房一栋，占地1000m2（40m×25m），单层，层高9.5m，设置铸棒、起吊等生产设备设施，配套循环冷却水系统、脉冲布袋除尘装置及厕所等。同时，通过改造现有熔炼炉的结构尺寸和燃烧器及排烟装置的安装位置，将投料系统升级为配有扒渣及搅拌自动操作功能的专用装料叉车投料系统实现熔炼工产能提升至15000t/a。配套的废气治理措施新增1套喷淋塔环境治理设备。 挤压车间 厂房一栋，占地1920m2（48m×40m），单层，层高9.5m，设置不同型号加热炉、挤压机各3台及淬火时效、调直、裁切、检验等配套设备设施，加工能力为各类电子传感器铝合金棒材5000t/a，兼做成品存放区，内设147m2五金仓库（7m×21m)。 依托现有工程，优化生产方案，加热炉、挤压机及淬火时效、调直、裁切、检验等配套设备设施，加工能力提高至15000t/a。 厂房一栋，占地1920m2（48m×40m），单层，层高9.5m，设置不同型号加热炉、挤压机各3台及淬火时效、调直、裁切、检验等配套设备设施，加工能力为各类电子传感器铝合金棒材15000t/a，兼做成品存放区，内设147m2五金仓库（7m×21m)。 辅助公用工程 科研综合楼 科研综合楼一栋，占地288m2（24m×12m），2层，总高7.5m，主要用做办公室、质控室、值班宿舍等 依托现有工程 科研综合楼一栋，占地288m2（24m×12m），2层，总高7.5m，主要用做办公室、质控室、值班宿舍等 仓库 一般固废仓库，位于熔铝车间右侧，面积105m2 依托现有工程，新增1个半封闭原料堆场，面积130m2。 1个一般固废仓库，面积105m2；新增1个半封闭原料堆场，面积130m2。 供冷 冷却循环水系统1套，配套冷却水池（440m3）、循环泵等设备 依托现有工程 冷却循环水系统1套，配套冷却水池（440m3）、循环泵等设备 供电、供排水、道路等 外部供电、供排水、天然气、运输道路依托园区现有设施；厂内建设环形运输道路、配电房、供水支管网、雨污排水管网、天然气进气管道及计量表（不设LNG储罐及气化装置） 依托现有工程 外部供电、供排水、天然气、运输道路依托园区现有设施；厂内建设环形运输道路、配电房、供水支管网、雨污排水管网、天然气进气管道及计量表（不设LNG储罐及气化装置） 环保工程 废水 冷却循环水 循环使用不外排 依托现有工程 循环使用不外排 喷淋塔循环水 / 新增，循环使用不外排 循环使用不外排 生活污水 化粪处理后进入积善工业园污水处理厂进一步处理 依托现有工程 化粪处理后进入积善工业园污水处理厂进一步处理 废气 熔铝、炒灰废气 配套废气收集装置（引风保持微负压收集），废气收集汇总经1套脉冲式布袋除尘器除尘后由1根15m排气筒DA001排放； 依托现有工程，新增喷淋塔治理设备，原15m排气筒改造为20m 配套废气收集装置（引风保持微负压收集），废气收集汇总经1套脉冲式布袋除尘器除尘+1座喷淋塔治理后由1根20m排气筒DA001排放。 贮存废气 危废贮存间内“四防”措施完善，地面不进行冲洗，铝灰渣、除尘灰等均采用吨袋包装贮存，车间密闭，铝灰贮存时与流动空气接触的物料量极少，严格控制贮存总量及时清运。 依托现有工程， 新增废气收集系统 贮存废气经贮存间负压收集后，与经布袋除尘器预处理的熔炼废气合并经喷淋塔喷淋处理后由1根20m排气筒DA001排放。 车间无组织废气 生产加工区及时进行地面落地铝屑的清理与回收；厂内路面定期清扫 依托现有工程 生产加工区及时进行地面落地铝屑的清理与回收；厂内路面定期清扫 生产加工设备均设置于室内，燃烧、加热等烟气产生设备采用密封型； 依托现有工程 生产加工设备均设置于室内，燃烧、加热等烟气产生设备采用密封型； 噪声 选用低噪声设备，采取隔声、减振措施；厂区加强绿化 依托现有工程 选用低噪声设备，采取隔声、减振措施；厂区加强绿化 固废 危险废物 厂内设180m2危废贮存间，落实“四防”，铝灰渣（危废代码321-026-48）委托福建龙涵环保科技有限公司处置；除尘灰（危废代码321-034-48）定期委托将乐金牛环保科技有限公司处置；少量废切削油渣、废机油渣、废布袋等规范暂存； 依托现有工程，废切削渣、废机油渣拟委托福建龙涵环保科技有限公司处置；废布袋规范贮存，拟委托福建省固体废物处置有限公司处置。 厂内设180m2危废贮存间，落实“四防”，铝灰渣（危废代码321-026-48）委托福建龙涵环保科技有限公司处置；除尘灰（危废代码321-034-48）定期委托将乐金牛环保科技有限公司处置；废切削渣、废机油渣拟委托福建龙涵环保科技有限公司处置；废布袋规范贮存，拟委托福建省固体废物处置有限公司处置。 一般固废 厂房内设置一般固废存放区，落实“三防”，一般固废全部综合利用； 依托现有工程 厂房内设置一般固废存放区，落实“三防”，一般固废全部综合利用； 生活垃圾 生活办公垃圾定点收集，及时清运 依托现有工程 生活办公垃圾定点收集，及时清运 环境风险 加强天然气使用管理，配备消防器材，保持室内空气流通；定期开展废气处理设施/危险废物暂存间现场处置应急培训及演练。 依托现有工程 加强天然气使用管理，配备消防器材，保持室内空气流通；定期开展废气处理设施/危险废物暂存间现场处置应急培训及演练。 2.4产品方案和主要原辅材料、能源消耗 2.4.1产品方案 项目具体产品方案及产量情况详见表2.4-1。 表2.4-1项目产品方案情况一览表 序号 产品方案 单位 环评审批 现有工程已建 技术改造工程新增 技术改造后全厂 变化情况 1 电子传感器棒材 t/a 5000 5000 10000 15000 +10000 2.4.2主要原辅材料、能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗详见表2.4-2，主要原辅成分及其理化性质见表2.4-3，2.4-4。 表2.4-2项目主要原辅材料、能源消耗情况一览表 主要原铺材料名称 环评审批用量 现有工程用量 技术改造工程新增用量 技术改造后全厂用量 变化情况 来源及储存位置 铝合金锭(t/a) 5022 5022 4452 9474 +4452 外购，暂存于熔炼车间右侧 回收铝(t/a) / / 6810 6810 +6810 外购，拟存于原料堆场 铜(t/a) / / 445 445 +445 镁锭(t/a) / / 155 155 +155 锰添加剂(t/a) / / 48 48 +48 钛添加剂(t/a) / / 0.1 0.1 +0.1 精炼剂(t/a) / / 33 33 +33 外购，暂存于挤压车间内的五金仓库区域 除渣剂(t/a) 15 15 10 25 +10 氮气(t/a) 5 5 10 15 +10 滑石粉(t/a) 2 2 2 4 +2 切削液(t/a) 0.1 0.1 0.2 0.3 +0.2 机油(t/a) 0.1 0.1 0.2 0.3 +0.2 水（吨/年） 2475 2475 2940 5415 +2940 园区供水管网 电（kWh/年） 75万 75万 150万 225万 +150万 园区供电系统 天燃气（万m3/a） 40 40 80 120 +80 园区供气管网 本项目回收铝拟购买建设单位的下游企业（如宁波共益合金材料有限公司、宁波庆慈金属贸易有限公司、浙江中盟工贸有限公司、永康市欣恒工贸有限公司、永康市骆盛电子有限公司、新余市万牛衡器有限公司等）、部分来自本省以及外省各大废铝收购市场（如三明再生资源交易市场、三明汽车拆解市场、福州华闽再生资源市场、杭州大隆再生金属交易市场、河南长葛废铝市场、广州清远再生资源示范基地），建设单位的下游企业预计回收铝出售量约10000t/a，满足本项目回收铝的需求量。 本项目回收铝为变形铝及铝合金回收料、铝及铝合金屑、铝及铝合金碎片。对照《回收铝》（GB/T 13586-2021）以及《再生铸造铝合金原料标准 GB/T38472-2023》的标准要求，明确本项目回收铝的检测项目，具体要求见表2.4-3。 表2.4-3回收铝的入厂要求一览表 再生铸造铝合金原料类别 回收铝类别 检测项目 入场要求 检验方法 铝块 变形铝及铝合金回收料 外观质量 外观应干净，无明显夹杂物。 将试样(易拆包需拆散)平铺于干净的平面上目视检查试样外观 夹杂物含量 不应混入石棉、镉、汞、锂、硒、聚氯联苯或含聚氯联苯的材料，表面杂物尽量予以清除；不得混入易燃物、爆炸物密闭容器、压力容器；回收铝中夹杂物的含量应不大于0.8%。 目视检查原料中是否混入易燃物、爆炸物、密闭容器、压力容器，石棉、镉、汞、锂、硒、聚氯联苯或含聚氯联苯的材料，表面杂物尽量予以清除；锯开或断开压实块，观察压实块内部夹杂物，按GB/T38472-2023标准中的“6.3.2仲裁检验”试验方法估算试样(易拆包应拆散)中夹杂物及其中粒径不大于2mm的粉状物质量占比。 挥发物含量 除水分外的其他挥发物应不大于2.5%。 按GB/T38472-2023标准中附录C的规定检测试样的挥发物。 化学成分及含量 Al≥91%，Si≤1.5，F×10≤1.3，Cu≤5.5，Mn≤1.5，Mg≤1.8，Cr≤0.35，Ni≤0.3，Zn≤0.8，Ti≤0.15，Pb≤0.2，Sn≤0.1，金属总含量≥97 目测试样(易拆包应拆散，压实块应锯开或断开观察其内部，必要时将其碎解)中可挑出的铝材料质量占比，按GB/T38472-2023标准中的“6.5.2仲裁检验”和附录F的试验方法判断试样中的铝量、各类金属含量、金属总含量是否符合入场要求。 其他要求 严格限制危险废物，包括但不限于《国家危险废物名录》中规定的危险废物，危险废物(易燃物、爆炸物、密闭容器、压力容器除外)含量应不大于0.01%。 挑出试样中的疑似危险废物，按GB/T38472-2023标准中的“6.7其他要求”的规定检验疑似危险废物的含量。 严禁使用进口变形铝及铝合金回收料及其他混有人工放射性物质的变形铝及铝合金回收料； 屑料 铝及铝合金屑 外观质量 外观应干净，无明显夹杂物。 将试样(易拆包需拆散)平铺于干净的平面上目视检查试样外观 夹杂物含量 屑料中夹杂物的含量应不大于0.8%，其中粒径不大于2mm的粉状物的含量应小于0.1%。 锯开或断开压实块，观察压实块内部夹杂物，按GB/T38472-2023标准中的“6.3.2仲裁检验”试验方法估算试样(易拆包应拆散)中夹杂物及其中粒径不大于2mm的粉状物质量占比。 挥发物含量 除水分外的其他挥发物应不大于2.5%。 按GB/T38472-2023标准中附录C的规定检测试样的挥发物。 化学成分及含量 Al≥91%，Si≤1.5，F×10≤1.3，Cu≤5.5，Mn≤1.5，Mg≤1.8，Cr≤0.35，Ni≤0.3，Zn≤0.8，Ti≤0.15，Pb≤0.2，Sn≤0.1，金属总含量≥97 目测试样(易拆包应拆散，压实块应锯开或断开观察其内部，必要时将其碎解)中可挑出的铝材料质量占比，按GB/T38472-2023标准中的“6.5.2仲裁检验”和附录F的试验方法判断试样中的铝量、各类金属含量、金属总含量是否符合入场要求。 其他要求 严格限制危险废物，包括但不限于《国家危险废物名录》中规定的危险废物，危险废物(易燃物、爆炸物、密闭容器、压力容器除外)含量应不大于0.01%。 挑出试样中的疑似危险废物，按GB/T38472-2023标准中的“6.7其他要求”的规定检验疑似危险废物的含量。 铝及铝合金碎片 外观质量 外观应干净，无明显夹杂物。 将试样(易拆包需拆散)平铺于干净的平面上目视检查试样外观 夹杂物含量 屑料中夹杂物的含量应不大于0.8%，其中粒径不大于2mm的粉状物的含量应小于0.1%。 锯开或断开压实块，观察压实块内部夹杂物，按GB/T38472-2023标准中的“6.3.2仲裁检验”试验方法估算试样(易拆包应拆散)中夹杂物及其中粒径不大于2mm的粉状物质量占比。 挥发物含量 除水分外的其他挥发物应不大于2.5%。 按GB/T38472-2023标准中附录C的规定检测试样的挥发物。 化学成分及含量 Al≥91%，Si≤1.5，F×10≤1.3，Cu≤5.5，Mn≤1.5，Mg≤1.8，Cr≤0.35，Ni≤0.3，Zn≤0.8，Ti≤0.15，Pb≤0.2，Sn≤0.1，金属总含量≥97 目测试样(易拆包应拆散，压实块应锯开或断开观察其内部，必要时将其碎解)中可挑出的铝材料质量占比，按GB/T38472-2023标准中的“6.5.2仲裁检验”和附录F的试验方法判断试样中的铝量、各类金属含量、金属总含量是否符合入场要求。 其他要求 严格限制危险废物，包括但不限于《国家危险废物名录》中规定的危险废物，危险废物(易燃物、爆炸物、密闭容器、压力容器除外)含量应不大于0.01%。 挑出试样中的疑似危险废物，按GB/T38472-2023标准中的“6.7其他要求”的规定检验疑似危险废物的含量。 严禁使用进口变形铝及铝合金回收料及其他混有人工放射性物质的变形铝及铝合金回收料； 表2.4-4主要原辅成分及其理化性质一览表 名称 成分及比例 备注 铝合金锭 含Al、Cu、Mg、Mn、Si等元素的系列合金 脱模剂 极亚添加剂7~9%、合成高分子系化合物4~6%、界面活性剂1~3%、防腐剂＜1%、水81~87% 用于铸造机铸件脱模用 切削液 基础油、表面活性剂、防锈剂、合成添加剂 冷却、裁切使用 除渣剂 主要原料为火山灰矿物质，主要成分为硅酸盐，经过特殊加工配比而成，不含氟等化学成份，主要应用于聚集金属熔液表面的不熔物，使之易于除去，确保金属溶液的纯净，还可作为优质保温覆盖剂及档渣材料，具有较厚的保温层及优异的档渣性能，还可有效隔绝空气防止金属溶液二次氧化。 熔铝工序 2.4.3水平衡分析 （1）全厂工程 本项目生产供水主要为冷却水、淬火用水和喷淋塔用水，均循环利用无外排。主要生产设备设置于厂房内，除循环水系统基本无露天设备区。厂房设置了顶棚与排水管，道路硬化及时清扫，屋面、路面雨水较为清洁，无初期雨水，雨水由雨水管沟收集，排放园区雨水管网。 ①冷却水 铝棒铸造、调直后冷却等过程需使用循环冷却水，本项目设冷却循环水系统1套，配套冷却水池（440m3）等设备（冷水塔在气温较高的季节间歇使用），参照现有工程，本项目循环冷却水系统因蒸发损失的水量新增约为8m3/d（2400m3/a），全厂损失水量约为12m3/d（3600m3/a），补充新水。循环冷却水中污染物主要为SS，本项目冷却水池容积设计较大（自然静止降温）且熔铝铸棒日运行18h（主要需降温岗位），水中的悬浮物有充分的沉降时间，故循环水池日常无需排水维持水质，只需定期清捞池底污泥，清捞的污泥堆存于指定区域晾干后及时清运（少量夹带水分蒸发，蒸发量较少，统一计入循环水系统蒸发量中）。 ②淬火用水 本项目淬火或时效处理需要沾水，这部分水受热蒸发，新增约为1m3/d（300m3/a），全厂补充量约1.5m3/d（450m3/a）。 ③喷淋塔用水 废气处理喷淋过程需使用循环水。根据工程实践经验，项目喷淋塔用水量为1t/d，其中蒸发损耗量约为0.05t/d（15t/a），补充新水。喷淋塔底渣（粉尘）根据生产运行情况定期清理，清理的污泥堆存于指定区域晾干后按规范贮存于危废贮存间并委托资质单位处置。 ④绿化用水 厂区植被绿化用水约1m3/d（300m3/a），这部分水被吸收或蒸发。车间地面日常加强清扫，无需清洗。设备为机械加工设备、模具内壁预先涂抹脱模剂，维修维护、脱模主要使用干抹布擦拭，基本不需要冲洗。 ⑤职工生活 企业新增住厂5人，全厂定员40人，员工大部分本地招聘，平均住厂15人。生活用水定额按住厂员工人均150L/人•d计，不住厂员工人均50L/人•d计，项目建成后生活用水量新增0.75m3/d（225m3/a）。生活污水产污系数按80%，生活污水产生量新增0.6m3/d（180m3/a），全厂生活污水产排量2.8m3/d（840m3/a），经化粪后排放至园区污水管网，进入积善工业园污水处理厂进一步处理。 技术改造工程水平衡图见图2.4-1。 图2.4-1技术改造工程水平衡图单位：m3/d （2）技术改造后全厂 技术改造后全厂水平衡图见图2.4-2。 图2.4-2技术改造后全厂水平衡图单位：t/a 2.5主要生产设备 本项目主要生产设备见表2.5-1。 表2.5-1主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 环评审批数量(台) 现有工程数量(台) 新增数量(台) 扩建后全厂数量(台) 声压级1m 备注 1 全谱火花直读光谱仪 fms，英国牛津 1台 1台 - 1台 科研综合楼，质检设备 2 熔铝炉 DZ蓄热式 1台 1台 - 1台 72 设备改造 3 渣铝回收机 KY90 1台 1台 - 1台 / 熔铝车间 4 钢丝绳卷扬铸造机 DZ-20t 1台 1台 - 1台 82 5 热顶式铸造平台 DZ-90-120 1套 1套 -1套 - 6 热顶式铸造平台 DX-145-56 1套 1套 - 1套 7 卧式冷拔拉管机 LW-3 1台 1台 - 1台 82 8 长袋低压脉冲布袋除尘器 LSDm-700-90km 1套 1套 - 1套 82 9 喷淋塔 - - - +1套 1套 10 铸造深井 1座 1座 - 1座 11 冷却水池 440m3，多格 1座 1座 - 1座 12 凉水塔 1台 1台 -1台 - 凉水塔升级为冷却效果更换的冷水塔 13 冷水塔 +3台 3台 82 14 卧式带锯床 GB40-28 4台 4台 +1台 5台 90 挤压车间 15 短棒加热炉 SQD-10 2台 2台 +1台 3台 78 16 短棒加热炉 SQD-6 1台 1台 -1台 - 78 17 挤压机 XJ1000 1台 1台 - 1台 78 18 挤压机 XJ1250 - - +2台 2台 78 19 挤压机 XJ800 1台 1台 -1台 - 78 20 挤压机 XJ500 1台 1台 -1台 - 78 21 立式淬火炉 LS-1.5 - - +1台 1台 22 立式淬火炉 LS-1.3 1台 1台 - 1台 23 热风循环时效炉 CL-75-2-HD型 1台 1台 -1台 - 24 淬火水槽 1座 1座 +1座 2座 25 铝棒挟头机 YT5-15 1台 1台 - 1台 78 26 铝棒挟头机 YT12-30 1台 1台 - 1台 78 27 铝棒挟头机 YT13-30 1台 1台 - 1台 78 28 悬壁式型钢矫直机 YJ-35九辊 1台 1台 - 1台 82 29 立式管棒矫直机 YGJ60-L（s） 1台 1台 - 1台 82 30 双曲线辊子矫直机 FW56-30 1台 1台 - 1台 82 31 四柱式上移式油压机 Y34-200 1台 1台 - 1台 86 32 单柱校正正装液压机 Y41-63A 2台 2台 +4台 6台 86 33 下行式液压成品锯 14″ 2台 2台 +2台 4台 90 34 布氏硬度计 HB-300 1台 1台 1台 35 行车 5T 3台 3台 -3台 - 82 36 行车 2.8T - - +5台 5台 37 汽车衡 100T-16×3.4 1台 1台 - 1台 地磅 38 变压器 500kVA 1台 1台 - 1台 76 挤压车间配电房 39 叉车 1.5T 2台 2台 -2台 - 82 40 叉车 3.0T - - +3台 3台 82 主要设备改造说明： （1）熔铝炉改造 本次技改项目通过扩大现有熔炼炉炉膛内径、熔池深度、炉门口高度的结构尺寸，优化炉内燃烧器、排烟装置的安装位置等技改措施，扩大单炉容量、降低炉内散热损失、加快铝融化速率；投料系统由原先的1.5t 通用装卸叉车投料系统升级替换为与技改后熔铝炉大炉口结构更匹配的配有扒渣手臂的3.0t专用装料叉车投料系统，实现扒渣及搅拌自动操作，从而提高总体投料效率，减少炉门开启时间，降低炉内散热损失，最终熔铝工序设计产能提升至50t/d（15000t/a)。 （2）废气治理设施升级改造 本次技改项目有组织排放废气治理设施由“脉冲式布袋除尘器+15米烟囱”升级改造为”脉冲除尘器+喷淋塔+20m烟囱”。项目因新增氟化物、氯化氢、砷及其化合物、铅及其化合物、锡及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物、二噁英类、氨等污染因子，在现有的设备脉冲式布袋除尘器后新增一套喷淋塔废气治理装置有效治理新增的各类污染因子；因有组织废气排放需执行更加严格的《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）污染物，通过A×10RSCR×10×10N模型对废气排放结果进行预测分析，排放口高度设置为20米时厂界可以达标，无需设置大气防护距离。 2.6平面布置 厂区平面布置图见附图1，总平面布置主要按工艺流程进行布置，符合规范要求，平面布置紧凑，功能分区合理，原料产品进出顺畅，管理方便，总平布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.7工艺流程和产排污环节 2.7.1工艺流程 本项目具体生产工艺流程详见图2.7-1。 图2.7-1生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）配料、上料：项目原料为铝合金锭、回收铝和铜、镁锭、锰金属添加剂、钛金属添加剂，按产品铝合金棒的成分要求，把原料按铝、铜、镁、锰、钛等元素成分合理搭配组成炉料。将炉料通过叉车，分批次加入反射炉的熔解室内，投料后关闭炉门口，使熔炼炉密闭运作。投料时熔炼炉内有烟气逸出。炉门处设置集气罩，引至废气处理系统，经脉冲布袋除尘+水喷淋后，尾气（G1）由20m排气筒（DA001)排放。 （2）熔铝：原料在熔铝炉熔化室内经天然气燃烧加热至500~700℃，熔化的铝合金液进入炉内保温室保温，用N2、除渣剂、精炼剂对熔化的铝合金液进行净化除渣。将熔化室炉壁附着的、铝液表面漂浮的炉渣清出，用渣铝回收机回收炉渣中的金属铝（S3)，剩余的铝灰渣（S1）收集暂存后委托资质单位处置。熔铝、炒灰废气收集（系统引风，微负压），经脉冲布袋+水喷淋后，尾气（G1）由20m排气筒（DA001)排放，除尘得到的除尘灰（S2）收集暂存后委托资质单位处置。 （3）铝棒铸造：采用井式铸造系统（井深约10m），配套不同规格的铝棒铸造模具，模具内壁涂抹少量脱模剂滑石粉，模具外设有水循环冷却系统。熔铝炉中的铝液通过引流槽将铝液注入模具中（模具预先放入井中），浇注完毕，冷却，待铝液冷却成铝棒后，从井中吊出模具，脱模，抽出铝棒。废脱模剂收集后与生活垃圾一同送指定地点由环卫部门清运处置，铝合金边角料（S3)返回熔铝炉再加工。 （4）铝棒检验、裁切：铸好的铝棒进行检验，符合质量要求的裁切为短棒，进入下道加工工序。不合格品、边角料（S3)返回熔铝炉再加工。 （5）短棒加热：采用短棒加热炉对短铝棒进行加热（天然气燃烧加热），使铝棒软化便于挤压成型。加热炉燃烧在密闭炉体内进行，产生的少量废气直接车间内无组织排放。 （6）挤压：软化的短铝棒由自动传送设备输送至挤压机。通过对铝棒施加外力，使之从固定的电子传感器模具模孔中挤出，得到所需形状和尺寸的产品。挤压模具预热采用电加热，模具内壁涂抹少量脱模剂。挤压边角料（S3)返回熔铝炉再加工。 （7）表面处理：通过淬火（或时效）进行表面处理，可提高铝棒材的品质。挤压得到的铝棒材沾水，吊装进淬火或时效炉（均用电加热）进行加热处理（加热至工艺温度）。 （8）调直、冷却、裁切、检验：淬火或时效处理后的铝棒材进行调直，调直后冷却，裁切，检验，合格品入库。不合格品、边角料（S3)返回熔铝炉再加工，裁切过程的切削液循环使用。废切削液渣（铝合金屑）（S4）收集暂存后委托资质单位处置。 （9）成品检验：对产品进行成分检测，符合标准要求的入库待售；不合标准要求的作为原材料重新熔炼。 2.7.2产污环节 项目运营期生产产污环节详见表2.7-1。 表2.7-1项目运营期生产产污环节汇总情况一览表 类别 产污结点 名称 污染因子 治理措施 废水 冷却水 / 循环使用不外排 喷淋塔用水 / 循环使用不外排 职工生活 生活污水 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 化粪池处理后排入园区污水管网纳入福建将乐经济开发区积善新区污水处理厂处理 废气 熔铝炉熔炼、渣铝回收机炒灰 有组织废气 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、砷及其化合物、铅及其化合物、锡及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物、二噁英类 密封微负压收集，经脉冲布袋除尘+水喷淋后由1根20m排气筒排放 危废贮存 氨（气） 贮存废气经贮存间负压收集后，与经布袋除尘器预处理的熔炼废气合并经喷淋塔喷淋处理后由1根20m排气筒DA001排放。 熔炼扒渣时逃逸、裁切及投除渣剂 无组织废气 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、氟化物、氯化氢和重金属化合物 加强现场管理，落实开炉搅拌等作业的废气防护措施；生产加工区及时进行地面落地铝屑的清理与回收；厂内路面定期清扫 加热炉天然气燃烧 氮氧化物、二氧化硫 加强现场管理，加热炉加热、开炉等作业的废气防护措施 固废 渣铝回收机 铝灰渣 渣铝回收机回收铝合金后剩余的铝灰渣（危废代码：321-026-48）收集暂存后委托资质单位处置 布袋除尘、喷淋塔、地面清扫 除尘灰 脉冲式布袋除尘器收集的粉尘、喷淋塔风干后的底渣以及日常地面清扫时的灰尘吨袋收集，暂存于危废间，委托有资质单位定期清运处置。 设备维修 废机油渣 暂存于危废贮存间，委托有资质单位定期清运处置。 裁切等 废切削液渣 熔铝、脱模等 废包装袋 收集暂存，外售 循环水静置沉淀池底清捞 沉淀污泥 清捞，晾干，及时清运 模具清理 废脱模剂 定点收集，及时清运 除尘器破损布袋更换 废布袋 委托有资质单位定期清运处置 回收铝手工筛选 非金属杂质和金属杂质 外售废弃资源综合利用企业综合利用 办公、生活 生活垃圾 定点收集，及时清运 噪声 设备运行产生噪声 / L×10q（A） 采取隔声、减振等措施 生产过程无工艺废水产生排放；不合格品、边角料、金属铝数量与生产管理水平、产品要求的品质精度等因素有关，一般15%~30%，且全部返回熔铝利用，故产污环节中不体现不合格品、边角料、金属铝的数量 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.8与项目有关的原有环境污染问题 2.8.1现有工程环保手续履行情况 2018年6月13日，将乐县台松工贸有限公司成立；2018年，公司投资3000万元在福建将乐经济开发区积善园区建设“年产5000吨电子传感器棒材生产项目”；2018年6月，委托福建闽科环保技术开发有限公司编制环境影响报告表；2018年9月21日，该报告表取得将乐县环保局批复（批文号：将环审表[2018]16号，见附件4）；2019年1月，项目开工建；2020年3月，项目竣工；2020年10月9日，申请排污许可登记（登记编号：91350428MA31T5QT85001Z，见附件5）；2020年10月20日，委托三明市韬睿环保技术有限公司进行阶段性竣工环境保护验收工作，编制完成《年产5000吨电子传感器棒材生产项目竣工环境保护验收监测报告表》；2020年12月9日，该项目通过专家组验收并完成网上公示（见附件6）。2021年1月，随着《国家危险废物名录（2021年版）》颁布并正式实施，项目生产过程中产生的铝灰渣和除尘灰正式纳入危险废物管理范畴，企业将一般固废存放区按一般工业固体废物和危险废物贮存标准要求改建成一个105m2的一般固废仓库和一个180m2的危废贮存间。 2.8.2现有工程生产工艺流程及产污环节 现有工程生产工艺流程及产污环节见图2.8-1。 图2.8-1现有工程生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： （1）熔铝：将外购的商品铝合金锭、本厂加工过程产生的不合格品与边角料投入熔铝炉熔化室，经天然气燃烧加热至500~700℃，熔化的铝合金液进入炉内保温室保温，用N2、除渣剂对熔化的铝合金液进行净化除渣。将熔化室炉壁附着的、铝液表面漂浮的铝渣清出，用渣铝回收机回收夹杂的铝，剩余的炉渣（S1）收集暂存后委托资质单位处置。熔铝系统产生的废气收集（系统引风，微负压），经脉冲布袋除尘后，尾气（G1）由15m排气筒DA001排放，除尘得到的铝灰（S2）收集暂存后委托资质单位处置。 （2）铝棒铸造：采用井式铸造系统（井深约10m），配套不同规格的铝棒铸造模具，模具内壁涂抹少量脱模剂滑石粉，模具外设有水循环冷却系统。熔铝炉中的铝液通过引流槽将铝液注入模具中（模具预先放入井中），浇注完毕，冷却，待铝液冷却成铝棒后，从井中吊出模具，脱模，抽出铝棒。废脱模剂收集暂存后委托资质单位处置，铸造边角料返回熔铝炉再加工。 （3）铝棒检验、裁切：铸好的铝棒进行检验，符合质量要求的裁切为短棒，进入下道加工工序。不合格品、边角料返回熔铝炉再加工。 （4）短棒加热：采用短棒加热炉对短铝棒进行加热（天然气燃烧加热），使铝棒软化便于挤压成型。加热炉燃烧在密闭炉体内进行，产生的少量废气直接车间内无组织排放。 （5）挤压：软化的短铝棒由自动传送设备输送至挤压机。通过对铝棒施加外力，使之从固定的电子传感器模具模孔中挤出，得到所需形状和尺寸的产品。挤压模具预热采用电加热，模具内壁涂抹少量脱模剂。废脱模剂收集后与生活垃圾一同送指定地点由环卫部门清运处置，挤压边角料返回熔铝炉再加工。 （6）表面处理：通过淬火（或时效）进行表面处理，可提高铝棒材的品质。挤压得到的铝棒材沾水，吊装进淬火或时效炉（均用电加热）进行加热处理（加热至工艺温度）。 （7）调直、冷却、裁切、检验：淬火或时效处理后的铝棒材进行调直，调直后冷却，裁切，检验，合格品入库。不合格品、边角料返回熔铝炉再加工，裁切过程的切削液循环使用，废切削液渣（S4）收集，规范暂存。 2.8.3现有工程污染物实际排放情况核算 现有工程污染物排放情况及采取的环保措施情况调查主要根据《年产5000吨电子传感器棒材生产项目环境监测报告》中相关内容。 废水 项目无生产废水产生，生活污水排放量2.2m3/d（660t/a），依托厂区内化类池处理后排入园区污水管网，最终进入积善开发区污水处理厂处理。 废气 ①熔铝炉（含炒灰机）烟气经1套脉冲式布袋除尘器除尘后由1根15m排气筒排放。根据验收监测结果可知，项目燃气废气、熔融废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求，项目燃气废气、熔融废气达标排放。 ②未被收集废气无组织排放于大气环境中。根据验收监测结果可知，项目无组织废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）要求，无组织废气达标排放。 （3）噪声 项目噪声来源主要为运营期间生产设备运行时产生的机械噪声，采取加强设备日常维护及加装减震垫的措施，来减小噪声排放。 根据验收监测结果可知，项目厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，噪声达标排放。 （4）固体废物 表2.8-1现有工程固体废物产排及治理情况一览表 序号 废物名称 产生量（t/a） 处理方式 一 危废 1 废机油渣 0.02 危废暂存间贮存 2 废切削液渣 0.02 3 废布袋 0.05 危废间暂存后委托资质单位处置 4 铝灰渣 373 危废间暂存，定期委托福建煌源金属有限公司处置 5 除尘灰 78 危废贮存间暂存，定期委托将乐金牛环保科技有限公司处置 二 一般工业固废 1 废包装袋 400个/a 收集出售 2 废脱模剂 1.5 定点收集，及时清运 3 沉淀底泥 1 堆存于指定区域晾干后及时清运。 三 生活垃圾 1 生活垃圾 5.4 定点收集，及时清运 2.8.4现有工程污染物排放情况汇总 根据验收结果进行统计，现有工程污染物排放情况见表2.8-2。 表2.8-2现有工程污染物排放情况一览表 类别 污染因子 现有工程排放量t/a 废水 生活污水 废水量 660 COD 0.04 NH3-N 0.005 废气 颗粒物 0.27 二氧化硫 0.11 氮氧化物 0.58 2.8.5现有工程存在的环境问题 2.8.5.1现有工程存在的环境问题 1、建设单位已于2020年12月9日通过竣工环境保护验收，验收提出的整改内容：环境管理和环保设施运行制度，仍需进一步完善 2、2021年1月，现有项目产生的铝灰渣和除尘灰正式纳入危险废物管理，根据最新危险废物管理规范要求，危废贮存间需要设置配套的恶臭治理设施，目前企业需要完善危废间废气收集治理措施。 3、企业未按要求定期开展自行监测。 2.8.5.2现有工程“以新带老”措施 1、企业设立专门的环保机构，配备专职环保工作人员；建立日常环境管理制度和环境管理工作计划；加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。 2、经贮存间废气负压收集后，与经布袋除尘器预处理的熔炼废气合并经喷淋塔喷淋处理后由1根20m排气筒DA001排放。 3、项目按本次扩建项目的最新要求委托有资质的单位对企业污染物排放定期开展自行监测工作。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1水环境 3.1.1地表水功能区划 本项目所在区域周边水体为金溪。根据《三明市地表水环境功能区类别划分方案》，金溪水域功能为工业用水、农灌用水，金溪水环境功能区划类别为Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。标准值详见表3.1-1。 表3.1-1《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录） 序号 污染物名称 Ⅲ类标准限值 单位 1 pH 6～9 无量纲 2 溶解氧（DO） ≥5 mg/L 3 高锰酸盐指数 ≤6 mg/L 4 五日生化需氧量（BOD5） ≤4 mg/L 5 化学需氧量（COD） ≤20 mg/L 6 氨氮（NH3-N） ≤1.0 mg/L 7 总磷（TP） ≤0.2 mg/L 8 石油类 ≤0.05 mg/L 3.1.2地表水环境质量现状 根据三明市生态环境局2024年1月发布的《三明市水环境质量月报（2023年12月）》，2023年12月，金溪项目区段水质可达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类水质，其中将乐万全、将乐樟应监测断面水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类，水质达标率100%，水质状况“优”。 由上分析可知，区域地表水环境质量现状较好。 图3.1-1三明市水环境质量月报（国控断面） 3.2大气环境 3.2.1大气环境功能区划 本项目位于环境空气质量二类区，环境空气常规指标SO2、NO2、PM10、氟化物、铅、镉、砷、六价铬执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。特征因子氯化氢参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ2.2-2018)中附录D标准限值；锡及其化合物参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准；二噁英类参照执行日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准。标准值详见表3.2-1。 表3.2-1环境空气质量标准 序号 污染物 浓度限值 平均时间 二级标准限值µg/m3 执行标准 1 二氧化硫 24小时平均 1小时平均 150 500 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）表1 2 氮氧化物 24小时平均 1小时平均 80 200 3 颗粒物（粒径≤10µm） 24小时平均 150 4 总悬浮颗粒物 24小时平均 300 5 氟化物 日平均 7 小时平均 20 6 铅 年平均 0.5 季平均 1 7 镉 年平均 0.005 8 砷 年平均 0.006 9 六价铬 年平均 0.000025 10 HCl 小时平均 50 《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D 日平均 15 11 锡及其化合物 一次值 60 《大气污染物综合排放标准详解》 12 二噁英类 年均值 0.6pgT×10Q/m³ 日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准 日均值 1.2pgT×10Q/m³ 一次浓度换算 3.6pgT×10Q/m³ 3.2.2大气环境质量现状 （1）达标区判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中环境空气质量现状调查与评价，项目所在区域的基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告数据或结论。 本评价收集了将乐县2023年空气质量情况得出，将乐县的环境空气质量年均值均达到或优于二级标准。根据数据显示，本项目所在区域环境空气质量良好，详见表3.2-2。 表3.2-2 2023年将乐县环境空气质量情况汇总 监测日期 月日均值（ug/m³) PM10 PM2.5 SO₂ NO₂ CO 0₃_8H 2023年1月 25 16 4 8 0.8 70 2023年2月 21 15 4 9 0.8 92 2023年3月 29 16 4 10 0.6 109 2023年4月 20 9 3 6 0.4 92 2023年5月 19 8 4 7 0.6 89 2023年6月 15 7 4 5 0.6 82 2023年7月 7 4 4 5 0.4 70 2023年8月 7 5 3 4 0.4 78 2023年9月 10 6 5 4 0.6 86 2023年10月 19 10 4 8 0.8 96 2023年11月 26 14 4 9 0.8 89 2023年12月 33 22 4 13 1.0 90 由此可知，将乐县环境空气质量总体达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，将乐县属于达标区域 （2）特征因子 为了解区域环境质量现状，本评价大气环境质量现状调查引用《福建科源新材料股份有限公司废铝资源综合利用技改扩建项目环境影响报告书》中委托福建中科环境监测技术有限公司，江西志科检测技术有限公司在评价范围内进行的的监测调查资料，监测因子为氯化氢、氟化物， 铅、砷、镉、锡、铬、二噁英，监测时间为：2022年2月18日~2022年2月24日，2022年07月13日-2022年07月15日，2022年07月20日-2022年07月 23日，监测点为“科源废铝资源综合利用技改扩建项目项目区上、 下风向”（监测点位位于项目周边5km范围内，且为近三年内有效数据），详见表3.2-3。 表3.2-3特征因子监测统计结果一览表 项目 Ci Coi I₂~ 最大值 最大值 氯化氢 <0.02 mg/m³ 50μg/m³ (0.05mg/m³) <0.4 氟化物 <0.5μg/m³ 20μg/m³ <0.025 铅 <0.003μg/m³ 3μg /m³ <0.001 砷 <0.005μg/m³ 0.036μg/m³ <0.14 镉 <0.004μg/m³ 0.03μg/m³ <0.13 锡 <0.24μg/m³ 60μg/m³ <0.004 铬 <0.09μg/m³ 1.5μg/m³ <0.06 二噁英 0.056pgT×10Q/m³ 3.6pgT×10Q/m³ 0.016 备注： ①检测结果(Ci) 小于检出限时填检出限， 再在前方加“<” 各补充监测因子污染指数值均小于1，项目所在环境空气指标铅、镉、砷、六价铬符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，HC符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准限值，锡及其化合物符合《大气污染物综合排放标准详解》中标准；空气中二噁英类符合日本环境标准的要求，全部达标。 3.3声环境 3.3.1声环境功能区划 项目所在区域声环境为3类功能区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，详见表3.3-1。 表3.3-1《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录） 时段 声环境功能类别 环境噪声限值dB（A） 昼间 夜间 3类 65 55 3.3.2声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，建设单位于2024年1月委托福建省格瑞恩检测科技有限公司对项目厂界环境噪声现状进行了监测（见附件8），监测点位及监测结果见表3.3-2（监测期间，周边企业通海镍业、聚贤圣邦停产，煌源金属正常生产）。 表3.3-2声环境质量现状监测结果一览表单位：LA×10q（dB） 监测 点位 监测位置 监测结果 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 厂界西北侧 52.6 42.1 52.6 42.1 达标 N2 厂界北侧 51.1 47.4 51.1 47.4 达标 N3 厂界东南侧 49.4 43.2 49.4 43.2 达标 N4 厂界南侧 56.2 51 56.2 51 达标 由表3.3-2可知，项目厂界四周昼间、夜间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，敏感目标昼间、夜间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 综上分析可知，区域声环境质量现状较好。 3.4生态环境 项目位于产业园区内，利用现有标准厂房。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本次评价不需开展生态环境现状调查。 3.5电磁辐射 本项目不属于《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中提到的广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，本次评价不需开展电磁辐射现状监测与评价。 3.6地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 项目位于福建将乐经济开发区积善工业园区，根据现场勘查，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的车间硬化防渗措施后，基本上不存在对土壤、地下水环境造成污染的污染物和污染途径，因此，本评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.7环境保护目标 本项目位于福建将乐经济开发区积善工业园区，根据现场踏勘情况，本项目周边200m范围内无声敏感目标，周边主要环境敏感目标见表3.7-1，周边关系位置详见附图2 表3.7-1环境保护目标一览表 环境 因素 保护目标 相对位置距最近厂界距离（m） 性质规模 环境功能及 保护要求 大气 环境 积善村及园区生活服务区 WS970m 积善村：行政村，约1960人；园区生活服务区：园区配套居住区、中小学及医院等 GB3095—1996 二级标准 文曲村 W2180m 行政村，约1106人 将溪新村 ×101420m 自然村搬迁新址，约161人 新厝自然村 S1040m 自然村，约45人 三涧渡自然村 ×10S1550m 自然村，约54人 声环境 厂界200m内无敏感目标 GB3096-20083类区 地表水环境 金溪 WS→S→×101080m 将乐范厝—谟武段，大河，多年平均流量187.6m3/s 地表水Ⅲ类水域 生态环境 项目位于产业园区内，利用现有标准厂房，无新增用地 / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.8污染物排放控制标准 3.8.1水污染物排放标准 本项目外排废水主要是职工的生活污水，废水经园区污水厂执行间接排放限值，没有规定的间接排放浓度的污染物由园区与企业签订污水处理协议制定，项目与福建将乐经济开发区委员会已签订接纳废水污染物协议标准(附件7：污水排放接纳协议)，因此生活污水执行《污水综合排放标准》表4中三级标准要求。详见表3.8-1。 表3.8-1项目污水排放执行标准 污染物 pH COD BOD5 SS NH3-N 总磷 总氮 单位 无量纲 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 项目废水排放标准限值 6～9 460 230 270 25 4 35 3.8.2大气污染物排放标准 （1）有组织 技术改造后项目执行的污染物排放标准发生了变化，有组织废气排放需执行更加严格的《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015），贮存废气氨（氨气）执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1。 （2）无组织 无组织废气氟化物、氯化氢、二噁英和重金属化合物等污染物企业边界限值执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中表5标准；氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等污染物企业边界限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；氨（气）企业边界限值执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准，详见表3.8-2。 表3.8-2运营期大气污染物排放标准一览表 序号 污染源 污染物项目 有组织排放浓度限值 无组织排放浓度限值 标准来源 1 排气筒DA001 二氧化硫 150 / 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015） 2 颗粒物 30 / 3 氮氧化物 200 / 4 氟化物 3 / 5 氯化氢 30 / 6 二噁英类 0.5ngT×10Q/m³ / 7 砷及其化合物 0.4 / 8 铅及其化合物 1 / 9 锡及其化合物 1 / 10 镉及其化合物 0.05 / 11 铬及其化合物 1 / 12 氨 8.7(kg/h) / 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1 13 厂界 氟化物 / 0.02 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015） 14 氯化氢 / 0.2 15 砷及其化合物 / 0.01 16 铅及其化合物 / 0.006 17 锡及其化合物 / 0.24 18 镉及其化合物 / 0.0002 19 铬及其化合物 / 0.006 20 二氧化硫 / 0.4 《大气污染物综合排放标准》表2 21 颗粒物 / 1.0 22 氮氧化物 / 0.12 23 氨 / 1.5 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1 食堂烟气 本项目运营期食堂设置2基准灶头，食堂厨房规模为小型。油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2的标准，具体见表3.8-3。 表3.8-3《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001) 规模 小型 中型 大型 基准灶头 ≥1，＜3 ≥3，＜6 ≥6 最高允许排放浓度（mg/m3) 2 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 3.8.3噪声污染物排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表3.8-3。 表3.8-3《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（摘录） 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3类 65 55 3.8.4固体废物污染物排放标准 一般工业固体废物处置应执行《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规范要求；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规范要求；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）“第四章生活垃圾”相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 3.9总量控制指标 3.9.1总量控制因子 根据《关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》（国办发[2014]38号）、福建省《关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）》（闽政[2014]24号）、《福建省主要污染物排污权指标核对管理办法（试行）》的通知（闽环发[2014]12号）、《关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发[2015]6号）、《福建省环保厅关于印发<福建省臭氧污染防治工作方案>的通知》（闽环保大气[2017]21号）及《福建省“十四五”生态环境保护专项规划》等文件要求，现阶段国家实行总量控制的污染物包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物。 3.9.2污染物总量控制指标 根据现有工程分析及 生活污水现有工程排放量660t/a,扩建后总排放量840t/a。 结合现有工程污染物排放量统计，项目“三本帐”分析见表3.9-1。 表3.9-1“三本账”分析一览表 类别 污染物名称 环评审批排放量 技术改造工程排放量 “以新带老”削减量 技术改造后全厂排放量 变化情况 已建 已批未建/在建 生活污水 废水量 660 0 180 0 840 180 COD 0.157 0 0.043 0 0.2 0.043 NH3-N 0.016 0 0.004 0 0.02 0.004 有组织废气 SO2 0.118 0 0.235 0 0.353 0.235 NOx 0.466 0 0.933 0 1.399 0.933 颗粒物 0.186 0 0.004 0.184 0.006 -0.18 氟化物 0.122 0 0.036 0.11 0.048 -0.074 氯化氢 0.884 0 0.254 0.796 0.342 -0.542 砷及其化合物 0 0 1.18×10-7 0 1.18×10-7 1.18×10-7 铅及其化合物 0 0 3.20×10-6 0 3.20×10-6 3.20×10-6 锡及其化合物 0 0 5.64×10-6 0 5.64×10-6 5.64×10-6 镉及其化合物 0 0 2.65×10-7 0 2.65×10-7 2.65×10-7 铬及其化合物 0 0 2.55×10-6 0 2.55×10-6 2.55×10-6 二噁英类 0 0 2.85×10-11 0 2.85×10-11 2.85×10-11 氨 0 0 1.66×10-6 0 1.66×10-6 1.66×10-6 无组织废气 SO2 0.042 0 0.085 0 0.127 0.085 NOx 0.169 0 0.336 0 0.505 0.336 颗粒物 14.070 0 4.289 11.925 6.434 -7.636 氟化物 0.002 0 0.008 0 0.010 0.008 氯化氢 0.018 0 0.052 0 0.070 0.052 砷及其化合物 0 0 1.20×10-7 0 1.20×10-7 1.20×10-7 铅及其化合物 0 0 3.27×10-6 0 3.27×10-6 3.27×10-6 锡及其化合物 0 0 5.76×10-6 0 5.76×10-6 5.76×10-6 镉及其化合物 0 0 2.70×10-7 0 2.70×10-7 2.70×10-7 铬及其化合物 0 0 2.60×10-6 0 2.60×10-6 2.60×10-6 二噁英类 0 0 2.11×10-11 0 2.11×10-11 2.11×10-11 氨 0 0 3.38×10-7 0 3.38×10-7 3.38×10-7 固废 0 0 0 0 0 0 本次扩建项目污染物总量控制指标排放情况如下表3.9-2。 表3.9-2扩建项目污染物排放总量指标 总量指标 扩建项目总排放量（t/a） 废水 生活污水 COD 0.2 NH3-N 0.02 废气 SO2 0.353 NOX 1.399 对照《三明市生态环境局关于调整授权各县(市、区)生态环境局开展行政许可具体工作有关事宜的通知》、《三明市生态环境局关于印发授权各县（市）生态环境局开展行政许可具体工作方案(试行)的通知》，“新扩改建设项目环评文件中载明的4项主要污染物年排放量同时满足化学需氧量≤1.5吨、氨氮≤0.25吨、二氧化硫≤1吨、氮氧化物≤1吨的，可豁免购买排污权及来源确认……”。因此本项目不满足豁免要求。 本项目污染物排放控制总量为：二氧化硫0.353吨/年、氮氧化物1.399吨/年。项目建设地点属于省级 (含以上)工业园区，行业类别为结构性金属制品制造(C3311) ，不属于国家和省实行总量控制的重点排污行业，不属于四项污染物的主要排放行业，所需申购总量为：二氧化硫0.353吨/年、氮氧化物1.399吨/年。项目建设完成后正式排污前，公司应自行向海峡股权交易中心 (地址：福州市鼓楼区五四路75号外贸大厦19层03单元)申购所需总量。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目主要是在现有车间内进行，不新建厂房、宿舍楼、办公楼、配电房及其他辅助设施，本环评接受委托时，生产车间内的生产设备均已安装完毕，项目设备调试简单，且时间较短，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境产生影响。故本次环评不对施工期环境影响进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响分析及保护措施 4.2.1运营期水环境影响分析及保护措施 4.2.1.1废水污染源强分析 根据水平衡分析可知，本项目生产供水主要为冷却水和喷淋水，均循环利用无外排。主要生产设备设置于厂房内，除循环水系统基本无露天设备区。厂房设置了顶棚与排水管，道路硬化及时清扫，屋面、路面雨水较为清洁，无初期雨水，雨水由雨水管沟收集，排放园区雨水管网。本项目废水主要为员工生活污水。扩建项目新增生活污水产生量0.6m3/d（180t/a)，全厂生活污水排放量2.8m3/d（840t/a)，经化粪后排放至园区污水管网，进入积善工业园污水处理厂进一步处理。污染物产排情况见表4.2-1。 表4.2-1技术改造项目废水污染物源强一览表 类别 污染物 废水量t/a COD NH3-N 扩建工程 处理前 产生浓度(mg/L) 180 340 32.6 产生量(t/a) 0.061 0.006 预处理后 排放浓度(mg/L) 238 24 排放量(t/a) 0.043 0.004 全厂 处理前 产生浓度(mg/L) 840 340 32.6 产生量(t/a) 0.286 0.027 预处理后 排放浓度(mg/L) 238 24 排放量(t/a) 0.2 0.02 4.2.1.2依托污水处理厂处理可行性分析 （1）福建将乐经济开发区积善新区污水处理厂概况 根据《福建将乐经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》，积善新区污水处理厂总体建设规模为5万m3/d，设计近期2万m3/d，远期5万m3/d，目前实际已建1万m3/d，现正在对已建1万m3/d进行提标改造及扩建至2万m3/d，现处理水量约760.38t/d（另有金溪南岸和安福口溪西岸的企业186.93t/d现状污水未接管），在建企业污水排放量12357t/d。主要服务福建将乐经济开发区积善新区整个园区范围，整个园区呈长方形，东西长约5公里，南北宽约1.5公里，规划面积1200公顷，主要涉及的行政村为古镛镇的积善、文曲、新村三个行政村。 （2）纳入污水处理厂处理的可行性分析 ①接管可行性分析 项目位于福建省三明市将乐县积善工业园区，在福建将乐经济开发区积善新区污水处理厂服务范围内，且项目所在地的污水管网已接入干管。 ②水量符合性分析 福建将乐经济开发区积善新区污水处理厂现有处理能力为1万t/d，实际处理量约为6744.325t/d，本项目新增废水排放量为0.6m3/d（180t/a），仅占污水处理厂剩余处理能力的0.009%，由此可见福建将乐经济开发区积善新区污水处理厂有容量接纳本项目的废水。 ③水质符合性分析 本项目排放的废水主要为生活污水，经预处理后达到福建将乐经济开发区积善新区污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂水质产生冲击。 由上分析可知，项目废水可依托福建将乐经济开发区积善新区污水处理厂集中处理，最终排放至金溪，对水环境影响较小。 4.2.1.3废水治理措施 本项目生产废水用水主要为循环冷却水和除尘用水。循环冷却水和除尘用水沉淀处理后循环使用不外排。 本项目厂房设置了顶棚与排水管，道路硬化及时清扫，故屋面、路面雨水较为清洁，厂区雨水由雨水管沟收集，排放园区雨水管网。 技术改造后全厂排放量生活污水产生量2.8m3/d，经化粪后排放至园区污水管网，进入积善工业园污水处理厂进一步处理。 4.2.2运营期大气环境影响分析及保护措施 4.2.2.1废气污染源产生源强分析 现有项目熔炼以天然气为能源，铝合金锭为主要原材料，本次扩建项目原料新增了回收铝、金属添加剂、精炼剂、除渣剂等，有组织废气主要有熔铝炉废气（包括熔铝废气以及天然气燃烧产生的废气）、渣铝回收机废气和贮存废气。熔炼炉废气与渣铝回收机废气收集汇总后进入脉冲式布袋除尘器，并入贮存废气后经喷淋塔废气治理系统处理达标后经20m排气筒（DA001)排放。其中，熔炼废气污染物中主要污染因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化物、重金属化合物以及二噁英等；炒灰工序废气污染物中主要污染因子为颗粒物、氯化氢、氟化物；贮存废气主要为氨（氨气）。无组织大气污染物有：熔炼扒渣时逃逸的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氟化物、氯化氢和重金属化合物等；铝棒加热天然气燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物；铝灰渣贮存时产生的氨（气）等。 （1）熔铝炉废气 熔铝废气中的颗粒物根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“33金属制品业产排污系数”中“01铸造核算环节”进行计算，熔炼废气污染物中氟化物、氯化氢、重金属及其化合物、二噁英类污染物的产污系数根据全国建设项目竣工环境保护验收信息系统和全国各地生态环境主管部门官网公示信息采用类比法确定，详见表4.2-2；天然气燃烧废气根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》、《环境保护实用数据手册》中相关数据进行计算，详见表4.2-3。 表4.2-2 熔铝废气产污系数一览表 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标类别 产污系数 铝合金、镁合金、铜合金、锌合金、铝锭、铜锭、镁锭、中间合金锭、其他金属材料、天然气、煤气、精炼剂、变质剂 熔炼(燃气炉) 所有规模 废气 颗粒物 0.943kg/t-产品 氟化物 4163g/t—药剂 氯化氢 30079g/t—药剂 砷及其化合物 0.4mg/t—产品 铅及其化合物 10.9mg/t—产品 锡及其化合物 19.2mg/t—产品 镉及其化合物 0.9mg/t—产品 铬及其化合物 8.66mg/t—产品 二噁英类 70.4ng/t—产品 表4.2-3 天然气燃烧废气中主要污染物产污系数一览表 指标 KSO2 KNOx K烟尘 kg/万m3燃料 kg/万m3燃料 kg/万m3燃料 产污系数 0.02S① 15.87 2.4 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。本项目燃料为管道天然气，含硫量（S）为200毫克/立方米。 根据建设单位提供信息，熔铝车间作为电子传感器棒材技改项目熔铝、炒灰、铸造场所使用，主要产品及产能为：年产电子传感器棒材15000t/a（包括已审批工程产能5000t/a，本次技术改造新增产能10000t/a)，主要原料用量16284t/a、药剂用量58t/a、天然气用量90万m3/a（包括已审批工程用量30万m3/a、新增用量60万m3/a）。熔铝车间熔铝炉废气产生情况见表4.2-4。 表4.2-4 熔铝车间熔铝炉废气产生情况一览表 项目 产污环节 污染物种类 产生量(t/a) 改扩建工程 熔铝炉 熔铝废气 颗粒物 9.43 氟化物 0.179 氯化氢 1.29 砷及其化合物 6.00×10-6 铅及其化合物 1.64×10-4 锡及其化合物 2.88×10-4 镉及其化合物 1.35×10-5 铬及其化合物 1.30×10-4 二噁英类 1.06×10-9 天然气燃烧烟气 颗粒物 0.144 SO2 0.240 NOx 0.952 改建后现有工程 熔铝炉 熔铝废气 颗粒物 4.715 氟化物 0.0624 氯化氢 0.452 天然气燃烧烟气 颗粒物 0.072 SO2 0.12 NOx 0.476 全厂工程合计 颗粒物 14.361 氟化物 0.241 氯化氢 1.745 砷及其化合物 6.00×10-6 铅及其化合物 1.64×10-4 锡及其化合物 2.88×10-4 镉及其化合物 1.35×10-5 铬及其化合物 1.30×10-4 二噁英类 1.06×10-9 SO2 0.36 NOx 1.428 （2）渣铝回收机废气 渣铝回收机废气中的颗粒物根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“33金属制品业产排污系数”中“01铸造核算环节”产物系数“0.943kg/t-产品”进行计算，氟化物、氯化氢的产污系数根据全国建设项目竣工环境保护验收信息系统和全国各地生态环境主管部门官网公示信息采用类比法确定：氟化物产物系数4163g/t—药剂，氯化氢产物系数30079g/t—药剂，详见表4.2-5。 表4.2-5渣铝回收机废气颗粒物、氟化物、氯化氢产生情况一览表 产污环节 项目 污染物种类 产生量(t/a) 渣铝回收机 炒灰废气 改扩建工程 颗粒物 9.430 氟化物 0.179 氯化氢 1.293 全厂工程合计 颗粒物 14.145 氟化物 0.241 氯化氢 1.744 （3）铸造机废气 熔铝车间铸造机废气中的颗粒物根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“33金属制品业产排污系数”中“01铸造核算环节”进行计算，详见4.2-6。 表4.2-6 铸造废气产污系数一览表 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标类别 产污系数 金属液等、脱模剂 造型/浇注（重力、低压：限金属型，石膏/陶瓷型/石墨型等） 所有规模 废气 颗粒物 0.247kg/t-产品 铸造机采用重力铸造，浇注过程中会有烟尘产生。根据建设单位提供信息，计算可得铸造颗粒物产生量如下表4.2-7。 表4.2-7铸造机废气颗粒物产生情况一览表 项目 产污环节 污染物种类 产生量(t/a) 改扩建工程 铸造机 浇筑废气 颗粒物 2.470 全厂工程合计 颗粒物 3.705 （4）下料废气 挤压车间下料废气中的颗粒物根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“33金属制品业产排污系数”中“04下料核算环节”进行计算，详见表4.2-8。 表4.2-8 下料废气产污系数一览表 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标类别 产污系数 钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料、玻璃纤维、其它非金属材料 锯床、砂轮切割机切割 所有规模 废气 颗粒物 5.30千克/吨-原料 挤压车间采用卧式带锯床、下行式液压成品锯裁切，下料过程中会有颗粒物产生。根据建设单位提供信息，计算可得铸造颗粒物产生量如下表4.2-9。 表4.2-9下料废气颗粒物产生情况一览表 项目 产污环节 污染物种类 产生量(t/a) 改扩建工程 卧式带锯床、下行式液压成品锯 下料废气 颗粒物 53.000 全厂工程合计 颗粒物 79.5 （5）加热炉废气 加热炉天然气燃烧废气根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》、《环境保护实用数据手册》中相关数据进行计算，详见表4.2-3。根据建设单位提供信息，挤压车间加热炉天然气用量30万m3/a（包括已审批工程用量10万m3/a、新增用量20万m3/a）。挤压车间加热炉废气产生情况见表4.2-10。 表4.2-10 挤压车间加热炉废气产生情况一览表 项目 产污环节 污染物种类 产生量(t/a) 改扩建工程 加热炉 加热炉废气 颗粒物 0.048 SO2 0.08 NOx 0.3174 全厂工程合计 颗粒物 0.072 SO2 0.12 NOx 0.4761 （6）贮存废气 查阅相关文献“据原环境保护部戴翔等人对铝灰与水反应后氨气释放比率的相关研究(《无机盐工业》2018年11月第50卷第11期)”，经分析：铝灰样品与水混合后氨气释放率平均为14.44mg/kg。本项目设置贮存容积830m3(贮存能力300t)的危废贮存间，危废贮存间内“四防”措施完善，地面不进行冲洗，铝灰渣、除尘灰等均采用吨袋包装贮存，车间密闭，铝灰贮存时与流动空气接触的物料量极少，贮存总量及时清运，本报告取值0.15mg/kg-铝灰类物料。危废贮存间贮存铝灰类物料量以112.5t/a计，则危废贮存间氨的排放量为：2.34mg/h。 项目各生产区域无组织气体逸散产生排放如下表4.6-11。 表4.2-11危废贮存间无组织气体逸散产生排放情况表 面源名称 工艺 污染物 污染物产生量t/a 危废贮存间(12m×15m，平均排放高度4.75m) 贮存 氨 1.69×10-5 4.2.2.2废气污染物排放源分析 根据台松工贸环保设计有关材料，本项目废气治理设施末端抽排风风量设计为7500m3/h。结合排放源统计调查产排污核算方法和系数手册，类似企业污染排放情况（根据全国建设项目竣工环境保护验收信息系统和全国各地生态环境主管部门官网公示信息）综合分析确定治理设施对各类污染物的处理效率，废气治理设施情况详见表4.2-12，各废气污染源污染物排放情况见表4.2-13，排放口基本情况见表4.2-14。 表4.2-12废气治理设施情况一览表 产污环节 治理设施 排气筒编号 设施名称 风机风量(m3/h) 收集效率 处理效率 熔铝炉 脉冲袋式除尘器+喷淋塔 7500 98% 1）袋式除尘器对熔炼工序颗粒物去除效率≥98%；对重金属化合物去除效率≥98%；对二噁英类去除效率≥45%；对二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢无处理能力； DA001 2）喷淋塔对熔炼工序颗粒物去除效率≥99%；对氟化物、氯化氢去除效率≥90%；对二噁英类去除效率≥95%；对二氧化硫、氮氧化物无处理能力。 渣铝回收机 脉冲袋式除尘器+喷淋塔 7500 98% 1）袋式除尘器对渣铝回收废气颗粒物去除效率≥98%；对二氧化硫、氮氧化物无处理能力； 2）喷淋塔对渣铝回收废气颗粒物去除效率≥99%；对二氧化硫、氮氧化物无处理能力。 贮存 喷淋塔 7500 98% 喷淋塔对氨（氨气）去除效率≥90% 浇筑 车间沉降 / / 车间沉降对颗粒物去除率≥50% / 下料 袋式除尘器 / / 袋式除尘对颗粒物去除率≥95% / 加热炉 区间封闭 / / 区间封闭对颗粒物的去除率≥50% / 表4.2-13废气污染物排放情况一览表 项目 产污环节 污染物种类 产生量 消减量 有组织排放量 无组织排放量 总排放量 改扩建工程 熔炼废气 颗粒物 9.574 9.381 0.002 0.191 0.193 氟化物 0.179 0.157 0.018 0.004 0.022 氯化氢 1.293 1.14 0.127 0.026 0.153 砷及其化合物 6.00×0-6 5.76×10-6 1.18×10-7 1.20×10-7 2.38×10-7 铅及其化合物 1.64×10-4 1.57×10-4 3.20×10-6 3.27×10-6 6.47×10-6 锡及其化合物 2.88×10-4 2.77×10-4 5.64×10-6 5.76×10-6 1.14×10-5 镉及其化合物 1.35×10-5 1.30×10-5 2.65×10-7 2.70×10-7 5.35×10-7 铬及其化合物 1.30×10-4 1.25×10-4 2.55×10-6 2.60×10-6 5.14×10-6 二噁英类 1.06×10-9 1.01×10-9 2.85×10-11 2.11×10-11 4.96×10-11 SO2 0.240 0 0.235 0.005 0.24 NOx 0.952 0 0.933 0.019 0.952 渣铝回收废气 颗粒物 9.430 9.239 0.002 0.189 0.191 氟化物 0.179 0.157 0.018 0.004 0.022 氯化氢 1.293 1.14 0.127 0.026 0.153 贮存废气 氨 1.69×10-5 1.49×10-5 1.66×10-6 3.38×10-7 1.99×10-6 浇筑废气 颗粒物 2.470 1.235 0 1.235 1.235 下料废气 颗粒物 53.000 50.35 0 2.65 2.65 加热炉废气 颗粒物 0.048 0.024 0 0.024 0.024 SO2 0.08 0 0 0.08 0.08 NOx 0.3174 0 0 0.3174 0.3174 改建后现有工程 熔炼废气 颗粒物 4.787 4.69 0.001 0.096 0.097 氟化物 0.062 0.055445 0.006 0.001 0.007 氯化氢 0.451 0.398185 0.044 0.009 0.053 SO2 0.12 0 0.118 0.002 0.12 NOx 0.48 0 0.466 0.01 0.476 渣铝回收废气 颗粒物 4.715 4.62 0.001 0.094 0.095 氟化物 0.062 0.055 0.006 0.001 0.007 氯化氢 0.451 0.398 0.044 0.009 0.053 浇筑废气 颗粒物 1.235 0.6175 0 0.6175 0.6175 下料废气 颗粒物 26.500 25.175 0 1.325 1.325 加热炉废气 颗粒物 0.024 0.012 0 0.012 0.012 SO2 0.04 0 0 0.04 0.04 NOx 0.1587 0 0 0.1587 0.1587 全厂工程合计 熔炼废气 颗粒物 14.361 14.071 0.003 0.287 0.290 氟化物 0.241 0.212 0.024 0.005 0.029 氯化氢 1.744 1.538 0.171 0.035 0.206 砷及其化合物 6.00×0-6 5.76×10-6 1.18×10-7 1.20×10-7 2.38×10-7 铅及其化合物 1.64×10-4 1.57×10-4 3.20×10-6 3.27×10-6 6.47×10-6 锡及其化合物 2.88×10-4 2.77×10-4 5.64×10-6 5.76×10-6 1.14×10-5 镉及其化合物 1.35×10-5 1.30×10-5 2.65×10-7 2.70×10-7 5.35×10-7 铬及其化合物 1.30×10-4 1.25×10-4 2.55×10-6 2.60×10-6 5.14×10-6 二噁英类 1.06×10-9 1.01×10-9 2.85×10-11 2.11×10-11 4.96×10-11 SO2 0.360 0 0.353 0.007 0.360 NOx 1.428 0 1.399 0.029 1.428 渣铝回收废气 颗粒物 14.145 13.859 0.003 0.283 0.286 氟化物 0.241 0.212 0.024 0.005 0.029 氯化氢 1.744 1.538 0.171 0.035 0.206 贮存废气 氨 1.69×10-5 1.49×10-5 1.66×10-6 3.38×10-7 1.99×10-6 浇筑废气 颗粒物 3.705 1.853 0 1.853 1.853 下料废气 颗粒物 79.500 75.525 0 3.975 3.975 加热炉废气 颗粒物 0.072 0.036 0 0.036 0.036 SO2 0.120 0 0 0.120 0.120 NOx 0.476 0 0 0.476 0.476 4.2-14项目废气排气筒基本情况一览表 排气筒编号 排气筒底部中心坐标/m 高度/m 内径/m 烟气温度/℃ 排放口类型 排放标准 X Y 名称 限值 DA001 117°31′33.942″ 26°46′ 32.626″ 20 0.5 60 一般排放口 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015） 二氧化硫≤150mg/m3 颗粒物≤30mg/m3 氮氧化物≤200mg/m3 氟化物≤3mg/m3 氯化氢≤30mg/m3 二噁英类≤0.5ngT×10Q/m3 砷及其化合物≤0.4mg/m3 铅及其化合物≤1mg/m3 锡及其化合物≤1mg/m3 镉及其化合物≤0.05mg/m3 铬及其化合物≤1mg/m3 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1 氨（氨气）≤8.7(kg/h) 4.2.2.3废气达标排放及排放影响分析 本评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作等级的确定，计算每一种污染物的最大地面浓度占标率 Pi（第 i 个污染物），及第 i 个污染物的地面浓度达标准限值 10%时所对应的最远距离 D10%。其中 Pi 定义为： 式中：Pi—第 i 个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第 i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3； 评价等级划分依据见表4.2-15。 4.2-15大气环境影响评价工作级别判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% 本评价采用 A×10RSCR×10×10N模型，对项目主要污染物的排放进行预测分析，估算模型参数详见表4.2-16。 4.2-16估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数(城市选项时) 2 万 最高温度/℃ 41 最低温度/℃ -5.5 土地利用类型 城市 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 □是 ☑否 地形数据分辨率/m 90 是否考虑烟熏 考虑岸线烟熏 □是 ✔否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 根据项目特点和生产工艺，主要污染源为 DA00l 排放口排放的熔铝、炒灰废气。本报告以污染物排放强度最高，即项目所有产污工序同时运行进行分析，点源参数如表4.2-17。 4.2-17估算模型参数表 污染源 污染物 源强t/a 源强kg/h 排气高度m 排气筒出口温度℃ 排气筒内径m 烟气排放量m3/h 烟气流速m/s DA001 颗粒物 0.003 0.001 20 60 0.5 7500 2.65 氟化物 0.024 0.005 氯化氢 0.171 0.038 砷及其化合物 1.18×10-7 2.61×10-8 铅及其化合物 3.20×10-6 7.12×10-7 锡及其化合物 5.64×10-6 1.25×10-6 镉及其化合物 2.65×10-7 5.88×10-8 铬及其化合物 2.55×10-6 5.66×10-7 二噁英类 2.85×10-11 6.32×10-12 SO2 0.353 0.078 NOx 1.399 0.311 估算模型预测出的污染物结果见表4.2-18，不同距离的预测结果详见表4.2-19。 4.2-18估算模式（SCR×10×10N3）预测结果一览表 污染源 污染物 最大落地浓度¦D10(m) 最大落地浓度占标率¦D10(m) DA001 颗粒物 0.2248¦0 0.75¦0 二氧化硫 19.43¦0 3.27¦0 氮氧化物 19.43¦0 9.72¦0 氟化物 0.297¦0 9.89¦0 氯化氢 2.383¦0 7.94¦0 砷及其化合物 1.64×10-6¦0 0.0004¦0 铅及其化合物 4.45×10-3¦0 0.0045¦0 锡及其化合物 7.82×10-5¦0 0.0078¦0 镉及其化合物 3.67×10-6¦0 0.0073¦0 铬及其化合物 3.53×10-5¦0 0.0035¦0 二噁英类 4.05×10-10¦0 0.00¦0 |

表4.2-19不同距离的预测结果表

| 离源距离(m) | 浓度限值 | 浓度对应的占标率（%） |
| --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氟化物 | 氯化氢 | 砷及其化合物 | 铅及其化合物 | 锡及其化合物 | 镉及其化合物 | 铬及其化合物 | 二噁英类 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氟化物 | 氯化氢 | 砷及其化合物 | 铅及其化合物 | 锡及其化合物 | 镉及其化合物 | 铬及其化合物 | 二噁英类 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.00000% |
| 25 | 0.2073 | 4.518 | 17.91 | 0.2736 | 2.197 | 1.51×10-6 | 4.10×10-5 | 7.21×10-5 | 3.38×10-6 | 3.25×10-5 | 3.73×10-10 | 0.69% | 3.01% | 8.96% | 9.12% | 7.32% | 0.0004% | 0.0041% | 0.0072% | 0.0068% | 0.0033% | 0.00007% |
| 50 | 0.1323 | 2.883 | 11.43 | 0.1746 | 1.402 | 9.66×10-7 | 2.62×10-5 | 4.60×10-5 | 2.16×10-6 | 2.08×10-5 | 2.38×10-10 | 0.44% | 1.92% | 5.72% | 5.82% | 4.67% | 0.0002% | 0.0026% | 0.0046% | 0.0043% | 0.0021% | 0.00005% |
| 75 | 0.1127 | 2.456 | 9.734 | 0.1487 | 1.194 | 8.22×10-7 | 2.23×10-5 | 3.92×10-5 | 1.84×10-6 | 1.77×10-5 | 2.03×10-10 | 0.38% | 1.64% | 4.87% | 4.96% | 3.98% | 0.0002% | 0.0022% | 0.0039% | 0.0037% | 0.0018% | 0.00004% |
| 100 | 0.1 | 2.18 | 8.642 | 0.1320 | 1.06 | 7.30×10-7 | 1.98×10-5 | 3.48×10-5 | 1.63×10-6 | 1.57×10-5 | 1.80×10-10 | 0.33% | 1.45% | 4.32% | 4.40% | 3.53% | 0.0002% | 0.0020% | 0.0035% | 0.0033% | 0.0016% | 0.00004% |
| 125 | 0.1833 | 3.996 | 15.84 | 0.2420 | 1.943 | 1.34×10-6 | 3.63×10-5 | 6.38×10-5 | 2.99×10-6 | 2.88×10-5 | 3.30×10-10 | 0.61% | 2.66% | 7.92% | 8.07% | 6.48% | 0.0003% | 0.0036% | 0.0064% | 0.0060% | 0.0029% | 0.00007% |
| 150 | 0.2235 | 4.871 | 19.31 | 0.2950 | 2.369 | 1.63×10-6 | 4.42×10-5 | 7.78×10-5 | 3.64×10-6 | 3.51×10-5 | 4.02×10-10 | 0.75% | 3.25% | 9.66% | 9.83% | 7.90% | 0.0004% | 0.0044% | 0.0078% | 0.0073% | 0.0035% | 0.00008% |
| 175 | 0.2248 | 4.902 | 19.43 | 0.2968 | 2.383 | 1.64×10-6 | 4.45×10-5 | 7.82×10-5 | 3.67×10-6 | 3.53×10-5 | 4.05×10-10 | 0.75% | 3.27% | 9.72% | 9.89% | 7.94% | 0.0004% | 0.0045% | 0.0078% | 0.0073% | 0.0035% | 0.00008% |
| 200 | 0.2182 | 4.757 | 18.85 | 0.2880 | 2.313 | 1.59×10-6 | 4.32×10-5 | 7.59×10-5 | 3.56×10-6 | 3.43×10-5 | 3.93×10-10 | 0.73% | 3.17% | 9.43% | 9.60% | 7.71% | 0.0004% | 0.0043% | 0.0076% | 0.0071% | 0.0034% | 0.00008% |
| 225 | 0.2079 | 4.532 | 17.96 | 0.2744 | 2.203 | 1.52×10-6 | 4.12×10-5 | 7.23×10-5 | 3.39×10-6 | 3.26×10-5 | 3.74×10-10 | 0.69% | 3.02% | 8.98% | 9.15% | 7.34% | 0.0004% | 0.0041% | 0.0072% | 0.0068% | 0.0033% | 0.00007% |
| 250 | 0.1962 | 4.276 | 16.95 | 0.2590 | 2.079 | 1.43×10-6 | 3.88×10-5 | 6.83×10-5 | 3.20×10-6 | 3.08×10-5 | 3.53×10-10 | 0.65% | 2.85% | 8.48% | 8.63% | 6.93% | 0.0004% | 0.0039% | 0.0068% | 0.0064% | 0.0031% | 0.00007% |
| 275 | 0.1843 | 4.017 | 15.92 | 0.2432 | 1.953 | 1.35×10-6 | 3.65×10-5 | 6.41×10-5 | 3.00×10-6 | 2.89×10-5 | 3.32×10-10 | 0.61% | 2.68% | 7.96% | 8.11% | 6.51% | 0.0003% | 0.0036% | 0.0064% | 0.0060% | 0.0029% | 0.00007% |
| 300 | 0.1728 | 3.767 | 14.93 | 0.2281 | 1.831 | 1.26×10-6 | 3.42×10-5 | 6.01×10-5 | 2.82×10-6 | 2.71×10-5 | 3.11×10-10 | 0.58% | 2.51% | 7.47% | 7.60% | 6.10% | 0.0003% | 0.0034% | 0.0060% | 0.0056% | 0.0027% | 0.00006% |
| 325 | 0.162 | 3.531 | 13.99 | 0.2138 | 1.717 | 1.18×10-6 | 3.21×10-5 | 5.64×10-5 | 2.64×10-6 | 2.54×10-5 | 2.92×10-10 | 0.54% | 2.35% | 7.00% | 7.13% | 5.72% | 0.0003% | 0.0032% | 0.0056% | 0.0053% | 0.0025% | 0.00006% |
| 350 | 0.1519 | 3.312 | 13.13 | 0.2006 | 1.611 | 1.11×10-6 | 3.01×10-5 | 5.29×10-5 | 2.48×10-6 | 2.39×10-5 | 2.74×10-10 | 0.51% | 2.21% | 6.57% | 6.69% | 5.37% | 0.0003% | 0.0030% | 0.0053% | 0.0050% | 0.0024% | 0.00005% |
| 375 | 0.1427 | 3.111 | 12.33 | 0.1884 | 1.513 | 1.04×10-6 | 2.83×10-5 | 4.97×10-5 | 2.33×10-6 | 2.24×10-5 | 2.57×10-10 | 0.48% | 2.07% | 6.17% | 6.28% | 5.04% | 0.0003% | 0.0028% | 0.0050% | 0.0047% | 0.0022% | 0.00005% |
| 400 | 0.1343 | 2.927 | 11.6 | 0.1772 | 1.423 | 9.80×10-7 | 2.66×10-5 | 4.67×10-5 | 2.19×10-6 | 2.11×10-5 | 2.42×10-10 | 0.45% | 1.95% | 5.80% | 5.91% | 4.74% | 0.0002% | 0.0027% | 0.0047% | 0.0044% | 0.0021% | 0.00005% |
| 425 | 0.1265 | 2.758 | 10.93 | 0.1670 | 1.341 | 9.24×10-7 | 2.51×10-5 | 4.40×10-5 | 2.06×10-6 | 1.99×10-5 | 2.28×10-10 | 0.42% | 1.84% | 5.47% | 5.57% | 4.47% | 0.0002% | 0.0025% | 0.0044% | 0.0041% | 0.0020% | 0.00005% |
| 450 | 0.1194 | 2.603 | 10.32 | 0.1576 | 1.266 | 8.72×10-7 | 2.36×10-5 | 4.16×10-5 | 1.95×10-6 | 1.88×10-5 | 2.15×10-10 | 0.40% | 1.74% | 5.16% | 5.25% | 4.22% | 0.0002% | 0.0024% | 0.0042% | 0.0039% | 0.0019% | 0.00004% |
| 475 | 0.1129 | 2.462 | 9.757 | 0.1491 | 1.197 | 8.24×10-7 | 2.24×10-5 | 3.93×10-5 | 1.84×10-6 | 1.77×10-5 | 2.03×10-10 | 0.38% | 1.64% | 4.88% | 4.97% | 3.99% | 0.0002% | 0.0022% | 0.0039% | 0.0037% | 0.0018% | 0.00004% |
| 500 | 0.107 | 2.332 | 9.242 | 0.1412 | 1.134 | 7.81×10-7 | 2.12×10-5 | 3.72×10-5 | 1.74×10-6 | 1.68×10-5 | 1.93×10-10 | 0.36% | 1.55% | 4.62% | 4.71% | 3.78% | 0.0002% | 0.0021% | 0.0037% | 0.0035% | 0.0017% | 0.00004% |
| 525 | 0.1015 | 2.213 | 8.77 | 0.1340 | 1.076 | 7.41×10-7 | 2.01×10-5 | 3.53×10-5 | 1.65×10-6 | 1.59×10-5 | 1.83×10-10 | 0.34% | 1.48% | 4.39% | 4.47% | 3.59% | 0.0002% | 0.0020% | 0.0035% | 0.0033% | 0.0016% | 0.00004% |
| 550 | 0.0965 | 2.103 | 8.335 | 0.1273 | 1.023 | 7.04×10-7 | 1.91×10-5 | 3.36×10-5 | 1.57×10-6 | 1.52×10-5 | 1.74×10-10 | 0.32% | 1.40% | 4.17% | 4.24% | 3.41% | 0.0002% | 0.0019% | 0.0034% | 0.0031% | 0.0015% | 0.00003% |
| 575 | 0.0918 | 2.002 | 7.934 | 0.1212 | 0.9734 | 6.70×10-7 | 1.82×10-5 | 3.20×10-5 | 1.50×10-6 | 1.44×10-5 | 1.65×10-10 | 0.31% | 1.33% | 3.97% | 4.04% | 3.24% | 0.0002% | 0.0018% | 0.0032% | 0.0030% | 0.0014% | 0.00003% |
| 600 | 0.0876 | 1.909 | 7.564 | 0.1155 | 0.928 | 6.39×10-7 | 1.73×10-5 | 3.05×10-5 | 1.43×10-6 | 1.38×10-5 | 1.58×10-10 | 0.29% | 1.27% | 3.78% | 3.85% | 3.09% | 0.0002% | 0.0017% | 0.0030% | 0.0029% | 0.0014% | 0.00003% |
| 625 | 0.0836 | 1.822 | 7.222 | 0.1104 | 0.886 | 6.10×10-7 | 1.66×10-5 | 2.91×10-5 | 1.36×10-6 | 1.31×10-5 | 1.51×10-10 | 0.28% | 1.21% | 3.61% | 3.68% | 2.95% | 0.0002% | 0.0017% | 0.0029% | 0.0027% | 0.0013% | 0.00003% |
| 650 | 0.0799 | 1.742 | 6.904 | 0.1055 | 0.847 | 5.83×10-7 | 1.58×10-5 | 2.78×10-5 | 1.30×10-6 | 1.26×10-5 | 1.44×10-10 | 0.27% | 1.16% | 3.45% | 3.52% | 2.82% | 0.0001% | 0.0016% | 0.0028% | 0.0026% | 0.0013% | 0.00003% |
| 675 | 0.0765 | 1.668 | 6.609 | 0.1009 | 0.8108 | 5.58×10-7 | 1.52×10-5 | 2.66×10-5 | 1.25×10-6 | 1.20×10-5 | 1.38×10-10 | 0.25% | 1.11% | 3.30% | 3.36% | 2.70% | 0.0001% | 0.0015% | 0.0027% | 0.0025% | 0.0012% | 0.00003% |
| 700 | 0.0733 | 1.598 | 6.334 | 0.0968 | 0.7771 | 5.35×10-7 | 1.45×10-5 | 2.55×10-5 | 1.20×10-6 | 1.15×10-5 | 1.32×10-10 | 0.24% | 1.07% | 3.17% | 3.23% | 2.59% | 0.0001% | 0.0015% | 0.0026% | 0.0024% | 0.0012% | 0.00003% |
| 725 | 0.0704 | 1.534 | 6.078 | 0.0928 | 0.7457 | 5.14×10-7 | 1.39×10-5 | 2.45×10-5 | 1.15×10-6 | 1.11×10-5 | 1.27×10-10 | 0.23% | 1.02% | 3.04% | 3.09% | 2.49% | 0.0001% | 0.0014% | 0.0024% | 0.0023% | 0.0011% | 0.00003% |
| 750 | 0.0676 | 1.473 | 5.839 | 0.0892 | 0.7164 | 4.93×10-7 | 1.34×10-5 | 2.35×10-5 | 1.10×10-6 | 1.06×10-5 | 1.22×10-10 | 0.23% | 0.98% | 2.92% | 2.97% | 2.39% | 0.0001% | 0.0013% | 0.0024% | 0.0022% | 0.0011% | 0.00002% |
| 775 | 0.0650 | 1.417 | 5.615 | 0.0858 | 0.6889 | 4.74×10-7 | 1.29×10-5 | 2.26×10-5 | 1.06×10-6 | 1.02×10-5 | 1.17×10-10 | 0.22% | 0.94% | 2.81% | 2.86% | 2.30% | 0.0001% | 0.0013% | 0.0023% | 0.0021% | 0.0010% | 0.00002% |
| 800 | 0.0626 | 1.364 | 5.406 | 0.0826 | 0.6632 | 4.57×10-7 | 1.24×10-5 | 2.18×10-5 | 1.02×10-6 | 9.82×10-6 | 1.13×10-10 | 0.21% | 0.91% | 2.70% | 2.75% | 2.21% | 0.0001% | 0.0012% | 0.0022% | 0.0020% | 0.0010% | 0.00002% |
| 825 | 0.0603 | 1.314 | 5.209 | 0.0796 | 0.6391 | 4.40×10-7 | 1.19×10-5 | 2.10×10-5 | 9.83×10-7 | 9.47×10-6 | 1.09×10-10 | 0.20% | 0.88% | 2.60% | 2.65% | 2.13% | 0.0001% | 0.0012% | 0.0021% | 0.0020% | 0.0009% | 0.00002% |
| 850 | 0.0582 | 1.268 | 5.024 | 0.0768 | 0.6164 | 4.25×10-7 | 1.15×10-5 | 2.02×10-5 | 9.48×10-7 | 9.13×10-6 | 1.05×10-10 | 0.19% | 0.85% | 2.51% | 2.56% | 2.05% | 0.0001% | 0.0012% | 0.0020% | 0.0019% | 0.0009% | 0.00002% |
| 875 | 0.0561 | 1.224 | 4.85 | 0.0741 | 0.595 | 4.10×10-7 | 1.11×10-5 | 1.95×10-5 | 9.15×10-7 | 8.81×10-6 | 1.01×10-10 | 0.19% | 0.82% | 2.43% | 2.47% | 1.98% | 0.0001% | 0.0011% | 0.0020% | 0.0018% | 0.0009% | 0.00002% |
| 900 | 0.0542 | 1.182 | 4.686 | 0.0716 | 0.5748 | 3.96×10-7 | 1.07×10-5 | 1.89×10-5 | 8.84×10-7 | 8.51×10-6 | 9.76×10-11 | 0.18% | 0.79% | 2.34% | 2.39% | 1.92% | 0.0001% | 0.0011% | 0.0019% | 0.0018% | 0.0009% | 0.00002% |
| 925 | 0.0524 | 1.143 | 4.531 | 0.0692 | 0.5558 | 3.83×10-7 | 1.04×10-5 | 1.83×10-5 | 8.55×10-7 | 8.23×10-6 | 9.44×10-11 | 0.17% | 0.76% | 2.27% | 2.31% | 1.85% | 0.0001% | 0.0010% | 0.0018% | 0.0017% | 0.0008% | 0.00002% |
| 950 | 0.0507 | 1.106 | 4.384 | 0.0670 | 0.5379 | 3.70×10-7 | 1.01×10-5 | 1.77×10-5 | 8.27×10-7 | 7.97×10-6 | 9.13×10-11 | 0.17% | 0.74% | 2.19% | 2.23% | 1.79% | 0.0001% | 0.0010% | 0.0018% | 0.0017% | 0.0008% | 0.00002% |
| 975 | 0.0491 | 1.071 | 4.246 | 0.0649 | 0.5209 | 3.59×10-7 | 9.73×10-6 | 1.71×10-5 | 8.01×10-7 | 7.72×10-6 | 8.85×10-11 | 0.16% | 0.71% | 2.12% | 2.16% | 1.74% | 0.0001% | 0.0010% | 0.0017% | 0.0016% | 0.0008% | 0.00002% |
| 1000 | 0.0476 | 1.038 | 4.115 | 0.0629 | 0.5048 | 3.48×10-7 | 9.43×10-6 | 1.66×10-5 | 7.76×10-7 | 7.48×10-6 | 8.57×10-11 | 0.16% | 0.69% | 2.06% | 2.10% | 1.68% | 0.0001% | 0.0009% | 0.0017% | 0.0016% | 0.0007% | 0.00002% |

|  | 根据4.2-18、4.2-19的预测结果可知，项目主要大气污染源的主要污染物均能达标排放，最大落地浓度占标率均＜10%。综上，本项目大气污染源排放对周边大气环境及敏感目标的影响不大。无超标点，厂界可以达标，无需设置大气防护距离。 4.2.2.4措施可行性分析 （1）有组织 建设单位拟将熔炼、炒灰废气经1套“脉冲布袋除尘器”处理后，再通过1套“喷淋塔”废气治理设施（新增）去除废气中的氟化物、氯化氢、二噁英类污染因子，并进一步去除废气中的颗粒物，最后通过20m高排气筒排放（DA001，技术改造）。对照《排污许可证申请与核发技术规范-金属铸造工业》（HJ1115-2020）中规定的可行技术，项目采取的治理措施属于“可行技术”，详见表4.2-20。 表4.2-20废气污染治理措施一览表 污染源名称 污染源设备 污染物 污染治理措施 可行技术（排放限值） 建设单位拟采取技术 是否为可行技术 熔炼工序 熔铝炉，铝渣回收机 颗粒物 布袋除尘除尘效率可达99%以上，排放浓度可达40mg/m3以下 袋式除尘器+喷淋塔 是 二氧化硫 控制燃气的硫含量 本项目燃料为管道天然气，含硫量（S）为200毫克/立方米。 氮氧化物 控制燃气的氮含量 配套低氮燃烧器 排污许可证中未提及的熔炼、炒灰废气中重金属化合物、二噁英类、氟化物、氯化氢污染因子采用“袋式除尘器+喷淋塔”进行治理，治理措施可行性分析如下： 喷淋塔工作原理：工艺废气中的氯化氢、氟化物、氨等废气进入喷淋塔。在喷淋塔内部，喷淋循环水经喷淋系统喷洒而下，与废气中的酸性气体发生中和反应从而起到净化效果。为了提高净化塔的净化效率，碱液喷淋塔填料采用特殊PP填充料以增大气液接触面积。当吸收液pH值达到一定值，补充吸收液，同时为了确保活性炭吸附装置处理效率，添加适量片碱以确保废气治理设施稳定运行。根据台松工贸环保设计有关材料，结合排放源统计调查产排污核算方法和系数手册，类似企业污染排放情况（根据全国建设项目竣工环境保护验收信息系统和全国各地生态环境主管部门官网公示信息）综合分析确定，喷淋塔对熔炼工序颗粒物去除效率≥99%；对氟化物、氯化氢去除效率≥90%。 无组织 生产加工设备均设置于室内，燃烧、加热等烟气产生设备采用密封型，控制烟气无组织逸散，锯床、砂轮切割机配套袋式除尘器减少颗粒物排放量。熔铝炉、铝渣回收机配套设置废气收集装置，引风保持微负压收集确保收集效率。生产加工区及时进行地面落地铝屑的清理与回收，厂内路面定期清扫，减少二次扬尘。类比同类型企业验收监测数据，氟化物、氯化氢、二噁英和重金属化合物等污染物企业边界限值执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中表5标准；氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等污染物企业边界限值执行《大气污染物综合排放标准》表2标准；氨（气）企业边界限值执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准。 综上分析可知，项目采取的废气治理措施合理可行。 4.2.3运营期声环境影响分析及保护措施 4.2.3.1噪声污染源强分析 项目噪声主要来自生产设备运行的机械噪声，以布袋除尘器（117.526009,26.775679）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。项目设备均放置在室内，故此次不进行室外声源调查。项目同一种生产设备均集中放置同一区域，其主要室内声源组团调查如下表4.2-21。 |
| --- | --- |

表4.2-21工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离m |
| 1 | 熔炼车间 | 熔铝区 | / | 72 |  | 84.8 | 41.5 | 1.2 | 23.4 | 5.2 | 1.6 | 34.8 | 64.4 | 64.5 | 64.6 | 64.4 | 4500h | 41 | 41 | 41 | 41 | 21.8 | 21.8 | 22.2 | 22 | 1 |
| 2 | 熔炼车间 | 铸造区 | / | 82 |  | 77.6 | 69.2 | 1.2 | 14.3 | 34.3 | 10.7 | 5.7 | 56.5 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 4500h | 41 | 41 | 41 | 41 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 1 |
| 3 | 挤压车间 | 加热挤压区 | / | 78 |  | 45.7 | 30.1 | 1.2 | 14.7 | 6.6 | 25.3 | 41.4 | 59.6 | 59.7 | 60.3 | 59.6 | 7200h | 41 | 41 | 41 | 41 | 18.6 | 18.7 | 19.3 | 18.6 | 1 |
| 4 | 挤压车间 | 调直裁切区 | / | 86 |  | 26.4 | 54.7 | 1.2 | 31.8 | 14.2 | 8.2 | 33.8 | 70.1 | 69.8 | 69.8 | 69.9 | 7200h | 41 | 41 | 41 | 41 | 29.1 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 1 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.3.2噪声达标分析 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐方法，采用附录B中的B.1工业噪声预测计算模型，工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。具体分析如下： ①室外声源 工业噪声源按点声源处理，声源处于半自由场，室外声源的预测模式为： 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LAw——点声源A计权声功率级， ②室内声源 （Ⅰ）如下图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级； 式中：Lp1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw为某个声源的倍频带声功率级，r为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。 （Ⅱ）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 （Ⅲ）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 （Ⅳ）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（L×10qg）为： 式中：L×10qg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； Tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ④预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（L×10q）计算公式为：  式中：L×10q——预测点的噪声预测值，dB； L×10qg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； L×10qb——预测点的背景噪声值，dB。 综上，项目厂界噪声影响预测结果见下表4.2-22。 表4.2-22项目厂界噪声影响预测汇总表 预测方位 最大值点空间相对位置/m 时段 贡献值（dB(A)） 标准限值（dB(A)） 达标情况 X Y Z 东侧 198.71 18.73 1.2 昼间 42.7 65 达标 东侧 18.73 1.2 1.2 夜间 42.7 55 达标 南侧 84.14 35.69 -0.3 昼间 46.58 65 达标 南侧 84.14 35.69 -0.3 夜间 46.58 55 达标 西侧 8.13 107.87 1.2 昼间 37.27 65 达标 西侧 8.13 107.87 1.2 夜间 37.27 55 达标 北侧 111.21 93.93 2.7 昼间 49.27 65 达标 北侧 111.21 93.93 2.7 夜间 49.27 55 达标 由上表可知，厂界四周昼间、夜间噪声贡献值可达《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，正常生产时对周边声环境影响较小。 4.2.3.3噪声污染防治措施及可行性 ①首先选择低噪声设备，所选设备首先必须符合国家对各类设备噪声限值的要求； ②高噪声设备采取减震降噪措施； ③在厂房周围，尽量设置绿化隔离带，种植高大密实乔木结合灌木衰减噪声。 根据噪声预测分析结果，通过采取设备减振、厂房隔声、绿化降噪等综合治理措施后，项目厂界四周昼间、夜间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，运营期生产噪声对周边环境较小，措施可行。 4.2.4运营期固体废物环境影响分析及保护措施 4.2.4.1固体废物污染源强分析 本项目生产过程中产生的固体废物主要为铝合金废铝夹带的非金属杂质和金属杂质、铝熔炼工序产生的铝灰渣、除尘灰（含喷淋塔底渣）、废切屑渣、废脱模剂、循环池污泥、废机油渣、废布袋等。 1）非金属杂质和金属杂质 铝合金废料进厂后，采用人工分拣和磁选，将原料中夹带的的非金属杂质和金属杂质（约1163t/a）分类收集，定期外售废弃资源综合利用企业综合利用。 2）铝灰渣 本项目铝灰渣为熔铝炉熔化室炉壁附着的、铝液表面漂浮的铝渣清出，用渣铝回收机回收夹杂的铝合金后剩余的熔铝炉渣。类比同类项目，扒渣工序产生的一次铝灰渣量约为炉料的5~6%，本项目的铝灰渣产生量约为750t/a。对照《国家危险废物名录（2021年版）》，本项目铝灰渣属于“HW48有色金属采选和治炼废物”中“再生铝和铝材加工过程中，废铝及铝锭重熔、精炼、合金化、铸造熔体表面产生的铝灰渣，及其回收铝过程产生的盐渣和二次铝灰”，危废代码321-026-48，主要危险特性为反应性。本项目铝灰渣吨袋装收集，暂存于危废贮存间，委托有资质单位定期清运处置。 3）除尘灰 本项目除尘灰为脉冲式布袋除尘器收集的粉尘、喷淋塔风干后的底渣以及日常地面清扫时的灰尘，即为布袋除尘、湿法除尘剂车间沉降去除的颗粒态污染物。根据“3240有色金属合金制造行业系数表”的产污系数及末端治理技术平均去除效率计算，本项目除尘灰的产生量约为73.9t/a。除尘灰主要成分为氧化铝、氮化铝及少量重金属化合物等。对照《国家危险废物名录（2021年版）》，本项目除尘灰属于“HW48有色金属采选和治炼废物”中“铝灰热回收铝过程烟气处理集(除)尘装置收集的粉尘，铝冶炼和再生过程烟气(包括:再生铝熔炼烟气、铝液熔体净化、除杂、合金化、铸造烟气)处理集(除)尘装置收集的粉尘”，危废代码321-034-48，主要危险特性为毒性、反应性。本项目除尘灰吨袋装收集，暂存于危废间，委托有资质单位定期清运处置。 4）废切削渣 裁切过程的切削液循环使用，循环使用一段时间后，底部杂质较多的切削液不再使用，清理替换，产生废切削液渣，约2t/a。本项目废切削渣属于“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”中“使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，危废代码900-006-09，主要危险特性为毒性。本项目废切削渣暂存于危废贮存间，委托有资质单位定期清运处置。 5）废脱模剂 铝棒铸造过程涂抹少量脱模剂滑石粉，铝棒冷却脱模后产生少量废脱模剂，约为3t/a。本项目产生的废脱模剂定点收集，与生活垃圾一同送指定地点由环卫部门清运处置。 6）循环水池清池污泥 循环水池需定期清捞池底污泥，污泥主要成份为泥、机械杂质、植物残体等，清捞的污泥量约3t/a，堆存于指定区域晾干后及时清运。 7）废机油渣 本项目运营后，设备维护检修会产生少量的废机油，静置后上层澄清机油回用工具润滑，剩余油渣产生量很少，约0.02t/a。本项目废机油渣属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中“珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥”，危废代码900-200-08，主要危险特性为毒性，易燃性。本项目废机油渣暂存于危废贮存间，委托有资质单位定期清运处置。 8）废布袋 本项目采用袋式除尘器处理生产过程中产生的废气中的颗粒态污染物，布袋损坏时需对布袋进行更换。根据除尘器设备厂家提供的废布袋更替经验，全厂工程废布袋产生量约0.1t/a。废布袋主要成分为涤纶、PTF×10、氧化铝、氮化铝、重金属化合物、二噁英等。对照《国家危险废物名录（2021年版）》，由于本项目采用袋式除尘器协同处置废气中的二噁英污染物，因此废布袋属于“HW49其他废物”中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危废代码900-041-49，主要危险特性为毒性。本项目废布袋绑扎后采用袋装收集，暂存于危废间，委托有资质单位定期清运处置。 9）废包装袋 脱渣剂、脱模剂等投料拆包产生少量废包装待，约为0.15t/a。本项目产生的废包装袋存放于指定一般固废临时堆放区，外售综合利用。 10）生活垃圾 本项目职工共40人，平均住厂15人，住厂员工垃圾排放系数取0.8kg/人•d，不住厂员工垃圾排放系数取0.4kg/人•d，则预计产生生活垃圾22kg/d（6.6t/a）。产生的生活垃圾定点收集，及时清运至周边垃圾处置场处理。 综上分析，项目运营期各类固体废物产生及处置情况详见表4.2-23。 表4.2-23工程固体废物产生及处置情况一览表 产生环节 固废名称 固废属性 危废类别 危废代码 产生量t/a 危险特性 储存方式 处置方式/去向 渣铝回收机 铝灰渣 危险废物 HW48 321-026-48 750 R 危废贮存间 委托有资质单位定期清运处置 除尘设施、地面清扫 除尘灰 HW48 321-034-48 73.9 T，R 袋式除尘器 废布袋 HW49 900-041-49 0.1 T/In 卧式带锯床 废切削渣 HW09 900-006-09 2 T 旋风除尘器、袋式除尘器 废机油渣 HW08 900-200-08 0.02 T，I 手工 非金属杂质和金属杂质 一般固废 / / 1163 / 一般固体废物仓库 外售废弃资源综合利用企业综合利用 原辅料包装 废包装袋 / / 0.15 / 外售综合利用 初期雨水收集池、循环冷却水处理站 沉淀底泥 / / 3 / 一般固体废物堆场 堆存于指定区域晾干后及时清运。 钢丝绳卷扬铸造机 废脱模剂 / / 3 / 与生活垃圾一同送指定地点由环卫部门清运处置。 员工生活 生活垃圾 生活垃圾 / / 6.6 / 垃圾桶收集 送指定地点由环卫部门清运处置 4.2.4.2固体废物管理要求 （1）一般工业固体废物的贮存和管理 本项目一般固废仓库，位于熔铝车间右侧，面积105m2。根据国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，一般工业固体废物的贮存和管理应做到： ①不允许将危险废物和生活垃圾混入； ②尽量将可利用的一般工业固体废物回收、利用； ③不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存； ④应设置防渗层，防渗层的饱和渗透系数不大于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于0.75m； ⑤将一般固废暂存间设置于厂房内，以防止雨水冲刷，雨水应通过场地四周导流渠流向雨水排放管； ⑥一般固废暂存间场地应采用水泥铺设地面，以防渗漏。 ⑦为加强管理监督，暂存间所地应按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995）及2023年修改单设置环境保护图形标志，并定期检查和维护。 ⑧暂存间的运行应建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理和归档，永久保存。 （2）危险废物的贮存和管理 本项目厂内设有危废贮存间，面积180m2。危险废物的收集和贮存应遵循以下要求： ①危险废物的收集容器和临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行。贮存区必须按GB15562.2的规定设置警示标志，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏措施，且危险废物要有专用的收集容器，定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。根据业主介绍，按照《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1实施）等文件、技术规范要求设置危险废物临时贮存间。 危险废物临时贮存的几点要求： A、危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装和容器必须设置危险废物识别标志，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 B、按《环境保护图形标识——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 C、由专人负责管理。危险废物按不同名录分类分区堆放，并做好隔离、防水、防晒、防雨、防渗、防火处理。 D、应配备照明设施、工具盒应急防护设施。 ×10、贮存区内禁止混放不相容危险废物；禁止危险废物混入非危险废物中贮存；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。 F、危险废物临时贮存场所的地面和裙脚要用坚固、防渗的材料建造；该贮存场所的地面与裙脚围建一定的空间，该容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5贮存场所需设液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；贮存装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。贮存设施应注意安全照明等问题；不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间；基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。具体设计原则参见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 危废贮存间分区示意图如附图4。 ②建立危废申报登记制度。由专门人员负责危险废物的日常收集和管理，对任何进出临时贮存场所的危险废物都要记录在案，做好台账；危险废物临时贮存场所周围要设置防护栅栏，并设置警示标志。贮存所内应配备照明设施、工具盒应急防护设施，并有应急防护措施；危险废物的贮存和转运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》要求执行。建设单位应强化废物产生、收集、贮放各环节的管理，各种固体废物按照类别分类存放，杜绝固体废物在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，避免产生二次污染。 危险废物的运输采取危险废物转移“电子联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 “电子联单”应通过福建省固体废物环境监管平台申请电子联单，危险废物产生者及其它需要转移危险废物的单位在转移危险废物之前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划。经批准后，通过《信息系统》申请电子联单。 ③应将危险废物提供或者委托给有危险废物经营许可证的单位从事利用和处置，并签订处置合同。同时应加强对运输单位及处置单位的跟踪检查，控制运输过程中的环境风险。 4.2.5地下水、土壤环境影响分析 项目位于福建省三明市将乐县积善工业园区，根据现场勘查，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，建设单位在采取有效的车间硬化防渗措施后，不存在对土壤、地下水环境造成污染的污染物和污染途；厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目可不开展地下水环境评价和土壤环境评价，不存在对地下水、土壤环境造成污染的污染源、污染物。 4.2.6环境风险 （1）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）以及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施。 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，根据危险物质及工艺系统危险性（P）、环境敏感程度（×10）进行判定。 危险物质数量与临界量比值（Q）： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 表4.2-24环境风险物质贮存量及临界量表 序号 物质名称 临界量 Qn(t) 最大贮存量qn qn/Qn 1 液压油等油类 2500 1 0.0004 ∑qn/Qn —— —— —— 0.0004 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，无需进行P、×10值的计算。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018，以下简称“导则”）附录A进行简单分析。 （2）风险防范措施 ①废气/废水事故排放风险防范措施 A、加强厂区内废气/废水治理设施的管理。 B、定期对废气/废水治理设施进行检查和维修。 ②危险废物泄漏风险防范措施 A、设置危险废物暂存间，危险废物需采用相应容器进行收集，危险废物暂存间需采用地面防渗。 B、当危险废物发现泄漏，首先查找并控制泄漏源，泄漏量较小时及时利用堵漏物质进行收集。 ③其他 A、液压油、冲头油等油类桶装暂存于仓库内，并在桶底部配套建设托盘，避免泄露至外环境。 B、按要求修订突发环境事件应急预案，并在三明市将乐生态环境局备案。 4.2.7监测要求 本项目不设置专门的环境监测机构，建设单位应该根据《排污许可证申请与核发技术规范-有色金属工业——再生金属》(HJ863.4—2018)中对再生铝的要求，自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。手工监测时，生产负荷应不低于本次监测与上次监测周期内的平均生产负荷。 本项目环境监测计划详见表4.2-25。 表4.2-25 监测计划内容一览表 监测内容 监测位置 监测项目 监测频次 废水 雨水排放口 化学需氧量、氨氮、悬浮物 雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。 废气 排气筒DA001 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 自动监测 氟化物、氯化氢 1次/月 砷及其化合物、铅及其化合物、锡及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物、氨 1次/季度 二噁英类 1次/年 厂界 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、砷及其化合物、锡及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物、铅及其化合物、氨 1次/季度 噪声 厂界 昼、夜等效连续A声级 1次/季度 4.2.8建设项目竣工环境保护验收 根据《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，本项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。 验收工作组应当严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。 项目竣工环境保护验收监测报告应上“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”进行公示，公示结束后上报三明市将乐生态环境局备案。 4.2.9申领排污许可证 要求企业在项目建成投产，实际排污前，应根据《固定污染源排污许可分类管理目录》（2019年版），变更排污许可证。 |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 熔炼车间废气排放口（编号：DA001，已建） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、砷及其化合物、铅及其化合物、锡及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物、二噁英类 | 脉冲袋式除尘器+喷淋塔+20m高排气筒 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015） |
|  |  | 氨 | 喷淋塔+20m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1 |
|  | 厂界 | 氟化物、氯化氢、砷及其化合物、铅及其化合物、锡及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物 | 加强管理 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015） |
|  |  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  | 《大气污染物综合排放标准》表2 |
|  |  | 氨 |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1 |
| 地表水环境 | 循环冷却水 | / | 冷却塔冷却后循环使用不外排 | / |
|  | 喷淋塔用水 | / | 循环使用不外排 | / |
| 声环境 | 机械设备噪声 | L×10q | 选用低噪声级设备； 采用设备减振、厂房隔声、绿化降噪等措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 1、一般工业固体废物集中收集后暂存于一般固体废物暂存间，定期外售综合利用。 2、生活垃圾由生活垃圾收集桶集中收集后委托环卫部门每日清运。 3、危险废物收集后暂存危废间，定期委托有资质单位处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 无 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险防范措施 | ①废气/废水事故排放风险防范措施 A、加强厂区内废气/废水治理设施的管理。 B、定期对废气/废水治理设施进行检查和维修。 ②危险废物泄漏风险防范措施 A、设置危险废物暂存间，危险废物需采用相应容器进行收集，危险废物暂存间需采用地面防渗。 B、当危险废物发现泄漏，首先查找并控制泄漏源，泄漏量较小时及时利用堵漏物质进行收集。 ③其他 A、液压油、冲头油等油类桶装暂存于仓库内，并在桶底部配套建设托盘，避免泄露至外环境。 B、按要求修订突发环境事件应急预案，并在三明市将乐生态环境局备案。 |
| 其他环境管理要求 | 1、设立专门的环保机构，配备专职环保工作人员。 2、建立日常环境管理制度和环境管理工作计划。 3、加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。 4、落实“三同时”制度；根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告，并上传全国建设项目环境影响验收平台。 5、按要求变更排污许可证。 |

六、结论

将乐县台松工贸有限公司电子传感器棒材技改项目符合国家产业政策，符合清洁生产要求，选址可行。项目所采取的各项污染防治可行，能实现污染物的达标排放，符合总量控制要求。建设单位在加强管理，认真落实报告提出的各项污染防治的前提下，从环境影响角度分析，建设项目可行。 郴州中乐乐咨询有限公司 2024年4月

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | SO2 | 0.118 | / | / | 0.235 | 0 | 0.353 | 0.235 |
|  | NOx | 0.466 | / | / | 0.933 | 0 | 1.399 | 0.933 |
|  | 颗粒物 | 0.186 | / | / | 0.004 | 0.184 | 0.006 | -0.18 |
|  | 氟化物 | 0.122 | / | / | 0.036 | 0.11 | 0.048 | -0.074 |
|  | 氯化氢 | 0.884 | / | / | 0.254 | 0.796 | 0.342 | -0.542 |
|  | 砷及其化合物 | 0 | / | / | 1.18×10-7 | / | 1.18×10-7 | 1.18×10-7 |
|  | 铅及其化合物 | 0 | / | / | 3.20×10-6 | / | 3.20×10-6 | 3.20×10-6 |
|  | 锡及其化合物 | 0 | / | / | 5.64×10-6 | / | 5.64×10-6 | 5.64×10-6 |
|  | 镉及其化合物 | 0 | / | / | 2.65×10-7 | / | 2.65×10-7 | 2.65×10-7 |
|  | 铬及其化合物 | 0 | / | / | 2.55×10-6 | / | 2.55×10-6 | 2.55×10-6 |
|  | 二噁英类 | 0 | / | / | 2.85×10-11 | / | 2.85×10-11 | 2.85×10-11 |
|  | 氨 | 0 | / | / | 1.66×10-6 | / | 1.66×10-6 | 1.66×10-6 |
| 无组织废气 | SO2 | 0.042 | / | / | 0.085 | 0 | 0.127 | 0.085 |
|  | NOx | 0.169 | / | / | 0.336 | 0 | 0.505 | 0.336 |
|  | 颗粒物 | 14.070 | / | / | 4.289 | 11.925 | 6.434 | -7.636 |
|  | 氟化物 | 0.002 | / | / | 0.008 | 0 | 0.010 | 0.008 |
|  | 氯化氢 | 0.018 | / | / | 0.052 | 0 | 0.070 | 0.052 |
|  | 砷及其化合物 | 0 | / | / | 1.20×10-7 | / | 1.20×10-7 | 1.20×10-7 |
|  | 铅及其化合物 | 0 | / | / | 3.27×10-6 | / | 3.27×10-6 | 3.27×10-6 |
|  | 锡及其化合物 | 0 | / | / | 5.76×10-6 | / | 5.76×10-6 | 5.76×10-6 |
|  | 镉及其化合物 | 0 | / | / | 2.70×10-7 | / | 2.70×10-7 | 2.70×10-7 |
|  | 铬及其化合物 | 0 | / | / | 2.60×10-6 | / | 2.60×10-6 | 2.60×10-6 |
|  | 二噁英类 | 0 | / | / | 2.11×10-11 | / | 2.11×10-11 | 2.11×10-11 |
|  | 氨 | 0 | / | / | 3.38×10-7 | / | 3.38×10-7 | 3.38×10-7 |
| 废水 | COD | 0.04 | / | / | 0.009 | 0.007 | 0.042 | 0.002 |
|  | NH3-N | 0.005 | / | / | 0.001 | 0.002 | 0.004 | -0.001 |
| 一般工业 固体废物 | / | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | / | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |