莆田市金益大明液化气有限公司

莆田市金益大明液化气储配站迁建项目竣工环境保护验收意见

2024年4月23日，莆田市金益大明液化气有限公司莆田市金益大明液化气储配站迁建项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于福建省莆田市秀屿区东峤镇前沁村前沁1290号（北纬25˚17'5.615″，东经119˚07'47.392″），项目年供20万瓶瓶装液化气（3000t/a），本项目项目占地面积约19457.47m2，年供20万瓶瓶装液化气，建设PLG储罐220m3。项目员工20人，年生产日365天，日工作8小时。本项目建设一座LPG储罐区占地面积475m2（配置卧式LPG储罐5个；其中50m3LPG储罐4个，20m3LPG残液罐1个），建设一栋罐装间面积502.79m2，建设一栋办公楼建筑面积2010.57m2，建设一栋空瓶车间用于存放空瓶，占地面积197.2m2，建筑面积197.2m2，建设一栋新瓶车间，用于存放新瓶，占地面积480m2，建筑面积480m2，建设一栋3#发电机房、配电房及消防水池，占地面积233.12m2，总建筑面积为605.12m2；主要项目组成包括：主体工程（LPG储罐区、灌装间、空瓶车间、新瓶车间）、辅助工程（办公楼）、公用工程（排水、供水、供电、3#发电机房、配电房及消防水池）、环保工程等建设内容。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2019年10月委托龙岩市蓝天环保科技有限公司编制《莆田市金益大明液化气储配站迁建项目环境影响报告表》，并于2019年11月27日取得莆田市秀屿生态环境局环评批复（莆秀环保评{2019}89号）。

（三）投资情况

本项目概算总投资1500 万元，运营期环保概算总投资为30万元，环保概算总投资占项目概算总投资的2.0%；实际总投资1500万元，环保实际总投资 30万元，环保实际总投资占项目实际总投资的2.0%。实际环保投资占总投资比例比概算环保投资占总投资比增加0%。

（四）验收范围

本次验收的范围为莆田市金益大明液化气有限公司莆田市金益大明液化气储配站迁建项目涉及的废气、噪声、固废、废水等污染防治设施及其配套项目。

- 工程变动情况

经现场核对后，本公司建设性质、生产规模、建设地点、生产工艺与环评批复基本一致，未发生重大变动，且不会造成环境影响显著变化，不属于重大变更。

- 环境保护设施建设情况

（一）废水

企业无生产废水，主要为员工生活污水、食堂废水。食堂废水经过隔油池处理后，同职工生活污水一起通过化粪池处理后排入市政管网进入秀屿区污水处理厂统一处理。生活污水纳入市政管网。

（二）废气

本项目营运期大气污染物主要为液化石油气储气和卸气、灌装过程中产生的非甲烷总烃，通过加强厂区绿化，无组织排放。

食堂油烟。项目生产产生的有机废气无组织排放。项目食堂油烟安装油烟净化器，经净化后的食堂油烟从专用烟道顶楼排出。

（三）噪声

项目建设专用压缩机操作间、泵房，对产噪声设备安装减振基础，对操作间进行吸声处理。压缩机风管安装消声器，设备经减振措施、墙体隔声等措施。

（四）固体废物

（1）生活垃圾

职工产生的生活垃圾收集至位于厂区入口的生活垃圾收集点，由环卫部门统一清运。

（2）工业固废

一般工业固废主要为报废钢瓶，， 由生产厂家（泉州市新源钢瓶检测有限公司）回收利用。

（4）危险废物

项目危险危废主要为残液，站区内设置一座20m3的残液回收罐，集中收集后由供气单位回收利用。

（5）其它环境保护措施

环境管理：制定环境管理制度和岗位责任制，定期开展常规监测。

排污口规范：一般固废暂存间已设置一般固废贮存场标识牌。

四、环境保护设施调试效果

根据福建科胜检测技术有限公司于2024年4月9日～10日对本项目的竣工环保验收进行监测，验收监测期间项目生产正常，运行负荷均达75%以上，符合验收监测要求。经监测，各项环保设施验收效果如下：

1、废水

据现场调查，本项目没有生产废水外排，项目产生食堂废水经隔油池处理后同生活污水一同经化粪池处理后接入市政污水管网，进入秀屿区污水处理厂，对周边环境影响极小，本次验收不对其进行监测。

2、废气

由监测结果可知，企业厂界无组织非甲烷总烃最大浓度值为0.58mg/m3。因此，企业厂界非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值（排放限值4.0mg/m3）。

非甲烷总烃厂内无组织排放（1小时平均值）最大浓度值为0.95mg/m3，任意一次浓度值最大浓度值为0.98mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中相关标准限值要求（监控点处1小时平均值浓度≤10mg/m3、任意一次浓度值≤30mg/m3）。

3、厂界噪声

由验收监测结果可知，厂界四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，企业噪声能够达标排放。

4、固体废物

职工产生的生活垃圾收集至生活垃圾收集点，由环卫部门统一清运；一般工业固废主要为报废钢瓶，报废钢瓶由生产厂家（泉州市新源钢瓶检测有限公司）回收利用；危险废物为钢瓶残夜集中收集于残液罐，由供气单位回收利用。

本项目一般工业固体废物的暂存符合相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险固体废物的暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。项目固体废物能采取分类收集、分别处置，综合利用，措施可行。

- 总量控制

废气

本项目废气主要污染因子非甲烷总烃为无组织排放，因此本项目不进行无组织废气的总量核算。

五、项目整改/完善内容

1、现场整改要求与建议

完善一般固废间地面防渗和标识标牌规范设置。

- 验收资料整改要求与建议

完善项目变动情况分析；完善“三同时”验收登记表；完善附件。

六、验收结论

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》对照核查，项目基本按照环评要求及环境管理部门审批意见采取了相应的环保措施，建设过程中未造成重大的环境污染和生态破坏，未违反国家和地方环境保护法律法规。环境影响报告经批准后，项目的建设性质、规模、地点、采用的生产工艺均未发生重大变更。项目落实了相应的环保措施，验收监测结果符合相关标准限值要求，该项目基本具备验收条件，建议通过环境保护竣工验收。

七、后续要求

1、落实环境保护主体责任，健全企业环境管理体系，完善环境管理制度；加强环保设施运行管理维护，确保设施正常运行。

2、加强固体废物收集、暂存、处置管理，完善环保台账及相关标识标牌。

3、落实运营期环境监控计划。

莆田市金益大明液化气有限公司

2024年 4 月 24  日

附件 会议签到表