漳州市婴之力婴童用品有限公司改建项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：漳州市婴之力婴童用品有限公司

编制单位：漳州市婴之力婴童用品有限公司

2024年05月

建设单位法人代表: 黄文伟

编制单位法人代表:	黄文伟

项  目  负 责  人: 黄文伟

填 表 人：黄文伟

建设单位/编制单位      （盖章）

电话:13825807544

传真:

邮编: 363505

地址:漳州市诏安县白洋乡湖美村连站大道边

表一

| 建设项目名称 | 漳州市婴之力婴童用品有限公司改建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 漳州市婴之力婴童用品有限公司 |
| 建设项目性质 | （）新建 （√）改扩建 （ ）技改 （ ）搬迁 |
| 建设地点 | 漳州市诏安县白洋乡湖美村连站大道边 |
| 主要产品名称 | 婴儿爬行垫 |
| 设计生产能力 | 年产 30 万张婴儿爬行垫 |
| 实际生产能力 | 年产 30 万张婴儿爬行垫 |
| 环评时间 | 2023年11月30日 | 开工时间 | 2023年12月 |
| 调试时间 | 2024年01月 | 现场监测时间 | 2024.03.12-2024.03.13 |
| 环评报告表 审批部门 | 漳州市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 深圳市佳航环保科技有限公司 |
| 环保设施 设计单位 | 诏安泓源环保科技 有限公司 | 环保设施 施工单位 | 诏安泓源环保科技有限公司 |
| 投资总概算 | 570万元 | 环保投资总概算 | 25万元 | 比例 | 4.38% |
| 实际总投资 | 570万元 | 实际环保投资 | 25万元 | 比例 | 4.38% |
| 验收监测依据 | （1）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年7月16日； （2）《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》，环境保护部，（国环规环评〔2017〕4号），2017年11月20日； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，生态环境部，2018年5月15日； （4）漳州市婴之力婴童用品有限公司改建项目环境影响报告表及其批复意见。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 本项目执行的验收标准如下： （一）项目无生产废水外排，外排废水为生活污水，经污水处理措处理后执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 三级标准入园区污水管网，并符合诏安县城西污水处理厂进水标准后接入诏安县城西污水处理厂深度处理后排放。 （二）有机废气有组织排放因子中，发泡工序废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 )表 4 标准,排气简(DA001）不低于15米；调墨、印刷工序废气排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)表1排气筒挥发性有机物排放限值，排气筒(DA002)不低于15米；复合、制袋工序废气执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)表1排气筒挥发性有机物排放限值，排气筒 (DA003)不低于15 米。 颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9标准，有机废气无组织排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)表2厂区内监控点浓度限值、表3企业边界监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 中附录A表A1厂区内VOCs 无组织排放限值。 （三）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准。 （四）废织带、边角料、包装废料、模头废料等集中收集后外卖给可回收利用单位，普通原料废包装袋、废印版由原供应商回收; 废擦拭抹布、废油墨及其废桶、废机油、废活性炭等暂存危废仓库,定期交由有资质单位处理;废机油空桶在交由供应商回收处理前暂存于危废仓库;生活垃圾收集后定点堆放，定期由环卫部门统一清运处理。 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020); 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》GB（18597-2023)要求。按照国家关于固体废物处理的有关要求，落实固体废物分类处理和处置，不得随意排放。 （五）总量指标控制要求 总量控制指标为 VOCs、按环评文件预测，项目 VOCs排放量为0.9021t/a。 |

表二

原工程回顾： 漳州市婴之力婴童用品有限公司成立于 2012 年 12 月 26 日，经营范围涵盖婴童用品、婴童玩具、塑料制品、纸制品（卫生纸除外）。2015 年 1 月 22 日，原福建省诏安县环境保护局以《诏环报 20150120》批复了《漳州市婴之力婴童用品有限公司婴童用品生产项目环境影响报告表》，产品方案为：生产婴儿手推车 50 万套/a、婴儿床 50 万张/a，该项目获得批复后，完成了生产厂房的建设，后由于一系列复杂的原因影响，未投入生产。2023 年以来婴儿爬行垫市场规模不断增长，需求量不断增加，长期来看具有很大的增长空间，市场发展前景广阔。经市场调研，漳州市婴之力婴童用品有限公司经研究决定，原婴童用品生产项目不再继续投资建设，改建生产婴儿爬行垫项目。 工程建设内容： 漳州市婴之力婴童用品有限公司改建项目选址于福建省漳州市诏安县白洋乡湖美村连站大道边。项目总投资 570 万元，在现有厂区用地红线范围内进行，不新增用地及新建厂房，原婴童用品生产项目（生产婴儿手推车、婴儿床）不再续建，新增发泡机、成型机、 印刷机等主要生产设备，改建生产婴儿爬行垫，年产 30 万张婴儿爬行垫。 项目员工人数26人，均不住厂，年工作日约 300 天，每天工作 8 小时。 建设单位于2023年09月委托深圳市佳航环保科技有限公司承担该建设项目环境影响报告表编制，该项目于2023年11月30日通过漳州市生态环境局审批（编号为漳诏环审[2023]表26号）。本项目于2023年12月开工，于2024年01月投入试生产。 本项目经度117°6'7.780"、纬度23°45'23.886"，项目总平面布置分为发泡车间、印刷制袋车间、 成型包装车间、仓库、办公生活区。厂区遵照生产流程合理、物流畅通、管理方便等原则，对厂区进行了较为合理的布置，平面布局紧凑、分区明确。本项目在现有厂区用地红线范围内建设，无新增用地。项目周边四至分布为：北侧、西侧为空地；东侧为诏安梅满天下食品有限公司；南侧为漳州市超悦纸业有限公司；厂界与敏感点白洋派出所最近距离约 228m。 项目所在区域环境现状良好，具有一定的环境容量，周边500m 范围内主要敏感点包括白洋派出所、诏安县立兴实验学校等。 本项目地理位置见附图1，项目周边关系及敏感目标分布见附图2。厂区平面布置及雨、污水管道示意图见附图3。 漳州市婴之力婴童用品有限公司于2024年3月委托第三方检测公司对漳州市婴之力婴童用品有限公司改建项目进行环境保护竣工验收监测。本公司组织相关人员进行现场勘察、收集资料，依据国家有关法规文件、技术标准及经审批后的该建设项目环境影响报告表并结合现场实际情况制定了该项目的环境保护验收监测方案。根据漳州莲环环境检测有限公司对该项目的监测、调查分析结果及相关资料，编制本验收监测报告表。 主要生产设备见表2.1，工程实际建设内容见表2.2，项目工程实际建设内容和环评对照情况见表2.3。 表2.1扩建项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 环评预计数量（台） 实际数量（台） 变化量（台） 1 YINGZHILI印刷机 1.8米*19米 1 1 0 2 YINGZHILI印刷机 0.8米*19米 1 1 0 3 YINGZHILI发泡机 1.8米*35米 1 1 0 4 YINGZHILI发泡机 1.2米*20米 1 1 0 5 YINGZHILI复合机 2米*23米 1 1 0 6 YINGZHILI复合机 1.8米*18米 1 1 0 7 YINGZHILI成型机 2米*15米 1 1 0 8 YINGZHILI成型机 2米*15米 1 1 0 9 YINGZHILI切片机 2米*4米 1 1 0 10 YINGZHILI切片机 1.8米*3米 1 1 0 11 YINGZHILI切片机 1.6米*3米 1 1 0 12 YINGZHILI制袋机 1.5米*12米 1 1 0 13 YINGZHILI制袋机 1.2米*8米 1 1 0 14 YINGZHILI制袋机 0.8米*6米 1 1 0 15 兄弟包边机 0.6米*1.2米 1 1 0 表2.3工程实际建设内容和环评对照表 工程组成 环评情况建设规模 实际情况建设规模 主体 工程 发泡车间 占地面积 944m2，布设 2 条挤出机生产线，生产婴儿爬行垫基材，即发泡片材 与环评一致 印刷制袋车间 占地面积 2352m2，布设印刷机、复合机、制袋机 与环评一致 成型包装车间 占地面积 2352m2，布设复合机、成型机、包边机、切片机，年产30 万张婴儿爬行垫 与环评一致 辅助 工程 办公生活区 办公楼 与环评一致 公用 工程 给排水 由市政给水管网供给 与环评一致 供电 由开发区供电网供给 与环评一致 环保工程 废水 化粪池；冷却水循环使用不外排 与环评一致 废气 发泡废气 活性炭吸附+15m 排气筒（DA001） 与环评一致 调墨、印刷废气 活性炭吸附+15m 排气筒（DA002） 气旋喷淋塔+UV光解+活性炭吸附 复合、制袋废气 活性炭吸附+15m 排气筒（DA003） 气旋喷淋塔+UV光解+活性炭吸附 噪声 隔声、减振 与环评一致 固体废物 一般工业 固废 废原料包装袋 、废印版交由供应商回收利用； 模头废料、边角料、废织带、废包装材料外售相关单位回收利用 与环评一致 危险固废 废活性炭、 废油墨桶、 废洁净布 、废机油暂存危废仓库，定期由有资质单位处置 与环评一致 ，， 生活垃圾 环卫部门统一清运处理 与环评一致 项目变动情况： 漳州市婴之力婴童用品有限公司改建项目基本按照环评设计和审批内容进行建设，未发生重大变化。主要变动情况为调墨、印刷废气处理设施及复合、制袋废气处理设施环评预计为活性炭吸附，实际为活性炭吸附+气旋喷淋塔+UV光解，处理设施增加有利于废气处理。

主要能源及水资源消耗及水平衡： 项目运营过程中主要原辅材料消耗见表2.4 表2.4 项目主要原辅材料一览表 原辅材料名称 环评预计全厂 年用量年耗量t/a 全厂实际用量t/a 变化量 低密度聚乙烯（LDPE） 78 70 -8 发泡母粒 0.4 0.36 -0.04 滑石粉 0.2 0.18 -0.02 单甘酯 4 3.6 -0.4 丁烷 10 9 -1 PE 膜 16 14.4 -1.6 凹印油墨 3 2.7 -0.3 油墨稀释剂 2 1.8 -0.2 织带 5 4.5 -0.5 根据现场情况，项目实际用水主要包括冷却用水和生活用水，本项目废水主要为员工生活废水。项目年用水量约为1.62t/d（486t/a），项目用水平衡图见图2.1： 图2.1项目水平衡图（单位：t/d） 主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 图2.2生产工艺流程及产污环节图 生产工艺简介： （1）投料、混料、下料 将低密度聚乙烯（LDPE）塑料颗粒、发泡母粒、滑石粉等原料拆包，按固定比例人工投料后进行密闭混料，然后经密闭管道下料进入发泡片材挤出机生产线进料口。该部分工序产生投料粉尘、混料粉尘、废原料包装袋。 （2）加热融化、混合塑化、挤出发泡 将低密度聚乙烯、发泡母粒、滑石粉加入挤出机内，物料经过螺杆的剪切、挤压和加热圈的共同作用塑化熔融物料。经螺杆机筒混合塑化熔融均化后，利用高压计量泵注入丁烷和单甘酯。然后，各物料在适宜的温度条件下充分接触、混合、均化后，形成发泡体，通过过滤网经机头挤出发泡。挤出机生产线上分段设置温度控制系统，均采用电加热，加热熔融段 140℃、混合塑化及挤出发泡段为180℃，温度控制系统冷却水为循环用水，水泵将水池中的水抽出淋到螺杆上降温，然后经螺杆下面水槽收集后水又流出到水池里面循环使用。 本项目使用丁烷作为物理发泡剂，属于物理发泡过程。由于丁烷在常温高压下可以呈液态，因而在被高压注入聚合物熔体中后，可以保证其以液态的形式均匀分布于高聚物熔体中。当减压发泡时丁烷气由液态转变为气态，以成核点为中心均匀地分散在聚合物中，降温至聚合物呈玻璃态后，形成泡沫塑料。该部分工序产生发泡废气、少量模头挤出废料、循环冷却水、噪声等。 （3）丁烷注入 丁烷泵将液化丁烷以 10~40Mpa 的高压注入机筒，丁烷和融化的 LDPE 在进入机筒处混合。丁烷进入机筒处设有单向阀，以确保融化的 LDPE 在机筒压力大于丁烷压力的情况下不致于反向倒流。 （4）单甘酯注入 单甘酯是抗收缩剂，同时具有润滑性能。常温下单甘酯固体，呈颗粒状或粉末状，将其在密闭的单干脂桶内电加热至 90~100℃，使其熔化为液体，然后利用计量泵注入机筒内。单甘酯注入系统由加热料桶、加热计量泵、单向阀、压力表、加热管路组成。单干脂泵以 10~40Mpa 的压力送进机筒。融化了的单甘酯和 LDPE是在单甘酯进料部分混合。进料部位设有单向阀，使融化了的 LDPE 在机筒压力高于抗缩剂压力情况下不致反向倒流。该工序单甘酯加热熔化产生少量有机废气。 （5）冷却定径、剖切 采用空气冷却，定径装置的风环有进风口，输风管送来的空气经风环出风口均匀的吹出，对片材进行冷却定型。由电机带动圆刀片转动对片材进行剖切，刀片转动的方向与片材被牵方向相反。 （6）展平、除静电、收卷 经展平架展平及牵引机牵引、消除静电，最后由收卷机收取成卷而得制品。 （7）调墨、凹版印刷 将油墨、稀释剂在密闭的搅拌机内密闭进行，然后加入印刷机墨槽。本项目PE 膜采用凹版印刷，凹印印版外购，不设制版工艺。凹版印刷是使整个印版表面涂满油墨，然后用特制的刮墨机构，把空白部分的油墨去除干净，使油墨只存留在图文部分的网穴之中，再在较大的压力作用下，将油墨转移到承印物表面。凹版印刷时的载墨体是雕刻于印刷版上的一个个凹坑，凹坑的形状与原稿图文一致，印版表面没有油墨。当印版与承印物压印接触 时，凹坑内的油墨被转移到承印物表面，完成印刷过程。印刷滚筒的日常清洁主要采用刮刀清除油墨，清除的油墨回用于印刷，无需用水清洗，不涉及洗车水等清洗剂的使用。在发生堵版等异常情况时，使用洁净布蘸取油墨稀释剂进行擦拭清洁，油墨稀释剂回收用于调墨。 该部分工序产生调墨废气、印刷废气、废油墨桶、废油墨、废洁净布、噪声。 （8）复合 复合是利用复合机在发泡片材表面和印刷有彩色图案的 pE 膜之间涂覆一层PE，将二者粘合到一起而制成爬行垫半成品，复合机属于挤出复合生产线。复合过程是将低密度聚乙烯（LDPE）塑料粒子经螺杆塑化（电加热至 170~180℃）后由平模头模口成线型挤出，拉伸后附着于基材表面，然后与 PE 膜压合。复合使用的低密度聚乙烯（LDPE）单耗为 20g/m2，按年产 30 万张婴儿爬行垫（1.8m*1.5m）计算复合工序低密度聚乙烯（LDPE）用量 16.2t/a。该工序产生复合废气、噪声。 （9）成型压线 将婴儿爬行垫半成品的表面使用成型机通过物理挤压形成凹凸不同的形状图案。该工序主要产生设备噪声。 （10）分切 使用分切机配套的刀片进行分切。该工序主要产生设备噪声及边角料。 （11）包边 经包边机把织带包裹在爬行垫的周围后即为成品。该工序主要产生设备噪声及边角料。 （12）包装、制袋 包装工序使用自制包装袋，制袋过程是将 PE 膜放入制袋机进行压合封口， 项目采用超声波聚能器作用在封口部位产生局部高温，由于塑料导热性差，热量不能及时散发，致使两个塑料的接触面迅速熔化，加上一定压力后，使其融合成一体，压合温度约为 140~150℃，制袋机上的切刀将压合封口的塑料包装袋半成品按照不同的要求切割成规定尺寸的塑料包装袋。该工序主要产生制袋废气、边角料、废包装材料。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）： 1、废水 本项目配备挤出机循环冷却水量为 2t/h，年运行约 416h，因损耗需补充水量约 16.64t/a，该部分水循环使用，不外排。 外排废水主要为职工生活污水。项目职工定员 26 人，均不在厂区内食宿。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），不住厂员工用水量取 50L/d·人，则项目生活用水量为1.3m3 /d(390m3 /a），排放系数取 0.8，则生活污水排放量约为 1.04m3 /d(312m3 /a）。生活污水经三级化粪池处理，纳入诏安县城西污水处理厂处理达标后排入诏安东溪。 2、废气 项目主要废气污染源为投料粉尘、混料粉尘、熔化废气、发泡废气、调墨废气、印刷废气、复合废气、制袋废气。 ①投料粉尘 本项目发泡母粒、低密度聚乙烯等粒状物料产生的投料粉尘可以忽略不计，产生量极少，通过车间面源无组织排放。 ②混料粉尘 本项目在搅拌桶内密闭混料，粉尘基本不会外溢。 ③熔化废气 本项目单甘酯常温下为固态，熔点 78~81℃、沸点 476.9℃，蒸气压0.0±2.7mmHg（25°C），加热熔化温度 90~100℃，均在密闭的料桶内进行。由于单甘酯加热温度略高于熔点，远低于沸点，蒸气压较低，且在密闭的设备内进行，熔化废气逸散量极少。 ④发泡废气 本项目挤出发泡在密闭的生产车间内进行，发泡废气主要为有机废气（非甲烷总烃计）。发泡废气经集气罩收集进入气活性炭吸附装置处理后引至 15m 排气筒（DA001）排放。 ⑤调墨废气、印刷废气 调墨在印刷机所在区域密闭设备内进行，本项目使用溶剂油墨-凹印油墨，稀释剂为乙酸正丙酯、氢氧化镁、乙酸丁酯等的混合物，油墨及稀释剂不含苯系物，调墨、印刷废气主要为有机废气（非甲烷总烃计）。调墨废气与印刷废气统一收集进入气旋喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置处理后引至 15m 排气筒（DA002）排放。 ⑥复合废气、制袋废气 本项目复合废气与制袋废气主要为有机废气（非甲烷总烃计），复合废气与制袋废气统一收集、合并处理，复合、制袋废气经集气罩收集进入气旋喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置处理后引至 15m 排气筒（DA003）排放。 3、噪声 本项目噪声源主要为挤出机生产线、印花机、复合机、切片机、成型机、风机等设备运行噪声，其噪声级约70dB（A）～85dB（A），项目设备噪声采用基础减震、厂房隔声等措施减少噪声对周围环境的影响。 4、固体废物 本项目固废来自生产和生活两部分。 （1）一般生产固废 ①废原料包装袋 废原料包装袋主要来源于低密度聚乙烯（LDPE）塑料、发泡母粒、单甘酯、 滑石粉等原辅料使用过程中产生的废弃包装袋，此类原辅料包装规格均为 25kg/ 袋，根据环评估算，废原料包装袋产生量约为 3304 个/a，约 0.7t/a，收集后交由供应商回收利用。 ②模头废料 项目挤出发泡工作过程中模头会产生少量积料，约占原辅料用量的 0.1%， 根据环评估算，产生量约 0.083t/a，收集后外售相关回收利用企业。 ③边角料 项目制袋、剖切、分切工序均产生边角料，主要为 PE 膜、发泡片材，根据环评估算，该部分废物产生量约为 2.0t/a，收集后外售相关回收利用企业。 ④废印版 项目凹印印版为钢制滚筒，使用寿命一般可达3年以上，根据环评估算，产生量约0.1t/a，更换的滚筒交由供应商回收利用。 ⑤废织带 项目包边过程使用织带缝纫产生少量废织带，主要成分为涤纶，项目织带利用率≥95%，根据环评估算，废织带产生量约 0.25t/a，经收集后外售相关回收利用企业。 ⑥废包装材料 项目包装工序产生的废包装材料0.04t/a，主要成分以塑料为主，收集后外售相关回收利用企业。 （2）危险固废 ①废活性炭 为了保证净化效率，活性炭吸附装置需按期更换活性炭，根据环评估算，全厂废活性炭产生量约为13.8061t/a。该部分废物属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的“HW49 其他废物”、废物代码为900-039-49，危险特性“T”，收集后定期交由有危废处置资质的单位处置。 ②废油墨桶 根据环评估算，废油墨桶产生量约 167 个/a（约 0.167t/a，单只桶约 1kg），废油墨稀释剂桶产生量约 10 个/a（约 0.2t/a，单只桶约 20kg）。该部分废物属于《国家危险废物名录（2021 年版）》中的“HW49其他废物”、废物代码为 900-041-49，危险特性“T/In”，收集后定期交由有危废处置资质的单位处置。 ③废油墨 油墨使用过程中因为温度、湿度等条件的变化在长时间使用后会造成印刷适性变差，形成废油墨。本项目剩墨均回收密封保存后使用，避免被污染，开机时优先使用剩余油墨，可以有效减少废油墨的产生，节约企业运营成本。根据环评估算，废油墨产生量约0.015t/a。该部分废物属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的“HW12染料、涂料废物”、废物代码为900-299-12，危险特性“T”，收集后定期交由有危废处置资质的单位处置。 ④废洁净布 印刷滚筒的日常清洁主要采用刮刀清除油墨，在发生堵版等异常情况时，使用洁净布蘸取油墨稀释剂进行擦拭清洁，异常情况按每年 2 次估算，含稀释剂的废洁净布产生量约为 0.002t/a。该部分废物属于《国家危险废物名录（2021 年版）》中的“HW49 其他废物”、废物代码为 900-041-49，危险特性“T/In”，收集后定期交由有危废处置资质的单位处置。 ⑤废机油 项目生产过程设备日常检修维护产生一定量的废机油，产生量约 0.01t/a，该部分废物属于《国家危险废物名录（2021 年版）》中的“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-249-08”，危险特性“T，I”，收集后定期交由有危废处置资质的单位处置。 （3）生活垃圾 本项目职工定员 26 人，均不住厂。根据我国生活污染源排放系数，不住厂职工取 K=0.5kg/人•d，住厂职工取 K=1.0kg/人•d，则职工生活垃圾产生量为13kg/d，即 3.9t/a。生活垃圾交由环卫部门统一收集后清运，做到日产日清。 表3.1本项目固体废物产生及处置情况 5、监测项目及频次 检测内容和采样频次见表3.2： 表3.2废水、 废气、噪声监测内容项目和采样频次一览表 序号 样品类型 监测点位 监测项目 频次 1 废水 生活废水排放口 pH、SS、NH3-N、CODcr、BOD5 3次/天，2天 2 废气 调墨、印刷废气进口◎1、 出口◎2 非甲烷总烃 3次/天，2天 1#复合、制袋废气进口◎3、 2#复合、制袋废气进口◎4、 出口◎5 非甲烷总烃 3次/天，2天 发泡废气进口◎6、出口◎7 非甲烷总烃 3次/天，2天 无组织废气（厂界上风向○1、 下风向○2、○3、○4） 颗粒物、非甲烷总烃 3次/天，2天 厂区内○5、○6、○7 非甲烷总烃 3次/天，2天 3 噪声 厂界噪声 厂界四周（昼间） 1次/天，2天 6、监测点位如下： 注: 废水采样点◎废气采样点○无组织废气采样点▲噪声采样点 图3.2 监测点位示意图

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门决定： 1、建设项目环境影响评价报告表的主要结论 漳州市婴之力婴童用品有限公司改建项目建设符合国家产业政策，选址与周边环境可以相容，符合规划要求，符合“三线一单”管控要求，选址基本合理。该项目建设具有一定的经济效益和社会效益。只要项目建设及运营过程严格遵守国家和地方有关环保法规，认真落实本环评所提出的各项污染防治措施，做到各项污染物达标排放且符合总量控制要求，则项目运营期间对周围环境产生的影响较小。从环境保护的角度来分析，该项目是可行的。 2、审批部门审批决定 漳州市婴之力婴童用品有限公司改建项目 (项目代码:2307-350624-07-05-115394)位于诏安县白洋乡湖美村连站大道边。工程建设规模为: 总用地面积 16065.9m2。改建项目在现有厂区用地红线范围内进行，不新增用地及新建厂房，原婴童用品生产项目 (生产婴儿手推车、婴儿床)不再续建。改建项目购置发泡机、成型机、印刷机等主要生产设备，改建生产婴儿爬行垫，年产婴儿爬行垫 30 万张。改建项目总投资570 万元，其中环保投资 25 万元。 根据深圳市佳航环保科技有限公司对该项目 (全国环境影响评价信用平台项目编号: 05u43b)开展环境影响评价的结论，在全面落实报告表提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施。 二、有关环境保护标准与控制要求 （一）项目无生产废水外排，外排废水为生活污水，经污水处理措处理后执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 三级标准入园区污水管网，并符合诏安县城西污水处理厂进水标准后接入诏安县城西污水处理厂深度处理后排放。 （二）有机废气有组织排放因子中，发泡工序废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 )表 4 标准,排气简(DA001）不低于15米；调墨、印刷工序废气排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)表1排气筒挥发性有机物排放限值，排气筒(DA002)不低于15米；复合、制袋工序废气执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)表1排气筒挥发性有机物排放限值，排气筒 (DA003)不低于15 米。 颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9标准，有机废气无组织排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)表2厂区内监控点浓度限值、表3企业边界监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 中附录A表A1厂区内VOCs 无组织排放限值。 （三）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准。 （四）废织带、边角料、包装废料、模头废料等集中收集后外卖给可回收利用单位，普通原料废包装袋、废印版由原供应商回收; 废擦拭抹布、废油墨及其废桶、废机油、废活性炭等暂存危废仓库,定期交由有资质单位处理;废机油空桶在交由供应商回收处理前暂 存于危废仓库;生活垃圾收集后定点堆放，定期由环卫部门统一清运处理。 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020); 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》GB（18597-2023)要求。按照国家关于固体废物处理的有关要求，落实固体废物分类处理和处置，不得随意排放。 （五）总量指标控制要求 总量控制指标为 VOCs、按环评文件预测，项目 VOCs排放量为0.9021t/a。根据《漳州市诏安生态环境局关于漳州市婴之力婴童用品有限公司改建项目新增 VOCs排放量的替代方案》，项目新增 VOCs区域现役源替代削减量为0.947205t/a,来源根据《漳州市诏安生态环境局关于第三批挥发性有机物 (VOCs）储备情况的通知》(诏生态总量 [2023]1号)。 三、必须落实报告表提出的各项生态保护和污染防治措施，并重点做好以下工作: (一）合理配置生产环节冷却水及生活污水处理设施，加强相关设施的操作管理，确保冷却用水循环使用不外排，生活污水达标排放。与厂区外管网衔接的污水排放口，须按规范化要求建设，具备采样监控条件。 （二)项目各产生有机废气的车间均应密闭，并结合生产线合理布局集气罩及导气管，加强废气的收集和处理，确保各车间有机废气经排气简达标排放。应加强项目生产各项废气收集系统和处理设施的设计、运行管理和维护，提高废气的收集率，减少事故性排放、无组织排放对周边环境的影响。废气排气筒满足相应的排放速率要求和监测采样条件，高度须符合国家相关规定。 （三)设备选型应优先选择高性能、低噪声的设备或机械，从源头降低声源强度，合理布置噪声源，尽可能将高噪声设备放置于密闭车间内;高噪声设备应采取减振、隔声、消声防治措施。运营期应对设备进行维护、维修，以保证高噪声设备正常运行。 （四）规范固体废物分类暂存设施和场所，落实防渗、防淋措施，并按要求设置标签和标识，做好台账管理。 （五）加强化学物料的储运和使用管理，编制突发环境事件应急预案并按程序备案，定期开展环境应急演练与培训，防范环境风险事故发生。 四、你公司应当严格落实报告表提出的防治污染和防治生态破坏的措施，严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计.同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目主体工程与配套工程建设完成后，投产前应办理排污许可证，不得擅自投入生产项目竣工后，应当按规定开展环保设施竣工验收。 请你公司分别在收到环评批文后的一个月内将经批复的报告表，在工程开工前 1个月内将项目建设计划进度表、施工期污染防治措施实施计划、污染监测计划和方案等有关材料分别上传福建省生态环境亲清服务平台(网址http://220.160.52.213:10072/fjqq/),并接受漳州市生态环境保护综合执法支队、诏安生态环境局监督检查。 表4-1 建设项目环评报告表及其审批决定意见落实情况表 项目 环境影响报告表及其批复意见 落实情况 总规模 总用地面积 16065.9m2。改建项目在现有厂区用地红线范围内进行，不新增用地及新建厂房，原婴童用品生产项目 (生产婴儿手推车、婴儿床)不再续建。改建项目购置发泡机、成型机、印刷机等主要生产设备，改建生产婴儿爬行垫，年产婴儿爬行垫 30 万张。改建项目总投资570 万元，其中环保投资 25 万元。 总用地面积 16065.9m2。改建项目在现有厂区用地红线范围内进行，不新增用地及新建厂房，原婴童用品生产项目 (生产婴儿手推车、婴儿床)不再续建。改建项目购置发泡机、成型机、印刷机等主要生产设备，改建生产婴儿爬行垫，年产婴儿爬行垫 30 万张。改建项目总投资570 万元，其中环保投资 25 万元。 废水防治措施 项目无生产废水外排，外排废水为生活污水，经污水处理措处理后执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 三级标准入园区污水管网，并符合诏安县城西污水处理厂进水标准后接入诏安县城西污水处理厂深度处理后排放。 已落实，生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准(其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准)及诏安县城西污水处理厂进水水质要求后汇入排入诏安县城西污水处理厂。 废气防治措施 有机废气有组织排放因子中，发泡工序废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 )表 4 标准,排气简(DA001）不低于15米；调墨、印刷工序废气排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)表1排气筒挥发性有机物排放限值，排气筒(DA002)不低于15米；复合、制袋工序废气执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)表1排气筒挥发性有机物排放限值，排气筒 (DA003)不低于15 米。 颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9标准，有机废气无组织排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)表2厂区内监控点浓度限值、表3企业边界监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 中附录A表A1厂区内VOCs 无组织排放限值。 已落实，有机废气有组织排放因子中，发泡工序废气排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 )表 4 标准；调墨、印刷工序废气排放符合《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)表1排气筒挥发性有机物排放限值；复合、制袋工序废气符合《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)表1排气筒挥发性有机物排放限值。 颗粒物无组织排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9标准，有机废气无组织排放符合《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)表2厂区内监控点浓度限值、表3企业边界监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 中附录A表A1厂区内VOCs 无组织排放限值。 噪声防治措施 设备选型应优先选择高性能、低噪声的设备或机械，从源头降低声源强度，合理布置噪声源，尽可能将高噪声设备放置于密闭车间内;高噪声设备应采取减振、隔声、消声防治措施。运营期应对设备进行维护、维修，以保证高噪声设备正常运行。 已落实，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 固废防治措施 规范固体废物分类暂存设施和场所，落实防渗、防淋措施，并按要求设置标签和标识，做好台账管理。 废原料包装袋 、废印版交由供应商回收利用； 模头废料、边角料、废织带、废包装材料外售相关单位回收利用。废活性炭、 废油墨桶、 废洁净布 、废机油暂存危废仓库，定期由有资质单位处置。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法 此次验收检测的分析方法详见表5.1。 表5.1 验收检测方法一览表 序号 检测项目 检测依据 检出限 1 pH 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 / 2 悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 4mg/L 3 化学需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 4mg/L 4 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 0.025mg/L 5 五日生化需氧量 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ 505-2009 0.5mg/L 6 固定污染源排气参数(温度、水分含量、流速、流量) 固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007 / 7 非甲烷总烃 （有组织废气） 固定污染源废气总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ 38-2017 0.07mg/m3 8 颗粒物 （无组织废气） 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022 0.167mg/m3 （1小时检出限） 9 非甲烷总烃 （无组织废气） 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 0.07mg/m3 10 厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 / 本项目验收监测所用到的仪器见表5.2。 表5.2 项目监测仪器 序号 检测仪器名称 检测仪器型号 仪器管理编号 仪器检定有效期 1 pH计 SX751 ZZLH-080 2024.06.02 2 万分之一天平 CP214 ZZLH-013 2025.02.01 3 电热恒温干燥箱 KH-45AS ZZLH-011 2025.02.01 4 滴定管 50mL ZZLH-038 2025.02.14 5 恒温加热器 YZ-12 ZZLH-081 2024.06.19 6 智能型生化培养箱 SHP-160 ZZLH-097 2024 .06.19 7 溶解氧测定仪 SX725 ZZLH-099 2024.11.02 8 可见分光光度计 721G ZZLH-006 2025.01.31 9 烟气非甲烷总烃采样器 DL-6800 ZZLH-054 / 10 烟气非甲烷总烃采样器 DL-6800F ZZLH-074 / 11 自动烟尘/气测试仪 3012H-C ZZLH-094 2024.07.19 12 自动烟尘/气测试仪 3012H-C ZZLH-127 2024.05.12 13 环境空气综合采样器 崂应2050 ZZLH-095 2024.05.12 14 环境空气综合采样器 崂应2050 ZZLH-096 2024.05.12 15 环境空气综合采样器 崂应2050 ZZLH-125 2024.05.12 16 环境空气综合采样器 崂应2050 ZZLH-126 2024.05.12 17 真空采样箱 25L ZZLH-141 / 18 真空采样箱 25L ZZLH-142 / 19 真空采样装置 HPQ-1500 ZZLH-151 / 20 真空采样装置 HPQ-1500 ZZLH-152 / 21 风向风速仪 PLC-16025 ZZLH-098 2024.10.31 22 多功能声级计 AWA5680 ZZLH-024 2024.11.26 3、人员资质 为保证本次竣工验收监测结果的准确可靠，现场验收监测按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制和质量保证有关要求进行。监测期间的全过程按国家标准分析方法以及相关《质量手册》的技术要求进行。所有参加监测的技术人员均持证上岗，使用经计量部门检定合格并在有效使用期内的仪器，检测人员相关信息见表5.3。 表5.3检测人员相关信息 检测人员 上岗证编号 上岗证有效日期至 杨泽民 ZZLH012 2025.07.25 姚雅芬 ZZLH011 2025.07.24 林淑颖 ZZLH014 2025.11.01 陈玉霞 ZZLH005 2026.05.09 姚历伟 ZZLH016 2026.11.04 洪舒楠 ZZLH015 2027.02.28 张继宗 ZZLH008 2025.07.24 刘聪伟 ZZLH020 2029.02.28 郑伟德 ZZLH001 2025.07.24 张宏 ZZLH006 2025.11.02 4、监测分析过程中质量保证和质量控制 （1）废水监测分析过程中的质量保证和质量控制 为保证验收监测结果的准确可靠，监测期间的样品采集、运输和保存将按相关《质量保证手册》和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》（HJ/T373-2007）的技术要求进行。废水视具体项目每批样品增加33.3%的质控数据(采集平行样)，本次排放口的质控结果见表5.4。所有参加监测的技术人员均按国家规定持证上岗，使用经计量部门检定合格并在有效期内的仪器。所有采样记录和分析测试结果，按规定和要求进行三级审核。 表5.4项目工程环保设施竣工验收厂区废水排放口水质监测质量控制情况统计 项目 指标 样品 总数 质控 样品 质控 百分数 平行样相对偏差 相对偏差标准限值 有证标准物质值 mg/L 实际测量值mg/L 第一周期 第二周期 pH 3个 1个 33.3% 0.1 0.1 0.1(绝对误差) 7.36±0.06 (202189) 7.3 NH3-N 3个 1个 33.3% 2 0.5 10 9.13±0.36 （2005136） 9.00 CODcr 3个 1个 33.3% 2 3 10 143±8 （2001179） 141 BOD5 3个 1个 33.3% 2 2 20 119±11 （200264） 125 （2）废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 为保证验收监测结果的准确可靠，监测期间的样品采集、运输和保存将按《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）的技术要求进行。废气采样器在进现场前后对采样器流量计进行校核，采样仪器流量校准结果见下表： 表5.5大气综合采样仪流量校准结果统计表 采样 日期 采样仪器型号、编号 采样前校准情况 采样后校准情况 真值（ mL/min） 表观值（ mL/min） 相对误差% 真值（ mL/min） 表观值（ mL/min） 相对误差% 2024年03月12日 崂应2050、 ZZLH-095 100.9 100 0.9 101.1 100 1.1 崂应2050、 ZZLH-096 101.4 100 1.4 101.0 100 1.0 崂应2050、 ZZLH-125 100.9 100 0.9 101.4 100 1.4 崂应2050、 ZZLH-126 101.4 100 1.4 101.6 100 1.6 2024年03月13日 崂应2050、 ZZLH-095 101.3 100 1.3 101.5 100 1.5 崂应2050、 ZZLH-096 101.2 100 1.2 101.6 100 1.6 崂应2050、 ZZLH-125 101.3 100 1.3 101.5 100 1.5 崂应2050、 ZZLH-126 98.8 100 -1.2 98.9 100 -1.1 备注 允许相对误差为±5% 表5.6自动烟尘测试仪流量校准结果统计表 采样日期 采样仪器型号、编号 采样前校准情况 采样后校准情况 真值（L/min） 表观值（L/min） 相对误差% 真值（L/min） 表观值（L/min） 相对误差% 2024年03月12日 3012H-C、 ZZLH-094 19.5 20 -2.5 19.6 20 -2.6 29.1 30 -3.0 29.6 30 -1.3 49.5 50 -1.0 48.3 50 -3.4 3012H-C、 ZZLH-127 20.3 20 1.5 20.5 20 2.5 30.5 30 1.7 30.4 30 1.3 50.7 50 1.4 50.5 50 1.0 2024年03月13日 3012H-C、 ZZLH-094 19.5 20 -2.5 19.6 20 -2.0 29.7 30 -1.0 29.6 30 -1.3 49.5 50 -1.0 49.4 50 -1.2 3012H-C、 ZZLH-127 20.5 20 2.5 20.7 20 3.5 30.5 30 1.7 30.4 30 1.3 48.8 50 -2.4 49.1 50 -1.8 备注 允许相对误差为±5% （2）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声仪通过声校准器进行校准，其结果见下表： 表5.7 噪声仪校准结果统计表 测量时间 校准声级dB（A） 备注 测量前 测量后 差值 2024年03月12日 93.7 93.9 0.2 测量前后校准声级差值小于0.5dB（A），测量数据有效 2024年03月13日 93.7 93.9 0.2

表六

验收监测内容 根据《漳州市婴之力婴童用品有限公司改建项目环境影响报告表》和批复，本次项目竣工环保验收监测内容如下： 表6.1废水、废气、噪声监测内容和采样频次一览表 序号 样品类型 监测点位 监测项目 频次 1 废水 生活废水排放口 pH、SS、NH3-N、CODcr、BOD5 3次/天，2天 2 废气 调墨、印刷废气进口◎1、 出口◎2 非甲烷总烃 3次/天，2天 1#复合、制袋废气进口◎3、 2#复合、制袋废气进口◎4、 出口◎5 非甲烷总烃 3次/天，2天 发泡废气进口◎6、出口◎7 非甲烷总烃 3次/天，2天 无组织废气（厂界上风向○1、 下风向○2、○3、○4） 颗粒物、非甲烷总烃 3次/天，2天 厂区内○5、○6、○7 非甲烷总烃 3次/天，2天 3 噪声 厂界噪声 厂界四周（昼间） 1次/天，2天 表6.2废水、废气、噪声排放标准一览表 类别 项目 单位 排放浓度限值 标准依据 废水 pH 无量纲 6~9 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准(其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准)及诏安县城西污水处理厂进水水质要求 SS mg/L 400 NH3-N mg/L 40 CODcr mg/L 500 BOD5 mg/L 250 废气 发泡废气 非甲烷总烃 （有组织） mg/m3 100 《合成树脂工业污染 物排放标准》 （GB31572-2015） 非甲烷总烃 （厂界无组织） mg/m3 4.0 颗粒物（无组织） mg/m3 1.0 调墨、印刷废气、 复合、制袋废气 非甲烷总烃 （有组织） mg/m3 50 《印刷行业挥发性有 机物排放标准》 （DB35/1784-2018） 非甲烷总烃 （厂界无组织） mg/m3 2.0 非甲烷总烃 （厂区内） mg/m3 8.0 非甲烷总烃 （厂区内） mg/m3 30（任意一次浓度值） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录 A 表 A.1 噪声 厂界昼间 dB(A) 65 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3类

表七

验收监测期间生产工况记录： 经现场勘探调查，验收监测期间，各项污染物治理设施运行正常，工况基本稳定，年工作日约 300 天，每班工作 8 小时。2024年03月12日生成产760张婴儿爬行垫；2024年03月13日生成产770张婴儿爬行垫。分别达到生产能力“年产 30 万张婴儿爬行垫”的76%和77%。

验收监测结果

（1）废水监测结果

验收监测期间，废水设施运行正常，废水监测结果见表7.1：

表7.1 废水监测结果表 （pH无量纲，其余数据单位为mg/L）

| 废水类别 | 监测点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果 | 流量 m3/d | 执行标 准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 平行样 | 范围/ 日均值 |  |  |
| 废水 | 生活废水排放口★1 | pH | 2024年03月12日 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.7~6.9 | 1.04 | 6～9 |
|  |  | SS |  | 29 | 31 | 33 | / | 31 |  | 400 |
|  |  | NH3-N |  | 20.6 | 16.2 | 19.0 | 19.6 | 18.6 |  | 40 |
|  |  | CODcr |  | 229 | 184 | 200 | 210 | 204 |  | 500 |
|  |  | BOD5 |  | 67.1 | 55.4 | 63.2 | 60.4 | 61.9 |  | 250 |
| 废水 | 生活废水排放口★1 | pH | 2024年03月13日 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.6~6.8 | 1.04 | 6～9 |
|  |  | SS |  | 32 | 28 | 30 | / | 30 |  | 400 |
|  |  | NH3-N |  | 23.5 | 21.0 | 19.5 | 19.7 | 21.3 |  | 40 |
|  |  | CODcr |  | 288 | 254 | 222 | 234 | 255 |  | 500 |
|  |  | BOD5 |  | 85.7 | 77.9 | 73.1 | 70.7 | 78.9 |  | 250 |
| 备注 | 废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准(其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准)及诏安县城西污水处理厂进水水质要求 |

（2）废气监测结果

验收监测期间，废气设施运行正常，废气监测结果见表7.2、表7.3：

表7.2 废气监测结果表

| 监测 日期 | 检测点位置 | 检测项目 | 数据单 位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 标准限值 | 是否达标 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年03月12日 | 调墨印刷废气排气筒进口 ◎1 | 标干流量 | m3/h | 26681 | 26044 | 25869 | 26198 | / | / | / |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 24.6 | 23.1 | 24.9 | 24.2 | / | / | / |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.66 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | / | / | / |
|  | 调墨印刷废气排气筒出口 ◎2 | 标干流量 | m3/h | 22503 | 22682 | 23325 | 22837 | / | / | / |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 7.04 | 7.13 | 6.70 | 6.96 | 50 | 是 | 74.6% |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.5 | 是 |  |
| 2024年03月13日 | 调墨印刷废气排气筒进口 ◎1 | 标干流量 | m3/h | 23132 | 24117 | 24243 | 23831 | / | / | / |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 25.1 | 25.5 | 24.8 | 25.1 | / | / | / |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | / | / | / |
|  | 调墨印刷废气排气筒出口 ◎2 | 标干流量 | m3/h | 24567 | 23830 | 23683 | 24027 | / | / | / |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 7.24 | 7.52 | 7.36 | 7.37 | 50 | 是 | 70.0% |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 1.5 | 是 |  |
| 备注： | 排气筒◎2高度为15m，处理设施为：气旋喷淋塔+UV光解+活性炭吸附。 废气排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1标准。 |

表7.3 废气监测结果表

| 监测 日期 | 检测点位置 | 检测项目 | 数据单 位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 标准限值 | 是否达标 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年03月12日 | 1#复合制袋废气排气筒进口◎3 | 标干流量 | m3/h | 10187 | 10338 | 10461 | 10329 | / | / | / |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 8.13 | 8.26 | 8.71 | 8.37 | / | / | / |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 8.3×10-2 | 8.5×10-2 | 9.1×10-2 | 8.6×10-2 | / | / | / |
|  | 2#复合制袋废气排气筒进口 ◎4 | 标干流量 | m3/h | 8717 | 8726 | 8395 | 8613 | / | / | / |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 7.71 | 8.02 | 7.61 | 7.78 | / | / | / |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 6.7×10-2 | 7.0×10-2 | 6.4×10-2 | 6.7×10-2 | / | / | / |
|  | 复合制袋废气排气筒出口 ◎5 | 标干流量 | m3/h | 30941 | 30612 | 30792 | 30782 | / | / | / |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.40 | 1.49 | 1.44 | 1.44 | 50 | 是 | 71.2% |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 4.3×10-2 | 4.6×10-2 | 4.4×10-2 | 4.4×10-2 | 1.5 | 是 |  |
| 2024年03月13日 | 1#复合制袋废气排气筒进口◎3 | 标干流量 | m3/h | 10473 | 10463 | 10629 | 10522 | / | / | / |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 8.59 | 8.14 | 8.21 | 8.31 | / | / | / |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 9.0×10-2 | 8.5×10-2 | 8.7×10-2 | 8.7×10-2 | / | / | / |
|  | 2#复合制袋废气排气筒进口 ◎4 | 标干流量 | m3/h | 8573 | 8564 | 8537 | 8558 | / | / | / |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 7.51 | 7.63 | 7.65 | 7.60 | / | / | / |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 6.4×10-2 | 6.5×10-2 | 6.5×10-2 | 6.5×10-2 | / | / | / |
|  | 复合制袋废气排气筒出口 ◎5 | 标干流量 | m3/h | 30160 | 29483 | 29843 | 29829 | / | / | / |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.60 | 1.56 | 1.52 | 1.56 | 50 | 是 | 69.7% |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 4.8×10-2 | 4.6×10-2 | 4.5×10-2 | 4.6×10-2 | 1.5 | 是 |  |
| 备注： | 排气筒◎2高度为15m，处理设施为：气旋喷淋塔+UV光解+活性炭吸附。 废气排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1标准。 |

表7.4 废气监测结果表

| 监测 日期 | 检测点位置 | 检测项目 | 数据单 位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 标准限值 | 是否达标 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年03月12日 | 发泡废气排气筒进口◎6 | 标干流量 | m3/h | 12044 | 11935 | 12050 | 12010 | / | / | / |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 13.5 | 13.6 | 13.0 | 13.4 | / | / | / |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | / | / | / |
|  | 发泡废气排气筒出口◎7 | 标干流量 | m3/h | 12171 | 12750 | 11671 | 12197 | / | / | / |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 4.06 | 4.04 | 4.30 | 4.13 | 100 | 是 | 68.8% |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 4.9×10-2 | 5.2×10-2 | 5.0×10-2 | 5.0×10-2 | / | 是 |  |
| 2024年03月13日 | 发泡废气排气筒进口◎6 | 标干流量 | m3/h | 12252 | 12032 | 12031 | 12105 | / | / | / |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 14.1 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | / | / | / |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | / | / | / |
|  | 发泡废气排气筒出口◎7 | 标干流量 | m3/h | 12767 | 12398 | 12462 | 12542 | / | / | / |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 4.35 | 4.15 | 4.32 | 4.27 | 100 | 是 | 66.2% |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 5.6×10-2 | 5.1×10-2 | 5.4×10-2 | 5.4×10-2 | / | 是 |  |
| 备注： | 排气筒◎7高度为15m，处理设施为：活性炭吸附。 废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准。 |

（3）厂界无组织废气监测结果

无组织废气监测结果见表7.5、表7.6、表7.7：

表7.5 无组织废气监测结果表

| 采 样 日 期 | 检测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 非甲烷总烃 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 周界外浓度最高点监测值 | 标准限值 | 单项评定 |
| 2024年03月12日 | 无组 织排 放 | 参照点○1 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.35 | 2.0 | 合格 |
|  |  | 监控点○2 | 0.25 | 0.30 | 0.27 |  | 2.0 | 合格 |
|  |  | 监控点○3 | 0.35 | 0.31 | 0.32 |  | 2.0 | 合格 |
|  |  | 监控点○4 | 0.28 | 0.32 | 0.32 |  | 2.0 | 合格 |
| 2024年03月13日 | 无组 织排 放 | 参照点○1 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.43 | 2.0 | 合格 |
|  |  | 监控点○2 | 0.33 | 0.34 | 0.32 |  | 2.0 | 合格 |
|  |  | 监控点○3 | 0.34 | 0.38 | 0.43 |  | 2.0 | 合格 |
|  |  | 监控点○4 | 0.41 | 0.36 | 0.40 |  | 2.0 | 合格 |
| 备注：无组织废气排放执行标准《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018） 表3标准。 |

表7.6 无组织废气监测结果表

| 采 样 日 期 | 检测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 周界外浓度最高点监测值 | 标准 限值 | 单项评定 |
| 2024年03月12日 | 无组 织排 放 | 参照点○1 | 0.168 | 0.173 | 0.170 | 0.294 | 1.0 | 合格 |
|  |  | 监控点○2 | 0.187 | 0.197 | 0212 |  | 1.0 | 合格 |
|  |  | 监控点○3 | 0.294 | 0.278 | 0.281 |  | 1.0 | 合格 |
|  |  | 监控点○4 | 0.244 | 0.222 | 0.210 |  | 1.0 | 合格 |
| 2024年03月13日 | 无组 织排 放 | 参照点○1 | 0.176 | 0.168 | 0.167 | 0.289 | 1.0 | 合格 |
|  |  | 监控点○2 | 0.221 | 0.215 | 0.194 |  | 1.0 | 合格 |
|  |  | 监控点○3 | 0.289 | 0.272 | 0.286 |  | 1.0 | 合格 |
|  |  | 监控点○4 | 0.264 | 0.206 | 0.245 |  | 1.0 | 合格 |
| 备注：无组织废气排放执行废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准。 |

（4）厂区内无组织废气监测结果

表7.7 厂区内无组织废气监测结果表

| 采 样 日 期 | 检测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 非甲烷总烃 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 最大值 | 标准限值 | 单项评定 |
| 2024年03月12日 | 无组 织排 放 | 厂区内○5 | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.74 | 8.0/30 | 合格 |
|  |  | 厂区内○6 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.71 |  | 8.0/30 | 合格 |
|  |  | 厂区内○7 | 0.55 | 0.50 | 0.52 | 0.52 |  | 8.0/30 | 合格 |
| 2024年03月13日 | 无组 织排 放 | 厂区内○5 | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.60 | 0.85 | 8.0/30 | 合格 |
|  |  | 厂区内○6 | 0.85 | 0.64 | 0.73 | 0.74 |  | 8.0/30 | 合格 |
|  |  | 厂区内○7 | 0.56 | 0.62 | 0.58 | 0.59 |  | 8.0/30 | 合格 |
| 备注：无组织废气排放执行标准《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018） 表3标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录 A 表 A.1 中监控点处任意一次浓度值 。 |

附：2024年03月12日采样气象参数

| 监测频次 | 温度℃ | 气压hPa | 相对湿度% | 风向 | 风速m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 17.4 | 1015.7 | 56 | 东南风 | 1.8 |
| 第二次 | 23.2 | 1014.6 | 50 | 东南风 | 1.6 |
| 第三次 | 23.8 | 1014.3 | 48 | 东南风 | 1.7 |

附：2024年03月13日采样气象参数

| 监测频次 | 温度℃ | 气压hPa | 相对湿度% | 风向 | 风速m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 17.7 | 1014.9 | 55 | 东南风 | 1.8 |
| 第二次 | 20.4 | 1014.5 | 53 | 东南风 | 1.7 |
| 第三次 | 22.1 | 1013.8 | 51 | 东南风 | 1.6 |

（5）噪声监测结果

噪声监测结果详见表7.8、表7.9：

表7.8噪声的监测结果表

| 样品 类型 | 测 点 位 置 | 主 要 声 源 | 运 行 情 况 | 2024年03月12日昼间噪声 强度dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 结 果 | GB12348-2008 3类标准 |
| 厂界 噪声 | 厂界▲1 | 生产噪声 | 正常能测 | 56.1 | 65 |
|  | 厂界▲2 | 生产噪声 | 正常能测 | 57.5 | 65 |
|  | 厂界▲3 | 生产噪声 | 正常能测 | 64.4 | 65 |
|  | 厂界▲4 | 生产噪声 | 正常能测 | 64.0 | 65 |
| 备注 | 厂界噪声排放执行GB12348－2008《工业企业厂界噪声排放标准》3类标准 |

表7.9噪声监测结果表

| 样品 类型 | 测 点 位 置 | 主 要 声 源 | 运 行 情 况 | 2024年03月13日昼间噪声 强度dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 结 果 | GB12348-2008 3类标准 |
| 厂界 噪声 | 厂界▲1 | 生产噪声 | 正常能测 | 57.0 | 65 |
|  | 厂界▲2 | 生产噪声 | 正常能测 | 56.9 | 65 |
|  | 厂界▲3 | 生产噪声 | 正常能测 | 62.6 | 65 |
|  | 厂界▲4 | 生产噪声 | 正常能测 | 59.7 | 65 |
| 备注 | 厂界噪声排放执行GB12348－2008《工业企业厂界噪声排放标准》3类标准 |

表八

验收监测结论： 1、环保设施调试运行效果 （1）废水 本项目配备挤出机循环冷却水量为 2t/h，年运行约 416h，因损耗需补充水量约 16.64t/a，该部分水循环使用，不外排。 外排废水主要为职工生活污水。项目职工定员 26 人，均不在厂区内食宿。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），不住厂员工用水量取 50L/d·人，则项目生活用水量为1.3m3 /d(390m3 /a），排放系数取 0.8，则生活污水排放量约为 1.04m3 /d(312m3 /a）。生活污水经三级化粪池处理，纳入诏安县城西污水处理厂处理达标后排入诏安东溪。 经验收检测，生活废水排放符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准(其中氨氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准)及诏安县城西污水处理厂进水水质要求。 （2）废气 本项目发泡母粒、低密度聚乙烯等粒状物料产生的投料粉尘可以忽略不计， 产生量极少，通过车间面源无组织排放。 本项目在搅拌桶内密闭混料，粉尘基本不会外溢。发泡废气经集气罩收集进入活性炭吸附装置处理后引至 15m 排气筒（DA001）排放。调墨废气与印刷废气统一收集进入气旋喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置处理后引至 15m 排气筒（DA002）排放。复合、制袋废气经集气罩收集进入气旋喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置处理后引至 15m 排气筒（DA003）排放。 经验收检测，发泡废气排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准；复合、制袋废气、调墨废气与印刷废气排放符合《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1标准。 厂区内无组织排放监控点任意一次浓度值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019 )，小时值符合《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表2标准。厂界无组织排放符合《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表3标准及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准。 （3）噪声 本项目噪声源主要为挤出机生产线、印花机、复合机、切片机、成型机、风机等设备运行噪声，其噪声级约70dB（A）～85dB（A），项目设备噪声采用基础减震、厂房隔声等措施减少噪声对周围环境的影响。 经检测，项目噪声排放符合GB12348－2008《工业企业厂界噪声排放标准》3类标准。 （4）固废 本项目固废来自生产和生活两部分。 废原料包装袋产生量约为 3304 个/a，约 0.7t/a，收集后交由供应商回收利用。 项目挤出发泡工作过程中模头会产生少量积料，产生量约 0.083t/a，收集后外售相关回收利用企业。项目制袋、剖切、分切工序均产生边角料，该部分废物产生量约为 2.0t/a，收集后外售相关回收利用企业。 项目凹印印版为钢制滚筒，产生量约0.1t/a，更换的滚筒交由供应商回收利用。 项目废织带产生量约 0.25t/a，经收集后外售相关回收利用企业。 项目包装工序产生的废包装材料0.04t/a，主要成分以塑料为主，收集后外售相关回收利用企业。 全厂废活性炭产生量约为13.8061t/a。该部分废物属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的“HW49其他废物”、废物代码为900-039-49，危险特性“T”，收集后定期交由有危废处置资质的单位处置。 废油墨桶产生量约 167 个/a（约 0.167t/a，单只桶约 1kg），废油墨稀释剂桶产生量约 10 个/a（约 0.2t/a，单只桶约 20kg）。该部分废物属于《国家危险废物名录（2021 年版）》中的“HW49其他废物”、废物代码为 900-041-49，危险特性“T/In”，收集后定期交由有危废处置资质的单位处置。 废油墨产生量约0.015t/a。该部分废物属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的“HW12染料、涂料废物”、 废物代码为900-299-12，危险特性“T”，收集后定期交由有危废处置资质的单位处置。 含稀释剂的废洁净布产生量约为 0.002t/a。该部分废物属于《国家危险废物名录（2021 年版）》中的“HW49 其他废物”、废物代码为 900-041-49，危险特性“T/In”，收集后定期交由有危废处置资质的单位处置。 项目生产过程设备日常检修维护产生一定量的废机油，产生量约 0.01t/a，该部分废物属于《国家危险废物名录（2021 年版）》中的“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-249-08”，危险特性“T，I”，收集后定期交由有危废处置资质的单位处置。 本项目职工定员 26 人，均不住厂。根据我国生活污染源排放系数，不住厂职工取 K=0.5kg/人•d，住厂职工取 K=1.0kg/人•d，则职工生活垃圾产生量为13kg/d，即 3.9t/a。生活垃圾交由环卫部门统一收集后清运，做到日产日清。 2、总量控制 调墨印刷废气排气筒出口非甲烷总烃平均排放速率为0.17kg/h，调墨印刷工序年工作时间约2400小时；复合制袋废气排气筒出口非甲烷总烃平均排放速率为0.045kg/h，复合制袋工序年工作时间约2400小时；发泡废气排气筒出口非甲烷总烃平均排放速率为0.052kg/h，发泡工序年工作时间约2400小时；则该项目以非甲烷总烃放量约为0.6408t/a，符合环评批复≤0.9021t/a总量要求。 表8.1 项目污染物排放情况一览表 污染物种类 VOCs（以非甲烷总烃计）(t/a) 年排放量 0.6408 环评批复量 0.9021 3、验收结论 本项目为验收，项目在建设及生产过程中基本上按照环评文件及批复要求进行了建设，并落实了各污染防治措施，验收监测各污染物排放符合环评批复执行的国家规定排放标准，本项目配套废水、废气、噪声环保设施验收为合格，建议通过竣工环保验收。 4、后续工作要求 （1）加强各类环保设施运行中的日常管理和维护工作，确保环保资金的投入，定期对环保设施进行维护和检修，维持环保设备处于良好的运行状态，确保各污染物长期稳定达标排放。 （2）按环评和环保主管部门要求定期委托有资质单位对水、气、声各项污染源进行监测。 （3）做好固废的收集和管理，定期委托相关单位处置。 附图： 1、项目地理位置图 2、项目周边示意图 3、项目平面布置图及污水管网走向图 4、环保处理设施图 附件： 1、环评批复 2、工况证明 3、排污许可证登记回执 4、检测报告 5：验收意见及签到表 6：其他说明事项 7：环保网公示截图 8：竣工验收平台填报截图

建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

| 填表单位（盖章）：漳州市婴之力婴童用品有限公司 填表人（签字）： 项目经办人（签字）： |
| --- |
| 建设项目 | 项目名称 | 漳州市婴之力婴童用品有限公司改建项目 | 项目代码 | 2307-350624-07-05-115394 | 建设地点 | 漳州市诏安县白洋乡湖美村连站大道边 |
|  | 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29，53、塑料制品业 292 二十、印刷和记录媒介复制业 23，印刷 231 | 建设性质 | □新建 █改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 经度117°6'7.780"、纬度23°45'23.886" |
|  | 设计生产能力 | 年产 30 万张婴儿爬行垫 | 实际生产能力 | 年产 30 万张婴儿爬行垫 | 环评单位 | 深圳市佳航环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 漳州市生态环境局 | 审批文号 | 漳诏环评审[2023]表26号 | 环评文件类型 | 编制报告表 |
|  | 开工日期 | 2023年10月 | 竣工日期 | 2024年01月 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 | 诏安泓源环保科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 诏安泓源环保科技有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | 漳州市婴之力婴童用品有限公司 | 环保设施监测单位 | 漳州莲环环境检测有限公司 | 验收监测时工况 | ≥75% |
|  | 投资总概算(万元) | 570 | 环保投资总概算(万元) | 25 | 所占比例 | 4.38% |
|  | 实际总投资(万元) | 570 | 实际环保投资(万元) | 25 | 所占比例 | 4.38% |
|  | 废水治理(万元) |  | 废气治理(万元) | 24 | 噪声治理(万元) |  | 固体废物治理(万元) | 1 | 绿化及生态(万元) |  | 其他(万元) | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时间 | 2400小时 |
| 运营单位 | 漳州市婴之力婴童用品有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91350624060357095A | 验收时间 | 2024.03.12-2024.03.13 |
| 污染物排放达标与总量控制（工程建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新代老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷 总烃 |  |  |  |  |  | 0.6408 | 0.9021 |  | 0.6408 | 0.9021 |  | +0.6408 |
| 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）； 3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。 |

# Text boxes

处置

N

★1

办公楼

空地

○2

▲2

道路

○3

▲1

○5

○4

◎1

◎2

车间

◎6

通

道

◎7

○6

车间

○1

◎4

仓库

○7

◎5

▲3

邻厂

◎3

风向

邻厂

▲4