附件6：验收意见及签到表

诏安县立唐窑业有限公司项目竣工环境保护

验收意见

2024年4月21日，诏安县立唐窑业有限公司主持召开诏安县立唐窑业有限公司项目阶段性竣工环境保护自主验收会。参加会议的有诏安县立唐窑业有限公司（业主单位）、漳州莲环环境检测有限公司（验收监测单位）等以及特邀的2名专家。会议期间，与会代表和专家听取了建设单位关于建设项目概况、环保设施建设、运行、管理情况和竣工环境保护验收监测报告主要内容的介绍，审阅有关验收申报材料，现场检查生产及环保设施的运行情况。根据《诏安县立唐窑业有限公司布匹定型加工项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、诏安县立唐窑业有限公司项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经过认真讨论和评议，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

诏安县立唐窑业有限公司项目位于漳州市诏安县桥东工业区，项目总投资40万美元，占地面积10亩，生产厂房约1500m2，办公、宿舍和附设设施约为800m2，环评预计年产陶瓷工艺品30万件，实际生产能力为年产陶瓷工艺品10万件。职工人数15人，其中10人住厂，年工作时间330天，每天生产8小时。

（2）建设过程及环保审批情况

建设单位于2004年3月委托福建高科环保研究院有限公司承担该建设项目环境影响报告表编制，该项目于2004年4月1日通过福建省诏安县环境保护局审批。本项目于2004年9月开工，项目于2023年12月竣工并投入试生产，2004年至2023年期间，建设及生产断断续续，长期停产，未能有效生产，故未进行验收。本次验收范围为诏安县立唐窑业有限公司项目（实际生产能力为年产陶瓷工艺品10万件）及其配套的环保设施。

（3）投资情况

项目实际建投资35万美元，环保投资10万元，环境保护投资约占总投资4.0% 。

（4）验收范围

本次验收范围为诏安县立唐窑业有限公司项目（实际生产能力为年产陶瓷工艺品10万件）及其配套的环保设施。

二、工程变动情况

诏安县立唐窑业有限公司项目基本按照环评设计和审批内容进行建设，未发生重大变化。主要变动情况为：由于环评为早期编制，未详列陶瓷生产工艺，本次验收有详列生产陶瓷生产工艺，生产产品未发生改变，实际产能、生产设备及辅材料比环评设计的减少。

三、环境保护设施建设情况

（1）废水

项目废水主要为生活废水和陶瓷工艺品整洗废水。

本项目排放的生产废水主要为陶瓷工艺品整洗产生的废水，用水量为33t/a，废水排放量约为30t/a。

项目职工15人，其中10住厂。根据《室外排水设计规范》（GBJ14-87），不住厂职工生活用水量取40L/d·人，住厂职工生活用水量取120L/d·人，则项目生活用水量约为1.4t/d，项目年工作日为330天，则生活用水量为462t/a。生活污水排水系数按80%计，则污水排放量为1.12t/d（370t/a）。

根据上述分析，总用水量为495t/a，废水总排放量为400t/a。项目生活废水和生产废水经厂区内AO一体化污水处理设施处理后排放。

（2）废气

本项目产生的废气主要为喷漆和彩绘产生的粉尘及少量有机废气。

项目漆用量少，且为水性，项目在喷漆及彩绘平台上设置多个集气罩，有机废气经集气罩收集后通过一套气旋塔除尘设备处理后经一根15米高排气筒排放。

（3）噪声

项目主要噪声源为空压机、搅浆机等生产设备运行时产生的噪声，项目设备噪声采用基础减震、厂房隔声等措施减少噪声对周围环境的影响。

（4）固（液）体废物

项目固体废物为生产肥料和职工生活垃圾。

生产废料大部分可回收利用，不能回收部分（年产生量约2吨）由专人收集，并运往指定地点统一处理对周围环境的影响很小。

项目职工15人，人均日产垃圾量以0.5kg计，则项目生活垃圾产生量约为2.5t/a。

四、环境保护设施调试效果

（1）废水

项目废水主要为生活废水和陶瓷工艺品整洗废水。废水总排放量为400t/a。项目生活废水和生产废水经厂区内AO一体化污水处理设施处理后排放。

经检测，废水排放符合GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级标准。

（2）废气

本项目产生的废气主要为喷漆和彩绘产生的粉尘及少量有机废气。

项目漆用量少，且为水性，项目在喷漆及彩绘平台上设置多个集气罩，有机废气经集气罩收集后通过一套气旋塔除尘设备处理后经一根15米高排气筒排放。

经检测，废气排放符合GB16297-1926《大气污染物综合排放标准》表2二级及无组织排放标准。厂区内非甲烷总烃排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019)表1厂区内无组织排放限值。

（3）噪声

项目主要噪声源为空压机、搅浆机等生产设备运行时产生的噪声，项目设备噪声采用基础减震、厂房隔声等措施减少噪声对周围环境的影响。

经检测，项目厂界噪声排放符合GB12348－2008《工业企业厂界噪声排放标准》2类标准。

（4）固（液）体废物

项目固体废物为生产肥料和职工生活垃圾。

生产废料大部分可回收利用，不能回收部分（年产生量约2吨）由专人收集，并运往指定地点统一处理对周围环境的影响很小。

项目职工15人，人均日产垃圾量以0.5kg计，则项目生活垃圾产生量约为2.5t/a。

五、验收结论

本次验收范围为诏安县立唐窑业有限公司项目（实际生产能力为年产陶瓷工艺品10万件）及其配套的环保设施。

本项目在建设及生产过程中基本上按照环评文件及批复要求进行了建设，并落实了各污染防治措施，验收监测各污染物排放符合环评批复执行的国家规定排放标准，本项目配套废水、废气、噪声环保设施验收为合格。建议通过竣工环保验收。

六、后续要求

加强环保设施运行管理，规范固体废物贮存并及时清运。

七、验收人员信息

详见附件：现场评审人员信息表

诏安县立唐窑业有限公司

2024年04月21日