诏安县立唐窑业有限公司项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：诏安县立唐窑业有限公司

编制单位：诏安县立唐窑业有限公司

2024年05月

建设单位法人代表: 陈忠正

编制单位法人代表:	陈忠正

项  目  负 责  人: 胡金瑞

填 表 人：胡金瑞

建设单位/编制单位      （盖章）

电话:13015610353

传真:

邮编: 363500

地址:漳州市诏安县桥东工业区

表一

| 建设项目名称 | 诏安县立唐窑业有限公司项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 诏安县立唐窑业有限公司 |
| 建设项目性质 | （√）新建 （）改扩建 （ ）技改 （ ）搬迁 |
| 建设地点 | 漳州市诏安县桥东工业区 |
| 主要产品名称 | 陶瓷工艺品 |
| 设计生产能力 | 陶瓷工艺品30万件 |
| 实际生产能力 | 陶瓷工艺品10万件 |
| 环评时间 | 2004年04月01日 | 开工时间 | 2004年9月 |
| 调试时间 | 2023年12月 | 现场监测时间 | 2024.01.10-2024.01.11 |
| 环评报告表 审批部门 | 福建省诏安县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 福建高科环保研究院有限公司 |
| 环保设施 设计单位 | 诏安泓源环保科技有限公司 | 环保设施 施工单位 | 诏安泓源环保科技有限公司 |
| 投资总概算 | 40万美元 | 环保投资总概算 | 10万元 | 比例 | 3.5% |
| 实际总投资 | 35万美元 | 实际环保投资 | 10万元 | 比例 | 4.0% |
| 验收监测依据 | （1）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年7月16日； （2）《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》，环境保护部，（国环规环评〔2017〕4号），2017年11月20日； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，生态环境部，2018年5月15日； （4）诏安县立唐窑业有限公司项目环境影响报告表及其批复意见。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 本项目执行的验收标准如下： （1）废水经处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级标准。 （2）废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2 二级标准。 （3）厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 （4）固体废物和生活垃圾应及时收集，分开处理，避免二次污染。 |

表二

工程建设内容： 诏安县立唐窑业有限公司项目位于漳州市诏安县桥东工业区，项目总投资40万美元，占地面积10亩，生产厂房约1500m2，办公、宿舍和附设设施约为800m2，环评预计年产陶瓷工艺品30万件，实际生产能力为年产陶瓷工艺品10万件。职工人数15人，其中10人住厂，年工作时间330天，每天生产8小时。 建设单位于2004年3月委托福建高科环保研究院有限公司承担该建设项目环境影响报告表编制，该项目于2004年4月1日通过福建省诏安县环境保护局审批。本项目于2004年9月开工，项目于2023年12月竣工并投入试生产，2004年至2023年期间，建设及生产断断续续，长期停产，未能有效生产，故未进行验收。本次验收范围为诏安县立唐窑业有限公司项目（实际生产能力为年产陶瓷工艺品10万件）及其配套的环保设施。 本项目位于漳州市诏安县桥东工业区，东经117°12′43.69″、北纬23°42′51.64″。项目生产区位于厂区中部及西侧，污水站位于厂区西南侧，生活区位于厂区东侧，办公室位于厂区南侧。 项目东侧为诏安大福源家具广场，南侧为324国道，西侧为润丰水泥厂，北侧为诏安兴阳木业有限公司，项目周边无环境敏感点。项目地理位置见附图1，项目周边关系及敏感目标分布见附图2。厂区平面布置及雨、污水管道示意图见附图3。 诏安县立唐窑业有限公司于2024年1月委托第三方检测公司对诏安县立唐窑业有限公司项目阶段性进行环境保护竣工验收监测。本公司组织相关人员进行现场勘察、收集资料，依据国家有关法规文件、技术标准及经审批后的该建设项目环境影响报告表并结合现场实际情况制定了该项目的环境保护验收监测方案。根据第三方检测公司对该项目的监测、调查分析结果及相关资料，编制本验收监测报告表。 主要生产设备见表2.1，工程实际建设内容见表2.2，项目工程实际建设内容和环评对照情况见表2.3。 表2.1主要生产设备一览表 序号 设备名称 环评数量 实际数量 备注 1 空压机 2台 2台 / 2 磨底机 2台 2台 / 3 搅浆机 2台 2台 / 4 真空泵 3台 3台 / 5 修坯机 3台 1台 -2台 6 电热辊道窑 1条 1条 / 7 立方窑 3条 0条 -3条 8 打浆桶 2条 2条 / 9 贮浆桶 2个 2个 / 10 真空贮浆桶 2个 2个 / 11 高压贮浆台 2台 1台 -1台 12 喷彩管路设备 2台 2台 / 13 擦底机 5台 0台 -5台 14 打包机 5台 2台 -3台 15 车台（旋转式） 10台 0台 -10台 表2.3工程实际建设内容和环评对照表 项目名称 工程组成 环评情况建设规模 验收时实际情况建设规模 主体工程 厂房 总建筑面积 1500m²，1 层 与环评一致 辅助 工程 办公、宿舍和附设设施 建筑面积800m2 与环评一致 公用工程 给水 工业园区供水管网供应 与环评一致 供电 工业园区电网供应 与环评一致 环保工程 废水处理措施 生活废水和生产废水经厂区污水处理站处理后排放 与环评一致 废气处理措施 废气经集气罩收集后通过排气筒高空排放 废气经集气罩收集后通过一套气旋塔除尘设备处理后高空排放 噪声 隔声门窗、减震垫 与环评一致 固废 一般固废 生产废料大部分回收利用，不能回收部分由专人收集，并运往指定地点统一处理 与环评一致 生活垃圾 现有措施：垃圾桶收集 与环评一致 项目变动情况： 诏安县立唐窑业有限公司项目基本按照环评设计和审批内容进行建设，未发生重大变化。主要变动情况为：由于环评为早期编制，未详列陶瓷生产工艺，本次验收有详列生产陶瓷生产工艺，生产产品未发生改变，实际产能、生产设备及辅材料比环评设计的减少。

主要能源及水资源消耗及水平衡： 项目运营过程中主要原辅材料消耗见表2.4 表2.4 项目主要原辅材料一览表 主要原辅材料名称 环评预计用量t/a 变化量t/a 备注 陶土 100 30 -30 色粉 0.15 0.05 -1.0 油漆 0.5 0.016 -0.484 釉料 4 1.3 -2.7 石膏粉 5 1.7 -3.3 低苯天那水 1 0.3 -0.7 根据现场情况，项目用水主要为生活用水和陶瓷工艺品整洗用水。项目总用水量约为495t/a，项目用水平衡图见图2.1： 图2.1水平衡图 t/a 主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） （1）生产工艺流程分析 图2.1制膜工序工艺流程图 生产工艺说明： 项目工艺品制模工序包括:①设计人员雕塑样模;②样模翻制成硅胶模;③硅胶模翻制成模种;④细部整修模种;模种分片成原模;⑥原模翻制成母模;⑦母模复制量模。制模过程中有少量洗模具废水产生。 图2.2陶瓷生产工艺流程图 工艺说明：（1）模具制作是采用以石膏、水混合的原料进行人工制作，加石膏粉时会有少许无组织粉尘产生，模具制作完成后置于烘房进行烘干，采用的是烧成工序产生的余热；（2）建设单位外购已经加工完成的湿瓷土，再将湿瓷土与水按一定比例搅拌后注入模具中进行注浆成型，部分采用滚压成型；（3）待瓷土在自然状态下半干后拆除模具，取出半成品自然风干；（4）洗坯：对脱模风干后的半成品需进行人工冲洗、擦洗，会产生洗坯废水，沥干后利用窑炉烧成工序产生的余热进行烘干；（5）接着进行人工施釉，后进入电窑烧成，自然冷却后入库。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）： 1、废水 项目废水主要为生活废水和陶瓷工艺品整洗废水。 （1）生产用水 本项目排放的生产废水主要为陶瓷工艺品整洗产生的废水，用水量为33t/a，废水排放量约为30t/a。 （2）生活用水 项目职工15人，其中10住厂。根据《室外排水设计规范》（GBJ14-87），不住厂职工生活用水量取40L/d·人，住厂职工生活用水量取120L/d·人，则项目生活用水量约为1.4t/d，项目年工作日为330天，则生活用水量为462t/a。生活污水排水系数按80%计，则污水排放量为1.12t/d（370t/a）。 根据上述分析，总用水量为495t/a，废水总排放量为400t/a。项目生活废水和生产废水经厂区内AO一体化污水处理设施处理后排放。 2、废气 本项目产生的废气主要为喷漆和彩绘产生的粉尘及少量有机废气。 项目漆用量少，且为水性，项目在喷漆及彩绘平台上设置多个集气罩，有机废气经集气罩收集后通过一套气旋塔除尘设备处理后经一根15米高排气筒排放。 3、噪声 项目主要噪声源为空压机、搅浆机等生产设备运行时产生的噪声，项目设备噪声采用基础减震、厂房隔声等措施减少噪声对周围环境的影响。 4、固体废物 项目固体废物为生产肥料和职工生活垃圾。 生产废料大部分可回收利用，不能回收部分（年产生量约2吨）由专人收集，并运往指定地点统一处理对周围环境的影响很小。 项目职工15人，人均日产垃圾量以0.5kg计，则项目生活垃圾产生量约为2.5t/a。 5、监测项目及频次 检测内容和采样频次见表3.1： 表3.1 废水、废气、噪声监测内容项目和采样频次一览表 序号 样品类型 监测点位 监测项目 频次 1 废水 废水设施进口★1、设施出口★2 pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N 4次/天，2天 2 废气 废气处理设施进口◎1、 设施出口◎2 颗粒物、非甲烷总烃 3次/天，2天 无组织废气（厂界上风向○1、 下风向○2、○3、○4） 颗粒物、非甲烷总烃 3次/天，2天 厂区内○5 非甲烷总烃 3次/天，2天 3 噪声 厂界噪声 厂界四周（昼间） 1次/天，2天 6.监测点位如下： 注: ★废水采样点 ◎有组织废气采样点 ○无组织废气采样点 ▲厂界噪声采样点 图3.2 监测点位示意图

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门决定： 1、建设项目环境影响评价报告表的主要结论 本项目的建设符合国家和地方产业政策，选址合理。生产过程主要是废水、机械噪声、废气、粉尘对周边环境的影响，只要企业采取本报告表中提出的环保措施，对废水、废气、粉尘和机械噪声进行有效治理，并严格执行国家环境保护法规和标准，做到项目在运营中各项污染物均达标排放，项目建设对周围环境产生的影响较小，从环保角度分析，项目的选址和建设是可行的。 2、审批部门审批决定 同意项目建设。要求严格执行环保“三同时制度，保证各项污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”。要认真落实如下措施: 1、建成治理设施，对废水进行治理。废水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准，允许年最大排放量为 2910吨。 2、保证车间内空气流通，保障工人身体健康。有机废气经收集后通过排气简(高度不低于 15 米，且高于周围200米范围内最高建筑物5米以上)排放。采用除尘设施治理生产过程中的粉尘污染，废气排放执行GB16297-1926《大气污染物综合排放标准》表2二级排放标准。 3、机械设备采取减振降噪措施，确保厂界噪声达到CB12348-1990《工业企业厂界噪声标准》二类标准。 4、固体废物要及时清理、外运。 5、做好环境绿化美化工作，绿地率达到35%以上。 表4-1 建设项目环评报告表及其审批决定意见落实情况表 项目 环境影响报告表及其批复意见 落实情况 总规模 诏安县立唐窑业有限公司项目位于漳州市诏安县桥东工业区，项目总投资40万美元，占地面积10亩，生产厂房约1500m2，办公、宿舍和附设设施约为800m2，年产陶瓷工艺品30万件。 诏安县立唐窑业有限公司项目位于漳州市诏安县桥东工业区，项目总投资40万美元，占地面积10亩，生产厂房约1500m2，办公、宿舍和附设设施约为800m2，环评预计年产陶瓷工艺品30万件，实际生产能力为年产陶瓷工艺品10万件。 废水防治措施 建成治理设施，对废水进行治理。废水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准 已落实，废水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准， 废气防治措施 保证车间内空气流通，保障工人身体健康。有机废气经收集后通过排气简(高度不低于 15 米，且高于周围200米范围内最高建筑物5米以上)排放。采用除尘设施治理生产过程中的粉尘污染，废气排放执行GB16297-1926《大气污染物综合排放标准》表2二级排放标准。 已落实，废气排放符合GB16297-1926《大气污染物综合排放标准》表2二级及无组织排放标准。厂区内非甲烷总烃排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019)表1厂区内无组织排放限值。 噪声防治措施 机械设备采取减振降噪措施，确保厂界噪声达到CB12348-1990《工业企业厂界噪声标准》二类标准 厂界噪声排放符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 固废防治措施 固体废物要及时清理、外运。 生产废料大部分可回收利用，不能回收部分（年产生量约2吨）由专人收集，并运往指定地点统一处理对周围环境的影响很小。生活垃圾委托环卫部门清运处置。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法 此次验收检测的分析方法详见表5.1。 表5.1 验收检测方法一览表 序号 检测项目 检测依据 检出限 检测 人员 1 pH 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 / 洪舒楠 2 SS 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 4mg/L 林淑颖 3 化学需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 4mg/L 姚雅芬 4 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 0.025mg/L 陈玉霞 5 五日生化 需氧量 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 0.5mg/L 姚雅芬 6 固定污染源排气参数(温度、水分含量、流速、流量) 固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007 / 洪舒楠、张继宗、张宏、郑伟德 7 颗粒物 （有组织废气） 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样法》GB/T 16157-1996及其修改单(公告2017年 第87号) / 陈玉霞 8 非甲烷总烃 （有组织废气） 固定污染源废气总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ 38-2017 0.07mg/m3 杨泽民 9 颗粒物 （无组织废气） 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022 0.167mg/m3 （1小时检出限） 陈玉霞 10 非甲烷总烃 （无组织废气） 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 0.07mg/m3 杨泽民 11 厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 / 张继宗、郑伟德 2、监测仪器 本项目验收监测所用到的仪器见表5.2。 表5.2 项目监测仪器 序号 检测仪器名称 检测仪器型号 仪器管理编号 仪器检定有效期 1 pH计 SX711 ZZLH-089 2024.06.19 2 万分之一天平 CP214 ZZLH-013 2024.02.02 3 电热恒温干燥箱 KH-45AS ZZLH-011 2024.02.02 4 滴定管 50mL ZZLH-038 2025.02.14 5 恒温加热器 YZ-12 ZZLH-081 2024.06.19 6 生化培养箱 SHP-160 ZZLH-079 2024.02.02 7 溶解氧测定仪 SX725 ZZLH-099 2024.11.02 8 可见分光光度计 721G ZZLH-006 2024.02.02 9 烟气非甲烷总烃采样器 DL-6800 ZZLH-054 / 10 烟气非甲烷总烃采样器 DL-6800F ZZLH-074 / 11 自动烟尘/气测试仪 3012H-C ZZLH-094 2024.07.19 12 自动烟尘/气测试仪 3012H-C ZZLH-127 2024.05.12 13 环境空气综合采样器 崂应2050 ZZLH-095 2024.05.12 14 环境空气综合采样器 崂应2050 ZZLH-096 2024.05.12 15 环境空气综合采样器 崂应2050 ZZLH-125 2024.05.12 16 环境空气综合采样器 崂应2050 ZZLH-126 2024.05.12 17 风向风速仪 PLC-16025 ZZLH-098 2024.10.31 18 多功能声级计 AWA5680 ZZLH-024 2024.11.26 19 恒温恒湿称重系统 LB-350N ZZLH-137 2024.02.01 20 十万分之一电子天平 ES1035B ZZLH-134 22024.11.20 21 气相色谱仪 GC1100 ZZLH-009 2024.02.08 3、人员资质 为保证本次竣工验收监测结果的准确可靠，现场验收监测按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制和质量保证有关要求进行。监测期间的全过程按国家标准分析方法以及相关《质量手册》的技术要求进行。所有参加监测的技术人员均持证上岗，使用经计量部门检定合格并在有效使用期内的仪器。检测人员相关信息见表5.3。 表5.3检测人员相关信息 检测人员 上岗证编号 上岗证有效日期至 姚雅芬 ZZLH011 2025.07.24 张继宗 ZZLH008 2025.07.24 洪舒楠 ZZLH015 2027.02.28 林淑颖 ZZLH014 2025.11.01 陈玉霞 ZZLH005 2026.05.09 杨泽民 ZZLH012 2025.07.25 郑伟德 ZZLH001 2025.07.24 张宏 ZZLH006 2025.11.02 4、监测分析过程中质量保证和质量控制 （1）废水监测分析过程中的质量保证和质量控制 为保证验收监测结果的准确可靠，监测期间的样品采集、运输和保存将按相关《质量保证手册》和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》（HJ/T373-2007）的技术要求进行。废水视具体项目每批样品增加12.5%的质控数据(采集平行样)，本次排放口的质控结果见表5.4。所有参加监测的技术人员均按国家规定持证上岗，使用经计量部门检定合格并在有效期内的仪器。所有采样记录和分析测试结果，按规定和要求进行三级审核。 表5.4项目工程环保设施竣工验收厂区废水设施出口水质监测质量控制情况统计 项目 指标 样品 总数 质控 样品 质控 百分数 平行样相对偏差 相对偏差标准限值 有证标准物质值 mg/L 实际测量值mg/L 第一周期 第二周期 pH 4个 1个 12.5% 0.1 0.1 0.1(绝对误差) 7.36±0.06 (202189) 7.3 NH3-N 4个 1个 12.5% 0.5 0.7 10 2.89±0.11 （2005137） 2.91 CODcr 4个 1个 12.5% 2 2 10 265±13 （2001178） 263 BOD5 4个 1个 12.5% 4 4 20 114±8 （200260） 119 （2）废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 为保证验收监测结果的准确可靠，监测期间的样品采集、运输和保存将按《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）的技术要求进行。废气采样器在进现场前后对采样器流量计进行校核，采样仪器流量校准结果见下表： 表5.5自动烟尘测试仪流量校准结果统计表 采样日期 采样仪器型号、编号 采样前校准情况 采样后校准情况 真值（L/min） 表观值（L/min） 相对误差% 真值（L/min） 表观值（L/min） 相对误差% 2024年01月10日 3012H-C、 ZZLH-094 19.3 20 -3.5 19.5 20 -2.5 29.2 30 -2.7 29.4 30 -2.0 49.4 50 -1.2 49.2 50 -1.6 3012H-C、 ZZLH-127 19.6 20 -2.0 19.4 20 -3.0 29.1 30 -3.0 29.3 30 -2.3 50.8 50 1.6 51.0 50 2.0 2024年01月11日 3012H-C、 ZZLH-094 20.4 20 2.0 20.6 20 3.0 30.6 30 2.0 30.8 30 2.7 48.9 50 -2.2 48.7 50 -2.6 3012H-C、 ZZLH-127 19.7 20 -1.5 19.5 20 -2.5 30.6 30 2.0 30.8 30 2.7 51.4 50 2.8 51.2 50 2.4 备注 允许相对误差为±5% （3）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声仪通过声校准器进行校准，其结果见下表： 表5.7 噪声仪校准结果统计表 测量时间 校准声级dB（A） 备注 测量前 测量后 差值 2024年01月10日 93.7 93.9 0.2 测量前后校准声级差值小于0.5dB（A），测量数据有效 2024年01月11日 93.7 93.9 0.2

表六

验收监测内容 根据《诏安县立唐窑业有限公司项目阶段性环境影响报告表》和批复，本次项目竣工环保验收监测内容如下： 表6.1废水、废气、噪声监测内容和采样频次一览表 序号 样品类型 监测点位 监测项目 频次 1 废水 废水设施进口★1、设施出口★2 pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N 4次/天，2天 2 废气 废气处理设施进口◎1、 设施出口◎2 颗粒物、非甲烷总烃 3次/天，2天 无组织废气（厂界上风向○1、 下风向○2、○3、○4） 颗粒物、非甲烷总烃 3次/天，2天 厂区内○5 非甲烷总烃 3次/天，2天 3 噪声 厂界噪声 厂界四周（昼间） 1次/天，2天 表6.2废水、废气、噪声排放标准一览表 类别 项目 单位 排放浓度限值 标准依据 废水 pH 无量纲 6～9 《污水综合排放标准》GB8978-1996表4一级标准 SS mg/L 70 CODCr mg/L 100 NH3-N mg/L 15 BOD5 mg/L 20 废气 颗粒物（有组织） mg/m3 120 GB16297-1926《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 非甲烷总烃 （有组织） mg/m3 120 颗粒物（无组织） mg/m3 1.0 GB16297-1926《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放标准；《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改(GB25464-2010)中表6标准 非甲烷总烃 （无组织） mg/m3 4.0 非甲烷总烃 （厂区内无组织） mg/m3 10 （1小时平均值） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》、 (GB37822-2019)表1厂区内无组织排放限值 mg/m3 30（任意一次浓度值） 噪声 厂界昼间 dB(A) 60 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

表七

验收监测期间生产工况记录： 经现场勘探调查，验收监测期间，各项污染物治理设施运行正常，工况基本稳定，年工作日330天，每天工作8小时。2024年01月10日生产陶瓷工艺品291件，2024年01月11日生产陶瓷工艺品297件。分别达到实际生产能力“陶瓷工艺品10万件”的96%和98%。

验收监测结果

（1）废水监测结果

验收监测期间，废水设施运行正常，废水监测结果见表7.1、表7.2：

表7.1 废水监测结果表 （pH无量纲，其余数据单位为mg/L）

| 废水类别 | 监测点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果 | 流量 m3/d | 执行标 准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 第四次 平行样 | 范围/ 日均值 |  |  |
| 废水 | 设施 进口★1 | pH | 2024年01月10日 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5~6.8 | 1.2 | / |
|  |  | SS |  | 45 | 47 | 40 | 46 | / | 44 |  | / |
|  |  | NH3-N |  | 5.40 | 6.75 | 7.21 | 5.85 | 5.82 | 6.30 |  | / |
|  |  | CODcr |  | 85 | 99 | 114 | 90 | 94 | 97 |  | / |
|  |  | BOD5 |  | 24.1 | 29.9 | 33.1 | 26.0 | 27.4 | 28.3 |  | / |
| 废水 | 设施 进口★1 | pH | 2024年01月11日 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.5~6.7 | 1.2 | / |
|  |  | SS |  | 43 | 48 | 40 | 47 | / | 44 |  | / |
|  |  | NH3-N |  | 6.61 | 5.97 | 5.20 | 7.20 | 7.14 | 6.24 |  | / |
|  |  | CODcr |  | 106 | 96 | 90 | 123 | 119 | 104 |  | / |
|  |  | BOD5 |  | 32.2 | 25.8 | 28.0 | 34.6 | 32.3 | 30.2 |  | / |
| 备注 |  |

表7.2 废水监测结果表 （pH无量纲，色度单位为倍，其余数据单位为mg/L）

| 废水类别 | 监测点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果 | 流量 m3/d | 执行标准值 | 处理效率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 第四次 平行样 | 范围/ 日均值 |  |  |  |
| 废水 | 设施 出口★2 | pH | 2024年01月10日 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.1~7.3 | 1.2 | 6～9 | / |
|  |  | SS |  | 13 | 15 | 17 | 13 | / | 14 |  | 70 | 68.2 |
|  |  | NH3-N |  | 0.994 | 1.32 | 1.18 | 1.06 | 1.05 | 1.14 |  | 15 | 81.9 |
|  |  | CODcr |  | 33 | 42 | 40 | 35 | 37 | 38 |  | 100 | 60.8 |
|  |  | BOD5 |  | 6.8 | 9.5 | 7.8 | 8.0 | 8.6 | 8.0 |  | 20 | 71.7 |
| 废水 | 设施 出口★2 | pH | 2024年01月11日 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.1~7.3 | 1.2 | 6～9 | / |
|  |  | SS |  | 15 | 13 | 16 | 12 | / | 14 |  | 70 | 68.2 |
|  |  | NH3-N |  | 1.09 | 0.939 | 0.808 | 1.37 | 1.39 | 1.05 |  | 15 | 83.2 |
|  |  | CODcr |  | 40 | 38 | 34 | 42 | 44 | 38 |  | 100 | 63.5 |
|  |  | BOD5 |  | 8.9 | 7.7 | 6.9 | 9.2 | 9.9 | 8.2 |  | 20 | 72.8 |
| 备注 | 废水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-1996表4一级标准。 |

（2）废气监测结果

验收监测期间，废气设施运行正常，废气监测结果见表7.3：

表7.3 废气监测结果表

| 监测 日期 | 检测点位置 | 检测项目 | 数据单 位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 标准限值 | 是否达标 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年01月10日 | 废气设施进口◎1 | 标干流量 | m3/h | 27870 | 27812 | 28476 | 28053 | / | / | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 33.7 | 37.5 | 36.4 | 35.9 | / | / | / |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.94 | 1.0 | 1.0 | 0.98 | / | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 4.24 | 4.32 | 4.37 | 4.31 | / | / | / |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | / | / | / |
|  | 废气设施出口◎2 | 标干流量 | m3/h | 23663 | 23326 | 23657 | 23549 | / | / | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 | 120 | 是 | 75.5% |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | <0.47 | <0.47 | <0.47 | <0.47 | 3.5 | 是 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 3.50 | 3.64 | 3.69 | 3.61 | 120 | 是 | 29.2% |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 8.3×10-2 | 8.5×10-2 | 8.7×10-2 | 8.5×10-2 | 10 | 是 |  |
| 2024年01月11日 | 废气设施进口◎1 | 标干流量 | m3/h | 28356 | 28626 | 29924 | 28969 | / | / | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 35.8 | 36.3 | 35.0 | 35.7 | 120 | / | / |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 4.24 | 4.09 | 4.16 | 4.16 | 120 | / | / |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 10 | / | / |
|  | 废气设施出口◎2 | 标干流量 | m3/h | 22570 | 26400 | 25924 | 24965 | / | / | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | <20 | <20 | <20 | <20 | 120 | 是 | 75.0% |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | <0.45 | <0.53 | <0.52 | <0.50 | 3.5 | 是 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 3.43 | 3.40 | 3.22 | 3.35 | 120 | 是 | 30.8% |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 7.7×10-2 | 9.0×10-2 | 8.3×10-2 | 8.3×10-2 | 10 | 是 |  |
| 备注： | 排气筒◎2高度为15m，处理设施为：气旋塔除尘设备。 |

（3）无组织废气监测结果

无组织废气监测结果见表7.4、表7.5：

表7.4 无组织废气监测结果表

| 采 样 日 期 | 检测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 非甲烷总烃 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最高点监测值 | 标准限值 | 单项评定 |
| 2024年01月10日 | 无组 织排 放 | 参照点○1 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.44 | 4.0 | 合格 |
|  |  | 监控点○2 | 0.38 | 0.35 | 0.39 |  | 4.0 | 合格 |
|  |  | 监控点○3 | 0.44 | 0.40 | 0.34 |  | 4.0 | 合格 |
|  |  | 监控点○4 | 0.31 | 0.27 | 0.34 |  | 4.0 | 合格 |
|  |  | 厂区内○5 | 0.56 | 0.61 | 0.58 | 0.61 | 10/30 | 合格 |
| 2024年01月11日 | 无组 织排 放 | 参照点○1 | 0.10 | <0.07 | 0.10 | 0.32 | 4.0 | 合格 |
|  |  | 监控点○2 | 0.26 | 0.26 | 0.24 |  | 4.0 | 合格 |
|  |  | 监控点○3 | 0.32 | 0.26 | 0.22 |  | 4.0 | 合格 |
|  |  | 监控点○4 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |  | 4.0 | 合格 |
|  |  | 厂区内○5 | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 10/30 | 合格 |
| 备注：厂界无组织废气排放执行GB16297-1926《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放标准、厂区内无组织废气参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019)表1厂区内无组织排放限值。 |

表7.5 无组织废气监测结果表

| 采 样 日 期 | 检测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 周界外浓度最高点监测值 | 标准限值 | 单项评定 |
| 2024年01月10日 | 无组 织排 放 | 参照点○1 | 0.169 | 0.171 | 0.169 | 0.247 | 1.0 | 合格 |
|  |  | 监控点○2 | 0.172 | 0.180 | 0.203 |  | 1.0 | 合格 |
|  |  | 监控点○3 | 0.247 | 0.231 | 0.232 |  | 1.0 | 合格 |
|  |  | 监控点○4 | 0.199 | 0.206 | 0.196 |  | 1.0 | 合格 |
| 2024年01月11日 | 无组 织排 放 | 参照点○1 | 0.169 | 0.172 | 0.174 | 0.240 | 1.0 | 合格 |
|  |  | 监控点○2 | 0.188 | 0.186 | 0.195 |  | 1.0 | 合格 |
|  |  | 监控点○3 | 0.216 | 0.240 | 0.238 |  | 1.0 | 合格 |
|  |  | 监控点○4 | 0.183 | 0.189 | 0.186 |  | 1.0 | 合格 |
| 备注：厂界无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)表2无组织排放限值 |

附：2024年01月10日采样气象参数

| 监测频次 | 温度℃ | 气压hPa | 相对湿度% | 风向 | 风速m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 14.4~14.6 | 1020.0~1020.4 | 58 | 北风 | 1.7 |
| 第二次 | 19.8~20.1 | 1017.3~1017.6 | 55 | 北风 | 1.8 |
| 第三次 | 22.0~22.4 | 1015.6~1015.8 | 53 | 北风 | 1.8 |

附：2024年01月11日采样气象参数

| 监测频次 | 温度℃ | 气压hPa | 相对湿度% | 风向 | 风速m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 12.4~12.7 | 1021.0~1021.4 | 57 | 北风 | 1.6 |
| 第二次 | 15.6~15.9 | 1018.2~1018.6 | 55 | 北风 | 1.7 |
| 第三次 | 18.7~19.0 | 1016.2~1016.4 | 53 | 北风 | 1.9 |

（5）噪声监测结果

噪声监测结果详见表7.6、表7.7：

表7.6噪声的监测结果表

| 样品 类型 | 测 点 位 置 | 主 要 声 源 | 运 行 情 况 | 2024年01月10日昼间噪声 强度dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 结 果 | GB12348-2008 2类 标准 |
| 厂界 噪声 | 厂界▲1 | 生产噪声 | 正常能测 | 58.0 | 60 |
|  | 厂界▲2 | 生产噪声 | 正常能测 | 56.5 | 60 |
|  | 厂界▲3 | 生产噪声 | 正常能测 | 54.5 | 60 |
|  | 厂界▲4 | 生产噪声 | 正常能测 | 57.0 | 60 |
| 备注 | 厂界噪声排放执行GB12348－2008《工业企业厂界噪声排放标准》2类标准 |

表7.7噪声监测结果表

| 样品 类型 | 测 点 位 置 | 主 要 声 源 | 运 行 情 况 | 2024年01月11日昼间噪声 强度dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 结 果 | GB12348-2008 2类 标准 |
| 厂界 噪声 | 厂界▲1 | 生产噪声 | 正常能测 | 58.4 | 60 |
|  | 厂界▲2 | 生产噪声 | 正常能测 | 56.2 | 60 |
|  | 厂界▲3 | 生产噪声 | 正常能测 | 54.6 | 60 |
|  | 厂界▲4 | 生产噪声 | 正常能测 | 57.1 | 60 |
| 备注 | 厂界噪声排放执行GB12348－2008《工业企业厂界噪声排放标准》2类标准 |

表八

验收监测结论： 1、环保设施调试运行效果 （1）废水 项目废水主要为生活废水和陶瓷工艺品整洗废水。废水总排放量为400t/a。项目生活废水和生产废水经厂区内AO一体化污水处理设施处理后排放。 经检测，废水排放符合GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级标准。 （2）废气 本项目产生的废气主要为喷漆和彩绘产生的粉尘及少量有机废气。 项目漆用量少，且为水性，项目在喷漆及彩绘平台上设置多个集气罩，有机废气经集气罩收集后通过一套气旋塔除尘设备处理后经一根15米高排气筒排放。 经检测，废气排放符合GB16297-1926《大气污染物综合排放标准》表2二级及无组织排放标准。厂区内非甲烷总烃排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019)表1厂区内无组织排放限值。 （3）噪声 项目主要噪声源为空压机、搅浆机等生产设备运行时产生的噪声，项目设备噪声采用基础减震、厂房隔声等措施减少噪声对周围环境的影响。 经检测，项目厂界噪声排放符合GB12348－2008《工业企业厂界噪声排放标准》2类标准。 （4）固废 项目固体废物为生产肥料和职工生活垃圾。 生产废料大部分可回收利用，不能回收部分（年产生量约2吨）由专人收集，并运往指定地点统一处理对周围环境的影响很小。 项目职工15人，人均日产垃圾量以0.5kg计，则项目生活垃圾产生量约为2.5t/a。 2、总量控制 项目废水排放量约为400t/a，项目CODcr排放浓度为38mg/L，氨氮排放浓度为1.10mg/L，则CODcr排放总量约为0.0152t/a，NH3-N排放总量约为0.00044t/a。 本项目主要污染物的排放量详见表8.1。 表8.1 污染物排放总量指标一览表 污染物 实际排放量（t/a） 审批的排放量（t/a） 废水排放量 400 2910 COD 0.0152 / 氨氮 0.00044 / 3、验收结论 本项目在建设及生产过程中基本上按照环评文件及批复要求进行了建设，并落实了各污染防治措施，验收监测各污染物排放符合环评批复执行的国家规定排放标准，本项目配套废水、废气、噪声环保设施验收为合格。建议通过竣工环保验收。 4、后续工作要求 （1）加强各类环保设施运行中的日常管理和维护工作，确保环保资金的投入，定期对环保设施进行维护和检修，维持环保设备处于良好的运行状态，确保各污染物长期稳定达标排放。 （2）按环评和环保主管部门要求定期委托有资质单位对水、气、声各项污染源进行监测。 （3）做好一般固废的收集和管理，定期委托相关单位处置。 附图： 1、项目地理位置图 2、项目周边示意图 3、项目平面布置图 4、环保处理设施图 附件： 1：环评批复 2：工况证明 3：排污许可证登记回执 4：检测报告

建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

| 填表单位（盖章）：诏安县立唐窑业有限公司 填表人（签字）： 项目经办人（签字）： |
| --- |
| 建设项目 | 项目名称 | 诏安县立唐窑业有限公司项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 漳州市诏安县桥东工业区 |
|  | 行业类别 | C3159 | 建设性质 | █新建 □改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 东经117°12′43.69″、北纬23°42′51.64″ |
|  | 设计生产能力 | 陶瓷工艺品30万件 | 实际生产能力 | 陶瓷工艺品10万件 | 环评单位 | 福建高科环保研究院有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 福建省诏安县环境保护局 | 审批文号 |  | 环评文件类型 | 编制报告表 |
|  | 开工日期 | 2004年9月 | 竣工日期 | 2023年12月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | 诏安泓源环保科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 诏安泓源环保科技有限公司 | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 诏安县立唐窑业有限公司 | 环保设施监测单位 | 漳州莲环环境检测有限公司 | 验收监测时工况 | ≥75% |
|  | 投资总概算(万元) | 40（万美元） | 环保投资总概算(万元) | 10 | 所占比例 | 3.5% |
|  | 实际总投资(万元) | 35（万美元） | 实际环保投资(万元) | 10 | 所占比例 | 4.0% |
|  | 废水治理(万元) |  | 废气治理(万元) |  | 噪声治理(万元) |  | 固体废物治理(万元) |  | 绿化及生态(万元) |  | 其他(万元) | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时间 | 2640小时 |
| 运营单位 | 诏安县立唐窑业有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 | 2024.01.10~2024.01.11 |
| 污染物排放达标与总量控制（工程建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新代老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  |  |  | 400 |  | 400 | 2910 |  | 400 | 2910 |  | +400 |
|  | 化学需氧量 |  | 38 | 100 |  |  | 0.0152 | / |  | 0.0152 | / |  | +0.0152 |
|  | 氨氮 |  | 1.10 | 15 |  |  | 0.00044 | / |  | 0.00044 | / |  | +0.00044 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）； 3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。 |

# Text boxes

损耗92

462

495

370

化粪池

生活用水

33

损耗3

370

诏安东溪

400

30

A/O污水处理站

生产用水

污水

处理站

▲1

▲4

N

◎2

◎1

★1

▲2

▲3

○3

○2

○1

○4

风向

○5

★2

生产车间

办公楼

宿舍

综合楼

生产车间

邻厂

邻厂

邻厂

国道324线