# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程项目自建搅拌站

建设单位（盖章）：福建省福能万业物流有限公司

编制日期：          2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程项目自建搅拌站 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 蔡伟 | 联系方式 | 15980861160 |
| 建设地点 | 连江县下宫镇下宫村可门港 6#、7#泊位陆域区 |
| 地理坐标 | （119度46分33.361秒，26度 22分52.634秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30-55 石膏、水泥制品及类似制品制造 302 商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 连江县工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 650.9 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 4.61 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 11466 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价，项目专项评价设置情况详见表1.1-1。 表1.1-1 项目专项评价设置表 专项评价类别 涉及项目类别 本项目评价 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 不涉及 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目不涉及废水直排 否 环境 风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 不涉及 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 否 地下水 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作 不涉及 否 注:1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物》。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》《HJ169》附录B、附录C 综上所述，本项目无需开展专项评价工作。 |
| 规划情况 | 1、规划名称：《环罗源湾地区工业产业布局规划（2020-2025年）修编》 审批机关：福州市工业和信息化局 审批文件名称及文号：《福州市工业和信息化局关于印发环罗源湾地区工业产业布局规划（2020-2025年）修编》的通知，榕工信投资[2022]34号 2、规划名称：《连江可门经济开发区总体规划（2012-2030）》 审批机关：福州市人民政府 |
| 规划环境影响评价情况 | 1、规划环评名称 ：《环罗源湾地区工业产业布局规划（2020-2025年）修编环境影响报告书》 审批机关：福州市生态环境局 审批文件名称及文号：《福州市生态环境局关于印发环罗源湾地区工业产业布局规划（2020-2025年）修编环境影响报告书审查小组意见的通知》，榕环保评[2022]8号 2、规划环评名称：《连江可门经济开发区总体规划（2012-2030） 环境影响报告书》 审批单位：原连江县环境保护局 审批文件名称及文号：连江县环境保护局关于印发《连江可门经济开发区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》审查小组意见的通知，连环保[2018]52号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1 与《环罗源湾地区工业产业布局规划（2020-2025）》符合性分析 根据《环罗源湾地区工业产业布局（2020-2025年）修编》的内容：可门港区组团总规划面积23.97平方公里，主要是围垦下宫乡附近滩涂和平整罗源湾南部的低丘山地而来。该组团主要发展电力能源、港口物流、修造船（不含拆船）等产业，可用于发展工业产业用地6592亩。 可门港区组团，可利用马尾船厂的技术和人才优势、依托组团内深水岸线，对接福州宏泽海洋科技公司，推进海洋装备、远洋渔船修造、智慧养殖平台项目的建设。另外在该组团南侧规划 500 万立方米原油地下水封洞库项目和100 万立方米国家成品油战略储备地下水封洞项目，地下约占 9 平方公里。依托深水岸线资源在古鼎屿东部规划液体散货码头可通过液体管廊的建设支撑大官坂石化中下游及精细化工产业组团的发展，管廊的建设应满足《化工园区公共管廊管理规程》（GB/T 36762）的要求。 其余用地主要用于发展可门港口物流，其主要服务对象为罗源湾南岸地区、连江县及福建西部的内陆省市的产业需求原牛坪山、蛇头山古鼎屿段主要用作通用码头、电厂及配套码头堆场、煤炭储运中心用地。 可门港区组团能源火电的规模应控制在844万千瓦，未来电厂装机容量的扩充应根据届时当地环境质量变化实际情况进行评估。 项目符合性分析：本项目位于连江县下宫镇下宫村可门港6#、7#泊位陆域区，属于福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程项目厂区内，根据《环罗源湾地区工业产业布局规划（2020-2025）》可知，项目属于可门港区组团范围内。福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程项目是规划发展的可门港口物流产业，项目建设对于海峡西岸经济区和罗源湾港区的建设起到了重要的推进和支撑作用，是贯彻国家建设“21 世纪海上丝绸之路”发展战略，促进海峡西岸地区社会经济发展，满足福建、江西等港口腹地工业发展对煤炭、铁矿石的消费需求和多元化采购的需要。福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程于2020年8月21日取得《福州市连江生态环境局关于福建省福能万业物流有限公司福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程环境影响报告书的审批意见》连环审〔2020〕10号。 福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程地处海边，混凝土结构所处环境不仅为强腐蚀，并且裂缝控制等级为三级，预应力混凝土结构件裂缝控制等级为一级，需使用到清水海工专用、防腐蚀等特殊类型混凝土。本项目为福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程的配套项目，成品自用不外售，在福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程施工完成后随即退役，符合区域工业产业功能布局。 1.2 与《环罗源湾地区工业产业布局规划（2020-2025）修编环境影响报告书》符合性分析 （1）与规划环评生态环境准入符合性分析 《环罗源湾地区工业产业布局规划（2020-2025年）修编环境影响报告书》提出，在继续执行上版规划环评提出的生态环境准入要求的情况下，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发利用要求等四个方面补充相关生态环境准入要求。 本项目建设内容与《环罗源湾地区工业产业布局规划（2020-2025年）修编环境影响报告书》符合性分析详见表1.1-1。 表1.1-1 本项目与《环罗源湾地区工业产业布局规划（2020-2025）修编环境影响报告书》符合性分析 适用 范围 管控内容 管控要求 本项目情况 符合性 全区规划 空间布局约束 区域应重点发展高端装备制造业，利用港口优势适量发展冶金、能源产业和污染相对较轻的石化中下游产品，不再布局石化中上游项目，除已批已建的大型煤电和热电联产项目外，规划期内原则上不再建设新的煤电项目。 除牛坑湾已批围填海项目外，规划期内罗源湾不再新增围填海项目。 3.主导产业集中布置，罗源湾北岸不设置化工产业，南岸不设置冶金产业。 4.产业组团外涉及西溪水库水源保护区等陆域生态保护红线的自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，产业组团内大官坂西侧洋尾山和可门组团猪母鼻、大湖山大坪顶等陆域生态保护红线其他区域，应严格控制项目开发建设。 5.牛坑湾梅花村、鸡笼屿、澳村、下宫多可门村沿岸等海洋保护岸线，应严格执行海洋红线中有关自然岸线的管控要求:维持岸线自然属性，禁止实施可能改变自然岸线生态功能的开发建设活动，禁止围填海，禁止非法侵占岸线和采挖海砂，加强对受损岸线的整治和修复。 6.环罗源湾区域港区建设应按照《福州港总体规划(修订)》及其规划环评要求实施。 1、本项目从事商品混凝土生产，不属于石化与煤电项目。 2、本项目不属于围填 海项目。 3、本项目不属于化工 产业、冶金产业。 4、项目用地及评价范围内不涉及生态保护红线区域。 5、项目用地及评价范围不涉及海洋保护岸线。 6、本项目不在环罗源湾区域港区，属于可门港区。 符合 7.松山组团禁止建设大气污染型项目，其中台商投资区松山片区应立足承接台湾高端产业转移。 8.金港组团迹头片区不宜发展冶金，组团内其他片区进步优化产品结构。 9.牛坑湾组团保持现有能源、大型修造船(不含拆船)项目、主要发展机械装备业和港口储运物流业。其中牛坑湾东西岸、鸡笼屿自然岸线地带应限制开发建设，仅可建设需要利用自然岸线进行渔业基础设施、交通、能源海底管线(道)、旅游娱乐等公益或公共基础设施工程，并严格按照有关规定，做好科学论证和环境影响评价，报有关部门审批。 10.可门港区组团:主要发展能源火电、修造船(不含拆船)、港口物流。 11.大官坂组团:以年产100万吨已内酰胺项目为标志，发展以聚酰胺材料产品为主线，以高性能新型纤维和异丁烯基材料等为辅的多元化的新材料产业及相关配套的石化中下游产业，发展高端机械装备制造产业，适当引入先进织造染整项目，染整项目应全部集中在规划的印染产业区内。 项目位于可门组团，为“福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程”配套项目，为工程提供专用混凝土，不属于组团的限制产业和禁止发展的产业。 符合 12.禁止建设《产业转移指导目录》、《产业结构调整指导目录》以及福建省有关产业政策中明确列入淘汰或限制的项目。 13.引进的项目必须符合国家的产业政策，积极引进鼓励类项目，优先引进可形成生态工业链的项目。14.钢铁冶金、化工企业周边设置1000m以上的环保控制带，应严格控制环保控制带内的用地规划功能和村镇发展规模，不得新增居民住宅、学校、医院，种植食用农产品等。 12、项目符合《产业转移指导目录》、《产业结构调整指导目录》以及福建省相关产业政策，不属于淘汰、限制类项目。 13、项目从事商品混凝土生产，符合国家产业政策。 14、项目不属于钢铁冶金、化工企业 符合 污染排放管控 1.新建印染、合成氨建设项目，应实行化学需氧量不低于1.2倍、氨氮不低于1.5倍的削减替代。 2.新建钢铁冶炼项目，应实行二氧化硫不低于1.2倍的削减替代；新建火力发电项目，应实行氮氧化物不低于1.5倍的削减替代。 3.其他未作明确规定的行业新增排放量，实行不低于1倍的削减替代。 1、本项目不属于印染、合成氨建设项目。 2、本项目不属于钢铁冶炼项目。 3、本项目有明确规定的行业标准 符合 4.钢铁行业执行超低排放：烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氨氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50 mg/m3；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200mg/m3。 5.火电行业执行超低排放：烟尘、二氧化硫、氨氧化物排放浓度(基准含氧量6%)分别不超过5mg/m3、35 mg/m3、50 mg/m3。 4、项目不属于钢铁行业。 5、项目不属于火电行业。 符合 6.污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A 标准乃至更严格的标准要求。 7.金港污水处理厂和牛坑湾污水处理厂尾水排放口应设置在将军帽深海排放。 8.加快完成可门污水处理厂湾外排海工程，在湾外排海工程建成前，不得新建投产化工、印染及其他产生工业废水排放的建设项目。 6.7、项目不属于污水处理厂。 8、项目不涉及工业废水排放 符合 环境风险防控 1.建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池、固体废物处置设施等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。 2.在各企业设置环境风险事故应急池的基地上，大官坂化工园区应健全环境风险防控工程，建设公共环境应急池系统，完善事故废水导流措施，建设功率足够的双向动力提升设施，形成企业应急池、企业间应急池共用和园区公共应急池三级应急池体系，提升园区应对环境风险能力。 3.加强区域应急物资储备与调配管理，构建区域环境风险联控机制，全面提升区域环境风险防控和应急响应能力。 4.建立污染天气、重点断面监测预警系统，建立市、县联动应急响应体系，实行联防联控。 1、本项目将按规范设置沉淀池，按规进行防腐防渗处理，并配套相应阀门控制，防止污染土壤和地下水。 2、本项目不涉及环境风险物质，不涉及生产废水排放，不要求建设事故应急池。 3、本项目建成后将加强与周边企业的应急联动。 4、本项目建成后将实行联防联控。 符合 资 源 开 发 利 用 要 求 1.引进的各类项目，其生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用效率应至少达到国内同行业先进水平。其中黑色金属冶炼及压延加工业吨钢综合能耗：≤560千克标煤、钢铁冶炼渣综合利用率：≥90%、吨钢耗新水量：≤3.15 m3。 2.台商投资区引进项目的生产工艺、装备水平、污染治理技术，一级单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率应达到同行业国际先进水平。 1、本项目单位产品能源、物耗、污染物排放和资源利用效率可达国内同行业先进水平。 2、本项目不在台商投资区。 3.水资源利用要求： ①加强水资源再生利用、梯级分质利用，持续提高水资源利用率。 ②钢铁行业工业用水重复利用率≥90%，再生水（中水）回用率：100%，印染废水总体回用率≥80%。 ③具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、印染等项目，不得批准其新增取水许可。 3、本项目车辆及搅拌机清洗废水经处理后回用于车辆清洗、洒水降尘及喷雾降尘用水，回用率可达100%。 符合 4.能源利用要求： ①禁止工艺加热炉及导热油炉等工业窑炉使用燃煤、重油 及渣油等高污染燃料，已建成 的限期改用炼化自产脱硫干 气、石油液化气或天然气等清 洁能源。 ②实施集中供热、热电联产。根据《热电联产管理办法》要求，规划热源点优先采用高压及以上参数背压热电联产机组，限制新建抽凝燃煤热电联产机组。 5.土地资源利用要求：节约集约利用土地，提高土地资源开发利用率，严格按照《土地管理法》的有关规定，编制耕地“占补平衡”方案。 6.规划区内大自然岸线应维持岸线自然属性，禁止改变岸线形态，保护岸线原有生态功能，加强对受损自然岸线的整治与修复。 7.严控新增围填海造地。严格落实《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》（国发〔2018〕24 号）要求，新增围填海项目按程序报国务院审批 4、项目使用清洁能源电； 5、项目使用工业用地进行建设，不涉及耕地的占用； 6、项目位于“福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程”范围内，其工程涉及填海造地，已于2011年11月取得海域使用权证（国海证：113570042 号）。 符合 1.3 与《连江可门经济开发区总体规划（2012-2030）》及《连江可门经济开发区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》符合性分析 （1）与《连江可门经济开发区总体规划（2012-2030）》符合性分析 连江可门经济开发区是海西经济区重要的临港经济集聚区，产业定位为重点发展机械装备、海工装备、石油化工、新材料、纺织化纤、金属冶炼及深加工等主导产业。规划总体形成“一轴、三心、三片”的规划结构，近期以石化、新材料、钢管、钢构项目等作为启动项目，推进以坑园片区、官坂片区为主体的产业用地建设。 本项目位于连江县下宫镇下宫村可门港 6#、7#泊位陆域区，属于福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程厂区内，属于可门港区组团。福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程是规划发展的物流产业，项目于2015年9月取得《福州市连江生态环境局关于福建省福能万业物流有限公司福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程环境影响报告书的审批意见》连环审〔2020〕10号。本项目为福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程的配套项目，成品自用不外售，在福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程施工完成后随即退役，不涉及限制类及禁止类产业，符合《连江可门经济开发区总体规划（2012-2030）》。 （2）与《连江可门经济开发区总体规划（2012-2030）环境影响报告书审查意见》符合性分析 在《<连江可门经济开发区总体规划（2012-2030）环境影响报告书>审查意见》中要求：“严格可门经济开发区环保准入。严格控制引进耗水高、水污染严重的产业，控制挥发性有机物和烟粉尘排放。优化区域重点产业结构和规模，禁止引进大气污染较重的石化上游产品生产项目，禁止引进集中电镀项目及排放重金属和持续性有机污染物的项目等建议。落实《报告书》生态红线控制要求，规划实施过程应检查生态功能不降低、水土资源不超载、污染物排放总量不突破、 环境准入不降低的原则，严守环境质量底线。” 本项目位于连江可门经济开发区，为福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程自建搅拌站，不属于“耗水高、水污染严重的产业” 、不属于“大气污染较重的石化上游产品” 、“电镀项目及排放重金属和持续性有机污染物”生产项目，经对照本项目符合《报告书》生态环境准入要求。本项目利用福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程厂区内闲置空地进行建设，未涉及占用生态红线，与审查意见相符合。 综上所述，本项目符合规划环评及审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.4 产业政策符合性分析 本项目属于水泥制品行业，主要从事混凝土生产，根据对照，项目不属于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》中鼓励类、淘汰类和限制类，即属允许类，同时不属于《市场准入负面清单》(2022年版)中禁止准入类的项目；本项目已在连江县工业和信息化局进行备案，因此项目的建设内容符合当前国家和地方的产业政策要求。 1.5 土地利用规划符合性分析 本项目位于连江县下宫镇下宫村可门港 6#、7#泊位陆域区，本项目建设用地不在《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》目录中；本项目位于连江县下宫镇下宫村可门港 6#、7#泊位陆域区内，根据项目海域使用权证（国海证：113570042 号），项目所在地属于福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程用电，本项目属于工程配套项目，未工程提供专用混凝土，在充分落实好各项环保措施的前提下，本项目建设对周边环境影响不大，符合土地利用规划。 1.6 环境功能区划符合性分析 项目运营期环境空气污染排放源强很低，对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；项目无生产废水外排；食堂废水经隔油池处理后与职工生活污水一起经化粪池预处理达标后采用槽罐车运往连江县可门经济开发区污水处理厂集中处理，因此项目污水对周边水体环境造成影响较小，本次项目建成后，周边海水仍可满足《海水水质标准》（GB3097-1997）中三类标准；项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。因此，项目建设符合环境功能规划。 1.7 与周边相容性分析 本项目位于连江县下宫镇下宫村可门港 6#、7#泊位陆域区，是福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程的配套建设项目。根据现场勘查，项目所在地周边以工业企业为主，厂界外50m范围内无声环境保护目标。本项目区域环境质量良好，区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 建设单位在切实落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放，且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。 1.8 “三线一单”控制要求符合性分析 （1）生态保护红线 对照《福建省生态保护红线划定方案》及其调整方案，本项目位于连江县下宫镇下宫村可门港 6#、7#泊位陆域区。项目周边无国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护或法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制的要求。 （2）环境质量底线 本项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；海水环境质量目标执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中第三类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 本项目生产建设过程中所利用的资源主要为水和电，均为清洁能源。项目建成运行后采取内部管理、设备选择、原辅材料选用管理和污染治理等多方面合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单的对照 本项目符合国家产业政策，符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知(闽政〔2020〕12号)》全省生态环境总体准入要求；不属于《市场准入负面清单》(2022年版)中禁止准入类的项目。 （5）与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)相关要求分析，项目所在位置属于福建省陆域区域。因此，项目对照全省生态环境总体准入要求符合性分析详见表1.8-1。 表1.8-1 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析 适用 范围 准入要求 本项目情况 符合性 全省 陆域 空间布局约束 1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程项目是规划发展的物流产业，该项目于2020年8月21日取得《福州市连江生态环境局关于福建省福能万业物流有限公司福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程环境影响报告书的审批意见》连环审〔2020〕10号。本项目为福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程配套项目，成品自用不外售，不涉及限制类及禁止类产业；本项目所在区域水环境质量能稳定达标，项目建设与空间布局约束要求不相冲突。 符合 污染物排放管控 1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替换"。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A 排放标准。 1、本项目不涉及二氧化硫和氮氧化物以及VOCs的排放。 2、本项目主要从事混凝土生产，不属于水泥、有色金属。钢铁及火电项目。 3、项目无生产废水外排，食堂废水经隔油池处理后与职工生活污水一起经化粪池预处理达标后采用槽罐车运往连江县可门经济开发区污水处理厂集中处理。 符合 全省海域 空间布局约束 1.对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.闽江、九龙江、敖江、晋江、龙江、木兰溪及交溪等入海河流沿岸，严格限制环境风险较大的项目。 3.优化海水养殖布局、结构和方式，控制养殖规模和密度,整治禁养区违法养殖和限养区不符合规定的养殖设施。 1.本项目不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等7大重点产业，符合全省规划布局要求。 2.本项目不属于环境风险较大项目，且不在闽江、九龙江、敖江、晋江、龙江、木兰溪及交溪等入海河流沿岸。 3.本项目不属于养殖行业。 符合 污染排放管控 三沙湾、罗源湾、闽江口、兴化湾泉州湾、厦门湾、东山湾、诏安湾 8个重点海湾实行主要污染物入海总量控制。对三沙湾、罗源湾等半封闭性的海域，实行湾内新(改、扩) 建项目氮磷污染物排放总量减量置换。 对交溪、霍童溪、闽江、裁芦溪、木兰溪、晋江、九龙江及漳江 8 条主要入海河流入海断面强化水质控制,削减氮磷入海总量。重点整治污染较重的入海小流域，全面消除劣 V类。 强化沿海石化、钢铁、印染、造纸等重污染行业整治，推动企业入园集聚发展，提升工业集聚区废水治理水平。新建、升级工业聚集区应同步规划、建设污水集中处理设施或利用现有的污水集中处理设施，污水处理设施应具备脱氨除磷工艺，并安装自动在线监控装置。 4.优化养殖结构和品种，控制养殖规模和密度，严控投饵性网箱养殖比例，推广生态养殖，推进池塘养殖标准化改造、近海养殖网箱环保改造，加强养殖尾水综合治理与监管,规模以上水产养殖主体实现尾水达标排放或循环回用。 1、2.本项目无工业废水排放，食堂废水经隔油池处理后与职工生活污水一起经化粪池预处理达标后采用槽罐车运往连江县可门经济开发区污水处理厂集中处理。 3.本项目不涉及石化、钢铁、印染、造纸等重污染行业，不涉及生产废水外排，食堂废水经隔油池处理后与职工生活污水一起经化粪池预处理达标后采用槽罐车运往连江县可门经济开发区污水处理厂集中处理。 4.本项目不属于养殖行业。 符合 环境风险防控 1.强化沿海工业区和沿海石化、化工、冶炼、石油及危化品储运等企业的环境风险防控。 2.建立港口船舶污染事故应急体系，加强港口船舶及其作业活动污染水环境的应急能力建设，提升船舶及港口码头污染事故应急处置能力。 3.建立和完善海上溢油及危险化学品泄漏等环境风险防范体系，健全应急响应机制。 1-3.本项目不属于左侧所述需环境风险防控行业企业。 符合 根据上述分析，本项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)中的相关规定是符合的。 （6）与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》符合性分析 根据福州市人民政府发布《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号），本项目位于福建连江可门经济开发区环境管控单元（编码ZH35012220003），福州市生态环境总体准入要求符合性分析详见表1.8-2。 表1.8-2 与福州市“三线一单”相符性分析一览表 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 福州市陆域 空间布局约束 1.福州市石化中上游项目重点在江阴化工新材料专区、连江可门化工新材料产业园布局。 2.鼓楼区内福州高新技术产业开发区洪山片禁止生产型企业的引入；仓山区内福州高新技术产业开发区仓山片不再新增生物医药原料药制造类企业。 3.罗源县内福州台商投资区松山片区禁止引进、建设集中电镀、制浆、医药、农药、酿造等重污染项目；连江县内福州台商投资区大官坂片区不再扩大聚酰胺一体化项目规模。 4.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 5.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，逐步将大气重污染企业和环境风险企业搬出城市建成区和生态保护红线范围。 1.项目不属石化产业。 2-5.项目位于连江县下宫镇下宫村可门港 6#、7#泊位陆域区，不在福州市陆域空间约束所涉及的相关区域。 符合 污染物排放管控 1.建设规划部门划定的县级以上城市建成区及福州市环境总体规划（2013-2030）划定的大气环境二级管控区的大气污染型工业企业（现阶段指排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业，但不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业）新增大气污染物排放量，按不低于1.5倍交易。 2.省级（含）以上工业园区外的工业企业新增主要污染物排放量（不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑的工业企业新增的二氧化硫、氮氧化物排放量），按不低于1.2倍交易。 3.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代。 4.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新建钢铁、火电、水泥、有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化及燃煤锅炉项目应当执行大气污染物特别排放限值。 5.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。 1、项目使用电能为能源，不涉及氧化硫、氮氧化物排放； 2、项目使用电能为能源，不涉及二氧化硫、氮氧化物排放； 3、项目不涉及VOCS排放。 4、项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工、火电、有色等项目，不涉及燃煤锅炉； 5、项目不属于氟化工、印染、电镀等行业企业。 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 本项目情况 符合性 连江可门经济开发区 重点管控单元 空间布局约束 1.禁止引进集中电镀项目，企业配套电镀工序必须达到废水零排放。 2.可适度布局建设已内酰胺(CPL) 项目。 3.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。 1-3.本项目不涉及电镀及已内酰胺(CPL) 生产，非废气扰民建设项目。 符合 污染物排放管控 1.完善建设污水收集管网，确保园区内所有工业废水、生活污水纳入污水处理处理并达标排放。 2.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代。 3.石油化工行业全面推行LDAR(泄漏检测与修复)技术。 1.本项目不涉及生产废水外排，食堂废水经隔油池处理后与职工生活污水一起经化粪池预处理达标后采用槽罐车运往连江县可门经济开发区污水处理厂集中处理。 2.本项目新增VOCs排放。 3.本项目为水泥制品行业，不属于石油化工行业。 符合 环境风险防控 1.切实加强化工等重污染行业、企业污染及应急防控，所有化工企业，要配套建设事故应急池和雨水总排口切换阀，配备应急救援物资，安装特征污染物在线监控设施。 2.建设企业、园区和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和导流；受园区排污影响的周边水系应建设应急闸门，防止泄漏物和消防水等排入外环境。 3.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。 1、本项目为水泥制品行业，不属于化工企业。 2、本项目所占地范围内地面均已硬化。 3.本项目不涉及园区建设。 符合 资源开发效率要求 实施集中供热，鼓励使用电或天然气等清洁能源。 本项目不涉及集中供热。 符合 根据上述分析，本项目与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综〔2021〕178号)中的相关规定是符合的。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1工程概况 2.1.1项目由来 福建省福能万业物流有限公司成立于2012年3月26日，发的代表人赵相超，经营范围为港口公用码头的建设、经营；普通货物的仓储、装卸、加工、整理、配送；金属矿石、钢材、木材、建筑材料的批发和技术进出口业务等。 福建省福能万业物流有限公司拟投资650.9万元，选址于连江县下宫镇下宫村可门港 6#、7#泊位陆域区作为生产经营场所，占地面积11466m2，主要从事混凝土生产（自用不外售），年产6万m3混凝土。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30-55 石膏、水泥制品及类似品制造 302；商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”，应编制环境影响报告表。因此，福建省福能万业物流有限公司委托本单位对项目进行环境影响评价（委托书详见附件1）。本单位接受委托后，立即组织人员对工程场址及其周围环境进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，在此基础上，依照《中华人民共和国环境影响评价法》所规定的原则、方法、内容及要求编制报告表，供建设单位报环保主管部门审批。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环 评 类 别 项 目 类 别 报告书 报告表 登记表 二十七、非金属矿物制品业 30 石膏、水泥制品及类似制品制造302 / 商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造 / 2.1.2项目基本情况 （1）项目名称：福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程项目自建搅拌站 （2）建设单位：福建省福能万业物流有限公司 （3）建设地点：连江县下宫镇下宫村可门港 6#、7#泊位陆域区 （4）建设性质：新建 （5）总 投 资：650.9万元 （6）工程规模：占地面积11466m2 （7）生产规模：年产6万m3混凝土 （8）生产定员：员工11人，其中9人住厂 （9）工作制度：三班制，24小时/天，年工作日300天 2.1.3工程主要建设内容 本项目工程主要建设内容见表2.1-2。 表2.1-2 工程主要建设内容一览表 删（*****） 2.1.4项目产品方案 项目主要产品方案详见表2.1-3。 表2.1-3 项目主要产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 备注 1 混凝土 6万m3/a 产品全部用于福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程基础设施施工建设，不外售 2.1.5项目主要原辅材料、能源消耗 （1）主要原辅材料、能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗详见表2.1-4。 表2.1-4 项目主要原辅材料、能源消耗情况一览表 序号 材料/能源 年用量（t） 来源 1 机制砂 46000 外购 2 碎石 59000 外购 3 水泥 20000 外购 4 矿粉 2800 外购 5 粉煤灰 5000 外购 6 减水剂 460 外购 能源消耗情况 7 水 12396t/a / 8 电 6.6万kwh/a / 2.1.6主要生产设备 本项目主要生产设备见表2.1-5。 表2.1-5 主要生产设备一览表 序号 设 备 名 称 单位 设备型号 数量 1 水泥筒仓 个 100吨 4 2 粉煤灰筒仓 个 100吨 4 3 矿粉筒仓 个 100吨 1 4 矿粉筒仓 个 100吨 1 5 搅拌机 台 HZS90 2 6 配料机 台 / 2 7 外加剂储罐 个 10吨 3 8 蓄水罐 个 50吨 1 2.1.7水平衡 本项目主要用水为喷雾降尘用水、洒水降尘用水、搅拌用水、搅拌机清洗用水、运输车辆清洗水及生活用水。 （1）喷雾降尘用水：本项目原料仓喷雾降尘用水为3t/d（900t/a），此用水一部分直接蒸发到空气中，一部分由原料吸收，无废水外排，不会产生地表径流。 （2）洒水降尘用水： 项目道路等均需要每日不定期洒水降尘，日用水量约6.3t/d（1890t/a），洒水降尘用水全部蒸发损耗，无废水外排。 （3）搅拌用水：项目搅拌机内水泥、碎石等需加水搅拌，根据建设单位提供资料，项目搅拌用水9300t/a（31t/d），搅拌用水直接由原料和成品吸收，无废水外排。 （4）搅拌机清洗用水： 本项目搅拌机每天搅拌混凝土放空后，都需要对罐体内部进行冲洗，清洗水量约为0.3t/d·台，本项目共设置2台搅拌机，对应搅站清洗水用量为0.6t/d（180t/a），产污系数按照0.8 计，则冲洗废水产生量约为0.48t/d (144t/a)，废水经砂石分离机+四级沉淀池处理，上层清水用于车辆清洗、洒水降尘及喷雾用水，沉淀池沉渣清捞后通过砂石分离机再次处理产生渣土，砂石分离机渣土收集后回用于生产。其主要水质污因子为SS，根据对同类型企业的调查，SS的浓度约为3000mg/L。 （5）运输车辆清洗水 本项目原料运输车辆清洗水用量约0.4t/d（120t/a），产污系数按80%计，则清洗废水产生量为0.32t/d（96t/a），该废水的主要污染因子为SS。运输车辆清洗废水排入二级沉淀池+水泵池处理后用于车辆清洗、洒水降尘及喷雾用水，不外排。 项目成品运输搅拌车清洗用水为2.0t/d（600t/a），产污系数按照80%计，则废水产生量为1.6t/d（480t/a）。成品运输搅拌车清洗废水砂石分离机+四级沉淀池处理后回用于车辆清洗、洒水降尘及喷雾用水，不外排。 （6）生活用水 ①职工生活用水：本项目劳动定员11人，其中9人住厂，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），项目不住宿员工用水量按50L/人·d计算，住宿员工用水量按150L/人·d计算，年工作300天，则生活用水量为1.45t/d（435t/a）。根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)(2016年版)，居民生活污水定额可按用水定额的80%计算(其余20%蒸发损耗等)，则生活污水排放量为1.16t/d（348t/a）。生活污水通过化粪池预处理处理后采用槽罐车运往连江县可门经济开发区污水处理厂集中处理。 ②食堂用水：厂区设有食堂，食堂用餐人数11人，职工食堂生活用水额按25L/人次计，年工作日300天，则食堂用水量0.275t/d（82.5t/a）。食堂废水排放系数按80%计，则食堂废水排放量为0.22t/d（66t/a）。食堂废水经隔油池处理后与职工生活污水一同经化粪池处理后采用槽罐车运往连江县可门经济开发区污水处理厂集中处理。 项目水平衡图详见图2-2。 图2.1-1 项目水平衡图 单位：t/a 2.1.8物料平衡 表2.1-6 项目物料平衡一览表 单位：t/a 删（*****） 2.1.9厂区平面布置 项目位于连江县下宫镇下宫村可门港 6#、7#泊位陆域区。项目车间内整体布局紧凑，设备布置按照生产工艺流程依次布设，便于工艺流程的进行和成品的堆放，物料流向顺畅，符合防火、安全、卫生等有关规范，总体布局功能分区明确，便于生产的连续性，项目平面布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2生产工艺流程及产污环节 2.2.1工艺流程及工艺介绍 删（*****） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不涉及原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境质量现状 3.1.1环境空气质量功能区划 根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划（报批稿）》的规定，项目所在地的大气环境功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。具体见表3.1-1。 表3.1-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称 取值时间 二级标准 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 TSP 年平均 200 24小时平均 300 3.1.2区域大气环境质量现状 （1）常规污染因子 为了了解项目区域大气环境质量现状，本次环评引用连江县人民政府公布的2022年1月~2022年12月《连江县环境质量月通报报表》（链接：http://www.fzlj.gov.cn/xjwz/zwgk/zfxxgkzdgz/hjbh/hjzl/），具体详见表3.1-2。 表3.1-2 连江县环境质量月通报报表 月份 SO2 μg/m3 CO mg/m3 NO2 μg/m3 O3 μg/m3 PM10 μg/m3 PM2.5 μg/m3 达标率 2022年1月 3 0.6 14 78 28 18 100% 2022年2月 4 0.5 7 78 19 13 100% 2022年3月 3 0.5 11 98 33 18 100% 2022年4月 4 0.5 8 108 32 18 100% 2022年5月 4 0.5 8 94 20 14 100% 2022年6月 3 0.5 9 78 23 12 100% 2022年7月 2 0.5 7 108 33 15 100% 2022年8月 2 0.6 5 99 24 11 100% 2022年9月 5 0.5 7 113 28 14 100% 2022年10月 4 0.5 8 86 28 13 100% 2022年11月 3 0.5 11 67 22 12 100% 2022年12月 4 0.5 12 64 28 15 100% 根据2022年1月~2022年12月《连江县环境质量月通报报表》监测数据，项目区域大气质量良好。 （2）特征污染因子 本项目特征污染因子为颗粒物，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南-污染影响类》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，为了解项目周边区域现状，本次评价TSP现状监测数据引用《福建瑞玻玻璃有限公司600t/d特种玻璃制造生产线项目环境影响报告表》中福州中一检测科技有限公司于2021年11月06日~12日对项目产业园内的空气质量开展了大气环境现状调查数据（该项目位于本项目西南侧4.6km）。大气环境现状监测点位见表3.1-2和附图3监测点位图，监测报告见附件19。 表3.1-3 大气环境现状监测点位表 序号 监测点位 检测因子 监测单位 采样时间 G1 产业园内 TSP、PM10、SO2、NO2、氟化物 福州中一检测科技有限公司 2021年11月06日~11月12日 G2 红厦村 TSP、PM10、SO2、NO2、氟化物 ①监测结果 表3.1-4 大气环境质量现状监测结果统计与评价表 监测因子 点位编号 日平均浓度范围 （mg/m3） 日平均标准值（mg/m3） 评价指数范围 最大浓度占标率（%） 超标率 （%） 达标情况 TSP G1 0.128-0.141 0.3 0.43-0.47 47.0 0 达标 G2 0.106-0.117 0.3 0.35-0.39 39.0 0 达标 根据现状监测结果表明，现项目所在区域内其他污染物污染因子TSP各现状监测点的浓度值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，项目周边区域环境空气质量良好。 （3）引用资料的可行性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5 千米范围内近3年的现有监测数据”。 本评价常规污染物选取连江县人民政府公布的2022年1月~2022年12月《连江县环境质量月通报报表》，特征污染物颗粒物数据引用《福建瑞玻玻璃有限公司600t/d特种玻璃制造生产线项目环境影响报告表》中福州中一检测科技有限公司于2021年11月06日~12日对项目产业园内的空气质量开展了大气环境现状调查数据（该项目位于本项目西南侧4.6km），该监测数据均为本项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。 3.2水环境质量现状 3.2.1水功能区划 根据福建省人民政府颁布的《福建省近岸海域环境功能区划(修编)》（2011～2020年），本项目海域功能区划分为连江东部海域四类区代码为 FJ031-D-Ⅲ。水体主要功能是港口、航运，辅助功能为一般工业用水，水质保护目标为三类标准，执行 GB3097-1997《海水水质标准》中第三类标准。福建省近岸海域环境功能区汇总表(摘录）见表3.2-1，海水质量标准见表3.2-2。 表3.2-1 福建省近岸海域环境功能区汇总表（摘录） 海域名称 标识号 功能区名称 范围 中心坐标 面积（平方公里） 近岸海域环境功能区 水质保护目标 主导功能 辅助功能 近期 远期 连江东部海域 FJ031-D-Ⅲ 罗源湾南部四类区 罗源湾东南部海域 26°21’19.44”N,119°44’20.4E” 39.81 港口、航运 一般工业用水 三 三 表3.2-2 《海水水质标准》 （GB3097-1997） 序号 项目 单位 第三类 1 水温 ℃ 人为造成的海水温升不超过当时当地4℃ 2 pH 无量纲 6.8-8.8，同时不超过该海域正常变动范围的0.5pH 单位 3 化学需氧量≤ mg/L 4 4 生化需氧量≤ 4 5 溶解氧> 4 6 无机氮≤（以 N 计） 0.4 7 活性磷酸盐≤（以 P 计） 0.030 8 石油类≤ 0.30 9 汞≤ 0.0002 10 铜≤ 0.050 11 铅≤ 0.010 12 锌≤ 0.10 13 总铬≤ 0.20 14 镉≤ 0.010 15 砷≤ 0.050 16 硫化物≤ 0.10 3.2.2海水环境质量现状 本项目周边主要水体为罗源湾海域，根据福建省生态环境厅公开的2021年近岸海域第三期海水水质监测信息公开内容（网址：http：//sthjt.fujian.gov.cn/ztzl/hjzl/hyhjzl/rhhljcxx/202201/t20220125_5824643.htm），罗源湾海水监测数据引用结果如下： 表3.2-3 海水水质监测点位 省控站位编码 坐标 调查项目 备注 FJD01011 119.7258°，26.3869° 水温、盐度、悬浮物、溶解氧、pH、活性磷酸盐、化学需氧量、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氨氮、石油类、非离子氨（以N 计）、无机氮 罗源湾南部四类区（FJ031-D-Ⅲ） FJD01012 119.7743°，26.3886° FJD01022 119.8°，26.4169° 表3.2-4 海水水质检测结果 检测项目 FJD01011 FJD01012 FJD01022 监测日期 2021.10.30 2021.10.30 2021.10.30 水温，℃ 22.4 23.05 26.2 盐度 % 27.87 28.2 28.25 悬浮物，mg/L 14.9 15.2 18.2 溶解氧，mg/L 6.78 6.92 7.22 pH（无量纲） 8.21 8.14 8.06 活性磷酸盐，mg/L 0.04 0.042 0.044 化学需氧量，mg/L 0.33 0.36 0.29 亚硝酸盐氮，mg/L 0.0047 0.012 0.0165 硝酸盐氮，mg/L 0.3247 0.33 0.3415 石油类，mg/L 0.0042 0.0042 0.0035L 非离子氨，mg/L 0.0003 0.0004 0.0004 无机氮，mg/L 0.334 0.348 0.365 执行标准 第三类标准 注：L 表示低于检出限。 图3-1 海水监测点位图 罗源湾南部四类区（FJ031-D-Ⅲ）各站位水质中除活性磷酸盐、硝酸盐氮、无机氮外，均符合第三类海水水质标准。水质监测结果显示：罗源湾海域主要超标项目为活性磷酸盐、硝酸盐氮、无机氮，其超标主要原因是区域水产养殖造成氮磷普遍偏高。 （1）引用资料有效性分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)中6.6.3.2要求：“水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息”，本此评价选取福建省生态环境厅发布水环境状况信息，符合《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)6.6.3.2 中要求，环境现状监测数据有效可行。 3.3声环境质量现状 3.3.1声环境功能区 本项目所在区域属于3类声环境功能区，项目运营期厂界噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，见表3.3-1。 表3.3-1 声环境质量标准单位：dB(A) 等效声级 Leq（dB（A）） 类别 昼间 夜间 3类区 ≤65 ≤55 3.3.2声环境质量现状 根据生态环境部办公厅关于印发《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(环办环评【2020】33 号)中规定：“厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目厂界外周边50米范围内不存在敏感目标，不需要进行声环境质量现状调查和评价。 3.4生态环境现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 （环办环评〔2020〕33 号）“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于福州市连江县可门经济开发区，利用现有空地建设，不新增用地，不涉及生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.5环境保护目标 大气环境：本项目厂界外500m范围内无环境敏感目标。 地表水环境：本项目生产废水循环利用，不外排，生活污水？，无饮用水源保护区。 声环境：本项目厂界外50m范围内无居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域声环境保护目标。 地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境：本项目位于可门经济开发区内，利用现有空地建设，不新增用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.6 污染物排放标准 3.6.1 水污染物排放标准 本项目不涉及生产废水外排，外排的废水主要为生活污水（职工生活污水、食堂废水）。 项目食堂废水经隔油池处理后与职工生活污水一起通过化粪池预处理后采用槽罐车运往连江县可门经济开发区污水处理厂集中处理。转运的生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准）。 表3.6-1 污水综合排放标准(GB8978-1996) 标准类别 pH COD (mg/L) BOD5 (mg/L) 氨氮 (mg/L) SS (mg/L) 动植物油(mg/L) 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 6～9 500 300 45* 400 100 注：氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准 3.6.2大气污染物排放标准 本项目运营期产生的颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中大气污染物特别排放限值及表3中无组织排放限值； 食堂拟设置2个灶头，根据《饮食业油烟排放标准 (试行)》（GB18483-2001），属于小型规模，厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型标准。具体详见下表。 表3.6-2《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的表2 生产过程 生产设备 颗粒物 排放浓度（mg/m3） 排放方式 散装水泥中转站及水泥制品生产 水泥仓及其他通风生产设备 10 有组织排放 表3.6-3《水泥工业大气污染物排放标准》无组织排放限制要求 污染物 限值 限值含义 无组织排放监控位置 颗粒物 0.5mg/m3 监控点与参照点总悬浮颗粒物 (TSP)1小时浓度值的差值 厂界20m处上风向设置参照点，下风向设监控点 表3.6-4 《饮食业油烟排放标准 (试行)》（GB18483-2001）(摘录) 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度( mg/m3 ) 2.0 净化设施最低去除效率(%) 60 75 85 3.6.3噪声污染物排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表3.6-5。 表3.6-5 厂界噪声排放标准 类别 标准名称 项目 标准限值 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 昼间 ≤65dB(A) 夜间 ≤55dB(A) 3.6.4固体废物污染物排放标准 运营期项目产生的生活垃圾，其贮存处理应按照《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337－2003)中的要求进行综合利用和处置；一般工业固体废物贮存、处置按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.8总量控制指标 （1）总量控制因子 根据国家"十四五"期间污染物总量控制要求、《福建省建设项目主要污染物排放总量指标管理办法（试行）》、《福建省环保厅关于贯彻落实<推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）>的通知》（闽环发【2014】9号）、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》（闽环保评【2014】43 号）等有关文件要求，现阶段福建省主要污染物排放总量控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。同时根据《福建省大气污染防治条例》，结合《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防控联治工作方案的通知》(榕环保综[2018]386 号)等文件要求，VOCs指标也属于总量控制指标。 （2）污染物总量控制指标 ①废水总量控制 根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》（闽环保财（2017）22号）“现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，对单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水经说明去向，不核定初始排污权”。 本项目无生产废水外排，食堂废水经隔油池处理后与职工生活污水一同经化粪池处理后采用槽罐车运往连江县可门经济开发区污水处理厂集中处理，对周边环境影响较小。其排污量已纳入连江县可门经济开发区污水处理厂的指标，无需再向环保局申请污染物排放总量。因此本项目不需要申请废水污染物总量。 ②废气总量控制 本项目不涉及排放二氧化硫、氮氧化物、VOCs，因此本项目不需要申请废气污染物总量。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目新建封闭式搅拌站，半封闭式原料仓，不涉及土石方开挖，场地平整等土建工程，主要施工内容为钢结构厂房建设、生产设备及污染治理设施安装，工程量较小，施工期较短。施工过程中产生的污染物为施工场地扬尘，钢结构厂房焊接烟尘设备安装等过程噪声等。 4.1 施工期环境保护措施 4.1.1 施工期环境空气污染防治措施 ①施工单位必须做好现场管理和责任区内的保洁工作，场地四周设立围档，并专人负责落实，文明施工。 ②为控制施工期扬尘对周围环境的影响，项目施工过程中应依照《建设工程文明施工导则（2018版》福州市）和《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）有关规定，采用“湿式施工作业”，对施工现场易产生扬尘的作业面（点）、道路等进行洒水降尘，在大风时加大洒水量及洒水次数。 ③施工工地道路硬化，运输车辆出施工场地时进行清洗。运输车辆进入施工场地限速行驶，减少扬尘量。工地道路一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。 4.1.2 施工期水污染防治措施 ①本项目施工期废水主要来自于施工人员的生活污水，项目不设置施工营地，施工人员依托福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程项目宿舍居住，生活污水依托其工程已有设施处理，不单独外排，对水体无影响。 ②加强施工中油类的管理，减少机械油类的跑、冒、滴、漏。 采取以上措施后，施工期产生的废水对水环境无明显不良影响。 4.1.3 施工期环境噪声污染防治措施 ①施工期，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。在保证施工进度的前提下，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业，如需夜间施工必须取得有关环保部门的批准。 ②尽量采用低噪声的施工工具，同时尽可能采用低噪声施工方法。 ③运输车辆对所经沿线道路两侧100m范围内有一定影响，应予以重视。大型载重汽车在进、出环境敏感地区时应限制车速、禁鸣，以减轻交通噪声对敏感点的影响。 ④应文明施工，不要大声喧哗，尽量减少机具和材料撞击，降低人为噪声影响。 4.1.4 施工期固体废物污染防治措施 ①施工期建筑垃圾实行定点堆放，并及时清运处理。外运时禁止超高超载，避免发生遗撒或泄漏。施工结束后应清理施工现场。 ②出施工场地时清洁车轮，防止运输车辆将浮土带入道路。 ③生活垃圾分类回收，严禁随意抛撒和焚烧，并由环卫部门进行统一处理。 施工单位只要加强处置和管理，固体废物对环境的影响可降至最低，不会对当地景观和环境造成明显的不良影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期大气环境影响分析和污染防治措施 4.2.1运营期废气源强核算 本项目混凝土成品产出后直接通过搅拌机密闭送入搅拌车运输至福州港罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程项目施工现场，即产即运，不涉及厂内暂存，故本项目未设置成品仓。 （1）卸料扬尘 水泥、粉煤灰和矿粉采用密闭专用车辆运输至厂区内，通过气泵和管道密闭打入筒仓内储存，其卸料产生的粉尘并入筒仓储存产生的粉尘源强一起分析，具体详见下文。 机制砂和碎石原料通过原料车运输至原料仓内卸料暂存，原料从运输车辆卸到原料仓内由于落差而产生粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中被卸物料为粒料，其无组织粉尘产生系数为0.01kg/t（原料）。项目机制砂和碎石年用量为11.48万吨，每日卸料时间为2h，年工作时间300天，则卸料粉尘产生量1.148t/a。原料仓设置三面围墙、顶棚及门口喷雾洒水抑尘，抑尘效率可达80%，则机制砂、碎石卸料粉尘排放量0.230t/a，排放速率为0.383kg/h。 （2）原料仓扬尘 项目设有原料仓用于储存机制砂及碎石，砂石扬尘量较低，且原料仓设置三面围墙+顶棚，门口配套喷雾降尘，不易产生扬尘，故不对原料堆场粉尘定向分析。 （3）筒仓物料输送储存粉尘和搅拌工序粉尘 项目水泥、粉煤灰和矿粉原辅材料采用密闭专用车辆运输至厂区内，通过气泵和管道密闭打入料仓内储存，其卸料及储存过程中料仓排气孔会产生少量的粉尘。项目物流混合搅拌在搅拌机内进行，搅拌过程全密闭，仅有少量的粉尘产生。项目筒仓物料输送存储产生的粉尘和搅拌工序产生的粉尘计算源强参照生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“水泥制品制造行业行业系数手册”相关产污系数，具体详见表4.2-1。 表4.2-1 水泥制品制造行业产排污系数表（摘录） 产品名称 原料名称 工段名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率 混凝土制品 水泥、砂子、石子等 物料输送储存工序 所有规模 颗粒物 千克/吨-产品 0.12 袋式除尘 99.7 物料混合搅拌 颗粒物 千克/吨-产品 0.13 袋式除尘 99.7 项目年产混凝土6万m3（约15.6万t），则筒仓物料输送储存粉尘产生量约为18.72t/a，项目共有10个密闭筒仓，平均设于搅拌站两侧，每侧5个筒仓粉尘各自经仓顶上脉冲式布袋除尘器（1#-10#）处理后合并通过1根不低于15m高的排气筒（DA001-DA002）高空排放，集气效率90%，处理效率以99.7%计，则颗粒物有组织排放量为0.0505t/a，排放速率为0.00702kg/h，排放浓度为2.34mg/m3，无组织排放量为1.872t/a，排放速率为0.260kg/h。 项目年产混凝土约15.6万t，则搅拌工序粉尘产生量为20.28t/a。项目共设置两台搅拌机，对应产生的搅拌粉尘各自通过管道收集进入脉冲式布袋除尘器（11#-12#）处理达标后通过1根15m高的排气筒（DA003-DA004）高空排放，集气效率90%，处理效率以99.7%计，则颗粒物有组织排放量为0.0548t/a，排放速率为0.00761kg/h，排放浓度为1.901mg/m3，无组织排放量为2.028t/a，排放速率为0.282kg/h。 （4）厨房油烟 项目设有职工食堂，职工人数11人，根据《中国居民食用油摄入状况及变化》（房红芸、何宇纳、于冬梅、郭齐雅、王寻、许晓丽、赵丽云，2017），人均食用油消耗量为41.8g/人·d计，则本项目餐饮食用油消耗量为0.460kg/d（0.138t/a），油烟挥发量一般为用油量的1%~3%，本次评价以最大量3%计，则本次项目油烟产生量为0.00414t/a（0.0138kg/d），食堂日烹饪时间共约4h/d ，经引风机+油烟净化器处理后由专用烟道排放，油烟净化器去除效率按85%计，则油烟排放量为0.000621t/a，排放浓度0.259mg/m3。 表4.2-3 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节/位置 污染物 产生源强 治理措施 排放源强 排放口 排放时间（h） 废气产生量(m3/h) 浓度(mg/m3) 产生量(t/a) 工艺 收集效率 工艺去除率 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 排放量(t/a) 编号 高度 筒仓物料输送储存 有组织 颗粒物 3000 867 18.72 脉冲式布袋除尘器 90% 99.7% 2.34 0.00702 0.0505 DA001~ DA002 不低于15m 7200 无组织 颗粒物 / / 1.872 / / / / 0.260 1.872 / / 7200 搅拌工序 有组织 颗粒物 4000 704 20.28 脉冲式布袋除尘器 90% 99.7% 0.0698 0.00761 0.0548 DA003~ DA004 15m 7200 无组织 颗粒物 / / 2.028 / / / / 0.282 2.028 / / 7200 机制砂、碎石卸料 无组织 颗粒物 / / 1.148 原料仓设置三面围墙、顶棚及喷雾洒水抑尘 / 80% / 0.383 0.230 / / 7200 厨房 油烟 2000 / 0.00414 油烟净化器 / 85% 0.259 / 0.000621 / / 1200 4.2.2运营期大气污染防治措施合理性分析 （1）筒仓物料输送储存粉尘和搅拌工序粉尘 项目共有10个密闭筒仓，平均设于搅拌站两侧，每侧5个筒仓粉尘各自经仓顶上脉冲式布袋除尘器（1#-10#）处理后合并通过1根不低于15m高的排气筒（DA001-DA002）高空排放。2台搅拌机搅拌工序产生的粉尘各自通过管道收集进入脉冲式布袋除尘器（11#-12#）处理达标后通过1根不低于15m高的排气筒（DA003-DA004）高空排放。 废气处理工艺流程图： 图4.2-1 项目筒仓物料输送储存粉尘处理工艺流程图 图4.2-2 项目搅拌工序粉尘处理工艺流程图 ①工艺原理 脉冲式布袋除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质(布袋或滤筒)上附着的粉尘；根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀，由脉冲控制仪或PLC控制，每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘，而其他的布袋或滤筒正常工作，隔一段时间后下一组脉冲阀打开，清理下一部分除尘由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷欧后从滤袋上剥离的粉出沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入，经过灰斗时，气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来，直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体后，再由出风口排出。 由表4.2-3可知，本项目颗粒物排放浓度可达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2中大气污染物特别排放限值要求，废气污染物稳定达标排放，对周边环境空气影响较小，因此，项目废气防治措施基本可行。且对照生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“水泥制品制造行业行业系数手册”，本项目采用的除尘装置亦属于其推荐的末端治理技术，脉冲式布袋除尘器结构简单，维护操作方便，只要加强对脉冲式布袋除尘器的维护，可确保除尘器长期稳定运行，颗粒物稳定达标排放，因此，措施可行。 （2）机制砂、碎石卸料粉尘 项目机制砂、碎石通过原料车运输至原料仓内卸料暂存，原料仓设置三面围墙、顶棚及门口喷雾洒水抑尘，抑尘效率可达80%。 （3）车辆运输粉尘 项目每天定期对道路进行清扫和洒水抑尘，减少道路表面粉尘量，对运输车辆进行清洗。并且加强厂内车辆运输管理，限制车辆行驶速度，运输车辆严禁超载并将车厢加盖毡布防止漏洒。 （4）原料仓扬尘 项目原料仓用于储存机制砂及碎石，砂石扬尘量较低，且原料仓设置三面围墙+顶棚，门口配套喷雾降尘，因此扬尘可以得到较好的控制。 （5）厨房油烟废气 油烟排放浓度为0.000621mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准(试行)》 (GB 18483-2001)小型规模排放标准限值，经油烟净化器处理后的油烟经外置管道引至楼顶高空排放，经过大气扩散、稀释作用，对周围大气环境影响不大。 综上所述，在采取上述相应污染防治措施后，废气排放可达标排放，项目正常运营对周围空气环境影响不大，环境空气可达功能区标准。 4.3运营期水环境影响分析和污染防治措施 4.3.1运营期废水源强核算 （1）喷雾降尘用水：本项目原料仓喷雾降尘用水为3t/d（900t/a），此用水一部分直接蒸发到空气中，一部分由原料吸收，无废水外排，不会产生地表径流。 （2）洒水降尘用水： 项目道路等均需要每日不定期洒水降尘，日用水量约6.3t/d（1890t/a），洒水降尘用水全部蒸发损耗，无废水外排。 （3）搅拌用水：项目搅拌机内水泥、碎石等需加水搅拌，根据建设单位提供资料，项目搅拌用水9300t/a（31t/d），搅拌用水直接由原料和成品吸收，无废水外排。 （4）搅拌机清洗用水： 本项目搅拌机每天搅拌混凝土放空后，都需要对罐体内部进行冲洗，清洗水量约为0.3t/d·台，本项目共设置2台搅拌机，对应搅站清洗水用量为0.6t/d（180t/a），产污系数按照0.8 计，则冲洗废水产生量约为0.48t/d (144t/a)，废水经砂石分离机+四级沉淀池处理，上层清水用于车辆清洗、洒水降尘及喷雾用水，沉淀池沉渣清捞后通过砂石分离机再次处理产生渣土，砂石分离机渣土收集后回用于生产。其主要水质污因子为SS，根据对同类型企业的调查，SS的浓度约为3000mg/L。 （5）运输车辆清洗水 本项目原料运输车辆清洗水用量约0.4t/d（120t/a），产污系数按80%计，则清洗废水产生量为0.32t/d（96t/a），该废水的主要污染因子为SS。运输车辆清洗废水排入二级沉淀池+水泵池处理后用于车辆清洗、洒水降尘及喷雾用水，不外排。 项目成品运输搅拌车清洗用水为2.0t/d（600t/a），产污系数按照80%计，则废水产生量为1.6t/d（480t/a）。成品运输搅拌车清洗废水砂石分离机+四级沉淀池处理后回用于车辆清洗、洒水降尘及喷雾用水，不外排。 （6）初期雨水 初期雨水是在降雨形成地面径流后10~15min的含少量污染物的地面排水。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。本项目为再生砂及碎石生产项目，在雨季散落在厂区的原料将随雨水流入外环境，为防止项目厂区初期雨水对周边环境造成影响，建设单位应对初期雨水进行收集处理，本次初期雨水按《室外排水设计规范》中公式计算： 其中：Q为初期雨水排放量，m3/次； Ψ为径流系数，本次取0.85； F为汇水面积，本项目厂区露天面积约3580m3（0.358hm2）； q为设计暴雨强度L/(s.hm2 )/次，据《福建省城市及部分县城暴雨强度公示》(2003)，取q值为197.39；T为时间s，按15分钟计算，900s。计算可得初期雨水量为54m3/次。根据气象资料，项目所在地年降雨天数约100天，则初期雨水年产生量为5400m3/a，初期雨水单一，无有毒有害物质，主要污染物为SS。项目初期雨水经雨水渠收集进入初期雨水池（90m3）暂存，然后经提升泵送入污水罐内，再通过板框压滤机处理后回用于生产，不外排。 （7）生活用水 根据水平衡，项目生活污水（职工生活污水、食堂废水）排放量为1.38t/d（414t/a）。生活污水水质参考《全国第二次污染源普查-生活源产排污系数手册》及《给排水设计手册》中典型生活污水水质指标，生活污水中各主要污染物浓度CODCr：340mg/L，BOD5：200mg/L，SS：220mg/L，NH3-N：32.6mg/L，动植物油：200mg/L。 食堂废水经隔油池处理后与职工生活污水一起经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，采用槽罐车运往连江县可门经济开发区污水处理厂集中处理。 删（*****） 4.3.2运营期水环境影响 4.3.2.1生活污水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评(2020)33 号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 图4.3-1 项目生活污水处理工艺流程图 （1）连江县可门经济开发区污水处理厂概况 连江县可门经济开发区污水处理厂现建有近期一阶段工程,污水处理规模2万 m3/d，污水处理厂近期工程服务范围为可门经济开发区一期用地范围内工业污水、园区内企业及周边村庄生活污水。目前近期一阶段工程已建成投运，采用“预处理+Phoredox生化+深度处理”工艺，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准的A标准后于罗源湾内可门港作业区5#码头前沿临时排放口排放，2022年6月底启用湾外排放管道及排海口，湾外排污口位于罗源湾黄岐北部特殊利用区内，经纬度为119°57’30.173"E26° 25’33.823"N。 ①进、出水水质 连江县可门经济开发区污水处理厂进、出水水质见表4.3-2。 表4.3-2 设计进出水水质一览表 项目 COD BOD5 SS NH3-N TP 进水水质(mg/L) 500 140 400 35 5 出水水质(mg/L) 60 20 20 8 1 ②处理工艺 可门污水处理厂工程处理污水处理方案为:处理污水处理方案为:水解酸化+A2/0+臭氧氧化和生物滤池，出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准。工艺流程：格栅--初沉池--厌氧水解--A2/0--二沉池--絮凝沉淀--臭氧氧化--生物滤池-接触消毒。 A2/0法的可同步脱氮除磷机制可由两部分组成：一是除磷，污水中的磷在厌氧状态下(DO<0.3mg/L)，释放出聚磷菌，在好氧状态下又将其吸收，以剩余污泥的形式排出系统。二是脱氮，缺氧段要控制 DO<0.5mg/L，由于兼性脱氮菌的作用，利用水中BOD5作为供给体(有机碳源)，将来自好氧池混合液中的硝酸盐及亚硝酸盐还原成氮气逸入大气，达到脱氮的目的。A2/0工艺由厌氧段、缺氧段和好氧段组成，可同时完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的去除，厌氧段与好氧段联合完成除磷功能，缺氧段完成脱氨功能。 深度处理先采用臭氧进行预处理进一步破坏难生物降解有机物，使其转化为可生物降解小分子有机物，最后再通过曝气生物滤池处理保证达标排放。臭氧预氧化法经过大量工艺实验研究表明，在各种废水处理中对除臭、脱色、杀菌、去除有机物都有明显的效果；处理后废水中的臭氧易分解，不产生二次污染;并且处理过程中一般不产生污泥。臭氧预氧化工艺作为一种有效的深度处理技术，被广泛用于各种废水(如医药、农药、化工废水，印染废水和垃圾渗滤液)的处理中，以满足日益严格的出水排放标准。 将臭氧氧化工艺与曝气生物滤池工艺组合，前阶段工艺利用氧化性强的氧化剂改善水质的结构，将不利于生物利用的大分子有机物转化为有利于生物利用的小分子有机物，有助于加强下一阶段的生物处理，处理的效果和运行成本远优于两种工艺单独处理之和，采用臭氧预处理一曝气生物滤池组合工艺对级生化处理出水进行深度处理，利用臭氧预氧化去除色度、浊度和部分COD，并提高废水的可生化性，后续采用占地面积小、出水水质好、不会发生污泥膨胀的曝气生物滤池，以期在较低的处理费用下获得合格的出水水质。 （2）依托可行性分析 ①接管可行性 根据现场调查，本项目周边未有市政管网铺设，因此项目通过槽罐车将处理达标后的生活污水运至连江县可门经济开发区污水处理厂集中处理。 ②水质负荷 根据前文预测可知，项目生活污水经预处理后污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准限值。项目生活污水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性、重金属，也不含有腐蚀成分，因此，从水质方面分析，项目生活污水经处理达标后，连江县可门经济开发区污水处理厂可接纳项目污水水质，不会对污水厂水质负荷造成冲击。 ③水量负荷 本项目生活污水量为1.38t/d，占污水处理厂处理量的0.0069%，污水处理厂尚有余量，不会对连江县可门经济开发区污水处理厂的处理效果造成冲击。 综上所述，项目食堂废水经隔油池处理后与职工生活污水一起经化粪池处理达标后，采用槽罐车运往连江县可门经济开发区污水处理厂集中处理是可行的。 4.4运营期声环境影响分析和污染防治措施 4.4.1 噪声污染源强分析 本项目主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，根据类比分析，各设备噪声源强详见表4.4-1。 表4.4-1 项目设备噪声一览表 序号 设备名称 单位 数量 噪声值 1 搅拌机 台 2 80~85 2 配料机 台 2 70~80 3 砂石分离机 台 1 75~85 4.4.2运营期声环境影响分析 项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中附录A户外声传播的衰减及附录B典型行业噪声预测模型进行分析。 （1）噪声源调查 根据现场勘查，项目噪声主要来自于设备运行机械噪声，坐标原点以车间一中心点位为原点。 （2）噪声预测分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐方法，本次评价采用的噪声预测模型如下： 1) 单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 某个声源在预测点的倍频带声压级的计算公式如下： Lp(r)=Lp(r0)+Dc-Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处声压级，dB； Dc--指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB，Dc=0dB； Adiv--几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm--大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr--地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc--其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 衰减项计算按导则附录A相关模式计算。 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中： LA(r)—距离声源r处的A声级，dB（A）； Lpi(r)--预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； △Li--i倍频带A计算网络修正值，dB。 2)室内声源等效室外声源声功率级计算方法 ①如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室内的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2--靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL--隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 室内声源等效室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw--点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q--指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时；Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R--房间系数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij---室内j声源i倍频带的声压级，dB； N---室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp1i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp2i(T)--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi--围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带的声功率级： 式中： Lw---中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp1i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； S---透声面积，m2。 ⑤然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 (3)噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA,j，在T时间内该声源工作时间为t j，在拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中： Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB T--用于计算等效声级的时间，s； N--室外声源个数； ti--在T时间内i声源工作时间，s； M--室内声源个数； tj--在T时间内j声源工作时间，s。 （4）预测值计算 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式为： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB； Leqb---预测点的背景值，dB。 （5）厂界噪声预测结果分析 利用上述模式，本项目各厂界噪声的噪声影响预测(综合贡献值)计算结果见表，具体预测结果见下表所示。 表4.4-2 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 编号 测点位置 影响贡献值 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 厂界东侧 46.9 46.9 65 55 达标 达标 2 厂界北侧 39.7 39.7 达标 达标 3 厂界西侧 47.8 47.8 达标 达标 4 厂界南侧 38.1 38.1 达标 达标 厂界达标分析：根据表4.3-2预测结果表明，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 （2）敏感点噪声预测结果分析 根据现场勘查，项目周边50m范围内无声环境保护目标。 4.4.3 运营期噪声防治措施 为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准，本报告建议采用以下降噪措施： （1）项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强。 （2）加强车间内的噪声治理，对厂区高噪声设备采用隔声、消声、吸声、减振等有效措施，以有效降低车间噪声。 （3）加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。 （4）车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭。 通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，措施可行。 4.5运营期固体废物影响分析和污染防治措施 4.5.1 运营期固废物源强核算 本项目运营期固体废物主要除尘器收集粉尘、砂石分离机分离的砂石、含油废抹布及生活垃圾。 ①除尘器收集粉尘 根据上文大气污染源分析章节可知，本项目布袋除尘器收集的粉尘约为5.123t/a ，该部分粉尘经收集后回用于生产。 ②砂石分离机分离的砂石 项目污水处理设施年处理生产废水？吨，根据设备厂家提供信息可知，砂石分离机分离砂石效率约10%，则分离的砂石量约 ？t/a。 ③沉淀池 项目二级沉淀池+水泵池会沉淀产生沉渣，根据上文计算可知， ④含油废抹布 项目在机械维修检查、设备维护产品时产生的极少量废机油，均可使用抹布擦拭，产生含油废抹布。项目年产生含油废抹布0.05t/a，根据《国家危险废物名录(2021年版)》中《危险废物豁免管理清单》，废弃的含油抹布未分类收集情况下，全过程不按危险废物进行管理，含油废抹布经收集后与生活垃圾一起委托环卫部门统一清运。 ⑤生活垃圾 按G=K·N计算 式中：G——生活垃圾产量（kg/d）； K——人均排放系数（kg/人·d），住宿员工按0.8kg/人·d计，不住宿员工0.5kg/人·d； N——人口数（人）。 本项目员工11人，其中9人住厂，工作日以300天计算，则生活垃圾产生量为2.46t/a。产生的生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门清运处置。 综上分析，项目运营期各类固体废物产生及处置情况详见表4.5-1。 表4.5-1 项目固废产生及处置情况汇总表 删（*****） 4.5.2固体废物影响评价及管理要求 一般工业固体废物 本项目运营期将设置一处一般固废区，足够容纳本项目运营期产生的一般固废。根据国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求，一般工业固体废物的贮存和管理应做到： ①一般工业固体废物应按Ⅰ类和Ⅱ类废物分别储存，建立分类收集房。不允许将生活垃圾混入。 ②尽量将可利用的一般工业固体废物回收、利用。 ③临时储存地点必须建有雨棚，不允许露天堆放，以防止雨水冲刷，雨水应通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。 ④为加强管理监督，贮存、处置场所地应按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 （2）生活垃圾 生活垃圾极易腐败发臭，必须按照垃圾分类要求对生活垃圾进行分类，定点收集，及时清运或处理，做到日产日清。项目在厂区生产区和办公生活区分别设置一些垃圾收集桶。项目配备专职的清洁人员和必要的工具，负责清扫厂区，维持清洁卫生，生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一清运。 4.6地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A行业分类表，本项目属于94、粮食及饲料加工，项目类别为Ⅳ类，不需开展地下水环境影响评价。 4.7土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于其他行业，项目类别为Ⅳ类，不需开展土壤环境影响评价工作。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | *** | *** | *** | *** |
|  |  | *** | *** | *** | *** |
|  |  | 厨房油烟废气烟道 | 油烟 | 经引风机+油烟净化器处理后由专用烟道排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型标准 |
|  | 无组织 | 厂界 | *** | *** | *** |
|  |  |  | *** | *** | *** |
| 地表水 环境 | *** | *** | *** | *** |
| 声环境 | 厂界噪声 | 等效A声级 | 基础减振，厂房隔音 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准(昼间噪声≤65dB(A)) |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | *** |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 无 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。定期进行防火安全检查，确保消防设施完整等。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污口规范管理 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)，要求各排放口(源)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表5.1-1。 表5.1-1 排污口图形符号(提示标志)一览表 排放部位 项目 废气排放口 噪声排放源 一般性固废 图形符号 形状 正方形边框 正方形边框 三角形边框 背景颜色 绿色 绿色 黄色 图形颜色 白色 白色 黑色 （2）排污申报 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。 （3）环境监测计划 （4）自主竣工环境保护验收要求 根据国务院【国令第682号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。 根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。 |

六、结论

6.1 总结论 通过对本项目的环境影响分析评价，项目运营过程中废水、废气、噪声、固废等污染物，对周围大气环境、水环境、声环境、土壤环境等造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。 综上所述，在认真执行建设项目“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施，严格落实各项环保措施和环境管理机构的要求的前提下，确保各污染物达标排放，对周围的环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 6.2 建议 （1）加强管理，保证生产设备正常运行，防止设备带故障使用，防止异常噪声的产生。 （2）由厂内技术管理人员兼职环保工作负责环保设施的运行、检查、维护等工作。 （3）加强职工的环保、安全教育，提高环保意识和安全生产意识。 （4）遵守国家关于环保治理措施管理的规定，定期提交设施运行及监测报告，接受环保管理部门的监督。 （5）加强环保工作的管理，要认真落实环保“三同时”制度。

# Text boxes

新鲜水

食堂用水

职工生

活用水

化粪池

连江县可门经济开发区污水处理厂

87

348

435

414

16.5

13987.5

82.5

隔油池

66

66

喷雾降尘用水

900

900

洒水降尘用水

1170

1890

搅拌用水

10500

10500

搅拌机清洗用水

36

180

砂石分离机+四级沉淀池

144

成品运输车辆清洗用水

600

120

二级沉淀池+水泵池

480

原料运输车辆清洗用水

120

24

96

96

624