厦门铭栎包装材料有限公司

铭栎包装材料生产项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：厦门铭栎包装材料有限公司

编制单位：厦门铭栎包装材料有限公司

2024年5月

表一

| 建设项目名称 | 铭栎包装材料生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 厦门铭栎包装材料有限公司 |
| 建设项目性质 | 迁扩建 |
| 建设地点 | 厦门市海沧区东孚大道1299号-9号B栋2楼 |
| 主要产品名称 | PE袋 |
| 设计生产能力 | 年生产PE袋140吨 |
| 实际生产能力 | 年生产PE袋140吨 |
| 建设项目 环评时间 | 2023年8月22日 | 开工建设 时间 | 2023年11月25日 |
| 调试时间 | 2023年12月25日 | 验收现场 监测时间 | 2024年1月15日至16日 |
| 环评报告表 审批部门 | 厦门市海沧生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 厦门绿瑞环保科技有限公司 |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |
| 投资总概算 | 200万元 | 环保投资 总概算 | 13万元 | 比例 | 6.5% |
| 实际总概算 | 200万元 | 实际环保投资 | 13万元 | 比例 | 6.5% |
| 验收监测依据 | （1）《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日； （2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号，2017年11月20日； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》中华人民共和国生态环境部公告2018年第9号，2018年5月15日； （4）《厦门市环境保护局关于发布建设项目竣工环境保护设施验收工作指导意见的通知》，厦环评[2018]6号，2018年2月23日； （5）《铭栎包装材料生产项目环境影响报告表》及其批复，厦海环审〔2023〕92号，2023年8月22日（附件1）。 （6）厦门铭栎包装材料有限公司排污许可证证书编号：91350205MA2Y0EQJ0U001W，2024年5月8日（附件2）。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | （1）项目不产生生产废水，生活污水经厂区已建三级化粪池处理后通过市政污水管网排入海沧水质净化厂进行深度处理，最终排入九龙江河口海沧-嵩屿四类区（嵩屿至海沧连线附近海域）。生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准），详见表1-1。 废水污染物排放标准 污染源 污染物 标准值 单位 执行标准 生活污水 pH ≤6~9 无量纲 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4三级排放标准 COD ≤500 mg/L BOD5 ≤300 SS ≤400 NH3-N ≤45 mg/L GB/T31962-2015 表1B等级标准 （2）废气污染物主要为非甲烷总烃，执行《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2018）中表2中“其他行业”排放限值及表3生产工艺废气中有机气态污染物无组织排放监控浓度限值，见表1-2。 废气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 大气污染物最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 标准 封闭设施外 单位周界 非甲烷总烃 60 1.8 4.0 2.0 《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2018）中表2和表3 注：项目排气筒高度为50m； （3）噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 （4）根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；《固体废物分类与代码目录》、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）,《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《危险废物识别标志设置技术规范 》（HJ 1276—2022）。生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）的“第四章”生活垃圾污染环境的防治相关规定。 |

表二

工程建设内容： （1）环保审批及建设过程情况 铭栎包装材料生产项目建设性质为迁扩建。2023年7月，厦门铭栎包装材料有限公司委托厦门绿瑞环保科技有限公司编制的《铭栎包装材料生产项目环境影响报告表》通过厦门市海沧生态环境局审批（厦海环审〔2023〕92号）。 本项目于2023年11月25日开工建设，2023年12月25日开始调试运行，经过逐步调试，达到设计生产规模。2024年5月8日取得排污许可证，编号：91350205MA2Y0EQJ0U001W。 （2）验收范围与内容 此次验收范围与《铭栎包装材料生产项目环境影响报告表》的评价范围一致，故依照该项目环评及其批复对项目生产内容及其配套的环保设施进行验收。 （3）验收工作组织过程 本项目的验收工作组织过程如下： 2024年1月，根据验收相关要求、环评报告及批复制定了验收监测方案，并委托于2024年1月15日至16日对排污情况（废气、噪声）进行了验收监测，实际产能与环评设计一致。1月15日至1月16日监测期间实际产量分别为PE袋0.374吨、0.385吨，分别达到设计产能的80%、82.4%。监测点位图详见附图4。 2024年2月，开展铭栎包装材料生产项目验收监测报告表的编制工作。 2024年4月，《铭栎包装材料生产项目环境验收监测报告表》编制完成，并提交公司竣工环保验收组审查。 （4）地理位置 厦门铭栎包装材料有限公司位于福建省厦门市海沧区东孚大道1299号-9号B栋2楼。项目位于东孚工业区千秋业工业园区内，项目所在厂房北侧为厂区内其他厂房（A栋，入驻均为工业企业，不存在生产食品等的企业），西侧为厦门千秋业水泥制品有限公司；南侧为厦门榕鑫达实业有限公司；东侧隔东孚大道为山边村浦头社。项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标；大气环境保护目标为距离项目厂界东侧约76m的浦头社和西南侧约412m的满美村。具体详见附图2、附图3。 项目地理位置及周边敏感点情况与环评相比未发生变化，与环评一致。 （5）平面布置 项目平面布置与环评相比未发生变化，与环评一致。 （6）项目组成 项目实际总投资200万元，年生产PE袋140吨。项目建设性质为迁扩建，项目职工人数10人；年工作300天，每天工作8小时。项目组成包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程，根据现场勘察，本项目实际组成与环评内容基本一致，详见下表。 项目主要建设内容一览表 组成 环评建设内容 实际建设内容 变化 主体工程 生产车间：东南侧为原料区、制袋区、半成品仓库等，东北侧为制袋区、办公区，原料区和吹膜区设置于厂房西侧，面积约1280m2。 生产车间：东南侧为原料区、制袋区、半成品仓库等，东北侧为制袋区、办公区，原料区和吹膜区设置于厂房西侧面积约1280m2。 不变 储运工程 产品区、原料区：主要存放原辅材料和成品，面积约300m2。 产品区、原料区：主要存放原辅材料和成品，面积约300m2。 不变 辅助工程 办公室;厂房东侧为办公室主要用于办公，面积约120m2。 办公室：厂房东侧为办公室主要用于办公，面积约120m2。 不变 公用工程 给水系统：来自市政自来水管网 给水系统：来自市政自来水管网 不变 排水系统：项目依托出租方雨污分流管网系统 排水系统：项目依托出租方雨污分流管网系统 不变 供电系统：区域电网供应 供电系统：区域电网供应 不变 环保工程 废水处理：项目生活污水依托出租方化粪池处理后纳入污水管网 废水处理：项目生活污水依托出租方化粪池处理后纳入污水管网 不变 废气处理：有机废气通过设置的集气罩收集，经过1套活性炭吸附设施处理达标有组织排放，排气筒高度为45m。 废气处理：有机废气通过设置的集气罩收集，经过1套活性炭吸附设施处理达标有组织排放，排气筒高度为50m。 不变 固废处理：一般固废、危险废物和生活垃圾分别收集后统一处置，并规范设一般固废临时贮存场1处（5m2），危废仓库（5m2） 固废处理：一般固废、危险废物和生活垃圾分别收集后统一处置，并规范设一般固废临时贮存场1处（5m2），危废仓库（5m2） 不变 噪声污染防治措施：采取厂房隔声、设备减震、合理布局等措施 噪声污染防治措施：采取厂房隔声、设备减震、合理布局等措施 不变 主要生产设备详见表2-2。 项目主要设备一览表 序号 设备名称 报批数量（台） 现场实际数量（台） 变动情况 使用工序 1 吹膜机 5 5 不变 吹膜 2 印刷机 2 2 不变 印刷 3 制袋机 7 7 不变 制袋 4 分切机 1 1 不变 分切 5 废气处理设施风机 1 1 不变 废气处理 原辅材料消耗 本项目验收监测期间，原辅料及能源消耗详见表2-3，全厂区水平衡见图2-1。 验收项目原辅料及能源消耗一览表 序号 名称 报批年耗量 验收项目实际年耗量 变化情况 1 LDPE、LLDPE 142.94t/a 142.94t/a 不变 2 水性油墨 0.07t/a 0.07t/a 不变 3 水 150.14t/a 150.14t/a 不变 4 电 8万kwh/a 8万kwh/a 不变 注：本项目不需添加助剂。 水平衡 项目用水来自市政给水管网，主要为员工生活用水和调墨用水。具体用水量如下： ①生活用水 项目有员工10人，年工作300天，生活用水量为0.5t/d、150t/a，生活污水排放量为0.45t/d、135t/a。 ②调墨用水 项目水性油墨使用过程中需要新鲜水稀释，调墨用水与水墨用量比例为100%-200%，本次评价以200%计，项目水墨用量为0.07t/a，则调墨用水量为0.14t/a，调墨用水均进入产品，不外排。 根据企业介绍，项目印刷机日常只用抹布擦拭，不对其进行清洗；调墨使用的调墨桶因企业基本使用同种颜色水墨，调墨桶直接用于下一次使用，不进行清洗，故项目不产生清洗废水。 综上，项目总用水量为150.14t/a，排水量为135t/a。 本次验收项目废水主要为职工生活污水，实际运行水量情况见图2-1。 图2-1 全厂区水平衡图（单位:t/a） 主要工艺流程及产污环节 本项目从事PE袋生产，验收项目生产工艺及产污环节见图2-2： 图2-2 项目生产工艺流程及产污节点图 项目生产工艺流程及产污环节说明： （1）工艺流程说明： 搅拌混合吹膜：将聚乙烯塑料粒（LDPE、LLDPE）加入吹膜机的料筒中，靠粒子本身的重量从料斗中进入螺杆，当粒料与螺纹斜棱接触后，旋转的斜棱面对塑料产生与斜棱面向垂直的推力，将塑料粒子向前推移，推移过程中，由于塑料与螺杆、塑料与机筒之间的摩擦以及粒子间的碰撞摩擦，同时还由于料筒外部加热（吹膜机本身电磁加热）而逐步熔化，温度控制在170℃左右。熔融的塑料经机头从模头模口出来（机头不需要进行清洗），经风环冷却、吹胀经人字板、牵引辊，卷取将成品薄膜卷成筒。吹膜工序产生少量有机废气，边角料和噪声。

印刷：根据客户需求将相应的文字、图案利用印刷机印在包装袋上。部分产品（约10%）需要印刷，项目采用水性油墨利用印刷机进行印刷。项目印刷版直接外购，不在厂区进行制版、晒版。印刷机日常只用抹布擦拭，不对其进行清洗；调墨位于印刷机台旁，使用的调墨桶因企业基本使用同种颜色水墨，调墨桶直接用于下一次使用，不进行清洗。印刷工序产生沾染油墨的废抹布、空油墨桶和噪声。 制袋、分切：利用分切机将塑料膜分切成需要的尺寸。塑料膜进行封边（边封，操作温度80-90℃；底封操作温度为75-80℃），制袋机分切、制袋（操作温度90℃），均未超过塑料膜熔点（105~125℃），采用物理压力切断塑料袋，因此制袋工序基本不产生有机废气，主要产生边角料、不合格品和噪声。 （2）产污环节说明： 根据项目工艺流程分析可知，项目运营过程中的主要产污环节如下： ①废气：项目产生吹膜废气，以非甲烷总烃计。 ②废水：项目外排水主要包括职工生活污水。 ③噪声：项目运营过程中产生噪声主要为吹膜机、印刷机、制袋机等生产设备运行过程产生的噪声。 ④固体废物：项目固体废物主要为废包装材料、边角料、不合格品、沾染油墨的废抹布、空油墨桶以及职工生活垃圾。项目机台主要为吹膜机、印刷机、制袋机等，日常运行过程中根据需要添加机油保养，机油日常损耗，因此不产生废机油，产生少量废机油桶。 （3）产污环节分析： 主要产污环节及污染物 类别 污染源 产污环节 主要污染物 变化情况 环评 实际 废水 生活污水 职工生活 COD、BOD5、SS、氨氮 COD、BOD5、SS、氨氮 与环评一致 废气 吹膜废气 吹膜 非甲烷总烃 非甲烷总烃 与环评一致 噪声 设备噪声 设备运行 噪声 噪声 与环评一致 固体废物 固废 吹膜、分切、制袋 边角料、不合格品 边角料、不合格品 与环评一致 生产 废包装材料 废包装材料 与环评一致 印刷 沾染油墨的废抹布 沾染油墨的废抹布 与环评一致 空油墨桶 空油墨桶 废气处理 废活性炭 废活性炭 与环评一致 废机油桶 机油 机油 与环评一致 生活垃圾 办公生活 职工生活垃圾 职工生活垃圾 与环评一致 项目投资情况 本项目实际总投资200万元，实际环保投资13万元，占实际总投资的6.5%，项目环保投资详见表2-5。 表2-5 环保投资一览表 项目 治理措施 环评估算投资（万元） 实际投资 （万元） 变化 废水 生活污水进入厂区化粪池（依托出租方） / / / 废气 密闭车间、集气管/集气罩、活性炭吸辐设施 10 10 不变 噪声 配套设施减震、消声、隔音等措施 1.5 1.5 不变 固废 垃圾收集桶若干、危废仓库（5m2）、一般固废仓库（5m2） 1.5 1.5 不变 合计 — 13 13 不变 项目变动情况 项目已建内容主体工程基本与环评相符，项目与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对照分析情况详见表2-6。 表2-6 项目变动情况一览表 名称 序号 重大变动清单 项目环评情况 实际建设情况 是否属于重大变动 性质 1 建设项目开发、使用功能发生变化的 迁扩建 迁扩建 否 规模 2 生产、处置或储存能力增大30%及以上的 年生产PE袋140吨 年生产PE袋140吨 否 3 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 否 4 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的 否 地点 5 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 位于厦门市海沧区东孚大道1299号-9号B栋2楼，详见附图5。 位于厦门市海沧区东孚大道1299号-9号B栋2楼，详见附图5。 否 生产工艺 6 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 ①产品品种：PE袋； ②生产工序：聚乙烯塑料粒、搅拌混合、加热吹膜、水墨印刷、制袋分切、包装、入库； ③生产设备：见表2-2； ④主要原辅材料：见表2-3。 ①产品品种：PE袋； ②生产工序：聚乙烯塑料粒、搅拌混合、加热吹膜、水墨印刷、制袋分切、包装、入库； ③生产设备：见表2-2； ④主要原辅材料：见表2-3。 否 7 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 物料贮存为密封贮存 物料贮存为密封贮存 否 环境保护措施 8 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 废水： 经厂区三级化粪池处理后通过市政污水管网排入海沧水质净化厂进行深度处理，最终排入九龙江河口海沧-嵩屿四类区（嵩屿至海沧连线附近海域）。 废气： 项目车间日常生产时尽量门窗封闭，减少废气无组织的排放，吹膜机上方设置集气装置，设计风量为7000m3/h，废气收集经活性炭吸附设施净化处理后由风机经1根45m高排气筒排放。 废水： 经厂区三级化粪池处理后通过市政污水管网排入海沧水质净化厂进行深度处理，最终排入九龙江河口海沧-嵩屿四类区（嵩屿至海沧连线附近海域）。 废气： 项目车间日常生产时尽量门窗封闭，减少废气无组织的排放，吹膜机上方设置集气装置，设计风量为10000m3/h，废气收集经活性炭吸附设施净化处理后由风机经1根50m高排气筒排放。 否 9 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 项目不新增废水直接排放口，不产生生产废水。 项目不新增废水直接排放口，不产生生产废水。 否 10 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 项目废气排放口为1个（依托现有工程），45m高、属于一般废气排放口。 项目废气排放口为1个（依托现有工程），45m高、属于一般废气排放口。 否 11 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 噪声污染防治措施：①优先选用低噪声设备。 ②合理布置噪声源。根据平面图布局，本项目生产设备安装于室内，且四周边界均为厂房，墙体为实体墙，通过车间墙体阻挡噪声传播。 ③加强设备减振等措施。④加强设备的日常管理维护，确保设备处于良好的运转状态，避免因设备非正常运转产生高噪声。⑤生产进行时，关闭门窗，最大限度减少噪声外排； 土壤及地下水污染防治措施：原料储存区做到防晒、防潮、通风等要求，原材料仓库地面、危废间地面均做防渗、防腐处理等防范措施；危险废物暂存间单独密闭设置，并设置防雨、防火、防尘、防渗装置，不同危废设置分类、分区暂存，车间/部门负责对设备、管网、消防设施等的日常巡查，并做好相关记录。 噪声污染防治措施：①优先选用低噪声设备。 ②合理布置噪声源。根据平面图布局，本项目生产设备安装于室内，且四周边界均为厂房，墙体为实体墙，通过车间墙体阻挡噪声传播。 ③加强设备减振等措施。④加强设备的日常管理维护，确保设备处于良好的运转状态，避免因设备非正常运转产生高噪声。⑤生产进行时，关闭门窗，最大限度减少噪声外排； 土壤及地下水污染防治措施：原料储存区做到防晒、防潮、通风等要求，原材料仓库地面、危废间地面均做防渗、防腐处理等防范措施；危险废物暂存间单独密闭设置，并设置防雨、防火、防尘、防渗装置，不同危废设置分类、分区暂存，车间/部门负责对设备、管网、消防设施等的日常巡查，并做好相关记录。 否 12 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 ①一般工业固废：废包材、边角料和不合格品规范贮存，委托有主体资格和技术能力的单位进行处置。②危废废物：分类收集，存放于危废仓库，及时委托有资质单位处置； ②生活垃圾：分类收集，交由环卫部门清运； ①一般工业固废：废包材、边角料和不合格品规范贮存，委托有主体资格和技术能力的单位进行处置。②危废废物：分类收集，存放于危废仓库，及时委托有资质单位处置； ②生活垃圾：分类收集，交由环卫部门清运； 否 13 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 不需要设置 不需要设置 否 由上表可知，项目建设地点、建设性质、生产规模以及原辅材料、环保设施与环评文件基本一致，未发生重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 废水 项目生活污水排放量为135t/a，经厂区已建三级化粪池处理后可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准），后通过市政污水管网排入海沧水质净化厂进行深度处理，最终排入九龙江河口海沧-嵩屿四类区（嵩屿至海沧连线附近海域）。 废气 项目生产废气为吹膜工序中会产生少量的有机废气，项目车间日常生产时尽量门窗封闭，减少废气无组织的排放，吹膜机上方设置集气装置，设计风量为10000m3/h，废气收集经活性炭吸附设施净化处理后由风机经1根50m高排气筒排放。 废气收集管道 废气收集管道 废气处理设施（活性炭吸附设施） 图3-1 项目废气处理设施现场图 噪声 运营期噪声主要为生产设备运行产生的噪声，采取措施主要有以下： ①优先选用低噪声设备。 ②合理布置噪声源。根据平面图布局，本项目生产设备安装于室内，且四周边界均为厂房，墙体为实体墙，通过车间墙体阻挡噪声传播。 ③加强设备减振等措施。 ④加强设备的日常管理维护，确保设备处于良好的运转状态，避免因设备非正常运转产生高噪声。 ⑤生产进行时，关闭门窗，最大限度减少噪声外排。 固体废物 项目固废主要分为一般工业固废、危险废物和生活垃圾，一般工业固废、危险废物分别暂存于一般工业固废暂存区和危废仓库。 项目一般工业固废为牛皮纸、塑料袋等的废包装材料；吹膜、分切、制袋过程产生的边角料、不合格品；废包装材料产生量为0.196t/a，代码为900-005-S17，边角料和不合格品产生量为2.8t/a，代码为900-003-S17。 一般工业固废集中收集后委托有主体资格和技术能力的单位进行处置。 （2）危险废物为印刷、设备运行过程中产生的废桶（空油墨桶和废机油桶）；印刷过程产生的沾染油墨废抹布；有机废气处理过程产生的废活性炭；机台日常维护过程产生含机油抹布。 ①废桶：产生量为0.0175t/a，危废类别为HW49 其他废物，废物代码为900-041-49。 ②沾染油墨废抹布：产生量为0.028t/a，危废类别为HW49 其他废物，废物代码为900-041-49。 ③废活性炭：危废类别为HW49 其他废物，废物代码为900-039-49。项目措施活性炭量为1.0m3，根据废气治理设施设计方案，活性炭吸附饱和量按300kg（有机废气量）/1t（活性炭）计，各处理设施活性炭装填参数及更换频率见下表。 表3-1 项目废气处理设施活性炭装填参数及更换频率一览表 编号 装填体积（m3/次） 装填量（t/次） 每次可吸附废气量（t/次） 满工况下实际吸附废气量（t/a） 满工况下更换频率 TA001 1.0 0.5 0.15 0.0881 500天/次 废活性炭最大产生量 0.2381 ④含机油抹布：产生量为0.0014t/a，混入生活垃圾处理。 目前废桶及沾染油墨废抹布产生量较少，废活性炭暂未产生，因此暂未与有资质单位签订危废协议。已建设有危废仓库，危废产生后分类存放于危废仓库，达一定量后，及时交由有资质单位签订处置协议，进行运输、处置。 项目固体废物产生及处理处置情况详见表3-2。 表3-2 固体废物产生及处理处置情况 类别 名称 固废编号 产生工序 环评核算量 （t/a） 实际产生量（t/a） 处置方式 一般工业固废 废包装材料 900-003-S17 牛皮纸袋、塑料袋 0.196 0.196 集中收集后委托有主体资格和技术能力的单位进行处置 边角料、不合格品 900-005-S17 吹膜、分切、制袋过程 2.8 2.8 危险废物 废桶 HW49 900-041-49 印刷、设备运行 0.0175 0.0175 含机油抹布混入生活垃圾处理，其它危废产品委托有资质单位处置 沾染油墨废抹布 HW49 900-041-49 印刷 0.028 0.028 废活性炭 HW49 900-039-49 有机废气处理 0.889 0.2381 含机油抹布 / 机台日常维护过程 0.0014 0.0014 生活垃圾 生活垃圾 / 日常生活 1.5 1.5 由环卫部门统一清运 （3）生活垃圾 项目职工定员10人，均不住厂。生活垃圾产生量为5kg/d（1.5t/a）。生活垃圾通过集中收集后，由环卫部门统一清运，日产日清。 危废仓库外标识标牌 危废仓库外标识标牌 危废仓库管理制度 危废仓库内分区贮存标识标牌 图3-2 项目危废仓库现场图 环境风险防范 项目已采取的风险防范措施如下： ①危废泄漏、化学品泄漏防范措施：危废间规范化建设，地面进行防腐防渗处理，采用密封容器盛装危废；原料仓库地面做防渗处理。 ②火灾和爆炸事故防范措施：建立各项防火制度，开展定期和不定期的防火检查，厂区内配备灭火器，存放地点明显，易于取用，定期检查试验。 ③废气事故排放防范措施：制定严格的操作规程，定期做好废气设施运行管理记录；巡检人员对废气管道、净化设施、排气筒定期巡检，发现问题及时解决。定期更换吸附介质。

表四

建设项目环境影响报告表环境保护措施监督检查清单及审批部门审批决定： 环境保护措施监督检查清单 表4-1 环境保护措施监督检查清单（部分） 内容 要素 排放口(编号、名称)/污染源 污染物项目 环境保护措施 执行标准 大气环境 有机废气排放口DA001 非甲烷总烃 废气收集后引入1套活性炭吸附设施处理，尾气经DA001（45m）排气筒排放 《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2018）表2和表3排放限值，即非甲烷总烃（其他行业）排放速率≤1.8kg/h，最高允许排放浓度≤60mg/m3，封闭设施外≤4.0mg/m3 生产车间无组织废气 非甲烷总烃 日常生产车间的窗户密闭，加强集气系统收集效率 地表水环境 生活污水 COD、BOD5、NH3-N、SS 三级化粪池处理后，纳入市政污水管网最终进入海沧水质净化厂 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级标准），即COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、 NH3-N≤45mg/L 声环境 厂界 连续等效A声级 厂房隔声、设备减震、合理布局 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB（A） 电磁辐射 / / / / 固体废物 ①一般工业固体废物：贮存在一般工业固废仓库，面积5㎡；废包材、边角料和不合格品规范贮存，委托有主体资格和技术能力的单位进行处置。一般工业固体废物贮存标准参考执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中规定。 ②危废废物：分类收集，存放于危废仓库（面积5㎡，不低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能），及时委托有资质单位处置；执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 ③生活垃圾：分类收集，交由环卫部门清运；执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）的“第四章 生活垃圾”之规定。 审批部门审批决定： 厦门铭栎包装材料有限公司（地址：厦门市海沧区东孚大道1299号-9号A栋四楼之二）： 你司关于《铭栎包装材料生产项目环境影响报告表》（下称“报告表”）的报批申请收悉。经研究，批复如下： 一、该项目位于厦门市海沧区东孚大道1299号-9号B栋2楼。该项目总投资200万，其中环保投资13万元。该项目建成后，年生产PE袋140吨。 根据厦门绿瑞环保科技有限公司对该项目开展环境影响评价的结论，在全面落实报告表提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条规定，我局同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施。 二、有关环境保护标准与控制要求 （一）根据《厦门市环境功能区划》（第四次修订，2018年），项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准。该项目大气污染物排放执行《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2018）标准限值。 （二）项目无生产废水外排，生活污水经预处理达标后接入市政污水管网进入海沧水质净化厂处理。 （三）根据《厦门市声环境功能区划》，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （四）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 （五）其他标准和总量要求。 建设单位应当严格按照报告表测算的总量控制指标排放污染物，排放的污染物浓度和总量应当符合排污许可证的管理要求。 三、必须落实报告表提出的各项生态保护和污染防治措施，并重点做好以下工作： （一）建设单位应依据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号），落实环境应急预案相关要求。 （二）落实大气污染防治措施。项目运营过程中产生的废气都应收集处理达标后排放，严格落实《厦门市生态环境局关于加强挥发性有机物污染防治工作的通知》（厦环大气〔2022〕15号）的各项防治要求。排气筒高度不得小于15m，排气筒位置应避开环境敏感目标。排气筒应设规范的采样口，符合采样监测条件。 （三）加强噪声污染防控。项目配套设施设备应采用低噪声的产品，高噪声设备应落实隔声、消声、减振等降噪措施。优化高噪声设备布局，加强设备日常维护，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高，确保噪声达标。 （四）固体废物应分类收集、综合利用和规范处理。一般工业废物分类收集储存后委托有资质单位处理，应及时建立并完善固废的产生、贮存及转移台账。建设单位应规范化建设危险废物储存场所，项目在运营过程中产生的危险废物，应及时收集、暂存至危险废物储存场所，委托有处理资质的专业单位定期清运、处置，严禁排放，并应严格实行转移联单制度和申报登记制度。 四、项目建设过程中，应严格执行需配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目建成运行前，建设单位应按规定办理排污许可证，方可排污；项目建成后，建设单位应按规定开展环保验收，经验收合格后，项目方可正式生产使用。 环评报告表及批复要求落实情况： 环评报告表及批复要求落实情况见表4-2。 表4-2 环评报告表及批复要求落实情况一览表 序号 环评报告表及批复要求 实际情况 落实情况 1 项目生活污水经厂区三级化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准）后，通过市政污水管网排入海沧水质净化厂进行深度处理，最终排入九龙江河口海沧-嵩屿四类区（嵩屿至海沧连线附近海域）。 项目生活污水经厂区三级化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准）后，通过市政污水管网排入海沧水质净化厂进行深度处理，最终排入九龙江河口海沧-嵩屿四类区（嵩屿至海沧连线附近海域）。 已落实 2 废气污染防治。项目有机废气：吹膜工序中会产生少量的有机废气，吹膜机上方设置集气装置，设计风量为7000m3/h，废气收集经活性炭吸附设施净化处理后由风机经1根45m高排气筒排放。废气排放执行《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2018）表2和表3相关标准限值。 废气污染防治。项目有机废气：吹膜工序中会产生少量的有机废气，吹膜机上方设置集气装置，设计风量为10000m3/h，废气收集经活性炭吸附设施净化处理后由风机经1根50m高排气筒排放。废气排放执行《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2018）表2和表3相关标准限值。 已落实 3 噪声污染防治。项目运营期应选用低噪声设备，对各类高噪声设备采取隔声、减振降噪等措施，确保厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 噪声污染防治。项目运营期应选用低噪声设备，对各类高噪声设备采取隔声、减振降噪等措施，确保厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 已落实 4 固体废物防治。一般工业固废、危险废物暂存于一般工业固废仓库和危废仓库暂存，一般工业固废交由物资部门回收利用，危险废物应按照危废管理相关要求进行规范管理，并委托有资质的单位进行处置。 固体废物防治。一般工业固废、危险废物暂存于一般工业固废仓库和危废仓库暂存，一般工业固废交由物资部门回收利用，危险废物应按照危废管理相关要求进行规范管理，并委托有资质的单位进行处置。 已落实

表五

验收监测质量保证及质量控制： 监测分析方法 本次验收监测所用的分析方法、使用仪器及检出限见表5-1。 验收监测分析方法及最低检出限 项目类别 项目名称 分析标准（方法）名称及编号 仪器名称及型号 检出限 废气 （有组织） 非甲烷总烃 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 气相色谱仪GC-4000A 0.07mg/m3 废气 （无组织） 非甲烷总烃 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 气相色谱仪GC-4000A 0.07mg/m3 噪声 厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 （35dB（A）以上噪声） 声级计 AWA5688 / 监测仪器 本项目的各项监测因子监测所用到的仪器名称、型号、编号等情况见表5-2。 项目监测仪器一览表 类别 仪器名称 型号 编号 检定/校准情况 检定/校准期限 采样 声校准器 AWA6022A 2013610 合格 2024-12-4 声级计 AWA5688 00321655 合格 2024-11-30 数字温湿度计 TES1360A 230605497 合格 2024-11-12 空盒气压表 DYM-3 21947 合格 2024-11-12 大气采样仪 QC-1S 2519 合格 2024-10-6 轻便三杯风向风速表 FYF-1 10P13986 合格 2024-11-12 大气采样器 QC-1S 2450 合格 2024-12-15 数显温湿度计 TES1360A 160809101 合格 2024-3-25 轻便三杯风向风速表 FYF-1 03K9083 合格 2024-3-25 手持式烟气流速检测仪 ZR-3061 306119063609 合格 2024-10-6 空盒气压表 DYM-3 10971 合格 2024-11-4 分析 气相色谱仪 GC-4000A 18121022 合格 2025-1-5 人员资质 采样人员通过岗前培训，切实掌握采样技术，熟知各类样品固定、保存、运输条件，经考核合格，持证上岗。分析测试人员通过岗前培训，熟知仪器的操作方式，熟练运用专业知识正确分析测试结果，经考核合格，持证上岗。 采样人员、分析人员一览表 姓名 分析项目 上岗证号 上岗证颁发部门 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 验收监测中的布点、采样过程及分析测试方法均严格按照国家标准规范要求进行。废气监测均符合国家有关标准或技术要求，质控物质均在有效期内使用。监测前对使用的仪器均进行浓度和流量校准。 表5-4 废气质控一览表 项目 标准样品编号 标准样浓度 实际分析浓度 相对误差（%） 要求 结论 非甲烷 总烃 85407037 总烃 5.50 mg/m3 5.62mg/m3 2.2 ±10% 合格 甲烷 5.50 mg/m3 5.38mg/m3 -2.2 ±10% 合格 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声监测仪、声校准器经计量部门检定/校准合格，并在有效期内。测量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差不得大于0.5dB。项目验收工程监测噪声仪器校验表详见表5-5。 表5-5 噪声仪器校验表 仪器名称 仪器型号 编号 校准时间 示值（dB） 测量前 测量后 声校准器 AWA6022A 2013610 2024.01.15 昼间 93.8 93.8 声校准器 AWA6022A 2013610 2024.01.16 昼间 93.8 93.8

表六

验收监测内容： 本项目验收监测内容包括废气、噪声。项目监测方案如下： 有组织废气 监测因子：非甲烷总烃 监测布点：废气排气筒进口、出口，共2个点位； 监测频次：连续监测2天，每个点位监测3次。 无组织废气 监测因子：非甲烷总烃 监测布点：吹膜生产车间外1个；厂界无组织排放参照点1个、无组织排放监控点3个 监测频次：连续监测2天，每个点位监测3次。 噪声 监测因子：厂界噪声； 监测布点：项目厂房所在厂区厂界布置共3个监测点； 监测频次：各点位昼间监测1次，监测2天。 监测点位图详见附图4。

表七

验收监测期间生产工况记录： 依照相关规定，项目竣工环境保护验收监测应在工况稳定的情况下进行（附件4：工况证明），验收监测期间，项目生产设备及环保设施等设备运行正常，工况记录采用产品产量核算法，详见表7-1。 表7-1 验收监测工况 产品名称 设计生产规模 监测时段产量 工况负荷 验收监测结果： 有组织废气 厦门铭栎包装材料有限公司委托于2024年1月15日~16日对项目有组织废气进行监测，监测结果见表7-2。 表7-2 有组织废气监测结果 采样日期 采样点位 项目/名称/参数 单位 检测结果 限值 第一次 第二次 第三次 平均值 根据验收监测结果，按照废气处理设施进出口的平均排放速率计算废气处理效率，详见表7-3，项目废气污染物排放总量见表7-4a、表7-4b。 表7-3 项目废气处理设施处理效率一览表 项目 日期 进/出口（kg/h） 处理效率 平均处理效率 表7-4a 项目废气污染物总量及控制要求 废气源 污染物 两日平均排放速率(kg/h) 年生产时间（h/a） 全厂实际有组织排放量（t/a） 环评核定全厂有组织排放量（t/a） 表7-4b 项目废气排放量一览表 污染物名称 实际满工况下有组织排放量（t/a） 满工况下无组织排放量（t/a） 满工况下总排放量（t/a） 环评总排放量（t/a） 无组织废气 厦门铭栎包装材料有限公司委托于2024年1月15日~16日对项目生产厂房厂界及吹膜车间封闭设施外无组织废气进行监测，监测气象参数见表7-5，监测结果见表7-6。 表7-5 监测气象参数 采样日期 采样点位 频次 气温℃ 气压kPa 相对湿度% 风向 风速m/s 表7-6无组织废气监测结果 采样日期 采样点位 项目/名称 单位 检测结果 限值 第一次 第二次 第三次 监测点浓 度最高值 根据监测数据，满足《厦门市大气污染物排放标准》(DB35/323-2018)单位周界无组织排放监控限值要求（非甲烷总烃单位周界≤2.0mg/m3、封闭设施外≤4.0mg/m3）。 噪声 厦门铭栎包装材料有限公司委托于2024年1月15日~16日对项目厂界噪声进行监测，监测结果见表7-7。 表7-7 噪声监测结果 检测日期 检测时间 检测点位 主要声源 天气 状况 风速m/s 检测结果 测量值dB(A) 背景值dB(A) 修正值dB(A) 测量结果 dB(A) 验收监测期间，项目正常生产。根据监测数据，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。项目运营对周围声环境影响很小。

表八

验收监测结论： 1.污染物排放监测结果 （1）废水 项目生活污水经厂区三级化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准）后，通过市政污水管网排入海沧水质净化厂进行深度处理，最终排入九龙江河口海沧-嵩屿四类区（嵩屿至海沧连线附近海域）。 （2）废气 项目生产废气为吹膜工序中产生少量的有机废气，吹膜机上方设置集气装置，废气收集经活性炭吸附设施净化处理后由风机经1根50m高排气筒排放。 有组织废气监测结果：排气筒DA001出口非甲烷总烃最大排放浓度为1.21mg/m3、最大排放速率为1.17×10-2kg/h，满足满足《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2018） 表2标准。（非甲烷总烃最高允许排放速率≤1.8kg/h，最高允许排放浓度≤60mg/m3），符合验收要求。 无组织废气监测结果：项目厂界非甲烷总烃无组织最大浓度为0.74mg/m3，吹膜生产车间密闭设施外非甲烷总烃无组织最大浓度为0.93mg/m3，满足《厦门市大气污染物排放标准》(DB35/323-2018)单位周界无组织排放监控限值要求（非甲烷总烃单位周界≤2.0mg/m3、封闭设施外≤4.0mg/m3），符合验收要求。 （3）噪声 根据监测结果，企业厂界昼间噪声最大值为63.6dB（A），可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，符合验收要求。 （4）固体废物 项目生活垃圾由环卫部门定期清运，一般工业固废为废包装材料、边角料、不合格品，贮存在一般工业固废仓库，委托有主体资格和技术能力的单位进行处置，废桶、沾染油墨废抹布、废活性炭、含机油抹布等纳入危险废物管理体系，分类收集，存放于危废仓库，及时委托有资质单位处置，满足环评及其批复要求；符合验收要求。 2.工程建设对环境的影响 项目符合厦门市海沧规划布局要求，符合国家产业政策，工艺技术可行。项目各项污染物都得到了有效收集与处理，符合厦门市相应污染物排放标准要求、环评报告表及其批复要求，项目试运营至今，未收到环保投诉，工程建设与运行对周边环境的影响较小。 3.验收不合格情形核查 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见”。本项目与验收不合格情形对照核查见下表。 表8-1 项目与验收不合格情形核查情况表 序号 验收不合格情形 本项目 是否存在 1 （一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； 项目建设符合环境影响报告表及厦门市海沧生态环境局的批复要求。项目已配套建设环保设施，并经调试可投入使用。 不存在 2 （二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； 项目废气污染物、噪声均达标排放，符合相关标准要求。 不存在 3 （三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的； 项目建设地点、建设性质、生产规模以及生产设备、原辅材料、环保设施与环评文件基本一致，已建内容主体工程与环评相符，未发生重大变动。 不存在 4 （四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； 未造成重大环境污染及重大生态破坏 不存在 5 （五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的； 已按要求完成排污许可证申请 不存在 6 （六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的； 项目不分期建设/投入生产 不存在 7 （七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； 公司未违反国家和地方环境保护法律法规 不存在 8 （八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的； 验收报告资料真实，内容完整，验收结论明确、合理 不存在 9 （九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 符合环境保护法律法规规章等相关要求 不存在 根据核查对照，项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中规定的9条验收不合格的情形。 4.总结论 项目从设计、建设竣工至试运行期间，能执行环保“三同时”制度和排污许可制度；废水、废气、噪声能得到控制，固废得到合理处置。项目的建设可达到国家对建设项目竣工环境保护验收方面的要求，项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中的第八条规定的不能提出验收合格意见的各种情形，符合竣工环境保护验收要求。

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 填表单位（盖章）：厦门铭栎包装材料有限公司 填表人（签字）： 项目经办人（签字）： |
| --- |
| 建 设 项 目 | 项 目 名 称 | 铭栎包装材料生产项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 福建省厦门市海沧区东孚大道1299号-9号B栋2楼 |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 二十六、橡胶和塑料制品业29 53：塑料制品业292；”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） | 建设性质 | (新建 (改建 (技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 年生产PE袋140吨 | 实际生产能力 | 年生产PE袋140吨 | 环评单位 | 厦门绿瑞环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 厦门市海沧生态环境局 | 审批文号 | 厦海环审〔2023〕92号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2023年11月25日 | 竣工日期 | 2024年4月 | 排污许可证申领时间 | 2024年5月8日 |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | 91350205MA2Y0EQJ0U001W |
|  | 验收单位 | 厦门铭栎包装材料有限公司 | 环保设施监测单位 | 公司 | 验收监测时工况 | 80%、82.4% |
|  | 投资总概算（万元） | 200万元人民币 | 环保投资总概算（万元） | 13万元人民币 | 所占比例（%） | 6.5% |
|  | 实际总投资 | 200万元人民币 | 实际环保投资（万元） | 13万元人民币 | 所占比例（%） | 6.5% |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） | 10 | 噪声治理（万元） | 1.5 | 固体废物治理（万元） | 1.5 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | 10000m3/h | 年平均工作时 | 2400h |
| 运营单位 | 厦门铭栎包装材料有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91350205MA2Y0EQJ0U | 验收时间 | 2024年5月 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) | 排放增减量 (13) |
|  | 废水 | / | / | / | / | / | 0.0135 | / | / | 0.0135 | / | / | / | 0.0135 |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | 0.0068 | / | / | 0.0068 | / | / | / | 0.0068 |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | 0.0007 | / | / | 0.0007 | / | / | / | 0.0007 |
|  | 石油类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 烟尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业粉尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | / | / | 3.281 | / | / | 3.281 | / | / | / | 3.281 |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 | / | / | / | / | / | 0.043 | / | / | 0.043 | / | / | / | 0.043 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。      3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升

# Text boxes

生活用水

生活污水

三级化粪池

海沧水质净化厂

150.14

150

蒸发损耗15

新鲜水

调墨用水

0.14

135

135

135

进入产品0.14

采样口

采样口