铭栎包装材料生产项目竣工环境保护验收意见

2024年5月8日，厦门铭栎包装材料有限公司主持召开了“铭栎包装材料生产项目”竣工环境保护自主验收会。参加会议的有专家、环保设施施工人员、厦门铭栎包装材料有限公司人员等，共计5人。

根据《铭栎包装材料生产项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《铭栎包装材料生产项目环境影响报告表》和厦门市海沧生态环境局的批复等要求对本项目进行验收，经过认真讨论和评议，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

# 1.建设地点、规模、主要建设内容

厦门铭栎包装材料有限公司（以下简称“公司”）总投资200万元，设计产能为年生产PE袋140吨。全厂职工人数10人，年工作300天，每天工作8小时。

环评报备内容与实际建设内容基本一致无出入。此次验收完成后，全厂职工人数10人，年工作300天，每天工作8小时，年生产PE袋140吨。

# 2、建设过程及环保审批情况

《铭栎包装材料生产项目环境影响评价报告表》由厦门绿瑞环保科技有限公司编制，并于2023年8月22日取得厦门市海沧生态环境局批复。

项目已于2024年5月8日在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记，排污登记编号为91350205MA2Y0EQJ0U001W。

项目于2023年11月开工建设，配套环保设施于2023年12月竣工，于2024年1月调试完成。自投建以来未收到环保投诉。

# 3.投资情况

项目实际投资200万元，环保投资13万元，环保投资占总投资额的6.5%。

# 4.验收范围

本次验收范围为铭栎包装材料生产项目生产线及其配套的污染防治措施。

二、工程变动情况

根据项目环评报告、批复现场调查核实情况，厦门铭栎包装材料有限公司铭栎包装材料生产项目建设内容与环评报备内容基本一致，无重大变更，符合竣工环保验收条件。

三、环境保护设施建设情况

（1）废水环境保护设施建设情况

生活污水：项目生活污水经厂区配套化粪池预处理后经市政污水管网排入海沧水质净化厂进行深度处理。

（2）废气环境保护设施建设情况

吹膜车间内的有机废气经集气设施收集后进入1套活性炭吸附设施处理后通过1根50m高排气筒（编号DA001）达标排放。

（3）噪声环境保护设施建设情况

运营期噪声主要为各种机械设备的运转噪声，项目布局合理，采取墙体隔声、距离衰减，定期维护等降噪措施，可有效降低对周边的环境影响。

（4）固体废物环境保护设施建设情况

项目生活垃圾由环卫部门定期清运；一般工业固废主要为废包装材料、边角料、不合格品，暂存于一般工业固废暂存区，交由有主体技术和资格的单位处置。危险废物主要为废桶、沾染油墨废抹布、废活性炭，目前废桶及沾染油墨废抹布产生量较少，废活性炭暂未产生，因此暂未与有资质单位签订危废协议。已建设有危废仓库，危废产生后分类存放于危废仓库，达一定量后，及时交由有资质单位签订处置协议，进行运输、处置。

四、环境保护设施调试效果

（1）废水排放情况

生活污水经厂房配套三级化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮指标达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级），排入市政污水管网汇入海沧水质净化厂继续处理。

（2）废气排放情况

根据验收监测数据，废气处理设施平均处理效率为非甲烷总烃74.7%；有机废气处理设施排气筒出口非甲烷总烃最大排放速率为1.17×10-2kg/h，最大排放浓度为1.21mg/m3；非甲烷总烃符合《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/ 323-2018）表2“其他行业”标准限值，即非甲烷总烃（其他行业）排放速率≤1.8kg/h，最高允许排放浓度≤60mg/m3。

项目厂界无组织最大浓度非甲烷总烃为0.74mg/m3。满足《厦门市大气污染物排放标准》(DB35/323-2018）单位周界无组织排放监控限值要求（非甲烷总烃单位周界≤2.0mg/m3、封闭设施外≤4.0mg/m3），符合验收要求。

（3）噪声排放情况

由监测结果可知，项目厂区厂界昼间噪声最大值为63.6dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB(A)）。

（4）固废污染物排放情况

一般工业固废主要为废包装材料、边角料、不合格品，暂存于一般工业固废暂存区，交由有主体技术和资格的单位处置。危险废物主要为废桶、沾染油墨废抹布、废活性炭，目前废桶及沾染油墨废抹布产生量较少，废活性炭暂未产生，因此暂未与有资质单位签订危废协议。已建设有危废仓库，危废产生后分类存放于危废仓库，达一定量后，及时交由有资质单位签订处置协议，进行运输、处置。

# 五、工程建设对环境的影响

项目建成后，生活污水经厂区配套化粪池预处理后经市政污水管网排入海沧水质净化厂进行深度处理。吹膜车间内的有机废气经集气设施收集后进入1套活性炭吸附设施处理达标后通过1根50m高排气筒排放。

项目的厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；一般工业固废、危废废物均规范贮存和处置。本项目各项污染物均能够做到达标排放或安全处置，对周边环境影响小。

# 六、验收结论

《铭栎包装材料生产项目竣工环境保护验收监测报告》编制较规范，符合《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求。根据现场核查结果和福建益准检测技术有限公司提供的检测报告，项目基本能落实环保“三同时”制度以及环评文件批复中提出的各项防治生态破坏和环境污染措施，项目验收资料基本齐全，项目建设情况不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中的第八条规定的不能提出验收合格意见的各种情形，建议通过该项目竣工环境保护验收。

# 七、后续要求

1、运营阶段，确保吹膜车间、危废仓库等有效密闭，减少无组织排放；

2、定期更换活性炭，加强环保设施的日常运营维护管理；

3、做好危废仓库的防腐防渗漏措施，规范标识标牌、增设托盘，及时安排转运。

八、验收人员信息

验收人员信息详见验收工作组名单签到表。

厦门铭栎包装材料有限公司

2024年5月8日