厦门顺兆塑胶制品有限公司

顺兆塑料制品生产加工项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：厦门顺兆塑胶制品有限公司

编制单位：厦门顺兆塑胶制品有限公司

2024年3月

表一

| 建设项目名称 | 顺兆塑料制品生产加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 厦门顺兆塑胶制品有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 建设地点 | 厦门市集美区金龙路891号201单元之三 |
| 主要产品名称 | 塑料制品 |
| 设计生产能力 | 年生产塑料制品300万个 |
| 实际生产能力 | 年生产塑料制品300万个 |
| 建设项目 环评时间 | 2023年06月02日 | 开工建设 时间 | 2023年7月1日 |
| 调试时间 | 2024年1月10日 | 验收现场 监测时间 | 2024年2月28日至29日 |
| 环评报告表 审批部门 | 厦门市集美生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 厦门绿瑞环保科技有限公司 |
| 环保设施 设计单位 | 厦门立能达环境工程有限公司 | 环保设施 施工单位 | 厦门立能达环境工程有限公司 |
| 投资总概算 | 200万 | 环保投资 总概算 | 13.4万 | 比例 | 6.7% |
| 实际总概算 | 200万 | 实际环保投资 | 13.4万 | 比例 | 6.7% |
| 验收监测依据 | （1）《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日； （2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号，2017年11月20日； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》中华人民共和国生态环境部公告2018年第9号，2018年5月15日； （4）《厦门市环境保护局关于发布建设项目竣工环境保护设施验收工作指导意见的通知》，厦环评[2018]6号，2018年2月23日； （5）《厦门顺兆塑胶制品有限公司顺兆塑料制品生产加工项目环境影响报告表》及其批复，厦集环审〔2023〕048号，2023年6月2日（附件1）； （6）厦门顺兆塑胶制品有限公司固定污染源排污登记回执，证书编号：91350211685256200T001X ，2023年10月25日。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | （1）项目生活污水经三级化粪池预处理后通过厂区的污水管网进入市政污水管网，排入杏林水质净化厂进行深度处理。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准），详见下表。 废水污染物排放标准 污染源 污染物 标准值 单位 执行标准 生活污水 pH ≤6~9 无量纲 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准，氨氮参照执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准 COD ≤500 mg/L BOD5 ≤300 氨氮 ≤45 SS ≤400 （2）项目注塑废气污染物为非甲烷总烃，执行《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2018）中表2中“其他行业”排放限值及表3生产工艺废气中有机气态污染物无组织排放监控浓度限值，详见下。 废气污染物排放标准 污染物 名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 大气污染物最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 执行标准 封闭设施外（mg/m3） 单位周界（mg/m3） 非甲烷总烃 60 1.8 4.0 2.0 《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2018）中表2和表3 注：项目排气筒高度为25m； （3）噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 （4）根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；《固体废物分类与代码目录》、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）,《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《危险废物识别标志设置技术规范 》（HJ 1276—2022）。生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）的“第四章”生活垃圾污染环境的防治相关规定。 |

表二

工程建设内容： （1）环保审批及建设过程情况 顺兆塑料制品生产加工项目建设性质为新建，2023年5月，厦门顺兆塑胶制品有限公司委托厦门绿瑞环保科技有限公司编制的《顺兆塑料制品生产加工项目环境影响报告表》，于2023年6月2日通过厦门市集美生态环境局审批。 本项目于2023年7月开工建设，于2023年12月竣工，于2024年1月调试。2023年10月25日，项目取得固定污染源排污登记回执，编号：91350211685256200T001X 。 （2）验收范围与内容 此次验收范围与《顺兆塑料制品生产加工项目环境影响报告表》的评价范围一致，故依照该项目环评及其批复对项目生产内容及其配套的环保设施进行验收。 （3）验收工作组织过程 本项目的验收工作组织过程如下： 2024年2月，根据验收相关要求、环评报告及批复制定了验收监测方案，并委托于2024年2月28日~2月29日，对排污情况（有组织废气、无组织废气、噪声）进行了验收监测。监测点位图详见附图5。 2024年2月28日，开展顺兆塑料制品生产加工项目竣工环境保护验收监测报告表的编制工作。 2024年3月12日，《顺兆塑料制品生产加工项目竣工环境保护验收监测报告表》编制完成，并提交公司竣工环保验收组审查。 （4）地理位置 厦门顺兆塑胶制品有限公司位于厦门市集美区金龙路891号201单元之三，东侧为厦门安力克膜科技有限公司等，北侧为厦门佳松工贸有限公司等，南侧为厦门玉柴发动机有限公司，西南侧为厦门金龙汽车空调有限公司，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，大气环境敏感保护目标为东北侧205m处的高等职业教育实训基地、东北侧251m处的乐活小镇和东北侧461m处的黄庄，项目地理位置图及周边环境示意图见附图1、附图2、附图3。 项目地理位置及周边敏感点情况与环评相比未发生变化，与环评一致。 （5）平面布置 项目平面布置与环评相比未发生变化，与环评一致。 （6）项目组成 项目实际总投资200万元，年产塑料制品300万个，产品为塑料盖子、手机外壳、汽车零部件等。项目建设性质为新建，项目职工人数10人；年工作300天，两班制，每天16小时。项目组成包括主体工程、储运工程、公用工程与环保工程，根据现场勘察，本项目实际组成与环评内容基本一致，详见下表。 表2-1 项目组成一览表 序号 工程名称 项目名称 环评建设内容 实际建设内容 变化 1 主体工程 生产车间 注塑区1、注塑区2、破碎区、修模区 注塑区1、注塑区2、破碎区、修模区 不变 2 储运工程 仓库 原材料仓库、成品仓库 原材料仓库、成品仓库 不变 3 公用工程 给水工程 区域市政供水管网供给，项目用水750t/a 区域市政供水管网供给，项目用水750t/a 不变 排水工程 厂区雨污分流，新增员工生活污水120t/a 厂区雨污分流，员工生活污水120t/a 不变 供电工程 区域市政变电站供电，可满足项目用地要求，项目耗电量30万kWh/a 区域市政变电站供电，可满足项目用地要求，项目耗电量30万kWh/a 不变 4 环保工程 废水治理 生活污水经化粪池(依托厂区内现有化粪池)预处理后，排入市政污水管网，纳入杏林水质净化厂 生活污水经化粪池(依托厂区内现有化粪池)预处理后，排入市政污水管网，纳入前场水质净化厂 不变 废气治理 有机废气通过设置的集气罩收集，经过1套活性炭吸附设施处理达标有组织排放，排气筒高度为25m 有机废气通过设置的集气罩收集，经过1套活性炭吸附设施处理达标有组织排放，排气筒高度为25m 不变 噪声控制 基础减震、厂房隔声 基础减震、厂房隔声 不变 固废处置 生活垃圾：分类收集，交环卫部门清运处置； 一般工业固体废物：车间设置一般固废存储区，占地5m2； 危险废物暂存间：占地8m2，委托有资质单位处置。 生活垃圾：分类收集，交环卫部门清运处置； 一般工业固体废物：车间设置一般固废存储区，占地5m2； 危险废物暂存间：占地8m2，委托有资质单位处置。 不变 表2-2 主要生产设备一览表 序号 设备名称 环评报备数量（台/套） 实际数量（台/套） 变化情况 1 注塑机 11 11 与环评一致 2 破碎机 3 3 与环评一致 3 拌料机 2 2 与环评一致 4 钻床机 2 2 与环评一致 5 空压机 1 1 与环评一致 6 冷却塔 1 1 与环评一致 7 风机 1 1 与环评一致 原辅材料消耗及水平衡 本项目验收监测期间，原辅料消耗详见表2-3，水平衡、生产过程物料平衡图详见图2-1~2-2。 表2-3 原辅料消耗一览表 序号 主要名称 环评设计年用量 实际年用量 变化量 1 PP塑料米 30t/a 30t/a 不变 2 PC塑料米 155t/a 155t/a 不变 3 色母粒 0.05t/a 0.05t/a 不变 4 液压油 0.5t/a 0.5t/a 不变 5 水 750t/a 750t/a 不变 6 电 30万 kWh/a 30万 kWh/a 不变 注：项目塑料米部分为公司自行采购，部分为客户直接供料。 项目用水为员工日常生活产生的生活用水。实际运行水量情况见图2-1。 图2-1项目用水平衡图（单位t/d）

主要工艺流程及产污环节 本项目从事塑料制品加工，验收项目生产工艺及产污环节见图2-3 ： 注：① 项目冷却水属间接冷却，主要为冷却注塑机，冷却水经冷却器冷却后循环利用，不外排，由于蒸气、损耗等原因，需补充新鲜水。项目生产中的液压油不进行更换，循环使用，有需要时进行补充；注塑机用液压油可反复使用，但在使用过程中由于粘度的降低，需定期更换。 ② 注塑过程中产生的废次品经破碎机（破碎时为密闭）破碎后可直接作为生产原料，没有剩余。 ③ 注塑机配套模具偶尔需要维修，使用钻床加工。 生产工艺流程说明： 本项目不使用外来再生塑料造粒的料米，均为新塑料米，部分为公司自行采购，部分为客户直接供料。 根据订单要求，如客户需要不同颜色的塑料配件，需对原料进行拌料，主要将外购成品塑料米与色母粒进行配料，拌料在拌料机内进行，拌料后注入注塑机内，原料均塑料米颗粒和色母粒，因此拌料过程不会产生粉尘。如客户未做颜色要求，则直接将塑料米注入注塑机台内。 根据天气情况，如湿度较高，料米在进入注塑机模具前的料米桶内进行烘干，温度约80℃，时间约为0.5h。由于烘干的温度较低，未熔融和热分解，此过程中无挥发性废气产生。 料米进入注塑机后，注塑机电加热熔融后，通过空压机充气辅助将熔体挤入模具内，加压成型，经冷却后出模，即加工成型，注塑温度在220-230℃之间。 破碎过程只将边角料、残次品破碎到可入注塑机进料桶的颗粒状（与塑料米同等大小）即可，且于密闭破碎桶内进行，故生产过程中无粉尘外排。注塑过程的冷却水循环使用，即通过冷却塔后再由冷却塔返回注塑机冷却使用。注塑机需要使用液压油，液压油循环使用，但随着粘度的降低需定期更换，因此会产生废液压油和液压油空桶，属于危险废物。项目注塑工序会产生非甲烷总烃废气和噪声，产生的废次品和边角料经破碎机破碎后回收使用，包装过程中会产生包装废物。 产污环节说明： 废水：本项目只有生活污水，无生产废水。 废气：注塑成型工序中会产生少量的有机废气。 噪声：项目噪声源主要来源于注塑机、拌料机、破碎机、废气处理设施配套风机等设备运行时产生噪声。 固废：本项目产生的固体废物主要为边角料、不合格品、废包材、废活性炭、废液压油、液压油空桶和少量员工生活垃圾。 产污环节分析： 表2-4 生产过程产污环节一览表 类别 污染源 产污工序 原环评分析主要污染物 实际主要污染物 变化情况 废气 有机废气 注塑 非甲烷总烃 非甲烷总烃 与环评一致 废水 生活污水 员工生活 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 与环评一致 固废 边角料、不合格品 注塑 / / 与环评一致 废包材 原辅材料使用及包装 / / 与环评一致 废活性炭 废气治理 活性炭 活性炭 与环评一致 废液压油 注塑机台运行 液压油 液压油 与环评一致 液压油空桶 注塑机台运行 液压油空桶 液压油空桶 与环评一致 生活垃圾 员工日常生活 生活垃圾 生活垃圾 与环评一致 噪声 设备噪声 生产设备及环保设施设备运行 噪声 噪声 与环评一致 项目投资情况 项目总投资200万元，其中环保投资13.4万元人民币，约占总投资的6.7%，具体环保投资见表2-5。 表2-5 建设项目环保投资 项目 污染源 措施 环评估算投资（万元） 实际投资（万元） 变化 废水治理 生活污水 三级化粪池（厂区已配套） / / 不变 废气治理 注塑有机废气 有机废气：密闭车间、集气管/集气罩、活性炭吸附设施 12 12 不变 噪声治理 生产设备 基础减振，隔声 / / 不变 固废处置 生活垃圾 分类收集，交由环卫部门处置 0.2 0.2 不变 一般工业固体废物 塑料边角料和不合格品破碎后回用；废包材规范贮存，委托有主体资格和技术能力的单位进行处置 0.2 0.2 不变 危险废物 危废贮存间、分类收集、委托有资质单位处置 1.0 1.0 不变 合计 / / 13.4 13.4 不变 项目变动情况 项目已建内容主体工程基本与环评相符，项目与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对照分析情况详见表2-6。 表2-6 项目变动情况一览表 名称 序号 重大变动清单 项目环评情况 实际建设情况 是否属于重大变动 性质 1 建设项目开发、使用功能发生变化的 新建项目 新建项目 / 规模 2 生产、处置或储存能力增大30%及以上的 年生产塑料制品300万个 年生产塑料制品300万个 / 3 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 / 4 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的 / 地点 5 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 位于厦门市集美区金龙路891号201单元之三，详见附图4 位于厦门市集美区金龙路891号201单元之三，详见附图4 / 生产工艺 6 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 ①产品品种：塑料制品； ②生产工序：拌料/烘干、注塑成型、检验、包装、破碎； ③生产设备：见表2-2； ④主要原辅材料：见表2-3。 ①产品品种：塑料制品； ②生产工序：拌料/烘干、注塑成型、检验、包装、破碎； ③生产设备：见表2-2； ④主要原辅材料：见表2-3。 / 7 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 物料均为固态，运输、装卸、贮存方式变化过程不产生废气。 物料均为固态，运输、装卸、贮存方式变化过程不产生废气。 / 环境保护措施 8 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 废水：生活污水可排入化粪池预处理，后进入污水管网，最终进入杏林水质净化厂。 废气：项目车间日常生产时尽量门窗封闭，减少废气无组织的排放，注塑机上方设置集气装置，设计风量为7000m3/h，废气收集后净化处理后由风机经一根25m高排气筒排放。 废水：所在片区排水去向变化，生活污水可排入化粪池预处理，后进入污水管网，最终进入前场水质净化厂。 废气：项目车间日常生产时尽量门窗封闭，减少废气无组织的排放，注塑机上方设置集气装置，设计风量为10000m3/h，废气收集后净化处理后由风机经一根25m高排气筒排放。 / 9 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 项目不新增废水直接排放口，无生产废水排放口。 项目不新增废水直接排放口，无生产废水排放口。 / 10 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 项目废气排放口为1个，25m高、属于一般废气排放口。 项目废气排放口为1个，25m高、属于一般废气排放口。 / 11 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 噪声污染防治措施：（1）从声源上控制根据本项目噪声源特征，优先选用低噪声设备，从声源上降低设备本身的噪声。（2）从传播途径上降噪①生产时车间门窗尽量关闭，减少传播途径。②对废气处理设施配套风机加装减震垫。③加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。（3）从平面布置上降噪合理布置生产设备，高噪声设备尽量远离厂界。地下水污染防治措施：危废仓库进行防腐防渗设计，设置围堰或托盘。 噪声污染防治措施：（1）从声源上控制根据本项目噪声源特征，优先选用低噪声设备，从声源上降低设备本身的噪声。（2）从传播途径上降噪①生产时车间门窗尽量关闭，减少传播途径。②对废气处理设施配套风机加装减震垫。③加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。（3）从平面布置上降噪合理布置生产设备，高噪声设备尽量远离厂界。地下水污染防治措施：租赁所在建筑2层，危废仓库进行防腐防渗设计，设置围堰或托盘。 / 12 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 ①一般工业固废：边角料及不合格品破碎后回用于注塑工序，包装废包材由物资回收单位回收再利用。②危险废物：密封打包分类收集暂存于危废贮存间，待累积到一定量后交由有危险废物回收资质的单位清运处置。③生活垃圾：由环卫部门清运。 ①一般工业固废：边角料及不合格品破碎后回用于注塑工序，包装废包材由物资回收单位回收再利用。②危险废物：密封打包分类收集暂存于危废贮存间，待累积到一定量后交由有危险废物回收资质的单位清运处置。③生活垃圾：由环卫部门清运。 / 13 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 不需要设置 不需要设置 / 由上表可知，项目建设地点、建设性质、生产规模以及原辅材料、环保设施与环评文件基本一致，未发生重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 废水 项目生活污水排放量为0.4t/d（120t/a），项目所在厂区已配套化粪池，生活污水可排入化粪池预处理，出水水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮指标达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级）后进入污水管网，最终进入前场水质净化厂。 废气 项目废气来自注塑成型工序中会产生少量的有机废气，车间日常生产时尽量门窗封闭，减少废气无组织的排放，注塑机上方设置集气装置，风量为10000m3/h，废气收集后净化处理后由风机经一根25m高排气筒（DA001）排放。 注塑机台上集气罩 车间内废气收集管道及集气罩 注塑废气收集管道 活性炭吸附设施+25m排气筒 有机废气排气筒 有机废气排气筒及标识牌 图3-1 项目废气处理设施现场图 噪声 项目噪声源主要来源于注塑机、拌料机、破碎机、废气处理设施配套风机等设备运行时产生噪声。采取措施主要有以下： （1）从声源上控制 选用低噪声设备，从声源上降低设备本身的噪声。 （2）从传播途径上降噪 ①生产时车间门窗尽量关闭，减少传播途径。 ②对废气处理设施配套风机加装减震垫。 ③加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （3）从平面布置上降噪 合理布置生产设备，高噪声设备尽量远离厂界。 固体废物 本项目产生的固体废物主要为一般工业固体废物、生活垃圾、危险废物。 （1）一般工业固体废物 项目一般工业固体废物主要为注塑产生的边角料、品检工序产生的不合格品、产品包装工序产生的废包材。不合格品和边角料产生量约占塑料米用量的3%，即产生量为5.55t/a，代码为900-003-S17。原辅材料使用后和包装工序产生的废包材产生量约为0.4t/a，代码为900-005-S17。 废包材收集后规范贮存，委托有主体资格和技术能力的单位进行处置。塑料边角料和不合格品直接破碎后回用。 （2）生活垃圾 项目职工10人，生活垃圾0.6t/a，收集后由环卫部门统一清运。 危险废物 项目危险废物废气处理过程中产生的废活性炭、液压油和液压油空桶等。 ①液压油和液压油空桶：液压油约5年更换一次，一次产生量为500kg/年，约0.5t/a。废液压油空桶产生量约为0.05t/a，液压油空桶和废液压油属于《国家危险废物名录（2021年版）中的“HW08 废矿物油与含矿物油废物 非特定行业900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”的危险废物。 ②废活性炭：项目TA001废气处理设施配套活性炭箱体，TA001活性炭填装量分别为0.7m3。根据废气治理设施设计方案，活性炭吸附饱和量按300kg（有机废气量）/1t（活性炭）计，各处理设施活性炭装填参数及更换频率见下表。 表3-1 项目各废气处理设施活性炭装填参数及更换频率一览表 编号 装填体积（m3/次） 装填量（t/次） 每次可吸附废气量（t/次） 满工况下实际吸附废气量（t/a） 满工况下更换频率 TA001 0.7 0.35 0.105 0.79679 39天/次 废活性炭最大产生量 1.568 目前废液压油、废液压油桶产生量较少，废活性炭暂未产生，因此暂未与有资质单位签订危废协议。已建设有危废仓库，危废产生后分类存放于危废仓库，达一定量后（存放期不超过一年）后，及时交由有资质单位签订处置协议，进行运输、处置。 项目固体废物产生及处理处置情况详见表3-2。 表3-2 固体废物产生情况一览表 类别 种类 危废或一般固废代码 生产工序 环评 核算量 （t/a） 实际 产生量 （t/a） 处置方法 一般工业固废 不合格品和边角料 900-003-SW17 注塑 5.55 5.55 破碎后回用 包装废包材 900-003-SW17 原辅材料使用及包装 0.4 0.4 委托有主体资格和技术能力的单位进行处置 生活垃圾 办公、生活垃圾 / 员工日常生活 0.6 0.6 环卫部门清运处理 危险废物 废液压油 900-249-08 注塑机台使用 0.5 0.5 妥善贮存，交给有资质单位进行处理 液压油空桶 900-249-08 注塑机台使用 0.05 0.05 废活性炭 900-039-49 废气治理 0.894 1.568 危废仓库外标识标牌 危废仓库内分区贮存标识标牌 危废仓库内分区贮存标识标牌 危废仓库内废液压油贮存标识标牌 图3-2 危废仓库设施现场图 环境风险防范 项目已采取的风险防范措施如下： 建立健全安全生产操作规程；危废仓库进行防腐防渗设计，设置围堰或托盘，标识标牌、规章制度上墙等。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 环境保护措施监督检查清单 表4-1 环境保护措施监督检查清单（部分） 内容 要素 排放口（编号、名称）/污染源 污染物项目 环境保护措施 执行标准 大气环境 有机废气排放口DA001 非甲烷总烃 废气收集后引入1套活性炭吸附设施处理，尾气经DA001（25m）排气筒排放 《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2018）表2和表3排放限值，即非甲烷总烃（其他行业）排放速率≤1.8kg/h，最高允许排放浓度≤60mg/m3，封闭设施外≤4.0mg/m3；单位周界无组织排放监控浓度限值≤2.0mg/m3； 生产车间无组织废气 非甲烷总烃 日常生产车间的窗户密闭，加强集气系统收集效率 厂界无组织废气 非甲烷总烃 地表水环境 生活污水排放口DW001 pH、COD、BOD5、SS、氨氮 经厂区现有配套的化粪池预处理达标后由生活污水排放口接入市政污水管，进入杏林水质净化厂 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，即pH≤6-9， COD≤500mg/L，氨氮≤45mg/L，SS≤400mg/L，BOD5≤300mg/L 声环境 / / 基础减震、隔声罩、厂房隔声等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间≤65dB(A） 固体废物 ①一般工业固体废物：贮存在一般工业固废仓库，面积5㎡；塑料边角料和不合格品破碎后回用；废包材规范贮存，委托有主体资格和技术能力的单位进行处置。一般工业固体废物贮存标准参考执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中规定。 ②危废废物：分类收集，存放于危废仓库（面积8㎡），及时委托有资质单位处置；执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）中的相关规定，2023年7月1日起，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 ③生活垃圾：分类收集，交由环卫部门清运；执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）的“第四章 生活垃圾”之规定。 审批部门审批决定： 厦门顺兆塑胶制品有限公司（住所：厦门市集美区金龙路891号201单元之三）： 你司关于《顺兆塑料制品生产加工项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)的报批申请收悉。根据厦门绿瑞环保科技有限公司对该项目开展环境影响评价的结论，在全面落实报告表提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条规定，我局同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施。 你司应当严格落实报告表提出的防治污染和防止生态破坏的措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目竣工后，应按规定开展环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。 环评报告表及批复要求落实情况： 环评报告表及批复要求落实情况见表4-2。 表4-2 环评报告表要求落实情况一览表 序号 环评报告表及批复要求 实际情况 落实情况 1 项目生活污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后，通过市政管网排入杏林水质净化厂。 项目生活污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后，通过市政管网排入前场水质净化厂。 已落实 2 废气污染防治。项目有机废气：注塑成型工序中会产生少量的有机废气，注塑机上方设置集气装置，设计风量为7000m3/h，废气收集后净化处理后由风机经一根25m高排气筒排放。废气排放执行《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2018）表2和表3相关标准限值。 废气污染防治。项目有机废气：注塑成型工序中会产生少量的有机废气，注塑机上方设置集气装置，设计风量为10000m3/h，废气收集后净化处理后由风机经一根25m高排气筒排放。废气排放执行《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2018）表2和表3相关标准限值。 已落实 3 噪声污染防治。项目运营期应选用低噪声设备，对各类高噪声设备采取隔声、减振降噪等措施，确保厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 噪声污染防治。项目运营期应选用低噪声设备，对各类高噪声设备采取隔声、减振降噪等措施，确保厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 已落实 4 固体废物防治。一般工业固废、危险废物暂存于一般工业固废暂存区和危废暂存间暂存，一般工业固废一般工业固废交由物资部门回收利用，危险废物应按照危废管理相关要求进行规范管理，并委托有资质的单位进行处置。 固体废物防治。一般工业固废、危险废物暂存于一般工业固废暂存区和危废暂存间暂存，一般工业固废一般工业固废交由物资部门回收利用，危险废物应按照危废管理相关要求进行规范管理，并委托有资质的单位进行处置。 已落实

表五

验收监测质量保证及质量控制： 监测分析方法 本次验收监测所用的分析方法、使用仪器及检出限见表5-1。 验收监测分析方法及最低检出限 样品类别 检测项目 检测依据 检出限 检测仪器 废气 非甲烷总烃 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 0.07mg/m3 气相色谱仪/A60/YQ150 无组织废气 非甲烷总烃 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 0.07mg/m3 气相色谱仪/A60/YQ150 噪声 工业企业厂界环境噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 / 噪声仪/AWA6228+/YQ044 监测仪器 本项目委托进行验收监测，验收监测使用的分析仪器均经过计量部门检定校准合格，并在有效期内。 本项目的各项监测因子监测所用到的仪器名称、型号、编号等情况见表5-2。 表5-2 项目监测仪器一览表 类别 仪器名称 型号 编号 检定/校准情况 检定/校准期限 证书编号 分析 气相色谱仪 A60 YQ150 合格 2025.11.05 2023110079-0001 噪声仪 AWA6228+ YQ044 合格 2024.11.30 DX2023-71686 采样 一体式烟气流速监测仪 崂应3060-A型 YQ008 合格 2024.11.15/2024.11.09 RE202319302/LY202321888 人员资质 为保证验收监测的准确可靠，所有参加监测的技术人员均按国家规定持证上岗。所有采样记录和分析测试结果，按规定和要求进行三级审核。监测期间的样品采样、运输和保存均按照国家相关规定进行，采样及分析方法均采用国家标准方法。参加监测的技术人员均按国家规定，使用经计量部门检定合格并在有效使用期内的仪器等。同时公司有设置有符合国家相关标准规定的规范化采样口。 表5-3 采样人员、分析人员一览表 序号 姓名 职称 项目 上岗证号 气体检测分析过程中的质量保证和质量控制 为保证本次竣工验收监测结果的准确可靠，监测期间的布点、采样过程、样品收集、运输和保存均按国家相关规定和国家标准分析方法的技术要求进行；气体监测符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中质量控制和质量保证有关要求进行。质控结果见表5-4、表5-5。 表5-4 废气平行样质控结果 采样日期 检测项目 样品类别 样品浓度 (mg/m3) 平行样浓度 （mg/m3） 相对偏差% 标准要求相对偏差范围% 结果判定 2024.02.28 非甲烷总烃 无组织废气 0.17 0.18 -2.86 ≤±20 合格 固定源废气 3.22 3.02 3.21 ≤±15 合格 2024.02.29 无组织废气 1.00 0.86 7.53 ≤±20 合格 固定源废气 2.06 2.63 -12.15 ≤±15 合格 表5-5 废气标准曲线校准点检验质控监测结果 采样日期 检测 项目 样品 类别 曲线校核点（μmol/mol） 曲线峰面积 测量峰面积 相对误差（%） 标准要求相对误差范围% 结果判定 2024.02.28 总烃 无组织废气 5.10 51.28 52.61 2.59 ≤±10 合格 50.53 -1.46 ≤±10 合格 固定源废气 50.0 492.83 497.93 1.03 ≤±10 合格 491.33 -0.30 ≤±10 合格 甲烷 无组织废气 5.10 42.99 44.63 3.81 ≤±10 合格 42.05 -2.19 ≤±10 合格 固定源废气 50.0 435.86 466.45 7.02 ≤±10 合格 462.38 6.08 ≤±10 合格 2024.02.29 总烃 无组织废气 5.10 51.28 51.47 0.37 ≤±10 合格 51.58 0.59 ≤±10 合格 固定源废气 50.0 492.83 498.36 1.12 ≤±10 合格 468.44 -4.95 ≤±10 合格 甲烷 无组织废气 5.10 42.99 43.56 1.33 ≤±10 合格 43.96 2.26 ≤±10 合格 固定源废气 50.0 435.86 452.33 3.78 ≤±10 合格 425.9 -2.29 ≤±10 合格 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声监测符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求。监测使用的声级计经计量部门检定、并在有效期内；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，校准声源数值为93.8dB（A），测量前后仪器的灵敏度示值偏差不大于0.5dB。噪声仪校准结果见表5-6。 表5-6 噪声仪校准结果 校准日期 仪器名称 型号 编号 测量前 dB（A） 测量后 dB（A） 示值偏差dB（A） 结果判定 2024.02.28 噪声仪 AWA6228+ YQ044 93.8 93.8 0.0 合格 2024.02.29 噪声仪 AWA6228+ YQ044 93.8 93.8 0.0 合格

表六

验收监测内容： 本项目验收监测内容包括废气、噪声。项目监测方案如下： 1.有组织废气 （1）监测因子：非甲烷总烃； （2）监测布点：有机废气配套1套活性炭吸附设施，2个进口，排气筒总出口1个，一共3个点位（2进1出）； （3）监测频次：连续监测2天，每个点位监测3次。 表6-1 有组织废气监测点位、项目、频次 监测点 监测项目 监测频次 采样时间 进口2个，出口1个 非甲烷总烃 2天，3次 2024.02.28-02.29 2.无组织废气 （1）监测因子：非甲烷总烃； （2）监测布点：厂界上风向1个点，下风向3个点，点位以实际现场监测当天风向确定； （3）监测频次：连续监测2天，每个点位监测3次。 表6-2 无组织废气监测点位、项目、频次 监测点 监测项目 监测频次 采样时间 厂界 上风向1个，下风向3 非甲烷总烃 2天，3次 2024.02.28-02.29 3.噪声 （1）监测因子：厂界噪声； （2）监测布点：在项目厂界四周布置共4个监测点（车间1#北侧、2#东侧、3#南侧、4#西侧）； （3）监测频次：昼、夜噪声各监测1次，连续监测2天； 表6-3 噪声监测点位、项目、频次 序号 监测点位 监测项目 监测频次 采样时间 1 厂界四周，共4个点 昼间噪声 监测2天，昼间1次 2024.02.28-02.29 监测点位图详见附图5。

# 表七

验收监测期间生产工况记录： 依照相关规定，项目竣工环境保护验收监测应在工况稳定的情况下进行（附件4：工况证明），验收监测期间，项目生产设备及环保设施等设备运行正常，工况记录采用产品产量核算法，详见表7-1。 验收监测工况 产品名称 设计生产规模 监测时段产量 工况负荷 验收监测结果： （1）有组织废气 厦门顺兆塑胶制品有限公司委托于2024年2月28日~29日对项目有组织废气进行监测，监测结果见表7-2。 有组织废气监测结果 监测点位 采样日期 监测项目 采样频次 标干流量（m³/h） 排放浓度（mg/m³） 排放速率（kg/h） 验收监测期间，项目正常生产。根据出口监测数据作出以下分析： 满足《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2018）表2和表3排放限值，（非甲烷总烃（其他行业）排放速率≤1.8kg/h，最高允许排放浓度≤60mg/m3）。 根据验收监测结果，按照废气处理设施进出口的平均排放速率计算废气处理效率，详见表7-3，项目废气污染物排放总量见表7-4a、表7-4b。 项目废气处理设施处理效率一览表 项目 日期 进/出口（kg/h） 处理效率 平均处理效率 表7-4a 项目废气污染物总量及控制要求 废气源 污染物 两日平均排放速率(kg/h) 年生产时间（h/a） 全厂实际有组织排放量（t/a） 环评核定全厂有组织排放量（t/a） 表7-4b 项目废气排放量一览表 污染物名称 实际满工况下有 组织排放量（t/a） 满工况下无组织排放量（t/a） 满工况下总排放量（t/a） 环评总排放量（t/a） （2）无组织废气 厦门顺兆塑胶制品有限公司委托于2024年2月28日~29日对项目车间封闭设施外无组织废气进行监测，监测结果见表7-5。 表7-5 厂界无组织废气监测结果 监测点位 采样日期 监测项目 单位 检测结果 最大值 监测点位 监测日期 单位 1 2 3 最大值 根据监测数据，满足《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2018）单位周界无组织排放监控限值要求（非甲烷总烃单位周界≤2.0mg/m3）。 （3）噪声 厦门顺兆塑胶制品有限公司委托于2024年2月28日~29日对项目厂界噪声进行监测，监测结果见表7-6。 表7-6 厂界噪声监测结果一览表 监测点位 采样日期 监测时间 声源 测量值dB(A) 背景值dB(A) 检测结果dB(A) 验收监测期间，项目正常生产。根据监测数据，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。项目运营对周围声环境影响很小。

# 表八

验收监测结论： 1.污染物排放监测结果 （1）废水 生活污水可排入化粪池预处理，出水水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮指标达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级）后进入污水管网，最终进入杏林水质净化厂，符合验收要求。 （2）废气 注塑有机废气经机台上方设置集气罩收集后通过1套活性炭吸附设施处理达标后由1根25m高排气筒（DA001）排放。 有组织废气监测结果：排气筒DA001出口非甲烷总烃最大排放浓度为4.50mg/m3、最大排放速率为4.30×10-2kg/h，满足《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2018）表2和表3排放限值，（非甲烷总烃（其他行业）排放速率≤1.8kg/h，最高允许排放浓度≤60mg/m3），符合验收要求。 无组织废气监测结果：项目厂界非甲烷总烃无组织最大浓度为1.00mg/m3，满足《厦门市大气污染物排放标准》(DB35/323-2018)单位周界无组织排放监控限值要求（单位周界≤2.0mg/m3），符合验收要求。 （3）噪声 根据监测结果，企业厂界昼间噪声最大值为64.4dB（A）、夜间噪声最大值为54.9dB（A），可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，符合验收要求。 （4）固体废物 项目生活垃圾由环卫部门定期清运，一般工业固废为废包材收集后规范贮存，委托有主体资格和技术能力的单位进行处置，塑料边角料和不合格品直接破碎后回用，目前废液压油、废液压油桶产生量较少，废活性炭暂未产生，因此暂未与有资质单位签订危废协议。已建设有危废仓库，危废产生后分类存放于危废仓库，达一定量后（存放期不超过一年）后，及时交由有资质单位签订处置协议，进行运输、处置。 满足环评及其批复要求，符合验收要求。 2.工程建设对环境的影响规划 项目符合厦门市集美区规划布局要求，符合国家产业政策，工艺技术可行。项目各项污染物都得到了有效收集与处理，符合厦门市相应污染物排放标准要求、环评报告表及其批复要求，项目试运营至今，未收到环保投诉，工程建设与运行对周边环境的影响较小。 3.验收不合格情形核查 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见”。本项目与验收不合格情形对照核查见下表。 表8-1 项目与验收不合格情形核查情况表 序号 验收不合格情形 本项目 是否存在 1 （一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； 项目建设符合环境影响报告表及厦门市集美态环境局的批复要求。环保设施与主体工程同时投产。 不存在 2 （二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； 项目废气污染物、噪声均达标排放，符合相关标准要求。 不存在 3 （三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的； 项目建设地点、建设性质、生产规模以及生产设备、原辅材料、环保设施与环评文件基本一致，已建内容主体工程基本与环评相符，未发生重大变动。 不存在 4 （四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； 未造成重大环境污染及重大生态破坏。 不存在 5 （五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的； 已按要求完成排污许可证申请。 不存在 6 （六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的； 项目不分期建设/投入生产。 不存在 7 （七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； 公司未违反国家和地方环境保护法律法规。 不存在 8 （八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的； 验收报告资料真实，内容完整，验收结论明确、合理。 不存在 9 （九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 符合环境保护法律法规规章等相关要求。 不存在 根据核查对照，项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中规定的9条验收不合格的情形。 4.总结论 项目从设计、建设竣工至试运行期间，能执行环保“三同时”制度和排污许可制度；废水、噪声能得到控制，固废得到合理处置；项目的建设可达到国家对建设项目竣工环境保护验收方面的要求，项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中的第八条规定的不能提出验收合格意见的各种情形，符合竣工环境保护验收要求。

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 厦门顺兆塑胶制品有限公司            填表人(签字):                    项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 | 顺兆塑料制品生产加工项目 | 项目代码 | 2305-350211-06-01-778352 | 建设地点 | 厦门市集美区金龙路891号201单元之三 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） | 二十六、橡胶和塑料制品业29 53：塑料制品业292；”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） | 建设性质 | ☑ 新建 □ 改新建 □ 技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 年产塑料制品300万个 | 实际生产能力 | 年产塑料制品300万个 | 环评单位 | 厦门绿瑞环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 厦门市集美生态环境局 | 审批文号 | 厦集环审〔2023〕048号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2023年7月 | 竣工日期 | 2023年12月 | 排污许可证申领时间 | 2023年10月25日 |
|  | 环保设施设计单位 | 厦门立能达环境工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 厦门立能达环境工程有限公司 | 本工程排污许可证编号 | 91350211685256200T001X |
|  | 验收单位 | 厦门顺兆塑胶制品有限公司 | 环保设施监测单位 | 有限公司 | 验收监测时工况 | 正常 |
|  | 投资总概算（万元） | 200万元 | 环保投资总概算（万元） | 13.4万元 | 所占比例% | 6.7 |
|  | 实际总投资 | 200万元 | 实际环保投资（万元） | 13.4万元 | 所占比例% | 6.7 |
|  | 废水治理(万元) | / | 废气治理(万元) | 12 | 噪声治理(万元) | / | 固体废物治理（万元） | 1.4 | 绿化及生态(万元) | / | 其它(万元) | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | 10000m3/h | 年平均工作时 | 4800h |
| 运营单位 | 厦门顺兆塑胶制品有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91350211685256200T | 验收时间 |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 (工业 建设 项目 详填) | 污染物 | 原有 排放量 (1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程 产生量 (4) | 本期工程 自身削减量 (5) | 本期工程 实际排放量 (6) | 本期工程 核定排放量 (7) | 本期工程 “以新带老”削减量(8) | 全厂实际 排放总量 (9) | 全厂核定 排放总量 (10) | 区域平衡 替代削减量(11) | 排放 增减量 (12) |
|  | 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | 0.033 | 0.033 | / | 0.033 | 0.033 | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | 0.004 | 0.004 | / | 0.004 | 0.004 | / | / |
|  | 石油类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 烟尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业粉尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | / | / | 10.8792 | 10.8792 | / | 10.8792 | 10.8792 | / | / |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。      3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升

# Text boxes

新鲜水

生活用水

生活污水

化粪池

市政管网

杏林水质净化厂

冷却塔用水20

0.5

0.4

2.5

2

0.4

0.4

0.4

损耗0.1

损耗2

图2-2 工艺流程图

噪声

噪声、废气

冷却水

不合格品

作为生产原料回收使用

破碎机破碎

废次品、边角料

包装废物

包装入库

检验

注塑机注塑成型

拌料/烘干

塑料米

/色母

循环利用

活性炭吸附设施

采样口