10、结  论

10.1 工程概况及主要建设内容

福建永晶科技股份有限公司永晶科技4，6-二氯-5-氟嘧啶等技改项目位于邵武市金塘工业园区金岭大道6号（福建永晶科技股份有限公司现有厂区内）。本项目总投资为3650万元，其中环保投资2560万元，占项目投资的70.14%，建设规模为对已建产品FDH、5－FC、FDZ和AB26这四个产品工艺进行技改，并对全厂的废气治理设施进行重新疏理，分质分类处理，增加一套处理能力为12000m3/h的改性活性炭吸脱附装置处理，一套1t/h的沼气蒸发器，两套1t/h的甲醇蒸发器等。改造产品规模分别为4，6-二氯-5-氟嘧啶(简称FDH)200t/a、5-氟胞嘧啶(简称5-FC)500t/a、氟代丙二酸二乙酯(简称FDZ)150t/a、2-甲基-3-三氟甲基苯胺(简称AB26)200t/a。

本项目不新增员工，依托现有330人进行调配。四班三运转制，年工作时间为300天。

10.2 环境现状

（1）环境空气质量现状

由大气环境质量现状分析可知，根据《邵武市环境质量状况公报》可知，邵武市大气环境质量总体保持良好。基本6项污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO）可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据特征因子的监测数据可知甲醇、氨、氯化氢、硫化氢、甲苯、丙酮和硫酸等均可达到《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2－2018）附D其他污染空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃可达到参照《大气污染物综合排放标准详解》中确定的标准限值；二噁英可达参照日本环境省制定的环境标准限值；二氯甲烷一次值可达到根据《环境影响评价导则 制药建设项目》(HJ611-2011)附录 C 推荐公式计算环境空气质量标准。因此评价区域环境空气质量现状较好。

（2）水环境质量现状

根据水质现状调查结果表明，纳污水域富屯溪断面COD、氨氮、二氯甲烷和氟化物、二氯乙烷等等各因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。

地下水现状监测的各项指标均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准。

（3）声环境质量现状

根据环境噪声现状监测结果表明，厂址区域环境噪声值可达《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准要求，现状声环境质量较好。

（4）土壤环境质量现状

永晶厂区、永晶厂区外西南侧和东北侧块均为工业用地，属第二类用地，各监测因子均低于《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中表1标准中的筛选值第二类用地的标准限值。

10.3 污染物排放情况

### 10.3.1废水污染物排放情况

本次拟建项目建成后，全厂的废水排放变化情况详见表10.3.1.1。

表10.3.1.1本次拟建项目投产后园区污水处理后废水排放情况一览表

| 序号 | 污染物 | 现有项目 | 技改项目 | 以新代老 | 合计 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量t/a | 排放量t/a | 削减量t/a | 排放量t/a | t/a |
| 1 | 废水量 | 250909（836.36t/d） | 61785 | 43758.00 | 268936 (896.45t/d) | +18027.00 |
| 2 | 化学需氧量 | 12.55 | 3.09 | 2.19 | 13.45 | +0.90 |
| 3 | 悬浮物 | 2.51 | 0.62 | 0.44 | 2.69 | +0.18 |
| 4 | 氨氮 | 1.26 | 0.31 | 0.22 | 1.35 | +0.09 |
| 5 | 氟化物 | 0.97 | 1.24 | 0.12 | 2.09 | +1.12 |
| 6 | 总氮 | 2.41 | 0.93 | 0.30 | 3.04 | +0.63 |
| 7 | 总磷 | 0.08 | 0.022 | 0.01 | 0.09 | +0.01 |
| 8 | 石油类 | 0.16 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | +0.04 |
| 9 | 总氰化物 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.0000 |
| 10 | 铜 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | +0.0001 |
| 11 | 二氯甲烷 | 0.0076 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | +0.02 |
| 12 | 二氯乙烷 | 0.0077 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | +0.02 |
| 13 | 四氯化碳 | 0.0002 | 0 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 |
| 14 | 苯 | 0.0002 | 0 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 |
| 15 | 甲苯 | 0.0027 | 0 | 0.00 | 0.0027 | 0.0000 |
| 16 | 二甲苯 | 0.0003 | 0 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 |
| 17 | 吡啶 | 0.0068 | 0 | 0.0068 | 0 | -0.0068 |
| 18 | 水合肼 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | -0.002 |

### 10.3.2废气污染物排放情况

本项目投产后，全厂废气排放情况详见表10.3.2.1。

表10.3.2.1   本项目投产后全厂废气排放情况一览表

| 序号 | 污染物名称 | 现有项目排放量（t/a） | 技改项目排放量（t/a） | 消减排放量（t/a） | 合计全厂（t/a） | 增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气量(m3/h) | 97082.6 | 188945.6 | 97082.6 | 188945.6 | 91863 |
| 2 | 氯化氢 | 1.2146 | 0.6099 | 1.2146 | 0.6099 | -0.6047 |
| 3 | 氟化氢 | 0.4865 | 0.3059 | 0.3755 | 0.4169 | -0.0696 |
| 4 | 硫酸雾 | 0.2729 | 0.2263 | 0.2563 | 0.2429 | －0.03 |
| 5 | 氮氧化物 | 11.1246 | 8.8643 | 11.1246 | 8.8643 | -2.2603 |
| 6 | 氨 | 1.0276 | 0.1773 | 1.0126 | 0.1923 | -0.8353 |
| 7 | 甲醇 | 5.624 | 2.2996 | 5.473 | 2.4506 | -3.1734 |
| 8 | 非甲烷总烃 | 32.5305 | 20.0238 | 25.3665 | 27.1878 | -5.3427 |
| 9 | 二氯甲烷 | 0.8799 | 2.1984 | 0.8799 | 2.1984 | 1.3185 |
| 10 | 四氯化碳 | 0.0165 | 0.0152 | 0.0165 | 0.0152 | -0.0013 |
| 11 | 二氯乙烷 | 0.0153 | 0.0488 | 0.0153 | 0.0488 | 0.0335 |
| 12 | 吡啶 | 0.2107 | 0 | 0.2107 | 0 | -0.2107 |
| 13 | 甲苯 | 1.2518 | 0.5410 | 0.9564 | 0.8364 | －0.4154 |
| 14 | 颗粒物 | 0.8616 | 0.8361 | 0.8616 | 0.8361 | -0.0255 |
| 15 | 二氧化硫 | 1.5368 | 1.6873 | 1.5368 | 1.6873 | 0.1505 |
| 16 | 二噁英 | 2.308mg/a | 5.7002 mg/a | 2.308mg/a | 5.7002 mg/a | 3.3922 mg/a |
| 17 | 硫酸二甲酯 | 0.0019 | 0.000024 | 0.0019 | 2.4E-05 | -0.00188 |
| 18 | 丙酮 | 0.2781 | 0.0176 | 0.2781 | 0.0176 | -0.2605 |
| 19 | 乙腈 | 0.0813 | 0.0969 | 0.0064 | 0.1718 | 0.0905 |
| 20 | 硫化氢 | 0.5625 | 0.0867 | 0.3607 | 0.2885 | -0.274 |
| 21 | 三甲胺 | 0.023 | 0.0054 | 0.023 | 0.0054 | -0.0176 |
| 22 | 氯气 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0 |
| 23 | 四氢呋喃 | 0.5146 | 0.16 | 0.5146 | 0.16 | -0.3546 |
| 24 | 正己烷 | 0.094 | 0 | 0.094 | 0 | -0.094 |
| 25 | 二硫化碳 | 0.326 | 0 | 0.326 | 0 | -0.326 |

10.3.3噪声污染物排放情况

本项目噪声级在85dB～90dB之间，防止设备噪声对周边环境的影响，建设单位除了选用低噪设备外，对于产生的较高噪声设备，增设隔声房、隔声罩，气流进出口消声器等设施，使噪声降低10-20dB。

10.3.4固体废物产生及处置情况

本次技改项目固体废物主要有反应釜的釜底残液、废水预处理滤渣、废活性炭、工艺滤渣、污水处理站综合处理产生的污泥、以及少量的原料废包装袋、实验室的废液、机修车间的废机油和员工的生活垃圾等。其中危险废物集中收集后，委托有资质的单位处置。员工生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一处置。

## 10.4 主要环境影响

### 10.4.1大气环境

（1）正常排放情况

①本项目新增污染物贡献值分析

通过大气环境现状评价本项目所在区域为达标区域，本项目各污染物排放小时浓度贡献值最大浓度占标率二氯甲烷6.44%、非甲烷总烃23.05%、PM105.35%、SO210.2%、NO273.7%、氨4.49%、氟化氢4.69%、甲醇0.97%、氯化氢11.92%、二噁英35.9%、硫化氢9.17%、硫酸3.46%、丙酮0.55%、甲苯21.84%；日均浓度最大贡献值浓度占标率为PM100.72%、SO21.53%、NO28.32%、二噁英0.8%；各污染因子短期浓度贡献值的最大浓度占标率均≤100%。年均浓度最大贡献值浓度占标率为PM100.07%、SO20.3%、NO22.11%，各污染因子年均浓度贡献值的最大浓度占标率均≤30%。

②叠加预测分析

本项目投产后的污染源减去“以新代老”污染源，再叠加现状监测值和周边在建、拟建项目污染源贡献值后，网格点最大小时浓度占标率二氯甲烷62.14%、氟化氢38.56%、非甲烷总烃55.04%、氨63.26%、甲醇9.43%、氯化氢40.8%、硫化氢16.54%、硫酸60.13%；甲苯42.77%；丙酮3.11%。最大日均浓度占标率PM10 51.4%、SO2 17.81%、NO2 29.54%、二噁英5.83%；最大年均浓度占标率PM10 45.09%、SO2 16.55%、NO225.78%。均能满足评价质量标准要求。

各保护目标最大小时浓度占标率二氯甲烷2.72%、氟化氢14.97%、非甲烷总烃20.57%、氨55.36%、甲醇8.38%、氯化氢21.64%、硫化氢5.59%、硫酸56.79%；甲苯2.21%；丙酮0.7%。最大日均浓度占标率PM10 51.34%、SO2 17.38%、NO2 27.86%、二噁英5.05%；最大年均浓度占标率PM10 45.01%、SO2 15.8%、NO223.99%。均能满足评价质量标准要求。

③厂界小时浓度达标可行性

本项目排放的污染物厂界占标率非甲烷总烃为0.23%、氯化氢0.03%、氨0.006%、氟化氢0.03%、硫化氢0.15%，均符合标准要求。

（2）非正常工况大气影响分析

本项目非正常工况排放情况下对周围大气环境影响增大，污染物均出现超标情况，且污染物超标排放是环保不允许的，本评价建议建设单位在实际生产运行中应做好设备的维护和保养，确保设备稳定运行，一旦发生非正常工况，应及时在保证安全的情况下停止排污，严禁超标排放。

（3）大气防护距离

综合大气环境防护距离和卫生防护距离计算结果和相关技术规范要求，本项目建成后，永晶公司金塘厂区大气环境防护距离为0，卫生防护距离为厂界外500m。通过现状调查，本项目包络线范围内无居民区等敏感目标，但项目应做好无组织防护措施，以后的建设中，监督不得新建设居住区、医院、学校等对大气环境敏感的保护目标。

10.4.2水环境影响

本项目位于邵武市金塘工业园区金岭大道6号（福建永晶科技股份有限公司现有厂区内），在邵武市金塘工业园区污水处理厂的服务范围内，本项目废水经厂内污水处理站处理后污染物排放浓度可达到园区污水处理厂进水水质要求，再经园区污水处理厂处理后，废水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，后排入富屯溪Ⅲ类地表水系。对排污口下游河段的水质影响较小；

建设单位已建1个3000m3事故应急池和1个2000m3事故应急池，可避免污水处理设施事故排水，对周边水环境和园区污水处理厂造成严重的冲击负荷影响；事故结束后，事故废水可进入污水处理设施处理，检测出水可稳定达标后方可恢复生产，保证非正常或事故状况下排放的污水不污染周边环境或影响园区污水处理厂的正常运营。由于项目废水非正常排放和事故排放时，污水中COD等污染物浓度较高，故若未经处理直接排放至园区污水处理厂，对园区污水处理厂有一定冲击影响。因此，必须杜绝事故性排放。

### 10.4.3地下水环境影响

本项目含氟废水收集池、高浓废水收集池发生泄漏时，氟化物、二氯甲烷和1,2二氯乙烷对地下水水质影响较大。如果泄漏未及时发现，一旦地下水遭受污染，其自净条件差，污染具有长期性，必须杜绝泄漏事故。因此，企业必须确保污水处理设施安全正常运营，加强管理。若在发生意外泄漏的情形下，要在泄漏初期及时控制污染物向下游进行运移扩散，综合采取水动力控制、抽采或阻隔等方法，在污染物进一步运移扩散前将其控制、处理，避免对下游地下水造成污染影响。避免在项目运营过程中造成地下水污染。

为了防止污染物渗漏引进的地下水污染，采取以下防控措施：

① 在施工建设中，采取主动防渗漏措施与被动防渗漏措施相结合方法，防止地下水受到污染。

② 分区设置防渗区，按可能泄漏物质的特性将厂区分为一般污染防治区和重点污染防治区。

③结合本项目所在区域的水文地质条件、厂区及周边的现有情况，厂区、上下游设置了4个日常监控井，监测项目以氟化物、二氯甲烷、1,2二氯乙烷、高锰酸盐指数、氨氮、氯化物等为主。当发生泄漏事故时，应加密监测。监测结果应按有关规定及时建立档案。发现污染和水质恶化时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报相关部门。

④若发生污染突发泄漏事故对地下水造成污染时，可采取在现场去除污染物和在厂区地下水下游设置水力屏障，通过抽水井大强度抽出被污染的地下水，必要时应更换受污染的土壤，防止污染地下水向下游扩散。

10.4.4声环境影响

项目在运营时，设备噪声源对厂界的贡献值在26-44dB范围，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的3类标准要求。由于本项目周边200m范围内无居民，因此，不存在噪声扰民现象。

### 10.4.5固体废物

本项目固体废物包括危险固废和生活垃圾。危险固废产生量约2637.98t/a，委托有资质单位处置；一般固体废物约2t/a，经分类收集后由物质回收公司收购综合利用。建设单位应认真落实上述各种固体废物分类处置措施，保证各种固体废物得到有效处置，营运期产生的各种固体废物对环境的影响可得到有效的控制，从而避免项目产生的固废对地下水环境和土壤环境造成二次污染。

### 10.4.6环境风险

根据本项目环境风险潜势等级判断，本项目风险评价等级为一级，其中各环境要素评价等级如下：大气环境风险评价等级为二级，评价范围为：距建设项目边界5km区域范围；地表水评价等级为一级，评价范围为：覆盖污染影响所及水域；地下水评价等级为二级，评价范围为：项目场地6km2范围内的水文地质单元。

本项目的风险源为危化品发生泄漏，以及火灾等引发的伴生/次生污染物排放，对水环境、大气环境和人体健康都将造成危害。

1）大气环境风险影响结论

① 在F稳定度（1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%）的气象条件下，本项目在甲类仓库液氨钢瓶泄漏,最不利气象条件下，液氨出现超大气毒性终点浓度-1的最远距离为80m；出现超大气毒性终点浓度-2的最远距离为550m；三氯氧磷储罐泄漏，三氯氧磷出现超大气毒性终点浓度-1的最远距离为3030m；出现超大气毒性终点浓度-2的最远距离为4660m。

② 关心点影响结果分析结论

液氨、三氯氧磷最大浓度均未达到其对应的毒性终点浓度-1和毒性终点浓度-2；预测浓度未出现超标现象。

2）地表水影响结论

根据预测结果可知，事故情况下，本项目污染物排放产生的浓度增量叠加各污染物的背景值后，二氯甲烷在排放口下游横向284m，纵向62km范围内超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表3特定项目水质标准（二氯甲烷≤0.02mg/L）；1.2-二氯乙烷在排放口下游横向80m，纵向1.5km范围内超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表3特定项目水质标准（1.2-二氯乙烷≤0.03mg/L）。

事故情况下对富屯溪的影响较大，因此建设单位应做好风险防范措施，设置容积合适的事故应急池，同时编制应急预案，杜绝事故情况下的污水排放行为。

3）环境风险水平接受结论

项目在现有厂区已建1个3000m3和1个容积为2000m3的事故应急池、已建1个1650m3和1个容积为2000m3的的初期雨水收集池及其导流系统，能够满足事故废水及初期雨水的收集要求。

为防范于未然，将可能发生的环境风险事故的影响将到最低，园区管理部门已建一个容积为30000m3公共事故应急池（4#），位于康峰厂区南侧，可作为本项目第三级防控，防止事故废水流入富屯溪。

因此，本项目采取有效事故预防措施后本项目的环境风险水平是可接受。

综上所述，建设单位应严格按照本评价的要求采取相应的风险防范措施，并针对潜在的各类风险事故制定相应的应急预案，并严格执行，以最大程度降低风险影响，则本项目的环境风险总体是可防可控的。

### 10.4.7土壤环境影响

（1）根据土壤环境现状调查，本项目厂区及周边土壤环境现状符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表 1中第二类用地筛选值标准要求。周边地块现已规划为工业用地，不涉及农田、居住用地等敏感目标。根据影响预测结果判断，事故情况下项目二氯甲烷和1,2-二氯乙烷泄漏对土壤环境的影响较大。因此在本项目运营过程中，可能造成土壤污染的储罐区、污水处理站、固废间。应设有相应的防渗措施，将污染物泄漏事故降到最低程度，土壤环境质量可保持良好，不会对厂界内的土壤环境造成明显不良影响。

（2）本项目为二级评价，土壤跟踪监测每5年内开展1次；取得监测数据要向社会公开，接受公众监督。

因此，从土壤环境影响的角度分析，本项目的建设对土壤环境影响可接受。

10.4.8碳排放预测与评价

（1）建设单位可在现有技术条件下通过优化工艺，降低能损，改进高能耗工艺，提高能源综合利用效率，实施碳减排工程，进一步降低碳排放总量的潜力。

（2）建设单位根据国家制定的相关文件进行碳排放管理。

## 10.5环境保护措施

### 10.5.1废气防治措施

①有组织废气防治措施

本次项目技改后，对全厂废气治理设施重新疏理，更加全面的分质分类处理，其中主要含二氯甲烷、二氯乙烷废气集中收集后，引入活性炭吸脱附装置处理达标后高空排放；含挥发性有机物废气集中收集后，引入RTO装置处理达标后，高空排放；酸性气体采用水洗、碱洗工艺处理达标后高空排放，具体处理情况见下表。

表10.5.1 项目技改后全厂废气治理措施情况一览表

| 车间 | 项目 | 气量m3/h | 技改后治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染因子 | 治理措施 | 排气筒参数 | 排气筒位置 |
| 21#氟化车间1 | 5-氟胞嘧啶 | 工艺尾气 | 2000 | HF、F2 | 2级水洗+2级碱洗+除雾器+活性炭吸附 | 100#（30m×ø1.2m） | 6楼楼顶 |
|  |  | 产品干燥废气 |  | 颗粒物 | 布袋除尘+冷凝 |  |  |
|  | FEC、DFCF | 工艺尾气 | 5000 | 氟化氢、非甲烷总烃 | 2级水洗+2级碱洗+除雾器+活性炭吸附 |  |  |
|  | 氟尼辛 | 取代工段 | 取代反应尾气 | 600 | 氯化氢、四氯化碳、二氯乙烷 | 深度冷凝+3级水洗+碱洗 |  |  |
|  |  | 氟化工段 | 氟化尾气 | 600 | 氟化氢、氯化氢 | 3级水洗+1级碱洗 |  |  |
|  |  | 硝化工段 | 硝化尾气 | 5000 | 硫酸、硝酸 | 2级尿素溶液+1级碱洗 |  |  |
|  | AB69 | 加成工艺废气 | 500 | 硫代乙酸、甲基丙烯酸 | 冷凝+碱洗 |  |  |
|  |  | D-酰氯的合成工艺废气 | 1000 | HCl、氯化亚砜、二氧化硫、二氯甲烷 | 两级水洗+二级碱洗 |  |  |
|  | 成品包装间及储物间废气 | 2000 | 非甲烷总烃等 | 碱洗+除雾器+活性炭吸附 |  |  |
|  | 氟尼辛 | 取代工段 | 取代物精制尾气 | 100 | 二氯乙烷、二氯甲烷 | 2级深冷+活性炭吸脱附装置（碱洗塔+水洗塔+活性炭吸附塔） | 1021#（20m×ø1.4m） | 活性炭吸脱附装置区 |
|  |  | 氟化工段 | 氟化物精制尾气 |  | 二氯甲烷 | 2级深冷+活性炭吸脱附装置 |  |  |
|  | AB69 | 成盐废气 |  | 二氯甲烷 | 2级深冷+活性炭吸脱附装置 |  |  |
|  |  | 水解工艺废气 |  | 二氯甲烷 | 2级深冷+活性炭吸脱附装置 |  |  |
|  | 氟尼辛 | 硝化工段 | 硝化物精制尾气 | 200 | 甲醇 | RTO | 1017#（25m×ø1.2m） | RTO装置区 |
| 32#氟化车间2 | FDZ | 氟化尾气 | 2000 | 氟气、氟化氢、少量乙腈 | 1级水洗+2级碱洗+活性炭吸附 | 101#（30m×ø0.7m) | 车间顶楼 |
|  |  | 其他工段废气 | 12000 | 氨气、乙腈、FDZ | 冷凝+1级酸洗+1级水洗+RTO装置处理 | 1017#（25m×ø1.2m） | RTO排气筒 |
| 31#液间厂房 | 硝基异脲 | 工艺废气 | 2000 | 硫酸二甲酯、甲醇、硫酸、氨、NO2 | 冷凝+2级水洗+2级碱洗 | 1011#（30m×ø0.3m） | 车间顶楼 |
| 22#氟化车间3 | 丙酰三酮工艺废气 | 含三乙胺气体 | 4530 | 三乙胺、乙硫醇 | 冷凝+碱洗+酸洗+碱洗+碱洗 | RTO装置 | 1017#（25m×ø1.2m） | RTO装置区 |
|  |  | 放空尾气（各生产设备废气除三乙胺之外） | 18000 | 乙硫醇、甲苯、甲醇、丙二酸甲酯、盐酸 | 1级碱洗+1级酸洗+2级碱洗 |  |  |  |
|  |  | 5楼打料间尾气 | 2000 | 三乙胺、哌啶 | 1级酸洗+1级碱洗 |  |  |  |
| 33#氟化车间4 | 二硝产品 | 工艺废气 | 2000 | 硫酸雾、硝酸、氨、非甲烷总烃 | 2级尿素溶液洗+1级碱洗+1级水洗+活性炭吸脱附装置 | 1021#（20m×ø1.4m） | 活性炭吸脱附装置区 |
| 34#氟氮混合气车间 | 氟氮混合气 | 电解氢气尾气 | 550 | 氟化物 | 二级水洗+一级碱洗处理 | 108#（23m×ø0.1m） | 车间一楼南侧 |
|  |  | 工艺尾气 | 1900 | 氟化物 | 吸附塔+二级碱洗处理 | 109#（16m×ø0.5m） |  |
|  |  | 事故性废气 |  |  | 碱洗处理 |  |  |
| 13#甲类车间2 | FDH | 工艺废气 | 5000 | 甲醇、乙醇、氯化氢、FDH-1、甲酸 | 2级冷凝+2级水洗+1级减洗+ RTO装置处理 | 1017#（25m×ø1.2m） | RTO装置区 |
|  |  | 含二氯乙烷废气 | 5000 | 二氯乙烷、氯化氢、FDH | 水洗+碱洗+活性炭吸脱附装置 | 1021#（φ1.4×20m） | 活性炭吸脱附装置区 |
|  | AB69 | 分子蒸馏尾气 | 500 | 氯化氢 、二氧化硫 | 2级冷凝+2级水洗+1级减洗+ RTO装置处理 | 1017#（25m×ø1.2m） | RTO装置区 |
| 65#氢化车间 | AB26 | 含二氯甲烷废气 | 1000 | 二氯甲烷、AB26等 | 冷凝+水洗+活性炭吸脱附装置 | 1021#（φ1.4×20m） | 活性炭吸脱附装置区 |
|  |  | 重结晶工段废气 | 2000 | 正庚烷、乙酸乙酯和微量的二氯甲烷 | 冷凝+1级水洗+2级碱洗+RTO装置 | 1017#（25m×ø1.2m） | RTO装置区 |
|  | AB73产品 | 其他工艺废气 | 1040 | AB73、四氢呋喃 | 一级水洗+二级碱洗+RTO装置 |  |  |
|  | AB26和CH4780 | AB26和CH4780系列产品的加氢尾气 | 1500 | 氢气、氯化氢、四氢呋喃 | 冷凝+水封 | 1018#（20m×ø0.2m） | 生产车间 |
|  | AB73产品 | 加氢工艺废气 | 1885 | 四氢呋喃、氢气 | 冷凝+水封 |  |  |
| 66#氯化车间 | CH4780系列产品 | 氯化工段、副产盐酸工段尾气 | 3000 | 二氯乙烷、乙醇、氯化氢、氯气、三甲胺、CH4780-S1 | 经各工段冷凝预处理后，再经集中收集后采用采用二氯乙烷树脂吸附+3级水洗+1级碱洗塔1 | 1019#（25m×ø0.5m） | 生产车间 |
|  |  | 三甲胺气体 |  |  | 两级水洗+一级酸洗 |  |  |
|  | CH4780系列产品 | 其他工段工艺废气 | 4200 | 乙醇、三甲胺、四氢呋喃、丙酮、甲醇、氯化氢、氨气、醋酸、乙酰氯 | 经各工段预处理后，再经集中收集后RTO装置处理（当RTO检修不运行时，车间尾气进入活性炭吸附装置处理达标排入1020#排气筒 | 1020#（25m×ø0.6m）/1017#（25m×ø1.2m） |  |
| 14#溶剂回收车间 | FEC精馏尾气 | 2500 | HF、FEC、EC | 1个水洗塔+2个碱洗塔+碱乳化塔+除雾器+活性炭吸附箱 | 1014#（25m×ø0.6m） | 楼顶 |
|  | 有机溶剂回收 | 10000 | 甲醇、甲苯、正己烷、二氯乙烷 | 夹套冷却+3个水洗塔+1个碱洗塔+RTO装置 | 1017#（25m×ø1.2m） | RTO装置区 |
|  | 三效蒸发尾气 |  |  |  |  |  |
| 54#甲类仓库 | 储存液氯事故性排放 | － | 氯气 | 水洗+碱洗 | 1010#（15m×ø0.3m） | 仓库一楼 |
| 67#环保车间 | MVR、蒸馏等工段废气 | 2000 | 异丙醇、甲醇、甲苯、二氯甲烷、二氯乙烷 | 水洗+酸洗+碱洗+RTO装置 | 1017#（25m×ø1.2m） | RTO装置区 |
| 储罐区1 | 混合罐区 | 700 | 甲醇、氨、醋酸乙腈、乙酰乙酸甲酯等 | 碱洗+RTO装置 | 1017#（25m×ø1.2m） | RTO装置区 |
|  | 酸碱及AHF罐组 | 1500 | HF、HCl、硫酸 | 三级水洗+一级水洗+二级碱洗+活性炭吸附 | 101#（30m×ø0.7m） | 32#车间楼顶 |
| 储罐区2 | 有机物储罐废气 | 2000 | 三氯氧磷、二氯乙烷、二氯甲烷、四氯化碳、丙酮、乙醇、三甲胺、硫酸二甲酯等 | 二氯乙烷废气先经两级冷凝后，再与其他废气一同采用一级水洗+一级碱洗+活性炭吸附装置处理 | 1021#（φ1.4×20m） | 活性炭吸脱附装置区 |
|  | 酸性储罐废气 | 1000 |  |  |  |  |
| 动力车间 | 蒸汽发生器燃LNG烟气 | － | SO2、NOx、颗粒物 | 一根20m排气筒排放 | 107#（20m×ø0.7m） | 动力车间 |
| 污水处理站 | 污水处理站废气 | 污水处理站调节池、厌氧等设施进行加盖，废气集中收集后 | 50000 | 生化工段废气 | 非甲烷总烃、硫化氢、氨 | 碱洗+生物滤池+次氯酸钠塔+除雾器+活性炭箱 | 1021#（φ1.4×20m | 活性炭吸脱附装置区 |
|  |  |  | 17000 | 物化工段废气 |  | RTO装置 | 1017#（25m×ø1.2m） | RTO装置区 |
| 危废间1 | 废气 | 车间内集气罩收集 | 8000 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附（32车间） | 101#（30m×ø0.7m） | 32#车间楼顶 |
| 蒸汽发生间 | 污水处理站厌氧塔沼气 | 700 | 硫化氢、SO2、NOx | 脱硫塔+沼气蒸汽发生器（低氮燃烧） | 1022#排气筒（9m×ø0.4m） | 蒸气发生间 |
|  | 甲醇蒸汽发生器尾气 | 2682 | 甲醇、SO2、NOx | 低氮燃烧 | 1023#排气筒（9m×ø0.4m） |  |
| RTO处理装置 | 50000 | 一套处理有机废气50000m3/h的RTO装置（主要由二级碱洗塔+一级水洗塔+焚烧室+急冷塔+2级碱洗塔+除雾） | 1017#（25m×ø1.2m） | RTO装置区 |
|  | 40000 | 一套处理有机废气40000m3/h的RTO装置（主要由一级碱洗塔+一级水洗塔+焚烧室+急冷塔+二级碱洗塔） |  |  |
|  | － | RTO泄爆排放口 | 1024#（12.6m×ø0.53m） |  |

②无组织废气：对车间内的泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。车间内设置有毒气体报警装置，及时发现有害气体的泄漏并及时组织抢修，以减少有害气体的无组织排放。

### 10.5.2废水防治措施

本项目生产废水进行分质分类收集处理，分别收集高浓废水、含氟废水、高盐废水和低浓废水，在污水处理站中高浓废水和含氟废水采用“电催化氧化反应器+生石灰中和沉淀除氟+碳酸钠中和沉淀除钙”预处理工艺，高盐废水采用“MVR蒸发”预处理工艺，低浓废水采用“收集池3收集”预处理工艺。各预处理的尾水收集于中间池2中，再采用水解酸化池+配水井（调节温度和pH）+厌氧反应罐+厌沉池+一级A池+一级O池+二沉池+中间水池+二级A池+二级O池+二沉池+混沉池+排放水池处理达标后排入园区污水处理站进一步深度处理达标后排入富屯溪。实现废水达标排放。

厂区初期雨水收集于初期雨水池后泵入污水处理站处理，随后的雨水排入雨水管网。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的相关规定，遵循“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，从原料和产品的储存、装卸、运输、生产过程、污染处置装置等全过程控制各种有毒有害物质，同时针对厂区的有害物质可能泄漏的区域采防渗措施，阻止其渗入地下水中，从源头到末端全方位采取控制措施，防止建设项目运行对地下水污染。

### 10.5.3噪声防治措施

①应将鼓、引风机设立在独立风机房内，风机进出口安装消声器。

②空压机和泵类分别设在独立房间内。

③所有机械设备的安装减振措施。

④加强设备管理和维护，保持设备处于良好的运转状态，避免设备运转不正常造成的厂界噪声升高。

⑤加强绿化，利用树木降低噪声值。

### 10.5.4固体废物防治措施

危险废物集中收集后，委托有资质单位处置。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物污染防治技术政策》的有关规定建设，临时存放在危废暂存间内贮存及管理。项目产生的生活办公垃圾应采取分类收集、分类贮存，企业应按规范建设垃圾箱和临时贮存场所。由环卫工人统一收集处理，做到日产日清，防止二次污染。

### 10.5.5建设项目环境保护设施验收

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环境保护总局令第13号令)的规定，噪声、废气、废水和固废环保治理措施竣工验收按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）的规定由建设单位自主验收，本次技改项目竣工环境保护验收主要内容见表10.5.1。

表10.5.1 本次技改环保设施验收一览表

| 序号 | 项目 | 污染因子 | 治理措施 | 验收标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 21#氟化车间1 | 5-氟胞嘧啶 | 配料、氟化、脱溶工段废气 | HF、F2 | 三级水洗+一级碱洗 | 100#排气筒（30m×ø0.7m） | 氟化氢、氮氧化物、二氯甲烷、二氯乙烷、四氯化碳、二氧化硫执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4标准限值；颗粒物、氯化氢、氨执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1；硫酸执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3标准限值；非甲烷总烃执行《福建省工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1-医药制造类 | 氟化氢≤5mg/m3 氮氧化物≤150mg/m3 二氯乙烷≤1mg/m3 二氯甲烷≤100mg/m3 四氯化碳≤20mg/m3 二氧化硫≤50mg/m3 颗粒物≤30mg/m3 氯化氢≤30mg/m3 氨≤30mg/m3 硫酸≤20mg/m3 非甲烷总烃≤80mg/m3 |
|  |  |  |  | 产品干燥尾气 | 颗粒物 | 布袋除尘+冷凝 |  |  |  |
|  |  |  | FEC、DFCF | 工艺尾气 | 氟化氢、非甲烷总烃 | 2级水洗+2级碱洗+除雾器+活性炭吸附 |  |  |  |
|  |  |  | 氟尼辛 | 取代反应尾气 | 氯化氢、四氯化碳、二氯乙烷 | 深度冷凝+3级水洗+碱洗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氟化尾气 | 氟化氢、氯化氢 | 3级水洗+1级碱洗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 硝化尾气 | 硫酸、硝酸 | 2级尿素溶液+1级碱洗 |  |  |  |
|  |  |  | AB69 | 加成工艺废气 | 非甲烷总烃 | 冷凝+碱洗 |  |  |  |
|  |  |  |  | D-酰氯的合成工艺废气 | HCl、二氧化硫、二氯甲烷、非甲烷总烃 | 两级水洗+二级碱洗 |  |  |  |
|  |  |  | 成品包装间及储物间废气 | 非甲烷总烃 | 碱洗+除雾器+活性炭吸附 |  |  |  |
|  |  | 32#氟化车间2（FDZ） | 氟化工段含氟废气 | F2、HF、乙腈 | 1级水洗+2级碱洗 | +活性炭吸附+101#排气筒（30m×ø0.7m） | 氯化氢执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1、乙腈、氟化氢执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6、非甲烷总烃执行《福建省工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1-医药制造类 | 氯化氢≤30mg/m3 氟化氢≤5mg/m3 乙腈≤50mg/m3 非甲烷总烃≤80mg/m3、9.6kg/h |
|  |  | 危废间 | 废气 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附 |  |  |  |
|  |  | 酸碱及AHF储罐区 | 罐区废气 | HCl、HF | 三级水洗+一级水洗+二级碱洗 |  |  |  |
|  |  | 32#氟化车间2 | FDZ | 中和、脱溶工段的含乙腈、氨废气 | 乙腈、氨、非甲烷总烃 | 冷凝+1级酸洗+1级水洗 | RTO装置处理+1017#排气筒排放（25m×ø1.2m） | 氯化氢、硫化氢、氨、颗粒物、SO2、NOX、二噁英类执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1、表3标准要求，二氯甲烷、二氯乙烷、甲醇、氟化氢、四氢呋喃、丙酮、甲苯、乙腈执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6、非甲烷总烃执行《福建省工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1-医药制造类；三甲胺、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值 | 氯化氢≤30mg/m3 硫化氢≤5mg/m3 氨≤30mg/m3 颗粒物≤30mg/m3 SO2≤200mg/m3 NOx≤200mg/m3 二噁英类≤0.1ng-TEG/m3 二氯甲烷≤100mg/m3 二氯乙烷≤1mg/m3 甲醇≤50mg/m3 氟化氢≤5mg/m3 四氢呋喃≤100mg/m3 丙酮≤50mg/m3 甲苯≤15mg/m3 乙腈≤50mg/m3 非甲烷总烃≤80mg/m3、9.6kg/h 三甲胺≤0.97kg/h 臭气浓度≤2000 |
|  |  | 21#氟化车间1 | 氟尼辛 | 硝化物精制尾气 | 甲醇 | － |  |  |  |
|  |  | 22#氟化车间3 | 丙酰三酮工艺废气 | 含三乙胺气体 | 三乙胺、乙硫醇 | 冷凝+碱洗+酸洗+碱洗+碱洗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 放空尾气（各生产设备废气除三乙胺之外） | 乙硫醇、甲苯、甲醇、丙二酸甲酯、盐酸 | 1级碱洗+1级酸洗+2级碱洗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5楼打料间尾气 | 三乙胺、哌啶 | 1级酸洗+1级碱洗 |  |  |  |
|  |  | 13#甲类车间2 | FDH | 工艺废气 | 非甲烷总烃、甲醇、HCl | 2级冷凝+2级水洗+1级减洗 |  |  |  |
|  |  |  | AB69 | 分子蒸馏尾气 | 氯化氢 、二氧化硫 | 2级冷凝+2级水洗+1级减洗 |  |  |  |
|  |  | 65#氢化车间 | AB26 | 重结晶、溶剂回收等工段废气 | 非甲烷总烃、二氯甲烷 | 冷凝+一级水洗+二级碱洗预处理后 |  |  |  |
|  |  |  | AB73产品 | 其他工艺废气 | 四氢呋喃、非甲烷总烃 |  |  |  |  |
|  |  | 67#环保车间 | 工艺废气 | HF、二氯乙烷、甲苯、甲醇、非甲烷总烃 | 水洗+酸洗+碱洗 |  |  |  |
|  |  | 66#氯化车间 | CH4780系列产品 | 其他工段工艺废气 | 乙醇、四氢呋喃、丙酮、甲醇、氯化氢、氨气、非甲烷总烃 | 经各工段预处理后，再经集中收集后RTO装置处理（当RTO检修不运行时，车间尾气进入活性炭吸附装置处理达标排入1020#排气筒 |  |  |  |
|  |  | 14#溶剂回收车间 | 工艺废气 | 甲醇、非甲烷总烃、二氯乙烷 | 3级水洗+1级碱洗 |  |  |  |
|  |  | 混合罐区 | 罐区废气 | 甲醇、乙腈、非甲烷总烃 | 碱洗 |  |  |  |
|  |  | 污水处理站 | 物化工段废气 | 非甲烷总烃、H2S、NH3 | － |  |  |  |
|  |  | 65#氢化车间（AB26） | 加氢工段尾气 | 非甲烷总烃 | 冷凝+水封罐 | 1018#排气筒排放（φ0.2×20m） | 非甲烷总烃执行《福建省工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1-医药制造类 | 非甲烷总烃≤80mg/m3、9.6kg/h |
|  |  | 21#氟化车间1 | 氟尼辛 | 取代物精制尾气 | 二氯乙烷、二氯甲烷 | 2级深冷 | 活性炭吸脱附装置区（水洗+碱洗+活性炭吸脱附 | 1021#排气筒排放（φ1.4×20m） | 氯化氢、硫化氢、氨执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1标准要求；二氯甲烷、二氯乙烷、丙酮、四氯化碳、硫酸二甲酯、氮氧化物执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6；非甲烷总烃执行《福建省工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1-医药制造类；硫酸执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3标准限值；三甲胺、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值。 | 氯化氢≤30mg/m3 硫化氢≤5mg/m3 氨≤30mg/m3 二氯甲烷≤100mg/m3 二氯乙烷≤1mg/m3 丙酮≤50mg/m 四氯化碳≤20mg/m3 硫酸二甲酯≤5mg/m3 氮氧化物≤150mg/m3 非甲烷总烃≤80mg/m3、9.6kg/h 硫酸≤20mg/m3 三甲胺≤0.97kg/h 臭气浓度≤2000 |
|  |  |  |  | 氟化物精制尾气 | 二氯甲烷 | 2级深冷 |  |  |  |  |
|  |  |  | AB69 | 成盐废气 | 二氯甲烷 | 2级深冷 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水解工艺废气 | 二氯甲烷 | 2级深冷 |  |  |  |  |
|  |  | 13#甲类车间2 | FDH | 含二氯乙烷废气 | 二氯乙烷、HCl、非甲烷总烃 | 水洗+碱洗 |  |  |  |  |
|  |  | 33#氟化车间4 | 二硝产品 | 工艺废气 | 硫酸雾、硝酸、氨、非甲烷总烃 | 2级尿素溶液洗+1级碱洗+1级水洗 |  |  |  |  |
|  |  | 65#氢化车间 | AB26 | 萃取、精馏等含二氯甲烷废气 | 二氯甲烷、非甲烷总烃 | 冷凝+水洗 |  |  |  |  |
|  |  | 化学品罐组1和化学品罐组2 | 罐区二氯乙烷废气 | 二氯乙烷 | 两经冷凝 | 一级水洗+一级碱洗 |  |  |  |  |
|  |  |  | 罐区二氯甲烷等其他废气 | 氯化氢、二氯甲烷、非甲烷总烃、四氯化碳、丙酮、三甲胺、硫酸二甲酯、硫酸、氮氧化物 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水处理站 | 生化工段废气 | 非甲烷总烃、H2S、NH3 | 碱洗+生物滤池+次氯酸钠塔+过滤器+活性炭箱 |  |  |  |
|  |  | 蒸气发生间 | 厌氧塔废气(1t/h沼气蒸汽发生器尾气) | H2S、SO2、NOX | 脱硫塔+低氮燃烧+1022#排气筒（9m×ø0.4m） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2－燃气锅炉 | 颗粒物≤20mg/m3 SO2≤50mg/m3 NOx≤200mg/m3 烟气黑度（林格曼黑度）≤1级 硫化氢≤5mg/m3 |
|  |  |  | 1t/h甲醇蒸汽发生器尾气 | 颗粒物、氮氧化物 | 低氮燃烧+1023#排气筒（9m×ø0.4m） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2－燃油锅炉 | 颗粒物≤20mg/m3 NOx≤200mg/m3 烟气黑度（林格曼黑度）≤1级 硫化氢≤5mg/m3 |
|  | 废气 | 厂界无组织废气 | 非甲烷总烃、氯化氢、氨、硫化氢、氟化物、臭气浓度 | 对物料的工艺管线，除与阀门、表、设备等连接可采用法兰外，螺纹连接管道均采用密封焊。阀门、仪表、设备法兰的密封面和垫片提高密封等级；所有设备的液面计及视镜加设保护设施，对生产装置的管线法兰、阀门、泵、压缩机、开口阀或开口管线、泄压设备等可能泄漏点应开展泄漏检测与修复（LDAR）等 | 厂界非甲烷总烃执行《福建省工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2、3标准限值；氨、硫化氢、二硫化碳和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值；氯化氢执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4；氟化物执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5标准限值 | 厂界非甲烷总烃≤2.0mg/m3、厂内1h平均浓度值≤8.0mg/m3，任意一点浓度值≤30mg/m3， 硫化氢≤0.06 mg/m3 氨≤1.5 mg/m3 臭气浓度≤20（无量纲） 氯化氢≤0.2mg/m3 氟化物≤0.02mg/m3 |
| 2 | 废水 | 污水处理站 | 高浓浓废水和含氟废水 | pH、COD、SS、氨氮、氯化物、二氯甲烷、二氯乙烷、氟化物、总氮、总磷、总铜等 | 电催化氧化反应器+生石灰中和沉淀除氟+碳酸钠中和沉淀除钙（处理能力610t/d） | 水解酸化池+配水井（调节温度和pH）+厌氧反应罐+厌沉池+一级A池+一级O池+二沉池+中间水池+二级A池+二级O池+二沉池+混沉池+排放水池 | 执行园区污水处理厂入网水质标准；二氯甲烷、总铜、急性毒性参照《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2；二氯乙烷参照《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表3， | pH:6～9 COD≤500mg/L 氨氮≤45 mg/L SS≤350mg/L 氯化物≤2500 mg/L 二氯甲烷≤0.3mg/L 总氮≤50mg/L 总磷≤3mg/L 总铜≤0.5mg/L 氟化物≤15mg/L二氯乙烷≤0.3mg/L 急性毒性≤0.07mg/L 石油类≤15mg/L |
|  |  |  | 高盐废水 |  | MVR蒸发（处理能力120t/d） |  |  |  |
|  |  |  | 低浓废水 |  | 收集池 |  |  |  |
|  |  | 生活污水 |  | 化粪池 |  |  |  |
|  |  | 初期雨水 | pH、COD、SS和氟化物 | 在雨水总排放口设闸阀，将初期雨水引至初期雨水收集池中，再泵入厂区污水处理站处理 |  |  |  |
| 3 | 固废 | 危险废物 | 集中收集于厂区的危险废物临时贮存间，定期委托有资质的单位处理，本项目设有一座危废暂存间面积328m2和厂区东南角一座危废库700m2 | 落实台帐,场内贮存、运输与处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》 |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集后，由当地环卫部门统一处理 | 落实情况 |
| 4 | 噪声 |  | 基础减震和墙体隔声 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 昼间 65dB、 夜间 55dB |
| 5 | 环境风险 | 储罐区设围堰，配备式自吸排污泵；建立事故废水“三级防控体系”，结合厂区雨水管网布局，依托现有1个容积3000m 3的事故池和1个容积为2000m 3的事故池，保证发生事故时，废水能得到有效收集，不外排厂外环境； 加强环境风险事故应急监测系统的建立，加强与邵武市、金塘工业园区应急指挥中心联动，编制应急预案并报送环保主管部门备案。 定期开展风险事故应急演练。 | 落实情况 | － |
| 6 | 雨污管网 | 厂区雨污分流，雨水排放口处设闸阀，依托现有1个1650m3的初期雨水收集池和1个2000m3的初期雨水收集池收集全厂初期雨水，最终再泵入污水处理站处理。 | 落实情况 | － |
| 7 | 环境管理与监测计划 | 建设检测室，配备环保专员，制定环境管理制度；建立台账管理制度，做好废气、废水处理设施的运行记录及台账记录，同时对固废处置建立台账管理； 按报告书环境监测计划进行日常环境监测工作； 按有关规范开展环境监理工作。 | 落实情况 | － |
| 8 | 排污口规范化 | 废水排放口、废气排气筒、固废临时堆场、高噪声场所等应按规范化建设，项目雨污分流，雨水和污水总排放口设有切换闸阀。 | 落实情况 | － |
| 9 | 地下水防控 | 建设地下水监控井，分区防渗 | 落实情况 |  |

### 10.6环境经济损益分析

本项目建设具有显著的社会和经济效益。因此，该项目从环境经济损益的角度考虑是可行。

10.7 环境管理与监测计划

设立专职环保人员，负责日常环境管理和环境监测。建立环保档案，收集保存环保文件和监测资料档案,落实监测计划。

10.8 总量控制

现有项目各总量控制指标排放量COD12.55t/a、氨氮1.26t/a、二氧化硫1.54t/a、氮氧化物11.13t/a，均小于排污权交易购买获得总量（COD13.9t/a、氨氮1.84t/a、二氧化硫1.7175t/a、氮氧化物15.6313t/a），符合总量控制要求。

本次项目技改后厂污染物排放量为COD13.45t/a<13.9t/a、氨氮1.35t/a<1.84t/a、二氧化硫1.6873t/a<1.7175t/a、氮氧化物8.8643t/a<15.6313t/a。COD、氨氮、二氧化硫和氮氧化物排放总量均低于排污权核定量。

按照《南平市“三线一单”生态环境分区管控方案》的规定，VOCs排放量需采取等量替代，本次技改项目VOCs排放量20.0238t/a，以新代老VOCs削减量为25.3665t/a，本项目VOCs排放量小于削减量，可满足等量替代要求。

因此，本项目建设满足总量控制要求。

## 10.9公众意见情况说明

建设单位于2023年12月进行第一次公示，公示时间十个工作日。一次公示期间未收到任何公众来信、邮件、传真及电话等；本项目环评征询意见稿完成后于2024年5月分别在福建环保网、闽北日报和厂区周边宣传栏上进行二次公示，公示时间十个工作日；项目二次公示后均未接到公众反馈意见。

10.10 总结论

福建永晶科技股份有限公司永晶科技4，6-二氯-5-氟嘧啶等技改项目位于邵武市金塘工业园区金岭大道6号（福建永晶科技股份有限公司现有厂区内），项目符合国家产业政策，符合邵武市金塘工业园区规划环评和审查意见要求，符合“三线一单”要求。工程投产后具有良好的经济效益、社会效益。通过落实环评报告书提出的各项污染防治措施和风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，加强环境管理的前提下，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。