建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：福建省悦健护理用品有限公司年产纸尿裤3亿片、经期裤1亿片项目

建设单位（盖章）：福建省悦健护理用品有限公司

编制日期：        2024年05月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	18

四、主要环境影响和保护措施	23

五、 环境保护措施监督检查清单	36

六、结论	38

建设项目污染物排放量汇总表	39

附图1：项目地理位置图	40

附图2：项目车间平面布置图（单位：mm）	41

附图5：项目周围环境示意图	44

附图6：项目周边环境现状照片	45

附图7：晋江经济开发区（五里园）控制性详细规划—土地利用规划图	46

附图8：晋江市土地利用总体规划图	47

附图9：晋江生态市建设规划修编(2011-2020年)--生态功能区划图	48

附图10：项目卫生防护距离包络线图	49

附图11：大气环境现状监测布点	50

附件1：委托书	51

附件2：营业执照	52

附件3：法人身份证	53

附件4：项目备案表	54

附件5：出租方土地证	55

附件6：租赁合同	57

附件7：出租方环评手续	63

附件8：转让方佳质公司环评	65

附件9：检测报告	70

附件10：环评信息公开情况	80

附件11：设备及环保设施转让协议	82

附件12：承诺保证书	83

附件12：晋江市2021年度第三批次土地征收成片开发方案（摘录）及其批复	84

附件13：环境空气质量现状监测报告（TSP）	90

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福建省悦健护理用品有限公司年产纸尿裤3亿片、经期裤1亿片项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2404-350582-04-03-242144 |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | ****** |
| 建设地点 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)灵山路10号 |
| 地理坐标 | 东经118度30分58.572秒，北纬24度43分33.873秒 |
| 国民经济 行业类别 | C2239其他纸制品制造 | 建设项目 行业类别 | 19-038 纸制品制造 223* |
| 建设性质 | √新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 晋江市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 闽发改备[2024]C051001号 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 5.0 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | √否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 租赁建筑面积5547.51 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类）（试行）》， 土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价。项目工程专项设置情况参照表1专项评价设置原则表，具体见下表。 表1-1 专项评价设置情况一览表 专项评价类别 设置原则 本项目情况 是否设置专项 大气 排放废气含有有毒有害污染物①、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标②的建设项目 本项目主要排放大气污染物为颗粒物，不涉及大气专项设置原则中提及的有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的 水集中处理厂 项目无 生产废水外排；生活污水经化粪池处理达标后排入泉荣远东污水处理厂。 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质。 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及，项目采用市政供水 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于向海洋排放污染物的海洋工程建设项目 否 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 ②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ③临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 根据上表分析可知，项目无需开展专项评价工作。 |
| 规划情况 | 规划名称：《晋江经济开发区（五里园）控制性详细规划》； 审批机关：晋江市人民政府； 审批文件名称及文号：《晋江市人民政府关于晋江经济开发区（五里园）控制性详细规划修编设计方案的批复》（晋政文〔2021〕26号）。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名：《福建晋江经济开发区(五里园、安东园)规划环境影响报告书》； 召集审查机关：福建省环保厅； 审查文件名称及文号：《福建省环保厅关于福建晋江经济开发区（五里园、安东园）规划环境影响报告书的审查意见的函》（闽环保监〔2010〕53号）。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （1）规划符合性分析 根据《晋江经济开发区（五里园）控制性详细规划-土地利用规划图》，见附图7，项目所在地块规划为二类工业用地，项目从事纸尿裤、经期裤生产，属二类（轻污染）工业型建设项目，因此本项目建设符合福建晋江经济开发区（五里园）总体规划要求。 （2）规划环评符合性分析 根据《福建晋江经济开发区(五里园、安东园)规划环境影响报告书》及其审查意见的函（闽环保监〔2010〕153号）， 本项目与规划环评符合性分析表1-1。 表1-1 本项目与规划环评及审查意见要求符合性一览表 项目 规划环评要求 本项目情况 符合性分析 产业定位 以发展高新技术产业及当地传统优势产业等一、二类工业为主，优先发展电子信息、机电一体化、生物医药、新材料等高新技术产业，鼓励投资纺织、服装、机械加工、食品、精细化工、制鞋等传统优势产业 项目主要从事纸尿裤、经期裤生产，经环评调查可得，项目所在园区已入驻有其他纸尿裤生产企业，如福建兰斯贝儿卫生用品股份公司、泉州市恩莎卫生用品有限公司、福建中润纸业有限公司，因此，项目建设与周边企业相容，符合园区产业定位。 符合 环保 准入 园区应优先安排技术先进、 节水节能的工业企业入园， 五里园引进的企业应限定为一类、 二类工业。 限制引进废气污染严重及高耗水型企业； 禁止引进不符合国家相关法律法规、 产业政策和清洁生产要求的项目； 禁止引进电镀、漂染、皮革、造纸等三类工业企业。 本项目从事纸尿裤、经期裤生产， 属于二类工业项目， 不在五里园环保准入负面清单内。项目符合国家和地方产业政策。生产工艺技术较为先进。采用袋式除尘器处理废气，废气达标排放。 符合 能源 五里园应积极推行清洁能源的实施，天然气管道接通后，淘汰现有4吨/小时以下燃煤锅炉。 本项目采用电能，无燃煤锅炉。 符合 清洁 生产 积极推进清洁生产及循环经济，新（迁、改、扩）将企业必须达到国内清洁生产先进水平要求。 项目原辅材料不含有毒有害物质，采用成熟先进的工艺、设备，可达到国内清洁生产先进水平要求。 符合 根据上表分析，本项目建设情况均符合规划环评的各项管控要求，符合福建晋江经济开发区(五里园、安东园)规划环境影响报告书》结论及其审查意见的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | （3）产业政策符合性分析 项目主要从事纸尿裤、经期裤生产，对照《产业结构调整指导目录（2024年）》，本项目生产的产品、规模、生产设备、生产工艺等不属于“限制类”和“淘汰类”项目，属于允许建设类项目，且已通过晋江市发展和改革局备案，备案编号为闽发改备[2024]C051001号，见附件4。因此，项目的建设符合国家当前产业政策。 （4）土地利用总体规划符合性分析 项目选址于福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)灵山路10号，根据出租方提供的土地证【晋国用（2006）第01842号】，见附件5，该地块用途为工业用地，属于建设用地，不涉及基本农田或占用农用地；根据《晋江市土地利用总体规划图》（见附图8），本项目用地性质属于新增建设用地，不在基本农田保护区和林业用地范围内，因此，本项目建设符合晋江市土地利用规划要求。 （5）环境功能区划符合性分析 项目所在区域大气划分为二类大气环境功能区，现状环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单；噪声划分为3类噪声环境功能区，厂界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准；水环境质量目标为《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类水质标准。在落实本环评提出的各项环保措施后，本项目污染物排放不会造成所在区域环境质量现状等级的降低，符合环境功能区划要求。 （6）生态功能区划符合性方面分析 根据《晋江生态市建设规划修编（2011-2020年）--生态功能区划图》（详见附图9），项目所在区域的生产功能区划属于“晋江中心城区城市生态功能小区(520358202)，其主导生态功能为城市生态环境，生态保育和建设方向重点是完善城市基础设施建设，包括污水处理厂及市政污水管网建设、垃圾无害化的建设，合理规划城市布局与功能，建设城区公共绿地和工业区与居住办公区之间的生态隔离带，各组团之间建设生态调节区。以新区建设为重点，推动新的城市空间格局形成，通过新的城市功能的配置和良好的城市环境的营造，加大城区景观生态建设，提升城市生态建设水平，改变原有“城乡混杂”局面，改善人居环境。结合城市总体规划，加快实施“退二进三”工程，引导仍存在的一些印染、皮革、织造、造纸等污染型企业退出中心城区，向工业园区、污染集控区搬迁。 项目选址位于福建晋江经济开发（五里园），位于工业园区内，且项目已配套完善环保设施，项目产品无毒且安全，其生产技术成熟可靠，低污染、低能耗，符合清洁生产的要求，与晋江市生态功能区划不冲突。 （7）周边环境相容性分析 根据现场勘察，项目西北侧为泉州三川机械有限公司，东南侧为出租方福建晋江凤竹鞋业发展有限公司厂界内的一栋闲置新厂房，西南侧为泉州华拓塑胶五金制品有限公司，东北侧为晋江海纳机械有限公司分厂，厂界500m范围内的环境保护目标为西侧86m处的可慕安置楼及西南侧426m处的可慕村，且项目通过采取相关污染防治措施并以项目生产车间及园区道路绿化带作为缓冲带，各项污染物可达标排放，对周围环境影响较小。因此，项目与周边环境是可以相容。 （8）供水主通道安全管理要求 根据《泉州市人民政府关于加强晋江下游南高干渠等重要饮用水源和水工程管理与保护的通告》（泉政〔2006〕3号）、《晋江市人民政府关于加强水利工程管理工作的意见》（晋政文〔2012〕146号）、《晋江市水利局关于加强市域引供水主通道安全管理的通告》（晋水〔2020〕110号），晋江市引供水主通道管理范围为周边外延5米，保护范围为管理区外延30米。任何单位和个人不得侵占引供水主通道管理范围内的陆域和水域，在保护范围内新建、扩建和改建的各类建设项目，应按程序报水行政主管部门批准。禁止任何单位和个人在引供水主通道保护范围内擅自挖掘、取土、打井、钻井、埋坟、爆破、挖沙、采石或者占地堆放、倾倒垃圾、排入污水等行为；禁止在引供水通道上方行驶推土机、装载机等大型机械车辆或擅自压载重物，严禁单位和个人进入引供水主通道涵洞内活动。 根据《晋江市城市总体规划（2010—2030年）—市域水资源配置规划图》（见附图12），项目距离供水主通道约1200m。 本项目用地不涉及供水主通道的管理范围，项目建设单位符合晋江供水主通道安全管理要求。 （9）“三线一单”控制要求符合性分析 ①生态保护红线 本项目选址晋江市经济开发区(五里园) 灵山路10号，属于规划的工业用地，不在饮用水源保护区、风景区、自然保护区等生态保护区内，因此，本项目建设符合生态保护红线控制要求。 ②环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：安海湾水质达《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类水质标准；区域环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目落实本环评提出的各项环保措施后，本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 ③资源利用上线 本项目不属于高耗能和资源消耗企业，项目的水、电等资源利用不会突破市政的资源利用上线。 ④生态环境准入负面清单 对照《市场准入负面清单》（2022年版）及《泉州市人民政府关于公布泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）的通知》（泉政文[2015]97号），项目不在其禁止准入类和限制准入类中，项目的建设符合生态环境准入要求。 表1-2 与《市场准入负面清单》（2022年版）符合性分析 禁止或许可事项 禁止或许可准入措施描述 本项目情况 符合性分析 一、禁止准入类 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定 1.禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组 在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉 2.禁止公用电厂违规转为自备电厂，京津冀、长三角、珠三角等区域禁止新建燃煤自备电厂 3.不得生产不符合安全性能要求和能效指标以及国家明令淘汰的特种设备；特种设备未经监督检验或者监督检验不合格的，不得出厂或者交付使用；因生产原因造成特种设备存在危及安全的同一性缺陷的，特种设备生产单位应当立即停止生产，主动召回；禁止销售、使用未取得许可生产、未经检验和检验不合格，以及国家明令淘汰和已经报废的特种设备；未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用；充装单位应当建立充装前后的检查、记录制度，禁止对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装 4.禁止在燃气管网和集中供热管网覆盖的地区新建、改建和扩建燃烧煤炭、重油、渣油等燃料的供热设施(吉林、广东) 项目位于福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园），主要从事经期裤、纸尿裤生产，不属于左侧禁止准入类 符合 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为 《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建。 禁止投资建设《汽车产业投资管理规定》所列的汽车投资禁止类事项。 项目主要从事经期裤、纸尿裤生产，对照《产业结构调整指导目录（2021年修订）》，项目生产的产品、规模、生产设备、生产工艺等不属于“限制类”和“淘汰类” 符合 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动 地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）所列有关事项 项目建设符合《泉州市人民政府关于公布泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）的通知》（泉政文[2015]97号）环境准入要求 符合 表1-3 与《泉州市人民政府关于公布泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）的通知》的符合性分析 门类 类别 特别管理措施 本项目情况 符合性分析 C制造业 C22 造纸和纸制品业 限制投资： 1.新建单条化学木浆30万吨/年以下、化学机械木浆10万吨/年以下、化学竹浆10万吨/年以下的生产线；新闻纸、铜版纸生产线 2.新上制浆造纸工业项目应立足泉州湾北部等沿海重点港湾区域布局，除上述海湾外，其余地方不再布点新建制浆造纸项目 3.采用《产业结构调整指导目录》限制类的落后生产工艺装备，如元素氯漂白制浆工艺等的项目 项目不属于左侧中限制投资类项目 符合 禁止投资： 1.石灰法地池制浆设备(宣纸除外) 2.5.1万吨/年以下的化学木浆生产线 3.单条3.4万吨/年以下的非木浆生产线 4.单条1万吨/年及以下、以废纸为原料的制浆生产线 5.幅宽在1.76米及以下并且车速为120米/分以下的文化纸生产线 6.幅宽在2米及以下并且车速为80米/分以下的白板纸、箱板纸及瓦楞纸生产线 7.新建造纸的重污染项目 项目不属于左侧中禁止投资类项目 符合 对照福建省三线一单数据应用系统，项目位于“附件晋江经济开发区”环境管控单元，编码为ZH35058120001，属于重点管控单元，详见附图12。根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）和《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号）中关于泉州市陆域环境管控单元准入要求，本项目与福建省生态环境分区管控的符合性见表1-4，与泉州市生态环境准入清单的符合性见表1-5，与晋江市环境管控单元管控要求的符合性见表1-6。 表1-4 本项目与福建省生态环境分区管控的符合性分析 管控单元名称 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性分析 全省生态环境总体准入要求 全省陆域 空间布局约束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 1.项目不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆、造纸、印染等重点产业。 2.项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能。 3.项目不属于煤电项目。 4.项目不属于氟化工产业。 5.项目生活污水经化粪池处理后排入泉荣远东污水处理厂处理，可达标排放。 符合 污染物排放管控 污染物排放管控 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 1.项目不涉及VOCs排放。 2.项目不属于水泥、有色金属、钢铁、火电行业。 3.项目生活污水经市政污水管网排入泉荣远东污水处理统一处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A表。 符合 表1-5 本项目与泉州市生态环境准入清单的符合性分析 管控单元名称 准入要求 本项目情况分析 泉州市总体准入要求 空间布局约束 1.除湄洲湾石化基地外，其他地方不再布局新的石化中上游项目。 2.泉州高新技术产业开发区（鲤城园）、泉州经济技术开发区、福建晋江经济开发区五里园、泉州台商投资区禁止引进耗水量大、重污染等三类企业。 3.福建洛江经济开发区禁止引入新增铅、汞、镉、铬和砷等重点重金属污染物排放的建设项目，现有化工（单纯混合或者分装除外）、蓄电池企业应限制规模，有条件时逐步退出；福建南安经济开发区禁止新建制浆造纸和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目；福建永春工业园区严禁引入不符合园区规划的三类工业，禁止引入排放重金属、持久性污染物的工业项目。 4.泉州高新技术产业开发区（石狮园）禁止引入新增重金属及持久性有机污染物排放的项目；福建南安经济开发区禁止引进电镀、涉剧毒物质、涉重金属和持久性污染物等的环境风险项目。 5.未经市委、市政府同意，禁止新建制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 1.项目不属于石化中上游项目。 2.项目选址位于福建晋江经济开发区五里园，项目从事纸尿裤、经期裤生产，属二类（轻污染）工业型建设项目，不属于耗水量大、重污染等三类企业。 3.项目选址不属于福建洛江经济开发区、福建南安经济开发区、福建永春工业园区。 4.项目选址不属于泉州高新技术产业开发区（石狮园）。 5.项目不属于制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 综上所述，项目符合泉州市总体准入要求。 污染物排放管控 涉新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 项目不涉及新增VOCs排放量。 表1-6 本项目与晋江市陆域环境管控单元的符合性分析 管控单元编码 管控单元名称 准入要求 本项目情况分析 ZH35058220001 福建晋江经济开发区 空间布局约束 1.五里园禁止引入三类工业。 2.安东园安置散布于城乡的皮革、染整、电镀等重污染企业，三类工业用地优先安置晋江市制革、染整、电镀等“退二进三”企业。 本项目从事纸尿裤、经期裤生产，属于二类工业。 污染物排放管控 1.加快污水管网建设，确保区内工业企业所有废(污)水全部纳管集中处理，鼓励企业中水回用。 2.印染、发酵类制药建设项目新增污染物排放量，应实行化学需氧量不低于1.2倍、氨氮不低于1.5倍的削减替代。 3.新、改、扩建涉重点重金属建设项目，重金属污染物须“等量置换”或“减量置换”。 4.新（迁、改、扩）建企业须达到国内清洁生产先进水平。 1.本项目不涉及生产废水，生活污水经处理后，通过工业区污水管网排入泉荣远东污水处理厂，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002）表1一级A标准； 2.本项目不属于印染、发酵类制药建设项目； 3.本项目不属于涉重点重金属建设项目； 4.项目设备使用电能等清洁燃料，可达国内清洁生产先进水平。 环境 风险 防控 1.建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止泄漏物和事故废水污染地表水、地下水和土壤环境。 2.单元内现有具有潜在土壤污染环境风险的企业，应建立风险管控制度，完善污染治理设施，储备应急物资。污染地块列入修复地块名单，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。 本项目一般固废间、辅料仓库、生产车间区域均采用水泥硬化；设置专人管理、定期对风险源进行排查；及时发现事故风险隐患，设置完善的消防系统。 资源开发效率要求 具备使用再生水条件但未充分利用的化工、印染等项目，不得批准其新增取水许可。 本项目不属于化工、印染等项目。 综上，本项目建设符合“三线一单”的控制要求。 （10）与《重点管控新污染物清单（2023年版）》符合性分析 对照《重点管控新污染物清单（2023年版）》，项目排放的污染物不属于清单中提及的重点管控新污染物。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目由来 福建省悦健护理用品有限公司成立于2020年12月01日，主要从事生产及销售纸尿裤、经期裤等纸制品的内资企业。公司选址于晋江市经济开发区(五里园)灵山路10号，租赁福建晋江凤竹鞋业发展有限公司空置厂房E栋，总租赁面积5547.51 m2（附件6），本项目使用厂房原租赁晋江市佳质卫生用品有限公司使用，属晋江市佳质卫生用品有限公司第二车间（以下简称“佳质公司第二车间”），晋江市佳质卫生用品有限公司于2020年08月委托泉州市新绿色环保科技有限公司办理《晋江市佳质卫生用品有限公司第二车间生产项目环境影响报告表》，并于2021年1月26日通过泉州市晋江生态环境局审批（附件8）。现由于佳质公司第二车间生产运营状况不佳，经协商，佳质公司将第二车间厂内现有的生产设备及环保设备一并转让给福建省悦健护理用品有限公司接手经营（附件11）。 现福建省悦健护理用品有限公司拟投资200万元进行建设“福建省悦健护理用品有限公司年产纸尿裤3亿片、经期裤1亿片项目”，其产品、原辅材料、生产工艺均与佳质公司原申报的环评及其批复规模保持一致。 项目预计年工作300天，日工作时间20小时，两班工作制，聘职工60人，均住宿。 目前，项目车间内原已安装完成生产设备及相关环保设施，待本公司（福建省悦健护理用品有限公司）取得环评手续后，方可投入生产。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的要求，项目的建设需进行环境影响评价。该项目属“十九、造纸和纸制品业22/38、纸制品制造223*/有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”，故应编制环境影响报告表，分类管理名录具体情况见表2-1。 建设单位于2024年05月10日委托本公司编制该项目的环境影响报告表，见附件1，于2024年05月17日在福建环保网（www.fjhb.org）进行第一次网络公示，于2024年05月27日进行第二次网络公示。 我公司接受委托后，于2024年05月10日组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集等工作的基础上，根据环境影响评价有关技术规范和要求，编制了本项目环境影响报告表，供建设单位报生态环境主管部门审批。 表2-1 建设环境影响评价分类管理名录（摘录） 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 十九、造纸和纸制品业22 38 纸制品制造223* / 有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的 / 2.2出租方用地、环保手续情况介绍 项目出租方为福建晋江凤竹鞋业发展有限公司，该土地证编号为晋国用（2006）第01842号，土地用途为工业用地，宗地面积28405平方米，其环境影响报告表于2004年通过晋江市环境保护局审查（详见附件7）。2020年，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司将其位于晋江市经济开发区（五里园）灵山路10号的空置厂房租赁于晋江市佳质卫生用品有限公司作为第二车间生产纸尿裤、经期裤使用。“晋江市佳质卫生用品有限公司第二车间生产项目”于2021年1月26日通过泉州市晋江生态环境局审批（批复编号：泉晋环评〔2021〕表6号），初运营时环保设施建设齐全，未收到相关环保处罚及投诉情况，但由于晋江市佳质卫生用品有限公司运营状况不佳，停止该第二车间的生产，故未办理排污许可证及竣工环保验收。 2.3 项目组成 由于项目原由晋江市佳质卫生用品有限公司在此生产，其生产设备已安装完成且环保设施建设完整，现均转让本项目使用，其主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，项目组成见表2-2。 表2-2 项目建设内容及工程组成一览表 类型 工程名称 主要建设内容 备注 主体 工程 生产车间 车间总建筑面积5547.51m2， 厂房高度9m。 车间中部设为生产车间，生产车间设有1条经期裤生产线、3条纸尿裤生产线（B、C和D）。 租赁厂房，利用原有设备 辅助 工程 临时材料仓库 车间西部设为临时材料仓库。 依托出租方 行政办公区 车间东部设置隔层，设立行政办公区。 依托出租方 公用 工程 给水 由市政自来水供应。 依托出租方 供电 由市政供电，设备均以电为能源，年总用电量50万kwh。 依托出租方 雨水 雨水管网系统，雨污分流系统。 依托出租方 环保 工程 废水 生活污水经化粪池处理后，通过工业区污水管网排入泉荣远东污水处理厂。 依托出租方 废气 A经期裤生产流水线：袋式除尘器+15m排气筒（DA001） 已建 B纸尿裤生产流水线：袋式除尘器+15m排气筒（DA002） 已建 C纸尿裤生产流水线：袋式除尘器+15m排气筒（DA003） 已建 D纸尿裤生产流水线：袋式除尘器+15m排气筒（DA004） 已建 噪声 隔声、设备安装减振垫降噪。 已建 固废 设置垃圾桶、一般固废暂存场所。 已建 2.4 主要产品及产能 项目主要从事纸尿裤、经期裤生产，预计投产后，总生产规模为：年产纸尿裤3亿片、经期裤1亿片。 2.5 劳动定员及工作制度 项目职工定员60人，均住宿；年工作日300 天，实行两班工作制，日工作20小时。 2.6 主要生产设施 项目主要生产设施如下表。 表2-4 主要生产设施 序号 名称 型号 数量/台 1 *** *** *** 2 *** *** *** 3 *** *** *** 4 *** *** *** 5 *** *** *** 6 *** *** *** 2.7 主要原辅材料 项目主要原辅材料的种类和用量情况如下表。 表2-5 原辅材料消耗情况一览表 2.8 公用工程 （1）给水 项目用水为职工生活用水，由市政供水管网提供，能满足用水要求。 项目职工定员60人，均住宿，职工生活用水定额参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）的相关规定，项目住宿职工生活用水定额按150L/（人·d）计算。项目年工作时间300天，生活用水量为9.0m3/d（2700m3/a）。 （2）排水 项目排水采用雨污分流制。 ①雨水 屋面及厂区雨水经管道汇集后，排入厂外市政雨水管网。 ②生活污水 项目生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为7.2m3/d（2160m3/a）。项目生活污水经化粪池处理后，通过市政管网排入泉荣远东污水处理厂。 （3）水平衡图 项目水平衡图见下图2-1。 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） 2.9 车间平面布置 车间平面布置功能分区明确，在满足生产工艺、运输、消防等要求的前提下，设置有明显的生产功能分区。车间内生产与办公分区，厂区合理分布，厂区道路畅通，满足消防通行要求，布局简明合理。项目厂界外500m范围内的环境保护目标为位于车间西侧86m处的可慕安置楼及西南侧426m处的可慕村，项目敏感目标均不在项目生产车间的卫生防护距离50m范围内，项目对周边环境影响较小，项目平面布置合理。详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10 工艺流程和产排污环节 （1）施工期 项目经营场所为租赁，且厂房及配套设施均已建成，因此，本评价不再对施工期的环境影响进行评价分析。 运营期 1、纸尿裤生产工艺流程： *** 图2-2 运营期纸尿裤工艺流程及产污环节 纸尿裤生产工艺说明：*** 经期裤生产工艺流程： *** 图2-3 运营期经期裤艺流程及产污环节 经期裤生产工艺说明：*** 产污环节： ①废水：项目废水主要为职工生活污水； ②废气：项目废气主要为纸尿裤、经期裤原料木浆纸粉碎工序产生的粉尘； ③噪声：项目噪声主要为生产设备运作过程中产生的机械噪声； ④固废：项目生产过程中产生边角料、不合格产品、废包装材料、尘渣及职工的生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 公司选址于晋江市经济开发区(五里园)灵山路10号，租赁福建晋江凤竹鞋业发展有限公司空置厂房E栋，总租赁面积5547.51m2（附件6）。本项目使用厂房原租赁晋江市佳质卫生用品有限公司使用，属晋江市佳质卫生用品有限公司第二车间（以下简称“佳质公司第二车间”），晋江市佳质卫生用品有限公司于2020年08月委托泉州市新绿色环保科技有限公司办理《晋江市佳质卫生用品有限公司第二车间生产项目环境影响报告表》，并于2021年1月26日通过泉州市晋江生态环境局审批（附件8）。现由于佳质公司第二车间生产运营状况不佳，经协商，佳质公司将第二车间厂内现有的生产设备及环保设备一并转让给福建省悦健护理用品有限公司接手经营（附件11）。 本项目将在车间内建设“福建省悦健护理用品有限公司年产纸尿裤3亿片、经期裤1亿片项目”，其产品、原辅材料、生产工艺均与佳质公司原申报的环评及其批复规模保持一致。 鉴于车间内原已安装完成生产设备及相关环保设施，且本项目尚未进行投产使用，故不存在与项目相关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 大气环境 （1）大气环境功能区划 项目所在晋江市区域为二类大气环境功能区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单，详见下表。 表3-1 大气环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 单位 执行标准 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 总悬浮颗粒物TSP 年平均 200 日平均 300 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 大气环境质量现状 根据《2023年泉州市城市空气质量通报》（泉州市生态环境局，2024年1月23日），晋江市环境空气质量综合指数为2.48，细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)年平均浓度分别为0.039mg/m3、0.017mg/m3、0.004mg/m3、0.017mg/m3，一氧化碳（CO）日均浓度第95百分位值为0.8mg/m3，臭氧（O3）日最大8小时平均浓度第90百分位值为0.119mg/m3。 表3-2 2023年晋江市空气质量状况 单位：mg/m3 平均时间 年日均值 日均值 日最大8小时值 污染物 PM10 PM2.5 SO2 NO2 CO O3 二级标准 0.07 0.035 0.06 0.04 4 0.16 监测值 0.039 0.017 0.004 0.017 0.8（第95%位数值） 0.119（第90%位数值） 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 根据《2023年泉州市城市空气质量通报》、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单、《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）和《城市环境空气质量排名技术规定》（环办监测〔2018〕19号），晋江市属于环境空气质量达标区。故项目所在区域及周边区域环境空气质量现状良好，具有一定的大气环境容量。 （2）特征污染物监测 为了解项目区域大气特征污染物质量现状，建设单位委托委托泉州安嘉环境检测有限公司进行区域环境质量空气（TSP）现状监测的资料，监测时间为2024年4月18日至2024年4月20日，引用监测点位为G1可慕安置楼，详见附图11及附件12。 ①监测方案 监测方案见表3-3。 表3-3 空气质量监测方案一览表 监测点位 距离本项目方位/距离 监测项目 监测频次 可慕安置楼 西南侧110m TSP 3天，1次/天 ②监测结果 监测结果见表3-4。 表3-4 特征污染物环境质量现状监测结果及评价一览表 监测点位 污染物 平均时间 评价标准（mg/m3） 监测浓度范围（mg/m3） 最大浓度占标率/% 达标情况 G1可慕安置楼 TSP 日均值 0.3 0.153-0.183 61 达标 根据监测结果，G1监测点位的TSP质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中TSP浓度限值。 综上，项目所在区域环境空气质量现状良好，具有一定的大气环境容量。 3.2 地表水环境 根据《2022年泉州市生态环境状况公报》（泉州市生态环境局，2023年6月5日），2022年，泉州市水环境质量总体保持良好。主要流域和12个县级及以上集中式饮用水水源地Ⅰ~Ⅲ类水质达标率为100%；山美水库总体水质为Ⅱ类；惠女水库总体水质为Ⅲ类；小流域Ⅰ~Ⅲ类水质比例为94.7%。泉州市水环境质量总体保持良好。全市主要流域14个国控断面、25个省控断面Ⅰ～Ⅲ 类水质为100%；其中，Ⅰ～Ⅱ类水质比例为46.2%。全市34 条小流域的39个监测考核断面（实际监测38个考核断面，厝上桥断流暂停监测）Ⅰ～Ⅲ类水质比例为94.7%（36个），Ⅳ类水质比例为5.3%（2个，分别为晋江九十九溪乌边港桥断面、惠安林辋溪峰崎桥断面）。全市近岸海域水质监测站位共36个，一、二类海水水质站位比例94.4%。 本项目生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网排入泉荣远东污水处理厂统一处理，其尾水最终纳入安海湾，水质现状符合《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类水质标准。 3.3 声环境 项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目不进行声环境现状监测。 3.4 生态环境 项目位于晋江市经济开发区(五里园) 灵山路10号，属在出租方福建晋江凤竹鞋业发展有限公司现有厂区内进行建设，无新增用地，无需进行生态现状调查。 3.5 地下水、土壤环境 原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查，且本项目生产车间、一般固废暂存间及构筑物均采取相应的分区防渗措施，不存在地下水及土壤污染途径，故本项目不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6 环境保护目标 项目周围的环境保护目标主要见表3-5和附图4。 表3-5 主要环境保护目标一览表 序号 环境要素 保护目标 相对项目厂区方位 距拟建项目距离（m） 保护级别 1 大气环境 （500m内） 可慕安置楼 W 86 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 可慕村 SW 426 2 声环境 （50m内） 可慕安置楼 W 86 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 3 地下水 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 4 生态环境 新增用地范围内无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.7 废水排放标准 项目所在工业区污水管网完善，项目废水应处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准及泉荣远东污水处理厂设计进水水质要求后（见表3-5），通过城市排污管网排入泉荣远东污水处理厂统一处理，处理后尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，见表3-6。 表3-6 项目废水排放执行标准 污染源 执行标准 控制项目（≤mg/L） pH（无量纲） COD BOD5 SS NH3-N 总氮 总磷 生活 污水 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 6~9 500 300 400 / / / 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准 6.5~9.5 500 350 400 45 70 8.0 泉荣远东污水处理厂进水水质要求 6~9 350 250 200 35 / / 本项目排放执行标准 6.5~9 350 250 200 35 70 8.0 污水处理厂 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准 6~9 50 10 10 5(8)注 15 0.5 注：括号外数值为水温＜12℃时的控制标准，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3.8 废气排放标准 项目废气主要为纸尿裤、经期裤原料木浆纸粉碎工序产生的粉尘。其粉碎工序产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及无组织排放监控浓度限值，见表3-7。 表3-7 项目废气排放标准 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放监控浓度限值 排气筒 m) 二级 监控点 浓度(mg/m3) 颗粒物 120(其它) 15 1.75 周界外浓度最高点 1.0 注：项目排气筒高度均为15m，未能高出周围半径200m距离内最高建筑物（可慕安置楼）5m以上，其排放速率标准值严格50%执行。 3.9 噪声排放标准 项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表3-8。 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A) 时段 声环境功能区类别 昼间 夜间 3类 65 55 3.10 固体废物执行标准 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），一般工业固废贮存场所应满足相应的防扬尘、防雨淋、防渗漏环境保护要求。分类执行《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）。 |
| 总量 控制 指标 | 3.11 总量控制指标分析 建设单位应根据本项目的废气和废水等污染物的排放量，向生态环境主管部门申请污染物排放总量控制指标。 （1）水污染物排放总量控制指标 项目生活污水经处理达标后通过工业区污水管网排入泉荣远东污水处理厂集中处理。根据《泉州市生态环境局关于做好泉州市排污权储备和出让管理规定实施有关工作的通知》（泉环保[2020]129号）的相关规定：“主要污染物排放量指标为工业源排放部分。若项目只有生活源排放的，不纳入总量控制范围”，因此项目生活污水不需要购买相应的排污权指标。 （2）大气污染物排放总量控制指标 项目工程大气污染总量控制非约束性指标为颗粒物：1.785t/a。由建设单位根据环评报告核算量作为总量控制建议指标，在报地方生态环境主管部门批准认可后，方可作为本项目大气污染物排放总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1 施工期环境保护措施 项目厂房均已建成，故不再对施工期环境保护措施进行分析评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2 运营期环境影响和保护措施 4.2.1 大气环境影响和保护措施 （1）废气源强核算 根据工艺分析，项目使用的热熔胶是以热塑性树脂为主体组成的含固体量100%的胶粘剂，常温下为琥珀透明粘性的弹性固体，不含有任何溶剂，无毒无害无污染，属环保型产品，生产过程中无有毒气体产生，因此对环境基本不会造成影响。因此，本项目废气主要是生产过程中产生的一定量的含尘废气。 ①A经期裤生产流水线 根据建设单位提供资料，木浆纸粉碎工序的粉尘产生量约占原材料的0.5%，项目A经期裤生产流水线木浆纸原料用量800t/a，则其粉尘产生量约为4t/a。项目木浆纸粉碎工序粉碎机均自带袋式除尘器，通过密闭式筒仓负压收集，收集效率为95%，收集后通过袋式除尘器净化，在风机作用下经一根15m排气筒（DA001）排放，袋式除尘器处理效率不低于99%，本次评价保守取值95%，拟配套风机风量为10000m3/h，剩余5%未被收集的废气无组织排放。则本项目废气产排情况详见表4-2。 ②B纸尿裤生产流水线 根据建设单位提供资料，木浆纸粉碎工序的粉尘产生量约占原材料的0.5%，项目B纸尿裤生产流水线木浆纸原料用量1200t/a，则其粉尘产生量约为6t/a。项目木浆纸粉碎工序粉碎机均自带袋式除尘器，通过密闭式筒仓负压收集，收集效率为95%，收集后通过袋式除尘器净化，在风机作用下经一根15m排气筒（DA002）排放，袋式除尘器处理效率不低于99%，本次评价保守取值95%，拟配套风机风量为10000m3/h，剩余5%未被收集的废气无组织排放。则本项目废气产排情况详见表4-2。 ③C纸尿裤生产流水线 根据建设单位提供资料，木浆纸粉碎工序的粉尘产生量约占原材料的0.5%，项目C纸尿裤生产流水线木浆纸原料用量1200t/a，则其粉尘产生量约为6t/a。项目木浆纸粉碎工序粉碎机均自带袋式除尘器，通过密闭式筒仓负压收集，收集效率为95%，收集后通过袋式除尘器净化，在风机作用下经一根15m排气筒（DA003）排放，袋式除尘器处理效率不低于99%，本次评价保守取值95%，拟配套风机风量为10000m3/h，剩余5%未被收集的废气无组织排放。则本项目废气产排情况详见表4-2。 ④D纸尿裤生产流水线 根据建设单位提供资料，木浆纸粉碎工序的粉尘产生量约占原材料的0.5%，项目D纸尿裤生产流水线木浆纸原料用量1200t/a，则其粉尘产生量约为6t/a。项目木浆纸粉碎工序粉碎机均自带袋式除尘器，通过密闭式筒仓负压收集，收集效率为95%，收集后通过袋式除尘器净化，在风机作用下经一根15m排气筒（DA004）排放，袋式除尘器处理效率不低于99%，本次评价保守取值95%，拟配套风机风量为10000m3/h，剩余5%未被收集的废气无组织排放。则本项目废气产排情况详见表4-2。 项目废气治理设施基本情况见表4-1，项目废气产排情况详见表4-2，废气排放口基本情况见表4-3，废气排放标准、监测要求见表4-4。 表4-1 废气治理设施基本情况一览表 产排污环节 污染物种类 治理设施 排放 形式 处理 能力 收集 效率 治理 工艺 去除率 是否为可行技术 A经期裤生产流水线粉碎工序 颗粒物 有组织 10000m3/h 95% 袋式除尘器 95% 是 B纸尿裤生产流水线粉碎工序 颗粒物 有组织 10000m3/h 95% 袋式除尘器 95% 是 C纸尿裤生产流水线粉碎工序 颗粒物 有组织 10000m3/h 95% 袋式除尘器 95% 是 D纸尿裤生产流水线粉碎工序 颗粒物 有组织 10000m3/h 95% 袋式除尘器 95% 是 表4-2 正常情况下废气污染物排放源一览表 产排污环节 污染源 污染物种类 产生情况 排放情况 排放时间 (h) 废气量(m3/h) 核算方法 产生 浓度 (mg/m3) 产生 速率 (kg/h) 产生 量 (t/a) 核算方法 排放 浓度 (mg/m3) 排放 速率 (kg/h) 排放量 (t/a) A经期裤生产流水线粉碎工序 DA001 排气筒 颗粒物 产污系数法 63.333 0.6333 3.8 物料衡算法 3.167 0.032 0.19 6000 10000 无组织排放 颗粒物 物料衡算法 / 0.033 0.2 物料衡算法 / 0.033 0.2 B纸尿裤生产流水线粉碎工序 DA002 排气筒 颗粒物 产污系数法 95.0 0.95 5.7 物料衡算法 4.75 0.048 0.285 6000 10000 无组织排放 颗粒物 物料衡算法 / 0.05 0.3 物料衡算法 / 0.05 0.3 C纸尿裤生产流水线粉碎工序 DA003 排气筒 颗粒物 产污系数法 95.0 0.95 5.7 物料衡算法 4.75 0.048 0.285 6000 10000 无组织排放 颗粒物 物料衡算法 / 0.05 0.3 物料衡算法 / 0.05 0.3 D纸尿裤生产流水线粉碎工序 DA004 排气筒 颗粒物 产污系数法 95.0 0.95 5.7 物料衡算法 4.75 0.048 0.285 6000 10000 无组织排放 颗粒物 物料衡算法 / 0.05 0.3 物料衡算法 / 0.05 0.3 表4-3 废气排放口基本情况一览表 排气筒编号及名称 排放口基本情况 高度 (m) 排气筒 内径(m) 排气温度(℃) 类型 地理坐标 DA001排气筒 15 0.5 25 一般排放口 118.520551°E 24.723115°N DA002排气筒 15 0.5 25 一般排放口 118.520478°E 24.723032°N DA003排气筒 15 0.5 25 一般排放口 118.520419°E 24.722958°N DA004排气筒 15 0.5 25 一般排放口 118.520362°E 24.722893°N 表4-4 废气排放标准、监测要求一览表 产排污环节 污染源 排放标准 监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 A经期裤生产线粉碎工序 DA001排气筒 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 排气筒 出口 颗粒物 1次/年 B纸尿裤生产线粉碎工序 DA002排气筒 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 排气筒 出口 颗粒物 1次/年 C纸尿裤生产线粉碎工序 DA003排气筒 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 排气筒 出口 颗粒物 1次/年 D纸尿裤生产线粉碎工序 DA004排气筒 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 排气筒 出口 颗粒物 1次/年 生产 车间 无组织 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 企业边界 监控点 颗粒物 1次/年 （2）达标排放情况 经计算分析，项目车间内的经期裤生产线粉碎工序粉尘排气筒（DA001）颗粒物有组织排放浓度为3.167mg/m3，排放速率为0.032kg/h；纸尿裤生产线粉碎工序粉尘排气筒（DA002）颗粒物有组织排放浓度为4.75mg/m3，排放速率为0.048kg/h；纸尿裤生产线粉碎工序粉尘排气筒（DA003）颗粒物有组织排放浓度为4.75mg/m3，排放速率为0.048kg/h；纸尿裤生产线粉碎工序粉尘排气筒（DA004）颗粒物有组织排放浓度为4.75mg/m3，排放速率为0.048kg/h；项目所设排气筒废气排放均可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 另，由于项目车间4根排气筒（DA001、DA002、DA003、DA004）均设置在车间外西北侧，且排放同一种污染物，排气筒高度均设置15m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录A等效排气筒有关参数计算，项目等效排气筒污染物排放速率Q为0.0348kg/h，等效排气筒高度h为15m，等效排气筒废气排放可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，等效排气筒（DA00X）位置应与排气筒DA001相距7.5m，同时与排气筒DA004相距7.5m，即位于排气筒DA002与DA003中间（见附图2）。故项目排气筒分布合理。 项目车间生产区采取密闭设计，各生产线的木浆粉碎工序粉尘分别经密闭式筒仓负压收集后引入袋式除尘器处理，产生的粉尘基本得到拦截，逸散至车间外的无组织粉尘量不大。 （3）废气环保设施可行性分析 项目生产过程产生的木浆粉碎废气均经粉碎机自带的袋式除尘器收集净化处理后通过15m排气筒排放。其袋式除尘器工作原理如下： 袋式除尘器是传统、有效的除尘方法之一。袋式除尘器是含尘气体从除尘器进出风箱体中的进风口进入经斜隔板转向至灰斗，同时气流速度慢，由于惯性作用，气体中粗颗粒粉尘直接落入灰斗，细小尘粒随气流折而向上进入过滤室，粉尘附着在滤袋的外表，净化后的气体透过滤袋进入上部的清洁室，由各分室清洁室汇集经出风口送出排入大气。 根据《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012），滤料选择应符合《环境保护产品技术要求 袋式除尘器用滤料》（HJ/T324-2006）等相关规定，即静态除尘效率≥99.5%，动态除尘效率99.9%，项目袋式除尘器配套合适的的滤料和滤袋数，除尘效率可达到99%以上，本次评价保守取值95%。袋式除尘器由于除尘效率高、性能稳定，且机体结构紧凑、占地面积小、过滤面积大、密闭性能好、清灰效果好、维修管理方便、操作简单，已得到广泛的应用。 综上，本项目采用袋式除尘器作为废气处理设施可行。 （4）废气排放环境影响分析 项目所在区域环境空气质量现状良好，具有一定的大气环境容量。距离项目最近的大气环境保护目标为位于车间西侧86m处的可慕安置楼，项目采取有效收集系统收集废气，保护目标受废气排放影响较小。项目车间生产区域内的1条经期裤生产线、3条纸尿裤生产线的木浆纸粉碎工序粉尘分别经各生产线的密闭式筒仓负压收集至袋式除尘器处理后分别引至4根15m排气筒（DA001、DA002、 DA003、 DA004）排放，属于有组织排放，各排气筒颗粒物排放速率、排放浓度远低于排放标准限值，均可做到达标排放，项目位于达标区，正常情况下废气达标排放对周边环境影响较小。 项目车间内的生产区域木浆粉碎粉尘绝大部分均经各生产线配套的密闭式筒仓收集拦截进行处理，逸散至车间外的量不大，对周边环境影响较小。 综上，项目对周围环境空气及环境保护目标影响较小，不影响环境空气达功能区标准。 （5）卫生防护距离分析 本次环评采用《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中的卫生防护距离计算公式，公式如下： ＝ 其中：A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Cm—标准浓度限值； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； L—卫生防护距离，m。 卫生防护距离计算的具体参数选取见表4-5。 表4-5 卫生防护距离计算系数选取表 面源 污染物 Qc(kg/h) Cm(mg/m3) A B C D 生产车间 颗粒物(TSP) 0.183 0.9 470 0.021 1.85 0.84 注：①TSP无1小时平均质量浓度，本次评价取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的日均值的3倍； 卫生防护距离计算结果见表4-6。 表4-6 本项目卫生防护距离计算结果 面源 卫生防护距离计算值L 卫生防护距离取值 车间 颗粒物 5m 50m 备注：卫生防护距离计算值L在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。 根据计算结果，本项目卫生防护距离设置为项目车间外延50m范围，具体卫生防护距离包络线图详见附图10。据现场踏勘，项目生产车间50m范围内主要为其他工业企业、道路，无居民、学校、医院及食品加工企业等敏感目标，项目建设符合卫生防护距离要求。 （6）非正常情况下废气产排情况 项目生产过程中开车时，首先启动废气处理设施，然后再按照规程依次启动生产线上的设备；停车时，则需先按照规程依次关闭生产线上的设备，然后关闭废气处理设施，故项目不存在开停车时废气非正常排放的现象发生。 项目废气非正常排放主要考虑以下情况：因袋式除尘器损坏导致除尘器处理效果为0，废气未经有效处理直接经排气筒高空排放。 项目废气非正常情况下排放源强计算结果见表4-7，建设单位应加强管理，避免事故排放。 表4-7 非正常状况下的废气产生及排放状况 污染源 非正常排放原因 污染物 排放形式 排放浓度 排放量 单次持续时间 可能发生频次 应对措施 （mg/m3） （kg/h） （h） 排气筒DA001 袋式除尘器损坏，除尘器处理效果为0 颗粒物 有组织 63.333 0.633 1 1次/年 发现非正常排放情况时，立即暂停生产，进行环保设备检修。 排气筒DA002 颗粒物 有组织 95.0 0.95 1 1次/年 排气筒DA003 颗粒物 有组织 95.0 0.95 1 1次/年 排气筒DA004 颗粒物 有组织 95.0 0.95 1 1次/年 4.1.2 水环境影响和保护措施 （1）生活污水源强核算 根据工程分析，项目生活污水排放量为7.2t/d（2160t/a），参考《生活源产排污核算方法和系数手册》及《给水排水设计手册》典型生活污水水质，生活污水的污染物浓度大体为：COD：340mg/L、BOD5：220mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：32.6mg/L、总氮：44.8mg/L、总磷：4.27mg/L，生活污水经化粪池处理达标后外排。 项目废水治理设施基本情况见表4-8，厂区废水污染源源强核算结果见表4-9，废水纳入污水厂排放核算结果见表4-10，废水排放口基本情况、排放标准、监测要求见表4-11。 表4-8 废水治理设施基本情况一览表 产排污环节 类别 污染物种类 排放 方式 排放 去向 排放 规律 治理设施 处理 能力 治理 工艺 治理效率 (%) 是否为可行技术 生活、办公 生活 污水 COD 间接排放 泉荣远东污水处理厂 连续排放 70t/d 化粪池 41.2 是 BOD5 60 SS 31.8 NH3-N 38.7 总氮 21.9 总磷 20 表4-9 废水污染源源强核算结果一览表 废水产生装置/工序 污染源 污染物 厂区污染物产生 厂区污染物排放 废水产生量(t/a) 产生 浓度 (mg/L) 产生量 (t/a) 废水排放量(t/a) 出水 浓度(mg/L) 排放量 (t/a) 卫生间、办公室等 生活污水 COD 2160 340 0.734 2160 200 0.432 BOD5 220 0.475 88 0.1901 SS 200 0.432 137 0.2959 NH3-N 32.6 0.070 20 0.0432 总氮 44.8 0.097 35 0.0756 总磷 4.27 0.0092 3.5 0.0076 表4-10 废水纳入污水厂排放核算结果一览表 废水种类 污水厂名称 污染物 进入污水厂污染物情况 治理措施工艺 污染物排放 最终排放去向 废水产生量(t/a) 产生 浓度 (mg/L) 产生量 (t/a) 废水排放量 (t/a) 出水 浓度(mg/L) 排放量 (t/a) 生活 污水 泉荣远东污水处理厂 COD 2160 200 0.432 改良型卡式氧化沟+反硝化 2160 50 0.108 安海湾 BOD5 88 0.1901 10 0.022 SS 137 0.2959 10 0.022 NH3-N 20 0.0432 5 0.011 总氮 35 0.0756 15 0.032 总磷 3.5 0.0076 0.5 0.0011 表4-11 废水排放口基本情况、排放标准、监测要求一览表 排放口编号及名称 排放口基本情况 排放标准 监测要求 类型 地理坐标 监测 点位 监测 因子 监测 频次 X Y DW001生活污水排放口 一般排放口 118.715279 24.772659 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及泉荣远东污水处理厂设计进水水质要求 生活污水排放口 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N / （2）达标可行性分析 经计算分析，项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及泉荣远东污水处理厂设计进水水质要求后，通过工业区污水管网排入泉荣远东污水处理厂，其尾水排放执行《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 （3）依托出租方化粪池的合理性 出租方化粪池处理规模为70t/d，根据现状统计，凤竹鞋业厂区内职工约400人，其生活污水排放量折合约50t/d，则厂区内化粪池还有20t/d的处理余量。项目生活污水量较少，为7.2t/d，出租方化粪池容量可满足项目所需。 生活污水经化粪池处理后可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准和泉荣远东污水处理厂的进水水质要求。 综上，项目生活污水依托出租方化粪池处理，措施可行。 （4）废水纳入污水处理厂可行性分析 ①处理能力分析 根据调查，目前泉荣远东污水处理厂设计处理规模为8万m3/d，远期规模为16万m3/d，近期工程（8万m3/d）已投入运行，污水处理容量可满足周边服务范围内生活污水的接纳，经提标改造后，处理工艺为“改良型氧化沟+臭氧接触氧化+曝气生物滤池”。从水量上分析，拟建项目达产后外排纳入该污水厂废水量为7.2m3/d，占其总处理水量的0.009%，因此，项目生活污水排放不会对泉荣远东污水处理厂造成水量冲击。 ②处理工艺分析 泉荣远东污水处理厂处理工艺为“改良型氧化沟+臭氧接触氧化+曝气生物滤池”，消毒方式采用二氧化氯进行消毒，污泥处理工艺采用重力浓缩脱水方式，污泥经浓缩、脱水、无害化稳定处理后外运处置，污水处理厂尾水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入安海湾。 ③设计进水水质分析 项目经过处理后排放的废水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷，项目排放废水水质可满足泉荣远东污水处理厂设计进水水质要求，不会对该污水厂的处理能力造成影响，当项目废水正常排放时，废水中各项污染物浓度均可以达标排放，对污水处理厂污泥活性无抑制作用，不会影响污水处理厂正常运行和处理效果。 ④污水管网建设情况 泉荣远东污水处理厂位于福建晋江经济开发区的安东园区，规划处理安东园、五里园、安海镇区和东石镇区的工业和生活污水，项目在泉荣远东污水处理厂的污水管网收集服务范围内，根据实地踏勘情况，目前项目周边污水管道配套完善，属于已建成的城市级市政管网。 ⑤小结 综上所述，从污水厂处理能力及处理工艺、项目水质、水量、管网建设等各方面综合分析，项目产生的废水经处理后纳入泉荣远东污水处理厂是可行的。 4.1.3 声环境影响和保护措施 （1）噪声源强核算 项目噪声主要来自生产设备运行的机械噪声，项目噪声源强调查清单见表4-10。 表4-10 本项目噪声源强调查清单 序号 声源名称 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距离内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB (A) 建筑物外噪声 声压级/dB(A) 建筑物外距离/m 声功率级/dB(A) X Y Z 西南侧 西北侧 东北侧 东南侧 西南侧 西北侧 东北侧 东南侧 西南侧 西北侧 东北侧 东南侧 1 A经期裤生产流水线 75 基础 减振 25 3 2 25 37 103 3 39.0 35.6 26.7 57.5 昼夜间20 h/d 10 23.0 19.6 10.7 41.5 1 2 B纸尿裤生产流水线 75 25 17 2 25 23 103 17 39.0 39.8 26.7 42.4 10 23.0 23.8 10.7 26.4 1 3 C纸尿裤生产流水线 75 25 24 3 25 16 103 24 39.0 42.9 26.7 39.4 10 23.0 26.9 10.7 23.4 1 4 D纸尿裤生产流水线 75 25 36 3 25 4 103 36 39.0 55.0 26.7 35.9 10 23.0 39.0 10.7 19.9 1 5 空压机等效声源组团 88 3 10 0.5 3 30 125 10 67.5 47.5 35.1 57.0 10 51.5 31.5 19.1 41.0 1 6 1#空气干燥机 75 14 2 0.5 14 39 114 2 44.1 35.2 25.9 61.0 10 28.1 19.2 9.9 45.0 1 7 2#空气干燥机 75 14 39 0.5 14 1 114 39 44.1 67.0 25.9 35.2 10 28.1 51.0 9.9 19.2 1 备注：坐标原点以厂房1F的西南侧、东南侧边界的交点为原点，如附图2所示。 噪声预测分析 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则附录A、附录B中的工业噪声源预测模式。 根据项目设备噪声源及距离等参数，项目设备噪声对厂界的预测结果见表4-12。 表4-12 厂界噪声贡献值一览表 单位：dB（A） 预测点 时间 贡献值 标准值 达标情况 序号 位置 S1 项目西南侧厂界外1米处 昼间 52.0 65 达标 S2 项目西北侧厂界外1米处 51.8 65 达标 S3 项目东北侧厂界外1米处 22.6 65 达标 S4 项目东南侧厂界外1米处 48.2 65 达标 S1 项目西南侧厂界外1米处 夜间 52.0 55 达标 S2 项目西北侧厂界外1米处 51.8 55 达标 S3 项目东北侧厂界外1米处 22.6 55 达标 S4 项目东南侧厂界外1米处 48.2 55 达标 由上表预测结果可知，项目设备投入运营后，项目厂界噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目运营期间对周围声环境影响较小。 （3）噪声防治措施、达标情况 ①设备应尽量选购低噪声设备； ②减振：设备安装减振垫； ③隔声：作业时注意关闭好车间门窗； ④加强设备维护，保持良好运行状态。 在采取上述污染防治措施后，项目厂界噪声排放达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目运营对周围声环境影响较小，从环保角度来说，项目噪声污染处理措施可行。 （4）监测要求 项目应对厂区各侧厂界环境噪声开展定期监测，每季度监测一期，每期一天，昼夜间各一次。 4.1.4 固体废物影响和保护措施 项目固废主要分为一般工业固废及生活垃圾。 （1）一般工业固废 项目工业固废主要为尘渣、边角料、不合格产品、废包装材料。 ①边角料 边角料主要来源于分切工序产生的无纺布等边角料，边角料产生总量约为6.0t/a，对照《固体废物分类与代码目录》(生态环境部公告2024年第4号)，边角料属于SW17可再生类废物，废物代码“900-005-S17”，经收集后置于一般固废暂存间，外售给相关厂家回收利用。 ②不合格产品 生产过程中产生的不合格产品总量约1.5t/a，对照《固体废物分类与代码目录》(生态环境部公告2024年第4号)，边角料属于SW17可再生类废物，废物代码“900-005-S17”，经收集后置于一般固废暂存间，外售给相关厂家回收利用。 ③尘渣 项目袋式除尘器定期清理的尘渣，根据废气产排情况分析，尘渣产生量约为19.855t/a，对照《固体废物分类与代码目录》(生态环境部公告2024年第4号)，袋式除尘器尘渣属于SW59其他工业固体废物，废物代码“900-099-S59”，经收集后置于一般固废暂存间，外售给相关厂家回收利用。 ④废包装材料 包装过程中产生的废包装材料总量约10/a，对照《固体废物分类与代码目录》(生态环境部公告2024年第4号)，边角料属于SW17可再生类废物，废物代码“900-005-S17”，经收集后置于一般固废暂存间，外售给相关厂家回收利用。 （2）生活垃圾 项目职工定员60人，均住宿，住宿人均生活垃圾排放系数按0.8kg/d计，则项目生活垃圾产生量为14.4t/a，对照《固体废物分类与代码目录》(生态环境部公告2024年第4号)，分类集中收集后交由当地环卫部门统一清运、处理。 综上分析，项目固废污染物产生、处置情况见下表。 表4-14 项目固体废物产生和处置情况表 产生环节 固体废物名称 固废属性 产生情况 处置措施 最终去向 核算方法 产生量 （t/a） 工艺 处置量（t/a） 分切 边角料 SW17可再生类废物 物料衡算法 6.0 收集后外售物质回收利用厂家 6.0 收集后外售物质回收利用厂家 生产过程 不合格 产品 SW17可再生类废物 物料衡算法 1.5 收集后外售物质回收利用厂家 1.5 收集后外售物质回收利用厂家 包装 废包装材料 SW17可再生类废物 物料衡算法 10 收集后外售物质回收利用厂家 10 收集后外售物质回收利用厂家 废气处理 尘渣 SW59其他工业固体废物 物料衡算法 19.855 收集后外售物质回收利用厂家 19.855 收集后外售物质回收利用厂家 职工生活 生活垃圾 SW64其他垃圾 产污系数法 14.4 收集后由环卫部门清运处理 14.4 收集后由环卫部门清运处理 （5）环境管理要求 ①固废台账管理记录要求 对厂区各类固废的产生、收集、贮存和处置情况进行台账记录，台账保存期限不得少于5年。 ②一般固废间建设要求 一般固废间参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定进行规范建设，暂存区应满足防雨淋、防扬散和防渗漏的要求。 4.1.5 地下水、土壤影响和保护措施 本项目生产车间采取防渗混凝土硬化，原辅料储存在规范设置的仓库内，正常状况下不会出现降水入渗或原料泄露，一般不会出现地下水、土壤环境污染。一般固废间位于室内，生活污水处理设施位于室外，均按规范要求分别进行防渗处理，其临时材料仓库地面、裙角采用防渗混凝土，地面敷设2mm厚环氧树脂砂浆或2mm厚的单层HDPE膜或2mm其他人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s，通过以上采取相应的防渗措施，项目运营地下水、土壤环境的影响很小。 4.2.6 环境风险影响和保护措施 （1）环境风险类型及可能影响途径 识别分析环境风险类型、危险物质向环境转移的可能途径，具体如下表。 表4-19 事故污染影响途经 事故类型 事故位置 发生事故的原因 污染物转移途径及危害形式 火灾 原料仓库、成品仓库 用电事故引起火灾 无组织扩散到大气，财产损失、人员伤亡 废气事故排放 废气处理设施 废气处理设施发生异常/故障，导致废气直接排放或者未收集无组织排放 废气异常排放或者无组织扩散到大气，影响周边大气环境 （2）环境风险防范措施 ①环境风险监控措施 生产车间设置视频监控探头，由专人管理，设置明显的警示标志；专人负责项目的环境风险事故排查，每日定期对车间、仓库等风险源进行排查，及时发现事故风险隐患，预防火灾。 ②消防系统防范措施 A、建立火灾报警系统，设置手动报警按钮，可进行火灾的手动报警； B、车间室内外配置一定数量手提式干粉灭火器及推车式干粉灭火器，以扑灭初期火灾及零星火灾。各建筑物室内配置一定数量的防火、防烟面具，以便火灾时人员疏散使用。 ③生产工艺及管理防范措施 A、加强作业人员操作技能、设备使用、作业程序和应急反应等方面的教育与培训。 B、加强设备的维护和保养，定期检测设备，保证在有效期内使用。 C、在生产过程中，员工应正确穿戴防护用品。 D、在工艺操作中，员工需严格按照工艺操作规程进行，禁止违规操作。 ④废气风险防范措施 A、废气收集装置的风机及处理设备需要定期保养维护，严禁出现风机失效、废气未收集无组织排放的工况。 B、加强废气净化装置的运行管理，一旦出现故障或非正常运转应及时停止生产操作，待修复后再进行生产。 C、加强对设备操作和维修人员的培训，尽量避免废气事故排放的出现。加强对设备的维修管理，建立定期维护的人员编制和相关制度，制定严格的规范操作规程，以保证废气处理设备的正常运转。 D、按照规范设计排放口及采样平台，开展日常检测，并对监测数据进行统计与分析，建立运行档案，及时发现故障。 （3）小结 本项目无危险废物产生。在储备足够应急物资、加强厂区防火管理、制定事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经落实本评价中提出的环境风险防范措施，项目环境风险可防控。 |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | A经期裤生产线粉碎工序废气排气筒（DA001） | 颗粒物 | 密闭式筒仓负压收集+袋式除尘器+ 15m排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2相关标准（颗粒物有组织排放最高允许排放浓度≤120 mg/m3、最高允许排放速率≤1.75 kg/h）。 |
|  | B纸尿裤生产线粉碎工序废气排气筒（DA002） | 颗粒物 | 密闭式筒仓负压收集+袋式除尘器+ 15m排气筒（DA002）排放 |  |
|  | C纸尿裤生产线粉碎工序废气排气筒（DA003） | 颗粒物 | 密闭式筒仓负压收集+袋式除尘器+ 15m排气筒（DA003）排放 |  |
|  | D纸尿裤生产线粉碎工序废气排气筒（DA004） | 颗粒物 | 密闭式筒仓负压收集+袋式除尘器+ 15m排气筒（DA004）排放 |  |
|  | 厂区生产车间无组织废气 | 颗粒物 | 落实各项有组织废气措施，车间密闭式，加强管理，减少无组织废气逸散 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值(颗粒物：厂界无组织排放监控浓度限值≤1.0 mg/m3）。 |
| 地表水环境 | 生活污水排放口DW001 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷 | 经化粪池处理达标后排入泉荣远东污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及泉荣远东污水处理厂设计进水水质要求 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级、最大A声级 | 综合隔声、降噪、减振措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①尘渣、边角料、不合格产品收集后外售物质回收利用厂家； ②生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处理。 ③对各类固废的产生、收集、贮存和处置情况进行台账记录，台账保存期限不得少于5年。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面以水泥硬化为主，一般固废间、辅料仓库地面采用防渗水泥硬化。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | 重点区域设置视频监控探头，由专人管理；加强生产管理、原辅料贮运管理、环保设施管理；设置完善的消防系统，储备足够的应急物资；开展员工上岗、安全培训等。 |
| 其他环境 管理要求 | ①建立环境管理机构，进行日常环境管理； ②建立完善的雨、污分流排水管网； ③规范化污水排放口、废气排放口； ④生活污水不纳入总量控制范围，大气总量控制建议指标为颗粒物：2.145 t/a； ⑤项目投产前应按要求申请排污许可证； ⑥按要求定期开展日常监测工作； ⑦落实“三同时”制度，项目竣工后应按规范要求开展自主验收工作。 ⑧项目环保投资10万元，约占总投资额的5%。其中，废气处理措施5万元，降噪措施2万元，一般固废暂存间、危废贮存库建设等其他措施3万元。项目投入一定的资金用于废气、噪声及固废处理，切实做到污染物达标排放或妥善处置。 ⑨项目应按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等文件要求进行排污口规范化设置工作，排污口规范化工作应与污染治理同步实施，并列入污染治理设施的竣工验收内容。 表5-1 各排污口（源）标志牌设置示意图 名称 废水 排放口 噪声 排放源 废气 排放口 一般 固体废物 危险废物 图形 符号 形状 正方形边框 正方形边框 正方形边框 正方形边框 三角形边框 背景 颜色 绿色 绿色 绿色 绿色 黄色 图形 颜色 白色 白色 白色 白色 黑色 |

# 六、结论

福建省悦健护理用品有限公司年产纸尿裤3亿片、经期裤1亿片项目位于福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）灵山路10号。项目建设符合国家当前产业政策；选址合理，符合相关规划要求；只要项目严格遵守国家和地方相关环保法规要求，项目建设及运营过程中认真落实本环评所提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，做到各项污染物达标排放且符合总量控制要求，则项目正常建设运营对周围环境产生的影响较小，不会改变区域的环境功能属性，环境风险水平可控。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。 评价单位（盖章）：泉州市新绿色环保科技有限公司 时间：2024年05月26日

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量（万m3/h） | 0 | 0 | 0 | 24000万m3/a | 0 | 24000万m3/a | +24000万m3/a |
|  | 颗粒物（t/a） | 0 | 0 | 0 | 2.145 t/a | 0 | 2.145 t/a | +2.145 t/a |
| 废水 | 废水量（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.216万t/a | 0 | 0.216万t/a | +0.216万t/a |
|  | COD（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.108 t/a | 0 | 0.108 t/a | +0.108 t/a |
|  | BOD5（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.022t/a | 0 | 0.022t/a | +0.022t/a |
|  | SS（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.022 t/a | 0 | 0.022 t/a | +0.022 t/a |
|  | NH3-N（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.011t/a | 0 | 0.011t/a | +0.011 t/a |
|  | 总氮（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.032 t/a | 0 | 0.032 t/a | +0.032 t/a |
|  | 总磷（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.0011 t/a | 0 | 0.0011 t/a | +0.0011 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 边角料（t/a） | 0 | 0 | 0 | 6.0t/a | 0 | 6.0 t/a | +6.0t/a |
|  | 尘渣（t/a） | 0 | 0 | 0 | 19.855t/a | 0 | 19.855t/a | +19.855t/a |
|  | 不合格产品（t/a） | 0 | 0 | 0 | 1.5t/a | 0 | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废包装材料（t/a） | 0 | 0 | 0 | 10t/a | 0 | 10t/a | 10t/a |
| 生活垃圾 | 废纸、废塑料袋等（t/a） | 0 | 0 | 0 | 14.4 t/a | 0 | 14.4t/a | +14.4 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

2700新鲜水

生活用水

2160

消耗540

化粪池

2160

泉荣远东污水处理厂