莆田市汇盛体育用品有限公司

汇盛冷粘鞋及TPU鞋配件生产项目 （分期验收）

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：莆田市汇盛体育用品有限公司

编制单位：莆田市汇盛体育用品有限公司

2024年5月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项 目 负 责 人： 胡德升

填    表    人： 胡德升

| 建设单位 （盖章） | 编制单位 （盖章） |
| --- | --- |
| 电话:19559126668 | 电话:19559126668 |
| 传真: / | 传真: / |
| 邮编:351100 | 邮编:351100 |
| 地址:福建省莆田市荔城区黄石工业园区晴岚路599号 | 地址:福建省莆田市荔城区黄石工业园区晴岚路599号 |

表一

| 建设项目名称 | 汇盛冷粘鞋及TPU鞋配件生产项目（分期验收） |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 莆田市汇盛体育用品有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 福建省莆田市荔城区黄石工业园区晴岚路599号 （E 119°5′8.405″，N 25°22′38.389″） |
| 主要产品名称 | 冷粘鞋及TPU鞋配件 |
| 设计生产能力 | 年产冷粘鞋160万双、TPU鞋配件160万双 |
| 实际生产能力 | 年产冷粘鞋100万双、TPU鞋配件100万双（分期验收） |
| 建设项目 环评时间 | 2023年12月 | 开工建设 时间 | 2024年3月 |
| 调试时间 | 2024年5月 | 验收现场 监测时间 | 2024.5.10-2024.5.11 |
| 环评报告表 审批部门 | 莆田市生态环境局 | 环评报告表编制单位 | 福建创达环保科技有限公司 |
| 环保设施 设计单位 | 莆田市汇盛体育用品有限公司 | 环保设施 施工单位 | 莆田市汇盛体育用品有限公司 |
| 投资总概算 | 100万元 | 环保投资 总概算 | 15万元 | 比例 | 15% |
| 实际总概算 | 100万元 | 环保投资 | 15万元 | 比例 | 15% |

| 验收监测依据 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 验收相关法律、法规、规章和规范： （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年01月01日起施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年01月01日起施行； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年01月01日起实施； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修正； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日第二次修正； （7）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月01日施行）； 验收技术规范： （1）关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规划评[2017]4号）； （2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态环境保护部，2018年5月15日发布； 其他相关文件： （1）《莆田市汇盛体育用品有限公司汇盛冷粘鞋及TPU鞋配件生产项目环境影响评价报告表》； （2）《莆田市汇盛体育用品有限公司汇盛冷粘鞋及TPU鞋配件生产项目环境影响评价报告表批文》（莆环审荔[2024]7号）。 1、废水排放标准 本项目无生产废水，主要污水为职工生活污水。生活污水依托租赁厂房化粪池处理后排入园区污水管网，纳入荔城污水处理厂进行处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准限值，其中氨氮、总磷、总氮排放参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中B等级标准，标准详见表1-1。 表1-1 项目废水排放执行标准一览表 序号 项目 单位 标准值 执行标准 1 pH / 6～9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准 2 COD mg/L 500 3 BOD5 mg/L 300 4 悬浮物 mg/L 400 5 氨氮 mg/L 45 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B 等级标准 6 总磷 mg/L 8 7 总氮 mg/L 70 2、废气排放标准 冷粘鞋成型过程和注塑工序中产生有机废气（非甲烷总烃，含甲苯、二甲苯），产生的有机废气和颗粒物由同一根排气筒排出，非甲烷总烃、甲苯、颗粒物排放执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表4和表9中排放浓度限值，二甲苯排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准限值，标准详见表1-2和表1-3。注塑工序产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1及表2标准限值，标准详见表1-4。厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录 A 表 A.1 标准限值，标准详见表1-5。 表1-2 GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》 污染物 排气筒高度（m） 最高允许排放浓度（mg/m3） 无组织排放浓度限值 监控点 排放浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 28 100 周围外浓度最高点 4.0 甲苯 28 15 0.8 颗粒物 28 30 1.0 表1-3 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 污染物 排气筒高度（m） 最高允许排放速率（kg/h） 最高允许排放浓度（mg/m3） 无组织排放浓度限值 监控点 排放浓度（mg/m3） 二甲苯 28 0.85 70 周围外浓度最高点 1.2 注：排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。本项目排气筒高度未高出周围200米半径范围的建筑5米以上，需严格50%执行。 表1-4 GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》 控制项目 排气筒高度（m） 排放量 臭气浓度 有组织 28 6000无量纲 无组织厂界 / 20无量纲 表1-5 GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》 污染物 排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 非甲烷总烃 10mg/m3 监控点处1h平均浓度值 在厂区内设置监控点 3、噪声排放标准 本项目位于莆田市荔城区黄石工业园区内，周围厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，标准详见表1-6。 表1-6 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 标准 评价标准 类别 时段 标准值（dB(A)) 厂界噪声标准 3 昼间 65 4、固体废物排放标准 一般工业固体废物贮存、处置按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物的其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），外运处置执行部令第23号《危险废物转移管理办法》。 生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61 号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 项目概况： 莆田市汇盛体育用品有限公司汇盛冷粘鞋及TPU鞋配件生产项目位于福建省莆田市荔城区黄石工业园区晴岚路599号。项目租赁黄石镇长旺（福建）建设有限公司2#厂房，2#厂房共5层，建筑面积约9010㎡、占地面积约1802㎡。所在具体位置经纬度为：E 119°5′8.405″，N 25°22′38.389″，项目实际投资为100万元，劳动定员56人，均不在厂区内食宿。年工作时间300天，每天工作8小时。 建设单位于2023年12月委托福建创达环保科技有限公司编制了《莆田市汇盛体育用品有限公司汇盛冷粘鞋及TPU鞋配件生产项目环境影响评价报告表》，年产冷粘鞋160万双、TPU鞋配件160万双；并于2024年1月26日通过莆田市生态环境局审批，取得《莆田市汇盛体育用品有限公司汇盛冷粘鞋及TPU鞋配件生产项目环境影响评价报告表批文》（莆环审荔[2024]7号）。并于2024年3月6日申领排污许可证。 环评批复规模为“年产冷粘鞋160万双、TPU鞋配件160万双”；由于厂内目前实际只设置3条成型线、6台注塑机，因此现状实际投产规模为“年产冷粘鞋100万双、TPU鞋配件100万双”。 本次验收为分期验收，验收规模为年产冷粘鞋100万双，TPU鞋配件100万双以及配套生产设备和环保设施。福建省研策检测技术有限公司于2024.5.10-2024.5.11对“年产冷粘鞋100万双，TPU鞋配件100万双”项目现场进行验收监测，调试至今无投诉、处罚事件。 项目周边环境： 项目厂区地块为工业用地，周边为其他工业企业。周边敏感目标与环评一致，未发生变化。 主要生产设备见下表： 表2-1 主要生产设备一览表 主要生产单元 生产设施名称 环评数量 本期实际数量 备注 注塑车间 注塑机 20台 6台 分期验收，目前投产6台注塑机， 不属于重大变更 冲床 3台 3台 与环评一致 搅拌桶 2台 2台 与环评一致 烘干桶 2台 2台 与环评一致 生产车间 空压机 3台 3台 与环评一致 成型线 5条 3条 分期验收，目前投产3条成型线， 不属于重大变更 蒸汽机 1台 1台 与环评一致 前邦机 1台 1台 与环评一致 后邦机 1台 1台 与环评一致 画线机 2台 2台 与环评一致 压底机 1台 1台 与环评一致 冷冻机 1台 1台 与环评一致 冷却塔 1台 1台 与环评一致 拔楦机 1台 1台 与环评一致 除皱机 1台 1台 与环评一致 拌胶机 1台 1台 与环评一致 生产车间 （鞋面） 针车 50台 40台 分期验收，比环评少，不属于重大变更 喷胶机 1台 1台 与环评一致 过胶机 1台 1台 与环评一致 冲孔机 2台 2台 与环评一致 锤平机 1台 1台 与环评一致 裁断机 20台 15台 分期验收，比环评少，不属于重大变更 项目工程组成见下表： 表2-2 项目工程内容及规模一览表 组成类别 环评设计 本期实际建设 备注 主体工程 注塑车间 （1F） 布设有注塑机、冲床、烘干机、空压机等 布设有注塑机、冲床、烘干机、空压机等 分期验收，目前投产6台注塑机， 不属于重大变更 成型车间 （3、4、5F） 三层设有两条成型线、裁断间及针车区；四层设有一条成型线、裁断间及针车区；五层设有两条成型线和针车区 三层设有一条成型线、裁断间及针车区；四层设有一条成型线、裁断间及针车区；五层设有一条成型线和针车区 分期验收，目前投产3条成型线， 不属于重大变更 辅助工程 仓库 仓库位于2F 仓库位于2F 与环评一致 公用工程 供水 由市政自来水管网统一供给 由市政自来水管网统一供给 与环评一致 供电 由市政供电管网统一供给 由市政供电管网统一供给 与环评一致 依托工程 依托出租方（黄石镇长旺（福建）建设有限公司）化粪池 依托出租方（黄石镇长旺（福建）建设有限公司）化粪池 与环评一致 环保工程 废水治理 依托厂内现有化粪池处理设施 依托厂内现有化粪池处理设施 与环评一致 废气治理 成型线废气和注塑废气：集气系统+活性炭吸附装置+20m高排气筒（DA001、DA002） 成型线废气和注塑废气：集气系统+活性炭吸附装置+28m高排气筒（DA001） 实际为一根28m排气筒 固废治理 垃圾桶、边角料仓（1F东边10㎡）和危废间（1F东边10㎡） 垃圾桶、边角料仓（1F东边10㎡）和危废间（1F东边10㎡） 与环评一致 噪声治理 设置隔声门窗、减振垫 设置隔声门窗、减振垫 与环评一致 项目变更情况说明： 根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。本项目对项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素进行分析项目变动情况。 （1）性质：项目为冷粘鞋及TPU配件生产项目，属于“制鞋业”，与环评一致，未发生变动。 （2）规模：实际投产3条成型线、6台注塑机，为分期验收，年产冷粘鞋100万双，TPU鞋配件100万双，实际产品类别与环评一致，未发生变动。 （3）地点：项目实际生产地址与环评选址一致，未发生变动。 （4）生产工艺与设备：生产工艺与环评一致，实际布设成型线3条，设备比环评减少2条，不属于重大变更。 （5）环境保护措施：废水、噪声、固废处理措施与环评一致，未发生变动；废气环保设备实际为一根排气筒，环评批复为2根排气筒。环评批复成型线1根排气筒DA001的非甲烷总烃执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》,注塑1根排气筒DA002的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），实际是成型线和注塑汇集成同一根排气筒DA001，因此排气筒DA001的非甲烷总烃严格执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），不属于重大变更。 综上，通过对该项目实际建设情况与环境影响报告表进行核实，本项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施未产生重大变动。

原辅材料消耗及水平衡： 本项目原辅材料消耗见下表： 表2-3 项目原辅材料消耗一览表 物料名称 环评消耗量 实际消耗量 实际消耗量 备注 鞋配件 160万双/a 100万双/a 8.333万双/月 减少2条成型线，原辅料用量减少 鞋底 160万双/a 100万双/a 8.333万双/月 包材 7t/a 4.375t/a 0.365t/月 网布 7.5t/a 4.688t/a 0.391t/月 海绵 6t/a 3.75t/a 0.313t/月 皮革 6t/a 3.75t/a 0.313t/月 处理剂 6t/a 3.75t/a 0.313t/月 热熔胶 0.8/a 0.5t/a 0.042t/月 PU胶 3t/a 1.875t/a 0.156t/月 水性胶 7t/a 4.375t/a 0.365t/月 TPU原米 700t/a 437.5t/a 36.458t/月 色粉 0.7t/a 0.438t/a 0.0365t/月 本项目项目产品方案如下： 表2-4 项目产品方案表 产品 环评设计产能 实际产能 实际产生量 冷粘鞋 160万双/a 100万双/a 8.333万双/月 TPU鞋配件 160万双/a 100万双/a 8.333万双/月 根据对项目现场实际用水量调查得知： 本项目2024.4.10-2024.5.9期间共用水约67.2t，平均每日生活用水量约为2.4t，污水产生系数取0.8，则生活污水产生量约为1.92t/d。 项目水平衡图如下： 图2-1 本项目水平衡图（单位：t/月） 主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 项目生产工艺如下： 鞋面生产工艺 图2-2 鞋面生产工艺流程及产污环节图 鞋面工艺流程说明：将外购的网布、海绵、皮革用裁断机进行裁断，然后画线，画线后根据设计需求，用热熔胶将网布、海绵、皮革进行喷胶，喷胶后经针车、冲孔、打扣、穿鞋带形成鞋面半成品。 产污环节说明： ①噪声来自于设备的运行噪声； ②固体废物主要为裁断、打眼过程产生的边角料； ③热熔胶是一种可塑性的粘合剂，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学性质不变，其无毒无味，属于环保型化学产品。因此，喷胶工序不产生废气。 （2）冷粘鞋生产工艺 图2-3 冷粘鞋生产工艺流程及产污环节图 冷粘鞋工艺流程：鞋面半成品与外购的鞋底经打磨（外包外厂打磨）、分材质部分刷处理剂、烘干、再刷PU胶和水性胶、烘干、贴合、压机后补胶、二次烘干，然后压底、定型、脱楦、放鞋垫、配双、品检、包装，即为成品。 产污环节说明： ①废水：蒸汽机用水循环使用不外排；运营过程中废水主要为职工生活污水； ②废气：刷处理剂、烘干和二次烘干时，产生挥发性有机废气；补胶、烘干、刷胶时使用的PU胶和水性胶产生挥发性有机废气； ③噪声：主要为各机械设备运行时产生的机械噪声。

（3）TPU注塑生产工艺 图2-4 TPU鞋配件生产工艺流程及产污环节图 注塑工艺流程：TPU原米和色粉一起搅拌后烘干，然后注塑成型后进行修边，然后包装成品。 产污环节说明：①废气：TPU原米和色粉进行搅拌时会产生粉尘，注塑成型时产生挥发性有机废气； ②：噪声：主要为各机械设备运行时产生的机械噪声； ③：固废：主要为边角料及次品、原料空桶、职工生活垃圾。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 3.1 废水 项目无生产废水，主要污水为职工生活污水。生活污水依托租赁厂房化粪池处理后排入园区污水管网，纳入荔城污水处理厂进行处理。 3.2 废气 本项目废气主要为成型线刷处理剂、PU胶及其烘干，调胶产生有机废气，搅拌产生的粉尘及注塑工序产生的少量废气。 成型线、注塑工序产生的废气经集气罩收集后，进入3套活性炭吸附处理设施处理，通过1根28米高的排气筒（DA001）高空排放。 表3-1 本项目废气污染物治理、处置设施情况 污染源 污染物种类 排放方式 治理设施 设计处理能力 排气筒高度 3楼成型线（DA001-1进口） 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 有组织 活性炭吸附装置 7000m3/h 28m （汇集成同一个排气筒DA001出口） 4楼成型线（DA001-2进口） 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 有组织 活性炭吸附装置 11000m3/h 1楼注塑和5楼成型线废气 （DA001-3进口） 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、臭气浓度、颗粒物 有组织 活性炭吸附装置 18000m3/h 3.3 噪声 项目噪声主要来自生产中生产设备噪声及辅助设备发出噪声，在采取以下措施情况下，使厂界噪声达标： （1）合理布局车间和设备，对主要高噪声设备采取减震、降噪的措施。 （2）风机可安置在采用隔声材料制作隔声间内，风机底部基础减震处理，风机进出口消音处理。 （3）加强设备日常维护，定期检修，使设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高。 （4）合理安排生产时间，尽量避免在中午及晚间加班。 3.4 固体废物 本项目产生的固体废物主要为边角料及次品、原料空桶、职工生活垃圾和危险废物等。 ①固废处理措施分析 本项目2024.4.10-2024.5.9调查期间固废收集、处置情况见表3-2： 表3-2 本项目固废收集、处置情况一览表 固体废物名称 性质 产生量 处理处置量 最大暂储量 处理处置方式 边角料及次品 一般 固废 1.16t/月 1.16t/月 41.39kg 成型的边角料及次品收集后由外单位回收利用，注塑的边角料及次品收集后回用于生产 原料空桶（PU胶水、处理剂、水性胶空桶） / 0.04t/月 0.04t/月 7.93kg 暂存危废间，由生产厂家回收利用 废活性炭 HW49（900-039-49） 危险 废物 0 0 / 目前暂未产生，待产生后委托有资质单位处置 废机油 HW08（900-214-08） 危险 废物 0 0 / 目前暂未产生，待产生后委托有资质单位处置 废液压油 HW08（900-218-08） 危险 废物 0 0 / 目前暂未产生，待产生后委托有资质单位处置 生活垃圾 生活 垃圾 0.595t/月 0.595t/月 21.25kg 委托当地环卫部门统一清运 ②固废暂存设施 项目厂区共设置1处固废暂存堆场，分类收集储存项目生产过程中固废，面积10m2，暂存一般固废。四周能够做到防风、防雨、防晒等要求。 项目厂区共设置1处危险废物暂存间，分类收集储存项目生产过程中危险废物，面积10m2。危险废物暂存间四周围墙密闭建立，门口设立危废标识牌，危废间内挂有危险废物管理制度，危废暂存能够做到防风、防雨、防晒等要求。 3.5 环保设施投资情况 表3-3 各项环保设施实际投资情况 序号 类别 环保措施 投资金额（万元） 1 废水治理措施 依托厂区化粪池、污水管道 0 2 废气处理措施 集气罩+活性炭吸附装置+排气筒及运行管理费用 11 3 噪声处理措施 减振、降噪、消声 2 4 固废处理措施 危废间、一般固废间、垃圾桶 2 总计 15 3.6项目变更情况说明 根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。本项目对项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素进行分析项目变动情况。 表3-4 建设项目环境影响变动分析 类别 文件内容 对照情况 是否属于重大变更 性质 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 建设项目开发、使用功能未发生变化 否 规模 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 生产能力未增加 否 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 生产、处置或储存能力未增大 否 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 建设项目生产、处置或储存能力未增大 否 地点 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 选址未发生变化 否 生产工艺 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一: （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量増加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 未新增产品品种且生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）；本项目为分期验收，原辅材料较环评减少（主要原辅材料未增加） 否 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 物料运输、装卸、贮存方式未变化 否 环境保护措施 8、废气、废水污染防治措施変化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 废气、废水污染防治措施与环评一致。 否 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 项目不新增废水直接排放口；废水排放方式为间接排放与环评一致。 否 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 未新增废气排放口。排气筒高度未降低。 否 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 噪声、土壤或地下水污染防治措施未变化 否 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 固体废物利用处置方式未发生变化。 否 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，能力弱化或降低的。 / 否 通过对该项目实际建设情况与环境影响报告进行核实，本项目选址、生产设备、生产工艺、原辅材料、环境保护措施未产生重大变动。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1环境影响报告表主要结论 1、用地符合性分析 本项目新建项目，租赁现有厂房进行生产，不新增用地。根据《莆田市350304-17分区单元（黄石工业园分区）控制性详细规划》，项目厂区地块为工业用地，周边为其他工业企业，可与周边环境相容，选址基本合理。 2、园区规划符合性分析 根据《莆田市350304-17分区单元（黄石工业园分区）控制性详细规划》，黄石工业园区规划区产业发展方向为：鞋服、高端装备先进制造业（机电机械、金属新材料为主，彩印包装、纸品制造、食品医药为辅）。规划性质为：莆田市重要的制造业和加工业生产基地，配套设施较为完善的富有地域文化特色的智慧创新型生态园区。本项目主要从事冷粘鞋及TPU鞋配件生产，符合园区产业布局规划要求。 3、与规划环评及审查意见符合性分析 根据《莆田市350304-17分区单元（黄石工业园分区）控制性详细规划环境影响报告书》本项目符合黄石工业园区企业准入条件；项目大气环境影响、地表水、地下水环境影响较小，且配套环保措施可行，对挥发性有机物进行收集处理后达标排放，对有毒有害和易燃易爆物质的使用和贮运开展了环境风向评价并提出了风险防控措施；项目废水主要是生活污水，无生产废水。本项目生活污水中的CODCr、NH3-N不计入总量控制，直接由荔城污水处理厂调剂，本项目需要进行总量控制的污染物主要是生产过程中产生的VOCs，只要加强环境管理，完善相关的环保设施，确保污染物达标排放，且污染物排放控制在总量控制指标内，则项目在正常运营状况下不会对周边环境产生大的影响。 综上，本项目建设符合《莆田市350304-17分区单元（黄石工业园分区）控制性详细规划环境影响报告书》，项目污染防治措施及污染物排放符合规划环评审批要求。 4、“三线一单”的符合性分析 （1）生态保护红线 项目位于福建省莆田市荔城区黄石工业园区晴岚路599号，位于黄石工业园区内，对照《福建省陆域生态红线划定成果报告（征求意见稿）》及《福建省生态保护红线划定成果调整工作方案》项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，不属于重点生态功能区，不涉及生态保护红线。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类；声环境质量目标为 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类。 项目产生废水主要为生活污水，依托出租方化粪池处理后，排入市政管网，纳入荔城污水处理厂处理，不直接排入水体，对区域水环境质量影响较小；生产工艺废气采取有效的废气排放治理措施，项目正常排放情况下不会对周围环境质量造成较大影响，不会突破环境空气质量底线；对生产产生的固体废物及危险废物进行综合利用、妥善处置，对周边环境影响不大。 综上所述，项目所在区域环境质量状况良好，项目各项污染物不会对区域环境质量底线造成较大影响。 （3）资源利用上线 本项目利用租赁厂房进行生产加工，提高了土地利用率；一般固废回收利用，危险废物由有资质单位回收处理，有效提高废旧资源的利用率。同时，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染；项目水、其他燃料等资源利用不会突破区域资源利用上限。 （4）生态环境准入清单 项目利用原有厂房进行生产，不涉及自然河道，不占用水域，不属于河湖堤岸改造工程。因此，本项目建设符合环境功能区划要求。同时，项目不属于《重点生态功能区产业准入负面清单编制实施办法》和《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止或限制项目；不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类项目，因此本项目基本符合要求。 ①与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》 （闽政【2020】12号）符合性。 福建省生态环境准入要求 准入要求 本项目相关情况 符合性分析 全 省 陆 域 空 间 布 局 约 束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 项目从事冷粘鞋及TPU鞋配件生产，不涉及文中规定的限制类产业 符合 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 项目所在区域水环境质量较为稳定，且项目排放废水为生活污水，生活污水依托出租方化粪池处理后，能达标排放 污 染 物 排 放 管 控 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 项目按规范落实有机废气处理设施，VOCs排放实施倍量替代 符合 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 项目从事冷粘鞋及TPU鞋配件制造不属于文中应执行大气污染物特别排放限值、超低排放指标要求的项目 3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 项目不属于城镇污水处理设施项目 ②与《莆田市人民政府关于印发莆田市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（莆政综〔2021〕112号）符合性分析。 适用 范围 准入要求 本项目相关情况 符合性分析 莆 田 市 空 间 布 局 约 束 1.木兰溪木兰陂以上流域范围和萩芦溪南安陂以上流域范围内禁止新（扩）建化工、涉重金属、造纸、制革、琼脂、漂染行业和以排放氨氮、总磷等为主要污染物的工业项目（污水深海排放且符合园区规划及规划环评的工业项目除外）。 2.华林经济开发区纺织鞋服业禁止印染、染整及鞣制工艺，鼓励使用低挥发性有机物含量的原料和产品；机械加工、家具制造、工业美术等产业禁止电镀工艺；莆田高新技术产业开发区制鞋、服装及化学纤维指导等产业只进行成品加工，禁止引入原料合成企业；莆田湄洲湾(石门澳)产业园控制石化中游产业发展规模，按照规划环评要求，严格控制已内酰胺产业发展规模，加大向低污染、高附加值的下游产业延伸；湄洲湾北岸经济开发区差别化纤维等资源型产业应优先引进低能耗、低排放、高附加值的下游产业，除已批的大型煤电、热电联产和“上大压小”项目外，原则上不再新建煤电项目；仙游经济开发区北部片区的纺织鞋服业禁止印染、染整及鞣制工艺，鼓励使用低挥发性有机物含量的原料和产品，机械制造业禁止电镀和喷漆工艺，不得引进化工类项目，火车站物流中心禁止危险化学品的存储和运输，南部片区重点发展低水耗、轻污染的石化下游精细化工和化工新材料产业。 本项目为其他制鞋业，不属于文中限制或禁止的相关产业 符合 污 染 物 排 放 管 控 1.加快推进环湄洲湾北岸尾水排放管道建设，实现北岸区域污水由湾外文甲外排污口深水排放。 2.兴化湾实行主要污染物入海总量控制，控制萩芦溪、木兰溪入海断面水质，削减氮磷入海量。 3.全面完成各类入海排污口排查、监测和溯源，系统推进入海排污口分类整治。强化三江口沿岸超标、非法及设置不合理入海排污口的排查整治。 4.兴化湾沿岸积极推进污水治理管网改造工程实施，完善生活污水处理设施建设。提升沿海乡镇和农村生活污水收集处理率。 5.近岸海域汇水区域内的城镇生活污水处理厂和工业区污水集中处理厂应具备脱氮除磷设施，达到城镇污水处理厂一级A及以上标准，并满足相关行业污水排放标准要求。 6.建立海上环卫队伍，实现海滩海面常态化清理保洁，强化渔业垃圾等管控，强化重点岸段的监视监控，定期开展专项整治行动。 7.控制养殖规模和密度，发展生态养殖，推进传统养殖设施的升级改造，强化养殖尾水治理和监管。 8.强化陆海污染联防联控，推动“蓝色海湾”整治项目、海岸带生态保护修复工程等重大工程建设，推进沿海岸线自然化和生态保护修复。 项目所在位置污水处理设施完善，生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网纳入荔城污水处理厂处理可达标排放 符合 黄石工业园区-重点管控单元 空 间 布 局 约 束 1.禁止新上电镀企业（含电镀工序）、危险化学品生产和贮存项目、禁止危险废物贮存和处置项目、铅印工艺的印刷业、禁止化学制浆造纸、铸铁金属件制造、含聚酯工序的合成纤维企业以及除已引进的印染企业外，限制新增印染企业（含印染工序）。 2.居住用地与工业用地之间应设置空间隔离带，居住用地周边禁止布局恶臭明显的建设项目。 项目从事冷粘鞋及TPU鞋配件生产，不涉及规划文中禁止类项目 符合 污 染 物 排 放 管 控 1.包装印刷业：对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，有机废气收集率达到70%以上。制鞋业：推进低（无）VOCs含量原辅材料替代，推广使用水性环保型胶粘剂，以及低毒、低挥发性溶剂。高频压型、印刷、发泡、注塑、鞋底喷漆、粘合等产生VOCs废气的工序应设有收集设施且密闭效果良好，配套净化装置。含有机溶剂的原料应密闭储存。纺织印染行业应推广使用低毒、低挥发性溶剂，加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理。 2.新增涉VOCs排放项目，VOCs排放实行倍量替代。 3.园区内生活污水全收集全处理，工业企业的污水接管率达到100%。 4.区内工业企业排放的废水需达到相关标准后排入园区污水管网，纳入荔城污水处理厂。 厂区内污水管网配套完善。生活污水可全收集全处理；废气产生工序设有收集设施且收集效率高，使用活性炭吸附装置净化废气，处理效率高；处理后废气经过排气筒高空排放；VOCs排放实行倍量替代 符合 环 境 风 险 防 控 建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止泄漏物和事故废水污染地表水、地下水和土壤环境。 项目按规定建立健全的环境风险防控体系 符合 资 源 开 发 效 率 要 求 新（扩、改）建工业项目能耗、产排污指标均应达到或优于国内先进水平。 项目产排污指标能达到国内先进水平 符合 二、国家产业政策的符合性分析 本项目属于冷粘鞋及TPU鞋配件生产项目，投产后项目具有较好的经济效益及发展前景。项目所采用的工艺、设备较先进，不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年版）》中限制类和淘汰类的项目，因此该项目建设符合国家产业政策要求。 总量控制符合性结论 根据《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》（闽环保监[2007]52号文）和《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见》的有关污染物总量控制要求，结合本项目的污染物排放特征，确定本项目污染物总量控制项目为：VOCs、NH3-N、CODcr，其中生活污水中的CODCr、NH3-N不计入总量控制，直接由荔城污水处理厂调剂。项目的新增VOCs总量控制指标为1.469t/a。 总结论 莆田市汇盛体育用品有限公司汇盛冷粘鞋及TPU鞋配件生产项目建设符合国家和地方产业政策。在各污染物达标排放的情况下与周边环境相容，项目在此运营可行。建设单位只要加强环境管理，执行“三同时”制度，落实好相关的环境保护和治理措施，确保污染物达标排放，确保污染物排放总量控制在允许排放总量范围内，则项目的建设和正常运营对周边环境、敏感目标的影响在可控范围内。从环保角度分析，项目建设及运营基本合理、可行。 4.2、审批部门审批决定 详见“附件2”。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法 验收监测分析方法及仪器 表5-1 检测方法及其主要仪器信息 检测类别 项目 检测方法 检出限 主要仪器设备名称 有组织废气 非甲烷总烃 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 0.07mg/m3 气相色谱仪GC1120/GC+FID+PIP（2） 甲苯 国家环保总局编《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇 第二章 一 苯系物（一）活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B） 0.010mg/m3 气相色谱仪GC1120/GC+FID+SPL+六通阀 二甲苯 臭气浓度 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 10（无量纲） / 无组织废气 总悬浮颗粒物(TSP) 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022 168μg/m3 低浓度恒温恒湿称重系统 HSX-350 电子天平（十万分）HZ-104/55S 非甲烷总烃 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 0.07mg/m3 气相色谱仪GC1120/GC+FID+PIP（2） 甲苯 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 1.5×10-3mg/m3 气相色谱仪GC1120/GC+FID+SPL+六通阀 噪声 厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 / 多功能声级计 AWA6228+ 声校准器 AWA6021A 表5-2 主要仪器设备一览表 仪器设备名称 仪器设备型号 仪器设备编号 溯源方式 校准/检定 有效期 四路恒流大气采样器 DL-6000(S) FJYC-CY-054 校准 2024.12.27 FJYC-CY-055 校准 2024.12.27 FJYC-CY-056 校准 2024.12.27 FJYC-CY-057 校准 2024.12.27 智能综合采样器 ADS-2062E（2.0） FJYC-CY-008 校准 2024.11.27 FJYC-CY-009 校准 2024.11.27 FJYC-CY-010 校准 2024.11.27 FJYC-CY-011 校准 2024.11.27 气相色谱仪 GC1120/GC+FID+PIP（2） FJYC-YQ-001 校准 2025.12.06 气相色谱仪 GC1120/GC+FID+SPL+六通阀 FJYC-YQ-002 校准 2025.12.06 低浓度恒温恒湿称重系统 HSX-350 FJYC-YQ-069 校准 2024.11.27 电子天平（十万分） HZ-104/55S FJYC-YQ-042 校准 2024.11.27 多功能声级计 AWA 6228+ FJYC-CY-001 校准 2024.12.24 声校准器 AWA 6021A FJYC-CY-002 校准 2024.12.24 便携式烟气含湿量检测仪 MH3041型 FJYC-CY-074 校准 2025.04.11 FJYC-CY-075 校准 2025.04.11 智能烟尘烟气分析仪 EM-3088（2.6） FJYC-CY-012 校准 2024.12.06 FJYC-CY-013 校准 2024.12.06 真空气体采样箱 JK-CYQ007 FJYC-CY-047 校准 2024.11.02 FJYC-CY-048 校准 2024.11.02 FJYC-CY-049 校准 2024.11.02 真空采样器（含加热枪）10L VA-5010 （含-020） FJYC-CY-024 校准 2025.01.12 一体式恶臭气体采样器 DL-6800Y FJYC-CY-045 自校 2024.11.02 FJYC-CY-046 自校 2024.11.02 2、质控信息 表5-3 主要监测人员一览表 序号 姓名 检测项目 上岗证号 有效期 上岗证号颁发部门 1 林洪枫 采样、送样 YC字第07号 2029.12 福建省研策检测技术有限公司 2 林祥 采样 YC字第14号 2030.03 3 马键 采样 YC字第15号 2030.03 4 邓俊峰 采样 YC字第12号 2030.03 5 黄少勇 采样、送样 YC字第11号 2029.12 6 陈育宁 总悬浮颗粒物、非甲烷总烃 YC字第10号 2029.12 7 吴婷婷 甲苯、二甲苯 YC字第02号 2029.12 8 陈琪玮 臭气浓度 YC字第13号 2029.12 9 陈黎莹 报告编制 YC字第19号 2030.04 10 林熠 报告审核 YC字第09号 2029.12 11 郭剑清 报告批准 YC字第01号 2029.12 3、质量控制情况 本次验收监测气体监测按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》 （HJ/T 55-2000）、《环境空气质量手工监测技术规范》 （HJ 194-2017）以及相关监测项目分析方法规定的样品采集、运输、保存、实验室分析和数据计算等实施全过程质量控制。采样过程中根据不同监测项目的采样要求，采样前对采样仪器逐台进行气密性检查；采样过程中做了运输过程空白样；实验室分析过程中实验室空白测定、实验室内平行样、标准物质（气体）等质控手段确保分析结果的准确性，经对质控数据分析，均符合质控要求。

表六

验收监测内容： 6.1 废气 表6-1 废气监测方案一览表 检测点位 检测因子 检测频次 成型线、注塑工序废气： 3楼成型线◎DA001-1进口 4楼成型线◎DA001-2进口 1楼注塑和5楼成型线◎DA001-3进口 ◎DA001出口 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 2天，3次/天 厂界外监控点○1 厂界外监控点○2 厂界外监控点○3 厂界外监控点○4 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 厂区内监控点○5 非甲烷总烃 6.2 废水 本项目主要污水为职工生活污水。生活污水依托租赁厂房化粪池处理后排入园区污水管网，纳入荔城污水处理厂进行处理，故本次验收不进行监测。 6.3 噪声 表6-2 噪声监测方案一览表 样品类别 监测点位 测点编号 监测项目 监测频次 噪声 项目北侧厂界外1米处 ▲1 厂界噪声 2天，昼间 监测1次/天 项目西侧厂界外1米处 ▲2 项目南侧厂界外1米处 ▲3 项目东侧厂界外1米处 ▲4 6.4 检测点位示意图

表七 验收监测期间生产工况记录： 莆田市汇盛体育用品有限公司在2024-5-10至2024-5-11监测期间，本项目生产设施、环保治理设施正常稳定运行，生产产量情况见表7-1： 表7-1 监测期间产量一览表 日期 设计生产规模 实际生产规模 监测期间产能 负荷 2024-5-10 年产冷粘鞋160万双，TPU鞋配件160万双 年产冷粘鞋100万双，TPU鞋配件100万双 冷粘鞋2833双/d，TPU鞋配件2833双/d 85% 2024-5-11 年产冷粘鞋160万双，TPU鞋配件160万双 年产冷粘鞋100万双，TPU鞋配件100万双 冷粘鞋3167双/d，TPU鞋配件3167双/d 95% 验收监测结果： （1）噪声 表7-2 厂界噪声检测结果表 单位:dB(A) 采样时间 样品名称 检测点位 时段 主要声源 测量值Leq，dB（A） 标准限值 2024.5.10 厂界噪声（昼间） 厂界北侧▲1 14:29-14:32 生产噪声 62.4 65 厂界西侧▲2 14:35-14:38 生产噪声 62.1 65 厂界南侧▲3 14:39-14:42 生产噪声 62.4 65 厂界东侧▲4 14:44-14:47 生产噪声 61.4 65 2024.5.11 厂界噪声（昼间） 厂界北侧▲1 10:58-11:01 生产噪声 61.2 65 厂界西侧▲2 11:03-11:06 生产噪声 64.6 65 厂界南侧▲3 11:07-11:10 生产噪声 63.4 65 厂界东侧▲4 11:19-11:22 生产噪声 61.9 65 备注：2024.5.10气象条件:昼间风向：东北风，风速：1.7m/s～1.9m/s，温度27.0℃，大气压强：101.3kpa；2024.5.11气象条件:昼间风向：东北风，风速：1.1m/s～1.4m/s，温度：27.0℃，大气压强：101.1kpa。 厂界噪声监测结果表明：项目各侧厂界噪声昼间测量最大值为64.6dB(A)<65dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 （2）废气 表7-3 有组织废气检测结果一览表 采样日期 检测点位 检测项目 检测结果（单位：浓度：mg/m3，标杆流量：m3/h，排放速率：kg/h） 标准限值 样品一 样品二 样品三 平均值 2024.5.10 ◎DA001-1 进口 标杆流量 3755 4470 4879 4368 / 甲苯 实测浓度 1.480 1.566 1.439 1.495 / 排放速率 5.56×10-3 7.00×10-3 7.02×10-3 6.53×10-3 / 二甲苯 实测浓度 0.121 0.139 0.123 0.128 / 排放速率 4.54×10-4 6.21×10-4 6.00×10-4 5.58×10-4 / 非甲烷总烃 实测浓度 29.0 30.7 31.1 30.3 / 排放速率 0.109 0.137 0.152 0.133 / ◎DA001-2 进口 标杆流量 8647 8315 8399 8454 / 甲苯 实测浓度 1.574 1.450 1.292 1.439 / 排放速率 0.0136 0.0121 0.0109 0.0122 / 二甲苯 实测浓度 0.132 0.120 0.101 0.118 / 排放速率 1.14×10-3 9.98×10-4 8.48×10-4 9.95×10-4 / 非甲烷总烃 实测浓度 25.0 26.4 24.8 25.4 / 排放速率 0.216 0.220 0.208 0.215 / ◎DA001-3 进口 标杆流量 10070 10467 10837 10458 / 甲苯 实测浓度 1.466 1.366 1.556 1.463 / 排放速率 0.0148 0.0143 0.0169 0.0153 / 二甲苯 实测浓度 0.135 0.056 0.121 0.104 / 排放速率 1.36×10-3 5.86×10-4 1.31×10-3 1.08×10-3 / 非甲烷总烃 实测浓度 27.5 25.2 23.5 25.4 / 排放速率 0.277 0.264 0.255 0.265 / ◎DA001出口 标杆流量 25510 24987 22829 24442 / 甲苯 实测浓度 0.059 0.063 0.071 0.064 15 排放速率 1.51×10-3 1.57×10-3 1.62×10-3 1.57×10-3 / 二甲苯 实测浓度 ND ND ND ND 70 排放速率 <2.55×10-4 <2.50×10-4 <2.28×10-4 <2.44×10-4 / 非甲烷总烃 实测浓度 7.70 8.35 9.06 8.37 100 排放速率 0.196 0.209 0.207 0.204 / 2024.5.11 ◎DA001-1 进口 标杆流量 3350 3280 3784 3471 / 甲苯 实测浓度 1.740 1.711 1.697 1.716 / 排放速率 5.83×10-3 5.61×10-3 6.42×10-3 5.95×10-3 / 二甲苯 实测浓度 0.143 0.135 0.146 0.141 / 排放速率 4.79×10-4 4.43×10-4 5.52×10-4 4.91×10-4 / 非甲烷总烃 实测浓度 32.4 27.9 28.4 29.6 / 排放速率 0.109 0.0915 0.107 0.102 / ◎DA001-2 进口 标杆流量 8230 7377 7555 7721 / 甲苯 实测浓度 1.736 1.672 1.564 1.657 / 排放速率 0.0143 0.0123 0.0118 0.0128 / 二甲苯 实测浓度 0.163 0.135 0.135 0.144 / 排放速率 1.34×10-3 9.96×10-4 1.02×10-3 1.12×10-3 / 非甲烷总烃 实测浓度 32.2 31.8 29.7 31.2 / 排放速率 0.265 0.235 0.224 0.241 / ◎DA001-3 进口 标杆流量 14791 15700 15708 15400 / 甲苯 实测浓度 1.570 1.647 1.561 1.593 / 排放速率 0.0232 0.0259 0.0245 0.0245 / 二甲苯 实测浓度 0.128 0.132 0.134 0.131 / 排放速率 1.89×10-3 2.07×10-3 2.10×10-3 2.02×10-3 / 非甲烷总烃 实测浓度 25.6 28.4 26.4 26.8 / 排放速率 0.379 0.446 0.415 0.413 / ◎DA001出口 标杆流量 26068 24580 25659 25436 / 甲苯 实测浓度 0.055 0.077 0.068 0.067 15 排放速率 1.43×10-3 1.89×10-3 1.74×10-3 1.69×10-3 / 二甲苯 实测浓度 ND ND ND ND 70 排放速率 <2.61×10-4 <2.46×10-4 <2.57×10-4 <2.55×10-4 / 非甲烷总烃 实测浓度 9.40 9.57 9.28 9.42 100 排放速率 0.245 0.235 0.238 0.239 / 备注：表格中“ND”表示该指标未检出，其“二甲苯”的检出限为0.010 mg/m3。 采样日期 检测点位 检测项目 检测结果（单位：无量纲） 标准限值 样品一 样品二 样品三 最大值 2024.5.10 成型、注塑废气：◎DA001-3进口 臭气浓度 112 131 112 131 / 成型、注塑废气： ◎DA001出口 臭气浓度 35 35 47 47 6000 2024.5.11 成型、注塑废气：◎DA001-3进口 臭气浓度 112 131 131 131 / 成型、注塑废气： ◎DA001出口 臭气浓度 30 41 41 41 6000 成型过程和注塑工序产生的有机废气经活性炭吸附装置处理后通过一根28m排气筒（DA001）排放，废气治理设备对非甲烷总烃的处理效率为64.85%-72.38%，对甲苯的处理效率为95.63%-96.1%。 处理后的非甲烷总烃最大排放速率为0.239kg/h，最大浓度为9.42mg/m3；甲苯最大排放速率为0.00169kg/h，最大浓度为0.067mg/m3；二甲苯未检出。处理后的非甲烷总烃、甲苯排放速率和排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准；处理后的二甲苯排放速率和排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准。处理后的臭气浓度最大值47，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2标准。 表7-4 厂界无组织废气检测结果一览表 样品名称 采样日期 检测点位 检测项目 检测结果 标准限值 样品一 样品二 样品三 最大值 厂界无组织废气 2024.5.10 监控点〇1 颗粒物(mg/m3) 0.377 0.365 0.339 0.377 1.0 非甲烷总烃(mg/m3) 2.07 1.90 1.88 2.07 4.0 甲苯(mg/m3) 0.165 0.163 0.152 0.165 0.8 二甲苯(mg/m3) ND ND ND ND 1.2 臭气浓度（无量纲） ND ND ND ND 20 监控点〇2 颗粒物(mg/m3) 0.539 0.528 0.505 0.539 1.0 非甲烷总烃(mg/m3) 2.59 2.90 3.00 3.00 4.0 甲苯(mg/m3) 0.0514 0.0514 0.0500 0.0514 0.8 二甲苯(mg/m3) ND ND ND ND 1.2 臭气浓度（无量纲） ND ND ND ND 20 监控点〇3 颗粒物(mg/m3) 0.567 0.523 0.532 0.567 1.0 非甲烷总烃(mg/m3) 3.04 3.16 2.80 3.16 4.0 甲苯(mg/m3) 0.0423 0.0430 0.0382 0.0430 0.8 二甲苯(mg/m3) ND ND ND ND 1.2 臭气浓度（无量纲） ND ND ND ND 20 监控点〇4 颗粒物(mg/m3) 0.480 0.499 0.471 0.499 1.0 非甲烷总烃(mg/m3) 3.44 2.98 2.88 3.44 4.0 甲苯(mg/m3) 0.0240 0.0223 0.0218 0.0240 0.8 二甲苯(mg/m3) ND ND ND ND 1.2 臭气浓度（无量纲） ND ND ND ND 20 厂区内无组织废气 监控点〇5 非甲烷总烃(mg/m3)（瞬时值） 6.26 6.92 6.90 6.92 30 厂界无组织废气 2024.5.11 监控点〇1 颗粒物(mg/m3) 0.345 0.327 0.357 0.357 1.0 非甲烷总烃(mg/m3) 2.50 2.40 2.48 2.50 4.0 甲苯(mg/m3) 0.122 0.147 0.143 0.147 0.8 二甲苯(mg/m3) ND ND ND ND 1.2 臭气浓度（无量纲） ND ND ND ND 20 监控点〇2 颗粒物(mg/m3) 0.550 0.530 0.574 0.574 1.0 非甲烷总烃(mg/m3) 2.94 3.19 2.86 3.19 4.0 甲苯(mg/m3) 0.0607 0.0553 0.0556 0.0607 0.8 二甲苯(mg/m3) ND ND ND ND 1.2 臭气浓度（无量纲） ND ND ND ND 20 监控点〇3 颗粒物(mg/m3) 0.517 0.542 0.531 0.542 1.0 非甲烷总烃(mg/m3) 3.25 2.67 3.21 3.25 4.0 甲苯(mg/m3) 0.0304 0.0303 0.0271 0.0304 0.8 二甲苯(mg/m3) ND ND ND ND 1.2 臭气浓度（无量纲） ND ND ND ND 20 监控点〇4 颗粒物(mg/m3) 0.482 0.463 0.422 0.482 1.0 非甲烷总烃(mg/m3) 3.56 3.33 3.12 3.56 4.0 甲苯(mg/m3) 0.0240 0.0196 0.0221 0.0240 0.8 二甲苯(mg/m3) ND ND ND ND 1.2 臭气浓度（无量纲） ND ND ND ND 20 厂区内无组织废气 监控点〇5 非甲烷总烃(mg/m3)（瞬时值） 7.48 7.05 6.94 7.48 30 备注：表格中“ND”表示该指标未检出，其中“二甲苯”的检出限为1.5×10-3mg/m3，“臭气浓度”的检出限为10。 样品名称 采样日期 检测点位 检测项目 检测结果 标准限值 样品一 样品二 样品三 平均值 厂区内无组织废气 2024.5.10 监控点〇5 非甲烷总烃(mg/m3) （1h平均值） 6.26 6.92 6.60 6.59 10 2024.5.11 监控点〇5 非甲烷总烃(mg/m3) （1h平均值） 7.48 7.05 6.94 7.16 10 厂界外监控点：颗粒物最大排放浓度值为0.574mg/m3，非甲烷总烃最大排放浓度值为3.56mg/m3，甲苯最大排放浓度值为0.165mg/m3，二甲苯未检出，臭气浓度未检出。颗粒物、甲苯、非甲烷总烃的排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9标准；二甲苯的排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准；臭气浓度排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1标准。 厂区内监控点：非甲烷总烃（瞬时值）最大排放浓度值为7.48mg/m3，非甲烷总烃（1h平均值）最大排放浓度值为7.16mg/m3。排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录 A 表 A.1 标准限值。 表7-5 总量计算结果一览表 污染物 第一日排放速率 （kg/h） 第二日排放速率 （kg/h） 平均排放速率 （kg/h） 排放总量 （t/a） DA001排气筒 非甲烷总烃 0.204 0.239 0.2215 0.5316 注：本公司年工作时间300天，8h/d。 根据计算可知，非甲烷总烃的排放总量为0.5316t/a，本项目2024.5.10-2024.5.11期间平均工况负荷为的90%，因此非甲烷总烃满负荷排放量为0.5907t/a，小于环评批复总量（VOCs 1.469t/a），符合环评批复要求。

表八

验收监测结论： 1、验收规模：本次验收为分期验收，验收规模为年产冷粘鞋100万双、TPU鞋配件100万双。 2、“三同时”执行情况： 本项目根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等的规定进行了环境影响评价并落实了相关的措施，做到了环保设施与主体工程的同时设计、同时施工、同时投产使用。 3、验收监测期间生产工况： 验收监测期间，本项目生产设施、环保治理措施正常运行生产，无不良天气等因素影响，验收监测工作严格按有关规范进行，验收监测、结果可以反映实际排污状况。 4、废水监测结论： 项目在运营过程中外排废水主要是职工生活污水。生活污水依托租赁厂房化粪池处理后排入园区污水管网，纳入荔城污水处理厂。 符合环评和批复要求。 5、废气监测结论： 成型过程和注塑工序产生的有机废气经活性炭吸附装置处理后通过一根28m排气筒（DA001）排放，废气治理设备对非甲烷总烃的处理效率为64.85%-72.38%，对甲苯的处理效率为95.63%-96.1%。处理后的非甲烷总烃最大排放速率为0.239kg/h，最大浓度为9.42mg/m3；甲苯最大排放速率为0.00169kg/h，最大浓度为0.067mg/m3；二甲苯未检出。处理后的非甲烷总烃、甲苯排放速率和排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准；处理后的二甲苯排放速率和排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准。处理后的臭气浓度最大值47，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2标准。 厂界外监控点：颗粒物最大排放浓度值为0.574mg/m3，非甲烷总烃最大排放浓度值为3.56mg/m3，甲苯最大排放浓度值为0.165mg/m3，二甲苯未检出，臭气浓度未检出。颗粒物、甲苯、非甲烷总烃的排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9标准；二甲苯的排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准；臭气浓度排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1标准。 厂区内监控点：非甲烷总烃（瞬时值）最大排放浓度值为7.48mg/m3，非甲烷总烃（1h平均值）最大排放浓度值为7.16mg/m3。排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录 A 表 A.1 标准限值。 符合环评批复要求。 6、噪声监测结论： 厂界噪声监测结果表明：项目各侧厂界噪声昼间测量最大值为64.6dB(A)<65dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 符合环评和批复要求 7、固废调查结论： 一般工业固体废物贮存、处置按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020)中相关要求，采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物的其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，外运处置执行部令 第23号《危险废物转移管理办法》。 生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61 号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 符合环评批复要求。 8、总量控制：根据计算可知，非甲烷总烃的排放总量为0.5316t/a，本项目2024.5.10-2024.5.11期间平均工况负荷为90%，因此非甲烷总烃满负荷排放量为0.5907t/a，小于环评批复总量（VOCs 1.469t/a），符合环评批复要求。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：莆田市汇盛体育用品有限公司      填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 汇盛冷粘鞋及TPU鞋配件生产项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 福建省莆田市荔城区黄石工业园区晴岚路599号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业，32制鞋业 | 建设性质 | (新建 (改扩建 (技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | E 119°05′8.405″， N 25°22′38.389″ |
|  | 设计生产能力 | 年产160万双冷粘鞋、160万双TPU鞋配件 | 实际生产能力 | 年产冷粘鞋100万双，TPU鞋配件100万双（分期验收） | 环评单位 | 福建创达环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 莆田市生态环境局 | 审批文号 | 莆环审荔[2024] 7号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 2024年4月 | 排污许可证申领时间 | 2024年3月6日 |
|  | 环保设施设计单位 | 莆田市汇盛体育用品有限公司 | 环保设施施工单位 | 莆田市汇盛体育用品有限公司 | 本工程排污许可证编号 | 91350304MA8RKQB57L001X |
|  | 验收单位 | 莆田市汇盛体育用品有限公司 | 环保设施监测单位 | 福建省研策检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | 90% |
|  | 投资总概算（万元） | 100 | 环保投资总概算（万元） | 15 | 所占比例（%） | 15 |
|  | 实际总投资 | 100 | 实际环保投资（万元） | 15 | 所占比例（%） | 15 |
|  | 废水治理（万元） | 0 | 废气治理（万元） | 11 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） | 2 | 绿化及生态（万元） | 0 | 其他（万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 | 12000m3/h | 年平均工作时 | 2400 |
| 运营单位 | 莆田市汇盛体育用品有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91350304MA8RKQB57L | 验收时间 | 2024年5月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | 0.0806 |  |  | 0.0806 |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  | 0.5907 |  |  | 0.5907 |  |  |  |
|  |  | 甲苯 |  |  |  |  |  | 0.0043 |  |  | 0.0043 |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |  | 0.0007 |  |  | 0.0007 |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

375