# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：福建嘉品万鑫科技有限公司食品包装

盒加工生产项目

建设单位（盖章）：福建嘉品万鑫科技有限公司

编制日期：          2024年5月

中华人民共和国生态环境部

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福建嘉品万鑫科技有限公司食品包装盒加工生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2405-350902-04-01-368075 |
| 建设单位联系人 | Xxx | 联系方式 | Xxx |
| 建设 地点 | 福建省宁德市蕉城区金涵畲族乡金漳路3号4号厂房 |
| 地理 坐标 | （ 119 度32分23.61秒， 26度41分30.10秒） |
| 国民 经济 行业 类别 | C2926 塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29 塑料制品业292 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设 性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁德市蕉城区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2024]J010048号 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 5％ | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 租赁建筑面积3000m2 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价设置情况表 专项评价类别 设置原则 本项目情况 是否需要设置专项评价 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。 本项目不涉及 否 地表水 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外);新增废水直排的污水集中处理厂。 本项目不涉及 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。 本项目危险物质存储量未超过临界量 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。 本项目不涉及 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。 本项目不涉及 否 经判定，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目主要从事食品塑料盒的生产，项目不属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制和淘汰类的项目，为允许类。同时，检索工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）有关条款，本项目使用的生产设备均不属于淘汰落后生产工艺装备。且该项目于2024年05月09日取得了宁德市蕉城区发展和改革局的备案(闽发改备[2024]J010048号，详见附件4)，因此，该项目的建设符合国家当前的产业政策要求。 2、平面布局合理性分析 项目厂区内厂房布置简单，各功能分区明确，生产车间内平面布置基本上根据生产工艺需要和物料流向，各工序布置间距较近，便于生产操作，同时也避免物料来回运输消耗能源，厂区总平面布置基本合理。 3、“三线一单”控制要求符合性分析 （1）生态保护红线 对照《福建省生态保护红线划定方案》及其调整方案，本项目位于福建省宁德市蕉城区金涵畲族乡金漳路3号4号厂房。项目周边无国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护或法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制的要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：地表水环境目标为 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；大气环境质量目标为GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改单二级标准；声环境质量目标为GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 项目生活废水经化粪池处理后通过市政污水管网纳入宁德市金涵组团临时一体化污水处理厂处理；项目废气经过活性炭吸附装置处理后通过15m高的排气筒排放；厂界噪声经减振降噪等措施后可实现达标排放；各项固体废物均可得到妥善处置。 项目营运后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平。 （3）资源利用上线 项目用电为区域集中供应，项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。本项目使用电能作为主要消耗能源，电能属于清洁能源。 （4）环境准入负面清单 对照《市场准入负面清单（2022版）》，本项目不在其禁止准入类中，因此本项目符合《市场准入负面清单（2022版）》要求。 ①项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政[2020]12号）相关要求分析见表1.1-2。 表1.1-2 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 全省陆域 空间布局约束 1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 本项目属于塑料制品业，主要从事食品塑料盒的生产，项目所在区域水环境质量能稳定达标，项目建设与空间布局约束要求不相冲突 符合 污染物排放管控 1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替换"。涉新增VOCs排放项目，VOCS排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。 1、项目位于福建省宁德市蕉城区金涵畲族乡金漳路3号4号厂房，属于其规定的污染物管控区域。项目涉及VOCs排放，需实施倍量替代。 2、项目主要从事电线电缆的生产，不包含火电项目。 3、项目生活污水经化粪池处理达标后排入宁德市金涵组团临时一体化污水处理厂，尾水排放达一级A排放标准 符合 ②与宁德市“三线一单”的符合性分析 根据《宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》 （宁政[2021]11 号），本项目位于福建省宁德市蕉城区金涵畲族乡金漳路3号4号厂房，不在主要工业园区内，且项目属于塑料制品业，不属于“宁德市生态环境总体准入要求”中“空间管布局约束”的工业区及特别规定的行业。因此，本评价主要与宁德市生态环境总体准入要求进行对照分析，具体见表1-2。 表1-2 宁德市生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 陆域 空间布局约束 1.福鼎工业园区文渡片区不再新增规划居住区等环境敏感目标，不再发展劳动密集型产业，现有相关产业逐步搬迁。 2.寿宁工业园区、周宁工业园区、柘荣经济开发区禁止新建、扩建以排放氮、磷废水污染物为主的工业项目。 3.柘荣经济开发区纺织业，寿宁工业园区造纸及纸制品、建材业等不符合园区规划定位的产业项目限制规模并逐步调整。 本项目本项目属于塑料制品业，主要从事食品塑料盒的生产，因此与空间布局约束要求不相冲突 符合 污染物排放管控 新建有色、水泥项目应执行大气污染物特别排放限值。 不涉及 符合 根据上述分析，本项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)中的相关规定是符合的。 4、选址合理性分析 项目选址位于福建省宁德市蕉城区金涵畲族乡金漳路3号，不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，用地为工业用地。租赁宁德市天地和食品有限公司4号厂房，主要生产食品塑料盒，根据现场勘查，周边以工业企业为主，项目厂界西北侧15m处为下兰村环境敏感点，其他周边均为工业企业厂房。因此，建设单位在切实落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放，且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，对周边环境影响可接受。 综合分析，项目选址基本合理。 5、与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析 如表1-4所示，本项目建设符合挥发性有机污染物相关技术政策要求。 表1-4 挥发性有机物污染防治政策相关内容 序号 相关文件名称 相关内容 本项目内容 符合性 1 《福建省“十四五”空气质量改善规划》(2022年) 推广使用水性、高固体分、无溶剂、粉末等低VOCs含量涂料，......木质家具制造、汽车零部件、工程机械使用比例达到50%以上；......严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，加大抽检力度，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德实施VOCs倍量替代。 项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等VOCs含量的原辅料，项目排放的VOCs较小，不属于高VOCs排放项目；项目排放的VOCS拟实行区域内倍量替代 符合 2 福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案(闽环保大气〔2017〕6号) 二、主要任务 （三）加快推进重点行业VOCs专项整治 （2）加强化工企业污染综合整治 提升有机化工(含有机化学原料、合成材料、日用化工、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学溶剂、试剂生产等)、医药化工、塑料制品企业装备水平，严格控制跑冒滴漏。......排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含VOCs废气需进行净化处理，净化效率应不低于80%。 本项目拟将产生的VOCs收集后通过1套“活性炭吸附装置”处理后排放，废气设计净化效率≥80%。 符合 3 《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》的通知(闽环保大气〔2020〕6号) (1)大力推进源头替代，有效减少VOCs产生； (2)全面落实标准要求，强化无组织排放控制。加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理........。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料(渣、液)、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，集中清运，交有资质的单位处置，不得随意丢弃； (3)聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。......除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；......采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。 (1)项目使用PET、PP片材原料，VOCs含量低； (2)项目原料等采用密闭袋装；项目生产设备除进出料口全部密闭，并采取集气罩将废气收集；拟将更换的废活性等作为危险废物，袋装密闭暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位统一处置； (3)本项目将产生的VOCs收集后通过1套“活性炭吸附装置”处理后排放，项目生产设备除进出料口全部密闭，并采取集气罩将废气收集，采用碘值不低于800毫克/克的活性炭，并定期更换。 符合 4 《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号) (1)工艺过程控制要求 含VOCs物料应储存于密闭容器中。盛装含VOCs物料的容器应存放于储存室内，或至少设置遮阳挡雨等设施； (2)其他控制要求 产生有废气的的生产工艺和装置均设有收集系统和净化处理装置；所有产生VOCs的生产车间(或生产设施)均进行密闭，无露天和敞开式涂装、流平、干燥作业；不能完全密闭的部位设置软帘阻隔设施，减少废气排放；更换的VOCs吸附剂的废弃物等，产生后马上密闭，存放在不透气的容器内，贮存、转移期间保持密闭；密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率达到80%以上。 本项目拟将产生的VOCs收集后通过1套“活性炭吸附装置”处理后排放，拟将更换的废活性炭等作为危险废物，袋装密闭暂存于危险废物暂存间内，VOCs设计收集效率≥80%。 符合 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 福建嘉品万鑫科技有限公司成立于2022年10月11日，法定代表人周道稳，经营范围主要包括塑料制品制造、食品用塑料包装容器工具制品生产。(营业执照见附件2)。 福建嘉品万鑫科技有限公司拟投资20万元，选址于福建省宁德市蕉城区金涵畲族乡金漳路3号，租赁宁德市天地和食品有限公司4号厂房作为生产经营场所，合计租赁厂房面积3000m2，主要从事食品塑料盒生产，购置吸塑机、打包机、卷材机等相关设备。建设食品包装盒生产线6条，年产食品包装盒3000吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，本项目属《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年本）》中“二十六、橡胶和塑料制品业 29 其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外)”，应编制环境影响报告表，详见表2.1-1。为此，建设单位委托我单位编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件1)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)及相关技术规范要求，编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 二十六、橡胶和塑料制品业 29 53 塑料制品业292 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) / 2.2 项目基本情况 项目名称：福建嘉品万鑫科技有限公司食品包装盒加工生产项目 （2）建设单位：福建嘉品万鑫科技有限公司 （3）建设地点：福建省宁德市蕉城区金涵畲族乡金漳路3号4号厂房 （4）建设性质：新建 （5）总 投 资：200万元 （6）工程规模：主要建筑面积3000m2 （7）生产规模：建设食品包装盒生产线6条，年产食品包装盒3000吨。 （8）生产定员：员工20人（均不住厂） （9）工作制度：年工作日300天，实行单班制，工作时间8小时/天 2.3工程主要建设内容 工程主要建设内容见表2.3-1。 表2.3-1 工程主要建设内容一览表 项目名称 工程主要建设内容 主体工程 生产区 租赁宁德市天地和食品有限公司4号厂房，共计厂房面积3000m2，主要设置吸塑机、打包机、卷材机等相关设备 辅助工程 原料仓库 位于厂房东南，用于原料堆放 片材库 位于厂房东北侧，用于成品临时贮存 出货区 位于厂房西侧，产品出货处 公用工程 供电系统 市政供电 给水系统 由市政给水管网供给 排水系统 雨污分流，雨水经雨水管收集后直接排入市政雨水管网；污水经污水管收集后排入市政污水管网 环保工程 废水治理 生活污水经厂区内已建化粪池预处理后排入市政管网，纳入宁德市金涵组团临时一体化污水处理厂 废气治理 塑化挤出、吸塑、注塑产生的废气经集气罩收集进入活性炭吸附装置处理达标，后通过1根15m高排气筒（DA001）排放 噪声治理 选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声等综合降噪措施 固废治理 生活垃圾 厂区内设置生活垃圾收集桶，分类收集后，委托环卫部门清运处置 危险废物 设置危险废物暂存间，妥善分类收集后定期委托有资质单位统一处置 一般固体废物 设置一般固废暂存区，一般工业固废分类收集、暂存后综合利用 2.4产品方案和主要原辅材料、能源消耗 （1）产品方案 项目具体产品方案及产量情况详见表2.4-1。 表2.4-1 项目产品方案情况一览表 序号 产品名称 年产量 1 食品塑料盒 3000t （2）主要原辅材料、能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗详见表2.4-2。 表2.4-2 项目主要原辅材料、能源消耗情况一览表 主要原辅材料成分及性质见表2.4-3，项目使用的原辅材料理化性质和组成成分如下所述： 表2.4-3 主要原辅材料性质介绍 序号 原辅料名称 备注 2.5主要生产设备 本项目主要生产设备见表2.5-1。 表2.5-1 主要生产设备一览表 序号 设 备 名 称 单位 数量 2.6水平衡 ①生产用水 根据建设单位提供资料，项目吸塑盒成型工序需要用冷却水进行间接冷却，项目设置4台工业冷水机，3m3/台。冷却水经工业冷水机处理后循环使用不排放，但蒸发部分水需要用新鲜水补充，补充水量为1t/d（330t/a）。 ②生活污水 本项目劳动定员20人，均不在厂内食宿，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），项目不住宿员工用水量按50L/人·d计算，年工作300天，则生活用水量为1.0t/d（300t/a）。根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)(2016年版)，居民生活污水定额可按用水定额的80%计算(其余20%蒸发损耗等)，则生活污水排放量为0.8t/d（240t/a）。 项目水平衡图见图2.6-1。 图2.6-1 项目水平衡图（t/a） 2.7厂区平面布置 项目位于福建省宁德市蕉城区金涵畲族乡金漳路3号4号厂房，从事食品塑料盒生产，厂区功能划分相对清晰，各区域之间物流顺畅，运输距离较短，有利于生产布置。在满足生产条件要求的前提下，充分利用厂区空间进行设备布置，布局紧凑，生产流程比较流畅，布局基本合理，物料流向顺畅，符合防火、安全、卫生等有关规范，总体布局功能分区明确，便于生产的连续性，项目平面布置基本合理，项目车间平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8 生产工艺流程及产污环节 2.8.1工艺流程及工艺介绍 本项目生产工艺流程及产污环节图见图2.8-1-2.8-3： 图2.8-1 塑料片材生产工艺流程图 塑料片材工艺流程简述：将外购的塑料米经过上料机自动拌料后输送至片材机，通过塑料米塑化挤出成型工序后制成塑料片材，作为吸塑工艺塑料盒的原料。 图2.8-2 吸塑工艺塑料盒生产工艺流程图 塑料片材工艺流程简述：将平展的塑料片材加热（200-250℃）变软后，采用真空吸附于模具表面，冷却后成型。 图2.8-3 注塑工艺塑料盒生产工艺流程图 注塑工艺塑料盒工艺流程简述：采购塑料原米作为原料，将塑料原米通过注塑机挤出成型，在较好的熔体流动状态下利用模具制成要求的性状后冷却，经质检后包装入库。 2.8.2 产污环节 本项目运营期产物环节汇总见下表。 表2.8-1 项目运营期产污环节汇总表 类别 污染源/污染工序 污染物 治理措施 废水 职工生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N 经化粪池预处理后接入市政污水管网排入宁德市金涵组团临时一体化污水处理厂集中处理 废气 塑化挤出、吸塑、注塑 非甲烷总烃 通过集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒排放(DA001) 固废 一般工业固废 检验 不合格产品 收集后外售综合利用 裁切 边角料 危险废物 废气处理 废活性炭 分类收集暂存于危废暂存间，委托资质的单位定期外运处置 职工生活垃圾 纸屑、果皮、塑料盒、塑料袋等 委托环卫部门统一外运处置 噪声 机械设备 Leq 厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不涉及原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境质量现状 3.1.1 环境空气质量功能区划 项目位于福建省宁德市蕉城区金涵畲族乡金漳路3号4号厂房，项目所在区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定的标准限值，具体详见表3.1-1。 表3.1-1 本项目环境空气标准一览表 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 PM10 年平均 70μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改 单中的二级标准 24小时平均 150μg/m3 PM2.5 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 SO2 年平均 60μg/m3 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 O3 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 非甲烷总烃 1小时均值 2.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996) 3.1.2 区域大气环境质量现状 （1）常规污染因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。 本次评价选取宁德市生态环境局发布的《宁德市环境质量月报 202310 期》(网 址：http://sthjj.ningde.gov.cn/zwgk/hjzl/hjzlyb/202311/t20231124_1887528.htm），全市环境空气质量达标天数比例为100%，其中一级达标天数比例为77.4%，二级达标天数比例为22.6%。中心城区和各县（市、区）的首要污染源均为臭氧。 详见图3.1-1。 图3.1-1 2023年10月宁德市环境空气质量达标情况 本项目位于宁德市蕉城区，属于中心城区，因此，项目所在区域环境空气质量各监测指标均可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，为环境空气达标区域。 ①引用数据的有效性分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的6.2.1.1要求：“项目所在区域达标判定，大气环境质量现状调查应优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，本次评价选取宁德市生态环境局发布的2023年10月宁德市环境质量状况信息，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，环境现状监测数据可行。 （2）其他污染因子 根据环境影响评价网（生态环境部环境工程评估中心）关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。 本项目排放的其他污染物为非甲烷总烃，不属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量中有标准限值要求的污染物，因此，可不进行现状检测评价。 3.2地表水环境质量现状 3.2.1 地表水功能区划 （1）水环境 本项目废水经相应处理后排入市政污水管网纳入宁德市金涵组团临时一体化污水处理厂处理后排入兰田溪。本项目间接受纳水体为兰田溪，根据《福建省人民政府关于宁德市地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文〔2012〕187 号），其水质执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质标准。详见表3.2-1。 表3.2-1 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)(摘录) 项目 单位 III 类 pH —— 无量纲 6~9 溶解氧 ≥ mg/L 5 高锰酸盐指数 ≤ mg/L 6 化学需氧量 (COD) ≤ mg/L 20 五日生化需氧量 (BOD5 ) .≤ mg/L 4 氨氮 (氨氮) ≤ mg/L 1 0 总磷 (以 P 计) ≤ mg/L 0.2 石油类 ≤ mg/L 0.05 3.2.2 地表水环境质量现状 （1）地表水水质现状调查 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)中6.6.3.2要求：“水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息”。本次评价选取宁德市生态环境局发布的《宁德市环境质量月报 202310 期》(网 址：http://sthjj.ningde.gov.cn/zwgk/hjzl/hjzlyb/202311/t20231124_1887528.htm），全市54个小流域水质评价断面，Ⅰ～Ⅲ类水质比例98.1％，同比上升27.7个百分点，Ⅰ～Ⅱ类水质比例49.1%，同比上升6.5个百分点；Ⅳ类水质比例1.9％，同比下降11.1个百分点；Ⅴ类水质比例0％，同比下降11.1个百分点；劣Ⅴ类水质比例为0，同 比下降5.6个百分点。而本项目间接纳污水体兰田溪所在的兰田村断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，由上分析可知，本项目所在区域水环境水质良好，详见图3.2-1和图3.2-2。 图3.1-1 宁德市环境质量月报202310期截图 图3.2-2 宁德市环境质量月报202310期小流域水质状况截图 引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本次评价选取宁德市生态环境局发布的2023年10月宁德市环境质量状况信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。 3.3声环境质量现状 3.3.1声环境功能区 本项目所在区域声环境为3类功能区，声环境功能执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类标准。 表3.3-1 《声环境质量 标准》(GB3096-2008)(摘录) 标准类别 适用区域 等效声级Leq(dB(A)) 昼间 夜间 3 指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。 ≤65 ≤55 3.3.2 声环境质量现状 为了评价区域声环境现状，本次项目委托安正计量检测有限公司于2024年5月16日对项目区域声环境质量监测。 监测点位布置 声环境现状监测布点情况一览表 编号 监测点位 N1 项目北侧 N2 项目西侧 N3 项目南侧 N4 项目东侧 N5 下兰 （2）监测时间：2024年5月16日 （3）监测频次：监测一天，每天两次，昼、夜各一次 （3）监测结果：详见表3.2-3。 噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 测定点位 检测结果Leq[dB（A）] 执行标准 达标情况 备注 昼间 夜间 昼间 夜间 项目北侧 达标 执行3类标准 项目西侧 达标 执行3类标准 项目南侧 达标 执行3类标准 项目东侧 达标 执行3类标准 下兰 达标 执行2类标准 根据监测结果可知，项目区域周边声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准。 综上所述，项目区域声环境质量现状良好。 3.4生态环境现状调查 根据现场勘查，目前厂房已经建设完成，项目用地周边为城市道路、其他企业及居住用地等，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标。调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 3.5地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 项目位于福建省宁德市蕉城区金涵畲族乡金漳路3号4号厂房，根据现场勘查，周边以工业企业为主；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6环境保护目标 3.6.1 大气环境、地表水环境、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境(厂界外500m范围内)、地表水环境、声环境(厂界外50m范围内)保护目标见表3.6-1和附图2。 表3.6-1 环境保护目标一览表 环境 要素 敏感目标 基本情况 功能区划 方位 距离（m） 特性 地表水环境 兰田溪 南 220 支流 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准 大气 环境 上兰 北 15 居民区 二类环境功能区；执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准 上兰村 北 497 行政村 四都 南 433 居民区 声环境 上兰 北 15 居民区 2类声环境功能区；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 根据现状调查，项目200m范围内无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.7污染物排放标准 3.7.1水污染物排放标准 （1）项目水污染物排放标准 项目外排废水为职工生活污水，生活污水经厂内化粪池处理后排入市政污水管网后进入宁德市金涵组团临时一体化污水处理厂统一处理。生活污水污染物排放均执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准(其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准)，标准值见表3.7-1。 表3.7-1 项目水污染物排放标准 污染物名称 标准值 标准来源 pH 6～9 (无量纲) 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中表4三级标准 COD 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L NH3-N 45mg/L 参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准 （2）污水处理厂排放标准 根据调查，宁德市金涵组团临时一体化污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级标准A标准，具体详见表3.7-2。 表3.7-2 污水处理厂污水排放标准 污染物名称 一级标准A标准限值 标准来源 pH 6～9 (无量纲) 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级标准A标准 COD 50mg/L BOD5 10mg/L SS 10mg/L NH3-N 5mg/L 3.7.2大气污染物排放标准 （1）有组织排放 本项目塑化挤出、吸塑、注塑工序产生的非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表4中排放限值。具体见表3.7-3。 表3.7-3 有组织废气污染物排放标准 污染物 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排气筒高度（m） 标准来源 非甲烷总烃 100 / 15m 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4 （2）无组织排放 本项目厂界无组织排放非甲烷总烃排放执行福建省《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表9中“企业边界大气污染物浓度限值”，同时，根据福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行相关事项的通知（闽环保大气[2019]6号），非甲烷总烃厂区内无组织执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1排放限值。具体见表3.7-4。 表3.7-4 无组织废气污染物排放标准 污染物 无组织排放浓度限值 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 厂区内 30（监控点处任意一次浓度值） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1 厂区内 10.0 厂界 4.0 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表9 3.7.3噪声污染物排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表3.7-5。 表3.7-5 厂界噪声排放标准 类别 标准名称 项目 标准限值 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A) 3.7.4固体废物污染物排放标准 一般工业固废应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的要求进行暂存管理；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，危险废物外运处置执行《危险废物转移联单管理办法》。 |
| 总量 控制 指标 | 3.8总量控制指标 根据《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》和国家主要污染物排放总量控制方案，主要控制污染物指标为COD、NH3-N、SO2及NOx，建议性控制指标为VOCs。结合本项目具体污染物排放情况，本项目总量控制指标为VOCs（非甲烷总烃）。 针对本项目的具体排污情况，本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理达标后接市政污水管网，纳入宁德市金涵组团临时一体化污水处理厂处理，对周边环境影响较小。其排污量已纳入宁德市金涵组团临时一体化污水处理厂的指标，无需再向环保局申请污染物排放总量。 3.8.1 废气总量 本项目废气污染物主要为非甲烷总烃，建议性控制指标总量详见表3.8-1。 表3.8-1 废气污染物建议性控制指标总量一览表 单位:t/a 建设单位需按照标准严格控制其排放，VOCs（非甲烷总烃）总量需要通过区域调剂来获得。最终的总量控制指标以本报告表报批环保行政主管部门后核定的总量为准。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于福建省宁德市蕉城区金涵畲族乡金漳路3号4号厂房，租赁现有厂房进行生产，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的噪声环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期噪声环境影响也随着消失，不会对周边环境噪声影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1 运营期水环境影响分析和污染防治措施 4.1.1 运营期废水源强核算 本项目运营期设备冷却用水循环使用不外排，仅涉及生活污水外排。根据水平衡，项目生活污水排放量为0.8t/d（240t/a）。根据《给水排水设计手册》(第5册)中城镇污水水质，生活污水中各主要污染物浓度CODCr：400mg/L，BOD5：200mg/L，SS：220mg/L，NH3-N：35mg/L。 项目属于宁德市金涵组团临时一体化污水处理厂服务范围，项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准）后，接入园区污水管网，最终排入宁德市金涵组团临时一体化污水处理厂统一处理。预测项目废水各污染物产生及排放源强情况见表4.1-1。 表4.1-1 项目运营期生活污水中主要污染物产排情况一览表 名称 废水量 项目 产生量 处理措施 处理后排放 排放去向 mg/L t/a mg/L t/a 生活污水 0.8t/d（240t/a） COD 400 0.0960 化粪池处理 319 0.0765 排入市政污水管网，最终进入污水处理厂 BOD5 200 0.0480 158 0.0378 SS 220 0.0528 117 0.0280 氨氮 35 0.0084 34 0.0081 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1.2水环境影响分析及防治措施 化粪池由相连的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合波比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层类液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第3池类液成为优质化肥。新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层类渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层类液经过类管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发醉分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三池的类液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。 项目职工生活污水经化粪池预处理后可符合《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表4三级标准限值要求 (其中氮可符合《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015) 表1中B等级标准限值要求)，可经园区污水管网排入市政污水管网进入宁德市金涵组团临时一体化污水处理厂集中处理。本项目污水均为间接排放，不会对周边水体、土壤和地下水造成影响，对区域水环境质量产生的影响很小。 4.1.3废水排入宁德市金涵组团临时一体化污水处理厂可行性分析 （1）宁德市金涵组团临时一体化污水处理厂简介 根据宁德市金涵组团临时一体化污水处理厂运营单位了解，宁德市金涵组团临时一体化污水处理厂共分为两期，总处理规模为1.5万m3 /d，其中一期工程日处理量0.5万m3 /d，采用“缺氧池+好氧池+MBR 膜池+清水池+消毒池+排放口”的污水处理工艺，二期工程日处理1万m3 /d，采用“缺氧池+好氧池+MBBR 膜池+清水池+消毒池+排放口”的污水处理工艺，目前均已建成并投入使用。该污水处理厂排放口位于五一村附近，尾水排入兰田溪，尾水排放标准执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。 (2) 污水管网接纳的可行性分析 根据现场调查，本项目属于宁德市金涵组团临时一体化污水处理厂的服务范围，所在区域的市政污水管网已接入宁德市金涵组团临时一体化污水处理厂。因此，本项目生活污水可纳入该污水处理厂进一步处理。 根据收集资料可知，宁德市金涵组团临时一体化污水处理厂已完成的设计规模1.5万m3 /d，目前已处理污水1.0万m3 /d，而本项目投产后，污废水纳管量约0.8m3 /d，仅占污水处理厂余量（5000m3/d）的0.016%，因此，该污水处理厂有足够的余量接纳本项目废水。 根据废水污染源分析，项目生活污水经预处理达标后可以满足宁德市金涵组团临时一体化污水处理厂的进水水质要求。 综上所述，项目外排生活污水水质成分简单，不含有重金属及有毒有害物质，不会对宁德市金涵组团临时一体化污水处理厂的工艺和处理负荷造成影响，也不会对城市污水管道产生腐蚀影响。因此，本项目生活污水经预处理达标后，纳入宁德市金涵组团临时一体化污水处理厂统一处理是可行的。 4.2 运营期大气环境影响分析和污染防治措施 4.2.1 运营期废气源强核算 （1）吸塑废气 本项目在塑化挤出、吸塑、注塑工艺过程会产生有机废气（以非甲烷总烃计），原料为塑料粒子新料，塑化挤出成型工序温度为220℃、吸塑工序温度约为160℃、注塑工序温度约为180℃，塑料粒子分解温度为350℃，本项目各工序加工温度均不超过220℃，因此，在吸塑过程，塑料粒子基本不会分解，但实际生产过程中，由于塑料粒热熔时会产生少量的没有聚合的有机废气和异味，主要污染因子为分解的单体废气，以非甲烷总烃控制。 根据《292 塑料制品行业系数手册》中2926塑料包装箱及容器行业系数表中对应的工艺及产污系数，本项目塑化挤出、注塑工艺产污系数取2.7kg/t产品，吸塑工艺产污系数取1.90kg/t 产品，项目各工序有机废气产生情况详见表4.2-1。 表4.2-1 项目各工序机废气产生情况表 行业类别 工艺名称 产物系数 原料名称 产品名称 产量 有机废气产生量 2926塑料包装箱及容器制造行业 挤出 2.7kg/t产品 PET塑料米 PET片材 2400 6.48t 吸塑 1.90kg/t 产品 PET片材 食品塑料盒 2400 4.56t 注塑 2.7kg/t产品 PP塑料米 食品塑料盒 600 1.62t 合计 12.66t 根据表4.2-1，项目挤出、吸塑、注塑工序有机废气（以非甲烷总烃计）产生量约为12.66t/a。本项目在挤出、吸塑、注塑工序设备上方设置集气罩，废气经集气罩收集进入活性炭吸附装置处理，后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，风机风量为20000m3/h，集气效率90%，处理效率以90%计，则非甲烷总烃有组织排放量为1.1394t/a，排放速率为0.4748kg/h，排放浓度为23.7375mg/m3，无组织排放量为1.266t/a。 表4.2-2 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染物 产生源强 治理措施 排放源强 排放口 排放时间（h） 废气产生量(m3/h) 浓度(mg/m3) 产生量(t/a) 工艺 收集效率 工艺去除率 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 排放量(t/a) 编号 高度 塑化挤出、吸塑、注塑工序 有组织 非甲烷总烃 20000 263.75 12.66 活性炭吸附装置 90% 90% 23.7375 0.474750 1.1394 DA001 15m 2400 无组织 / / 1.266 / / / / 0.5275 1.266 / / 2400 4.2.2废气影响预测分析 （1）预测参数 AERSCREEN为美国环保署（U.S.EPA，下同）开发的基于AERMOD估算模式的单源估算模型，可计算污染源包括点源、带盖点源、水平点源、矩形面源、圆形面源、体源和火炬源，能够考虑地形、熏烟和建筑物下洗的影响，可以输出1小时、8小时、24小时平均、及年均地面浓度最大值，评价评价源对周边空气环境的影响程度和范围。 表4.2-3 评价因子和评价标准表 污染物名称 功能区 取值时间 标准值 μg/m3 标准来源 NMHC 二类限区 一小时 2000.0 《大气污染物综合排放标准详解》 （2）污染源参数 本项目废气具体排放情况有组织见表4.2-4。 表4.2-4 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 坐标（o） 排气筒参数 污染物名称 排放速率（kg/h） 经度 纬度 高度 （m） 内径 （m） 温度 （℃） 流速 （m3/h） DA001 119.540037 26.691349 15 0.5 30.0 20000 NMHC 0.47475 表4.2-5 主要废气污染源参数一览表（面源） 污染源名称 坐标（°） 海拔高度（m） 矩形面源 污染物 排放 速率（kg/h） 经度 纬度 长度 （m） 宽度 （m） 有效 高度 （m） 车间 119.539850 26.6917129 3.0 60 50 8.0 NMHC 0.5275 表4.2-6 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数（城市人口数） / 最高环境温度 40.1°C 最低环境温度 0 °C 土地利用类型 建设用地 区域湿度条件 湿润 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率（m） / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / （3）预测结果 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表4.2-7 有组织污染物最大落地浓度预测结果 污染源 最大地面浓度点 污染源 污染物 浓度 (mg/m3) 占标率 (%) 下风向最大浓度距离(m）下风距离(m) 排气筒DA001 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） 0.0366 1.83 63 表4.2-8 无组织污染物最大落地浓度预测结果 编号 排放源名称 污染物 名称 最大落地浓度 (mg/m3) 最大占标率Pi(%) 下风向最大浓度距离(m） 2 全厂 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） 0.0606 3.03 45 根据预测结果可知，本项目Pmax最大值出现为无组织排放的非甲烷总烃，Pmax值为3.03%，低于10%，贡献值很小。因此，项目运营过程中产生的废气等正常排放情况下对评价区域内大气环境的影响程度不大，可以满足二类环境功能区的要求。 （4）污染物排放量计算 根据前文分析，采用AERSCREEN估算模式计算后得出各污染物的最大落地浓度的占标率小于10%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中关于大气环境影响评价工作级别划分的规定，大气环境影响评价等级定为二级。不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量公式如下： 式中：E年排放——项目年排放量，t/a； Mi有组织——第i个有组织排放源排放速率，kg/h； Ｈi有组织——第i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a； Mj无组织——第j个无组织排放源排放速率，kg/h； Ｈj无组织——第j个无组织排放源全年有效排放小时数，h/a。 核算结果见表4.3-11。 表4.3-11大气污染物排放量核算表 序号 污染物 年排放量t/a 1 有组织非甲烷总烃 1.1394 2 无组织非甲烷总烃 1.266 3 合计 2.4054 （5）环境防护距离 ①大气环境防护距离 根据“《大气环境影响评价实用技术》第10章大气环境防护距离与卫生防护距离” 中：10.3.2.2 大气环境防护距离确定技术要点：设置大气环境防护距离的前提：首先，无组织排放源场界监控点处排放浓度必须达标，其次，排放源场界外存在小时（或一次）浓度超过环境质量标准的情况。 根据预测结果可知，无组织排放的污染物最大落地浓度占标率均小于10%，一般不会造成厂界外环境空气质量超标，因此本项目不需要设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)，企业卫生防护距离的确定:凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放，同时参考《大气环境影响评价实用技术》“10.2.2.2章计算确定卫生防护距离技术要点”章节相关内容：在污染源所有影响区域范围内，排放到环境中的污染物浓度如超过环境空气质量标准，包括厂区内、厂界、厂界外，则需要设置卫生防护距离。如在厂区内就满足GB3096及TJ36要求，可不设置卫生防护距离。” 本项目无组织排放的有害气体进入呼吸大气层时，其浓度未超过GB3095与TJ36规定的居住区浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间无需设置卫生防护距离。根据预测结果，预测厂界外无超标点。项目无浓度超标点，再进一步对挤绝缘区域采取密闭措施下，可基本杜绝无组织排放，不属于需要设置卫生防护距离的情况。综上所述，本评价认为，项目不需设置环境防护距离。 4.2.3运营期大气污染防治措施合理性分析 （1）塑化挤出、吸塑废气及注塑废气防治理措施可行性分析 项目塑化挤出、吸塑废气、及注塑废气经“集气罩+活性炭吸附装置”处理后通过15m高的排气筒（DA001）排放。 ①工艺原理 有机气体进入活性炭塔，有机气体进入塔内时，风速瞬间降下，气体内含的较大颗粒杂物便自然沉降入塔底部，而溶入气体内的有机气体部分随气体流向流进活性炭过滤层，有机气体进入炭层时，有机气体被活性炭吸附进炭内，而干净的 空气穿过炭层进入出气仓，气体经过机械自吸后排入大气中。活性炭，是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。活性炭分为粉末活性炭、粒状活性炭及活性炭纤维，但是由于粉末活性炭产生二次污染且不能再生而被限制使用。粒状活性炭粒径500～5000μm，有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。 ②技术可行性分析 A、治理效率 根据《吸附法工业治理工程技术规范(HJ2026-2013)》要求，采用吸附装置的净化效率不得低于 90%，为保证废气与活性炭的接触时间和吸附效果，要求控制吸附裝置吸附层的风速，一般取 0.10m/s～0.15m/s 之间；吸附剂和气体的接触时间宜按不低于3s计；同时确保项目活性炭吸附装置一次性装置量，定期更换活性纤维，采取以上治理措施综合治理措施后，本评价废气设施去除效率按90%计，根据预测，有机废气污染物非甲烷总烃可以达标排放，因此，项目有机废气经处理后对环境影响较小，采取的措施可行。 B、集气效率要求及可靠性分析 根据《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求 (试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9 号)中提出的密闭式局部收集的逸散的VOCs 废气收集率应达到 80%以上。本项目挥发性有机物排主要为塑化挤出、吸塑废气及注塑工序产生的废气。项目集气罩收集效率按90%计，要求废气收集系统与生产设备自动同步启动，采取以上措施，正常情况，可确保收集效率可达90%，可符合闽环保大气〔2017〕9号提出VOCs废气收集率应达到80%以上，可符合要求。 C、长期稳定运行和达标排放要求 为确保活性炭吸附设备对有机废气的净化效率，本评价要求采取以下设计措施： a、活性炭的断裂强度应不小于5N，BET比表面积应不低于1100m2 /g； b、采用纤维状吸附剂(活性炭纤维毡)时，气体流速宜低于0.15m/s； c、有机废气废气中颗粒物含量不得超过1mg/m3时； d、当排气浓度不能满足设计或排放要求时应更换吸附剂； e、采用纤维状吸附剂时，吸附单元的压力损失宜低于4kPa； f、采用孔径、空容分布及比表面积大的活性炭纤维； g、保证吸附质与吸附剂之间一定的接触时间，才能使吸附剂发挥最大的吸附能力。 ③污染物达标分析 本项目非甲烷总烃有组织排放浓度为23.7375mg/m3，排放速率为0.47475kg/h，可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准中排放限值要求（即非甲烷总烃有组织排放≤60mg/m3）。因此，项目废气经处理后对环境影响较小，采取的措施可行。 4.3运营期声环境影响分析和污染防治措施 4.3.1 噪声污染源强分析 本项目主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，根据类比分析，各设备噪声源强详见表4.3-1。 表4.3-1 项目设备噪声一览表 序号 设备名称 台数 噪声级（dB（A）） 4.3.2运营期声环境影响分析 项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中附录A户外声传播的衰减及附录B典型行业噪声预测模型进行分析。 （1）噪声源调查 根据现场勘查，项目噪声主要来自于设备运行机械噪声，坐标原点以车间一中心点位为原点。 （2）噪声预测分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐方法，本次评价采用的噪声预测模型如下： 1) 单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 某个声源在预测点的倍频带声压级的计算公式如下： Lp(r)=Lp(r0)+Dc-Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处声压级，dB； Dc--指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB，Dc=0dB； Adiv--几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm--大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr--地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc--其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 衰减项计算按导则附录A相关模式计算。 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中： LA(r)—距离声源r处的A声级，dB（A）； Lpi(r)--预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； △Li--i倍频带A计算网络修正值，dB。 2)室内声源等效室外声源声功率级计算方法 ①如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室内的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2--靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL--隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 室内声源等效室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw--点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q--指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时；Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R--房间系数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij---室内j声源i倍频带的声压级，dB； N---室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp1i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp2i(T)--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi--围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带的声功率级： 式中： Lw---中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp1i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； S---透声面积，m2。 ⑤然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 (3)噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA,j，在T时间内该声源工作时间为t j，在拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中： Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB T--用于计算等效声级的时间，s； N--室外声源个数； ti--在T时间内i声源工作时间，s； M--室内声源个数； tj--在T时间内j声源工作时间，s。 （4）预测值计算 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式为： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB； Leqb---预测点的背景值，dB。 （5）厂界噪声预测结果分析 利用上述模式，本项目各厂界噪声的噪声影响预测(综合贡献值)计算结果见表，具体预测结果见下表所示。 表4.3-4 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 编号 测点位置 影响贡献值 标准值 达标情况 昼间 昼间 夜间 1 厂界东侧 52.3 65 55 达标 2 厂界南侧 54.2 达标 3 厂界西侧 55.5 达标 4 厂界北侧 51.8 达标 厂界达标分析：根据表4.3-4预测结果表明，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 （6）敏感点噪声预测结果分析 根据现场勘查，项目北侧15m处为下兰居民点。 表4.3-5声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A） 序号 敏感点 噪声背景值 噪声贡献值 预测值 执行标准 超标和达标情况 昼 昼 昼 昼 夜 昼 夜 1 下兰居民点 57 45 57.3 60 50 达标 达标 根据表4.3-5预测结果可知，本项目采取有效的降噪措施后厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，敏感点噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 因此，本次项目噪声对周边环境影响较小。 4.3.3 运营期噪声防治措施 为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准，本报告建议采用以下降噪措施： （1）项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强。 （2）加强车间内的噪声治理，对厂区高噪声设备采用隔声、消声、吸声、减振等有效措施，以有效降低车间噪声。 （3）加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。 （4）车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭。 通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，措施可行。 4.4运营期固体废物影响分析和污染防治措施 4.4.1 运营期固废物源强核算 本项目运营期固体废物主要为不合格成品、边角料、废活性炭及生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①不合格成品 本项目检验工序会产生不合格成品，根据建设单位提供的资料可知，不合格成品产生量为3t/a，集中收集后外售给其他企业综合利用。 ②边角料 本项目裁切工序会产生边角料，根据建设单位提供的资料可知，边角料产生量为5t/a，集中收集后外售给其他企业综合利用。 （2）危险废物 ①废活性炭 根据中国建筑出版社(1997)出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每1.0kg活性炭吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，本项目按1t活性炭吸附0.5t有机废气计算，根据前文产排污分析可知，项目有组织有机废气净化了10.2546t/a，本项目有机废气采用活性炭吸附装置净化处理，则预计项目年消耗活性炭量为20.5092t，则项目每年产生的废活性炭量约为30.7638t/a，项目计划每个月更换一次活性炭吸附填料，确保项目有机废气达标排放。根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-039-49，妥善收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。 （3）生活垃圾 按G=K·N计算 式中：G——生活垃圾产量（kg/d）； K——人均排放系数（kg/人·d），住宿员工按0.8kg/人·d计，不住宿员工0.5kg/人·d； N——人口数（人）。 本项目员工20人，均不住厂，工作日以300天计算，则生活垃圾产生量为3t/a。产生的生活垃圾分类收集后委托当地环卫部门统一清运处置。 综上分析，项目运营期各类固体废物产生及处置情况详见表4.4-1。 表4.4-1 项目固废产生及处置情况汇总表 序号 分类 固废名称 产生环节 类别 产生量t/a 处置方式 1 一般工业固废 不合格成品 检验 / 3.0 收集后外售给其他企业综合利用 边角料 裁切 / 5.0 集中收集后外售给其他企业综合利用 2 危险废物 废活性炭 废气处理 HW49 30.7638 暂存于危废间内，定期委托有资质的单位处置 3 生活垃圾 办公、生活等 / 3 分类收集后交由环卫部门统一清运处置 4.4.2固体废物管理要求 4.4.2.1一般工业固废 本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 4.4.2.2危险废物 建设单位拟在厂区内设置一处危废贮存间，危险废物收集后分类分区贮存于危废贮存间并委托有资质单位处置。危险废物在厂区内贮存执行《危险废物贮存污染控制指标准》（GB18597-2023）。 ①危险废物的收集和临时贮存要求 危废贮存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行及建设，同时还需委托有资质的单位处置。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2023），项目在运营过程中，按照以下要求管理危险废物： a.加强危险废物管理，制定危险废物管理计划，并报当地生态环境部门备案。对员工进行培训，提高全体人员对危险废物管理的认识。确保相关管理人员和从事危废收集、运送、贮存等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程等各项工作要求；掌握危险废物分类收集、运送、贮存的正确方法和操作程序，提高安全防护和应急处置能力。 b.建 设 单 位 必 须 严 格 按 照 《 危 险 废 物 收 集 贮 存 运 输 技 术 规 范 》（HJ2025-2012）的要求来进行危险废物的收集、贮存和运输。危险废物的收集、贮存，须按照其特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危废。盛装危废的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷，并依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规范建设危废贮存场所并设置危废标识。危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 c.规范建设危废贮存间。危废贮存间应设置明显标志，并对地面进行硬化，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏、密闭等措施，并建立健全危险废物管理台账、专人管理。禁止将危废混入非危险废物中贮存。并且，贮存时间不得超过一年。 d.严格执行危险废物转移管理制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 ②危险废物规范化管理要求 根据《危险废物规范化管理指标体系》的规定，本项目在生产中产生的危险废物具体管理要求如下： a.污染防治责任制度： 在危废暂存场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息，且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人等。 b.标识制度： 危险废物标签、贮存分区标志和废物贮存、利用、处置设施等标志根据《危险废物识别标志设置技术规范（HJ 1276—2022）的要求设置。危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”；危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注；危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。 c.管理计划制度： 制定危险废物管理计划。管理计划应包括减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施；报当地环保部门备案，若管理计划内容有重大改变，及时报当地环保部门重新备案。管理计划内容有重大改变的情形包括：①变更法人名称、法定代表人和地址；②增加或减少危险废物产生类别；③危险废物产生数量变化幅度超过20%；④新、改、扩建或拆除原有危险废物贮存、利用和处置设施。 d.申报登记制度： 如实地向当地生态环境部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。可提供证明材料，如环评文件、竣工验收文件、危险废物管理台账、危险废物转移联单、危险废物处置利用合同、财务数据等；申报事项有重大改变的，应当及时申报；按照危险废物特性分类进行收集，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）；危险废物转移采取网上申报；对管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员进行了培训；参加培训人员对本单位的危险废物管理制度、工作流程等各项要求，掌握危险废物分类收集、运输、暂存的正确方法和操作程序；贮存场所地面硬化及防渗处理；；装载危险废物的容器完好无损；建立危险废物贮存台账，并如实和规范记录危险废物贮存情况。 ③危险废物转移 建设单位按照危废转移要求，在转移危废前通过登录福建省固体废物环境监管平台申请电子转移联单，申报转移计划。 ④制定危险废物管理计划和危险废物台账管理 建设单位按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259 —2022）制定危险废物管理计划和危险废物台账管理。 a.建设单位制定年度危险废物管理计划，危险废物管理计划中记录了上年度产生的和本年度计划产生的危险废物名称、危废代码、废物类别、有害物质名称、危险特性、危废产生来源及生产工序。 b.制定危险废物减量化的计划和措施。 c.填报危险废物转移情况，包括危险废物贮存措施、运输措施和转移计划等。 d.填报危险废物委托利用或处置措施。 4.4.2.3生活垃圾 项目运营期职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。 综上所述，本项目只要加强对固体废物的收集和分类管理，并做到及时清运处置和综合利用后，对区域内自然环境、生态等造成的影响较小。 4.5地下水、土壤环境影响和保护措施 4.5.1地下水、土壤环境影响分析 （1）地下水环境 本项目生活污水经化粪池处理后通过厂区污水总排放口排入市政污水管网，送往宁德市金涵组团临时一体化污水处理厂集中处理。正常工况下化粪池及污水管道均采取严格的防渗、防溢流等措施，废水不易渗漏和进入地下水。根据现场调查，项目评价区域无饮用水水源地，园区已全部开通自来水管网、生活用水采用自来水。 项目一般工业固废暂存场所及危险废物暂存间严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中固废临时贮存场所的要求及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。在正常工况，不会对评价区地下水产生明显影响，其影响程度是可接受的。 项目使用的原料均属于无毒或低毒的化学品的使用，在做好厂房防渗情况下，不会产生危险化学品进入地下污染地下水的情况。 综上所述，项目在正常运行工况下，项目对地下水影响不大。但公司应加强管理，杜绝防渗层破裂等事故影响。 （2）土壤环境 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）（HJ964-2018）》、《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)及相关规范要求，本项目属于小型Ⅲ类项目，地处工业区，无需开展土壤评价。 表4.5-1 土壤污染影响型评价工作等级划分表 评价 占地 工作 规模 等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 4.5.2地下水、土壤环境防控措施 (1)防渗措施 ①合理进行防渗区域划分 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见表4.5-2。 表4.5-2 土壤污染防治分区一览表 防治分区 序号 装置或者构筑物名称 防渗区域 重点污染防 治区 1 危险废物暂存间 地面 一般污染防 治区 2 一般工业固废区、项目生产车间 地面 ②防渗要求 重点污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)的要求，重点防渗区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。危险废物暂存场重点防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求；一般污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，一般防渗区的防渗性能等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。一般工业固体废物暂存场一般防渗区应按照《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》(GB18599-2020) Ⅱ类场进行设计，且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。 （2）监控措施 ①项目危险废物暂存间四周建设导流沟装置，防止危险废物等泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源； ②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修； ③若发生危险废物泄漏等，必要时委托有资质的单位对厂址周边地下水、土壤等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势。 ④在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。 ⑤项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。 4.5.3 跟踪监测要求 本项目选址于福建省宁德市蕉城区金涵畲族乡金漳路3号4号厂房，周边以工业企业为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，本评价不对项目地下水、土壤环境进行跟踪监测。 4.6环境风险分析 4.6.1环境风险物质识别 本项目原材料为PP、PET，PET主要成分为聚对苯二甲酸乙二酯，PP主要成分为丙烯。对照《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ 169-2018）附录 B、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）等标准，本项目所用的原材料不在上述标准规定的有毒有害物质、易燃易爆物质之列。 4.6.2环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量的比值，即为Q。当企业存在多种化学物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种风险物质的存在量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目不涉及使用环境风险物质，其Q值默认为0，项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目的环境风险评价工作等级为简单分析。 4.6.3环境风险分析及防范措施 本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据 HJ169-2018 关于评价等级划分，本项目环境风险主要进行简单分析。考虑到塑料原料具有可燃性，评价建议建设单位应加强消防安全管理，避免由于火灾事故带来次生污染。相关防范措施如下： （1）制定安全生产责任制度，加强原辅材料、产品贮存区的防火管理，张贴防火标识。 （2）定期开展安全生产与防火检查，如实记录安全检查的结果，针对存在的防火隐患采取整改措施。 （3）生产车间、仓库、危废暂存场所以及消防通道应配备充足的消防器材， 包括消防栓、水带、灭火器等设施，并有专人管理和维护。 4.6.4环境风险影响分析 (1) 火灾风险影响分析 项目涉及的危险物质等均含有易燃、有毒的成分，遇明火、高热可以发生燃烧的物质，因此存在一定的火灾隐患。 火灾风险对周围环境的主要危害包括以下方面： ①热辐射：易燃物品由于其遇热挥发和易于流散，不但燃烧速度快、燃烧面积大，而且放出大量的辐射热。危及火区周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全。 ②浓烟及有毒废气：易燃物品火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气(其中燃烧产生SO2、CO等)，同时被分解的未燃物质和被火加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物。它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽，有毒气体和弥散的固体微粒，对火场周围的人员生命安全造成危害、对周围的大气环境质量造成污染。 ③同时在处理火灾过程，会产生大量的消防废水如果不经收集直接排放，可能进入雨水管后排入附近水体，从而污染地表水环境。 (2) 事故伴生/次生污染分析 在发生火灾事故处理过程中，有可能会产生以下伴生/次生污染为消防废水，项目火灾事故消防废水引发的水环境风险，主要是事故消防污水可能进入雨水管后排入附近水体，从而污染地表水环境。如果发生事故情况下没有应急措施，事故消防污水将可能直接进入周边水体，对周边水体水质及生态环境将产生不利的影响。 4.6.5环境风险防范措施 (1) 火灾事故风险防范措施 ①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 ②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ③公司要求职工应遵守各项规章制度，确保安全生产。 ④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。 (2) 危废仓库事故风险防范措施。 ①设置专门的危废仓库，地面采取防渗，四周设置围堰，设置警示标识等。 ②危废仓库周围设置围堰及防渗，设置导流沟。 ③危废仓库及生产车间严禁明火，严格遵守操作规程，避免因操作失误发生事故。 ④配备相应的堵漏材料。 4.6.4应急处置措施 当发生泄漏、火灾等事故时，应首先组织人员疏散，在确保安全的前提下，尝试进行以下应急处理措施： （1）泄漏应急措施 本项目废活性炭等设置在专门的危险废物储存间，发生泄漏时，立即找出泄漏口，切断污染源，再用堵漏材料堵塞泄漏口周围，将泄漏口与外部隔绝开，以防泄漏量加大； （2）火灾应急措施 在车间发生火灾时，组织企业自身人员利用干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火器等消防器材进行自救，将火源与原料和产品分离，发生初期火灾时，在岗员工应立即对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材扑灭火源；如发生重大火灾事故，还应报告环保、公安、医疗等部门机构，组织社会多方力量救援。 4.6.5风险分析结论 本项目不涉及使用环境风险物质。配套相应的应急措施的前提下，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 吸塑有机废气排气筒（DA001） | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4排放限值(非甲烷总烃≤100mg/m3） |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强废气的收集及活性炭吸附净化装置维护保养，防止废气事故无组织排放；生产过程中门窗关闭，保持一个相对密闭的空间，合理设计送排风系统 | 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1限值要求（非甲烷总烃厂内监控点1h平均浓度值≤10.0mg/m3；非甲烷总烃监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3） |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强废气的收集及活性炭吸附净化装置维护保养，防止废气事故无组织排放；生产过程中门窗关闭，保持一个相对密闭的空间，合理设计送排风系统 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界监控点(非甲烷总烃≤4.0mg/m3) |
| 地表水 环境 | 生活废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理达标后接入市政管网，最终排入宁德市金涵组团临时一体化污水处理厂处理 | 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值）（COD≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L，NH3-N≤45mg/L） |
| 声环境 | 厂界四周 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、隔声等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准(昼间噪声≤65dB(A)，夜间噪声≤55dB(A)) |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | ①一般工业固废：设置一般工业固废暂存区，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求； ②危险废物：设置危险废物暂存间，妥善分类收集后定期委托有资质的单位进行处置满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求。危废转移应严格按《危险废物转移联单管理办法》要求； ③生活垃圾：设置垃圾桶收集，由市政环卫部门统一清运处理 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分，危险暂存间等四周设置导流沟，地面采取防渗，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废间、项目生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 危险暂存间等四周设置导流沟，地面采取防渗、设置围堰等风险防范措施；加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。定期进行防火安全检查，确保消防设施完整等。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污口规范管理 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)，要求各排放口(源)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表5.1-1。 表5.1-1 排污口图形符号(提示标志)一览表 排放部位 项目 污水排放口 废气排放口 噪声排放源 一般工业固废 危险废物 图形符号 形状 正方形边框 正方形边框 正方形边框 三角形边框 三角形边框 背景颜色 绿色 绿色 绿色 黄色 黄色 图形颜色 白色 白色 白色 黑色 黑色 （2）排污申报 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。 表 5.1-2 周定污染源排污许可分类管理名录(摘录) 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 二十四、橡胶和塑料制品业29 62 塑料制品业292 塑料人造革、合成革制造2925 年产1 万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1 万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929 其他 （3）自主竣工环境保护验收要求 根据国务院【国令第682号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。 根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。 |

六、结论

6.1 总结论 通过对本项目的环境影响分析评价，项目运营过程中废水、废气、噪声、固废等污染物，对周围大气环境、水环境、声环境、土壤环境等造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。 综上所述，在认真执行建设项目“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施，严格落实各项环保措施和环境管理机构的要求的前提下，确保各污染物达标排放，对周围的环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 6.2 建议 （1）加强管理，保证生产设备正常运行，防止设备带故障使用，防止异常噪声的产生。 （2）由厂内技术管理人员兼职环保工作负责环保设施的运行、检查、维护等工作。 （3）加强职工的环保、安全教育，提高环保意识和安全生产意识。 （4）遵守国家关于环保治理措施管理的规定，定期提交设施运行及监测报告，接受环保管理部门的监督。 （5）加强环保工作的管理，要认真落实环保“三同时”制度。 编制单位（单位）：福州朴诚至信环保科技有限公司 2024年5月

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / |  |  |  |  |
| 废水 | COD | / | / | / |  |  |  |  |
|  | BOD5 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | SS | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 氨氮 | / | / | / |  |  |  |  |
| 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 一般工业 固体废物 | 不合格成品 | / | / | / |  |  |  |  |
|  |  | 边角料 | / | / | / |  |  |  |  |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

新鲜水

生活用水

化粪池

宁德市金涵组团临时一体化污水处理厂

60

240

300

240

301.5

1.5

水帘柜补充用水

1.5