# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：增容锅炉

建设单位（盖章）：漳州市同发食品工业有限公司

编制日期：  2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 增容锅炉 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2403－350692－07－01－334599 |
| 建设单位联系人 | 高继辉 | 联系方式 | 13709398722 |
| 建设地点 | 福建省（自治区）漳州市漳州台商投资区角美镇洪岱工业园 |
| 地理坐标 | （117度52分51.965秒，24度31分46.20秒） |
| 国民经济 行业类别 | D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漳州台商投资区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2024]E140247号 |
| 总投资（万元） | 650 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 12.3 | 施工工期 | 2024年8月~2025 年8月 |
| 是否开工建设 | ☑否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2000m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》项目专项设置情况参照专项评价设置原则表，详见表1.1-1。 表1.1-1 项目专项评价设置表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否需要设置专项评价 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 不涉及 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 不涉及 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 不涉及 否 生态 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 否 根据表1.1-1分析，项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 文件名称：《漳州市城市总体规划（2012~2030年）》 审批机关：福建省人民政府 审批文件名称及文号：福建省人民政府关于漳州市城市总体规划（2012~2030年）的批复，闽政文[2014]312号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.1与《漳州市城市总体规划（2012~2030年）》的符合性 漳州市提出的“加快行政区划调整、实施市区中心东移、跨江南扩、面海拓展，加快厦漳同城一体及与周边城市构成大都市区”的发展战略。本项目属于轻污染项目，符合《漳州市城市总体规划（2012~2030年）》定位。 本项目位于漳州台商投资区角美镇洪岱工业园，根据建设单位提供的土地房屋权证，本项目土地用途为非住宅。企业主要从事主要生产加工罐头、蔬菜制品、饮料、茶饮料及其他饮料、盐渍菇、液体糖、淀粉及淀粉制品、调味品等，本项目为锅炉，项目与漳州市发展规划不相违背。 |
| 其他符合性分析 | 1.2、三线一单相符性分析 ⑴与生态红线的相符性分析 项目选址漳州台商投资区角美镇洪岱工业园，不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 ⑵与环境质量底线的相符性分析 ①水环境 根据第3节水环境质量现状可知，本项目无生产废水产生，项目建设符合水环境功能区划要求，对区域水环境质量影响较小。 ②大气环境 根据第3节大气环境质量现状可知，项目区域大气环境达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，区域大气环境具有一定的容量。项目废气经采取有效的治理措施后达标排放，对区域大气环境质量影响较小。 ③声环境 项目声环境功能区划为3类功能区，区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据预测结果，采取相应的减振、隔声措施后，项目对周边声环境贡献值较小，周边声环境影响较小。 综合分析，项目建设不会突破当地环境质量底线。 ⑶与资源利用上限的对照分析 项目原料均从正规合法单位购得，水和电等公共资源由当地相关单位供应，且整体而言项目所用资源相对较小，也不占用当地其他自然资源和能源，不触及资源利用上限。 ⑷与环境准入负面清单符合性分析 根据三线一单综合查询报告书（报告编号SXYD1713849966991）（详见附件7），项目所选地块1个生态环境管控单元，其中重点管制单元1个，为台商投资区重点管控单元1，项目符合其要求，详见表1-2 表1-2 项目选址台商投资区重点管控单元1符合性分析 台商投资区重点管控单元1 符合情况 陆域生态环境管控单元 ZH35060420015 市级行政单元 漳州市 县级行政单元 龙海区 管控单元分类 重点管控单元 空间布局约束 1.禁止新建、扩建涉气重污染项目。2.严禁在人口聚集区新建涉及危险化学品的项目。3.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。4.推进涉水企业入园，禁止在工业集聚区外新建涉及水污染物排放的二类工业企业和三类工业，工业集聚区外改、扩建项目不得新增污染物排放因子和排放总量。 1.项目不属于涉气重污染项目；2.项目不属于危险化学品的项目。3、项目不涉及畜禽养殖场、养殖小区4、项目不排放生产废水 根据2023年12月更新编制的《漳州市生态环境准入清单》，项目符合其要求，详见表1-3。。 表1-3 漳州台商投资区生态环境准入清单（摘录) 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 符合情况 漳州台商投资区 重点管控单元 空间布局约束 1.推动现有特殊钢铁、汽车汽配、电子家电、食品工业、造纸及纸制品等五大主导产业转型升级，重点发展新一代信息技术、智能制造设备、高端食品、医疗器械、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。 2.禁止向九龙江口国家级重要滨海湿地等敏感区排放有毒有害的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，避免影响九龙江口红树林、中华白海豚、白鹭的生态环境。 3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。 4.居住用地与工业用地之间应设置空间隔离带，居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。 1、企业主要从事主要生产加工罐头、蔬菜制品、饮料、茶饮料及其他饮料、盐渍菇、液体糖、淀粉及淀粉制品、调味品等，本项目为锅炉，项目与漳州市发展规划不相违背； 2、项目无生产废水。 3、项目用地为现有厂房不存在土地开发 4、项目厂房与最近的居住用地相距140m，废气经治理后对其影响小 污染物排放管控 1.新增二氧化硫、氮氧化物及VOCs排放量实行总量控制，落实相关规定要求。 2.建立区域重点VOCs 排放企业污染管理台账，深化VOCs治理技术改造，推进原辅材料的水性化改造或低挥发性有机物含量原辅材料的使用。 3.园区生产生活污水需100%收集处理，所依托的污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准或更严者。 4.推进现有造纸、食品加工等涉水重点行业专项治理，实施清洁化改造。 1、项目新增二氧化硫、氮氧化物排放量实行总量控制，落实相关规定要求；无排放VOCs 2、项目无涉及VOCs 3、生活污水经收集进入漳州市角美城市污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放 4、项目不属于造纸、食品加工等涉水重点行业 环境风险防控 1.应建立企业、园区、区域三级环境风险防控体系，企业、园区设置环境风险事故应急池，分别编制突发环境事件应急预案，成立应急组织机构，加强环境应急管理，定期开展应急演练，全面提升区域环境风险防控和应急响应能力。 2.完善污水处理厂在线监控系统联网，实现污水处理厂的实时、动态监管。要求涉重金属企业安装特征污染物在线监控设施。 3.对土壤污染重点监管单位加强管理，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。 1、项目建成后将建立三级环境风险防控体系，成立应急组织机构，加强环境应急管理。 2、不涉及重金属排放。 3、本项目不属于土壤污染重点监管单位 重点管控单元 资源开发效率 1.推进集中供热，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉，集中供热管网覆盖地区禁止新建、扩建分散供热锅炉。 2.节约集约利用土地，提高土地资源开发利用率。 1、项目锅炉为同发工业园区的燃生物质锅炉。 2、项目无开发土地 台商投资区重点管控单元1 重点管控单元 空间布局约束 1.禁止新建、扩建涉气重污染项目。 2.严禁在人口聚集区新建涉及危险化学品的项目。 3.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。 4.推进涉水企业入园，禁止在工业集聚区外新建涉及水污染物排放的二类工业企业和三类工业，工业集聚区外改、扩建项目不得新增污染物排放因子和排放总量。 1.项目不属于涉气重污染项目。 2、项目不属于危险化学品项目。 3、项目不涉及畜禽养殖场、养殖小区 4、项目不排放生产废水 污染物排放管控 建立区域重点VOCs排放企业污染管理台账，深化VOCs治理技术改造，对于生产设备配套、水性原辅材料供应逐步成熟的表面涂装、制鞋等企业，推进原辅材料的水性化改造或低挥发性有机物含量原辅材料的使用。 未纳入集中污水处理厂的项目，新增化学需氧量、氨氮排放量实行总量控制，落实相关规定要求。 项目不涉及VOCs 2、项目无生产废水，生活污水排入漳州市角美城市污水处理厂 环境风险防控 1.规范配套应急池，建设企业、污水处理站和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和导流，防止事故废水直接排入水体。 规范配套应急池，建设企业、污水处理站和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和导流，防止事故废水直接排入水体。 综上所述，从区域规划、“三线一单准入”、环境功能区划、环境相容性等方面分析，项目选址基本合理。本项目的建设对周边环境影响较小，因此项目的建设是可行的 2、产业政策相符性分析 本项目主要为生物质锅炉供热，对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目的生产能力、工艺及产品均不属于该目录中限制或淘汰之列，项目属于允许类，故项目建设符合国家有关产业政策。 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目由来 漳州市同发食品工业有限公司成立于2002年12月04日，法定代表人江晓斌，主要生产加工罐头、蔬菜制品、饮料、茶饮料及其他饮料、盐渍菇、液体糖、淀粉及淀粉制品、调味品等。(营业执照和法定代表人身份证详见附件六)。 漳州市同发食品工业有限公司于2018年10月委托江西鑫环科创环保科技有限公司编制完成了《漳州市同发食品工业有限公司年产8300吨罐头、1000吨饮料项目环境影响评价报告书》，于2019年05月24日通过了漳州台商投资区环境保护和安全生产监督管理局的审查批复（文号：漳台环审﹝2019﹞B38号），批复的建设内容为：选址在漳州台商投资区角美镇洪岱工业园，生产规模：年产8300吨罐头、1000吨饮料项目。公司于2019年7月11日~2019年7月12日委托漳州莲环环境检测有限公司对现有工程项目进行验收检测，并于2019年11月28日通过竣工环境保护验收（文号：漳台环验﹝2019﹞84号），（环评批复详见附件三、竣工验收行政主管部门意见详见附件四）。 2022年漳州市同发食品工业有限公司新增一台12吨生物质蒸汽锅炉作为备用，公司原产能不变，不新增厂房面积，利用原有仓库用作备用锅炉房。2022年12月30《漳州市同发食品工业有限公司新建锅炉项目环境影响报告表》取得了漳州市生态环境局台商投资区分区的批复（漳台环评审[2022]表64）。 漳州市同发食品工业有限公司原申请的12吨备用生物质蒸汽锅炉因产品品相改变，供气量无法满足现有产品要求，因此公司决定增容一台18吨生物质蒸汽锅炉，原建的12吨生物质蒸汽锅炉作为检修备用炉，公司原产能不变，不新增厂房面积，与备用锅炉同一厂房 根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)的相关规定，扩建项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，扩建项目环评类别为环境影响报告表，详见表2.1-1。为此，建设单位委托本单位编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件一)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，根据本项目的特点和相关技术导则编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录) 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 四十一、电力、热力生产和供应业 91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料） / 备注：扩建项目为新增18t/h生物质蒸汽锅炉。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 项目扩建前后对照表详见下表2.1-2 表2.1-2 项目扩建前后基本情况对照表 项目 扩建前 扩建后 变化情况 公司名称 漳州市同发食品工业有限公司 漳州市同发食品工业有限公司 不变 法人代表 江晓斌 江晓斌 不变 总投资 3200万元 3850万元 扩建新增650万元总投资，新增环保投资80万元 建设性质 新建 扩建 新增备用生物质锅炉。 建设地点 漳州台商投资区角美镇洪岱工业园 漳州台商投资区角美镇洪岱工业园 项目位置不变 工程 规模 占地面积为54000m2，占地面积25400m2 占地面积为54000m2，占地面积25400m2 扩建后项目不新增土地面积，仅利用现有工程已有的厂房。 生产规模 年产8300吨罐头、1000吨饮料 年产8300吨罐头、1000吨饮料 不变 主要 设备 果蔬罐头生产线1条；鱼罐头生产线1条；猪肉罐头生产线1条；饮料生产线1条；燃煤锅炉1套。 果蔬罐头生产线1条；鱼罐头生产线1条；猪肉罐头生产线1条；饮料生产线1条；燃煤锅炉1套，生物质备用锅炉1套。 扩建18t/h生物质锅炉，具体新增设备详见表2.2-6 用水量 365279.7t/a 398004 用水量增加32725t/a 用电量 100.5万kWh/a 101.5万kWh/a 增加用电量1.0万kWh/a 职工总人数 200人(均不在厂区内食宿) 200人(均不在厂区内食宿) 不新增职工 环保设备 ⑴废气：1根锅炉废气10m 排气筒；油烟净化器 2套；一套多管陶瓷除尘器+布袋除尘器+18m排气筒。 ⑵废水：生活和生产废水一起并入1500m3/d 处理设施处理 ⑶噪声：已选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振； ⑷固体废物：150m2 一般固废储存场。 ⑴废气：1根锅炉废气10m 排气筒；油烟净化器 2套；套多管陶瓷除尘器+布袋除尘器+18m排气筒。一套多管陶瓷除尘器+SNCR烟气脱硝+布袋除尘器 ⑵废水：生活和生产废水一起并入1500m3/d 处理设施处理 ⑶噪声：已选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振； ⑷固体废物：150m2 一般固废储存场。 新增一套多管除尘器+SNCR烟气脱硝+布袋除尘器 工作 制度 实行年330天/单班工作制度，日生产8小时，夜间不生产。 实行年330天/单班工作制度，日生产8小时，夜间不生产。 扩建后运营时间和工作时间均不改变，生物质锅炉供气时间为250d/a，日供气8h。 环评及验收情况 漳州市同发食品工业有限公司于2018年10月委托江西鑫环科创环保科技有限公司编制完成了《漳州市同发食品工业有限公司年产8300吨罐头、1000吨饮料项目环境影响评价报告书》，于2019年05月24日通过了漳州台商投资区环境保护和安全生产监督管理局的审查批复（文号：漳台环审﹝2019﹞B38号），批复的建设内容为：选址在漳州台商投资区角美镇洪岱工业园，生产规模：年产8300吨罐头、1000吨饮料项目。公司于2019年7月11日~2019年7月12日委托漳州莲环环境检测有限公司对现有工程项目进行验收检测，并于2019年11月28日通过竣工环境保护验收（文号：漳台环验﹝2019﹞84号）（环评批复详见附件三、竣工验收行政主管部门意见详见附件四）。2022年新增一台12吨生物质蒸汽锅炉作为备用，《漳州市同发食品工业有限公司新建锅炉项目环境影响评价报告表》于2022年12月30日取得漳州市生态环境局台商投资区分局（漳台环评审[2022]表64号），并于2023年3月通过竣工环境保护验收 / 现有工程已落实环保手续 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 2.2 扩建项目工程建设内容 2.2.1扩建项目基本概况 ⑴工程名称：增容锅炉 ⑵建设单位：漳州市同发食品工业有限公司 ⑶建设地点：漳州台商投资区角美镇洪岱工业园 ⑷建设性质：扩建 ⑸法人代表：江晓斌 ⑹总 投 资：650万元 ⑺工程规模：项目利用原有厂房面积2000m2（单层）。 ⑻扩建工程建设内容及项目组成见表2.2-1。 表2.2-1 扩建项目工程组成一览表 项目组成 扩建内容 扩建后建设情况 备注 辅助工程 供热系统 18t/h生物质锅炉 一套燃气锅炉，一套12吨生物质备用锅炉，一套18吨生物质锅炉 扩建 供配电系统 / 变压器以及相应配电柜等 依托原有 供水系统 / 生产给水系统、生活给水系统、消防给水系统 依托原有 排水系统 / 雨水管网、污水管网 依托原有 生产能力 / 年产8300吨罐头、1000吨饮料 原有 环保工程 废水处理设施 / 生活和生产废水一起并入1500m3/d 处理设施处理 依托原有 废气处理设施 新增一套多管除尘器+SNCR烟气脱硝+布袋除尘器 1根锅炉废气10m 排气筒；油烟净化器 2套；一套多管陶瓷除尘器+布袋除尘器+18m排气筒。新增一套多管除尘器+SNCR烟气脱硝+布袋除尘器 新增锅炉排气筒与原有备用锅炉共用 噪声治理工程 采取隔声、消声、减震等综合降噪措施 采取隔声、消声、减震等综合降噪措施 依托原有 固废处置 锅炉炉渣及多管陶瓷除尘器+布袋除尘器收集粉尘外售作为钢铁厂保温用及农家肥。 生活垃圾存放于垃圾桶，由环卫部门定期清运处置。150m2 一般固废储存场，锅炉炉渣及多管陶瓷除尘器+布袋除尘器收集粉尘外售作为钢铁厂保温用及农家肥。 依托原有 2.2.2、主要原辅材料用量及性质 （1）生物质燃料消耗量 根据《大气环境工程工程师实用手册》（王玉彬主编，中国环境科学出版社，2003年10月），锅炉燃料耗量与锅炉的蒸发量（或热负荷）、热效率、燃料的发热量等因素有关。对于产生饱和蒸汽的锅炉，可采用下式计算： 式中： B——锅炉的燃料耗量（kg/h或者Nm3/h）； D——锅炉每小时的产汽量（kg/h）； QL——燃料的低位发热量（kJ/kg），17380kJ/kg； n——锅炉的热效率（%），取80%； i”——锅炉在某绝对工作压力下的饱和蒸汽热焓值（kJ/kg），项目的蒸汽热焓值取2787.2kJ/kg； i’——锅炉给水热焓值（kJ/kg），项目给水焓值取250.8kJ/kg。 由上式计算得出本项目1台18t/h锅炉满负荷运行时的生物质燃料消耗量为3283.6kg/h。锅炉年运行时间250d/a，日生产8小时，项目锅炉，锅炉负荷为75%，生物质成型燃料总年用量为4925.4t/a。 （2）物生物质燃料品质控制标准 生物质燃料品质控制标准参照《生物质固体成型燃料技术条件》（NY/T1878-2010）及《工业锅炉用生物质成型燃料》（DB44/T1052-2012）中对应指标中最严要求，详见表2.2-2。 表 2.2-2 生物质成型颗粒燃料性能指标 项目 符号 单位 成型燃料产品指标 全水分 Mt % ≤13 灰分 Ad % ≤5 挥发分 Vd % ≥70 全硫 St，d % ≤0.1 氮 Nt，d % ≤0.5 氯 Clt，d % ≤0.8 钾 Kt，d % ≤1 成型燃料密度 ρ g/cm3 ≥1.0 截面尺寸 D Mm ≤25 长度 L Mm ≤4D 抗碎强度 As % ≥95.0 破碎率 SR % ≤5 干基低位发热量 Qnet.v,d MJ/kg 草木类≥13.4 木本类≥16.9 添加剂含量 ADt，d % ≤2，无毒无害无异味，不产生二次污染 （3）本项目生物质成分分析 根据公司提供的生物质成型燃料，本项目生物质成分分析见表2.2-3。 表2.2-3 项目生物质成分分析表 成分 单位 成型燃料成品指标 生物质产品指标 全水分 % ≤13 10.68 灰分 % ≤5 1.6 挥发分 % ≥70 80.42 固定碳 % / 16.89 全硫 % ≤0.1 0.03 低位发热量 MJ/kg ≥16.9 17.38 由上表可以看出，生物质成型燃料质量可以满足《生物质固体成型燃料技术条件》（NY/T1878-2010）及《工业锅炉用生物质成型燃料》（DB44/T1052-2012）中对应指标中最严要求。 2.2.3、主要设备 表2.2-5 扩建项目新增主要生产设备一览表 序号 主要生产设备 规格及型号 单位 数量 备注 1 生物质锅炉 18t/h 套 1 / 2 蒸气管道 / 套 1 / 3 省煤器 / 台 1 / 4 多管除尘器+SNCR烟气脱硝+布袋除尘器 / 套 1 / 5 软水机 / 套 1 / 2.2.5、扩建项目新增劳动定员和工作制度 不新增员工，从原有项目调配，扩建项目增容18t锅炉工作250天，8h/d。 2.2.6、扩建项目新增公用、配套工程 ⑴耗能情况 本项目用电来自市政供电，年用电量约1.0万kwh。 ⑵给排水情况 扩建项目锅炉日运行时间为8小时，每年启用时间为250d/a。锅炉用水量为14.4m3/h，每日锅炉用水量为115.2m3/d。项目锅炉用水主要为纯水制备系统用水，生物质锅炉纯水用量的需要。软水制备量为115.2m3/d，软水效率按88%计，需自来水130.9m3/d（32725m3/a），产生15.7m3/d（3925m3/a）浓水。浓水为清净下水，用于除尘废水的补充水。 7、扩建后厂区平面布置 项目总平面按照储运工艺流程、物流及人流组织、生产管理及配套服务等要求进行总平面布置。（项目总平面布置图见附图7）总体布局为：厂区南面为工厂出入口，往南300m为国道G324线，便于运输车出入。本项目在沈海高速、鹰厦铁路的北侧。锅炉房位于漳州市同发食品工业有限公司东南侧，远离北侧敏感目标。改扩后项目总平面布置本着有利于生产、方便管理、确保安全、保护环境、节约用地并适当留余地，在满足安全生产的前提下，做到流程合理、交通畅顺、避免交叉污染，减少污染，以求达到节约用地和减少投资的目的。厂区各建筑物之间留出必要的间距和通道，符合防火、卫生、安全要求。项目厂区总平面布置基本按生产工艺流程进行布置，功能分区明确，平面布置合理可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3扩建工艺流程及产污环节 扩建项目工艺流程 增容的18t生物质蒸汽锅炉布置在现有的12吨备用锅炉旁边，排气筒与12吨备用锅炉共用，高度18m，项目生物质锅炉工艺流程见图2.3-1。 图2.3-1 扩建项目生物质锅炉工艺流程及产污环节图 工艺说明 生产工艺简介：扩建项目自来水由现有管道接入，对自来水进行处理，处理后的软化水通过水泵补充进锅炉内。锅炉内的生物质成型燃料在燃烧炉腔内燃烧，将锅炉炉内补充进来的软化水经加热成蒸汽通过管道接入现有厂区蒸汽管道进入车间供生产使用。 生物质成型燃料备用锅炉燃烧的废气经新增一套多管除尘器+SNCR烟气脱硝+布袋除尘器处理后经原有的18m排气筒高空排放。 扩建项目产污环节说明如下： 本项目各工序生产过程中产生的污染物如下： （1）废气：锅炉废气；（2）噪声：装料泵等设备产生的噪声；（3）固废：炉渣、多管除尘器+布袋除尘器收集粉尘。 表2.3-1 项目产污环节汇总表 序号 类别 产污节点 主要污染物 污染因子 1 废气 生物质锅炉 锅炉废气 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 2 固体废物 一般固废 炉渣、多管除尘器+布袋除尘器收集粉尘 3 噪声 机械设备运行 等效连续 A 声级 LAeq |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.4 现有工程概况和污染源分析 2.4.1现有工程概况 漳州市同发食品工业有限公司于2018年10月委托江西鑫环科创环保科技有限公司编制完成了《漳州市同发食品工业有限公司年产8300吨罐头、1000吨饮料项目环境影响评价报告书》，于2019年05月24日通过了漳州台商投资区环境保护和安全生产监督管理局的审查批复（文号：漳台环审﹝2019﹞B38号），批复的建设内容为：选址在漳州台商投资区角美镇洪岱工业园，生产规模：年产8300吨罐头、1000吨饮料项目。公司于2019年7月11日~2019年7月12日委托漳州莲环环境检测有限公司对现有工程项目进行验收检测，并于2019年11月28日通过竣工环境保护验收（文号：漳台环验﹝2019﹞84号）（环评批复详见附件三、竣工验收行政主管部门意见详见附件四），2022年新增一台12吨生物质蒸汽锅炉作为备用，《漳州市同发食品工业有限公司新建锅炉项目环境影响评价报告表》于2022年12月30日取得漳州市生态环境局台商投资区分局（漳台环评审[2022]表64号），并于2023年3月通过竣工环境保护验收。 2.4.2现有工程具体产品方案 根据竣工验收报告可知，生产规模为年产8300吨罐头、1000吨饮料。 2.4.3现有工程组成及建设内容 根据竣工验收报告可知，现有工程项目组成及建设内容详见表2.4-1。 表2.4-1 项目组成一览表 项目名称 工程组成 环评情况建设规模 验收时实际情况建设规模 主体工程 果蔬罐头车间 总建筑面积7700m2，建设1条 果蔬罐头生产线； 与环评及批复一致 猪肉罐头车间 总建筑面积3500m2，建设1条 猪肉罐头生产线； 与环评及批复一致 鱼肉罐头车间 总建筑面积3500m2，建设1条 鱼肉罐头生产线； 与环评及批复一致 饮料生产车间 总建筑面积3000m2，建设1条 饮料生产线 与环评及批复一致 辅助工程 宿舍楼 建筑面积3100m2 与环评及批复一致 供配电系统 变压器以及相应配电柜等 与环评及批复一致 储运工程 原料仓库 建筑面积3100m2用于储 存生产原辅材料 与环评及批复一致 成品仓库 建筑面积3100m2用于储存罐头、饮料成品； 与环评及批复一致 公用工程 给排水 给水：由市政自来水管网提供 排水：设置雨污分流制 与环评及批复一致 供热系统 敷设天然气管道，引入厂区燃 气锅炉燃烧 与环评及批复一致 生产规模 年产8300吨罐头、1000吨饮料项目 与环评及批复一致 生产工艺 详见图2.4-1~图2.4-4 与环评及批复一致 环保工程 废水 20m3/d生活污水处理设施 1500m3/d生产废水处理设施 生活和生产废水一起并入1500m3/d处理设施处理 废气 1根燃气锅炉废气8m排气筒；油烟净化器2套，一套多管陶瓷除尘器+布袋除尘器+18m排气筒。 1根燃气锅炉废气10m排气筒；油烟净化器2套，一套多管陶瓷除尘器+布袋除尘器+18m排气筒。 噪声 隔声、减振、距离衰减 与环评及批复一致 固体废物 150m2一般固废储存场 与环评及批复一致 2.4.4现有工程工艺流程和产污环节 ⑴工艺流程 ①果蔬罐头生产工艺流程及产污环节 图2.4-1 果蔬罐头生产工艺流程及产污环节图 工艺说明：果蔬罐头生产工艺主要将外购来果蔬进行漂洗干净后放入预煮机进行杀青，待冷却后将果蔬转移到预先配制好的盐水池进行盐渍，盐渍后进行修整处理，切片后装罐，再用封口机封口，并用锅炉蒸汽杀菌，冷却后擦去罐体外水份后进行包装入库。 产污环节：根据生产工艺可知，本项目的生产废水主要来自果蔬原料、包装罐漂洗、盐渍、预煮工序；废气主要来自锅炉燃气废气和食堂油烟废气；噪声主要来自机械设备运行产生的噪声；边角料主要来自果蔬修整处理工序。 ②鱼肉罐头生产工艺流程及产污环节 图2.4-2 鱼肉罐头生产工艺流程及产污环节图 工艺说明：主要将外购冷冻的鱼先采用自然解冻或者水解冻，解冻至鱼体分开，鱼体中心温度控制在 4.4℃以下；再由工人进行宰杀去除头、尾、内脏；然后进行清洗， 再检验去除未干净的内脏；检验完经 10-15°Be 盐水中浸泡 7-15min 后水洗沥干，然后送至装罐区装罐；装罐后注满清水或 1%-2%的盐水经 95-100℃/8-25min 蒸煮，脱水率为8-24%，蒸煮后使用覆水机覆水沥净汤汁；然后加入配料和汤汁；再用封口机封口，并用锅炉蒸汽杀菌，冷却后擦去罐体外水份后进行包装入库。 产污环节：生产废水主要来自冷冻鱼解冻、原料清洗、盐浸、蒸煮、水洗、洗罐产生的废水；噪声主要来自机械设备运行产生的噪声；固废主要来自鲭鱼宰杀、处理产生的下脚料。 3.猪肉罐头生产工艺流程及产污环节 图2.4-3 猪肉罐头生产工艺流程及产污环节图 工艺说明：主要将外购冷冻的猪肉先采用分批吊挂，片与片间距便于清洗，解冻过程经常对原料表面进行清洁，解冻后要求肉色鲜红、富有弹性，气味正常；解冻后进行分前腿、肋条、后腿三段去骨、去杂；然后取材带皮完整腿肉和三层肉，切成长方形或方形；然后去毛、剔除淋巴、碎骨、淤血等杂块；再用不锈钢预煮槽预煮至肉皮发软带有粘性；然后趁热揩干肉皮表面水分，涂上酱色，再用油炸锅油炸至棕红色；然后按客户要求进行切割；再进行肉片复炸，再加入汤汁装罐；再用封口机封口，并用锅炉蒸汽杀菌，冷却后擦去罐体外水份后进行包装入库。 产污环节：生产废水主要来自冷冻猪肉解冻、预煮、洗罐产生的废水；噪声主要来自机械设备运行产生的噪声；固废主要来自剔骨、检验处理产生的下脚料。 ④饮料生产工艺流程及产污环节 图2.4-4 饮料生产工艺流程及产污环节图 工艺说明：本项目生产的饮料工序一样，不同的是原料；先将外购来的核桃原汁、水果原浆汁进行解冻、溶解，然后通过物料管灌入研磨机，并加入果脯糖浆、白砂糖、食品香精、稳定剂等调味剂进行研磨，磨浆转速在 980r/min；研磨至所需粒度后用过滤机过滤；然后加入纯水进行稀释调制，配制完成后经均质机均质，压力为低压 50bar、高压 150bar，均质温度 75±5℃；均质完成后按要求净含量灌装封罐；灌装后用杀菌锅杀菌（温度为 121℃，时间 20min）；杀菌后进行冷却，然后套标、装箱堆叠；最后产品经叉车入库。 产污环节：本项目生产废水主要为杀菌废水、包装罐冲洗废水、地面冲洗废水以及水处理浓水；噪声主要为机械设备运行产生的噪声；固废主要为过滤滤渣、包装废弃物。 2.4.5现有工程环评和验收阶段的变动情况 漳州市同发食品工业有限公司年产8300吨罐头、1000吨饮料项目已按照环评设计和审批内容进行建设，2022年新增一台12吨生物质蒸汽锅炉作为备用，《漳州市同发食品工业有限公司新建锅炉项目环境影响评价报告表》于2022年12月30日取得漳州市生态环境局台商投资区分局（漳台环评审[2022]表64号），并于2023年3月通过竣工环境保护验收。 各项环保设施运行情况良好，对周围环境不会造成有害影响。建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及防治污染、防止生态破坏的措施未发生变动。 2.4.6现有工程污染物排放情况和验收情况说明 1、废水 项目废水主要从生产废水和职工生活污水两方面进行论述： （1）生产废水： ①罐头生产线生产废水 1.果蔬罐头生产废水主要为果蔬原料清洗、包装罐漂洗、预煮废水及杀菌冷却水；2.鱼肉罐头（鲭鱼罐头、猪肉罐头）生产线生产废水主要为解冻废水、盐浸、蒸煮、预煮废水、包装罐漂洗及杀菌冷却水。 ②饮料生产线生产废水 饮料生产线生产废水主要为水处理制纯水产生的废水、包装罐清洗废水、杀菌冷却水。 由企业提供，本项目生产废水产生量约268590.7t/a，废水经处理规模为1500m3/d 污水处理站处理达 GB8978-1996《污水综合排放标准》三级排放标准后排放，污水处理站采用“A2/O 法”生化法处理工艺处理，工艺图如下： 图2.4-5 污水处理工艺图 （2）生活污水： 本项目员工200人（其中150人住宿）。项目年工作天数为330天，根据《给水排水标准规范实施手册》中的指标计算，不住厂员工水量按50L/ d·人，住厂员工水量按100L/ d·人，则项目生活用水量为5775t/a，则生活污水产生量按 80%计，排放量为4620t/a。本项目生活污水与生产废水一起并入规模为1500m3/d 污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准后排放。 表2.4.2 废水监测结果表 （pH无量纲，其余数据单位为mg/L） 废水类别 监测点位 监测 项目 监测 日期 监测结果 处理效率％ 执行标准值 1 2 3 4 平行样 范围/ 日均值 废水 设施进口★1 pH 2019年07月11日 5.55 5.64 5.71 5.68 / 5.55~5.71 / / SS 114 100 128 122 / 116 / / NH3-N 18.1 20.5 17.2 22.0 / 19.4 / / CODcr 542 560 572 565 / 560 / / BOD5 238 324 274 357 / 298 / / 动植物油 1.64 2.07 1.49 1.41 / 1.65 / / 设施出口★2 pH 6.23 6.25 6.19 6.15 6.14 6.15~6.25 / 6～9 SS 15 10 18 16 14 15 87.1 70 NH3-N 0.872 1.03 0.838 0.934 0.856 0.918 95.3 15 CODcr 38 34 37 35 36 36 93.6 100 BOD5 7.6 8.9 10.5 8.3 9.8 8.8 97.0 30 动植物油 0.19 0.45 0.51 0.14 / 0.32 80.6 20 设施进口★1 pH 2019年 07月12日 5.72 5.68 5.76 5.73 / 5.68~5.76 / / SS 124 134 112 108 / 120 / / NH3-N 21.9 20.0 17.4 18.4 / 19.4 / / CODcr 576 532 548 558 / 554 / / BOD5 284 233 328 274 / 280 / / 动植物油 1.48 1.67 1.38 2.02 / 1.64 / / 设施出口★2 pH 6.16 6.26 6.27 6.21 6.20 6.16~6.27 / 6～9 SS 21 12 19 14 16 16 86.7 70 NH3-N 0.86 0.986 0.720 1.11 1.02 0.920 95.3 15 CODcr 36 39 35 37 36 37 93.3 100 BOD5 10.5 9.7 12.0 10.0 8.4 10.6 96.2 30 动植物油 0.22 0.44 0.53 0.57 / 0.44 73.2 20 2、废气 本项目废气主要来源于燃气锅炉产生的燃料废气、猪肉罐头油炸工序和和食堂产生的油烟废气，备用的燃生物质锅炉燃料废气。 燃气锅炉废气可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉的排放标准后通过10m排气筒排放。 油炸工序及食堂油烟废气经油烟净化器处理后排放达到 GB18483-2001《饮食业油烟 排放标准》（试行）标准限值后引至屋顶排放。 根据2023年3月16－17日验收监测数据，备用的12t生物质锅炉燃料废气：SO2排放浓度最大值为21mg/m3；NOX排放浓度最大值为199mg/m3；颗粒物排放浓度最大值为27.6mg/m3。锅炉排放的颗粒物、SO2、NOX符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 表3特别排放限值燃煤锅炉标准要求。 表2.4.3 油炸废气监测结果表 采样 日期 检测点 位置 检测项目 数据 单位 检测结果 1 2 3 4 5 均值 2019. 07.11 油炸工序油烟废气进口◎1 实测排放浓度 mg/m3 3.52 4.87 5.85 4.76 5.67 4.93 实测排风量 m3/h 7516 7603 7696 7709 7733 7651 基准风量排放浓度 m3/h 3.31 4.63 5.63 4.59 5.48 4.73 食堂油烟进口◎3 实测排放浓度 mg/m3 3.02 3.38 2.87 3.35 2.82 3.09 实测排风量 m3/h 8327 8421 8716 8829 8984 8655 基准风量排放浓度 m3/h 4.19 4.74 4.17 4.93 4.22 4.45 油炸工序油烟废气出口◎2 实测排放浓度 mg/m3 0.52 0.47 0.48 0.43 0.50 0.48 实测排风量 m3/h 8248 8262 8288 8353 8394 8309 基准风量排放浓度 m3/h 0.54 0.49 0.50 0.45 0.52 0.50 食堂油烟出口◎4 实测排放浓度 mg/m3 0.17 0.30 0.27 0.16 0.28 0.24 实测排风量 m3/h 9358 9537 9701 9821 9872 9658 基准风量排放浓度 m3/h 0.27 0.48 0.44 0.26 0.46 0.38 2019. 07.12 油炸工序油烟废气进口◎1 实测排放浓度 mg/m3 5.09 6.07 4.88 5.89 4.23 5.23 实测排风量 m3/h 7379 7488 7609 7658 7691 7565 基准风量排放浓度 m3/h 4.69 5.68 4.64 5.64 4.07 4.94 食堂油烟进口◎3 实测排放浓度 mg/m3 3.12 3.60 4.18 3.56 2.91 3.47 实测排风量 m3/h 8267 8414 8473 8512 8777 8489 基准风量排放浓度 m3/h 4.30 5.05 5.90 4.97 4.26 4.90 油炸工序油烟废气出口◎2 实测排放浓度 mg/m3 0.50 0.48 0.45 0.44 0.51 0.48 实测排风量 m3/h 8098 8222 8243 8298 8333 8239 基准风量排放浓度 m3/h 0.51 0.49 0.46 0.46 0.53 0.49 食堂油烟出口◎3 实测排放浓度 mg/m3 0.21 0.22 0.31 0.21 0.29 0.25 实测排风量 m3/h 9359 9492 9694 9734 9786 9613 基准风量排放浓度 m3/h 0.33 0.35 0.50 0.34 0.47 0.40 备注 单个灶头基准排风量，大、中、小型均为2000m3/h。 净化设备：静电式油烟净化器。 表2.4.4 天然气锅炉废气监测结果表 采样 日期 检测点位置 检测项目 数据 单位 检测结果 执行标准值 第一次 第二次 第三次 平均值 2019. 07.011 燃气锅炉烟气出口◎5 标干流量 m3/h 15073 13930 14266 14423 / 颗 粒 物 排放浓度 mg/m3 4.2 4.5 6.5 5.1 / 折算浓度 mg/m3 5.7 6.0 8.6 6.8 20 排放速率 kg/h 6.3×10-2 6.3×10-2 9.3×10-2 7.3×10-2 / SO2 排放浓度 mg/m3 4 5 7 5 / 折算浓度 mg/m3 5 7 9 7 50 排放速率 kg/h 6.0×10-2 7.0×10-2 0.10 8.0×10-2 / NOX 排放浓度 mg/m3 66 73 74 71 / 折算浓度 mg/m3 89 97 97 94 100 排放速率 kg/h 0.99 1.0 1.1 1.0 / 2019. 07.012 燃气锅炉烟气出口◎5 标干流量 m3/h 14440 13344 13728 13837 / 颗 粒 物 排放浓度 mg/m3 3.8 5.4 4.9 4.7 / 折算浓度 mg/m3 5.5 7.3 6.7 6.5 20 排放速率 kg/h 5.5×10-2 7.2×10-2 6.7×10-2 6.5×10-2 / SO2 排放浓度 mg/m3 4 5 4 4 / 折算浓度 mg/m3 5 7 5 6 50 排放速率 kg/h 5.8×10-2 6.7×10-2 5.5×10-2 6.0×10-2 / NOX 排放浓度 mg/m3 64 68 63 65 / 折算浓度 mg/m3 87 92 96 92 100 排放速率 kg/h 0.92 0.91 0.86 0.90 / 备注 烟囱高度10m；燃料：天然气；基准含氧量3.5%。 表2.4.5 生物质锅炉废气监测结果表 2023.03.16 单位 1 2 3 平均值 12t/h燃生物质锅炉排气筒进口◎1 标干流量 m3/h 24918 25062 26094 25358 颗粒物 产生浓度 mg/m3 173 182 169 175 产生速率 kg/h 4.3 4.6 4.4 4.4 SO2 产生浓度 mg/m3 23 22 23 23 产生速率 kg/h 0.57 0.55 0.60 0.57 NOX 产生浓度 mg/m3 230 223 235 229 产生速率 kg/h 5.7 5.6 6.1 5.8 12t/h燃生物质锅炉排气筒出口◎2 标干流量 m3/h 28615 29604 30732 29650 颗粒物 实测浓度 mg/m3 15.1 18.2 17.8 17.0 折算浓度 mg/m3 22.1 27.6 25.7 25.1 排放速率 kg/h 0.43 0.54 0.55 0.51 SO2 实测浓度 mg/m3 13 11 13 12 折算浓度 mg/m3 19 17 19 18 排放速率 kg/h 0.37 0.33 0.40 0.37 NOX 实测浓度 mg/m3 135 129 131 132 折算浓度 mg/m3 198 196 189 194 排放速率 kg/h 3.9 3.8 4.0 3.9 烟气黑度 级 <1 2023.03.17 单位 1 2 3 平均值 12t/h燃生物质锅炉排气筒进口◎1 标干流量 m3/h 21787 22520 23018 22442 颗粒物 产生浓度 mg/m3 186 178 181 182 产生速率 kg/h 4.1 4.0 4.2 4.1 SO2 产生浓度 mg/m3 25 23 23 24 产生速率 kg/h 0.54 0.52 0.53 0.53 NOX 产生浓度 mg/m3 238 233 229 233 产生速率 kg/h 5.2 5.2 5.3 5.2 12t/h燃生物质锅炉排气筒出口◎2 标干流量 m3/h 27889 28237 29398 28508 颗粒物 实测浓度 mg/m3 16.2 15.3 16.8 16.1 折算浓度 mg/m3 24.6 23.2 24.3 24.0 排放速率 kg/h 0.45 0.43 0.49 0.46 SO2 实测浓度 mg/m3 13 14 13 13 折算浓度 mg/m3 20 21 19 20 排放速率 kg/h 0.36 0.40 0.38 0.38 NOX 实测浓度 mg/m3 127 131 134 131 折算浓度 mg/m3 193 199 194 195 排放速率 kg/h 3.5 3.7 3.9 3.7 烟气黑度 级 <1 3、噪声 项目运营期的噪声源主要是杀菌锅、预煮机、封口机、水泵、燃气锅炉风机等机械设备的运转噪声，源强在60-80dB（A）。项目采取选用低噪声设备、风机进出口加装消声器、高噪声设备安装于设备房，并对墙体采用隔声效果较好的材料，达到综合降低噪声效果，减少对周边环境的影响。 表2.4.5 厂界噪声监测结果表 样品 类型 测点 位置 主要 声源 运行 情况 2019年7月11日昼间噪声 强度dB(A) 气象条件 天气：晴； 风速：1.4m/s 测量值 背景值 修约值 结 果 3/4类标准 厂界 噪声 厂界▲1 生产噪声 正常 54.9 49.1 -1 54 70 厂界▲2 生产噪声 正常 60.9 53.2 -1 60 65 厂界▲3 环境噪声 正常 54.2 -- -- 54 65 厂界▲4 环境噪声 正常 49.8 -- -- 50 65 样品 类型 测点 位置 主要 声源 运行 情况 2019年7月12日昼间噪声 强度dB(A) 气象条件 天气：晴； 风速：1.5m/s 测量值 背景值 修约值 结 果 3/4类标准 厂界 噪声 厂界▲1 生产噪声 正常 55.3 50.2 -2 53 70 厂界▲2 生产噪声 正常 59.6 54.0 -1 59 65 厂界▲3 环境噪声 正常 53.4 -- -- 53 65 厂界▲4 环境噪声 正常 49.3 -- -- 49 65 备注：临高铁一侧噪声排放执行GB12348－2008《工业企业厂界噪声排放标准》4类标准，其余三侧执行3类标准。 4、固体废物 项目运营期产生的固体废物主要有：①果蔬罐头生产加工的下脚料；②鱼肉罐头生产宰杀、处理产生的下脚料；③猪肉罐头生产剔骨、检验处理产生的下脚料；④饮料生产过滤滤渣；⑤油炸工序产生的废油；⑥其他：包装废弃物、污水处理站污泥以及生活垃圾。 果蔬罐头生产加工的下脚料约为原料用量的20%，则下脚料产生量为1250t/a；鱼肉罐头生产宰杀、处理产生的下脚料约为2145t/a；猪肉罐头生产剔骨、检验处理产生的下脚料约为3780t/a；饮料生产过程中过滤产生的滤渣产生量为0.3t/a；包装废弃物约150t/a，统一交由漳州台商投资区洪岱村环卫中转站处理。油炸工序产生的废油2.04t/a，交由厦门兴重环保化工有限公司处理。污水处理站污泥产生量为75t/a，经污泥干化设施处理后送城市垃圾填埋场处理。 生活垃圾：项目员工以200人计（约150人食宿），住宿排污系数按每人每天1.0kg，其他按0.5kg/d 计，年工作日 330 天，则生活垃圾产生量为 57.8t/a。 生活垃圾统一收集，交由当地环卫部门处置。 图2.4-5 验收监测点位图图 2.4.7现有项目和环评批复落实情况存在的问题 根据原环评报告、环评批复及竣工验收检测报告表，结合现场实际勘查，具体问题详见下表2.4-6。 表2.4-6 项目和环评批复落实情况一览表 工程类别 环评要求环保设施情况 验收落实情况 生产废水 A/O 法污水处理站（处理规模为1500m3 /d）达GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准纳入漳州角美城市污水处理厂处理排入角美镇排涝港 已落实。生产污水和生活污水并入处理规模为1500m3/d污水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准后排放。 生活污水 生活污水经化粪池处理处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准纳入漳州角美城市污水处理厂处理排入角美镇排涝港 废气 燃气锅炉废气：收集后通过8m排气筒排放 油烟废气：油烟净化器处理引至屋顶排放 已落实。油炸工序及食堂油烟废气配备有效的油烟净化器；锅炉天然气产生的废气最终通过一个烟囱进行高空排放。 噪声 合理布局，底座安装减震、厂房隔音、等措施降低噪声。 已落实。合理布局，底座安装减震、厂房隔音、等措施降低噪声。 一般固体废物 果蔬下脚料：外运到农村沤肥 鱼肉下脚料：由水产品下角料加工厂回收 猪肉下脚料：由肉食品加工厂回收 过滤滤渣：由物资回收公司回收利用 污水处理站污泥：集中收集后送城市垃圾填埋场处置 已落实。果蔬罐头生产加工的下脚料；鱼肉罐头生产宰杀、处理产生的下脚料；猪肉罐头生产剔骨、检验处理产生的下脚料；饮料生产过滤滤渣；包装废弃物统一交由漳州台商投资区洪岱村环卫中转站处理。油炸工序产生的废油交由厦门兴重环保化工有限公司处理。污水处理站产生的污泥经污泥干化设施处理后送城市垃圾填埋场处理。 生活垃圾 生活垃圾由环卫部门清运。 已落实。生活垃圾分类存放，由环卫部门统一进行清运处理。 根据上表分析可知，项目基本上落实了废气、废水、噪声的防治措施，固体废物中一般工业固体和生活垃圾均符合环评提出的要求. 表2.4-7 备用锅炉实际和环评批复落实情况一览表 序号 环评及环评批复 实际落实情况 备注 1 锅炉废气：经多管陶瓷除尘器+布袋除尘后高空排放。 锅炉废气：经多管陶瓷除尘器+布袋除尘后高空排放。 已落实 2 噪声污染防治：隔声降噪 项目噪声采用合理布局、隔声、消声、减振、维修等措施降低噪声。 已落实 3 外售作为钢铁厂保温用及农家肥 外售作为钢铁厂保温用及农家肥 已落实 4 总量控制指标：烟尘0.152吨/年，SO2 0.572吨/年，氮氧化物0.857吨/年。 总量控制指标：烟尘0.152吨/年，SO2 0.572吨/年，氮氧化物0.857吨/年。 已落实 2.5 项目扩建前后全厂“三本账”分析 漳州市同发食品工业有限公司拟投资650万元新增生物质18吨锅炉，原有的12吨备用锅炉保留。本次扩建不新增生产能力，扩建后全厂产能依然为年产8300吨罐头、1000吨饮料，锅炉房利用原有厂房，则扩建前后全厂三本账分析详见下表。 |

|  | 表2.5-1 扩建前后项目污染物排放“三本账”一览表 类别 污染物名称 原环评排放量(固体废物产生量) 现有工程许可排放量(固体废物产生量) 扩建项目排放量 以老带新削减量 扩建后项目排放量(固体废物产生量) 排放增减量 产生量 削减量 排放量(固体废物产生量) 废水 废水量(t/a) 268590* 268590* / / / 0 268590* / CODcr(t/a) 16.12* 16.12* / / / 0 16.12* / NH3-N(t/a) 2.15* 2.15* / / / 0 2.15* / 废气 烟尘(t/a) 0.392 / 185.2 184.311 0.889 0.152 1.129 +0.737 二氧化硫(t/a) 0.672 0.672 2.512 0 2.512 0.572 2.612 +1.94 氮氧化物(t/a) 1.487 1.487 5.024 1.507 3.517 0.857 4.147 +2.66 固废 炉渣 6.5 / / / 38.1 6.5 38.1 +31.6 多管陶瓷除尘器+布袋除尘器收集粉尘 31.448 / / / 184.311 31.448 184.311 +152.863 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 漳州市生态环境局公开发布的《漳州市生态环境局关于2023年1~12月份各开发区环境空气质量排名情况的函》，漳州台商投资区环境空气质量排名第3，综合指数2.66，达标天数99.7%，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为4ug/m3、18ug/m3、36ug/m3、22 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为128ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，项目所在区域属于达标区。 2、水环境质量现状 本项目所在区域市政污水管网完善，原有项目生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网进入漳州市角美城市污水处理厂深度处理，原有项目生产废水经处理后排入漳州市角美城市污水处理厂深度处理，不直接排入周边地面水域或海域，本锅炉项目不排放生产废水，因此，不再赘述水环境质量现状。项目在漳州市水环境质量功能区划图的位置详见附图2。 3、声环境质量现状 根据2023年3月的验收检测报告，建设单位委托漳州莲环环境检测有限公司进行了监测，监测时间为2023年3月16日~3月17日。监测结果见表3-2。 表3-2 环境噪声监测结果表（Leq， dB(A)） 检测日期 检测 点位 主要声源 检测结果LeqdB(A) 运行情况 结果值 2023.03.16 昼间 厂界▲1 生产噪声 正常能测 58.2 厂界▲2 生产噪声 正常能测 57.5 厂界▲3 生产噪声 正常能测 62.5 厂界▲4 生产噪声 正常能测 56.5 2023.03.17 昼间 厂界▲1 生产噪声 正常能测 58.3 厂界▲2 生产噪声 正常能测 57.8 厂界▲3 生产噪声 正常能测 62.2 厂界▲4 生产噪声 正常能测 56.6 根据表3-2所示的监测结果，项目厂界噪声监测值昼间56.5~62.5dB(A)符合GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 扩建项目位于漳州市同发食品工业有限公司厂区内，漳州市同发食品工业有限公司漳州台商投资区角美镇洪岱工业园。同发公司北侧60m为下士小学（下士小学现已搬迁），西侧为漳州同发生态农业有限公司，南侧为厦深高速铁路，东侧为果园。扩建项目敏感目标位于东北侧140m的洪岱村、东侧151大唐世家、212m洪岱小学。 运营期主要产生废气、废水、噪声等。本项目的主要环境保护目标见 表3-2。项目厂区及四至环境现状图见附图5，项目周边环境卫星示意图见附图6。 表3-2 主要环境保护目标一览表 环境要素 环境保 护对象 方位 最近 距离 规模 环境质量目标 空气环境 洪岱村 NE 140m 约800人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 大唐世家 N 151m 约750人 下士小学 WN 275m － 洪岱小学 EN 212m 约200人 水环境 角美镇排涝港 S 430m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 项目生物质锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3特别排放限值燃煤锅炉标准。 表3-3 大气污染物排放标准一览表 污染物 燃煤锅炉 最高允许排放浓度（mg/m3） 污染物排放监控位置 烟尘 30 烟囱或烟道 二氧化硫 200 氮氧化物 200 黑度 ≤1 烟囱排放口 2、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，见表3-4。 表3-4 噪声执行排放标准 类型 执行排放标准 污染因子及排放控制 噪声 运营期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准， 3类：昼间≤65dB（A）、 夜间≤55dB（A) 3、固体废物 一般工业固体废弃物执行执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年）的相关规定中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 根据《福建省建设项目主要污染物排放总量控制指标管理办法》、《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）》（闽政〔2014〕24 号）、《福建省主要污染物排污权指标核定管理办法（试行）》（2014年）等，福建省主要污染物，是指国家实行总量控制的重点污染物，现阶段包括化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）。 2、总量控制指标 本项目实施后无新增废水，废气的总量控制指标建议控制如表3-5所示。 表3-5 本扩建项目废气污染物排放总量控制指标分析 序号 污染物 原环评 扩建项目排放量 以老带新削减量 扩建后排放量 增减量 需申请的量t/a 1 烟尘 0.392 0.889 0.152 1.129 +0.737 / 2 二氧化硫 0.672 2.512 0.572 2.612 +1.94 1.94 3 氮氧化物 1.487 3.517 0.857 4.147 +2.66 2.66 根据《福建省主要污染物排污权指标核定管理办法（试行）》（闽环发 [2014]12 号）、《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发[2015]6 号）等文件，和《漳州台商投资区环安局关于辖区内工业类项目主要污染物排放总量指标管理办法的会议纪要》中第三点我辖区工业类项目主要污染物总量指标依旧按照上级文件的要求，进行排污权交易，生活类主要污染物总量指标暂免于进行排污权交易。本扩建项目新增SO21.94t/a，NOX2.66t/a需要进行排污权交易。项目的总量以本报告表报批环保主管部门批复的总量为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用原有厂房，无新基建。项目地面已硬化，施工期只有设备安装，无新基建，仅产生少量噪音，噪声排放量较小，且随施工期结束噪声影响将消失。因此本评价不对施工期环境保护措施进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1扩建项目运营期废水环境影响和保护措施 扩建项目不新增员工，因此无生活废水产生。扩建项目无生产废水产生。 2运营期废气环境影响和保护措施 2.1废气污染源分析 扩建项目新增18t/h燃生物质锅炉，生物质燃料用量4925.4t/a。污染源强根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃生物质工业锅炉）的产排污系数计算燃烧生物质燃料排放的大气污染物。详见表4.1-1。 表4-1废气污染物产生与排放情况 产排情况 单位 颗粒物 SO2 NOx 产物系数 kg/t-原料 37.6 17S* 1.02 产生速率 kg/h 92.6 1.256 2.512 产生量 t/a 185.2 2.512 5.024 处理工艺 多管除尘器+SNCR烟气脱硝+布袋除尘器 处理效率 % 70*98.4 0 30 废气量 m3/h 15367 排放速率 kg/h 0.445 1.256 1.758 排放量 t/a 0.889 2.512 3.517 排放浓度 mg/m3 28.9 81.7 114.4 排放标准 mg/m3 30 200 200 排放高度 m 18 本次扩建新增排放量 t/a 0.889 2.512 3.517 *注：其中含硫量(S%)是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数形式表示，如含硫量S%为0.03%，则S*=0.03。 |

表4-2 扩建项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表

| 产排污环节 | 污染物种类 | 污染物生产 | 治理设施 | 污染物排放 | 排放口基本情况 | 排放标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 有组织 | 无组织 | 排放时间（h/a) | 排放规律 |  |  |  |
|  |  | 产生量（t/a) | 产生速率（kg/h) | 产生浓度（mg/m3) | 处理能力（m3/h) | 收集效率（%） | 治理工艺 | 去除率（%） | 是否为可行技术 | 排放量（t/a) | 排放速率（kg/h) | 排放浓度（mg/m3) | 排放量（t/a) | 排放速率（kg/h) |  |  | 高度（m) | 内径（m) | 温度（℃） | 编号及名称 | 类型 | 地理坐标 | 浓度限值（mg/m3) |  |
| 生物质锅炉燃烧废气 | 颗粒物 | 185.2 | 92.6 | 6025.9 | 15367 | 100 | 多管除尘器+SNCR烟气脱硝+布袋除尘器 | 70*98.4 | 是 | 0.889 | 0.445 | 28.9 | 0 | 0 | 2000 | 间歇排放 | 18 | 0.5 | 45 | DA004 | 主要排放口 | 117.881852°E24.532474°N | 30 | 达标 |
|  | SO2 | 2.512 | 1.256 | 81.7 |  |  |  | 0 |  | 2.512 | 1.256 | 81.7 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
|  | NOX | 5.024 | 2.512 | 163.5 |  |  |  | 60 |  | 3.517 | 1.758 | 114.4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |

（2）非正常工况

改建项目废气处理设施故障非正常工况主要考虑设备检修及废气处理设施老化未及时更换，导致处理效率下降，本评价非正常工况活布袋除尘效率按0计。非正常排放污染源强见表4-6。

表4-3 非正常排放污染源强一览表

| 排气筒编号 | 非正常情况 | 污染物 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 持续时间 | 年发生次数 | 排放量（kg/次） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA004 | 废气处理设施故障 | 颗粒物 | 6025.9 | 92.6 | 1h | 1次 | 92.6 | 停产整改，及时检修，定期查看布袋除尘器、脱硝装置 |
|  |  | SO2 | 81.7 | 1.256 |  |  | 1.256 |  |
|  |  | NOX | 163.5 | 2.512 |  |  | 2.512 |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.2大气环境影响分析 ⑴正常工况达标分析 改建项目生物质锅炉经多管除尘器+SNCR烟气脱硝+布袋除尘器处理后排放颗粒物排放浓度为 28.9mg/m3，SO2排放浓度为81.7mg/m3，NOX排放浓度为114.4mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3特别排放限值燃煤锅炉标准（即颗粒物排放浓度≤ 30mg/m3，SO2排放浓度≤200mg/m3，NOX排放浓度≤200mg/m3）。 （2）非正常工况达标分析 非正常工况下，DA004排气筒颗粒排放浓度超标，相对正常工况有明显的增幅。因此，为防止废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止运行。 2.4废气污染防治措施 ⑴废气治理措施 扩建项目锅炉废气经多管除尘器+SNCR烟气脱硝+布袋除尘器后依托现有的备用锅炉排气筒排放。 图4-1 扩建锅炉废气处理流程图 袋式除尘器也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。细微的尘粒(粒径为1微米或更小)则受气体分子冲击(布朗运动)不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。 含尘气体从袋式除尘器入口进入后，通过烟气分配装置均匀分配进入滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤料上，而被净化的气体则从滤袋内排除。当吸附在滤料上的粉尘达到一定厚度时，电磁阀开启，喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外表面的粉尘清落至下面的灰斗中。 袋式除尘器具有以下的特点:①对细粉尘除尘效率高，一般达99%以上，可以用在净化要求很高的场合；②适应性强，可捕集各类性质的粉尘，且不因粉尘的比电阻等性质而影响除尘效率，适应的烟尘浓度范围广，而且当入口浓度或烟气量变化时，也不会影响净化效率和运行阻力；③规格多样、使用灵活。处理风量可由每小时几百到几百万立方米；④便于回收物料，没有二次污染；⑤受滤料的耐温，耐腐蚀等性能的限制，使用温度不能过高，有些腐蚀性气体也不能选用；⑥在捕集粘性强及吸湿性强的粉尘或处理露点很高的烟气时，容易堵塞滤袋，影响正常工作。 多管陶瓷除尘器为旋风类除尘器，当含尘气体进入除尘器，通过陶瓷导向器，在旋风子内部高速旋转，在离心力的作用下，粉尘和气体分离，粉尘降落在集尘箱内，经放灰阀排出，净化的气体形成上升的旋流，通过排气管汇于集气室，经出口由烟囱排出，排到除尘效果 SNCR烟气脱硝技术 SNCR脱硝技术即选择性非催化还原（Selective Non-Catalytic Reduction，以下简写为SNCR）技术，是一种不用催化剂，在850-1100℃的温度范围内，将含氨基的还原剂（如氨水，尿素溶液等）喷入炉内，将烟气中的NOx还原脱除，生成氮气和水的清洁脱硝技术。 在合适的温度区域，且氨水作为还原剂时，其反应方程式为： 4NH3 + 4NO + O2→4N2 + 6H2O （1） 然而，当温度过高时，也会发生如下副反应： 4NH3 + 5O2→4NO + 6H2O（2） SNCR烟气脱硝技术的脱硝效率一般为30%-80%，受锅炉结构尺寸影响很大。采用SNCR技术，目前的趋势是用尿素代替氨作为还原剂。。 ⑵治理措施可行性分析： 布袋除尘器属于技术成熟的干式高效除尘设备根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册》布袋除尘器除尘效率99.7%，多管旋风除尘效率是70%，因此，本项目布袋除尘器除尘效率取为98.4%，多管旋风除尘效率取70%是可行的， SNCR烟气脱硝技术的脱硝效率一般为30%-80%，根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》燃生物质锅炉（无低氮燃烧）SNCR脱硝技术的脱硝效率为50%，本项目脱硝效率保守取值按30%是可行的 3运营期声环境影响和保护措施 3.1噪声污染源分析 本项目的噪声主要来源于各种设备运行时产生的噪声，风机等设备运行时产生噪声，噪声源强在80-90dB（A）之间。 项目应采取一定措施，确保厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 3.2声环境影响分析 由工程分析可知，该项目冲床、焊接设备、折弯、剪板机、攻丝机、固化炉配备的风机、前处理设备配备的泵等设备运行时产生噪声，噪声源强在80-90dB（A）之间，如不采取密封措施，厂界噪声均不能达标。为此，本项目设计对对主要噪声设备采取相应的隔声、减振等措施，再经围墙隔声。根据《环境影响评价技术导则-声环境》HJ2.4-2009推荐的方法，采用点声源半自由声场传播预测，其公式为： Lp(r)=Lw—20lgr—TL—△L 式中：Lp为预测点的声压级dB(A) Lw为声源的声功率级dB(A) r为声源与预测点的距离(m) TL为墙体隔声量dB(A) △L为其他屏障的隔声量dB(A) 经叠加后噪声源强Lw约为85.0dB(A)。TL取15dB(A)，△L取5dB(A)。本项目仅白天生产，各厂界噪声贡献值见表4-4。 表4-4 扩建项目厂界噪声影响预测结果表 预测结果 分布预测内容 预测点最高声值dB（A） 北面 东面 南面 西面 距主要噪声源距离（m） 9m 0.5m 9m 5m 噪声贡献值dB（A） 53.0 55.0 53.0 54.5 昼间噪声背景值dB（A） / / / / 昼间噪声预测值dB（A） / / / / 扩建项目锅炉昼间夜间均运行，昼间排放噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求（昼间噪声≤65dB(A)、夜间噪声≤55dB(A)）。 3.3噪声污染防治措施 项目的噪声主要来源于生产机械设备，源强在80~85dB（A）范围内，为确保厂界噪声达标排放，建议企业采取如下减振降噪措施： ⑴选择低噪声的设备；⑵合理布局，高噪声设备尽可能放置于厂区中部。⑶高噪声设备如风机，安装隔声和减振设施，在设备的底部加减振垫，用来隔离振动的传递；⑷加强设备的维护、保养，保持设备良好运转状态。 通过采取以上措施，各种噪声设备的噪声值可以得到较大幅度的削减，削减量在20~25dB（A）以上，项目厂界噪声基本符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准的要求，对周围环境质量影响较小。 4运营期固废环境影响和保护措施 4.1固废污染源分析 本项目生物质锅炉的燃料燃烧后会产生炉渣、多管陶瓷除尘+布袋除尘定期清洗时会产生除尘灰。 ⑴炉渣量 锅炉炉渣产生量：Z=dz·B·A/(1-Cz) 式中：Z–炉渣排放量，kg； B–燃料用量，kg；扩建项目4925.4t/a A–燃料中的灰分，%，即1.6%； Cz–为炉渣中可燃物百分含量，%。Cz取27.6%； dz–为炉渣中的灰分占燃料总灰分的百分数dz=1-dfh，即35%。dfh–烟尘中灰分占燃煤总灰分的百分比，取75%。 故炉渣量约为38.1t/a。 ⑵除尘器收集粉尘 锅炉烟气经多管陶瓷除尘器+布袋除尘器的处理，收集粉尘为184.311t/a。 表4-13 项目一般工业固体废物产生情况一览表 序号 一般固废名称 一般工业固废废物类别 一般工业固废代码 项目产生量（t/a） 生产工序及装置 形态 产废周期 污染防治措施 1 收集的粉尘 Ⅵ66 443-000-66 184.311 除尘设施 固体 每月 外售给物资回收单位 2 炉渣 Ⅵ64 443-000-64 38.1 热风炉 固体 每月 4.2固体废物影响分析 项目运营过程主要固体废物为炉渣与除尘器收集粉尘，炉渣与收集粉尘外售作为钢铁厂保温用及农家肥。建设单位采取有效措施实现固废的减量化、无害化、资源化的处理原则，对废物进行全过程管理，做到安全处置，不向外环境排放，不会对周围环境造成不良影响。 4.3固体污染防治措施 现有工程拥有150m2一般固废暂存区，一般废物集中收集。扩建项目运营过程主要固体废物为炉渣与除尘器收集粉尘，炉渣与收集粉尘外售作为钢铁厂保温用及农家肥。 5环境风险分析 本项目涉及的环境风险源主要是生物质燃料储存仓库火灾风险、锅炉在运行过程中出现的安全事故。 5.1风险等级 根据《中华人民共和国安全生产法》（下称《安全生产法》）第九十六条法律条文：危险物品，是指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。重大危险源，是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。 本项目运营过程不涉及化学品，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169- 2018）表 B.1 突发环境事件风险物质及临界量，危险物质数量与临界量比值 Q＜1，环境风险潜势为 I。环境风险评价等级为简单分析。 评价工作等级为简单分析。 5.2环境敏感目标概况 本项目位于角美镇洪岱工业园内，周围 500 米范围内敏感点主要为洪岱小学与洪岱村。 5.3环境风险分析及环境风险事故防范措施 按严重程度和事故频率可把这些事故分为以下三类。 ⑴严重的燃烧事故：如炉膛爆炸事故（发生于点火过程中）。 ⑵严重的设备事故：如布袋燃烧。 ⑶一般事故或设备隐患：由于燃烧事故危害性较大，故以下着重介绍事故的预防。统计表明，人为的失误是大多数炉膛爆炸的主要因素，包括：缺乏对安全运行规程的正确理解或不能正确使用安全规程；设备或其他控制系统的运行特性不良；蒸汽发生系统及其控制设备的各个部件缺乏功能协调；功能设计的不合理等。 为防止预防燃烧事故应注意以下几点： （1）建设正确的运行程序。预防锅炉燃烧事故，最重要的是认识到存在这种事故的危险，针对事故产生的原因，建立正确的操作程序，同时应采取安全保护设计和反事故措施。 （2）设计完善的点火系统。 （3）锅炉房的设计严格按照《锅炉房设计》要求进行，符合安全规定，节约能源和保护环境，达到安全生产。技术先进、经济合理、确保质量要求。 本项目锅炉使用存在因误操作或自然因素等可能引发事故，一旦发生事故，会对周围的环境造成一定的影响，但由于环境风险事故发生几率低，而且建设单位制定了严格的管理措施，风险事故发生时候可迅速切断环境风险源，避免环境风险事故进一步恶化，因此实际造成的环境影响较小。 建设单位根据项目环境风险特征制定了相应的环境风险防范措施，同时制定了环境风险应急预案、应急环境监测、抢救、救援及控制措施。本着预防为主的原则，落实环境风险防范措施及环境风险应急预案后，项目建设环境风险事故容易得到控制，对环境影响较小。 通过以上措施，同时加强日常环境管理工作，可将风险性降到最低。本项目的事故风险水平是可以接受的。 5.4 分析结论 建议建设单位应采用严格的国际通用的安全防范体系，完善现有的管理规程、作业规章，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识。通过上述风险控制对策，本项目可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人民生命财产的损失。 只要认真落实环境风险的安全防范措施，项目的环境风险影响是可以接受的。 表4-5 建设项目风险自查表 建设项目名称 增容锅炉 建设地点 漳州台商投资区角美镇洪岱工业园 地理坐标 117度53分11.24秒，24度31分46.20秒 主要危险物质及分布 主要危险物质为：生物质燃料。 主要储存及使用位置：锅炉房、生物质燃料仓 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） ①建设正确的运行程序。预防锅炉燃烧事故，最重要的是认识 到存在这种事故的危险，针对事故产生的原因，建立正确的操作程 序，同时应采取安全保护设计和反事故措施。 ②设计完善的点火系统。 ③锅炉房的设计严格按照《锅炉房设计》要求进行，符合安全规定，节约能源和保护环境，达到安全生产。技术先进、经济合 理、确保质量要求。 风险防范措施要求 ①建设正确的运行程序。预防锅炉燃烧事故，最重要的是认识到存在这种事故的危险，针对事故产生的原因，建立正确的操作程序，同时应采取安全保护设计和反事故措施。 ②设计完善的点火系统。 ③锅炉房的设计严格按照《锅炉房设计》要求进行，符合安全规定，节约能源和保护环境，达到安全生产。技术先进、经济合理、确保质量要求。 6. 环境管理及环境监测 6.1 环境管理 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下：环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家和上海市的环境保护法规和标准； ②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 6.2 环境监测计划 根据《重点排污单位名录管理规定(试行)》(环办监测[2017]86 号)，本项目不属于重点排污单位，参考《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉（HJ 820-2017）》，本次报告建议制定如下监测计划，如发现废气和噪声超标，应及时进行整改，以降低周边环境的影响。 表 4-6 扩建项目环境监测计划建议 序号 监测内容 监测点 项目 频次 监测方式 1 废气 排气筒DA004 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、 林格曼黑度 1 次/月 委托资质单位监测 2 噪声 厂界 Leq(dBA) 1次/季度 7. 环保竣工验收内容 根据《建设项目环境保护管理条例》(2017年7月16 日修订)建设项目设计和施工中应严格落实“三同时”制度，建设单位应按照国家及本市有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书(表)和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日印发），组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。 建设项目竣工后，除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月，需要对该类环境保护设施进行调试或者调整的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。根据《排污许可证管理暂行规定》，项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》规定的登记管理，无需申领排污许可证。企业应在项目建设完成后及时对环保设施进行验收。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA004锅炉废气 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 废气经多管陶瓷除尘器+布袋除尘器处理达标后于18m排放(DA004)。 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3特殊排放限值中的燃煤锅炉标准 |
| 地表水环境 | 无 |  |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 连续等效A声级 | 减震、隔声等措施 | 厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准； |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废暂存于一般工业固废暂存间，定期交由物资回收单位回收利用；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 锅炉房场所地面进行固化处理。 |
| 生态保护措施 | 不涉及 |
| 环境风险 防范措施 | 本项目无危险物质。锅炉存在火灾、爆炸等事故发生的概率较低，制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，做好防范措施，可以有效的防范风险事故的发生，环境风险可在可控范围内。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、设立专门的环保机构，配备专职环保工作人员。 2、建立日常环境管理制度和环境管理工作计划。 3、加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。 4、落实“三同时”制度，完成项目竣工验收。 |

# 六、结论

综上所述，漳州市同发食品工业有限公司的增容锅炉项目建设符合国家相关产业政策，选址合理，其建设符合国家当前有关产业政策。建设项目所在区域水、大气、声环境质量现状良好，能够符合环境规划要求。项目在运营过程中，按照本评价提出的措施执行，并加强对废气、废水、噪声及固废的处理与处置，做到项目运营中各项污染物都能达标排放，并符合总量控制要求的前提下，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。 编制单位（盖章）：郴州中乐乐咨询有限公司 2024年6月

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物 名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量(t/a) | 268590* | 268590* | 0 | / | 0 | 268590* | / |
|  | CODcr(t/a) | 9.7* | 16.12* | 0 | / | 0 | 9.7* | / |
|  | BOD5(t/a) | 2.36* | 环评未核定量 | 0 | / | 0 | 2.36* | / |
|  | SS(t/a) | 4.03* | 环评未核定量 | 0 | / | 0 | 4.03* | / |
|  | NH3-N(t/a) | 0.25* | 2.15* | 0 | / | 0 | 0.25* | / |
|  | 动植物油 | 0.086* | 环评未核定量 | 0 | / | 0 | 0.086* | / |
| 废气 | 烟尘(t/a) | 0.392 | / | 0 | 0.889 | 0.152 | 1.129 | +0.737 |
|  | 二氧化硫(t/a) | 0.672 | 0.672 | 0 | 2.512 | 0.572 | 2.612 | +1.94 |
|  | 氮氧化物(t/a) | 1.487 | 1.487 | 0 | 3.517 | 0.857 | 4.147 | +2.66 |
| 一般工业固体废物 | 多管陶瓷+布袋除尘粉尘 | 31.448 | / | 0 | 184.311 | 31.448 | 184.311 | +152.863 |
|  | 炉渣 | 6.5 | / | 0 | 38.1 | 6.5 | 38.1 | +31.6 |

注意：*废水现有工程实际排放量按验收时排放量核算，许可排放量按环评报告核算量计；现有工程均为无组织废气，无法定量，按原环评核定量计

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件及附图目录

附件：

附件一 《委托书》；

附件二 《福建省投资项目备案证明（内资）》；

附件三 《原环评批复》；

附件四 《验收批复》；

附件五 《土地证》；

附件六 《营业执照及法人身份证复印件》；

附件七 《三线一单综合查询报告书》；

# 附图：

# 附图1 项目地理位置图；

# 附图2 福建省近岸海域环境功能区划（局部）图；

# 附图3 漳州市中心城区环境空气质量功能区划图；

# 附图4 漳州市中心城区声环境功能区划图

# 附图5 项目建设用地及四至环境现状图

# 附图6 项目周边环境卫星示意图

# 附图7 扩建项目总平面布置图；

# Text boxes

新增一套多管除尘器+SNCR烟气脱硝+布袋除尘器

高空排放

废气

生产车间

蒸气

生物质

锅炉

配电室

N

污水站

蘑菇种植基地

车间

车间

2#仓库

车间

3#仓库

仓库

办公室

食堂

临时宿舍

锅炉房

道路

果园

石材厂

邻厂

原料仓库

设备存放库

菌种室

1◎

◎2

▲4

▲3

▲1

▲2

脱硝

排气筒

布袋除尘器

多管陶瓷

除尘器

锅炉