年加工锂矿石颗粒60000吨

项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位:星拓（福建）新能源有限公司

编制单位:星拓（福建）新能源有限公司

2024年05月

建设单位法人代表:         （签字）

编制单位法人代表:         （签字）

项  目  负 责  人:

填 表 人：

| 建设单位：星拓（福建）新能源有限公司 电话: 邮编: 363000 地址:漳州台商投资区角美镇鸿渐路 | 编制单位：星拓（福建）新能源有限公司 电话 邮编: 363000 地址:漳州台商投资区角美镇鸿渐路 |
| --- | --- |

# 表一

| 建设项目名称 | 年加工锂矿石颗粒60000吨项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 星拓（福建）新能源有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 建设地点 | 漳州台商投资区角美镇鸿渐路19号1号厂房1楼 |
| 工程规模 | 租用面积3160m2 ，投资1600万元 |
| 实际工程规模 | 租用面积3160m2 ，投资1600万元 |
| 设计生产能力 | 年加工锂矿石颗粒60000吨 |
| 实际生产能力 | 年加工锂矿石颗粒60000吨 |
| 建设项目环评时间 | 2023.12 | 开工建设时间 | 2023.12 |
| 调试时间 | 2023.12 | 验收现场监测时间 | 2024.04.02-2024.04.03 |
| 环评报告表 审批部门 | 漳州市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 深圳市创实环保科技有限公司 |
| 废水环保设施设计单位 | 自建 | 废水环保设施施工单位 | 自建 |
| 废气环保设施设计单位 | 自建 |  |  |
| 投资总概算（万元） | 1600 | 环保投资总概算（万元） | 160 | 比例 | 10% |
| 实际总概算（万元） | 1600 | 环保投资总概算（万元） | 60 | 比例 | 3.75% |
| 验收监测依据 | 1、建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 (1)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)(2017.10.1)； (2)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)； (3)《排污许可管理办法（试行）》，(环境保护部令第48号)，2018年1月10日； (4)《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）(环境保护部令第11号)，2019年12月20日。 2、建设项目竣工环境保护验收技术规范 (1)《排污单位自行监测技术指南总则》，（2017年06月01日施行）； (2)《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，（公告2018年第9号）。 3、建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定 (1)《星拓（福建）新能源有限公司年加工锂矿石颗粒60000吨项目环境影响报告表》； (2 )《星拓（福建）新能源有限公司年加工锂矿石颗粒60000吨项目环境影响报告表》批复，(漳州市生态环境局)；见附件2。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据《星拓（福建）新能源有限公司年加工锂矿石颗粒60000吨项目环境影响报告表》及漳州市生态环境局对本项目审批意见，本次验收主要的污染物为废水、废气、厂界无组织废气、厂界昼间噪声，该项目排放污染物应执行的标准要求如下： 表1-1本项目验收执行标准一览表 污染 物类别 执行标准 标准来源 污染 因子 指标类别 标准 限制 单位 废水 《污水综合排放标准》（GB8978- 1996），氨氮《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） PH 表 4 三级标准，氨氮表1B等级标准 6-9 无量纲 化学需氧量 500 mg/L 生化需氧量 300 mg/L 悬浮物 400 mg/L 氨氮 45 mg/L 有组织废气 《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996) 颗粒物 表2 120 mg/m3 实验室废气 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018） 非甲烷总烃 表1 100 mg/m3 硫酸雾 45 mg/m3 氯化氢 100 mg/m3 无组织废气 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018） 非甲烷总烃 表3 2 mg/m3 硫酸雾 1.0 mg/m3 氯化氢 0.2 mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 非甲烷总烃 表A.1中厂区内VOCs无组织排放限值监控点处1h平均浓度值 8 无量纲 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996） 颗粒物 表2 1 mg/m3 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 噪声 3类 昼间≤65 dB（A） 一般工业固废 《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020） 危险废物 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023） 总量控制指标 废水中的 COD、NH3-N；废气中的 VOCs |

# 表二

一、项目概况： 星拓（福建）新能源有限公司位于漳州台商投资区角美镇鸿渐路19号1号厂房1楼，租赁漳州成海贸易有限公司现有厂房，租用面积3160m2 ，投资 1600万元，建设星拓（福建）新能源有限公司年加工锂矿石颗粒60000吨项目。公司于2023年11月委托深圳市创实环保科技有限公司编制《星拓（福建）新能源有限公司年加工锂矿石颗粒60000吨项目环境影响报告表》，并于2023年12月01日通过漳州市生态环境局的审批（漳州台环评审[2023]表52号）。项目于2023年12月开工建设，2023年12月投入试运行。 项目2023年3月委托福建安谱环境检测技术有限公司对《星拓（福建）新能源有限公司年加工锂矿石颗粒60000吨项目竣工环境保护验收监测报告》该项目开展了现场验收监测工作，福建安谱环境检测技术有限公司于2024年04月02日、2024年04月03日针对该项目现有的生产工艺、生产能力以及配套的环保设施进行竣工环保验收监测。 根据现场踏勘了解，星拓（福建）新能源有限公司年加工锂矿石颗粒60000吨项目实际总投资1600万元，其中环保投资60万元，占总投资的3.75%。员工10人，年工作时间300天，日工作8小时。项目场所租赁漳州成海贸易有限公司现有厂房，租用面积3160m2 ，项目西侧为他人厂房。东侧为他人厂房，南侧为漳州靖腾工贸有限公司，北侧为三盈电子科技有限公司，东南侧89m处为充龙，本项目所在区域周边现状主要为工业厂房。项目主要由生产车间、成品区、办公室、环保设施（废水、废气）等组成。项目环评及批复建设内容与实际建设内容一览表见表2-1，主要生产设备清单见表2-2。 表2-1 项目环评及审批决定建设内容与实际建设内容一览表 项目 环评及审批决定建设内容 实际建设内容 备注 性质 新建 一致 一致 总投资 1600万 1600万 一致 环保投资 160万 60万 减少100万 主体工程 生产车间 总租赁建筑面积3160m2 ，主要布置原料区、生产线、成品区、办公区、实验室等 总租赁建筑面积3160m2 ，主要布置原料区、生产线、成品区、办公区、实验室等 一致 辅助工程 供电 区域电网供应 区域电网供应 一致 供水系统 市政供水 市政供水 一致 排水系统 雨污分流 雨污分流 一致 环保工程 废气 上料、破碎、筛分、输送落料产生的粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放；装卸扬尘：库房封闭设计，原料储存及装卸均在封闭仓库内进行、库顶安装喷淋降尘措施，运输车辆在卸料时降低落料高差；车间地面全部硬化，及时洒水、清扫。车辆运输动力起尘：厂区地面及道路硬化、设置车辆清洗平台、及时清扫路面、洒水降尘及平厢密闭运输等。实验室产生的废气经过滤棉+活性炭处理后经15m高排气筒（DA002）排放 食堂油烟经油烟净化器处理后经油烟专用管道排放 上料、破碎、筛分、输送落料产生的粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放；装卸扬尘：库房封闭设计，原料储存及装卸均在封闭仓库内进行、库顶安装喷淋降尘措施，运输车辆在卸料时降低落料高差；车间地面全部硬化，及时洒水、清扫。车辆运输动力起尘：厂区地面及道路硬化、设置车辆清洗平台、及时清扫路面、洒水降尘及平厢密闭运输等。实验室产生的废气经过滤棉+活性炭处理后经15m高排气筒（DA002）排放 未设置食堂 废水 生活污水经化粪池处理达标后纳入市政污水管网；洒水抑尘用水全部蒸发损耗，车辆清洗用水经三级沉淀池处理后循环使用不外排；实验废水经酸碱中和一体化设备处理后纳入市政污水管网 生活污水经化粪池处理达标后纳入市政污水管网；洒水抑尘用水全部蒸发损耗，车辆清洗用水经三级沉淀池处理后循环使用不外排；实验废水经酸碱中和一体化设备处理后纳入市政污水管网 一致 噪声 厂房隔声 厂房隔声 一致 固废 生活垃圾：委托环卫部门统一清运。 一般生产固废：除尘器收集的粉尘集中收集外售建筑单位；三级沉淀池产生的沉渣和车间沉降粉尘定期清理后，均外售建筑单位，综合利用。 危险废物：废矿物油、废油桶为危险废物，实验产生的实验废物和实验废液分类收集，废气处理产生的废过滤棉、废活性炭、废布袋暂存于危废间内，定期委托具有相应处置资质的单位合理处置。 一致 一致 生活垃圾 委托环卫部门清运处置 一致 一致 表2-2 项目主要设备清单一览表 序号 设备名称 环评数量 实际数量 比环评增减量 1 喂料机 1 1 0 2 圆锥机 1 1 0 3 振动筛 1 1 0 4 原子吸收仪 1 1 0 5 多元素分析仪 1 1 0 6 鄂破机 1 1 0 7 对辊制砂破碎机 1 1 0 原辅材料消耗及燃料： 表2-3 项目主要原辅材料及燃料一览表 序号 名称 环评设计消耗量 调试生产消耗量 计量单位 1 锂矿石 60049.3841 60049.3841 吨/年 2 盐酸 0.2 0.2 吨/年（500ml/瓶） 3 硫酸 0.08 0.08 吨/年（500ml/瓶） 4 硝酸 0.2 0.2 吨/年（500ml/瓶） 5 过氧化氢 0.03 0.03 吨/年 6 三乙醇胺 500 500 毫升/年 7 无水乙醇 500 500 毫升/年 8 硫脲 500 500 克/年 9 钼酸钠 500 500 克/年 10 草酸 500 500 克/年 11 硫酸亚铁铵 500 500 克/年 12 1-10菲罗啉 5 5 克/年 13 氢氧化钠 500 500 克/年 14 结晶乙酸钠 500 500 克/年 15 二安替比林甲烷 100 100 克/年 16 抗坏血酸 25 25 克/年 17 硼酸 500 500 克/年 18 凡士林 500 500 克/年 19 变色硅胶 500 500 克/年 20 液体石蜡 500 500 毫升/年 水源及水平衡： 经现场踏勘，项目运营期用水主要是生活用水和生产用水。 生活用水：项目员工总数10人，生活用水量为410t/a。生活污水排水系数按 80% 计，则生活污水排放量为328t/a，生活污水依托漳州成海贸易有限公司现有设施处理后进入市政污水管网，经漳州市角美城市污水处理厂处理后排放。 生产用水主要有实验废水、喷淋及洒水抑尘用水、车辆清洗废水。 ①实验废水：项目实验过程需要添加酸、碱、有机试剂等化学品，实验结束需要对相应的器皿进行清洗，一次清洗废水主要含废酸（盐酸、硫酸等）、废碱（氢氧化物等），属于危险废物，单独收集后委托有资质单位处置。因此，实验室废水主要为实验室器皿的二次清洗水和实验人员洗手产生的废水。本项目实验用水量为150t/a。排放系数按0.8计，则实验室废水排放量为120t/a，项目实验废水经酸碱中和一体化设备处理后纳入污水管网。 ②喷淋及洒水抑尘用水 为减少粉尘排放，项目需在生产车间及厂区道路设置喷淋抑尘及洒水设施进行降尘。 项目则生产车间洒水抑尘用水量1896m3 /a；项目厂区道路洒水抑尘用水量为300m3 /a；故项目喷淋及洒水抑尘用水量为2196m3 /a。喷淋及洒水抑尘用水均蒸发损耗，不外排。 ③车辆清洗废水 为防止运输车辆轮胎由于粘带泥土、粉尘造成运输过程中的扬尘污染，要求运输车辆 在进出场前必须对轮胎进行冲洗。运输汽车出场前对轮胎、车体进行清洗。 本项目运输车辆清洗用水量为400m3 /a。车辆清洗用水进入沉淀池沉淀后回用，。 图2-1 项目水平衡图（单位：t/a） 主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） （1）项目主要工艺流程及产污环节见图2-2 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 工艺流程介绍：本项目原料为块状锂矿石，由汽车密闭运输进厂后，暂存于车间原料堆场内。车间封闭设计，车间顶部设置喷淋降尘装置，运输车辆在卸料时降低落料高差；车间地面全部硬化，及时洒水、清扫等措施后减少无组织扬尘排放。 ①上料 原料场内块状矿石经密闭带式输送机输送至生产车间，经振动给料机上料至鄂破机，上料口设置喷淋降尘装置。 ②颚破、圆锥破 块状矿石经颚式破碎机（一破）破碎至粒径＜15cm，再根据粒径要求，通过密闭带式 传送机输送至圆锥破碎机（二破）进一步破碎至粒径＜0.3cm ③筛分 破碎后的物料密闭带式传送机输送至圆振动筛，振动筛为双振幅设计，筛下物粒径可 满足1-2mm 要求，筛上物粒径较大，经密闭带式传送机输送至鄂破机再次破碎至满足产品 粒径要求。产品经输送机输送至原料场堆存。 ④检验 抽取部分锂矿石颗粒进行化验，化验合格出库外售。 产污环节分析： 废水：本项目废水主要为及生活污水实验废水、洒水抑尘用水； 废气：原料装卸粉尘和储存粉尘、上料、破碎、筛分机输送落料时产生的工艺粉尘噪声：生产设备、辅助设备运转产生的噪声； 固废：实验产生的实验废物、实验废液、设备维护产生的废润滑油以及废空桶、废气处理产生的废布袋、废活性炭、废过滤棉以及生活垃圾等。 类 别 产污环节 主要污染物 收集方式 处置措施及去向 废气 原料上料、破碎、筛分及输送转运 粉尘 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 装卸扬尘、车辆运输动力起尘 粉尘 地面硬化、车间阻挡及喷淋抑尘 实验 非甲烷总烃 过滤棉+活性炭吸附装置+29m高排气筒 废水 职工日常生活 COD 、BOD5、 NH3-N 、SS 等 化粪池预处理后经污水管线进入漳州市角美城市污水处理厂 固废 员工日常生活 生活垃圾 环卫部门统一清运 一般生产固废 一般生产固废：检验产生的不合格品集中收集由物资公司回收，配料产生的废包装材料集中收集由物资公司回收，注塑工序产生的料头回用于第一道工序。 危险废物 废布袋，废润滑油、废油桶、实验废液、实验废物、废过滤棉、废活性炭收集后暂存于厂区危废暂存场所，交由有资质的单位接收处理 噪声 设备运行 设备噪声 选用低噪声设备、室内布置、 减振 项目变动情况 根据《星拓（福建）新能源有限公司年加工锂矿石颗粒60000吨项目环境影响报告表》及其审批决定建设内容以及现场调查核实情况，本项目现实际建设规模及内容与环境影响评价文件中的建设地点、内容、规模、产污情况基本一致。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函 [2020]688号）相关规定均不属于重大变动情况。具体变动情况见表2-5。 表2-5 本次扩建项目重大变动清单对照表 《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号） 环评情况 本项目实际情况 变化情况 性质 1 建设项目开发、使用功能发生变化的 工业生产项目 工业生产项目 无变化 规模 2 生产、处置或储存能力增大30%及以上的 年加工锂矿石颗粒60000吨项目 年加工锂矿石颗粒60000吨项目 无变化 3 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 无增加 一致 无变化 4 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的 位于达标区 位于达标区 无变化 地点 5 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 漳州市福建省漳州台商投资区角美镇鸿渐路19号1号厂房1楼 漳州市福建省漳州台商投资区角美镇鸿渐路19号1号厂房1楼 无变化 生产工艺 6 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的 产品品种：锂矿石颗粒 生产工艺：见图2-2 主要原材料：见表2-3 主要设备见表2-2 产品品种：锂矿石颗粒 生产工艺：见图2-2 主要原材料： 主要设备见表2-2 无变化 7 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 汽车运输，贮存于仓库 汽车运输，贮存于仓库 未发生变化 环境保护措施 8 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 原料上料、破碎筛分及输送转运废气：布袋除尘器+15m排气筒（DA001） 实验废气经过滤棉+活性炭吸附装置+29m高排气筒（DA002） 生活废水：化粪池预处理后经污水管线进入漳州市角美城市污水处理厂； 实验废水经酸碱中和一体化设备处理达标后纳入污水管网排入漳州市角美城市污水处理厂 原料上料、破碎筛分及输送转运废气：布袋除尘器+15m排气筒（DA001） 实验废气经过滤棉+活性炭吸附装置排气筒高空排放（DA002） 生活废水：依托承租方化粪池预处理后经污水管线进入漳州市角美城市污水处理厂； 实验废水经酸碱中和一体化设备处理达标后纳入污水管网排入漳州市角美城市污水处理厂 未发生变化 9 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的 无变化 无变化 未发生变化 10 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 废气无组织排放 废气无组织排放 未新增主要排放口 11 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 选用低噪声设备、室内布置、减振 选用低噪声设备、室内布置、减振 未发生变化 12 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的 生活垃圾：委托环卫部门统一清运。 一般生产固废：除尘器收集的粉尘集中收集外售建筑单位；三级沉淀池产生的沉渣和车间沉降粉尘定期清理后，均外售建筑单位，综合利用。 危险废物：废矿物油、废油桶为危险废物，实验产生的实验废物和实验废液分类收集，废气处理产生的废过滤棉、废活性炭、废布袋暂存于危废间内，定期委托具有相应处置资质的单位合理处置。 生活垃圾：委托环卫部门统一清运。 一般生产固废：除尘器收集的粉尘集中收集外售建筑单位；三级沉淀池产生的沉渣和车间沉降粉尘定期清理后，均外售建筑单位，综合利用。 危险废物：废矿物油、废油桶为危险废物，实验产生的实验废物和实验废液分类收集，废气处理产生的废过滤棉、废活性炭、废布袋暂存于危废间内，定期委托具有相应处置资质的单位合理处置。 未发生变化 13 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 / / /

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 3.1、运营期污染源及治理措施 (1)废水 项目废水主要为职工日常工作产生的生活废水及实验废水。 生活污水依托出租方化粪池+隔油池处理后进入市政污水管网，经漳州市角美城市污水处理厂处理后排放。 实验废水经过酸碱中和一体化设备处理达标后纳入市政管网排入漳州市角美城市污水处理厂。 图3-1项目生产废水处理工艺流程图 产排污环节 类别 污染物 种类 排放方式 排放去向 排放 规律 治理设施 处理 工艺 处理 能力 处理 效率 是否为可行技术 生产废水 实验废水 CODCr 间接 排放 角美城市污水厂 间歇 酸碱中和一体化设备 0.5t/d 80% 是 BOD5 91% SS 97% NH3-N 95% 生活、办公 生活污水 CODCr 化粪池 1.5t/d 32% 是 BOD5 20% SS 10% NH3-N 10% 动植物油 隔油池 80% (2)废气 项目废气主要来自矿石原料上料、破碎、筛分及输送转运过程的粉尘及实验废气。 ①矿石原料上料、破碎、筛分及输送转运过程的粉尘：集气罩+布袋除尘器+15m排气筒。 ②实验废气：过滤棉+活性炭吸附装置”+高空排放。 废气的排放及治理情况见表3-2。 表3-2 废气的排放及治理情况一览表 废气 类别 来源 污染物种类 排放 方式 治理 设施 排放 去向 粉尘废气 原料上料、破碎筛分及输送转运 颗粒物 有组织排放 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 环境大气 有机废气 实验 非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢 有组织排放 过滤棉+活性炭吸附装置”+高空排放 环境大气 图3-4项目废气处理工艺流程图 矿石原料上料、破碎、筛分及输送转运过程的粉尘：集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 实验产生的有机废气：过滤棉+活性炭吸附装置”处理+高空排放 图3-5 项目废气处理现场照片 (3)噪声 该项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的机械噪声，项目在生产过程中应采取适当的降噪措施。具体如下： （1）选择低噪声的设备。 （2）合理布局，高噪声设备尽可能放置于厂界中间。 （3）高噪声设备安装隔声和减振设施，如在设备的底部加减振垫，用来隔 离振动的传递； （4）项目运营后加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运 转状态， 避免因设备运转不正常时噪声的增高。 通过采取以上措施，各种噪声设备的噪声值可以得到较大幅度的削减， 项目噪声经隔声及衰减后，对项目周围声环境的影响较小。 (4)固体废物 项目运营期间废物主要为一般工业固废、危险废物及员工生活垃圾。 一般工业固废：车间沉降粉尘、沉渣集中收集后外售。 生活垃圾集中收集，统一交由环卫部门清运处理。 危险废物：废布袋，废润滑油、废油桶、实验废液、实验废物、废过滤棉、废活性炭及废水处理产生的污泥集中收集贮存在危废间，委托有危废处理资质单位处理。 类别 污染物名称 来源 产生量（t/a） 削减量（t/a） 排放量（t/a） 处置去向 一般固废 车间沉降粉尘 生产线运行 6.1009 6.1009 0 集中收集外售 沉渣 废水处理 8 8 0 危险废物 废润滑油 设备维护 0.054 0.054 0 委托有危废处理资质单位处理 废油桶 设备维护 0.021 0.02 0 废活性炭 废气处理 0.5 0.5 0 废过滤棉 废气处理 0.01 0.01 0 废布袋 废气处理 0.1 0.1 0 污泥 废水处理 0.0043 0.0043 0 实验废液 实验 0.05 0.05 0 实验废物 0.02 0.02 0 生活垃圾 生活垃圾 生活办公 1.5 1.5 0 委托环卫部门统一清运处理 其他环境保护设施 为使环保工作真正落到实处，环保工作由厂长作为第一责任人负责对全厂的环境管理，并明确部门的职责，平时有专人负责监督检查和记录，严格按照处理的操作规程操作废水、废气、噪声、固废等防范措施，确保其正常运行。

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1环保设施“三同时”落实情况 （1）项目实际总投资1600万元，实际环保投资60万元，环保投资占总投资的3.75%。环保设施投资见下表4-1 表4-1 环保投资估算一览表 类别 环保措施 实际工程投资(万元) 生活废水处置设施 依托承租方污水处理设施 0 生产废水处置设施 酸碱中和一体化设备 10 废气处置设施 集气罩+过滤棉+活性炭吸附装置+高空排放 20 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 20 噪声 隔震降噪设施 6 固废 生活垃圾、一般固废暂存处、危废间 10 其他 绿化、环境管理 4 总计 60 （2）项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，环保“三同时”验收要求完成情况见表4-2。 表4-2 验收项目环保设施落实情况一览表 类别 环评报告及批复要求 竣工验收要求 实际落实情况 生活废水 生活污水采用三级化粪池污水处理工艺处理后进入市政污水管网排入漳州市角美城市污水处理 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准、角美城市污水处理厂进水水质 生活污水依托承租方三级化粪池污水处理工艺处理后进入市政污水管网排入漳州市角美城市污水处理厂 生产废水 经酸碱中和一体化设备处理达标后纳入污水管网排入污水处理厂处理 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准、角美城市污水处理厂进水水质 经酸碱中和一体化设备处理达标后纳入污水管网排入污水处理厂处理 实验废气 过滤棉+活性炭吸附装置+29m高排气筒 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018） 过滤棉+活性炭吸附装置+15m高排气筒 原料上料、破碎筛分及输送转运粉尘 负压收集+布袋除尘器+15m高排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996） 负压收集+布袋除尘器+15m高排气筒 噪声 采取减震、隔声等措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 合理布局、设减振基础，厂房隔声 生活垃圾 贮存措施 环卫部门统一清运 环卫部门统一清运 一般工业固废 除尘器收集的粉尘集中收集外售建筑单位；三级沉淀池产生的沉渣和车间沉降粉尘定期清理后，均外售建筑单位，综合利用。 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 除尘器收集的粉尘集中收集外售建筑单位；三级沉淀池产生的沉渣和车间沉降粉尘定期清理后，均外售建筑单位，综合利用。 危险废物 废矿物油、废油桶为危险废物，实验产生的实验废物和实验废液分类收集，废气处理产生的废过滤棉、废活性炭、废布袋暂存于危废间内，定期委托具有相应处置资质的单位合理处置。 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 废矿物油、废油桶为危险废物，实验产生的实验废物和实验废液分类收集，废气处理产生的废过滤棉、废活性炭、废布袋暂存于危废间内，定期委托具有相应处置资质的单位合理处置。 环境 风险 防渗、防水、排水处理 火灾警报仪、消防栓和灭火器 已完善 排放口规范化 符合环发[1999]24号《关于开展排放口规范化整治工作的通知》要求；实验排放口必须按照便于采样，便于计量检测、便于日常监督检查的原则和规范要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌 已落实 环境管理 设有专门的环境管理机构，研究、制定有关环保事宜，按环境管理工作计划表中要求统筹厂区的环境管理工作，实行监督管理 已落实

表五

5.1环境影响报告表主要结论与建议 综上所述，年加工锂矿石颗粒60000吨项目项目的建设符合国家产业政策，位于漳州台商投资区角美镇渐鸿路19号1号厂房1楼，项目建设符合国家产业政策，用地性质为工业用地，符合“三线一单”管控要求，选址可行，符合区域环境功能区划的要求；采用的污染防治措施技术经济可行，污染物可以做到达标排放；在落实本环评提出的污染防治措施与要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放和符合总量控制的前提下，从环保角度分析，本项目建设是可行的。 5.2审批部门审批决定 根据漳州市生态环境局的审批意见如下： 二、该项目污染物排放标准：废水排放在尾水引入集中式污水处理厂生化处理下执行废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）。排放的粉尘执行颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表2大气污染物相关标准要求。项目实验室有机废气参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1排气筒挥发性有机物排放限值要求、表2厂区内监控点浓度限值、表3企业边界监控点浓度限值，硫酸雾、氯化氢等污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表2二级标准相关要求。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483- 2001）中最高允许排放浓度。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 三、项目污染物总量控制指标为：挥发性有机物0.0064吨/年，COD0.018吨/年，氨氮0.0018吨/年，颗粒物1.1132吨/年。 项目新增的大气污染物挥发性有机物0.0064吨/年按1.5倍区域削减量替代，替代削减量为挥发性有机物0.0096吨/年，由龙海达华织造染整有限公司的削减量替代。 5.3验收执行标准 （1）废水执行标准 本项目生活废水依托承租方三级化粪池处理后排入角美城市污水处理厂处理。项目实验废水经酸碱中和一体化设备处理达标后纳入污水管网排入污水处理厂处理。 废水应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准、角美城市污水处理厂进水水质规定，见表5-1。 表5-1 标准 pH COD BOD5 SS NH3-N 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4三级标准 6-9 500 300 400 --- 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准 6.5-9.5 500 350 400 45 漳州市角美城市污水处理厂进水水质要求 6-9 450 250 300 30 本项目废水排放标准限值 6-9 450 250 300 30 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 6-9 50 10 10 5 （2）废气执行标准 项目废气主要为原料装卸粉尘和储存粉尘、上料、破碎、筛分机输送落料时产生的工艺粉尘，排放的粉尘执行颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)中表 2 大气污染物相关标准要求。 项目实验废气主要含有非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢等污染物。项目有机废气参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1排气筒挥发性有机物排放限值要求、表2厂区内监控点浓度限值、表3企业边界监控点浓度限值，非甲烷总烃厂区内无组织排放浓度参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内VOCs无组织排放限值；硫酸雾、氯化氢等污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准相关要求。见表5-2、5-3。 表5-2 废气排放标准（摘录） 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放监控浓度限值 排气筒(m) 二级 监控点 浓度(mg/m3) 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 硫酸雾 45 29 2.6 1.0 氯化氢 100 29 0.43 0.2 非甲烷总烃 100 29 1.8 2 表5-3 挥发性有机物无组织排放要求（已取严） 污染物 无组织排放监控浓度限值 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 厂区内监控点处任意一次浓度值 30 GB37822-2019/DB35/1782-2018 监控点处1h平均浓度值 8 （3）噪声执行标准 项目经营期间厂房噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，见表5-4。 类别 昼间 夜间 3类 65 55 5.4项目总结论 综上所述。年加工锂矿石颗粒60000吨项目建设符合国家产业政策，位于漳州台商投资区角美镇鸿渐路19号1号厂房1楼，项目建设符合国家当前有关产业政策，用地性质为工业用地，符合“三线一单”管控要求，选址可行，符合区域环境功能区划要求；采用的污染防治措施技术经济可行，污染物可以做到达标排放；在落实本环评提出的污染防治措施与要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放和符合总量控制的前提下，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

# 表六

验收监测质量保证及质量控制： 本次项目监测过程中的质量控制按照国家相关技术规范要求进行，监测全过程受《福建安谱环境检测技术有限公司质量手册》（第三版）中相关规定控制。 6.1监测分析方法 本项目的各项监测因子监测分析方法名称、分析方法的最低检出限见表5-1。 表5-1 监测分析方法一览表 6.2监测使用仪器一览表 序号 使用仪器 仪器型号 仪器编号 溯源方式 有效期 1 孔口流量校准器 KL-100 APTX03 校准 2024.9.12 2 电子皂膜流量计 JCL-2010(S)-D APTX02 校准 2024.9.12 3 大流量烟尘（气）测试仪（20代） YQ3000-D APTX32-1 校准 2024.9.6 4 智能综合采样器 KB-6120E APTX30-1 校准 2024.9.6 5 智能综合采样器 KB-6120E APTX30-2 校准 2024.9.6 6 智能综合采样器 KB-6120E APTX30-3 校准 2024.9.6 7 智能综合采样器 KB-6120E APTX30-4 校准 2024.9.6 8 大气采样器 QC-2 APTX09-1 校准 2024.9.6 9 便携式pH计 PHB-4 APTX26-1 校准 2024.9.6 10 气相色谱仪 GC 9790Ⅱ APTS08-1 校准 2024.9.19 11 生化培养箱 SPX-150B APTS18 校准 2024.9.6 12 分析天平 ME204E/02 APTS22 校准 2024.9.6 13 多功能声级计 AWA6228+ APTX13 检定 2024.9.12 14 声级校准器 AWA6021A APTX16 检定 2024.9.20 15 十万分之一天平 104/35S APTS05 校准 2024.9.6 表5-2 主要仪器校准一览表 6.3人员能力 采样人员通过岗前培训，切实掌握采样技术，熟知样品固定、保存、运输条件，经考核合格，持证上岗。分析测试人员通过岗前培训，熟知仪器的操作方式，熟练运用专业知识正确分析测试结果，经考核合格，持证上岗，表5-3。 表5-3 检测人员资质信息表 序号 姓名 职责 上岗证编号 1 田德明 采样员 安谱测字第60号 2 余桂钟 采样员 安谱测字第52号 3 林兵倩 检测员 安谱测字第56号 4 谢雅琪 检测员 安谱测字第34号 5 郭燕萍 检测员 安谱测字第47号 6 周培诗 检测员 安谱测字第53号 7 蔡珊珊 检测员 安谱测字第29号 6.4监测分析过程中的质量保证和质量控制 检测项目 样品数量 /个 空白样 现场平行 实验室平行 数量/个 数量/个 检查率/% 数量/个 检查率/% 氨氮 6 2 2 33.3 1 16.7 化学需氧量 6 2 2 33.3 2 33.3 五日生化需氧量 6 2 2 33.3 2 33.3 表5-4 项目废水质控结果 样品编号 采样日期 检测项目 单位 检测结果 符合性 WB-SD2-1 2024.4.2 氨氮 mg/L <0.025 符合 化学需氧量 mg/L <4 符合 五日生化需氧量 mg/L <0.5 符合 WB-SD2-2 2024.4.3 氨氮 mg/L <0.025 符合 化学需氧量 mg/L <4 符合 五日生化需氧量 mg/L <0.5 符合 表5-5项目空白样质控结果表 样品编号 检测项目 单位 检测结果 相对偏差% 符合性 样品 平行样 S240402D2-1-1 氨氮 mg/L 9.52 9.42 0.53 符合 化学需氧量 mg/L 38 39 1.30 符合 五日生化需氧量 mg/L 11.4 11.8 1.72 符合 S240403D2-1-1 氨氮 mg/L 6.02 6.08 0.50 符合 化学需氧量 mg/L 27 28 1.82 符合 五日生化需氧量 mg/L 8.2 8.7 2.96 符合 表5-6 现场平行样质控结果表 样品编号 检测项目 单位 检测结果 相对偏差% 符合性 S240402D2-1-3 氨氮 mg/L 4.48 0.44 符合 S240402D2-1-3p 4.52 S240402D2-1-3 化学需氧量 mg/L 33 0 符合 S240402D2-1-3p 33 S240403D2-1-3 化学需氧量 mg/L 19 0 符合 S240403D2-1-3p 19 S240402D2-1-3 五日生化需氧量 mg/L 9.4 1.05 符合 S240402D2-1-3p 9.6 S240403D2-1-3 五日生化需氧量 mg/L 5.9 2.61 符合 S240403D2-1-3p 5.6 表5-7 实验室平行样质控结果表 检测项目 质控样编号/批号 标准值 mg/L 测定值 mg/L 符合性 pH GSB 07-3159-2014 2021117 7.34±0.06 7.4 符合 氨氮 GSB 07-3164-2014 2005177 3.00±0.11 2.94 符合 化学需氧量 GSB 07-3161-2014 2001162 51.5±3.2 52 符合 五日生化需氧量 GSB 07-3160-2014 200264 119±11 110 符合 备注 pH单位为无量纲 表5-8 标样质控结果表 仪器名称/编号 校准日期 设定值L/min 校准值L/min 示值误差/% 允许误差/% 评价结果 大流量烟尘（气）测试仪（20代）（APTX32-2） 2024.4.2 50 50.16 -0.32 ±5% 合格 2024.4.3 50 50.21 -0.42 合格 智能综合采样器（APTX30-1） 2024.4.2 100 100.45 -0.45 合格 2024.4.3 100 99.65 0.35 合格 智能综合采样器（APTX30-2） 2024.4.2 100 100.70 -0.70 合格 2024.4.3 100 99.96 0.04 合格 智能综合采样器（APTX30-3） 2024.4.2 100 99.51 0.49 合格 2024.4.3 100 99.76 0.24 合格 智能综合采样器（APTX30-4） 2024.4.2 100 99.33 0.67 合格 2024.4.3 100 99.75 0.25 合格 表5-9流量校准情况表 仪器名称/编号 校准日期 设定值mL/min 校准值mL/min 示值误差/% 允许误差/% 评价结果 智能综合采样器（APTX30-1） 2024.4.2 1000 1003.9 -0.39 ±5% 合格 2024.4.3 1000 1000.8 -0.08 合格 智能综合采样器（APTX30-2） 2024.4.2 1000 991.0 0.91 合格 2024.4.3 1000 998.1 0.19 合格 智能综合采样器（APTX30-3） 2024.4.2 1000 1003.8 -0.38 合格 2024.4.3 1000 995.6 0.44 合格 智能综合采样器（APTX30-4） 2024.4.2 1000 1003.2 -0.32 合格 2024.4.3 1000 993.1 0.69 合格 大气采样器 （APTX09-1） 2024.4.2 1000 992.9 0.72 合格 2024.4.3 1000 1002.4 -0.24 合格 表5-10 流量校准情况表 校准日期 测前校准/dB（A） 测后校准/dB（A） 差值/dB（A） 允许差值/dB（A） 评价结果 2024.4.2 93.8 93.8 0 ≤0.5 合格 2024.4.3 93.8 93.8 0 合格 表5-11声级计校准情况表

# 表七

验收监测内容：通过对各污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果具体监测内容如下： 7.1废水 （1）项目生活废水依托承租方化粪池处理后排入角美城市污水处理厂。 （2）实验废水 废水名称 监测点位 监测因子 监测频次 监测周期 实验废水 废水出口 CODCr、BOD5、SS、NH3-N 每天3次 2天 7.2废气 （1）项目有组织废气监测点位、项目和频次见表7-1 废气名称 监测点位 监测因子 监测频次 监测周期 有组织废气 实验产生的有机废气进出口 非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢 每天3次 2天 于矿石原料上料、破碎、筛分及输送转运过程粉尘废气出口 颗粒物 每天3次 2天 （2）项目无组织废气监测点位、项目和频次见表7-2 表7-2 废气监测点位、项目和频次 废气名称 监测点位 监测因子 监测频次 监测周期 无组织废气 上风向（○1#） 、下风向（○2#、○3#、○4#） 非甲烷总烃、颗粒物、硫酸雾、氯化氢 每天3次 2天 厂区内3个点 非甲烷总烃 每天3次 2天 7.3噪声 项目噪声监测点位、项目和频次，见表7-3。 表7-3 噪声监测点位、项目和频次 厂界噪声监测点位名称 监测因子 监测频次 监测周期 ▲1# 昼间Leq 1次/点 2天 ▲2# ▲3# ▲4# 7.4监测点位图

# 表八

8.1验收监测结果： 项目有机废气项目有机废气监测结果见表8-1。 采样日期 采样点位 检测项目 单位 检测数据 1 2 3 均值/范围 2024.4.2 S1实验污水排放口 pH 无量纲 6.3 6.3 6.2 6.2~6.3 悬浮物 mg/L 91 84 86 87 氨氮 mg/L 9.52 8.58 8.87 8.99 化学需氧量 mg/L 38 30 33 34 五日生化需氧量 mg/L 11.4 8.4 9.5 9.8 2024.4.3 S1实验污水排放口 pH 无量纲 6.1 6.2 6.1 6.1~6.2 悬浮物 mg/L 81 78 85 81 氨氮 mg/L 6.02 4.56 4.50 5.03 化学需氧量 mg/L 27 21 19 22 五日生化需氧量 mg/L 8.2 6.2 5.8 6.7 根据监测结果表8-1分析；项目S1实验污水排放口PH浓度范围均值为6.1~6.3，悬浮物浓度范围均值为84mg/L，氨氮浓度范围均值为7.01mg/L，化学需氧量浓度范围均值为28mg/L，五日生化需氧量浓度范围均值为8.25mg/L.达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准、角美城市污水处理厂进水水质规定限值要求。 项目有机废气项目有机废气监测结果见表8-2。 采样日期 采样点位 检测项目 单位 检测数据 1 2 3 均值 2024.4.2 Q6上料、破碎、筛分及输送转运产生的废气出口 颗粒物 标干流量 m3/h 19819 19831 18715 19455 实测浓度 mg/m3 <20 <20 <20 / 排放速率 kg/h / / / / Q7实验废气进口 标干流量 m3/h 4273 4465 4552 4430 非甲烷总烃 实测浓度 mg/m3 5.04 5.72 5.97 5.58 排放速率 kg/h 0.022 0.026 0.027 0.025 硫酸雾 实测浓度 mg/m3 2.5 2.6 3.3 2.8 排放速率 kg/h 0.011 0.012 0.015 0.013 氯化氢 实测浓度 mg/m3 3.0 4.1 3.8 3.6 排放速率 kg/h 0.013 0.018 0.017 0.016 Q8实验废气出口 标干流量 m3/h 3363 3203 2821 3129 非甲烷总烃 实测浓度 mg/m3 2.52 2.03 2.26 2.27 排放速率 kg/h 8.5×10-3 6.5×10-3 6.4×10-3 7.1×10-3 硫酸雾 实测浓度 mg/m3 0.3 0.5 0.3 0.4 排放速率 kg/h 1.0×10-3 1.6×10-3 8.5×10-4 1.2×10-3 氯化氢 实测浓度 mg/m3 <2 <2 <2 / 排放速率 kg/h / / / / 2024.4.3 Q6上料、破碎、筛分及输送转运产生的废气出口 颗粒物 标干流量 m3/h 20144 20210 20723 20359 实测浓度 mg/m3 <20 <20 <20 / 排放速率 kg/h / / / / 2024.4.3 Q7实验废气进口 标干流量 m3/h 4637 4764 4926 4776 非甲烷总烃 实测浓度 mg/m3 6.68 8.54 8.29 7.84 排放速率 kg/h 0.031 0.041 0.041 0.038 硫酸雾 实测浓度 mg/m3 2.5 2.6 3.3 2.8 排放速率 kg/h 0.012 0.012 0.016 0.013 氯化氢 实测浓度 mg/m3 3.0 4.1 3.8 3.6 排放速率 kg/h 0.014 0.020 0.019 0.018 Q8实验废气出口 标干流量 m3/h 3356 3185 2515 3019 非甲烷总烃 实测浓度 mg/m3 2.93 2.41 3.00 2.78 排放速率 kg/h 9.8×10-3 7.7×10-3 7.5×10-3 8.3×10-3 硫酸雾 实测浓度 mg/m3 0.6 0.5 0.2 0.4 排放速率 kg/h 2.0×10-3 1.6×10-3 5.0×10-4 1.4×10-3 氯化氢 实测浓度 mg/m3 <2 <2 <2 / 排放速率 kg/h / / / / 表8-2 项目有机废气监测结果一览表 根据监测结果表8-2分析；项目Q6上料、破碎、筛分及输送转运产生的废气出口颗粒物浓度范围均值小于检出限，达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)排放限值要求。项目实验废气出口产生的废气出口非甲烷总烃浓度范围均值为2.525mg/m3，硫酸雾浓度范围均值为0.4mg/m3，氯化氢浓度范围均值小于检出限，达到《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1排气筒挥发性有机物排放限值要求，硫酸雾、氯化氢等污染物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值要求。 无组织废气 项目无组织废气监测结果见表8-3。 表8-3 项目无组织废气监测结果一览表 采样日期 采样点位 检测项目 单位 检测数据 1 2 3 最大值 2024.4.2 Q1厂界上风向 非甲烷总烃 mg/m3 0.48 0.42 0.36 0.75 Q2厂界下风向 0.59 0.65 0.62 Q3厂界下风向 0.75 0.69 0.74 Q4厂界下风向 0.62 0.67 0.64 Q1厂界上风向 颗粒物 mg/m3 0.219 0.211 0.186 0.363 Q2厂界下风向 0.293 0.363 0.317 Q3厂界下风向 0.268 0.250 0.328 Q4厂界下风向 0.349 0.259 0.341 Q1厂界上风向 硫酸雾 mg/m3 <0.005 <0.005 <0.005 / Q2厂界下风向 <0.005 <0.005 <0.005 Q3厂界下风向 <0.005 <0.005 <0.005 Q4厂界下风向 <0.005 <0.005 <0.005 Q1厂界上风向 氯化氢 mg/m3 <0.05 <0.05 <0.05 / Q2厂界下风向 <0.05 <0.05 <0.05 Q3厂界下风向 <0.05 <0.05 <0.05 Q4厂界下风向 <0.05 <0.05 <0.05 2024.4.3 Q1厂界上风向 非甲烷总烃 mg/m3 0.52 0.36 0.39 0.80 Q2厂界下风向 0.80 0.64 0.60 Q3厂界下风向 0.68 0.73 0.78 Q4厂界下风向 0.70 0.63 0.56 Q1厂界上风向 颗粒物 mg/m3 0.215 0.221 0.200 0.383 Q2厂界下风向 0.359 0.383 0.276 Q3厂界下风向 0.304 0.332 0.316 Q4厂界下风向 0.284 0.295 0.327 Q1厂界上风向 硫酸雾 mg/m3 <0.005 <0.005 <0.005 / Q2厂界下风向 <0.005 <0.005 <0.005 Q3厂界下风向 <0.005 <0.005 <0.005 Q4厂界下风向 <0.005 <0.005 <0.005 Q1厂界上风向 氯化氢 mg/m3 <0.05 <0.05 <0.05 / Q2厂界下风向 <0.05 <0.05 <0.05 Q3厂界下风向 <0.05 <0.05 <0.05 Q4厂界下风向 <0.05 <0.05 <0.05 2024.4.2 Q5厂区内监控点 非甲烷总烃 mg/m3 0.89 0.86 0.78 0.89 2024.4.3 Q5厂区内监控点 非甲烷总烃 mg/m3 1.00 1.15 0.87 1.15 根据监测结果表8.3分析；2天验收监测期间，项目厂界无组织排放监控点非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢最高浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3企业边界监控点浓度限值；颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 噪声 项目噪声监测结果见表8.4。 表8.4 厂界噪声监测值一览表（单位：dB（A）） 检测点位 检测时段 单位 检测数据（Leq） 2024.4.2 2024.4.3 Z1厂界北侧外1m 昼间 dB（A） 56.4 53.9 Z2厂界南侧外1m 58.4 58.5 Z3厂界南侧外1m 59.8 61.6 Z4厂界北侧外1m 55.7 56.3 根据监测结果表8.4分析；项目厂界1#~2#监测结果监测结果昼间53.9~61.6dB（A）等效声级（Leq），达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的3类声环境功能区厂界噪声排放限值要求。 (4)污染物排放总量核算 据项目环境影响报告表及漳州生态环境局批复审批意见，项目总量控制指标为：COD、氨氮、挥发性有机物、颗粒物 。 项目有组织废气根据满负荷监测法及相关资料(生产工况以100%计，)核算，废气污染物排放量。 检测点位 检测项目 检测指标 平均值 排放量 排放量合计 实验废水出口 废水量t/a 120 120 氨氮 实测浓度mg/L 7.01 0.00084 化学需氧量 实测浓度mg/L 28 0.00336 Q6上料、破碎、筛分及输送转运产生的废气出口 标杆流量m³/h 19907 4777.68 颗粒物 实测浓度mg/m3 <20 0.4778 产生速率kg/h / 实验废气排气筒进口 标杆流量m³/h 4603 414.27万m³ / 非甲烷总烃 实测浓度mg/m3 6.71 0.028 / 产生速率kg/h 0.0315 硫酸雾 实测浓度mg/m3 2.8 0.0116 产生速率kg/h 0.013 氯化氢 实测浓度mg/m3 3.6 0.0149 产生速率kg/h 0.017 实验废气排气筒出口 标杆流量m³/h 3074 276.66万m³ 非甲烷总烃 实测浓度mg/m3 2.525 0.00699 产生速率kg/h 7.7×10-3 硫酸雾 实测浓度mg/m3 0.4 0.0011 产生速率kg/h 1.23×10-3 氯化氢 实测浓度mg/m3 <2 0.0028 产生速率kg/h / 本项目年工作时间为2400小时，实验时间900小时，环评批复挥发性有机物0.0064吨/年，COD0.018吨/年，氨氮0.0018吨/年，颗粒物1.1132吨/年。 项目新增的大气污染物挥发性有机物0.0064吨/年按1.5倍区域削减量替代，替代削减量为挥发性有机物0.0096吨/年 颗粒物总量0.4778吨/年<1.1132吨/年；非甲烷总烃总量0.00699吨/年<0.0096吨/年。氨氮总量0.00084<0.0018；COD总量0.00336<0.018。

# 表九

验收监测结论： 9.1环保设施调试运行效果 表10.1 废气环保设施处理效率表 类别 进口 出口 处理效率 备注 粉尘废气排气筒 颗粒物 / 0.4778 / 实验废气排气筒出口 非甲烷总烃 0.028 0.00699 75% 硫酸雾 0.0116 0.0011 91% 氯化氢 0.0149 0.0028 81% 9.2污染物排放监测结果 （1）废水：根据监测结果分析； 本项目废水为实验废水，经过酸碱中和一体化设备处理达标后纳入市政管网排入污水处理厂。生活污水依托出租方化粪池处理后进入市政污水管网，经漳州市角美城市污水处理厂处理后排放。经监测，项目S1实验污水排放口PH浓度范围均值为6.1~6.3，悬浮物浓度范围均值为84mg/L，氨氮浓度范围均值为7.01mg/L，化学需氧量浓度范围均值为28mg/L，五日生化需氧量浓度范围均值为8.25mg/L.达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准、角美城市污水处理厂进水水质规定限值要求。 （2）废气：根据监测结果分析； 项目废气主要为上料、破碎、筛分及输送转运产生的废气及实验废气。根据监测结果，项目Q6上料、破碎、筛分及输送转运产生的废气出口颗粒物浓度范围均值小于检出限，达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)排放限值要求。项目实验废气出口产生的废气出口非甲烷总烃浓度范围均值为2.525mg/m3，硫酸雾浓度范围均值为0.4mg/m3，氯化氢浓度范围均值小于检出限，达到《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1排气筒挥发性有机物排放限值要求，硫酸雾、氯化氢等污染物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值要求。 （3）噪声：根据2024.04.02和2024.04.03监测结果分析； 根据监测结果表8.4分析；项目厂界1#~2#监测结果监测结果昼间53.9~61.6dB（A）等效声级（Leq），达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的3类声环境功能区厂界噪声排放限值要求。 （4）固废 验收监测期间，一般工业固废：车间沉降粉尘、沉渣集中收集后外售。生活垃圾集中收集，统一交由环卫部门清运处理。危险废物：废布袋，废润滑油、废油桶、实验废液、实验废物、废过滤棉、废活性炭及废水处理产生的污泥集中收集贮存在危废间，委托有危废处理资质单位处理。 （5）污染物总量控制 项目总量控制指标为：挥发性有机物0.0064吨/年，COD0.018吨/年，氨氮0.0018吨/年，颗粒物1.1132吨/年。项目有机废气根据满负荷监测法及相关资料(生产工况以100%计，)核算，经计算非甲烷总烃年排放量：有组织废气0.00699t/a+无组织废气0.0013t/a=0.00829t/a，颗粒物年排放量：有组织废气0.4778t/a+无组织废气0.3215t/a=0.7993t/a，氨氮总量0.00084t/a；COD总量0.00336t/a。 （6）现场核实情况 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定，请核实该项目是否存在下列情形； 表9-1 项目落实情况表 序号 情况说明 实际情况 1 未按环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施，或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 不存在 2 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 不存在 3 环境影响报告表（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告表（表）或环境影响报告表（表）未经批准 不存在 4 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复 不存在 5 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或不按证排污 不存在 6 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 不存在 7 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成 不存在 8 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理 不存在 9 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 不存在 星拓（福建）新能源有限公司 2024年05月

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

# 填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 年加工锂矿石颗粒60000吨项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 漳州市福建省漳州台商投资区角美镇鸿渐路19号1号厂房1楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | B0939其他稀有金属矿采选 M7461环境保护监测 | 建设性质 | (新建（迁建） □ 改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 |  |
|  | 设计生产能力 | 年加工锂矿石颗粒60000吨项目 | 实际生产能力 | 年加工锂矿石颗粒60000吨项目 | 环评单位 | 深圳市创实环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 漳州市生态环境局 | 审批文号 |  | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2023.12 | 竣工日期 | 2023.12 | 排污许可证申领时间 | 2023.12 |
|  | 环保设施设计单位 | 自建 | 环保设施施工单位 | 自建 | 本工程排污许可证号 | 91350681MACRWXTN08001Y |
|  | 验收单位 | 星拓（福建）新能源有限公司 | 环保设施监测单位 | 福建安谱环境检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  |
|  | 投资总概算（万元） | 1600 | 环保投资总概算（万元） | 160 | 所占比例（%） | 10 |
|  | 实际总投资 | 1600 | 实际环保投资（万元） | 60 | 所占比例（%） | 3.75 |
|  | 废水治理（万元） | 10 | 废气治理（万元） | 40 | 噪声治理（万元） | 6 | 固体废物治理（万元） | 10 | 绿化及生态（万元） | 4 | 其他（万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2400 |
| 运营单位 | 星拓（福建）新能源有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 0.00336 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 0.00084 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  | 5054.34 |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  | 0.00699 |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  | 0.4778 |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

新鲜水

255

损耗82

生活用水

328

化粪池

漳州市角美城市污水处理厂

328

410

实验废水

150

酸碱中和一体化设备

120

120

2196

蒸发损耗，不外排

车辆清洗废水

沉淀池

400

回用

无组织排放

集气罩+布袋除尘器+15m排气筒

配料、破碎粉尘

过滤棉+活性炭吸附装置”处理+高空排放

有组织排放

有机废气

项目