漳州盈万健康科技有限公司过滤

器加工项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位:漳州盈万健康科技有限公司

编制单位:漳州盈万健康科技有限公司

2024年06月

建设单位法人代表:         （签字）

编制单位法人代表:         （签字）

项  目  负 责  人:

填 表 人：

| 建设单位：漳州盈万健康科技有限公司 电话: 邮编: 363000 地址:福建省漳州市芗城区金达路10号1#厂房 | 编制单位：漳州盈万健康科技有限公司 电话 邮编: 363000 地址:福建省漳州市芗城区金达路10号1#厂房 |
| --- | --- |

# 表一

| 建设项目名称 | 漳州盈万健康科技有限公司过滤器加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 漳州盈万健康科技有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 建设地点 | 福建省漳州市芗城区金达路10号1#厂房 |
| 工程规模 | 租用面积6126.86m2 ，投资400万元 |
| 实际工程规模 | 租用面积6126.86m2 ，投资400万元 |
| 设计生产能力 | 年产504000套MA-112PRO过滤器，196000套MA-50过滤器，504000套MA-1000过滤器 |
| 实际生产能力 | 年产504000套MA-112PRO过滤器，196000套MA-50过滤器，504000套MA-1000过滤器 |
| 建设项目环评时间 | 2024.01 | 开工建设时间 | 2024.01 |
| 调试时间 | 2024.01 | 验收现场监测时间 | 2024.05.15~2024.05.16 |
| 环评报告表 审批部门 | 漳州市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 深圳市创实环保科技有限公司 |
| 废水环保设施设计单位 | 自建 | 废水环保设施施工单位 | 自建 |
| 废气环保设施设计单位 | 自建 |  |  |
| 投资总概算（万元） | 400 | 环保投资总概算（万元） | 10 | 比例 | 2.5% |
| 实际总概算（万元） | 400 | 环保投资总概算（万元） | 10 | 比例 | 2.5% |
| 验收监测依据 | 1、建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 (1)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)(2017.10.1)； (2)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)； (3)《排污许可管理办法（试行）》，(环境保护部令第48号)，2018年1月10日； (4)《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）(环境保护部令第11号)，2019年12月20日。 2、建设项目竣工环境保护验收技术规范 (1)《排污单位自行监测技术指南总则》，（2017年06月01日施行）； (2)《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，（公告2018年第9号）。 3、建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定 (1)《漳州盈万健康科技有限公司过滤器加工项目环境影响报告表》； (2 )《漳州盈万健康科技有限公司过滤器加工项目环境影响报告表》批复，(漳州市生态环境局)；见附件2。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据《漳州盈万健康科技有限公司过滤器加工项目环境影响报告表》及漳州市生态环境局对本项目审批意见，本次验收主要的污染物为废水、废气、厂界无组织废气、厂界昼间噪声，该项目排放污染物应执行的标准要求如下： 表1-1本项目验收执行标准一览表 污染 物类别 执行标准 标准来源 污染 因子 指标类别 标准 限制 单位 废水 《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级标准 PH 表 4 三级标准，氨氮表1B等级标准 6-9 无量纲 化学需氧量 500 mg/L 生化需氧量 300 mg/L 悬浮物 400 mg/L 氨氮 45 mg/L 注胶、热压废气 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018） 非甲烷总烃 表1 100 mg/m3 无组织废气 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018） 非甲烷总烃 表3 2 mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 非甲烷总烃 表A.1中厂区内VOCs无组织排放限值监控点处1h平均浓度值 10 无量纲 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 噪声 3类、4类 3类昼间≤65，4类昼间≤65 dB（A） 一般工业固废 《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020） 危险废物 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023） 总量控制指标 废气中的 VOCs |

# 表二

一、项目概况： 漳州盈万健康科技有限公司位于福建省漳州市芗城区金达路10号1#厂房，租赁漳州盈环电子科技有限公司现有厂房，租用面积6126.86m2 ，投资 400万元，建设漳州盈万健康科技有限公司漳州盈万健康科技有限公司过滤器加工项目。公司于2023年12月委托深圳市创实环保科技有限公司编制《漳州盈万健康科技有限公司漳州盈万健康科技有限公司过滤器加工项目环境影响报告表》，并于2024年01月29日通过漳州市生态环境局的审批（漳州环评审[2024]表2号）。项目于2024年01月开工建设，2024年02月投入试运行。 项目2023年3月委托漳州市予恒环境保护监测有限公司对《漳州盈万健康科技有限公司漳州盈万健康科技有限公司过滤器加工项目竣工环境保护验收监测报告》该项目开展了现场验收监测工作，漳州市予恒环境保护监测有限公司于2024年04月02日、2024年04月03日针对该项目现有的生产工艺、生产能力以及配套的环保设施进行竣工环保验收监测。 根据现场踏勘了解，漳州盈万健康科技有限公司过滤器加工项目实际总投资400万元，其中环保投资40万元，占总投资的10%。员工200人，年工作时间200天，日工作6小时。项目场所租赁漳州盈环电子科技有限公司现有厂房，租用面积6126.86m2 ，项目西侧为道路，南侧隔路为漳州市胡隆达贸易有限公司，北侧为漳州众环科技股份有限公司，东侧为漳州众环科技股份有限公司，项目周边敏感目标为西北侧距离项目约500m高坑村，本项目所在区域周边现状主要为工业厂房。项目主要由生产车间、成品区、办公室、环保设施（废水、废气）等组成。项目环评及批复建设内容与实际建设内容一览表见表2-1，主要生产设备清单见表2-2。 表2-1 项目环评及审批决定建设内容与实际建设内容一览表 项目 环评及审批决定建设内容 实际建设内容 备注 性质 新建 一致 一致 总投资 400万 400万 一致 环保投资 40万 40万 一致 主体工程 生产车间 总租赁建筑面积6126.86m2 ，主要布置原料区、生产线、成品区、办公区等 总租赁建筑面积6126.86m2 ，主要布置原料区、生产线、成品区、办公区等 一致 辅助工程 供电 区域电网供应 区域电网供应 一致 供水系统 市政供水 市政供水 一致 排水系统 雨污分流 雨污分流 一致 环保工程 废气 注胶、热压废气：负压收集+过滤棉+3道活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001） 注胶、热压废气：负压收集+过滤棉+3道活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001） 一致 废水 生活污水经化粪池处理达标后纳入市政污水管网； 生活污水经化粪池处理达标后纳入市政污水管网； 一致 噪声 厂房隔声 厂房隔声 一致 固废 生活垃圾：委托环卫部门统一清运。 一般生产固废：废包装材料、剪角产生的边角料以及检验产生的不合格品，均外售建筑单位，综合利用。 危险废物：废过滤棉、废活性炭、设备维护产生的废机油和废油桶，暂存于危废间内，定期委托具有相应处置资质的单位合理处置。 一致 一致 生活垃圾 委托环卫部门清运处置 一致 一致 表2-2 项目主要设备清单一览表 序号 设备名称 环评数量 实际数量 比环评增减量 1 分切机 1 1 0 2 折纸机 2 2 0 3 注胶机 1 1 0 4 胶机 1 1 0 5 贴边机 1 1 0 6 胶机 1 1 0 7 剪边机 1 1 0 热压机 1 1 0 垂直切割机 1 1 0 HEPA自动组装线 1 1 0 胶机两台 2 2 0 HS-手动贴边机 1 1 0 三轴机 1 1 0 胶机 1 1 0 三轴机 1 1 0 胶机 1 1 0 全自动圆周涂胶机 1 1 0 胶机 1 1 0 折纸机大禾泰尔 2 2 0 折纸机大禾泰尔 1 1 0 折纸机大禾泰尔 1 1 0 激光切割机 1 1 0 全自动滤纸注胶机 2 1 -1 胶机 1 1 0 手提自动超声波 1 1 0 热熔胶机 1 1 0 手动四角剪边机 1 1 0 热压机 1 1 0 全自动组装线 1 1 0 热熔胶机 1 1 0 折框机 1 1 0 折卡纸机 1 1 0 包边机 1 1 0 胶机 1 1 0 胶机 1 1 0 半自动贴边机 1 1 0 折纸机 2 2 0 二代折纸机（大） 1 1 0 二代折纸机（小） 1 1 0 原辅材料消耗及燃料： 表2-3 项目主要原辅材料及燃料一览表 序号 名称 环评设计消耗量 调试生产消耗量 1 MA-50 滤纸㎡ 162504 162504 2 碳板（网、棉）pcs 196000 196000 3 pet网㎡ 8700 8700 4 无纺布㎡ 3379 3379 5 海棉（绵）米 / / 6 纸框pcs 392000 392000 7 MA-1000 滤纸㎡ 1434992 1434992 8 碳板（网、棉）pcs 504000 504000 9 pet网㎡ 76041 76041 10 无纺布㎡ 14869 14869 11 海棉（绵）米 827465 827465 12 纸框pcs 1008000 1008000 13 MA-112-PRO 滤纸㎡ 1541160 1541160 14 碳板（网、棉）pcs 504000 504000 15 pet网㎡ 78100 78100 16 无纺布㎡ 23856 23856 17 海棉（绵）米 890852 890852 18 纸框pcs 1008000 1008000 19 热熔胶 18 18 备注：热熔胶：主要由35%低密度聚乙烯，35%聚丙烯，30%石油树脂组成。 水源及水平衡： 经现场踏勘，项目运营期用水主要是生活用水。 生活用水：项目员工总数200人，生活用水量为2250t/a。生活污水排水系数按 80% 计，则生活污水排放量为1800t/a，生活污水依托漳州盈环电子科技有限公司现有设施处理后进入市政污水管网，经西区污水处理厂处理后排放。 图2-1 项目水平衡图（单位：t/a） 主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） （1）方形过滤器工艺流程及产污环节见图2-2 图2-2 项目方形生产工艺流程图 工艺流程说明： 工艺流程介绍：工艺流程介绍：根据要求将滤纸折叠成固定的规格，进行注胶贴边，后用剪边机剪角，将PET网进行热压，将PET网、粘好的纸片与滤纸、活性炭组、纸框在全自动组装线组装成型，后贴海绵，接着检验成品出库。 （2）圆形过滤器工艺流程及产污环节见图2-3 工艺流程介绍：根据要求讲滤纸折叠成固定的规格，进行注胶，后用将PTE网、与滤纸、活性炭组在全自动组装线组装成型，前加工提手，后将提手与PET网装配成型后贴海绵，接着检验成品出库。 产污环节分析： 废水：本项目废水主要为生活污水； 废气：注胶、热压PET网等工序中产生少量的VOCs 噪声：生产设备、辅助设备运转产生的噪声； 固废：剪角产生的边角料以及检验产生的不合格品，废包装材料、废过滤棉、废活性炭设备维护产生的废机油和废油桶以及生活垃圾。 类 别 产污环节 主要污染物 收集方式 处置措施及去向 废气 注胶、热压PET网 VOCs 过滤棉+3道活性炭吸附装置+高空排放 废水 职工日常生活 COD 、BOD5、 NH3-N 、SS 等 化粪池预处理后经污水管线进入西区污水处理厂 固废 员工日常生活 生活垃圾 环卫部门统一清运 一般生产固废 一般生产固废：剪角产生的边角料以及检验产生的不合格品，废包装材料 危险废物 废过滤棉、废活性炭、设备维护产生的废机油和废油桶收集后暂存于厂区危废暂存场所，交由有资质的单位接收处理 噪声 设备运行 设备噪声 选用低噪声设备、室内布置、 减振 项目变动情况 根据《漳州盈万健康科技有限公司漳州盈万健康科技有限公司过滤器加工项目环境影响报告表》及其审批决定建设内容以及现场调查核实情况，本项目现实际建设规模及内容与环境影响评价文件中的建设地点、内容、规模、产污情况基本一致。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函 [2020]688号）相关规定均不属于重大变动情况。具体变动情况见表2-5。 表2-5 本次扩建项目重大变动清单对照表 《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号） 环评情况 本项目实际情况 变化情况 性质 1 建设项目开发、使用功能发生变化的 工业生产项目 工业生产项目 无变化 规模 2 生产、处置或储存能力增大30%及以上的 漳州盈万健康科技有限公司过滤器加工项目 漳州盈万健康科技有限公司过滤器加工项目 无变化 3 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 无增加 一致 无变化 4 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的 位于达标区 位于达标区 无变化 地点 5 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 漳州市福建省福建省漳州市芗城区金达路10号1#厂房 漳州市福建省福建省漳州市芗城区金达路10号1#厂房 无变化 生产工艺 6 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的 产品品种：MA-112PRO过滤器，MA-50过滤器，MA-1000过滤器 生产工艺：见图2-2 主要原材料：见表2-3 主要设备见表2-2 产品品种：MA-112PRO过滤器，MA-50过滤器，MA-1000过滤器 生产工艺：见图2-2 主要原材料： 主要设备见表2-2 无变化 7 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 汽车运输，贮存于仓库 汽车运输，贮存于仓库 未发生变化 环境保护措施 8 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 注胶、热压废气：负压收集+过滤棉+3道活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001） 生活废水：化粪池预处理后经污水管线进入西区污水处理厂； 注胶、热压废气：负压收集+过滤棉+3道活性炭吸附装置+高空排放（DA001） 生活废水：依托承租方化粪池预处理后经污水管线进入西区污水处理厂； 未发生变化 9 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的 无变化 无变化 未发生变化 10 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 废气无组织排放 废气无组织排放 未新增主要排放口 11 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 选用低噪声设备、室内布置、减振 选用低噪声设备、室内布置、减振 未发生变化 12 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的 生活垃圾：委托环卫部门统一清运。 一般生产固废：剪角产生的边角料以及检验产生的不合格品，废包装材料 危险废物：废过滤棉、废活性炭设备维护产生的废机油和废油桶暂存于危废间内，定期委托具有相应处置资质的单位合理处置。 生活垃圾：委托环卫部门统一清运。 一般生产固废：剪角产生的边角料以及检验产生的不合格品，废包装材料 危险废物：废过滤棉、废活性炭设备维护产生的废机油和废油桶暂存于危废间内，定期委托具有相应处置资质的单位合理处置。 未发生变化 13 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 / / /

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 3.1、运营期污染源及治理措施 (1)废水 项目废水主要为职工日常工作产生的生活废水。 生活污水依托出租方化粪池处理后进入市政污水管网，经西区污水处理厂处理后排放。 图3-1项目生产废水处理工艺流程图 产排污环节 类别 污染物 种类 排放方式 排放去向 排放 规律 治理设施 处理 工艺 处理 能力 处理 效率 是否为可行技术 生活、办公 生活污水 CODCr 间接 排放 漳州市西区污水处理厂 间歇 化粪池 10t/d 32% 是 BOD5 30% SS 10% NH3-N 14% (2)废气 项目废气主要来自注胶时候会使用到热熔胶，会产生少量有机废气及热压pet会产生有机废气。 ①注胶、热压废气：负压收集+过滤棉+3道活性炭吸附装置+高空排放（DA001）。 活性炭吸附原理是利用固体本身的表面作用力，将流体中的某些物质吸附并集中于固体上的程序。吸附法的最大特点，是能在符合经济条件的操作范围内， 几乎可完全除去气流中的有机成分，直至吸附剂容量达到饱和为止。活性炭是一 种很细小的炭粒但有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体 (杂质) 充分接触。当这些气体 (杂质) 碰到毛细管被吸附，起净化作用。 废气的排放及治理情况见表3-2。 表3-2 废气的排放及治理情况一览表 废气 类别 来源 污染物种类 排放 方式 治理 设施 排放 去向 有机废气 注胶、热压 非甲烷总烃 有组织排放 负压收集+过滤棉+3道活性炭吸附装置+高空排放（DA001） 环境大气 图3-4项目废气处理工艺流程图 注胶、热压的有机废气：负压收集+过滤棉+活性炭吸附装置”处理+高空排放 图3-5 项目废气处理现场照片 (3)噪声 该项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的机械噪声，项目在生产过程中应采取适当的降噪措施。具体如下： （1）选择低噪声的设备。 （2）合理布局，高噪声设备尽可能放置于厂界中间。 （3）高噪声设备安装隔声和减振设施，如在设备的底部加减振垫，用来隔 离振动的传递； （4）项目运营后加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运 转状态， 避免因设备运转不正常时噪声的增高。 通过采取以上措施，各种噪声设备的噪声值可以得到较大幅度的削减， 项目噪声经隔声及衰减后，对项目周围声环境的影响较小。 (4)固体废物 项目运营期间废物主要为一般工业固废、危险废物及员工生活垃圾。 一般工业固废：剪角产生的边角料以及检验产生的不合格品，废包装材料集中收集后由物资公司回收利用。 生活垃圾集中收集，统一交由环卫部门清运处理。 危险废物：废油桶、废机油、废过滤棉、废活性炭集中收集贮存在危废间，委托有危废处理资质单位处理。 污染物名称 来源 产生量（t/a） 实际排放量（t/a） 处置去向 废包装材料 运营 0.5 0.5 集中收集后由物资公司回收利用 废边角料 修整 0.5 0.4 集中收集后外售 废活性炭 废气处理 2.7265 1.5 委托有危废处理资质单位处理 废过滤棉 0.01 0.01 委托有危废处理资质单位处理 废机油和废油桶 设备维护 0.2 0.1 委托有危废处理资质单位处理 生活垃圾 生活办公 30 28 委托环卫部门统一清运处理 其他环境保护设施 为使环保工作真正落到实处，环保工作由厂长作为第一责任人负责对全厂的环境管理，并明确部门的职责，平时有专人负责监督检查和记录，严格按照处理的操作规程操作废水、废气、噪声、固废等防范措施，确保其正常运行。

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1环保设施“三同时”落实情况 （1）项目实际总投资400万元，实际环保投资10万元，环保投资占总投资的2.5%。环保设施投资见下表4-1 表4-1 环保投资估算一览表 类别 环保措施 实际工程投资(万元) 生活废水处置设施 依托承租方污水处理设施 0 废气处置设施 负压收集+过滤棉+3道活性炭吸附装置+高空排放 5 噪声 隔震降噪设施 2 固废 生活垃圾、一般固废暂存处、危废间 2 其他 绿化、环境管理 1 总计 10 （2）项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，环保“三同时”验收要求完成情况见表4-2。 表4-2 验收项目环保设施落实情况一览表 类别 环评报告及批复要求 竣工验收要求 实际落实情况 生活废水 生活污水采用三级化粪池污水处理工艺处理后进入市政污水管网排入西区污水处理厂 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4三级标准 生活污水依托承租方三级化粪池污水处理工艺处理后进入市政污水管网排入西区污水处理厂 有机废气 负压收集+过滤棉+3道活性炭吸附装置+15m高排气筒 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018） 负压收集+过滤棉+3道活性炭吸附装置+高空排放 噪声 采取减震、隔声等措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，西侧4类标准 合理布局、设减振基础，厂房隔声 生活垃圾 贮存措施 环卫部门统一清运 环卫部门统一清运 一般工业固废 剪角产生的边角料以及检验产生的不合格品，废包装材料集中收集后由物资公司回收利用。 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 剪角产生的边角料以及检验产生的不合格品，废包装材料集中收集后由物资公司回收利用。 危险废物 废油桶、废机油、废过滤棉、废活性炭集中收集贮存在危废间，委托有危废处理资质单位处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 废油桶、废机油、废过滤棉、废活性炭集中收集贮存在危废间，委托有危废处理资质单位处理 环境 风险 防渗、防水、排水处理 火灾警报仪、消防栓和灭火器 已完善 环境管理 设有专门的环境管理机构，研究、制定有关环保事宜，按环境管理工作计划表中要求统筹厂区的环境管理工作，实行监督管理 已落实

表五

5.1环境影响报告表主要结论与建议 综上所述，漳州盈万健康科技有限公司过滤器加工项目项目的建设符合国家产业政策，符合漳州金峰经济开发区总体规划要求及漳州市“三线一单”生态环境区分管控方案等要求，项目废水、废气、噪声以及固废通过选用有效的环保治理措施，可实现达标排放。在工程建设中，严格执行“三同时”制度，项目投产后，在严格落实国家有关法律法规、几岁规范及相关环保措施，落实各县环保风险环保措施，确保污染物排放总量控制在经环保行政主管部门核定的范围内，污染物达标排放的前提下，对周边环境影响较小，从环境保护的角度分析，该项目建设是可行的。 5.2审批部门审批决定 根据漳州市生态环境局的审批意见如下： 污染物排放执行标准： 项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 废气排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相应要求。 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，西侧执行4类标准。 一般固废物临时堆放点均应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行，危险废物临时贮存场间应参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。 四、本项目有机废气排放量为0.0626t/a，总量指标来源从漳州全兴体育用品有限公司年产棒球76万粒，垒球348万粒厦门工程减排量中调剂。 5.3验收执行标准 （1）废水执行标准 本项目生活废水依托承租方三级化粪池处理后排入西区污水处理厂处理。 废水应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及西区污水处理厂进水水质规定，见表5-1。 表5-1 标准 pH COD BOD5 SS NH3-N 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4三级标准 6-9 500 300 400 --- 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准 6.5-9.5 500 350 400 45 西区污水处理厂进水水质要求 6-9 450 250 300 30 本项目废水排放标准限值 6-9 450 250 300 30 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 6-9 50 10 10 5 （2）废气执行标准 项目废气主要为注胶、热压产生的有机废气，废气排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相应要求。见表5-2、表5-3。 表5-2《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）（摘录） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 排气筒高度 （m） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 非甲烷总烃 100 1.8 15 企业边界监控点浓度限值 2.0 表5-3 挥发性有机物无组织排放要求（已取严） 污染物 无组织排放监控浓度限值 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 厂区内监控点处任意一次浓度值 30 GB37822-2019/DB35/1782-2018 监控点处1h平均浓度值 8 （3）噪声执行标准 项目经营期间厂房噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，见表5-4。 类别 昼间 夜间 3类 65 55 4类 70 55

# 表六

验收监测质量保证及质量控制： 漳州市予恒环境保护监测有限公司于2020年01月17日获得福建省市场监督管理局颁发的资质认定证书，证书编号：191312050373，具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果。 6.1监测仪器校准/检定情况 本项目验收监测委托有资质的第三方检测机构开展，取得福建省市场监督管理局颁发的资质认定证书的检测机构均需保证开展检测过程中使用的仪器设备按检定/校准要求开展对应设备的检定校准，本项目所用涉及定量分析的监测仪器均通过了计量部门或其他专业检定校准机构检定或校准，并在检定及校准有效期内。 项目所用涉及定量分析的监测仪器均通过计量部门检定或校准，并在检定及校准有效期内。项目主要监测仪器详见表5-1。 表5-1 监测分析方法一览表 6.2监测使用仪器一览表 监测项目 内部编号 仪器设备名称 型号 检定/校准有效期 固定污染源废气 非甲烷总烃 JCYQ-002 气相色谱仪 GC9900 2024-05-29 无组织废气 非甲烷总烃 JCYQ-002 气相色谱仪 GC9900 2024-05-29 噪声 厂界环境噪声 CYYQ-043 多功能声级计 AWA5688型 2024-08-01 表5-2 主要仪器校准一览表 6.3人员能力 本项目涉及采样人员均通过岗前培训，切实掌握采样技术，熟知样品固定、保存、运输条件，经考核合格，持证上岗。分析测试人员均通过岗前培训，熟知仪器的操作方式，熟练运用专业知识正确分析测试结果，经考核合格，持证上岗。 采样人员通过岗前培训，切实掌握采样技术，熟知样品固定、保存、运输条件，经考核合格，持证上岗。分析测试人员通过岗前培训，熟知仪器的操作方式，熟练运用专业知识正确分析测试结果，经考核合格，持证上岗，详见表5-3。 表5-3 检测人员资质信息表 序号 姓名 文化 程度 所学专业 从事环境 监测年限 承担项目 上岗证发放日期/上岗证编号 1 吴鑫国 大专 食品营养与检测 3 分析检测 2020.10.09 2 叶梁杰 专科 卫生检验与检疫技术 1 采样 2023.08.01 3 黄锦松 大专 环境工程 2 采样 2024.05.06 6.4废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 1、所有涉及的采样仪器和分析仪器均按要求检定/校准，并定期进行期间核查和内部校准。 2、采样所使用的仪器均在检定/校准有效期内，监测前对使用的仪器均进行校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）及《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）等进行； 3、为保证竣工验收监测结果的准确可靠，监测期间的样品收集、运输和保存均按国家标准分析方法的技术要求进行； 4、监测期间项目正常生产，运行稳定，气象条件符合验收监测要求； 5、所有采样记录和监测结果按规定和要求进行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定； 6、用于采样及检测的仪器经计量部门检定/校准合格，并在有效期内。 项目气体分析过程采取平行样测定、空白样测定等措施，根据结果，各项质量控制指标均合格。 1、所有涉及的采样仪器和分析仪器均按要求检定/校准，并定期进行期间核查和内部校准。 2、采样所使用的仪器均在检定/校准有效期内，监测前对使用的仪器均进行校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）等进行； 3、为保证竣工验收监测结果的准确可靠，监测期间的样品收集、运输和保存均按国家标准分析方法的技术要求进行； 4、监测期间项目正常生产，运行稳定； 5、所有采样记录和监测结果按规定和要求进行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定； 6、用于采样及检测的仪器经计量部门检定/校准合格，并在有效期内。 项目气体分析过程采取平行样测定措施，根据结果，各项质量控制指标均合格，详见5-4 全程序空白检查 检测项目 样品编号 空白值（mg/m3） 允许空白值（mg/m3） 相对 偏差% 标准允许 相对偏差% 分析 结论 非甲烷总烃 YH24051504G10001 ND <0.07 / / 合格 非甲烷总烃 YH24051504G20001 ND <0.07 / / 合格 非甲烷总烃 YH24051504G10002 ND <0.07 / / 合格 非甲烷总烃 YH24051504G20002 ND <0.07 / / 合格 校准曲线中点验证 检测项目 测定值(mg/m3) 保证值(mg/m3) 相对 误差% 最大允许 相对误差% 分析 结论 非甲烷总烃（05.15实验前） 4.04 4 1.0 ≤±10 合格 非甲烷总烃（05.15实验后） 4.00 4 0 ≤±10 合格 非甲烷总烃（05.16实验前） 3.99 4 1.5 ≤±10 合格 非甲烷总烃（05.16实验后） 4.00 4 0.8 ≤±10 合格 实验室平行双样检查 检测项目 样品编号 测定值1（mg/m3） 测定值2（mg/m3） 相对 偏差% 最大允许 相对偏差% 分析 结论 非甲烷总烃 YH24051504G10103 3.31 3.60 -4.2 <±15 合格 非甲烷总烃 YH24051504G10306 7.06 7.20 -1.0 <±15 合格 非甲烷总烃 YH24051504G20203 0.73 0.77 -2.7 <±15 合格 非甲烷总烃 YH24051504G20503 3.64 3.74 -1.4 <±15 合格 非甲烷总烃 YH24051504G20306 0.78 0.75 2.0 <±15 合格 非甲烷总烃 YH24051504G20506 3.31 3.34 -0.5 <±15 合格 表5-4 项目废水质控结果 5.7噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声监测仪、声校准器经计量部门检定/校准合格，并在有效期内。监测使用的声级计在测试前后均用94.0dB(A)标准发生源进行校准，测量前后偏差均≤0.5dB(A)，测量结果有效。所有采样记录和监测结果按规定和要求进行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

# 表七

验收监测内容，通过对各污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果具体监测内容如下： 7.1废水 （1）项目生活废水依托承租方化粪池处理后排入西区污水处理厂。 7.2废气 （1）项目有组织废气监测点位、项目和频次见表7-1 废气名称 监测点位 监测因子 监测频次 监测周期 有组织废气 注胶、热压产生的有机废气进口1，进口2，总出口 非甲烷总烃 每天3次 2天 （2）项目无组织废气监测点位、项目和频次见表7-2 表7-2 废气监测点位、项目和频次 废气名称 监测点位 监测因子 监测频次 监测周期 无组织废气 上风向（○1#） 、下风向（○2#、○3#、○4#） 非甲烷总烃 每天3次 2天 厂区内1个点 非甲烷总烃 每天3次 2天 7.3噪声 项目噪声监测点位、项目和频次，见表7-3。 表7-3 噪声监测点位、项目和频次 厂界噪声监测点位名称 监测因子 监测频次 监测周期 ▲1# 昼间Leq 1次/点 2天 ▲2# ▲3# ▲4#

# 表八

8.1验收监测结果： 项目生活废水依托漳州盈环电子科技有限公司化粪池处理后排入西区污水处理厂，漳州盈环电子科技有限公司化粪池监测结果见表8-1。 检测点位 采样日期 检测结果 执行标准 达标情况 检测项目 单位 第一次 第二次 第三次 第四次 平均值 废 水 总 排 口 ★ 01 2022-10-18 pH 无量纲 6.7 6.7 6.7 6.8 6.7-6.8 6-9 达标 悬浮物 mg/L 20 18 25 23 22 400 达标 化学需氧量 mg/L 171 179 154 168 168 500 达标 五日生化需氧量 mg/L 71.4 61.6 68.4 64.9 66.6 300 达标 氨氮 mg/L 43.0 40.9 38.9 41.7 41.1 45 达标 2022-10-19 pH 无量纲 6.7 6.7 6.7 6.8 6.7-6.8 6-9 达标 悬浮物 mg/L 21 28 19 24 23 400 达标 化学需氧量 mg/L 166 143 151 157 154 500 达标 五日生化需氧量 mg/L 73.1 67.7 62.5 65.4 67.2 300 达标 氨氮 mg/L 42.1 43.4 42.5 41.0 42.3 45 达标 根据监测结果表8-1分析；由上表监测结果可知，验收监测期间，项目废水符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级排放标准。 项目有机废气监测结果见表8-2。 采样日期 采样点位 检测项目 单位 检测数据 1 2 3 均值 2024.05.15 废气排放出口1# 非甲烷总烃 标干流量 m3/h 10639 11901 11271 11271 实测浓度 mg/m3 4.29 3.55 3.46 3.77 排放速率 kg/h 0.0456 0.0422 0.0390 0.0423 注胶废气排放进口2# 标干流量 m3/h 3841 3878 4287 4002 非甲烷总烃 实测浓度 mg/m3 8.46 9.00 9.16 8.87 排放速率 kg/h 0.0325 0.0349 0.0393 0.0356 热压废气排放进口3# 标干流量 m3/h 7357 7467 7057 7294 非甲烷总烃 实测浓度 mg/m3 6.22 5.59 6.31 6.04 排放速率 kg/h 0.0356 0.0458 0.0417 0.0455 2024.5.16 废气排放出口1# 非甲烷总烃 标干流量 m3/h 11703 11703 12813 12073 实测浓度 mg/m3 4.16 5.59 4.42 4.72 排放速率 kg/h 0.0487 0.0654 0.0566 0.0569 注胶废气排放进口2# 标干流量 m3/h 3702 3958 3935 3865 非甲烷总烃 实测浓度 mg/m3 9.39 10.0 8.75 9.38 排放速率 kg/h 0.0348 0.0396 0.0344 0.0363 热压废气排放进口3# 标干流量 m3/h 8302 8397 8485 8395 非甲烷总烃 实测浓度 mg/m3 6.31 8.44 7.13 7.29 排放速率 kg/h 0.0524 0.0709 0.0605 0.0613 表8-2 项目有机废气监测结果一览表 根据监测结果表8-2分析；项目废气排放出口1#出口非甲烷总烃浓度范围均值为4.245mg/m3，达到《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）排放限值要求。 无组织废气 项目无组织废气监测结果见表8-3。 表8-3 项目无组织废气监测结果一览表 采样日期 采样点位 检测项目 单位 检测数据 1 2 3 最大值 2024.5.15 Q1厂界上风向 非甲烷总烃 mg/m3 0.55 0.57 0.58 0.86 Q2厂界下风向 0.83 0.86 0.83 Q3厂界下风向 0.81 0.81 0.75 Q4厂界下风向 0.83 0.71 0.80 2024.5.16 Q1厂界上风向 非甲烷总烃 mg/m3 0.64 0.51 0.56 0.96 Q2厂界下风向 0.80 0.73 0.70 Q3厂界下风向 0.96 0.86 0.76 Q4厂界下风向 0.84 0.72 0.86 2024.5.15 Q5厂区内监控点 非甲烷总烃 mg/m3 4.23 4.07 3.69 4.23 2024.5.16 Q5厂区内监控点 非甲烷总烃 mg/m3 4.11 3.24 3.32 4.11 根据监测结果表8.3分析；2天验收监测期间，项目厂界无组织排放监控点非甲烷总烃《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3企业边界监控点浓度限值。 噪声 项目噪声监测结果见表8.4。 表8.4 厂界噪声监测值一览表（单位：dB（A）） 检测点位 检测时段 单位 检测数据（Leq） 2024.5.15 2024.5.16 Z1厂界南侧外1m 昼间 dB（A） 55.3 60.1 Z2厂界西侧外1m 64.2 62.4 Z3厂界北侧外1m 60.8 57.8 Z4厂界东侧外1m 63.1 62.7 根据监测结果表8.4分析；项目厂界1#~2#监测结果监测结果昼间53.9~61.6dB（A）等效声级（Leq），达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的3类声环境功能区厂界噪声排放限值要求，西侧达到4类声环境功能区厂界噪声排放限值要求。 (4)污染物排放总量核算 据项目环境影响报告表及漳州生态环境局批复审批意见，项目总量控制指标为挥发性有机物。 项目有组织废气根据满负荷监测法及相关资料(生产工况以100%计，)核算，废气污染物排放量。 检测点位 检测项目 检测指标 平均值 排放量 排放量合计 废气排放出口1# 标杆流量m³/h 11672 1401万m³ 非甲烷总烃 实测浓度mg/m3 4.2 0.0588 产生速率kg/h 0.0496 注胶废气排放进口2# 标杆流量m³/h 3933.5 472.02万m³ / 非甲烷总烃 实测浓度mg/m3 9.13 0.043 / 产生速率kg/h 0.0364 热压废气排放进口3# 标杆流量m³/h 7844.5 941.34 非甲烷总烃 实测浓度mg/m3 6.665 0.0627 产生速率kg/h 0.0527 本项目年热压，注胶工作时间为1200小时，环评批复挥发性有机物0.0626吨/年。 非甲烷总烃总量0.00699吨/年<0.0588吨/年。

# 表九

验收监测结论： 9.1环保设施调试运行效果 表10.1 废气环保设施处理效率表 类别 进口 出口 处理效率 备注 注胶废气排放口进口 非甲烷总烃 0.043 0.0588 55% 热压废气排放口进口 非甲烷总烃 0.0627 9.2污染物排放监测结果 （1）废水：根据监测结果分析； 本项目废水为生活废水，生活污水依托出租方化粪池处理后进入市政污水管网，经西区污水处理厂处理后排放。达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及西区污水处理厂进水水质规定限值要求。 （2）废气：根据监测结果分析； 项目废气主要为注胶的有机废气及热压废气。根据监测结果，项目废气排放出口1#出口非甲烷总烃浓度范围均值为4.245mg/m3，达到《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）排放限值要求。项目厂界无组织排放监控点非甲烷总烃《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3企业边界监控点浓度限值。 （3）噪声：根据2024.04.02和2024.04.03监测结果分析； 根据监测结果表8.4分析；项目厂界1#~2#监测结果监测结果昼间55.3~64.2dB（A）等效声级（Leq），达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的3类声环境功能区厂界噪声排放限值要求，厂界西侧达到4类声环境功能区厂界噪声排放限值要求。 （4）固废 验收监测期间，一般工业固废：剪角产生的边角料以及检验产生的不合格品，废包装材料集中收集后由物资公司回收利用。危险废物：废矿物油、废油桶、、废过滤棉、废活性炭集中收集贮存在危废间，委托有危废处理资质单位处理。 （5）污染物总量控制 项目总量控制指标为：挥发性有机物0.0626吨/年。项目有机废气根据满负荷监测法及相关资料(生产工况以100%计，)核算，经计算非甲烷总烃年排放量：0.0588吨/年。 （6）现场核实情况 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定，请核实该项目是否存在下列情形； 表9-1 项目落实情况表 序号 情况说明 实际情况 1 未按环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施，或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 不存在 2 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 不存在 3 环境影响报告表（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告表（表）或环境影响报告表（表）未经批准 不存在 4 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复 不存在 5 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或不按证排污 不存在 6 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 不存在 7 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成 不存在 8 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理 不存在 9 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 不存在 漳州盈万健康科技有限公司 2024年06月

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

# 填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 漳州盈万健康科技有限公司过滤器加工项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 漳州市福建省福建省漳州市芗城区金达路10号1#厂房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3591环境保护专用设备制造 C3852家用空气调节器制造 | 建设性质 | (新建（迁建） □ 改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 |  |
|  | 设计生产能力 | 漳州盈万健康科技有限公司过滤器加工项目 | 实际生产能力 | 漳州盈万健康科技有限公司过滤器加工项目 | 环评单位 | 深圳市创实环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 漳州市生态环境局 | 审批文号 |  | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2023.12 | 竣工日期 | 2023.12 | 排污许可证申领时间 | 2023.12 |
|  | 环保设施设计单位 | 自建 | 环保设施施工单位 | 自建 | 本工程排污许可证号 | 91350681MACRWXTN08001Y |
|  | 验收单位 | 漳州盈万健康科技有限公司 | 环保设施监测单位 | 漳州市予恒环境保护监测有限公司 | 验收监测时工况 |  |
|  | 投资总概算（万元） | 400 | 环保投资总概算（万元） | 40 | 所占比例（%） | 10 |
|  | 实际总投资 | 400 | 实际环保投资（万元） | 10 | 所占比例（%） | 2.5 |
|  | 废水治理（万元） | 0 | 废气治理（万元） | 5 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） | 3 | 绿化及生态（万元） | 0 | 其他（万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2400 |
| 运营单位 | 漳州盈万健康科技有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  | 1410万m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  | 0.0588 |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

新鲜水

255

损耗450

生活用水

1800

化粪池

西区污水处理厂

1800

2250

贴边

注胶

剪角

装配成型

热压PET网

有机废气

固废

折纸

有机废气

贴海绵

检验出库

粘纸片

固废

滤纸、活性炭组、纸框

装配成型

注胶

提手装配

装配成型

折纸

有机废气

贴海绵

检验出库

固废

PET网、滤纸组、碳板组

提手、PET网

有组织排放

有机废气

过滤棉+3道活性炭吸附装置”处理+高空排放

项目