泉州新威达粘胶制品有限公司迁扩建项目

竣工环境保护验收意见

2024年06月11日，泉州新威达粘胶制品有限公司在生产单位办公室组织召开泉州新威达粘胶制品有限公司迁扩建项目竣工环保设施验收现场检查会。参加会议的单位有泉州新威达粘胶制品有限公司 、福建立标低碳研究院有限公司（验收检测单位）及特邀专家，共5人，会议成立了项目竣工环保验收组。

# 根据《泉州新威达粘胶制品有限公司迁扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门的审批等要求对本项目进行验收，与会代表及专家踏勘了项目现场，听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍和项目竣工环境保护验收监测报告的介绍，审阅有关资料，经认真审议，形成如下检查意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

泉州新威达粘胶制品有限公司迁扩建项目选址位于福建省泉州市鲤城区常泰街道下店社区紫山路43号，系租赁泉州市鲤城博艺达科技有限公司厂房作为生产经营场所，租赁面积 5000m2。 企业员工人数20人，均不住厂。年生产300天，每天生产10小时；项目年产前腰贴 50 万 m2/a、左右贴 200 万 m2/a、魔术贴 50 万 m2/a、快易贴 100 万 m2/a。项目由主体工程（生产车间）、储运工程（仓库）、公用工程、环保工程（废气处理设施、噪声处理措施、固废处理措施）等组成。

(二) 建设过程及环保审批情况

# 泉州新威达粘胶制品有限公司迁扩建项目于 2023 年 3 月正式搬迁，由于项目未重新报批建设项目环境影响报告表，泉州市鲤城生态环境局于 2023 年 7 月 27 日对泉州新威达粘胶制品有限公司下达了《泉州市生态环境局责令改正违法行为决定书》（泉鲤环责改[2023]2 号），责令生产项目不得恢复建设，限期改正。建设单位委托深圳市佳航环保科技有限公司编制《泉州新威达粘胶制品有限公司迁扩建项目环境影响报告表》，2023 年 9 月 26 日通过了泉州市鲤城区生态环境局的审批，编号：泉鲤环评【2023】表 20 号。由于项目未按原环评建设废水处理设施，改用抹布擦拭印刷机墨辊，属于重大变动，故于2023年11月项目委托泉州市荣源水土保持科技咨询有限公司重新编制报批《泉州新威达粘胶制品有限公司迁建项目环境影响报告表》，并于2024年4月17日通过了泉州市生态环境局审批，审批文号为：（泉鲤环评【2024】表6号）。

项目属于迁扩建项目，主体工程、辅助工程和环保工程同时建设完成。依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，项目于2024年5月委托福建立标低碳研究院有限公司对“泉州新威达粘胶制品有限公司迁扩建项目”进行竣工环境保护验收检测工作，在此基础上我公司编制了验收监测报告。

项目于2024年4月开工建设，2024年5月竣工，2024年5月进行设备调试。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》的规定，项目在《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》的十七、造纸和纸制品业22-纸制品制造223-有工业废水或者废气排放的，属简化管理，正在办理排污许可证。

（三）投资情况

本项目开办资金为200万元，其中环保投资约20万元，占资金总额的20%。

（四）验收范围

泉州新威达粘胶制品有限公司迁扩建项目及其配套的污染治理设施等。

二、工程变动情况

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）对本项目工程变动情况的判定，对比项目实际情况与环评报告表设计情况，项目实施生产过程建设性质、规模、地点、采用的生产工艺等与环评及批复决定要求基本一致，无重大变更。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

项目无生产废水，外排废水均为职工生活污水。生活污水经出租方化粪池预处理后接入市政污水管网，最终纳入晋江仙石污水处理厂。

2、废气

项目生产时关闭车间门窗，同时在印刷机及复合机上方设置集气罩；在烘干箱出口上方安装集气罩，有机废气经集中收集后，由一套“活性炭吸附装置”进行处理，最后通过一根20m排气筒DA001排放。

3、噪声

项目运营期间噪声主要来源为生产运行设备产生的机械噪声。采取措施主要为：采取厂房隔音、通过自然衰减等措施，加强设备的使用和日常维护管理。

4、固体废物

生活垃圾统一收集交由当地环卫部门处置。项目一般工业固废集中堆放；建设危废暂存间，危废集中收集。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

根据废气处理设施进出口监测数据统计结果，验收监测期间，印刷废气主要污染物非甲烷总烃去除效率为 %。

（二）污染物排放情况

1、废水

验收监测期间，项目外排生活污水两日出口平均浓度或范围分别为pH值为7.2~8.1（无量纲）、化学需氧量38mg/L、五日生化需氧量为8.4mg/L、悬浮物21mg/L、氨氮为2.43mg/L，项目废水经化粪池预处理后可以达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮执行GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1B级标准限值）的要求。

2、有组织废气

验收监测期间，项目生产废气排气筒出口非甲烷总烃两日浓度最大值为44.2mg/m3，两日排放速率最大值为0.995kg/h；废气排放符合《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）中表1 排气筒挥发性有机物排放限值。即：非甲烷总烃浓度≤50mg/m3，排放速率≤1.5kg/h。

3、无组织废气

验收监测期间，项目厂界无组织排放监控点非甲烷总烃最大值为0.58mg/m3；厂区内监控点非甲烷总烃最大值为6.88mg/m3，设备外监控点浓度值为：19.6mg/m3，厂界非甲烷总烃排放符合《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表3 企业边界监控点浓度限值；厂区内废气排放符合《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表2 厂区内监控点浓度限值；厂界非甲烷总烃浓度≤2mg/m3、厂区内非甲烷总烃浓度≤8.0 mg/m3；厂区内浓度最大点废气排放符合GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 监控点处任意一次浓度值，即：非甲烷总烃浓度≤30mg/m3。

4、噪声

验收监测期间，该项目厂界昼间噪声等效声级在61.6~64.4dB(A)之间，满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，即昼间≤65dB（A），项目夜间无生产。

5、验收监测期间，该项目固体废物分类收集、综合处理。项目产生的固体废物经上述措施处理后，对周边环境影响不大。

五、工程建设对环境的影响

本项目排放的污染物均采取了妥善的治理和处理方法，验收监测期间废水、废气、噪声均达标排放，监测结果符合国家有关污染物排放标准，固体废物能得到妥善处置。本项目运营期间通过各项污染物的有效治理，能够维持区域环境质量，对周围环境影响较小。

六、验收结论

泉州新威达粘胶制品有限公司迁扩建项目严格执行了环境影响评价和环保“三同时”制度，环境影响报告表及批复要求的环保措施基本得到落实。根据现场检查工程未发生重大变动，项目建设过程中未造成环境污染。根据监测结果表明污染物排放可符合国家和地方相关标准，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所规定的验收不合格情形，该项目符合验收条件，同意通过项目验收。

七、后续整改事项

1、加强废气处理设施日常管理与监督检查工作，建立定时、定期的维护和检查制度，确保设施正常运行，做到污染物能长期、稳定达标排放。

2、按《排污单位自行监测技术指南》要求，严格落实自行监测工作，同时做好信息公开工作。

八、验收人员信息

验收组成员名单附后

泉州新威达粘胶制品有限公司

2024年6月11日