福建精浦泵业科技有限公司永磁智能一体化机电生产项目阶段性竣工环境保护验收意见

2024年6月15日，福建精浦泵业科技有限公司组织召开“永磁智能一体化机电生产项目”阶段性竣工环境保护验收会，参加会议的有安正计量检测有限公司（监测单位）及邀请的3位专家，会议成立了项目竣工环保验收组（成员名单附后）。

验收组根据《福建精浦泵业科技有限公司永磁智能一体化机电生产项目环境影响报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收，验收组进行了现场检查，听取了建设单位环保执行情况汇报，验收监测单位对监测报告内容的汇报，经认真审议形成验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

福建精浦泵业科技有限公司永磁智能一体化机电生产项目位于宁德市柘荣县城郊乡刀剪园区17号，项目总占地面12467m2，为扩建项目，建设二期工程车间和三期工程车间各一条水泵和电机生产线及其配套设施，设计生产能力为年产水泵和电机50万台。现阶段本项目已建成二期工程车间水泵和电机生产线一条，包括转子生产线、车间泵体及前后盖加工生产线、塑料件生产线、机加工及配套设施等，未建设内容包括二期工程中的定子生产线、转子生产线的喷砂工序及三期工程。二期生产线实际年产水泵和电机25万台。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年9月委托深圳市伊曼环保科技有限公司编制完成《福建精浦泵业科技有限公司永磁智能一体化机电生产项目环境影响报告表》，于2021年11月19日通过宁德市柘荣生态环境局审批（柘环审[2021]36号）。本项目于2022年3月开工建设，于2023年12月工程竣工投产进行试运行。该项目于2023年12月22日完成排污许可登记变更（编号：91350926MA3295A78X001Z）。

（三）投资情况

全厂总投资3000万元，其中环保投资65万元，占总投资的1.8%。

（四）验收范围

本次验收为阶段性验收，验收范围为二期年产水泵和电机25万台生产线，含转子生产线、车间泵体及前后盖加工生产线、塑料件生产线及配套设施等。

# 二、工程变动情况

# 变动情况：熔化、压铸废气由集气罩收集，一并经布袋除尘器处理后，由一根15m高排气筒排放，注塑废气经集气罩收集，经活性炭吸附处理后，由一根15m高排气筒排放，变更为熔化、压铸废气与注塑废气分别经集气罩收集，一并经“干式过滤除尘设施+活性炭吸附箱”处理后由一根15m高排气筒排放。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，不属于重大变动，本项目建设性质、生产规模、地点、生产工艺和环评相比基本一致，不存在重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目生产废水为塑料件生产过程中的冷却水，冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理达标后纳入园区污水管网。

（二）废气

项目生产工艺中废气污染源主要来自于铝锭熔化过程产生的烟尘、压铸过程产生的烟尘和有机废气，以及注塑过程产生的有机废气等。

铝锭熔化过程产生的颗粒物、压铸过程产生的颗粒物和有机废气、注塑过程产生的有机废气分别经集气罩收集后，一并经“干式过滤除尘设施+活性炭吸附箱”处理后通过1根15m高排气筒排放（DA003）；

（三）噪声

项目主要噪声源为生产设备运行噪声，通过墙体隔声、选用低噪声设备、加强设备日常维护等措施降低噪声对周边环境的影响。

（四）固体废物

项目一般生产固废主要为收集的金属颗粒物、边角料、不合格产品、不合格塑料件等。危险废物主要为废机油、废切削液、废活性炭、废滤棉、废油桶及含油金属屑等。

一般固废间位于车间一楼，收集的金属颗粒物、边角料分类收集，暂存一般固废暂存点，定期外售综合利用；不合格产品经检修合格后再出售；不合格塑料件破碎后回用注塑。

危险废物贮存间位于生产车间北部，危险废物委托有资质单位处置，含油金属屑静置无滴漏后出售给有资质的单位回收利用。

本项目产生的生活垃圾由环卫部门定期清运。

# 四、验收监测结果

根据安正计量检测有限公司的监测报告（AZJC240518002 ）监测结果表明：

（一）废水

验收期间，项目生活污水排放口水质pH值、SS、COD、BOD5、氨氮排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求，其中氨氮排放浓度符合《排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准。

（二）废气

验收期间，项目熔化、压铸及注塑废气处理设施出口中的颗粒物排放浓度符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）表1大气污染物排放限值要求，非甲烷总烃排放浓度及排放速率符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表1标准限值要求。

厂界颗粒物无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃排放浓度符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表4中标准限值要求；厂区内监控点非甲烷总烃排放浓度符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表3标准限值要求，任意一次浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。

（三）厂界噪声

验收期间，项目南侧噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，其他厂界噪声符合4类标准。

五、验收结论

经现场检查、审阅有关资料和认真审议并按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照检查后，验收组认为项目环境保护手续齐全，基本落实了环评文件及批复要求，验收期间环保设施正常运行，同意阶段性通过竣工环保验收。

六、后续要求和建议

- 加强各环保处理设施日常的运行管理、维护，确保各类污染物稳定达标排放；

- 强化固体废物的分类、收集、管理；

- 与会专家、代表的修改意见。

附：福建精浦泵业科技有限公司“永磁智能一体化机电生产项目”阶段性竣工环保验收组成员名单

福建精浦泵业科技有限公司

2024年6月15日