# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：福清市鸿粮包装彩印有限公司年加工0.08mm食品塑料包装袋150吨项目

建设单位（盖章）：福清市鸿粮包装彩印有限公司

编制日期：           2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福清市鸿粮包装彩印有限公司年加工0.08mm食品塑料包装袋150吨项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2406-350181-07-01-740337 |
| 建设单位联系人 | 高方鸿 | 联系方式 | 13675028286 |
| 建设地点 | 福州元洪投资区（租赁捷旺食品(福建)有限公司4号楼、5号楼） |
| 地理坐标 | （ 119度 34分 6.128 秒， 25度 41 分 38.823 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2319包装装潢及其他印刷； C2923塑料丝、绳及编织品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十、印刷和记录媒介复制业 23-39 印刷 231-其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）； 二十六、橡胶和塑料制品业 29-53 塑料制品业 292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 ☑扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 福清市工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽工信备[2024]A060067号 |
| 总投资（万元） | 150 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 6.67 | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 租赁厂房建筑面积3360m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《福州元洪投资区总体规划(2016～2030)》 审批机关：福州市城乡规划局 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《福州元洪投资区总体规划(2016～2030)环境影响报告书》 召集审查机关：中华人民共和国生态环境部 审批文件名称及文号：《关于《福州元洪投资区总体规划（2016~2030）环境影响报告书》的审查意见》（环审[2019]86号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.1 项目与规划符合性分析 根据《福州市元洪投资区总体规划（2016-2030）》，福州元洪投资区作为福州重要的产业基地之一，以科技研发、电子信息技术、食品、无污染轻工业、港口物流为主要产业职能功能定位为现代临港综合性物流产业园。 根据产业布局原则与产业发展的基础条件，进行功能片区分设，即形成相对集中的三个产业集群区，分别是东部食品加工产业区，中部机械电子、能源化工产业区以及西部轻工、汽摩配产业区。产业分区之间进行隔离，两园之间用地可动态发展，并为片区将来的完善和更新发展留有余地。 西区工业园：主要发展轻工、电子、纺织、服装、机械、化工、新能源等产业。抓好龙头项目建设，配套引进上下游项目，尽快形成产品链接关系密切的多产品多链条的生态工业网状结构。 东区食品园：主要发展粮食、油脂、饮料、食品、果蔬加工、物流等产业。挖掘当地民营传统企业潜力，重点做大做强粮油饲料加工和码头物流产业。 中区机械电子、能源化工产生区：本区功能配置主要面对园区发展的内部设施配置，其中包括产业用地和职工生活区。 本项目位于东区食品园，其产业定位食、油脂、饮料、食品、果蔬加工、物流等产业。本项目主要从事食品塑料包装袋生产制造，为园区食品包装提供配套服务，属于园区食品发展的下游产业，符合《福州市元洪投资区总体规划（2016-2030）》产业布局和规划要求。 1.2 与规划环评符合性分析 规划区内计划实施工业项目引进时，要求入区企业要符合循环经济和清洁生产要求，应为拟入驻企业做好环保基础设施的配套服务。认真控制各分区的入驻企业产业性质。明确功能分区及其分区之间的隔离，产业用地与商住用地之间隔离带，避免出现居住区、工业区混杂布局现象。 同时已知福州元洪投资区已形成东区食品纺织和西区轻工两大重要产业特色。主要有食品、纺织、服装、电子、金属制品、汽摩配件、玻璃制品、医药和工艺品等九个不同行业。 本项目位于元洪投资区产业布局规划中的东部食品加工产业区，主要从事0.08mm食品塑料包装袋生产制造，不属于投资区禁止准入项目，因此，本项目建设符合元洪投资区的产业导向。项目生产过程中使用清洁能源，符合国家清洁生产标准要求，属于低污染型企业，项目的建设符合福州元洪投资区产业引进企业的相关要求。 综上所述，项目符合《福州市元洪投资区总体规划（2016-2030）》及其规划环评中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.3 产业政策符合性分析 本项目主要从事0.08mm食品塑料包装袋生产制造，该项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中限制类和淘汰类的项目。项目所使用的生产工艺和设备、生产产品均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(2013年修正)》之列，且该项目已取得了福清市工业和信息化局的备案(闽工信备[2024]A0.0067号，详见附件4)，因此，该项目的建设符合国家当前的产业政策要求。 1.4 与城市土地利用规划符合性分析 根据建设单位提供的租赁合同，福清市鸿粮包装彩印有限公司租赁捷旺食品(福建)有限公司厂房作为生产用地。根据捷旺食品(福建)有限公司不动产权证（闽（2019）福清市不动产权第003917号，见附件5）可知，土地用途为工业用地，本场所为非住宅、非违法建筑，不在拆迁范围，符合安全生产经营条件，本项目主要从事0.08mm食品塑料包装袋生产制造，属于工业企业，因此，项目选址符合土地利用规划的要求，故项目选址合理。 1.5 环境功能区划符合性分析 项目运营期各类废气经相应环保设施治理后对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；生活污水经化粪池预处理后排入市政管网送往元洪投资区污水处理厂统一处理，尾水排入福清湾；项目生活污水不直接排入周边地表水体，水环境符合《海水水质标准》(GB3097-1997)第二类和第四类海水水质标准；项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类区标准。 综上分析可知，项目建设符合环境功能区划。 1.6 与周边相容性分析 本项目位于福州元洪投资区，租赁捷旺食品(福建)有限公司4号楼、5号楼进行生产活动。根据现场勘查，周边以工业企业为主，项目运营过程中对周边敏感点和企业无较大的影响，只要按要求采取各项污染控制措施，确保各污染物可达标排放，对周围环境的影响则可以控制住允许范围之内。 因此，本项目的建设与周边环境可相容。 1.7 “三线一单”控制要求符合性分析 （1）小结 项目“三线一单”控制要求的符合性分析详见表1.7-1。 表1.7-1 项目与“三线一单”相符性分析一览表 “通知”文号 类别 项目与“三线一单”相符性分析 符合性 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》 (环环评[2016]95号) 生态保护红线 本次所在地不在生态保护红线区内，本项目位于福州元洪投资区（租赁捷旺食品(福建)有限公司4号楼、5号楼），对照《福清市生态功能区划》(2003年)，项目用地未涉及饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，从选址上，目前项目符合生态保护红线划定的相关要求。 符合 环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；海水环境质量目标为《海水水质标准》(GB3097-1997)第二类和第四类海水水质标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准。项目生产过程中产生的废气可达标排放，生活污水经化粪池处理达标后排入市政污水管网，最终送往元洪投资区污水处理厂集中处理，不直接排入周边地表水体，几乎不会改变周边地表水体的环境质量现状，设备运营过程中产生的设备噪声经减震、隔声等降噪措施后能达标排放，各项固体废物均可得到妥善处置。故本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 符合 资源利用上线 项目用水、用电为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 符合 环境准入负面清单 项目符合国家产业政策，符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知(闽政〔2020〕12号)》全省生态环境总体准入要求及《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综〔2021〕178号)的要求；不属于《市场准入负面清单》(2022年版)中禁止准入类的项目。 符合 （2）与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析 项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)相关要求分析见表1.7-2。 表1.7-2 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 全省陆域 空间布局约束 1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 本项目主要从事0.08mm食品塑料包装袋生产制造，项目所在区域水环境质量能稳定达标，项目建设与空间布局约束要求不相冲突 符合 污染物排放管控 1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCS排放项目，VOCS排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。 1、项目位于福州元洪投资区（租赁捷旺食品(福建)有限公司4号楼、5号楼），属于其规定的污染物管控区域。项目涉及VOCS排放，需实施倍量替代。 2、项目主要从事0.08mm食品塑料包装袋生产制造，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目。 3、项目无生产废水外排；生活污水经化粪池预处理后，排入元洪投资区污水处理厂处理 符合 根据上述分析，本项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)中的相关规定是符合的。 （3）与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》符合性分析 根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综〔2021〕178号)相关要求分析，项目所在环境管控单元为福州市陆域环境管控单元—福清市生态环境准入清单—福州新区元洪功能区（中印尼“两国双园”），属于重点管控单元（三线一单综合查询资料见附件10）。具体分析见表1.7-3、1.7-4。 表1.7-3 与福州市生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 福州市陆域 空间布局约束 1.福州市石化中上游项目重点在江阴化工新材料专区、连江可门化工新材料产业园布局。 2.鼓楼区内福州高新技术产业开发区洪山片禁止生产型企业的引入；仓山区内福州高新技术产业开发区仓山片不再新增生物医药原料药制造类企业。 3.罗源县内福州台商投资区松山片区禁止引进、建设集中电镀、制浆、医药、农药、酿造等重污染项目；连江县内福州台商投资区大官坂片区不再扩大聚酰胺一体化项目规模。 4.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 5.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，逐步将大气重污染企业和环境风险企业搬出城市建成区和生态保护红线范围。 本项目主要从事0.08mm食品塑料包装袋生产制造，位于福州元洪投资区东区食品园，项目建设与空间布局约束要求不相冲突 符合 污染物排放管控 1.建设规划部门划定的县级以上城市建成区及福州市环境总体规划（2013-2030）划定的大气环境二级管控区的大气污染型工业企业（现阶段指排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业，但不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业）新增大气污染物排放量，按不低于1.5倍交易。 2.省级（含）以上工业园区外的工业企业新增主要污染物排放量（不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑的工业企业新增的二氧化硫、氮氧化物排放量），按不低于1.2倍交易。 3.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代。 4.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新建钢铁、火电、水泥、有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化及燃煤锅炉项目应当执行大气污染物特别排放限值。 5.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。 1、项目位于福州元洪投资区东区食品园，属于其规定的污染物管控区域。项目涉VOCS排放，建设单位将严格按照文件规定要求对VOCS排放实行等量或倍量替代。 2、项目主要从事0.08mm食品塑料包装袋生产制造，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目 符合 表1.7-4 与福州元洪投资区生态环境准入要求的符合性分析 环境管控单元 编码 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 本项目情况 符合性 ZH35018120004 福州新区元洪功能区（中印尼“两国双园”） 重点管控单元 空间布局约束 1.推动现有企业转型升级，现有化工、电镀、印染、建材等产业尽快制定退出方案并落实。2.投资区内涉及基本农田的区域在土地性质调整及占补措施落实前应暂缓开发。 1.本项目不属于化工、电镀、印染、建材等产业。 2.项目不涉及基本农田。 符合 污染物排放管控 1.完善建设污水收集管网，确保园区内所有工业废水、生活污水纳入污水处理厂处理并达标排放。2.落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。3.采取有效措施，加强食品加工业产生的恶臭气体的收集处理。 1.本项目生活污水经化粪池后，排入元洪投资区污水处理厂处理。 2.本项目VOCs排放实行区域内倍量替代。 3.本项目不涉及恶臭气体产生。 符合 环境风险防控 1.建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。2.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。 企业按照要求建立健全环境风险防控体系，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。厂区各构筑物均采取有效防渗措施对地下水、土壤环境影响很小。 符合 资源开发效率要求 加大产业区集中供热覆盖范围，逐步取消已批燃煤供热锅炉、不新增供热锅炉。 本项目设备均采用电能，不涉及使用高污染燃料。 符合 1.8 与污染防治相关政策符合性分析 本项目与挥发性有机物污染防治政策相关内容符合性分析详见表1.8-1。 表1.8-1 挥发性有机物污染防治政策相关内容 序号 相关文件名称 相关内容 本项目内容 符合性 1 “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目位于福清市，不属于重点地区，不属于重点行业，本项目建设过程中将严格执行环保“三同时”制度，严格废气收集、治理，确保满足有机废气收集、治理、管理的要求，实现达标排放，VOCS排放量严格执行允许排放量控制 符合 2 福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案 二、主要任务 （一）严格环境准入 进一步提高行业准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新改扩建项目要使用低VOCs含量原辅材料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施，减少污染排放。淘汰国家及地方明令禁止的落后工艺和设备。 （二）大力推进清洁生产 ……在重点行业大力倡导环境标志产品生产及使用，尤其是水性涂料的生产和使用，从源头控制VOCs排放。 项目生产过程产生的有机废气经过集中收集后通过“活性炭吸附装置”处理达标后排放。 符合 3 福州市挥发性有机物污染整治工作方案 严格VOCs项目环境准入 提高行业准入门槛，鼓励支持企业通过技改减少挥发性有机物排放，严格控制新增污染物排放量，对挥发性有机物新增排放量实行现役源2倍削减量替代。 项目在生产过程产生的有机废气经过集中收集后通过“活性炭吸附装置”处理达标后排放，通过上述措施可有效减少污染排放。建设单位将严格按照文件规定要求对VOCS排放实行倍量替代。 符合 4 《2021年福州市提升空气质量行动计划》的通知 （2）严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低（无）VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内倍量替代。VOCs年排放量大于10吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。 本项目使用低VOCs含量的原辅材料，VOCs年排放量小于10吨，无需安装VOCs在线监控设备。 符合 5 《福州市生态环境保护委员会办公室关于印发2022年度福州市蓝天碧海净土保卫战行动计划通知》(榕环委办[2022]49号) 四是严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低(无)VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。VOCs年排放量大于5吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。 项目使用低VOCs含量的原辅材料；项目VOCs排放拟实行区域内倍量替代，项目VOCs年排放量远小于5吨，不需安装VOCs在线监控设备。 符合 本项目属于C2923塑料丝、绳及编织品制造，原辅材料均不涉及高VOCs含量的物料，项目通过采取有效的治理措施后，挥发性有机物可以得到有效的控制，符合挥发性有机物污染防治相关政策的要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 福清市鸿粮包装彩印有限公司（营业执照详见附件2）原址位于福州新区福清功能区（租赁福州元洪建设有限公司五区厂房1整座）。2019年10月，企业委托中检集团福建创信环保科技有限公司编制《福清市鸿粮彩印有限公司年加工0.08mm食品塑料包装袋100吨项目环境影响报告表》（生产规模：年加工0.08mm食品塑料包装袋100吨），于2019年11月18日取得福清市福清生态环境局的批复意见，并于2020年9月通过竣工环境保护自主验收工作（验收意见见附件7）。 由于企业规划等因素，福清市鸿粮包装彩印有限公司现将项目搬迁至福州元洪投资区（租赁捷旺食品(福建)有限公司4号楼、5号楼），并且同时增加产品产能、改进现有工艺。迁建后项目拟总投资150万元，租赁捷旺食品(福建)有限公司现有厂房作为生产经营场所，合计租赁厂房面积3360m2，年加工0.08mm食品塑料包装袋150吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，本项目环评类别为环境影响报告表，详见表2.1-1。为此，建设单位委托我单位编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件1)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)及相关技术规范要求，编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 二十、印刷和记录媒介复制业 23 39 印刷 231* 年用溶剂油墨10吨及以上的 其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外） / 二十六、橡胶和塑料制品业 29 53 塑料制品业 292 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / 2.2 工程概况 2.2.1出租方概况 本项目租用福州元洪投资区捷旺食品(福建)有限公司4号楼、5号楼进行生产、办公，目前捷旺食品(福建)有限公司已不再生产。因此本评价对出租方情况进行简单介绍如下： 捷旺食品(福建)有限公司成立于2005年9月，法人代表林克健，经营范围：中西式面包、点心、蛋糕、烘焙类等食品的生产、加工及自产产品的销售；批发、零售预包装食品、散装食品。生产规模为：年生产3000吨饼干。因市场竞争，停止生产，捷旺食品(福建)有限公司自愿将厂房出租。 捷旺食品(福建)有限公司分别于2020年12月及2021年3月将4号楼、5号楼、6号楼出租给福清市康倍多食品有限公司用于生产食用油，年灌装食用油1000吨，2023年12月因行业市场竞争大，福清康倍多食品有限公司停止生产，此项目注销，现厂区4号楼、5号楼为闲置空厂房（厂房使用及项目说明见附件21、出租方解除租赁合同见附件22）。 根据现场勘查，目前项目周边市政雨、污管网已铺设到项目所在地，当前厂区内生活污水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT 31962-2015)表1中B级标准后，可通过市政污水管网送往元洪投资区污水处理厂集中处理，本项目可依托的设施为捷旺食品(福建)有限公司厂区内的给水管网、排水管网、供电管网及给水消防等公用工程设施。 2.2.2项目基本情况 项目名称：福清市鸿粮包装彩印有限公司年加工0.08mm食品塑料包装袋150吨项目 （2）建设单位：福清市鸿粮包装彩印有限公司 （3）建设地点：福州元洪投资区（租赁捷旺食品(福建)有限公司4号楼、5号楼） （4）建设性质：迁建、改扩建 （5）总 投 资：150万元 （6）工程规模：主要建筑面积3360m2 （7）生产规模：年加工0.08mm食品塑料包装袋150吨 （8）生产定员：员工12人（均不住厂） （9）工作制度：年工作日300天，实行单班制，工作时间8小时/天 2.2.2工程主要建设内容 工程主要建设内容见表2.2-1。 表2.2-1 工程主要建设内容一览表 项目名称 工程主要建设内容 主体工程 生产车间 位于5号楼，共有1层，建筑面积为1680m2，设置1条0.08mm食品塑料包装袋生产线 辅助工程 原辅材料存放区 位于4号楼，用于原料堆放 制成品存放区 位于4号楼，用于最终成品贮存 半成品区 位于5号楼，用于半成品贮存 成品区 位于5号楼，用于成品临时贮存 办公区 位于4号楼，用于职工办公 公用工程 供电系统 接市政供电系统 给水系统 接市政供水管网 排水系统 雨污分流，雨水经雨水管收集后直接排入市政雨水管网；污水经污水管收集后排入市政污水管网 环保工程 废水治理 生活污水经化粪池预处理后排入市政管网，纳入元洪投资区污水处理厂 废气治理 印刷、复合及熟化工序废气各自经设备上方集气罩收集进入活性炭吸附装置（1#）处理，后通过1根15m高排气筒（DA001）排放 噪声治理 选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声等综合降噪措施 固废治理 生活垃圾 厂区内设置生活垃圾收集桶，分类收集后，委托环卫部门清运处置 危险废物 设置危险废物暂存间，妥善分类收集后定期委托有资质单位统一处置 一般固体废物 设置一般固废暂存间（废品间），一般工业固废分类收集、暂存后综合利用 2.2.3项目产品方案 项目具体产品方案及产量情况详见表2.2-2。 表2.2-2 项目产品方案情况一览表 序号 产品名称 年产量 备注 1 0.08mm食品塑料包装袋 150吨 / 2.2.4项目主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗详见表2.2-3。 表2.2-3 项目主要原辅材料、能源消耗情况一览表 序号 材料/能源 年用量（t/a） 来源 1 BOPA膜 30 外购 2 PE膜 120 外购 3 聚氨酯凹版复合塑料薄膜印刷油墨 2.25 外购 4 乙酸乙酯（稀释剂） 0.75 外购 5 聚氨酯粘合剂（胶粘剂） 0.75 外购 6 聚氨酯固化剂 1.5 外购 能源消耗情况 7 水 180 市政供水 8 电 15万kwh/a 国家电网 2.2.5主要生产设备 本项目主要生产设备见表2.2-6。 表2.2-6 主要生产设备一览表 序号 设 备 名 称 型号 数量 单位 备注 1 凹版印刷机 DNAY800/1100 1 台 利旧 2 干式复合机 GF600-1100A 1 台 利旧 3 制袋机 JTZD-500 4 台 利旧 4 凹版印刷机 ZBAY-1050 1 台 新增（备用） 5 干式复合机 ZGF-1050C 1 台 新增（备用） 6 分切机 ZFJ-1300 1 台 新增 7 制袋机 HM-600C、DGF型、BY-700型、QZ-500型 4 台 新增 2.2.6水平衡 本项目使用干净抹布蘸取稀释剂来清洁印刷机的印版，不使用清水清洗，故该工序无清洗废水产生和排放。项目外排废水主要为职工生活污水。 （1）生活用水 本项目劳动定员12人，均不在厂内住宿，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），项目不住宿员工用水量按50L/人·d计算，年工作300天，则职工生活用水量为0.6t/d（180t/a）。根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)(2016年版)，居民生活污水定额可按用水定额的80%计算(其余20%蒸发损耗等)，则职工生活污水排放量为0.48t/d（144t/a）。 项目水平衡图见图2.2-1。 图2.2-1 项目水平衡图（t/a） 2.2.7厂区平面布置 项目4号楼设置办公区/检验室、制成品存放区及原辅材料存放区，5号楼作为生产区，生产区内设置一条0.08mm食品塑料包装袋生产线，包括制袋分切车间、印刷复合车间、半成品区及成品区等。项目各生产设备均设置于车间内，可减少废气、噪声等污染物对周边环境及敏感目标的影响。项目厂区功能区划分较为明确，各生产设备布置基本上能按照生产工艺要求进行布设。项目厂区平面布局合理，生产、物流顺畅，结合项目所在地常年主导风向和周边村庄的位置布设项目的主要产污生产单元，最大程度降低项目污染源对周边环境和敏感目标的影响，因此，本项目总平面布置基本合理，项目车间平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3 生产工艺流程及产污环节 2.3.1工艺流程及工艺介绍 本项目生产工艺流程及产污环节图见图2.3-1： 图2.3-1 本项目工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）印刷：本项目印刷为凹版印刷，根据客户需求，设计图文，印刷机通过滚筒压印，使印版滚筒上的图文印迹转移到BOPA、PE膜表面，油墨与塑料膜接触的界面上互相溶解而粘附在一起。 （2）复合：复合是用胶粘剂将不同的基材通过压贴粘合形成二种或多种材料的组合并烘干的一种印后加工方式。 （3）熟化：熟化是指将复合后的包装袋半成品经过一定的温度和时间，在特定条件下充分交联反应，达到最佳的复合强度，使复合膜牢固，还可以出去低沸点的残留溶剂，减少异味。 （4）分切：完成熟化的塑料包装袋使用分切机对包装袋进行裁切，切除不规则的边角。 （5）制袋：将完成分切的成品包装袋送入制袋机进行热力封边、封底，形成一个完整的包装物。 （6）检验、入库：制袋完成的成品包装袋在实验室经检验产品尺寸、外观及印刷质量等物理要求性质后，检验合格后包装入库。 2.3.2 产污环节 本项目运营期产物环节汇总见下表。 表2.3-1 项目运营期产污环节汇总表 类别 污染源/污染工序 污染物 治理措施 废水 生活污水 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 经化粪池预处理后接入市政污水管网排入元洪投资区污水处理厂集中处理 废气 印刷、复合和熟化工序 非甲烷总烃 项目印刷、复合、熟化工序废气各自经设备上方集气罩收集进入活性炭吸附装置（1#）处理，后通过1根15m高排气筒（DA001）排放 固废 一般工业固废 分切 边角料 集中收集后外售给其他企业综合利用 检验 不合格产品 危险废物 废气处理 废活性炭 分类收集暂存于危废暂存间，委托资质的单位定期外运处置 印刷、复合 废油墨空桶、废胶粘剂空桶及废固化剂空桶 印刷机擦拭 废抹布 职工生活垃圾 纸屑、果皮、塑料盒、塑料袋等 委托环卫部门统一外运处置 噪声 机械设备 Leq 厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.4现有项目概况和污染源分析 2.4.1现有项目环保手续情况及项目概况 本公司现有工程位于福州新区福清功能区（租赁福州元洪建设有限公司五区厂房1整座），年加工0.08mm食品塑料包装袋100吨。现有项目员工12人，均不在厂内食宿，8h/天（单班制），全年工作300天。 企业于2019年10月委托中检集团福建创信环保科技有限公司编制《福清市鸿粮彩印有限公司年加工0.08mm食品塑料包装袋100吨项目环境影响报告表》（生产规模：年加工0.08mm食品塑料包装袋100吨），2019年11月18日取得福清市福清生态环境局的批复意见，并于2020年9月通过竣工环境保护自主验收工作（批复及验收意见见附件7）。 2.4.2 现有项目产品方案 表2.4-1 现有项目产品方案 序号 产品名称 年产量 备注 1 0.08mm食品塑料包装袋 100吨 / 2.4.3 现有项目主要设备 表2.4-2 现有项目生产设备清单 序号 设 备 名 称 型号 数量 单位 1 凹版印刷机 DNAY800/1100 1 台 2 干式复合机 GF600-1100A 1 台 3 制袋机 JTZD-500 4 台 2.4.4 现有项目主要原辅材料及能源利用情况 表2.4-3 现有项目主要原辅材料及能源利用情况 序号 材料/能源 年用量 来源 1 BOPP膜 20t 外购 2 PE膜 80t 外购 3 油墨 1.5t 外购 4 聚氨酯粘合剂 0.5t 外购 5 乙酸乙酯（溶剂） 0.5t 外购 能源消耗情况 6 水 540t/a / 7 电 10万kwh/a / 2.4.5现有项目生产工艺流程 现有项目生产工艺流程见图2.4-1。 图2.4-1现有项目生产工艺流程 2.4.6现有项目主要污染源及污染治理措施 （1）废水 现有项目无生产用水，仅涉及职工生活污水外排。生活污水排放量为1.44t/d（432t/a），生活污水经化粪池处理达标后通过市政污水管网排入元洪污水处理厂处理。企业于2020年8月22日~2020年8月23日委托福建安谱环境检测技术有限公司对现有项目验收期间的生活污水排放口进行监测，根据检测报告（报告编号：APT检字(2020)69562296600，具体详见附件14）结果平均值统计可知，现有项目生活污水排放情况详见表2.4-4。 表2.4-4 生活污水检测结果一览表 项目 类别 废水量 单位 主要污染物 废水去向 pH CODcr BOD5 NH3-N 动植物油 SS 生活污水 化粪池处理 432 t/a 浓度（mg/L） 8.16-8.29 （无量纲） 223 71.4 30.6 0.74 34 元洪污水处理厂集中处理 排放量（t/a） / 0.0963 0.0308 0.0132 0.000320 0.0147 排放标准限值 6~9 500 300 45 100 400 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 根据上表所列数据，本项目生活污水主要污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。 （2）废气 现有项目废气主要为印刷、复合及熟化工序废气，印刷、复合、熟化工序均位于一个密闭车间内，内设负压集气装置，熟化工序在熟化室内，所有操作区经集气设施和引风机抽吸，通过排气系统将废气引至1套UV光氧化催化处理装置+活性炭处理装置处理后从1根15m高排气筒（G1）排出。 企业于2020年8月22日~2020年8月23日委托福建安谱环境检测技术有限公司对现有项目验收期间的废气进行监测，根据检测报告（报告编号：APT检字(2020)69562296600，具体详见附件14）结果可知，项目印刷、复合、熟化工序非甲烷总烃废气排放能达到福建省地方标准《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/ 1784-2018)表1中标准限值要求（非甲烷总烃排放浓度≤50mg/m3）。 表2.4-5 现有项目废气有组织排放检测数据一览表 采样日期 采样点位 检测项目 单位 检测数据 1 2 3 均值 2020.8.22 P1排气筒进口 标干流量 m3/h 8178 8354 8285 8272 非甲烷总烃排放浓度 mg/m3 46.8 51.2 50.5 49.5 非甲烷总烃排放速率 kg/h 0.383 0.428 0.418 0.410 P1排气筒出口 标干流量 m3/h 9662 9830 9767 9753 非甲烷总烃排放浓度 mg/m3 14.7 15.5 14.0 14.7 非甲烷总烃排放速率 kg/h 0.142 0.152 0.137 0.144 2020.8.23 P1排气筒进口 标干流量 m3/h 8227 8332 8408 8322 非甲烷总烃排放浓度 mg/m3 47.4 45.8 44.6 45.9 非甲烷总烃排放速率 kg/h 0.390 0.382 0.375 0.382 P1排气筒出口 标干流量 m3/h 9716 9855 9912 9828 非甲烷总烃排放浓度 mg/m3 14.5 13.4 14.8 14.2 非甲烷总烃排放速率 kg/h 0.141 0.132 0.147 0.140 （3）噪声 现有项目噪声主要来源于生产设备等的运行噪声，目前主要产噪设备均放置在厂房内，对周边环境影响小。企业于2020年8月22日~2020年8月23日委托福建安谱环境检测技术有限公司对现有项目验收期间的厂界噪声进行监测，根据检测报告（报告编号：APT检字(2020)69562296600，具体详见附件14）结果可知，企业通过墙体隔声等措施后厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围及敏感目标声环境影响较小。噪声检测结果详见表2.4-6。 表2.4-6 噪声检测结果 检测点位 检测时段 检测数据 2020.8.22 2020.8.23 项目厂界南侧N1 昼间 56.4 57.0 项目厂界东侧N2 58.5 58.4 项目厂界北侧N3 56.3 56.6 项目厂界西侧N4 58.8 57.5 （4）固废 现有项目主要固体废物产生及处置情况详见表2.4-7。 表2.4-7 现有项目主要固体废物及处置情况一览表 名称 固废分类 产生量（t/a） 处理措施 边角料及不合格产品 一般工业固废 8 外售给其他企业回收利用 废抹布 0.05 混入生活垃圾 废油墨空桶 危险废物 0.2 暂存于危废间，后委托福州市福化环保科技有限公司清运处置 废胶粘剂空桶 0.1 废活性炭 2.7 废乙酸乙酯空桶 / 循环使用 生活垃圾 职工生活垃圾 3.6 统一收集后委托环卫部门清运处置 本项目迁建后现有工程停止运行，产生的环境影响也随之消除。 2.4.7现有项目存在的问题及整改意见 现有工程拆除不再生产，现有项目注销（注销说明见附件23），企业迁建至福州元洪投资区（租赁捷旺食品(福建)有限公司4号楼、5号楼）进行生产，故现有工程不存在需要整改的环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境质量现状 3.1.1 环境空气质量功能区划 根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目所在区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定的标准限值，具体详见表3.1-1。 表3.1-1 本项目环境空气标准一览表 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 PM10 年平均 70μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改 单中的二级标准 24小时平均 150μg/m3 PM2.5 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 SO2 年平均 60μg/m3 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 O3 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 非甲烷总烃 1小时均值 2.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996) 3.1.2 区域大气环境质量现状 (1)项目所在区域环境质量现状 1）常规污染因子 为了了解项目周边大气环境质量现状，本次评价收集福清市人民政府发布的2023年1月至2023年12月空气质量月报数据（http://www.fuqing.gov.cn/xjwz/zwgk/ztzl/sdgjz/dhwrfzgjz/hjzl/），从数据上看福清市区2023年空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过国家二级标准，CO日均值第95百分位数和O3日最大8h值第90百分位数未超过国家二级标准，福清市属于达标区。因此，项目所在区域属于大气环境达标区。 表3.1-2 福清市2023年1月~2023年12月空气环境质量月报数据统计 时间 SO2 （mg/m3） NO2 （mg/m3） PM10 （mg/m3） PM2.5 （mg/m3） CO （mg/m3） O3 （mg/m3） 2023年1月 0.003 0.016 0.032 0.017 0.6 0.100 2023年2月 0.005 0.02 0.033 0.018 0.80 0.105 2023年3月 0.005 0.024 0.042 0.020 0.8 0.130 2023年4月 0.003 0.019 0.047 0.020 0.9 0.151 2023年5月 0.002 0.013 0.037 0.017 0.9 0.137 2023年6月 0.002 0.011 0.026 0.012 0.6 0.123 2023年7月 0.002 0.008 0.027 0.010 0.6 0.128 2023年8月 0.002 0.011 0.027 0.012 0.6 0.124 2023年9月 0.002 0.004 0.022 0.011 0.6 0.115 2023年10月 0.002 0.008 0.028 0.014 0.6 0.137 2023年11月 0.002 0.009 0.030 0.015 0.6 0.120 2023年12月 0.003 0.019 0.030 0.018 0.9 0.112 国家二级标准 0.06 0.04 0.07 0.035 4 0.16 达标情况 达标 备注 CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8h值第90百分位数。 ①引用数据的有效性分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的6.2.1.1要求：“项目所在区域达标判定，大气环境质量现状调查应优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，本次评价选取福清市人民政府发布的环境空气质量现状信息，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，环境现状监测数据可行。 2）特征污染因子 根据《关于<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南常见问题解答》（生态环境部环境工程评估中心）：“技术指南中提到‘排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物’，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095)和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-97)、《前苏联居住区标准》(CH245-71)、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ611-2011)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据”。 本项目排放的其他污染物为非甲烷总烃，不属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和地方的环境空气质量中有标准限值要求的污染物，因此不进行特征污染物现状检测评价。 3.2地表水环境质量现状 3.2.1 地表水功能区划 （1）水环境 本项目生活污水经化粪池处理排入元洪投资区污水处理厂。元洪投资区污水处理厂尾水受纳水域为福清湾，根据《福建省人民政府关于印发福建省近岸海域环境功能区划（修编）的通知》（闽政【2011】45号），福清湾主体海域为二类功能区，海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准；近岸海域为四类区，海水水质《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第四类海水水质标准，具体详见表3.2-1。 表3.2-1 《海水水质标准》第二、四类海水水质标准 单位：mg/L(pH除外) 项目 第二类 第四类 pH 7.8～8.5同时不超出该海域 正常变动范围的0.2pH单位 6.8～8.8同时不超出该海域 正常变动范围的0.5pH单位 溶解氧(DO)＞ 5mg/L 3mg/L 化学需氧量(COD)≤ 3mg/L 5mg/L 生化需氧量(BOD5) ≤ 3mg/L 5mg/L 无机氮(以N计) ≤ 0.30mg/L 0.50mg/L 石油类 0.05mg/L 0.50mg/L 色、臭、味 海水不得有异色、异臭、异味 海水不得有令人厌恶和感到不快的色、臭、味 3.2.2 地表水环境质量现状 （1）地表水水质现状调查 根据福建省生态环境厅网站发布的《2022年秋季福建省近岸海域235个点位监测数据》（https://sthjt.fujian.gov.cn/ztzl/hjzl/hyhjzl/jahysz_39971/202303/t20230324_6136776.htm）可知，福清湾近岸海域水质符合《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第四类海水水质标准。项目海水水质现状监测数据详见表3.2-2。 表3.2-2 海水现状调查结果 检测点位 项目 2022年10月21日 评价标准（四类） 达标情况 福清湾海口港（FJS0106） （119.4789°E、25.6619°N） 溶解氧(mg/L) 7.07 ＞3 达标 pH（无量纲） 8.44 6.8-8.8 达标 活性磷酸盐(mg/L) 0.039 ≤0.045 达标 化学需氧量(mg/L) 0.78 ≤5 达标 石油类(mg/L) 0.016 ≤0.5 达标 无机氮(mg/L) 0.451 ≤0.5 达标 （2）引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本次评价选取福建省生态环境厅网站发布的近岸海域水质状况信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。 3.3声环境质量现状 3.3.1声环境功能区 本项目所在区域属于3类声环境功能区，项目运营期厂界噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类标准，其中北侧厂界临近海城公路（G228），执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；北侧宅前村居民点声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表3.3-1 《声环境质量 标准》(GB3096-2008)(摘录) 标准类别 适用区域 等效声级Leq(dB(A)) 昼间 夜间 2类 指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域 ≤60 ≤50 3类 指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。 ≤65 ≤55 4a类 指高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通 （地面段）、内河航道两侧区域一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域 ≤70 ≤55 3.3.2 声环境质量现状 为了了解评价区的环境噪声现状，建设单位于2024年6月13日委托安正计量检测有限公司对项目所在区域声环境质量现状进行现场监测(声环境监测报告详见附件15)。根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中环境噪声监测要求的有关规定进行，本项目共布设5个噪声监测点；监测点位详见附图6，项目所在区域声环境现状监测评价结果如表3.3-2所示。 表3.3-2 声环境质量现状监测及评价结果一览表 单位：dB(A) 检测日期 检测点位 检测项目 检测时间 检测结果 执行标准 是否达标 2024.06.13 宅前村N1 等效 A声级 昼间 53.0 60 达标 厂界东侧边界外1米N2 50.5 65 达标 厂界北侧边界外1米N3 55.1 70 达标 厂界南侧边界外1米N4 52.5 65 达标 厂界西侧边界外1米N5 50.3 65 达标 由表3.3-2可知，项目北侧厂界靠海城公路，噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类标准要求，其余三侧厂界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准要求，周边居民点噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求。 3.4生态环境现状调查 根据现场勘查，目前厂房已经建设完成，项目用地周边为城市道路、其他企业及居住用地等，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标。调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 3.5地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 项目位于福州元洪投资区（租赁捷旺食品(福建)有限公司4号楼、5号楼），根据现场勘查，周边以工业企业为主；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6环境保护目标 3.6.1 大气环境、地表水环境、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境(厂界外500m范围内)、地表水环境、声环境(厂界外50m范围内)保护目标见表3.6-1和附图2。 表3.6-1 环境保护目标一览表 环境 要素 环境保护 对象名称 与项目厂界的方位和最近距离 环境基本特征 环境功能 环境 空气 宅前村 北侧38m 300人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准 梁厝村 西侧95m 350人 城头梁厝小学 北侧152m 1200人 地表水 福清湾 南侧495m / 主体海域海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准；近岸海域海水水质《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第四类海水水质标准 声环境 宅前村 北侧38m 300人 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 地下水 项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 3.6.2 生态环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。本项目租赁捷旺食品(福建)有限公司现有厂房进行生产，无新增用地，因此无需进行新增用地范围内生态环境保护目标调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.7污染物排放标准 3.7.1水污染物排放标准 项目外排的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入元洪投资区污水处理厂统一处理。生活污水污染物排放均执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准(其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准)，标准值见表3.7-1。 表3.7-1 项目水污染物排放标准 污染物名称 标准值 标准来源 pH 6～9 (无量纲) 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中表4三级标准 COD 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L NH3-N 45mg/L 参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准 3.7.2大气污染物排放标准 （1）有组织排放 项目印刷、复合及熟化工序中会产生少量有机废气，主要以非甲烷总烃进行评价。印刷产生的有组织挥发性有机物排放执行福建省地方标准《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/ 1784-2018)表1中标准限值要求，复合及熟化工序产生的非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放标准，项目有组织排放非甲烷总烃从严参照执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/ 1784-2018)表1中标准限值要求。具体见表3.7-2。 表3.7-2 有组织废气污染物排放标准 污染物 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排气筒高度（m） 标准来源 非甲烷总烃 50 1.5 15m 《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）中表1 （2）无组织排放 厂界：印刷工序非甲烷总烃无组织排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表3中的排放标准；复合、熟化工序非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9中的排放标准限值。因此，项目厂界非甲烷总烃从严执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表3中的排放标准。 厂区内：根据福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行相关事项的通知（闽环保大气[2019]6号），非甲烷总烃厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1特别排放限值。具体见表3.7-3。 表3.7-3 无组织废气污染物排放标准 污染物 无组织排放浓度限值 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 厂区内 20（监控点处任意一次浓度值） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1 厂区内 6.0（监控点处1h平均浓度值） 厂界 2.0 《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/ 1784-2018)表3 3.7.3噪声污染物排放标准 项目运营期北侧厂界临近海城公路，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表3.7-4。 表3.7-4 厂界噪声排放标准 类别 标准名称 项目 标准限值 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A) 3.7.4固体废物污染物排放标准 项目运营期产生的生活垃圾，其贮存处理应按照《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337－2003)中的要求进行综合利用和处置；一般工业固废应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的要求进行暂存管理；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.8总量控制指标 针对本项目的具体排污情况，本项目无生产废水产生，生活污水经处理达标后接入市政污水管网，纳入元洪投资区污水处理厂处理，对周边环境影响较小。其排污量已纳入元洪投资区污水处理厂的指标，无需再向环保局申请污染物排放总量。 根据《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》和国家主要污染物排放总量控制方案，主要控制污染物质指标为COD、NH3-N、SO2及NOx，建议性控制指标为VOCs。结合本项目具体污染物排放情况，本项目总量控制指标如下。 3.8.1 废气总量 本项目废气污染物主要为非甲烷总烃，项目废气污染物排放总量指标详见表3.8-1。 表3.8-1 项目废气污染物排放总量指标一览表 单位:t/a 总量控制项目 搬迁前项目排放总量 搬迁后本项目排放总量 全厂排放总量 评价建议总量控制指标 非甲烷总烃 0.338t/a 0.6628t/a 0.6628t/a 0.6628t/a 项目排放的非甲烷总烃属于挥发性有机物，根据《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防控联治工作方案的通知》榕环保综[2018]386号：VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施。根据报告分析可知，本项目VOCs(以非甲烷总烃计)的排放总量为：0.6628t/a。由建设单位向当地生态环境主管部门申请区域削减替代。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于福州元洪投资区（租赁捷旺食品(福建)有限公司4号楼、5号楼），根据现场勘查，该厂房主体结构已经建成，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的噪声环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期噪声环境影响也随着消失，不会对周边环境噪声影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1 运营期水环境影响分析和污染防治措施 4.1.1 运营期废水源强核算 本项目使用干净抹布蘸取稀释剂来清洁印刷机的印版，不使用清水清洗，故该工序无清洗废水产生和排放，项目外排废水主要为职工生活污水。根据水平衡，项目生活污水排放量为0.48t/d（144t/a）。根据《给水排水设计手册》(第5册)中城镇污水水质，生活污水中各主要污染物浓度CODCr：400mg/L，BOD5：200mg/L，SS：220mg/L，NH3-N：35mg/L。 项目属于元洪投资区污水处理厂服务范围，项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准）后，接入市政污水管网，最终排入元洪投资区污水处理厂处理统一处理。预测项目废水各污染物产生及排放源强情况见表4.1-1。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.1-1 项目污水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节 类别 污染物 种类 污染源产生 治理措施 污染物排放 排放 方式 排放去向 排放规律 排放口基本情况 排放 时间 h 排放标准 核算 方法 产生废水量/m3/a 产生浓度 /mg/L 产生量 /t/a 处理能力 治理效率 是否为可行技术 排放废水量/m3/a 排放浓度/mg/L 排放量 /t/a 编号及名称 类型 地理 坐标 浓度 /mg/L 职工 生活 污水 pH 产污系数法 144 6-9 / 化粪池 / 是 360 / / 间接排放 排入市政污水管网,送往元洪投资区污水处理厂，尾水排放福清湾 间歇排放 编号DW001，厂区污水总排口 一般排放口 经度： 119°34'6.595" 纬度： 25°41'32.182" 2400 6-9(无量纲) CODCr 400 0.0576 20.3% 319 0.0459 500 BOD5 200 0.0288 21.2% 158 0.0227 300 SS 220 0.0317 47% 117 0.0168 400 NH3-N 35 0.00504 3.1% 34 0.00488 45 备注：CODCr、BOD5、氨氮的去除率参照《第一次全国污染源普查城镇生活污污染源产排污系数手册》中“二区一类区生活污水”经化粪池预处理后的推荐数据，去除效率分别为20.3%、21.2%、3.1%，SS参照刘毅梁发表的《武汉市住宅小区化粪池污染物去除效果调查与分析》中得出的结论：SS的去除率为47%。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1.2运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析 4.1.2.1生活污水处理可行性分析 本项目生活污水经化粪池预处理达到排放标准后，排入市政污水管网送往元洪投资区污水处理厂集中处理。本项目化粪池为自建，化粪池容量为5m3，本项目废水排放量为0.48t/d，占化粪池处理能力的9.6%，因此项目自建的化粪池可容纳本项目产生的生活污水。 4.1.2.2生活污水依托集中污水处理厂的可行性分析 项目生活污水经处理达标后通过厂区污水总排放口排入市政污水管网，送往元洪投资区污水处理厂集中处理，属于间接排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 （1）元洪投资区污水处理厂基本情况 元洪投资区污水处理厂设计处理能力4万m3/d，一期1万m3/d于2011年10月建成投入生产；二期规模2万m3/d于2017年初投入使用；三期规模1万m3/d于2023年6月初投入使用。一期工程污水处理主要工艺为水解池+改进型SBR池+高密度澄清池工艺；二期、三期工程污水处理工艺为水解池+改良型卡式氧化沟+二沉池+高密度澄清池工艺。三期工程建成后污水处理厂整体执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准污水处理后利用现有元洪码头栈桥下排放口排放。 ①设计进出水水质 元洪投资区污水处理厂进出水水质见表4.1-2。 表4.1-2 污水处理厂进出水水质标准(mg/L pH除外) 水质指标 pH COD BOD5 SS 氨氮 TN TP 色度 进水水质 6~9(无量纲) 400 220 280 35 45 4.2 / 出水标准 6~9(无量纲) ≤50 ≤10 ≤10 ≤5 ≤15 0.5 30 ②处理工艺 一期工程改造后的污水处理主要工艺为水解池+改进型SBR池+高密度澄清池工艺；污泥处理推荐采用深度脱水工艺(包括：重力浓缩、污泥调理、压榨干化），污水消毒采用二氧化氯消毒，完整的工艺流程如图4.1-1。 图4.1-1 一期污水处理工艺流程图 二期、三期工程采用水解池+改良型卡式氧化沟+二沉池+高密度澄清池工艺；污泥处理推荐采用深度脱水工艺(包括：重力浓缩、污泥调理、压榨干化）；污水消毒采用二氧化氯消毒。完整的工艺流程如图4.1-2。 图4.1-2 二期、三期污水处理工艺流程图 （2）依托可行性分析 ①纳管可行性 元洪投资区污水处理厂主要服务范围是投资区内企业工业污水及城镇生活污水。根据企业提供的污水纳管证明（见附件9），园区污水管网已铺设至企业围墙边，项目建成后生活污水可排入元洪投资区污水处理厂处理。 ②水质负荷 项目排放的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后可达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准），项目生活污水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性、重金属，也不含有腐蚀成分，且废水水质在元洪投资区污水处理厂的接收水质范围内，因此，从水质方面分析，元洪投资区污水处理厂可接纳项目生活污水，不会对污水处理厂水质负荷造成冲击。 ③水量负荷 元洪投资区污水处理厂现状废水处理规模为4万m3/d；依据福建省污染源监测信息综合发布平台公示的《福州富春紫光污水处理有限公司2023年自行监测年度报告》(即元洪投资区污水处理厂)可知，2023年该污水处理厂全年污水处理量为1349.5657m3，日处理规模为36974.4m3/d，剩余处理余量约3025.6m3/d。 本项目生活污水排放量0.48m3/d，仅占元洪投资区污水处理厂剩余处理规模的0.016%，因此，元洪投资区污水处理厂有足够余量接纳本项目废水排放量。元洪投资区污水处理厂一期工程污水处理主要工艺为水解池+改进型SBR池+高密度澄清池工艺；二期、三期工程污水处理工艺为水解池+改良型卡式氧化沟+二沉池+高密度澄清池工艺，属于城镇污水处理厂通用工艺。因此，从处理能力及处理工艺分析，元洪投资区污水处理厂可接纳项目废水排放量，不会对污水处理厂水量负荷造成冲击。 根据上述分析，项目生活污水经化粪池预处理达标后通过厂区污水总排放口排入市政污水管网，最终送往元洪投资区污水处理厂集中处理，项目废水水质、水量均不会对污水处理厂造成负荷冲击，项目污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。 4.2 运营期大气环境影响分析和污染防治措施 4.2.1 运营期废气源强核算 （1）印刷工序废气 根据原辅材料成分资料可知，项目使用的油墨组成成分（详见附件11）及稀释剂成分详见表4.2-1。 表4.2-1 项目油墨及稀释剂成分一览表 化学品名称 成分 含量% 聚氨酯凹版复合塑料薄膜印刷油墨 颜料 10-40 合成树脂 20-25 醋酸乙酯 5-10 醋酸丁酯 5-10 醋酸正丙酯 5-10 异丙醇 5-10 丙二醇甲醚醋酸酯 0-5 稀释剂 乙酸乙酯 100 根据本项目油墨成分资料可知，本项目使用的聚氨酯凹版复合塑料薄膜印刷油墨VOCS最大含量为45%，满足《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）表1油墨中可挥发性有机化合物含量的限值要求（VOCs≤75%）。 本项目在储运过程中油墨、稀释剂均采取桶装封闭储存；调配工序在密闭空间内进行并有效收集，非即用状态加盖密封。项目印刷、复合、熟化工序均在密闭空间内操作，且拟在印刷机上方安装集气罩对产生的有机废气进行收集，收集的废气经活性炭吸附装置处理后由一根15m高排气筒（DA001）进行排放。 根据《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018），非甲烷总烃指从总烃中扣除甲烷以后其他气态有机化合物的总和（以碳计）。本次评价以油墨中醋酸乙酯、醋酸丁酯、醋酸正丙酯、丙二醇甲醚醋酸酯及异丙醇含量为45%，全部挥发计，项目聚氨酯凹版复合塑料薄膜印刷油墨使用量约为2.25t/a，则油墨使用过程中产生的有机废气量约为1.0125t/a。 项目稀释剂使用量约为0.75t/a，稀释剂为有机溶剂，主要成分为包括乙酸乙酯，以100%挥发计，因此，项目油墨及稀释剂使用过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）量约为1.7625t/a。 建设单位拟在印刷机上方安装集气罩对产生的有机废气进行收集，收集的废气经活性炭吸附装置处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放，去除率以80%计，集气罩收集效率为90%，设计风机风量为10000m3/h。则非甲烷总烃有组织排放量为0.317t/a，排放速率为0.132kg/h，排放浓度为13.219mg/m3，无组织排放量为0.176t/a，排放速率为0.0734kg/h。 （2）复合、熟化工序废气 根据原辅材料成分资料可知，项目使用的胶黏剂及固化剂组成成分（见附件12-13）详见表4.2-2。 表4.2-2 项目胶黏剂及固化剂组成一览表 化学品名称 成分 含量% 聚氨酯粘合剂（胶粘剂） 聚酯多元醇 73～77 醋酸乙酯 23～27 固化剂 聚异氰酸酯加成物 73～77 醋酸乙酯 23～27 项目生产过程中使用聚氨酯粘合剂（胶粘剂）及固化剂按1:2比例配比后的胶粘剂进行复合、熟化，本次评价以溶剂最大挥发量全部挥发计，则由上表可知，聚氨酯粘合剂VOCs最大挥发含量为27%，固化剂VOCs最大挥发含量为27%。项目聚氨酯粘合剂及固化剂使用量分别为0.75t/a及1.5t/a，则项目复合、熟化工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）为0.6075t/a。 企业拟在复合、熟化工序上方安装集气罩对产生的有机废气进行收集，收集的废气经上述同一套活性炭吸附装置处理后由同一根15m高排气筒（DA001）排放，去除率以80%计，集气罩收集效率为90%。则非甲烷总烃有组织排放量为0.109t/a，排放速率为0.0456kg/h，排放浓度为4.556mg/m3，无组织排放量为0.0608t/a，排放速率为0.0253kg/h。 表4.2-3 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染物 产生源强 治理措施 排放源强 排放口 排放时间（h） 废气产生量(m3/h) 浓度(mg/m3) 产生量(t/a) 工艺 收集效率 工艺去除率 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 排放量(t/a) 编号 高度 印刷工序 有组织 非甲烷总烃 10000 73.438 1.7625 活性炭吸附（1#）+15m高排气筒 90% 80% 13.219 0.132 0.317 DA001 15m 2400 无组织 非甲烷总烃 / / 0.176 / / / / 0.0734 0.176 / / 2400 复合、熟化工序 有组织 非甲烷总烃 10000 25.312 0.6075 活性炭吸附（1#）+15m高排气筒 90% 80% 4.556 0.0456 0.109 DA001 15m 2400 无组织 非甲烷总烃 / / 0.0608 / / / / 0.0253 0.0608 / / 2400 4.2.2大气环境影响评价 4.2.2.1环境影响预测及评价 本环评根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN模型，对项目主要污染物的排放进行预测分析。本次环评主要对DA001排气筒废气非甲烷总烃进行环境影响分析。 （1）估算模式计算参数见表4.2-4。 表4.2-4 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度/ °C 38.7 最低环境温度/ °C -0.3 °C 土地利用类型 建设用地 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / （2）污染源参数 本项目废气有组织废气、无组织废气排放源参数见下表。 表4.2-5 有组织排放大气污染源参数表 污染源 污染物 排风量(m3/h) 排放情况 排放源参数 排放量(t/a) 速率(kg/h) 高度m 直径m 出口温度℃ 时间h DA001排气筒 非甲烷总烃 10000 0.4266 0.178 15 0.5 25 2400 表4.2-6 无组织废气排放源强及排放参数 面源名称 主要污染物 污染源面积m2 排放高度m 排放速率（kg/h） 生产车间 非甲烷总烃 1680 10.0 0.0988 （3）估算结果 各污染源最大落地浓度、占标率、最大落地浓度距离结果见表4.2-7、4.2-8。 表4.2-7 有组织污染物最大落地浓度预测结果 污染源 最大地面浓度点 污染源 污染物 浓度 (mg/m3) 占标率 (%) 下风向最大浓度距离(m） DA001排气筒 非甲烷总烃 0.00280 0.14 61 表4.2-8 无组织污染物最大落地浓度预测结果 编号 排放源名称 污染物 名称 最大落地浓度 (mg/m3) 最大占标率Pi(%) 下风向最大浓度距离(m） 1 生产车间 非甲烷总烃 000608 0.30 43 根据预测结果可知，正常工况排放废气的最大地面浓度均小于环境标准，各污染源最大占标率Pmax均低于1%（最大值为0.68%），贡献值很小。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，三级评价不进行进一步的大气环境影响评价，大气影响为可接受的。 （4）敏感目标影响分析 本项目大气污染物排放对敏感目标的影响预测结果详见表4.2-9。 表4.2-9 项目废气排放对周边敏感目标影响预测结果 污染源 污染物名称 38m（宅前村） 预测质量浓度（mg/m3） 占标率% DA001排气筒 非甲烷总烃 0.000523 0.03 生产车间 非甲烷总烃 0.00603 0.30 综上所述，本评价认为本项目排放的废气对周边环境质量影响不大。 （5）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.7.5大气环境防护距离”：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 根据《大气环境影响评价实用技术》第10章大气环境防护距离与卫生防护距离中：10.3.2.2 大气环境防护距离确定技术要点：设置大气环境防护距离的前提：首先，无组织排放源场界监控点处排放浓度必须达标，其次，排放源场界外存在小时(或一次)浓度超过环境质量标准的情况。 根据预测结果可知，污染物最大小时落地浓度均未超过其环境质量标准，场界外不存在小时（或一次）浓度超过环境质量标准的情况，因此不需要设置大气环境防护距离。 （6）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）7.2章节相关内容“无组织排放的有毒有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间应设置卫生防护距离”，根据表前文分析可知本项目(非甲烷总烃）无浓度超标点，因此，本项目可不设置卫生防护距离。 同时参照《大气影响评价实用技术》第10章“大气环境防护距离与卫生防护距离”。10.2.2.2章计算确定卫生防护距离技术要点章节相关内容：“在污染源所有影响区域范围内，排放到环境中的污染物浓度如超过环境空气质量标准，包括厂区内、厂界、厂界外，则需设置卫生防护距离，如在厂区内满足GB3095及TJ36要求，可不设置卫生防护距离”，综上所述，本项目不增设卫生防护距离。 4.2.3运营期大气污染防治措施合理性分析 项目印刷、复合、熟化工序废气各自经设备上方集气罩收集进入活性炭吸附装置（1#）处理，后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ 1122-2020）中附录A中的表A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，本项目使用的废气治理措施“活性炭吸附装置”属于可行技术。 表4.2-10 废气防治可行技术参考表 产排污环节 污染源种类 过程控制技术 可行技术 塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气 非甲烷总烃 溶剂替代，密闭过程，密闭场所，局部收集 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧 ①工艺原理 活性炭是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。活性炭分为粉末活性炭、粒状活性炭及活性炭纤维，但是由于粉末活性炭产生二次污染且不能再生而被限制使用。粒状活性炭粒径500～5000μm，有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。 ②技术可行分析 A、治理效率及污染物达标分析 活性炭吸附有机废气能主要去除非甲烷总烃计，目前国内已经开始采用此方法，根据《吸附法工业治理工程技术规范(HJ2026-2013)》要求，采用吸附装置的净化效率不得低于90%，由于本项目废气源强相对较低，因此，本评价拟采用的活性炭吸附装置净化按保守80%计，为保证废气与活性炭的接触时间和吸附效果，要求控制吸附裝置吸附层的风速，一般取0.10m/s～0.15m/s之间；吸附剂和气体的接触时间宜按不低于3s计；同时确保项目活性炭吸附装置一次性装置量，定期更换活性纤维，采取以上治理措施综合治理措施后，正常情况下可确保项目废气净化效率在80%。 根据上表可知，本项目产生的非甲烷总烃排放浓度可达到《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1排放标准要求。因此，项目生产过程中产生的废气经处理后对环境影响较小，采取的措施可行。 B、集气效率要求及可靠性分析 根据《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》（闽环保大气〔2017〕9号）中提出的密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率应达到80%以上。本项目挥发性有机物排放主要为印刷废气、粘箱废气及擦拭废气。项目废气收集效率按90%计，要求废气收集系统与生产设备自动同步启动，采取以上措施，正常情况，可确保收集效率可达90%，可符合闽环保大气〔2017〕9号提出VOCs废气收集率应达到80%以上，可符合要求。 C、环保措施可行性分析： 当有机废气气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质及气味从而被吸附，废气经活性炭吸附塔后，净化气体高空达标排放。 活性炭装置有着管理方便，运行稳定，处理效率高、体积较小的优点，适用于本项目废气处理。 D、长期稳定运行和达标排放要求 为确保活性炭吸附装置对有机废气的净化效率，本评价要求采取以下设计措施： a、活性炭的断裂强度应不小于5N，BET比表面积应不低于1100m2/g； b、采用纤维状吸附剂(活性炭纤维毡)时，气体流速宜低于0.15m/s； c、有机废气中颗粒物含量不得超过1mg/m3时； d、当排气浓度不能满足设计或排放要求时应更换吸附剂； e、采用纤维状吸附剂时，吸附单元的压力损失宜低于4kPa； f、采用孔径、空间分布及比表面积大的活性炭纤维； g、保证吸附质与吸附剂之间一定的接触时间，才能使吸附剂发挥最大的吸附能力。 ③无组织废气治理措施 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122—2020）的要求，建议对本项目无组织排放废气控制提出以下要求： ①项目原辅材料应储存于密闭的包装容器中。 ②工艺过程无组织排放控制，在印刷等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至废气收集处理系统，无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至废气收集处理系统。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减无组织排放。 加强车间地面的清扫，减少粉尘对职工及周边环境的影响。 ③建设单位应配备环保方面专业人员，并定期检查各环保设施，针对活性炭应定期检查并更换，确保不发生非正常工况下的废气排放。同时项目废气处理应加强管理，防止因处理设施故障造成废气非正常排放。 4.3运营期声环境影响分析和污染防治措施 4.3.1 噪声污染源强分析 本项目主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，根据类比分析，各设备噪声源强详见表4.3-1。 表4.3-1 项目设备噪声一览表 序号 设备名称 台数 噪声级（dB（A）） 1 凹版印刷机 2 75~80 2 干式复合机 2 75~80 3 制袋机 8 75~80 4 分切机 1 80~85 4.3.2运营期声环境影响分析 项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中附录A户外声传播的衰减及附录B典型行业噪声预测模型进行分析。 （1）噪声源调查 根据现场勘查，项目噪声主要来自设备运行机械噪声，坐标原点以车间一中心点位为原点。 （2）噪声预测分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐方法，本次评价采用的噪声预测模型如下： 1) 单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 某个声源在预测点的倍频带声压级的计算公式如下： Lp(r)=Lp(r0)+Dc-Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处声压级，dB； Dc--指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB，Dc=0dB； Adiv--几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm--大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr--地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc--其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 衰减项计算按导则附录A相关模式计算。 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中： LA(r)—距离声源r处的A声级，dB（A）； Lpi(r)--预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； △Li--i倍频带A计算网络修正值，dB。 2)室内声源等效室外声源声功率级计算方法 ①如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室内的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2--靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL--隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 室内声源等效室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw--点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q--指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时；Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R--房间系数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij---室内j声源i倍频带的声压级，dB； N---室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp1i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp2i(T)--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi--围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带的声功率级： 式中： Lw---中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp1i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； S---透声面积，m2。 ⑤然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA,j，在T时间内该声源工作时间为t j，在拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中： Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB T--用于计算等效声级的时间，s； N--室外声源个数； ti--在T时间内i声源工作时间，s； M--室内声源个数； tj--在T时间内j声源工作时间，s。 （4）预测值计算 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式为： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB； Leqb---预测点的背景值，dB。 （5）厂界噪声预测结果分析 利用上述模式，本项目各厂界噪声的噪声影响预测(综合贡献值)计算结果见表，具体预测结果见下表所示。 表4.3-2 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 编号 测点位置 影响贡献值 标准值 达标情况 昼间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 厂界东侧 51.0 65 55 达标 夜间不生产 2 厂界南侧 49.0 达标 3 厂界西侧 53.5 达标 4 厂界北侧 54.8 70 55 达标 厂界达标分析：项目不涉及夜间生产，根据表4.3-2预测结果表明，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，临近海城公路的北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准（昼间≤70dB(A)），其余三侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间≤65dB(A)。 （6）敏感点噪声预测结果分析 利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测项目周边50m范围内声环境敏感点到位置的噪声贡献值，并与敏感点背景值进行叠加，预测结果见表4.3-3所示。 表4.3-3 敏感点噪声预测结果 单位：dB(A) 序号 预测点位置 贡献值 背景值 预测值 预测值与现状值差值 达标情况 达标 情况 昼间 昼间 昼间 昼间 夜间 1 宅前村 37.4 53.0 53.1 +0.1 60 夜间不生产 达标 由表4.3-3可知，项目设备噪声对周边敏感点（宅前村）的噪声贡献值较低，叠加背景值后，周边声环境敏感目标昼间的声环境质量可以符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准，因此，项目对声环境敏感目标环境影响小。 4.3.3 运营期噪声防治措施 为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类及4类标准，本报告建议采用以下降噪措施： （1）项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强。 （2）加强车间内的噪声治理，对厂区高噪声设备采用隔声、消声、吸声、减振等有效措施，以有效降低车间噪声。 （3）加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。 （4）车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭。 通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类及4类标准，措施可行。 4.4运营期固体废物影响分析和污染防治措施 4.4.1 运营期固废物源强核算 本项目运营期固体废物主要为边角料、不合格产品、废油墨空桶、废胶粘剂空桶及废固化剂空桶、废抹布、废活性炭及生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①边角料、不合格产品 项目分切工序会产生边角料，检验工序会产生不合格品，根据建设单位提供的资料可知，边角料及不合格品产生量约为12t/a，回收可利用价值高，集中收集后外售给其他企业综合利用。 （2）危险废物 ①废油墨空桶、废胶粘剂空桶及废固化剂空桶 根据建设单位提供的资料可知，项目使用油墨产生的废油墨空桶为0.3t/a，使用胶粘剂产生的废胶粘剂空桶为0.15t/a，使用固化剂产生的废固化剂空桶为0.2t/a，乙酸乙酯空桶循环使用，故不产生废乙酸乙酯空桶。 根据《国家危险废物名录》（2021版），废油墨空桶、废胶粘剂空桶及废固化剂空桶属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-041-49，妥善收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。 ②废抹布 本项目一般使用干净抹布蘸取稀释剂来清洁印刷机的印版，清洁过程中会产生废抹布，产生量约为0.075t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年版）可知，废抹布属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-041-49，妥善收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。 ③废活性炭 根据中国建筑出版社(1997)出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每1.0kg活性炭吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，本项目按1t活性炭吸附0.5t有机废气计算，根据前文产排污分析可知，项目有组织有机废气净化了1.706t/a，本项目有机废气采用活性炭吸附装置净化处理，则预计项目年消耗活性炭量为3.412t，则项目每年产生的废活性炭量约为5.118t/a，项目计划2个月更换一次活性炭吸附填料，确保项目有机废气达标排放。根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-039-49，妥善收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。 （3）生活垃圾 按G=K·N计算 式中：G——生活垃圾产量（kg/d）； K——人均排放系数（kg/人·d），住宿员工按0.8kg/人·d计，不住宿员工0.5kg/人·d； N——人口数（人）。 本项目员工12人，均不住厂，工作日以300天计算，则生活垃圾产生量为1.8t/a。产生的生活垃圾分类收集后委托当地环卫部门统一清运处置。 综上分析，项目运营期各类固体废物产生及处置情况详见表4.4-1。 表4.4-1 项目固废产生及处置情况汇总表 序号 分类 固废名称 产生环节 类别 代码 产生量t/a 处置方式 1 一般工业固废 边角料 分切 / 220-001-04 12 集中收集后外售给其他企业综合利用 不合格产品 检验 / 220-002-04 2 危险废物 废活性炭 废气处理 HW49 900-039-49 5.118 暂存于危废间内，定期委托有资质的单位处置 废油墨空桶 印刷 HW49 900-041-49 0.3 废胶粘剂空桶 复合 HW49 900-041-49 0.15 废固化剂空桶 复合 HW49 900-041-49 0.2 废抹布 印刷机擦拭 HW49 900-041-49 0.075 3 生活垃圾 办公、生活等 / / 1.8 分类收集后交由环卫部门统一清运处置 注：一般工业固废代码根据《一般固体废物分类与代码》(GBT39198-2020)进行设置。 4.4.2固体废物管理要求 4.4.2.1一般工业固废 本项目在生产过程中产生的一般固废为边角料及不合格产品，集中收集后外售给其他企业综合利用。本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 4.4.2.2危险废物 建设单位拟在厂区内设置一处危废贮存间，危险废物收集后分类分区贮存于危废贮存间并委托有资质单位处置。危险废物在厂区内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 ①危险废物的收集和临时贮存要求 危废贮存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行及建设，同时还需委托有资质的单位处置。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2023），项目在运营过程中，按照以下要求管理危险废物： a.加强危险废物管理，制定危险废物管理计划，并报当地生态环境部门备案。对员工进行培训，提高全体人员对危险废物管理的认识。确保相关管理人员和从事危废收集、运送、贮存等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程等各项工作要求；掌握危险废物分类收集、运送、贮存的正确方法和操作程序，提高安全防护和应急处置能力。 b.建设单位必须严格 按 照 《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求来进行危险废物的收集、贮存和运输。危险废物的收集、贮存，须按照其特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危废。盛装危废的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷，并依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规范建设危废贮存场所并设置危废标识。危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 c.规范建设危废贮存间。危废贮存间应设置明显标志，并对地面进行硬化，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏、密闭等措施，并建立健全危险废物管理台账、专人管理。禁止将危废混入非危险废物中贮存。并且，贮存时间不得超过一年。 d.严格执行危险废物转移管理制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 ②危险废物规范化管理要求 根据《危险废物规范化管理指标体系》的规定，本项目在生产中产生的危险废物具体管理要求如下： a.污染防治责任制度： 在危废暂存场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息，且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人等。 b.标识制度： 危险废物标签、贮存分区标志和物贮存、利用、处置设施等标志根据《危险废物识别标志设置技术规范（HJ 1276—2022）的要求设置。危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”；危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注；危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。 c.管理计划制度： 制定危险废物管理计划。管理计划应包括减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施；报当地环保部门备案，若管理计划内容有重大改变，及时报当地环保部门重新备案。管理计划内容有重大改变的情形包括：①变更法人名称、法定代表人和地址；②增加或减少危险废物产生类别；③危险废物产生数量变化幅度超过20%；④新、改、扩建或拆除原有危险废物贮存、利用和处置设施。 d.申报登记制度： 如实地向当地生态环境部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。可提供证明材料，如环评文件、竣工验收文件、危险废物管理台账、危险废物转移联单、危险废物处置利用合同、财务数据等；申报事项有重大改变的，应当及时申报；按照危险废物特性分类进行收集，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）；危险废物转移采取网上申报；对管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员进行了培训；参加培训人员对本单位的危险废物管理制度、工作流程等各项要求，掌握危险废物分类收集、运输、暂存的正确方法和操作程序；贮存场所地面硬化及防渗处理；；装载危险废物的容器完好无损；建立危险废物贮存台账，并如实和规范记录危险废物贮存情况。 ③危险废物转移 建设单位按照危废转移要求，在转移危废前通过登录福建省固体废物环境监管平台申请电子转移联单，申报转移计划。 ④制定危险废物管理计划和危险废物台账管理 建设单位按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259 —2022）制定危险废物管理计划和危险废物台账管理。 a.建设单位制定年度危险废物管理计划，危险废物管理计划中记录了上年度产生的和本年度计划产生的危险废物名称、危废代码、废物类别、有害物质名称、危险特性、危废产生来源及生产工序。 b.制定危险废物减量化的计划和措施。 c.填报危险废物转移情况，包括危险废物贮存措施、运输措施和转移计划等。 d.填报危险废物委托利用或处置措施。 4.4.2.3生活垃圾 项目运营期职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。 综上所述，本项目只要加强对固体废物的收集和分类管理，并做到及时清运处置和综合利用后，对区域内自然环境、生态等造成的影响较小。 4.5地下水、土壤环境影响分析 （1）地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“塑料制品制造”的“其他”，其所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不进行地下水环境影响评价工作。 （2）土壤环境 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于“其他行业”的“其他”，其所属的土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作。 4.6自行监测计划 根据《固定污染源排污许可证分类管理名录（2019年本）》中，本项目属于“ 十八、印刷和记录媒介复制业 23-39印刷 231中的其他”类及“二十四、橡胶和塑料制品业 29-62塑料制品业 292中的其他 ”类，应进行排污登记管理。根据生态环境部发布的《排污许可常见问题2020年第7期固定污染源排污许可清理整顿4问(第一批)》”中“2、实施登记管理的排污单位，对其台账管理、自行监测、执行报告等有何要求？答：《关于印发<固定污染源排污登记工作指南（试行）> 的通知》已经明确了排污单位登记内容，对登记管理排污单位不做台帐管理、自行监测和执行报告等要求。排污单位登记管理不是行政许可，《名录（2019年版）》对登记管理的范围做出了规定”。 因此，本项目无需制定自行监测计划。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气排气筒（DA001） | 非甲烷总烃 | 印刷、复合、熟化工序废气各自经设备上方集气罩收集进入活性炭吸附装置（1#）处理，后通过1根15m高排气筒（DA001）排放 | 执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）中表1排放限值(非甲烷总烃≤50mg/m3） |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强废气的收集及活性炭吸附净化装置维护保养，防止废气事故无组织排放；生产过程中门窗关闭，保持一个相对密闭的空间，合理设计送排风系统 | 非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值要求（监控点处1h平均浓度值≤6.0mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20.0mg/m3） |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强废气的收集及活性炭吸附净化装置维护保养，防止废气事故无组织排放；生产过程中门窗关闭，保持一个相对密闭的空间，合理设计送排风系统 | 执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）中表3企业边界监控点(非甲烷总烃≤2.0mg/m3) |
| 地表水 环境 | 生活污水排放口（DW001） | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理达标后接入市政管网，最终排入元洪投资区污水处理厂处理 | 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值）（pH6～9(无量纲) ，COD≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L，NH3-N≤45mg/L） |
| 声环境 | 厂界四周 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、隔声等措施 | 北侧靠海城公路厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准(昼间噪声≤70dB(A))，其余三侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准(昼间噪声≤65dB(A)) |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 一般工业固废 | 边角料、不合格产品 | 暂存于一般工业固废暂存间，收集出售给回收企业综合利用 | 一般工业固体废物的临时贮存和管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定 |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 设置危险废物暂存间，妥善分类收集暂存后定期委托有资质的单位进行处置 | 危险废物的临时贮存和管理执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求 |
|  |  | 废油墨空桶、废胶粘剂空桶及废固化剂空桶 |  |  |
|  |  | 废抹布 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门清运处理 | 验收措施落实情况 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 无 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 危险暂存间及危化品仓库等四周设置导流沟，地面采取防渗、设置围堰等风险防范措施；加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。定期进行防火安全检查，确保消防设施完整等。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污口规范管理 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)，要求各排放口(源)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表5.1-1。 表5.1-1 排污口图形符号(提示标志)一览表 排放部位 项目 污水排放口 废气排放口 噪声排放源 一般工业固废 危险废物 图形符号 形状 正方形边框 正方形边框 正方形边框 三角形边框 三角形边框 背景颜色 绿色 绿色 绿色 黄色 黄色 图形颜色 白色 白色 白色 黑色 黑色 （2）排污申报 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部第11号)可知，本项目实行排污许可简化管理；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可简化。 表 5.1-2 周定污染源排污许可分类管理名录(摘录) 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 十八、印刷和记录媒介复制业 23 39 印刷 231 纳入重点排污单位名录的 除重点管理以外的年使用80吨及以上溶剂型油墨、涂料或者10吨及以上溶剂型稀释剂的包装装潢印刷 其他* 二十四、橡胶和塑料制品业 29 62 塑料制品业 292 塑料人造革、合成革制造 2925 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929 其他 （3）自主竣工环境保护验收要求 根据国务院【国令第682号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。 根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。 |

六、结论

本项目位于福州元洪投资区（租赁捷旺食品(福建)有限公司4号楼、5号楼），主要从事0.08mm食品塑料包装袋生产加工，项目建设符合国家相关产业政策，符合《福州市元洪投资区总体规划（2016-2030）》及其规划环评中的相关要求，符合“三线一单”以及生态分区管控控制要求，选址可行，经采取综合性、积极有效性的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，使这些不利影响均在可接受范围内。 综上所述，在认真执行建设项目“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施，严格落实各项生态环境保护、污染防治措施和环境管理机构的要求的前提下，确保各污染物达标排放，对周围的环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 编制单位（单位）：长沙成智格环境评估有限公司 2024年6月

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.338t/a | / | / | 0.6628t/a | / | 0.6628t/a | +0.6628t/a |
| 废水 | COD | 0.0963t/a | / | / | 0.0459t/a | / | 0.0459t/a | +0.0459t/a |
|  | BOD5 | 0.0308t/a | / | / | 0.0227t/a | / | 0.0227t/a | +0.0227t/a |
|  | SS | 0.0147t/a | / | / | 0.0168t/a | / | 0.0168t/a | +0.0168t/a |
|  | 氨氮 | 0.0132t/a | / | / | 0.00488t/a | / | 0.00488t/a | +0.00488t/a |
| 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3.6t/a | / | / | 1.8t/a | / | 1.8t/a | +1.8t/a |
|  | 一般工业 固体废物 | 不合格产品 | 8t/a | / | / | 12t/a | / | 120t/a | +12t/a |
|  |  | 边角料 |  | / | / |  | / |  |  |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 2.7t/a | / | / | 5.118t/a | / | 5.118t/a | +5.118t/a |
|  |  | 废油墨空桶 | 0.2t/a | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  |  | 废胶粘剂空桶 | 0.1t/a | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  |  | 废固化剂空桶 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  |  | 废抹布 | 0.05t/a | / | / | 0.075t/a | / | 0.075t/a | +0.075t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

新鲜水

生活用水

化粪池

元洪投资区污水处理厂

36

144

180

144

新增工序