建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产自动喷水灭火系统6500套、消防给水设备60万个、消防水带400万米、干粉灭火器10万瓶、气体灭火装1千套项目

建设单位（盖章）：泉州市山河消防技术有限公司

编制日期：2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产自动喷水灭火系统6500套、消防给水设备60万个、消防水带 400万米、干粉灭火器10万瓶、气体灭火装置1千套项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2404-350583-04-03-978061 |
| 建设单位联系人 | 陈守笋 | 联系方式 | 13636964941 |
| 建设地点 | 福建省南安市柳城街道下都社区北街21号、北街158号 |
| 地理坐标 | 118 度 23 分 45.261 秒， 24 度 54 分 17.824 秒 |
| 国民经济 行业类别 | C2922 塑料板、管、型 材制造； C3353 安全、 消防用金属制品制造； C3443 阀门和旋塞制造； C3595 社会公共安全设 备及器材制造； D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29：53 塑料制品业 292； 三十、金属制品业 33：66 建筑、安全用金属制品制造 335； 三十一、通用设备制造业 34： 69 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344； 三十二、专用设备制造业 35： 70 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 359； 四十一、电力、热力生产和供应业 91 热力生产和供应工程 （包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 南安市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 闽发改备 [2024]C060945号 |
| 总投资（万元） | 1100 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 无 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 占地面积 13818.24m2 |
| 专项评价 设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价。项目工程专项设置情况参照表1专项评价设置原则表，具体见下表。 表1-1 专项评价设置情况一览表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标②的建设项目 项目主要排放大气污染物为颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOX，不涉及大气专项设置原则中提及的有毒有害物质 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后排入南安市污水处理厂处理 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目 项目不涉及有毒有害、易燃易爆危险物质 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 项目不涉及取水口 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 项目不属于向海洋排放污染物的海洋工程建设项目 否 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 ②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 根据上表分析可知，项目无需开展专项评价工作。 |

| 规划情况 | 规划名称：《南安市城市总体规划（2017-2030 年）》 审批机关：福建省人民政府 审批文号：闽政文〔2017〕433 号 |
| --- | --- |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目拟选址于福建省南安市柳城街道下都社区北街21号、北街158号，用地系租赁泉州宝丰石材有限公司闲置厂房、用地作为经营场所，租赁面积13818.24m2，根据出租方提供的不动产权证书以及地块证明（详见附件4），项目用地为工业用地，符合南安市柳城街道土地利用规划。对照《南安市城市总体规划图》（详见附图6），项目所在地块为备用地，目前选址可暂时作为项目过渡性经营场所，建设单位承诺（详见附件12），今后若规划需要，建设单位将无条件配合区域规划的实施，搬迁至其它符合要求的地方进行生产，目前选址暂时作为项目过渡性经营场所可行。 |
| 其 他 符 合 性 分 析 | 1.1、产业政策符合性分析 本项目产品为消防器材类，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）及《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》等相关文件，本项目所采用的工艺、设备和生产规模均不属于限制类或淘汰类，符合国家有关法律、法规和政策的规定，且本项目已通过南安市发展和改革局备案(闽发改备[2024]C060945号)（详见附件2），因此本项目的建设符合国家及地方当前产业政策。 1.2、“三线一单”控制要求符合性分析 （1）生态保护红线 对照《福建省生态保护红线划定方案》及其调整方案，项目位于福建省南安市柳城街道下都社区北街21号、北街158号，不位于国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种植资源保护区的核心区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准，环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 本项目废气、噪声经治理之后对环境污染影响较小；固废可做到无害化处置；生产过程生产废水无外排，生活污水经化粪池处理达标后通过市政污水管网纳入南安市污水处理厂统一处理后达标排放。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目建设过程中所利用的资源主要为水资源、电和天然气，均为清洁能源和常见能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。因此项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本评价结合国家产业政策、《市场准入负面清单（2022年版）》、《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》及“三线一单”进行说明。 ①产业政策符合性 根据本章节“1.1 产业政策符合性分析”，项目建设符合国家当前产业政策。 ②“负面清单”符合性 经检索《市场准入负面清单（2022年版）》及《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》，项目不在上述清单的禁止准入类和限制准入类。 ③与“三线一单”要求符合性 对照《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）的相关内容，详见表1.3-1。 表1.3-1 全省生态环境总体准入要求 适用范围 准入条件 项目 情况 符合性 全省陆域 空间布局约束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若千意见》中确定的园区，在上述园区新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 项目主要从事消防器材生产加工，不属于重点产业及产能过剩行业等；项目所在区域水环境质量良好，项目外排废水经预处理达标后通过市政污水管网纳入南安市污水处理厂集中处理。 符合 污染物排放管控 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3.尾水排入近岸海城汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 项目不涉及总磷、重金属污染物，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代 符合 对照上表，项目建设符合福建省生态环境准入要求。 同时根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号），泉州市实施“三线一单”生态环境分区管控，项目与泉州市生态环境准入清单要求符合性分析如下表1.3-2。 表1.3-2 本项目与泉州市生态环境准入清单要求符合性分析 适用范围 准入条件 项目情况 符合性 泉州市陆域 空间布局约束 1.除湄洲湾石化基地外，其他地方不再布局新的石化中上游项目。 2.泉州高新技术产业开发区（鲤城园）、泉州经济技术开发区、福建晋江经济开发区五里园、泉州台商投资区禁止引进耗水量大、重污染等三类企业。 3.福建洛江经济开发区禁止引入新增铅、汞、镉、铬和砷等重点重金属污染物排放的建设项目，现有化工（单纯混合或者分装除外）、蓄电池企业应限制规模，有条件时逐步退出；福建南安经济开发区禁止新建制浆造纸和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目；福建永春工业园区严禁引入不符合园区规划的三类工业，禁止引入排放重金属、持久性污染物的工业项目。 4.泉州高新技术产业开发区（石狮园）禁止引入新增重金属及持久性有机污染物排放的项目；福建南安经济开发区禁止引进电镀、涉剧毒物质、涉重金属和持久性污染物等的环境风险项目。 5.未经市委、市政府同意，禁止新建制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 1、项目不属于石化项目； 2、项目不属于水量大、重污染等三类企业； 3、项目无重金属污染，无生产废水外排； 4、项目无重金属污染，不涉及剧毒物质； 5、项目不属于制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 符合 污染物排放管控 涉新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 项目实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 符合 对照上表，项目符合泉州市生态环境准入清单要求。 同时对照《泉州市陆域环境管控单元图》，项目属于南安市重点管控单元6（详见附图10），具体分析见表1.3-3。 表1.3-3 本项目与南安市生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元编码 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 项目情况 符合性 ZH35058320016 南安市重点管控单元6 重点管控单元 空间布局约束 1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目。 2.新建高 VOCs 排放的项目必须进入工业园区。 项目不涉及化学品和危险废物排放；项目不属于高VOCs 排放的项目 符合 环境风险防控 单元内现有化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业，应建立风险管控制度，完善污染治理设施，储备应急物资。应定期开展环境污染治理设施运行情况巡查，严格监管拆除活动，在拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施活动时，要严格按照国家有关规定，事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 项目不属于化学原料和化学制品制造业，不涉及管控情况 符合 对照上表，项目建设符合《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号）的相关要求。 综上所述，项目选址和建设符合“三线一单”控制要求；不会触及区域环境质量底线；资源占用率小，不突破区域资源利用上线，项目建设符合国家产业政策和《市场准入负面清单（2022 年版）》及《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》相关要求。 1.3、环境功能区划适应性 （1）水环境 本项目无生产废水外排，项目所在区域污水管网尚未完善，项目生活污水经预处理达标后通过市政污水管网纳入南安市污水处理厂进行处理，尾水经处理达标后排入西溪，对纳污水体产生影响较小，符合区域水环境功能区划要求。 （2）大气环境 项目所处区域环境空气质量划为二类功能区，大气环境执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单标准，根据《南安市质量分析报告（2022度）》，可知项目区域环境空气质量良好，本项目废气可达标排放，对周边环境影响较小，因此，项目建设符合大气环境功能区划要求。 （3）声环境 本项目所在区域环境声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目对主要噪声源采取隔声、减振、消声等综合性降噪措施，基本可将生产噪声影响控制在厂区范围内，可确保厂界噪声达标排放，对外界声环境及周边环境保护目标影响小，从声环境影响角度分析，项目建设符合声环境功能区划要求。 1.4、周围环境相容性 项目选址于福建省南安市柳城街道下都社区北街21号、北街158号，离项目厂界最近的环境保护目标为项目2号厂房北侧70m处的榕桥中学，在采取相应的措施后，项目废气、噪声可达标排放对周边环境及环境保护目标影响小。项目所在地周围没有珍稀动植物、名胜古迹和自然保护区等需特殊保护的区域，所在区域环境质量良好，对项目污染因子有一定环境容量；通过对项目生产过程的分析结果，本环评认为，只要该项目自觉遵守有关法律法规，切实落实各项环保治理设施的建设，并保证各设施正常运行，实现各项污染物达标排放，项目建设对周边环境及环境保护目标影响不大，与周边环境相容。从自然、社会条件来看，项目在利用当地的土地、人力资源、现有的交通、电力设施等方面的选择是适宜的。 1.6、生态功能区划符合性 根据《南安市生态功能区划修编（2013年）》（见附图9），项目选址于福建省南安市柳城街道下都社区北街21号、北街158号，属于“南安中心城区与工业环境和污染物消纳生态功能小区（410158306）”，区域的主导生态功能为人居、城市生态环境和污染物消纳，辅助生态功能：水质保护，项目主要从事消防器材的生产加工，不属于高污染项目，且项目污染物经采取措施后对周边环境影响小。因此，项目建设和南安市生态功能区划相符。 1.7与VOCs相关政策符合性分析 ①与泉州市关于建立VOCS废气综合治理长效机制符合性分析 根据《泉州市环境保护委员会办公室关于建立VOCS废气综合治理长效机制的通知》（泉环委函【2018】3号），新建涉VOCs排放的工业项目必须入园。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。南安要重点加强表面涂装、制鞋、家具制造业行业治理。 本项目位于福建省南安市柳城街道下都社区北街21号、北街158号，根据出租方提供的不动产权证书以及地块证明（详见附件4），项目用地为工业用地，符合南安市柳城街道土地利用规划，符合新建涉VOCs排放的工业项目必须入园的要求。项目有机废气收集后经“二级活性炭吸附装置”净化后通过15m高排气筒排放，项目采取相对应的有机废气综合治理措施，从源头控制有机废气的排气量，符合《泉州环境保护委员会办公室关于建立VOCs废气综合治理长效机制的通知》(泉环委函[2018]3号)的要求。 ②与《泉州市2020挥发性有机物治理攻坚实施方案》符合性分析 对照《泉州市2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》（泉环保大气[2020]5号），符合性分析如下： A、大力推进源头替代，有效较少VOCs产生； B、全面落实标准要求，强化无组织排放控制； C、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。 企业建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、采购量、使用量、库存量等信息，并保存相关证明材料；加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理；存储环节采用密闭容器，高效密封储罐等；装卸、转移和输送环节无废气外泄；生产和使用环节进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭，有机废气得到有效收集，并采用二级活性炭吸附装置处理，提供废气净化效率，严格落实挥发性有机物的治理要求。 因此，项目建设符合《泉州市2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》文件的要求。 ③项目与《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）附录 D 符合性分析 对照《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018） 附录D中工艺措施和管理要求，项目建设符合性详见表 1.7-1。 表1.7-1与《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）附录D符合性分析 内容 符合性分析 相符性 工艺 措施 要求 采用溶剂型涂料的涂装工序，各环节及涂装设备清洗应在密闭空间或设备中进行，产生的挥发性有机物经集气系统收集导入挥发性有机物处理设施或排放管道，达标排放。 本项目涂装工序不采用溶剂型涂料，为水性漆、水性胶黏剂、环氧树脂塑粉，烤漆房、烘干固化烤房均为密闭设备，并采用有效的废气收集、治理措施。 符合 涂料、稀释剂、固化剂、清洗溶剂、脱漆剂等含挥发性有机物的原辅材料在储存和输送过程中应保持密闭，使用过程中随取随开，用后应及时密闭，以减少挥发。 项目使用的水性漆、水性胶黏剂在储存和输送过程中均密闭保存，使用过程中随取随开，用后及时密闭。 符合 宜采用集中供料系统，无集中供料系统，工作结束后应将剩余的涂料及含挥发性有机物的辅料送回调漆室或储存间。 项目涂装工序不采用溶剂型涂料，项目使用的水性漆、水性胶黏剂在喷漆、过胶作业结束后，剩余的涂料均集中收集储存至化学品存放间。 符合 集气系统和挥发性有机物处理设施应与生产活动及工艺设施同步运行。应保证在生产工艺设备运行波动情况下集气系统和净化设施仍能正常运转，实现达标排放。因集气系统或净化设施故障造成非正常排放，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修 完毕后共同投入使用。 项目集气系统和有机废气处理设施与生产活动及工艺设施同步运行。生产运营过程加强管理，保证在生产工艺设备运行波动情况下集气系统和净化设施仍能正常运转，实现达标排放。定期检修设备，设施故障时待检修完毕后再共同投入使用。 符合 管理要求 涂装企业应做以下记录，并至少保持3年。记录包括但不限于以下内容： a)所有含VOCs物料（涂料、稀 释剂、固化剂、清洗剂等）需建 立完整的购买、使用记录，记录内容必须包含物料名称、VOCs 含量、购入量、使用量、回收和处置量、计量单位、作业时间及记录人等； b)含有VOCs物料使用的统计年报应该包括上年库存、本年度购入总量、本年度销售产品总量、本年度库存总量、产品和物料的VOCs 含量、VOCs 排放量、污染控制设备处理效率、排放监测等数据。 项目拟对进厂原料做购买、使用记录，并对年度的库存、购入总量、产品 总量等进行记录，并制定监测计划，委托第三方对废气进行监测，并保留监测报告方便生态环境部门监管。 符合 安装挥发性有机物处理设施的企业应做如下记录，并至少保存3年。记录包括但不限于以下内容： a)热力焚烧装置：燃料或电的消耗量、燃烧温度、烟气停留时间； b)催化焚烧装置： 催化剂种类、用量及更换日期，催化床层进、出口温度； c)吸附装置：吸附剂种类、用量及更换/再生日期，操作温度； d) 洗涤吸收装置：洗涤槽循环水量、pH 值、排放总量等； e)其他污染控制设备：主要操作参数及保养维护事项； f)挥发性有机物污染治理设施、生产活动及工艺设施的运行时间。 本项目烤漆、喷塑固化烘干产生的废气，拟通过二级活性炭吸附装置净化后由排气筒达标排放。 进入运营期后，企业应做好活性炭的更换日期、更换量、操作温度等信息的记录，加强管理。 符合 ④与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析见表1.7-2。 表1.7-2与GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 项目 相关技术规范要求 本项目情况 符合性 VOCs物料储存 容器、包装袋 1.容器或包装袋在非取用状态时是否加盖、封口，保持密闭；盛装过VOCs物料的废包装容器是否加盖密闭。 2.容器或包装袋是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。 项目原辅料包装在非取用时，均封口密闭；盛装过VOCs物料的废包装容器加盖密闭，并存放置专用场地（危废间）。 符合 储库、料仓 1.围护结构是否完整，与周围空间完全阻隔。 2.门窗及其他开口（孔）部位是否关闭（人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口除外） 项目厂房四周皆有围墙，原辅料存放于单独原料仓库，与周围空间完全阻隔。 符合 工艺过程 配料加工与产品包装过程 混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程是否采用密闭设备，或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 项目喷漆房、喷塑房分别单独设置，并且烤漆房、烘干固化烤房均为密闭设备，有机废气经“集气+二级活性炭吸附装置”净化处理后由15m高排气筒达标排放。 符合 含VOCs产品的使用过程 有机聚合物（合成树脂、合成橡胶、合成纤维等）的混合/混炼、塑炼/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等制品生产过程，是否采用密闭设备，或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 项目生产过程中，涉及产生VOCs废气的工序为：喷塑烘干固化、喷漆烤漆工序产生的废气经集气罩收集后，通过二级活性炭吸附装置净化处理，引至15m高排气筒达标排放。 符合 VOCs无组织排放 VOCs无组织废气收集处理系统 1.是否与生产工艺设备同步运行。2.废气收集系统的输送管道是否密闭、无破损。 项目喷漆烤漆房、烘干固化烤房均为密闭设备；生产时VOCs废气收集系统先于生产工艺设备开启；废气收集系统建成后，将定期维护确保集气管道密闭、无破损。 符合 控制要求 收集的废气中NMHC初始排放浓度≥3kg/h时，应配备VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放浓度≥2kg/h时，应配备VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外 项目所在区域不属于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放浓度<2kg/h，不涉及有机废气处理效率不低于80%的要求。 符合 台账 企业是否按要求记录台账。 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期及更换量、催化剂更换周期及更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 设有专门废气处理设施台账，内容涵盖运行时间等运行参数。 符合 根据表1.7-2，项目建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。 1.13 与《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）符合性分析 项目与《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）符合性分析见表1.7-2。 表1.13-1《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 一览表 分析 内容 方案要求 项目情况 符合性 加大产业结构调整力度 严格建设项目环境准入，新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。 福建省南安市柳城街道下都社区北街21号、北街158号，根据出租方提供的不动产权证书以及地块证明（详见附件4），项目用地为工业用地，符合南安市柳城街道土地利用规划 符合 加快燃料清洁低碳化替代 加快淘汰煤气发生炉和燃煤工业炉窑。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。 项目烘干线供热方式采用天然气燃烧供热，属常见清洁能源 符合 实施污染深度治理 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应全面加大污染治理力度，鼓励按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。铸造用生铁企业的烧结机、球团和高炉按照闽环保大气〔2019〕7号要求实施超低排放改造。 项目属消防器材加工行业，暂未制订工业炉窑行业排放标准，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造 符合 综上所述，项目符合《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 2.1项目由来 泉州市山河消防技术有限公司年产自动喷水灭火系统6500套、消防给水设备60万个、消防水带400万米、干粉灭火器10万瓶、气体灭火装置1千套项目拟选址于福建省南安市柳城街道下都社区北街21号、北街158号，该项目总投资1100万元，租赁泉州宝丰石材有限公司闲置厂房及配套用地作为经营场所，租赁占地总面积13818.24m2（详见租赁合同），其中租赁的1号厂房及配套用地占地面积为10573.56m2，2号厂房及配套用地占地面积为3244.68m2，1号厂房与2号厂房中间隔国道358，两厂房相隔约82m，拟聘职工人数为35人，其中20人住宿，设食堂；年工作时间为300天，日工作时间为8小时，夜间不生产。项目属于新建项目，拟于环评审批后投入生产。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该项目属三十、金属制品业 33“结构性金属制品制造331”中的其他，属三十一、通用设备制造业 34“通用零部件制造 348”中的其他，应编制环境影响报告表。因此，建设单位委托深圳市龙辉环保服务有限公司编制该项目的环境影响报告表（详见附件1委托书）。本环评单位接受委托后，派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照相关规定编写报告表，供建设单位报生态环境部门审批。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 报告书 报告表 登记表 二十六、橡胶和塑料制品业 29 53 塑料制品业 292 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / 三十、金属制品业 33 66 结构性金属制品制造 331；金属工具制造 332；集装箱及金属包装容器制造 333；金属丝绳及其制品制造334；建筑、安全用金属制品制造 335；搪瓷制品制造 337；金属制日用品制造 338 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / 三十一、通用设备制造业 34 69 锅炉及原动设备制造 341；金属加工机械制造 342；物料搬运设备制造 343；泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344；轴承、齿轮和传动部件制造 345；烘炉、风机、包装等设备制造 346；文化、办公用机械制造 347；通用零部件制造 348；其他通用设备制造业 349 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / 三十二、专用设备制造业 35 70 采矿、冶金、建筑专用设备制造 351； 化工、木材、非金属加工专用设备制造 352；食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 353；印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 354；纺织、服装和皮革加工专用设备制造 355；电子和电工机械专用设备制造 356；农、林、牧、渔专用机械制造 357；医疗仪器设备及器械制造 358； 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 359 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / 四十一、电力、热力生产和供应业 91 热力生产和供应工程 （包括建设单位自建 自用的供热工程） 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5 兆瓦）以上的 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料） / 2.2项目概况 项目名称：年产自动喷水灭火系统6500套、消防给水设备60万个、消防水带400万米、干粉灭火器10万瓶、气体灭火装置1千套项目 建设单位：泉州市山河消防技术有限公司 建设地址：福建省南安市柳城街道下都社区北街21号、北街158号 法人代表：陈守笋 总投资：1100万元 用地面积：租赁泉州宝丰石材有限公司闲置厂房及配套用地作为经营场所，租赁占地总面积13818.24m2，其中1号厂房配套办公宿舍楼，2号厂房配套食堂 生产规模：年产自动喷水灭火系统6500套、消防给水设备60万个（含室内消防栓12万个/年、室外消防栓3万个/年、水泵接合器1万个/年、水枪接扣30万套/年、消防水炮10万套/年、消防软管卷盘4万套/年）、消防水带400万米、干粉灭火器10万瓶、气体灭火装置1千套 职工人数：职工人数35人，其中20人住厂，工作制度：年工作时间300天，日工作时间8小时，夜间不生产 周围情况：项目1号厂房北侧为宝丰石材厂区，西侧为南安市技能拓展训练基地，南侧为永工机械，西侧为宝丰便利店、沙县小吃店、博融铁艺电焊加工厂、黑军快餐店、石旺石材厂；项目2号厂房北侧、东侧均为农田，南侧为宝丰石材厂区，西侧隔国道358为本项目1号厂房。 出租方概况：泉州宝丰石材有限公司主要从事石材加工制造，企业环保手续齐全，《泉州宝丰石材有限公司环境影响报告表》于2007年3月20日通过了原南安市环境保护局的审批(审批文号:南环2007.492-1)，于2008年12月29 日通过了原南安市环境保护局的竣工环保验收南环验2008.207)，企业于2022年4月29日取得了全国排污许可证，编号为913505837318697974001Q。目前由于企业发展需要，石材加工部分已逐步搬迁至福建省泉州市南安市水头镇西锦工业区(福山石材加工集中区)进行生产。 项目与出租方依托关系：项目生活污水依托出租方已建好配套的化粪池进行处理，经收集处理达标后排入南安市污水处理厂；无其他环保依托工程。 2.3建设内容 项目具体建设内容见表2.3-1。 表2.3-1 项目主要建设内容一览表 项目组成 建设内容 备注 主体 工程 生产车间 1号厂房 为1F钢结构厂房，占地面积约10573.56m2，主要设置有机加工区、喷涂区、挤出成型区、加热复合区等 用地依托出租方厂房，工程新建 2号厂房 为1F钢结构厂房，占地面积2844.68m2，主要设置有机加工区、干粉灭火器灌装区域等 用地依托出租方厂房，工程新建 辅助 工程 办公住宿区域 位于1号厂房靠北侧，总共5层楼，占地面积约200m2，1F至2F作为办公区域，3F至F作为宿舍休息区域； 用地依托 出租方 食堂 位于2号厂房靠北侧，位于出租方办公楼 1楼，作为日常饮食区域 用地依托 出租方 储运工程 原料区、成品区 依托厂区剩余空间 用地依托 出租方 公用工程 供水 市政管网统一供给 依托出租方 排水 雨污分流依托市政管网，纳入南安市污水处理厂 依托出租方 供电 市政供电系统统一供给 依托出租方 环保工程 废水 生产废水 水帘柜用水定期更换后委托有资质单位回收处置；冷却用水、试压用水、锅炉用水均循环使用不外排 新建 生活污水、食堂废水 食堂废水经隔油池预处理后与生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入南安市污水处理厂处理 依托出租方 废气 焊接废气：经移动式焊接烟尘净化器净化后于车间内无组织排放 新建 灌装废气：经布袋除尘器处理后于车间内无组织排放 新建 打磨废气：经布袋除尘器处理后于车间内无组织排放 新建 喷塑废气：由自带静电滤芯回收装置处理后于车间内无组织排放 新建 喷漆及其烤漆废气：经“水帘柜+除雾装置+二级活性炭吸附装置”（TA001）处理后通过1根不低于15m高排气筒（DA001）排放 新建 喷塑后烘干固化废气：统一汇入二级活性炭吸附装置（TA001）处理统一通过排气筒DA001高空排放 新建 挤出废气：统一汇入二级活性炭吸附装置（TA001）处理统一通过排气筒（DA001）高空排放 新建 过胶、衬套废气：统一汇入二级活性炭吸附装置（TA001）处理统一通过排气筒（DA001）高空排放 新建 燃烧废气：经收集后经排气筒（DA001）排放 新建 锅炉废气：经收集后经排气筒（DA002）排放 新建 食堂废气：经油烟净化器净化后经排气筒（DA003）排放 新建 固废 一般工业固废 在车间内设1处一般固体废物贮存区，面积约50m2 新建 危险废物 在车间内设1处危废贮存间，面积约50m2 新建 噪声 设置基础减震、隔声等措施 新建 生活垃圾 垃圾桶若干，由环卫部门统一清运处置 新建 2.4主要原辅材料、能源年用量 （1）主要原辅材料用量 项目主要原辅材料、燃料及年用量详见表2.4-1。 表2.4-1 主要原辅材料、燃料用量一览表 主要产品名称 主要产品产量 主要原辅材料名称 主要原辅材料用量 自动喷水灭火系统 通用阀门（闸阀、蝶阀、 控制阀、雨淋阀、报警阀） 2500套/年 通用阀门铸件 2500套/年（3500吨/年） 阀门配件 2500套/年 镀锌管 2500套/年 密封圈 2500套/年 压力开关 2500套/年 粉末静电涂料 7吨/年 水流指示器 2000套/年 水流指示器铸件 2000套/年（2800吨/年） U 型螺栓配件 2000套/年 U型圈 2000套/年 密封圈 2000套/年 微动开关 2000套/年 塑料外壳 2000套/年 粉末静电涂料 5.5吨/年 洒水喷淋头 2000套/年 洒水喷头铜铸件 2000套/年（3000t/年） 温感玻璃球 2000套/年 密封圈 2000套/年 消防给水设备 室外消防栓 3万个/年 室外消防栓铸件 3万个/年（600吨/年） 铜配件 3万个/年 丝杆 3万个/年 密封圈 3万个/年 五金配件 3万个/年 水性漆 40桶（15kg/桶） 室内消防栓 12万个/年 室内消防栓铸件 12万个/年（1200t/年） 铜配件 12万个/年 手轮 12万个/年 密封圈 12万个/年 平面接口 12万个/年 水性漆 120 桶（15kg/桶） 水泵接合器 1万个/年 接合器铸件 1万个/年（200t/年） 铜配件 1万个/年 安全阀 1万个/年 密封圈 1万个/年 五金配件 1万个/年 水性漆 20桶（15kg/桶） 水枪接扣 30万套/年 水枪接扣铸件 30万套/年（600t/年） 密封圈 30万套/年 水性漆 220桶（15kg/桶） 消防水泡 10万套/年 水泡配件 10万套/年（200t/年） 电动机 10万套/年 控制器、无线遥控器 10万套/年 消防软管卷盘 4万套/年 卷盘盘面 4万套/年（200t/年） 卷盘软管 140万米/年 五金配件 4万套/年 消防水带 400万米/年 涤纶纱 40吨/年 涤纶长丝 400吨/年 聚氨酯颗粒 250吨/年 胶水 10吨/年（25kg/桶） 干粉灭火器 10万瓶/年 钢材 450吨/年 ABC干粉 100吨/年 容器阀 10万个/年 压力表指示器 10万个/年 喷嘴 10万个/年 器头 10万个/年 粉末静电涂料 4吨/年 焊条 2吨/年 气体灭火装置 1千套/年 钢材 150吨/年 七氟丙烷 100t/年 容器阀 1千套/年 粉末静电涂料 1.5吨/年 焊条 1吨/年 原辅材料理化性质 环氧树脂塑粉：环氧树脂粉末涂料是一种热固性、无毒涂料，固化后形成高分子量交联结构涂层，具有优良的化学防腐性能和较高的机械性能，尤其耐磨性和附着力最佳。该涂料为 100%固体，无溶剂，无污染，粉末利用率可达 95%以上。 水性漆就是以水为稀释剂，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等特点。可使用在木器、金属、塑料、玻璃、建筑表面等多种材质上。根据建设单位提供的成分报告，本项目所使用的水性漆主要浓度占比如下：丙烯酸聚合物29.00%~31.0%、其余单体< 500 PPM、水 69.0% - 71.0 % 。 TPU胶水：即聚氨脂胶粘剂，具有优异的粘接牢度，耐热耐候性能好，无色半透明，环保无毒，操作方便，适合于流水线生产。具有优异的粘接牢度，耐热耐候性能好，无色半透明，本系列产品无毒、无味、无腐蚀、无闪点、对人体无刺激、环保安全，项目TPU胶水成分报告详见附件8。 七氟丙烷：七氟丙烷是一种以化学灭火为主兼有物理灭火作用的洁净气体化学灭火剂，属于多氟代烷烃，分子式为C3HF7；它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象，不会对财物和精密设施造成损坏。 ABC干粉：由磷酸二氢铵、滑石粉、云母粉、活性白土、沸石粉、疏水白炭黑等，按照一定比例，经过超细化粉碎、除油除湿、硅化、恒温干燥、烘干等一系列步骤，加工后成品即是ABC干粉灭火剂。ABC干粉灭火剂为粉状固态，袋装，1000kg/袋，存放于原料仓库中，具有灭火速度快、 灭火效率高、绝缘性能好、贮存期长等特点，可充装在手提式干粉灭火器、推车式干粉灭火器和干粉消防车内，适用于扑救可燃液体、气体及带电设备的火灾。广泛适用于油田、油库、船舶、仓库、炼油厂、变电房、石化企业等。 2.5主要生产设备 项目主要生产设备见表2.5-1。 表2.5-1主要生产设备一览表 序号 名称 规格/型号 数量 备注 1 数控车床 CK-6130 24台 机加工 2 双轴专机 ZS4150*2 5台 机加工 3 三面车床 FMSMC 8台 机加工 4 数控八轴钻攻一体机 / 8台 机加工 5 钻孔攻丝一体机 / 8台 机加工 6 多孔组合钻床 HDZ50-200 5台 机加工 7 钻床 动力头1对 5台 机加工 8 数控钻床 钻模板1套 5台 机加工 9 数控钻床 二工位钻模板 5台 机加工 10 数控钻床 三工位钻模板 5台 机加工 11 数控钻床 四工位钻模板 5台 机加工 12 数控三面铣机床 HDF-BC23-31P 5台 机加工 13 液压双面多孔钻机床（200加长型） HDF-AT12-21P 3台 机加工 14 单面钻孔攻丝机 （200型） HDF-AZG22-21P 2台 机加工 15 液压双面钻孔专用机床（90°弯管，200型） HDF-AT12-21P 5台 机加工 16 二手数控机床 / 4 机加工 17 二手云机数控机床 / 2 机加工 18 大修机床 / 2 机加工 19 水流指示器钻铣一体机 / 1台 机加工 20 炮塔铣床 5M 1台 机加工 21 冲床 / 15台 机加工 22 剪板机 / 5台 机加工 23 折弯机 5台 机加工 24 电焊机 / 5台 焊接 25 切割机 / 5台 切割 26 捻线机 N71-160 8台 编织 27 水带圆织机 FH250 40台 编织 28 挤出机 SJ-80 1台 挤出成型 29 水带三层内膜机 / 1台 挤出成型 30 衬胶共挤设备 6米*30米 2台 衬胶 31 灭火器灌装生产线 1-12kg 2条 灌装 32 气瓶瓶阀装卸机 BG-FZ-3 1台 组装 33 拧管+上压力表一体机 / 1台 组装 34 气体充装台 / 1台 充装 35 压力测试台 TSYQ-002型 1台 试压 36 气密性测试台 TSQM-002型 1台 试压 37 雨淋阀防复位试验台 / 1台 检验 38 报警阀试压机 / 1台 试压 39 闸阀试压机台 / 1台 试压 40 水流指示器试压台 / 1台 试压 41 雨淋阀试压台 / 1台 试压 42 室内栓试压台 / 1台 试压 43 地上栓试压机台 / 1台 试压 44 枪扣试压台 / 1台 试压 45 卷盘试压台 / 1台 试压 46 喷头试压台 / 1台 试压 47 电动试压泵 / 1台 试压 48 电动试压泵 4DY-2100/6.3A 1台 试压 49 300型立式试压机 / 1台 试压 50 室外栓试压机一主机配二工作台 / 1台 试压 51 涡轮流量计 LWGY-25A0D3B3 1台 试压 52 涡轮流量计 LWGY-65A0A3B3 1台 试压 53 涡轮流量计 LWGY-200A0A3B3 1台 试压 54 气象色谱仪 GC-9890E 1台 试压 55 压力开关试验机 / 1台 检验 56 可程式恒温恒湿试验箱 HB-A01-225LB 1台 检验 57 拉力试验机-电脑式 HB-B01-B 1台 检验 58 消防水带水压爆破试验机 SUPC-SDXT-10 1台 检验 59 动力柜 1800*800*375 5台 / 60 空压机 / 5台 / 61 自动扎带机 / 5台 包装 62 喷砂机 / 5台 打磨 63 喷粉房 / 2个 喷塑 64 烘干箱 / 2个 烘干 65 锅炉（天然气） / 1台 提供蒸汽 66 喷漆房 / 1个 喷漆 67 烤漆房 / 1个 烤漆 2.6水平衡 项目用水主要为生产用水、生活污水。 （1）生产用水 ①水帘柜用水 项目每条喷漆线配套1台水帘喷漆柜，项目共设2条喷漆线，每个水帘柜尺寸为 1.25m×1.25m×1m（容积为1.5625m3），有效储水量按80%计，则每个水帘喷漆柜实际储水量约1.25m3，总实际储水量约2.5m3；喷漆用水损耗量按10%计算，则喷漆需补充水量约0.25t/d（75t/a）；水帘喷漆用水循环使用，定期打捞漆渣，该部分水需要半年进行更换一次，即水帘喷漆废液，更换一次的废液量约为2.5t/次，故每年废液量为5t。 ②冷却用水 项目消防水带内衬生产过程需用水冷却，冷却用水循环回用不外排，根据建设单位提供资料，项目冷却用水量约180m3/a（0.6m3/d），该废水经冷却塔冷却后循环回用不外排，需定期补充蒸发等因素损耗的水量，蒸发等损耗水量按5%计，则应补充冷却用水需补充新鲜水量约9m3/a（0.03m3/d）。 ③锅炉用水 项目水带生产过程需用天然气锅炉加热产生的水蒸汽进行复合，根据建设单位提供资料，锅炉用水量约为1t/h，产生的蒸汽全部用于复合工序，复合后产生的蒸汽冷凝水回用锅炉生产，项目所需蒸汽量约为2400t/a(8t/d)，蒸气冷凝水回收率按80%计，则冷凝水量约为1920t/a(6.4t/d)，该部分蒸汽冷凝后回用，不外排，则锅炉需补充新鲜水量约为480t/a(1.6t/d)。 ④试压用水 项目试压过程需用水检验气密性。根据业主提供，试压及试水设备均配有水槽，该循环回用不外排，但需定期补充蒸发等损耗的水量。项目试压用水量约为1500t/a(5t/d)，蒸发损耗水量按5%计，试压用水需补充新鲜水量约为 75t/a(0.25t/d)。 （2）生活污水 项目拟聘用职工35人，其中20人住宿，年生产时间300天。根据《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2018），结合泉州市实际情况，住厂职工用水额为150L/（p·d），不住厂职工用水额为50L/（p·d），项目工作性质为一班制，年工作日300天，则项目职工生活用水量为1125t/a（3.75t/d），污水产生系数按80%计算，则项目生活污水排放量为900t/a（3t/d）。项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后，通过市政污水管网纳入南安市污水处理厂进行处理，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入西溪。 项目水平衡分析见图2.6-1。 图2.6-1 项目水平衡图 单位：m3/a 2.7厂区平面布置及其合理性分析 项目根据生产流程，结合场地自然条件，经技术经济比较后进行合理布局，项目设一个主要出入口，出入口设置在厂区靠东侧，靠近内部道路，方便原辅材料及产品的运输；项目拟将厂区划分为办公生活区及生产区（详见附图4：厂区平面布置规划图），各功能区分区明确；生产区内机台设备按照工艺流程顺序布置，物料流程短，有利于生产操作和管理，以及有效提高生产效率；项目厂区布局功能分区明确，适应工艺生产需求，厂区通道宽敞，便于材料和产品的运输。因此，项目平面布局从环境保护角度分析基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8工艺流程和产污环节 项目生产工艺及产污环节详见图2.8-1-2.8-12。 工艺说明：项目外购铸坯件根据产品规格要求进行车、钻等机加工，再进行喷塑工序，喷塑后进行烘干固化，再与外购配件进行组装后试压即为成品。 工艺说明：项目外购铸坯件根据产品规格要求进行车、钻等机加工，再进行喷塑工序，喷塑后进行烘干固化，再与外购配件进行组装后试压即为成品。 工艺说明：将铜铸件、温感玻璃球、密封圈进行组装后试压即为成品。 工艺说明：项目外购室外消防栓铸件根据产品规格要求进行车、钻等机加工，再进行喷漆工序，喷漆后进行烤漆，再与外购配件进行组装后试压即为成品。 工艺说明：项目外购室内消防栓铸件根据产品规格要求进行车、钻等机加工，再进行喷漆工序，喷漆后进行烤漆，再与外购配件进行组装后试压即为成品。 工艺说明：项目外购铸件根据产品规格要求进行车、钻等机加工，再进行喷漆工序，喷漆后进行烤漆，再与外购配件进行组装后试压即为成品。 工艺说明：项目外购铸件根据产品规格要求进行车、钻等机加工，再进行喷漆工序，喷漆后进行烤漆，再与外购配件进行组装后试压即为成品。 工艺说明：项目水炮配件、电动机、控制器、无线遥控器经组装试压后即为成品。 工艺说明：项目卷盘盘面、卷盘软管、五金配件进行组装后试压即为成品。 工艺说明：项目将外购的涤纶长丝、涤纶纱拼线（拼经纬线）后，通过圆织机编织造成型，制成消防水带坯，将外购的聚氨酯颗粒经挤出机挤出成管，冷却后制成内衬管坯，接着进入衬套工序，内衬管坯在衬套前要先进行TPU胶涂层，涂层后的内衬管坯穿入水带坯内，采用天然气锅炉提供蒸汽，将过胶粘合后的水带进一步加热复合，提高粘接性；最后将消防接口与成品消防水带一起包装入库。 工艺说明：项目将外购的钢材，使用切割机进行切割，冲床冲压成型，根据产品规格要求进行车、钻等加工，采用电焊机对工件进行焊接，焊接后使用喷砂机进行打磨，除去工件表面毛刺，使其表面更加光滑，再进行喷塑工序，喷塑后进行烘干固化，钢瓶制作完成后将ABC干粉灭火剂灌入钢瓶中，使用灌装设备流水线进行灌装，再将钢瓶与容器阀、压力表指示器、喷嘴、器头进行组装，利用空压机提供空气对完成组装后的产品进行加压，经检验合格后即为成品。 工艺说明：项目将外购的钢材，使用切割机进行切割，冲床冲压成型，根据产品规格要求进行车、钻等加工，采用电焊机对工件进行焊接，焊接后使用砂轮机进行打磨，除去工件表面毛刺，使其表面更加光滑，再进行喷塑工序，喷塑后进行烘干固化，钢瓶制作完成后进行气体充装，七氟丙烷充装时，钢瓶喷嘴与充装机充气嘴相连接，充装过程靠气压差进行充装，充装完工后关闭充装阀门，再与容器阀进行组装，利用空压机提供空气对完成组装后的产品进行加压，经检验合格后即为成品。 产污环节： 废水：项目生产用水主要为水帘柜用水、冷却用水、锅炉用水、试压用水，均不外排； 废气：项目废气主要为焊接废气、灌装废气、打磨废气、喷塑废气、烘干固化废气、喷漆及烤漆废气、挤出废气、过胶衬套废气、燃烧废气、锅炉废气； 噪声：项目机械设备运行时会产生噪声； 固废：主要为生活垃圾、一般工业固废、危险废物和原料空桶。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1、地表水环境 （1）水环境功能区划及执行标准 项目最终纳污水体为西溪，根据《泉州市地表水环境功能区类别划分方案修编及编制说明》：西溪水环境区划功能为鱼虾类越冬场、洄流通道、水产养殖区、工业用水、农灌、娱乐、景观等，划分为III类水环境功能区，水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准，详见3.1-1。 表3.1-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 参数 COD BOD5 DO 石油类 pH NH3-N Ⅲ类标准值 ≤20mg/L ≤4mg/L ≥5mg/L ≤0.05mg/L 6~9 ≤1.0mg/L 水环境质量现状 根据泉州市南安生态环境局2023年3月发布的《南安市环境质量分析报告（2022年度）》，2022年，主要流域水质保持优良，8个国省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例100%，各断面水质均达到或优于相应考核标准；7个福建省“小流域”监测断面，年均水质均达Ⅲ类或以上；3个水功能区断面水质均达到或优于 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，与上年持平；县级饮用水源地美林水厂Ⅰ～Ⅲ类水期达标率100%； 8个乡镇级集中式饮用水源地Ⅰ类～Ⅲ类水质比例为100%，与上年持平。根据《南安市环境质量分析报告（2022年度）》可知，西溪水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 3.2、大气环境 （1）环境空气功能区划及执行标准 ①基本污染物 项目所在区域环境空气功能区划为二类功能区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》及其2018年修改单二级标准，详见表3.2-1。 表3.2-1 《环境空气质量标准》 序号 污染物名称 取值时间 单位 浓度限值 1 二氧化硫（SO2） 年平均 μg/m3 60 24小时平均 μg/m3 150 1小时平均 μg/m3 500 2 二氧化氮（NO2） 年平均 μg/m3 40 24小时平均 μg/m3 80 1小时平均 μg/m3 200 3 一氧化碳（CO） 24小时平均 μg/m3 4 1小时平均 μg/m3 10 4 臭氧（O3） 日最大8小时平均 μg/m3 160 1小时平均 μg/m3 200 5 颗粒物 （粒径小于等于10μm） 年平均 μg/m3 70 24小时平均 μg/m3 150 6 颗粒物 （粒径小于等于2.5μm） 年平均 μg/m3 35 24小时平均 μg/m3 75 ②其他污染物 项目非甲烷总烃环境空气质量小时均值参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的总挥发性有机物8h浓度均值的两倍，详见表3.2-2。 表3.2-2 特征因子环境质量标准 单位：mg/m3 序号 污染物名称 取值时间 标准浓度限值(mg/m3) 标准来源 1 TVOC 8小时均值 0.6 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D （2）大气环境质量现状 ①基本污染物 根据泉州市南安生态环境局2023年3月发布的《南安市环境质量分析报告（2022年度）》，2022年，全市环境空气质量综合指数2.17，同比改善9.6%。月度综合指数波动范围为1.50~3.13，最高出现在3月，最低出现在10月。全年有效监测天数360天，一级达标天数 247天，较上年增加32天，占有效监测天数比例68.6%，二级达标天数为110天，占有效监测天数比例30.6%，轻度污染日天数3天，较上年增加2天，占有效监测天数比例的 0.8%（见图 2）。PM2.5、PM10、SO2、NO2 年均浓度分别为 16ug/m3、36ug/m3、6 ug/m3、7ug/m3，CO 日均值第95百分位数、臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数分别为0.7 mg/m3、118ug/m3。可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳年均浓度达到国家环境空气质量一级标准，细颗粒物、臭氧达到国家环境空气质量二级标准。六项主要污染物监测项目，PM2.5、PM10、NO2同比分别下降 23.8%、21.7%、22.2%，SO2、O3-8h-90per 浓度分别上升20%、11.3%，CO-95与上年持平，详见3.2-3。 表3.2-3 2022年南安市城市环境空气质量各指标监测情况汇总表 月份 PM2.5 ug/m3 PM10 ug/m3 SO2 ug/m3 NO2 ug/m3 CO-95per mg/m3 O3-8h-90per ug/m3 综合 指数 1 27 49 4 7 0.80 94 2.51 2 18 30 5 6 0.60 105 1.98 3 30 62 7 11 0.60 133 3.13 4 24 47 6 5 0.70 109 2.44 5 15 29 6 6 0.60 103 1.88 6 8 20 7 8 0.60 59 1.36 7 16 29 8 14 0.80 146 2.46 8 12 32 6 5 0.60 133 2.00 9 16 40 6 5 0.70 140 2.31 10 7 26 6 5 0.50 94 1.50 11 9 30 6 5 0.70 92 1.67 12 15 35 6 5 0.60 88 1.85 全年 16 36 6 7 0.70 118 2.17 对照上表，各项指标均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准，因此，可判定项目所在区域环境空气质量为达标区。 （2）特征污染物 为了解该项目区域大气特征污染物的环境质量现状，根据建设项目大气污染排放特点，本项目选取特征污染物非甲烷总烃为项目空气质量现状评价因子，本评价引用《首航科环（泉州）纳米涂料有限公司年产单纯混合分装水性涂料300吨项目》（泉南环评[2023]表12号）中委托泉州安嘉环境检测有限公司于2022年10月21日~2022年10月23日对非甲烷总烃的现状监测数据，监测点位详见表3.2-4、附件9、附图12，监测结果见表3.2-5。 表3.2-4环境空气质量现状监测布点 序号 地点 与本项目位置距离 相对方位 监测内容 1 杏莲村 1.326km WN 非甲烷总烃 表3.2-5 环境空气监测结果一览表（非甲烷总烃） 监测点位 监测项目 监测时间 8小时平均浓度监测结果（mg/m³） 杏莲村 非甲烷总烃 2022.10.21 0.44 2022.10.22 0.48 2022.10.23 0.46 项目引用的监测点位距离建设单位约1326m，该监测数据按照规范进行连续3d的监测，数据具有有效性，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》关于“引用建设项目周边5km范围内近3年的的现有监测数据”的要求。根据表3.2-5可知，项目区域大气环境非甲烷总烃浓度符合本次评价提出的参照控制标准《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D总挥发性有机物(TVOC)8h平均值2倍值(1.2mg/m³)的要求，大气环境质量现状尚好。 3.3、声环境 （1）声环境功能区划及执行标准 本项目位于福建省南安市柳城街道下都社区北街21号、北街158号，根据《南安市中心城区声环境功能区划分图》（2018年12月），项目所在位置属于南安市中心城区2类声环境功能区（详见附图7）；项目区域声环境执行2类标准，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，即昼间环境噪声≤60dB(A)，夜间环境噪声≤50dB(A)。 （2）声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类)（试行）中“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。” 根据现场勘察，本项目厂界外周边50m范围内无敏感目标，可不开展声环境质量现状监测。 3.4生态环境现状 项目系租赁泉州宝丰石材有限公司闲置厂房作为经营场所，本项目不涉及新的基建及土方开挖。根据现场踏勘，本项目用地范围内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标，项目建设对周边生态环境影响很小，因此本项目不进行生态环境影响评价。 3.5电磁辐射 新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则要求对项目电磁辐射现状开展监测与评价；本项目主要从事消防器材生产加工，不属于电磁辐射类项目，不涉及使用辐射设备，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 3.6地下水、土壤环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，属于编制环境影响报告表类别项目原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目租赁出租方现有已建厂房，厂房已做好地面硬底化防渗措施，仓库和危废暂存间等将按规范做好防渗涂层及围堰，正常运行不存在土壤环境污染途径，原则上不开展地下水、土壤环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.7环境保护目标 根据现场调查，项目1号厂房北侧为宝丰石材厂区，西侧为南安市技能拓展训练基地，南侧为永工机械，西侧为宝丰便利店、沙县小吃店、博融铁艺电焊加工厂、黑军快餐店、石旺石材厂；项目2号厂房北侧、东侧均为农田，南侧为宝丰石材厂区，西侧隔国道358为本项目1号厂房，离项目厂界最近的环境保护目标为项目2号厂房北侧70m处的榕桥中学。项目周边环境示意图见附图2，四周环境现状照片见附图3.7-1。 表3.7-1主要环境保护目标一览表 序号 环境要素 保护目标 相对项目厂区方位 距拟建项目距离 保护级别 1 大气环境（厂界外500m范围内） 下都社区 S 115m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准 榕桥中学 EN 144 榕桥中心小学 WS 377 2 声环境（厂界外50m范围内） 凤庵村 S 181m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 3 地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 4 生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.8污染物排放控制标准 （1）水污染物排放标准 项目属南安市污水处理厂服务范围。项目外排废水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(其中NH3-N指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准)；南安市污水处理厂出水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准后排入西溪，详见下表3.8-1。 表3.8-1 项目污水排放执行标准 单位：mg/L，pH除外 类别 标准名称 污染物项目 标准限值 废水 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(其中NH3-N指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准) pH 6～9 COD 500 BOD5 300 SS 400 NH3-N 45 南安市污水处理厂出水水质要求 pH 6～9 COD 50 BOD5 10 SS 10 NH3-N 5 （2）大气污染物排放标准 项目生产过程中的废气主要包括项目废气主要为焊接废气、灌装废气、打磨废气、喷塑废气、烘干固化废气、喷漆及烤漆废气、挤出废气、过胶衬套废气、燃烧废气、锅炉废气。 项目喷漆漆雾、喷塑粉尘、灌装粉尘、焊接烟尘、打磨粉尘为颗粒物，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值； 喷漆、烤漆、喷塑后烘干固化工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）有组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中“表1中涉涂装工序的其他行业”规定中非甲烷总烃排放限值，无组织排放参照执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018) 表3厂区内监控点浓度限值、表4企业边界监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A厂区内任意一次浓度限值；项目挤出成型工序产生的非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4及表9中的相关标准，过胶衬套废气产生的非甲烷总烃有组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/17 83-2018）中“表1中涉涂装工序的其他行业”规定中的排放限值，由于挤出废气与过胶衬套废气、喷漆烤漆废气、烘干固化废气经同一根排气筒排放，因此有组织废气从严执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中“表1中涉涂装工序的其他行业”规定中非甲烷总烃排放限值，无组织排放从严执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3厂区内监控点浓度限值、表4企业边界监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内任意一次浓度限值。 喷漆后烤漆、喷塑后烘干固化工序采用天然气作为燃料，天然气燃烧废气执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）中鼓励执行标准，锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉相关标准。 项目废气污染物排放标准详见下表。 表3.8-2 项目废气排放标准 标准名称 项目 标准限值 粉尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关排放标准 颗粒物 无组织排放监控浓度限值 周界外浓度最高点1.0mg/m3 有组织 最高允许排放浓度120mg/m3 最高允许排放速率3.5kg/h 排气筒高度不低于15m① 有机 废气 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018） 非甲烷 总烃 有组织 最高允许排放浓度60mg/m3 最高允许排放速率2.5kg/h 排气筒高度不低于15m 厂区内监控点浓度限值 1h平均浓度值8.0mg/m3 企业边界监控点浓度限值 企业边界监控点浓度限值2.0mg/m3 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 非甲烷 总烃 有组织 最高允许排放浓度100mg/m3 最高允许排放速率：/ 企业边界监控点浓度限值 4mg/m3 单位产品非甲烷总烃排放量限值 0.5kg/t产品。 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 非甲烷 总烃 厂区内监控点浓度限值 监控点处任意一次浓度值30.0mg/m3 监控点处1h平均浓度值10.0mg/m3 燃烧废气 《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号） SO2 烟囱或烟道 最高允许排放浓度200mg/m3 NOX 最高允许排放浓度300mg/m3 颗粒物 最高允许排放浓度30mg/m3 烟囱 排气筒高度不低于15m 锅炉废气 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2二级新建锅燃气锅炉标准 SO2 烟囱或烟道 最高允许排放浓度50mg/m3 NOX 最高允许排放浓度100mg/m3 颗粒物 最高允许排放浓度20mg/m3 黑度 ≤1.0（级） 烟囱 高度不低于8m ② 注：①排气筒不低于15m，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的排放速率标准值严格50%执行； ②排气筒不低于8m，还应高出周围200m半径范围的建筑3m以上。 （3）噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，厂界噪声排放标准见下表3.8-3。 表3.8-3 厂界噪声排放标准 类别 标准名称 项目 标准限值 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) （4）固体废物排放标准 一般工业固体废物贮存应按照(GB18599-2020)《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》有关规定中的要求进行处置；危险废物贮存参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)（公告2023年 第6号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求执行。 |
| 总量 控制 指标 | 3.9总量控制指标 根据《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽政〔2016〕54 号）、《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》（泉环保总量〔2017〕1 号）等有关文件要求，全省范围内工业排污单位、工业集中区集中供热和废气、废水集中治理单位均进行排污权有偿使用和交易，现阶段实施总量控制的主要污染物包括化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）；根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政﹝2020﹞12 号）、《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50 号），要求进行 VOCs 等量（倍量）替代。 根据工程特性，项目涉及 COD、NH3-N、SO2、NOx及 VOCs（以非甲烷总烃计）的总量控制问题。 废水 项目生活污水经预处理后纳入南安市污水处理厂，根据泉环保总量〔2017〕1 号，生活污水中的 COD、NH3-N 不需购买相应的排污权指标。 废气 ①挥发性有机物 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政【2020】12号）和《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号）“涉新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代”，项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）有组织排放量为0.7946t/a，（以非甲烷总烃计）总量指标需由泉州市南安生态环境局以1.2倍消减量调剂。 ②燃烧废气、锅炉废气 项目喷塑后烘干固化工序、喷漆后烤漆工序使用天然气作为能源进行供热，天然气燃烧过程会产生烟尘、SO2 和 NOX，燃烧废气与其他废气共用1根不低于15m高排气筒（DA001）高空排放；项目加热复合工序拟采用天然气蒸汽锅炉供热，锅炉废气通过1根不低于8m高排气筒（DA002）高空排放，根据废气污染源源强核算，项目主要大气污染物排放总量控制指标详见3.9-1。 表3.4-1 项目主要大气污染物排放总量控制指标 控制指标 产生量 (t/a) 消减量 (t/a) 排放量 (t/a) 标准排放量 (t/a) 总量控制指标(t/a) SO2 0.0065 0 0.0065 0.3502 0.3502 NOX 0.2579 0 0.2579 0.5253 0.5253 根据《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》（泉环保总量[2017]1号），本项目SO2达标排放量0.3502t/a、NOX达标排放量0.5253t/a，企业承诺在投产前通过海峡股权交易中心排污权交易方式取得（详见附件10）。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目利用现有厂房进行建设，无施工期，故不对此章节进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1、废水 4.1.1废水产排污情况 （1）生产用水 项目生产废水均循环回用，不外排。 根据水平衡章节，项目水帘柜水帘喷漆用水循环使用，定期打捞漆渣，该部分水半年进行更换一次，更换的水帘喷漆废液委托有相关资质的危废公司定期清运；冷却用水经冷却塔冷却后循环回用不外排，需定期补充蒸发等因素损耗的水量；锅炉用水的蒸汽冷凝水冷凝后回用，不外排；试压用水循环回用不外排，需定期补充蒸发等因素损耗的水量。 （2）生活污水 项目外排废水主要为职工生活污水，根据水平衡分析，项目职工生活用水量为1125t/a（3.75t/d），生活污水排放量为900t/a（3t/d）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《生活源产排污核算系数手册》、《第二次全国污染源普查生活污染源产排污系数手册（试用版）》， 并且参照当地情况，废水中污染物的主要浓度约为COD：340mg/L、BOD5：118mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：32.6mg/L。 项目生活污水纳入化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中未规定NH3-N排放指标，NH3-N指标参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准（NH3-N≤45mg/L））后，通过市政污水管网纳入南安市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入西溪。 项目生活污水污染源源强核算结果见表4.1-1、废水类别、污染物及污染治理设施信息表见4.1-2、废水间接排放口基本情况表见4.1-3、 废水污染物排放执行标准见4.1-4。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.1-1 废水污染源源强核算结果一览表 废水 类别 主要 污染物种类 水量 （t/a） 产生 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 治理设施信息 处理后 浓度（mg/L） 标准排放浓度 (mg/L) 标准排放量 （t/a） 排放方式/ 排放规律 排放去向 治理设施名称 处理 能力 （t/a） 治理 工艺 化粪池 治理效率% 是否为可行性技术 生活 污水 COD 900 340 0.3060 化粪池+接入市政管网 化粪池5m3/d 化粪池：厌氧工艺； 45 是 187 50 0.0450 间接 排放 南安市水处理厂 BOD5 118 0.1062 9 107.38 10 0.0090 SS 200 0.1800 65 70 10 0.0090 NH3-N 32.6 0.0293 3 31.622 5 0.0045 备注：根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），三格式化粪池对污染物的去除效率为COD：40%～50%（以45%计），SS：60%～70%（以65%计），NH3-N和BOD5去除效率参照《化粪池原理及水污染物去除率》中数据，BOD5去除效率为9%，NH3-N去除效率为3%； 表4.1-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放 去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 是否为 可行性 技术 污染治理 设施编号 污染治 理设施 名称 污染治 理设施 工艺 1 生活 污水 pH、 COD、 BOD5、 SS、NH3-N 排入南安市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且 无规律，但不属于冲击型排放 TW001 化粪池 厌氧发酵 DW001 是 一般排放口 是 备注：参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）表A.4和《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）表C.5，生活污水采用化粪池为可行性技术 表4.1-3 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/ （万t/a） 排放 去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） DW 001 118°23′44.733″ 24°54′19.826″, 0.09 排入南安市污水处理厂 间断排放，排 放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 0:00-24:00 南安市 污水处理厂 pH、 COD、 BOD5、 SS、NH3-N pH 6-9 COD 50 BOD5 10 SS 10 NH3-N 5 表4.1-4 废水污染物排放执行标准 项目 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物种类排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 生活污水 DW001 pH、COD、 BOD5、SS、 NH3-N 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准； 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 pH 6-9 COD 500 BOD5 300 SS 400 NH3-N 45 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1.2、废水污染治理措施可行性分析 项目外排废水主要为职工生活污水，产生量为900t/a（3t/d），项目生活污水依托出租方化粪池预处理，出租方厂区生活污水管网均已配套完成，根据出租方提供资料，出租方配套有容积为50m3/d的化粪池，出租方化粪池尚有足够余量可接纳本项目生活污水，项目生活污水排放量3m3/d，所占比例很小，不会对化粪池正常运行产生影响。 ①化粪池处理原理 三级化粪池由相连的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第三池粪液成为优质化肥。新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。 ②纳入污水处理厂可行性分析 南安市污水处理厂位于南安市柳城街道办事处象山村，占地面积160亩，主要服务范围为南安市市区的城东和城南组团，污水工程设计规模为近期（2005年）达2.5万m3/d，中期（2013年）达5万m3/d，远期（2020年）15万m3/d，采用Morbal氧化沟及紫外线消毒工艺。项目位于福建省南安市柳城街道下都社区北街21号、北街158号，所在区域污水可接入市政管网，属于南安市污水处理厂纳管范围内，项目正式投产后能确保污水纳管排放。项目生活污水产生量为3t/d，仅占污水处理厂近期处理量的0.012%，污水处理厂中期处理量的0.006%，污水处理厂远期处理量的0.002%，对于增加污水处理厂的处理负荷非常小；根据表4.4-1，生活污水经化粪池预处理后可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，不会对污水处理厂的正常运行造成影响；污水处理厂处理后的废水可达GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中的一级A标准，对纳污水体西溪影响不大。从水质、水量等方面考虑，本项目生活污水纳入南安市污水处理厂统一处理是可行的。 4.1.3、达标情况分析 项目生活污水经化粪池预处理可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中未规定NH3-N排放指标，NH3-N指标参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准（NH3-N≤45mg/L））。 4.1.4、废水监测计划 对照中华人民共和国生态环境部令第11号《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，本项目属于登记管理类，如有要求，建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和相关行业技术规范的要求制定监测计划，并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的污染源监测计划，建议建设单位在投产后开展自行监测。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。本项目运营期废水自行监测内容如下表4.1-5。 表 4.1-5 项目生活污水监测计划一览表 项目 污染源名称 监测点位 监测因子项目 监测频次 废水 生活污水 厂区污水排污口 废水量、SS、COD、 BOD5、氨氮 1 次/年 4.2.、废气 4.2.1、废气产排污情况 结合本项目工程产污特征，项目废气主要为焊接工序产生的烟尘，灌装工序产生的粉尘、打磨工序产生的粉尘、喷塑工序产生的粉尘、喷漆及其烤漆过程中产生的漆雾、挥发性有机物（以非甲烷总烃计），喷塑后烘干固化过程中产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计），挤出成型过程产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计），过胶衬套过程产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计），天然气燃烧废气和锅炉废气。 （1）焊接废气 本项目干粉灭火器、气体灭火装置生产过程需要对钢材进行焊接，焊接过程会产生少量焊接烟尘（颗粒物）。本项目焊接方式主要有为电焊，主要采用结构钢焊条，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—机械行业系数手册（覆盖行业范围33-37、431-434）册》中09焊接系数，焊接工段颗粒物产污系数为20.2kg/t-原料，本项目结构钢焊条年使用量为3t/a，则颗粒物产生量约0.0606t/a（0.0253kg/h）。项目拟安装移动式焊接烟尘净化器（3000m³/h）处理焊接废气，该装置的收集效率按90%计、除尘效率按95%计，焊接烟尘经除尘净化后于车间内无组织排放，无组织排放量为0.0088t/a、0.0037kg/h。 （2）灌装废气 项目干粉灭火器灌装过程由于物料落差会产生粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中石灰卸包装产污系数为0.125kg/t-物料，本项目ABC干粉原料用量为100t/a，则项目灌装过程粉尘产生量为0.0125t/a（0.0052kg/h）。项目拟在灌装流水线上方安装集气罩，收集后由布袋除尘器（2000m3/h）处理后通过布袋除尘器排气口于车间内无组织排放，废气收集效率按90%计、除尘效率按95%计，无组织排放量为0.0019t/a、0.0008kg/h。 （3）打磨废气 项目干粉灭火器、气体灭火装置焊接后需对半成品钢瓶使用喷砂机进行打磨表面处理，除去工件表面毛刺，使其表面更加光滑，打磨过程会产生金属粉尘主要污染因子为颗粒物，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—机械行业系数手册（覆盖行业范围33-37、431-434）册》中06预处理，喷砂工段颗粒物产污系数为2.19 千克/吨-原料，原料钢材使用量为600t/a，则粉尘产生量约为1.314t/a（0.5475kg/h），项目喷砂机为密闭设备，粉尘收集率按100%计，去除效率为95%，风机风量为5000m3/h，废气收集后经设备自带布袋除尘器处理后于车间内无组织排放，则无组织颗粒物排放量为0.0657t/a、0.0274kg/h。 （4）喷塑废气 项目喷塑是以喷枪为工具、压缩空气为载体，将环氧树脂塑粉从喷枪的喷嘴中喷出而沉积在待喷件上的一种涂装方法。项目喷塑作业在专门的喷塑箱内进行，作业空间相对密闭。项目工件喷塑过程中，粉末涂料通过喷枪喷塑在工件表面上，大部分粉末覆盖于工件上，少部分粉末散落操作区。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—机械行业系数手册（覆盖行业范围33-37、431-434）册》中14涂装，粉末涂料喷塑颗粒物产排污系数为300千克/吨-原料。本项目喷塑工序年消耗环氧树脂塑粉18t，则颗粒物的产生量为5.4t/a（2.25kg/h）。喷塑粉尘经风机（5000m3/h）引入喷塑配套的滤芯回收系统净化后于车间内无组织排放。滤芯回收系统收集的粉末回用于生产。 由于静电喷涂作业是在喷塑箱内的半密闭空间内进行，作业环境相对封闭，废气收集效率按90%计、除尘效率按95%计，无组织排放量为0.783t/a、0.3263kg/h。 （5）喷漆、喷漆后烤漆、喷塑后烘干固化废气 ①喷漆及其烤漆废气 本项目喷漆工序在密闭喷漆房内进行，烤漆工序在密闭烤漆房内进行，项目使用水性漆，其主要组分为环氧树脂、涂料色浆、助剂等，喷漆、烤漆过程会产生一定量的漆雾和挥发性有机物，挥发性有机物主要来自于喷漆及烤漆过程中水性涂料的合成树脂以及助剂的挥发，本评价挥发性有机物以非甲烷总烃计。 A、漆雾 喷漆废气中的漆雾主要来自喷漆过程中未附着在工件上的固形物。在喷漆过程中，水性漆在高压下由喷枪喷出而雾化，其中的涂料固形物在工件表面附着，剩余部分则以漆雾（气溶胶颗粒物）的形式散逸。参照《涂装工艺与设备》（化学工业出版社），喷涂距离在15~20cm，附着效率约为65~75%，本次评价按70%计算。根据建设单位提供资料，项目喷漆工艺水性漆用量为6t/a，固含量约31%（详见附件9），则漆雾产生量为0.558t/a（0.2325kg/h）。 B、烤漆废气 本评价参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—机械行业系数手册（覆盖行业范围33-37、431-434）册》中14涂装，喷漆（水性漆）挥发性有机物产污系数135kg/t-原料、喷漆后烘干（水性漆）挥发性有机物产污系数15kg/t-原料，本评价挥发性有机物以非甲烷总烃计，本项目水性漆用量为6t/a，则本项目喷漆、喷漆后烘干非甲烷总烃总产生量约0.9t/a（0.375kg/h）。 项目喷漆及其烤漆均在密闭空间内进行，考虑到工件进出设备，少量废气在操作工人进出时散溢出来（排放量取5%），项目喷漆、烤漆废气经“水帘柜+除雾装置+二级活性炭吸附装置”（TA001）处理后通过1根不低于15m高排气筒（DA001）排放，风机风量10000m3/h，参照《2021年主要污染物总量减排核算技术指南》中“表2-1”可知，水帘主要用于去除漆雾（以颗粒物计），去除效率可达80%以上（本次评价水帘柜+除雾装置去除效率按保守取值80%），参考《2021年主要污染物总量减排核算技术指南》资料，“单式活性炭吸附装置”对挥发性有机物（以非甲烷总烃计）去除效率不低于30~40%，项目拟采用“二级活性炭吸附装置”，吸附净化效率按保守取值60%是可靠的，则项目漆雾（以颗粒物计）的产生量为0.558t/a，有组织产生量为0.1060t/a（0.0442kg/h），无组织排放量为0.0279t/a（0.0116kg/h）；非甲烷总烃产生量为0.9t/a，有组织产生量约0.342t/a（0.1425kg/h），无组织排放量为0.045t/a（0.0188kg/h）。 ②喷塑后烘干固化废气 本项目喷塑后的工件进入烘干固化箱进行烘干固化，并保温相应的时间（30min）使之熔化、流平、固化。粉末主要成分为环氧树脂，分解温度为260~440℃，具有良好的化学稳定性。项目固化温度控制在180~220℃，不会产生裂解废气，但在树脂粉末受热过程中会释放微量的游离单体挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—机械行业系数手册（覆盖行业范围33-37、431-434）册》中14涂装，粉末涂料喷塑后烘干挥发性有机物产排污系数为1.2千克/吨-原料，本项目环氧树脂粉末的使用量为18t/a，则粉末涂料固化时产生的非甲烷总烃产生量为0.0216t/a、0.009kg/h。 烘干固化工序是在密闭烤房内进行，产生的挥发性有机物经集气收集后（风机风量10000m3/h）统一汇入二级活性炭吸附装置（TA001）处理统一通过排气筒DA001高空排放，考虑到工件进出烤房，少量废气在操作工人进出时会散溢出来（排放量取5%），则废气收集率按95%计，二级活性炭吸附装置处理效率按60%计，则烘干固化工序非甲烷总烃的有组织排放量为0.0082t/a、0.0034kg/h，无组织排放量为0.0011t/a、0.0005kg/h。 （6）挤出废气 项目生产消防水带内管采用熔融挤出工艺，挤出机作业温度约为160-180℃，挤出用物料主要为聚氨酯颗粒，聚氨酯热分解温度约为350℃，生产过程中的作业温度达不到材料热分解温度，但在生产过程中会释放微量的游离单体挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）“2922塑料板、管、型材制造行业系数表”中工艺名称为“配料-混合-挤出”的挥发性有机物产污系数为1.50kg/t-产品，项目年产消防水带400万米（内衬管坯合计约250吨），则有机废气产生量约0.375t/a（0.1563kg/h）。 建设单位拟在挤出机上方设置集气罩，产生的挥发性有机物经集气罩收集后，经支管道最终汇入主管道，通过引风机（风机风量10000m3/h）送至二级活性炭吸附装置（TA001）统一进行净化处理，废气处理后统一通过1根不低于15m高排气筒（DA001）排放。 参照《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》表4.5-1废气收集集气效率参考值，项目生产废气收集类型为包围型集气罩，废气收集方式为仅保留物料进料出通道，通道敞开面小于1个操作工位面，敞开面控制风速不小于0.5m/s，收集率按80%计，二级活性炭吸附装置处理效率按60%计，则挤出工序非甲烷总烃的有组织排放量为0.12t/a、0.05kg/h，无组织排放量为0.075t/a、0.0313kg/h。 表4.2-1 《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》摘录 废气收集类型 废气收集方式 情况说明 集气效率（%） 包围型集气罩 污染物产生点（或产生设施）四周及上下有围挡设施，符合以下三种情况： 1、仅保留1个操作工位； 2、仅保留物料进料出通道，通道敞开面小于1个操作工位面； 3、通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开） 敞开面控制风速不小于0.5m/s 80 敞开面控制风速0.3～0.5m/s之间 60 敞开面控制风速小于0.3m/s 0 （7）过胶衬套废气 项目生产消防水带时过胶是在内衬管坯外壁刷一层胶水后穿入水带坯内，后采用蒸汽进一步加热复合，过胶、衬套过程由于胶水受热会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—机械行业系数手册（覆盖行业范围33-37、431-434）册》中10粘接-涂胶及涂胶后固化工艺挥发性有机物产排污系数为60千克/吨-原料，项目胶水用量为10t/a，则过胶、衬套过程挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为 0.6t/a（0.25kg/h）。建设单位拟在过胶机、复合机上方设置集气罩，产生的挥发性有机物经集气罩收集后，经支管道最终汇入主管道，通过引风机（风机风量10000m3/h）送至二级活性炭吸附装置（TA001）进行统一净化处理，废气处理后统一通过1根不低于15m高排气筒（DA001）排放。 收集率按80%计，二级活性炭吸附装置处理效率按60%计，则过胶、衬套工序非甲烷总烃的有组织排放量为0.192t/a、0.08kg/h，无组织排放量为0.12t/a、0.05kg/h。 （8）燃烧废气 项目喷塑后烘干固化工序、喷漆后烤漆工序使用天然气作为能源进行供热，根据建设单位提供资料，预计项目固化工序、喷漆后烤漆工序天然气使用量约5万m3/a，燃烧产生的热气传至烘干段和烤漆段，天然气燃烧过程会产生烟尘、SO2 和 NOX，燃烧废气与其他废气共用1根不低于15m高排气筒（DA001）高空排放。 NOX、SO2参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”以天然气为燃料的一般工业锅炉污染物排放系数；烟尘颗粒物排放量参照《环境保护实用数据手册》(胡名操主编)中“气体燃料燃烧的计算数据”-燃天然气设备颗粒物的产污系数，具体数值详见表4.2-2、4.2-3。 表4.2-2 天然气燃烧废气产污系数一览表 原料名称 污染物指标 指标单位 排污系数 末端系数 排污系数 天然气 工业 废气量 标立方米/万立方米-原料 107753 直排 107753 SO2 千克/万立方米-原料 0.02S① 直排 0.02S① NOX 15.87 直排 15.87 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。项目天然气采用管道输送，参照GB17820-2018天然气标准，项目含硫量参照表1第一类数值，则S=20。 表4.2-3 典型的气体燃料燃烧时产生的烟尘污染物的数量（摘录） 锅炉 燃料 烟尘 商业或工业锅炉 天然气 80~240g/1000m3 注：颗粒物产生系数选取 160g/1000m3（平均值） 根据产排污系数计算，项目燃烧废气污染物源强排放核算如下： 废气产生量=107753标立方米/万立方米-燃料=107753×5÷10^4=53.8765万Nm3/a=224.4854Nm3/h； SO2产生量=0.4千克/万立方米-燃料=0.02×20×5÷10^3=0.002t/a； NOX产生量=15.87千克/万立方米-燃料=15.87×5÷10^3=0.0794t/a； 烟尘产生量=160克/1000立方米-燃料=160×50÷10^6=0.008t/a； 根据排放标准核算出的污染物允许排放总量，计算过程如下所示： SO2标准量=标准浓度×废气量=200×53.8765×10^4÷10^9=0.1078t/a； NOX标准量=标准浓度×废气量=300×53.8765×10^4÷10^9=0.1616t/a 综上，项目燃烧废气产排情况一览表见下表4.2-4。 表4.2-4 项目燃烧废气产生及排放情况一览表 原料名称 原料用量（万m3/a） 污染物 排污系数 产生量（t/a） 排放量（t/a） 排放 速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 标准浓度（mg/m3） 总量指标（t/a） 天然气 5 废气量 107753 标立方米/万立方米-原料 53.8765（万m3/a） 53.8765（万m3/a） / / / / SO2 0.4 千克/万立方米-原料 0.002 0.002 0.0008 3.5637 200 0.1078 NOX 15.87 千克/万立方米-原料 0.0794 0.0794 0.0331 147.4483 300 0.1616 烟尘 160g/ 1000m3 0.008 0.008 0.0033 14.7003 30 / （9）锅炉废气 厂区内设1台1t/h天然气锅炉（型号：WNS1-1.1-Y、Q），锅炉房设1根排气筒，根据运行情况，燃气锅炉满负荷工作时间约为5h，额定耗气量为 75m3/h，计算项目天然气锅炉天然气年耗量为11.25万m3/a。 锅炉房天然气燃烧过程会产生烟尘、SO2 和 NOX，锅炉废气通过1根不低于8m高排气筒（DA002）高空排放。 NOX、SO2参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”以天然气为燃料的一般工业锅炉污染物排放系数；烟尘颗粒物排放量参照《环境保护实用数据手册》(胡名操主编)中“气体燃料燃烧的计算数据”，燃天然气设备颗粒物的产污系数，具体数值详见表4.2-5、4.2-6。 表4.2-5 天然气燃烧废气产污系数一览表 原料名称 污染物指标 指标单位 排污系数 末端系数 排污系数 天然气 工业 废气量 标立方米/万立方米-原料 107753 直排 107753 SO2 千克/万立方米-原料 0.02S① 直排 0.02S① NOX 15.87 直排 15.87 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。项目天然气采用管道输送，参照GB17820-2018天然气标准，项目含硫量参照表1第一类数值，则S=20。 表4.2-6 典型的气体燃料燃烧时产生的烟尘污染物的数量（摘录） 锅炉 燃料 烟尘 商业或工业锅炉 天然气 80~240g/1000m3 注：颗粒物产生系数选取 160g/1000m3（平均值） 根据产排污系数计算，项目燃烧废气污染物源强排放核算如下： 废气产生量=107753标立方米/万立方米-燃料=107753×11.25÷10^4=121.2221万Nm3/a=808.1475Nm3/h（年运行时间按1500h计）； SO2产生量=0.4千克/万立方米-燃料=0.02×20×11.25÷10^3=0.0045t/a； NOX产生量=15.87千克/万立方米-燃料=15.87×11.25÷10^3=0.1785t/a； 烟尘产生量=160克/1000立方米-燃料=160×112.5÷10^6=0.018t/a； 根据排放标准核算出的污染物允许排放总量，计算过程如下所示： SO2标准量=标准浓度×废气量=200×121.2221×10^4÷10^9=0.2424t/a； NOX标准量=标准浓度×废气量=300×121.2221×10^4÷10^9=0.3637t/a 综上，项目锅炉废气产排情况一览表见下表4.2-7。 表4.2-7 项目锅炉废气产生及排放情况一览表 原料名称 原料用量（万m3/a） 污染物 排污系数 产生量（t/a） 排放量（t/a） 排放 速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 标准浓度（mg/m3） 总量指标（t/a） 天然气 11.25 废气量 107753 标立方米/万立方米-原料 121.2221万Nm3/a 121.2221万Nm3/a / / / / SO2 0.4 千克/万立方米-原料 0.0045 0.0045 0.003 3.7122 50 0.2424 NOX 15.87 千克/万立方米-原料 0.1785 0.1785 0.119 147.2503 200 0.3637 烟尘 160g/ 1000m3 0.018 0.018 0.012 14.8488 20 / |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目废气产排情况、治理设施情况以及监测要求详见表4.2-8~4.2-10。 表4.2-8 项目废气污染源强汇总结果一览表 产污环节、因子 污染物产生情况 治理措施 污染物排放情况 排放 时间 （h/a） 产排污环节 污 染 源 污 染 物 种 类 核 算 方 法 产生量 （t/a） 废气量 （m3/h） 产生 速率 （kg/h） 产生浓度 （mg/m3） 治理 设施 名称 收 集 效 率 % 去 除 效 率 % 是 否 可 行 技 术 核 算 方 法 排放量 （t/a） 排放 废气量 （m3/h） 排放 速率 （kg/h） 排放浓度 （mg/m3） 喷漆、烤漆、烘干固化、挤出、过胶衬套、燃烧综合废气 DA 001 有组织 烘干固化废气 非甲烷总烃 产 排 污 系 数 法 0.0205 10000 0.0085 0.85 二级活性炭吸附装置 95 60 是 产排污系数法 0.6622 10000 0.2759 27.59 2400 挤出 废气 非甲烷总烃 0.3 0.125 12.5 二级活性炭吸附装置 80 60 是 2400 过胶、衬套 废气 非甲烷总烃 0.48 0.2 20 二级活性炭吸附装置 80 60 是 2400 喷漆及烤漆 废气 非甲烷总烃 0.855 0.3563 35.63 二级活性炭吸附装置 95 60 是 2400 烤漆喷漆 颗粒物 颗粒物 0.5301 0.2209 22.09 水帘柜+除雾装置 95 80 是 0.1060 0.0442 4.42 2400 燃烧 废气 SO2 0.002 224.4854Nm3/h 0.0008 3.5637 直排 100% / 是 0.002 224.4854Nm3/h 0.0008 3.5637 2400 NOX 0.0794 0.0331 147.4483 100% / 是 0.0794 0.0331 147.4483 2400 烟尘 0.008 0.0033 14.7003 100% / 是 0.008 0.0033 14.7003 2400 无组织 颗粒物 0.0279 / 0.0116 / / 0.0279 / 0.0116 / 2400 非甲烷总烃 0.2411 / 0.1005 / / 0.2411 / 0.1005 / 2400 锅炉废气 DA 002 有组织 SO2 0.0045 808.1475Nm3/h 0.003 3.7122 直排 100% / 是 0.0045 808.1475Nm3/h 0.003 3.7122 1500 NOX 0.1785 0.119 147.2503 100% / 是 0.1785 0.119 147.2503 1500 烟尘 0.018 0.012 14.8488 100% / 是 0.018 0.012 14.8488 1500 焊接、灌装、打磨、喷塑粉尘 无组织 焊接 废气 颗粒物 0.0606 / 0.0253 / 移动式焊接烟尘净化器 90 95 / 0.0088 / 0.0037 / 2400 灌装 废气 颗粒物 0.0125 / 0.0052 / 布袋除尘器 90 95 / 0.0019 / 0.0008 / 2400 打磨 废气 颗粒物 1.314 / 0.5475 / 布袋除尘器 100 95 / 0.0657 / 0.0274 / 2400 喷塑 废气 颗粒物 5.4 / 2.25 / 滤芯回收系统 90 95 / 0.783 / 0.3263 / 2400 备注：参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）表A.2和《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）表A.6相关内容，袋式除尘、喷淋、吸附等为可行性技术，且根据废气源强核算可知，项目废气经处理后可达标排放，则治理技术可行。 表 4.2-9 项目废气治理设施基本情况 污染源 污染物种类 治理设施 排放形式 处理能力 收集效率 治理设施 去除率 是否可行性技术 DA001 烘干固化废气 非甲烷总烃 有组织 10000 m³/h 95 二级活性炭吸附装置 60 是 挤出废气 非甲烷总烃 有组织 80 二级活性炭吸附装置 60 是 过胶、衬套废气 非甲烷总烃 有组织 80 二级活性炭吸附装置 60 是 喷漆及烤漆 废气 非甲烷总烃 有组织 95 二级活性炭吸附装置 60 是 颗粒物 有组织 95 水帘柜+除雾装置 80 是 燃烧废气 SO2、NOX、烟尘 有组织 224.4854Nm3/h 100 直排 / 是 DA002 锅炉废气 SO2、NOX、烟尘 有组织 808.1475Nm3/h 100% 直排 / 是 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类，无自行监测管理要求。如政策变化或者主管部门要求监测，项目可根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的要求制定监测计划，项目废气常规监测一览表见表4.2-10。 表 4.2-10 项目废气排放情况及监测要求一览表 排放口基本情况 排放标准 监测要求 编号及名称 风量 (m3/h) 排气筒高度(m) 出口 内径 (m) 烟气 温度(℃) 类型 地理坐标 东经 北纬 监测 因子 监测 点位 监测 频次 喷漆、烤漆、烘干固化、挤出、过胶衬套、燃烧综合废气（DA001） 10000 15 0.5 45 一般 排放口 118°23′43.710″ 24°54′18.745″ 非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1涉涂装工序的其他行业标准（60mg/m3）；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2排放监控浓度限值（≤120mg/m3）；燃烧废气执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）中鼓励执行标准（颗粒物≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOX≤300mg/m3） 颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOX、烟尘 排气筒 进、出口 1次/年 锅炉废气（DA002） 808.1475Nm3/h 15 0.5 45 一般 排放口 118°23′42.995″ 24°54′16.601″ 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉相关标准（颗粒物≤20mg/m3、SO2≤50mg/m3、NOX≤100mg/m3） SO2、NOX、烟尘 排气筒 进、出口 1次/年 无组织废气 颗粒物 厂界：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的无组织排放限值（≤1.0mg/m3） 颗粒物 厂界 四周 1次/年 非甲烷总烃 厂界：《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表4规定的排放限值（≤2.0mg/m3） 非甲烷总烃 厂界 1次/年 厂区内：《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表3规定的排放限值（≤8.0mg/m3）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的排放限值（监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3） 非甲烷总烃 厂区内 1次/年 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 4.2.2废气污染防治措施可行性分析 4.2.2.1废气污染防治措施 项目焊接废气拟经过移动式焊接烟尘净化器净化处理后于车间内无组织排放；灌装废气收集由布袋除尘器处理后通过布袋除尘器排气口于车间内无组织排放；打磨废气经设备自带布袋除尘器处理后于车间内无组织排放；喷塑废气经配套的滤芯回收系统净化后于车间内无组织排放，滤芯回收系统收集的粉末回用于生产。 项目喷漆、烤漆废气经“水帘柜+除雾装置+二级活性炭吸附装置”（TA001）处理后通过1根不低于15m高排气筒（DA001）排放；烘干固化废气、挤出废气、过胶、衬套废气经集气收集后统一汇入二级活性炭吸附装置（TA001）处理统一通过排气筒DA001高空排放；天然气燃烧废气与以上废气共用1根不低于15m高排气筒（DA001）高空排放；锅炉废气通过1根不低于8m高排气筒（DA002）高空排放。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）表A.2和《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）表A.6相关内容，袋式除尘、喷淋、吸附等为可行性技术，根据废气源强核算可知，项目废气经处理后均可达标排放，则治理技术可行。 4.2.2.2废气处理设施工作原理分析 （1）焊接烟尘净化器 焊接烟尘净化器工作原理：通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性碳过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。 焊接烟尘净化器点分析：①焊烟净化器净化主机：采用无缝模具生产确保主机密封性和良好的噪音控制；②滤芯：采用“美国陶氏”覆膜防静电式滤筒，具有尘埃粘连度低，清灰方便，拥有良好的通风效率，提高过滤面积；③吸气臂：采用万向可悬停吸气臂，保证在各种工况下都能使烟尘顺畅进入集尘罩，提高净化效率，保证净化效果；④移动性：采用万向轮并配备卡锁功能，方便任意移动确保电焊烟尘的点对点净化；⑤清灰方式：设备内部具有反吹功能，定期使用气源对设备内高效净化舱进行清灰可提高设备使用寿命同时提高净化效率； ⑥操作性：焊接烟尘净化器采用PLC集成控制系统，可实现一键操作，工作室只需要打开设备主机电钮便可直接使用方便客户进行操作；⑦配件维护：焊接烟尘净化器内无易损件，高效净化舱内滤芯定期进行清灰可正常使用1万小时；⑧便捷性：焊接烟尘净化器为立式单机净化器占地空间小，移动方便可在任意地方固定使用，便于工人的操作。 处理效率：设备采用了多层过滤装置，包括初效过滤绵、中效、高效过滤芯（由HEPA 高效过滤部分和气体过滤部分组成），可根据污染物产生量对风量作档位精准调节。有效地过滤拦截0.3μm上污染颗粒、吸附毒害气体，过滤净化率能达到99%，净化处理后的洁净空气可直接在室内排放。根据《焊接烟尘的污染与净化》（作者：鄂保良，朱恩平，胡泊；出版：《陕西环境》第9卷，2002年10月）可知，焊接烟尘净化器采用三级过滤净化，对烟尘净化效率可达99%，本项目净化效率以95%计可行。 （2）静电滤芯回收装置 喷塑粉尘通过风机产生的负压气流经管道进入含尘室，通过滤筒过滤分离到洁净室经风机作用完成。粉尘则被滤芯阻拦在其表面上，当被阻难的粉尘在滤芯表面不断沉积时，滤芯里外的压差也同时不断加大，当压差达到预先设定值时，控制压缩空气的电磁阀被打开，压缩空气经管道流入反吹清扫系统，通过清扫机构的清扫管瞬间喷向滤芯内表面，使得沉积在滤芯上的粉尘颗粒在高压气流的作用下脱离滤芯表面掉落，使得整个滤芯表面都得到清扫。净化后的空气由风道、经风机排出。 （3）布袋除尘器 布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成。含尘气体由进气口进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗，灰尘气体经滤袋过滤，颗粒物阻留于滤袋表面，净化气经袋口到净气室、由风机排入大气，当滤袋表面的颗粒物不断增加，导致设备阻力上升至设定值时，微差压控制器输出信号，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，附于滤袋表面的颗粒物迅速脱离滤袋落入灰斗（或灰仓）内，颗粒物由灰斗排出。布袋除尘器的除尘效率高，可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘，除尘效率可达95%以上，同时其结构简单，使用灵活，运行稳定，投资较少（与电除尘器相比较），维护方便是一种干式净化设备，收集的粉尘容易回收利用。 （4）水帘柜、除雾装置 水帘柜：将工件放置于水帘除尘装置前的喷漆工位上，用手提式空气喷枪对工件进行喷漆作业，水帘机设置了吸气口。喷漆时，水性漆经压缩空气雾化后从喷枪喷射到工件表面，多余的漆雾在水帘机的负压引导下流向水帘板下方的吸气口，从而将空气中的漆雾及亲水性溶剂捕捉于水中，剩下部分憎水的废气通过排风机排出车间。漆雾洗涤水经水帘板进入水槽中，水槽中的漆渣凝聚并漂浮于水面，定期打捞集中处置，漆雾洗涤水循环使用。 除雾装置：内部填充塑料空心球（增大与气体的接触面积，无需更换）。当含有雾沫的气体以一定速度流经除雾装置时，由于气体的惯性撞击作用，雾沫与填料球相碰撞而被聚的液滴大到其自身产生的重力超过气体的上升力与液体表面张力的合力时，液滴就从填料球表面上被分离下来，流入喷淋塔中。填料球增加了雾沫被捕集的机会，从而大大提高了除雾效率。气体通过填料球后，基本上不含雾沫。 （5）活性炭吸附装置 活性炭吸附装置工作原理：是利用具有很多微孔及很大比表面积的活性炭颗粒或棒状材料，依靠分子引力和毛细管作用，使有机溶剂蒸汽和挥发性物质、氮氧化物、二氧化硫吸附于其表面，又根据不同物质的沸点，用蒸汽、热风或真空状态下，将被吸附物析出。活性炭吸附法具有以下优点：适合低温、低浓度、大风量或间歇作业产生的有机废气和燃烧废气的治理，工艺成熟；活性炭吸附剂廉价易得，且吸附量较大；吸附质浓度越高，吸附量也越高；吸附剂内表面积越大，吸附量越高，细孔活性炭特别适用于吸附低浓度挥发性蒸汽、氮氧化物、二氧化硫。活性炭吸附法采用的设备一般为固定活性炭吸附床，相对催化燃烧设备而言，费用要少。 活性炭吸附法处理效果：分析气速为废气通过活性炭吸附器整个横截面积的速度，气速的选择，不仅直接决定了吸附器的尺寸和压降的大小，而且还会影响吸附效率。气速很小，则吸附器尺寸很大，不经济；气速过大，则压降会增大，使吸附效率受到影响。因此，吸附设计中不能追求过高的吸附效率。把空塔气速取值降小，那样会使吸附床体积、吸附剂用量和设备造价大为增高；反之也不宜取过大的气速，那样设备费用虽低，但吸附效率下降，且体系压降会随气速的增大上升很快，造成动力消耗过大，因此应选取合适的空塔气速，最适宜的空塔气速为0.8~1.2m/s。根据建设单位提供资料，项目活性炭碘值为800毫克/克，符合关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知(环大气（2020）33号)中活性炭碘值不低于800毫克/克的要求。 4.2.3废气无组织排放控制措施 （1）建设单位应保证所在的生产车间日常为封闭性的，以减小废气排放对厂区外的影响。 （2）建议在作业过程中规范操作，加强生产管理，以减少无组织源的产生。 通过采取上述治理措施，可有效降低项目生产过程中产生的无组织排放废气对周边环境空气的影响。 4.2.4、卫生防护距离分析 结合厂区平面布置，项目1号厂房无组织废气主要为生产过程中未收集到的颗粒物、非甲烷总烃以及打磨、喷塑粉尘，项目2号厂房无组织废气主要为焊接、灌装粉尘，根据污染物源强分析，项目1号厂房颗粒物无组织排放总量为0.8766t/a（0.3653kg/h），非甲烷总烃无组织排放量为0.2411t/a（0.1005kg/h）；项目2号厂房颗粒物无组织排放总量为0.0107t/a（0.0045kg/h）。 依据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中的卫生防护距离计算公式，计算本项目卫生防护距离，公式如下： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，kg/h Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3 L——大气有害物质卫生防护距离初值，m r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 本项目无组织废气污染源排放参数见表4.2-11 表4.2-11 卫生环境防护距离参数表 污染源名称 污染物 Qc （kg/h） 计算系数(无因次) 卫生防护距离计算值(m) 卫生防护距离(m) A B C D 1 厂 房 颗粒物 生产车间 0.3653 470 0.021 1.85 0.84 22.231 50 非甲烷总烃 生产车间 0.1005 470 0.021 1.85 0.84 1.474 50 2 厂 房 颗粒物 生产车间 0.0045 470 0.021 1.85 0.84 0.193 50 由表4.2-11可知，依据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m， 但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm 值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。由上表分析结果，项目需以1号厂房厂界为起点设置100m的卫生防护距离，以2号厂房厂界为起点设置50m的卫生防护距离，卫生防护范围包络线见附图9。本项目卫生防护距离范围内不涉及居民区、学校和医院等大气环境敏感目标，项目建设满足卫生防护距离的划定要求。 4.2.5、非正常排放分析 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为活性炭吸附装置吸附接近饱和或水帘柜、除雾装置故障，活性炭吸附装置处理效率、水帘柜和除雾装置处理效率均0，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。 废气非正常排放量核算见表4.2-12。 表 4.2-12 非正常工况下废气排放情况 污染源 非正常排放原因 排放 形式 污 染 物 非正常排放浓度 （mg/m3） 非正常排放速率 (kg/h) 单次持续时间 （h） 年发生 频次 （次） 应对措施 DA001 水帘柜+ 除雾装置故障 有组织 颗粒物 22.09 0.2209 0.5 1 立即停止作业， 及时更换布袋 活性炭吸附装置吸附接近饱和 有组织 非甲烷 总烃 68.98 0.6898 0.5 1 立即停止作业， 及时更换活性炭 根据上表可知：若项目废气非正常排放，颗粒物排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值要求（≤120mg/m3）；非甲烷总烃排放浓度不符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1涉涂装工序的其他行业标准限值（60mg/m3），为减少废气对周围环境空气的影响，评价要求建设单位废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，必须做好废气处理设施的日常运维管理，确保废气处理设施正常稳定运行，杜绝非正常排放。 4.2.6、大气环境影响结论 根据泉州市南安生态环境局公布的环境质量资料及引用的大气环境质量现状监测报告，项目所在区域大气环境质量现状状况良好，具有一定的大气环境容量。项目生产工序产生的废气经配套相应废气治理设施处理后可达标排放，对周边环境影响较小。 4.3噪声 4.3.1噪声污染源强 项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的机械噪声，主要设备噪声详见表4.3-1。 4.3-1 项目设备声压级情况一览表 位置 噪声源 设备 数量 声源类型 噪声源强dB（A） 降噪措施dB（A） 噪声排放值dB（A） 降噪后叠加噪声排放值dB（A） 持续 时间 核算方法 噪声值 工艺 降噪效果 核算方法 最大噪声值 1 号厂房 数控车床 24台 频发 ， 室内 类 比 法 70-75 减 振 隔 声 15 类 比 法 55-60 85.37 发频 时间段：08:00~12:00；14:00~ 18:00； 年共 加工2400 双轴专机 5台 70-75 15 55-60 三面车床 8台 70-75 15 55-60 数控八轴钻攻一体机 8台 70-75 15 55-60 钻孔攻丝一体机 8台 70-75 15 55-60 多孔组合钻床 5台 70-75 15 55-60 钻床 5台 70-75 15 55-60 数控钻床 5台 70-75 15 55-60 数控钻床 5台 70-75 15 55-60 数控钻床 5台 70-75 15 55-60 数控钻床 5台 70-75 15 55-60 数控三面铣机床 5台 70-75 15 55-60 液压双面多孔钻机床（200加长型） 3台 70-75 15 55-60 单面钻孔攻丝机 （200型） 2台 70-75 15 55-60 液压双面钻孔专用机床（90°弯管，200型） 5台 70-75 15 55-60 二手数控机床 4 70-75 15 55-60 二手云机数控机床 2 70-75 15 55-60 大修机床 2 70-75 15 55-60 水流指示器钻铣一体机 1台 70-75 15 55-60 炮塔铣床 1台 70-75 15 55-60 捻线机 8台 60-65 15 45-50 水带圆织机 40台 60-65 15 45-50 挤出机 1台 60-65 15 45-50 水带三层 内膜机 1台 60-65 15 45-50 衬胶共挤设备 2台 60-65 15 45-50 灭火器灌装 生产线 2条 60-65 15 45-50 气瓶瓶阀 装卸机 1台 60-65 15 45-50 拧管+上压力表一体机 1台 60-65 15 45-50 2 号厂房 冲床 15台 70-75 15 55-60 剪板机 5台 70-75 15 55-60 折弯机 5台 70-75 15 55-60 电焊机 5台 70-75 15 55-60 切割机 5台 70-75 15 55-60 备注：项目设备均安装在车间内，运行时开小窗，门未经隔声处理，但较密闭，对照表4.3-2，隔墙等遮挡物引起的倍频带衰减表，本项目建筑物插入损失按15dB（A）计 表4.3-2 隔墙等遮挡物引起的倍频带衰减 单位：dB（A） 条件 A B C D TL值 25 20 15 10 注：A：车间门窗密闭，且经隔声处理；B：车间围墙开小窗且密闭，门经隔声处理；C：车间围墙开小窗但不密闭，门未经隔声处理，但较密闭；D：车间围墙开大窗且不密闭，门不密闭。 4.3.2噪声环境影响分析 4.3.2.1预测模式 为分析本项目噪声对厂界声环境的影响，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测计算模式。 A、室内声源等效室外声源声功率级计算 1）计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：LP1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw—某个声源的倍频带声功率级； r—室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R—房间参数； Q—方向因子。 2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 3）计算出室外靠近围护结构处的声压级： 图4.3-1 室内声源等效为室外声源图例 4）将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声(S)处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：S—透声面积，m2。 5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 B、点源衰减模式： 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r —关心点距离噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m。 C、噪声合成模式： 式中：Leqg—预测点的噪声贡献值，dB(A)； LA,i—第i个声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； N—声源个数。 D、厂区边界外噪声叠加模式 声源在受声点的总声压级，其计算公式如下： 式中：L—受声点的总声压级dB（A）； L0—受声点背景噪声值 dB（A）； Lpi—各个声源在受声点的声压级 dB（A）； n—声源个数。 项目夜间不生产，利用以上模式，在采取降噪措施情况下，只考虑距离衰减的情况下，厂界噪声贡献值预测结果如下表。 表4.3-3 运营期项目设备贡献值预测结果 单位：dB（A） 预测点 降噪后叠加声压级dB（A） 贡献值 dB（A） 执行标准（昼间） dB（A） 达标 情况 1号厂房 北侧厂界 85.37 47.64 60 达标 西侧厂界 50.88 60 达标 南侧厂界 47.64 60 达标 东侧厂界 50.88 60 达标 1号厂房 北侧厂界 75.44 43.40 60 达标 西侧厂界 47.48 60 达标 南侧厂界 43.40 60 达标 东侧厂界 47.48 60 达标 项目夜间不生产，根据上表可知，1号厂房、2号厂房厂界噪声贡献值均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准，因此项目运营过程中产生的噪声经采取防治措施后对周边声环境影响较小。 4.3.3噪声治理措施评述 根据声环境影响预测分析，项目生产噪声可达标排放，为了进一步减少噪声对周围环境的影响，提出以下几点降噪、防护措施： ①主要噪声设备应定期检查、维修、不合要求的要及时更换，防止机械噪声的升高； ②适时添加润滑油，防止设备老化，预防机械磨损； ③对设备基础采取隔振及减振措施，高噪声源车间均采用封闭式厂房； ④合理安排工作时间，禁止在午间、夜间生产加工。 ⑤要求企业在生产时尽量执行关门、窗作业； ⑥要求企业合理布置车间平面，首先考虑将高噪声设备尽量放在车间中央，远离厂界布设。 采取以上降噪措施后项目噪声能达标排放，对周围声环境的影响较小，措施可行。 4.3.4噪声监测要求 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类，项目投产后应定期开展噪声监测，项目可根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的要求制定监测计划，监测一览表见表4.3-4。 表4.3-4 项目运营期噪声自行监测要求一览表 污染源 排放标准 监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 生产 设备 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 厂区边界围墙外1m 等效连续A声级 1次/季度 4.4固体废物 4.4.1固废产生及处置情况 项目生产期间产生的固废主要为生活垃圾、一般固废、危险废物和原料空桶。 （1）生活垃圾 职工生活垃圾产生量按G=R•K•N•10-3计算。 式中：G---生活垃圾产生量（t/a） K---人均排放系数（kg/人•天） N---人口数（人） R---每年排放天数（天） 项目职工人数为35人（20人住宿），根据我国生活垃圾排放系数，住厂职工取K=1kg/人•天，不住厂职工取K=0.5kg/人•天，年工作日约300天，项目生活垃圾产生量为8.25t/a。 （2）一般工业废物 ①金属边角料、金属屑 项目机加工环节会产生金属边角料和金属屑，根据建设单位提供资料，产生量预计占到原材料使用量的5%，项目各铸件、钢材用量为9500t/a，则金属边角料和金属屑产生量为475t/a，集中收集后外售给相关企业回收利用。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），金属边角料、金属屑一般固废代码为359-005-99。 ②焊渣 项目焊接过程产生焊渣（代码：331-003-99），参照湖北大学学报（自然科学版）2010年9月第32卷第3期《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍）可知，焊渣=焊材使用量×（1/11+4%），项目焊条使用量为10t/a，则焊渣产生量为0.3927t/a，集中收集后外售给相关企业回收利用。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），焊渣一般固废代码为359-005-99。 ③收集的焊接烟尘 项目焊接烟尘采用焊接烟尘净化器收集处理。根据废气污染源计算分析，收集的焊接烟尘产生量为0.0518t/a，集中收集后外售给相关企业回收利用。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），收集的焊接烟尘一般固废代码为359-002-66。 ④收集的塑粉 根据废气污染源计算分析，喷塑工序滤芯回收系统回收的塑粉为4.617t/a，收集的塑粉返回至喷涂工序再利用。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），收集的塑粉归为非特定行业生产过程产生的工业粉尘，收集的塑粉一般固废代码为900-999-66。 ⑤废滤芯 喷塑房的滤芯大约每4个月更换1次，一个更换的滤芯约80kg，则一年产生量为0.24t。本项目所用粉末涂料为环氧－聚酯粉末涂料，此类涂料不含溶剂，无臭无味，是无挥发性有机化合物涂料，故废滤芯不属于危险废物，为一般工业固体废物。废滤芯集中收集后外售给相关企业回收利用 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），废滤芯归为非特定行业生产过程中产生的其他废物，一般固废代码为900-999-99。 ⑥除尘器收集的粉尘 根据废气污染源计算分析，项目灌装工序、打磨工序除尘器收集的粉尘产生量约为1.259t/a，集中收集后外售给相关企业回收利用。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），除尘器收集的粉尘归为非特定行业生产过程产生的工业粉尘，收集的塑粉一般固废代码为900-999-66。 ⑦漆渣 项目定期清理水帘柜中水槽内积聚形成的漆渣，根据废气污染源计算分析，漆渣产生量约0.4241t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）附录，危废类别为HW12（染料、涂料废物），废物代码：900-252-12（使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物），项目使用水性漆，则漆渣不属于危险废物，漆渣集中收集放在专用密封桶内，委托有资质的单位处置。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），漆渣固废代码为359-005-99。 ⑧喷漆废液 项目喷漆废液内含有水性漆里的成分，根据水平衡分析章节，喷漆废液产生量为5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）附录，危废类别为HW12（染料、涂料废物），废物代码：900-252-12（使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物），项目使用水性漆，则喷漆废液不属于危险废物，喷漆废液集中收集放在专用密封桶内，委托有资质的单位处置。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），喷漆废液固废代码为359-005-99。 （3）危险废物 本项目有机废气治理设施在运行一段时间后会产生废活性炭，废活性炭属于《国家危险废物名录》中的“HW49其他废物，900-039-49”，暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。 参考杨芬、刘品华《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中应用》的试验结果表明， 每公斤活性炭可吸附0.22~0.25kg的有机废气，本次环评取活性炭吸附量为0.22kg/kg ▪活性炭。本项目有机废气的削减量为0.9933t/a，则活性炭一次性用量大约4.515t/a。为确保活性炭吸附装置净化效率稳定在60%左右，建议每半年更换1次，则本项目废活性炭产生量为4.515×2+0.9933=10.0233t/a。 （4）原料空桶 项目原料空桶主要为水性漆和TPU胶水使用后的空桶。根据建设单位提供资料，水性漆和胶水空桶重约1kg，项目原料空桶产生量约800个，则废原料空桶产生量约0.8t/a。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中“6.1以下物质不作为固体废物管理：a)任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，本项目产生的原料空桶由供应商回收后不需进行修复和加工，即可再次作为包装容器，不作为固体废物管理。为规范化管理，建议企业将产生的原料空桶纳入厂区内危废管理体系，按照危险废物要求进行收集、储存、运输。 若原料空桶破损不能再回收利用，则按危险废物管理要求进行暂存、处置等。根据《国家危险废物名录》（2021年版），破损的原料空桶即废弃原料桶属于危险废物，危废类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49。 项目固废产生情况详见表4.4-1。 表4.4-1 项目固体废物污染源强核算结果及相关参数一览表 一般固体废物基本情况 序号 产污环节 固废名称 属性 主要有毒有害物质 性状 环境危险特性 1 机加工 工序 金属边角料、金属屑 一般工业固废 / 固态 / 2 焊接工序 焊渣 / 固态 / 3 焊接除尘 工序 收集的焊接烟尘 / 固态 / 4 塑粉回收 工序 收集的塑粉 / 固态 / 5 滤芯更换 废滤芯 / 固态 / 6 除尘工序 除尘器收集的粉尘 / 固态 / 7 水帘除尘 漆渣 有机物 固态 / 8 水帘除尘 喷漆废液 有机物 液态 / 9 员工生活 生活垃圾 / / 固态 / 危险废物产生及处置情况一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量 （t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 产废 周期 主要有毒有害物质 污染防治 措施 1 废活 性炭 HW49 900-039-49 10.0233 废气净化吸附 液态 有机物 半年 有机物 暂存于危废间，定期委托有资质单位处置 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所名称 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危险废物暂存间 1#生产车间内东南角 20m2 均用铁桶 20 12个月 固废产生、贮存、处置情况 固废名称 产生量（t/a） 贮存方式 利用处置方式 利用或处置量（t/a） 金属边角料、金属屑 475 袋装 集中收集后外售给相关企业回收利用 475 焊渣 0.3927 袋装 集中收集后外售给相关企业回收利用 0.3927 收集的焊接烟尘 0.0518 袋装 集中收集后外售给相关企业回收利用 0.0518 收集的塑粉 4.617 袋装 回用于喷塑工序 4.617 废滤芯 0.24 袋装 集中收集后外售给相关企业回收利用 0.24 除尘器收集的粉尘 1.259 袋装 集中收集后外售给相关企业回收利用 1.259 漆渣 0.4241 桶装 委托有资质单位处置 0.4241 喷漆废液 5 桶装 委托有资质单位处置 5 废活性炭 0.7286 桶装 委托有处理危废资质单位处置 0.7286 生活垃圾 8.25 分类收集、暂存垃圾桶内 由环卫部门统一清运处理 8.25 4.4.2固体废物处置措施、环境管理评述 （1）生活垃圾治理措施 项目应设置专门管理人员负责项目的固体废物的管理，禁止职工随意丢弃生活垃圾，由环卫部门统一清理。 （2）一般工业固废处置措施及环境管理要求 措施：项目生产过程产生的一般固废分类收集后统一暂存于一般固废间，金属边角料、金属屑、焊渣、收集的焊接烟尘、废滤芯、除尘器收集的粉尘集中收集后外售给相关企业回收利用，收集的塑粉回收后返回至喷塑工序再利用。一般工业固废可得到及时妥善处理，不会对周围环境造成二次污染。 环境管理要求：项目应严格按照相关规范要求建设一般工业固废贮存场所，项目拟在生产车间内部建设1间占地面积约为50m2的一般工业固体废物暂存场所，对于生产固废将实行分类收集，分类处置，实现生产固废无害化、资源化利用。一般工业固体废物暂存场所应设置在车间内，有效避开风吹雨淋造成二次污染，同时场地地面均进行水泥硬化且保证该部分生产固废均为固态，有效避免对地下水环境的污染。本项目设置的一般工业固体废物暂存场参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定进行规范建设，暂存区应满足防雨淋、防扬散和防渗漏的要求，《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定如下： ①、应有良好的防雨、防风、防晒及防流失措施，如设顶棚、围挡及周边开挖导流沟或集水槽； ②、贮存面积须满足贮存需求；贮存时间不宜过长，须定期清运； ③、应设立环境保护图形标志牌。 （3）危险废物处置措施及环境管理要求 措施：项目危险废物主要为废活性炭，按危险废物暂存要求暂存，最终由有资质单位进行回收处置。 危险废物管理要求： ①贮存场所（设施）污染防治措施 建设单位应按《危险废物贮存污染控制要求》（GB18597-2023）中要求设立危险废物临时贮存场所，具体要求如下： 危废贮存场所按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单中要求设置警示标志； B、以固定容器或防漏胶袋密封盛装，并分类编号； C、贮存容器表面标示贮存日期、名称、成分、数量及特性指标，并分类贮存于危废贮存场所； D、贮存容器采用聚乙烯或不锈钢等材质，具有耐酸碱腐蚀；避免禁忌物混存； E、贮存区四周用围墙及屋顶隔离，防止雨水流入，同时采用耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，如地面铺设20cm厚水泥，表面铺设三层环氧树脂防腐层； F、贮存区设置门锁及专人管理，平时均上锁，防止不相关人员进入，管理人员必须对入库和出库的危废种类、数量造册登记，并填写交接记录，由入库人、管理人、出库人签字，防止危废流失。根据危废性质确定危废暂存时间； G、区内设置紧急照明系统、报警系统及灭火器。 危险废物临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，贮存场所底部必须高于地下水最高水位，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，必须有泄漏液体收集装置，设施内要有安全照明设施和观察窗口，用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ②运输过程的污染防治措施 针对危险废物生产单位内部的转运，建设项目应按《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等法规标准的相关要求制定防治措施，要求如下： 危险废物应采用钢圆桶、钢罐、塑料制品或防漏胶袋等容器盛装，加盖密封，收集后由专人送暂存库贮存。贮存容器都应清楚地标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和装箱日期，设置危险废物识别标志； 内部转运路线尽可能避免办公区，转运时采用专用工具运送，转运结束后对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对专用工具进行清洗； 建设单位应委托有资质的固体废物处置有限公司处理，应按照《泉州市环境保护局转发福建省环保厅关于应用全省固体废物环境监管平台的通知》（泉环保固管〔2017〕6号）要求，及时登录福建省固体废物信息管理系统录入当日危险废物产生、贮存、转移、利用和处置数据。 建设项目拟采用专用容器盛装危险废物，放置专用运输工具，并由专人运送至临时贮存场所，内部转运路线均于生产车间进行，生产车间采用水泥硬化，且项目危险固废均为妥善包装，运输过程不易泄漏，且运输路线设在靠近生产区一侧的过道，因此项目按危废相关要求严格运输危废，则内部转运时不易对周边环境产生污染，措施可行。 原料空桶 项目原料空桶经集中收集后暂存于危废暂存间，最终由供应商回用于原始用途原料，并保留凭证，不作为固废管理，暂存间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 通过以上措施，可使项目固体废物得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境造成大的污染影响。 4.5地下水、土壤环境影响分析 项目租赁现有已建厂房进行生产，厂区基本实现水泥硬化及绿化，原辅料储存在规范设置的仓库内，正常状况下不会出现降水入渗或原料泄漏，一般不会出现地下水、土壤环境污染。一般工业固废暂存场所、危废暂存间位于室内，并按规范要求分别进行防渗处理，其中危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)中相关要求，设置防腐、防渗、防漏地面(防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）。 项目正常生产不存在大气沉降、地面漫流、垂直入渗等污染地下水、土壤的影响途径，正常生产基本不会对区域地下水、土壤环境产生影响。 4.6生态环境 本项目用地范围内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标，不会对生态环境产生影响。 4.7环境风险分析 4.7.1风险调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）附录 B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表 2、同时结合项目原辅料、污染物、产品等的理化性质分析，对项目所涉及的风险物质进行判定。根据项目实际情况，项目主要风险物质为天然气、水性漆、TPU胶水和废活性炭。 4.7.2风险潜势判断 根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录C推荐的环境风险临界量Q值计算方法： (当企业只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； (当企业存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn （C.1） 式中：q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 对于全厂存在多种危险物质，通过上述公式计算出Q（危险物质数量与临界量比值），计算结果详见表4.7-1。 表4.7-1 建设项目Q值确定表 物质名称 CAS号 物理危险性 临界量 （t） 最大存储量（t） Q值 是否为重大危险源 天然气 74-82-8 1类易燃物质 10 0.0015 0.00015 否 水性漆 / 可燃物、有毒 50 0.6 0.012 否 TPU胶 / 可燃物、有毒 50 1 0.02 否 废活性炭 / 可燃物、有毒 50 10.0233 0.2005 合计 / / / 0.3015 0.2327 否 注：①本项目从区域接入天然气管道后使用，天然气小时在线量约为2.08m³（每Nm³天然气质量为0.7174kg），折合0.0015t，项目不涉及天然气的贮存； ②水性漆、TPU胶水、废活性炭物质临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中B.2中健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）推荐临界量数值； 根据上表计算结果，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）=0.2327，小于1，表明本项目环境风险潜势为Ⅰ。 4.7.3 环境风险评价等级 本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.2327＜1，当Q＜1 时， 判断该项目环境风险潜势为Ⅰ ， 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“4.3评价工作等级划分”中表1，项目环境风险评价工作等级简单分析即可。 4.7.4环境风险类型及可能影响途径 项目环境风险类型、危险物质向环境转移的可能途径具体如下表。 表4.7-2 项目环境风险类型、转移的可能途径一览表 风险源 环境风险类型 污染物迁移的可能途径 对周围环境的影响 化学品暂存间 泄漏 物质挥发形成有机废气 对厂内职工造成健康危害 火灾 不完全燃烧伴生CO、烟尘； 产生消防废水；产生高热。 污染大气环境； 污染周边水环境； 危害环境安全。 管道天然气 泄漏 燃气泄漏形成废气； 对厂内职工造成健康危害 火灾、爆炸 不完全燃烧伴生CO、烟尘； 产生消防废水；产生高热。 污染大气环境； 污染周边水环境； 危害环境安全。 危废暂存间 泄漏 危废渗漏至土壤、水环境中 破坏土壤环境、周边水环境 废气非正常排放 废气处理设备故障或失效事故 VOCs超标排放，引起光化学污染 造成大气环境局部超标 4.7.5环境风险分析 （1）天然气泄漏事故风险识别 天然气泄漏事故的环境风险主要包括两种情况： ①天然气泄漏后未遇明火，由于天然气主要成分为甲烷，比空气轻，泄漏后经车间门窗、排风扇抽气后可迅速扩散，不会停留在人群呼吸带；并且天然气毒性很小，泄漏事故对居民影响较小。 ②天然气泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故，天然气燃烧产生的烟尘和灭火产生的消防废水进入外环境，对外环境造成一定影响。 （2）事故引发的伴生/次生污染 火灾事故时，将产生一定量的浓烟，将对下风向的居民产生短暂影响，其影响将随着火灾结束而结束，对周边居民影响不大。 消防灭火产生的消防废水中主要污染物为悬浮物、石油类，经事故应急收集管道引至事故应急池后，排入区域市政污水管网，或按危废规范化处置，对周边环境影响较小。 （3）化学品、危废泄漏事故风险识别 水性漆、TPU胶水、废活性炭等物料泄漏至厂外时，可对周边土壤、水环境造成污染；若遇明火、火花或高温条件还可能引发火灾事故，由此衍生二次污染物（CO、烟尘、非甲烷总烃等）以及消防废水，可对周边环境安全和环境质量造成损害。 （4）废气非正常排放造成污染 当废气处理设施发生故障或未正常开启，废气污染物将直排进入大气中，使周围环境空气质量下降。 4.7.6环境风险防范措施 为做到安全生产，使事故风险减小到最低限度，企业的生产管理部门应加强安全生产管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低各项事故发生的概率。 （1）原料的贮存、搬运和使用防范措施 水性漆、TPU胶水等辅料应由专人负责管理，并配备可靠的个人安全防护用品；管理人员应熟悉水性漆、TPU胶水的性能及安全操作方法，培训上岗。 储存室应符合防火、防爆、通风、防晒等安全要求。储存室应根据化学品性能分区、分类、分库贮存，并有标识，不得与禁忌物料混合贮存。储存室贮存量不超过0.5t/㎡，现场使用贮存量以当班产量为限；储存室贮存时，安全通道不小于1～2m，垛距不小于0.5m，与墙的距离不小于0.5m。 水性漆、TPU胶水等辅料一律凭领料单发放，领料单上应有使用部门、数量、物料名称和规格，并经主管签字；入库时应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏；入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理；出入库前均应进行检查验收、登记，验收内容包括：数量、包装、危险标志。经核对后方可入库、出库，当物品性质未弄清时不得入库。 风险防控、应急措施建议如下： ①化学品仓库进门处应设置围堰收容，防止泄漏物外泄； ②配套导流沟、收集池，引流和收集泄漏物； ③配备应急收集桶，采取倒罐转移尚未泄漏的液体； ④泄漏物的应急处置，可采取砂土或其他不燃物覆盖、吸附，也可采取工业抹布吸收后，当作危废交由有资质单位处置。 ⑤配备健康防护物资，至少应备有防护面具、口罩、防酸碱服装及橡胶手套。 （2）危废防范措施 项目在生产过程中产生的危废（废活性炭）具有可燃性或毒性，项目应做好相关的风险防范措施及应急措施，以防止风险发生对车间工作人员及周边环境造成影响，具体措施如下： ①项目在生产过程中产生的危废应及时收集，妥善保管；放置于专用的废物临时储存间，并保持通风阴凉； ②远离火种、热源，工作场所禁止吸烟等； ③配备相应品种的消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查； ④委托有资质的单位处置，并做到专车专用，并标有相关标志。 ⑤危废暂放处按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改要求进行防渗防漏处理。危废暂存间场地应防渗，设置围堰收容泄漏物，防止废液泄漏至车间外；收集桶下方设置托盘，防止跑冒滴漏。 （3）天然气用气设备的防泄漏措施 ①用气设备设有观察孔，并设置自动点火装置和熄火保护装置。 ②烟道、燃烧器应设置泄爆装置，泄爆装置的泄压口设在安全处。 ③空气管道设静电接地装置。 ④用气设备的燃气总阀门与燃烧器阀门之间，设置放散管。 ⑤燃气管路上设背压式调压器，在燃气与燃烧器之间设阻火器，防止空气回到燃气管路。 ⑥燃气引入管室外采用埋地暗管接入。 ⑦燃气管道上安装低压和超压报警以及紧急自动切断阀。 （4）火灾防范措施 ①加强防火安全管理，杜绝明火先从人员入厂开始，凡进入车间人员一律严禁带火源。 ②做到对燃气管道的日常巡检，及时检修、检测安全技术装置，如安全阀，泄压防护装置等。 ③进行职工安全教育，提高技术素质，消除主客观危害因素。 ④建立健全车间的各项安全管理制度以及各岗位人员责任制。建立生产设施台帐制度，对生产设施进行规范化管理，对各种安全设施设专人负责管理，定期检查和维护保养，并设置安全记录台帐。 ⑤在用气车间配备灭火器、防毒面具、防毒口罩等火灾消防器材，配备电气防护用品和防火、防毒的劳保用品，并有专人管理和维护。 ⑥车间口及车间内悬挂醒目的“严禁烟火”标识牌。 （5）完善废气污染防治措施 ①加强员工的安全环保意识培训和安全操作规程的学习，制定废气处理系统的作业操作指导书，避免工人误操作引发风险事故； ②每班员工对废气净化设施及管道进行巡查、观测，必要时适当做一些监测等。一旦发生废气处理系统故障，应立即通知公司邻近员工及其他厂区人员，撤离至上风处。建议应急处理人员应戴防护口罩，从上风处进入事故场对净化设施进行抢修； ③定期更换袋式除尘器布袋及活性炭，预防废气处理设施失效后带来的非正常排放。 （6）其他风险防范措施 做好处理设备的日常管理工作。对设备处理效果、运行状态定期检查并记录。 ①在生产车间外配备有消防水泵，车间内配有灭火器等火灾消防器材，配备有电气防护用品和防火、防毒的劳保用品，并有专人管理和维护。 ②要求危险品仓库配备良好的通风措施，配备灭火器等火灾消防器材，远离火源。 ③保持各集气风机的正产运行，以保证对废气的有效收集。 4.7.7环境风险评价结论 本项目生产所涉及的危险物质量较少，不构成重大危险源，项目在设计、建设、贮存等各方面采取有效的风险防范措施后，项目的安全性可得到有效保证，危险等级达到可接受水平，环境风险事故的发生概率很小，环境风险是可以接受的。本项目环境风险简要分析内容详见表4.7-3。 表4.7-3 建设项目环境风险简要分析内容表 建设项目名称 年产自动喷水灭火系统6500套、消防给水设备60万个、消防水带400万米、干粉灭火器10万瓶、气体灭火装置1千套项目 建设地点 （福建）省 （泉州）市 （南安）区 （/）镇 柳城街道下都社区北街21号 地理坐标 中心点坐标：东经118度23分45.261秒，北纬24度54分17.824秒 主要危险物质及分布 天然气、水性漆、TPU胶水和废活性炭，化学品暂存间、危废暂存间、天然气管道 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 1、危险废物贮存间、化学品、天然气管道发生泄漏和火灾，影响大气或水环境； 2、废气治理设施发生故障，导致事故性废气排放，影响大气环境。 风险防范措施要求 详见4.7.6风险防范措施 填表说明：（列出项目相关信息及评价说明） |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷塑废气 DA001 | 非甲烷总烃 | 滤芯回收装置+袋式除尘器 | 执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2排放监控浓度限值（≤120mg/m3） |
|  | 烘干固化废气（DA002） | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附装置 | 执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1涉涂装工序的其他行业标准（60mg/m3） |
|  | 喷漆及烤漆废气（DA003） | 颗粒物、非甲烷总烃 | 水帘柜+除雾装置+活性炭吸附装置 | 非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1涉涂装工序的其他行业标准（60mg/m3）；喷漆工序产生的漆雾为颗粒物，排放执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2排放监控浓度限值（≤120mg/m3） |
|  | 燃烧废气（DA004） | SO2、NOX、烟尘 | 直排 | 执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）中鼓励执行标准（颗粒物≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOX≤300mg/m3） |
|  | 厂界 | 颗粒礼物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的无组织排放限值（≤1.0mg/m3） |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表4规定的排放限值（≤2.0mg/m3） |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强废气集气设施管理 | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表3规定的排放限值（≤8.0mg/m3）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的排放限值（监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水DW001 | PH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准(其中NH3-N指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准)(COD≤500mg/m3、BOD5≤300mg/m3、SS≤400mg/m3、NH3-N≤45mg/m3) |
| 声环境 | 厂界四周 | Leq | 隔声减震降噪 | 厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A) |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 一般工业固废：项目生产过程产生的一般固废分类收集后统一暂存于一般固废间，金属边角料、金属屑、焊渣、收集的焊接烟尘集中收集后外售处置，塑粉回收后返回至静电喷涂再利用，废滤芯统一收集后，交由供应商回收； 危废废物：废切削液、废润滑油、废液压油、废活性炭、水帘喷漆废液、废漆渣按危险废物暂存要求暂存，最终由有资质单位进行回收处置，废弃含油抹布劳保手套可混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理，与生活垃圾一并委托环卫部门清运处置、日产日清； 项目废包装空桶经集中收集后暂存于危废暂存间，最终由供应商回用于原始用途原料，并保留凭证，不作为固废管理； 一般工业固体废物贮存应按照(GB18599-2020)《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》有关规定中的要求进行处置；危险废物贮存参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)（公告2023年 第6号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求执行。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区基本实现水泥硬化及绿化，原辅料储存在规范设置的仓库内，正常状况下不会出现降水入渗或原料泄漏，一般不会出现地下水、土壤环境污染。一般工业固废暂存场所、危废暂存间位于室内，并按规范要求分别进行防渗处理，其中危废暂存间及辅料仓库地面、裙角采用防渗混凝土，地面敷设2mm厚环氧树脂砂浆或2mm厚的单层HDPE膜或2mm其他人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s，并在出入口设置15cm高的围堰；且生产车间的地面水泥硬化 |
| 生态保护措施 | 本项目用地范围内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标，不会对生态环境产生影响。 |
| 环境风险防范措施 | 做好安全管理制度、火灾风险防范措施和其他风险防范措施 |
| 其他 环境 管理 要求 | 5.1环境管理的主要内容 （1）及时开展企业自主环保验收和备案工作。贯彻执行调试期间建立的环保工作机构和工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。 （2）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。 （3）对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 （4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 （5）建立本公司的环境保护档案。档案包括： ①污染物排放情况，污染物治理设施的运行、操作和管理情况； ②限期治理执行情况； ③事故情况及有关记录； ④采用的监测分析方法和监测记录； ⑤与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料； ⑥其他与污染防治有关的情况和资料等。 5.2排污许可证申请要求 根据《排污许可管理条例》要求，纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者实际排污之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设单位投产前应对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 版）相关规定及时申请并取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类。 5.3排污口规范化管理 根据国家、地方颁布的有关环境保护规定，排气筒、厂区废水总排放口、噪声排放源和固废贮存处置场所均应按《环境保护图形标志--排放口(源)》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设立明显标志，具体标识见表5.3-1。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 表5.3-1 各排污口（源）标志牌设置示意图 排放部位 项目 污水排放口 废气排放口 噪声排放源 一般固体 废物 危险废物 图形符号 形状 正方形边框 正方形边框 正方形边框 正方形边框 正方形边框 背景颜色 绿色 绿色 绿色 黄色 黄色 图形颜色 白色 白色 白色 黑色 黑色 5.4环境影响经济损益分析 5.4.1 社会效益 项目的建设可确保25名劳动力就业，缓解当前日益增加的就业压力，增进社会的稳定团结。同时项目运营带动上下游企业的发展，增加当地财政税收，促进地方经济的发展。因此，这是一项利在企业、利在社会的工程，具有一定的社会效益。 5.4.2环境效益 环境工程投资是指建设工程为控制污染、实现污染物达标排放或回用及污染物排放总量控制所进行的必要投资，一般由治理费用和辅助费用组成，本评价仅估算其中一次性治理费用。建设项目环境工程投资估算详见表5.4-1。 表5.4-1环保投资估算一览表 类别 环保措施 金额 废水 生活污水 化粪池（依托出租方） 0 废气 废气 1套袋式除尘器、2套活性炭吸附装置、1套水帘柜+除雾装置 15万 噪声 隔声、减震等措施 5 固体废物 若干个垃圾桶 5 一般工业固体临时贮存场 危废暂存间 合计 / 20 项目有关环保投资经估算约20万元，约占该项目总投资10%。在落实各项环保整改措施后，项目排放的主要污染物将得到有效治理，对改善周边环境具有良好的综合效益。 5.5信息公开 根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号，2018年）和《福建省生态环境厅关于做好建设项目环境影响评价信息公开工作的通知》（闽环评函【2016】94号文），“为进一步做好我省环境影响评价信息公开工作，更好地保障公众对项目建设环境影响的知情权、参与权和监督权，推进环评“阳光审批”。本评价项目公众参与采用网上公示的方法在福建环保网上进行了两次信息公示。项目于2023年12月8日至2023年12月14日在网络平台上进行第一次环评公示，公示时间为5个工作日；待环评报告编制完成后，本项目于2023年12月15日至2023年12月21日在网络平台上对本项目环评报告进行全本公示（详见附图15），公示时间为5个工作日，信息公开期间，没有收到相关群众的反馈意见。 在此基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《泉州市山河消防技术有限公司年产自动喷水灭火系统 6500 套、消防给水设备 60 万个、消防水带 400万米、干粉灭火器 10万瓶、气体灭火装置1千套项目环境影响评价公众参与说明》，供建设单位上报环境保护主管部门审查。 5.6环保“三同时”竣工验收 项目竣工环保验收一览表详见表5.6-1。 表5.6-1项目竣工环保验收一览表 验收 项目 污染 因子 环保措施 验收标准及要求 监测 位置 废水 生活污水 pH、COD、BOD5、 SS、氨氮 经三级化粪池预处理后排入市政污水管网纳入南安市污水处理厂处理 经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准） 污水 排放口 喷塑 废气 DA001 非甲烷总烃 滤芯回收装置+袋式除尘器+15m高排气筒 执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2排放监控浓度限值（≤120mg/m3） 排气筒 进出口 烘干固化废气DA002 非甲烷总烃 活性炭吸附装置 执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1涉涂装工序的其他行业标准（60mg/m3） 排气筒 进出口 喷漆及烤漆废气DA003 颗粒物、非甲烷总烃 水帘柜+除雾装置+活性炭吸附装置 非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1涉涂装工序的其他行业标准（60mg/m3）；喷漆工序产生的漆雾为颗粒物，排放执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2排放监控浓度限值（≤120mg/m3） 排气筒 进出口 燃烧 废气DA004 SO2、NOX、烟尘 直排 执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）中鼓励执行标准（颗粒物≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOX≤300mg/m3） 排气筒 进出口 噪声 厂界噪声 连续A声级 选用低噪声设备、隔声、减振，合理布置生产设备 厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A) 厂区边界围墙外1m 固废 一般固废 设置临时固废贮放间，妥善处置 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)有关规定 / 危险 废物 设置危险废物暂存间，委托有资质单位清运，废抹布、劳保手套与生活垃圾一并委托环卫部门清运处置、日产日清 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)（公告2023年 第6号） / 原料空桶 由供应商回收 纳入厂区内危废管理体系，参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)（公告2023年 第6号）贮存 / 生活 垃圾 委托环卫部门统一清运 委托环卫部门统一清运， 禁止随意丢弃。 / 环保管理制度 ①记录各项环保设施的运行和维护数据， 不得无故停运； ②做好污水、废气处理和固废处置的有关记录 和管理工作 / |

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织非甲烷总烃（t/a） | / | / | / | 0.0722 | / | 0.0722 | +0.0722 |
|  | 无组织非甲烷总烃（t/a） | / | / | / | 0.0076 | / | 0.0076 | +0.0076 |
|  | 有组织颗粒物（t/a） | / | / | / | 0.0536 | / | 0.0536 | +0.0536 |
|  | 无组织颗粒物（t/a） | / | / | / | 0.0538 | / | 0.0538 | +0.0538 |
|  | SO2（t/a） | / | / | / | 0.0008 | / | 0.0008 | +0.0008 |
|  | NOX（t/a） | / | / | / | 0.0071 | / | 0.0071 | +0.0071 |
|  | 烟尘（t/a） | / | / | / | 0.0003 | / | 0.0003 | +0.0003 |
| 废水 | 废水（t/a） | / | / | / | 300 | / | 840 | +480 |
|  | COD（t/a） | / | / | / | 0.0150 | / | 0.0150 | +0.0150 |
|  | 氨氮（t/a） | / | / | / | 0.0015 | / | 0.0015 | +0.0015 |
| 一般工业 固体废物 | 金属边角料、金属屑、焊渣、收集的焊接烟尘、回收塑粉、废滤芯、（t/a） | / | / | / | 10.5679 | / | 10.5679 | +10.5679 |
| 危险废物 | 废切削液、废润滑油、废液压油、废活性炭、水帘喷漆废液、废漆渣、废包装空桶、废弃含油抹布及劳保手套（t/a） | / | / | / | 0.7286 | / | 0.7286 | +0.7286 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况

# Text boxes

环评类别

项目类别