建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：群新工业（漳州）有限公司金属加工及生产项目

建设单位（盖章）：群新工业（漳州）有限公司

编制日期：            2024 年 6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 群新工业（漳州）有限公司金属加工及生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2405-350625-04-03-159874 |
| 建设单位联系人 | 姚志能 | 联系方式 | 18150707007 |
| 建设地点 | 福建省漳州市长泰区古农农场银塘工业区顺兴路6号 |
| 地理坐标 | （ E117 度 43 分 37.811 秒， N24 度 38分 4.617秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3321 切削工具制造 C3360 金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业-66 金属工具制造 332-其他；67-金属表面处理及热处理加工-其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（备案） 部门 | 长泰区发展和改 革局 | 项目备案文号 | 闽发改备[2024]E07778号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 2024.07~2024.08 |
| 是否开工建设 | 否☑ 是□ | 用地面积（m2） | 11561.8 |
| 专项评价设置情况 | 无 |

| 规划情况 | 规划名称：《长泰经济开发区总体规划》 召集审查机关：长泰区人民政府 规划名称：《漳州市长泰区工业区总体规划（2017-2030）》 审批机关：长泰区人民政府 审批文件名称及文号：长泰区人民政府关于漳州市长泰区工业区总体规划（2017-2030）的批复、泰建〔2019〕11 号 |
| --- | --- |
|  | 1、旧版环评文件名称：《长泰县经济开发区总体规划环境影响报告书》 召集审查机关：福建省环保厅 审查文件名称及文号：《福建省环保厅关于长泰经济开发区规划环境影响报告书审查意见的函》（闽环保监【2009】117 号）（见附件6） 新版规划环评文件名：《漳州市长泰县工业区总体规划(2017-2030)环境影响报告书》 规划环评审查机关：漳州市生态环境局 规划环评审查意见文号:：《漳州市长泰县工业区总体规划（2017-2030）环境影 响报告书审查小组意见的通知》（漳环评〔2021〕9 号）（见附件7） |
|  | 1、与长泰经济开发区总体规划及其规划环评符合性 （1）与长泰经济开发区总体规划符合性 ①土地利用 本项目选址于银塘工业区，根据《长泰经济开发区总体规划-土地利用规划图》（见附图 5），本项目所在地属于工业用地，其周边地块均规划为工业用地。因此，本项目选址符合长泰经济开发区土地利用规划。另外，建设单位已取得不动产权证（见附件4），该项目用地属于工业用地。 |
|  | ②产业布局 根据《长泰经济开发区总体规划-产业布局规划图》（附图 7），对长泰经济开发区的性质定位为开发区必须坚持发展技术先进、低耗能、低污染、高效益的制造加工型的产业，禁止引入重废水、废气型污染工业。项目位于长泰经济开发区银塘工业园，银塘工业园主导产业为高端装备产业、智能家居产业、保健食品产业，准入条件为禁止除树脂涂料或水性涂料配制、合成材料分装、日用化学品的物料搅拌、混合、分装以外的其他精细化工企业入区。本项目主要从事五金刀具生产，属于金属制品业，不在准入条件限制范围内，因此项目符合产业定位。 （2）与长泰经济开发区总体规划环评及其批复符合性 根据《福建省环保厅关于长泰经济开发区规划环境影响报告书审查意见的函》（闽环保监〔2009〕117 号）中对长泰经济开发区规划功能定位为漳州市域重要的先进制造业，高科技产业基地之一，工艺先进、能耗污染低的生态工业园，长泰区重要的经济增长。产业规划为：坚持发展技术先进、低耗能、低污染、高效益的制造加工型的产业，禁止引入重污染型、排放重金属和持久性污染物产业。在优化园区产业结构意见中，审查意见函要求“开发区引进的项目禁止除树脂涂料或水性涂料配制、合成材料分装、日用化学品的物理搅拌、混合、分装以外的其它精细化工企业入区”。项目建设与长泰经济开发区总体规划环境影响报告书及其批复（长泰经济开发区规划环境影响报告书审查意见的函见附件 6）的符合性分析详见表 1.1.1。 |
|  | 表 1.1.1符合性分析情况一览表 项目 规划环评内容 本项目建设内容 符合性分 析 产业定位 禁止引入重污染型、排放重金属和持续性污染物的产业 本项目不属于重污染型、排放重金属和持续性污染物企业 符合 高端设备产业、智能家居产业、 保健食品产业 本项目属于五金刀具生产 ，项目建设虽不属于银塘工业园的重点产业，也不属于排放重污染型企业，基本符合银塘工业园的产业布局要求，与工业区产业布局不矛盾。 符合 准入条件 禁止除树脂涂料或水性涂料配 制、合成材料分装、日用化学品 的物料搅拌、混合、分装以外的 其他精细化工企业入区 本项目不属于精细化工企业 符合 禁止大气和噪声污染大的企业 本项目不属于大气和噪声污染大的企业 符合 环保设施 长泰经济开发区污水规划分两 处集中处理，银塘工业园排入长泰区城区污水处理厂，港园工业区、官山工业园排入长泰区银塘污水处理厂，尾水均排入龙津溪 项目位于银塘工业园，项目生活污水经过处理后通过管网直接进入长泰区银塘污水处理厂 符合 |

|  | 2、与漳州市长泰区工业区总体规划（2017-2030）及其规划环评符合性 （1）与漳州市长泰区工业区总体规划（2017-2030）符合性 根据漳州市长泰区工业区总体规划（2017-2030）（附图 6），银塘工业区推荐发展高端设备产业、智能家居产业、保健食品产业，本项目属于五金刀具生产，项目建设虽不属于银塘工业区的主导产业，项目亦不属于排放重污染型企业，基本符合漳州市长泰区工业区总体规划（2017-2030）要求。 （2）与漳州市长泰区工业区总体规划（2017-2030）规划环评符合性 与漳州市长泰工业区总体规划（2017 年～2030 年）生态环境准入清单符合性分析 表 1.1.2本项目与规划环评审查小组意见符合性分析一览表 管控项目 准入内容 符合性 空间布局约束 长泰区工业区产业准入总体要求主要发展电子信息、智能制造、新材料、文旅用品、新能源、精细化工、高端装备、建材家居、保健食品等产业。禁止发展对人体健康危害大、产生难以降解废物、水污染较大的产业，禁止新建、扩建制革、电镀、漂染行业和以排放氨氮、总磷等为主要污染物的工业项目。禁止引入排放重点重金属、持久性污染物的建设项目。严格控制污水排放量大的建设项目。禁止引入涉气型重污染企业和高 VOCs 排放的建设项目。禁止引入高耗能、高污染的建设项目。兴泰工业园规划主导产业：文体用品、光电照明、机械制造、新能源文体用品重点发展方向：C241文教办公用品制造、C244 体育用品制造光电照明重点发展方向：C387光电照明机械制造重点发展方向：C342 金属加工机械制造新能源重点发展方向：C381 电机制造、C382 输配电及控制设备制造、C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造准入要求：禁止涉及电镀工序；禁止引入大气污染型项目。 本项目不属于禁止引入行业，符合银塘工业园产业要求 禁止引入《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中限制类、淘汰类的项目。引进的项目必须符合国家的产业政策，积极引进鼓励类项目，优先引进可形成生态产业链的项目。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中限制类、淘汰类的项目 禁止引入生产《环境保护综合名录》中高污染、高环境风险产品的企业，禁止引进排放重点重金属和持久性有机污染物的项目。禁止引入高耗能、高污染建设项目，现有的“两高”企业应逐步退出，“两高”项目暂按 煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。 本项目不属于高污染、高环境风险产品的企业；不属于排放重点重金属和持久性有机污染物的项目；且不属于高耗能、高污染建设项目 禁止发展对人体健康危害大、产生难以降解废物并对水环境产生较大污染的产业。禁止新建、扩建造纸、制革、电镀、漂染行业和以排放氨氮、总磷等为主要污染物的工业项目。禁止新建、扩建特定工艺或材料或技术的污染产业。 本项目不属于对人体健康危害大、产生难以降解废物并对水环境产生较大污染的产业；也不属于造纸、制革、电镀、漂染行业和以排放氨氮、总磷等为主要污染物的工业项目 禁止除树脂涂料或水性涂料配制、合成材料分装、日用化学品的物理搅拌、混合、分装以外的其他精细化工入区。取消官山园区工业发展定位，严格控制现有企业规模，禁止新增污染物排放量，官山工业园包括现有造纸及纸制品企业及现有在产、在建拟建企业维持现状及环评批复情况，不得进行新增污染物的改扩 建，近期进行节能减排改造，远期逐步搬迁。除在建 拟建企业外，不再引入新的项目。在污染企业搬迁后 该区域可规划为长泰区城市发展预留用地。兴泰园区禁止引入大气污染型企业。二类工业用地与居住、商住混合用地、教育科研用地之间设置 100m 的环保控制带（环保控制带包括规划绿地、道路等，下同），禁止布局潜在废气、噪声扰民、高风险的建设项目。 本项目不属于其他精细化工，不位于官山园区，大气污染型企业，符合规划要求 银塘工业区精细化工用地与三类、二类居住用地之间设置 500m的环保控制带，禁止布局潜在废气、噪声扰民、高风险的建设项目。现有董厝村控制现状村庄规模不再扩大，根据工业区发展适时搬迁。规划工业用 地与区外长泰区居住用地紧邻之间设置 500m环保控 制带，控制带范围内的村庄根据工业区的发展情况适时给予搬迁。厦鹭电化企业在 2022 年底前完成搬迁。 长泰职业学校随本次工业区总体规划的开发进程逐步 搬迁。 本项目符合规划要求 污染物排 放管控 废水排放总量控制在4.67 万 t/d，COD852.275t/a、氨氮 85.228t/a、总磷 8.523ta：远期取消官山工业园工业发展定位，废水排放总量控制在 3.7 万 t/d，COD675.25t/a、氨氮 67.525t/a、总磷 6.753t/a。在银塘污水处理厂投入运行前，禁止审批新增工业废水排放的项目。工业企业新增化学需氧量、氨氮排放量，按不低于 1.2 倍替代。园区污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级 A 标准要求。2022年底前完成溪东污水处理厂提标改造到一级 A。2022年底前应完成对山鹰、敦信污水处理站进行提标改造，尾水执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》 （DB35/1310-2013）废纸制浆和造纸企业标准及一级A 标准从严值。 本项目生活污水经化粪池处理达标后排放，排入长泰区银塘污水处理厂处理； 废气允许排放量:PM10 119.74t/a、NO2 15.7ta、SO2 167.44ta、非甲烷总经 329.52t/a。评价推荐官山工业园退出工业定位，企业逐步调整搬迁，于 2030 年前完成搬迁，兴泰、港园、银塘所有现有、在建、拟建工业企业全部采用天然气等清洁能源。2022 年底前山鹰、敦信完成超低排放改造。新建化工项目要执行大气污染物特别排放限值。新增二氧化硫、氮氧化物排放量，按不低于1.5倍调剂，新增VOCs 排放量实行倍量替代。 本项目不新增二氧化硫、氮氧化物、VOCs 环境风险 管控 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势为Ⅳ及以上的建设项目。 项目用地不属于紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地 对园区内具有潜在土壤污染环境风险的企业应加强管理，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。制定环境风险应急预案，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构。 本项目不存在土壤污染影响途径，因此不属于土壤污染环境风险的企业 建立厦漳泉区域大气污染防治协作机制，实行联防联控联治机制。规模以上大气污染企业需制定企业环境风险管理策略，建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施。 本项目不属于规模以上大气污染企业 生产、储存危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排周边地表水体造成污染。生产、利用及处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防治污染的措施。规范配套事故应急池，建立企业、污水处理站和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和导流，防止事故废水直接排入水体。完善污水处理厂在 线监控系统联网，实现污水处理厂的实时、动态监管。要求涉重金属企业安装特征污染物在线监控设施。建议通过雨水排水口的标高进行雨水口数量优化，尽量减少雨水排放口数量。应在雨水排放口设置可切换的阀门，有效防止泄漏物和消防水等进入工业区外环境，同时在园区内两条溪流汇入龙津溪处建设闸门。在工业区雨水排放口安装污染物在线监测装置，以防止企业利用工业区雨水系统偷排污水。门，有效防止泄漏物和消防水等进入工业区外环境，同时在园区内两条溪流汇入龙津溪处建设闸门。在工业区雨水排放口安装污染物在线监测装置，以防止企业利用工业区雨水系统偷排污水。银塘污水处理厂、银塘污水处理厂、城区污水处理厂、溪东污水厂根据污水处理厂项目环评及应急预案要求落实事故应急池设置。银塘工业园设置精细化工产业集中区，评价建议在集中区最低处设置 1 事故应急池，建议容积为 2416m³，建议设于银通路东测雨水排放口附近，用于收集事故废水。 本项目不属于生产、储存危险化学品的企业；不属于生产、利用及处置固体废物（含危险废物）的企业；本项目生活污水经化粪池处理达标后排放，排入长泰区银塘污水处理厂处理； |
| --- | --- |
| 其他 符合 性分 析 | 1.2“三线一单”符合性分析 “三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及负面清单。 1.2.1生态保护红线符合性分析 ①生态保护红线 项目位于银塘工业区，用地性质属工业用地。项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态保护区内，根据《漳州市生态环境保护规划（2016~2020）》，不属于其一级、二级管控区（附图 8），满足生态保护红线要求。 ②环境质量底线 项目所在区域环境质量底线：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准。 项目在采取相应的污染治理措施并实现达标排放后，对环境影响不大，不会改变该区现有环境功能，不会对区域环境质量底线造成冲击。 ③资源利用上线 项目用水来自市政供水管网，建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行措施，有效控制污染。项目资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④环境准入负面清单 对照《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》中全省陆域环境准入要求，分析本项目建设符合环境准入负面清单。根据分析可知，项目不属于禁止准入的项目，详见表 1.1.3。 因此，项目符合“三线一单”管控要求。 表 1.1.3与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》生态环境准入条件清单对照 适用 范围 准入要求 本项目情况 符合 性 全省 陆域 空 间 布 局 约 束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、 印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业 新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置 换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求 的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联 产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目， 园区之外现有氟化工项目不再扩大规模 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内， 建设新增相应不达标污染物指标排放量的工 业项目。 1.项目不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业； 2.项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能；3.项目不属于煤电项目；4.项目不属于氟化工产业； 5.项目位于水环境质量稳定达标的区域。 符合 污 染 物 排 放 管 控 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或 “等量替换”。涉新增 VOCs 排放项目，VOCs 排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、 泉州、莆田、宁德等 6 个重点控制区可实施倍量替代。 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物 特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标 要求，火电项目应达到超低排放限值。 3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流 域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。 1.项目不涉及总磷排放、重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物；项目不涉及VOCs 排放 2.项目不属于新建水泥、有色金属项目；3.项目不属于城镇污水处理设施。 符合 |

|  | 2、产业政策分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、和淘汰类，可视为“允许类”项目，且项目已于2024年5月10日取得漳州市长泰区发展和改革局备案（编号：闽发改备[2024]E070096号），因此符合国家产业政策要求。 3、与《漳州市人民政府关于印发漳州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（漳政综〔2021〕80 号）符合性分析 本项目位于漳州市长泰区长泰经济开发区古农农场银塘工业园，根据福建省三线一单数据应用系统评估，对照漳州市环境管控单元表，本项目属于长泰区重点管控单元2，本项目对应的漳州市生态环境准入清单中管控要求见下表； |
| --- | --- |

表1.1.3与《漳州市“三线一单”生态环境分区管控方案》生态环境准入条件清单对照

| 地区 | 生态环境准入条件（可准入条件/禁止或限制准入） | 本项目建设情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 福建长泰经济开发区 | 重点 管控 单元 | 空间布局约束 | 1.主要发展电子信息、智能制造、新材料、文旅用品、新能源、精细化工、高端装备、建材家居、保健食品等产业。 2.禁止引入排放重点重金属和持久性污染物的项目，禁止新、扩建以排放氮、磷为主要污染物的项目，严格控制污水排放量大的项目。禁止新建、扩建造纸、制革、电镀、漂染行业项目。 3.禁止引入涉气型重污染企业和高VOCs排放的建设项目。兴泰工业园禁止引入大气污染型项目。 4.禁止除树脂涂料配制、合成材料分装，日用化学品的物理搅拌、混合、分装以外的其他精细化工企业入区，严格控制精细化工产业规模。 5.居住用地与工业用地之间应设置环保控制带，环保控制带内不得布设大气污染型和高风险项目。居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。 | 1.项目为五金刀具的生产，不属于产业禁止范围。 2 项目不属于排放重点重金属和持久性污染物、以排放氮、磷为主要污染物、污水排放量大、造纸、制革、电镀、漂染行业项目。 3.项目不属于涉气型重污染企业和高 VOCs排放的建设项目。 4.项目不属于除树脂涂料配制、合成材料分 装，日用化学品的物理搅拌、混合、分装以外的其他精细化工企业。 5.项目不涉及有机废气，500m范围内无居民区,满足要求。 |  |
|  |  | 污染物排放管控 | 1.新建化工项目要执行大气污染物特别排放限值。 2.新增大气污染物排放量实行总量控制，落实相关规定要求。 3.工业企业新增化学需氧量、氨氮排放量，实行总量控制，落实相关规定要求。 4.园区污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准要求。 | 1.项目不属于新建化工项目。 2.项目不新增 VOCs 排放量。 3 项目无新增化学需氧量、氨氮总量 4.项目不属于园区污水处理厂项目。 |  |
|  |  | 环境风险防控 | 1.对单元内具有潜在土壤污染环境风险的企业应加强管理，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。制定环境风险应急预案，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构。 2.规范配套应急池，建设企业、污水处理站和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和导流，防止事故废水直接排入水体，完善污水处理厂在线监控系统联网，实现污水处理厂的实时、动态监管。要求涉重金属企业安装特征污染物在线监控设施。 | 1、项目不存在单元内具有潜在土壤污染环境风 险；项目不涉及重金属 2、项目不涉及危险化学品 |  |
|  |  | 资源开发效率要求 | 推进园区内实施集中供热，提高能源利用率。已建成的分散供热锅炉要在集中供热项目供热管线覆盖后逐步关停。 2.禁止使用、销售高污染燃料，禁止新建、扩建高污染燃料燃用设施。 3.节约集约利用土地，提高土地资源开发利用率。 | 1、项目使用电为能源，属清洁能源 2、不涉及 3、不涉及 |  |
| 长泰区 重点管 控单元2 | 重点 管控 单元 | 空间布局约束 | 包含武安镇、陈巷镇: 1.城市建成区禁止新建、扩建高污染、高风险的涉气项目，逐步引导现有大气污染较重的企业限期内整改达标。 2.严禁在人口聚集区新建涉及危险化学品的项目。 3.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。 4.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。 | 1.项目属于工业区，项目不涉及有机废气，不涉及高污染； 2.项目不涉及危险化学品的项目 3.项目不涉及 4.项目不涉及 | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 1.对单元内具有潜在土壤污染环境风险的企业应加强管理，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。制定环境风险应急预案，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构。 2.填埋物应按照标准要求建立完善处理系统，采取防渗措施，确保填埋场渗滤液不外溢、不外排 | 项目不属于具有潜在土壤污染环境风险的企业 项目不涉及 | 符合 |
| 注：三线一单综合查询报告书详见附件10 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目概况 群新工业（漳州）有限公司成立于 2023年 11 月 01日，注册地位于福建省漳州市长泰区古农农场银塘工业区顺兴路6号，公司拟投资 1000万元建设群新工业（漳州）有限公司金属加工及生产项目，租赁福建富迪塑胶有限公司部分厂房、办公室、仓库、通道搭棚、宿舍、停车场作为本项目生产经营用地，购置CNC机床、平面研磨机、立式研磨机等设备，项目投产后，可实现年产五金刀具1000万片。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日）、《中华人民共 和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日）、《建设项目环境保护管理条例》 （2017 年 10 月 1 日），建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、 扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021），项目类别属于“三十、金属制品业 33-金属工具制造 332”-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）及“三十、金属制品业 67-金属表面处理及热处理加工”-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs含量涂料 10 吨以下的除外）”，应该编制环境影响报告表。建设项目环境影响评价分类管理名录摘抄见表 2-1。 表 2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录摘抄 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记 表 66 结构性金属制品制造 331；金属工具制造 332；集装箱及金属包装容器制造 333；金属丝绳及其制品制334；建筑、安全用金属制品制造 335；搪瓷制品制造 337； 金属制日用品制造 338 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / 67 金属表面处理及热处理加工 有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料 的除外） 其他（仅分割、焊接、组装的 除外） / |
| --- | --- |

|  | 受群新工业（漳州）有限公司委托，我公司为该项目编制建设项目环境影响报告表。我公司接受委托后，组织有关技术人员进行现场调查和资料收集，在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上，按照有关法律法规和技术规范要求，编制完成该报告表。 2.2项目基本概况 项目名称：群新工业（漳州）有限公司金属加工及生产项目 建设单位：群新工业（漳州）有限公司 建设地点：福建省漳州市长泰区古农农场银塘工业区顺兴路6号 总 投 资：1000万元 建设规模：租赁福建富迪塑胶有限公司1#车间2000m2、3#车间2000m2、5#车间2000m2、非标结构仓库2027m2、通道搭棚1287m2、办公室709.8m2、综合间208m2、宿舍1700m2、停车棚480m2作为本项目经营场所，项目总租赁建筑面积 12411.8m2。 生产规模：年产五金刀具1000万件 职工定员：100人，其中50人在厂内食宿 工作制度：全年工作日 300 天，一班制，每班8小时，日工作 8小时，全年生产时间2400h。 2.3项目组成 表 2-2项目组成一览表 工程 类别 组成 工程规模 主体 工程 1#厂房 1F，厂房高度 9m，占地面积 2000m2，建筑面积 2000m2，主要设置组装区、初加工区；用于下料、初加工、组装工序； 3#厂房 1F，厂房高度 9m，占地面积 2000m2，建筑面积 2000m2，主要设置电加热区、半成品区。用于硬化、包装、检验工序； 5#厂房 1F，厂房高度 9m，占地面积 2000m2，建筑面积 2000m2，主要设置研磨加工区。用于研磨工序； 非标结构仓库 1F，厂房高度 5m，占地面积 2027m2，建筑面积 2027m2，主要用于仓储。 辅助工程 辅助工程 辅助 工程 通道搭棚 占地面积 1287m2，建筑面积1287m2，用于货物通道。 办公室 位于办公楼3F，建筑面积 709.8m2，用于办公。 综合间 位于综合楼1F，建筑面积 208m2，用于综合场所。 宿舍 位于综合楼4F/5F，建筑面积 1700m2，用于员工住宿场所。 停车棚 占地面积 480m2，建筑面积480m2，用于停车位。 公用 工程 公用 工程 给水系统 水源供应来自市政水网。 排水系统 雨水排入市政雨水管；生活污水一起经化粪池处理达标后排入工业区污水管网通过长泰区银塘污水处理厂处理达标后，最终排入龙津溪。 供电系统 电源接自市政电网。 环保 工程 废气 下料废气经集气罩+布袋除尘器处理后通过不低于15m 的排气筒(DA001)高空排放。 废水 雨污分流，雨水通过厂内雨水管道收集排入市政雨水管网。项目生活污水一起经化粪池处理达标后，排入工业园区市政污水管网，再进入长泰区银塘污水处理厂统一处理达标排放，最终排入龙津溪。 噪声 合理布局，选用低噪声设备，车间隔声，加强设备维护，加强厂区 绿化等。 固 废 一般工业 固废 建设一般工业固体废物贮存场所 危废间 设置危废间，委托有资质单位处理。 生活垃圾 设置生活垃圾收集桶 2.3 主体工程及产品方案 2.3.1 工程内容及规模 项目产品方案详见表 2-3。 表 2-3 项目产品方案 序号 产品名称 规格 单位 年产量 年运行时数 1 五金刀具 定制 万件 1000 2400 小时 2.3.2 原辅材料及主要设备 （1）项目使用高碳钢、不锈钢、高速钢三种钢材，根据客户需求，选择相应 的钢材进行生产，项目所需原辅材料见表 2-4。 表 2-4 建设项目产品原辅材料消耗情况 序号 名称 单位 年用量 物质形态 包装规格 1 高碳钢 吨 100 固态 / 2 不锈钢 吨 100 固态 / 3 高速钢 吨 150 固态 / 4 亚硝酸钠 吨 0.125 固态 25kg/桶 5 三乙醇胺 吨 0.125 固态 25kg/桶 6 液压油 吨 0.25 液体 50kg/桶 （2）项目主要原辅材料理化性质 项目主要原辅材料理化性质见表 2-5。 表 2-5 主要原辅材料理化性质 名称 理化性质 亚硝酸钠 在本项目作为研磨液添加，起到防锈作用；亚硝酸钠是一种无机化合物，化学式为NaNO2，亚硝酸钠的物理性质包括其白色至淡黄色的粒状结晶或粉末形态，无味，易潮解，有毒。其相对密度（水=1g/cm³）为2.17g/cm³，熔点为271℃，沸点为320℃（分解）。化学性质方面，亚硝酸钠既具有氧化性也具有还原性。 三乙醇胺 在本项目作为研磨液添加，起到防锈作用；化学式：C6H15NO3，熔点：21℃、沸点：335.4℃、密度：1.124g/cm3外观：无色至淡黄色粘性液体，室温下为无色透明粘稠液体溶解性：溶于水，甲醇、丙酮、氯仿等，微溶于乙醚和苯，在非极性溶剂中几乎不溶；三乙醇胺是一种有机化合物，具有碱性，常用于化妆品、洗涤剂、医药等领域，该成分一般可以用于制备某些药物的注射液和口服药剂，用于调节药物的酸碱度和保持药物的稳定性。三乙醇胺具有中和酸性物质的能力，在化学制品、药物制剂等领域中常用于调节pH值，以达到稳定、安全的效果。三乙醇胺可以与水和油类物质混合，形成乳状液体，用于化妆品、药物等行业，起到乳化、稳定、增稠、保湿等作用。 液压油 液压油：液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。液压油主要成分为矿物油、添加剂等，其闪点约 240℃。 （3）项目主要设备 建设项目主要设备表见表 2-6 表 2-6建设项目主要设备表 序号 名称 型号 数量（台/套） 工序 1 CNC机床 GAK4085 100 初加工 2 平面研磨机 C6140A 100 研磨 3 立式研磨机 RX3-50-6 140 研磨 4 钢带加热高频炉 DJL-SLX-2686 2 热处理 5 镭射切割 JX3015 2 下料 2.4 项目水平衡 本项目生产过程中用水主要为生活用水、研磨液配置用水、设备循环冷却水。项目实行雨、污分流设计。项目研磨液配置用水、设备循环冷却水只添加损耗水，不外排；项目生活污水通过三级化粪池预处理后排入工业区污水管网，排入长泰区银塘污水处理厂。雨水经厂区雨水管网及雨水井收集后，接入市政雨水管网。 ①生活用水 根据建设单位提供资料，项目运营后工作人员定员为 100人，其中50人住厂，年工作300天，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中的规定，本项目生活用水，不住厂员工定额为 50L/（人·d），住厂员工定额为150L/（人·d）；则生活用水量为 3000t/a，排污系数取 0.8，则职工生活污水排放量为 2400t/a； ②研磨液配置用水 项目使用亚硝酸钠、三乙醇胺配置研磨液， 用量为0.25t/a，根据企业提供的资料，需要按照 1:100 比例加水混合，切削液添加新鲜用水量为 25t/a，研磨液和水混合液循环使用，定期补入新鲜混合液。 ③循环冷却水 项目在热处理工序设备需进行降温，项目采用水冷法对设备进行冷却降温，设置 2 座冷却塔，制冷力均为 10t/h，年运行2400h，冷却水循环量合计为48000t/a，冷却水循环使用，因受热损耗，冷却水箱每日补充需新鲜水，不外排；补充水量约占总用量的 5%，则冷却水补充量合计约 2400t/a。 本项目水平衡见图 2-1。 |
| --- | --- |

|  | 图 2-1 项目水平衡图（t/a） |
| --- | --- |
|  | 2.5 平面布置及合理性分析 |
|  | 群新工业（漳州）有限公司位于福建省漳州市长泰区古农农场银塘工业区顺兴路6号，项目所在区域地势平坦，厂区平面布置充分考虑地形、地貌和风向特点。根据项目的建设规模和特性优化设计，总平面布置图是从生产工艺流程出发，生产区设备布置尽量按工艺流程的顺序来作安排，布局合理。全厂总平面布置中功能分区明确，从总体上看，厂区平面布置基本合理。建设项目平面布置图见附图2。 2.6项目地理位置及周边环境概况 群新工业（漳州）有限公司位于福建省漳州市长泰区古农农场银塘工业区顺兴路6号。本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 2.7运营期工艺流程及产污环节分析： 本项目为群新工业（漳州）有限公司金属加工及生产项目，项目外购原材料进行加工，其生产工艺主要为：下料、初加工、硬化、研磨、组装、检验、包装。 图 2-3 生产工艺流程及产污环节 |
| --- | --- |

|  | 工艺流程简介： |
| --- | --- |
|  | （1）下料 |
|  | 外购的高碳钢、不锈钢、高速钢根据产品需要，通过镭射切割机加工成合适的 |
|  | 尺寸。镭射切割过程产生粉尘 、边角料 。 |
|  | （2）初加工 |
|  | 镭射切割后的工件再通过CNC机床进行车、刨、铣、钻，因CNC机床为自动化加工，加工过程关闭加工仓门防止金属碎屑飞溅，加工过程产生的金属碎为大颗粒且自身质量重，不会呈现逸散性，主要堆积在工作台，因此该工序不产生废气，主要产生废金属屑。 （3）热处理（自然冷却） 项目采用电能形式高频淬火，采用高频机对圆钢工件进行高频淬火以达到硬度等要求。首先开启设备，将工件放在用空心铜管绕成的感应器内，通入高频交流电后，在工件表面形成同频率的感应电流，将工件表面或局部迅速加热(几秒钟内即可升温至700~800℃)，使工件表面或局部达到相应的硬度要求，采用自然冷却方式，然后将工件置于托盘内晾干。高频机自带循环冷却水系统用于设备间接冷却，设备间接冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排； 研磨 采用研磨机对工件进行研磨加工，过程中需添加少量的研磨液。将需要去毛刺的工件，放进研磨机内，依靠容器的规律性振动，使工件与磨石产生相对运动，相互磨削以去除工件表面和周边毛刺。研磨机对于含有内孔死角及外形复杂的工件可进行精密研磨，且适用于小工件批量生产，减少人工成本，提高自动化水平。添加少量研磨液作为缓冲，可减小工件变形，降低工件表面粗糙度。该工序需要定期添加研磨液，不外排，会产生研磨泥； 组装、包装、检验、入库 研磨完毕后于配件完成组装，再进行产品包装，此工序会产生包装袋固废；最后人工检验是否存在残次品，成品进入仓库； |

|  | 表 2-7项目主要污染源及污染物产生排放情况 污染类型 排放源 主要污染因子 处置措施/去向 废水 生活污水 pH值、化学需氧量、 五日生化需氧量、氨氮（NH3-N）、悬浮物、总磷 生活污水经化粪池(DW001)预处理后纳入园区污水管网，排入银塘污水处理厂处理达标后排放 设备间接冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排 废气 下料粉尘 颗粒物 集气罩+布袋除尘器处理后通过不低于 15m 的排气筒(DA001)高空排放 噪声 生产过程 设备噪声 隔声降噪，保持设备良好的运转状态 固废 包装 废包装材料 收集后外售综合利用 下料 边角料 初加工 金属碎屑 检验 不合格品 废气处理 收集粉尘 研磨 金属泥 收集后委托有资质的单位处置 设备维护 废液压油 原料包装桶 亚硝酸钠、三乙醇胺桶 废油桶 职工生活 生活垃圾 收集后委托环卫部门定期清运 |
| --- | --- |
| 与项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 项目为新建厂房，无与本项目有关的原有污染问题。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 一、水环境 ⑴水环境质量 根据2000 年2 月29 日漳政［2000］综 31 号文件“漳州市人民政府关于《漳州市地表水环境功能区划》、《漳州市环境空气功能区划》的批复”：项目区域纳污水体龙津溪（长泰大桥至龙津溪与北溪汇合处（蓬莱附近））主要功能为渔业、工农业用水，为Ⅲ类功能区，水质执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体见表 3-1。 表 3-1《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录）单位：mg/L 质量标准 项目 限值 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III 类 pH(无量纲) 6-9 COD 20 BOD5 4 NH3-N 1.0 总磷 0.2 石油类 0.05 ⑵水环境质量现状 根据《2022 年漳州市生态环境质量公报》：2022 年全市 49 个“十四五”地表水主要流域国省控水质考核断面总体水质为优，I～III 类的水质比例为 98%，同比上升 6.2个百分点；I～II 类水质比例 20.4%，同比上升 4.1 个百分点；IV 类水质比例 2%，无 V类和劣 V 类水质。全市 12 个地表水国家考核断面 I 类～III 类水质比例为 91.7％，同比上升 16.7 个百分点，无劣 V 类水质，总体水质为优。2022 年九龙江漳州段 I～III 类水质比例为 100%，同比上升 6.7 个百分点，水质状况为优。漳江和诏安东溪 I～III 类水质比例均为 100%，水质状况为优。2022 年，全市 3 个市级集中式生活饮用水源中，各期值均达到或者优于 GB3838-2002《地表水环境质量标准》III 类水质标准，水质达标率 100%，与上年持平。10 个县级集 |
| --- | --- |

|  | 中式生活饮用水源中，所有水源地各期监测值均达到或者优于 GB3838-2002《地表水环境质量标准》III 类水质标准，水质达标率为 100%。综上所述，龙津溪水质各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。因此龙津溪水质良好。 二、大气环境 （1）环境空气质量标准 根据 2000 年 2 月 29 日漳政［2000］综 31 号文件“漳州市人民政府关于《漳 州市地表水环境功能区划》、《漳州市环境空气功能区划》的批复”及 2020 年 3 月 27 日漳政综〔2020〕18 号“漳州市人民政府关于印发《漳州市中心城区环境空 气质量功能区划分》《漳州市中心城区声环境功能区划分》的通知”，项目所处区 域环境空气属二类区，项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准。具体详见表 3-2。 表 3-2《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 执行标准 指标 标准限值 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准 二氧化硫 SO2 年平均 60µg/ m3 日平均 150µg/ m3 小时平均 500µg/ m3 二氧化氮 NO2 年平均 40µg/ m3 日平均 80µg/ m3 小时平均 200µg/ m3 总悬浮颗粒物 TSP 年平均 200µg/ m3 日平均 300µg/ m3 可吸入颗粒物 PM10 年平均 70µg/ m3 日平均 150µg/ m3 |
| --- | --- |

|  | ⑵空气质量达标区判断 项目位于福建省漳州市长泰区长泰经济开发区古农农场银塘工业园，根据漳州市生态环境局 2023 年 1 月 16 日公布的《关于 2022 年 12 月和 1-12 月各县（区）及开发区 （ 投 资 区 ） 环 境 空 气 质 量 排 名 情 况 的 函 》（http://hbj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzssthjj/2023-01-16/566381431.html），1-12 月各县（区）、开发区（投资区）环境空气质量综合指数范围为 1.94～2.88，环境空气质量从相对较好开始排名依次为：华安县、南靖县、古雷开发区、诏安县、云霄县、东山县、漳州开发区、漳浦县、长泰区、平和县、龙海区、漳州高新区、常山开发区、台商投资区、芗城区、龙文区，各县（区）、开发区（投资区）环境空气质量达标天数比例范围为 93.8-100%。长泰区 2022年 1-12 月综合指数 2.31，达标天数比例 100%，项目所在区域环境空气质量总体良好，能够符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，因此，项目区属于达标区。 （3）基本污染物环境质量现状调查 本评价引用漳州市生态环境局公布的 2022 年 1 月至 2022 年 12 月份各县（市、区）环境空气质量排名情况长泰区的环境空气质量，具体结果如下表 3.-3。 表3-3 2022 年 1 月至 2022 年 12 月份长泰区环境空气质量情况表 时间 区域 达标天数 比例（%） SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO95per O3-8h90per 首要污染物 1 月 2.7 100 0.005 0.024 0.044 0.023 0.8 0.085 细颗粒物 2 月 1.85 100 0.004 0.013 0.025 0.015 0.5 0.088 臭氧 3 月 296 100 0.005 0.026 0.048 0.024 0.6 112 臭氧 4 月 2.73 100 0.006 0.019 0.044 0.023 0.6 0.114 臭氧 5 月 2.43 100 0.006 0.018 0.033 0.017 0.4 0.131 臭氧 6 月 145 100 0.005 0.008 0.022 0.011 0.5 0.034 臭氧 7 月 2.27 100 0.004 0.012 0.032 0.017 0.6 0.128 臭氧 8 月 1.95 100 0.006 0.013 0.027 0.012 0.6 0.104 臭氧 9 月 2.46 100 0.005 0.012 0.041 0.021 0.5 0.123 臭氧 10 月 1.92 100 0.004 0.011 0.032 0.015 0.4 0.092 臭氧 11 月 2.27 100 0.004 0.017 0.034 0.017 0.7 0.099 臭氧 12 月 1.95 100 0.004 0.017 0.028 0.015 0.6 0.076 臭氧 |
| --- | --- |

|  | 声环境 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目位于长泰经济开发区银塘工业园，区域为 3 类声环境功能区，项目区域声环境参照执行 3 类标准。声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准要求（昼间 65dB(A)，夜间55dB(A)）。项目厂界外周边 50m 范围内不存在声环境保护目标，故未进行声环境质量现状监测。 四、生态环境 本项目不属于产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的项目，无需进行生态现状调查。 五、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，无需对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 六、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行)》(环办环评〔2020〕33 号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。项目生活污水经园区配套建设的三级化粪池预处理后排入工业区污水管网纳入长泰区银塘污水处理厂处理； 本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。厂房地面均已硬化，不存在土壤、地下水环境污染途径，对照《环境影响评价技术导则 地水环境》(HJ610-2016)附录 A、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 1、环境空气保护目标 控制本项目大气污染物的排放，保护 500 米区域内的大气质量不受本项目影响，使其达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准。经现场踏勘：项目厂界外 500m 范围内无大气环境保护目标。 2、声环境敏感目标 为防治本项目噪声的污染，保护评价 50 米区域内的声环境质量不受本项目影响，使其达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准要求（昼间 65dB(A)，夜间 55dB(A)）。经现场踏勘：项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外 500 米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目不存在产业园区外新增用地。 表3-5 环境因素保护目标一览图 环境要素 环境保护目标 相对位置 距离m 规模 保护级别 地表水环境 龙津溪 西 约2670 / GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准。 地下水 环境 厂界外500m范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 -- 周边地区 —— —— --- |

| 污染物 排放控 制标准 |  | 废水： 生活污水经厂房配套的三级化粪池预处理后排入工业区污水管网纳入长泰区长泰区银塘污水处理厂处理。项目生活污水经三级化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准及长泰区长泰区银塘污水处理厂进水标准从严后的限值，经工业区污水管网，排入长泰区长泰区银塘污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级 A 标准后，最终排入龙津溪。 废气：下料工序过程中产生的粉尘废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中排放限值； 噪声：项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准限值。 固体废物： 一般工业固废在厂区内暂存执行 GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的“第四章 生活垃圾”之规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 表 3-9相关污染物排放标准限值一览表 相关污染物的排放标准限值见表 3-9。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 类别 | 污染源 | 污染物 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
|  |  |  |  | pH | 6~9 | 无量纲 | GB8978-1996《污水综合排放标 准》表 4 三级标准及长泰区东区 污水厂进水标准从严后的限值 |
|  |  | 废水 | 生活 污水 | CODCr | 500 | mg/L |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 160 |  |  |
|  |  |  |  | SS | 190 |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 35 |  |  |

|  | 废气 下料 颗粒物 排气筒DA001排放浓度限值 120 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 1.75* kg/h 厂区边界无组织排放监控浓度限值 1.0 mg/m3 噪声 运营期厂界四周噪声 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A） GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准 固体 废物 工业固体废物 在厂区内暂存执行 GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求 生活垃圾 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的 “第四章 生活垃圾”之规定 危险废物 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） *注：排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围 200 m半径范围的建筑 5m 以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格 50%执行。根据调查，本项目排气筒周围 200 m半径范围内，涉及高层建筑为西侧福建鸿大革业有限公司综合楼(H>24m)，排气筒高度不能达到该要求，则废气排放速率按排气筒高度对应的表列排放速率标准值严格 50%执行。 |
| --- | --- |

| 总量控制指标 | 根据《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》（闽环保评[2014]43 号）和《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2016〕74 号）的要求，“十三五”规划主要控制污染物质指标为原有的 COD、NH3-N、SO2、NOx 及新增四项指标 TN、TP、VOCs、烟粉尘。结合本项目污染物排放情况，确定本项目的实施污染物排放总量控制的指标为废水中的 COD、NH3-N，废气中的 VOCs、烟粉尘。 （1）污染物总量控制指标 项目外排废水为生活污水，生活污水中污染物 COD、NH3-N 总量控制指标已纳入银塘污水处理厂总量控制指标内，不再重复核算，仅对其进行污染控制。 （2）大气污染物总量控制指标 根据工程分析，项目颗粒物排放量0.0735t/a；项目不排放 SO2 和 NOx，不需要购买 SO2 和 NOx 总量。根据国家总量控制要求，对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制，由于本项目不属于重点行业，故烟粉尘无需申请总量。 表3-10 新增总量控制指标 废水 污染物名称 污水总量 （t/a） 企业排放口排放要求 出污水厂达标 排放要求 新增出厂控制指标 （t/a） 新增排污权指标（ t/a） 浓度 mg/L 排放量 （t/a） 浓度 mg/L 排放量 （t/a） 生活废水 COD 2400 240 0.576 50 0.12 0.12 / NH3-N 27 0.065 5 0.012 0.012 / 废气 污染物名称 产生量 （t/a） 削减量 （t/a） 排放量（t/a） 新增出厂控制指标 （t/a） 新增排污权指标（ t/a） 有组织 无组织 下料 颗粒物 0.385 0.8 0.035 0.0385 0.0735 / |
| --- | --- |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保 护措施 | 项目租赁现有已建厂房，施工期主要环境影响为机台设备安装，设备安装主要会产生噪声及废包装材料，由于项目需安装的时间短，产生的噪声为暂时性，随着安装的结束而结束，其对周围环境的影响也随之消失；废包装材料集中收集后交由回收公司处置。 |
| --- | --- |
|  | 4.2 运营期环境影响和保护措施 4.2.1 废气污染物 本项目的大气污染物主要为下料粉尘。项目硬化处理过程采用高频机加热，该工序不产生废气。 4.2.1.1 污染源强核算过程 ①下料废气 本项目外购钢材进行厂内加工，对来料进行镭射切割加工，参照《排放源 统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33 金属制品业、34 通用设备制造业、 35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设 备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁 路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册”中 “C33-C37 行业核算环节”中“04 下料核算环节”中等离子切割产排污系数表， 颗粒物产污系数为 1.1kg/t-原料，本项目钢材重量为350吨，则镭射切割时颗粒 物产生量为 0.385t/a。 本项目采用上吸罩对切割产生的粉尘进行局部收集，在切割区域留一面进行生产作业，其余三面进行围挡，对切割区域产生的粉尘进行半密闭收集。切割产生的粉尘经集气罩收集装置收集后（收集效率较高，总收集效率按90%计）通过“布袋除尘器”处理后由 15m高DA001 排气筒高空排放。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 |  |

|  | 本项目废气产生、收集情况见表 4-5。 表 4-5 项目废气产生情况 产生 工序 污染物 名称 产生 时间 （h） 产生量 （t/a） 核算 方法 收集 装置 废气量 （Nm3/h） 收集 率% 产生情况（t/a） 有组 织 无组 织 产排 集气 下料 颗粒物 2400 0.385 污系 罩收 5000 90 0.3465 0.0385 数法 集 4.2.1.2 项目废气处理工艺简介 |
| --- | --- |
|  | ①布袋除尘器 图 4-1 布袋除尘器结构示意图 布袋除尘器主要是利用滤料（织物或毛毡）对含尘气体进行过滤，以达到除尘的目的。过滤的过程分 2 个阶段，首先是含尘气体通过清洁的滤料，此时起过滤作用的主要是滤料纤维的阻留。其次，当阻留的粉尘不断增加，一部分粉尘嵌进到滤料内部，一部分覆盖在滤料表面形成粉尘层，此时主要依靠粉尘层过滤含尘气体。含尘气体进进除尘器后，气流速度下降，烟尘中较大颗粒直接沉淀至灰斗，其余尘粒从外至内穿过滤袋进行过滤，清洁烟气从滤袋内侧排放，飞灰被阻留在滤袋外侧。随着积灰的不断积累，除尘滤袋内外侧的压差逐步增加，当压差达到设定值时，脉冲阀膜片自动打开，脉冲空气通过喷嘴喷进滤袋，滤袋膨胀，从而使附着在滤袋上的粉尘脱落，达到除尘的效果。 |

|  | 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册”中袋式除尘器处理效率为95%，因此本项目布袋除尘器处理效率保守取 90%。 同时，根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124—2020）和《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37 机械行业系数手册”中相关要求，项目下料工序产生的粉尘采用布袋除尘器技术，为可行处理技术。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 4.2.1.3 废气产生、排放情况 |
| --- | --- |
|  | 废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表见表 4-7。 |
|  | 表 4-7 废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表 |
|  | 废气产污环节 | 污染物种类 | 产生量 | 排放形式 | 污染防治设施 | 排放口类型 | 污染防治设施名称 | 是否为可行技术 |
|  |  |  |  |  | 收集措施 | 收集效率 | 去除率 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是，《排污许可证申请与核发 |
|  | 下料 | 颗粒物 | 0.385 | 有组织 | 集气罩 | 90% | 90% | 一般排放口 | 袋式除尘器 | 技术规范 铁路、船舶、航空航 天和其他运输设备制造业》 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （HJ1124—2020）等资料 |
|  | 根据上述分析，本项目有组织废气产生及排放情况见表 4-8，无组织废气产生及排放情况见表 4-9。有组织废气外排情况、无组 织废气排放情况分别见表 4-10、表 4-11。 表4-8项目有组织废气产生排放情况 |
|  | 产 污 环 节 | 年 工 作 时 数 |  |  | 产生情况 |  | 处 理 效 率 | 排放情况 | 排放标准 | 排 放 源 参 数 |  |
|  |  |  | 污染 物 | 废气量 （m3/h） | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） | 产生 量 （t/a） | 治理措施 |  | 浓度 （mg/m3） | 最大速 率 （kg/h） | 排放 量 （t/a） | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） |  | 排气 筒 |
|  | 下料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高15 米，内 径0.4 米 |  |
|  |  | 2400 | 颗粒 物 | 5000 | 28.8 | 0.144 | 0.3465 | 袋式除尘 器 | 90 % | 2.88 | 0.014 | 0.035 | 120 | 1.75 |  | DA001 |
|  | 表 4-9 项目无组织废气产生排放情况 |
|  | 污染源位置 | 污染物名称 | 产生量 t/a | 产生速率 kg/h | 处理措施 | 排放量 t/a | 排放标准 |
|  | 生产车间 | 颗粒物 | 0.0385 | 0.016 | 加强通风 | 0.0385 | 厂区边界无组织排放监控浓度限值：1.0mg/m3 |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 4.2.1.4 废气环境影响分析 |
| --- | --- |
|  | 达标排放分析 本项目工艺废气经上述处理方案后排放能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2大气污染物排放限值。排放的废气量较小，且本项目所在区域属于环境空气质量达标区。因此本项目排放的废气对周边环境空气影响较小。 （2）非正常工况下影响分析 正常情况下，废气治理设施发生异常故障的概率极低，若项目废气治理设施出现故障，管道破损或堵塞，风机出现故障，使得废气无法得到有效处理的情况下，项目废气非正常排放源强计算结果见表4-8。 表4-8 运营期项目非正常工况下废气污染物产排情况 排放 形式 产污环节 污染物 种类 污染物产生情况 污染物排放情况 产生量kg/h 排放浓度/mg/m3 排放速率/kg/h 排放量/ kg/h 有组织 下料 颗粒物 0.144 28.8 0.144 0.144 由上表计算结果可知，当项目废气治理设施运行故障时，下料颗粒物废气未经处理直接排放的浓度值最大值为28.8mg/m3，低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2颗粒物有组织浓度≤120mg/m3限制要求； 废气非正常工况排放单次发生时间在1h左右，发生概率较低，但一旦发生将对周边大气环境和环境敏感目标造成一定的影响，持续的非正常排放将对周边敏感点人群的身体健康造成影响，引起投诉，影响社会和谐，所以企业在运营期应加强处理设备的巡查管理，及时发现设备故障等导致的非正常排放，及时维护处理，确保废气污染物的达标稳定排放。 废气污染防治措施 项目废气收集走向见图 4-1。 |

|  | （4）废气无组织排放控制措施 本项目废气存在无组织排放情况，无组织颗粒物排放量为0.0385t/a；项目废气颗粒物主要为金属颗粒，逸散性较小，废气无组织排放对周边环境影响小，为进一步避免项目无组织排放不利影响，建设单位应加强以下无组织排放控制措施： ①车间墙体不得有穿墙钻孔、排气扇等气体散逸口，可在整体车间以及隔间出入口加设软帘，或在废气源头及产污机台四周加设侧式软帘，加强对车间内无组织排放废气的收集。 ②加强生产机台的密闭性，集气装置尽量靠近产污工位，提高源强废气收集效率。 ③原料存放时应加强密封措施，即用即取，避免长时间敞开。 ④加强生产管理，车间生产过程中确保门窗皆关闭。 |
| --- | --- |
|  | 4.2.1.5 环境监测计划 |
|  | 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124—2020）中相关要求，结合项目特点，环境监测应包括对废气例行监测。监测的实施可以根据实际情况由厂方自测或委托有资质的环境监测单位监测。废气污染源监测计划见表4-13。 |
|  | 表 4-13 有组织废气监测方案 项目 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 废 气 有组织 排气筒 DA001 颗粒物 1 次/年 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 无组织 厂界 颗粒物 1 次/半年 |

|  | 4.2.2 废水污染物 4.2.2.1 废水源强核算 ①生活用水 根据水平衡分析可知，项目外排生活污水量废水量为2400t/a，根据给水排水设计手册（第 5册）中§4.2 城镇污水水质，生活污水中各主要污染物浓度 COD：400 mg/L、BOD5：220 mg/L、SS：350 mg/L、NH3-N：30mg/L、总磷：8mg/L。参照《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》(HJ-BAT-9)，化粪池对污染物的去除效率为：COD 40%、BOD5 40%、SS 60%、NH3-N 10%、TP 20%。 综上，项目生活污水经化粪池处理达标后，排入工业园区市政污水管网，再进入长泰县银塘污水处理厂统一处理达标排放，处理后废水水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4三级标准，氨氮水质符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1B 级标准（氨氮 45mg/L）及长泰县银塘污水处理厂进水水质标准，经长泰县银塘污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后，最终排入龙津溪。 项目废水产生及排放源强详见表 4-14，项目废水排放口基本情况详见表 4-15。 |
| --- | --- |

|  | 表 4-14 项目运营期废水污染物产生、排放情况一览表 污水来源 废水量 （t/a） 污染 物 名称 污染物产生量 治理措施 污染物排放量 污水处理厂排放口 达标排放去向 核 算 方 法 浓度 (mg/L) 产生 量(t/a) 核 算 方 法 浓度 (mg/L) 排放 量(t/a) 污染物排 放浓度 （mg/m3) 主要污染 物排放量 （t/a) 工 艺 效率 本 项 目 生 活 污 水 2400 COD 类 比 法 400 0.96 化 粪 池 40% 类 比 法 240 0.576 50 0.12 排入长泰县银塘污水处理厂处理达标后，最终排入龙津溪。 BOD5 220 0.528 40% 132 0.024 10 0.024 SS 350 0.84 60% 140 0.336 10 0.024 氨氮 30 0.072 10% 27 0.065 5 0.012 TP 8 8 0.019 20% 6.4 6.4 0.015 0.5 0.5 0.001 表 4-15项目运营期废水排放口基本情况 |
| --- | --- |
| 运营 |  |
| 期环 |  |
| 境影 |  |
| 响和 保护 措施 |  |
|  | 排放口 编号 排放 口名 称 类型 类别 排放 方式 排放规律 排放去向 污染物种类 处理工艺 地理坐标 X Y DW001 生活 废水 排放 口 一般 排放 口 生活 污水 间接 排放 间断排放，排 放期间流量不 稳定且无规 律，但不属于 冲击 排入长泰 县银塘污 水处理厂 处理 pH 值、化学需氧量、 五日生化需氧量、氨 氮（NH3-N）、悬浮 物、总磷 三级化粪池 E117 度 43 分 37.811 秒， N24 度 38分 4.617秒 |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | ⑵达标排放分析 项目外排废水主要为职工生活污水，生活污水排放量为8t/d（2400t/a）。项目生活污水经化粪池处理达标后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级排放标准后，通过市政污水管网，进入长泰县银塘污水处理厂统一处理，同时满足长泰县银塘污水处理厂进水水质标准，处理达标后排入龙津溪。长泰县银塘污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 项目废水间接排放口情况一览表见表4-3。 表 4-16项目运营期废水间接排放口情况一览表 序 号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排 放量 （万 t/a） 排 放 去 向 排 放 规 律 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染 物种 类 国家/地方污染 物排放标准浓 度限值（/ mg/L） 1 DW001 117.7276682° 24.6346979° 0.24 污 水 处 理 厂 连 续 长泰 县银塘污 水处 理厂 pH 6~9（无量纲） COD 50mg/L BOD5 10mg/L SS 10mg/L 氨氮 5mg/L 总磷 0.5mg/L 项目生活污水一起经化粪池处理达标后，通过市政污水管网，进入长泰县银塘污水处理厂统一处理，同时满足长泰县银塘污水处理厂进水水质标准，处理达标后排入龙津溪。 ⑶运营期废水治理措施 ①项目废水排放情况 根据工程分析，项目生活污水经化粪池处理达标后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级排放标准其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1B 级排放标准后通过工业区污水管网排入长泰 |
| --- | --- |

|  | 县银塘污水处理厂统一处理达标排放，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准； 生活污水工艺流程说明：项目生活污水经化粪池处理，根据水力停留时间不小于 12h，则项目所需化粪池容积应大于 0.2t。三级化粪池是一种兼有沉淀污水中的悬浮物质和使粪便污泥进行厌氧消化作用的腐化沉淀池。其特点是构造简单、维护管理方便，是处理少量粪便污水的常用构筑物。三级化粪池的第一室为总容积的二分之一，其余两室均为四分之一。在化粪池的进口应设置导流装置，室与室之间和化粪池出口处应设置拦截污泥浮渣的措施，每室的上方应有通气孔洞。 当污水经过化粪池时，固体杂质借助重力作用沉淀下来，在适当的环境下，由于厌氧微生物的作用，沉淀污泥进行厌氧发酵，污水和污泥中的部分有机物被分解，并产生甲烷气、硫化氢气和二氧化碳气。由于化粪池中的水流速度很小，所以污水中的悬浮物的沉淀效果较高，污泥在池内进行厌气分解的结果，使体积也显著缩减。参照《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》(HJ-BAT-9)，化粪池对污染物的去除效率为：COD 40%、BOD5 40%、SS 60%、NH3-N 10%、TP 20%。项目生活污水经化粪池处理后废水出水水质可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4中三级标准，其中氨氮《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1B 级标，纳入长泰县银塘污水处理厂集中处理，项目生活污水治理措施可行。 ②废水排放的影响分析 项目生活污水经化粪池处理达标排放口（DW001）排放，经污水管网纳入长泰县银塘污水处理厂统一处理，项目废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1B 级排放标准）后通过污水管网进入长泰县银塘污水处理厂统一处理达标排放，因此项目外排废水对长泰县银塘污水处理厂以及龙津溪的影响较小。 ③废水进入污水处理厂可行性分析 长泰区银塘污水处理厂工程位于长泰县古农农场南侧，一期处理规模为 1 万 t/d，占地面积 17272m2，建筑面积 24525.82m2，2022 年竣工并投入使用。项目外排废水量约为8t/d，占污水处理能力的0.08%，所占比例很小，能够接纳项目污水； |
| --- | --- |

|  | 对长泰区银塘污水处理厂的水力负荷影响不大，在处理规模上是可行的。 处理工艺分析 图 4-1长泰区银塘污水处理厂废水处理工艺流程图 长泰区银塘污水处理厂经收集的污水通过进水管经粗格栅及进水泵房提升后，经调节池调节水质和水量后，再通过细格栅至沉砂池进行砂水分离预处理，污水自流入改良A/A/O 生物池进行生化处理，其出水经配水井进入二沉池沉淀后，经混凝反应沉淀池及反硝化深床滤池进行深度处理后，经次氯酸钠接触池消毒，然后经巴氏计量槽后排入珠浦高排渠；部分污水经中间水池进一步处理后回用；经反硝化的回流污泥回流至改良 A/A/O生物池； 剩余污泥由泵送至储泥池，经带式浓缩脱水机浓缩脱水后泥饼外运，可实现对废水中的 pH、COD、BOD5、SS、氨氮等进行有效处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入高排渠。 C、设计进水水质分析 长泰区银塘污水处理厂设计进水水质 COD≤ 450mg/L、 BOD5 ≤ 250mg/L、 SS≤190mg/L、氨氮≤35mg/L、总磷≤0.5mg/L。本项目废水排放达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级排放标准及长泰区银塘污水处理厂设计进水水质要求。综述，从长泰区银塘污水处理厂的处理能力、处理工艺和设计进水水质角度分析，本项目废水依托长泰区银塘污水处理厂进行处理可行。 |
| --- | --- |

|  | 4.2.2.5 监测计划 废水污染物监测计划见表 4-18。 表 4-18 废水监测计划表 排放口 编号 监测项目 监测点位 监测指标 监测频次 DW001 生活污水 化粪池出口 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷 1 次/年 4.2.3噪声 4.2.3.1 噪声源强 项目噪声源主要来自CNC机床、研磨机等设备噪声，叠加后噪声值70-80dB（A）。噪声污染源强核算结果见表 4-19。 表 4-19项目运营期主要设备噪声一览表 噪声源 数量 （台） 声源 类型 噪声源强 降噪措施 噪声排 放值 dB （A） 排放 时间 (h/a) 2400 核算 方法 噪声值 dB（A） 工艺 降噪效果 dB（A） CNC机床 100 固定 类比法 80~90 隔声减振 15 75 平面研磨机 100 固定 类比法 80~90 隔声减振 15 75 立式研磨机 140 固定 类比法 80~90 隔声减振 15 75 钢带加热高频炉 2 固定 类比法 65-75 隔声减振 15 60 镭射切割 2 固定 类比法 80~90 隔声减振 15 75 （2）厂界及环境保护目标达标情况 为了说明运营期噪声对周围环境的影响程度，预测各产噪设备全部运行状况下各厂界的噪声值，选取各产噪设备的最高声级进行预测。本次选用HJ2.4-2021 推荐模型进行噪声影响预测。 ①声源衰减采用无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置 r0 处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ②参考位置处声压级采用附录 B 中工业企业噪声计算方法设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在 T 时间内该声源工作时间为 ti；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj，在 T 时间内该声源工作时间为 tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 ③室内声源等效室外声源声功率级公式： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 根据噪声源分布情况，预测计算运营期主要产噪设备全部运行情况下距离 设备各厂界的达标情况，预测结果见表 4-20。 表 4-20项目厂界噪声预测结果一览表 位置 贡献值 标准限值 达标情况 △1#项目北侧厂界 54 65 达标 △2#项目东侧厂界 46 65 达标 △3#项目南侧厂界 47 65 达标 △4#项目西侧厂界 41 65 达标 项目厂界四周昼间贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准，项目夜间不生产，不会产生夜间噪声扰民现象，项目设备选取低噪声设备，采用隔声降噪、基础减振隔声措施，使项目设备运行噪声大大降低，其噪声经有效的降噪和设备房墙体隔声再经空间距离的自然衰减后，对周围声环境的影响很小。 ⑶治理措施 建设单位在生产过程中拟采取以下噪声治理措施： ①合理布局，使高噪声设备远离厂界。 ②设备房采用隔音门窗。机器底部应加装防振装置，对高噪声工位用吸音 材料局部环绕，进行部分消音处理等隔声、消音措施。 ③定期检查、维修设备，使设备处于良好运行状态，防止机械噪声升高。 经采取以上措施后，该项目噪声可实现达标排放，处理措施可行。 ⑷噪声监测要求 项目噪声跟踪监测要求如下表 4-21。 表 4-21项目运营期噪声跟踪监测 类别 监测点位 监测指标 监测频次 噪声 四周厂界外 1m 等效连续 A 声级 1 次/每季度 |
| --- | --- |

|  | 4.2.4固体废物 4.2.4.1 固体废物源强 （1）边角料 项目钢材在下料过程中时会产生钢材边角料，根据建设单位提供资料，边角料产生系数约为原材料1%，项目原材料钢材用量为380t/a，产生量约 3.8t/a，收集后外售。 （2）不合格品 项目检验过程会产生少量不合格品，根据建设单位提供资料，不合格品产生量 约 1.2t/a，收集后外售。 （3）布袋收集粉尘 根据前文分析，布袋收集粉尘产生量为 0.3115t/a。 （4）金属碎屑 本项目初加工为CNC机床干式加工，根据建设单位提供资料，产生量约占原料使用量的5%，扣除下料过程损耗，初加工工序原料使用量为376.2t/a，金属碎屑产生量为18.81t/a；为一般固废，收集后外售综合利用。 （5）金属泥 本项目研磨工序为湿法加工，金属泥会沾染少量研磨液，根据建设单位提供资料，产生量约占原料使用量的 0.3%，扣除下料、初加工过程损耗，本项目钢材使用量为357.39t/a，故产生量约为 1.07t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 版），属于废物类别为 HW49 其他废物，废物代码：900-041-49，需收集存放于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 （6）废液压油 本项目设备运行维护过程中会产生废机油，产生量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 版），属于废物类别为 HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-214-08，需收集存放于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 |
| --- | --- |

|  | （7）废包装桶 本项目亚硝酸钠、三乙醇胺使用后会产生空桶。包装规格均为25kg/桶，空桶产生数量为 10个，桶重约2kg/个，则废包装桶产生量为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 版），属于废物类别为 HW49 其他废物，废物代码：900-041-49，需收集存放于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 （8）废油桶 本项目液压油使用后会产生空桶。本项目液压油均为50kg/桶，空桶产生数量为 5个，桶重约 2kg/个，则废包装桶产生量为 0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 版），属于废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-249-08，需收集存放于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 （9）生活垃圾 本项目建成后有职工100人，其中50人住厂。根据《城镇生活源产排污系数手册》，不住厂职工生活垃圾按 0.5kg/人·d 计算，住厂职工生活垃圾按 1.5kg/人·d 计算，则产生量为 30t/a，由环卫部门清运。 |
| --- | --- |

| 营运期期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-22项目运营期产生的固体废物汇总表 产生 环节 名称 属性 废物代码 主要有毒有害物质名称 物理 性状 环境 危险 特性 产生量 t/a 贮存 方式 利用方式和去向 利用或处 置量 下料 边角料 一般 固废 -- -- 固态 -- 3.8 一般固废暂存间 集中收集外售 3.8 检验 不合格品 -- -- -- 1.2 1.2 废气处理 布袋收集粉尘 -- -- -- 0.3115 0.3115 原料使用 金属碎屑 -- -- -- 18.81 18.81 研磨 金属泥 危险 废物 900-041-49 研磨液 T 1.07 暂存于 危废间 委托有资质单位处置 1.07 设备保养 废液压油 900-214-08 液压油 液态 T 0.2 0.2 包装 废包装桶 900-041-49 亚硝酸钠、三乙醇胺 固态 T 0.02 0.02 设备保养 废油桶 900-249-08 液压油 T 0.01 0.01 职工 生活 生活垃圾 一般 固废 —— —— —— 30 垃圾桶 环卫部门清运 30 |
| --- | --- |

|  | ⑵治理措施及管理要求 ①一般工业固废影响分析 在厂区内设置一般废物暂存点，必须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求设置贮存场所，一般工业固废分类集中收集后外售；职工生活垃圾由环卫部门统一清运处理。建设单位采取有效措施实现固废的减量化、无害化、资源化的处理原则，对废物进行全过程管理，做到安全处置，不向外环境排放，不会对周围环境造成不良影响。 ②危险废物影响分析 A、危废贮存场所影响分析：本项目拟设一个危险废物仓库，位于厂区原材料仓库内，面积约30m2。项目危险废物临时贮存场所应严格执行危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定，设置防风、防雨、防晒、防腐、防渗漏等措施和相关收集措施。如此，可有效避免造成二次污染，在采取对应防治措施的前提下，项目所设危险废物临时贮存场所符合环保要求，合理可行。 表 4-23项目危险废物临时贮存场所贮存能力分析表 危险废物名称 废物量 位置 占地面积 贮存能力 贮存周期 结论 金属泥、废液压油、废包装桶、废油桶 t/a 危废仓库内 30m3 20t 半年 符合 由上表 4-22分析可知：项目废物临时存放间贮存能力可以满足危废存放要求，故项目危废暂存间的贮存能力满足生产要求。 B、运输过程的环境影响分析 项目危废在厂区内产生工艺环节运输到贮存场所距离较短。项目危险废物在厂区运输过程中若管理不当，转运固废可能散落、泄漏，直接进入环境，可能造成残留物污染水体、土壤、地下水，影响地表水水质、土壤土质、地下水水质。但是项目危险废物厂区内运输距离较短，且运输道路均为水泥硬化地面，只要严格规范运输流程，各危险废物包装完好后再进行转移，危险废物的运输过程中采取防水、防扬尘、防泄露等措施，避免雨天及恶劣天气运输转移危险废物，发生散落泄露的概率很小。 |
| --- | --- |
| 运营 |  |
| 期环 |  |
| 境影 响和 |  |
| 保护 |  |
| 措施 |  |

|  | C、危险废物管理要求 |
| --- | --- |
|  | ■危废暂存管理需按以下要求进行： |
|  | 危废间应做好防渗要求，危险废物暂存间内的各类危险废物应分类存放，建 |
|  | 设单位应加强危险废物的管理，注意台账的完善，定期对危废暂存间进行检查维 |
|  | 修。还应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行贮存，贮存应符合下列要求： |
|  | A.必须将危险废物装入密闭容器内，并确保完好无损； |
|  | B.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； |
|  | C.应当使用符合标准的容器盛装危险废物； |
|  | D.盛装危险废物的容器材质要与危险废物相容(不相互反应)； |
|  | E.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 |
|  | 流转管理要求：企业必须对危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并 |
|  | 对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固废得到有效处置，禁止在转移过 |
|  | 程中将危险废物排放至环境中。 |
|  | ■本项目危险废物转移全过程环境管理如下： |
|  | 目前，福建省已建立福建省固体废物环境监管平台，危险废物已实行网上电 |
|  | 子联单管理，企业运营过程产生的危险废物应按管理平台流程填报，主要流程包 |
|  | 括： |
|  | A.产生单位填写电子联单。转移当天，产生单位登陆省固废平台填报转移信 |
|  | 息，即电子联单第一部分内容，确定无误后保存提交，并打印加盖公章，交付危 |
|  | 险废物运输单位核实验收并随车携带。 |
|  | B.接收单位填写电子联单并完成审核。危险废物运至接收单位后，运输单位 |
|  | 将随车携带的纸质联单交接收单位，接收单位对危险废物核实验收，确认转移信 |
|  | 息无误后，当天登录省固废平台填写电子联单第二部分和第三部分内容并确认提 |
|  | 交。发现联单第一部分转移信息有误的，退回产生单位修改重新提交确认。 |
|  | C.打印电子联单并盖章存档备查。电子联单确认完毕后，产生单位打印一式 5 |
|  | 份纸质联单，产生单位和接收单位分别盖章，产生单位、接收单位、运输单位、 |
|  | 产生地环保分局和接受地生态环境局各存一份备查。发生转移 12 天内由产生单 |

|  | 位将联单报送所在地环保分局，并附上对应过磅单。 |
| --- | --- |
|  | D.环保分局核查并汇总上报市局。各环保分局对省固废平台电子联单、企业 |
|  | 报送的纸质联单和过磅单进行核对，确认无误后于每月 15 日前汇总上月的危废 |
|  | 转移情况报送市生态环境局（危险废物管理—危险废物转移管理—转移联单管理 |
|  | —联单查询—导出）。 |
|  | 另外，危险废物处置或利用单位必须具备相应的能力和资质，不允许将危险 |
|  | 废物出售给没有加工或使用能力的单位和个人，废物处理之前需要对其生产技术、 |
|  | 设备、加工处理能力进行考察，保证不会产生二次污染，废物处理之后还要进行 |
|  | 跟踪，以便及时得到反馈信息并处理遗留问题。 |
|  | ③委托处置的影响分析 |
|  | 项目产生危险废物暂存危废间，委托有资质单位处理。 |
|  | 综上，项目产生的固体废物经上述处置措施可以得到及时、妥善的处理和处 |
|  | 置，对周围环境影响较小，治理措施可行。 |
|  | 五、地下水 |
|  | 根据《地下水环境影响评价技术导则》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表及 4.1 一般性原则，本项目属于金属制品业，根据本项目工艺无化学处理工艺且无生产废水产生”，所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，项目厂界外500m范围内没有地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，且项目生产车间地面全部水泥硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径，项目产生污染物不涉及重金属以及难降解污染物，项目运营不会对地下水、土壤环境造成影响。 |
|  | 六、土壤 |
|  | 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A.1及4.1一般性原则4.2.2，本项目属于表A.1土壤环境影响评价项目类别“制造业—其他”为Ⅲ类，且项目占地面积≤5hm2，属小型，项目位于福建省漳州市长泰经济开发区银塘工业园，周边均为他人工业企业，不在饮用水水源地或居民区内、周边无耕地、学校等土壤环境敏感及较敏感目标，项目所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感。因此，根据《土壤环境影响评价技术导则》 |

|  | （HJ964-2016）第6条评价工作分级6.2.2污染影响型，项目属于小型项目且土壤环境不敏感，可不开展土壤环境影响评价工作。 |
| --- | --- |
|  | 七、生态 项目选址于福建省漳州市长泰区长泰经济开发区古农农场银塘工业园，属于长泰经济开发区内，不涉及生态保护目标，故不开展生态环境影响评价。 |
|  | 八、环境风险 1、评价依据 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求， 项目风险识别范围主要包括生产设施风险识别和生产过程涉及的物质风险识别。项目生产设施主要包括生产装置、贮运系统、 公用工程系统、 生产辅助设施、 工业卫生和消防等系统。物质风险识别范围主要包括原材料及辅助材料、 最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 根据《危险化学品名录》（2021 版）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B.1 中表 1“物质危险性标准”、《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（HJ 941-2018）、（环办 [2014] 34 号）附录 A 中“化学物质及临界量清单”和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018 ）， 结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出厂内的环境风险物质。 结合本项目分析，项目涉及的风险物质主要为； （2）风险潜势判断 对照《危险化学品重大危险源辨识》（（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B危险物及临界量情况，项目涉及的危险化学品情况见表8-1。 表8-1项目危化品贮存情况及临界量一览表 风险单元 危化品名称 危害性 最大存储量qn（t） 临界量Qn（t） Q（qn/Qn） 原料仓库 液压油 易燃性 0.25 2500 0.0001 亚硝酸钠、三乙醇胺 微毒 0.5 100 0.005 |

|  | 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C中C1.1危险物质数量与临界量比值汇中：当存在多种危险物质时，则按下式计算危险物质总量与其临界量比值Q。 式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q≤10；（2）10≤Q≤100；（3）Q≥100 项目不涉及危险化学品，Q值为0.0051，环境风险潜势为I。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表8-2确定评价工作等级。 表8-2评价工作级别划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅵ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简要分析 根据风险潜势判断，本项目环境风险潜势为I，评价工作等级为简要分析。2、环境风险识别 （1）物质危险性识别 根据物质风险识别结果，项目风险物质为可燃性物质、毒性物质。 （2）生产系统危险性识别 项目生产过程不采用超高温、高压工艺，生产环境正常，不涉及危险性。 3、环境风险分析 ①泄漏风险 项目涉及到的危险物质为均采用密封桶包装；常温下为固态，一般无泄漏风险。 ②火灾风险 项目所用的液压油为可燃物质，发生火灾时燃烧而释放出的有毒物质对周围环境将有一定的影响。 ③废气处理设施故障风险 项目生产过程中会产颗粒物，配置布袋除尘器废气治理设施，若废气治理设施发生故障，废气无法达标排放，对周围环境以及人员健康将有一定的影响。 4、环境风险防范措施 （1）危废泄漏风险防范措施 ①车间、仓库、危废间场地防腐防渗，或设置围堰收容泄漏物，防止泄漏至车间外。 ②采用密闭容器盛装危废，底部加垫防渗漏托盘，防止发生泄漏。 ③做好进出库台账，安排专人管理。 （2）火灾事故防范措施 ①贮存原料、成品的仓库应当符合国家标准对安全、消防的相关要求。要设置明显的警示标志，储存设备和安全设施应当定期检查。 ②严禁在存放、使用易燃物质的场所内吸烟和使用明火，场所附近必须配备灭火设施。 ③安排专人定期对车间安全情况进行巡检，及时发现火情，及时汇报控制火灾影响范围。 ④对职工进行岗前培训，定期组织应急演练。 （3）废气事故排放防范措施 ①废气治理设施的相关操作人员应严格按照操作规程进行操作；每天一次对设施进行巡检，如：排气管道是否发生泄漏、设施是否运行正常、除尘布袋是否正常清灰作业，查看活性炭等材料台账记录等，发现问题及时解决，并做好巡检记录。 ②定期监测经废气治理设施处理后的废气排放浓度，保证达标排放；定期检查通风管道，尽量避免废气无组织排放，保证废气高空排放。 九、退役期环境影响分析 该项目退役期停止生产，不再产生污水、废气、噪声、固废等对环境不利的影响。退役后，部分设备可外售，设备转手或处理过程均可能产生二次污染，因此，生产企业在变更、淘汰设备时，应向当地环保部门申报，严禁使用国家明令淘汰的设备，并不得将明令淘汰的设备转让他人使用，有效地将污染减少到最低限度，以免对环境产生不利影响。 综上所述，该项目退役期对环境影响较小。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 下料 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m 高排气筒 | 《大气污染物综合排 放标准》 （DB32/4041-2021） |
|  | 无组织 | 下料 | 颗粒物 | 未能收集的部分以无组织 形式排放 |  |
| 地表水环 境 | 生活污水 | PH、COD、SS、BOD5、 NH3-N、TP | 化粪池 | 长泰区长泰区银塘污水处理厂进水标准 |
| 声环境 | 设备运行 | 等效连续 A 声级 | 合理规划、减振、墙壁隔 声等 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）3 类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业废物外售综合利用，危险废物暂存危废间，定期由资质单位处置，危废暂存间铺设防渗材料，格按 照“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求进行设置。按照《省生态环境厅关于进 一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327 号）等相关文件要求设 置危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌、包装识别标签，对危废进行包装，并在 明显位置处附上危险废物标签，确保其安全性。按照危险废物贮存设施视频监控布设要 求设置视频监控，并与中控室联网。 |
| 土壤及地 下水 污染防治 措施 | 控制采取分区防渗原则，各处理构筑物采用钢筋砼结构以防腐蚀；污染区地面进行防渗 处理；项目产生的固体废物均在室内堆放，满足“防风、防雨、防晒”的要求；危险废 物暂存区按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计建造；加强 监测，设施投运后，应定期监测厂区地下水水质、土壤环境质量 |
| 生态保护 措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 废气处理装置故障事故：加强设施的日常维护与保养；落实日常巡检、巡视制度，发现 事故及时上报；一旦发生事故应紧急停车，待排除故障后方可恢复运行。 火灾风险：划定禁火区域，厂区内禁止带火种；生产场所配置足够的消防器材及工具； 员工进行消防培训与演练；发生火灾事故时及时转移相关人员与财产，及时报火警并进 行必要的自救。 |

| 其他环境管理要求 | （1）火灾事故防范措施：建立各项防火制度，开展定期和不定期的防火检查，厂区内配备灭火器，存放地点明显，易于取用，定期检查试验。（2）废气事故排放防范措施：制定严格的操作规程，定期做好废气设施运行管理记录；巡检人员对废气管道、净化设施、排气筒（或烟囱）定期巡检，发现问题及时解决，定期更换吸附介质。 （1）环境管理要求 建设单位在日后生产运营过程中应建立环境管理系统及落实管理台账的记录工作，主要包括以下几方面内容： ①基本信息 排污单位基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他管理信息。 ②生产设施运行管理信息 生产设施正常工况信息：主要生产设施名称及对应的产品名称、主要生产工艺、设施数量、编码、设施规格参数、累计生产时间、对应产品或半成品的实际产量。 生产设施非正常工况信息：生产设施名称、编号、非正常情况起止时间、产品名称、使用原辅料名称、起因、应对措施等。 ③污染治理设施运行管理信息 正常工况：废气污染防治设施名称、编号、规格参数、控制污染物因子及其排放情况、对应排放口情况等。 非正常情况：发生非正常情况的设施名称、编号、起止时间、污染物排放情况、原因、应对措施、是否报告等。 记录处理设施的主要操作参数及保养维护事项；污染治理设施、生产活动及工艺设施的运行时间，污染治理设施吸附介质或过滤介质的更换时间、频次及更换量。制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。进行标识废气走向，在设施现场和操作场所明示公布污染治理设施的工艺流程、工艺参数、操作规程和维护制度。 ④监测记录信息 监测记录信息包括有组织废气、无组织废气监测原始结果。记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法等，并建立台账记录报告。 ⑤其他环境管理信息 无组织废气污染防治措施管理维护信息：管理维护时间及主要内容等。 特殊时段环境管理信息：具体管理要求及其执行情况。 企业自主记录的环境管理信息：污染治理设施检查、维护记录情况等。 其他信息：法律法规、标准规范确定的其他信息。 ⑥公示要求 每个季度对环保设施运行情况进行自查，并将自查报告在网上（福建环保网等网站）公示。 （2）验收 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条规定，“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假”。 （3）及时申请排污许可证 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发【2016】81 号）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（环境保护部令 第 11 号）等相关文件要求，项目属于“二十八、金属制品业 33”，80金属工具制造 332及81金属表面处理及热处理加工 336 -其他，应依法实施登记管理，企业应在正式投产前需在全国排污许可证管理信息平台完成排污许可证的申报。 表5-2 固定污染源排污许可分类管理名录（摘录） 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 二十八、金属制品业 33 80 金属工具制造 332 涉及通用工序重点管理的 涉及通用工序简化管理的 其他 81 金属表面处理及热处理加工 336 纳入重点排污单位名录的，专业电镀企业（含电镀园区中电镀企业），专门处理电镀废水的集中处理设施，有电镀工序的，有含铬钝化工序的 除重点管理以外的有酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用 10 吨及以上有机溶剂的 其他 （4）排污口规范化管理 各污染源排放口应设置专项图标，执行GB15563.1-1995《环境图形标准排污口（源）》，见表5-3。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。排气筒预留监测口，以便生态环境主管部门监督检查。 表5-3 各排污口（源）标志牌设置示意图 排放部位项目 废水排放口 废气排放口 噪声排放源 一般固体废物 危险废物 图形符号 功能 表示污水向 水体排放 表示废气向 大气环境排 放 表示噪声向 外环境排放 表示一般固 体废物贮存、 处置场 表示危险废物 贮存、处置场 |
| --- | --- |

六、结论

群新工业（漳州）有限公司金属加工及生产项目符合国家相关业政策，其选址较为合理，总平布置是基本合理，并符合漳州市长泰区工业区总体规划和“三线一单”控制要求。通过采取有效的污染防治措施，可实现污染物稳定达标排放，区域环境质量满足环境功能区划要求。因此，本评价认为，该项目的建设在采取 本报告表中提出的一系列环保行动计划，认真执行“三同时”制度，加强环境管理前提下，从环境保护角度分析论证，本项目建设可行。 2024年05月25日 群新工业（漳州）有限公司

# Text boxes

3000

5425

2400

25

2400

2400

损耗600

损耗2400

损耗25

循环冷却用水

配置用水

银塘污水处理厂

化粪池

生活用水

入库

固废

固废

固废

废气、固废

检验

包装

组装

研磨

硬化

初加工

下料

研磨液

15m排气筒DA001

布袋除尘器

集气罩

下料废气