建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：福建升大涂料有限公司水性涂料生产项目

建设单位（盖章）：福建升大涂料有限公司

编制日期：       2024年5月9日

中华人民共和国生态环境部制

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福建升大涂料有限公司水性涂料生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2405-350625-07-02-538310 |
| 建设单位联系 人 | 廖宗锦 | 联系方式 | 15880523738 |
| 建设地点 | 福建省漳州市长泰区长泰经济开发区兴泰工业区 |
| 地理坐标 | （东经117°48'31.653"，北纬24°36'10.388"） |
| 国民经济行业 类别 | C2641 涂料制造 | 建设项目行 业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26-44涂料、油墨、颜料及类似产品制造264单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批备案 部门 | 漳州市长泰区工业和信息化局 | 项目审批备 案文号 | 闽工信备[2024]E070018号 |
| 总投资 （万元） | 500 | 环保投资 （万元） | 50 |
| 环保投资占比 （%） | 10 | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | 否:( 是:( | 用地面积 （m2） | 10000 |
| 专项评价设 置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《长泰经济开发区总体规划》 召集审查机关：长泰县人民政府 |
|  | 规划名称：《漳州市长泰县工业区总体规划（2017-2030）》 审批机关：长泰县人民政府 审批文件名称及文号：长泰县人民政府关于漳州市长泰县工业区总体规划（2017-2030 的批复、泰建〔2019）11 号 |
| 规划环境影 响评价情况 | 旧版规划环评名称：《长泰经济开发区总体规划环境影响报告书》 召集审查机关：福建省生态环境厅（原福建省环境保护厅） 审批文件名称及文号：《福建省环保厅关于长泰经济开发区总体规划环境影响报 告书审查意见的函》（闽环保监[2009]117 号） |
|  | 规划环评名称：《漳州市长泰县工业区总体规划(2017-2030)环境影响报告书》 召集审查机关：漳州市生态环境局 审查意见：《漳州市长泰县工业区总体规划(2017-2030)环境影响报告书审查小组意见（漳环评[2021]9 号 |
| 规划及规划 环境影响评 价符合性分 析 | 1、与长泰经济开发区总体规划及其规划环评符合性 （1）与长泰经济开发区总体规划符合性 ①土地利用 本项目选址于兴泰工业区，根据《长泰经济开发区总体规划-土地利用规划图》，本项目所在地属于工业用地，其周边地块均规划为工业用地。因此，本项目选址符合长泰经济开发区土地利用规划。另外建设单位已取得房权证（开发区字第900206号）及土地证（泰国用2006第00261号）该项目用地属于工业用地。 ②产业布局 长泰经济开发区的性质定位为开发区必须坚持发展技术先进、低耗能低污染、高效益的制造加工型的产业，禁止引入重废水、废气型污染工业长泰经济开发区重点发展机械电子、造纸及纸制品、文体用品及日用品、建材、纺织服装、精细化工及塑料制品六类产业。其中本项目所在的兴泰工业区重点发展机械电子、文体用品和日用品制造、精细化工和塑料制品纺织服装。项目从事水性涂料制造，属于精细化工行业，为重点发展项目，不属于重废水、废气型污染工业项目，基本符合长泰区经济开发区兴泰工业园的产业布局要求。 （2）与长泰经济开发区总体规划环评及其批复符合性 根据《福建省环保厅关于长泰经济开发区规划环境影响报告书审查意 见的函》（闽环保监[2009]117 号）中对长泰经济开发区规划功能定位为漳州市域重要的先进制造业，高科技产业基地之一，工艺先进、能耗污染低的生态工业园，长泰区重要的经济增长。产业规划为：坚持发展技术先进低耗能、低污染、高效益的制造加工型的产业，禁止引入重污染型、排放重金属和持久性污染物产业。重点发展机械电子、造纸及纸制品、文体用品及日用品、建材、纺织服装、精细化工及塑料制品六类产业。在优化园区产业结构意见中，审查 |

|  | 意见函要求“开发区引进的项目禁止除树脂涂料或水性涂料配制、合成材料分装、日用化学品的物理搅拌、混合、分装以外的其它精细化工企业入区”。 项目建设与长泰经济开发区总体规划环境影响报告书及其批复的符合性分析详见表 1.1-1。 表1.1-1 符合性分析情况一览表 项目 规划环评内容 本项目建设内容 符合性 分析 产业定 位 禁止引入重污染型、排放重金属和持续性污染物的产业 本项目不属于重污染型、排放重金属和持续性污染物企业 符合 发展机械电子、文体用品和日用品制造、精细化工和塑料制品、纺织服装为主的产业 本项目属于水性涂料生产项目，属于精细化工行业，为本工业区重点行业，符合长泰区经济开发区兴泰工业园的产业布局要求。 符合 准入条 件 禁止除树脂涂料或水性涂料配 制、合成材料分装、日用化学品的物料搅拌、混合、分装以外的其他精细化工企业入区 本项目属于水性涂料物料搅拌、混合、分装精细化工企业 符合 禁止大气和噪声污染大的企业 本项目不属于大气和噪声污染大的企业 符合 环保设 施 长泰经济开发区污水规划分两处集中处理，银塘工业园排入长泰区西区污水处理厂，港园、兴泰工业园、官山工业园排入长泰东区污水处理厂，尾水均排入龙津溪 项目位于兴泰工业园，项目生产污水经污水处理设施处理后排入长泰东区污水处理厂，不新增生活污水。 符合 |
| --- | --- |

|  | 表1.1-2 本项目与规划环评审查小组意见符合性分析一览表 管控项目 准入内容 符合性 空间布局约束 长泰区工业区产业准入总体要求主要发展电子信息、智能制造、新材料、文旅用品、新能源、精细化工、高端装备、建材家居、保健食品等产业。禁止发展对人体健康危害大、产生难以降解废物、水污染较大的产业，禁止新建、扩建制革、电镀、漂染行业和以排放氨氮、总磷等为主要污染物的工业项目。禁止引入排放重点重金属、持久性污染物的建设项目。严格控制污水排放量大的建设项目。禁止引入涉气型重污染企业和高 非甲烷总烃 排放的建设项目。禁止引入高耗能、高污染的建设项目。兴泰工业园规划主导产业：文体用品、光电照明、机械制造、新能源文体用品重点发展方向：C241文教办公用品制造、C244 体育用品制造光电照明重点发展方向：C387光电照明机械制造重点发展方向：C342 金属加工机械制造新能源重点发展方向：C381 电机制造、C382 输配电及控制设备制造、C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造准入要求：禁止涉及电镀工序；禁止引入大气污染型项目。 本项目属于重点发展行业，符合兴泰工业园产业要求 禁止引入《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中限制类、淘汰类的项目。引进的项目必须符合国家的产业政策，积极引进鼓励类项目，优先引进可形成生态产业链的项目。 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中鼓励类 禁止引入生产《环境保护综合名录》中高污染、高环境风险产品的企业，禁止引进排放重点重金属和持久性有机污染物的项目。禁止引入高耗能、高污染建设项目，现有的“两高”企业应逐步退出，“两高”项目暂按 煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。 本项目不属于高污染、高环境风险产品的企业；不属于排放重点重金属和持久性有机污染物的项目；且不属于高耗能、高污染建设项目 禁止发展对人体健康危害大、产生难以降解废物并对水环境产生较大污染的产业。禁止新建、扩建造纸、制革、电镀、漂染行业和以排放氨氮、总磷等为主要污染物的工业项目。禁止新建、扩建特定工艺或材料或技术的污染产业。 本项目不属于对人体健康危害大、产生难以降解废物并对水环境产生较大污染的产业；也不属于造纸、制革、电镀、漂染行业和以排放氨氮、总磷等为主要污染物的工业项目 禁止除树脂涂料或水性涂料配制、合成材料分装、日用化学品的物理搅拌、混合、分装以外的其他精细化工入区。取消官山园区工业发展定位，严格控制现有企业规模，禁止新增污染物排放量，官山工业园包括现有造纸及纸制品企业及现有在产、在建拟建企业维持现状及环评批复情况，不得进行新增污染物的改扩 建，近期进行节能减排改造，远期逐步搬迁。除在建 拟建企业外，不再引入新的项目。在污染企业搬迁后 该区域可规划为长泰区城市发展预留用地。兴泰园区禁止引入大气污染型企业。二类工业用地与居住、商住混合用地、教育科研用地之间设置 100m 的环保控制带（环保控制带包括规划绿地、道路等，下同），禁止布局潜在废气、噪声扰民、高风险的建设项目。 本项目不属于禁止类精细化工，不位于官山园区，大气污染型企业，符合规划要求 银塘工业区精细化工用地与三类、二类居住用地之间设置 500m的环保控制带，禁止布局潜在废气、噪声扰民、高风险的建设项目。现有董厝村控制现状村庄规模不再扩大，根据工业区发展适时搬迁。规划工业用地与区外长泰区居住用地紧邻之间设置500m环保控制带，控制带范围内的村庄根据工业区的发展情况适时给予搬迁。厦鹭电化企业在2022 年底前完成搬迁。 长泰职业学校随本次工业区总体规划的开发进程逐步 搬迁。 本项目符合规划要求 污染物排 放管控 废水排放总量控制在4.67 万 t/d，COD852.275t/a、氨氮 85.228t/a、总磷 8.523ta：远期取消官山工业园工业发展定位，废水排放总量控制在 3.7 万 t/d，COD675.25t/a、氨氮 67.525t/a、总磷 6.753t/a。在银塘污水处理厂投入运行前，禁止审批新增工业废水排放的项目。工业企业新增化学需氧量、氨氮排放量，按不低于 1.2 倍替代。园区污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级 A 标准要求。2022年底前完成溪东污水处理厂提标改造到一级 A。2022年底前应完成对山鹰、敦信污水处理站进行提标改造，尾水执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》 （DB35/1310-2013）废纸制浆和造纸企业标准及一级A 标准从严值。 本项目生产废水经污水处理设施处理后排入长泰区东区污水处理厂处理；不新增生活污水； 废气允许排放量:PM10 119.74t/a、NO2 15.7ta、SO2 167.44ta、非甲烷总经 329.52t/a。评价推荐官山工业园退出工业定位，企业逐步调整搬迁，于 2030 年前完成搬迁，兴泰、港园、银塘所有现有、在建、拟建工业企业全部采用天然气等清洁能源。2022 年底前山鹰、敦信完成超低排放改造。新建化工项目要执行大气污染物特别排放限值。新增二氧化硫、氮氧化物排放量，按不低于1.5倍调剂，新增非甲烷总烃 排放量实行倍量替代。 本项目不新增二氧化硫、氮氧化物，不新增非甲烷总烃 2.本项目涉及非甲烷总烃已采用二级活性炭吸附装置处理达标后排放； 3.本项目无新增非甲烷总烃 环境风险 管控 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势为Ⅳ及以上的建设项目。 项目用地不属于紧邻居 住、科教、医院等环境敏感点的工业用地 对园区内具有潜在土壤污染环境风险的企业应加强管理，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。制定环境风险应急预案，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构。 本项目不存在土壤污染影响途径，因此不属于土壤污染环境风险的企业 建立厦漳泉区域大气污染防治协作机制，实行联防联控联治机制。规模以上大气污染企业需制定企业环境风险管理策略，建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施。 本项目不属于规模以上大气污染企业 生产、储存危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排周边地表水体造成污染。生产、利用及处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防治污染的措施。规范配套事故应急池，建立企业、污水处理站和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和导流，防止事故废水直接排入水体。完善污水处理厂在 线监控系统联网，实现污水处理厂的实时、动态监管。要求涉重金属企业安装特征污染物在线监控设施。建议通过雨水排水口的标高进行雨水口数量优化，尽量减少雨水排放口数量。应在雨水排放口设置可切换的阀门，有效防止泄漏物和消防水等进入工业区外环境，同时在园区内两条溪流汇入龙津溪处建设闸门。在工业区雨水排放口安装污染物在线监测装置，以防止企业利用工业区雨水系统偷排污水。门，有效防止泄漏物和消防水等进入工业区外环境，同时在园区内两条溪流汇入龙津溪处建设闸门。在工业区雨水排放口安装污染物在线监测装置，以防止企业利用工业区雨水系统偷排污水。银塘污水处理厂、东区污水处理厂、城区污水处理厂、溪东污水厂根据污水处理厂项目环评及应急预案要求落实事故应急池设置。银塘工业园设置精细化工产业集中区，评价建议在集中区最低处设置 1 事故应急池，建议容积为 2416m³，建议设于银通路东测雨水排放口附近，用于收集事故废水。 本项目不属于生产、储存危险化学品及产生大量废水的企业；不属于生产、利用及处置固体废物（含危险废物）的企业 |
| --- | --- |

| 其他 符合 性 分析 | 1.2“三线一单”符合性分析 “三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及负面清单。 1.2.1生态保护红线符合性分析 ①生态保护红线 项目位于兴泰工业区，用地性质属工业用地。项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态保护区内，根据《漳州市生态环境保护规划（2016~2020）》，不属于其一级、二级管控区（附图8），满足生态保护红线要求。 ②环境质量底线 项目所在区域环境质量底线：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 项目在采取相应的污染治理措施并实现达标排放后，对环境影响不大，不会改变该区现有环境功能，不会对区域环境质量底线造成冲击。 ③资源利用上线 项目用水来自市政供水管网，建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行措施，有效控制污染。项目资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④环境准入负面清单 对照《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》中全省陆域环境准入要求，分析本项目建设符合环境准入负面清单。根据分析可知，项目不属于禁止准入的项目，详见表 1.1.3。 因此，项目符合“三线一单”管控要求。 表 1.1.3与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》生态环境准入条件清单对照 适用 范围 准入要求 本项目情况 符合 性 全省 陆域 空 间 布 局 约 束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、 印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业 新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置 换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求 的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联 产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟 化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的 园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目， 园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内， 建设新增相应不达标污染物指标排放量的工 业项目。 1.项目不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业； 2.项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能；3.项目不属于煤电项目；4.项目不属于氟化工产业； 5.项目位于水环境质量稳定达标的区域。 符合 污 染 物 排 放 管 控 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求 实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或 “等量替换”。涉新增 VOCs 排放项目，VOCs 排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、 泉州、莆田、宁德等 6 个重点控制区可实施倍量替代。 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物 特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标 要求，火电项目应达到超低排放限值。 3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流 域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。 1.项目不涉及总磷排放、重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物；项目不新增VOCs； 2.项目不属于新建水泥、有色金属项目；3.项目不属于城镇污水处理设施。 符合 产业政策分析 根据《产业结构调整指导目录(2014本)》，项目产业、所选用的机器设备及采用工艺均属鼓励类，不属于工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》(2010年本)里的落后生产工艺装备和产品，项目建设符合国家的产业政策和环保政策。因此，本项目的建设符合国家相关规划和产业政策。 3、与《漳州市人民政府关于印发漳州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（漳政综〔2021〕80 号）符合性分析 本项目位于漳州市长泰区长泰经济开发区兴泰工业园，对照漳州市环境管控单元表，本项目属于长泰区重点管控单元，重点管控单元主要为经济重点发展区域，包括城镇、工业园区、重点矿区、海洋功能区划中的工业与城镇用海区、港口航运区、围填海区等开发强度高、污染物排放强度大的区域，以及环境问题相对集中的区域）。其分区管控要求为：重点管控单元以守住环境质量底线、加快经济社会高质量发展为导向，推进产业结构、布局、规模和效率优化，加强污染物排放控制和环境风险管控，解决突出生态环境问题。 本项目对应的漳州市生态环境准入清单中管控要求见下表 |
| --- | --- |

表1.1.3与《漳州市“三线一单”生态环境分区管控方案》生态环境准入条件清单对照

| 地区 | 生态环境准入条件（可准入条件/禁止或限制准入） | 本项目建设情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长泰区 重点管 控单元2 | 重点 管控 单元 | 空间布局约束 | 长泰区重点管控单元2主要包含部队、陈巷镇、古农农场、马洋溪生态旅游区、武安镇: 1.城市建成区禁止新建、扩建高污染、高风险的涉气项目，逐步引导现有大气污染较重的企业限期内整改达标。 2.严禁在人口聚集区新建涉及危险化学品的项目。 3.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。 4.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。 | 1.本项目属于技改项目，极大减少废气排放，不属于高污染、高风险的涉气项目； 2.项目不涉及 3.项目不涉及 4.项目不涉及 |  |
|  |  | 资源 开发 效率 | 1.对单元内具有潜在土壤污染环境风险的企业应加强管理，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。制定环境风险应急预案，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构。 2.填埋物应按照标准要求建立完善处理系统，采取防渗措施，确保填埋场渗滤液不外溢、不外排。 | 项目不存在单元内具有潜在土壤污染环境风险；项目不涉及重金属。 项目不涉及填埋物 | 符合 |
| 注：根据福建省三线一单数据应用系统评估，本项目位于三线一单长泰区重点管控单元2，三线一单综合查询报告书详见附件12 |

|  | 4、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性 项目建设与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121 号）的符合性分析详见表 1.1.4。 表 1.1.4 与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析 序 号 项目 方案要求 本项目情况 符合 性 严格环境准入 提高 非甲烷总烃 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 非甲烷总烃 排放建设项目。新建涉 非甲烷总烃 排放的工业企业要入园区。严格涉 非甲烷总烃建设项目环境影响评价，实行区域内 非甲烷总烃 排放等量或倍量削减替代。 ①本项目位于兴泰工业园内。 ②本项目无新增污染物排放量，非甲烷总烃 收集引至二级活性炭吸附处理后排放。 ③本项目无新增 非甲烷总烃排放量。 符合 1 6、与《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）》的符合性 表 1.1.5《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求》的符合性分析 序 号 项目 方案要求 本项目情况 符合 性 ①挥发性有机物有组织排放限值：非甲烷总烃≤100mg/m3；苯≤3mg/m3；甲苯与二甲苯合计≤20mg/m3。 ②排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且不低于 15 米。 ③采用燃烧法治理 非甲烷总烃 废气，每套燃烧设施可设置一根 非甲烷总烃 排气筒，采用其他方法治理 非甲烷总烃 废气，一栋建筑一般只设置一根 非甲烷总烃 排气筒。 ①根据工程分析结果，非甲烷总烃 最高排放浓度为11.25mg/m3 ②排气筒高度为15m。 ③项目一栋建筑只设置一根排气筒 有组 织排 放控 制要 求 1 符合 2 工艺过程 控制要求 含 非甲烷总烃 物料应储存于密闭容器中。盛装含 非甲烷总烃 物料的容器应存放于储存室内，或至少设置遮阳挡雨等设施。 本项目涉及含 非甲烷总烃 物料均储存在容器内，物料室地面做防渗处理 符合 无组织排 放控制要求 3 密闭式局部收集的逸散的 非甲烷总烃 废气 收集率应达到 80%以上 本项目收集效率可达80% 符合 7、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的符合性 本项目建设与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析详见表 1.1.6。 |
| --- | --- |

|  | 表 1.1.6 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的符合性分析 序 号 项目 方案要求 本项目情况 符 合 性 1 非甲烷总烃物料储存无组织排放控制要求 非甲烷总烃 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 本项目涉及含 非甲烷总烃物料为固态，储存在仓库中 符 合 2 工艺过程非甲烷总烃无组织 排放控制要求 非甲烷总烃 质量占比大于等于 10%的含非甲烷总烃 产品，其使用过程应采用密闭 设备或在密闭空间内操作，废气应排至 非甲烷总烃 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 非甲烷总烃 废气收集处理系统。 项目生产车间密闭，通过集气口将产生非甲烷总烃气体引至二级活性炭废气处理设施处理后达标排放。 符 合 3 非甲烷总烃无组织排放废气收集处理系统 要求 ①收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥3kg/h 时，应配置 非甲烷总烃 处理设施， 处理效率不应低于80%。 ②企业应建立台账，记录废气收集系 统，非甲烷总烃 处理设施的主要运行和维护信息，台账保存期限不少于 3 年。 ③厂区内 非甲烷总烃 无组织排放监控要 求：污染物项目 NMHC，监控点处 1h 平均浓度值≤10mg/m3，监控点处 任意一次浓度值≤30mg/m3。 ①收集的废气中 NMHC初始排放速率＜3kg/h， 废气处理设施采用“二级活性炭吸附”，处理效率为 80%； ②企业每季度更换一次活性炭，做好台账记录，台账保存期限不少于 3年。 ③按标准要求执行。 符 合 7、与《生态环境部关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》 环大气〔2021〕65 号的相符性分析 表 1.1.6与环大气〔2021〕65 号的符合性分析 序 号 条例要求 本项目情况 符 合 性 1 产生 非甲烷总烃的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气口收集方式，并保持负压运行。 项目生产车间密闭，有机废气经集气口收集后，通过二级活性炭处理，引至15m排气筒排放。 符 合 2 采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于 650mg/g 项目蜂窝活性炭碘值为800mg/g 符 合 8、与《漳州市大气污染防治条例》的符合性 本项目建设与《漳州市大气污染防治条例》的符合性分析详见表 1.1.7。 表 1.1.7 与《漳州市大气污染防治条例》的符合性分析 序 号 项目 条例要求 本项目情况 符 合 性 1 工业污染防 治 第十九条 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取有效措施减少废气排放。 挥发性有机物采用集气口进行收集，并通过二级活性炭吸附进行处理 符 合 |
| --- | --- |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1、项目由来 福建升大涂料有限公司成立于2005年9月30日，于2005年11月2日委托福建高科研究院编制完成了《年产2500吨油漆、涂料生产线项目环境影响报告表》，于2005年11月28日通过了长泰县环保局审批（现为漳州市长泰生态环境局），2008年10月21日长泰监测站编制了《福建升大涂料有限公司环保“三同时”设施竣工验收监测表》，于2008年12月1日通过了长泰县环保局验收申请（现为漳州市长泰生态环境局）；因发展需要，企业在原厂区西南侧租赁漳州联宇有限公司厂房1800平方米用于年产150吨水性乳胶漆项目的生产场地，2016年11月1日委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司完成《漳州市环保违规建设项目备案表》，2016年11月19日通过备案（泰环违备【2016】11号）。为了公司发展壮大，企业在年产2500吨油漆、涂料生产线项目原有厂区内，将原先年产2500吨油漆、涂料生产线改变为年产3000吨水性漆生产线。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》 和国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录 (2021年版）》中二十三、化学原料和化学品制造业26“44涂料、油墨、颜料及类似产品制造 264”的“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”，其中“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的”应编制环境影响报告表。为此，我公司接受委托后，根据环评技术导则的要求，对工程建设地进行了现场踏勘，收集了与本工程相关的资料并进行了认真分析，完成了本项目环境影响报告表的编制。 2.2建设内容 2.2.1项目概况 （1）项目名称：福建升大涂料有限公司水性涂料生产项目； （2）建设性质：改建； （3）建设单位：福建升大涂料有限公司； （4）建设地点：福建省漳州市长泰区长泰经济开发区兴泰工业区； （5）建设内容及生产规模：本次技改项目利用现有项目（年产2500吨油漆、涂料项目）用地，总用地面积10000㎡，总建筑面积为4887m2，内容主要由主体工程、储运工程、公用工程、辅助工程、环保工程等组成。取消年产2500吨油漆、涂料生产线，年产150吨水性乳胶漆生产线保持，技改建设年产3000吨水性漆生产线。 （5）总投资：500万元，环保投资50万元。 （6）职工人数：不新增员工； （7）工作制度：年运行 300天，每班工作8小时，年工作2400h； 2.2.2项目建设内容及规模 项目主要建设内容详见下表2.2-1 |
| --- | --- |

# 表 2.1-3项目组成一览表

| 工程 类别 | 组成 | 现有工程规模 | 本工程规模 | 技术改造后全厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 1#厂房 | 1F，厂房高度 9m，占地面积1024m2，建筑面积 1024m2，主要用于年产2500吨油漆、涂料生产线生产场所。 | 1F，厂房高度 9m，占地面积1024m2，建筑面积 1024m2，主要用于年产3000吨水性漆生产线场所。 | 1F，厂房高度 9m，占地面积1024m2，建筑面积 1024m2，主要用于年产3000吨水性漆生产线场所 |
|  | 2#厂房 | 该厂房为租赁漳州联宇有限公司厂房，1F，厂房高度9m，占地面积 1800m2，建筑面积 1800m2，主要用于年产150吨水性乳胶漆生产线。 | 不涉及 | 该厂房为租赁漳州联宇有限公司厂房，1F，厂房高度9m，占地面积 1800m2，建筑面积 1800m2，主要用于年产150吨水性乳胶漆生产线。 |
| 辅助 工程 | 仓库 | 共两处仓库，均为占地面积1000m2，建筑面积 1000m2，主要用于成品存放，低风险原料存放； | 共两处仓库，均为占地面积1000m2，建筑面积 1000m2，主要用于成品存放，低风险原料存放； | 共两处仓库，均为占地面积1000m2，建筑面积 1000m2，主要用于成品存放，低风险原料存放； |
|  | 专用仓库 | 1F，占地面积 154m2，建筑面积 154m2，用于易燃原料储存。 | 1F，占地面积 154m2，建筑面积 154m2，用于易燃原料储存。 | 1F，占地面积 154m2，建筑面积 154m2，用于易燃原料储存。 |
|  | 办公综合楼 | 2F，占地面积386m2，建筑面积772m2，用于办公场所。 | 2F，占地面积386m2，建筑面积772m2，用于办公场所。 | 2F，占地面积386m2，建筑面积772m2，用于办公场所。 |
|  | 实验楼 | 2F，占地面积386m2，建筑面积772m2，用于实验、检测场所。 | 2F，占地面积386m2，建筑面积772m2，用于实验、检测场所。 | 2F，占地面积386m2，建筑面积772m2，用于实验、检测场所。 |
| 公用 工程 | 给水系统 | 水源供应来自市政水网。 | 水源供应来自市政水网。 | 水源供应来自市政水网。 |
|  | 纯水设备 | 纯水设备位于2#生产车间内 | 纯水设备位于1#生产车间内 | 纯水设备位于1#、2#生产车间内 |
|  | 排水系统 | 雨水排入市政雨水管；项目生活污水经化粪池处理达标后排入工业区污水管网通过长泰县东区污水处理厂处理达标后，最终排入龙津溪。项目生产废水经过污水处理设施处理后排入工业区污水管网通过长泰县东区污水处理厂处理达标后，最终排入龙津溪。 | 雨水排入市政雨水管；项目生产废水经过污水处理设施处理后排入工业区污水管网通过长泰县东区污水处理厂处理达标后，最终排入龙津溪。 | 雨水排入市政雨水管；项目生活污水一起经化粪池处理达标后排入工业区污水管网通过长泰县东区污水处理厂处理达标后，最终排入龙津溪。项目生产废水经过污水处理设施处理后排入工业区污水管网通过长泰县东区污水处理厂处理达标后，最终排入龙津溪。 |
|  | 供电系统 | 电源接自市政电网。 | 电源接自市政电网。 | 电源接自市政电网。 |
| 环保 工程 | 废气 | 2500吨油漆、涂料生产线：产生的挥发性有机物经过一套活性炭吸附装置处理达标后通过DA002、DA003排气筒15m高空排放；年产150吨水性乳胶漆生产线：产生的挥发性有机物和颗粒物经过一套集气罩+脉冲除尘器+两级活性炭吸附装置处理达标后通过DA001排气筒20m高空排放； | 生产过程中产生的挥发性有机物和颗粒物经过一套集气罩+脉冲除尘器+两级活性炭吸附装置处理达标后通过DA002排气筒15m高空排放。 | 年产150吨水性乳胶漆生产线：产生的挥发性有机物和颗粒物经过一套集气罩+脉冲除尘器+两级活性炭吸附装置处理达标后通过DA001排气筒20m高空排放； 年产3000吨水性漆生产线：生产过程中产生的挥发性有机物和颗粒物经过一套集气罩+脉冲除尘器+两级活性炭吸附装置处理达标后通过DA002排气筒15m高空排放。 |
|  | 废水 | 雨污分流，雨水通过厂内雨水管道收集排入市政雨水管网。生活污水一起经化粪池处理达标后，排入工业园区市政污水管网，再进入长泰县东区污水处理厂统一处理达标排放，最终排入龙津溪。 | 项目生活污水一起经化粪池处理达标后排入工业区污水管网通过长泰县东区污水处理厂处理达标后，最终排入龙津溪。项目生产废水经过污水处理设施处理后排入工业区污水管网通过长泰县东区污水处理厂处理达标后，最终排入龙津溪。 | 项目生活污水一起经化粪池处理达标后排入工业区污水管网通过长泰县东区污水处理厂处理达标后，最终排入龙津溪。项目生产废水经过污水处理设施处理后排入工业区污水管网通过长泰县东区污水处理厂处理达标后，最终排入龙津溪。 |
|  | 噪声 | 合理布局，选用低噪声设备，车间隔声，加强设备维护，加强厂区 绿化等。 | 合理布局，选用低噪声设备，车间隔声，加强设备维护，加强厂区 绿化等。 | 合理布局，选用低噪声设备，车间隔声，加强设备维护，加强厂区 绿化等。 |
|  | 固 废 | 一般工业 固废 | 建设一般工业固体废物贮存场所 | 建设一般工业固体废物贮存场所 | 建设一般工业固体废物贮存场所 |
|  |  | 危废间 | 设置危废间，委托有资质单位处理。 | 设置危废间，委托有资质单位处理。 | 设置危废间，委托有资质单位处理。 |
|  |  | 生活垃圾 | 设置生活垃圾收集桶 | 设置生活垃圾收集桶 | 设置生活垃圾收集桶 |
|  | 应急池 | 位于厂区东北侧，容积300m3 | 依托现有应急池 | 依托现有应急池 |

|  | 产品方案 根据建设单位提供的资料，项目产品方案如下表2.2-2所示。 表2.2-2 产品方案一览表 现有项目主要产品名称及产量 技改项目主要产品名称及产量 年产2500吨油漆涂料、150吨水性乳胶漆 婴儿环腰裤 年产3000吨水性涂料 技改后全厂主要产品名称及产量 年产3000吨水性涂料、150吨水性乳胶漆 主要生产设备 表2.2-3 现有项目主要生产设备一览表单位：台 序号 年产2500吨油漆涂料生产线 150吨水性乳胶漆生产线 设备名称 型号 数量 设备名称 型号 数量 1 搅拌机 立式 5 搅拌机 立式 3 2 研磨机 BH-201 7 珠磨机 GG-32 1 3 过滤器 / 1 料缸 / 8 4 喷漆台 GE-9160 2 电子称 M-Ⅲ 3 5 涂装机 / 1 地磅 / 1 6 气动搅拌机 JHD02 4 过滤器 / 3 7 烤箱 SSD200 2 空压机 / 1 8 空压机 国标 2 纯水设备 1T 1 9 干燥机 / 2 表2.2-4 技改项目主要生产设备一览表单位：台 序号 设备名称 型号 数量 用途 1 高速分散机 FL-22 6 分散搅拌 2 卧式砂磨机 TW-201 2 研磨 3 地磅 BLK-01 2 称量 4 搅拌釜 立式 2 分散搅拌 5 行吊 2吨5.5M 2 下料 6 叉车 XGCK08 2 装卸 7 货梯 SSD200 1 装卸 8 分装线 国标 8 产品分装 9 堆高机 CBD15 2 下料 10 升降平台 TDW-015 2 包装产品 11 不锈钢桶 不同规格 30 生产分散储存 12 空压机组 BD-175A 2 提供压力 13 纯水设备 S-R02000 1 纯水处理 14 污水处理设施 组装 1 生产污水处理 15 废气处理设施 组装 1 生产废气处理 16 气相色谱仪 GE-9160 1 检测 17 荧光光谱仪 EDX1800D 1 检测 18 斯托默粘度计 STM-Ⅲ 3 检测 19 冲击试验机 QJL系列 1 检测 20 磨耗仪 JM-IV 1 检测 21 分散机 QSJ调频式 5 检测 22 实验砂磨机 QSM-II 3 检测 要原辅材料消耗 现有项目主要原辅材料及年用量详见表2.2-5，本次技改项目主要原辅材料及年用量详见表2.2-6，其理化性质详见表2.2-7。 表2.2-5 现有项目原辅材料消耗情况一览表 序号 年产2500吨油漆涂料生产线 150吨水性乳胶漆生产线 品项 用量 （t/a） 品项 用量 （t/a） 1 苯类 360 纯水 45 2 树脂 1400 钛白粉 2.6 3 醇类 410 重钙 72 4 酮类 110 丙烯酸 2.5 5 石粉 85 聚丙烯酸 1 6 钛白粉 100 乳液 26 7 原料粉 20 消泡剂 0.3 8 助剂 5 增稠剂 0.3 9 硝化棉 20 分散剂 0.3 表2.2-6 本项目原辅材料消耗情况一览表 序号 物料 用量 储存方式 包装 来源 状态 名称 t/a 1 液态 成膜助剂 217 原料仓库 桶装/200kg 外购 2 液态 分散剂 65 原料仓库 桶装/1t 外购 3 液态 封闭助剂 1.5 原料仓库 袋装/25kg 外购 4 液态 抗冻融助剂 2 原料仓库 桶装/200kg 外购 5 液态 蜡助剂 1.5 原料仓库 桶装/200kg 外购 6 液态 乳液 1524.3 原料仓库 桶装/1t 外购 7 粉料 钙粉 55 原料仓库 袋装/25kg 外购 8 粉类 色粉 15 原料仓库 袋装/25kg 外购 9 液态 手感助剂 39 原料仓库 桶装/200kg 外购 10 粉类 钛白粉 590 原料仓库 桶装/200kg 外购 11 粉类 炭黑 1 原料仓库 袋装/25kg 外购 12 粉类 填充粉料 1 原料仓库 袋装/25kg 外购 13 液态 消泡剂 1 原料仓库 袋装/25kg 外购 14 液态 颜料 3 原料仓库 袋装/25kg 外购 15 液态 增稠剂 20 原料仓库 桶装/200kg 外购 16 液态 去离子水 465 原料仓库 桶装/200kg 外购 17 液态 防腐剂 2 原料仓库 袋装/25kg 外购 表2.2-7 原辅料物质理化性质一览表 序号 原辅料名称 特性 1 成膜助剂 成膜助剂又称聚结助剂，能促进高分子化合物塑性流动和弹性变形，改善聚结性能，能在较广泛施工温度范围内成膜的物质。成膜助剂主要成分为2,2,4 -三甲基－1,3 戊二醇单异丁酸酯，也叫 12 醇酯，分子式为C12H24O3 ，密度 0.95kg/m3，外观无色透明的液体。沸点255～260.5℃, 挥发度（醋酸丁酯=1）0.0013 ，化学稳定，基本不溶于水，可降低成膜温度，延长成漆干燥时间。毒性 LD50（大鼠）＞6517mg/kg。 2 分散剂 产品名称：高效型钠盐分散剂FN-40；组分：聚丙烯酸钠盐 42% 、水58%理化性质：分子式：CsH90N，淡黄色透明粘稠液体，轻微气味，完全溶于水。 3 封闭助剂 为表面活性剂，能使固体物料更易被水浸湿的物质。通过降低其表面张力或界面张力，使水能展开在固体物料表面上，或透入其表面，从而把固体物料润湿。 4 抗冻融助剂 为抗冻表面活性剂，能使固体物料更易被水浸湿的物质。通过降低其表面张力或界面张力，使水能展开在固体物料表面上，或透入其表面，从而把固体物料润湿。 5 蜡助剂 具有低粘度、高软化点和良好的硬度，这使其成为一种优秀的材料。其次，PE蜡无毒，并具有良好的热稳定性和低高温挥发性。此外，它对颜料具有良好的分散性，同时在外部具有卓越的润滑性，内部也能提供强大的润滑效果。这些特性能够显著提高塑料加工的生产效率。此外，PE蜡在常温下具有良好的抗湿性能，并且具有强大的耐化学药品能力。此外，它还具有优异的电性能，能够改善成品的外观。 6 乳液 主要成分为酯类共聚物，产品性质稳定。理化性质：液态的，白色，弱芳香气味，pH 值：6.5-7.5（23度）；凝固温度：0度；沸腾温度：100度（1000 百帕）；蒸气压：23 毫巴（20度，密度：1.04克 /cm3（20 度）（德国工业标准 51757）；与水微溶；动力学粘度：100-280 mPa.s（23 度）（国际标准化组织2555）；固体含量：49-51%；稳定性和反应性：热分解，如正确使用不会分解。本项目水性丙烯酸树脂乳液在常温常压下使用，使用过程有少量有机废气产生； 7 钙粉 就是方解石粉，是重质碳酸钙的简称，是由天然碳酸盐矿物如方解石、大理石、石灰石磨碎而成。是常用的粉状无机填料，具有化学纯度高、惰性大、 不易化学反应、热稳定性好、在 400℃以下不会分解、白度高、吸油13率低、折光率低、质软、干燥、不含结晶水、硬度低磨耗值小、无毒、无味、无臭、分散性好等优点。 8 色粉 由颜料或颜料和填充料分散在漆料内而成的半成品，以水为介质添加表面活性剂分散而成的颜料浆称为水性色浆 9 手感助剂 是一种常用的涂料助剂，它能促使涂料在干燥成膜过程中形成一个平整、光滑、均匀地涂膜。能有效降低涂饰液表面张力，提高其流平性和均匀性的一类物质。 10 钛白粉 学名为二氧化钛 ( Titanium Dioxide ) ，它是一种染料及颜料，其分子式为TiO2 ，分子量为79.8658。白色粉末，主要成分：TiO2 ≥94.5% ，SiO2 ≥5.5%。质地柔软的无嗅无味的白色粉末，遮盖力和着色力强，溶点1560~1580℃。不溶于水、稀无机酸、有机溶剂、油，微溶于碱，溶于浓硫酸。遇热变黄色，冷却后又变白色。金红石型（R型）密度4.26g/cm3，折射率2.72。R型钛白粉具有较好的耐气候性、耐水性和 不易变黄的特点，但白度稍差。锐钛型 (A型）密度3.84g/cm3，折射率2.55。A型钛白粉耐光性差，不耐风化，但白度较好。近年来发现纳米级超微细二氧化钛（通常为10~50nm）具有半导体性质，并且具有高稳定性、高透明性、高活性和高分散性，无毒性和颜色效应。 11 炭黑 炭黑是一种由碳元素为主要成分的黑色粉末状物质，它含有少量的氧、氢和硫等其他元素。炭黑粒子通常近似球形，粒径范围在10至500微米之间，它们常熔结或聚结成三维键枝状或纤维状聚集体 12 填充粉料 珠光颜料横断面具有类似于珍珠的物理结构；内核是低光学折射率的云母，包裹在外层的是高折射率的金属氧化物，如二氧化钛或氧化铁等。 在理想状况下应用，珠光颜料均匀地分散于涂层里，而且平行于物质表面形成多层分布，同在珍珠中一样，入射光线会通过多重反射，干涉体现处珠光效果。随着珠光颜料生产的发展，珠光颜料的应用越来越被人们所熟知。可用于汽车，摩托车，自行车涂料，粉末涂料，建筑涂料，珠光油墨，珠光塑料制品，珠光化妆品，还可以应用于造纸，印染，印花橡胶，陶瓷等行业。 13 消泡剂 产品名称 ：NOPCO NXZ （消泡剂） 组分：混合物，成分为矿物油80% 、金属皂、聚乙二醇系非离子表面活性剂等20% 14 颜料 由颜料或颜料和填充料分散在漆料内而成的半成品，以水为介质添加表面活性剂分散而成的颜料 15 增稠剂 是一种白色或淡黄色，无味、无毒的纤维状或粉末状固体，具有良好的增稠、悬浮、分散、乳化、粘合、成膜、保护水分和提供保护胶体等特性，已被广泛应用在石油开采、涂料、建筑、医药食品、纺织、造纸以及高分子聚合反应等领域 16 去离子水 去离子水的化学性质非常稳定，但在特定条件下也会发生反应。例如，在电解时可以分解为氢气和氧气，常温下能与金属钠、钙等发生反应，放出氢气。此外，去离子水还能与非金属氧化物（如SO3）化合生成含氧酸（如H2SO4），与金属氧化物（如CaO）化合生成碱（如Ca(OH)2），以及与酯、酰胺等作用发生水解。 17 防腐剂 是一类涂料的流变控制剂，它使涂料具有防腐性，黏度大大提高。在现代涂料中起着重要作用，对涂料的生产、贮存、涂装和涂膜性能产生重要影响，因而其使用日益受到重视，并不断发展出具有更好性能的新型品种。 水平衡 本项目生产用水和生活用水使用市政自来水供应。 生活用水 职工生活用水由工业园区市政给水管网直接供给，本项目不新增员工。 设备清洗废水 项目每一批产品生产完毕后或者每日工作结束后均需要对生产设备进行定期清洗，以防止附着于设备上的物料出现结块。根据企业提供的资料和同行业类比，生产清洗水性涂料产品的设备和试验罐需使用纯水（自制）进行清洗。需清洗的设备及用水量、废水产生量及废水去向详见表2.2-6，产污系数90%计： 表2.2-6 项目设备清洗用水量及废水产生量一览表 序号 对应产品 清洗水类型 清洗设备 数量（个） 平均清洗设备用水量 清洗 次数 用水量（t/a） 废水量（t/a） 处理措施 1 生产车间 纯水 分散机 11 0.05t/个/次 1次/d 165 148.5 污水设施处理 2 纯水 卧式砂磨机 5 0.05t/个/次 1次/d 75 67.5 3 纯水 搅拌釜 2 0.08t/个/次 1次/d 48 43.2 总计 纯水 —— —— —— —— 288 259.2 去离子水 项目采用制水设备生产去离子水，利用膜技术去除自来水中的矿物质离子等，达到水性涂料添加水的水质要求。自来水为水源，通过制水设备会分离出浓水，浓水中含有较多的矿物质离子。根据业主提供的资料，本项目去离子水年用量为465t。根据业主介绍，本项目制水效率为70%，所需要制备去离子水的自来水为664t/a；则去离子水的废水产生量为199t/a； 设备清洗纯水 项目设备清洗需要纯水为288t/a；本项目制水效率为70%，所需要制备自来水为411t/a；则的废水产生量为123t/a； 综上，本项目所需要的自来水1075t/a，纯水量为753t/a，产生纯水制备废水为322t/a，该股废水为清净下水，直接排放至厂区雨水管道。 图2.2-1 项目水平衡图（单位：t/a） （5）平面布置合理性分析 本项目设1个出入口，位于北侧，厂房内根据生产工艺流程依次布置。主各功能区域划分明显，布局紧凑合理，交通通畅，保证了人流、货流互不干扰。 本项目总平面布置中，根据工艺流程和设备运转要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置，合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。 本项目布局分区明确，厂区平面布置较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3.2运营期工艺流程 2.3.2.1本项目水性涂料生产工艺流程及产污节点图见下图。 图2.3-2 运营期水性涂料生产工艺及产污节点图 生产工艺流程简述 ①投料：将原辅材料（分散剂、树脂、颜料等）按一定的质量份数要求投放到活动的不锈钢密闭分散缸。液态材料通过电泵抽取及管道计量输送到不锈钢密闭分散缸内；粉料人工投放到分散缸内。此投料工序会产生废气即粉尘。 ②搅拌：将活动的不锈钢密闭分散缸移动到分散机工位，放下分散机 搅拌 拍后加上口盖密闭，利用高速分散机对原材料进行混合分散均匀，分散时间约为30min/批次。搅拌时，分散机为密闭状态，搅拌过程不需加热。该过程仅为单纯混合搅拌，物料间不发生化学反应。出料时，将搅拌桶迅速移至下一道工序，该过程会产生废气即有机废气。 分散罐敞开口位进行开放式工作，在不锈钢密闭分散缸口位产污工位上方设置固定在分散机上的仿形的覆盖式的集气罩，集气罩口边安装软胶带垂帘，以利有效收集混合分散废气。产生的有机废气经集气罩收集后，通过集气罩+脉冲除尘器+两级活性炭吸附装置进行处理，引至15米高排气筒（DA001）排放。 ③研磨：经过预混的浆料送至砂磨机，通过研磨介质的剪切将浆料的颜料颗粒分散至产品要求细度。 ④调配：研磨后的浆料送入配漆罐内，主要是对涂料的颜色、光泽等性能指标的控制，通过加入适量的助剂、乳液等，经生产缸中速运转搅拌，充分混合；此工序产生的污染物主要为生产缸内有机组分挥发形成的有机废气。 ⑤搅拌：将活动的不锈钢密闭分散缸移动到分散机工位，放下分散机 搅拌 拍后加上口盖密闭，利用高速分散机对原材料进行混合分散均匀，分散时间约为30min/批次。搅拌时，分散机为密闭状态，搅拌过程不需加热。该过程仅为单纯混合搅拌，物料间不发生化学反应。出料时，将搅拌桶迅速移至下一道工序，该过程会产生废气即有机废气； ⑤检测：对每批生产产品取样，采用粘度计等对样品的外观、粘度、密度、 固化特性进行检测，经检测合格的产品可进行下一步包装，不合格产品送回高速分散工序重新加工，直至质量合格，检测合格样品经收集后可作为产品外售， 检测不合格产品收集后送回高速分散工序重新加工。对于客户要求的新产品也会在实验室分散机进行少量生产试验。检测样品微量，有机废气挥发量很小可忽略不计； ⑥包装：根据客户需求及所需的包装规格进行包装、入库。包装过程为室温状态，分装时对产品桶加盖，但不能完全密闭。该过程会产生废气即有机废气； 2.3.2.5纯水生产工艺流程及产污节点图见下图 图2.3-6 纯水生产工艺流程及产污环节节点图 本项目采用“砂滤+碳滤+RO膜”工艺制取纯水，自来水首先经过石英砂过 滤，进而进去活性炭装置过滤，最后经RO膜反渗透制得纯水，制水率为0.7, 制水过程会产生固废（RO废膜）和废水（浓水），废活性炭经冲洗后能重复利用。 （4）产污环节 本项目污染产生一览表如下： 表2.3-1 产污环节分析表 序号 要素 产污环节 污染因子 排放情况 1 废气 投料、调配 颗粒物 集气罩+脉冲除尘器+两级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002） 投料、搅拌、研磨、调配、包装 非甲烷总烃 2 废水 设备清洗 PH、COD、BOD5、 NH3-N、SS 污水处理设施处理后排放至东区污水处理厂 纯水制备 废浓水 排放至雨水管道 3 噪声 生产过程 设备噪声 / 4 固废 原材料投料 废包装袋、桶 集中收集供应商回收 生产过滤 废渣 出售给相关企业综合利用 设备清洗、维护 废机油、机油空桶 危废暂存间暂存后，委托有资质单位处理 除尘器 除尘器收集粉尘 回用生产 除尘器 废布袋 外售 废气处理设施 废活性炭 危废暂存间暂存后，委托有资质单位处理 污水处理 污泥 出售相关企业 纯水制备 RO废膜 厂家回收 （5）物料平衡 投入量 产出量 序号 物料品项 年使用量/t 序号 物料大类 年产出量/t 1 成膜助剂 217 1 水性涂料 3000 2 分散剂 65 2 颗粒物 0.3 3 封闭助剂 1.5 3 非甲烷总烃 3 4 抗冻融助剂 2 合计 3003.3 5 蜡助剂 1.5 6 乳液 1524.3 7 钙粉 55 8 色粉 15 9 手感助剂 39 10 钛白粉 590 11 炭黑 1 12 填充粉料 1 13 消泡剂 1 14 颜料 3 15 增稠剂 20 16 去离子水 465 17 防腐剂 2 合计 3003.3 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.4.1 现有项目环保手续履行情况 现有项目环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等履行情况详见表2.4-1。 表 2.4-1现有项目环评、验收和排污许可手续情况一览表 序 号 项目名 称 产品方案 环评情况 建设情况 验收情况 排污许可 情况 1 年产2500吨油漆、涂料生产线项目环境影响报告表 年产2500吨油漆、涂料 于2005年11月28日取得长泰县环境保护局（现为漳州市长泰生态环境局）的批复 2008年10 月建成投 产 《福建升大涂料有限公司环保“三同时”设施竣工验收监测表》于2008年12月1日通过了长泰县环境保护局（现为漳州市长泰生态环境局）验收申请 2023年 10月12日取得排污许可证 2 漳州市环保违规建设项目 年产150吨水性乳胶漆 2016年12月20日长泰县环境保护局（现为漳州市长泰生态环境局）同意其备案 2015年1月投产 / / 2.4.2现有工程生产工艺流程及产污环节 图2.4.1年产2500吨油漆、涂料生产工艺流程 工艺流程说明及产污：原料根据配比放入搅拌机搅拌，再经过研磨机进一步研磨至更细腻程度，最后过滤防止出现大颗粒状漆块；最后包装即为成品；主要污染物为各个工序中，原料挥发出来的有机废气； 图2.4.2年产150吨水性乳胶漆生产工艺流程 工艺流程说明及产污：原料根据配比放入搅拌机搅拌，再经过研磨机进一步研磨至更细腻程度，再根据配比投入原料，最后过滤防治出现大颗粒状漆块；最后包装即为成品；主要污染物为各个工序中，原料挥发出来的有机废气，设备清洗过程产生的生产废水； 2.4.3现有工程污染物实际排放情况 现有工程《年产2500吨油漆、涂料生产线项目》已于2023年12月不再生产，污染物实际排放量核算参照厦门鹭测检测科技有限公司于2023年4月18日对年产2500吨油漆、涂料生产线废气2根排气筒出口监测数据（附件11）。现有工程《年产150吨水性乳胶漆项目》仍在生产运行，污染物实际排放量核算参照2024年4月18日厦门鹭测检测科技有限公司对建设单位自行监测中相关监测数据（排气筒废气、污水处理设施废水、厂界噪声）（附件11）； 2.4.3.1废水 根据《年产2500吨油漆、涂料生产线项目环境影响报告表》，该项目生产线并无生产废水产生；根据《漳州市环保违规建设项目备案表》，年产150吨水性乳胶漆项目，该项目生产线涉及生产废水，主要为设备清洗废水，项目生产废水经过污水处理设施处理后排入工业区污水管网通过长泰县东区污水处理厂处理达标后，最终排入龙津溪；根据2024年4月18日自行监测报告，数据如下表； 表2.4-2现有项目年产150吨水性乳胶漆项目废水监测结果 检测结果： 采样日期 2024.04.18 检测点位 检测项目 检测结果 第一次 第二次 第三次 平均值 生产废水设施出口 pH（无量纲） 8.2 8.3 8.2 / 氨氮（mg/L） 0.612 0.626 0.6 0.613 SS（mg/L） 15 18 19 17 色度（无量纲） 2 2 2 2 COD（mg/L） 45 47 44 45 数据来源：2024年4月18日自行监测报告 根据上表得知，现有项目生产废水经污水处理设施处理后排放水质达到长泰区东区污水处理厂进水水质要求； 表2.4-3现有工程废水排放量核算 污染物 实际排放量（t/a） 环评允许排放量（t/a） COD 0.001 0.013 氨氮 0.00002 0.00049 年生产时间2400h；年排放生产废水量为32.5t； 2.4.3.2废气 根据《年产2500吨油漆、涂料生产线项目环境影响报告表》，该项目生产线会产生有机废气，产生的挥发性有机物经过一套活性炭吸附装置处理达标后通过DA002、DA003排气筒15m高空排放，根据《漳州市环保违规建设项目备案表》，年产150吨水性乳胶漆项目，该项目生产线涉及有机废气及颗粒物排放，产生的挥发性有机物和颗粒物经过一套集气罩+脉冲除尘器+两级活性炭吸附装置处理达标后通过DA001排气筒20m高空排放，数据如下表； 表2.4-4现有项目年产2500吨油漆、涂料生产线项目排气筒废气监测结果 检测结果： 采样日期 2023.04.18 检测点位 检测项目 检测结果 第一次 第二次 第三次 平均值 排气筒DA002出口 非甲烷总烃 标杆流量（m3/h） 12000 12896 11688 11861 浓度（mg/m3） 11 10.8 10.6 10.8 排放速率（kg/h） 0.132 0.128 0.124 0.128 排气筒DA003出口 非甲烷总烃 标杆流量（m3/h） 19265 19104 18998 19122 浓度（mg/m3） 6.83 6.37 6.51 6.57 排放速率（kg/h） 0.132 0.122 0.124 0.126 数据来源：2023年4月18日自行监测报告 表2.4-5现有项目年产150吨水性乳胶漆项目排气筒废气监测结果 检测结果： 采样日期 2024.04.18 检测点位 检测项目 检测结果 第一次 第二次 第三次 平均值 排气筒DA001出口 颗粒物 标杆流量（m3/h） 1272 1284 1290 1282 浓度（mg/m3） ＜20 ＜20 ＜20 ＜20 排放速率（kg/h） / / / / 非甲烷总烃 浓度（mg/m3） 1.58 1.45 1.82 1.62 排放速率（kg/h） 2.02×10-3 1.86×10-3 2.35×10-3 2.07×10-3 数据来源：2024年4月18日自行监测报告 表2.4-6现有项目厂界无组织有机废气监测结果 检测结果： 采样日期 2024.04.18 检测点位 检测项目 点位 检测结果 第一次 第二次 第三次 第四次 平均值 无组织 非甲烷总烃 厂区内 3.25 3.1 3.5 / 3.5 3.81 3.54 3.6 / 3.81 非甲烷总烃 厂区外 0.31 0.38 0.32 0.32 0.35 0.8 0.84 0.68 0.76 0.84 0.64 0.71 0.67 0.81 0.81 0.76 0.81 0.67 0.76 0.81 数据来源：2024年4月18日自行监测报告 根据上表可知，现有项目生产过程中产生的有组织废气非甲烷总烃、颗粒物排放符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表1大气污染物特别排放限值；无组织排放的非甲烷总烃排放符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2厂区内监控点浓度限值、表3企业边界监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A的表A.1的相关限值； 表2.4-7现有工程生产废气排放量核算 污染物 实际排放量（t/a） 环评允许排放量（t/a） 颗粒物 / 0.068 非甲烷总烃 0.605 2.73 年工作时间2400h，《年产2500吨油漆、涂料生产线项目环境影响报告表》非甲烷总烃允许排放量为2.7t/a， 《漳州市环保违规建设项目备案表》非甲烷总烃允许排放量为0.03t/a； 2.4.3.3噪声 表2.4-8现有项目厂区噪声监测结果 采样日期 2024.4.18 点位名称 主要噪声源 单位 dB(A) 实测值 背景值 实际结果 标准限值 1#厂区东北侧 生产噪声 54.7 / 55 65 2#厂区西北侧 生产噪声 61.4 / 61 65 3#厂区西南侧 生产噪声 58.7 / 59 65 4#厂区东南侧 生产噪声 48 / 48 65 根据上表表明，现有项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 2.4.3.4固废 固体废物产生排放情况见表 2.4-9。 表 2.4-9固体废物治理及排放情况一览表 污染源名称 性质 产生量 （t/a） 处置方式 处理量 （t/a） 排放量 （t/a） 年产2500吨油漆、涂料生产线 原料粉包装袋 一般固废 12 供应商回收综合 利用 12 0 生活垃圾 / 7.5 环卫部门清运处理 7.5 0 油漆包装桶 危险废物 18.5 供应商回收重复利用 18.5 0 油漆废渣 危险废物 1.2 资质单位处置 1.2 0 废活性炭 危险废物 16 资质单位处置 16 0 年产150吨水性乳胶漆生产线 原料包装材料 一般固废 5 外售 5 0 生活垃圾 / 2 环卫部门清运处理 2 0 水性漆废渣 一般固废 0.6 出售给相关企业综合利用 0.6 0 污水处理污泥 一般固废 0.2 0.2 0 废布袋 一般固废 0.1 外售 0.1 0 废RO膜 一般固废 1 外售 1 0 废活性炭 危险废物 2 资质单位处置 2 0 2.4.3.5现有项目有关的主要环境问题及整改措施 有项目有关的主要环境问题及整改措施详见表 2.3-10。 表2.3-10 现有项目有关的主要环境问题及整改措施 序号 问题 措施 1 危险废物贮存间设置不规范 危险废物贮存间按规范要求设置 |

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 一、水环境 ⑴水环境质量 根据2000年2月29日漳政［2000］综31号文件“漳州市人民政府关于《漳州市地表水环境功能区划》、《漳州市环境空气功能区划》的批复”：项目区域纳污水体龙津溪（长泰大桥至龙津溪与北溪汇合处（蓬莱附近））主要功能为渔业、工农业用水，为Ⅲ类功能区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体见表 3-1。 表 3-1《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录）单位：mg/L 质量标准 项目 限值 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III 类 pH(无量纲) 6-9 COD 20 BOD5 4 NH3-N 1.0 总磷 0.2 石油类 0.05 ⑵水环境质量现状 根据《2022年漳州市生态环境质量公报》：2022年全市49个“十四五”地表水主要流域国省控水质考核断面总体水质为优，I～III类的水质比例为 98%，同比上升6.2个百分点；I～II类水质比例20.4%，同比上升4.1个百分点；IV类水质比例2%，无V类和劣V类水质。全市12个地表水国家考核断面I类～III类水质比例为91.7％，同比上升16.7个百分点，无劣V类水质，总体水质为优。2022年九龙江漳州段I～III类水质比例为100%，同比上升6.7个百分点，水质状况为优。漳江和诏安东溪I～III类水质比例均为100%，水质状况为优。2022 年，全市3个市级集中式生活饮用水源中，各期值均达到或者优于GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水质标准，水质达标率100%，与上年持平。10个县级集中式生活饮用水源中，所有水源地各期监测值均达到或者优于 GB3838-2002《地表水环境质量标准》 |
| --- | --- |

|  | III类水质标准，水质达标率为 100%。综上所述，龙津溪水质各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。因此龙津溪水质良好。 二、大气环境 （1）环境空气质量标准 根据 2000年 2月 29日漳政［2000］综31号文件“漳州市人民政府关于《漳州市地表水环境功能区划》、《漳州市环境空气功能区划》的批复”及 2020年 3月 27 日漳政综〔2020〕18 号“漳州市人民政府关于印发《漳州市中心城区环境空气质量功能区划分》《漳州市中心城区声环境功能区划分》的通知”，项目所处区域环境空气属二类区，项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其中，非甲烷总烃参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中 TVOC 标准值。具体详见表 3-2。 表 3-2《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 执行标准 指标 标准限值 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准 二氧化硫 SO2 年平均 60µg/ m3 日平均 150µg/ m3 小时平均 500µg/ m3 二氧化氮 NO2 年平均 40µg/ m3 日平均 80µg/ m3 小时平均 200µg/ m3 总悬浮颗粒物 TSP 年平均 200µg/ m3 日平均 300µg/ m3 可吸入颗粒物 PM10 年平均 70µg/ m3 日平均 150µg/ m3 参照《环境影响评价技术导 则大气环境》（HJ2.2-2018） 中的 TVOC 标准 非甲烷总烃 8 小时均值 600µg/m3 |
| --- | --- |

|  | ⑵空气质量达标区判断 项目位于福建省漳州市长泰区长泰经济开发区古农农场银塘工业园，根据漳州市生态环境局 2023年1月16日公布的《关于 2022年12月和1-12月各县（区）及开发区 （ 投 资 区 ） 环 境 空 气 质 量 排 名 情 况 的 函 》（http://hbj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzssthjj/2023-01-16/566381431.html），1-12 月各县（区）、开发区（投资区）环境空气质量综合指数范围为 1.94～2.88，环境空气质量从相对较好开始排名依次为：华安县、南靖县、古雷开发区、诏安县、云霄县、东山县、漳州开发区、漳浦县、长泰区、平和县、龙海区、漳州高新区、常山开发区、台商投资区、芗城区、龙文区，各县（区）、开发区（投资区）环境空气质量达标天数比例范围为 93.8-100%。长泰区 2022年1-12 月综合指数2.31，达标天数比例100%，项目所在区域环境空气质量总体良好，能够符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，因此，项目区属于达标区。 （3）基本污染物环境质量现状调查 本评价引用漳州市生态环境局公布的2022年1月至2022年12月份各县（市、区）环境空气质量排名情况长泰区的环境空气质量，具体结果如下表 3.-3。 表3-3 2022 年 1 月至 2022 年 12 月份长泰区环境空气质量情况表 时间 区域 达标天数 比例（%） SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO95per O3-8h90per 首要污染物 1 月 2.7 100 0.005 0.024 0.044 0.023 0.8 0.085 细颗粒物 2 月 1.85 100 0.004 0.013 0.025 0.015 0.5 0.088 臭氧 3 月 296 100 0.005 0.026 0.048 0.024 0.6 112 臭氧 4 月 2.73 100 0.006 0.019 0.044 0.023 0.6 0.114 臭氧 5 月 2.43 100 0.006 0.018 0.033 0.017 0.4 0.131 臭氧 6 月 145 100 0.005 0.008 0.022 0.011 0.5 0.034 臭氧 7 月 2.27 100 0.004 0.012 0.032 0.017 0.6 0.128 臭氧 8 月 1.95 100 0.006 0.013 0.027 0.012 0.6 0.104 臭氧 9 月 2.46 100 0.005 0.012 0.041 0.021 0.5 0.123 臭氧 10 月 1.92 100 0.004 0.011 0.032 0.015 0.4 0.092 臭氧 11 月 2.27 100 0.004 0.017 0.034 0.017 0.7 0.099 臭氧 12 月 1.95 100 0.004 0.017 0.028 0.015 0.6 0.076 臭氧 |
| --- | --- |

|  | 声环境 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目位于长泰经济开发区兴泰工业园，区域为3类声环境功能区，项目区域声环境参照执行3类标准。声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准要求（昼间 65dB(A)，夜间55dB(A)）。项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，故未进行声环境质量现状监测。 四、生态环境 本项目不属于产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的项目，无需进行生态现状调查。 五、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，无需对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 六、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行)》(环办环评〔2020〕33 号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。项目生产废水经污水设施处理后排入工业区污水管网纳入长泰区东区污水处理厂处理； 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。厂房地面均已硬化，不存在土壤、地下水环境污染途径，对照《环境影响评价技术导则 地水环境》(HJ610-2016)附录 A、《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 1、环境空气保护目标 控制本项目大气污染物的排放，保护500米区域内的大气质量不受本项目影响，使其达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准。经现场踏勘：项目厂界外500m范围内为蔡坑村为大气环境保护目标。 2、声环境敏感目标 防治本项目噪声的污染，保护评价50米区域内的声环境质量不受本项目影响，使其达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准要求（昼间 65dB(A)，夜间55dB(A)）。经现场踏勘：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目不存在产业园区外新增用地。 表3-5 环境因素保护目标一览图 环境要素 环境保护目标 相对位置 距离m 规模 保护级别 大气环境 蔡坑村 东南 约120 564人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准 地表水环境 龙津溪 东 约4047 / GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准。 地下水 环境 厂界外500m范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 -- 周边地区 —— —— --- |

| 污染物排放控制标准 | 3.3.1、大气污染物排放标准 项目水性涂料生产过程中产生的有组织废气非甲烷总烃、颗粒物排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表1大气污染物特别排放限值，无组织颗粒物废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；无组织排放的非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2厂区内监控点浓度限值、表3企业边界监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 的表 A.1 的相关限值，具体详见下表。 表3.3-1 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019） 标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 监控位置 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019） 非甲烷总烃 100 生产设施排气筒 颗粒物 30 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 颗粒物 1.0 周界外浓度最高点 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 非甲烷总烃 监控点处1h平均浓度值：10 在厂房外设置监控点 监控点处任意一次浓度值：30 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018） 非甲烷总烃 企业边界监控点 2.0 厂区内监控点 8.0 3.3.2、废水排放标准 项目生产废水经污水处理设施处理达到长泰区东区污水处理厂进水水质要求，长泰区东区污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准；生产废水经污水处理设施处理后纳入市政污水管网后，由长泰区东区污水处理厂处理。 表3.3-4 废水污染物排放标准表 单位：mg/L(pH：无量纲） 污染源 污染物 标准值 单位 标准来源 生产 废水 pH 6~9 无量纲 长泰区东区污水厂进水标准从严后的限值 CODCr 500 mg/L BOD5 160 SS 190 NH3-N 35 3.3.3、噪声排放标准 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中3类标准。 表3.3-6 企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 声环境质量标准 昼间 夜间 3类 65 55 3.3.4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）中相关要求。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 根据《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》（闽环保评[2014]43 号）和《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2016〕74 号）的要求，“十三五”规划主要控制污染物质指标为原有的 COD、NH3-N、SO2、NOx 及新增四项指标 TN、TP、VOCs、烟粉尘。结合本项目污染物排放情况，确定本项目的实施污染物排放总量控制的指标为废水中的 COD、NH3-N，废气中的 VOCs、烟粉尘。 （1）污染物总量控制指标 本次技改项目外排废水为生产废水，项目生产废水水污染物新增出厂控制指标为COD：0.1t/a；NH3-N：0.001t/a；需购买总量排污权指标为 COD：0.013t/a；NH3-N：0.001t/a。 （2）大气污染物总量控制指标 根据工程分析，本次技改项目废气非甲烷总烃排放量：0.57t/a，颗粒物排放量0.0435t/a；技改前现有项目环评非甲烷总烃允许排放量为2.7t/a，本项目技改后非甲烷总烃排放削减量为2.13t/a；项目不排放 SO2 和 NOx，不需要购买 SO2 和 NOx总量。根据国家总量控制要求，对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制，由于本项目不属于重点行业，故烟粉尘无需申请总量。根据《福建省环保厅关于进一步做好臭氧污染防治工作的通知》（闽环保大气[2018]）4 号），VOCS排放实行区域内等量替代，臭氧污染相对突出的沿海地市可实施倍量替代”，项目大气污染物总量控制指标为非甲烷总烃。本技改项目污染物非甲烷总烃排放未超过现有项目总量控制指标，无需申请调剂。 污染物 总量控制指标t/a 现有项目 环评允许排放总量 本项目 改建后全厂 削减或新增 总量 颗粒物 / 0.068 0.0435 0.1115 / +0.0435 非甲烷总烃 0.605 2.73 0.57 0.6 -2.13 COD 0.001 0.013 0.013 0.026 / +0.013 氨氮 0.00002 0.00049 0.001 0.00149 +0.001 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有厂房作为生产经营场所，施工期不需要进行装修，主要进行机台设备的安装，设备安装时会产生噪声，安装设备时噪声源强较小，设备的安装时间短，且项目周边多为工业企业，故施工期对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.1、大气环境 本项目营运期产生的废气主要是投料粉尘和挥发性有机物。 4.2.1.1大气污染源核算情况 （1）投料、调配粉尘 本项目生产过程中粉料解包、投料过程会有少量粉尘产生。 根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（发布稿）中“2641涂料制造业—水性涂料”颗粒物产污系数为0.1千克/吨-产品，本项目年生产水性涂料3000t，则颗粒物产生量为0.3t/a（0.125kg/h）。 （2）投料、搅拌、研磨、调配、包装有机废气 本项目投料、搅拌、研磨、调配、包装均有机废气产生，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（发布稿）中“2641涂料制造业—水性涂料”非甲烷总烃产污系数为1.0千克/吨-产品，项目年产水性涂料3000t，则有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为3t/a（1.25kg/h）。 项目在投料、搅拌、研磨、调配、包装工序对应设备上方各设置1个集气罩收集产生的有机废气，解包投料过程均在集气罩下进行，为提高集气效率，集气罩三面设软帘，集气罩粉尘收集效率为90%，有机废气收集效率为90%，废气经集气罩收集后由密闭管道引至脉冲除尘器+二级活性炭吸附装置处理+15m高排气筒排放，（DA002）。 根据废气产生量情况及建设单位生产设备工段的尺寸，建设单位拟在各产污点上方采用长0.65m，宽0.65m的集气罩，罩口设计风速为0.3m/s，集气罩距离产污点距离0.3m，按照《环境工程设计手册》中的经验公式： L=3600（5X2+F）×VX 其中：X为集气罩至产污点的距离，取0.3； F为集气罩面积，为0.4225m2； Vx为控制风速，取0.3m/s。 经计算，单个集气罩风量为942.3m3/h，本项目设12台集气罩，设计风量不最少11307.6m3/h，考虑系统漏风等因素，因此总风机风量设计为20000m3/h； 根据参考中国标准出版社《大气环境影响评价实用技术》P143，表 4-20 中，脉冲除尘器除尘效率为95%以上，根据参考有机废气处理措施之一，参考《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》和《广东省木质家具制造行业挥发性有机化合物排放系数使用指南》，吸附法处理效率为 50%-80%中常见治理设施治理效率，设备、废气污染物浓度及性质、温度等的差异有所浮动，本项目二级活性炭吸附法处理效率保守取80%。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.1.2污染物产排情况 废气污染源排放情况详见下列各表。 表4.2-9 废气污染源排放情况一览表 产污环节 污染物种类 排放方式 核算方法 污染物产生情况 治理设施 污染物排放情况 排放小时 排放标准 产生量（t/a） 产生 浓度（mg/m³） 产生 速率（kg/h） 治理工艺 收集效率（%） 处理效率（%） 是否为可行技术 排放量（t/a） 排放 浓度（mg/m³） 排放 速率（kg/h） 排放 标准 投料、搅拌、研磨、调配、包装 非甲烷总烃 有组织 产污系数 2.7 56.25 1.125 集气罩收集+脉冲除尘器+两级活性炭吸附处理 90% 80% 是 0.54 11.25 0.225 2400 100mg/m³ 颗粒物 0.27 5.625 0.1125 95% 是 0.0135 0.28 0.0056 2400 30mg/m³ 非甲烷总烃 无组织 产污系数 0.3 / 0.125 加强厂区管理，绿化 / / 是 0.3 / 0.125 2400 2.0mg/m3 颗粒物 0.03 / 0.0125 / / 0.03 / 0.0125 2400 1.0mg/m3 据上表可得，本项目大气污染物可满足排放标准。 表4.2-10运营期废气类别、污染物种类、污染防治设施及排放口基本情况一览表 废气类别 污染物种类 排放标准 污染治理设施 排放口基本情况 污染治理设施名称及工艺 是否为可行技术 排放口 编号 排放口 名称 地理坐标 高度（m） 内径（m） 温度（℃） 排放口类型 经度 纬度 有机废气 非甲烷总烃、颗粒物 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019） 脉冲除尘器+二级活性炭吸附废气治理设施 (是 (否 DA002 有机废气排放口 117°48'31.653" 24°36'10.388" 15 0.5 25 一般排放口 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.1.3 非正常工况废气产生及排放情况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施故障，无处理效率，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。 表4.2-10 废气非正常工况排放量核算表 序号 项目及污染源 非正常排放 原因 污染物 排放 浓度/mg/m3 排放 速率/ kg/h 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对 措施 1 废气处理设施 废气处理设施故障，无处理效率 非甲烷总烃 56.25 1.125 0.5 2 及时更布袋和活性炭 颗粒物 5.625 0.1125 0.5 2 由上表计算结果可知，当项目废气治理设施运行故障时，车间非甲烷总烃、颗粒物未经处理直接排放的浓度值最大值分别为56.25mg/m3、5.625mg/m3，低于《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）限制要求。废气非正常工况排放单次发生时间在0.5h左右，发生概率较低，但一旦发生将对周边大气环境和环境敏感目标造成一定的影响，持续的非正常排放将对周边敏感点人群的身体健康造成影响，引起投诉，影响社会和谐，所以企业在运营期应加强处理设备的巡查管理，及时发现设备故障等导致的非正常排放，及时维护处理，确保废气污染物的达标稳定排放。 4.2.1.4可行性及环境影响分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）要求，建设单位在生产过程中应加强废气污染防治的源头控制、过程控制与收集系统。通过优先采用低非甲烷总烃原辅材料；采用封闭车间、密闭设备进行生产，完善配料、投料及其他涉及非甲烷总烃输送方式；采用自动或半自动包装技术；废气优先采用密闭式吸风罩输送管道密闭等措施强化废气收集处理。 本项目投料产生的废气经集气罩收集+脉冲除尘器+两级活性炭吸附处理后由15m排气筒DA002排放。项目采用封闭车间、密闭设备进行生产对周边环境影响较小。 本项目运营期排放有机废气利用集气罩收集+布袋除尘+多级活性炭吸附装置，对颗粒物的去除效率可达到95%以上，对非甲烷总烃的去除效率可达到80%以上，处理后的废气排放量，能够满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019），面对周边环境影响较小。 综上，本项目废气处理措施可行。 4.2.1.5排气筒高度合理性分析 本项目设置1个排气筒，用于排放收集处理后的有机废气和颗粒物，高度为15m。根据《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）：“车间或商场设施排气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配套处理设施”；根据《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）：“排气筒高度不低于15m（因安全开率或有特殊工艺要求除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度应根据环境影响评价文件确定。” 虽然本项目非甲烷总烃产生速率最大为0.386kg/h＜3kg/h，单位考虑进一步降低项目运营过程对周边环境污染，建设单位在生产车间的成套生产设备、水性漆生产设备的投料口、呼吸口和灌装等处加装非甲烷总烃和颗粒物收集处理装置，收集效率为90%以上，收集后的非甲烷总烃和颗粒物通过负压收集+脉冲除尘器+二级活性炭吸附装置净化处理，经处理后的尾气通过15m的排气筒高空排放。 综合以上分析，本项目排气筒DA002高度设置满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）要求，且有机废气排放量较小，对周边环境影响较小，设置合理。 4.2.1.6废气治理设施处理原理 活性炭吸附原理：活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体通过废气设施出口，在风机作用下通过连接的排气筒高空排放。活性炭吸附箱是一种干式废气处理设备，由箱体和填装在箱体内的吸附单元组成，活性炭吸附介质使用一段时间后会达到饱和，需定期进行更换活性炭。 脉冲除尘器：当含尘烟气进入除尘器后均匀地进入到除尘器各过滤仓中。烟气中较粗重的尘粒在自重、离心力和阻流板的共同作用下降至灰斗内，经除尘器下部的输灰装置排出；而较细粉尘则继续上行，被吸附在滤袋的外表面上，经滤袋的粉尘层达到一定厚度，设备阻力增加到设定值时，由脉冲控制仪发出信号，打开脉冲电磁阀，气包中的压缩空气经脉冲电磁阀、喷管、喷嘴、文氏管向滤袋作瞬间的高速喷射、并鼓胀滤袋，使滤袋外表面的粉尘层破碎脱落，落入灰斗，然后再恢复过滤。本方案除尘器采用分室离线清灰，避免了喷吹清灰时的二次飞扬问题，同时 又保证了清灰的效果。离线过滤风速与在线过滤风速变化不大，对除尘器的阻力 的影响较小，同时采用气动离线阀，通径大，结构阻力低。本除尘器设有均温沉 降段均压减小滤袋的负荷以及从进风口到滤袋，从花板到离线阀，从离线阀到出 风口各段的局部阻力系数和流速均较低，故阻损较低。 4.2.1.6 废气污染防治措施 4.2.1.7废气无组织排放控制措施 项目废气主要为颗粒物及非甲烷总烃，废气无组织排放会对周边环境影响，为进一步避免项目无组织排放不利影响，建设单位应加强以下无组织排放控制措施： ①车间墙体不得有穿墙钻孔、排气扇等气体散逸口，可在整体车间以及隔间出入口加设软帘，或在废气源头及产污机台四周加设侧式软帘，加强对车间内无组织排放废气的收集。 ②加强生产机台的密闭性，集气装置尽量靠近产污工位，提高源强废气收集效率。 ③原料存放时应加强密封措施，即用即取，避免长时间敞开。 ④加强生产管理，车间生产过程中确保门窗皆关闭。 4.2.1.4自行监测要求 本项目属于涂料、油墨、颜料及类似产品制造，对照中华人民共和国生态环境部令第 11 号《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》可知，本项目属于简化管理类；监测项目及频次根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ 1106-2020）等相关行业排污许规定要求确定，项目监测要求如下表所示。 表4.2-14 自行监测要求 监测点位 排放口 编号 监测因子 排放标准 排放标准限值 监测频次 排气筒 DA002 非甲烷总烃 执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019） 100mg/m3 一次/半年 颗粒物 30mg/m3 一次/半年 车间外 / 非甲烷总烃 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018） 8.0mg/m3 一次/半年 厂界 颗粒物 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0mg/m3 一次/半年 非甲烷总烃 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018） 2.0 一次/半年 4.2.2、水环境 本项目生产用水和生活用水使用市政自来水供应。 生活用水 职工生活用水由工业园区市政给水管网直接供给，本项目不新增员工。 设备清洗废水 项目每一批产品生产完毕后或者每日工作结束后均需要对生产设备进行定期清洗，以防止附着于设备上的物料出现结块。根据企业提供的资料和同行业类比，生产清洗水性涂料产品的设备和试验罐需使用纯水（自制）进行清洗。需清洗的设备及用水量、废水产生量及废水去向详见表2.2-6，产污系数90%计： 表4.2-15 项目设备清洗用水量及废水产生量一览表 序号 对应产品 清洗水类型 清洗设备 数量（个） 平均清洗设备用水量 清洗 次数 用水量（t/a） 废水量（t/a） 处理措施 1 生产车间 纯水 分散机 11 0.05t/个/次 1次/d 165 148.5 污水设施处理 2 纯水 卧式砂磨机 5 0.05t/个/次 1次/d 75 67.5 3 纯水 搅拌釜 2 0.08t/个/次 1次/d 48 43.2 总计 纯水 —— —— —— —— 288 259.2 去离子水 项目采用制水设备生产去离子水，利用膜技术去除自来水中的矿物质离子等，达到水性涂料添加水的水质要求。自来水为水源，通过纯水设备会分离出浓水，浓水中含有较多的矿物质离子。根据业主提供的资料，本项目去离子水年用量为465t。根据业主介绍，本项目制水效率为70%，所需要制备去离子水的自来水为664t/a；则去离子水的废水产生量为199t/a； 设备清洗纯水 项目设备清洗需要纯水为288t/a；本项目制水效率为70%，所需要制备自来水为411t/a；则的废水产生量为123t/a； 综上，本项目所需要的自来水1075t/a，纯水量为753t/a，产生纯水制备废水为322t/a，该股废水为清净下水，直接排放至厂区雨水管道。 类比现有项目年产150吨水性乳胶漆生产线，其产品以及生产工艺均与本项目基本一致，年产150吨水性乳胶漆生产线生产废水经自建的污水处理设施进、出口的检测数据和本项目清洗废水水质情况引用数据见表 4.2-16。 表 4.2-16清洗废水水质情况一览表 项目 pH CODCr BOD5 SS NH3-N 单位 无量纲 mg/L mg/L mg/L mg/L 福建升大涂料有限公司废水处理设施进水口水质 a 6.72~7.12 1532~1852 91.1~108.1 498~610 9.82~12.0 福建升大涂料有限公司废水处理设施出水口水质 b 6.7~8.0 356~389 36.4~42.6 17~22 5.75 标准值 6~9 ≤450 ≤250 ≤190 ≤35 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 本项目原水水质取值 c 6~9 1852 108.1 610 12.0 本项目出水水质取值 c 6~9 389 42.6 22 5.75 注： a数据来源：《福建升大涂料有限公司年产 150 吨水性乳胶漆项目环保违规建设项目备案表》（2016 年）.；b数据来源：“福建省污染源监测信息综合发布平台”中福建升大涂料有限公司公布的日常监测数据；c本评价清洗废水水质数据保守起见，均引用福建升大涂料有限公司生产废水监测数据最大值。 本项目各项废水类别、污染物及污染治理设施信息表及废水污染源汇总情况见表4.2-17。 表 4.2-17废水及其污染物产生量和排放量 工序 装置 污染 物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排 放 时 间 h 2400 核 算 方 法 产 生 废 水 量 t/a 产生 浓度 mg/L 产生 量 t/a 工艺 效率 % 排 放 废 水 量 t/a 排放 浓度 mg/ L 排放 量 t/a 设备 清洗 废 水、 车间 清洗 废水 CODCr 类 比 法 259.2 1852 0.48 格栅 +反应池+混 凝+絮 凝+沉 淀+pH 调节 79.00 259.2 389 0.1 BOD5 108.1 0.028 60.59 42.6 0.011 SS 610 0.158 96.39 22 0.005 氨氮 12 0.03 52.08 5.75 0.001 表4.2-18废水排放口信息 排放口基本情况 厂区排放标准 污水处理厂排放口 编号 名 称 类 型 地理坐标 污染因子 主要污染物排放量 (t/a) 污染物排放浓度 (mg/m3) 主要污染物排放量 (t/a) 污染物排放浓度 (mg/m3) DW001 生产废水排放口 一般排放口 东经117°48'31.653"，北纬24°36'10.388" COD 0.1 500 0.013 50 BOD5 0.011 160 0.002 10 SS 0.005 190 0.002 10 氨氮 氨氮 0.001 0.001 35 0.001 5 4.2.2.2废水环保措施 生产废水环保措施 格栅：通过格栅去除大颗粒状固态物，以便后续处理。 反应池：在反应池加入PAC/PAM后，使废水中小分子于其反应絮凝； 混凝池：向水中投加混凝剂，使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体。 絮凝池：通过絮凝剂使水中与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体通过吸附悬浮物和水中溶解性物质，体积增大而下沉。 沉淀池：利用重力作用沉淀去除水中悬浮物。 PH调节：对废水水质酸碱度进行调节。 图 4.2-1 废水处理工艺流程图 4.2.2.3监测要求 经查询，本行业根据《排污许可申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）和《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ1087-2020）监测内容的相关要求本项目废水监测计划见表 4.2-19。 表 4.2-19废水运营期自行监测计划 序号 监测内容 监测项目 排放标准值 监测位置 监测频率 1 生产废水 pH 6~9 DW001 1 次/半年 2 CODCr 500mg/L 3 BOD5 160mg/L 4 NH3-N 35mg/L 5 SS 190mg/L 4.2.2.4 废水污染防治技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）中“表 A4 废水治理可行技术-预处理：格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节；生化处理：缺氧-好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、曝气生物滤池、移动生物床反应器、膜生物反应器；深度处理：消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）”，本项目清洗废水采用“格栅+混凝+絮凝+沉淀+pH调节”，均为可行技术，因此本项目采取的废水处理措施可行。。 4.2.2.5废水达标排放情况 A、处理能力分析 2019 年东区污水处理厂的提标扩容改造工程已完成投入运行，目前处理能力 2.3万t/d，接纳污水量 1.8 万 t/d，尚 0.5万 t/d 的余量，仍有污水处理容量来接纳其它废水。项目新增外排废水量约为0.86t/d，占剩余污水处理能力的 0.01%，所占比例很小，能够接纳项目污水，对长泰区东区污水处理厂的水力负荷影响不大，在处理规模上是可行的。 处理工艺分析 长泰东区污水处理厂采用百乐卡处理工艺工艺处理污水，可实现对废水中的 pH、COD、BOD5、SS、氨氮等进行有效处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入高排渠。 C、设计进水水质分析 长泰东区污水处理厂设计进水水质为 COD≤ 500mg/L、 BOD5 ≤ 160mg/L、 SS≤190mg/L、氨氮≤35mg/L、总磷≤4.0mg/L。本项目生产废水排放达到长泰东区污水处理厂设计进水水质要求。 综述，从长泰东区污水处理厂的处理能力、处理工艺和设计进水水质角度分析，本项目废水依托长泰东区污水处理厂进行处理可行。 4.2.3、噪声环境 4.2.3.1源强排放 项目运营期噪声源主要是生产过程中各设备运行时产生的机械噪声，单台设备运行噪声值约为 75～90dB（A）。营运期昼间的噪声源可视为点声源，采用点源噪声距离衰减公式进行估算，预测设备噪声在厂界的叠加值。根据《环境噪声控制》（作者：刘惠玲主编，2002年第一版）墙体降噪效果在23-30dB（A）之间，基础减振降噪效果在5-25dB（A）之间： 表4.2-17 主要噪声源及防治方案 序号 设备名称 数量 单位 单台设备噪声源强 dB（A） 治理措施 治理后单台设备噪声源强dB（A） 1 高速分散机 6 台 85 隔声罩、消音器 加装隔振装置、安装消音器、进出口柔性连接、设备隔声围护 65 2 卧式砂磨机 2 台 85 65 3 地磅 2 台 60 40 4 搅拌釜 2 台 90 70 5 行吊 2 台 90 70 6 叉车 2 台 90 70 7 货梯 1 台 80 60 8 分装线 8 台 70 50 9 堆高机 2 台 70 50 10 升降平台 2 台 70 50 11 不锈钢桶 30 台 60 40 12 空压机组 2 台 90 70 13 纯水设备 1 台 60 40 14 污水处理设施 1 台 80 60 15 废气处理设施 1 台 90 70 16 分散机 5 台 90 70 17 实验砂磨机 3 台 90 70 4.2.3.2厂界及环境保护目标达标情况 为了说明运营期噪声对周围环境的影响程度，预测各产噪设备全部运行状况下各厂界的噪声值，选取各产噪设备的最高声级进行预测。本次选用HJ2.4-2021 推荐模型进行噪声影响预测。 ①声源衰减采用无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置 r0 处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ②参考位置处声压级采用附录 B 中工业企业噪声计算方法设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在 T 时间内该声源工作时间为 ti；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj，在 T 时间内该声源工作时间为 tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 ③室内声源等效室外声源声功率级公式： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 根据噪声源分布情况，预测计算运营期主要产噪设备全部运行情况下距离 设备各厂界的达标情况，预测结果见表 4.2-18。 表 4。2-18项目厂界噪声预测结果一览表 位置 贡献值 标准限值 达标情况 △1#项目西北侧厂界 54 65 达标 △2#项目西南侧厂界 46 65 达标 △3#项目东南侧厂界 47 65 达标 △4#项目东北侧厂界 41 65 达标 4.2.3.3达标分析 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。本项目所有生产设备均布置在厂房内部，投入使用后，生产设备噪声源采取隔声、消声、吸声及基础减振等措施，其噪声可得到有效控制，加上建筑物阻隔和空间衰减等因素，由预测结果表明，项目建成运行后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间 Leq（A）≤65dB(A)，夜间 Leq（A）≤55dB(A)）。 为了尽量减轻运营期噪声对周边环境的影响，建设单位拟采取以下降噪措施： ①生产设备设置减震基底； ②在生产过程中应加强设备维护，使之处于良好稳定的运行状态； ③运输车辆应控制减少响鸣，减少慢怠速； ④合理安排生产时间，夜间不进行生产。 在采取以上降噪措施后，可确保各厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。在此条件下，项目噪声对周围环境影响不明显。 4.2.3.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》(HJ1116-2020)，项目运营期噪声监测计划见下表： 表4.2-20 运营期噪声监测计划表 序号 监测点位 监测指标 监测频次 排放限值 执行排放标准 1 厂界外1m 等效A声级 1次/季度 昼间≤65dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4.2.4、固体废物 4.2.4.1固废污染源统计 一般工业固体废物 ①废包装物料 A.废包装（代码223-001-07）：本项目封闭助剂、钙粉、色粉、炭黑、填充粉料、消泡剂、颜料、防腐剂均为袋装，均采用25kg/袋装，共计产生3180个包装袋，每个包装袋0.04kg，共产生0.127t废原料包装袋；根据建设单位提供资料，包装过程产生少量废包装袋，年产生量约为0.2t/a，由于原辅料和产品不属于危险化学品，因此，其废包装为一般固废，收集后交由生产销售企业回收再利用。 B.废包装桶 项目使用成膜助剂、抗冻融助剂、蜡助剂 、手感助剂、钛白粉、增稠剂采用200kg/桶规格包装，共计为4348个桶，每个桶重量20kg，共计产生86.96t包装桶，该部分包装桶为厂家提供包装，使用完毕后由厂家收回；分散剂、乳液为1t/桶规格包装，每桶使用完毕厂家替换，空桶不在厂区停留，不计算入废包装桶产生量；则本项目废包装桶合计产生量为86.96t/a，直接交由厂家回收，循环使用，按照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330 2017），6.1.a任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质,不作为固体废物管理，因此，本项目废包装桶交厂家回收合理,建议与厂家签协议。 ②除尘器收集粉尘（代码900-999-66）：项目称量和投料工序产生的粉尘采用脉冲除尘器收集，根据废气源强分析可知，粉尘收集量约为0.2526t/a，收集后回用生产。 ③废布袋（代码：900-999-99） 根据现状实际情况类比调查，本项目废布袋单重约50kg，布袋更换周期为 1半年，项目共设置1个除尘设施，则项目废布袋产生量约为0.1t/a，经收集后可外售综合利用。 ④RO废膜（代码：900-999-99）： 根据中华人民共和国生态环境部印发《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》264 涂料制造业系数手册中“2641 涂料制造行业系数表”中一般工业固废排污系数为0.5×10-2吨/吨-产品，本项目产品产能为3000t/a ，则一般工业固废产生量为15t/a 。一般工业固废收集后外售。 废RO膜：本项目纯水制备机会产生废RO膜，产生量约15t/a。 ⑤水处理污泥 污水处理设施沉淀污泥量按照下式估算：W=Q•（C1-C2）•10-6 式中：W—沉淀污泥产生量，t/a； Q—废水处理量，取259.2t/a； C1—进口悬浮物的浓度，取610mg/L； C2—出口悬浮物的浓度，取22mg/L。 经计算污水处理设施污泥年产生量为0.15吨（干污泥），折含水率 60% 为0.25t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），水性漆污水处理设施产生的污泥代码为462-001-62。每周清理一次，即产即清。定期由具有主体资格和技术能力的物资部门回收利用； ⑥废渣 根据项目过滤工序所采用滤筛的目数、滤料的水溶性和工艺设备的有关 参数计算，产品滤渣产生率为7.9kg/吨成品，即过滤工序滤渣产生量为23.7t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），水性涂料过滤工序废渣代码为900-999-99。 （3）危险废物 ①废机油及机油空桶 项目设备维修过程有废机油及机油空桶产生，废机油产生量约为0.2t/a，机油空桶产生量约为0.1t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物名录中的“HW08废矿物油与含矿物油废物”类，废物代码为900-214-08，机油空桶属于危险废物名录中的“HW08废矿物油与含矿物油废物”类，废物代码为900-249-08，废机油及机油空桶经危废暂存间暂存后，须委托有资质单位处理及处置。 ②废活性炭：项目废气处理设施（活性炭吸附装置）在经过一段时间的运行后，活性炭吸附装置工作量达到饱和后需要更换活性炭，一般半年更换一次，本项目采用两级活性炭吸附处理有机废气。 项目生产过程中废气有组织产生量为3t/a，进入活性炭装置的有机废气2.7t/a。 项目有机废气采用活性炭吸附装置处理，活性炭需定期更换，根据《现代涂装手册》（陈治良，2010 年 1 月，化学工业出版社）的数据，活性炭吸附容量一般为25%左右。项目活性炭装置吸附废气2.16t，则该装置吸附有机废气最少需要活性炭量分别为8.64t。 根据VOCs整治通告要求：“设计风量需满足每万立方米/小时设计风量的吸附剂装填量应不小于1立方的要求”，项目有机废气拟配套的风机风量为20000m3/h，则需配套的活性炭吸附箱可装量至少为2m3，项目设计车间活性炭装置配套活性炭箱容量为8m3，使用的活性炭密度为0.3t/m3，则配套的活性炭吸附箱一次可装活性炭约为2.4t。 项目活性炭更换周期为1次/季度，一次更换量约为2.4t/a，则项目每年项目废活性炭量为（活性炭装填2.4t×4次+吸附的废气量2.16t=11.76t）。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的要求，按照《国家危险废物名录（2021年）》、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7）规定，本项目过滤吸附有机废气产生的废活性炭，属于危险废物，类别为HW49（其他废物），代码为（900-039-49）。 具体情况见下表。 表4.2-21 固体废物情况一览表单位：t/a 序号 产生环节 固废名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 环节危险特性 产生量 贮存方式 处置措施及去向 废包装 废包装 一般工业固废 223-001-07 / 固态 / 0.327 / 收集后交由供应商回收处理再利用 生产车间 废包装桶 / / 固态 / 86.96 / 由供应商回收，循环使用 废气处理过程 除尘器收集粉尘 一般工业固废 900-999-66 / 固态 / 0.2526 / 回用生产 废布袋 一般工业固废 900-999-99 / 固态 / 0.1 / 收集后外售 纯水制备过程 RO废膜 一般工业固废 900-999-99 / 固态 / 15 / 收集后外售 废水处理过程 水处理污泥 一般工业固废 462-001-62 / 固态 / 0.25 / 出售给相关企业综合利用 过滤过程 废渣 一般工业固废 900-999-99 / 固态 / 23.7 出售给相关企业综合利用 维修工序 机油空桶 HW08 (900-249-08) / 固态 / 0.1 / 危废暂存间暂存后交有资质单位处理 废机油 HW08（900-214-08） 基础 油、添加剂等 液态 T，I 0.2 废气处理过程 废活性炭 HW49（900-039-49） 有机物 固态 T，I 11.76 4.2.4.2一般工业固废管理要求 根据《固体废物污染环境防治法（2020年修订）》，建设单位对工业固体废物的处理措施应做到以下要求： a、产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 b、产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 c、受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 d、产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。 e、贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 4.2.4.3危险废物管理要求 本项目拟设一个危险废物仓库，位于厂区原材料仓库内，面积约30m2。项目危险废物临时贮存场所应严格执行危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定，设置防风、防雨、防晒、防腐、防渗漏等措施和相关收集措施。如此，可有效避免造成二次污染，在采取对应防治措施的前提下，项目所设危险废物临时贮存场所符合环保要求，合理可行。 危废暂存管理需按以下要求进行： 危废间应做好防渗要求，危险废物暂存间内的各类危险废物应分类存放，建设单位应加强危险废物的管理，注意台账的完善，定期对危废暂存间进行检查维修。还应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行贮存，贮存应符合下列要求： A.必须将危险废物装入密闭容器内，并确保完好无损； B.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； C.应当使用符合标准的容器盛装危险废物； D.盛装危险废物的容器材质要与危险废物相容(不相互反应)； E.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 流转管理要求：企业必须对危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 ■本项目危险废物转移全过程环境管理如下： 目前，福建省已建立福建省固体废物环境监管平台，危险废物已实行网上电子联单管理，企业运营过程产生的危险废物应按管理平台流程填报，主要流程包括： A.产生单位填写电子联单。转移当天，产生单位登陆省固废平台填报转移信息，即电子联单第一部分内容，确定无误后保存提交，并打印加盖公章，交付危险废物运输单位核实验收并随车携带。 B.接收单位填写电子联单并完成审核。危险废物运至接收单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接收单位，接收单位对危险废物核实验收，确认转移信息无误后，当天登录省固废平台填写电子联单第二部分和第三部分内容并确认提交。发现联单第一部分转移信息有误的，退回产生单位修改重新提交确认。 C.打印电子联单并盖章存档备查。电子联单确认完毕后，产生单位打印一式5份纸质联单，产生单位和接收单位分别盖章，产生单位、接收单位、运输单位、产生地环保分局和接受地生态环境局各存一份备查。发生转移 12 天内由产生单位将联单报送所在地环保分局，并附上对应过磅单。 D.环保分局核查并汇总上报市局。各环保分局对省固废平台电子联单、企业报送的纸质联单和过磅单进行核对，确认无误后于每月 15 日前汇总上月的危废转移情况报送市生态环境局（危险废物管理—危险废物转移管理—转移联单管理—联单查询—导出）。 另外，危险废物处置或利用单位必须具备相应的能力和资质，不允许将危险废物出售给没有加工或使用能力的单位和个人，废物处理之前需要对其生产技术、设备、加工处理能力进行考察，保证不会产生二次污染，废物处理之后还要进行跟踪，以便及时得到反馈信息并处理遗留问题。 4.2.5、生态环境 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内有生态环境敏感的，应明确环保措施”，位于福建省漳州市长泰经济开发区兴泰工业园，不涉及生态保护目标项目；建成后通过加强厂区绿化，对周边生态环境影响小。 4.2.6、土壤、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）附 录 A，本项目为环保水性涂料生产项目，位于工业区，敏感程度为不敏感，根据导则中表 4 说明该建设项目可不开展土壤环境影响评价；同时项目不属于《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》中规定的需考虑大气沉降影响的行业，本项目厂房地面已完全硬化，不涉及生产废水入渗及地面漫流途径，因此不存在土壤影响的3种影响途径，项目生产不会对土壤环境产生影响，故不开展土壤环境影响评价。 5.环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范应急与减缓措施，以使建设项目事故率损失和环境影响达到可接受水平。 5..1危险物质识别 本项目为水性涂料建设项目，在生产运行过程中涉及易燃易爆危险化学品主要为危险废物、废机油。 5.2风险潜势识别 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，按下列公式计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2+...qn/Qn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I. 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行辨识，本项目涉及风险物质主要为化学原料、废机油，风险物质及临界量情况详见下表。 表4.2-22 风险物质及临界量情况一览表 序号 化学品 最大总储量q 临界量Q（t） q/Q 1 助剂 10 50 0.2 2 乳液 20 50 0.4 3 消泡剂 0.1 50 0.002 4 增稠剂 0.5 50 0.01 5 防腐剂 0.1 50 0.002 6 废机油 0.01 2500 0.00004 合计 0.61404 由上表可知，本项目Q=0.61404＜1，则本项目环境风险潜势为I。 5.2.1评价等级判定 项目风险潜势均Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）评价工作等级划分要求，只需对项目风险进行简单分析。 表4.2-23 风险评价工作级别划分 环境风险潜势 IV +、IV III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 5.2.2环境敏感目标分布 项目敏感目标分布情况见表3-4。 5.2.3环境风险识别 根据生产工艺、原辅材料和生产物料、实际操作等的特点，可以确定，火灾、爆炸是本项目的主要危险因素。本工程无涉及的危险物品，在物料的仓储过程，如管理操作不当或意外事故，存在着火灾等事故风险；项目使用的矿物油如发生泄漏，危险物质泄漏、火灾，废气净化设施事故排放；对大气、地表水、土壤和地下水造成影响。 表4.2-24 建设项目环境风险识别表 序号 危险单元 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境敏感目标 1 生产车间 原辅材料在线生产 爆炸、泄漏 原材料包装不密，泄漏或溶剂蒸发挥发空间在爆炸极限遇到明火或者高热胶化反应；不注意用电安全引起的短路 可能污染大气环境、水体、土壤 2 原料堆放 区、成品堆 放区 原料堆放 区、成品堆 放区 火灾、泄漏 原辅材料及产品包装物破损造成化学品泄漏；原辅材料遇明火发生火灾。 可能污染大气环境、水体、土壤 4 废气净化设施 废气 事故/超标排放 废气治理设施出现处理失效，未经有效收集处理的废气直接排放，影响生产车间大气环境和员工身体健康。 可能污染大气环境 5.2.4环境风险分析 （1）环境风险分析 根据项目风险特征，项目环境风险主要为： ①液态物料产品（水性涂料产品）、原料（水性助剂、乳液等）、废机油等泄漏，因收集、处置不当等造成的环境污染事故。本项目生产车间地面做好防渗措施，并设置堰，预防泄漏。因此对地下水、地表水的环境风险影响较小。 ②项目区一旦发生火灾爆炸事故，物质燃烧不充分会产生CO等二次污染物，对大气、地表水环境造成的次生环境污染。 5.2.5环境风险防范措施 （1）总图布置和建筑安全措施 ①本项目在平面布置中，储存区装置及建筑物间均设置足够的防火安全距 离，应满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年修正）的有关 规定。道路则根据消防车对车道的要求进行设计和布置。 ②在建筑物设计中严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年修正）的规定，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等 要求配置相应的消防器材。 （2）泄漏事故防范措施 ①定期对混凝池等设施安全情况进行检查，发现问题，及时修复。 ②加强对管道、泵及各设备装置的检查巡查，防止跑、冒、滴、漏。 ③检查事故应急池，制定泄漏事故抢险预案。 ④生产车间、地下池体全部做重点防渗处理，其防渗层要求不低于6.0m厚渗透系数1×10-7cm/s的等效黏土层的防渗性能。 （3）环保设施事故排放的应急对策 ①废气处理设施应配备备用设备，保障装置的正常运行。若装置无法进行，应停止生产，查明原因，待系统恢复正常后再行生产。 ②各设备装置均设事故联锁紧急停车系统，一旦发生事故立即停车。 （4）贮运设计安全防范措施 贮存过程事故风险主要因设备泄漏或遭雷击而造成的火灾、水质污染等事件，是安全生产的重要方面。储罐必须按规定设置警示标志，分类管理，分类 存放，配备必要的危险品事故防范和应急技术装备，根据消防部门的要求配置 消防设施，加强工作人员危险品贮存、使用防范事故的常识教育，明确各岗位 的职责，实行事故防范的岗位责任制。 （5）危险化学品贮运安全防范措施 （1）、危险化学品管理 建设单位须严格按《危险化学品安全管理条例》的要求来管理，制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业，对从事危险化学作业人员进行安全培训教育，经常性对危险化学品作业场所进行安全检查，排查安全隐患及时消除。 （2）、储运环节风险防范措施 必须严格执行《化学危险物品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准，并建立化学危险品管理制度。 （3）、储存安全防范措施 ①储槽区的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》、《化学危险品安全管理条例》的规定。进出装置应防静电接地，储槽应严格接地，防止发生静电。 ②储存场所应根据物品特性，配备足够的、相应消防器材，并装设消防、通讯和报警设备。 ③应设明显的防火等级标志，通道、出入口和通向消防设施道路应保持畅通。 （4）装卸运输安全防范措施 装卸应配备专用工具，专用装卸器具的电器设备，应符合防火防爆要求。运输易燃易爆物品的机动车，其排气管应装阻火器，并悬挂“危险品”标志。 为尽可能减少物料转移时挥发，防止污染环境及确保环境安全，各转运节点应密闭。对于各类储存桶、阀门、泵、法兰、管道等各类危险物料储运、生产装置应采取充足的防冻措施，以防止设施冬季冻裂造成泄漏。 （7）消防安全防范措施 ①为满足意外事故并能及时抢险需要，工程设计应按照有关规范对储存区 设置消防系统，防止危险化学品在储运过程发生泄漏、着火等事故；同时，配备检漏、防漏和堵漏装备和工具器材，泄漏报警时，可及时控制泄漏；针对储 料的种类和性质，配备相应的个人防护用品，泄漏时用于应急防护，储存区必 须设置物料的应急排放设备或场所，以备应急使用，如事故池等。②在消防设 计方面，严格执行“以防为主，防消结合”的原则，严格执行国家颁布的消防 法规，完善厂区的消防管理体系和消防人员的建制，配置并完善对外联络的通 讯设备。③在储存区设立消防器材、设施和防火设施，应设置相适应的消防设 施，供专职消防人员和岗位操作人员使用。 火灾应急处理总体原则为： a、发生火灾，宜采用二氧化碳、干粉灭火，将火源隔离从而达到扑灭火 源的目的，火灾后遗留现场需清理彻底，避免再次发生火灾。b、车间地面应 做防渗处理，并加强通风，同时，应设明显标识。c、厂区平面布置应符合防 范事故要求，有应急救援设施及救援通道，便于应急疏散。d、加强企业管理， 规范操作规程，车间内禁止烟火。e、应建立完善的应急预案领导小组，应有 完备的应急环境监测、抢险、救援及控制措施，并配备应急救援保障设施和装 备。 5.2.6事故应急预案 建设单位应依据现行有效法律法规、标准规范规定，并结合本项目工程内容及环评要求，及时编制应急预案，修编后的应急预案按有关政策法规要求报生态环境局重新备案。 综上，通过采取以上措施后，本项目环境风险水平较低。一旦发生危险事故，及时采取应急措施，在短时间内结束事故风险，且在短时间内通知企业工作人员疏散。在此前提下，本项目事故风险可控。 表4.2-24 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 环保水性涂料建设项目 建设地点 福建省 漳州市 长泰县 长泰经济开发区银塘工业区 地理坐标 经度 117°48'31.653" 纬度 24°36'10.388" 主要危险物质 及分布 生产车间、仓库、污水处理设施和危险废物暂存间 环境影响途径 项目主要可能发生的环境风险事件为火灾，因操作不当或是生产设施非正常 及危害后果 运行，而导致原辅材料燃烧等，造成人员伤亡、大气污染和水污染等。 （1）风险源管理 原辅材料设置专门区域存放，存放时应注意避开明火及火源，存放区域要设置相应的灭火器材。 （2）生产过程的预防措施 ①注意人员培训，保证操作正常。 ②设置台账，记录生产设备运行状况。 ③日常运行中，加强对设备的维护检查，避免因设备故障造成生产废水泄漏等危险事件发生。 （3）工程其他预防措施 ①在厂房内适当增设禁火、禁烟和禁止使用手机等的安全警示标志，对褪色的安全警示标志进行更换。 ②与毗邻单位组成治安与消防联防组织，安全保卫职能部门负责与之保持密切联系，定期研究了解社会治安情况，搞好安全教育和泄漏应急处置等技术训练，共同保卫厂区安全。 （4）应急措施 厂区应建立健全完善的应急响应系统，如发生火情，人员应及时上报，并合理使用消防措施，保障人员及财产安全。建设单位应拟定应急演练方案并制定演练计划，保证环境风险事件发生时能够做到及时有效处置。 风险防范措施 要求 7、退役期主要环境影响和保护措施 该项目退役期停止生产，不再产生废水、废气、噪声等对环境不利的影响，剩余产品可继续出售。项目退役后，部分设备可外售，设备转手或处理过程均可能产生二次污染，因此，生产企业在变更、淘汰设备时，应向当地环保部门申报，严禁使用国家明令淘汰的设备，并不得将明令淘汰的设备转让他人使用，有效地将污染减少到最低限度，以免对环境产生不利影响。 综上所述，该项目退役期对环境影响较小。 |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 (编号、名 称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DA002/水 性涂料投 料、调配过 程粉尘 |  | 集气罩+脉冲除尘器+二级活性炭吸附+15m排气筒 | 《涂料、油墨及胶粘剂 工业大气污染物排放标 准》（GB37824-2019） |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | DA002/水 性涂料投料、搅拌、研磨、调配、包装 有机废气 |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  |  |  | 《大气污染物综合排放 |
| 大气环境 |  | 颗粒物 |  | 标准》（GB16297-1996） 表 2无组织排放监控浓 |
|  |  |  |  | 度限值 |
|  |  |  |  | 、《工业企业挥发性有机物排 放标准》（DB35/1782-2018）表2厂区内监控点浓度限值、表 3企业边界监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制 标准》（GB37822-2019）附录 A 的表 A.1的相关限值。 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 加强生产设备 及车间的密闭 性 |  |

| 地表水环境 | DW001/生 产废水 | CODCr、BOD5 、NH3-N、SS | “ 格栅+混凝+絮凝+ PH调节池+沉淀废水处理系统 | 长泰区东区污水处理厂 进水要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 选 用 低 噪 设 备，对高噪声 设备采取的隔 声、减振降噪 等综合处理措 施 | 《工业企业厂界环境噪 声排放标准》 （GB12348-2008）3类 标准 |
| 声环境 | 生产噪声 | 等效连续 A 声级 |  |  |
| 电磁辐射 | 本项目不涉及 |
|  | 一般工业固废 | 废包装、废包装桶由厂家回收，除尘器收集粉尘回用生产，废布袋、RO废膜外售，水处理污泥、废渣出售给相关企业综合利用 | 《一般工业固体废物贮 存 和 填 埋 污 染 控 制 标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 机油空桶、废机油、废气处理产生的废活性炭暂存危废间后交由资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 危险废物 |  |  |

| 土壤及 地下水 污染防 治措施 | 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》(HJ964-2018)和《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目无需开展土壤和地下水评价 |
| --- | --- |
| 生态保 护措施 | / |
| 环境风 险防范 措施 | 加强管理；做好各项防火措施，配备足够的消防器材；配备相应的应急物资。 |
| 其他环 境管理 要求 | （1）火灾事故防范措施：建立各项防火制度，开展定期和不定期的防火检查，厂区内配备灭火器，存放地点明显，易于取用，定期检查试验。 （2）废气事故排放防范措施：制定严格的操作规程，定期做好废气设施运行管理记录；巡检人员对废气管道、净化设施、排气筒（或烟囱）定期巡检，发现问题及时解决，定期更换吸附介质。 （1）环境管理要求 建设单位在日后生产运营过程中应建立环境管理系统及落实管理台账的记录工作，主要包括以下几方面内容： ①基本信息 排污单位基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他管理信息。 ②生产设施运行管理信息 生产设施正常工况信息：主要生产设施名称及对应的产品名称、主要生产工艺、设施数量、编码、设施规格参数、累计生产时间、对应产品或半成品的实际产量。 主要原辅材料信息：产品名称、生产该产品使用的原辅材料名称、累计用量、原辅原料使用生产工艺。建立完整的购买、使用记录，记录内容必须包含物料名称、VOCs成分说明、检验报告、购入量、发票、使用量、回收和处置量、计量单位、作业时间及记录人等；含有VOCs物料使用的统计年报应该包括上年库存、本年度购入总量、本年度库存总量、物料的VOCs含量。 生产设施非正常工况信息：生产设施名称、编号、非正常情况起止时间、产品名称、使用原辅料名称、起因、应对措施等。 |

| 其他环境管理要求 | ③污染治理设施运行管理信息 正常工况：废气污染防治设施名称、编号、规格参数、控制污染物因子及其排放情况、对应排放口情况等。 非正常情况：发生非正常情况的设施名称、编号、起止时间、污染物排放情况、原因、应对措施、是否报告等。 记录处理设施的主要操作参数及保养维护事项；污染治理设施、生产活动及工艺设施的运行时间，污染治理设施吸附介质或过滤介质的更换时间、频次及更换量。制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。进行标识废气走向，在设施现场和操作场所明示公布污染治理设施的工艺流程、工艺参数、操作规程和维护制度。 ④监测记录信息 监测记录信息包括有组织废气、无组织废气监测原始结果。记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法等，并建立台账记录报告。 ⑤其他环境管理信息 无组织废气污染防治措施管理维护信息：管理维护时间及主要内容等。 特殊时段环境管理信息：具体管理要求及其执行情况。 企业自主记录的环境管理信息：污染治理设施检查、维护记录情况等。 其他信息：法律法规、标准规范确定的其他信息。 ⑥公示要求 每个季度对环保设施运行情况进行自查，并将自查报告在网上（福建环保网等网站）公示。 （2）验收 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条规定，“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假”。 |
| --- | --- |

| 其他环境管理要求 | （3）及时申请排污许可证 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发【2016】81 号）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（环境保护部令 第 11 号）等相关文件要求，项目属于二十一、化学原料和化学制品制造业 26-48涂料、油墨、颜料及类似产品制造264-单纯混合或者分装的涂料制造2641、油墨及类似产品制造 2642，密封用填料及类似品制造 2646（不含单纯混合或者分装的）应依法实施简化管理，企业应在正式投产前需在全国排污许可证管理信息平台完成排污许可证的申报。 表5-2 固定污染源排污许可分类管理名录（摘录） 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 二十一、化学原料和化学制品制造业 26 48 涂料、油墨、颜料及类似产品制造264 涂料制造 2641，油墨及类似产品制 造 2642，工业颜料制造 2643，工艺 美术颜料制造 2644，染料制造 2645， 以上均不含单纯混合或者分装的 单纯混合或者分装的涂料制造2641、油墨及类似产品制造 2642，密封用填料及类似品制造 2646（不含单纯混合或者分装的） 其他 （4）排污口规范化管理 各污染源排放口应设置专项图标，执行GB15563.1-1995《环境图形标准排污口（源）》，见表5-3。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。排气筒预留监测口，以便生态环境主管部门监督检查。 表5-3 各排污口（源）标志牌设置示意图 排放部位项目 废水排放口 废气排放口 噪声排放源 一般固体废物 危险废物 图形符号 功能 表示污水向 水体排放 表示废气向 大气环境排 放 表示噪声向 外环境排放 表示一般固 体废物贮存、 处置场 表示危险废物 贮存、处置场 |
| --- | --- |

六、结论

综上所述，该项目建设和选址符合国家产业政策和三线一单分区管控方案，布局合理。建设区域环境质量现状较好，在落实本报告提出的各项污染治理措施后，项目营运期产生的各污染物可做到达标排放，对周边环境影响可接受，区域环境质量可满足相应环境功能区标准要求。从环境保护而言，项目建设可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表	单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.605 | 2.73 | / | 0.57 | / | 0.6 | -2.13 |
|  | 颗粒物 | / | 0.068 | / | 0.0435 | / | 0.1115 | +0.0435 |
| 废水 | COD | 0.001 | 0.013 | / | 0.013 | / | 0.026 | +0.013 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.011 | / | / | 0 |
|  | SS | / | / | / | 0.005 | / | / | 0 |
|  | NH3-N | 0.00002 | 0.00049 | / | 0.001 | / | 0.00149 | +0.001 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装物料 | 废包装 | 17 | / | / | 0.327 | / | 0.327 | 0 |
|  |  | 水性漆废包装桶 | / | / | / | 86.96 | / | 86.96 | +86.96 |
|  | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 0.2526 | / | 0.2526 | +0.2526 |
|  | 废布袋 | 0.1 | / | / | 0.1 | / | 0.2 | +0.1 |
|  | RO废膜 | 1 | / | / | 15 | / | 16 | +15 |
|  | 水性漆废渣 | 0.6 | / | / | 23.7 | / | 24.3 | +23.7 |
| 危险固体废物 | 油漆废渣 | 1.2 | / | / | / | / | 0 | -1.2 |
|  | 油漆包装桶 | 18.5 | / | / | / | / | 0 | -18.5 |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 机油空桶 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废活性炭 | 18 | / | / | 26.6 | / | 28.6 | -16 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 9.5 | / | / | / | / | 9.5 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

损耗

东区污水处理厂

259.2

28.2

雨水管道

污水处理设施

259.2

322

288

设备清洗

1075

制水设备

465

去离子水

固废、废气

包装

检测

搅拌

调配

研磨

搅拌

投料

废气、噪声

废气、固废

废气、噪声

废气、噪声

废气、固废

废气

下料

搅拌

研磨

过滤

包装

废气

包装

过滤

二次投料

研磨

搅拌

下料

投料、搅拌、研磨、调配、包装

15m排气筒DA002

脉冲除尘器+二级活性炭吸附装置

投料、调配

沉淀池

絮凝池

格栅

废水

混凝池

PH调节池

达标排放