# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：福建百爵纸制品有限公司年产湿巾300万包、棉柔巾100万包、纸巾200万包项目

建设单位（盖章）：福建百爵纸制品有限公司

编制日期：2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福建百爵纸制品有限公司年产湿巾300万包、棉柔巾100万包、纸巾200万包项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | ********* |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | ***** |
| 建设地点 | 福建省泉州市晋江市磁灶镇五龙村东环路3号 |
| 地理坐标 | （东经118度31分19.539秒，北纬24度48分59.073秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2239 其他纸制品制造 | 建设项目 行业类别 | 19-038纸制品制造 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（备案）部门 | 晋江市发展和改革局 | 项目审批（备案）文号 | 闽发改备[2024]C050828号 |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 10% | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 (是 | 用地面积（m2） | 租用面积约2000m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类)(试行)》专项设置评价原则，项目无需开展专项评价工作，具体分析如下： 专项评价设置原则表 类别 设置原则 本项目情况 是否设置 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。 项目无废气产生。 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送水质净化厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。 本项目生产废水经混凝沉淀后，项目生活废水经化粪池处理后均通过市政管网排入晋江市西北污水厂统一处理。项目废水属于间接排放，无废水直排。 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。 本项目主要从事湿巾、棉柔巾和纸巾的生产，项目不涉及危险物质。 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目用水取自市政给水管网。 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。 否 综上，对照“专项评价设置原则表”，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 选址合理性分析 （1）与晋江市土地利用规划符合性分析 本项目位于晋江市磁灶镇五龙村东环路3号，租用福建加福建材有限公司（以下简称“加福公司”）的闲置厂房进行湿巾、棉柔巾和纸巾的生产。根据加福公司土地证：晋国用[2007]第01029号，项目所在地块的用地性质为工业用地. 根据《晋江市土地利用总体规划（2006~2020）》，本项目用地性质属于建设用地，不在基本农田保护区和林业用地区范围内。 因此，本项目符合土地利用总体规划要求。 （2）与生态功能区划符合性分析 对照《晋江生态市建设规划修编（2011~2020）》关于晋江市生态功能区划调整方案，本项目位于“晋江中心城区城市生态功能小区(520358202)”范围内，其主导生态功能为城市生态环境；生态保育和建设方向重点是完善城市基础设施建设。 据现场调查，项目所在区域已形成工业、商业和居住混杂区，项目周边无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，不属于生态敏感区。本项目租赁加福公司闲置厂房进行湿巾、棉柔巾和纸巾的生产，不新增用地，不涉及建构筑物的施工活动。本项目生产过程中不产生废气，只产生少量生产废水，污染源较少，污染程度轻，对周边生态环境基本无影响。本项目入驻后可以有效利用闲置厂房，减少土地资源的浪费。因此，本项目符合晋江市生态功能区划。 （3）供水通道安全管理要求符合性分析 根据《晋江市水利局关于加强市域引供水主通道安全管理的通告》（晋水[2020]110号），晋江市引供水主通道管理范围为管线周边外延5米，保护范围为管理区外延30米。对照《晋江市供水及水系分布示意图》，本项目租赁的厂房不涉及晋江供水主通道的管理区及保护区，项目建设符合晋江供水主通道安全管理要求。 （4）周围环境相容性分析 本项目位于晋江市磁灶镇五龙村东环路3号，租用加福公司部分闲置厂房1-2层作为生产场所。项目租用厂房位于加福公司北部，南侧为九方公司，东侧、北侧和西侧均为闲置空地。加福公司厂区东侧为闲置空地和临街商铺，南侧为双龙路，西侧为集装箱仓库和高速公路晋江收费管理所，北侧为闲置空地。项目车间距离最近敏感点为东北侧的苏塘村居民点，相对距离203m。 项目拟从事纸巾、湿巾及棉柔巾生产。产品为人们日常使用的卫生手帕纸巾或消毒湿巾，使用过程中直接与人体接触，使用原料均为对人体健康无毒无害原料。项目生产工艺主要为折叠、分切、包装等简单工艺，无废气排放，主要污染源为少量清洗废水、生活污水、设备噪声及少量的边角料和不合格品。清洗废水经厂区混凝沉淀预处理后，与经化粪池预处理后的生活污水一并通过市政污水管网排入晋江市西北污水处理厂；项目采用低噪设备，噪声源强低，且生产车间为密闭车间，与敏感点隔着闲置仓库，正常运行时噪声对东北侧最近敏感点苏塘村居民影响很小；少量固废分类收集可得到妥善处置。因此，项目在采取相应污染防治措施后，正常生产运营各项污染物可达标排放，对周边环境影响较小。 综上，项目建设与周围环境基本相容。 （6）小结 本项目位于福建省泉州市晋江市磁灶镇五龙村东环路3号，选址符合晋江市土地利用规划，符合晋江市生态功能区划，符合晋江供水主通道安全管理要求，与周边环境基本相容。 综上所述，项目选址基本合理。 “三线一单”控制要求符合性分析 （1）生态保护红线 项目位于福建省泉州市晋江市磁灶镇五龙村东环路3号，不涉及国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水水源地、水产种质资源保护区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 （2）环境质量底线 根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文[2021]50号）要求，到2025年泉州市环境质量底线总体目标为：全市大气环境质量持续提升，PM2.5年平均浓度不高于24μg/m3，臭氧污染上升趋势得到有效遏制；水环境质量持续改善，地表水国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到94.4%以上，近岸海域优良水质面积比例不低于90%；土壤环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率均不低于93%。 项目少量生产废水经混凝沉淀预处理，生活废水经化粪池预处理后，通过市政污水管网进入晋江市西北污水处理厂统一处理。项目无废气排放，机械设备噪声得到有效控制，各种工业固体废物均可以得到妥善处置或综合利用。采取本环评提出的各项污染防治措施后，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目租用加福公司的闲置厂房作为生产车间，不涉及新增用地，土地利用不会突破区域土地资源上限。 项目用电为市政供电，项目年用电量约100万kwh；年新鲜水用量为876t。项目年用电量、年用水量，不会突破区域的能源、水资源利用上限。 综上，项目不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目位于晋江市磁灶镇五龙村，根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号），项目所处生态环境管控单元为晋江市重点管控单元1（ZH35058220004），查询报告见下图1。 图1-1 项目三线一单查询报告 |

| 其他符合性分析 | 根据泉州市陆域和晋江市重点管控单元1对空间布局约束、污染物排放管控和资源开发效率三个方面的管理要求，结合与项目相关的准入要求进行符合性分析，分析结果如下： 项目与泉州市陆域环境管控单元准入要求符合性分析 管控单元 准入要求 本项目情况 符合性 泉州市陆域 空间布局约束 1.除湄洲湾石化基地外，其他地方不再布局新的石化中上游项目。 2.未经市委、市政府同意，禁止新建制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 3.新建、扩建的涉及重点重金属污染物的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向晋江、洛阳江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法(聚)氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到 2025年底专业电镀企业入园率达到 90%以上。 4.持续加强晋江、南安等地建陶产业和德化等地日用陶瓷产业的环境综合治理，充分街接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。 5.引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染、制鞋等重点行业合理布局，限制高 VOCs,排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用 VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。 6.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。 7.禁止重污染企业和项目向流域上游转移，禁止在水环境质量不稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染指标排放量的工业项目;严格限制新建水电项目。 8.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。 9.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》(2010 年修正本)、《国土资源部关于全面实行永久共本农田特殊保护的通知》(国土资规[2018]1 号)、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》(2017年1月9日)等相关文件要求进行格管理。一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的,必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国十空间规划规避占用永久基本农田的审批，禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格料地用途管制有关间题的通知》(自然资发[20211166 号)要求全面落实耕地用途管制。 1.项目不属于石化中上游项目； 2.项目不属于制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 3.项目位于晋江市磁灶镇五龙村，主要从事湿巾、棉柔巾和纸巾的生产加工，不属于重污染项目，未占用基本农田，不属于上述泉州市生态环境准入清单中禁止引入的项目。项目符合空间布局约束要求。 符合 污染物排放管控 1.大力推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、制鞋、化纤、纺织印染等行业以及油品储运销等领域治理，重点加强石化、制鞋行业 VOCs 全过程治理。涉新增 VOCs,排放项目，实施区域内 、VOCs,排放实行等量或倍量替代，替代来源应来自同一县(市、区)的“十四五”期间的治理减排项目。 2.新、改、扩建重点行业建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代"原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。 3.每小时 35(含)-65 蒸吨燃煤锅炉 2023 年底前必须全面实现超低排放。 4.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施;现有项目超低排放改造应按文件(闽环规[202312号)的时限要求分光推进，2025 年底前全面完成。 5.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和谁入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。 6.新(改、扩)建项目新增主要污染物(水污染物化学需氧量、氨氙和大气污染物二氧化疏、氨氧化物)，应充分考虑当地环境质量和区域总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“闽环发[2014]13号™闽政[2016]54号”等相关文件执行。。 | 1、项目不涉及 VOCs排放； 2、项目不新增重点重金属污染物排放； 3、项目不涉及锅炉； 4.项目不属于水泥行业； 5、项目位于晋江市磁灶镇五龙村，不属于化工园区项目，且不涉及“禁限控化学物质； 6、项目废水主要污染物排放量满足当地环境质量和区域总量控制要求。 符合 项目与晋江市重点管控单元1准入要求符合性分析 管控单元 准入要求 本项目情况 符合性分析 晋江市 重点管控单元1 空间布局约束 1、严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目。 2、新建高VOCs排放的项目必须进入工业园区。 1、项目不涉及化学品和危险废物排放。 2、项目不涉及高VOCs排放。 符合 污染物排放管控 1、完善城市建成区生活污水管网建设，逐步实现生活污水全收集全处理。 2、城镇污水处理设施排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准，并实施脱氨除磷。 1、项目生活污水经化粪池预处理后，经由市政管网排入晋江市西北污水处理厂处理。 2、项目废水执行晋江市西北污水处理厂的尾水排放标准。 符合 资源开发利用效率 高污染燃料禁燃区内，禁止使用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施。 项目使用清洁能源电能，不涉及高污染燃料。 符合 综上，本项目的建设符合“三线一单”的控制要求。 产业政策符合性分析 本项目主要从事湿巾、棉柔巾和纸巾的生产加工，经检索《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类建设项目；采用的工艺不属于落后生产工艺装备，生产的产品不属于落后产品。并且，项目已经通过了晋江市发展和改革局的备案（闽发改备[2024]C050828号）。 综上，项目的建设符合当前国家、地方产业政策要求。 |
| --- | --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 工艺流程和产排污环节 | 项目由来 福建百爵纸制品有限公司（以下简称“百爵公司”）选址于晋江市磁灶镇五龙村东环路3号，租赁福建加福建材有限公司现有闲置厂房，拟从事湿巾、棉柔巾和纸巾的生产，预计生产规模为年产湿巾300万包、棉柔巾100万包、纸巾200万包。该项目已通过晋江市发展和改革局备案，备案编号：闽发改备[2024]C050828号。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“十九、造纸和纸制品业22，38 纸制品制造223”中，有浸渍工艺的，应编制环境影响报告表。 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）摘录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 十九、造纸和纸制品业 22 38 纸制品制造223 / 有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的 / 本环评单位接受委托后，组织人员进行现场踏勘、收集有关资料，编制完成了《福建百爵纸制品有限公司年产湿巾300万包、棉柔巾100万包、纸巾200万包项目环境影响报告表》，由建设单位提交当地生态环境主管部门进行审批。 项目概况 （1）项目名称：福建百爵纸制品有限公司年产湿巾300万包、棉柔巾100万包、纸巾200万包项目。 （2）建设单位：福建百爵纸制品有限公司。 （3）建设地点：福建省泉州市晋江市磁灶镇五龙村东环路3号。 （4）建设性质：新建。 （5）总投资：600万元。 （6）用地面积：2000m2。 （7）建设规模：年产湿巾300万包、棉柔巾100万包、纸巾200万包。 （8）职工人数：38人，均不在厂区内食宿。 （9）工作时间：年工作300天，日工作9小时，夜间不生产。 （10）周围环境：本项目租用加福公司的闲置厂房作为生产车间，租用厂房位于加福公司北部，南侧为九方公司，东侧、北侧和西侧均为闲置空地。 加福公司厂区东侧为闲置空地和临街商铺，南侧为双龙路，西侧为集装箱仓库和高速公路晋江收费管理所，北侧为闲置空地。项目车间距离最近敏感点为东北侧的苏塘村居民点，相对距离203m。 出租方概况 （1）出租方概况 项目出租方为福建加福建材有限公司，成立于1990年05月16日，注册地位于福建省泉州市晋江市磁灶镇五龙村东环路3号，主要从事建筑陶瓷的生产。2012年3月，加福公司委托编制了《福建省晋江市磁灶加福建材一厂年新产280万平方米外墙砖及燃油改天然气技改项目环境影响报告书》，于2012年11月通过泉州市晋江生态环境局（原晋江市环境保护局）审查（审批文号：晋环保函[2012]139号）。 加福公司现已停产，主要生产设备已拆除，闲置厂房出租本项目和泉州市九方新材料科技有限公司（以下简称“九方公司”）。九方公司位于晋江市磁灶镇五龙村，租用加福公司的闲置厂房（租赁面积为9528m2）主要从事吸水纸和蓬松棉的生产加工。 （2）租用场地调查 项目租用加福公司的闲置厂房2000m2，厂房地面均已硬化处理，厂房内的旧设备均已清空，不存在原有污染。 （3）依托关系 项目车间供水供电和污水管网依托加福公司原有工程，供水、供电由均由市政供给。 项目租用范围内无卫生间，依托加福公司原有生活污水处理设施，产生的生活污水依托其原有化粪池预处理后排入市政管网，故车间范围内不产生生活污水。 项目组成 项目工程建设情况见表2-2： 项目工程组成 工程类别 组成 主要建设内容 主体工程 生产厂房 租用加福公司1-2层厂房，配套3条湿巾生产线、4条棉柔巾生产线和3条纸巾生产线，主要从事湿巾、棉柔巾和纸巾的生产。 公用工程 供水 市政供水管网统一供给。 供电 市政供电管网统一供给。 排水 厂区排水管道接入市政污水管网，排入晋江市西北污水处理厂。 储运工程 原料仓库 设在厂房1、2楼，总面积约1000m2。 成品仓库 设在厂房1、2楼，总面积约1200m2。 环保工程 废水 本项目生产废水经混凝沉淀预处理、生活废水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入晋江市西北污水处理厂处理。 废气 项目无生产废气排放。 噪声 运行过程关闭门窗，采取墙体隔声、综合消声措施。 固废 在厂房1F北侧设1个一般工业固体废物堆场，储存边角料、不合格品等一般工业固废，建筑面积约30m2。 设生活垃圾暂存点，集中收集后由环卫部门统一清运。 依托工程 生活办公区 依托加福公司闲置厂房设置办公室、宿舍等生活办公区域。 产品及生产规模 项目产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 1 湿巾 300万包/年 2 棉柔巾 100万包/年 3 纸巾 200万包/年 主要生产设备 涉密不予公开 主要原辅材料 涉密不予公开 项目生产工艺流程及产排污环节 涉密不予公开 （3）产污环节 ①废水：项目生产废水主要来自于配液桶和上液机清洗产生的清洗废水和纯水制备产生的浓水，生活污水主要为员工生活办公产生的废水。 ②废气：项目使用的热熔胶在常温下为固体，熔点80~90℃，无味、无毒、不刺激皮肤，被誉为“绿色胶粘剂”，正常生产基本不产生有毒有害气体。根据原料主要成分分析可知，湿巾药液成分均结构稳定，不易分解；主要成分丙二醇沸点184.8℃，蒸气压0.2±0.8 mmHg at 25°C，稀释100倍后药液浓度不足1%，常温下不易挥发；且产品上液后经分切进入包装工序，生产过程持续时间短，湿巾药液基本上全部进入产品。乳霜成分均为不易挥发物质，上液工序在常温下进行，基本无废气产生。因此，项目生产过程中基本不产生废气。 ③噪声：主要为各生产线生产运行过程中产生的噪声。 ④固体废物：固体废物为分切工序产生的边角料、检验产生的不合格品、清洗废水预处理产生的污泥以及员工生活垃圾。 项目产污环节分析见表2-6。 项目产污环节一览表 序号 项目 产污工序 污染物种类 废水 废气 固体废物 噪声 1 湿巾生产 浸渍 清洗废水 / / 设备噪声 2 保湿纸巾生产 | 上液 清洗废水 / / 设备噪声 3 纯水制备 纯水制备 浓水 / 边角料 设备噪声 4 所有产品 分切、检验 / / 边角料、不合格品 / 5 其他 废水预处理 / / 污泥 / 6 职工生活 生活污水 / 生活垃圾 / 水平衡 本项目用水主要是纯水制备用水、清洗用水和职工生活用水，项目给排水平衡见下表，水平衡见图2-5。 项目给排水平衡表 序号 用水环节 用水量（t/d） 损耗量（t/d） 排水量（t/d） 新鲜 水量 回用 水量 小计 产生量 回用量 排放量 1 纯水制备用水 0.95 0 0.95 0.66 0.29 0 0.29 2 清洗用水 0.07 0 0.07 0.01 0.06 0 0.06 3 生活用水 1.9 0 1.9 0.38 1.52 0 1.52 4 合计 2.92 0 2.92 1.05 1.87 0 1.87 项目水平衡图（单位：t/d） 平面布置合理性分析 项目根据生产工艺流程，对厂区进行合理布局。项目车间平面布置图见附图8~9，布局合理性分析具体如下： ①车间平面布局符合项目工艺流程特点，且充分考虑物料运输的便利性。 ②厂区内排水采用雨污分流制，雨水、污水通过管道收集后排入市政管网。 综上，项目布局基本合理。 |
| --- | --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。项目租用的厂房为加福公司的闲置厂房，厂房地面均已硬化处理，厂房内的旧设备均已清空，无遗留的环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 环境质量现状 地表水环境 （1）环境功能区划及质量标准 项目周边水体主要为九十九溪，根据《泉州市地表水环境功能区类别划分方案》，九十九溪环境功能类别为Ⅲ类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，详见下表： 《地表水环境质量标准》（GB3832-2002）（摘录） 单位：mg/L 水质指标 pH（无量纲） 溶解氧 高锰酸盐指数 CODCr BOD5 氨氮 总磷 III类水质标准 6~9 ≥5 ≤6 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 （2）地表水环境质量现状 根据《泉州市生态环境状况公报（2023年度）》（2024年6月），全市主要流域 14 个国控断面、25 个省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质均为 100%。 大气环境 （1）环境功能区划与质量标准 项目所在区域环境空气划分为二类功能区，环境空气常规指标执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准，见下表： 环境空气质量标准（摘录） 序号 污染物项目 单位 年平均 24小时平均 8小时平均 1小时平均 1 SO2 μg/m3 60 150 — 500 2 NO2 μg/m3 40 8 — 200 3 CO mg/m3 — 4 — 10 4 O3 μg/m3 — — 160 200 5 PM10 μg/m3 70 150 — — 6 PM2.5 μg/m3 35 75 — — （2）大气环境质量现状 根据泉州市生态环境局发布的《2023年泉州市城市空气质量通报》（2024年1月），2023年晋江市环境空气质量状况见下表： 2023年晋江市环境空气质量情况一览表（单位：mg/m3） 时间 监测 点位 取值 监测项目 SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO(95per) O3(8h-90per) 2023年 晋江市 平均值 0.004 0.014 0.039 0.017 0.8 0.119 标准值 mg/m3 0.060 0.040 0.070 0.035 4.0 0.16 占标率 % 6.7 35 55.7 48.6 20 74.4 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 根据上表显示，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本污染物均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，项目所在区域环境空气质量为达标区。 声环境 （1）环境功能区划及质量标准 根据《晋江市声环境功能区划》，项目所在区域声环境规划为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。详见下表： 《声环境质量标准》（GB3096-2008）(摘录) 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2类 60 50 （2）声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中规定，“厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，本项目不进行声环境质量现状调查及评价。 地下水环境 项目从事纸巾、湿巾及棉柔巾生产，对照《环境影响评价技术导则—地下水》（HJ610-2016）附录A《地下水环境影响评价行业分类表》，该表中未提及该行业。项目租用现有厂房，设施布置在厂房一层~二层，生产车间内地面硬化，均做好防渗防漏措施，不会对地下水造成污染，且项目原辅材料不涉及有毒有害物质，故本项目不开展地下水环境影响评价工作。 土壤环境 本项目拟租用厂房占地规模约为2000m2，从事纸巾、湿巾及棉柔巾生产，对照《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于Ⅲ类小型项目，结合项目周边环境特征，项目所在地周围的土壤环境敏感程度为不敏感，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ6964-2018）表4污染影响型的评价工作等级划分，本项目土壤环境评价工作等级不定级，可不开展土壤环境影响评价工作。 生态环境 本项目利用现有用地和闲置厂房进行生产，无新增建设用地和厂房，不涉及厂房构筑施工建设的施工活动，周边区域不涉及珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标。因此，本项目不评价生态环境影响。 电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 环境保护目标 本项目位于晋江市磁灶镇五龙村东环路3号，租用加福公司的闲置厂房，厂区，东侧为闲置空地和临街商铺，南侧为双龙路，西侧为集装箱区和临街商铺，北侧为闲置空地。 项目厂界外500m范围内大气环境保护目标为东北侧的苏塘村居民点，相对距离203m；东侧的碧南村居民点，相对距离230m；南侧的加福村居民点，相对距离225m；西南侧的五龙村居民点，相对距离244m。 项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，且项目租用加福公司闲置厂房作为生产车间，无新增用地，不涉及声环境保护目标。 本项目环境保护目标详见下表： 环境保护敏感目标 环境要素 名称 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂房方位 相对厂房 距离m 大气环境 五龙村 居住区 人群 二类区 WS 244 大气环境 加福村 居住区 人群 二类区 S 225 大气环境 苏塘村 居住区 人群 二类区 EN 203 大气环境 碧南村 居住区 人群 二类区 E 230 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 评价标准 水环境 （1）排水去向 项目少量生产废水经混凝沉淀预处理，生活废水经化粪池预处理后，一并通过市政污水管网进入晋江市西北污水处理厂统一处理。 （2）排放标准 废水排入市政污水管网执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级排放标准）以及晋江市西北污水处理厂设计进水水质要求，具体见表3-6。 项目废水排放标准 标准 pH（无量纲） CODCr BOD5 SS 氨氮 总磷 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 6～9 500 300 400 45* 8* 晋江市西北污水处理厂进水水质要求 / 350 180 300 30 4 本项目废水排放执行标准 6～9 350 180 300 30 4 *注：总磷、氨氮标准参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准。 （3）晋江市西北污水处理厂废水 晋江市西北污水处理厂尾水最终排入九十九溪，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，详见下表： 《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1（摘录）单位：mg/L 指标 pH（无量纲） CODCr BOD5 SS 氨氮 总磷 一级A标准 6～9 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5 0.5 大气环境 本项目生产使用电能，无燃料废气排放；根据项目生产工艺分析可知，本项目生产过程中无废气排放。 声环境 项目租用加福公司现有厂房，无施工期噪声。项目夜间不生产，运营期昼间噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 项目厂界噪声排放执行标准单位：dB(A) 类别 昼间 2类 60 固体废物 一般工业固体废物的暂存参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 总量控制指标 总量控制因子 本项目无废气排放，不涉及SO2和NOx总量控制指标；废水主要污染物为COD和氨氮。根据项目排污特点，污染物排放总量控制因子如下： （1）约束性指标：COD和氨氮。 （2）非约束性指标：无。 主要污染物排放情况 （1）废水主要污染物排放情况 项目水污染物总量控制指标详见下表： 项目废水主要污染物总量控制指标 污染因子 晋江市西北污水处理厂排污口(排入外环境) 允许排放浓度 允许排放量 生产废水 水量 / 104t/a COD 50 mg/L 0.005t/a 氨氮 5 mg/L 0.0005t/a （2）废气主要污染物排放情况 项目生产过程无废气排放。 （3）固体废物 一般工业固体废物为边角料和不合格品，分类收集妥善处置后，排放量为零，故不予以分配排放总量。 总量指标来源 （1）废水总量控制指标 项目生产废水COD排放量0.005t/a，氨氮排放量0.0005t/a，需通过排污权交易获得，建设方应在排水前取得COD和氨氮的排放指标。 根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》（闽环保财[2017]22号）规定，生活污水污染物排放不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围，无需进行排污权交易。 （3）废气总量控制指标 项目无生产废气排放，不涉及SO2和NOx总量控制指标，无需落实废气总量指标来源。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期环境保护措施 本项目所使用的经营场所为已建的厂房，无新基建，只涉及设备的安装，基本不存在施工期的环境影响，故不对施工期环境保护措施进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 | 运营期环境影响和保护措施 核算方法 检索已发布的污染源源强核算技术指南，未找到湿巾、棉柔巾和纸巾的生产加工行业污染源强核算技术指南；对照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中也未检索到相关产排污系数。根据《污染源源强核算技术指南准则》规定，污染源源强核算方法有物料衡算、实测、类比、产排污系数等几种方法，本评价污染源强核算采用同类行业经验数据类比法和产排污系数法。根据工程分析内容，项目基本无废气产生，其他各污染源强核算方法汇总如表4-1。 本项目污染源强核算方法汇总 序号 要素 污染源 核算物/核算因子 核算方法 1 废水 生产废水 废水量、COD、氨氮 类比法 2 生活污水 废水量、COD、氨氮 产排污系数法 3 噪声 主要高噪声设备 设备噪声声级 类比法 4 固废 一般工业固废 边角料 类比法 5 一般工业固废 不合格品 类比法 6 生活垃圾 生活垃圾 产排污系数法 废水 废水污染源强 （1）生产废水 项目生产废水主要来自于湿巾药液配液桶、上液机清洗产生的清洗废水和纯水制备产生的浓水。 ①清洗废水 项目拟购置3个湿巾药液配液桶和1台上液机。根据同类企业生产经验，配液桶清洗频次1次/5d，清洗水量100L/桶·次；上液机清洗频次1次/30d，清洗水量200L/次。项目清洗用水量约20t/a（平均0.07t/d），排污系数取0.9，则项目清洗废水排放量18t/a（0.06t/d），单次最大排放量0.45t。 参考《淳安县杭州湖水清实业有限公司年产3亿包湿巾纸技改项目》浓水水质情况：CODCr：50mg/L、SS：50mg/L。 ②纯水制备产生的浓水 项目湿巾药液配比为稀释100倍，湿巾药液用量为2t/a，因此项目纯水用量约200t/a。RO纯水制备设施出水率按70%计，则用水量约286t/a，浓水排放量86t/a（0.29t/d）。 参考《淳安县杭州湖水清实业有限公司年产3亿包湿巾纸技改项目》浓水水质情况：CODCr：200mg/L、SS：50mg/L。 ③小结 本项目清洗水与浓水一起收集处理，平均排放量为0.35t/d，单次最大排放量0.74t。外排生产废水水质简单，经混凝沉淀预处理后，通过市政污水管网排入晋江市西北污水处理厂统一处理。 项目生产废水主要污染物产生与排放情况一览表 项目 废水量（t/a） CODCr（mg/L） SS（mg/L） 氨氮（mg/L） 清洗废水产生情况 18 50 50 / 浓水产生情况 86 200 50 / 项目生产废水排放情况 104 122 10 / 接管标准 / 350 300 30 是否满足接管标准 / 满足 满足 / 接管排放量（t/a） 104 0.013 0.001 / 污水厂排放标准 / 50 10 5 排环境总量（t/a） 104 0.005 0.001 0.0005 （2）生活污水 本项目职工38人，均不在厂区食宿，参照《室外给水设计标准》（GB50013-2018）及《建筑给排水设计标准》（GB50015-2019）等有关规定，住厂职工生活用水量定额取50L/d·人，则项目生活用水量为1.9t/d；排污系数取0.8，则项目生活污水排放量为1.52t/d（即456t/a）。生活污水水质情况大体为：COD：300~350mg/L、BOD5：200~300mg/L、氨氮：30~45mg/L、SS：180~220mg/L，pH：6.5~8。生活污水经化粪池预处理后，通过市政污水管网排入晋江市西北污水处理厂统一处理。 项目生活污水污染源强 项目 污染物 废水量 CODCr BOD5 SS 氨氮 生活污水 产生情况 产生浓度（mg/L） / 350 300 220 45 年产生量（t/a） 456 0.16 0.14 0.1 0.021 排放情况 排放浓度（mg/L） / 50 10 10 5 年排放量（t/a） 456 0.023 0.005 0.005 0.002 废水治理设施基本信息、废水排放口基本信息 项目废水污染物排放情况一览表 产污环节 污染源 类别 排放方式 处理能力 t/h 治理工艺 去除效率% 是否为可行技术 清洗废水、浓水 生产废水 间接排放 1 絮凝、沉淀 COD 30% SS 80% 是 废水排放口基本信息 排放口编号 排放口名称 排放口类型 地理坐标 排放去向 排放规律 经度E 纬度N DW001 厂区废水排放口 一般排放口-其他 118.521922 24.816594 晋江市西北污水处理厂 间歇 废水治理设施可行性分析 项目生活废水经化粪池处理后，通过市政污水管网纳入晋江市西北污水处理厂统一处理。项目生活污水水质简单，采用化粪池处理可满足污水处理厂进水水质要求。因此，项目生活污水处理措施可行。 项目生产废水采用混凝沉淀处理，重点去除水中的COD和SS。由于湿巾药液配液桶经过纯水100倍稀释，药液浓度极低，清洗废水水质简单；乳霜上液机使用的乳霜主要成分为纯化水、甘油、玉米淀粉水解物、木糖醇和水性聚硅氧烷乳液等，均为易处理物质。因此，清洗废水采用絮凝沉淀工艺对其进行预处理，加入混凝剂和絮凝剂使大部分溶解性有机物转化为非溶解性物质，而后泥水分离以达到净化污水的目的。 项目生产废水排放量为0.35t/d，单次最大排放量0.74t/d，混凝沉淀设施设计处理能力为1t/h，能完全接纳处理项目产生的生产废水。因此，生产废水处理设施基本可行。 综合所述，项目生活污水、生产废水处理措施可行有效，经处理后可满足纳管要求。 废水纳入污水处理厂可行性分析 ①晋江市西北污水处理厂情况简介 晋江市西北污水处理厂位于磁灶镇西北侧、梅溪东侧（坝头村、苏垵村），用地面积约140亩；一期建设规模2万t/d，采用前置厌氧氧化沟工艺+纤维转盘滤池深度处理工艺；服务范围主要为磁灶、内坑和紫帽三个镇；尾水排入九十九溪。一期工程（处理污水2万t/d）已建成投入运营。目前晋江市西北污水处理厂的实际日运行量约6000~8000t/d。 ②晋江市西北污水处理厂污水管网建设情况 项目厂址位于晋江市磁灶镇五龙村东环路3号，项目位于晋江市西北污水处理厂服务范围内，废水可通过区域污水管网排入晋江市西北污水处理厂统一处理。 ③外排废水水质、水量可行性分析 项目生产废水水质简单，废水经混凝沉淀处理后能达到纳管标准；生活污水水质简单，经化粪池预处理后可满足晋江市西北污水处理厂进水水质要求。项目废水排放量约2.35t/d（即704t/a），占污水处理厂处理余量的0.02%。因此从水质水量分析，项目废水排入晋江市西北污水处理厂进行处理可行。 ④小结 综上所述，本项目位于晋江市西北污水处理厂服务范围内，所在区域市政污水管网已建设完善，项目外排废水水质简单，符合污水处理厂进水水质要求，从区域污水管网建设情况以及项目外排废水水质、水量分析，项目生产废水和生活污水纳入晋江市西北污水处理厂集中处理可行，不会影响污水处理厂的正常运行。 废气 项目生产工艺为分切、折叠、包装、检验等简单工艺，且棉柔巾整体较薄、柔韧性较好，并定期保持分切机等切割设备的清洁，切割过程基本不产生粉尘。因此，生产过程不产生废气。 本项目使用的热熔胶在常温下为固体，熔点80~90℃，无味、无毒、不刺激皮肤，被誉为“绿色胶粘剂”，正常生产基本不产生有毒有害气体。根据原料主要成分分析可知，湿巾药液成分均结构稳定，不易分解；主要成分丙二醇沸点184.8℃，稀释100倍后药液浓度不足1%，常温下不易挥发；且产品上液后经分切进入包装工序，生产过程持续时间短，湿巾药液基本上全部进入产品。乳霜成分均为不易挥发物质，上液工序在常温下进行，基本无废气产生。 综上，项目生产过程中基本不产生废气，不会对周围大气环境产生影响。 噪声 噪声源强 项目噪声主要来源于折叠机、切片机等机械设备运行时产生的噪声，其噪声源强约为60~75dB(A)，详见下表。 主要设备噪声声级一览表 序号 生产设备名称 数量 声压级 dB(A) 噪声源位置 声源类型 1 1 65~75 生产车间 室内连续 2 1 65~75 3 1 65~75 4 1 65~75 5 1 65~75 6 1 65~75 7 1 65~75 8 1 65~75 9 1 65~75 10 1 65~75 11 1 65~75 12 1 65~75 13 1 65~75 14 1 60~65 噪声控制措施 项目噪声主要来自于湿巾、棉柔巾和纸巾生产线等设备，项目生产车间密闭，生产过程关闭门窗，采取墙体隔声、综合消声措施，并加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态。同时加强厂区内运输车辆的管理，禁止随意鸣笛，原料装卸以及产品出库装车尽量避开休息时间。 噪声影响分析 项目采用低噪设备，噪声源设备声压级在60~75dB(A)之间，在采取相应噪声防治措施的情况下，再经距离衰减后，使噪声控制在45~60dB(A)之间，确保厂界噪声达标。项目周围50m范围内无声环境敏感目标，车间距离最近的敏感点为苏塘村居民点，相对距离约203m，通过综合降噪及噪声衰减后，噪声对其影响很小。 综上，对周围声环境影响不大，不会造成噪声扰民情况。 固体废物 固体废物属性判定 项目固体废弃物主要来源于生产过程产生的边角料、不合格品以及废水预处理过程产生的污泥、职工生活垃圾。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），对项目固体废物属性进行判定，判定结果见下表。 项目固体废物属性判定 序号 固体废物名称 形态 主要成分 是否属于固体废物 1 边角料 固态 水刺无纺布、纯木浆纸等 是 2 不合格品 固态 废包装材料、废纸巾等 是 3 污泥 固态 污泥 是 对照《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的固体废物均不在名录范围内。项目污泥由清洗废水和浓水絮凝沉淀产生，由于项目使用原料主要都进入产品，成为日常生活直接使用的接触品，对人体基本无毒无害；且原料成分稳定，絮凝沉淀过程不产生新的有毒有害物质，因此清洗水产生的污泥不属于危险废物。浓水由自来水制备工业纯水过程产生，废水处理污泥不属于危废。综上，项目污泥为一般工业固体废物。 固体废物产生与处置情况 本项目固体废物主要为生产过程中产生的边角料、不合格品，废水预处理过程产生的污泥以及职工生活垃圾。 （1）边角料 本项目产生的边角料约占水刺无纺布、纯木浆纸总量的0.001%，约为0.006t/a，边角料集中收集后当作生活垃圾由环卫部门统一处理。 （2）不合格品 本项目不合格品主要为包装破损产生的废包装材料和少量受损或被污染产品。其中包装破损率约0.1%，则产生的废包装材料为0.032t/a；受损产品约0.01%，产生的不合格品为0.06t/a （3）污泥 本项目废水预处理设施年处理废水量105t。由于废水水量小，水质简单，SS浓度较低，污泥产生量按0.1%计，则污泥总量约为0.1t/a。污泥定期清理后自然风干，含水率由70%降至30%，则污泥产生量为0.043t/a，由环卫部门统一清运。 （4）职工生活垃圾 项目职工人数为38人，依照我国生活污染物排放系数，生活垃圾排放系数取值0.8kg/人•天，则项目生活垃圾产生量为30.4kg/d，即9.12t/a。 项目固体废物产生及处置措施一览表 编号 固废废物类别 产生量（t/a） 属性 处置方式 900-999-99-0001 边角料 0.006 一般工业固废 集中收集后，由当地环卫部门统一清运。 900-999-99-0002 不合格品 0.092 一般工业固废 900-999-99-0003 干化污泥 0.043 一般工业固废 / 生活垃圾 9.12 生活垃圾 固体废物处置措施可行性分析 （1）一般工业固体废物 本项目拟在厂房1楼北侧建设一个面积为30m2的一般固废暂存场所，用于暂存生产过程中产生的边角料、不合格品、干化污泥等一般工业固废。边角料、及不合格品由当地环卫部门统一清运处置。一般工业固废暂存间应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。 （2）生活垃圾 生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运进行无害化处置。 综上，项目各项废物均能得到妥善处置，不会对周围环境造成二次污染。 地下水、土壤 本项目无地下水环境、土壤环境污染途径，对地下水及土壤环境无影响。 生态保护措施 项目租用已建厂房，无新增建设用地和厂房，用地范围内无生态环境保护目标；项目建设仅涉及设备安装调试，不涉及场地开挖等可能破坏生态的施工活动。 运营期环境风险影响和保护措施 本项目主要从事湿巾、棉柔巾和纸巾的生产。项目用地属于工业用地，生产过程中不涉及危险化学品、易燃易爆物质，不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的危险物质，故本评价不进行环境风险分析。 自行监测要求 ①排污许可证申领 项目主要从事湿巾、棉柔巾、纸巾等的生产，检索《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），属于“十七、造纸和纸制品业22；38 纸制品制造 223；有工业废水或者废气排放的”，属于简化管理。项目建设单位应按照《排污许可管理条例》及其他相关管理要求，在规定时限内填报并申领排污许可证。 《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（摘录） 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 十七、造纸和纸制品业22 38 纸制品制造 223 / 有工业废水或者废气排放的 其他 ②监测要求 目前生态环境部已发布《排污单位自行监测技术指南 造纸工业》（HJ821-2017），技术指南包含了对“纸制品加工企业”的自行监测要求。对照技术指南要求，项目自行监测方案如下： 自行监测计划 污染源类别 排放口名称 监测位置 监测内容 监测项目 监测 设施 监测采样 频次 监测频次 生产 废水 生产废水排放口DW001 预处理设施出水口 流量 pH、COD、氨氮 BOD5、SS、总磷 手工 非连续采样至少4个 1次/季度 噪声 厂界 厂界 / 等效A声级 手工 昼间一次 1次/季度 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 生产废水排放口 DW001 | pH、COD、氨氮、 BOD5、SS、总磷 | 生产废水经混凝沉淀预处理后通过市政污水管网排入晋江市西北污水处理厂统一处理；生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入晋江市西北污水处理厂。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级排放标准），同时满足晋江市西北污水处理厂设计进水水质要求 |
| 声环境 | 企业边界 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备，生产车间密闭 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，其中，北侧厂界执行4类标准 |
| 固体 废物 | 边角料、不合格品和干化污泥集中收集后暂存于一般工业固废暂存间，定期由环卫部门统一清运。 |
| 大气 环境 | 项目不产生废气。 |
| 电磁 辐射 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目无地下水环境、土壤环境污染途径，对地下水及土壤环境无影响。 |
| 生态保护措施 | 项目租用已建厂房，无新增建设用地和厂房，用地范围内无生态环境保护目标；项目建设仅涉及设备安装调试，不涉及场地开挖等可能破坏生态的施工活动。 |
| 环境风险防范措施 | 本项目主要从事湿巾、棉柔巾和纸巾的生产。项目用地属于工业用地，生产过程中不涉及危险化学品、易燃易爆物质，不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的危险物质。 |
| 其他环境管理要求 | （1）依照《排污许可管理条例》的相关要求进行排污登记，未取得排污登记回执前，不得排放污染物。 （2）依照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求完成竣工环保验收。 （3）排污口规范化建设：按照《排污口规范化整治技术要求(试行)》的相关要求规范化设置排污口。并在排污口处设立较明显的环境保护图形标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称，标志牌设置应符合GB15562.1-1995、GB15562.2-1995《环境保护图形标志》相关规定。 （4）环境管理台账：建设单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。台账保存期限不得少于5年。 |

# 六、结论

福建百爵纸制品有限公司年产湿巾300万包、棉柔巾100万包、纸巾200万包项目位于福建省泉州市晋江市磁灶镇五龙村东环路3号，选址符合晋江市磁灶镇土地利用规划，与晋江市生态功能区划不冲突，符合“三线一单”控制要求，符合国家与地方相关产业政策要求，与周围环境基本相容。 在切实落实本报告表提出的各项环保措施后，本项目各污染物经治理后能够稳定达标排放，污染物排放可满足总量控制要求。从环境保护角度分析，本项目选址和建设可行。 编制单位：泉州市华大环境保护研究院有限公司 2024年6月27日

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 废水量 万t/a | / | / | / | 0.0104 | / | 0.0104 | +0.0105 |
|  | COD t/a | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
|  | 氨氮 t/a | / | / | / | 0.0005 | / | 0.0005 | +0.0005 |
| 生活污水 | 废水量 万t/a | / | / | / | 0.0456 | / | 0.0456 | +0.0456 |
|  | COD t/a | / | / | / | 0.023 | / | 0.023 | +0.023 |
|  | 氨氮 t/a | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 t/a | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | +0.006 |
|  | 不合格品 t/a | / | / | / | 0.092 | / | 0.092 | +0.092 |
|  | 干化污泥 t/a | / | / | / | 0.043 | / | 0.043 | +0.043 |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①