邵武市金塘工业园建设发展有限公司邵武市金塘工业园公共事故应急池项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：邵武市金塘工业园建设发展有限公司

编制单位：邵武市金塘工业园建设发展有限公司

二O二四年六月

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

项目负责人：

项目填表人：

| 建设单位：邵武市金塘工业园建设发展有限公司（盖章） | 建设单位：邵武市金塘工业园建设发展有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 联系人： | 联系人： |
| 邮编：354099 | 邮编：354099 |
| 地址：邵武市金塘工业园 | 地址：邵武市金塘工业园 |

# 表一

| 建设项目名称 | 邵武市金塘工业园公共事故应急池项目（阶段性） |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 邵武市金塘工业园建设发展有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 建设地点 | 邵武市金塘工业园 |
| 主要产品名称 | / |
| 设计生产能力 | 应急池容积分别为8000m3、10000m3、10000m3、30000m3 |
| 实际生产能力 | 应急池容积分别为8000m3、10000m3、10000m3、30000m3 |
| 建设项目环评时间 | 2020年5月18日 | 开工建设时间 | 2020年8月 |
| 调试时间 | 2024年4月 | 验收现场监测时间 | 2024.6.15~2024.6.17 |
| 环评报告表 审批部门 | 南平市邵武生态环境局 | 环评报告表编制单位 | 福建省金皇环保科技有限公司 |
| 环保设施设计单位 | 深圳市政设计研究院有限公司 | 环保设施施工单位 | 厦门市大方舟建设有限公司 |
| 投资总概算（万元） | 8608.2 | 其中：环保投资总概算（万元） | 1312 | 15.24% |
| 实际投资总概算 （万元） | 5600 | 其中：环保投资总概算（万元） | 1011 | 18.05% |
| 验收监测依据 | 1、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环境保护总局令第13号，2001.12.27； 2、《福建省环保局转发国家环境保护总局建设项目竣工环境保护验收管理办法的通知》，闽环保﹝2002﹞监2号，2002.01.22； 3、《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月01日施行； 4、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评﹝2017﹞4号）； 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态保护部2018第9号； 6、《污水综合排放标准》（GB1989-1996）； 7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 8、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办﹝2015﹞113号）； 9、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》通知（环办环评函〔2020〕688号； 10、《邵武市金塘工业园建设发展有限公司邵武市金塘工业园公共事故应急池项目环境影响报告表》及其批复（南环审函邵﹝2020﹞6号），2020年5月18日； 11、《邵武市金塘工业园建设发展有限公司邵武市金塘工业园公共事故应急池项目竣工验收检测报告》，福建九五检测技术服务有限公司，2024年6月。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据南平市邵武生态环境局（原邵武市环境保护局）的环境影响报告表审批意见及现行相关标准，本次验收监测标准如下： （1）废气排放标准 本项目为事故池的建设，主要收集产生事故性废水，事故废水中可能含有挥发性有机物，事故响应时间不超过72h，为非常态污染物，故不对运营期废气污染物进行定量分析。事故应急检测需对周边敏感点进行监测，其执行环境质量标准，具体标准见表1-1。 表1-1 环境空气评价标准（GB3095-2012）节选 单位：μg/m3 污染物名称 浓度限值 标准来源 取值时间 二级标准 二氧化硫（SO2） 年均值 60µg/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 24小时平均 150µg/m3 1小时平均 500µg/m3 二氧化氮（NO2） 年均值 40µg/m3 24小时平均 80µg/m3 1小时平均 200µg/m3 一氧化碳（CO） 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160µg/m3 1小时平均 200µg/m3 PM10 年均值 70µg/m3 24小时平均 150µg/m3 PM2.5 年均值 35µg/m3 24小时平均 75µg/m3 TVOC 8小时均值 0.6 mg/m3 《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D 非甲烷总烃 小时值 2mg/m3 参照《大气污染物综合排放标准详解》 （2）废水排放标准 本项目产生的废水全部为事故性废水，事故发生后均需对废水水质进行采样检测，若符合吴家塘污水处理厂进水水质标准，则废水可经市政污水管网排入吴家塘污水处理厂处理，若不符合吴家塘污水处理厂进水水质标准，则返回企业处理，由事故企业安排槽车进行输送。吴家塘污水处理厂尾水排放标准参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准及表2、表3标准，氟化物执行《污水综合排放标准》（GB1989-1996）一级排放标准限值，详见表1-2。 表1-2 吴家塘污水处理厂的进出水水质主要指标及限值 单位：mg/l 序号 控制项目 污染物名称 进水水质要求 园区内已建、已批未建、在建企业废水排放因子和执行排放标准 出水水质要求 1 基本控制项目 pH 6～9 区内目前企业均执行污水综合排放标准三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1B等级标准 6～9 2 化学需氧量（mg/L）≤ 500 50 3 生化需氧量（mg/L）≤ 300 10 4 悬浮物≤ 400 10 5 动植物油≤ 100 1 6 石油类(mg/L)≤ 15 1 7 阴离子表面活性剂≤ 20 0.5 8 TN（mg/L）≤ 50 15 9 氨氮（mg/L）≤ 45 5（8） 10 TP（mg/L）≤ 3 0.5 11 粪大肠菌群数≤ 10000 1000 12 色度≤ 70 ①穗福执行《GB 4287-2012 纺织染整工业水污染物排放标准》间接排放标准80倍； ②华康、舜跃、永和色度执行原环评进水水质要求为70倍； ③金山准点执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》50倍； 30 13 部分一类污染物最高允许排放浓度 总汞≤ 0.05 穗福纺织总汞执行GB8978-96中表1标准（0.05mg/L） 0.001 14 总镉≤ 0.1 穗福纺织总镉执行GB8978-96中表1标准（0.1mg/L） 0.01 15 总砷≤ 0.5 ①穗福总砷执行GB8978-96中表1标准（0.5mg/L） ②永和金塘新材料中总砷执行《无机化学工业污染物排放标准》(G31573-2015)中表1的生产设施及车间废水排放口限值（0.3mg/L） 0.1 16 总铅≤ 1.0 穗福纺织GB8978-96中表1标准限值1.0mg/L 0.1 17 总铜≤ 2.0 ①明远公司总铜GB8978-96三级标准（0.5mg/L） ②一铭、威凯总铜执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中要求的0.5mg/L 0.5 18 选择控制项目最高允许排放浓度 总锌≤ 5.0 ①凯昕总锌执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》GB21904-2008表2的0.5mg/L； ②舜跃总锌执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1、3标准(2.0mg/L) 1.0 19 挥发酚≤ 2.0 ①辰安执行GB8978-96三级标准(2.0mg/L) 0.5 20 总氰化物≤ 1.0 ①葆盛执行GB8978-96三级标准1.0mg/L) 0.5 21 硫化物≤ 1.0 ①榕辉、金山准点、一铭、威凯、永和五家企业限值均为1.0mg/L ②穗福执行《GB 4287-2012 纺织染整工业水污染物排放标准》间接排放标准0.5mg/L； 1.0 22 甲醛≤ 5.0 ①亿鑫泰、亮晶晶执行《合成树脂工业污染物排放标准》5mg/L限值 1.0 23 苯胺类≤ 5.0 ①海顺、葆盛、舜跃排放限值为5mg/L； ②穗福不得检出 0.5 24 三氯甲烷≤ 1.0 ①金山准点执行GB8978-96 三级标准1.0ng/L ②永晶执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1、表3中限值0.3mg/L限值要求 0.3 25 苯≤ 0.5 ①永晶执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1、表3限值要求0.1mg/L 0.1 26 甲苯≤ 0.5 ①金山准点执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》0.5mg/L ②葆盛执行GB8978-96三级标准0.5mg/L ③凯昕、永晶 参照《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015 )表1、表3标准限值要求0.1mg/L ④广生堂参照《合成革与人造革工业污染物排放标准》( GB21902-2008)表2的限值要求0.1mg/L 0.1 27 丙烯腈≤ 5.0 ①亮晶晶参照《合成树脂工业污染物排放标准》CGB31572-2015排放限值2.0mg/L 2.0 28 AOX / ①穗福执行《GB 4287-2012 纺织染整工业水污染物排放标准》间接排放标准12mg/L ②致拓、永和执行《合成树脂工业污染物排放标准》5.0mg/L ③舜跃、永和执行《石油化学工业污染物排放标准》5.0mg/L(GB31571-2015)表1、3标准 1.0 29 工业园区内其他特征污染物 氟化物 15 榕辉、安晟祺、海顺、葆盛、威凯、永太执行GB8978-96三级标准要求限值20mg/L 10 30 氯化物 2500 / 31 硫酸盐 2500 榕辉、明远、永和执行GB8978-96 GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1B等级标准 / 32 总盐度 4000 / / 33 总锑 / ①穗福总锑执行《GB4287-2012 纺织染整工业水污染物排放标准》直接排放标准0.1mg/L ②永和总锑执行《无机化学工业污染物排放标准》(G31573-2015)中表1的车间或生产设施排放口0.3mg/L / 34 二氯乙烷 / ①创鑫参照《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015 )表2中0.3mg/L标准限值 ②凯昕参照北京市地方标准《水污染综合排放标准》（D11/307-2013)中表3标准 / 35 DMF / ①金山执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》限值要求2.0mg/L；②永晶、广生堂执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》2.0 mg/L / 36 二氯甲烷 / ①金山、凯昕、广生堂执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》0.3 mg/L ①永晶二氯甲烷执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1、表3中0.2mg/L / 37 奈 / 金山执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》0.049mg/L / 38 丙烯酸 / 亮晶晶执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015排放限值5.0mg/L / 39 吡啶 / 永晶、凯昕执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1、表3中2.0mg/L / （3）噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表1-3。 表1-3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（摘录） 时 段 边界外声环境功能区类别 昼间 夜间 单位 3类 65 55 dB（A） （4）固体废物贮存污染控制标准 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |

# 表二

工程建设内容： 2.1 项目概况 邵武市金塘工业园建设发展有限公司位于邵武市金塘工业园，根据片区的自然地形、地势、产业布局情况、结合现有污水管道走向及其发展规划，化工园区事故应急池分区分片设置。在吴家塘平台南平新发隆针织实业有限公司污水处理厂内建设一座8000m3事故池；坊上平台吴家塘污水处理厂内建设一座10000m3事故池（已与吴家塘污水处理厂一同验收）；安家渡平台单独设一座10000m3事故池，位于邵顺高速公路东侧边角地内；行岭平台、七牧平台、沙塘平台共用一座30000m3事故池，设在行岭平台地势较低三类工业用地内，位于行岭路南侧。 项目于2020年8月开工建设，于2024年4月完成建设，于2024年4月投入使用。整体工程总投资8608.2万元，其中环保投资1312万元。项目目前实际已建设应急池4座，容积分别为一期8000m3、二期10000m3、三期10000m3、30000m3。本次验收范围为一期8000m3，三期10000m3、30000m3。 本公司针对该项目已办理以下环保手续： （1）环境影响评价：2020年1月10日委托福建省金皇环保科技有限公司编制《邵武市金塘工业园建设发展有限公司邵武市金塘工业园公共事故应急池项目环境影响报告表》，并于2020年5月18日获得南平市邵武生态环境局（原邵武市环境保护局）审批（南环审函邵﹝2020﹞6号），详见附件2。 （2）排污许可登记：本公司已于2024年6月12日取得排污许可登记，许可证编号为91350781784534464X001W，详见附件3。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的相关规定，“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告”。为此，邵武市金塘工业园建设发展有限公司于2024年5月开展整体工程的验收工作，根据环评报告及现场情况编制了验收监测方案，并委托福建九五检测技术服务有限公司于2024年6月15日至6月17日对整体工程进行了监测。在验收监测结果的基础上，本公司编写了《邵武市金塘工业园建设发展有限公司邵武市金塘工业园公共事故应急池项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告表》，并形成验收结论及建议。 项目基本情况详见表2-1。 表2-1 项目基本情况一览表 序号 名称 环评情况 实际建设情况 备注 1 项目名称 邵武市金塘工业园公共事故应急池项目 邵武市金塘工业园公共事故应急池项目 与环评一致 2 建设单位 邵武市金塘工业园建设发展有限公司 邵武市金塘工业园建设发展有限公司 与环评一致 3 总用地面积 一期占地2000m2；二期占地2500m2；三期公共应急池A占地面积为1556m2，公共应急池B占地6800m2 一期占地2000m2；三期公共应急池A占地面积为1556m2，公共应急池B占地6800m2 二期应急池已与吴家塘污水处理厂一同验收，不在本次验收范围内 4 项目总投资 8608.2万元 5600万元 总投资减少 5 环保投资 1312万元 1011万元 环保投资减少 6 工程规模 应急池容积分别为一期8000m3，二期10000m3，三期10000m3、30000m3 应急池容积分别为一期8000m3，三期10000m3、30000m3 二期应急池已与吴家塘污水处理厂一同验收，不在本次验收范围内 综上，项目的基本情况与环评基本一致，二期应急池已与吴家塘污水处理厂一同验收，因此减少了总投资和环保投资，无重大变更。 2.2 项目周边情况 项目选址于福建省南平市邵武市金塘工业园。企业附近的地表水为西侧108m的富屯溪，南侧36m的石壁溪。 项目周边的环境保护目标详见表2-2和附图2，与环评相比，环境保护目标未发生变化。 表2-2 项目周边环境保护目标一览表 环境要素 名称 坐标 保护 对象 保护内容 环境功能区标准 相对方位 相对距离 m 东经 北纬 大气环境 天步岭 117.601164 27.253196 居民 10多户，40多人 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二类标准 NW 1300 溪东 117.599651 27.229614 居民 20多户，70多人 S 655 铺前 117.599394 27.233755 居民 60多户，210多人 S 200 毛厝巷 117.596819 27.231953 居民 90多户，400多人 SW 450 弓墩桥 117.641043 27.259032 居民 60多户，250多人 E 2400 陈家墙 117.606647 27.264139 居民 130户，1000多人 S 750 地表水 富屯溪 / / 大河 水质不受污染 GB3838－2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类 W 108 石壁溪 / / 中河 水质不受污染 S 36 2.3 项目组成 项目组成详见表2-3。 表2-3 项目组成一览表 项目名称 名称 环评内容 实际建设情况 备注 主体工程 应急池一 占地面积2000m2，水池容积8000m3，池深高度4m 占地面积2000m2，水池容积8000m3，池深高度4m 与环评一致 应急池二 占地面积2500m2，水池容积10000m3，池深高度4m 占地面积2500m2，水池容积10000m3，池深高度4m 二期应急池已与吴家塘污水处理厂一同验收，不在本次验收范围内 应急池三A 占地面积1556m2，水池容积10000m3，池深高度6.5m 占地面积1556m2，水池容积10000m3，池深高度6.5m 与环评一致 应急池三B 占地面积6800m2，水池容积30000m3，池深高度4.5m 占地面积6800m2，水池容积30000m3，池深高度4.5m 与环评一致 辅助工程 辅助用房 占地面积40m2 占地面积40m2 与环评一致 环保工程 固体废物 生产固废主要来源于事故池沉渣，没法定量，仅做定性分析，由事故发生企业运回厂区，应委托有资质的单位进行污泥性质鉴定，若为危废，则委托有资质的单位处置，若为一般固废，则委托环卫部门处置。 由事故发生企业运回厂区，委托有资质的单位进行污泥性质鉴定，若为危废，则委托有资质的单位处置，若为一般固废，则委托一般工业固体废物填埋场处置（用槽车运输） 与环评一致 综上，项目组成与环评基本一致，无重大变更。 2.4 项目主要生产设备 项目的主要生产设备情况详见表2-4。 表2-4 项目生产设备情况一览表 序号 设备名称 环评数量（台） 实际数量（台） 全厂变化情况（台） 备注 1 在线监测仪 4 3 -1 每个事故池1台，减少1台 2 超声波液位计 4 3 -1 每个事故池1台，减少1台 3 自动阀门 12 9 -3 每个事故池3台，减少3个 4 污水提升泵 4 9 +5 每个事故池3台，增加5台 注：二期应急池已与吴家塘污水处理厂一同验收，不在本次验收范围内。因每个园区事故池需互联互通，因此每个应急池需增加2台泵，泵的数量增加。 综上，项目的实际生产设备与环评相比，泵的数量增加，其余设备减少，不属于重大变更。 2.5 项目总平面布置图 项目总平面布置图详见附图3。 各事故池均位于园区规划范围内，本工程在满足规划功能和工艺要求的基础上，注重建筑与周围环境相协调，力求简洁大方，以创造良好的园区环境。 1）合理布局，节约用地。 2）消防通主要通道设计为6m宽，应急事故池附近设计消防回转通道。 根据《化工园区事故应急设施（池）建设标准》送审稿第5.3条规定，化工园区事故应急池含有可燃液体，按丙类污水池进行平面布置，防火间距执行《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008）（2018年版)的有关规定。 2.6 项目变动情况 项目主要的变化情况详见表2-5。 表2-5 项目变动情况一览表 序号 变动内容 环评 实际 备注 1 项目总投资 8608.2万元 5600万元 减少总投资 2 环保投资 1312万元 1011万元 减少环保设施投资 3 生产设备 在线监测仪 4台 3台 二期应急池已与吴家塘污水处理厂一同验收，不在本次验收范围内；因每个园区事故池需互联互通，因此每个应急池需增加2台泵，泵的数量增加。 超声波液位计 4台 3台 自动阀门 12个 9个 污水提升泵 4台 9台 综上，项目的建设情况与环评相比，无重大变更。 2.7 环评批复落实情况 项目环评及批复落实情况请见表2-6。

表2-6 环评批复落实情况一览表 类别 环评及批复情况 项目实际情况 备注 废水污染防治 项目施工废水经沉淀池收集沉淀后可回用于设备冲洗或用于施工场地洒水降尘，禁止外排。应急事故池必需按照《报告表》要求采取防渗措施，定期开展地下水自行监测，严防废水污染地下水。 项目施工废水经沉淀池收集沉淀后回用于设备冲洗或用于施工场地洒水降尘。应急事故池已按照《报告表》要求采取防渗措施，定期开展地下水自行监测，严防废水污染地下水。 暂未开展地下水自行监测，其余已落实 废气污染防治 要求施工区要定期洒水降尘，避免在大风天气下进行土方开挖、回填等易产生扬尘污染的施工作业;加强对施工中的各类材料运输、堆放的管理;基础开挖、场地平整等过程采用加湿作业，定期洒水防止扬尘;此外，控制干散材料的堆存时间及堆存量，必要时采取苫布遮盖减少起尘;限制车速，减少车辆行驶产生的扬尘。确保厂区边界无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996）表2的无组织排放监控浓度限值要求。 施工区已定期洒水降尘，未在大风天气下进行土方开挖、回填等易产生扬尘污染的施工作业;加强了对施工中的各类材料运输、堆放的管理;基础开挖、场地平整等过程采用了加湿作业，定期洒水防止扬尘;此外，控制干散材料的堆存时间及堆存量，采取了苫布遮盖减少起尘;限制了车速，减少车辆行驶产生的扬尘。确保厂区边界无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996）表2的无组织排放监控浓度限值要求。 已落实 噪声污染防治 施工噪声采用距离防护措施，合理安排施工计划和进度。使用低噪设备、做好设备维修保养，确保施工期各项施工活动产生的噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》( GB12523- 2011)中的相关规定限值要求。 施工噪声采用了距离防护措施，合理安排了施工计划和进度。使用了低噪设备、做好了设备维修保养，确保了施工期各项施工活动产生的噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》( GB12523- 2011)中的相关规定限值要求。 已落实 固体废物防治 施工过程中产生的建筑垃圾，分类收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至建筑垃圾填埋场。生活垃圾分类收集后，委托园区环卫部门清运至生活垃圾处理场。事故池沉渣由事故发生企业运回厂区进一步处理，若沉渣为危废，应委托有资质单位处置。 施工过程中产生的建筑垃圾，分类收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至建筑垃圾填埋场。生活垃圾分类收集后，委托园区环卫部门清运至生活垃圾处理场。事故池沉渣由事故发生企业运回厂区进一步处理，若沉渣为危废，委托有资质单位处置。 暂未产生事故沉渣，其余已落实 其他要求 应急事故缓冲池仅限用于事故废水的暂存，不得长期存放，应及时处理。项目区周边必须建设护栏，严防造成人或动物坠落水池等安全事故。 应急事故缓冲池仅限用于事故废水的暂存，及时处理。项目区周边建设了护栏，严防造成人或动物坠落水池等安全事故。 已落实 综上，项目的环保措施基本已落实，符合验收条件。 2.8 与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条对照分析 本项目与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条的对照分析详见表2-7。 表2-7 与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条的对照分析表 序号 不得提出验收合格意见的情形 项目情况 备注 (一) 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的 本项目已按环境影响报告表及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，环境保护措施与主体工程同时施工、同时设计、同时投产使用 不属于 (二) 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的 根据监测结果，项目各污染物排放均符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定和重点污染物排放总量控制指标要求 不属于 (三) 环境影响报告书(表)经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或者环境影响报告书(表)未经批准的 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染措施、生态破坏的措施未发生重大变动 不属于 (四) 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的 本项目建设过程未造成重大环境污染 不属于 (五) 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的 本项目已按照要求办理排污许可登记 不属于 (六) 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的 本项目不分期建设 不属于 (七) 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的 本项目不涉及尚未改正的事项 不属于 (八) 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的 本项目的基础资料均按照实际生产情况核实，内容已按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制，验收结论明确合理 不属于 (九) 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 本项目符合其他环境保护法律法规规章等规定 不属于 综上，本项目不属于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的所有验收不合格情形，因此本项目符合竣工环境保护验收条件。

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污环节） 本项目的生产工艺与产污环节示意图见图2-1。 图2-1 运营期工艺流程及排污节点图 （1）工艺流程说明 园区应急事故池分别接收工业企业单位的超量事故废水，本项目应急事故池来水为重力流。事故废水利用园区现有污水管网进行输送，接入新建园区应急事故池。 于园区应急事故池前设置自动阀门EV-1（状态为常闭），当接收到企业应急事故池报警信号后，自动打开自动阀门接收工业企业超量事故废水。 于园区应急事故池内设置COD、NH3-N、pH/T在线监测仪，并于池顶设置超声波液位计，根据事故池池内液位控制园区提升泵启停。根据《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表1中B级水质标准（详见下表），控制自动阀门EV-2和EV-3进行如下控制： 水质达标时，EV-2关闭，EV-3打开，废水经园区污水提升泵P-1提升至园区污水处理厂。 水质不达标时，EV-2打开，EV-3关闭，废水经园区污水提升泵P-1提升返回工业企业应急事故池。 由于本项目主要工业企业为石油化工项目，并考虑到石油类水质指标检测较为复杂，COD指标已经能够满足大部分废水的污染程度，因此自动监测仅设氨氮和COD，其余因子采样监测，委托有资质的监测单位签订合作协议。 综上，项目的生产工艺和环评基本一致。

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位图） 项目施工期间，施工废水经沉淀后回用于施工场地车辆冲洗和洒水降尘，施工生活垃圾委托环卫部门定期清运，建筑垃圾进行回收利用，不可回用的建筑垃圾运至指定地点填埋。施工期间采用施工围挡，对砂石料、水泥等易产生扬尘的建筑材料采用土工布苫盖，要求了施工区定期洒水降尘，避免在大风天气下进行土方开挖、回填等易产生扬尘污染的施工作业；加强了对施工中的各类材料运输、堆放的管理；基础开挖、场地平整等过程采用了加湿作业，定期洒水防止扬尘，合理安排施工时间，使用了低噪设备、做好了设备维修保养。项目建设期间未受到周边企业和村民的投诉，未对环境造成显著的影响。 3.1 废水处理和排放 事故应急池是事故废水暂存设施，自身不额外产生废水。园区内企业一般均设有事故应急设施，泄露时物料可在各企业事故池暂存，基本不会到厂外。本工程营运过程中主要为发生火灾的工业企业单位的超量事故废水，为非常态废水，仅仅在企业发生火灾等事故时，企业事故池无法负荷事故废水量，通过污水管网排至园区事故池的废水。 3.2 废气处理和排放 由于邵武金塘工业园定位为化工园区，物料泄漏事故处理过程中，可能产生冲洗废水，如发生火灾爆炸事故，会产生大量的消防废水，事故处理过程中产生的洗消废水中会含有一定量的有机物料，会产生挥发性有机物，难以定量，仅进行定性分析。 3.3 噪声处理和排放 项目的噪声源主要来自事故池中的污水提升泵及事故后槽车等运输车等机械设备。企业已采取以下治理措施： （1）选用技术先进、性能良好、同类成品中声级较低的设备，从源头上控制噪声源。 （2）合理布局：项目的设备均布置在应急池池底，利用墙体进行隔声，尽量降低噪声对周边的影响。 3.4 固体废物处理 生产固废主要来源于事故池沉渣，没法定量，仅做定性分析，由事故发生企业运回厂区，委托有资质的单位进行污泥性质鉴定，若为危废，则委托有资质的单位处置，若为一般固废，则委托一般工业固体废物填埋场处置。

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1、项目环评报告表的主要结论与建议 根据《邵武市金塘工业园建设发展有限公司邵武市金塘工业园公共事故应急池项目环境影响报告表》，其主要结论与建议如下： 邵武市金塘工业园公共事故应急池项目（阶段性）拟选址于福建省南平市邵武金塘工业园区。项目建设符合国家产业政策，符合土地规划，项目选址合理可行。项目建设具有良好的社会与经济效益，将促进当地的经济发展。项目运营期主要环境的影响为噪声和固体废物，建设单位应认真落实各项环保要求及污染治理措施，并加强日常环境管理，确保项目污染物达标排放，满足区域环境功能区划和总量控制的要求。项目采取的环保措施可使污染物达标排放，从环境角度看，该项目建设是基本可行的。 4.2、审批部门审批决定 根据《邵武市金塘工业园建设发展有限公司邵武市金塘工业园公共事故应急池项目环境影响报告表》批复南环审函邵﹝2020﹞6号，南平市生态环境局的批复如下： 你公司报送的《邵武市金塘工业园建设发展有限公司邵武市金塘工业园公共事故应急池项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”）和申请审批的报告收悉。邵武市金塘工业园建设发展有限公司拟在金塘工业园区分三期建设公共事故应急池，计划总投资8608.2万元，其中环保投资1312万元。经研究，现就报告表批复如下： 一、根据报告表结论，在落实报告表提出的环境保护措施后，污染物可达标排放，因此，我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护对策措施。 二、项目应严格落实报告表中提出的各项环境保护措施和本审批要求： (一）废水污染防治。项目施工废水经沉淀池收集沉淀后可回用于设备冲洗或用于施工场地洒水降尘，禁止外排。应急事故池必需按照《报告表》要求采取防渗措施，定期开展地下水自行监测，严防废水污染地下水。 (二）废气防治。要求施工区要定期洒水降尘，避免在大风天气下进行土方开挖、回填等易产生扬尘污染的施工作业；加强对施工中的各类材料运输、堆放的管理；基础开挖、场地平整等过程采用加湿作业，定期洒水防止扬尘；此外，控制干散材料的堆存时间及堆存量，必要时采取苫布遮盖减少起尘；限制车速，减少车辆行驶产生的扬尘。确保厂区边界无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996）表2的无组织排放监控浓度限值要求。 (三）噪声污染防治。施工噪声采用距离防护措施，合理安排施工计划和进度。使用低噪设备、做好设备维修保养，确保施工期各项施工活动产生的噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（ GB12523- 2011)中的相关规定限值要求。 (四)固体废物防治。施工过程中产生的建筑垃圾，分类收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至建筑垃圾填埋场。生活垃圾分类收集后，委托园区环卫部门清运至生活垃圾处理场。事故池沉渣由事故发生企业运回厂区进一步处理，若沉渣为危废，应委托有资质单位处置。 (五）其他要求。应急事故缓冲池仅限用于事故废水的暂存，不得长期存放，应及时处理。项目区周边必须建设护栏，严防造成人或动物坠落水池等安全事故。 三、在工程建设和运行过程中，做好环境信息公开工作，依法维护群众环境权益。 四、项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 五、项目竣工后，其配套建设的环境保护设施经依法验收合格，方可投入生产或者使用。 六、环境影响报告经批准后发生重大变动的，应当依法重新报批环境影响报告。自环境影响报告批复文件批准之日起，如超过五年方决定工程开工建设的,环境影响报告应当报我局重新审核。 由南平市邵武环境执法大队负责该项目日常监督管理工作。

# 表五

验收监测质量保证及质量控制： 本项目委托福建九五检测技术服务有限公司进行验收监测，为保证验收监测的准确可靠，监测单位所有参加监测的技术人员均按国家规定持证上岗；所有采样记录和分析测试结果，按规定和要求进行三级审核；监测期间的样品采样、运输和保存均按照国家相关规定进行，采样及分析方法均采用国家标准方法；参加监测的技术人员均按国家规定，使用经计量部门检定合格并在有效使用期内的仪器等。 5.1 检测分析方法 项目验收监测各项监测因子检测分析方法名称、方法标准号或方法来源、分析方法的最低检出限详见表5-1。 表5-1 检测方法一览表 检测类别 检测因子 检测方法 检出限 噪声 工业企业厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 / 5.2 仪器设备情况 检测期间所用仪器经计量部门检定/校准合格且在检定/校准有效期内。 表5-2 采样分析使用仪器情况 序号 仪器名称型号 仪器管理编号 检定/校准 证书编号 检定/校准 日期 有效期至 1 AWA6228+型 多功能声级计 JW-S-391 24C1-24256 2024.05.31 2025.05.30 2 AWA6228+型 多功能声级计 JW-S-392 24C1-24261 2024.05.31 2025.05.30 3 AWA6021A型声校准器 JW-S-394 24C1-24435 2024.05.31 2025.05.30 4 FYF-1型 轻便三杯风向风速仪 JW-S-227 23B2-12808 2023.10.17 2024.10.16 5.3 采样监测人员资质情况 本项目参与的检测技术人员均经过培训考核，100%持证上岗，项目采样及监测人员资质情况详见表5-3。 表5-3 人员资质情况一览表 序号 姓名 分析项目 上岗证号 上岗证有效期至 1 林连杰 噪声 JWJC字第023号 2025年06月29日 2 聂长春 噪声 JWJC字第107号 2026年11月30日 3 罗英浩 噪声 JWJC字第084号 2026年07月18日 4 胡胜嵘 噪声 JWJC字第109号 2027年07月19日 5.4质量保证和质量控制 为了确保此次验收监测所得数据的代表性、完整性和准确性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。 ①严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 ②合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样频次和采样时间按国家有关污染源监测技术规范的规定执行。 ③现场采样、分析人员全部经技术培训、安全教育持证上岗后开展工作。 ④监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；实验室分析用的各种试剂和纯水的质量符合分析方法的要求，各监测样品均在规定的期限内分析完毕。 ⑤本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。采样前，对采样系统进行气密性检查；气态污染物采样前，确认采样管材质及滤料不吸收且不与待测污染物起化学反应，不被排气成分腐蚀，并能耐受高温排气，以此对分析、测定结果进行质量控制，见表5-4。 表5-4 噪声校准记录表 检测时间 校准值（dB） 偏差（dB） 结果评价 2024年 06月15日 昼间 测量前 93.8 0.0 合格 测量后 93.8 0.0 合格 夜间 测量前 93.8 0.0 合格 测量后 93.8 0.0 合格 2024年 06月16日 昼间 测量前 93.8 0.0 合格 测量后 93.8 0.0 合格 夜间 测量前 93.8 0.0 合格 测量后 93.8 0.0 合格 5.5分析测试数据记录与审核 （1）实验室保证分析测试数据的完整性，确保全面、客观地反映分析测试结果，不得选择性地舍弃数据，人为干预分析测试结果。 （2）检测人员对原始数据和报告数据进行校核。对发现的可疑报告数据，与样品分析测试原始记录进行校对。 （3）分析测试原始记录有检测人员和审核人员的签名。检测人员负责填写原始记录；审核人员检查数据记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有误、数据是否异常等，并考虑以下因素：分析方法、分析条件、数据的有效位数、数据计算和处理过程、法定计量单位和内部质量控制数据等。 （4）审核人员对数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核。 5.6结论 本项目现场采样、现场检测及实验室分析检测均按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《声环境质量标准》（GB 3096-2008）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）等标准规范的要求进行，各项检测项目的检测过程及质控措施均符合相应标准规范的要求。

# 表六

验收监测内容： 在验收期间对各类污染物达标排放及污染治理设施进行监测，具体监测内容如下： （1）噪声 项目噪声监测内容详见表6-1，监测点位详见图6-1。 表6-1 项目噪声监测内容一览表 类别 监测点 监测位置 监测项目 监测频次 监测单位 厂界噪声 N1 1#项目厂界北侧外 等效A声级 （昼间、夜间） 1次/天，2天 福建九五检测技术服务有限公司 N2 1#项目厂界东侧外 N3 1#项目厂界南侧外 N4 1#项目厂界西侧外 N5 2#项目厂界北侧外 N6 2#项目厂界东侧外 N7 2#项目厂界南侧外 N8 2#项目厂界西侧外 N9 3#项目厂界北侧外 N10 3#项目厂界东侧外 N11 3#项目厂界南侧外 N12 3#项目厂界西侧外 图6-1 验收监测点位图（1） 图6-1 验收监测点位图（2） 图6-1 验收监测点位图（3）

# 表七

验收监测结果： （1）噪声 项目厂界噪声监测结果详见表7-1。 表7-1 验收期间噪声监测结果一览表 采样日期 检测点位 检测结果LeqdB（A） 标准限值 LeqdB（A） 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 2024年06月15日~06月16日 N1 1#项目厂界北侧外 57.2 51.2 65 55 达标 N2 1#项目厂界东侧外 57.4 51.1 65 55 达标 N3 1#项目厂界南侧外 58.1 50.8 65 55 达标 N4 1#项目厂界西侧外 57.6 52.3 65 55 达标 N5 2#项目厂界北侧外 57.7 50.6 65 55 达标 N6 2#项目厂界东侧外 57.8 50.3 65 55 达标 N7 2#项目厂界南侧外 58.7 50.1 65 55 达标 N8 2#项目厂界西侧外 57.2 51.2 65 55 达标 N9 3#项目厂界北侧外 56.9 52.1 65 55 达标 N10 3#项目厂界东侧外 57.0 52.6 65 55 达标 N11 3#项目厂界南侧外 57.4 50.9 65 55 达标 N12 3#项目厂界西侧外 58.4 51.1 65 55 达标 2024年06月16日~06月17日 N1 1#项目厂界北侧外 57.7 51.1 65 55 达标 N2 1#项目厂界东侧外 57.8 51.2 65 55 达标 N3 1#项目厂界南侧外 57.9 51.0 65 55 达标 N4 1#项目厂界西侧外 58.0 52.1 65 55 达标 N5 2#项目厂界北侧外 58.8 52.3 65 55 达标 N6 2#项目厂界东侧外 57.6 51.6 65 55 达标 N7 2#项目厂界南侧外 57.2 51.8 65 55 达标 N8 2#项目厂界西侧外 58.4 51.9 65 55 达标 N9 3#项目厂界北侧外 57.2 51.0 65 55 达标 N10 3#项目厂界东侧外 57.3 50.8 65 55 达标 N11 3#项目厂界南侧外 57.0 50.6 65 55 达标 N12 3#项目厂界西侧外 57.8 50.9 65 55 达标 根据上表可知，项目运营期间，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的合3类标准，符合验收条件。 （2）固体废物 生产固废主要来源于事故池沉渣，由事故发生企业运回厂区，委托有资质的单位进行污泥性质鉴定，若为危废，委托有资质的单位处置，若为一般固废，委托一般工业固体废物填埋场处置。 加强对固体废物的收集和管理，并作到及时清运处置和回用后，对区域内自然环境、生态均不会造成污染。 （3）环保措施落实情况及“三同时”制度执行情况 项目环保“三同时”验收要求完成情况详见表7-2。 （4）总量控制 国家重点控制的总量因子：废气中排放的二氧化硫、氮氧化物；生产废水中排放的化学需氧量和氨氮。总量控制有关要求：各企业新建项目二氧化硫、化学需氧量和氨氮指标必须有可靠的总量来源，其余污染物指标以及企业特征污染物的总量，将在严格要求达标排放的基础上根据项目排污情况，在环评报告中提出总量控制建议值，由企业向当地环保主管部门申请，经批准后，作为企业的总量控制指标。 本项目不涉及总量控制指标，无需购买总量。 （5）环境管理 厂区配备专职环保管理人员，建立环保管理制度，加强对生产设备和环保处理设施的运行管理，确保设施均正常运行，减少污染物的排放。

表7-2 项目环保“三同时”验收要求完成情况一览表 类别 环评要求 实际完成情况 符合性 项目 污染物项目 环境保护措施 执行标准 事故池废水 事故池废水 各污染因子 (钢筋混凝土地下池形式)容纳事故废水，分三期建设，应急池容积分别为一期8000m3，二期10000m3，三期10000m3、30000m3；拟在出水口安装自动在线监控装置，并与环保部门监测网络联接。出水口拟安装流量计、pH、COD、氨氮在线监控 执行吴家塘污水处理厂进水水质标准，pH：6~9、COD≤500mg/L、BOD5≤5mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、石油类≤15mg/L、阴离子表面活性剂≤20mg/L、TN≤50mg/L、氨氮≤45mg/L、TP≤3mg/L、粪大肠菌群数≤10000个/L 在出水口已安装自动在线监控装置，并与环保部门监测网络联接。出水口已安装流量计、pH、COD、氨氮在线监控 噪声 设备噪声 等效连续A声级 ①选用低噪声级设备； ②采用设备隔声、减振、合理布局 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) 根据验收监测结果，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 符合 固体废物 危险废物 生产固废主要来源于事故池沉渣，没法定量，仅做定性分析，由事故发生企业运回厂区，应委托有资质的单位进行污泥性质鉴定，若为危废，则委托有资质的单位处置，若为一般固废，则委托环卫部门处置。 由事故发生企业运回厂区，委托有资质的单位进行污泥性质鉴定，若为危废，则委托有资质的单位处置，若为一般固废，则委托一般工业固体废物填埋场处置 符合 地下水和土壤防治 对事故池作防渗处理，三期公共事故池A和B各设置3口地下水监控井；一期事故池监控井依托南平新发隆针织实业有限公司现有监控井，二期事故池监控井依托吴家塘污水处理厂现有监控井。 对事故池已作防渗处理，三期公共事故池A和B各设置3口地下水监控井；一期事故池监控井依托南平新发隆针织实业有限公司现有监控井，二期事故池监控井依托吴家塘污水处理厂现有监控井。 符合 项目的环保处理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，符合“三同时”制度，各环保措施已落实到位，符合验收条件。

# 表八

与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的对照分析 本项目与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的对照分析详见表8-1。 表8-1 与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的对照分析表 类别 重大变更的情形 项目情况 备注 性质 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。 本项目开发、使用功能未发生变化 不属于 规模 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 本项目生产、处置或储存能力未发生变化 不属于 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 本项目不涉及废水第一类污染物 不属于 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子)；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 本项目位于环境质量达标区，本项目生产、处置或储存能力未发生变化，污染物排放量未增加10%及以上 不属于 地点 5.重新选址；在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 本项目建设地点与环评一致，周边环境及敏感点未发生变化 不属于 生产工艺 6.新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： (1)新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)； (2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； (3)废水第一类污染物排放量增加的； (4)其他污染物排放量增加10%及以上的。 本项目为事故应急池建设，应急池规模未发生变化，不涉及生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料等 不属于 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 本项目物料运输、装卸、贮存方式未发生变化，大气污染物无组织排放量未增加10%及以上 不属于 环境保护措施 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 本项目废气、废水污染防治措施未发生变化，大气污染物无组织排放量未增加10%及以上 不属于 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 本项目运营期不产生废水 不属于 10.新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 本项目未新增废气主要排放口 不属于 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 本项目噪声、土壤和地下水污染防治措施未变化，未导致环境影响加重 不属于 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外)；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 本项目固体废物处置方式未导致不利环境影响加重。 不属于 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 本项目的环境风险防范能力未弱化或降低 不属于 综上，本项目不属于《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》规定的重大变动情形，因此本项目符合竣工环境保护验收条件。 验收监测结论： （1）噪声验收监测结论 本项目设备噪声通过合理布置，降低对周边声环境的影响。根据噪声监测结果，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，符合验收要求。 （2）固体废物验收结论 生产固废主要来源于事故池沉渣，由事故发生企业运回厂区，委托有资质的单位进行污泥性质鉴定，若为危废，则委托有资质的单位处置，若为一般固废，则委托一般工业固体废物填埋场处置。 加强对固体废物的收集和管理，并作到及时清运处置和回用后，对区域内自然环境、生态均不会造成污染，符合验收要求。 （3）总结论 综上所述，项目基本落实了环评意见及南平市邵武生态环境局对该项目的批复要求，履行了环保“三同时”制度。经现场调查及监测，污染物均能达到相关排放标准，固体废物处置合理，故该项目符合竣工环境保护验收条件。 （4）建议 建设单位应加强环保处理设施的日常运行维护管理，做好各类固体废物的收集、运输的风险防控。

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 填表单位（盖章）：邵武市金塘工业园建设发展有限公司 | 填表人（签字）： | 项目经办人（签字）： |
| --- | --- | --- |
| 建设 项目 | 项目名称 | 邵武市金塘工业园公共事故应急池项目（阶段性） | 项目代码 | / | 建设地点 | 邵武市金塘工业园 |
|  | 分类管理名录 | 三十三、水的生产和供应业，97工业废水处理中的其他 | 建设性质 | (新建（迁建） (改扩建 □技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 应急池容积分别为8000m3、10000m3、10000m3、30000m3 | 实际生产能力 | 应急池容积分别为8000m3、10000m3、30000m3 | 环评单位 | 福建省金皇环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 南平市邵武生态环境局 | 审批文号 | 南环审函邵﹝2020﹞6号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2020年8月 | 竣工日期 | 2024年4月 | 排污许可证申领时间 | 2024年6月11日 |
|  | 环保施工设计单位 | 深圳市政设计研究院有限公司 | 环保设施施工单位 | 厦门市大方舟建设有限公司 | 本工程排污许可证编号 | 91350781784534464X001W |
|  | 验收单位 | 邵武市金塘工业园建设发展有限公司 | 环保设施监测单位 | 福建九五检测技术服务有限公司 | 验收监测时工况 | 100% |
|  | 投资总概算（万元） | 8608.2 | 环保投资总概算（万元） | 1312 | 所占比例（%） | 15.24 |
|  | 实际总投资 | 5600 | 实际环保投资（万元） | 1100 | 所占比例（%） | 18.05 |
|  | 废水治理（万元） | 0 | 废气治理(万元) | 30 | 噪声治理(万元) | 30 | 固废治理(万元) | 6 | 绿化及生态(万元) | 0 | 其它(万元) | 1034 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 8760h |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 石油类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 烟尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业粉尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少    2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1） 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

# 附图1 项目地理位置图

# 附图2 项目环境保护目标图

附图3服务范围及管网分布图

# 附图4 平面布置图

吴家塘平台（一期）应急事故池总平图

##### 安家渡平台（三期A区)应急事故池总平布置图

安家渡平台（三期B区)应急事故池总平布置图

附图5 现场照片

| 一期事故池 | 三期公共应急池B区 |
| --- | --- |
| 三期公共应急池A区 |  |

# 附件1 营业执照

# 附件2 环评批复

# 附件3 排污许可证

# 附件4 监测报告