邵武市金塘工业园建设发展有限公司邵武市金塘工业园污水收集池项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：邵武市金塘工业园建设发展有限公司

编制单位：邵武市金塘工业园建设发展有限公司

二O二四年六月

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

项目负责人：

项目填表人：

| 建设单位：邵武市金塘工业园建设发展有限公司（盖章） | 建设单位：邵武市金塘工业园建设发展有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 联系人： | 联系人： |
| 邮编：354099 | 邮编：354099 |
| 地址：邵武市金塘工业园 | 地址：邵武市金塘工业园 |

# 表一

| 建设项目名称 | 邵武市金塘工业园污水收集池项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 邵武市金塘工业园建设发展有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 建设地点 | 邵武市金塘工业园 |
| 主要产品名称 | / |
| 设计生产能力 | 吴家塘平台污水收集池泵站有效容积为8000m3；行岭平台污水收集池泵站有效容积8000m3；七牧平台污水收集池泵站有效容积为16000m3；同时建设配套辅助用房(3座)以及电气设施等 |
| 实际生产能力 | 行岭平台污水收集池泵站有效容积8000m3；七牧平台污水收集池泵站有效容积为16000m3；同时建设配套辅助用房(2座)以及电气设施等（吴家塘平台污水收集池泵站改为收集罐，另行验收） |
| 建设项目环评时间 | 2020年12月2日 | 开工建设时间 | 2021年1月 |
| 调试时间 | 2024年4月 | 验收现场监测时间 | 2024.6.15~2024.6.16 |
| 环评报告表 审批部门 | 南平市邵武生态环境局 | 环评报告表编制单位 | 福建省金皇环保科技有限公司 |
| 环保设施设计单位 | 深圳市政设计研究院有限公司 | 环保设施施工单位 | 行岭平台收集池：厦门市大方舟建设有限公司；七牧平台收集池：福建鹭晟建筑有限公司 |
| 投资总概算（万元） | 1832 | 其中：环保投资总概算（万元） | 118.99 | 6.5% |
| 实际投资总概算 （万元） | 1618.4398 | 其中：环保投资总概算（万元） | 404.82 | 5% |
| 验收监测依据 | 1、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环境保护总局令第13号，2001.12.27； 2、《福建省环保局转发国家环境保护总局建设项目竣工环境保护验收管理办法的通知》，闽环保﹝2002﹞监2号，2002.01.22； 3、《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月01日施行； 4、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评﹝2017﹞4号）； 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态保护部2018第9号； 6、《污水综合排放标准》（GB1989-1996）； 7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 8、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办﹝2015﹞113号）； 9、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》通知（环办环评函〔2020〕688号； 10、《邵武市金塘工业园建设发展有限公司邵武市金塘工业园污水收集池项目环境影响报告表》及其批复（南环审函邵﹝2020﹞59号），2020年12月2日； 11、《邵武市金塘工业园建设发展有限公司邵武市金塘工业园污水收集池项目竣工验收检测报告》，福建九五检测技术服务有限公司，2024年6月。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据南平市邵武生态环境局的环境影响报告表审批意见及现行相关标准，本次验收监测标准如下： （1）废气排放标准 运营期硫化氢、臭气浓度和氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表1、表2标准限值，具体标准见表1-1。 表1-1 废气排放标准 单位(mg/m3) 污染物 废气排放口浓度（mg/m3） 最高允许排放速率 无组织排放） 标准来源 排气筒高度 二级速率 (kg/h) 厂界监控浓度（mg/m3） 厂区内浓度 （mg/m3） H2S / 15 0.33 0.06 / GB14554-93表1和表2 NH3 / 4.9 1.5 / 臭气浓度 / / / ≤20（无量纲） / *注：（1）待国家标污染物监测方法标准发布后实施 （2）废水排放标准 本项目污水收集池泵站建成后用于收集园区内企业的污水后，送入邵武金塘工业园区污水处理厂深度处理，污水收集池泵站进水水质执行邵武金塘工业园区污水处理厂的进水水质要求，详见表1-2。 表1-2 吴家塘污水处理厂的进出水水质主要指标及限值 单位：mg/l 序号 控制项目 污染物名称 进水水质要求 企业自行预处理废水 出水水质要求 1 基本控制项目 pH 6～9 针对工业区现有已建、在建、拟建企业的行业特征及规划环评要求，园内生产废水按行业类别，企业自行预处理达到行业排放标准中的间接排放标准和特征污染物排放限值后进入集中污水处理厂处理达标后排放。 6～9 2 化学需氧量（mg/L）≤ 500 50 3 生化需氧量（mg/L）≤ 300 10 4 悬浮物≤ 400 10 5 动植物油≤ 100 1 6 石油类(mg/L)≤ 15 1 7 阴离子表面活性剂≤ 20 0.5 8 TN（mg/L）≤ 50 15 9 氨氮（mg/L）≤ 45 5（8） 10 TP（mg/L）≤ 3 0.5 11 粪大肠菌群数≤ 10000 1000 12 挥发酚≤ 2.0 0.5 13 总氰化物≤ 1.0 0.5 14 硫化物≤ 1.0 1.0 15 甲醛≤ 5.0 1.0 16 苯胺类≤ 5.0 0.5 17 三氯甲烷≤ 1.0 0.3 18 苯≤ 0.5 0.1 19 甲苯≤ 0.5 0.1 20 丙烯腈≤ 5.0 2.0 21 AOX / 1.0 22 工业园区内其他特征污染物 氟化物 15 10 23 氯化物 2500 / 24 硫酸盐 2500 / 25 总盐度 4000 / （3）噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表1-3。 表1-3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（摘录） 时 段 边界外声环境功能区类别 昼间 夜间 单位 3类 65 55 dB（A） （4）固体废物贮存污染控制标准 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |

# 表二

工程建设内容： 2.1 项目概况 邵武市金塘工业园建设发展有限公司位于邵武市金塘工业园，金塘工业园地处山区，企业在不同时期建设，南区按照地块设置了6个平台（分别为坊上平台、吴家塘平台、行岭平台、七牧平台、安家渡平台、沙塘平台），其中邵武金塘工业园区污水处理厂设在坊上平台，其他各平台距离污水处理厂位置较远，最远的沙塘平台距离达到了7km以上，如全部企业采用一企一管输送至污水厂，建设成本巨大，园区无法承担，因此本项目分区建设3座污水收集池，收集较远的5个平台污水（吴家塘平台、行岭平台、七牧平台、安家渡平台、沙塘平台），采用“单管收集，集中输送”的原则，平台内的企业使用单管将污水输送至公共污水收集池，然后收集池再通过明管集中输送至污水处理厂。坊上平台所有企业采用一企一管，各企业污水管道采用明管接入污水处理厂调节池，不设置污水收集池。 项目于2021年1月开工建设，于2024年4月完成建设，于2024年4月投入使用。整体工程总投资1832万元，其中环保投资118.99万元。项目目前实际已建设污水收集池2座，分别为行岭平台污水收集池泵站有效容积为8000m3；七牧平台污水收集池泵站有效容积为16000m3。有效容积为8000m3的行岭平台污水收集池泵站；有效容积为16000m3的七牧平台污水收集池泵站。吴家塘平台污水收集池泵站改为收集罐，另行验收。本公司针对该项目已办理以下环保手续： （1）环境影响评价：2020年1月10日委托福建省金皇环保科技有限公司编制《邵武市金塘工业园建设发展有限公司邵武市金塘工业园污水收集池项目环境影响报告表》，并于2020年12月2日获得南平市邵武生态环境局审批（南环审函邵﹝2020﹞59号），详见附件2。 （2）排污许可登记：本公司已于2024年6月12日取得排污许可登记，许可证编号为91350781784534464X001W，详见附件3。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的相关规定，“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告”。为此，邵武市金塘工业园建设发展有限公司于2024年5月开展整体工程的验收工作，根据环评报告及现场情况编制了验收监测方案，并委托福建九五检测技术服务有限公司于2024年6月15日至6月16日对整体工程进行了监测。在验收监测结果的基础上，本公司编写了《邵武市金塘工业园建设发展有限公司邵武市金塘工业园污水收集池项目竣工环境保护验收监测报告表》，并形成验收结论及建议。 项目基本情况详见表2-1。 表2-1 项目基本情况一览表 序号 名称 环评情况 实际建设情况 备注 1 项目名称 邵武市金塘工业园污水收集池项目 邵武市金塘工业园污水收集池项目 与环评一致 2 建设单位 邵武市金塘工业园建设发展有限公司 邵武市金塘工业园建设发展有限公司 与环评一致 3 总用地面积 总占地面积0.58hm2 总占地面积0.58hm2 吴家塘平台污水收集池泵站改为收集罐，另行验收，不在本次验收范围内 4 项目总投资 1832万元 1618.4398万元 总投资减少 5 环保投资 118.99万元 404.82万元 环保设施投资增加 6 工程规模 吴家塘平台污水收集池泵站有效容积为8000m3；行岭平台污水收集池泵站有效容积8000m3；七牧平台污水收集池泵站有效容积为16000m3；同时建设配套辅助用房(3座)以及电气设施等 行岭平台污水收集池泵站有效容积8000m3；七牧平台污水收集池泵站有效容积为16000m3；同时建设配套辅助用房(2座)以及电气设施等 吴家塘平台污水收集池泵站改为收集罐，另行验收，不在本次验收范围内 综上，项目的基本情况与环评基本一致，因吴家塘平台污水收集池泵站改为收集罐，另行验收，因此总投资减少；增加了两套除臭设施，因此环保投资增加，无重大变更。 2.2 项目周边情况 项目选址于福建省南平市邵武市金塘工业园。 项目周边的环境保护目标详见表2-2和附图2，与环评相比，环境保护目标未发生变化。 表2-2 项目周边环境保护目标一览表 环境要素 名称 坐标 保护 对象 保护内容 环境功能区标准 相对方位 相对距离 m 东经 北纬 大气环境 天步岭 117.601164 27.253196 居民 10多户，40多人 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二类标准 WN 1100 溪东 117.599651 27.229614 居民 20多户，70多人 SW 2067 铺前 117.599394 27.233755 居民 60多户，210多人 SW 1913 毛厝巷 117.596819 27.231953 居民 90多户，400多人 SW 2148 弓墩桥 117.641043 27.259032 居民 60多户，250多人 NE 1160 陈家墙 117.606647 27.264139 居民 130户，1000多人 WN 1246 坊茶 117.611930 27.243443 居民 423户，1276多人 SW 618 行岭村 117.631800 27.249043 居民 520户，1600多人 SE 569 樟墩 117.645791 27.269128 居民 300户，1200多人 NE 2383 地表水 富屯溪 / / 大河 水质不受污染 GB3838－2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类 N 96 石壁溪 / / 中河 水质不受污染 E 556 2.3 项目组成 项目组成详见表2-3。 表2-3 项目组成一览表 项目名称 名称 环评内容 实际建设情况 备注 主体工程 吴家塘平台收集池泵站 建设收集池泵站1座，圆形钢砼结构，直径16m，池体深5m，有效容积8000m3；配污水提升泵2台，流量Q=334m3/h，扬程H=22m，功率37kw，一开一备；收集池泵站防渗设计要求：使用抗渗等级为S6的防渗材料进行防渗处理。 收集池泵站1座，圆形钢砼结构，直径16m，池体深5m，有效容积8000m3；配污水提升泵2台，流量Q=334m3/h，扬程H=22m，功率37kw，一开一备；收集池泵站防渗设计要求：使用抗渗等级为S6的防渗材料进行防渗处理。 吴家塘平台污水收集池泵站改为收集罐，另行验收，不在本次验收范围内 行岭平台收集池泵站 建设收集池泵站1座，圆形钢砼结构，直径16m，池体深5m，有效容积8000m3；配污水提升泵2台，流量Q=334m3/h，扬程H=10m，功率22kw，一开一备；收集池泵站防渗设计要求：使用抗渗等级为S6的防渗材料进行防渗处理。 收集池泵站1座，圆形钢砼结构，直径16m，池体深5m，有效容积8000m3；配污水提升泵2台，流量Q=334m3/h，扬程H=10m，功率22kw，一开一备；收集池泵站防渗设计要求：使用抗渗等级为S6的防渗材料进行防渗处理。 与环评一致 七牧平台收集池泵站 建设收集池泵站1座，圆形钢砼结构，直径20m，池体深5m，有效容积16000m3；配污水提升泵2台，流量Q=334m3/h，扬程H=10m，功率22kw，一开一备；收集池泵站防渗设计要求：使用抗渗等级为S6的防渗材料进行防渗处理。 收集池泵站1座，圆形钢砼结构，直径20m，池体深5m，有效容积16000m3；配污水提升泵2台，流量Q=334m3/h，扬程H=10m，功率22kw，一开一备；收集池泵站防渗设计要求：使用抗渗等级为S6的防渗材料进行防渗处理。 与环评一致 公用工程 供电 全年用电负荷本工程提升泵站用电负荷等级为二级负荷，采用园区变配电间380V电源进线及每处收集池泵站各配1台柴油发电机作为备用电源，每路电源均能负担100%负荷。 全年用电负荷本工程提升泵站用电负荷等级为二级负荷，采用园区变配电间380V电源进线及每处收集池泵站各配1台柴油发电机作为备用电源，每路电源均能负担100%负荷。 吴家塘平台污水收集池泵站改为收集罐，另行验收，不在本次验收范围内 给水 生活给水主要用于饮用水、卫生间的卫生器具用水等。生产用水主要用于药剂配制等。 生活给水主要用于饮用水、卫生间的卫生器具用水等。生产用水主要用于药剂配制等。 与环评一致 排水 雨水排水系统， 吴家塘平台雨水排水为28.56l/s；行岭平台雨水排水为24.09l/s；七牧平台雨水排水为62.63l/s。 雨水排水系统， 吴家塘平台雨水排水为28.56l/s；行岭平台雨水排水为24.09l/s；七牧平台雨水排水为62.63l/s。 与环评一致 辅助工程 仪表及自动控制 仪表含电磁流量计1套；投入式液位计1套；氧气在线检测仪1套；声光报警装置1套。自控系统含1套PLC现场控制站，250m电线电缆，200m控制电缆，60m仪表电源。 仪表含电磁流量计1套；投入式液位计1套；氧气在线检测仪1套；声光报警装置1套。自控系统含1套PLC现场控制站，250m电线电缆，200m控制电缆，60m仪表电源。 与环评一致 吴家塘平台泵站综合用房 建设1座，框架结构，总建筑面积285m2，内设配电间、在线仪表间、气瓶间、机房、值班室（含卫生间）。 建设1座，框架结构，总建筑面积285m2，内设配电间、在线仪表间、气瓶间、机房、值班室（含卫生间）。 吴家塘平台污水收集池泵站改为收集罐，另行验收，不在本次验收范围内 行岭平台泵站综合用房 建设1座，框架结构，总建筑面积285m2，内设配电间、在线仪表间、气瓶间、机房、值班室（含卫生间）。 建设1座，框架结构，总建筑面积285m2，内设配电间、在线仪表间、气瓶间、机房、值班室（含卫生间）。 与环评一致 七牧平台泵站综合用房 建设1座，框架结构，总建筑面积253m2，内设配电间、在线仪表间、气瓶间、机房、值班室（含卫生间）。 建设1座，框架结构，总建筑面积253m2，内设配电间、在线仪表间、气瓶间、机房、值班室（含卫生间）。 与环评一致 污水池 每个平台各建设1座，钢砼结构，占地面积8m2，池深2m，配污水提升泵1台，流量Q=10m3/h，扬程H=10m，功率 0.75kw。收集在线仪表间排放的废水以及卫生间废水。 每个平台各建设1座，钢砼结构，占地面积8m2，池深2m，配污水提升泵1台，流量Q=10m3/h，扬程H=10m，功率 0.75kw。收集在线仪表间排放的废水以及卫生间废水。 吴家塘平台污水收集池泵站改为收集罐，另行验收，不在本次验收范围内 环保工程 废气 无组织排放 增加两套喷淋（碱液洗涤）+生物滤池组合式除臭系统+15m高排气筒排放 增加两套废气处理设施 固体废物 生产固废主要来源于收集池沉渣和提升泵检修产生的少量废机油。收集池沉渣暂按危废管理，委托进行沉渣鉴定，若为危废，则委托有资质的单位处置，若为一般固废，则送填埋场处置。提升泵检修产生的少量废机油委托有资质的单位处置。生活垃圾委托当地环卫部门定期清运。 生产固废主要来源于收集池沉渣、提升泵检修产生的少量废机油和生物滤池的填料。收集池沉渣按危废管理，委托有资质的单位处置（随着污水抽至污水处理厂处理，不在厂内贮存）。提升泵由专业单位来检修，产生的废机油由他们带走，不在厂内贮存。生物滤池的填料为火山岩填料，更换年限为10年/次，产生废填料交由有资质单位处置。生活垃圾委托当地环卫部门定期清运。 收集池沉渣按危废管理，委托有资质的单位处置（随着污水抽至污水处理厂处理，不在厂内贮存。）废机油由专业单位带走，不在厂内贮存；生物滤池的填料交由有资质单位处置 综上，吴家塘平台污水收集池泵站改为收集罐，另行验收，不在本次验收范围内；收集池沉渣按危废管理，委托有资质的单位处置（随着污水抽至污水处理厂处理，不在厂内贮存。），废机油由专业单位带走，不在厂内贮存；生物滤池的填料交由有资质单位处置。其余项目组成与环评基本一致，无重大变更。 2.4 项目主要生产设备 项目的主要生产设备情况详见表2-4。 表2-4 项目生产设备情况一览表 序号 设备名称 环评数量 实际数量 全厂变化情况 备注 1 吴家塘平台收集池泵站污水提升泵 2台 0台 -2 吴家塘平台收集池不在本次验收范围内 2 行岭平台收集池泵站污水提升泵 2台 2台 0 与环评一致 3 七牧平台收集池泵站污水提升泵 2台 2台 0 与环评一致 4 污水池污水提升泵 3台 2台 -1 吴家塘平台收集池不在本次验收范围内 5 电磁流量计 3台 2台 -1 吴家塘平台收集池不在本次验收范围内 6 投入式液位计 3台 2台 -1 吴家塘平台收集池不在本次验收范围内 7 氧气在线检测仪 3套 2套 -1 吴家塘平台收集池不在本次验收范围内 8 声光报警装置 3套 2套 -1 吴家塘平台收集池不在本次验收范围内 9 各企业排放管电磁流量计 3批 2批 -1 吴家塘平台收集池不在本次验收范围内 10 止回阀EV-1 3个 2个 -1 吴家塘平台收集池不在本次验收范围内 11 自动阀门EV-2 1个 1个 0 与环评一致 12 PLC现场控制站 3套 2套 -1 吴家塘平台收集池不在本次验收范围内 13 PLC编程应用软件 3套 2套 -1 吴家塘平台收集池不在本次验收范围内 14 触摸屏应用软件 3套 2套 -1 吴家塘平台收集池不在本次验收范围内 15 仪表电源 60米 40米 -20 吴家塘平台收集池不在本次验收范围内 16 控制电缆 200米 200米 0 与环评一致 17 电线电缆 250米 250米 0 与环评一致 18 电缆保护套管 3项 2项 -1 吴家塘平台收集池不在本次验收范围内 19 备品备件 3套 2套 -1 吴家塘平台收集池不在本次验收范围内 20 专用工具 3套 2套 -1 吴家塘平台收集池不在本次验收范围内 21 安装辅件 3套 2套 -1 吴家塘平台收集池不在本次验收范围内 22 废气处理设施 0套 2套 +2 增加废气处理设施 注：吴家塘平台污水收集池泵站改为收集罐，另行验收，不在本次验收范围内，因此设备减少。 综上，项目的实际生产设备与环评相比，生产设备减少，不属于重大变更。 2.5项目原辅材料使用情况 公司主要原辅材料详见表2-5。 表2-5 项目主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 用途 存放位置 年用量（t） 环评情况 实际情况 变化情况 1 碱 碱洗 仓库 0 1 +1 2 生物滤池填料 废气处理 仓库 0 0.01 +0.01 注：增加了废气处理设施，增加了原辅材料的使用。 综上，项目无无重大变更。 2.6 项目总平面布置图 项目总平面布置图详见附图3。 园区共设置三个收集池泵站，分别为：吴家塘平台收集池泵站、行岭平台收集池泵站和七牧平台收集池泵站。 吴家塘平台为园区一期，设置污水收集池泵站1座，收集区域内企业污水，位于“新发隆公司”的污水处理厂的预留地（不在本次验收范围内）。 行岭平台为园区三期，设置污水收集池泵站1座，该收集池泵站除接纳行岭平台企业外，还可接纳七牧平台南侧的企业。位于在虎岭路、燕岭路的交叉口（东北角），永椿化工预留地块。 七牧平台为园区三期，设置污水收集池泵站1座，负责收集安家渡平台、七牧平台、沙塘平台三个平台的企业排水，位于在金沙大道与金岭大道交叉口的东南角。 2.7 项目变动情况 项目主要的变化情况详见表2-6。 表2-6 项目变动情况一览表 序号 变动内容 环评 实际 备注 1 项目总投资 1832万元 1618.4398万元 总投资减少 2 环保投资 118.99万元 404.82万元 环保设施投资增加 3 生产设备 吴家塘平台收集池泵站污水提升泵 2台 0台 吴家塘平台污水收集池泵站改为收集罐，另行验收，不在本次验收范围内 污水池污水提升泵 3台 2台 电磁流量计 3台 2台 投入式液位计 3台 2台 氧气在线检测仪 3套 2套 声光报警装置 3套 2套 各企业排放管电磁流量计 3批 2批 止回阀EV-1 3个 2个 PLC现场控制站 3套 2套 PLC编程应用软件 3套 2套 触摸屏应用软件 3套 2套 仪表电源 60米 40米 电缆保护套管 3项 2项 备品备件 3套 2套 专用工具 3套 2套 安装辅件 3套 2套 4 废气处理设施 无组织排放 增加两套喷淋（碱液洗涤）+生物滤池组合式除臭系统+15m高排气筒排放 增加两套废气处理设施 5 固体废物 生产固废主要来源于收集池沉渣和提升泵检修产生的少量废机油。收集池沉渣暂按危废管理，委托进行沉渣鉴定，若为危废，则委托有资质的单位处置，若为一般固废，则送填埋场处置。提升泵检修产生的少量废机油委托有资质的单位处置。生活垃圾委托当地环卫部门定期清运。 生产固废主要来源于收集池沉渣、提升泵检修产生的少量废机油和生物滤池的填料。收集池沉渣按危废管理，委托有资质的单位处置（随着污水抽至污水处理厂处理，不在厂内贮存）。提升泵由专业单位来检修，产生的废机油由他们带走，不在厂内贮存。生物滤池的填料为火山岩填料，更换年限为10年/次，产生废填料交由有资质单位处置。生活垃圾委托当地环卫部门定期清运。 收集池沉渣按危废管理，委托有资质的单位处置（随着污水抽至污水处理厂处理，不在厂内贮存。）废机油由专业单位带走，不在厂内贮存；生物滤池的填料交由有资质单位处置 综上，项目的建设情况与环评相比，无重大变更。 2.8 环评批复落实情况 项目环评及批复落实情况请见表2-7。

表2-7 环评批复落实情况一览表 类别 环评及批复情况 项目实际情况 备注 废水污染防治 项目施工废水经沉淀池收集沉淀后可回用于设备冲洗或用于施工场地洒水降尘，禁止外排。污水收集池必需按照《报告表》要求采取防渗措施，定期开展地下水自行监测，严防废水污染地下水。 项目施工废水经沉淀池收集沉淀后回用于设备冲洗或用于施工场地洒水降尘。污水收集池已按照《报告表》要求采取防渗措施，定期开展地下水自行监测，严防废水污染地下水。 暂未开展地下水自行监测，其余已落实 废气污染防治 要求施工区要定期洒水降尘，避免在大风天气下进行土方开挖、回填等易产生扬尘污染的施工作业；加强对施工中的各类材料运输、堆放的管理；基础开挖、场地平整等过程采用加湿作业，定期洒水防止扬尘；此外，控制干散材料的堆存时间及堆存量，必要时采取苫布遮盖减少起尘；限制车速，减少车辆行驶产生的扬尘。确保厂区边界无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放监控浓度限值要求。 施工区已定期洒水降尘，未在大风天气下进行土方开挖、回填等易产生扬尘污染的施工作业;加强了对施工中的各类材料运输、堆放的管理;基础开挖、场地平整等过程采用了加湿作业，定期洒水防止扬尘;此外，控制干散材料的堆存时间及堆存量，采取了苫布遮盖减少起尘;限制了车速，减少车辆行驶产生的扬尘。确保厂区边界无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996）表2的无组织排放监控浓度限值要求。 已落实 噪声污染防治 施工噪声采用距离防护措施，合理安排施工计划和进度。使用低噪设备、做好设备维修保养，确保施工期各项施工活动产生的噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》( GB12523- 2011)中的相关规定限值要求。 施工噪声采用了距离防护措施，合理安排了施工计划和进度。使用了低噪设备、做好了设备维修保养，确保了施工期各项施工活动产生的噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》( GB12523- 2011)中的相关规定限值要求。 已落实 固体废物防治 施工过程中产生的建筑垃圾，分类收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至建筑垃圾填埋场。 施工过程中产生的建筑垃圾，分类收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至建筑垃圾填埋场。 已落实 其他要求 项目区周边必须建设护栏，严防造成人或动物坠落水池等安全事故。 项目区周边已建设护栏，严防造成人或动物坠落水池等安全事故。 已落实 综上，项目的环保措施基本已落实，符合验收条件。 2.9 与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条对照分析 本项目与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条的对照分析详见表2-8。 表2-8 与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条的对照分析表 序号 不得提出验收合格意见的情形 项目情况 备注 (一) 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的 本项目已按环境影响报告表及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，环境保护措施与主体工程同时施工、同时设计、同时投产使用 不属于 (二) 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的 根据监测结果，项目各污染物排放均符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定和重点污染物排放总量控制指标要求 不属于 (三) 环境影响报告书(表)经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或者环境影响报告书(表)未经批准的 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染措施、生态破坏的措施未发生重大变动 不属于 (四) 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的 本项目建设过程未造成重大环境污染 不属于 (五) 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的 本项目已按照要求办理排污许可登记 不属于 (六) 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的 本项目分期建设的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能满足其相应主体工程需要的 不属于 (七) 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的 本项目不涉及尚未改正的事项 不属于 (八) 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的 本项目的基础资料均按照实际生产情况核实，内容已按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制，验收结论明确合理 不属于 (九) 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 本项目符合其他环境保护法律法规规章等规定 不属于 综上，本项目不属于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的所有验收不合格情形，因此本项目符合竣工环境保护验收条件。

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污环节） 本项目的生产工艺与产污环节示意图见图2-1。 图2-1 运营期工艺流程及排污节点图 （1）工艺流程说明 根据《邵武市金塘工业园污水收集池项目可行性研究报告》、《邵武金塘工业园区污水处理专项规划》及《邵武市金塘工业园区水环境治理综合方案》，园区污水收集原则“清污分流、雨污分流、一企一管、明管输送”，本项目在坚持原则的前提下，在较远平台分区建设收集池泵站，采用“单管收集、集中输送”的原则，平台内的企业使用单管将污水输送至收集池泵站，然后收集池泵站再通过明管集中输送至污水处理厂。 本项目污水收集池泵站来水为压力流。 于园区收集池泵站前设置自动阀门EV-1（状态为常闭），当接收到企业污水收集池泵站报警信号后，自动打开自动阀门接收工业企业废水。 企业废水经收集池泵站P-1提升至园区污水处理厂，中间由阀门EV-2控制。 本项目本身不产生污水，产污环节主要来自收集池泵站的NH3、H2S废气和收集池泵站产生的噪声。 综上，项目的生产工艺和环评基本一致。

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位图） 项目施工期间，施工废水经沉淀后回用于施工场地车辆冲洗和洒水降尘，施工生活垃圾委托环卫部门定期清运，建筑垃圾进行回收利用，不可回用的建筑垃圾运至指定地点填埋。施工期间采用施工围挡，对砂石料、水泥等易产生扬尘的建筑材料采用土工布苫盖，要求了施工区定期洒水降尘，避免在大风天气下进行土方开挖、回填等易产生扬尘污染的施工作业；加强了对施工中的各类材料运输、堆放的管理;基础开挖、场地平整等过程采用了加湿作业，定期洒水防止扬尘;，合理安排施工时间，使用了低噪设备、做好了设备维修保养。项目建设期间未受到周边企业和村民的投诉，未对环境造成显著的影响。 3.1 废水处理和排放 污水收集本身是一个环境保护项目，本项目用于收集企业污水，项目运行中由仪表间产生的少量废水和员工少量生活污水，由站内污水池收集后泵送入收集池泵站，最终送污水处理厂处理。总污水量少，水污染源不予估算。 3.2 废气处理和排放 运营过程中产生H2S、NH3等恶臭污染物经两套喷淋（碱液洗涤）+生物滤池组合式除臭系统+15m高排气筒排放。 七牧平台收集池废气处理设施 七牧平台收集池废气排气筒 行岭平台收集池废气处理设施及排气筒 行岭平台收集池 图3-2 废气处理设施及排放口照片 3.3 噪声处理和排放 项目的噪声源主要来自收集池中的泵站设备等机械设备。企业已采取以下治理措施： （1）选用技术先进、性能质量良好、同类成品中声级较低的设备，从源头上控制噪声源。 （2）合理布局：项目的设备均布置在收集池池底，利用墙体进行隔声，尽量降低噪声对周边的影响。 3.4 固体废物处理 生产固废主要来源于收集池沉渣、提升泵检修产生的少量废机油和生物滤池的填料。收集池沉渣按危废管理，委托有资质的单位处置（随着污水抽至污水处理厂处理，不在厂内贮存）。提升泵由专业单位来检修，产生的废机油由他们带走，不在厂内贮存。生物滤池的填料为火山岩填料，更换年限为10年/次，产生废填料交由有资质单位处置。生活垃圾委托当地环卫部门定期清运。

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1、项目环评报告表的主要结论与建议 根据《邵武市金塘工业园建设发展有限公司邵武市金塘工业园污水收集池项目环境影响报告表》，其主要结论与建议如下： 邵武市金塘工业园污水收集池项目拟选址于福建省南平市邵武金塘工业园区。项目建设符合国家产业政策，符合土地规划，项目选址合理可行。项目建设具有良好的社会与经济效益，将促进当地的经济发展。项目运营期主要环境的影响为噪声和固体废物，建设单位应认真落实各项环保要求及污染治理措施，并加强日常环境管理，确保项目污染物达标排放，满足区域环境功能区划和总量控制的要求。项目采取的环保措施可使污染物达标排放，从环境角度看，该项目建设是基本可行的。 4.2、审批部门审批决定 根据《邵武市金塘工业园建设发展有限公司邵武市金塘工业园污水收集池项目环境影响报告表》批复南环审函邵﹝2020﹞59号，南平市生态环境局的批复如下： 你公司报送的《邵武市金塘工业园建设发展有限公司邵武市金塘工业园污水收集池项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”）和申请审批的报告收悉。邵武市金塘工业园建设发展有限公司拟在邵武市金塘工业园建设污水收集池，计划总投资1832万元，其中环保投资118.99万元。经研究，现就报告表批复如下： 一、根据报告表结论，在落实报告表提出的环境保护措施后，污染物可达标排放，因此，我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护对策措施。 二、项目应严格落实报告表中提出的各项环境保护措施和本审批要求： （一）废水污染防治。项目施工废水经沉淀池收集沉淀后可回用于设备冲洗或用于施工场地洒水降尘，禁止外排。污水收集池必需按照《报告表》要求采取防渗措施，定期开展地下水自行监测，严防废水污染地下水。 （二）废气防治。要求施工区要定期洒水降尘，避免在大风天气下进行土方开挖、回填等易产生扬尘污染的施工作业；加强对施工中的各类材料运输、堆放的管理；基础开挖、场地平整等过程采用加湿作业，定期洒水防止扬尘；此外，控制干散材料的堆存时间及堆存量，必要时采取苫布遮盖减少起尘；限制车速，减少车辆行驶产生的扬尘。确保厂区边界无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放监控浓度限值要求。 （三）噪声污染防治。施工噪声采用距离防护措施，合理安排施工计划和进度。使用低噪设备、做好设备维修保养，确保施工期各项施工活动产生的噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中的相关规定限值要求。 （四）固体废物防治。施工过程中产生的建筑垃圾，分类收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至建筑垃圾填埋场。 （五）其他要求。项目区周边必须建设护栏，严防造成人或动物坠落水池等安全事故。 三、在工程建设和运行过程中，做好环境信息公开工作，依法维护群众环境权益。 四、项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 五、项目竣工后应及时竣工验收，其配套建设的环境保护设施经依法验收合格，方可投入生产或者使用。 六、环境影响报告经批准后发生重大变动的，应当依法重新报批环境影响报告。自环境影响报告批复文件批准之日起，如超过五年方决定工程开工建设的,环境影响报告应当报我局重新审核。 南平市邵武环境执法大队负责该项目日常环境监督管理工作。

# 表五

验收监测质量保证及质量控制： 本项目委托福建九五检测技术服务有限公司进行验收监测，为保证验收监测的准确可靠，监测单位所有参加监测的技术人员均按国家规定持证上岗；所有采样记录和分析测试结果，按规定和要求进行三级审核；监测期间的样品采样、运输和保存均按照国家相关规定进行，采样及分析方法均采用国家标准方法；参加监测的技术人员均按国家规定，使用经计量部门检定合格并在有效使用期内的仪器等。 5.1 检测分析方法 项目验收监测各项监测因子检测分析方法名称、方法标准号或方法来源、分析方法的最低检出限详见表5-1。 表5-1 检测方法一览表 类别 项目 分析方法 仪器名称型号 及编号 检出限 空气和废气 氨 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 （HJ 533-2009） 721G型 可见分光光度计（JW-S-64） 有组织0.25mg/m3 无组织0.01mg/m3 硫化氢 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局编第五篇第四章第十条（三）亚甲蓝分光光度法 721G型 可见分光光度计（JW-S-64） 0.01mg/m3 《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版）国家环境保护总局编第三篇第一章第十一条（二）亚甲蓝分光光度法 721G型 可见分光光度计（JW-S-64） 0.001mg/m3 臭气 浓度 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 （HJ 1262-2022） / 10（无量纲） 噪声 与振动 环境 噪声 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008） AWA6228+型多功能声级计（JW-S-391、392）AWA6021A型 声校准器（JW-S-394） / 5.2 仪器设备情况 检测期间所用仪器经计量部门检定/校准合格且在检定/校准有效期内。 表5-2 采样分析使用仪器情况 序号 仪器名称型号 仪器管理编号 检定/校准 证书编号 检定/校准 日期 有效期至 1 721G型可见分光光度计 JW-S-64 (QBD)CC/LH-2306170005 2023.06.17 2024.06.16 2 DYM3型空盒气压表 JW-S-275 23B1-27669 2023.06.28 2024.06.27 3 FYF-1型 轻便三杯风向风速仪 JW-S-227 23B2-12808 2023.10.17 2024.10.16 4 TH-110E型 便携式大气采样器 JW-S-146 (QBD)CC/LH-2308030014 2023.08.03 2024.08.02 5 TH-110E型 便携式大气采样器 JW-S-147 (QBD)CC/LH-2308030015 2023.08.03 2024.08.02 6 TH-110E型 便携式大气采样器 JW-S-148 (QBD)CC/LH-2308030016 2023.08.03 2024.08.02 7 TH-110E型 便携式大气采样器 JW-S-149 (QBD)CC/LH-2308030013 2023.08.03 2024.08.02 8 AWA6228+型 多功能声级计 JW-S-391 24C1-24256 2024.05.31 2025.05.30 9 AWA6228+型 多功能声级计 JW-S-392 24C1-24261 2024.05.31 2025.05.30 10 AWA6021A型声校准器 JW-S-394 24C1-24435 2024.05.31 2025.05.30 11 ZR-3063型手持式烟气流速就爱你侧仪 JW-S-375 HX924012394-002 2024.04.29 2025.04.28 12 ZR-3063型手持式烟气流速就爱你侧仪 JW-S-376 HX924012394-003 2024.04.29 2025.04.28 13 ZR-3063型手持式烟气流速就爱你侧仪 JW-S-377 HX924012394-004 2024.04.29 2025.04.28 14 ZR-3063型手持式烟气流速就爱你侧仪 JW-S-378 HX924012394-005 2024.04.29 2025.04.28 15 ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 JW-S-346 CY/JZ24-0005-434 2024.05.10 2025.05.09 16 ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 JW-S-347 CY/JZ24-0005-435 2024.05.10 2025.05.09 17 ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 JW-S-348 CY/JZ24-0005-436 2024.05.10 2025.05.09 18 ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 JW-S-349 CY/JZ24-0005-437 2024.05.10 2025.05.09 19 ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 JW-S-350 CY/JZ24-0005-438 2024.05.10 2025.05.09 20 ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 JW-S-351 CY/JZ24-0005-439 2024.05.10 2025.05.09 21 ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 JW-S-352 CY/JZ24-0005-440 2024.05.10 2025.05.09 22 EE-5052B型孔口流量计 JW-S-105 NAJ202330864 2023.08.29 2024.08.28 23 ZR-5320型皂膜流量计 JW-S-129 Z20242-C318008 2024.03.19 2025.03.18 5.3 采样监测人员资质情况 本项目参与的检测技术人员均经过培训考核，100%持证上岗，项目采样及监测人员资质情况详见表5-3。 表5-3 人员资质情况一览表 序号 姓名 分析项目 上岗证号 上岗证有效期至 1 林连杰 采样、噪声 JWJC字第023号 2025年06月29日 2 聂长春 采样、噪声 JWJC字第107号 2026年11月30日 3 罗英浩 采样、噪声 JWJC字第084号 2026年07月18日 4 胡胜嵘 采样、噪声 JWJC字第109号 2027年07月19日 5 黄晓妍 氨、硫化氢 JWJC字第067号 2026年01月31日 6 马凤莲 臭气浓度 JWJC字第037号 证书编号：XBPDND2302095 2026年08月03日 7 翁守清 臭气浓度 JWJC字第006号 证书编号：211120016 2024年10月10日 8 黄慧慧 臭气浓度 JWJC字第042号 编号：2106141494 2024年06月02日 9 黄灵羽 臭气浓度 JWJC字第074号 证书编号：XBPQCY2403175 2026年05月21日 10 王哨娟 臭气浓度 JWJC字第076号 证书编号：XBPQCY2403174 2026年05月31日 11 姜梦婷 臭气浓度 JWJC字第040号 证书编号：2106141495 2026年11月05日 12 黄榕 臭气浓度 JWJC字第029号 证书编号：XBPDND2302097 2025年10月10日 13 颜志辉 臭气浓度 JWJC字第013号 证书编号：XBPDND2302093 2025年05月04日 5.4质量保证和质量控制 为了确保此次验收监测所得数据的代表性、完整性和准确性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。 ①严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 ②合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样频次和采样时间按国家有关污染源监测技术规范的规定执行。 ③现场采样、分析人员全部经技术培训、安全教育持证上岗后开展工作。 ④监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；实验室分析用的各种试剂和纯水的质量符合分析方法的要求，各监测样品均在规定的期限内分析完毕。 ⑤本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。采样前，对采样系统进行气密性检查；气态污染物采样前，确认采样管材质及滤料不吸收且不与待测污染物起化学反应，不被排气成分腐蚀，并能耐受高温排气，以此对分析、测定结果进行质量控制，见表5-4至表5-7。 表5-4 全程序空白/运输空白 类别 检测项目 控制方式 空白样品数（个） 检测结果 单位 评价结果 废气 氨 实验空白 2 ＜0.01 mg/m3 合格 全程序空白 4 ＜0.01 mg/m3 合格 硫化氢 实验空白 2 ＜0.01 mg/m3 合格 表5-5 准确度 检测项目 标样编号 标样 浓度 不确定度 实测值 平均值 相对 误差 （%） 结果 评价 1 2 氨（mg/L） 206916 1.58 0.12 1.59 1.55 1.57 -0.6 合格 1.58 0.12 1.61 1.61 1.61 1.9 合格 硫化氢（mg/L） B24020250 0.604 0.080 0.605 0.594 0.600 -0.7 合格 0.604 0.080 0.605 0.617 0.611 1.2 合格 0.604 0.080 0.605 0.605 0.605 0.2 合格 0.604 0.080 0.599 0.605 0.602 -0.3 合格 表5-6 采样仪校准记录表 校准 日期 仪器名称型号 管理编号 校准示值（L/min） 示值 误差 （%） 结果评价 标准值 1 2 3 均值 2024年 06月15日 ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 JW-S-346 0.2 0.195 0.199 0.207 0.200 0.00 合格 0.5 0.481 0.491 0.506 0.493 1.42 合格 1.0 1.014 1.001 1.048 1.021 -2.06 合格 100 97.38 99.04 102.39 99.60 0.40 合格 2024年 06月15日 ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 JW-S-347 0.2 0.210 0.208 0.206 0.208 -3.85 合格 0.5 0.511 0.523 0.493 0.509 -1.77 合格 1.0 0.974 1.023 1.029 1.009 -0.89 合格 100 103.90 99.28 101.64 101.61 -1.58 合格 2024年 06月15日 ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 JW-S-348 0.2 0.208 0.190 0.200 0.199 0.50 合格 0.5 0.494 0.514 0.482 0.497 0.60 合格 1.0 1.010 0.991 1.009 1.003 -0.30 合格 100 98.75 104.61 104.81 102.79 -2.71 合格 2024年 06月15日 ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 JW-S-349 0.2 0.213 0.188 0.191 0.197 1.52 合格 0.5 0.508 0.520 0.529 0.519 -3.66 合格 1.0 1.013 0.959 1.038 1.003 -0.30 合格 100 97.72 102.38 96.41 98.84 1.17 合格 2024年 06月15日 ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 JW-S-350 0.2 0.198 0.197 0.196 0.197 1.52 合格 0.5 0.500 0.484 0.481 0.488 2.46 合格 1.0 1.007 0.970 1.003 0.993 0.70 合格 100 104.79 95.34 104.85 101.66 -1.63 合格 2024年 06月15日 ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 JW-S-351 0.2 0.195 0.220 0.196 0.204 -1.96 合格 0.5 0.465 0.533 0.491 0.496 0.81 合格 1.0 1.002 1.042 0.953 0.999 0.10 合格 100 0.465 0.533 0.491 0.496 0.81 合格 2024年 06月15日 ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 JW-S-352 0.2 0.189 0.188 0.208 0.195 2.56 合格 0.5 0.458 0.550 0.516 0.508 -1.57 合格 1.0 0.992 0.994 1.037 1.008 -0.79 合格 100 104.97 100.22 99.53 101.57 -1.55 合格 2024年 06月15日 TH-110E型 便携式大气采样器 JW-S-146 0.2 0.194 0.208 0.205 0.202 -0.99 合格 0.5 0.478 0.488 0.483 0.483 3.52 合格 1.0 0.996 1.019 1.005 1.007 -0.70 合格 2024年 06月15日 TH-110E型 便携式大气采样器 JW-S-147 0.2 0.210 0.205 0.200 0.205 -2.44 合格 0.5 0.500 0.499 0.487 0.495 1.01 合格 1.0 0.950 1.001 0.973 0.975 2.56 合格 2024年 06月15日 TH-110E型 便携式大气采样器 JW-S-148 0.2 0.204 0.197 0.201 0.201 -0.37 合格 0.5 0.497 0.482 0.493 0.491 1.94 合格 1.0 1.011 0.963 1.014 0.996 0.40 合格 2024年 06月12日 TH-110E型 便携式大气采样器 JW-S-149 0.2 0.196 0.201 0.195 0.197 1.28 合格 0.5 0.485 0.516 0.513 0.504 -0.86 合格 1.0 1.003 1.020 1.002 1.009 -0.85 合格 表5-7 噪声测量仪器校准结果 检测时间 校准值（dB） 偏差（dB） 结果评价 2024年 06月15日 昼间 测量前 93.8 0.0 合格 测量后 93.8 0.0 合格 夜间 测量前 93.8 0.0 合格 测量后 93.8 0.0 合格 2024年 06月16日 昼间 测量前 93.8 0.0 合格 测量后 93.8 0.0 合格 夜间 测量前 93.8 0.0 合格 测量后 93.8 0.0 合格 5.5分析测试数据记录与审核 （1）实验室保证分析测试数据的完整性，确保全面、客观地反映分析测试结果，不得选择性地舍弃数据，人为干预分析测试结果。 （2）检测人员对原始数据和报告数据进行校核。对发现的可疑报告数据，与样品分析测试原始记录进行校对。 （3）分析测试原始记录有检测人员和审核人员的签名。检测人员负责填写原始记录；审核人员检查数据记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有误、数据是否异常等，并考虑以下因素：分析方法、分析条件、数据的有效位数、数据计算和处理过程、法定计量单位和内部质量控制数据等。 （4）审核人员对数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核。 5.6结论 本项目现场采样、现场检测及实验室分析检测均按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《声环境质量标准》（GB 3096-2008）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）等标准规范的要求进行，各项检测项目的检测过程及质控措施均符合相应标准规范的要求。

# 表六

验收监测内容： 在验收期间对各类污染物达标排放及污染治理设施进行监测，具体监测内容如下： （1）废气 为了解本项目有组织废气、无组织废气污染源排放现状，具体位置分布见表6-1及图6-1~6-2。 表6-1 废气污染源监测布设情况 监测点位名称 监测点位置 监测因子 监测频次 备注 有组织废气 1#排气筒 废气处置设施进口、出口 硫化氢、氨气、臭气浓度 3次/天，连续监测2天 并记录排气筒高度 2#排气筒 废气处置设施进口、出口 硫化氢、氨气、臭气浓度 3次/天，连续监测2天 并记录排气筒高度 无组织废气 ○1# 厂址边界上风向 硫化氢、氨气、臭气浓度 3次/天，连续监测2天 主导风上风向 ○2# 厂址边界下风向1 主导风下风向 ○3# 厂址边界下风向2 主导风下风向 ○4# 厂址边界下风向3 主导风下风向 ○5# 厂址边界下风向4 主导风下风向 ○6# 厂址边界下风向5 主导风下风向 ○7# 厂址边界下风向6 主导风下风向 （2）噪声 项目噪声监测内容详见表6-2，监测点位详见图6-1~6-2。 表6-2 项目噪声监测内容一览表 点位名称 点位位置 备注 标准 N1 项目北场界外 环境噪声 3类 N2 项目东场界外 环境噪声 3类 N3 项目南场界外 环境噪声 3类 N4 项目西场界外 环境噪声 3类 N5 项目北场界外 环境噪声 3类 N6 项目东场界外 环境噪声 3类 N7 项目南场界外 环境噪声 3类 N8 项目西场界外 环境噪声 3类 图6-1 验收监测点位图 图6-2 验收监测点位图

# 表七

验收监测结果： （1）有组织废气 项目有组织废气监测结果详见表7-1。 表7-1 验收期间有组织废气监测结果一览表 采样 日期 检测 点位 检测项目 检测频次及结果（mg/m3） 排放 速率 （kg/h） 标准 限值 （kg/h） 1 2 3 平均值 2024年 06月 15日 G1 1#排气筒废气处理设施进口 标干排气量（m3/h） 7.86×103 8.04×103 8.12×103 8.01×103 --- --- 氨 3.85 2.97 4.10 3.64 2.92×10-2 --- 硫化氢 0.14 0.17 0.11 0.14 1.1×10-3 --- 臭气浓度（无量纲） 2317 3090 2846 --- --- --- G2 1#排气筒废气处理设施出口 标干排气量（m3/h） 3.99×103 3.91×103 3.82×103 3.91×103 --- --- 氨 0.92 1.03 0.72 0.89 3.5×10-3 4.9 硫化氢 0.02 0.05 0.03 0.03 1×10-4 0.33 臭气浓度（无量纲） 309 309 412 --- --- 2000 （无量纲） G3 2#排气筒废气处理设施进口 标干排气量（m3/h） 8.21×103 8.12×103 8.12×103 8.15×103 --- --- 氨 3.27 3.69 4.17 3.71 3.02×10-2 --- 硫化氢 0.05 0.06 0.05 0.05 4×10-4 --- 臭气浓度（无量纲） 2414 2621 2317 --- --- --- G4 2#排气筒废气处理设施出口 标干排气量（m3/h） 4.17×103 4.17×103 4.08×103 4.14×103 --- --- 氨 2.08 1.40 1.76 1.75 7.24×10-3 4.9 硫化氢 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <4×10-5 0.33 臭气浓度（无量纲） 284 309 335 --- --- 2000 （无量纲） 2024年 06月 16日 G1 1#排气筒废气处理设施进口 标干排气量（m3/h） 7.77×103 7.86×103 7.85×103 7.83×103 --- --- 氨 3.90 3.06 2.81 3.26 2.55×10-2 --- 硫化氢 0.18 0.21 0.14 0.18 1.4×10-3 --- 臭气浓度（无量纲） 2414 2048 2621 --- --- --- 2024年 06月 16日 G2 1#排气筒废气处理设施出口 标干排气量（m3/h） 3.65×103 3.74×103 3.65×103 3.68×103 --- --- 氨 0.80 0.71 0.98 0.83 3.1×10-3 4.9 硫化氢 0.03 0.02 0.03 0.03 1×10-4 0.33 臭气浓度（无量纲） 241 335 284 --- --- 2000 （无量纲） G3 2#排气筒废气处理设施进口 标干排气量（m3/h） 7.94×103 8.03×103 7.86×103 7.94×103 --- --- 氨 3.27 3.80 4.01 3.69 2.93×10-2 --- 硫化氢 0.08 0.09 0.06 0.08 6×10-4 --- 臭气浓度（无量纲） 2621 2224 2621 --- --- --- G4 2#排气筒废气处理设施出口 标干排气量（m3/h） 3.99×103 3.90×103 3.81×103 3.90×103 --- --- 氨 1.37 1.55 1.89 1.60 6.24×10-3 4.9 硫化氢 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <4×10-5 0.33 臭气浓度（无量纲） 335 284 466 --- --- 2000 （无量纲） 备注 1、G2、G4排气筒高度15m； 2、依据委托方提供废气氨、硫化氢和臭气浓度限值执行《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-1993）限值。 根据表7-1可知，有组织废气监测结果中，硫化氢、氨气和臭气浓度监测满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）限值中的标准要求。 废气处理设施运行效果 废气处理设施运行效果详见表7-2。 表7-2 废气污染物的去除效率汇总表 排气筒 污染物 进口情况（平均值） 废气治理工艺 出口情况（平均值） 去除 效率 平均浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 产生浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) DA001 氨 3.45 0.027 喷淋（碱液洗涤）+生物滤池组合式除臭系统 0.86 0.0033 87.8% 硫化氢 0.16 0.0013 0.03 0.0001 92.3% DA002 氨 3.7 0.03 喷淋（碱液洗涤）+生物滤池组合式除臭系统 1.68 0.00674 77.5% 硫化氢 0.06 0.0005 0.01 0.00004 92% （2）无组织废气 表7-3 检测气象参数 采样日期 天气 气温（℃） 气压（kPa） 风速（m/s） 风向 2024年06月15日 多云 23.0～23.7 98.1 1.1～1.7 北风 2024年06月16日 多云 24.6～25.5 97.9~98.0 1.0～1.8 北风 项目无组织废气监测结果详见表7-4。 表7-4 验收期间无组织废气监测结果一览表 采样 日期 检测项目 检测点位 检测频次及结果（mg/m3） 标准限值（mg/m3） 1 2 3 最大值 2024年06月15日 氨 Q1 1#项目厂界上风向 0.03 <0.01 0.02 0.11 1.5 Q2 1#项目厂界下风向 0.06 0.08 0.11 Q3 1#项目厂界下风向 0.07 0.08 0.05 Q4 1#项目厂界下风向 0.06 0.10 0.07 2024年06月15日 氨 Q5 2#项目厂界下风向 0.13 0.15 0.09 0.25 1.5 Q6 2#项目厂界下风向 0.25 0.23 0.18 Q7 2#项目厂界下风向 0.12 0.09 0.13 硫化氢 Q1 1#项目厂界上风向 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 0.06 Q2 1#项目厂界下风向 0.001 0.002 0.003 Q3 1#项目厂界下风向 0.001 0.002 0.001 Q4 1#项目厂界下风向 0.001 0.002 0.002 Q5 2#项目厂界下风向 0.002 0.004 0.003 0.004 0.06 Q6 2#项目厂界下风向 0.003 0.003 0.002 Q7 2#项目厂界下风向 0.003 0.002 0.003 臭气浓度 （无量纲） Q1 1#项目厂界上风向 <10 <10 <10 <10 20 Q2 1#项目厂界下风向 <10 <10 <10 Q3 1#项目厂界下风向 <10 <10 <10 Q4 1#项目厂界下风向 <10 <10 <10 Q5 2#项目厂界下风向 <10 <10 <10 <10 20 Q6 2#项目厂界下风向 <10 <10 <10 Q7 2#项目厂界下风向 <10 <10 <10 2024年06月16日 氨 Q1 1#项目厂界上风向 0.01 0.01 0.02 0.12 1.5 Q2 1#项目厂界下风向 0.08 0.06 0.12 Q3 1#项目厂界下风向 0.06 0.07 0.05 Q4 1#项目厂界下风向 0.08 0.11 0.06 Q5 2#项目厂界下风向 0.09 0.12 0.10 0.25 1.5 Q6 2#项目厂界下风向 0.20 0.16 0.25 Q7 2#项目厂界下风向 0.08 0.11 0.12 2024年06月16日 硫化氢 Q1 1#项目厂界上风向 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 0.06 Q2 1#项目厂界下风向 0.003 <0.001 0.002 Q3 1#项目厂界下风向 0.001 0.003 0.002 Q4 1#项目厂界下风向 <0.001 0.003 0.002 Q5 2#项目厂界下风向 0.003 0.004 0.003 0.004 0.06 Q6 2#项目厂界下风向 0.002 0.003 0.002 Q7 2#项目厂界下风向 0.003 0.002 0.002 臭气浓度 （无量纲） Q1 1#项目厂界上风向 <10 <10 <10 <10 20 Q2 1#项目厂界下风向 <10 <10 <10 Q3 1#项目厂界下风向 <10 <10 <10 Q4 1#项目厂界下风向 <10 <10 <10 Q5 2#项目厂界下风向 <10 <10 <10 <10 20 Q6 2#项目厂界下风向 <10 <10 <10 Q7 2#项目厂界下风向 <10 <10 <10 备注 依据委托方提供废气氨、硫化氢和臭气浓度限值执行《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-1993）限值。 根据表7-4可知，无组织废气监测结果中，硫化氢、氨气和臭气浓度监测满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）限值中的标准要求。 （3）噪声 项目厂界噪声监测结果详见表7-5。 表7-5 验收期间噪声监测结果一览表 检测日期 检测点位 昼间Leq检测结果（dB（A）） 标准限值 （dB（A）） 昼间 夜间 2024年 06月15日 N1 1#项目北侧场界外 60.1 53.3 昼间≤65 夜间≤55 N2 1#项目东侧场界外 60.2 53.4 N3 1#项目南侧场界外 60.0 53.2 N4 1#项目西侧场界外 60.5 53.6 昼间≤65 夜间≤55 N5 2#项目北侧场界外 61.2 54.1 N6 2#项目东侧场界外 61.3 53.8 N7 2#项目南侧场界外 61.7 53.9 N8 2#项目西侧场界外 61.1 53.7 2024年 06月16日 N1 1#项目北侧场界外 61.2 54.4 N2 1#项目东侧场界外 61.6 53.8 N3 1#项目南侧场界外 60.9 53.2 N4 1#项目西侧场界外 60.8 53.3 N5 2#项目北侧场界外 61.7 54.1 N6 2#项目东侧场界外 61.9 53.7 N7 2#项目南侧场界外 60.4 53.4 N8 2#项目西侧场界外 60.6 53.5 备注 依据委托方提供噪声限值执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准。 根据上表可知，项目运营期间，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的合3类标准，符合验收条件。 （4）固体废物 生产固废主要来源于收集池沉渣、提升泵检修产生的少量废机油和生物滤池的填料。收集池沉渣按危废管理，委托有资质的单位处置（随着污水抽至污水处理厂处理，不在厂内贮存）。提升泵由专业单位来检修，产生的废机油由他们带走，不在厂内贮存。生物滤池的填料为火山岩填料，更换年限为10年/次，产生废填料交由有资质单位处置。生活垃圾委托当地环卫部门定期清运。 加强对固体废物的收集和管理，并作到及时清运处置和回用后，对区域内自然环境、生态均不会造成污染。 （5）环保措施落实情况及“三同时”制度执行情况 项目环保“三同时”验收要求完成情况详见表7-6。 （6）总量控制 国家重点控制的总量因子：废气中排放的二氧化硫、氮氧化物；生产废水中排放的化学需氧量和氨氮。总量控制有关要求：各企业新建项目二氧化硫、化学需氧量和氨氮指标必须有可靠的总量来源，其余污染物指标以及企业特征污染物的总量，将在严格要求达标排放的基础上根据项目排污情况，在环评报告中提出总量控制建议值，由企业向当地环保主管部门申请，经批准后，作为企业的总量控制指标。 本项目不涉及总量控制指标，无需购买总量。 （5）环境管理 厂区配备专职环保管理人员，建立环保管理制度，加强对生产设备和环保处理设施的运行管理，确保设施均正常运行，减少污染物的排放。

表7-6 项目环保“三同时”验收要求完成情况一览表 类别 环评要求 实际完成情况 符合性 项目 污染物项目 环境保护措施 执行标准 收集池泵站废气 废气 硫化氢、氨气、臭气浓度 绿化 验收措施落实情况 废气增加两套喷淋（碱液洗涤）+生物滤池组合式除臭系统+15m高排气筒排放 符合 收集池泵站废水 废水 各污染因子 各收集池泵站站区设污水池1座，容积16m3，收集站内污水泵送入收集池泵站； 执行吴家塘污水处理厂进水水质标准，pH：6~9、COD≤500mg/L、BOD5≤5mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、石油类≤15mg/L、阴离子表面活性剂≤20mg/L、TN≤50mg/L、氨氮≤45mg/L、TP≤3mg/L、粪大肠菌群数≤10000个/L等 吴家塘平台泵站污水池不在本次验收范围内，其余各收集池泵站站区设污水池1座，容积16m3，收集站内污水泵送入收集池泵站； 符合 噪声 设备噪声 等效连续A声级 ①选用低噪声级设备； ②采用设备隔声、减振、合理布局 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) 根据验收监测结果，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 符合 固体废物 危险废物 收集池泵站沉渣暂按危废管理，委托进行沉渣性质鉴定，若为危废，则委托有资质的单位处置，若为一般固废，则送填埋场处置。废机油委托有资质的单位处置。 生产固废主要来源于收集池沉渣、提升泵检修产生的少量废机油和生物滤池的填料。收集池沉渣按危废管理，委托有资质的单位处置（随着污水抽至污水处理厂处理，不在厂内贮存）。提升泵由专业单位来检修，产生的废机油由他们带走，不在厂内贮存。生物滤池的填料为火山岩填料，更换年限为10年/次，产生废填料交由有资质单位处置。生活垃圾委托当地环卫部门定期清运。 符合 地下水和土壤防治 对收集池体作防渗处理，使用抗渗等级为S6的防渗材料进行防渗处理。 已对收集池体作防渗处理，使用抗渗等级为S6的防渗材料进行防渗处理。 符合 项目的环保处理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，符合“三同时”制度，各环保措施已落实到位，符合验收条件。

# 表八

8.1 与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的对照分析 本项目与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的对照分析详见表8-1。 表8-1 与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的对照分析表 类别 重大变更的情形 项目情况 备注 性质 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。 本项目开发、使用功能未发生变化 不属于 规模 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 本项目生产、处置或储存能力未发生变化 不属于 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 本项目不涉及废水第一类污染物 不属于 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子)；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 本项目位于环境质量达标区，本项目生产、处置或储存能力未发生变化，污染物排放量未增加10%及以上 不属于 地点 5.重新选址；在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 本项目建设地点与环评一致，周边环境及敏感点未发生变化 不属于 生产工艺 6.新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： (1)新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)； (2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； (3)废水第一类污染物排放量增加的； (4)其他污染物排放量增加10%及以上的。 本项目为污水收集池建设，收集池规模未发生变化，不涉及生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料等 不属于 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 本项目物料运输、装卸、贮存方式未发生变化，大气污染物无组织排放量未增加10%及以上 不属于 环境保护措施 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 本项目废水污染防治措施未发生变化，增加两套废气处理设施，无组织废气变为有组织，大气污染物无组织排放量未增加10%及以上 不属于 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 本项目运营期不产生废水 不属于 10.新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 本项目新增废气排放口，属于气无组织排放改为有组织排放 不属于 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 本项目噪声、土壤和地下水污染防治措施未变化，未导致环境影响加重 不属于 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外)；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 本项目固体废物处置方式未导致不利环境影响加重。 不属于 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 本项目的环境风险防范能力未弱化或降低 不属于 综上，本项目不属于《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》规定的重大变动情形，因此本项目符合竣工环境保护验收条件。 验收监测结论： （1）废气验收监测结论 本项目废气经两套喷淋（碱液洗涤）+生物滤池组合式除臭系统+15m高排气筒排放。根据废气监测结果，运营期恶臭废气硫化氢、氨气和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表1、表2标准，符合验收要求，环保设施氨气效率处理为77.5%~87.8%，硫化氢效率处理为92%~92.3%。 （2）噪声验收监测结论 本项目设备噪声通过合理布置，降低对周边声环境的影响。根据噪声监测结果，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，符合验收要求。 （3）固体废物验收结论 生产固废主要来源于收集池沉渣、提升泵检修产生的少量废机油和生物滤池的填料。收集池沉渣按危废管理，委托有资质的单位处置（随着污水抽至污水处理厂处理，不在厂内贮存）。提升泵由专业单位来检修，产生的废机油由他们带走，不在厂内贮存。生物滤池的填料为火山岩填料，更换年限为10年/次，产生废填料交由有资质单位处置。生活垃圾委托当地环卫部门定期清运。 加强对固体废物的收集和管理，并作到及时清运处置和回用后，对区域内自然环境、生态均不会造成污染，符合验收要求。 （4）总结论 综上所述，项目基本落实了环评意见及南平市邵武生态环境局对该项目的批复要求，履行了环保“三同时”制度。经现场调查及监测，污染物均能达到相关排放标准，固体废物处置合理，故该项目符合竣工环境保护验收条件。 （5）建议 建设单位应加强环保处理设施的日常运行维护管理，做好各类固体废物的收集、存储、处置。

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 填表单位（盖章）：邵武市金塘工业园建设发展有限公司 | 填表人（签字）： | 项目经办人（签字）： |
| --- | --- | --- |
| 建设 项目 | 项目名称 | 邵武市金塘工业园污水收集池项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 邵武市金塘工业园 |
|  | 分类管理名录 | 三十三、水的生产和供应业，97工业废水处理中的其他 | 建设性质 | (新建（迁建） (改扩建 □技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 吴家塘平台污水收集池泵站有效容积为8000m3；行岭平台污水收集池泵站有效容积为 8000m3；七牧平台污水收集池泵站有效容积为 16000m3； | 实际生产能力 | 行岭平台污水收集池泵站有效容积为 8000m3；七牧平台污水收集池泵站有效容积为 16000m3； | 环评单位 | 福建省金皇环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 南平市邵武生态环境局 | 审批文号 | 南环审函邵﹝2020﹞59号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2021年1月 | 竣工日期 | 2024年4月 | 排污许可证申领时间 | 2024年6月11日 |
|  | 环保施工设计单位 | 圳市政设计研究院有限公司 | 环保设施施工单位 | 行岭平台收集池：厦门市大方舟建设有限公司；七牧平台收集池：福建鹭晟建筑有限公司 | 本工程排污许可证编号 | 91350781784534464X001W |
|  | 验收单位 | 邵武市金塘工业园建设发展有限公司 | 环保设施监测单位 | 福建九五检测技术服务有限公司 | 验收监测时工况 | 100% |
|  | 投资总概算（万元） | 1832 | 环保投资总概算（万元） | 118.99 | 所占比例（%） | 6.5 |
|  | 实际总投资 | 1618.4398 | 实际环保投资（万元） | 404.82 | 所占比例（%） | 25 |
|  | 废水治理（万元） | 0 | 废气治理(万元) | 383.82 | 噪声治理(万元) | 5 | 固废治理(万元) | 2 | 绿化及生态(万元) | 0 | 其它(万元) | 15 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 8760h |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 石油类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 烟尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业粉尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少    2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1） 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

# 附图1 项目地理位置图

# 附图2 项目环境保护目标图

# 附图3 平面布置图

##### 行岭平台收集池泵站总平布置图

七牧平台收集池泵站总平布置图

# 附件1 营业执照

# 附件2 环评批复

# 附件3 排污许可证

附件4 监测报告